DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN

BENEFICIAR:

GABI OPTIM SRL

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in Municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.42, judetul Constanta

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: GABI OPTIM SRL

- Adresa poştală: Municipiul Medgidia, str.Podgoriilor, nr.17B, bl.N, ap.4, judetul Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0733191655, adresa e-mail: steremark22@yahoo.com

- Numele persoanelor de contact: Stere Marcel

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Pe terenul situat in Municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.42, judetul Constanta, se propune realizarea unui imobil Parter + Ep, cu destinatia de salon evenimente, cu suprafata construita de 470,00 mp si suprafata desfasurata de 547,00 mp. Salonul de evenimente va fi prevazut cu bucatarie si grupuri sanitare. De asemenea, se va construi o platforma betonata si se vor amenaja 20 locuri de parcare.

Suprafata terenului care face obiectul proiectului este de 5.000,00 mp conform masuratorilor si actelor.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Pe amplasament se dorește realizarea unui imobil cu destinatia salon de evenimente care va deservi persoanele interesate pentru organizarea unor evenimente intr-un spatiu adecvat, in conditii deosebite si intr-o atmosfera placuta.

c) Perioada de implementare propusa: 24 de luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

d) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

e) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Imobilul este amplasat in Municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.42, judetul Constanta. Terenul este proprietatea sotilor Stere Marcel si Stere Vali-Luminita, avand ca superficiar pe SC GABI OPTIM SRL, conform contractului de superficie autentificat sub nr.169/02.02.2021 la Biroul Individual Notarial Ionescu Ciprian-Crisan.

Imobilul are suprafata de 5.000 mp si este teren intravilan, categoria de folosinta arabil, liber de constructii, identificat cu numarul cadastral 105528, conform inscrisurilor din extrasul de carte funciara pentru informare nr.51052/20.09.2022.

Regimul economic: in temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism faza PUZ, aprobat prin HCL nr.115/26.05.2022 –subzona IS-M-SUBZONA SERVICII, COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA, AGREMENT.

Functiunea predominanta: Servicii –comert, alimentatie publica, agrement: constructii cu regim de inaltime P-P+2

| POT propus = 9,40% | CUT propus = 0,11 |
| --- | --- |
| H propus = P+Ep | H propus = 7,65 fata de CTA |

Indici privind utilizarea terenului :

| Suprafață construită propusa parter | 470 mp |
| --- | --- |
| Suprafata construita propusa etaj partial | 77 mp |
| Suprafață desfasurata propusa salon evenimente | 547 mp |
| Suprafață construita propusa platforma betonata | 1025 mp |
| Steren acte = 5000 mp | Steren măsurători = 5000 mp |
| POTexistent =0,00% | CUTexistent =0,00 |
| POTpropus =9,40% | CUTpropus =0,11 |

Accesul pe teren se realizeaza dinspre latura de NV, dinspre DJ 530, iar parcajele vor fi asigurate in incinta terenului, pe latura de NE. Rezulta un numar de 20 locuri de parcare.

Suprafata spatii verzi: 2.700 mp. Se vor planta arbori ornamentali si se va amenaja gazon.

Accesul in incinta cladirii se va face prin intermediul unei trepte de 15 cm inaltime.

- Solutii de configurare:

Funcțiunea propusă Salon de evenimente Regim de înălțime propus P+E partial Hmax (clădire) 7,65 m Nr. locuri de parcare 20 Suprafață spații verzi 2.700 mp Suprafață teren 5.000 mp Suprafață construită propusă 470 mp Suprafață desfășurată propusă 547 mp POT 9,40% CUT 0,11

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Constructia, cu regim de inaltime P+Ep, va avea destinatia de salon evenimente, dotat cu bucatarie si grupuri sanitare.

Inaltimea libera a spatiilor interioare este de 3,75 m.

Functiunile cladirii sunt dispuse astfel:

PARTER

| TIP CAMERA | PARDOSEALA |
| --- | --- |
| SALON EVENIMENTE– 327,00 mp | rasini epox. |
| BUCATARIE- 32,00 mp | gresie |
| SPATIU DEPOZITARE– 21,00 mp | gresie |
| GRUP SANITAR BARBATI – 10,00 mp | gresie |
| GRUP SANITAR FEMEI – 10,000 mp | gresie |
| HOL+CASA SCARII – 47,00 mp | gresie |

ETAJ PARTIAL

| TIP CAMERA | PARDOSEALA |
| --- | --- |
| BIROU– 11,10 mp | parchet |
| BIROU– 11,25 mp | parchet |
| SPATIU DEPOZITARE– 6,15 mp | gresie |
| BIROU– 11,35 mp | parchet |
| BIROU– 10,55 mp | parchet |
| HOL– 13,10 mp | gresie |

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

În execuție se vor utiliza doar materiale și sisteme reglementate în România; furnizorii vor prezenta fișele tehnice și certificatele de calitate ale materialelor folosite: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticlă etc, achiziționate de pe piața internă, de la distribuitori.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

Solutii constructive si de finisaj:

Sistemul constructiv

Structura de rezistenta a cladirii va fi alcatuita din cadre metalice, cu stalpi din profile HEA200 legati cu ferme pe directia lunga si grinzi pe trevei. Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri sandwich.

Invelitoarea va fi din panouri termoizolante si va avea o structura de rezistenta alcatuita din pane metalice din profile laminate tip UPE.

Fundatiile stalpilor metalici vor fi izolate, realizate sub forma unor blocuri si cuzineti din b.a.

Constructia va fi protejata in exterior cu un trotuar de beton turnat monolit, cu latimea de minim 1 m, cu panta spre exterior, separat de peretele exterior prin intermediul unui dop de bitum de etansare.

Inchideri exterioare si compatimentari interioare

Inchiderile exterioare vor fi din panouri termoizolante de 10 cm grosime.

Inchiderile interioare vor fi din structura usoara de gips carton.

Finisaje interioare

Finisajele la pardoseli vor fi executate din gresie ceramica antiderapanta, rasini epoxidice si parchet in birouri.

Peretii si tavanele se vor finisa cu vopsitorii lavabile de calitate superioara. In baie, peretii se vor placa cu faianta pe o inaltime de 2,40 m, iar in rest vor fi aplicate zugraveli lavabile superioare.

Tamplaria va fi din PVC de culoare gri cu rupere termica cu geam termoizolant cu trei foi.

Finisaje exterioare

Treptele si terasele vor fi placate cu gresie semimata antiderapanta.

Soclul cladirii va fi vopsit alb.

Usile si ferestrele de la exterior vor fi realizate din tamplarie PVC cu geam termoizolant de culoare gri, cu trei foi.

Invelitoarea

Invelitoarea va fi din panouri termoizolante de 5 cm grosime.

Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si dirijate catre canalizarea pluviala.

Amenajari exterioare

Constructia este inconjurata perimetral de un trotuar cu latimea de 1m.

Se vor planta, conform HCJ 152/2013, doi arbori in zona parcajelor si alti patru in zona spatiului verde (gazon). Zona parcajelor se va amenaja cu dale inierbate.

Pe amplasament se vor amenaja 20 locuri de parcare.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Asigurarea alimentarii cu apa a obiectivului se va realiza prin bransarea la conducta stradala de alimentare cu apa existenta in zona.

Canalizarea apelor menajere provenite de la instalatiile interioare ale imobilului se va realiza prin racordarea la colectorul unitar existent in zona.

Alimentarea cu energie electrica si masura acesteia se vor rezolva de catre S.C. Enel Distributie Dobrogea, la cererea beneficiarilor.Imobilul va fi racordat la rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, canalizare și energie electrică.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic, iar dupa terminarea acestora surplusul de sol/subsol va fi depozitat in locurile indicate de administratia locala prin autorizatia de construire.

La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si se vor amenaja ca spatiu verde.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pe teren se realizeaza dinspre latura de NV, dinspre DJ 530, iar parcajele vor fi asigurate in incinta terenului, pe latura de NE.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- pregatirea organizarii de santier

- amenajarea accesului pentru utilaje

- lucrari de excavare pentru realizarea infrastructurii

- realizarea infrastructurii

- realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare

- refacerea zonelor utilizate temporar pentru lucrari

- dezafectarea organizarii de santier

- amenajari in vederea folosirii cladirii

- amenajari spatii verzi

În execuție se vor respecta planșele vizate spre neschimbare aferente autorizației de construire. Dacă în procesul de avizare apar modificări față de prezentul proiect, se va respecta autorizația de construire.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr.206/07.10.2022 emis de Primaria Municipiului Medgidia, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii: aviz alimentare cu apa RAJA SA, aviz canalizare RAJA SA, aviz alimentare cu energie electrica E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, aviz telefonizare, studiu geotehnic, studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative, de eficienta ridicata.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare. Terenul este liber de constructii.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Imobilul este amplasat in Municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.42, judetul Constanta. Terenul este proprietatea sotilor Stere Marcel si Stere Vali-Luminita, avand ca superficiar pe SC GABI OPTIM SRL, conform contractului de superficie autentificat sub nr.169/02.02.2021 la Biroul Individual Notarial Ionescu Ciprian-Crisan.

Imobilul are suprafata de 5.000mp si este teren intravilan, categoria de folosinta arabil, liber de constructii, identificat cu numarul cadastral 105528.

-Coordonatele geografice ale amplasamentului (STEREO 70):

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 312888.293 | 762415.838 |
| 2 | 312816.181 | 762496.567 |
| 3 | 312780.560 | 762469.595 |
| 4 | 312858.036 | 762382.860 |

- Vecinătăți:

- la Nord - Est: A553/2a  – M.Dumitru Axente –teren liber de constructii;

- la Nord - Vest: DJ 530;

- la Sud - Est: HCN 554/1 –teren liber de constructii;

- la Sud - Vest: A553/4 – Rosca Dumitru –teren liber de constructii.

- Relația cu construcțiile învecinate:

Distantele fata de vecinatati sunt urmatoarele:

- 17,70 m fata de limita de proprietate de la NV;

- 6,00 m fata de limita de proprietate SV;

- 18,35 m fata de limita de proprietate de la NE;

- 63,60 m fata de limita de proprietate de la SE.

Cladirea  are cota finita a pardoselii parterului la +0,15 m fata de linia terenului natural actual.

- Destinatia constructiei existente:

Functiunea imobilului – salon de evenimete.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului. La întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie s-a urmarit respectarea prevederile legislative în vigoare.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier se va dota cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea toaletei.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament, pot migra din sol in panza freatica, si pot reprezenta astfel o sursa de poluare pentru ape. Este indicat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada exploatarii imobilului vor rezulta ape uzate menajere care se vor evacua in reteaua de canalizare urbana.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Pe perioada lucrarilor de construire, se va utiliza o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator autorizat, care va prelua si transporta apele uzate la o statie de epurare, cu respectarea NTPA 002/2005.

Pe perioada exploatarii imobilului, apele uzate menajere se vor evacua in reteaua de canalizare ce va fi racordata la reteaua exploatata de RAJA SA. Pentru preepurarea apelor uzate se va utiliza un separator de grasimi WELD care se va monta sub chiuveta de la bucatarie si va prelua un debit de 0,5-1 l/sec.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Instalatia de incalzire a cladirii si varianta de preparare a apei calde menajere sunt asigurate cu ajutorul a doua pompe de caldura monobloc trifazata Gree Versati III GRS-CQ16PD/NhG2-M pentru incalzire si racire de 16 kW, AER-APA, clasa energetica la racire A++ si la incalzire A, agent frigorific utilizat: R32 (agentul R32- este o solutie eficienta si eco-friendly pentru sistemele de climatizare).

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul. De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

Pe perioada exploatarii salonului de evenimente, solutia completă de incalzire și răcire a cladirii cu pompe de căldura presupune costuri reduse de intretinere si consum redus de energie, precum si cu un impact redus asupra mediului.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Dupa finalizarea proiectului, activitatea se va desfasura in spatiul special amenajat, cu respectarea cerintelor legislative si a programului stabilit de primarie, in scopul prevenirii disconfortului ce se poate crea prin zgomot si vibratii, in zonele invecinate.

Nivelul de presiune al echipamentului la racire/incalzire este de 53/55 dB (A).

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor de constructii

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corespunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor conform etichetelor/indicatiilor producatorilor

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și exploatarea ulterioara a imobilului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia biodiversitatii si ariilor naturale protejate.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Executia lucrarilor de constructii nu va avea impact negativ asupra asezarilor umane.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si utilizarea unor echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deșeului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Eliminare in depozite de deseuri inerte conform autorizatiei de construire si/sau in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 02 | Sticla | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 05 04 | Pamant si pietre din excavatii | Utilizat la realizarea fundatei. Surplusul va fi transportat in locuri indicate de primărie prin autorizatia de construire |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul autorizat de salubrizare si eliminate la depozitul de deseuri autorizat |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pentru colectarea deseurilor pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii/valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

• organizarea colectarii deseurilor, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

• instruirea personalului privind colectarea selectiva a deseurilor;

• instruirea personalului privind reducerea deseurilor generate;

• sunt interzise lucrari de intretinere/reparatii utilaje si mijloace de transport materii prime si materiale.

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- deseurile inerte se vor depozita temporar in zona amplasamentului, pana la transportarea catre un depozit autorizat sau in locuri indicate de primarie.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje si echipamente utilizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Lucrările nu implică folosirea materialelor locale. Toate materialele necesare realizării obiectivului vor fi aduse pe amplasament pentru a fi puse în operă.

Nu vor fi utilizate resurse naturale din zonă (pământ, apă din lacuri/bălţi sau apa din pânza freatică). Nu sunt afectate habitatele vieţuitoarelor din zonă.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp, respectiv pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.

Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de pulberile rezultate ca urmare a manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii si de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport prezente pe santier.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

- Zgomote si vibratii

Zgomotul si vibratiile pot constitui factori de disconfort in vecinătatea amplasamentului, in faza de executie a lucrarilor. Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Prin implementarea proiectului se urmăreste incadrarea constructiilor in zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect se poate manifesta asupra aerului prin emisiile de poluanti in aer determinate de functionarea utilajelor pentru lucrarile desfasurate pe santier, precum si de pulberile rezultate din manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii. De asemenea, zgomotul de la utilajele prezente pe santier poate constitui un factor de disconfort in zonele din vecinatatea amplasamentului.

Prin implementarea masurilor recomandate se apreciaza ca nu vor fi influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in cazul in care nu se iau masurile necesare pentru prevenirea oricarei situatii accidentale.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:

Vor fi respectate cerintele ce se vor stabili de autoritatea de mediu.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Imobilul este amplasat in Municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.42, judetul Constanta. Terenul este proprietatea sotilor Stere Marcel si Stere Vali-Luminita, avand ca superficiar pe SC GABI OPTIM SRL, conform contractului de superficie autentificat sub nr.169/02.02.2021 la Biroul Individual Notarial Ionescu Ciprian-Crisan.

Imobilul are suprafata de 5.000 mp si este teren intravilan, categoria de folosinta arabil, liber de constructii, identificat cu numarul cadastral 105528, conform inscrisurilor din extrasul de carte funciara pentru informare nr.51052/20.09.2022.

Regimul economic: in temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism faza PUZ, aprobat prin HCL nr.115/26.05.2022 –subzona IS-M-SUBZONA SERVICII, COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA, AGREMENT.

Functiunea predominanta: Servicii –comert, alimentatie publica, agrement: constructii cu regim de inaltime P-P+2

Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr.2, pct.10, lit.b, la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de  santier constau in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzător.

Depozitarea materialelor de constructie se va face conform etichetelor/instructiunilor producatorului, astfel incat sa se prevină antrenarea acestora in mediu.

Se va organiza si amenaja corespunzator o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

Se vor folosi containere modulare, prefabricate, cu structura metalica si inchideri din panouri termoizolante. Pentru curatarea rotilor pentru utilajele care au acces la santier se va amenaja o platforma metalica conectata la reteaua de apa.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse se va asigura pe terenul proprietate, fara a afecta terenurile invecinate. Constructii provizorii necesare: baraca personal, baraca materiale, toaleta ecologica, dulap PSI complet echipat.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele stabilite prin documentatie. Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica stabilirea unor zone pentru stocarea temporara a materialelor, amenajarea unei zone dotata cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate, amplasarea unui grup sanitar ecologic.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- se va amplasa un grup sanitar ecologic care se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea deseurilor

- imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul. De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie, in diferite faze de executie, pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si in vecinatati.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament

- Plan de incadrare in zona

Intocmit,

Eco Mediu Solution SRL