Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Titulari:  TITI’S KLAB REZIDENCE S.R.L reprezentata prin Cazacu Autora

Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE DE VACANTA P+8E CU SPATII COMERCIALE SI SPATII DE ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, CU INCADRARE IN EDIFICABIL CONFORM PLANSA REGLEMENTARI

Amplasament :   Judetul  Constanţa, Statiunea Mamaia , zona Minigolf Bucuresti, lot 2.

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE DE VACANTA P+8E CU SPATII COMERCIALE SI SPATII DE ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, CU INCADRARE IN EDIFICABIL CONFORM PLANSA REGLEMENTARI

Amplasament: Judetul  Constanţa, Statiunea Mamaia , zona Minigolf Bucuresti, lot 2.

- TITULAR:  TITI’S KLAB REZIDENCE S.R.L reprezentata prin Cazacu Aurora

Sediu :  Jud. Constanta, Mun. Constanta, Restaurant Modern , zona C3 (69 MP)

Proiectant:  ARHITECTURA PLUS S.R.L.

Elaboratorul documentaţiei de mediu:

NEW ENVIRO MANAGEMENT S.R.L.   -    Certificat de atestare Serie RGX,  nr. 008/ 02.09.2021- Expert de mediu nivel  principal- emis de Asociaţia Românã de Mediu 1998 pentru domeniile RIM12, RIM 13b, RM8, RM13b

RÃGÃLIE ADRIANA   -    Certificat de atestare Serie RGX,  nr. 002/ 05.08.2021- Expert de mediu nivel  principal- emis de Asociaţia Românã de Mediu 1998 pentru domeniile RIM12, RIM 13b, RM8, RM13b

E-mail: serviciidemediu@gmail.com, adriana_ragalie@yahoo.com

Telefon: 0723806277

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## 3.1.   Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Terenul propus pentru realizarea investitiei este situat in Statiunea Mamaia, zona Minigolf Bucuresti, lot 2, in intravilan conform planului de incadrare in zona atasat anexei 1 si fig. nr. 1, avand urmãtoarele vecinãtãţi:

- LA NORD:	IE 249928 ;

- LA VEST: 	IE 249928 ;

- LA SUD: 	IE 249929 ;

- LA EST: 	ALEE PIETONALA

Fig. nr.1 Plan de incadrare  in zona a terenului studiat (sursa Google. Earth)

Distante fata de constructii vecine :

    - LA NORD:	nu exista constructii la mai putin de 20m.

    - LA VEST: 	nu exista constructii la mai putin de 20m.

    - LA SUD: 	nu exista constructii la mai putin de 20m.

    - LA EST: 	7,24m – constructie cu nr.cad 249929-c1.

Constructia propusa va fi amplasata la o distanta de 44,40 m fata de plaja, respectiv 318,50 m fata de tarmul Marii Negre, conform masuratorilor Google Earth.

Terenul propus pentru realizarea investitiei are suprafata totala de 509,80mp conform acte si   518,00 m conform masuratori.

Terenul se afla in proprietatea TITI’S KLAB REZIDENCE SRL, reprezentata legal prin Doamna CAZACU AURORA, conform CONTRACT DE VANZARE NR.948/ 15.04.2019 emis de NP SERBAN MIHAELA LAVINIA, inscris la OCPI prin incheierea nr. 52617/ 15.04.2019.

Conform Certificatului de urbanism nr. 255/ 31.01.2023 emis de Primaria Mun. Constanta (anexa 2), folosinta actuala a terenului este cea de teren liber de constructii.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/ 24.05.2013- ZONA C, UTR 18, PCT.1: complex hotelier.

Situatia proiectatã

Pe amplasamentul analizat titularul propune construirea unui  imobil apartamente de vacanţã cu regim d einaltime P+8E, cu spatii comerciale si spatii de alimentatie publica la parter, imprejmuire teren si organizare de santier.(anexa 3 – plan de situatie)

Suprafata terenului la care se raporteaza POT/CUT este ST=518.00mp

Bilant teritorial existent:

SC EXI.= 0,00 MP		P.O.T. EXISTENT= 0,00 %

SD EXI.= 0,00 MP		C.U.T. EXISTENT= 0,00

Bilant teritorial propus:

SC PRO.= 200,00 MP		P.O.T. PROPUS= 38,61%

SD PRO.= 1936,80 MP		C.U.T. PROPUS=  3,73

REGIM DE INALTIME= P+8E

VOLUM CONSTRUCTIE: 5762.0m3

| Tabel nr.1 TABEL SUPRAFETE (mp) |
| --- |
| SUPRAFA TATEREN DIN ACTE =509,8mp / MASURATORI =518,0mp |
|  | PARTER | ETAJ CURENT 1-8 | TOTAL ETAJE 1-8 | TOTAL |
| SC | 200 |  |  | 1936,8 |
| SD | 200 | 217,1 | 1736,8 |  |
|  | POT=38,61% |  |  |  |
|  | CUT=Sd / s.t.-518,0mp =1936,8mp/518,0mp=3,73 |  |
| SC CU TERASE | 200 | 269,2 | 2153,6 | 2353,6 |
| S.U. | 173,1 | 188,7 | 1509,6 | 1682,7 |
| S.U. CU TERASE | 173,1 | 234,1 | 1872,8 | 2045,9 |

Tabel nr. 2 Calcul unitãţi functionale

| APARTAMENT/SPATIU COMERCIAL/ SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA | CALCUL UNITATI FUNCTIONALE | NUMAR UNITATI FUNCTIONALE | *S.D. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SPATIU APARTAMENTE DE VACANTA | 2 apt - 3 camere / nivel curent etaj 1-8 | 16 | SD=1783,2 MP |  |
| SPATIU COMERCIAL | 1 / PARTER | 1 | SD=66,3 MP |  |
| SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA | 1 / PARTER | 1 | SD=87,3MP |  |
| total |  |  | SD=1936,8MP |  |

SPATII VERZI propuse

Se vor amenaja spatii verzi plantate cu gazon, vegetatie pitica si arbusti.

Dispunerea spatiilor se va realiza astfel:

La nivelul terenului amenajat: S=228,0mp

Total spatiu verde prevazut : S=228,0mp (44,0% din s.teren)

Descriere functionala propusa

Tabel nr.3 descrierea functionala propusa

| NIVEL | FUNCTIUNE | SUPRAFATA(MP) |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |
|  | VINDFANG | 5,00 |  |
|  | HOL+CASA SCARA | 23,00 |  |
|  | LIFT | 2,50 |  |
|  | LIFT | 2,50 |  |
|  | HOL | 2,00 |  |
|  | CAMERA GUNOI | 4,40 |  |
|  | ALIMENTATIE PUBLICA-FAST FOOD | 41,80 |  |
|  | SPATIU PREPARARE FAST FOOD | 11,60 |  |
|  | DEPOZITARE | 7,30 |  |
|  | HOL | 3,50 |  |
|  | VESTIAR PERSONAL | 4,40 |  |
|  | G.S. PERSONAL | 1,40 |  |
|  | G.S. FEMEI | 3,00 |  |
|  | G.S. BARBATI | 3,00 |  |
|  | SPATIU COMERCIAL | 39,20 |  |
|  | HOL | 3,50 |  |
|  | VESTIAR PERSONAL | 4,30 |  |
|  | G.S. PERSONAL | 1,40 |  |
|  | DEPOZITARE | 9,30 |  |
|  | TOTAL S.U. PARTER FARA TERASE | 173,10 |
| ETAJ 1-8 |  |
|  | CASA SCARA | 19,30 |  |
|  | LIFT | 2,5 |  |
|  | LIFT | 2,50 |  |
|  | APT.1 - 3 CAMERE |
|  | HOL | 9,00 |  |
|  | LIVING | 22,90 |  |
|  | BUCATARIE | 7,80 |  |
|  | DORMITOR | 15,80 |  |
|  | DORMITOR | 16,00 |  |
|  | DEPOZITARE | 2,20 |  |
|  | BAIE | 3,50 |  |
|  | BAIE | 5,00 |  |
|  | BALCON |  | 22,70 |
|  | APT.2 - 3 CAMERE |
|  | HOL | 9,00 |  |
|  | LIVING | 22,90 |  |
|  | BUCATARIE | 7,80 |  |
|  | DORMITOR | 15,80 |  |
|  | DORMITOR | 16,00 |  |
|  | DEPOZITARE | 2,20 |  |
|  | BAIE | 3,50 |  |
|  | BAIE | 5,00 |  |
|  | BALCON |  | 22,70 |
|  | TOTAL S.U. ETAJ CURENT FARA TERASE | 188,70 |
|  | TOTAL S.U. ETAJ CURENT TERASE | 45,40 |
|  | TOTAL S.U. ETAJ CURENT INCLUSIV TERASE | 234,10 |
|  | TOTAL S.U. ETAJE 1-8 FARA TERASE | 1509,60 |
|  | TOTAL S.U. ETAJE 1-8 TERASE | 363,20 |
|  | TOTAL S.U. ETAJE 1-8 INCLUSIV TERASE | 1872,80 |
|  | TOTAL S.U. FARA TERASE | 1682,70 |
|  | TOTAL S.U. TERASE | 363,20 |
|  | TOTAL S.U. INCLUSIV TERASE | 2045,90 |

Sistem constructiv

Infrastructura:

Fundatii – grinzi de fundare cu radier din beton armat.

Suprastructura

Suprastructura - cadre din beton armat formate din stalpi si grinzi.

Plansee – beton armat de 15 cm grosime turnat monolit impreuna cu grinzile.

Compartimentari, inchideri, finisaje

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie eficienta – BCA/caramida 25 cm grosime. Finisarea peretilor exteriori se va realiza folosind un termosistem tip fatada ventilata cu vata minerala bazaltica de 10cm, si placari ceramice / fibrociment.

Peretii interiori se vor realiza din:

- BCA/caramida cu grosimea de 25cm, 20cm, 15cm, 10cm in functie de dispunerea spatiilor si de necesitatea functionala.

Izolatii

- Hidroizolatii:

- elevatie fundatii- perimetral la exterior

- terase circulabile/necirculabile cu intoarcerea pe aticul exterior pana la cota superioara si /sau racodarea la tamplariile exterioare

- termoizolatii:

- fatade –vata minerala bazaltica 10 cm

- terasa necirculabila – polistiren extrudat la partea superioara si vata minerala sub planseu

Acoperis

Acoperirea imobilului - terasa necirculabila.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul pantelor de min.1,5% cu directionare catre sifoane de pardoseala de colectare a apelor meteorice sau catre garguie de scurgere a apelor pluviale.

Pardoseli

- pentru zonele de acces, scari si spatiile comune se vor folosi placari ceramice antiderapante

- pentru spatiul de alimentatie publica si spatiul de comert, precum si functiunile conexe ale acestore se vor folosi placari ceramice antiderapante.

- pentru apartamente - zone de zi se vor folosi  placari ceramice antiderapante.

- pentru apartamente - dormitoare se va folosi parchet din lemn.

- pentru apartamente -  bai si bucatarii se vor folosi placari ceramice antiderapante.

Toate pardoselile vor fi prevazute cu plinte de protectie din ceramica/lemn de 8 cm inaltime.

Finisaje interioare

- pentru toate spatiile uscate  se vor folosi vopsitorii lavabile.

- pentru toate satiile umede (bai / grupuri sanitare, bucatarii) se vor folosi vositorii special pentru spatiile umede si placari ceramice.

In zonele de imbinare intre pereti si pardoseala se va folosi silicon pentru etanseizare. Se vor folosi profile de trecere in zonele de schimbare a finisajului.

- In zona scarii, se va monta o balustrada cu platbanda verticala de 4 cm latime si 8 cm intre profile si cu mana curenta de 6x4cm metalica cu h.mana curenta=95 cm.

Finisaje exterioare

- placari ceramice / fibrociment – culoare alb-gri

- pardoselile balcoanelor vor fi finisate cu placari ceramice antiderapante;

- balcoanele vor fi prevazute cu balustrada din sticla securizata cu mana curenta metalica – h=1,0m

Usi

Usile de acces in imobil vor fi din tamplarie de pvc, usile interioare vor fi cu toc din lemn si foaie de usa din hpl cu furnir din lemn.

Usile vor fi prevazute cu sistem de inchidere de siguranta. Dupa caz se vor monta usi rezistente la foc si usi prevazute cu sistem de autoinchidere.

Tamplaria de fatada

Fereastrele de fatada, din PVC - culoare gri, cu geamuri termoizolante, montate cu sau fara toc mascat. Tipul de deschidere va fi batanta, oscilanta, oscilobatanta – in functie de situatie.

Sticla ferestrelor va fi de tip Low-E.

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITÃŢILOR

Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza  din reţelele RAJA existente in zona.

Conform Avizului de amplasament nr. 284/ 23326/ 09.03.2023 emis de RAJA SA si plan retele atasate anexei 4, terenul este alimentat cu apa printr-un bransament Dn1’’ OL, controrizat printr-un apometru Dn15 mm, conectat in conducta de distributie apa Dn250 mmF existenta pe str . Promenada.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua publica de canalizare aflata in adminustrarea RAJA s.a.

Conform avizului de amplasament nr. 284/ 23326/ 09.03.2023 emis de RAJA SA si plan retele atasate anexei 4, in zona amplasamentului exista colectorul menajer Dn250 mmAZB.

Pentru apele pluviale

- in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului, apele pluviale se vor scurge liber pe teren.

In cazul aparitiei unor scrugeri de produse petroliere provenite de la utilaje, se vor folosi materiale absorbante astfel incat sa se evite contaminarea apelor.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor inclusi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

-      in perioada functionarii imobilului - Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi evacuate prin intermediul unor burlane circulare si vor fi dirijate catre spatiul verde propus.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

3.2.  Justificarea necesitatii proiectului:

Motivele care au stat la baza demararii acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic, statiunea Mamaia  in care se afla terenul studiat , fiind cunoscuta ca o puternica zona de dezvoltare imobiliara.

Dezvoltarea zonei studiate a crescut vizibil in ultimii anii, iar constructia propusa va oferi identitate zonei ce se afla intr-o continua dezvoltare.

  - Valoarea investitiei: 5.810.000 ron

  - Perioada de implementare propusa: 24 luni

  - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)- atasate anexelor 1 si 3 la Memoriul de prezentare

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE -Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. . Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991-Nu este cazul

5.2.  Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- nu este cazul

5.3.    Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice

ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

    - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul propus pentru realizarea investitiei este situat in Statiunea Mamaia, zona Minigolf Bucuresti, lot 2, in intravilan , avand urmãtoarele vecinãtãţi:

- LA NORD:	IE 249928 ;

- LA VEST: 	IE 249928 ;

- LA SUD: 	IE 249929 ;

- LA EST:  	ALEE PIETONALA

Constructia propusa va fi amplasata la o distanta de 44,40 m fata de plaja, respectiv 318,50 m fata de tarmul Marii Negre, conform masuratorilor Google Earth.

Terenul propus pentru realizarea investitiei are suprafata totala de 509,80mp conform acte si   518,00 m conform masuratori.

Terenul se afla in proprietatea TITI’S KLAB REZIDENCE SRL, reprezentata legal prin CAZACU AURORA, conform CONTRACT DE VANZARE NR.948/ 15.04.2019 emis de NP SERBAN MIHAELA LAVINIA, inscris la OCPI prin incheierea nr. 52617/ 15.04.2019.

Conform Certificatului de urbanism nr. 255/ 31.01.2023 emis de Primaria Mun. Constanta   folosinta actuala a terenului este cea de teren liber de constructii.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/ 24.05.2013- ZONA C, UTR 18, PCT.1: complex hotelier.

In anexele 1 si 3 sunt prezentate planurile de incadrare in zona a terenului studiat si planul de situatie.

    - politici de zonare şi de folosire a terenului;

Se vor respecta reglementările cuprinse în PUZ aprobat cu HCL nr. 121/ 24.05.2013.

    - arealele sensibile

Terenul propus pentru realizarea proiectului nu se afla in vecinatea si nici nu se suprapune cu arii naturale protejate, ca urmare proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul propus pentru realizarea proiectului se afla la o distanta de aprox 318,5.. m Est fata de tarmul Marii Neagre declarata sit Natura 2000- ROSPA007,  aprox 44,4 m Est  fata de plaja si aprox 235 m Vest .

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Tabel nr.4  Coordonate STEREO 70 ale terenului studiat

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare-Sunt prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

6 . DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu

## Protectia calitatii apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii proiectului, eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona ,  pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute  -nu este cazul.

6.1.2. Protectia calitatii aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- imprejmuirea organizarii de santier;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice ;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: var, ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In perioada functionarii imobilului:

- se recomanda sa se aiba in vedere pentru asigurarea apei calde, posibilitatea asigurarii panourilor solare ca sursa alternativa de energie, avand in vedere ca in zona litorala radiatia solara inregistreaza valori medii anuale de 130 kcal/cm2.

  - instalațiile penru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă-Nu este cazul

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - sursele de zgomot si de vibratii

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca principalele surse de zgomot vor fi determinate de traficul ce se  va desfasura in zona obiectivului.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## Protectia împotriva radiatiilor

  - sursele de radiatii – nu este cazul

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrarile de construire propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

- respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

- managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect .

Terenul propus pentru realizarea proiectului se afla la o distanta de aprox 318,5.. m Est fata de tarmul Marii Neagre declarata sit Natura 2000- ROSPA007,  aprox 44,4 m Est  fata de plaja si aprox 235 m Vest  fata de Lacul Siutghiol- ROSPA0057.

Fig. nr.6 Distanta de la terenul studiat pânã la Marea Neagra si Lacul Siutghiol

(conf Google. Earth)

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate- Nu este cazul.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

In jurul  terenului propus pentru realizarea investitiei nu exista obiective religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrarilor de construire a obiectivului. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, iinclusiv eliminarea

  - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a lucrarilor pentru realizarea proiectului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr 5 Categorii de deşeuri generate în perioada construirii imobilului

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deseuri valorificate | Deseuri eliminate |
| Materiale plastice (PEID, PVC) | S | 17 02 03 | √ | - |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 | √ | - |
| Capete conductori – neferoase cu izolatii | S | 17 04 11 | √ | - |
| Deseuri materiale pentru termoizolatii | S | 17 01 07 | √ | - |
| Deseuri materiale de constructie (lemn, sticla, materiale plastice, etc.) | S | 17 01 07 | √ | - |
| Alte deseuri specifice activitatilor de constructie | S | 17 09 04 | √ | - |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* 13 02 06* 13 02 05* | √ | - |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* | √ | - |
| Deseuri ambalaje din hartie si carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 | √ | - |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | - |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 | √ | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* | √ | - |
| Deseuri menajere si asimilabil menajere | S | 20 03 01 | - | √ |

Colectarea deseurilor generate in perioada construirii imobilului se va face intr-un spațiu special amenajat . Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orasenesc, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 15, alin (1) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare.

Conform art. 16, alin (1) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri in cazul in care acest  lucru este necesar pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitatea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare reciclare si alte operatiuni de valorificare , au obligatia sa colecteze deseurile separat si sa nu le amestece cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite.

Conform art. 16, alin (3) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri introduc colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla , iar pana la data de 1 Ianuarie 2025 si pentru textile.

Conform art. 8 , alin (2) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, in cazul unui tip de deseu care se incadreaza sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – coduri marcate cu asterisc- incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii , testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului.

Conform art. 16, alin (3) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, ESTE INTERZISA INCINERAREA DESEURILOR COLECTATE SEPARAT PENTRU PREGATIREA PENTRU REUTILIZARE SI RECICLARE .

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilor fundatiei pentru construirea imobilului  va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru amenajari peisagistice.

Conform art.17, alin (7) din OUG nr. 92/2021 titularii pe numele carora au fost emise Autorizatii de construire  si/ sau desfiintare potrivit legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata , au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii sin desfiintari astfel incat sa atinga un  nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala , inclusiv  opratiuni de rambleere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale , de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari , cu exceptia materialelor geologice natural definite la categoria 17 05 04 din Anexa Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/ CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/ CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Generarea si managementul deşeurilor in perioada funcţionãrii obiectivului

Tabel nr.6  Categorii de deşseuri generate in perioada functionarii imobilului

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deseuri valorificate | Deseuri eliminate |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 | - | √ |
| Deseuri hartie si carton | S | 20 01 01 | √ | - |
| Ambalaje hartie-carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 | √ | - |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 | √ | - |
| Sticla | S | 20 01 02 | √ | - |
| Metale | S | 20 01 40 | √ | - |
| Ambalaje cu continut de substante periculoase | S | 15 01 10* | √ | - |

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, colectarea selectiva a deseurilor nepericuloase provenite din activitati casnice si asimilabil casnice in vederea reutilizarii, reciclarii si alte operatiuni de valorificare materiala si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final prin depozitare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, modificata de Legea nr.17/2023.

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

  - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Conform art. 17 , alin (4) din OUG nr. 92/2021, Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un Plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

In conformitate  alin (3) , art.44 din OUG nr. 92/ 2021, privind regimul deseurilor, planul se publica pe pagina de internet a persoanei juridice si se transmite anual agentiei judetene pentru protectia mediului, inclusiv progresul înregistrat , pânã la 31 mai a anului urmãtor raportãrii.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare;  se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; totilucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Produsele utilizate pentru implementarea acestui proiect vor fi cele specifice activitatilor de realizare a unor constructii – in etapa de construire si, respectiv, produse de intretinere a spatiilor de locuit si a instalatiilor pentru asigurarea utilitatilor – in etapa de functionare.

Etapa de construire

Principalele materii prime si substante/preparatele chimice care vor fi utilizate in etapa de constructie, precum si caracteristicile acestora din punct de vedere al gradului de periculozitate vor fi urmatoarele:

- agregate minerale (pietris, nisip) si materiale de contractie (beton, lemn, caramizi, parchet, faianta, gresie, piese metalice, polistiren, vopsele pe baza de apa etc.) – nepericuloase;

- produse pe baza de ciment si ipsos (ciment, mortar, tencuiala, sape, gleturi) – materiale iritante numai in stare pulverulenta;

- produse pe baza de solventi (vopsele, lacuri, adezivi, diluanti) – preparate chimice periculoase (inflamabile, nocive).

Etapa de functionare

In etapa de functionare, datorita profilului de activitate al imobilului, respectiv locuinte colective, se vor utiliza in special produse de intretinere a spatiilor de locuit (detergenti, dezinfectanti etc.), al caror grad de periculozitate trebuie sa fie redus, pentru evitarea impactului utilizarii acestora asupra sanatatii locatarilor.

Pentru intretinerea si repararea unor echipamente/instalatii utilizate pentru asigurarea utilitatilor se vor utiliza serviciile unor firme specializate si, prin urmare, pe amplasament nu vor fi stocate produsele necesare desfasurarii acestor activitati.

  - modul de gospodarire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sãnãtãţii populatiei .

Substanțele si preparatelor chimice periculoase vor fi achizitonate numai in cantitatile necesare si vor fi depozitate corespunzator in incinta organizarii de santier .

Pentru toate substante/preparate chimice utilizate se va avea la dispozitie Fisa tehnica de securitate (FTS), gestionarea acestora facandu-se conform recomandarilor din FTS. Toate ambalajele produselor periculoase, cu urme de produs, vor fi tratate ca deseuri periculoase si eliminate corespunzator.

In stadiul actual de elaborare a proiectului nu se cunosc cantitatile de materii prime si substante/preparate chimice care se vor utiliza pentru implementarea proiectului de investitii analizat.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii

Utilizarea terenului

Pentru edificarea si functionarea imobilului propus este necesar terenul (aflat in proprietatea titularilor si alte resurse naturale prelucrate (lemn, metal, sticla, etc.).

Pentru realizarea obiectivului se va utiliza terenul cu suprafata totala de 509.80mp conform acte si   518.00 m conform masuratori, afla in statiunea Mamaia, zona Minigolf Bucuresti, lot 2..

Conform Certificatului de urbanism nr. 255/ 31.01.2023 emis de Primaria Mun. Constanta (anexa 2), folosinta actuala a terenului este cea de teren liber de constructii.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/ 24.05.2013- ZONA C, UTR 18, PCT.1: complex hotelier.

De asemenea, organizarea de santier necesara pentru executarea lucrarilor asociate etapei de construire a imobilului, se va realiza in incinta proprietatii titularului.

Utilizarea apei

- in etapa de construire:

- scopuri igienica – sanitare;

- preparare materiale de constructie;

- stropirea fronturilor de lucru, pentru controlul emisiilor de particule in atmosfera.

- in etapa de functionare:

- scopuri igienico – sanitare;

- apa pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

- apa pentru irigarea spatiilor verzi .

Nu exista riscul afectarii biodiversitatii ca urmare a construirii si functionarii obiectivului.

# VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

7.1.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

In perioada executiei imobilului poate exista un impact asupra populatiei avand in vedere ca in zona studiata exista imobile finalizate ,impact care va fi generat de zgomotul utilajelor si a mijloacelor de transport  din santier , intensificarii traficului pe strazile invecinate, depozitarea materialelor de constructii,  dar si a emisiilor generate ca urmare a manipularii materialelor de constructii.

Atat in perioada construirii imobilului, cat si in perioada functionarii acestuia, se va avea in vedere:

respectarea cu strictete a Ordinului M.S. nr. 119/2014, actualizat prin Ordin nr. 1378/ 2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Conform alineatului 1, articolul 3 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21.02 2014, “amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.”

In perioada functionarii imobilului, traficul pe strazile invecinate se va intensifica datorita cresterii nr. de locuitori in zona, trafic generator de emisii de praf si zgomot.

Colectarea deseurilor solide se va face in locurile special amenajate, in conditii salubre si predarea catre societati autorizate.

7.1.2. Impactul asupra biodiversitatii

Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului se afla Jud. Constanta, Statiunea Mamaia, zona Minigolf Bucuresti, lot 2, o zona antropizata, in care elementele de vegetatie sunt reprezentate de spatiile verzi amenjate dintre imobilele.. Pe amplasamentul analizat se dezvolta o vegetatie ierboasa spontana, discontinua. Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si animale de interes comunitar, care sa necesite conservare.

7.1.3 .Impactul asupra calitatii apei

In perioada realizarii proiectului, eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona ,  pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape.

În perioada executării lucrărilor de realizarea a proiectului măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

- achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport in incinta organizarii de santier se va face numai in spatiu special stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant;

- depozitarea materialelor  de construtii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient;

- la iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa paraseasca incinta.

In perioada functionarii imobilului:

- apele uzate menajere evacuate se vor incadra in  limitele impuse de legislatia de mediu in vigoare (NTPA002/2005);

- se vor asigura pante pentru preluarea apelor pluviale;

- dotarea cu echipamente/ material necesare pentru interventia rapida in caz de avarie si remedierea defectiunilor  aparute la retelele de alimentare cu apa si canalizare;

- consumul de apa va fi contorizat.

7.1.4.  Impactul asupra calitatii aerului, climei, gaze cu efect de sera

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a investitiei, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In ceea ce priveste gazele cu efect de sera, emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate evidentiaza de asemenea, contributia majora asectorului elergetic si a transporturilor ceea ce insemna ca acestea sunt domeniile asupra carora sunt necesare implementarea unor masuri si actiuni de reducere a emisiilor de CO2.

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential, in care emisiile de CO2 sunt legate in principale de consumul de energie, influentat in acest sector in principal de izolarea cladirilor. De asemenea , in cazul energiei electrice, se recomanda utilizarea corpurilor de iluminar mai eficiente din punct de vedere energetic.

7.1.5. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## 7.1.6. Impactul asupra  solului si subsolului

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului pot fi reprezentate de:

- lucrarile de constructie propriu-zise – executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele  si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si managementul defectuos al deseurilor generate;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol in perioada executarii lucrarilor pt realizarea proiectului, sunt :

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada  de  realizare a  lucrarilor investitiei, in incinta organizarii de santier;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, pe nisip, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

- interzicerea spalarii, efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scurgerile de produse petroliere;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in  zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

In perioada functionarii imobilului se recomanda:

- depozitarea selectiva a  deseurilor generate din activitate, in spatii special amenajate si predarea periodica a acestora catre societati autorizate; deseurile vor fi depozitate in recipienti inscriptionati, preazuti cu capac;

- verificarea periodica a integritatii iimobilului si starea retelelor de alimentare cu apa si evacuare ape uzate, pentru evitarea infiltrarilor de ape in sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atat integritatea terenului , dar pot  determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

## 7.1.7.   Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In perioada executiei imobilului poate exista un impact asupra asezarilor umane- locuintele existente din partea de Nord si de Sud, raportat la locuitorii din zona,  impact datorat zgomotului utilajelor si a mijloacelor de transport  din santier , intensificarii traficului pe strada invecinata, depozitarea materialelor de constructii,  dar si a emisiilor generate ca urmare a manipularii materialelor de constructii.

In perioada functionarii imobilului, traficul pe strazile invecinate se va intensifica datorita cresterii nr. de locuitori in zona.

In jurul amplasamentului analizat nu există  obiective de interes public a căror activitate să fie stânjenită de construirea si funcționarea imobilului..

# 7.1.8. Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra     interactiunilor dintre aceste elemente

Impactul asupra peisajului si mediul vizual

In perioada realizarii lucrarilor pentru construirea imobilului, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor, respectiv de organizarea de santier.

In schimb, edificarea constructiei va duce la modificarea peisajului actual pe termen lung, pe toata perioada de viata a constructiei, prin imbunatatirea aspectului zonei.

Impactul prognozat asupra modificarii de peisaj este unul pozitiv datorita elementelor arhitecturale deosebite, intregind frontul construit al zonei, putem spune chiar ca va pune in valoare zona.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In situatia in care in perioada desfasurarii lucrarilor pentru edificarea imobilului vor fi descoperite obiective de patrimoniu cultural, arheologic, toate lucrarile vor inceta in imediata apropiere a obiectelor gasite si vor fi consultate autoritatile competente si se vor lua masurile de protectie in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de construire a imobilului.

- Natura impactului

Impactul direct asupra factorilor de mediu apare si se manifesta pe parcursul derularii lucrarilor de construire a imobilului, cat si in perioada functionarii acestora determinat de emisiile generate in apa, aer, sol.

Impactul direct asupra factorului de mediu apa. In perioada derularii lucrarilor de   construire imobilului, impactul  direct se manifesta asupra calitatii apei subterane , in situatii accidentale pot fi afectate de scurgerea de produse petroliere, depozitarea materialelor si deseurilor in conditii necorespunzatoare.

In situatia in care masurile propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului sunt aplicate in mod corespunzator, se apreciaza ca nu vor aparea efecte adverse semnificative asupra factorului de mediu apa.

In perioada functionarii imobilului,  un impact direct al activitatii asupra factorului de mediu apa poate fi reprezentat de avarii la reteaua de canalizare, si astfel apele uzate ar ajunge in subsol si in panza freatica.

In perioada derularii lucrarilor de construire a imobilului, va exista un impact direct asupra factorului de mediu aer,  manifestat prin cresterea cantitatilor de pulberi totale, dar si a cantitatii  de gaze arse datorita combustibilului folosit pentru deplasarea mijloacelor de transport ale santierului si pentru functionarea echipamentelor si utilajelor. Poluarea atmosferica rezultand din functionarea acestor utilaje, este caracterizata in principal prin emisii de gaze si particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile usoare, prafuri continand plumb si compusi sulfurati.

Nivelul emisiilor va varia destul de mult, functie de conditiile de vreme in perioada desfasurarii lucrarilor de construire a obiectivului propus, si nu in ultimul rand de managementul care se aplica in cadrul lucrarilor de construire imobilului. Este vorba despre un impact temporar, reversibil, manifestat in mod discontinuu si la nivel local in zona amplasamentului.

Avand in vedere masurile propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului aer in prezentul memoriu, aplicate in mod corespunzator, se apreciaza ca nu vor aparea efecte adverse semnificative asupra factorului de mediu aer.

In perioada functionarii imobiilului, impactul direct asupra aerului se manifesta prin traficul autovehiculelor in zona amplasamentului, respectiv prin gazele de esapament ale autovehiculelor care circula pe accesele carosabile invecinate.

In perioada derularii lucrarilor de  construire imobilului, impactul direct asupra solului si subsolului se poate manifesta in conditiile in care utilajele nu sunt intretinute corespunzator si vor exista pierderi de lubrefiant sau carburant, respectiv scurgeri de produse petroliere ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor  cu care sunt transportate materialele si materiile prime.

In situatia in care masurile propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului sunt aplicate in mod corespunzator, se apreciaza ca nu vor aparea efecte adverse semnificative asupra solului si subsolului.

In perioada functionarii imobilului nu se prognozeaza poluarea solului si a subsolului in conditiile in care se vor respecta toate instructiunile tehnice si se vor implementa masurile de prevenire si dimnuare a impactului, propuse.

Impactul indirect asupra factorilor de mediu se refera la transferul poluantilor emisi intr-un factori de mediu catre un alt factor de mediu.

In perioada functionarii obiectivului un impact direct al activitatii asupra factorului de mediu apa poate fi reprezentat de avarii la reteaua de canalizare, si astfel apele uzate ar ajunge in subsol si in panza freatica.

In ce priveste impactul indirect al construirii imobilului asupra factorului de mediu apa se poate manifesta doar in masura in care emsiile directe care afecteaza apa vor fi in cantitati semnificative, peste limitele admise si se manifesta timp indelungat, astfel incat sa permita transferul de la un factor de mediu la altul. Avand in vederea caracteristicile proiectului, si caracteristicile acestui tip de impact, in cazul in care se aplica in mod corespunzator masurile propuse pentru diminuarea impactului, se apreciaza ca nu vor aparea efecte semnificative adverse asupra mediului.

In ce priveste impactul indirect al construirii obiectivului analizat asupra factorului de mediu aer se poate manifesta doar in masura in care emsiile directe care afecteaza aerul vor fi in cantitati semnificative, peste limitele admise si se manifesta timp indelungat, astfel incat sa permita transferul de la un factor de mediu la altul.

In ce priveste impactul indirect asupra solului se poate manifesta doar in masura in care emsiile directe care afecteaza solul vor fi in cantitati semnificative, peste limitele admise si se manifesta timp indelungat, astfel incat sa permita transferul de la un factor de mediu la altul. Avand in vederea caracteristicile proiectului, si caracteristicile acestui tip de impact, in cazul in care se aplica in mod corespunzator masurile propuse pentru diminuarea impactului, se apreciaza ca nu vor aparea efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat asupra factorilor de mediu.

In imediata vecinatate a terenului studiat se afla imobile finalizate, asftel ca nu se poate manifesta un impact cumulat asupra factorilor de mediu in perioada construirii imobilului.

- natura transfrontaliera a impactului -Nu e cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului- Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  .

- probabilitatea impactului- Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului-Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Sunt prezentate la punctele 7.1-7.4.ale prezentului memoriu.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In perioada executiei lucrarilor pentru realizarea proiectului se propune urmatorul program de monitorizare :

- monitorizarea factorului de mediu aer prin realizarea unor analize pentru indicatorul pulberi totale in suspensie in vederea verificarii mentinerii calitatii aerului in limitele prevazute de legislatia in vigoare (STAS 12574/ 1987), si transmiterea buletinelor de analiza catre autoritatea locala de mediu, cu frecventa trimestriala;

- intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform legislatiei in vigoare, si transmiterea raportarilor catre autoritatea locala de mediu la finalizarea lucrarilor cu frecventa stabilita in actul de reglementare emis de APM Constanta.

- Intocmirea Planului de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, conform prevederilor art. 17 , alin (4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor si transmiterea acestuia catre autoritatea locala de mediu, pana la 31 mai a anului urmãtor raportãrii.

De asemenea, va fi necesara depozitarea corepunzatoare a deseurilor in cadrul organizarii de santier, etichetarea corepunzatoare a recipientilor destinati colectarii selective a deseurilor conform legislatiei in vigoare, predarea periodica a deseurilor catre societati autorizate din punct de vedere al mediului,  şi numirea unui Responsabil de mediu care sa ducã la indeplinire Programul de monitorizare in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pentru realizarea investitie, beneficiarul a obtinut Certificatul de urbanism nr. 255/ 31.01.2023 emis de Primaria Mun. Constanta.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier.

Santierul se va asigura in incinta terenului , fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Se propune realizarea unei platforme pietruite pentru depozitare, in suprafata de  54,0mp precum si amplasarea unor containere pentru organizarea de santier, dispuse pe o suprafata totala de 92,0mp.

Constructii propuse:

Container birou - 1 modul;

Regim de inaltime parter Sc = 11.0mp x 1 = 11.0mp

Sistem constructiv: Se vor folosi containere modulare, prefabricate, cu structura metalica si inchideri din panouri termoizolante.

Acoperire: Panouri termoizolante.

Finisaje exterioare: metal

Finisaje interioare: Gips carton, vopsele lavabile de interior.

Container wc ecologic - 1 modul;

Regim de inaltime parter Sc = 1.0mp x 1 = 1.0mp

Sistem constructiv: Se vor folosi containere modulare din PVC.

Acoperire: PVC.

Finisaje exterioare: PVC.

Finisaje interioare: PVC.

Suprafata construita propusa organizare de santier = 12.0MP

Suprafata desfasurata propusa organizare de santier = 12.0MP

Regimul de inaltime maxim: P

Se va amenaja o platforma pentru curatarea utilajelor de 4mx3m racordata la reteaua de apa.

In anexa 5 este prezentat planul organizãrii de şantier.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanttilor

# in mediu in timpul organizarii de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de  construire imobilului poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

- îndepărtarea utilajelor şi echipamentelor folosite in timpul executiei constructiei, precum şi a materialelor neutilizate;

- eliminarea deşeurilor conform cerinţelor legislatiei în domeniul gestionării deşeurilor.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate  sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# ANEXE

ANEXA 1-   PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONÃ

ANEXA 2-  CERTIFICAT DE URBANISM NR.255/ 31.01.2023  EMIS DE PRIMÃRIA MUN,

CONSTANTA,, in copie

ANEXA 3 - PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA 4 - AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 284/ 23326/ 09.03.2023 EMIS DE RAJA SA ŞI PLAN

REŢELE, in copie

ANEXA 5 -PLAN ORGANIZARE DE ŞANTIER

ANEXA 6- DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIŢIALÃ NR.85/ 02.03.2023   EMISA DE APM

CONSTANTA, in copie

# EVALUARE ADECVATÃ

131   descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului: NU ESTE CAZUL

13.2.  numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

13.3.  prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii ş ihabitate de interescomunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL

13.4. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

managementul conservării arieinaturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

13.5  se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural

protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

13.6. alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: NU ESTE CAZUL

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr.85/ 02.03.2023  emisa de APM Constanta, atasata anexei 6.

## XIV.  PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

14.1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

14.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă:  nu este cazul

14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- nu este cazul

Proiectul analizat nu se incadreaza in prevederile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 85/ 02.03.2023  emisa de APM Constanta, atasata anexei 6.

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI - Nu este cazul.

Intocmit,

Adriana Rãgãlie

Expert de mediu nivel principal