AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU – draft – 27.10.2023

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: 5/20.12.2013 actualizata in 08.01.2016, in 16.08. 2016, cu nr. 1 din data de 06.04.2022 si cu nr….din data de……2023

Titularul autorizaţiei: S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia

Locaţia activităţii: str. Poporului nr. 1, Medgidia, jud. Constanţa.

CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi.

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

COD CAEN:  2351 – Fabricarea cimentului

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deşeurilor periculoase

3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Director Executiv,

Celzin LATIF

Sef Serviciu A.A.A,

Lavinia Monica ZECA						              Intocmit,

Consilier Elena FILIP

Cuprins  - de actualizat

1.Date de identificare a titularului  activitatii ………………………………………………..4

2.Temeiul legal…………………………………………………………………………. ……4

3.Categoria de activitate………………………………………………………………………6

4.Documentatia solicitarii……………………………………………………………………13

5.Managementul activitatii…………………………………………………………………...15

6.Materii prime si auxiliare…………………………………………………………………..19

7.Apa, energie, combustibili………………………………………………………………….30

7.1.Apa………………………………………………………………………………………..30

7.1.1Alimentare cu apa potabila………………………………………………………............30

7.1.2Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor…………………………………………..30

7.1.3Modul de folosire a apei…………………………………………………………………..31

7.1.4Norme de apa……………………………………………………………………………...31

7.1.5Evacuarea apelor uzate…………………………………………………………………....31

7.1.6Instalatii de preepurare……………………………………………………………………32

7.1.7Instalatii masurare a volumelor si debitelor………………………………………………33

7.2Eficienta energetica…………………………………………………………………………34

7.3Combustibili………………………………………………………………………………...34

8.Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament…………………35

9.Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu……………………...53

10.Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot……64

10.1Aer…………………………………………………………………………………………64

10.1.1Emisii in aer si mirosuri………………………………………………………………….64

10.1.2Emisii atmosferice rezultate din activitate……………………………………………….65

10.1.3Valori limita de emisie…………………………………………………………………...70

10.2Emisii in apa………………………………………………………………………………..79

10.2.1Tipuri de ape uzate si poluantii emisi……………………………………………….........80

10.2.2Mod de stocare , epurare, valorile limita admise la evacuare…………………………… 80

10.3Sol si apa subterana…………………………………………………………………………81

10.4Zgomot……………………………………………………………………………………...82

11.Gestiunea deseurilor………………………………………………………………………….82

11.1Deseuri generate, colectate, stocate temporar………………………………………………83

12.Interventia rapida.Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta.Siguranta instalatiei…87

13.Concluzii BAT……………………………………………….. ……………………………..88

14.Monitorizarea activitatii…………………………………………………………………….106

14.1Monitorizarea emisiilor in aer……………………………………………………………..107

14.2Monitorizarea emisiilor in apa evacuata…………………………………………………..114

14.3Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane………………………………………. ..115

14.4Deseuri…………………………………………………………………………………….115

15.Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora………………………………..116

16.Obligatiile titularului activitatii…………………………………………………………….119

17.Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor………………………….121

17.1Lucrari si masuri specifice de protectia mediului…………………………………………121

17.2Planul de inchidere al instalatiei…………………………………………………………….122

18.Glosar de termeni……………………………………………………………………………  123

Anexa I – Modelul raportului de mediu (RAM)…………………………………………………124

Anexa II – Caracter confidential – Descriere instalatie pentru valorificare deseuri prin  coincinerare………………………………………………………………………………………127

A.P.M. CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

-	HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

-	H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

-	Legea nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului;

-            Legea nr. 278/24.10.2013  privind emisiile industriale, cu modificari si completari;

-	Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul nr.1158/2005;

-	Ord M.A.P.A.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

-	Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (BAT –Conclusions) si a Best Available Techniques (BAT) – Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide – 2013.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr 140/06.02.2008  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificari si completari;

- Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Legea nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/03.11.1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ord. M.A.P.P.A.M. nr. 462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- H.G. nr. 188/28.02.2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civila;  Republicata;

- Legea nr. 86/10.05.2000  pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/25.04.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificari.

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006, cu modificari.

- H.G. nr.780/17.07.2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Decizia 2010/731/CE - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21.09.2011 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind incinerarea deseurilor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integratade mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROMCIM SA – Punct de lucru Medgidia, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 4173RP din 09.06.2022 privind actualizarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile:

*3.1 a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zisau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi;

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.*

in urma analizarii documentelor transmise, verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, autorizează

S.C.  ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia, str. Poporului nr. 1, Medgidia

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren si parcurgerii etapelor procedurale ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 5/20.12.2013, actualizata in 08.01. 2016, 16.08.2016 si cu nr. 1 din 06.04.2022 .

INTRODUCERE

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

- Nu este cauzată o poluare semnificativă.

- Sunt luate măsuri de prevenire a generarii deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate la sursa cu scopul valorificarii sau în cazul în care valorificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului.

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor.

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei nr.6 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  cu modificari si completari, ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu actualizata conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nici o modificare a activitatii sau reconstructie pe amplasament care afecteaza activitatea I.E.D. sau orice parte a activitatii, ce va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.

Actualizarea autorizatiei

### Prezenta autorizatie poate fi actualizata, de catre A.P.M. Constanta in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, la solicitarea operatorului instalatiei.

### Reexaminarea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

### poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

### schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

### siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducere de tehnici speciale si masuri de management;

### rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

### emiterea unor noi reglementari legale;

### modificarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei.

In scopul actualizarii autorizatiei integrate de mediu datorate modificarii actelor de reglementare care au stat la baza emiterii acesteia si a parametrilor pentru care s-au emis, operatorul instalatiei va notifica A.P.M. Constanta prezentand in acest scop orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului, revine in intregime operatorului instalatiei.

Prezenta autorizatie nu exonereaza de raspundere operatorul instalatiei in cazul producerii unor accidente, in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia

Sediul: strada Poporului nr. 1, Medgidia, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 811 990,

Fax: 0241 820 004,

E-mail: lavinia.beznea@romcim.ro

Codul fiscal: RO328750

Registrul Comerţului: nr. J40/546/1991

2.	TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anuland alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari:

3.1. a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zisau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi;

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- Fabricarea clincherului de ciment;

- Fabricarea cimentului;

COD CAEN (rev.2)

2351 – Fabricarea cimentului

2562 – Operatiuni de mecanica generala

3319 – Repararea altor echipamente

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3513 – Distribuţia energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deşeurilor periculoase

3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti, n.c.a.

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4399 – Alte lucrari speciale de constructii, n.c.a

4671 – Comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si a produselor derivate

4673 – Comert cu ridicata a materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

5210 – Depozitări

5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 – Manipulari

5229 – Alte activitati anexe transporturilor

6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7120 – Activităţi de testare şi analize tehnice.

S.C. ROMCIM S.A. - Punct de lucru Medgidia are ca activitate fabricarea clincherului de ciment şi a cimentului

Capacitatea proiectată este de:

- 8000 t clincher /zi:

- Linia de fabricatie cuptor 10 - 3.800 t clincher/zi, - in conservare

- Linia de fabricatie cuptor 11 - 4.200 t clincher/zi

- 800 t/h ciment,

- Capacitatea maxima de coincinerare deseuri: 650.000 t deseuri/an,

- Capacitatea de coincinerare a deseurilor pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 si 2022 a fost:

2017 – capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):

- 15,33 t/h; 367,81 t/zi; 109.781,58 t/an

2017 – capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):

- 2,43 t/h; 58,42 t/zi; 17.435,20 t/an.

2017 – capacitate coincinerare deseuri:

- 17,76 t/h; 426,23 t/h; 127.216,78 t/an.

2018 - capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):

- 13,79t/h; 330,98 t/zi; 101.081,57 t/an

2018 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):

- 6,44 t/h; 154,63 t/zi; 47.224,05 t/an

2018 - capacitate coincinerare deseuri:

- 20,23 t/h; 485,61 t/zi; 148.305,62 t/an.

2019 - capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):

- 11,75 t/h; 281,98 t/zi; 88.747,10 t/an

2019 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):

- 3,54 t/h; 85,00 t/zi; 26.752,99 t/an

2019 - capacitate coincinerare deseuri:

15,29 t/h; 366,98 t/zi; 115.500,09 t/an.

2020 - capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):

- 13,49 t/h; 323,72 t/zi; 93.047,68 t/an;

2020 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):

- 2,46 t/h; 59,05 t/zi; 16.973,01 t/an;

2020 - capacitate coincinerare deseuri:

- 15,95 t/h; 382,77 t/zi; 110.020,69 t/an;

2021- capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):

- 13,18 t/h; 316,39 t/zi; 92.556,51 t/an;

2021 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):

- 2,56 t/h; 61,49 t/zi; 17.989,14 t/an;

2021 - capacitate coincinerare deseuri:

- 15,74 t/h; 377,88 t/zi; 110.545,65 t/an.

2022…………..

- 75 t/h* capacitate nominala a instalatiilor de pregatire combustibili alternativi, care includ operatiunile preliminare inainte de valorificare prin coincinerare (a deseurilor), cum ar fi: sortare, sfaramare, separare, amestecare, omogenizare, tocare.

Nota - *functie de disponibilul pe piata deseurilor si prioritatile fabricii, se va functiona cu una sau mai multe instalatii, astfel incat sa se asigure necesarul de caldura conform obiectivelor interne (ex.: 20%, 40%,...85% procente de substitutie combustibili fosili, etc. , dar cu conditia ca pana-n 40% caldura sa rezulte din coincinerarea deseurilor periculoase);

*depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. Calitatea sortarii), precum si de continutul de apa al materialului (deseului).

Capacitatea de coincinerare deşeuri este de:

- peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor nepericuloase;

- peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase.

Nota:** *depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. calitatea sortarii), precum si de continutul de apa al materialului (deseului).

Operatiile de valorificare sunt:

R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie;

•	utilizarea deşeurilor, interne şi din exteriorul uzinei, în procesul de ardere în cuptoarele de clincher ca si combustibili alternativi.

R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (deseuri).

•	utilizarea deşeurilor, interne şi din exteriorul uzinei, ca substituenti de materii prime.

R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată,  condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11.

•  maruntirea, omogenizarea deseurilor inainte de valorificare prin coincinerare.

R13 – stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul). Stocare temporara inseamna stocare preliminara, potrivit prevederilor pct.6 din anexa nr.1 la lege.

•  stocarea deseurilor receptionate pe platforme destinate in acest scop.

Combustibilii utilizati în procesul tehnologic sunt cocsul de petrol, praful de cocs, carbunele si deseurile combustibile, gazul natural fiind folosit in perioada de pornire a cuptorului - perioada de „temperare”, precum si in centralele termice pentru incalzire incinte administrative.

Linia de fabricatie cuptor 10 este oprita pe o perioada nedeterminata din lipsa de comenzi si neconforma la momentul emiterii AIM actualizate.

Activitatea instalatiei IED este reglementata prin AIM nr. 5/20.12.2013, actualizata in data de 08.01.2016, 16.08.2016 si cu nr. 1 din 06.04.2022.

Scopul solicitarii de actualizare a AIM este reprezentat de necesitatea reglementarii din punct de vedere al protectiei mediului a functionarii:

- completarea listei materiilor prime, materialelor si combustibililor alternativi, astfel:

- Zgura bazica de furnal:

- utilizare: substituent de materie prima;

- subprodus al industriei metalurgice.

- Zgura agregat:

- utilizare: substituent de materie prima;

- subprodus al industriei metalurgice.

- Slam de furnal (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de  furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*):

- utilizare: substituent de materie prima;

- deseu rezultat din industria metalurgica.

- Slam MALINA Sud (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*):

- utilizare: substituent de materie prima;

- deseu rezultat din industria metalurgica.

- Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare (cod deseu 02 03 01);

- utilizare: combustibil alternativ;

- deseu rezultat din industria de producere a uleiurilor comestibile.

- Namoluri de la epurarea efluentilor proprii (cod deseu 02 03 05):

- utilizare: combustibil alternativ;

- deseu rezultat din industria de producere a uleiurilor comestibile.

- Peleții biomasă din resturi vegetale:

- utilizare: combustibil alternativ;

- produs obținut din diferite categorii de resturi vegetale (paie de grau, paie de soia, salcie energetica).

- inlocuirea filtrelor existente cu altele noi la sursa S18 – Instalatia de transport ciment/clincher linii-elevatoare 1,2 (cota 32 m L1, L2), cu debite mai mici decat cele initiale, respectiv de 2450 mc/h si 6850 de mc/h (cate doua astfel de filtre pe fiecare elevator), sub limita de 10.000 mc/h.

Principalele utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- 1 buncăr pentru primire calcar, de 330 mc;

- 2 concasoare tip Wedag pentru marno-calcar, de 250 - 400 t/h fiecare;

- 1 hala de materii prime ( marnocalcar, cenuşa de pirită, bauxită, alte materiale alternative);

- benzi transportoare pentru transportul calcarului;

- 3 silozuri betonate de stocare calcar cu capacitatea totală de 35.000 tone;

- 2 buncare tampon de 70 t pentru calcar (cate unul pentru fiecare linie);

- 1 buncăr betonat de marna cu capacitatea de 100 t;

- 1 buncăr betonat de cenuşa de pirită cu capacitatea de 100 t;

- benzi transportoare pentru transportul marno-calcarului;

- 3 dozatoare gravimetrice tip Pfister pentru linia de fabricatie cuptor 10;

- 3 dozatoare gravimetrice tip Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11;

- releu de benzi transportoare pentru transportul materiilor prime;

- 2 turnuri de uscare materii prime, parti componente ale instalatiilor de macinare-uscare;

- 2 mori tubulare – rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis cu capacitatea de 350 t/h fiecare, pentru fabricarea făinii;

- 2 elevatoare pentru transportul făinii la cele 8 silozuri de omogenizare (câte 4 silozuri pentru fiecare linie);

- 2 silozuri de stocare (câte unul pentru fiecare linie) cu o capacitate de 9500 tone fiecare;

- 2 elevatoare pentru transportul  făinii de la silozurile de stocare la buncarele de alimentare a cuptoarelor;

- 1 cuptor rotativ (in conservare pe perioada nedeterminata)– linie fabricatie cuptor 10 - pentru fabricarea clincherului cu capacitatea de 3800 tone/zi, cu următoarele instalaţii auxiliare:

- 1 schimbător de căldură tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri si precalcinator, pentru încălzirea făinii înainte de intrarea în cuptor. Schimbătorul utilizează gazele calde provenite de la cuptor care la intrare au o temperatură de 1000 0C, iar la ieşire au cca. 350 – 400 0C, în contracurent cu faina;

- 1 răcitor-grătar unde are loc răcirea clincherului;

- 1 concasor pentru sfărâmarea bolovanilor de clincher;

- 1 turn de stropire pentru răcirea gazelor înainte de intrarea în electrofiltru;

- 1 electrofiltru pentru desprafuirea gazelor de ardere;

- 1 cuptor rotativ – linie fabricatie cuptor 11 - pentru fabricarea clincherului cu capacitatea de 4200 t/zi, cu următoarele instalaţii auxiliare:

- 1 schimbător de căldură tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri şi precalcinator care reprezinta injectorul secundar al cuptorului, utilizat pentru încalzirea făinii înainte de intrarea în cuptor. Schimbătorul utilizează gazele calde provenite de la cuptor care la intrare au o temperatură de 10000C, iar la ieşire au cca. 350 - 4000C, în contracurent cu faina;

- 1 răcitor-grătar unde are loc răcirea clincherului;

- 1 concasor pentru sfărâmarea bolovanilor de clincher;

- 1 turn de stropire pentru răcirea gazelor înainte de intrarea în filtru cu saci;

- 1 filtru cu saci pentru desprafuirea gazelor de ardere;

- instalatie pentru stocarea si injectia de oxigen lichid;

- instalatie pentru reducerea selectiv non catalitica a emisiilor de NOx din gazele de ardere ale liniilor de fabricatie clincher (instalatie care deserveste atat linia fabricatie cuptor 10, cat si linia de fabricatie cuptor 11);

- benzi transportoare pentru transportul clincherului de la răcitoare la silozul de depozitare;

- 2 silozuri depozitare cenusa de termocentrala cu capacitate totală de 16.000 t;

- statie de descarcare pneumatica a cenusilor de termocentrala;

- instalatii de transport a cenusilor de termocentrala catre silozuri depozitare;

- siloz clincher „DOME” – capacitate 150.000 t clincher;

- benzi transportoare pentru transportul clincherului alimentat si extras din „DOME”;

- 1 hală de adaosuri de macinare (ghips, zgura, calcar concasat, etc.);

- 2 silozuri de calcar pentru adaos la fabricare ciment, cu o capacitate de 1800 t fiecare;

- 2 silozuri de gips cu o capacitate de 1200 t fiecare;

- 14 dozatoare gravimetrice pentru alimentarea morilor de ciment;

- benzi transportoare pentru transportul materiilor prime (clincher, ghips, zgură şi calcar) la pâlniile de alimentare ale morilor de ciment;

- 4 mori de ciment tubulare – rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis, cu o productivitate maximă de 200 t/h fiecare (moara 1 este in conservare);

- relee de benzi transportoare pentru transportul cimentului la silozuri;

- 1 siloz de purje pentru schimbarea fabricatiei din mers;

- 6 silozuri de ciment cu capacitatea totală de 60.000 tone. Fiecare siloz este prevăzut  la partea inferioară cu o instalaţie de fluidificare şi cu guri de golire;

- instalaţie de dozare sulfat feros în cimentul livrat;

- 2 turnuri de elevatoare care servesc la transport după extracţia cimentului din silozuri;

- 2 maşini de însăcuit ciment cu 12 guri fiecare;

- 1 pod - basculă sub silozuri pentru livrare vrac CF;

- 1 pod - basculă sub silozuri pentru livrare vrac auto si CF;

- 1 buncar de compensare  cu capacitatea de 250 t;

- 2 instalaţii de livrare vrac auto cu 4 posturi de încarcare automată;

- 1 instalaţie de livrare vrac si big-bags la barja formată din:

- releu de benzi transportoare;

- buncar tampon;

- instalaţie telescopică cu 2 guri pentru incarcare vrac;

- instalatie incarcare big-bags cu sistem de cantarire;

- 2 buncare echipate cu grătar comun la partea superioară pentru descărcarea a amestecului de combustibili solizi folosit la arderea în cuptoarele rotative de clincher. Capacitatea de stocare este de 40 t;

- 2 extractoare cu lanţuri tip Aumund;

- 1 cărucior de descărcare a materialului (Tripper). Capacitatea de descărcare este de 250 t/h;

- 2 hale de stocare amestec combustibili solizi cu capacitatea totală de depozitare de 4500 t fiecare;

- 1 extractor cu lanţuri şi cupe, tip Bedeschi cu o productivitate de 250 t/h pentru extragerea amestecului de combustibili solizi din hală;

- 1 concasor Hazemag cu productivitatea de 50 t/h pentru mărunţirea amestecului de combustibili solizi;

- 2 silozuri amestec combustibili solizi maruntit, cu capacitatea de 70 mc fiecare;

- 2 mori tubulare cu bile cu două camere, în circuit închis, pentru măcinarea amestecului de combustibili solizi; pentru uscare se utilizează gaze calde de la cuptoarele rotative;

- 2 silozuri de depozitare amestec combustibili solizi macinat cu capacitatea de 240 mc;

- 3 pompe Moller pentru transportul pneumatic al amestecului de combustibili solizi măcinat la buncarele de 13 mc ale dozatoarelor pentru alimentarea cuptoarelor;

- 1 instalaţie de inertizare cu CO2 prevazut cu 1 tanc de depozitare CO2 - 5000 kg CO2 lichid la 18 bari;

- sistem de benzi transportoare pentru amestec combustibili solizi; detector şi separator de metale feroase;

- Instalatia de by-pass clor se compune din:

*statie de by-pass clor propriu-zis: filtru cu saci si siloz de colectare praf;

*sisteme depozitare si dozare clor la mori ciment: siloz depozitare, filtru cu saci:

*sisteme depozitare, dozare si transport faina la statia de by-pass: buncar, instalatii dozare;

*sistem de evacuare gaze desprafuite de la statia de by-pass la racitorul gratar al cuptorului; gazele sunt dirijate – prin intermediul primelor ventilatoare de racire clincher – in zona de recuperare caldura din racitor, urmand a fi introduse si arse in cuptor.

Stocarea deseurilor anterioara valorificarii prin instalatiile enumerate mai jos in vederea coincinerarii acestora, INS1, INS2, INS3, INS4, INS5 – stocare, conform cod valorificare R13.

Dotarile aferente activitatii de pregatire a deseurilor in vederea coincinerarii in cuptorul de clincher sunt:

- Instalatie pentru transport, alimentare pe verticala deseuri anvelope intregi - INS 1 – cod valorificare R1;

- Instalatie tocare, transport si alimentare deseuri solide - INS 2 – cod valorificare R12;

- Instalatie de coprocesare deseuri solide sortate, transport si alimentare - INS 3 – cod valorificare R12;

- Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi - INS 4 – cod valorificare R12;

- Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi (uleiuri si deseuri uleioase) - INS 5 – cod valorificare R12; INS5 este inclusa in INS4 pentru o mai buna vascozitate si calitate calorifica amestecului de material pompat, ceea ce duce la o constanta in fnctionarea instalatiei;

- Laborator deseuri utilizat pentru determinarea caracteristicilor deseurilor receptionate si a controlului interfazic; este dotat cu aparatura necesara (ex.: aparat inflamabilitate, calorimetru, concasor BB51, etuva, gaz cromatograf, pH-metru, spectometru, titrator, hota, mobilier de laborator, etc.);

- Sisteme de introducere automatizate, formate din clapeti pendulari, relee pornire-oprire, deschidere-inchidere, senzori nivel material, senzori de temperatura, etc. pentru combustibili alternativi la coincinerare prin intrare cuptor, precalcinator/injectorul secundar si/sau prin injectorul principal;

- Sisteme de introducere combustibili alternativi la coincinerare intrare cuptor si/sau injector principal.

- Dotări auxiliare

- magazii pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate în proces (uleiuri, piese de schimb, echipamente mecanice de dimensiuni reduse, materiale de zidărie, EIP,reactivi şi alte materiale pentru laborator, saci si folie pentru instalatia de insacuire/paletizare ciment);

- magazii, platforma pentru depozitare paleţi, paleti insacuiti/infoliati;

- statie motorina cu 2 rezervoare de cate 66 mc;

- staţii electrice echipate cu cate 1 transformator de 40MVA;

- centrala termică de 225 kW si centrale termice murale care asigură agentul termic pentru încălzirea clădirii administrative, birouri, ateliere;

- parcări betonate cu o suprafaţă de cca. 1000 mp;

- laborator determinari fizico-chimice si mecanice pe probe de receptie si flux (materii prime, adaosuri, clincher, sortimente siment, combustibili, etc.).

Echipamente aflate in conservare pe perioada nedeterminata:

- linia de fabricatie cuptor 10;

- moara de ciment 1;

- 5 bazine de pacura aflate in conservare din 2004, acestea au fost golite, curatate si au Certificate * Gas Free*;

- Separator-deznisipator tricompartimentat, pentru apele uzate rezultate de la garaj ;

- Linie macinare si transport amestec de combustibili solizi macinati la ardere cuptor linie fabricatie cuptor 10;

- Instalatie injectie oxigen la capul cald , cuptor 11;

- Primele doua module ale instalatiei de reducere noncatalitica a NOx, utilizand agent reducator ureea.

O serie de platforme deservesc activitatile de pe amplasament:

- platforme betonate imprejmuite, cca. 60.000 mp prevazute cu rigole si bazine de retentie pentru colectarea apelor pluviale, rampa si drum acces, platforma containere, alei pietonale pentru depozitarea temporara, in functie de volumul de activitate prognozat, a combustibililor solizi traditionali si alternativi (de ex.:cocs, praf de cocs, carbune, cauciuc tocat, materiale plastice si de cauciuc, etc.), a materiilor prime si alternative,  a adaosurilor  de corectie, de macinare (de ex.:zgura, gips, bauxita, slam de bauxita, zguri de aluminiu, etc.) - materiale utilizate in procesul tehnologic de fabricare a cimentului;

- platforma betonata pentru depozitare temporara a anvelopelor uzate si alimentarea elevatorului cu carlige, suprafata de cca. 565 mp;

- platforma betonata instalatie pompare, cu un volum de cca. 545mp, cu suprafata pentru receptia, stocarea, tratarea si manipularea deseurilor pastoase fiind de aprox. 3000 mp;

- platforma betonata instalatie de tocare deseuri solide (statie de coprocesare deseuri), cca. 9000 mp;

- platforma betonata inchisa, aferenta instalatiei de tocare combustibili alternativi pentru injectie cuptor, cca. 1075mp.

- platforma betonata cuprinsa intre magazie si statie alimentare carburanti, cca.1585mp., prevazuta cu sistem de rigole si decantor, pentru preluarea apelor pluviale;

- platforma “Sura Dacilor”, cca. 1837mp.  Zona este acoperita, prevazuta cu bordura si o rigola interna cu decantor pentru preluarea eventualelor ape pluviale.

- Actualizarea AIM consta in completarea Listei materiilor prime, materialelor si combustibililor alternativi:

- Zgura bazica de furnal:

- utilizare: substituent de materie prima;

- subprodus al industriei metalurgice.

- Zgura agregat:

- utilizare: substituent de materie prima;

- subprodus al industriei metalurgice.

- Slam de furnal (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de  furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*):

- utilizare: substituent de materie prima;

- deseu rezultat din industria metalurgica.

- Slam MALINA Sud (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*):

- utilizare: substituent de materie prima;

- deseu rezultat din industria metalurgica.

- Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare (cod deseu 02 03 01);

- utilizare: combustibil alternativ;

- deseu rezultat din industria de producere a uleiurilor comestibile.

- Namoluri de la epurarea efluentilor proprii (cod deseu 02 03 05):

- utilizare: combustibil alternativ;

- deseu rezultat din industria de producere a uleiurilor comestibile.

- Peleții biomasă din resturi vegetale:

- utilizare: combustibil alternativ;

- produs obținut din diferite categorii de resturi vegetale (paie de grau, paie de soia, salcie energetica).

- inlocuirea filtrelor existente cu altele noi la sursa S18 – Instalatia de transport ciment/clincher linii-elevatoare 1,2 (cota 32 m L1, L2), cu debite mai mici decat cele initiale, respectiv de 2450 mc/h si 6850 de mc/h (cate doua astfel de filtre pe fiecare elevator), sub limita de 10.000 mc/h.

4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza actualizarii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Document solicitare înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 4173RP/09.06.2022 întocmit de S.C. ROMCIM S.A. – Punct de Lucru Medgidia;

- anunturi publice (10 numere ale publicatiei *Cuget liber* din perioada 09-21 iunie) pentru depunerea solicitarii de actualizare a AIM;

- Autorizaţie Integrată de Mediu nr.5/20.12.2013, actualizata in data de 08.01.2016, 16.08.2016  si cu nr. 1 din data de 06.04.2022, emisa de APM Constanta;

- Autorizaţie de Gospodarire a Apelor emisă de Administraţia „Apelor Romane – Direcţia Apelor Romane Dobrogea Litoral, Constanţa, nr.52 din 01.04.2022, in termen de valabilitate;

- Adresa nr. 98064/DM/08.08.2016 emisa de MMAP, Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii si inregistrata la APM Constanta cu nr. 3684 din 09.08.2016 privind pastrarea confidentialitatii asupra anumitor informatii furnizate in procesul de autorizare integrata de mediu, cu lista informatiilor confidentiale, aprobata de catre MMAP prin Nota nr. 98064/DM/04.08.2016, in conformitate cu prevederile art. 30 din OM nr. 818/2003 privind Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare si notei nr. 24/SB/08.05.2006.

- Certificat de inregistrare J40/546/19.02.1991;

- Certificat constatator emis in temeiul art. 17 alin.(1) lit c) din Legea nr. 359/2004, cu modificari si completari, eliberat in data de 07.05.2021;

- Contract prestari servicii nr. 234/2018, incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA si Act aditional nr. 4/2021;

- Contract furnizare gaze naturale nr. 151/2019 si act aditional nr. 4/21.12.2021 incheiate cu OMV Petrom SA;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 1994/1116/10.09.2021, incheiat cu SPEEH Hidroelectrica SA;

- Act aditional nr. 5/2022, nr. 1/2020 la Abonamentul de utilizare nr. 321/2020, incheiat cu ABA DL;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 321/2020, incheiat de ABA DL;

- Contract nr. 10810VE din 19.03.2019 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat cu RAJA SA Constanta;

- Contract de prestari servicii nr. 705/01.07.2020, incheiat cu Envirotech SRL si anexe la contract;

- Anexa 3 – caracter confidential;

- Certificari ISO 14001, 9001, 45001;

- Caracteristici filtre noi (sursa S18).

Scopul

## Instalaţia IED va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu actualizata.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  …….. de pagini.

- Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrata de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificari si completari.

- Autorizaţia integrata de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.

- In cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu actualizata este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului.

## Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale art 21 „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu.

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari, la cererea A.P.M.Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

## Repectarea prevederilor articolului 73^2 din Legea 141/2023, dupa cum urmeaza:

*constituie infractiunesi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda , daca a fost de natura sa puna in pericol viata sau sanatatea umana, animala sau vegetala, operarea dupa aducerea de modificari substantiale in sensul art. 3 lit. i) (Legea 273/2013, cu modificari si completari) a oricarei instalatii ori instalatii de ardere, instalatii de incinerare a deseurilor sau instalatii de coincinerare a deseurilor, fara a detine autorizatie integrata de mediu care sa includa si conditii de functionare corespunzatoare respectivelor modificari*;

## Operatorul este obligat să notifice A.P.M.Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IED.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica A.P.M. Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IED sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare / colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### 5.1.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia.

### 5.1.2. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### 5.1.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia.

### 5.1.2. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### 5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

### 5.1.5. Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### 5.1.6. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare, cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### 5.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### 5.1.8. Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 3.309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificari si completari.

Autorizaţia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.

In cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie  să detina un plan de mentenanta eficient astfel incat sa garanteze interventia si remedierea in timp util a defectiunilor aparute la instalatiile de depoluare ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul  activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţiasă întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul  activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa III).

- Titularul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite A.P.M. Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem depoluare de pe amplasament;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

Notificările vor cuprinde: data şi ora evenimentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului, data modificarilor.

- In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia transmiterii unui Raport de informare in cazul poluarilor accidentale.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul A.P.M. Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr.15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.I.M. actualizate, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii A.I.M. actualizate (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste) – înaintea realizării modificarii.

- Cu 48 de ore înainte de oprirea/repornirea instalaţiei titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- realizarea oricărei  modificări  în exploatarea instalaţiei pentru care A.P.M. Constanta a emis decizia favorabilă.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.8.   Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 164/2008, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

6. 	MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

| Materii prime / utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze H) | Cantităţi utilizate (tone/an 2022*) *daca nu se specifica altfel | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Exista o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizat (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Calcar - materie prima principala; | Material solid Roca sedimentara, omogena, a carei culoare variaza de la alb galbui la cenusiu deschis; in alcatuirea rocii intra carbonat de calciu, dar si si alte elemente: carbonat de magneziu, bioxid de siliciu, minerale argiloase, oxizi de fier, etc. | 1.091.609,43 | - | Nu este cazul | Nu | A(ii) 3 silozuri betonate cu o cap. maxima de 35000to 1 buncar tampon de 70 t pentru calcar |
| Marno-calcar | Roca solida (calcar ce contine un procent mai ridicat de argile) | 570.040,18 | - | Nu este cazul | Nu | A(ii) Hala de materii prima Buncar betonat de marna de 100 to |
| Bauxita (adaos de corectie a Al)- materie prima secundara | Minereu de aluminiu (roca naturala formata in principal din oxizi hidratati de aluminiu, netratati chimic; este un material stabil fara reactii periculoase si nu se descompune in produse periculoase. Bauxita nu contine substante otravitoare, toxice, periculoase si narcotice | 21.880,20 | - | Nu este cazul | Nu | A(ii) Hala de depozitare |
| Loess (adaos de corectie- materie prima secundara) | Roca sedimentara neconsolidata, macroporica, de culoare galbena (rareori cenusie sau bruna), constand in special din praf silicios si argilos | 5.030,55 | - | Nu este cazul | - | A(ii) Hala de materii prime |
| Cenusa de pirita (adaos de corectie a Fe) -materie prima secundara | Produs sub forma de pulbere si contine oxizi de fier si este insolubil si nu figureaza ca material periculos in R.I.D. si A.D.R. Este un praf rosu-caramiziu, cu miros slab de sulf | 18.055,13 | - | - | - | A(ii) Hala de materii prime/platforma |
| Slam bauxita (adaos de corectie-materie prima secundara) | Material granular Cod deseu 01 03 09 - namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07 | 6.022,20 | - | Nu este cazul | - | A(ii), C Platforma |
| Gips | Material solid; mineral incolor, usor solubil in apa, cu duritate mica; CaSO4 • 2 H2O (sulfat de calciu) | 66.867,58 | - | Nu este cazul | - | A(ii) Hala de adaosuri |
| Calcar (adaos de macinare) | Roca sedimentara omogena | 172.550,25 | - | Nu este cazul | - | A(ii) Depozitat in hala de adaosuri |
| Zgura (adaos de macinare) | Material solid, formate in principal din oxizi: CaO, SiO2, Al2O3, MgO si FeO,etc. | 115.314,27 | - | - | - | A(ii) Depozitata in hala |
| Cenusa de termocentrala (adaos de macinare) | Material solid, pulbere alcatuita din particule vitroase de forma sferica; alcatuita in principal din SiO2 si Al2O3 Cod deseu 10 01 02 - cenusa zburatoare de la arderea carbunelui | 0 | - | - | - | A(ii), B 2 silozuri cu o capacitate totala de depozitare de 16.000to |
| Praf de by-pass (adaos de macinare) | Praful rezultat de la by-pass-ul cuptorului - praful care se extrage odata cu gazele arse de la intrarea in cuptor, in vederea diminuarii impactului elementelor volatile asupra functionarii cuptorului. Praful este extras la temperatura de circa 1000⁰C si este decarbonatat in proportie de circa 90% conform datelor de laborator. | 86.500,36 | - | - | Nu este cazul | A(ii), B 1 buncar de depozitare de 350 mc si un buncar tampon de 4,5 mc |
| Materiale auxiliare/utilitati |
| Gaze naturale | Stare gazoasa H220 Gaz extrem de inflamabil. H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire Putere calorifică=105Kcal/kg/Nmc | 393,92 mii mc | - | Gaz inflamabil | - | Nu se depoziteaza, se alimenteaza de la retea |
| Cocs de petrol | Solid, stabil Putere calorifică 8103 Kcal/kg/Nmc | 60.870,40 to | - | Nu este periculos | - | A(ii), A(i) Buncare/platforme betonate |
| Praf de cocs | Solid, stabil | 0,15 | - | Nu este periculos | - | A(ii), A(i) Buncare/platforme betonate |
| Carbune | Solid, stabil | 32.931,91 to | - | Nu este periculos | - | A(ii), A(i) Buncare/platforme betonate |
| Peleti din coji de floarea soarelui | Solid, stabil | Nu s-a utilizat in cursul anului 2022 | - | Nu este periculos | - | A(i) In cadrul instalatiilor INS 2, INS 3 Capacitatea maxima de depozitare pe amplasament este de 700 to |
| Borhot | Subproduse rezultat din prelucrarea sfeclei de zahar si din procesul tehnologic de obtinere a bioetanolului | Nu s-a utilizat in anul 2022 | - | Nu este periculos | - | A(i) In cadrul instalatiilor INS 2, INS 3 Capacitatea maxima de depozitare pe amplasament este de 700 to |
| Combustibili alternativi | Natura chimica diversa (Tabel - Deseuri utilizate ca si combustibil alternativ din ANEXA 5)* | 114.005,06 to | - | Functie de provenienta si caracteristici, pot fi periculosi pentru mediu | - | A(i), A(ii) Platforme betonate/bazine/ rezervor |
| Materii prime alternative | Natura chimica diversa (Grupa - Materii prime alternative din ANEXA 5)* | 4.261,26 | - | Functie de provenienta si caracteristici, pot fi periculosi pentru mediu | - | A(i), A(ii) Platforme betonate/bazine/ rezervor |
| Oxigen lichid | Gaz comprimat, incolor si fara miros specific, stabil in conditii normale Fraze de risc: H270, H280 | 1.239 | - | Nu cauzeaza daune ecologice |  | A(ii) Rezervor |
| Energie electrica | - | 178.013,30 MWh | - | Nu este cazul | - | Se preia din retea |
| Apa | - | 818.190 mc (sursa subterana) 9.473 mc (retea municipala) | - | Nu este cazul | - | Rezervor de apa 2500 mc Rezervor apa potabila de 150mc |
| Uleiuri minerale | Stare lichida H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii | 24,97 | - | Pot contine componente cu potential de bioacumulare (functie de solubilitate) in caz de deversare accidentala in mediu | Nu | A(ii) Magazie depozitare |
| Vaselina | Stare solida, in general contine un complex de aditivi anti-oxidanti, anticoroziune,etc. | 3.950,60 | - | - | Nu | A(ii) Magazie depozitare |

Nota:

*  Combustibil alternativ : borhot reprezintă un produs sau subprodus destinat utilizării pentru producția de energie.

Cobustibili alternativi: peleții de floarea soarelui reprezintă „combustibil ecologic solid obținut prin deshidratarea și comprimarea cojii de floarea soarelui până la dublul densității energetice, folosit pentru obținerea energiei termice (...) în sobe și centrale la nivelul spitalelor, grădinițelor, pentru consumatori casnici și industriali, cu o putere calorică inferioară de 4630 Kcal/kg”

** - Combustibilii alternativi - deşeurile interne şi din exteriorul uzinei, utilizate în procesul de valorificare prin coincinerare in cuptoarele de clincher

Documentele de caracterizare a materialelor ce completeaza Lista materiilor prime, materialelor si combustibililor alternativi, sunt cuprinse in tabelul de mai jos**:

| 1 | Zgura bazica de furnal (subprodus industria metalurgica) | Fisa tehnica de securitate Inregistrare REACH. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zgura agregat (subprodus industria metalurgica) | Declaratie de performanta nrt. 13242 pentru produs Raport de incercare nr. 1296/23.12.2019 Certificat de conformitate a controlului productiei Inregistrare REACH |
| 3 | Slam de furnal (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*) | Fisa tehnica produs Buletin de analiza nr. 62/16.09.2021 Raport de incercare nr.71/18.03.2022 |
| 4 | Slam MALINA Sud (incadrat la codul de deseu 10 02 14- Namol rezultat de la epurarea gazului de furnal, altele decat cele specificate la 10 02 13*) | Raport de incercare nr. 69/22.02.2022 Buletin de analiza 49/19.10.2021 Fisa tehnica de caracterizare |
| 5 | Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare (cod deseu 02 03 01) | Buletin de analiza nr. 58/10.11.2021 |
| 6 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii (cod deseu 02 03 05) | Buletin de analiza nr. 57/10.11.2021 |
| 7 | Peleti biomasa din resturi vegetale | Buletin analiza 37/20.04.2022 Buletin analiza 45/18.05.2022 Specificatie tehnica peleti biomasa din paie de soia Specificatie tehnica peleti biomasa din resturi vegetale (paie de grau, paie de soia, salcie energetica) |

| Nr. crt. | Tipul produsului/deseului | Cantitati maxime depozitate pe amplasament (tone) | Locurile de depozitare in incinta fabricii** | Ambalare (daca este cazul) | Mod transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgura bazica de furnal | 80.000 | Hala zgura, platforma betonata | - | AS-autospeciale |
| 2 | Zgura agregat | 80.000 | Hala zgura, platforma betonata | - | AS-autospeciale |
| 3 | Slam de furnal (cod deseu 10 02 14) | 700 | INS4, INS5 | - | AS-autospeciale |
| 4 | Slam MALINA Sud (cod deseu 10 02 14) | 700 | INS4, INS5 | - | AS-autospeciale |
| 5 | Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centifugare si separare (cod deseu 02 03 01) | 700 | INS4, INS5 | - | AS-autospeciale |
| 6 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii (cod deseu 02 03 05) | 700 | INS4, INS5 | - | AS-autospeciale |
| 7 | Peleti biomasa din resturi vegetale | 500 | INS4, INS5 | - | AS-autospeciale |

Nota: **Combustibilii alternativi, in functie de tip, dupa receptie, sunt dirijati pentru descarcare in zonele si/sau pe platformele instalatiilor de pregatire pentru valorificare prin coincinerare.

| LEGENDA |
| --- |
| INS 2 | Instalatie pentru tocare, transport si alimentare deseuri solide |
| INS 3 | Instalatie co-procesare deseuri solide sortate, transport si alimentare |
| INS 4 | Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi |
| INS 5 | Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi |

| 1) MATERII PRIME ALTERNATIVE |
| --- |
| Grupa - Materii prime alternative – COD VALORIFICARE : R5 |
| Categorie deseu | Descriere deseu |
| Categoria 01 | Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| 01 03 09 | namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07 |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 01 04) |
| 10 01 02 | cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 10 01 03 | cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat |
| 10 01 05 | ghips sintetic de la desulfurarea gazelor de termocentrala |
| 10 02 01 | deseuri de la procesarea zgurii siderurgice |
| 10 02 02 | zgura neprocesata |
| 10 02 10 | deseu tzunder |
| 10 02 14 | Slam de furnal |
| 10 02 14 | Slam MALINA Sud |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primara / deseu zgura de aluminiu |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundara |
| 10 09 03 | zgura de topitorie |
| 10 09 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 09 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
| 10 09 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 09 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 |
| 10 10 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 10 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
| 10 10 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 10 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 09* | deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest |
| 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 |
| 10 13 12* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 13 13 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi nămoluri cu beton |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 16* | deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 17 |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |
| 16 11 01* | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
| 16 11 03* | alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 |
| 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 09 04 | amestecul de deseuri de la constructii si demolari |

2) GRUPE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

| Grupa I - Lemn, hartie, carton - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| --- |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera |  |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si pluta |  |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scindura si furnir |  |
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta |  |
| 03 03 07 | deseuri mecanice de la fierberea hirtiei si cartonului reciclate |  |
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hirtiei si cartonului destinate reciclarii |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 02 01 | lemn |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 12 01 | hartie si carton |  |
| 19 12 07 | lemn,altul decat cel specificat la 19 12 06 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 01 | hartie si carton |  |
| 20 01 38 | lemn |  |
| Grupa II – Textile - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 21 | deseuri de fibre textile neprocesate |  |
| 04 02 22 | deseuri de fibre textile procesate |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 12 08 | materiale textile |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 10 | imbracaminte |  |
| 20 01 11 | textile |  |
| Grupa III – Plastice - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |
| 02 01 04 | deseuri de materiale plastice cu exceptia ambalajelor |  |
| Categoria 07 | Deşeuri din procese chimice organice |  |
| 07 02 13 | deseuri de materiale plastice |  |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 05 | pilitura si span de materiale plastice |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |
| 15 01 02 | ambalaje din materiale plastice |  |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 19 | materiale plastice |  |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 02 03 | materiale plastice |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 39 | materiale plastice |  |
| Grupa IV - Fractii procesate - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) – NOTA-deseurile transferate din spatiul intercomunitar se va realiza numai in baza notificarii aprobate de ANPM |  |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 - NOTA-deseurile transferate din spatiul intercomunitar se va realiza numai in baza notificarii aprobate de ANPM |
| Grupa V - Cauciuc - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 07 | Deşeuri din procese chimice organice |  |
| 07 02 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 03 | anvelope scose din uz |  |
| Grupa VI - Slamuri industriale - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 03 10 | fibre,namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | * |
| Categoria 05 | Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare | * |
| 05 01 04* | namoluri acide alchidice | * |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase | * |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor | * |
| 05 01 07* | gudroane acide | * |
| 05 01 08* | alte gudroane | * |
| 05 01 09* | namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu continut de substante periculoase | * |
| 05 01 10 | namoluri de la epurarea efluentilor din incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09 | * |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | * |
| 05 01 17 | bitum |  |
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| 05 06 01* | gudroane acide | * |
| 05 06 03* | alte gudroane | * |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire |  |
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |  |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri | * |
| 10 03 17* | deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor | * |
| 10 03 18 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 08 12* | deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor | * |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| Categoria 11 | Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |  |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | * |
| Categoria 14 | Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08) |
| 14 06 05* | namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | * |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei | * |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 03 03* | gudron de huila sau produse gudronate | * |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos | * |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de spalare | * |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | * |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase | * |
| 19 02 10 | deseuri combustibile altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare |  |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cele spacificate la 19 08 09 | * |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | * |
| 19 11 02* | gudroane acide | * |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | * |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01 |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | * |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03 |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | * |
| Grupa VII - Namoluri epurare - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |  |
| Grupa VIII - Deseuri cocs / carbune - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 06 | Deşeuri din procese chimice anorganice |  |
| 06 13 03 | negru de fum |  |
| 06 13 05* | funingine | * |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |  |
| 10 01 25 | deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice |
| 10 03 02 | resturi de anozi |  |
| 10 08 13 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | * |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat |  |
| Grupa IX - Cereale si produse alimentare - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |
| 02 03 01 | Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  |
| 02 03 05 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale, grasime, ceara |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si a grasimilor comestibile |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |  |
| Grupa X - Deseuri solide - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 01 04* | rumegus, aschii, talas, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase | * |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 01 08 | deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom |
| 04 02 09 | deseuri de la materialele compozite (textile impregnata, plastomeri, elastomeri) |
| Categoria 09 | Deşeuri din industria fotografică |  |
| 09 01 07 | film sau hirtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint |
| 09 01 08 | film sau hirtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |  |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | * |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | * |
| 15 02 03 | absorbanti materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | * |
| 16 02 16 | deseuri de la dezasamblarea echipamentelor electrice si electronice (lemn) |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | * |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | * |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase |  |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate |  |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc |  |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase | * |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele mentionate la 20 01 31si produse farmaceutice (18 02 08) |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | * |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase |  |
| Grupa XI - Solventi - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 14 | Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08) |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 13* | solventi |  |
| Grupa XII - Uleiuri si deseuri uleioase - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici | * |
| Categoria 08 | Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 0115 |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 04 13* | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | * |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | * |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice si de ungere uzate | * |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | * |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile | * |
| Categoria 13 | Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate | * |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | * |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | * |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice usor biodegradabile | * |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | * |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | * |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 03 09* | uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile | * |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | * |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | * |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | * |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 08* | amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | * |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel | * |
| 13 07 02* | benzina | * |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | * |
| 13 08 02* | alte emulsii | * |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 13* | lichide de frana | * |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | * |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14 |  |
| Grupa XIII - Altele / vopsea - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1 |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 08 | Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 17* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 18 | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 21* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor | * |
| 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 08 04 11* | namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continând substante periculoase | * |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |

7. 	APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1 APA

7.1.1. Alimentare cu apă potabilă

Sursa: subterana, din 3 puturi amplasate in incinta unitatii :

| Puţ | H (m) | Nhs (m) | Nhd (m) | Q (l/s) | D (mm) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 153 | 10.27 | 11.00 | 100.00 | 390 |  |
| P2 | 150 | 11.00 | 11.20 | 88.00 | 324 |  |
| P3 | 200 | 9.50 | 12.75 | 66.60 | 273 | În conservare |

Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu   = 4146 mc (47,98 l/s);

- zilnic maxim  = 5390 mc (62,38 l/s);

- anual mediu = 1.326.720 mc;

- anual 	maxim	 = 1.724.800 mc.

Functionarea este permanenta, 260 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare:

| Put forat | Tip pompa | Caracteristici electropompe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q (mc/h) | H (mCA) | P (kW) | N (rot/min) |
| P1 | Atturia | 360 | 65 | 150 | 1450 |
| P2 | Atturia | 360 | 65 | 150 | 1450 |

Instalaţii de tratare:

- instalaţia de dedurizare a apei – eliminare duritate temporară a apei de racire, formată din două unităţi de dedurizare tip SYRINX – in conservare.

- instalaţia de clorinare – clorinarea apei pentru utilizare in scop potabil.

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare :

- conducta de aducţiune executată din OL cu Φ = 400 mm, L = 1.175 m ;

- reţeaua de distribuţie pentru apă industrială este realizată în sistem inelar din conducte OL cu diametre cuprinse între 200 si 300 mm, L = 5.600 m ;

- reţeaua de distribuţie pentru apă potabilă este realizată în sistem inelar din conducte din PEHD cu diametre cuprinse între 100 – 175 mm, L = 2.000 m ;

- un rezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 2.500 mc., pentru apa industrială ;

- un rezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 150 mc., pentru apa potabilă.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingere incendiu este de 1.140 mc şi este asigurat din rezervorul de înmagazinare de 2.500 mc. Timpul de refacere a rezervei de apă pentru stingerea unui incendiu este de 24 ore. Pe reţeaua de distribuţie a apei industriale sunt montaţi 108 hidranţi exteriori şi interiori.

7.1.3. Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă (mc/zi):

- mediu 	= 3.695;

- maxim =4.804;

Cerinţa totală de apă (mc/zi) :

- mediu 	=  4.146;

- maxim = 5.390.

Gradul de recirculare internă a apei: cca. 80%

Instalaţia de recirculare a apei :

- reţea de colectare a apelor de răcire de la instalaţiile tehnologice, formată din două ramuri:

- de la compresoare, mori făina şi cuptoare

- de la morile de ciment

- bazin de acumulare apă recirculată, volum = 120 mc;

- staţie de pompare echipată:

- grup de cinci electropompe tip CRIŞ 200 a, cu Q = 350 mc/h, H = 18 mCA, P = 30kW ;

- grup de cinci electropompe tip CRIŞ 200 a, cu Q = 350 mc/h, H = 32 mCA, P = 45 – 55 kW.

- staţie de dedurizare a apei de răcire formată din două unităţi de dedurizare tip SYRINX.

Volumul de apă asigurat în sursă:  minim anual = 1.078,037 mc.

7.1.4. Norme de apă

- fabricare ciment 	– 5,4 mc apa/t ciment

- salariaţi 		– 100 l apa/om/zi

- stropire spaţii verzi 	– 250 l apa/mp/sezon

7.1.5. Evacuarea apelor uzate

| Categorie apă | Receptor autorizat | Volum evacuat in 2022 (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic | Anual (mediu/maxim) |
|  |  | mediu | maxim |  |
| Menajere + tehnologice preepurate | Reteaua SC RAJA SA Centrul Zonal Medgidia | 71 | 92 | 22.720/29.440 |
| Tehnologice de la preplinul staţiei de recirculare şi purjare (ape conventional curate) | CDMN prin Valea Manzului şi santul de gardă | 2.000 | 2.576 | 640.000/824.320 |

Apele uzate menajere şi cele provenite de la depoul de locomotive sunt evacuate în reţeaua de canalizare municipală aparţinând RAJA Constanta – Centrul Zonal Vest Medgidia - prin intermediul a două staţii de pompare ape uzate : SP1 – proprietatea RAJA Constanta, SP2 – proprietatea S.C.CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia. SP1 este echipat cu 2+1 electropompe tip ACV 65 – 15, Q = 30 mc/h, H = 15 mCA,

P = 4kW.

Apele uzate menajere rezultate din zona Poarta 3 sunt colectate într-un bazin vidanjabil. Apele rezultate de la prea-plin sau purje de la staţia de recirculare sunt evacuate în CDMN prin Valea Manzului şi canalul de gardă, în dreptul localităţii Castelu.

Apele pluviale din zona pavilion, drum acces Medgidia II şi cele provenite din zona limitrofă societăţii sunt evacuate în CDMN prin intermediul deversorului D4. Apele pluviale din zona concasoare – magazie sunt evacuate în CDMN prin intermediul deversorului D2.

Reţeaua de canalizare este realizată din conducte de azbociment cu Dn cuprins între 200 – 1000 mm.

7.1.6. Sisteme de preepurare

| Nr. Crt. | Tip instalaţie/Zona deservită | Dimensiuni (m) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator – deznisipator, tricompartimentat / Depou | 2,3 x 1,5 x 5 | In folosinta Trans Expedition Feroviar – operator manevra linii CF industriale. |
| 2 | Separator – deznisipator, tricompartimentat, pentru apele uzate rezultate de la garaj | 3 x 3 x 3 | In conservare |
| 3 | Decantor pentru apele pluviale / Depozit de cocs | 5 x 3 x 2,5 |  |
| 4 | Decantor pentru ape pluviale / Buncar de cocs si Reclaimer | 9 x 4 x 8 |  |
| 5 | Decantor pentru ape pluviale / Benzi de transport cocs | 9 x 4 x 8 |  |
| 6 | Separator hidrocarburi/zona pregatire deseuri pentru coincinerare |  |  |
| 7 | Decantor pentru apele pluviale de pe platforma statiei de co-procesare deseuri solide | 14 x 4 x 5 |  |
| 8 | Decantoare pentru apele pluviale din zona platformelor depozitare combustibili solizi si alternativi, a materiilor prime si materii prime alternative, adaosuri de corectie si de macinare | 9mx5mx5m |  |

- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona depozitului de amestec combustibili solizi. – preia apele pluviale rezultate de pe suprafaţa depozitului, care sunt dirijate cu ajutorul unui canal colector din beton către decantorul aflat în extremitatea vestică a depozitului. Acest decantor este o construcţie din beton semiîngropat cu dimensiunile de: lungime = 5m, lăţime = 3 m, adancime = 2,5 m si este compus din: compartimentul de intrare şi decantare şi compartimentul de ieşire care sunt despărţite de un perete prevăzut cu guri de evacuare. De la acest decantor apele pluviale sunt  evacuate printr-o tubulatura din oţel cu l = 100 mm la rigola ce margineşte drumul de acces catre Medgidia II. Din rigola  prevăzută cu gratar se varsă în  canalul dalat care le evacuează prin deversorul 4 în Canalul Dunăre Marea  Neagră, zona port Medgidia.

- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona buncarului de amestec combustibili solizi /Reclaimar – preia apele pluviale din zona buncăr cocs amestec combustibili solizi si care sunt dirijate la decantor. Decantorul este o construcţie din beton semiîngropat cu dimensiunile de: lungime = 9m, lăţime = 4 m, adancime = 8m si este compus din doua compartimente: camera de acces şi decantare  şi camera de evacuare.

- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona benzi de amestec combustibili solizi – preia apele pluviale din zona platformei cuptoare si are aceeaşi construcţie şi dimensiuni ca decantorul din zona buncăr de amestec combustibili solizi. Din ambele decantoare apele sunt evacuate prin cădere libera (sau pompata) prin conducte de  beton cu  l =  0,500m în şanţul de gardă

- Separatorul-deznisipator al apelor uzate de la garaj – Aflat in conservare, deoarece activitatea de intretinere a echipamentelor mobile s-a limitat din cauza reducerii substanţiale a parcului auto si a externalizarii activitatii, intretinerea efectuandu-se prin service-uri autorizate.

-Separatorul – decantor de la depou – activitatea de transport CF intern (şi de la depou) a fost externalizată şi preluată de S.C. TEF S.A., care raspunde de exploatarea şi întreţinerea sistemului separator – decantor. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile 2,3x1,5m şi adîncimea  de 5 m. Apele sunt aduse prin conductă şi colectate într-un cămin colector:

- camera 1 - unde are  loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioară  apele uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

- camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin  intermediul orificiilor care se află la partea superioară a peretelui despărţitor apele cu ulei din camera 1. Nivelul apei din această cameră oscilează între  minim şi maxim. Uleiul ce se acumulează la suprafaţa apei este colectat cu ajutorul unei instalaţii plutitoare cu pompă şi pompat într-un rezervor exterior. Pompa porneşte când se constată vizual la suprafaţa apei un strat mai mare de produse petroliere. Electropompa este de tip Epet cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 4 kw, n = 3000 rot/min.

- camera 3 primeşte apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretelui despărţitor dintre  camerele 2 şi 3. Apa curată din camera 3 este pompată cu o pompă în exterior la canalizarea menajeră. Această electropompă lucrează cu comandă automată prin intermediul a două limitatoare de nivel, care lucrează între minim şi maxim. Din camera 3  nu se scoate apă sub nivelul minim pentru a nu permite pătrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legătură, în această camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

- Decantoare pentru apele pluviale din zona platformelor depozitare combustibili solizi si alternativi, a materiilor prime si materii prime alternativ, adaosuri de corectie si de macinare: apele pluviale se colecteaza prin intermediul rigolelor si sunt evacuate in decantoare cu dimensiunile de 9mx5mx5m (225mc), fiind ulterior folosite la stropirea depozitelor, precum si a spatiilor verzi.

- Decantorul de ape pluviale de pe platforma statiei de co-procesare deseuri solide sortate - apele se colecteaza prin intermediul rigolelor intr-un decantor cu dimensiunile 14mx4mx5m si V=280mc, de unde sunt vidanjate prin societati autorizate si/sau transferate la bazinele statiei de pompare slamuri.

7.1.7. Instalatii de măsurare a volumelor şi debitelor de apă.

Pentru captare:

| Tipul debitmetrului | Dimensiune | Loc montaj |
| --- | --- | --- |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 300 | Conducta refulare pompe puturi 1,2 in rezervor 2500 mc |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata mori cocs |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta alimentare apa recirculata linie fabricatie cuptor 10-in conservare |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta alimentare apa recirculata linie fabricatie cuptor 11 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatie moara faina 10-in conservare |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatie moara faina 11 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 200 | Conducta alimentare apa recirculata sala 3 de compresoare |
| Mecanic marca Zenner | DN 60 | Conducta alimentare apa bazin stocare apa potabila |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta refulare comuna pompe apa potabila |

Alte tehnici de minimizare – nu sunt alte tehnici, nu exista alte recomandari in BREF aferent privind minimizarea consumului de apa.

7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Energia electrică este asigurată pe baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. 1994 (Hidroelectrica)/1116 (Romcim) din 10.09.2021, încheiat cu  SPEEH H idroelectrica SA care cuprinde precizări privind:

- condiţii specifice de asigurare a energiei electrice;

- delimitarea instalaţiilor electrice între furnizor şi consumator şi caracteristicile echipamentelor de măsurare;

- cantitatea de energie electrică şi puteri din S.E.N.;

- regimuri şi parametri limită de alimentare cu energie electrică;

- puteri în regim de limitare sau de restricţie şi în situaţie de avarie în S.E.N.;

- condiţii de măsurare/determinare a cantităţii de energie electrică furnizată şi a puterilor maxime realizate.

Reviziile şi  reparaţiile echipamentelor şi instalaţiilor de distribuţie sunt asigurate de prestator.

În vederea respectării recomandărilor BAT de utilizare eficientă a energiei, anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masuri de utilizare eficienta a energiei.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- urmărirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Corespunzător volumului de activitate, în anul 2022, consumul de energie electrică a fost de 178.013,30 MWh, din reteaua publica.

7.3. COMBUSTIBILI

Combustibilii principali folositi in procesul tehnologic a S.C. ROMCIM S.A. - Punct de lucru Medgidia sunt cocsul de petrol,  praful de cocs si carbunele.

În perioada de pornire a cuptorului - perioada de „temperare” - se utilizează drept combustibil gazul natural, care este achizitionat de la S.C.OMV Petrom Gas S.R.L., în conformitate cu prevederile Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr.151/2019.

Corespunzător volumului de activitate, consumul anual de gaz natural în anul 2022 a fost de 393,92 mii Nm3.

Cantitatea de cocs de petrol consumat in anul 2022 a fost de 60.870,40  t.

Cantitatea de carbune consumat in anul 2022 a fost de 32.931,91 t.

În afara cocsului, a prafului de cocs si a carbunelui - sunt utilizaţi şi combustibilii alternativi: deşeuri combustibile provenite din alte industrii şi valorificate termoenergetic prin co-incinerare. Aceste deşeuri sunt utilizate ca substituenţi parţiali ai combustibililor principali.

Cantitatea totala de combustibili alternativi utilizata in anul 2022 a fos de 114.005,06 t.

Căldura generată în procesul de coincinerare este recuperată integral în procesul de producere a clincherului, substituind parţial arderea combustibilor tradiţionali.

Pentru functionarea echipamentelor mobile este prevazuta o statie de alimentare cu motorina, compusa din:

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 mc nr. 2

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 mc nr. 1

- pompa alimentare echipamente mobile.

Rezervoarele de motorina sunt amplasate pe platforma betonata, in incinta inchisa si asigurata, prevazuta cu cuva de retentie, sisteme de PSI si panouri de semnalizare.

Corespunzator volumului de activitate, in anul 2018, consumul de motorina a fost de 108.420 l.

8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE   AMPLASAMENT

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 848.358 mp din care:

- suprafata construita = 47.000 mp;

- suprafata libera de constructii = 561.256 mp. din care: 250.705 mp aferenta platforme de depozitare materiale de adaos;

- suprafata cai transport = 240.102 mp.

S.C. ROMCIM S.A. Bucuresti – Punct de lucru Medgidia este amplasată la marginea de est a oraşului  Medgidia, într-o zona industrială la o distanta de cca. 1,5 km de zona locuită şi cca. 0,5 km de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Perimetrul societăţii are următoarele vecinătăţi:

- Nord – zona industrială  S.C. ETERMED S.A., S.C. DOBROPORT S.A.;

- Est – zona agricolă sat Castelu

- Sud – zona agricolă Valea Dacilor

Vest – zona rezidentială oraş Medgidia

Profilul de activitate al S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia îl constituie fabricarea şi comercializarea cimentului prin procedeu uscat.

## Uzina deţine două  linii de producere clincher:

Linia de fabricatie cuptor 10 – cuptor cu capacitate de 3800 t / zi – linie de fabricatie neconforma, oprita pe o perioada nedeterminata.

Linia de fabricatie cuptor 11 – cuptor cu capacitate de 4200 t/zi cu precalcinator .

# În instalatia IED - S.C. ROMCIM S.A.  – Punct de lucru Medgidia, tehnologia de fabricare a clincherului de ciment prevede generarea unei cantitati de căldura prin utilizarea combustibililor traditionali si a deseurilor nepericuloase si periculoase prin coincinerare; caldura generata prin coincinerarea deseurilor periculoase este în procent de pana la 40% din totalul caldurii necesare producerii clincherului.

Fluxul tehnologic de fabricaţie ciment:

8.1. Exploatare materii prime si adaosuri

A. Materii prime rezultă din activitatea de exploatare a zăcămintelor de calcar şi marno-calcar  din cariere de suprafaţă.

A.1. Calcarul concasat de la cariera Luminiţa – Taşaul (cariera aflată la 40 km de uzina) este adus în vagoane CF tip UVA de 80t sau MAV de 25 t şi descărcat prin basculare în cinci  buncăre de primire (frontul de descarcare este de 45m si volumul de preluare este de circa 330mc).

Prin intermediul transportoarelor cu bandă de cauciuc este adus şi depozitat în trei silozuri cu o capacitate maximă de 35 000 t.

Din silozuri, calcarul este transportat prin intermediul transportoarelor cu bandă de cauciuc la buncărele tampon de 70 t.

A.2. Marno - calcarul este adus din cariera Medgidia

Cariera Medgidia, este situată în partea de est a uzinei, pe versantul sudic al Văii Carasu; la Est este mărginită de Valea Castelu, la Vest de linia CF Negru-Vodă, la Sud de Dealul Castelu, iar la Nord de teren agricol şi Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Activitatile de excavare si transport sunt efectuate de firme specializate pe baza de contract.

B. Adaosurile de corectie folosite  sunt :

B.1. Cenuşa de pirită: este adusă în vagoane CF şi depozitată în spatiul delimitat din hala de marno-calcar, de unde cu ajutorul podului cu graifer este adusă în buncărul halei şi transportată la buncărul tampon.

B.2. Bauxita: este adusă în vagoane CF, depozitată în hala de marno-calcar si/sau pe platforma betonata şi introdusă în fluxul de fabricaţie pe traseul cenusei de pirita.

B.3. Alte adaosuri de corectie (grit, tunder, slamuri si zguri de aluminiu, cenusi de termocentrala - din Romania si din import, nisip si alte materiale pentru corectia oxizilor principali din amestecul de materii prime) sunt aduse atat in vagoane CF, cat si auto, depozitate in hala de materii prime si/sau pe platforma betonata si introduse in fluxul tehnologic in amestec cu celelalte materii prime.

Depozite suplimentare de adaosuri de corectie (cenusa de pirită, bauxită, grit, tunder, slamuri si zguri de aluminiu, cenusi de termocentrala, etc.) sunt pe platforma betonata Medgidia I.

In amestecul brut adaosurile se introduc  pentru corectia oxizilor principali, astfel:

- Cenusa de pirita			pentru Fe2O3

- Bauxita				pentru Al2O3

- Cenusa de termocentrala 		pentru SiO2 si Al2O3.

- Gritul					pentru SiO2

- Tzunder-ul				pentru Fe2O3

- Slamuri si zguri de aluminiu		pentru Al2O3

Vagoanele sau autocamioanele sunt pozitionate la rampa de descarcare in zona depozitului de loess, in zona halei de marnocalcar sau in dreptul rampei de descarcare cenusa de pirita, in functie de modul in care sunt introduse la macinare:

- in amestec cu loess-ul si marnocalcarul

- in amestec cu cenusa de pirita.

Amestecul de materiale, in proportiile prevazute de retetele de fabricatie este concasat sau dirijat direct la buncarele tampon ale sistemelor de dozare.

8.2. Concasare marnocalcar

Concasarea marno-calcarului se realizeaza in doua concasoare cu ciocane cu impact de tip Wedag, cu o capacitate de concasare de 250 – 400t/h fiecare.

Marnocalcarul din vagoane este descarcat in buncare de preluare, de unde este extras cu ajutorul unui transportor cu banda metalica, care alimenteaza concasorul. Capacitatea buncarului este de cca.150t.

Fiecare concasor dispune de o instalatie de desprafuire de tip filtre cu saci cu scuturare mecanica.

Dupa concasare, marnocalcarul este preluat de un sistem de benzi transportoare si transportat intr-o hala acoperita de depozitare materii prime.

Marnocalcarul concasat si depozitat hală, este  preluat cu podul cu graifer şi adus în buncărul de marnă, de unde este transportat, prin intermediul unui releu de benzi transportoare, la buncărele tampon ale sistemelor de dozare.

Dupa dozarea fiecarui component, cu ajutorul dozatoarelor gravimetrice tip Pfister pentru linia de fabricatie cuptor 10 şi Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11, amestecul de materii prime trece pe releul de benzi, care le transportă la turnurile de uscare al morilor de făină.

8.3.  Măcinare bruta

Procesul de măcinare are loc în doua mori tubulare-rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis (recirculare), cu capacitatea maximă de 350 t/h fiecare. Inainte de intrarea in moara, materiile prime trec printr-un uscator, in care uscarea materiilor prime se realizează în contracurent cu gazele calde (3500C), provenite de la cuptorul de clincher.

Produsul rezultat este făina care este transportată cu ajutorul elevatorului in silozurile de omogenizare, 800 t fiecare,  cate patru silozuri (celule) pentru fiecare linie.

Metoda de omogenizare este statistica: silozurile se umplu alternativ si se golesc combinat cate doua, în silozurile de stocare (cate unul pentru fiecare linie de fabricatie) cu o capacitate de 9500 t fiecare si prevazute cu instalatii de desprafuire tip filtre cu saci.

8.4.  Ardere

Din silozurile de stocare, făina este transportată pneumatic la buncărul de alimentare, traversează  schimbătorul de căldură de sus în jos, în contracurent cu gazele calde provenite de la cuptor, care la intrare au aproximativ 10000C, iar la ieşire  au aproximativ 350-4000C.

Schimbătorul de căldură este tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri în cazul liniei de fabricatie cuptor 10 şi în patru trepte cu două ramuri şi precalcinator în cazul liniei de fabricatie cuptor 11.

La ambele cuptoare, in zona camerei de trecere de la schimbatorul de caldura la cuptorul propriu- zis, sunt amenajate gurile de introducere a deseurilor combustibile.

La intrare în cuptor faina are aproximativ 8000C si este parţial decarbonatată. In cazul liniei de fabricatie cuptor 11, la nivelul precalcinatorului, făină este decarbonatată în procent de minim 85%.

Făina astfel pregătită, traversează lungimea cuptorului (în contracurent cu gazele de la injectorul principal). Prin rotirea cuptorului, materialul avanseaza catre zona de sinterizare.

De-a lungul cuptorului sunt trei zone distincte în care au loc principalele procese de obtinere a clincherului:

- zona de decarbonatare, unde temperatura medie este de 10000C, in care se definitivează procesul de decarbonatare inceput in schimbatorul de caldura;

- zona de clincherizare (sinterizare), unde temperatura medie este de 1400 - 14500C, in care materialul vine in contact direct cu flacăra injectorului principal si au loc procesele în fază lichidă cu formarea componenţilor mineralogici caracteristici clincherului; injectorul este dotat cu diuze concentrice, de constructie speciala care confera posibilitatea utilizării combinate a amestecului de combustibili solizi şi a diverselor deşeuri combustibile lichide si/sau tocate;

- zona de răcire, unde materialul se răceşte pană la 1300 - 11000C; procesul de racire continuă si dupa iesirea din cuptor, în răcitoarele gratar pană la 85-1100C. La capatul de evacuare din racitor este montat un concasor pentru maruntirea bolovanilor.

8.4.1. Instalatie injectie oxigen – in conservare

Pe un teren în suprafaţă de 250 m2, din cadrul S.C. CRH Ciment (România) S.A., s-a realizat constructia „Instalaţiei de stocare şi injecţie oxigen lichid” pentru suplimentarea necesarului de oxigen gazos în cadrul proceselor de producţie ce se desfăşoară în cadrul societăţii.

Investitia s-a realizat pe o platformă betonată cu suprafaţa de 182,36mp (19,40x9,40m) prevăzută cu bordură din beton 200 x 300mm, împrejmuită cu  panouri din sârmă zincată cu h = 1,80m.

Rolul platformei betonate şi a bordurii este de a forma o cuvă de retenţie a cărei volum să asigure preluarea a 50% din capacitatea rezervorului de oxigen lichid, conform prevederilor Normativului Departamental pentru proiectarea fabricilor, staţiilor de îmbuteliere, distribuţie şi a depozitelor de produse obţinute prin separarea aerului - PD 43/88.

Pe această platformă sunt amplasate utilajele instalaţiei de stocare, vaporizare oxigen:

- stocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 3000 mm, LINDE tip T18S800, vertical cu manta exterioară izolat cu perlită în spaţiu vidat, având o capacitate de stocaj de 76.340 litri, la o presiune de 18 bar, la o temperatură de stocaj de -1830C, furnitura LINDE; volum util: 76.340 litri x 0,854 = 65.194 Nmc; (1 litru lichid = 0,748 mc gaz).

- stocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 2400 mm, LINDE tip T18V300, vertical cu manta exterioară izolat cu perlită în spaţiu vidat, având o capacitate de stocaj de 28.700 litri, la o presiune de 18 bar, la o temperatură de stocaj de -1830C, furnitura LINDE; volum util: 28. 700 litri x 0,854 = 24.510 Nmc.

Stocatoarele se află sub incidenţa ISCIR şi sunt furnizate de LINDE ROMÂNIA.

- zece vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-30F6-L cu ţevi cu aripioare având o capacitate nominală de vaporizare de 920 Nm3/h, la o presiune de 40 bar, furnitură LINDE ROMÂNIA, ce asigură O2 gazos la consumatori.

- două vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-8F3 cu ţevi cu aripioare având o capacitate nominală de vaporizare de 120 Nm3/h, la o presiune de 40 bar, furnitură LINDE ROMÂNIA, ce asigură presurizarea vaselor indiferent de regim lucru.

Timp umplere a celor doua stocatoare: 65.194+24.510=89.704 Nmc/3500 Nmc/h=25,6 ore = 1 zi (24 ore/zi)

Oxigenul gazos (Q = 3500 Nmc/h , la presiunea de lucru de 15 bar) va fi distribuit în instalaţiile de ardere ale cuptorului/calcinatorului existent pe platforma uzinei.

Fazele procesului tehnologic constau in:

A. Aprovizionarea cu oxigen lichid de la furnizor specializat autorizat;

B. Transvazarea oxigenului lichid din autocisternă în stocatoare;

C. Distribuţia oxigenului în reţeaua utilizatorului.

8.4.2. Instalatie de reducere necatalitica a emisiilor de NOx

Instalatia de reducere selectiva non catalitica a emisiilor de NOx – liniile de fabricatie cuptor 10 si cuptor 11, presupune  injectarea de solutie de uree în gazele de evacuare pentru reducerea NO la N2. Reacţia este optimă într-un domeniu de temperatură de circa 800 - 1000oC şi este necesar un timp suficient de reţinere pentru ca agentul de reducere să reacţioneze cu NO.

Sistemul este proiectat sa deserveasca fie linia de fabricatie cuptor 10, fie linia de fabricatie cuptor 11, fie ambele linii de fabricatie, simultan.

A. Descrierea principiului de functionare a sistemului de reducere selectivă non-catalitică

Sistemul de reducere selectiva non-catalitica (SNCR) presupune injectarea de soluţie de uree în gaze de ardere pentru a reduce de la NO la N2. Reacţia are un efect optim într-un domeniu de temperatură de circa 800 – 10000C şi este necesar un timp suficient de reţinere pentru ca agenţii injectati să reacţioneze cu NO. Ca alti agenti reducatori pot fi folositi si solutia amoniacala (de 25% NH3), compuşi de precursori de amoniac.

Agentii reducatori in instalatie sunt:

- ureea de 32%-40% - nu se utilizeaza in prezent;

- apă de amoniacala de 25% - cel utilizat in prezent.

B. Utilizarea ureei pentru diminuarea emisiilor de NOx

Ureea, având formula chimică (NH2)2CO se obţine prin încălzirea dioxidului de carbon şi a amoniacului la 130°C şi 50 bar. Este sub formă de cristale incolore şi este solubilă în apă, se descompune termic formând amoniacul şi acidul izocianic.

C. Principiu de functionare al instalatiei:

- Ureea granule este descarcata in silozul pentru stocare printr-un sistem de transport pneumatic.

- Apa potabila este tratata (sunt eliminate mineralele si bacteriile) cu ajutorul modulului de tratare a apei si este stocata in rezervorul de apa pentru solutie.

- Pentru prepararea solutiei de uree (concentratie masica 45% uree) se transfera apa cu ajutorul modulului de pompare apa in rezervorul cu agitator si este incalzita la o temperatura de 600C. Se cantareste ureea granule cu ajutorul cantarului si se transfera in rezervorul cu agitator cu ajutorul unui sistem de transport pneumatic. La terminarea transferului are loc o scadere de temperatura cu aprox. 200C. Solutia este incalzita la 500C, omogenizata cu agitatorul din rezervor si recirculata cu pompa de recirculare si transfer timp de aproximativ o ora. La terminarea omogenizarii ea este transferata in bazinul de stocare solutie uree de unde este preluata de modulul de pompare solutie si trimisa catre modulele de distributie solutie uree catre injectoare.

- Modulele de distributie pompeaza solutia de uree pe fiecare injector in parte. Fiecare injector pulverizeaza o perdea de solutie in fluxul de gaze din camera de trecere a cuptorului.

D. Conditii pentru o reactie eficienta:

Pentru a avea o reactie cat mai eficienta si deci a minimiza costurile, se au in vedere urmatoarele:

- fereastra optima de temperaturi pentru injectie a solutiei de uree este intre 850 si 10500C;

- curgerea fluidului prin camera de trecere trebuie sa fie cat mai laminara;

- timpul de rezidenta trebuie sa fie optim;

- concentratia solutiei sa se pastreze in limita 40% (±2%);

- injectoarele folosite pentru pulverizare trebuie sa fie in stare buna de functionare (pentru o imprastiere buna).

Instalatia de utilizare a ureei drept agent reducator se compune din 4 module, ultimele doua fiind utilizate si pentru apa amoniacala:

- modulul 1, de descarcare si depozitare uree solida, granulat – in conservare;

- modulul 2, de preparare solutie uree – in conservare;

- modulul 3, de depozitare, constituit dintr-un rezervor metalic cu capacitatea de 50 mc, echipat cu sistem de incalzire pentru mentinerea temperaturii la nivel optim pentru evitarea recristalizarii ureei;

- modulul 4, de dozare si injectie agent reducator in instalatia de ardere, compus din pompa tevi transport si injectoare pentru pulverizare.

Indiferent de agentul de de reducere, ultimele doua module sunt in functiune.

Modulul de dozare si injectie pompeaza solutia de agent reducator pe fiecare injector in parte. Fiecare injector pulverizeaza o perdea de solutie in fluxul de gaze din camera de trecere a cuptorului.

Solutia de apa amoniacala de 255 este transportata de teri cu mijloace auto in fabrica si descarcata in tancul de depozitare cu capacitatea de 50 mc-modulul 3; urmeaza dozarea, pomparea si pulverizarea solutiei de apa amoniacala in curentul de gaze.

E. Caracteristicile principale ale instalatiei:

Conditii de baza ale sistemului de reducere NOx:

- volum fluxului de gaz uscat, la 10% oxigen	aprox. 330.000Nmc/h

- volum reducere NOx				aprox. 600mg/Nmc

- setpoint NOx					< 500mg/Nmc

- numar duze					4 pentru o linie de fabricatie

- consum estimat					aprox. 450l/h pe o linie de fabricatie

- temperatura gaz la punctele de injectie		8700C – 10000C

- agent reducator					25% solutie amoniacala (sau 40% solutie uree)

Caracteristici tehnice echipamente componente ale sistemului de reducere NOx:

- buncar depozitare de 16mc. cu diametru = 2000mm, lungime = 5500mm, prevazut cu sistem de izolare si incalzire;

- sistem dozare localizat langa punctul de injectie;

- siloz uree de 55 mc prevazut cu sistem de extractie,dozare si desprafuire, indicator de min/max., indicator de nivel, filtru, valva de suprapresiune;

- statie compresor pentru descarcare uree;

- buncar amestecare prevazut cu mixer din otel inoxidabil, sistem de masurare debit, temperatura, indicator min/max., sistem electric incalzire apa de dilutie, pompa descarcare;

- buncar depozitare de 50 mc. prevazut cu sistem de protectie de preaplin, valva de presiune, indicator nivel, sistem masurare temperatura;

- pompa alimentare buncar dozare de aprox.5 mc/h, indicator optic de presiune;

- sistem dozare constand dintr-un tanc de 1000litri, indicator temperatura, presiune, debit, pompa dozare de 0.8mc/h;

- sistem de aer de racire prevazut cu ventilator de racire, distribuitor aer de racire pentru fiecare linie de fabricatie;

- duze de injectie (cate 4 buc. pentru fiecare linie), sistem de spraying aer, compresor pentru spraying aer;

- sistem de tratare si pompare a apei, retea de conducte din otel inoxidabil, prevazut cu sistem de incalzire;

- sistem sofware tip Siemens.

8.4.3. Instalatia de by-pass cloruri

Cresterea utilizarii combustibililor alternativi determina cresterea continutului de cloruri in sistemul , cuptor-schimbator de caldura in suspensie de gaz, ceea ce duce la opriri frecvente datorita colmatarii cicloanelor.

Instalatia de by-pass clor permite functionarea cu un continut mai ridicat de cloruri la intrarea in cuptor, o flexibilitate mai mare la schimbarile pe piata combustibililot alternativi si cresterea factorului de substitutie a combustibililor conventionali.

Instalatia se compune din:

- gura de aspiratie;

- ventilator de aer de dilutie;

- filtru cu saci pentru desprafuire gaz extras;

- sistem de transport gaze desprafuite spre racitorul gratar unde sunt valorificate;;

- sistem de transport praf colectat in filtru, la racitorul gratar unde este introdus in clincherul evacuat sau la depozitul realizat la morile de ciment pentru a fi valorificat ca si adaus de macinare.

Instalatia este amplasata langa cladirea schimbatorului de caldura de la linia de fabricatie cuptor 11. Clorurile propriu-zise trec printr-un filtru cu saci si sunt stocate in silozul de by-pass. Structura de sustinere a silozului si a filtrului este structura metalica de 8,1mx4,1mx10m. Peste aceasta structura se reazema filtrul cu saci si buncarul aferent filtrului cu saci.

Gazele arse cu praf sunt extrase la iesirea din cuptor, racite rapid prin amestec cu aer atmosferic, pana la cca. 150 grd. C si preluate de filtrul cu saci  - filtrul by-pass clor-amplasat pe un buncar metalic. Gazele desprafuite din filtrul de by-pass clor sunt transportate spre racitorul gratar clincher si sunt distribuite in ventilatoarele racitorului gratar-din zona de recuperare caldura a racitorului-de unde sunt introduse si arse in cuptor. La un continut de clor mai ridicat s-a prevazut o diluare a prafului de cuptor cu faina pentru a diminua problemele de transport generate de praful cu clor (lipicios).

Faina va fi injectata pe traseul de gaze de cuptor care merge spre filtrul de by-pass atunci cand continutul de clor in praf depaseste o anumita valoare stabilita, tinand cont de conditiile tehnologice ale procesului de ardere.

Praful de la by-pass-ul cuptorului este transportat pneumatic de la filtrul instalatiei de by-pass si depozitat in buncarul de depozitare, care are o capacitate de stocare de 350 mc si este echipat cu minifiltru cu saci pentru desprafuirea aerului de transport. Din buncarul de depozitare praful trece in buncarul tampon, de alimentare a dozatoarelor de praf, care are o capacitate de 4,5 mc; apoi este introdus in morile de ciment prin intermediul dozatoarelor de praf care au o plaje de dozare intre 0,25-2,5 t/h.

8.4.4. Depozitare clincher

Dupa evacuarea din racitor, clincherul este preluat de instalatiile de transport si trimis catre silozul de depozitare tip DOME, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- diametru, D = 75 m;

- inaltime, H = 48,2 m;

- capacitate de stocare = 150.000 t clincher.

Acest siloz este o constructie cu pereti din beton armat, cu profil de tip semisfera, izolata pe exterior de o membrana speciala, fabricata numai pentru acest tip de constructii.

Alimentarea silozului cu clincher se face pe la partea superioara prin intermediul unei benzi transportoare cu un debit de 600 t/h clincher.

Extractia clincherului din siloz catre morile de ciment existente se realizeaza prin intermediul a 3 tuneluri construite subteran la baza silozului, dotate cu benzi transportoare de clincher (catre exteriorul silozului) care vor asigura preluarea a 600 t/h de clincher.

8.4.5.Sisteme de desprafuire

8.4.5.1. Fiecare linie de fabricatie (moară de făină – cuptor, silozuri de depozitare şi omogenizare făină, instalaţii de transport interfazic faina) este desprăfuită de un echipament de desprafuire, filtru cu saci sau electrofiltru. Anterior intrarii in sistemul de desprafuire, gazele sunt condiţionate de turnul de racire, unde sunt aduse la temperatura optimă necesară pentru realizare procesului de filtrare.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu un sistem de desprafuire tip filtru cu saci, care consta dintr-un filtru cu saci, echipat cu carcasa, platforme, panou de comanda locala, compresor de aer la 3 bari si cu un debit aer 270 mc/h, uscator de aer comprimat si transportoare ce sunt conectate la transportoarele de praf existente. Cosul este instalat langa hala morilor de faina. Pe cos sunt instalate un analizor de pulberi si un analizor de gaze. Distribuirea aerului comprimat se realizeaza dintr-o sala de compresoare prevazut cu un compresor de aer de 3 bari si cu un debit aer 270 mc/h si un uscator de aer comprimat.

A. Caracteristici tehnice filtru cuptor - Filtru cu saci  – producator: FLS AirTech Danemarca

- debit nominal admisie gaze: 		691860 m3/h

- debit maxim admisie gaze:		750000 m3/h

- rata de filtrare: 				1,09 m3/m2/min

- suprafata filtranta: 			10584 m2

- numar compartimente:			1

- saci filtru: 				d=127mm , l=9m , 3480buc

- temperature maxima:			250/260 grd C

- presiune aer comprimat :		1,5-2,5 bar

- motor ventilator: 			1620 kW, 1000rpm, 690V

- cos: 					90 m inaltime, 4,2m diametru, din otel

- nivel de desprafuire garantat: 		<10mg/Nm3 uscat

- eficienta ventilator:			>80%

- durata de viata saci: 			5 ani

B. Descrierea principiului de functionare a filtrelor cu saci

Principiul de bază al filtrării utilizând filtre cu saci este folosirea unei membrane de ţesătura care este permeabilă pentru gaz, dar reţine praful. Iniţial, praful este depozitat atât pe fibrele de la suprafaţă, cât şi in adâncimea ţesaturii, dar pe măsură ce creşte stratul de la suprafaţă praful in sine devine mediul de filtrare dominant. Gazele pot circula fie din interiorul sacului spre exterior, fie invers. Pe măsură ce turta de praf se ingroaşă, rezistenţa la curgere a gazului creste. Curăţarea periodică a mediului de filtrare este prin urmare necesară pentru a controla micşorarea presiunii gazului prin filtru. Cele mai intâlnite metode de curăţare sunt cele cu inversarea fluxului de aer, cu scuturare mecanică, cu vibrare si cu pulsare de aer comprimat. Filtrele cu saci sunt dotate cu detectoare de saci sparţi, care indica necesitatea reparaţiilor atunci când apare acest lucru. Folosirea filtrelor cu saci moderne poate reduce emisia de praf până la nivele sub 5 mg/m3 (gaz uscat, 273 K, 10% O2).

8.4.5.2. Răcitoarele grătar sunt desprăfuite de filtre cu saci Redecam tip jet-puls. Pentru protecţia panzei sacilor, înainte de a intra in filtre aerul încarcat cu praf de clincher este trecut prin racitoare aer-aer.

8.4.5.3. Desprafuirea silozului de tip DOME este asigurata de un filtru cu saci cu un debit de 15.000 m3/h, montat in partea superioara, in zona alimentarii cu clincher. Desprafuirea tuneluri pentru extractia clincherului se realizeaza cu 4 filtre cu saci: 3 filtre asigura un debit de 7.000 m3/h fiecare, montate la capetele tunelurilor si 1 filtru asigura desprafuirea punctului de preluare a clincherului catre morile de ciment. Banda de alimentare a morilor de ciment este desprafuita de 2 filtre cu saci tip puls jet cu debite de 20.000, si respectiv 14.000m3/h.

8.6.  Măcinare ciment

La fabricarea cimentului, pe langă clincher se folosesc ca adaosuri de măcinare:

- ghipsul pentru toate tipurile/sortimentele de ciment ;

- calcar, zgură, cenusa de termocentrală, puzzolane naturale pentru anumite sortimente de ciment.

Procesul de măcinare are loc în trei mori tubulare-rotative (moara 1 este in conservare), bicamerale, cu bile, în circuit închis, cu o productivitate de 120-180 t/h fiecare, în  funcţie de fineţea de măcinare.

Morile de ciment sunt desprafuite fiecare de cate trei filtre cu saci tip jet-puls (Intensiv) pentru: moară, separator, anexe.

Materialele (clincherul, gipsul, zgura si/sau cenusa de termocentrala, calcarul pentru anumite sortimente de ciment) sunt extrase din silozurile respective cu ajutorul dozatoarelor gravimetrice, apoi cu ajutorul benzilor transportoare sunt aduse in palniile de alimentare a celor patru mori de ciment; dozatoarele de clincher (liniile 1-4) si caderea clincherului pe benzile de alimentare a morilor de ciment sunt desprafuite de filtre cu saci tip jet-puls.

Adaosurile folosite:

Ghipsul: se aduce în vase de capacitate mică, auto sau cu vagoane CF stocate temporar fie pe platforma de materii prime si adaosuri, fie la hala de adaosuri, unde vagoanele sau autocamioanele se descarcă cu podurile rulante cu graifer şi ghipsul se depozitează în zona specială din hală. Aici este preluat cu ajutorul podurilor cu graifer şi adus la buncărul de gips, de unde se varsa pe banda transportoare ce îl duce la cele două silozuri de gips cu capacitatea de 1.400t fiecare.

Zgura (si/sau puzzolane naturale sau artificiale): se aduce în nave de capacitate mica, auto sau in vagoane CF, fie se descarcă la buncărele de primire şi apoi în hală, fie se aduce cu autobasculate pentru stocare temporara pe platforma de materii prime si adaosuri sau direct în hală; din hală se introduce cu graifărul în buncăre metalice de unde se extrage, se dozează şi este preluată de benzi transportoare până la mori.

Calcar concasat: se aduce de la Taşaul, se descarcă la buncarul de primire, iar cu releul de benzi se depozitează în cele două silozuri de depozitare de 925 t fiecare, din care este extras, dozat şi transportat cu benzile de alimentare la morile de ciment.

Cenusa de termocentrala este adusa cu cisterne auto sau CF si descarcata pneumatic la statia de descarcare, cu o capacitate de descarcare de circa 150 t/h. De la statia de descarcare cenusa este transportata pneumatic in 2 silozuri de 8.800 t fiecare.

Cenusa de termocentrala este alimentata in morile de ciment, impreuna cu celelalte materiale, prin intermediul unui buncar cu capacitatea totala de cca. 236 t, dotat cu sisteme de dozare tip Rotofeeder, cu un debit de cca. 80 t/h. Lungimea sistemului de transport pneumatic intre silozuri si dozatoare este de aprox. 110 m, cu o capacitate de transport pneumatic de cca.140 t/h.

Sistemul de transport, silozurile de depozitare, cat si buncare dozatoare care deservesc sistemul de dozare a cenusii de termocentrala sunt desprafuite cu fitre cu saci.

8.7. Depozitare ciment

Materialul măcinat este transportat cu ajutorul releelor de benzi la cele sase silozuri de ciment. Acest releu de benzi este desprafuit cu filtre cu jet-puls la:

- trecerea cimentului de pe benzile de la morile de ciment pe benzile care transporta materialul la silozurile de ciment;

- la caderea fluxului de ciment de pe benzi pe cele doua rigole de transport la silozuri.

Silozurile de ciment sunt grupate în două linii si au capacitatea totală de depozitare de 60.000t; fiecare siloz este prevazut la partea inferioară cu instalaţie de fluidificare şi patru guri de golire. Fiecare siloz de ciment este desprăfuit de cate un filtru cu saci, tip jet-puls.

8.8.  Expeditie ciment si/sau clincher

Expeditia cimentului si/sau a clincherului se face:

-	Vrac: auto, vagoane CF şi/sau in barje,

-	Saci (hartie si/sau big-bag): auto, vagoane CF si/sau barje,

-	Saci paletizaţi: auto şi/sau vagoane CF.

Atelierul este echipat cu urmatoarele instalatii:

-	2 masini automate de insacuire, paletizare, infoliere,

-	2 grupuri a cate 3 puncte de incarcare vrac auto,

-	1 buncar de incarcare vrac CF,

-	1 instalatie de incarcare vrac si/sau saci big-bag la barja,

-           1 instalatie incarcare clincher vrac in vagoane,

-	mai multe silozuri echipate pentru livrare directa,

-	instalatie de dozare agent de reducere Crom6+ solubil.

Maşinile de însăcuit sunt de tip METRALL, cu 12 guri, cu o capacitate de 100 t/h. Sunt echipate şi cu instalaţii de paletizare şi înfoliere automată.

De asemenea, prin turnul de elevatoare cimentul este dirijat la instalaţia de livrare vrac si in saci big-bags la barjă. Instalaţia de livrare vrac si in saci big-bags la barjă este compusă din: releul de benzi transportoare, buncăr tampon instalaţie telescopică cu două guri pentru incarcare vrac si instalatie de incarcare in saci big-bags prevazut cu sistem automat de cantarire si desprafuire.

Instalaţia de livrare la vrac auto este dotată cu posturi de încărcare automată.

Toată instalaţia este desprăfuită de filtre cu saci tip jet-puls.

8.9.  Fluxul tehnologic de pregătire amestec combustibili solizi

Atelierul de combustibili solizi: cocs de petrol, praf de cocs si/sau carbune (denumit in continuare amestec de combustibili solizi) este format in principal din instalatii aferente etapelor procesului tehnologic care se desfasoara in acest atelier:

-transport si descarcare combustibili solizi,

-depozitare si transport amestec de combustibili solizi la concasare,

-concasare si transport amestec de combustibili solizi la macinare,

-macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie 10 - in conservare,

-macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie cuptor 11.

Transport

Transportul combustibililor solizi in uzina se efectuează auto sau cu vagoane CF. Direct din vagoane sau din depozite temporare combustibili (transportat cu autocamioane de mare tonaj) combustibilii solizi sunt descarcati în douã buncare echipate cu grãtar comun la partea superioarã.

Din buncăre, amestecul de combustibili solizi este extras cu ajutorul a două extractoare cu lanţuri tip Aumund. De la extractoarele Aumund, materialul este preluat de un transportor cu bandã (banda B1), cu o productivitate de 250 t/h, prevăzut cu un carucior de descarcare a materialului (Tripper) ce realizeazã si preomogenizarea materialului, avand o mişcare continuã pe toata  lungimea halei de depozitare.

Capacitate de descarcare este de 250 t/h.

Stocare

Stocarea materialului se face în două halde cu o capacitate de depozitare de 3.800 – 5.000 t fiecare.

O haldă este folosită pentru formarea depozitului, iar din cealaltă haldă se extrage material pentru consum.

Extracţie – Concasare – Transport la macinare

Extractia materialului din halda se face cu ajutorul unui extractor cu lanturi si cupe - Reclaimer tip Bedeschi (productivitate 250 t/h).

Materialul extras din haldă este preluat de un releu de benzi, B2-B3-B4, care alimentează concasorul.

Banda B2 este prevazuta spre capatul de deversare pe banda B3 cu detector si separator de metale feroase (pentru protectie concasor), care sunt atrase de un electromagnet şi deversate într-un container asezat în afara estacadei benzii.

Concasare

Concasorul Hazemag, care are productivitate de 50 t/h, este folosit in circuitul de macinare a amestecului de combustibili solizi pentru reducerea bolovanilor la cca. 40 mm inainte de intrarea lor in moara.

Concasorul este desprăfuit de filtru tip IFJ 50/1-3SX (Intensiv) cu scuturare jet- puls.

La iesirea din concasor materialul este preluat de benzile  B5, B6 care-l transportã la cele doua silozuri de cáte 70 mc, din care se alimenteaza morile de cocs de pe cele douã linii.

Măcinare

Macinarea se efectuează în doua mori tubulare cu bile cu două camere: o cameră de preuscare şi o cameră de măcinare. Uscarea materialului se face cu gaze calde de la cuptorul de clincher.

Odată cu aerul din moară este antrenat şi materialul măcinat  care este trecut printr-un separator de înaltă eficienţă (generaţia a III-a).

Desprăfuirea morilor de combustibili solizi este realizata de un filtru tip Intensiv IFJC 75/7-4X (cu scuturare jet- puls) pentru linia de fabricatie 1 si de un filtru tip Intensiv IFJC 75/9-4X ( cu scuturare jet- puls) pentru linia de fabricatie 2.

Materialul macinat este depozitat intr-un siloz cu capacitate de 240 mc. Din acest siloz materialul este transportat pneumatic cu ajutorul unei pompe Möller in silozurile de 13 mc de pe platforma de coacere. Inainte de introducerea in cuptor prin arzatoarele Pillard, amestec de combustibili solizi este dozat cu ajutorul unui dozator Pfister.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu doua buncare de 13 mc, deoarece cuptorul liniei de fabricatie cuptor 11 este echipat si cu precalcinator.

Pentru functionarea in conditii de siguranta, este prevazuta o instalatie de inertizare, care permite injectia automata a CO2 in instalatie atunci cand limitele tehnologice de exploatare au fost depasite. Inertizarea are ca scop reducerea conţinutului de O2 într-o incintă folosind CO2 gazos, pentru prevenirea eventualelor explozii ce pot aparea, deoarece amestecul de combustibili solizi este un amestec uşor inflamabil.

Sursa de CO2 provine de la o instalaţie dispusă în imediata apropiere a atelierului măcinare şi consta, in principal, dintr-un tanc de depozitare cu o capacitate de 5.000 Kg CO2 lichid, la 18 bari. Temperatura este menţinută la -40C cu ajutorul unui răcitor. La folosirea CO2 pentru inertizare, acesta trece printr-un vaporizator care-l transformă in gaz. Rezervorul de CO2 este instalat pe cántare, pragul minim al greutăţii lui declanşánd o alarmă ce avertizeaza necesitatea aprovizionării.

8.10. Descrierea procesului de coincinerare

Cuptorul de clincher prezintă anumite caracteristici care-l fac să fie un echipament foarte bun pentru valorificarea  şi arderea în siguranţă a combustibililor/materialelor de substituţie (activitatile R1 si/sau R5):

- temperatura ridicată;

- timp îndelungat de staţionare;

- atmosferă oxidantă;

- inerţie termică ridicată;

- mediu alcalin;

- reţinerea cenuşii în clincher;

- alimentarea continuă a combustibilului;

- distrugerea compusilor organici;

- retinerea metalelor grele in clincher si deci reducerea eliminarii in atmosfera.

In cadrul S.C. ROMCIM S.A. – Punct de Lucru Medgidia sunt utilizate drept combustibili alternativi si/sau materiale de substitutie, diferite categorii de deseuri care pot înlocui materiile prime si /sau combustibilii fosili, contribuind la economisirea resurselor naturale.

- cauciuc / anvelope uzate intregi;

- reziduuri petroliere/slamuri;

- namoluri provenite din diverse activitati;

- deseuri de hartie;

- deseuri de materiale plastice;

- deseuri textile;

- deseuri de lacuri şi vopsele;

- uleiuri uzate si emulsii uzate;

- alte deseuri solide mixte;

- alte deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor;

- biomasa;

- zguri si slamuri de aluminiu;

- tunder;

- cenusi de termocentrala;

Caracteristicile procesului de ardere a clincherului, in cuptoare rotative, permit utilizarea deseurilor si pot fi rezumate dupa cum urmeaza:

- temperaturi maxime de aprox. 2000 ° C (arzator principal, temperatura flăcării);

- timp de retenție a gazelor de circa 8 secunde la temperaturi de peste 1200 ° C;

- temperatura materialului este de aproximativ 1450 ° C, în zona de sinterizare a cuptorului;

- atmosferă oxidanta a gazului  in cuptorul rotativ;

- timp indelungat de stationare a gazelor reziduale in cuptorul rotativ de cca. 3-5 s la temperaturi de peste 1100 ° C;

- timp indelungat de stationare a combustibililor (alternativi sau deseuri) in zona cu temperaturi ridicate;

- timp de retentie a gazului in sistemul de ardere secundara de mai mult de 2 secunde la temperaturi de peste 850 ° C; in precalcinator , timpii de retentie sunt in mod corespunzator mai lungi si temperaturile sunt mai ridicate;

- temperaturi de 850 ° C în sistemul de ardere secundară /precalcinator;

- ardere completa si uniforma datorita temperaturilor ridicate si a timpilor mari de retentie;

- distrugerea poluanților organici datorita temperaturilor ridicate si timpului de retentie;

- absorbția componentelor gazoase, cum ar fi HF, HCl, SO2 sau reactanții alcalini-in clincher;

- timp scurt de retentie a gazelor de ardere, în intervalul de temperatură cunoscută;

- utilizarea completă a cenușii de combustibil in clincher si recuperarea energiei termice in cuptorul de clincher;

- încorporarea  chimica – mineralogicala a metalelor grele nevolatile în clincher.

Inainte de utilizarea deseurilor, trebuie luate în considerare principiile de bază, cum ar fi selectie corespunzătoare a deseurilor si pretratare. Pretratarea trebuie să fie efectuata în scopul de a menține calitatea clincherului, deoarece cenusa din combustibili este pe deplin capturata în clincher. Selectia, acceptarea deseurilor se realizeaza in baza procedurilor interne tinand cont de limitele impuse pentru anumiti parametri, de calitatea clincherului,  conditiile procesului de productie a clincherului, de conditiile de functionare, materiile prime si combustibilii utilizati, punctele de alimentare, gazele arse, tehnica utilizata, punctele de alimentare, gazele arse, tehnica utilizată, precum si de cerintele reglemenatrilor europene si nationale in vigoare.

In selectarea si acceptarea deseurilor se iau in considerare volumele si categoriile de deseuri disponibile, compozitia/caracteristicile fizico-chimice. Combustibilii alternativi/deseurile utilizate in industria cimentului proveniti din diverse industrii/fluxuri de deseuri necesita in prelabil o pretratare (de ex. tocare, amestecare, macinare si omogenizare pentru obtinerea unei calitati. Pretratarea combustibililor alternativi/a deseurilor se realizeaza in instalatii de pregatire, conectate instalatiei de producere a clincherului.

In cadrul acestei instalatii s-a introdus echipamentul nou (unul din proiectele finalizate in anul 2019) pentru uscarea deseurilor solide tocate, ce asigura uscarea combustibilului alternativ tocat de la o umiditate de cca. 40% pana la 15%. Pentru uscarea deseurilor solide tocate se utilizeaza aerul cald de la racitorul gratar, inainte de evacuarea acestuia la cos, dupa ventilatorul racitorului gratar care evacueaza la cos aerul desprafuit de filtrul cu saci. Materialul-deseurile solide tocate-umed este extras din buncarul de dozare existent prin intermediul unui releu de transport constand dintr-un snec dublu (motoarele sunt prevazute cu variator de turatie) si un transportor metalic care alimenteaza uscatorul cu banda printr-o valva rotativa (ecluza celulara).

Aerul cald prelevat din racordul dintre ventilatorul de aer exces al racitorului gratar linia cuptor 11 si cos , avand o temperatura de cca. 105-110 ° C, este transportat, prin intermediul unui ventilator cu turatie variabila si al unei conducte de diametru 1600 mm, la cele 4 intrari ale uscatorului. Pe conducta de aer cald la intrarea in uscator este prevazuta o clapeta on/off pentru izolarea sistemului in situatia in care uscatorul este oprit, dar cuptorul functioneaza.

In interiorul uscatorului, ce are o capacitate de 8 t/h, are loc uscarea deseurilor solide tocate de la o umiditate de cca. 40% la o umiditate de cca. 15%.

Materialul – deseuri solide tocate – uscat este descarcat printr-o  ecluza celulara pe un snec care asigura alimentarea instalatiei de dozare prin intermediul unui transportor metalic. Din instalatia de dozare-compusa din buncar intermediar de 10 mc si dozator cu rotor-materialul este transportat si injectat la arzatorul cuptorului cu ajutorul unei suflante si al unei ecluze celulare.

1) COMBUSTIBILI ALTERNATIVI (puteri calorice,cantitati anuale pe tip de deseu, instalatii pregatire)

| Nr. crt. | Tip combustibil alternativ | Cod deseu | PC* (MJ/kg) | Cantitate anuala maxima (kto/an) | Instalatie de pregatire/cod valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38. | 7-15 | 59 | INS 2, INS 3/R12, R1 |
| 2 | Hartie | 03 03 07; 03 03 08; 15 01 01; 19 12 01; 20 01 01. | 8-14 | 59 | INS 2, INS 3/ R12, R1 |
| 3 | Textile | 04 02 21; 04 02 22; 15 01 09; 19 12 08; 20 01 10; 20 01 11. | 12-20 | 50 | INS 2, INS 3/ R12, R1 |
| 4 | Plastice | 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 17 04 11; 20 01 39 | 17 - 42 | 165 | INS 2, INS 3/ R12, R1 |
| 5 | Fractii procesate | 19 12 10; 19 12 12 | 7-13 | 336 | INS 2, INS 3/ R12, R1 |
| 6 | Cauciuc | 07 02 99; 16 01 03 | 21-27 | 20 | INS 2, INS 3/ R12, R1 |
| 7 | Slamuri industriale | 03 03 10; 04 01 03*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 10; 05 01 11*; 05 01 17; 05 01 99; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 04; 05 06 99; 10 02 11*; 10 03 17*; 10 03 18; 10 03 27*; 10 04 09*; 10 05 08*; 10 06 09*; 10 08 12*; 10 08 19*; 11 01 14; 12 01 18*; 14 06 05*; 16 07 08*; 17 03 03*; 19 02 04*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 10; 19 08 02; 19 08 10*; 19 08 13*; 19 11 02*; 19 13 01*; 19 13 02; 19 13 03*; 19 13 04; 20 01 26*. | 3 - 12 | 168 | INS 4/ R12, R1 |
| 8 | Namoluri epurare | 19 08 05 | 6-8 | 168 | INS 4/ R12, R1 |
| 9 | Deseuri cocs/carbune | 06 13 03; 06 13 05*; 10 01 25; 10 03 02; 10 08 13; 10 08 14; 19 01 10*; 19 09 04. | 5 - 33 | 50 | INS 4/ R12, R1 |
| 10 | Cereale si produse alimentare | 02 03 04; 04 02 10; 19 08 09; 20 01 25 | 6 - 17 | 150 | INS 4/ R12, R1 |
| 11 | Deseuri solide | 03 01 04*; 04 01 08; 04 02 09; 09 01 07; 09 01 08; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 10*; 15 02 02*; 15 02 03; 16 01 07*; 16 02 16; 17 02 04*; 17 04 10*; 19 02 03; 19 09 05; 19 12 04; 19 12 06*; 20 01 37*; 20 01 32; 20.03.01 | 8 - 24 | 59 | INS / R12, R12 |
| 12 | Solventi | 14 06 03*; 20 01 13* | 15 - 30 | 25 | INS 4/ R12, R1 |
| 13 | Uleiuri si deseuri uleioase | 04 02 14*; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 19*; 08 01 20; 08 04 13*; 08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 12 01 07*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 19*; 13 01 05*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 02*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15. | 5-32 | 168 | INS 4, INS 5/ R12, R1 |
| 14 | Altele / vopsea | 08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 21*; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 12; 20 01 27*; 20 01 28. | 8-16 | 80 | INS 4/ R12, R1 |

Nota* : Puterile calorifice depind foarte mult de calitatea materialului si se incadreaza in prevederile din BAT-BREF.

2) Combustibili alternativi (instalatii pregatire, cod deseuri periculoase, cod valorificare, debite, caracteristici deseuri periculoase)

| Denumire instalatie | Codificare instalatie | Cod deseu | PC (MJ/kg) | Cod valorificare | Debit (t/h) | Caracteristici deseuri periculoase* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatie pentru transport, alimentare anvelope intregi | INS 1 | 07 02 99; 16 01 03 | 18-32 | R1 | 0.1-3 | Clor<2% Fluor<5% PCB < 50 ppm Cr<500 ppm Hg<10 ppm Metale volatile<100ppm Metale grele<2500 ppm Punct inflamabilitate**>50 gr C Umiditate <92% |
| Instalatie pentru tocare, transport si alimentare deseuri solide | INS 2 | 03 01 04*; 04 01 08; 04 02 09; 09 01 07; 09 01 08; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 10*; 15 02 02*; 15 02 03; 16 01 07*; 16 02 16; 17 02 04*; 17 04 10*; 19 02 03; 19 09 05; 19 12 04; 19 12 06*; 20 01 37*; 20 01 32; | 8-32 | R12 | 0.1-7 |  |
| Instalatia de coprocesare deseuri solide sortate, transport si alimentare | INS 3 | 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38; 03 03 07; 03 03 08; 15 01 01; 19 12 01; 20 01 01; 04 02 21; 04 02 22; 15 01 09; 19 12 08; 20 01 10; 20 01 11; 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19;17 02 03; 17 04 11; 20 01 39; 19 12 10; 19 12 12; 20 03 01; 07 02 99; 16 01 03; | 3-42 | R12 | 0.1-40 |  |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 4 | 03 03 10; 04 01 03*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 10; 05 01 11*; 05 01 17; 05 01 99; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 04; 05 06 99; 10 02 11*; 10 03 17*; 10 03 18; 10 03 27*; 10 04 09*; 10 05 08*; 10 06 09*; 10 08 12*; 10 08 19*; 11 01 14; 12 01 18*; 14 06 05*; 16 07 08*; 17 03 03*; 19 02 04*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 10; 19 08 02; 19 08 10*; 19 08 13*; 19 11 02*; 19 13 01*; 19 13 02; 19 13 03*; 19 13 04; 20 01 26*;06 13 03; 06 13 05*; 10 01 25; 10 03 02; 10 08 13; 10 08 14; 19 01 10*; 19 09 04; 04 02 14*; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 19*; 08 01 20; 08 04 13*; 08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 12 01 07*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 19*; 13 01 05*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 02*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15; 14 06 03*; 20 01 13*;08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 21*; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 12; 20 01 27*; 20 01 28. | 3-36 | R12 | 0.1-20 |  |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 5 | 04 02 14*; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 19*; 08 01 20; 08 04 13*; 08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 12 01 07*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 19*; 13 01 05*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 02*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15. | 5-32 | R12 | 0.1-5 |  |

Nota : * Se aplica in cazul desurilor periculoase, marcate in table cu 8)

** se aplica in cazul deseurilor din categoria uleiuri uzate si solvent

Instalatiile pot functiona simultan sau independent una de alta, in functie de disponibilitatea

pietii deseurilor

Etapele procesului tehnologic

Combustibilii alternativi, in functie de tip, dupa receptie, sunt dirijati pentru descarcare in zonele si/sau pe platformele instalatiilor de pregatire pentru valorificare prin coincinerare:

| Denumire instalatie | Codificare instalatie | Punct alimentare | Tip combustibil alternativ |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie pentru transport, alimentare anvelope intregi | INS 1 | intrare cuptor | Cauciuc/anvelope uzate intregi |
| Instalatie pentru tocare, transport si alimentare deseuri solide | INS 2 | intrare cuptor | Lemn, hartie, textile, plastice, fractii procesate/municipale sortate, cauciuc/deseuri cauciuc |
| Instalatie co-procesare deseuri solide sortate, transport si alimentare | INS 3 | precalcinator/injector principal cuptor | Lemn, hartie, textile, plastice, fractii procesate/municipale sortate, cauciuc/deseuri cauciuc |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 4 | precalcinator | Slamuri industriale, namoluri epurare, deseu cocs/carbune, cereale si produse alimentare, solventi, uleiuri si deseuri uleioase, altele/vopsea |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 5 | injector principal cuptor | Uleiuri si deseuri uleioase |

Deseurile de tipul anvelopelor uzate (intregi) sunt introduse in cuptor prin intermediul unui sistem de transport pe verticala (INS 1).

Deseurile solide cum ar fi: materiale plastice, materiale din cauciuc, hartie, piele, textile etc. sunt receptionate vrac si/sau ambalate si descarcate in spatiile de depozitare specifice si/sau in hala de tocare.

Deseurile solide ambalate (deseuri tocate ambalate sub forma de baloti infoliati, de diferite marimi si/sau forme includ si codul de deseu 19 12 10) sunt introdusi in tocator in vederea afanarii pentru introducerea la coincinerare.

Combustibilul altenativ/deseul este pregatit  in vederea valorificarii prin coincinerare prin doua instalatii:

1) Instalatie INS 2-instalatia pentru tocare, transport si alimentare

-	materialele brute sunt alimentate in tocator;

-	materialele tocate rezultate sunt dirijate prin intermediul unei benzi pe platforma si in depozitele formate in hala tocatorului;

-	materialele tocate din aceste depozite sunt apoi alimentate la buncarul tampon de pe turnul de cicloane si apoi dozat la punctele de injectie in sistemul cuptorului.

2) Instalatie INS 3 – instalatia de coprocesare, transport si alimentare - are in componenta doua linii de tocare:

- materialele destinate tocarii sunt alimentate in buncarul primului tocator unde sunt tocate la dimensiunile dorite;

-	materialul rezultat din prima treapta de tocare este dirijat la separatorul metalic si nemetalic;

-	materialele de la prima treapta de tocare sunt introduse in treapta a 2-a de tocare; materialul rezultat in urma tocarii este transportat fie  in hala Vecoplan, fie in buncarele de stocare.

Deseurile pastoase(ca de exemplu slamurile de rezervor, slamurile petroliere, etc) sunt descarcate in bazinele de preamestecare aferente instalatiei de pompare (INS 4). Omogenizarea este efectuata cu ajutorul unui excavator cu cupa de screenare, dupa care sunt transferate in cuva pompelor. De aici sunt transportate la cele doua cuptoare rotative.

Deseurile lichide (INS 5), cum sunt uleiuri uzate, emulsiile pot fi descarcate intr-un rezervor si pompate catre injectorul cuptorului, fie pot fi descarcate in bazinul de preomogenizare aferent instalatiei de pompare deseuri pastoase.

Combustibilii alternativi (deseurile) se transporta cu camioane — livrate vrac si/sau preambalate -  care sunt descarcate in spatii destinate pentru depozitare temporara sau in buncare de prestocare si omogenizare. Fiecare transport de deseuri este cantarit si verificat, pentru a se asigura ca combustibilii alternativi (deseurile) corespund cerintelor specificate in Planurile de control elaborate conform sistemului de management integrat, din punct de vedere al:	parametrilor calitativi, prin analize de laborator si al 	conformitatii cu cerintele legale a documentelor care insotesc transportul.

Dupa receptie, analizare si procesare sunt introduse la ardere, astfel incat depozitele temporare sunt minime.

Instalatiile pentru valorificare deseuri prin coincinerare: INS1, INS2, INS3, INS4, INS5 sunt descrise in Anexa nr. III la AIM actualizata, au caracter confidential in conformitate cu prevederile art. 30 din OM nr. 818/2003 privind privind Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare si notei nr. 24/SB/08.05.2006.

9.INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1 AER

Pentru fiecare fază relevantă a procesului /punct de emisie şi pentru fiecare poluant, echipamentele de depoluare utilizate sunt indicate în tabele urmatoare:

9.1.1. Tabel - instalatii de desprafuire in functiune

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare | Cos de dispersie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producator | Suprafata de depunere (m2) | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) |  |  |
| 1 | Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | FLS AirTech Danemarca | 10584 | 750000 | 1620 | 1000 | S1 - C1 H=90 D=4.5 | Pulberi SO2 NOx CO |
| 2 |  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Intensiv - Germania IFJC 70/2-4500 | 326 | 26500 | 45 | 1500 | S2 - C2 H=60 D=0.5 | Pulberi |
| 3 |  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia 8DPGx16/4.5 | 6300 | 377693 | 800 | 1000 | S3 - C3 H=30 D=3.8 | Pulberi |
| 4 | Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund - Linia fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia SP12x10/3 | 167 | 12000 | 15 | 2170 | S4 - C4 H=10 D= 1 | Pulberi |
| 5 |  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe banda Aumund - C11 pe benzile B1, B2 | SCHEUK 310-0027-900-01a | 210 | 16000 | 15.6 | 1500 | S5 - C5 H = 1 D=0.55 | Pulberi |
| 6 |  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | 158 | 14000 | 30 | 1480 | S6 - C6 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 7 | Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | 174 | 15000 | 30 | 1480 | S7 - C7 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 8 |  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 241 | 20000 | 30 | 1480 | S8 - C8 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 9 |  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 158 | 14000 | 30 | 1480 | S9 - C9 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 10 | Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Intensiv - Germania IFJC75/9-4 X | 1572 | 90000 | 355 | 1500 | S10 - C10 H=10 (+30) D=1.1 | Pulberi |
| 11 | Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | 1306 | 110000 | 229.2 | 1500 | S11 - C11 H=35 (+5) D=1.5 | Pulberi |
| 12 |  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | 2052 | 150000 | 58.6 | 1500 | S11 - C12 H=10 (+30) D=1.6 | Pulberi |
| 13 |  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | 192 | 20000 | 31.9 | 2200 | S11 - C13 H=5 (+30) D=0.6 | Pulberi |
| 14 |  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | 1306 | 110000 | 229.2 | 1500 | S12 - C14 H=35 (+5) D=1.5 | Pulberi |
| 15 |  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | 2052 | 150000 | 58.6 | 1500 | S12 - C15 H=10 (+30) D=1.6 | Pulberi |
| 16 |  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | 192 | 20000 | 31.9 | 2200 | S12 - C16 H=5 (+30) D=0.6 | Pulberi |
| 17 |  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | 1306 | 110000 | 229.2 | 1500 | S13 - C17 H=35 (+5) D=1.5 | Pulberi |
| 18 |  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | 2052 | 150000 | 258.6 | 1500 | S13 - C18 H=10 (+30) D=1.6 | Pulberi |
| 19 |  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC70/2-3 S | 245 | 25000 | 55 | 1500 | S13 - C19 H=5 (+30) D=0.6 | Pulberi |
| 20 | Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C20 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 21 |  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C21 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 22 |  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C22 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 23 |  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C23 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 24 |  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C24 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 25 |  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | 120 | 10000 | 8.3 | 2900 | S14 - C25 H=5 (+50) D=0.3 | Pulberi |
| 26 | Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | ICSPM Filtru jet-invers transformat in jet-puls | 120 | 12000 | 18.5 | 1500 | S15 - C26 H=3 (+10) D=0.9 | Pulberi |
| 27 |  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | ICSPM | 240 | 18000 | 22 | 1500 | S16 - C27 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 28 |  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | ICSPM | 240 | 18000 | 22 | 1500 | S17 - C28 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 29 | Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Vulcan | 90 | 12000 | 7.5 | 1000 | S19 - C31 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 30 |  |  | Vulcan | 90 | 12000 | 7.5 | 1000 | S19 - C32 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |

*Filtrele aferente sursei S18 au fost inlocuite cu filtre noi, cu debite<, sub 10.000 mc/h, tab. 9.1.3.

9.1.2. Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare | Cos de dispersie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producator | Suprafata de depunere (m2) | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) |  |  |
| 1 | Fabricare clincher | S20 - Linia de fabricatie cuptor 10 (moara de faina-cuptor) | ICPET Bucuresti 2x(35/8/2x10,5/0,250) | 11995 | 560000 | 630 | 300 | S20 - C33 H=55 D=2.28 | Pulberi SO2 NOx CO |
| 2 |  | S21 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Intensiv - Germania IFJC 70/2-4500 | 326 | 26500 | 45 | 1500 | S21 - C34 H=60 D=0.5 | Pulberi |
| 3 |  | S22 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 10 | REDECAM - Italia 6 DPGx12/4,5 | 6 300 | 377693 | 800 | 1000 | S22 - C35 H=30 D=3.8 | Pulberi |
| 4 | Transport clincher | S23 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund Linia fabricatie cuptor 10 | REDECAM - Italia SP12x10/3 | 167 | 12000 | 15 | 2170 | S23 - C36 H=10 D=1 | Pulberi |
| 5 |  | S24 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund C10 pe benzile de cauciuc B1, B2 | SCHEUK 310-0027-900-01a | 210 | 16000 | 15.6 | 1500 | S24 - C37 H=1 D=0.55 | Pulberi |
| 6 |  | S25 - Desprafuire buncar incarcare clincher |  | 210 | 16000 | 15.6 | 1500 | S25 - C38 H=1 D=0.55 | Pulberi |
| 7 | Pregatire amestec combustibili | S26 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 10 | Intensiv - Germania IFJC75/7-4 X | 1223 | 72000 | 250 | 1500 | S26 - C39 H=10 (+30) D=1 | Pulberi |
| 8 | Fabricare ciment | S27 - Moara de ciment 1 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | 1306 | 110000 | 229.2 | 1500 | S27 - C40 H=15 (+30) D=1.5 | Pulberi |
| 9 |  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | 192 | 20000 | 31.9 | 2200 | S27 - C41 H=5 (+30) D=0.6 | Pulberi |
| 10 |  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | 2052 | 150000 | 58.2 | 1500 | S27 - C42 H=10 (+30) D=1.6 | Pulberi |

Nota 1 –instalatii de desprafuire aferente liniei fabricatie cuptor 10 si liniei de macinare ciment 1 – in conservare/stand-by - oprite pe termen nelimitat.

9.1.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h – se adauga S18

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare | Cos de dispersie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producator | Suprafata de depunere (m2) | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) |  |  |
| 1 | Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8100 | 15 | 3000 | S28 - C43 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 2 |  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8100 | 15 | 3000 | S29 - C44 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 3 |  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8100 | 15 | 3000 | S30 - C45 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 4 | Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7000 | 15 | 1480 | S31 - C46 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 5 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7000 | 15 | 1480 | S31 - C47 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 6 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7000 | 15 | 1480 | S31 - C48 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 7 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7000 | 15 | 1480 | S31 - C49 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 8 |  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S32 - C50 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 9 | Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | AJN 604 SLF | 60 | 7000 | 5.5 | 3000 | S33 - C51 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 10 |  |  | AJN 604 SLF | 60 | 7000 | 5.5 | 3000 | S33 - C52 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 11 |  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 4000 | 15 | 3000 | S34 - C53 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 12 | Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3000 | 4 | 3000 | S35 - C54 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 13 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3000 | 4 | 3000 | S35 - C55 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 14 |  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Intensiv - Germania | 34 | 3000 | 3.9 | 2900 | S36 - C56 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 15 |  |  | Intensiv - Germania | 34 | 3000 | 3.9 | 2900 | S36 - C57 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 16 | Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Intensiv - Germania IFJC50/1-3SX | 87 | 6000 | 11 | 1500 | S37 - C58 H=1 (+25) D=0.5 | Pulberi |
| 17 | Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3000 | 2.8 | 2900 | S38 - C59 H=10 (+30) D=1.1 | Pulberi |
| 18 |  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3000 | 2.8 | 2900 | S38 - C60 H=10 (+30) D=1.1 | Pulberi |
| 19 |  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 65 | 6000 | 5 | 2900 | S39 - C61 H=5 (+45) D=0.3 | Pulberi |
| 20 |  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 80 | 6000 | 5 | 2900 | S39 - C62 H=5 (+45) D=0.3 | Pulberi |
| 21 |  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 30 | 3500 | 4 | 3000 | S40 - C63 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 22 |  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3750 | 4 | 3000 | S40 - C64 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 23 |  |  | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3750 | 4 | 3000 | S40 - C65 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 24 |  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S41 - C66 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 25 |  |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S41 - C67 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 26 | Expeditie ciment si/sau clincher |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S41 - C68 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 27 |  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S42 - C69 H=3 (+10) D=0.2 | Pulberi |
| 28 |  |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3600 | 5.5 | 3000 | S42 - C70 H=3 (+10) D=0.2 | Pulberi |
| 29 |  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | SCHEUCH* | 102 | 6850 | 11 | 2944 | S18 - C29 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 30 |  |  | SCHEUCH* | 34 | 2450 | 4 | 2900 | S18 - C30 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 31 |  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6000 | 3.9 | 2900 | S43 - C71 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 32 |  |  | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6000 | 3.9 | 2900 | S43 - C72 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 33 |  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | 100 | 7000 | 18.5 | 1500 | S44 - C73 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 34 |  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | 100 | 7000 | 18.5 | 1500 | S44 - C74 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 35 | Co-procesare deseuri | S45- instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Filtre cu saci | 50 | 3000 | 4.0 | 1500 | S45 - C75 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 36 |  | S45 - instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Minifiltre cu saci | 10 | 600 | 2.2 | 1500 | S47 - C76 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |

Nota: Pentru surse mici (<10 000 Nm3/h) rezultând din operațiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire și principalele procese de măcinare, frecvența măsurătorilor sau controlul performanței ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întreținerii.

9.2. APA

Reţeaua de canalizare existentă pe amplasamentul S.C. ROMCIM S.A. – Punct de Lucru Medgidia a fost proiectată în sistem divizor.

Colectarea şi evacuarea apelor menajere din interiorul incintei se efectuează separat:

a) apele menajere din zona:

- mori făină;

- AMAC/Metrologie;

- punct de servire masă concasoare marno – calcar;

- concasoare marno – calcar;

sunt aduse prin cădere liberă la canalizarea menajeră de la liniile scoase din funcţiune din Medgidia I, care le preia în căminul aflat în colţul din extremitatea vestică a clădirii societatii  S.C. Etermed S.A., împreună cu cele de la statia de pompare - SP2  şi de la S.C. Etermed S.A.

b) apele menajere din zona:

- cuptoare,

- mori ciment,

- expediţie ciment,

- cladire birouri  Medgidia II,

sunt aduse prin cădere liberă la staţia de pompare SP2 de la fosta platforma S.C.Simcor S.A.

Tot în  această staţie sunt  evacuate şi apele menajere de pe fosta platforma S.C.Simcor S.A.

Toate aceste ape menajere împreună cu cele de la fostul pavilionul administrativ din zona  liceu - stadion, sunt aduse în staţia de pompare ape menajere - SP1, aflată în incinta uzinei – proprietate RAJA Constanta – Centrul Zonal Vest Medgidia şi refulate la  canalizarea menajeră orăşenească.

Reţeaua de colectare şi evacuare a apelor pluvial – industriale este segmentată pe zone, după cum  urmează :

- Deversor 4 - apele pluviale din zona pavilion şi drum acces spre Medgidia II sunt evacuate prin deversorul 4. O parte din apele pluviale din zona poarta acces uzină, se evacuează cu apele pluviale din afara uzinei (liceu, stadion) pe deversorul 7 care, în exteriorul uzinei se uneşte în  aval cu deversorul 4. Deversorul este o prelungire a şanţului deschis care coboară din exteriorul perimetrului uzinei  şi se prelungeşte cu un canal dalat (secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea de 1,5m şi înălţime 2m) delimitat între zona acces spre Medgidia II şi gard incintă  Medgidia I.

- Deversorul 2 – în care sunt evacuate apele pluviale din zona concasoare – magazie.

- Canalul de gardă a fost construit pentru protectia incintei de apele pluviale de pe versantul sudic care delimiteaza perimetrul uzinei. În el se evacuează şi apele pluviale de pe platforma liniilor de fabricare ciment şi atelier cocs, ca şi prea-plinul sau purjele  de la staţia de recirculare a apei de răcire. Canalul de gardă este o construcţie amenajată de formă trapezoidală, placată cu plăci din beton (lăţime de bază = 1m, 1,5m  şi cu taluzuri de 1m/1m). Din canalul de gardă apele sunt preluate de Valea Manzului şi evacuate mai departe în Canalul  Dunăre - Marea Neagră în dreptul satului Castelu.

- Decantoare ape pluviale.

Decantorul pentru apele pluviale din zona depozitului de cocs – preia apele pluviale rezultate de pe suprafaţa depozitului, de unde sunt dirijate cu ajutorul unui canal colector din beton către decantorul aflat în extremitatea vestică a depozitului. Acest decantor este o construcţie din beton semiîngropat (lungime = 5m, lăţime = 3 m, adancime = 2,5 m) şi este compus din:

- compartiment de intrare şi decantare;

- compartiment de evacuare;

care sunt despărţite de un perete prevăzut cu guri de evacuare.

Funcţionarea înnecată este asigurată de jocul sistemului de intrare – ieşire din fiecare  compartiment. De la acest decantor apele pluviale sunt  evacuate printr-o tubulatură din oţel cu Φ = 100mm la rigola ce margineşte drumul de acces catre Medgidia II.

Din rigola  prevăzută cu gratar apele pluviale sunt evacuate în canalul dalat care le evacuează prin deversorul 4 în Canalul Dunăre Marea  Neagră, zona port Medgidia.

Decantorul pentru apele pluviale din zona buncarului de cocs/Reclaimar. Decantorul este o construcţie din beton semiîngropat (lungime = 9m, lăţime = 4 m, adîncime = 8m) compus din două compartimente:

- compartiment de intrare şi decantare;

- compartiment de evacuare.

Decantorul pentru apele pluviale din zona benzilor de cocs – preia apele pluviale din zona platformei cuptoare şi are aceaşi construcţie şi dimensiuni ca decantorul din zona buncăr de cocs. Din ambele decantoare apele sunt evacuate în cădere liberă sau pompată prin conducte de  beton cu Ф =  0,500 m în şanţul de gardă.

Separatorul-deznisipator al apelor uzate de la garaj (in conservare) – prin constructia tehnica, apele uzate rezultate de la rampa de spălare a garajului sunt colectate prin rigola rampei într-un bazin de decantare (dimensiuni 3x3x2 m), după care apele sunt aduse în trei camere de liniştire şi una de decantare finală (fiecare cu dimensiunile 1x1x1m). Intrarea şi ieşirea apei din fiecare cameră se face prin fante şi orificii aflate la partea inferioară, cu o cădere mică de nivel, astfel încât să lucreze înecat. După grupul celor trei cămine urmează căminul final, unde intrarea este la partea superioară, iar ieşirea la partea inferioară. Reziduul petrolier se acumulează la  suprafaţă de unde este colectat manual în butoaie şi predat spre coincinerare.

Separatorul–decantor de la depou (aflat in folosinta Trans Expedition Feroviar – operator manevre linii CF industriale) – prin constructia tehnica este prevazut ca apele cu urme de ulei şi motorină, provenite din procesul de spălare a locomotivelor sunt aduse prin cădere liberă în separatorul amplasat în partea de nord - est a atelierului. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile 2,3x1,5m şi adîncimea  de 5 m. Apele sunt aduse prin conductă şi colectate într-un cămin colector. Acest separator este in folosinta Trans Expedition Feroviar, care a preluat pe baza de contract intreaga activitate si responsabilitate a transportului si a manevrelor CF.

- camera 1 - unde are  loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioară  apele uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

- camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin  intermediul orificiilor care se află la partea superioară a peretelui despărţitor apele cu ulei din camera 1. Nivelul apei din această cameră oscilează între  minim şi maxim. Uleiul ce se acumulează la suprafaţa apei este colectat cu ajutorul unei instalaţii plutitoare cu pompă şi pompat într-un rezervor exterior. Pompa porneşte când se constată vizual la suprafaţa apei un strat mai mare de produse petroliere. Electropompa este de tip Epet cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 4 kw, n = 3000 rot/min.

- camera 3 primeşte apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretelui despărţitor dintre  camerele 2 şi 3. Apa curată din camera 3 este pompată cu o pompă în exterior la canalizarea menajeră. Această electropompă lucrează cu comandă automată prin intermediul a două limitatoare de nivel, care lucrează între minim şi maxim. Din camera 3  nu se scoate apă sub nivelul minim pentru a nu permite pătrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legătură, în această camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

10.1.1.  Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelele 10.1.3. din prezenta autorizaţie.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul Monitorizarea activităţii din prezenta autorizaţie. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la A.P.M. Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute precum şi cu valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Zonele/recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi construite/acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă materiale şi gaze;

Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competenta de protectia mediului.

10.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate

Emisii punctiforme.

Sursele de emisie punctiforme din activitatea desfăşurata în S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru  Medgidia, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelele urmatoare:

10.1.2.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune

| Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare identificat | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | FLS AirTech Danemarca | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi SO2 NOx CO HCl HF TOC NH3 Dioxine si furani Σ(Cd,Tl) Hg Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Intensiv - Germania IFJC 70/2-4500 | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia 8DPGx16/4.5 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia SP12x10/3 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | SCHEUK 310-0027-900-01a | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Intensiv - Germania IFJC75/9-4 X | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC70/2-3 S | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | ICSPM Filtru jet-invers transformat in jet-puls | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | ICSPM | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | ICSPM | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | ICSPM | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi |
|  |  | ICSPM | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Vulcan | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi |
|  |  | Vulcan | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi |

10.1.2.2. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare identificat | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | AJN 604 SLF | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi |
|  |  | AJN 604 SLF | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Intensiv - Germania | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi |
|  |  | Intensiv - Germania | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Intensiv - Germania IFJC50/1-3SX | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi |
|  |  | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi |
|  |  | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi |
| Co-procesare deseuri | S45- instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Filte cu saci | Cos de dispersie S45 - C75 | Pulberi |
|  | S45 - instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Mnifiltre cu saci | Cos de dispersie S45 - C76 | Pulberi |

10.1.3. Valori limită de emisie

Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţiilor de pe amplasamentul S.C. CRH Ciment S.A. - Punct de lucru Medgidia, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabele urmatoare:

10.1.3.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune:

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Poluant | VLE actuale (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi | 10 |
|  |  |  | SO2 | 50 |
|  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  | CO | -** |
|  |  |  | HCl | 10 |
|  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  | TOC | - *** |
|  |  |  | NH3**** | 30 |
|  |  |  | Dioxine si furani | 0.1 ng I-TEQ/Nmc |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | 0.05 |
|  |  |  | Hg | 0.05 |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | 0.5 |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi | 10 |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi | 10 |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi | 10 |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi | 10 |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi | 10 |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi | 10 |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi | 10 |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi | 10 |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi | 10 |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi | 10 |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi | 10 |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi | 10 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi | 10 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi | 10 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi | 10 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi | 10 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi | 10 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi | 10 |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi | 10 |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi | 10 |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi | 10 |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi | 10 |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) (filtre schimbate) | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi | 10 |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi | 10 |
|  |  | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi | 10 |

Nota*: VLE pentru emisii din procesele ardere in cuptor asociate BAT(conform BAT-AEL), aplicabile cf. Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013.

Nota**: desprafuirea gazelor provenite din procesele de ardere in cuptor se realizeaza prin intermediul filtrului cu saci si conform BAT(conform BAT-AEL) nu este prevazuta VLE.

Nota*** Nivelul de TOC provine din materia prima utilizata in proces, cf. Legii nr. 278/2013, art. 15, pct. 6 a) si b).

Nota**** VLE pentru pierderi de NH3 din gazele de ardere in cazul in care se aplica SNCR

10.1.3.2. – Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by – la functionarea instalatiilor se va tine cont de valorile limita de emisie aplicabile la momentul pornirii.

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie | Poluant | VLE actuale (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S20 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S20 - C33 | Pulberi | 10 |
|  |  |  | SO2 | 50 |
|  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  | CO | **** |
|  |  |  | HCl | 10 |
|  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  | TOC | 10 |
|  |  |  | Dioxine si furani | 0.1 ng I-TEQ/Nmc |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | 0.05 |
|  |  |  | Hg | 0.05 |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | 0.5 |
|  | S21 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S21 - C34 | Pulberi | 10 |
|  | S22 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S22 - C35 | Pulberi | 10 |
| Transport clincher | S23 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund Linia fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S23 - C36 | Pulberi | 10 |
|  | S24 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe banda Aumund C10 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S24 - C37 | Pulberi | 10 |
|  | S25 - Desprafuire buncar incarcare clincher | Cos de dispersie S25 - C38 | Pulberi | 10 |
| Pregatire amestec combustibili | S26 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S26 - C39 | Pulberi | 10 |
| Fabricare ciment | S27 - Moara de ciment 1 (filtru moara) | Cos de dispersie S27 - C40 | Pulberi | 10 |
|  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru separator) | Cos de dispersie S27 - C41 | Pulberi | 10 |
|  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S27 - C42 | Pulberi | 10 |

10.1.3.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie | Poluant | VLE* (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi | - |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi | - |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi | - |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi | - |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi | - |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi | - |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi | - |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi | - |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi | - |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi | - |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi | - |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi | - |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi | - |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi | - |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi | - |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi | - |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi | - |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi | - |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi | - |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi | - |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi | - |
| Co-procesare deseuri | S45- instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Cos de dispersie S45 - C75 | Pulberi | - |
|  | S45 - instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Cos de dispersie S45 - C76 | Pulberi | - |

Note:

-   Valorile-limită de emisie în aer se consideră respectate în situaţia în care:

  - niciuna dintre mediile zilnice nu depăşeşte vreuna dintre valorile-limită de emisie menţionate în partea a 3-a pct.1.1 sau în partea a 4-a, pct. 2 ori calculate potrivit indicaţiilor prevăzute în partea a 4-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.

  - în cazul instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor: se respectă dispoziţiile din partea a 4-a, pct.2 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.

  - mediile pentru o jumătate de oră se determină în perioada de funcţionare efectivă (cu excepţia fazelor de pornire şi de oprire). Mediile zilnice se calculează plecând de la aceste medii validate.

Pentru ca o medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum 5 medii pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să poată fi ignorate din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. Nu pot fi ignorate mai mult de 10 medii zilnice într-un an din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.

Toate valorile se normează la: un conţinut de oxigen de 10%. Mediile pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice

- Valorile-limită de emisie stabilite se aplică drept medii zilnice pentru pulberi totale, HCl, HF, NOx, SO2  (pentru măsurători continue), ca valori medii pe o perioadă de eşantionare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore pentru metale grele şi ca valori medii pe o perioadă de eşantionare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore pentru dioxine şi furani (pentru măsurători discontinue),

- Prelevarea şi analiza tuturor substanţelor poluante, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi metodele de măsurare de referinţă utilizate pentru calibrarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se aplică standardele ISO, standardele naţionale sau alte standarde internaţionale, garantându-se obţinerea unor date de calitate ştiinţifică echivalentă. Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse unui control prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe an.

10.2. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită la evacuarea de pe amplasamentul S.C. ROMCIM S.A.  – Punct de lucru Medgidia sunt stabilite in conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr.  52 din 01.04.2022 , emisă de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, in termen de valabilitate.

- Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente:

- pentru uleiuri proaspete;

- pentru uleiuri uzate,

- pentru benzina

- pentru motorina

## 12.  Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa lunar, semestrial şi anual.

10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa de apa uzată | Punctul de evacuare |
| --- | --- |
| Apa uzată industrială, conventional curata | C.D.M.N. prin Valea Mânzului şi santul de gardă |
| Apa uzată menajeră | Reţeaua de canalizare municipală |

10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Apele uzate evacuate de pe amplasamentul societăţii se vor încadra în prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 52/01.04.2022 eliberată de Administratia Bazinala de Apa - Dobrogea Litoral, respectiv prevederilor H.G. nr. 188/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) pentru apele menajere  NTPA 002/2005, iar pentru apele uzate industriale NTPA 001/2005.

Indicatorii de calitate a apelor uzate şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2

| Categoria apei | Substanţa | Valori admise (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH | 6,5-8,5 |
|  | Suspensii | 350 |
|  | CBO5 | 300 |
|  | CCO-Cr | 500 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 |
|  | Substanţe extractibile | 30 |
|  | Detergenţi | 25 |
| Apa uzata industrială, conventional curata | Temperatura | 350C |
|  | pH | 6,5 ÷ 8,5 |
|  | Materii in suspensie | 35 |
|  | Reziduu filtrat (1050C) | 2000 |
|  | Substante extractibile in eter de petrol | 20 |

Notă: Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constanţa, în termen de 24 ore.

## 10.3. SOL SI APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/97 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel   10.3. 1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul de prelevare: la suprafaţă în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Puncte de prelevare | pH | 7,5 – 8,5 | Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/ 1997 – pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  | Cupru | < 250 |  |
|  | Plumb | < 250 |  |
|  | Zinc | < 700 |  |
|  | Cadmiu | < 5 |  |
|  | Nichel | < 200 |  |
|  | Mangan | < 2000 |  |
|  | Crom total | < 300 |  |
|  | Sulfaţi | < 5000 |  |
|  | Hidrocarburi din petrol | < 1000 |  |
|  | Taliu | < 2 |  |

Tabel    10.3.2 – Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat Conform prevederilor Ordinului M.M. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | 7.45 |
|  | Amoniu | 0.45 |
|  | Cloruri | 39.06 |
|  | Sulfaţi | 44.815 |
|  | Azotaţi | 4.44 |
|  | Magneziu | 69.775 |
|  | Fier | 16.875 |
|  | Sodiu | 16.565 |
|  | Potasiu | 17.225 |
|  | Zinc | 392.5 |
|  | Cupru | <0.05 |
|  | Cadmiu | <0.5 |
|  | Crom total | <0.01 |
|  | Mangan | <1.0 |
|  | Plumb | 0.4 |
|  | Fosfor total | 7.45 |

10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.;

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an;

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot;

## Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, titularul/operatorul de activitate va demonstra autorităţilor de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege;

## Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai în timpul zilei, cu avertizarea populaţiei din localităţile vecine;

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

Emisiile de zgomot se vor încadra în SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

11.GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificari si completari, si a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Respectarea prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului;

-  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare;

-  În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4;

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos;

Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

-  Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri cu condiţia respectării prevederilor art. 16 alin. (1) şi (4) introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile;

-  Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-  Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21;

-  Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deseurilor si/sau generatoare de deseuri are obligatia sa desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- pentru activitatile care necesita autorizatie de mediu/autorizatie integrate de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel national, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

-  Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art.

34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează

sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează

în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o

evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru

protecţia mediului în format  electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM până la

15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de

control, după:

- codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută

pentru deşeuri, atunci când este relevant;

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- in vederea valorificarii deseurilor, se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021, art. 15 si 16, dupa cum urmeaza :

* (1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.

(2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

(3) Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a);

*  (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi

deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea

prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru

reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze

deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi

diferite.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(3) Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1) - (4) şi al art. 33, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.

- producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport, stocare a deseurilor periculoase, acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a  Directivelor 67/548/CEEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie insotit de documentul de identificare prevazut in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- Respectarea prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 cu privire la gestionarea

deseurilor periculoase prevazute la art. 28 si art. 29, producatorii si detinatorii de

uleiuri  uzate, trebuie sa adopte  masurile necesare pentru a se asigura ca:

- uleiurile uzate sunt colectate separate tinand cont de bunele practici in recipient

inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, cu exceptia cazului in care

colectarea separata nu  este posibila din punct de vedere tehnic;

- uleiurile uzate sunt tratate, acordandu-se prioritate regenerarii sau, alternativ,

altor operatiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decat regenerarea, in conformitate cu art. 4 si 21;

- uleiurile uzate prezentand caracteristici diferite nu se amesteca, iar uleiurile uzate nu se amesteca cu alte tipuri de deseuri sau substante, daca o astfel de amestecare impiedica regenerarea lor sau alte operatiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, in ansamblu, asupra mediului decat regenerarea;

- uleiurile uzate sunt stocate in recipiente adecvate in spatii corespunzator

amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- respectarea prevederilor HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide;

- se vor utiliza doar produse biocide care detin aviz pentru plasarea pe piata de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor legale;

- manipularea/depozitarea produselor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fiselor cu Date de Siguranta ale acestora, intocmite in conformitate cu  prevederile Regulamentului nr. 2020/878 care modifica Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice;

- respectarea prevederilor Legii 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- conform prevederilor O.U.G. 195/2005, art. 28:”Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile art. 24 privind substanţele şi preparatele periculoase;

b) să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă”;

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Titularul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia  şi protocoalele naţionale.

## Titularul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor/expediere/ transport/eliminare/recuperare fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanţa.

## Titularul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## cantităţile şi codurile deşeurilor;

- sursa deşeurilor.

- modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- inregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- detalii privind expedierile respinse.

Copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

## Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

11.1. DEŞEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Decantor/ Depozit de cocs, Buncar de cocs si Reclaimer, Benzi de transport cocs/Sant de garda | Nămol 19 08 14 | Valorificare prin coincinerare cuptor clincher | - | Temporară, în cadrul atelierului |
| Construcţii şi demolări, Casări utilaje | Moloz 17 01 07 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agentieconomici autorizati | Prin societăţi autorizate | Temporara pe amplasamentul atelierului |
|  | Caramizi cromomagneziene 16 11 05 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara pe amplasamentul atelierului |
|  | Caramizi silicoaluminoase 16 11 06 | Reintroducere in fluxul tehnologicsau prin agenti economici autorizati | - | Temporara pe amplasamentul atelierului |
|  | Placi azbest 17 06 04 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara pe platforma betonata |
|  | Fier vechi casări utilaje/echipamente 17 04 05 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Aluminiu 17 04 02 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Cupru 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Bronz 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Alamă 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Plumb 17 04 03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Cabluri neferoase 17 04 11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Cabluri metalice 17 04 11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Materiale plastice 17 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Amestecuri de beton/cărămizi 17 01 07 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agenti economici autorizati | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Banda de cauciuc uzata 10 13 99 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
| Întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice, baza locală de prelucrare piese de schimb | Ulei uzat 13 02 05* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporară, în cadrul secţiei - în recipient metalic |
|  | Ulei uzat 13 02 07* |  | - |  |
|  | Ulei uzat 13 01 10* |  | - |  |
|  | Vaselina uzata 12 01 12* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Materiale absorbante 15 02 02* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Saci din pânza de la filtrele de saci 15 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | EIP uzata 15 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Hârtie si carton 15 01 01 | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Materiale plastice 15 01 02 | Coincinerare in cuptoarele de clinchersau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Ambalaje de lemn 15 01 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati /persoane fizice | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Ambalaje amestecate 15 01 06 | Coincinerare in cuptoarele de clincher |  |  |
| Întreţinere mecanica | Anvelope uzate 16 01 03 | Coincinerare in cuptoarele de clinchersau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Filtre ulei 16 01 07* | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Acumulatori uzaţi 16 06 01* | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului, pe platforma betonata |
| Casări echipamente electrice şi electronice | Componente electrice şi electronice nepericuloase 16 02 16 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Echipamente electrice şi electronice nepericuloase 16 02 14 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Deşeuri cu conţinut de mercur 20 01 21* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul atelierului |
| Echipament de lucru şi protecţia muncii | Echipament de lucru si protecţie textile 15 02 03 | Coincinerare in cuptoare de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
|  | Echipamente de lucru şi protecţie din plastic 15 02 03 | Coincinerare in cuptoare de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |
| Activităţi gospodăreşti | Deşeuri municipale amestecate. 20 03 01 | Coincinerare in cuptoare de clincher | Prin societăţi autorizate | Temporară, în cadrul atelierului, în containere metalice speciale tip municipal |
| Activitati birou | Deseuri hartie/carton 20 01 01 | Coincinerare in cuptoare de clincher Reciclare prin societati autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului, în containere speciale |
| Activităţi de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | Deşeuri biodegradabile – spatii verzi 20 02 01 | Coincinerare în cuptoare de clincher | Prin societăţi autorizate | Temporară, în cadrul atelierului, în containere metalice speciale tip municipal |
| Instalatii pretratare | Deseuri metalice /amestecuri metalice 17 04 07 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |
|  | Deseuri din sortare / pamant, pietre 17 05 04 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |

Notă:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

- Alte deseuri rezultate din activitatile proprii, nementionate in tabelul de mai sus, se vor gestiona in conformitate cu legislatia in domeniu.

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate.

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale, Planul de apărare împotriva dezastrelor  si Planul de evacuare al S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

Planul de interventie în caz de poluări accidentale, Planul de apărare împotriva dezastrelor si Planul de evacuare al S.C. ROMCIM S.A.– Punct de lucru Medgidia trebuie revizuite si actualizate în functie de conditiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspectie de către personalul cu drept de control al autoritătilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale pentru combaterea poluării accidentale, S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia a stabilit:

- Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

13.Concluzii generale BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Sistemele de management de mediu (EMS) 1. |
| În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a fabricilor/instalațiilor care produc ciment, BAT privind producția constau în implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care include toate caracteristicile următoare: i. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; ii. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației; iii. planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile; iv. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: (a) structurii și responsabilității, (b) formării, sensibilizării și competenței, (c) comunicării, (d) implicării angajaților, (e) documentării, (f) controlului eficient al proceselor, (g) programelor de întreținere, (h) pregătirii și răspunsului în caz de urgență, (i) garantării respectării legislației de mediu; v. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Documentul de referință privind principiile generale de monitorizare), (b) acțiunilor corective și preventive, (c) ținerii înregistrărilor, (d) independenței (dacă este posibil) a auditului intern și extern efectuat pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu este sau nu în conformitate cu procedeele prevăzute și dacă a fost implementat și menținut în mod corespunzător; vi. revizuirea de către conducere a sistemului de management de mediu și a adaptării și eficientizării continue a acestuia; vii. urmărirea dezvoltării de tehnologii mai curate; viii. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; ix. efectuarea în mod sistematic a evaluărilor sectoriale comparative. | Operatorul are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala. Detine Cerificat nr. 050 M Sistem de Management de Mediu documentat, implementat si certificat conform SR ISO 14001 | Conformare cu BAT |
| Zgomot 2. |
| alegerea unei locații adecvate pentru operațiunile care generează zgomot realizarea operațiunilor/unităților care produc zgomot în spații închise izolarea operațiunilor/unităților care generează vibrații căptușirea internă și externă cu material absorbant de impact izolarea fonică a clădirilor în care au loc operațiuni generatoare de zgomot care implică echipamente de transformare a materialelor utilizarea de pereți de protecție fonică și/sau de bariere naturale împotriva zgomotului utilizarea de amortizoare de zgomot la ieșirile de evacuare izolarea conductelor și a suflantelor situate în clădiri izolate fonic închiderea ușilor și ferestrelor din zonele acoperite utilizarea de izolații fonice pentru clădirile în care se află utilajele utilizarea de izolații fonice pentru pereții intermediari, de exemplu, prin instalarea unui sas la punctul de acces al unui transportor cu bandă instalarea de dispozitive de absorbție a sunetului, la orificiile de ieșire a aerului, de exemplu, la orificiile de ieșire a gazelor curate din unitățile de desprăfuire reducerea debitelor în conducte utilizarea de izolații fonice pentru conducte separarea surselor de zgomot și a componentelor potențial rezonante, de exemplu a compresoarelor și a conductelor utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru ventilatoarele de la filtre utilizarea de module izolate fonic pentru dispozitivele tehnice (de exemplu, pentru compresoare) utilizarea de scuturi de cauciuc pentru mori (evitarea contactului între părțile metalice) construirea de clădiri sau plantarea de arbori și arbuști între zona protejată și activitățile care generează zgomot | Utilajele care produc zgomot (mori tubulare cu bile, motoare electrice, concasoare, compresoare) sunt instalate in incaperi inchise si se exploateaza cu usile inchise. Distanta mare dintre zonele unde se produc zgomote si vibratii si oras face ca nivelurile de zgomote sa nu fie receptate de locuitori. Instalatiile tehnologice fiind amplasate in spatii inchise, amortizeaza zgomotele produse de activitatile acestora. Pentru reducerea zgomotului, s-au alocat investitii in crearea de statii de compresoare fiabile, s-a redus numarul de compresoare prin renuntarea la transportul pneumatic al fainii, care se realizeaza in prezent cu elevator cu cupe. Acelasi procedeu s-a aplicat si la transportul fainii la schimbatorul de caldura in patru trepte, pentru alimentarea cuptorului rotativ de clincher. | Conformare cu BAT |
| Concluziile privind BAT pentru industria cimentului |
| 3.In vederea reducerii emisiilor provenind de la cuptor si a utilizarii eficiente a energiei, BAT constau in obtinerea unui proces de ardere uniform si stabil, operarea realizandu-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces, prin utilizarea urmatoarelor tehnici: | - optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat – optimizarea functionarii cuptorului rotativ; - utilizarea de sisteme gravimetrice de alimentare cu combustibil solid – pregatirea materiilor prime; controlul utilizarii combustibililor, materiilor prime, echipamentelor fluxului tehnologic, monitorizarea calitatii produsului, amonitorizarea continua a parametrilor de proces, instruirea personalului. | Conformare cu BAT |

| 4.Pentru prevenirea si/sau reducerea emisiilor, BAT constau in efectuarea unei selectii si a unui control atent al tuturor substantelor care intra in cuptor | Pregatirea materiei prime, in ceea ce priveste chimia amestecului brut (faina) cat si obtinerea unei fineti de macinare adecvata pentru faina; receptionare de deseuri utilizate ca substituenti de materii prime si combustibili, dupa completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului, cantitatile disponibile, proprietatile fizice, analize chimice. | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
| 5.Monitorizarea BAT constau in monitorizarea si masurarea parametrilor de proces si a emisiilor in mod regulat si in monitorizarea emisiilor in conformitate cu standardele EN relevante sau, in cazul in care nu sunt disponibile standarde EN, in conformitate cu standarde ISO, nationale sau alte standarde internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta, inclusiv urmatoarele: a.masuratori continue ale parametrilor de proces care demonstreaza stabilitatea procesului, cum ar fi temperatura, continutul de O2, presiunea si debitul; b.monitorizarea si stabilizarea parametrilor critici ai procesului, adica alimentarea cu un amestec omogen de materii prime si cu combustibil, dozarea regulata si excesul de oxigen; c.masura continua a emisiilor de NH3, atunci cand se aplica RBCS; d.masuratori continue pentru pulberi, emisii de Nox, Sox si CO;; e.masuratori periodice ale PCDD/F si ale emisiilor de metale; f.masuratori continue sau periodice ale emisiilor de HCL, HF si COT; g.masuratori continue sau periodice ale emisiilor de pulberi |  | Conformare cu BAT: a.Oxigenul, presiunea si temperatura in cuptorul rotativ si in emisiile de gaze se monitorizeaza continuu; b.se realizeaza in laboratorul de incercari al fabricii si in laboratoare acreditate RENAR; c.NH3 la iesirea gazelor la cosul (cap rece) cuptorului rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat; d.Nox, SO2, pulberi, la iesirea gazelor la cosul (cap rece) cuptorului rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat; e. metalele grele si compusii lor, dioxinele si furanii se monitorizeaza periodic, cu laboratoare acreditate RENAR; f.HCL, HF la iesirea gazelor la cos cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor automat; g.emisiile de pulberi rezultate de la instalatiile de desprafuire ale cuptorului rotativ de clincher, ale racitorului gratar, a morii de cocs si a morilor de ciment se monitorizeaza continuu cu analizoare automate; Pentru sursele mici(<10.000Nmc/h): Operatorul economic efectueaza mentenanta preventiva la toate filtrele de pe amplasament prin programul informatic MAXIMO-un sistem de management al inspectiei, prevenirii si interventiei la toate echipamentele din fabrica. |
| 6. In scopul reducerii consumului de energie, BAT prevad utilizarea unui procedeu uscat cu preincalzire in mai multe trepte si precalcinare. In acest tip de sistem de cuptor, gazele emise si caldura reziduala recuperata din racitor pot fi utilizate la preincalzirea si precalcinarea amestecului de materii prime inainte de introducerea lui in cuptor, oferind economii semnificative de energie. Nivelurile de consum de energie asociate BAT pentru instalatiile noi si modernizate major, utilizand procedeul uscat cu preincalzire in mai multe trepte si precalcinare: 2900-3300 MJ/T clincher |  | Conformare cu BAT: - fabricarea clincherului se realizeaza in cuptor rotativ cu schimbator de caldura in 4 trepte, pe procedeu uscat cu precalcinare, prin care se reduce consumul de caldura/energie prin utilizare de resurse recuperabile; - in procedeul uscat, gazele evacuate cu o temperatura ridicata pot furniza caldura pentru uscarea materialului la moara de faina cand aceasta este in functiune. - consumul de energie este de cca. 3700 MJ/T clincher, consum care depinde de : aptitudinea de ardere a fainii alimentate in cuptor, calitatea combustibililor alternativi si stabilitatea in functionare a cuptorului. |
| 7. Pentru a minimiza consumul de energie termica, BAT constau in utilizarea unei combinatii a urmatoarelor tehnici: a.utilizarea sistemelor de cuptor imbunatatite si optimizate si a unui proces de ardere uniform si stabil, operarea realizandu-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces prin: I.optimizarea controlului procesului, inclusiv prin utilizarea sistemelor de control automat computerizat; II.utilizarea sistemelor gravimetrice moderne de alimentare cu combustibil solid; III.preincalzirea si precalcinarea in masura posibilului, avand in vedere configuratia existenta a cuptorului. b.recuperarea excesului de caldura de la cuptoare, in special in zonele de racire ale acestora. In special excesul de caldura al cuptorului din zona de racire (aerul cald) sau din cea de preincalzire poate fi utilizat pentru uscarea materiilor prime; c.utilizarea numarului de trepte de preincalzire corespunzator caracteristicilor si proprietatilor materiei prime si combustibililor utilizati; d.utilizarea de combustibili cu caracteristici care au o influenta pozitiva supra consumului de energie termica; e.la inlocuirea combustibililor conventionali cu combustibili din deseuri, utilizarea sistemelor optimizate si adecvate de cuptoare de clincher din fabricile de ciment pentru incinerarea deseurilor; f.reducerea la minimum a fluxurilor de bypass. | -optimizarea functionarii cuptorului rotativ; -optimizarea controlului procesului; -utilizarea sistemelor gravimetrice de alimentare cu faina si combustibil (solid); -pregatirea materiilor prime; -controlul utilizarii combustibililor, materiilor prime; -controlul echipamentelor fluxului tehnologic; -monitorizarea calitatii produsului; -monitorizarea continua a parametrilor de proces. Consumul de energie se reduce prin recuperarea caldurii clincherului la iesirea din cuptor, in racitorul gratar si reintroducerea caldurii recuperate in cuptor sub forma de aer pentru combustie (secundar+tertiar) cu temperatura ridicata (>800 grd. C); Racirea clincherului incepe la cativa metri inaintea capului de descarcare a cuptorului rotativ si se realizeaza cu ajutorul instalatiei de insuflare aer in racitorul gratar; | Conformare cu BAT: Instalatia de by-pass extrage cca. 5% din volulul de gaze iesite din cuptor si este pusa in functiune numai in situatia in care continutul de clor al materialului la intrare in cuptor este> de 2% si este echipata cu filtru cu saci pentru desprafuirea gazelor extrase din cuptor. |
| 8. In scopul reducerii consumului de energie primara, BAT constau in luarea in considerare a reducerii continutului de clincher in ciment si din produsele de ciment | Tehnologia alternativa studiata in vederea reducerii consumului de energie si a emisiilor din industria cimentului este reducerea cantitatii de clincher prin utilizarea de adaosuri (zgura, calcar, cenusa de termocentrala, zgura granulata de furnal). | Conformare cu BAT: |
| 9.In scopul reducerii consumului de energie primara, BAT constau in luarea in considerare a instalatiilor de cogenerare/de producere combinata a caldurii si a energiei electrice Instalatiile de cogenerare pentru producerea de abur si energie electrica sau instalatiile de producere combinata a caldurii si a energiei electrice pot fi utilizate in industria cimentului prin recuperarea caldurii reziduale de la racitorul de clincher sau din gazele de ardere ale cuptorului utilizand procesele conventionale din ciclul de producere a aburilor sau alte tehnici..In plus, excesul de caldura poate fi recuperat din racitorul de clincher sau din gazele de ardere ale cuptorului pentru utilizare in incalzirea urbana sau aplicatii industriale. | . | Nu se aplica. |
| 10.Pentru a minimiza consumul de energie electrica, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici: a.utilizarea de sisteme de management energetic; b.utilizarea de dispozitive de macinare si de alte echipamente electrice cu eficienta energetica ridicata; c.utilizarea de sisteme imbunatatite de monitorizare; d.reducerea aerului fals in sistem; e.optimizarea controlului proceselor. |  | Conformare cu BAT |
| Utilizarea deseurilor 11.Pentru a garanta caracteristicile deseurilor utilizate drept combustibili si/sau materii prime intr-un cuptor de clincher din fabrici de ciment si pentru reducerea emisiilor BAT constau in aplicarea urmatoarelor tehnici: a.aplicarea de sisteme de asigurare a calitatii pentru a garanta caracteristicile deseurilor si pentru a analiza orice deseuri care urmeaza a fi utilizate ca materii prime si/sau combustibili intr-un cuptor de clincher din fabricile de ciment in ceea ce priveste: I.calitatea constanta; II.caracteristicile fizice, de exemplu formarea emisiilor, granulatia, reactivitatea, capacitatea de ardere, puterea calorifica; III.criteriile chimice, de ex., continutl in clor, sulf, alcalii si fosfati si continutul de metale relevante. b.controlul unui numar de parametri relevanti pentru orice deseu care urmeaza sa fie utilizat ca materie prima si/sau combustibil intr-un cuptor de clincher din fabrici de ciment, cum ar fi continutul de clor, de metale relevante (cadmiu, mercur, taliu), de sulf si continutul total de halogeni; c.aplicarea de sisteme de asigurare a calitatii pentru fiecare incarcatura de deseuri. | . | Conformare cu BAT |
| 12. Pentru a asigura un tratament adecvat al deseurilor utilizate drept combustibili si/sau materii prime in cuptor, BAT constau in utilizarea urmatoarelor tehnici: a.utilizarea punctelor adecvate de alimentare a cuptorului in ceea ce priveste temperatura si timpul de retentie, in functie de tipul si de modul de functionare al cuptorului; b.alimentarea cu deseuri care contin componente organice, ce pot fi volatilizate inainte de zona de calcinare, in zonele cu temperaturi suficient de ridicate din sistemul cuptorului; c.operarea astfel incat gazul rezultat in urma co-incinerarii deseurilor sa poata fi adus in mod controlat si omogen, chiar si in conditiile cele mai nefavorabile, la o temperatura de 850 grd. C pentru 2 s; d.ridicarea temperaturii la 1100 grd.C, in cazul in care sunt co-incinerate deseuri periculoase cu un continut > de 1% de substante organice halogenate, exprimate in clor;; e.alimentarea continua si constanta cu deseuri; f.amanarea sau oprirea co-incinerarii deseurilor in cazul unor operatiuni precum pornirile si/sau opririle sistemului cuptorului, atunci cand nu pot fi atinse temperaturile si timpul de retentie corespunzatoare, in conformitate cu literele a)-d) de mai sus. | Alimentarea combustibilului in cuptor se realizeaza: *prin arzatorul principal la capatul de de evacuare al cuptorului rotativ(cocs, carbune, deseuri solide tocate, deseuri lichide); *prin instalatii de alimentare la precalcinator (si camera ascendenta de la capatul de intrare al cuptorului totativ) pentru combustibilul solid tocat, anvelope uzate, slamuri (deseuri pastoase)-in acest sector temperatura gazelor este>850 grd. C; In procesul de ardere a clincherului este esentiala mentinerea temperaturii incarcaturii cuptorului intre 1400 si 1500 grd.C si a temperaturii flacarii de cca. 2000 grd. C; din motive de optimizare a procesului, flacara trebuie reglata in anumite limite. Alimentarea continua si constanta cu deseuri se realizeaza prin intermediul instalatiilor de introducere la ardere la injectorul principal si in precalcinator echipate cu dozatoare gravimetrice (camera ascendenta), instalatii automatizate de alimentare. Dupa intrarea in regim a instalatiei (asigurate temperaturile) sunt pornite si instalatiile de introducere deseuri. | Conformare cu BAT |
| 13.BAT constau in aplicarea managementului sigurantei pentru stocarea, manipularea si alimentarea cu deseuri periculoase, cum ar fi utilizarea unei abordari bazate pe risc, in functie de sursa si de tipul deseurilor, pentru etichetarea, verificarea, esantionarea si testarea deseurilor care urmeaza sa fie manipulate. |  | Conformare cu BAT |
| 14.Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din operatiuni care produc pulberi, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici: a.utilizarea unei amenajari simple si liniare a planului instalatiei; b.izolarea operatiunilor care produc pulberi, cum ar fi macinarea, cernerea si amestecarea; c.acoperirea benzilor transportoare si a elevatoarelor, care sunt construite ca sisteme inchise, in cazul in care sunt probabile emisii difuze de pulberi din materiale prafoase; d.reducerea scurgerilor de aer si a punctelor prin care se produc scurgeri; e.utilizarea de dispozitive si de sisteme de control automate; f.asigurarea desfasurarii fara probleme a operatiunilor; g.asigurarea intretinerii corecte si complete a instalatiei prin aspirare mobila si fixa: - in cursul operatiunilor de intretinere sau in cazul unor probleme ale sistemului de transport, pot avea loc scurgeri de materiale.Pentru a preveni formarea de pulberi difuze in timpul operatiunilor de inlaturare a depunerilor, ar trebui utilizate sisteme de aspirare.Instalatiile noi pot fi usor echipate cu conducte de aspirare stationare, in timp ce cladirile existente sunt de obicei mai bine echipate cu sisteme mobile si racorduri flexibile; - in anumite cazuri, ar putea fi favorizat un proces de circulare pentru sistemele de transport pneumatice; h.ventilarea si colectarea pulberilor cu ajutorul filtrelor cu saci: - in masura in care este posibil, toate manipularile de materiale ar trebui sa se desfasoare in sisteme inchise mentinute sub presiune negativa.Aerul aspirat folosit in acest scop este apoi desprafuit printr-un filtru cu saci inainte de a fi evacuat in atmosfera; i. utilizarea de spatii de stocare inchise cu un sistem automat de manipulare: - silozurile pentru clincher si zonele de stocare a materiilor prime inchise si complet automatizate sunt considerate a fi cea mai eficienta solutie pentru problema pulberilor difuze generate de un volum mare de materiale.Aceste tipuri de spatii de stocare sunt echipate cu unul sau mai multe filtre cu saci pentru prevenirea formarii pulberilor difuze in cursul operatiunilor de incarcare si descarcare; - utilizarea de silozuri cu capacitati adecvate, cu indicatoare de nivel cu intrerupatoare si cu filtre care sa filtreze aerul cu pulberi discolate in timpul operatiunilor de umplere; j.utilizarea de conducte de umplere flexibile pentru procesele de transport si incarcare, echipate cu un sistem de evacuare a pulberilor pentru incarcarea cimentului , care sunt pozitionate catre podeaua de incarcare a camionului. | - Toate echipamentele principale ale fluxului tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi transportoare, elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt prevazute cu sisteme de desprafuire-filtre cu saci cu randament>90%. - Elevatoarele si o parte din transportoarele metalice sau cele cu banda de cauciuc sunt carcasate. - program de mentenanta echipamente. - analizoarele automate monitorizeaza continuu pulberile, Nox, SO2, HCL, HF, NH3, - echipamente principale flux tehnologic echipate cu filtre cu saci (praful recuperat este reintrodus in flux). - se utilizeaza spatii inchise de depozitare adecvate pentru toate materiile manipulate. -incarcare ciment prin sisteme inchise automatizate, prevazute cu filtre cu saci. | Conformare cu BAT |
| 15.Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din zonele de stocare in vrac, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici: a.acoperirea zonelor de stocare in vrac sau a pilelor/haldelor de materiale sau izolarea cu ecrane, pereti sau cu o anvelopa constand din vegetatie verticala (bariere de vant artificiale sau naturale pentru protectia impotriva vantului a materialelor depozitate in locuri deschise); b.protejarea impotriva vantului a materialelor depozitate in locuri deschise: - depozitarean aer liber a materialelor care produc pulberi ar trebui evitata, dar atunci cand se recurge la aceasta, emisiile difuze de pulberi pot fi reduse prin utilizarea de bari de vant proiectate in mod adecvat; c.utilizarea de pulverizatoare cu apa si filtre chimice de pulberi: - cand punctul sursa al emisiilor difuze de pulberi este bine localizat, poate fi instalat un sistem de injectare a apei prin pulverizare.Umidificarea particulelor de pulberiajuta la aglomeraresi, prin urmare, la sedimentarea pulberilor.O mare varietate de agenti este, de asemenea, disponibila pentru a imbunatati eficienta globala a pulverizarii cu apa; d.asigurarea pavarii, a stropirii drumurilor si a curateniei; - zonele utilizate de camioane ar trebui sa fie pavate si, atunci cand este posibil, ar trebui sa fie mentinute cat mai curate.Stropirea drumurilor poate duce la o reducere a emisiilor de difuze de pulberi, in special pe vreme uscata. De asemenea , acestea pot fi curatate cu utilaje de maturare a strazilor.Bunele practici gospodaresti ar trebui utilizate pentru a mentine emisiile difuze de pulberi la un nivel minim; e.asigurarea umidificarii pilelor/haldelor de materiale depozitate: - emisiile difuze de pulberi ale pilelor de materiale pot fi reduse prin umidificarea suficienta a punctelor de incarcare si descarcare, precum si prin utilizarea de benzi transportoare cu inaltime reglabila; f.adaptarea inaltimii de la care se face descarcarea, in mod automat, daca este posibil, cu inaltimea varibila a haldei sau reducerea vitezei de descarcare, atunci cand emisiile difuze de pulberi de la punctele de incarcare sau descarcare ale zonelor de stocare nu pot fi evitate. | -adaosurile sau deseurile tocate sunt depozitate pe platforme betonate prevazute cu pereti de beton despartitori, unele fiind acoperite; -estacadele sunt prevazute cu acoperis si pereti laterali in vederea evitarii transferului poluarii aerului din bataia vantului; - nu este cazul de utilizarea pulverizatoarelor cu apa si fltre chimice de pulberi; - pentru igiena perimetrului se utilizeaza o maturatoare mecanica; se stropesc zilnic aleile principale i vederea reducerii emisiilor fugitive de praf; - se evita depozitarea de materiale in depozite neacoperite; - nu este cazul | Conformare cu BAT |
| 16. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi, BAT constau in utilizarea unui sistem de management al intretinerii care sa vizeze in special performanta filtrelor pentru operatiunile generatoare de pulberi, altele decat cele de ardere in cuptor, de racire si principalele procese de macinare. Tinand seama de acest sistem de management, BAT constau in filtrarea uscata a gazelor de ardere cu ajutorul unui filtru. | -reducerea poluarii se realizeaza prin utilizareafiltrelor cu saci performante, cf recomandari BAT. | Conformare cu BAT: |
| 17.In vederea reducerii emisiilor de pulberi din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor, BAT constau in curatarea uscata a gazelor prin utilizarea unui filtru; a.electrofiltre (ESP); b.filtre cu saci; c.filtre hibrid. | - toate electrofiltrele au fost inlocuite cu filtre cu saci – media anuala de emisii de pulberi<10 mg/Nmc. | Conformare cu BAT |
| 18 In vederea reducerii emisiilor de pulberi din gazele emise in urma proceselor de racire si macinare, BAT constau in curatarea uscata a gazelor de ardere prin utilizarea unui filtru: a. electrofiltre (ESP); b.filtre cu saci; c.filtre hibrid. | -inlocuirea electrofiltrelor de la morile de (cocs si ciment) cu filtre cu saci a dus la inregistrarea unor medii anuale de emisii de pulberi <10 mg/Nmc; | Conformare cu BAT |
| 19.Pentru a reduce emisiile de Nox din gazele rezultate in urma proceselor de ardere din cuptor si/sau in urma celor de preincalzire/precalcinare, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici: a.tehnici primare I.racirea flacarii; Iiarzatoare cu emisii; III.arderea la mijlocul cuptorului; IV.adaugarea de mineralizatori pentru imbunatatirea proprietatilor de ardere a materiilor prime (clincher mineralizat); V.ardere in trepte (combustibili conventionali sau din deseuri), de asemenea si in combinatie cu o instalatie de precalcinare si utilizarea unui mix optimizat de combustibil; c.reducerea necatalitica selectiva (RNCS); d.reducere catalitica (RCS) | Racirea flacarii prin utilizarea de deseuri combustibile cu umiditate relativ ridicata (SSW) la arzatorul principal si optimizarea racitorului gratar concretizata in cresterea gradului de recuperare a caldurii si implicit la reducerea debitului de combustibil alimentat la arzatorul principal, generator principal de Nox, au condus la diminuarea nivelului de emisii de Nox.. Un efect pozitiv, dar cu impact limitat are si utilizarea deseurilor combustibile introduse pe la capul rece al instalatieide producere a clincherului. Reducerea emisiilor de Nox este favorizata de procesul in sine, instalatia de clincherizare fiind pe procedeu uscat cu precalcinare care impune reducerea substantiala a debitului de combustibil alimentat la injectorul cuptorului, cca. 40% din fluxul termic total inregistrat pe instalatia de clincherizare. Implementarea celei mai bune tehnici (BAT) pentru reducerea emisiilor de Nox prin metoda reducerii selective non-catalitice (SNCR) s-a realizat cu ajutorul instalatiei de transfer, stocare si distributie agent reducator de Nox. Initial s-a utilizat ca agent reducator solutia de uree, apoi s-a trecut pe utilizarea apei amoniacale. La momentul actual instalatia poate sa treaca de la un agent reducator la altul (de la solutie amoniacala la solutie de uree si/sau invers). Cuptorul este prevazut cu o instalatie SNCR de reducere a emisiilor de oxizi de azot (injectie cu solutie uree si/sau apa amoniacala). | Conformare cu BAT Valoare cuprinsa intre 200 si 500 mg/Nmc, in cazul in care nivelul initial de Nox dupa tehnicile primare este>1000 mg/Nmc |
| 20. In cazul in care se utilizeaza RNCS, BAT constau in atingerea unui nivel eficient de reducere a Nox, mentinand in acelasi timp pierderile de amoniac, la un nivel cat mai redus posibil, prin folosirea urmatoarelor tehnici: a.reducerea adecvata si suficienta a Nox si a unui proces stabil de functionare; b.aplicarea unei bune distributii stoechiometrice a amoniacului in vederea atingerii unei eficiente maxime a reducerii emisiilor de Nox si pentru reducerea pierderilor de NH3; c.mentinerea emisiilor rezultate din pierderile de NH3 (datorate amoniacului care nu a intrat in reactie) din gazele de ardere la un nivel cat mai redus posibil, luindu-se in considerare corespondenta dintre eficienta reducerii emiiilor de Nox si pierderile de NH3. | -reducere Nox cu solutie de uree si/sau solutie amoniacala; -media emisiilor de NH3 din instalatia de producere a cclincherului este<30 mg/Nmc; | Conformare cu BAT |
| 21.Pentru a minimiza emisiile de SOx din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor si/sau in urma celor de preincalzire/precalcinare, BAT constau in utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici: a.adaugarea de absorbant; b.epurare umeda. | -media emisiilor de SO2 din instalatia de producere a clincherului este<decat 400 mgNmc -BAT Emisiile de SO2 apar datorita continutului crescut de S2- din materia prima – componentul argilos (argila), este in stransa dependenta de o exploatare selectiva in cariera proprie , precum si eficienta masurilor de reducere utilizate. | Conformare BAT. |
| 22.In vederea reducerii emisiilor de SO2 din cuptor, BAT constau in optimizarea proceselor de macinare a materiilor prime; aceasta se poate realiza prin ajustarea unor factori, cum ar fi: -umiditatea materiilor prime; -temperatura de macinare; -timpul de retentie in moara; -finetea materialului macinat. | -Materiile prime in proportoo controlate sunt macinate si amestecate impreuna pentru a forma un amestec omogen cu compozitia chimica solicitata. Materiile prime sunt uscate si macinate sub forma unei pulberi fine, folosindu-se pentru uscare gazele provenite de la instalatia de exhaustare a cuptorului. | Conformare BAT. |
| 23.in vederea reducerii la minimum a frecventei varfurilor de CO in cazul utilizarii de electrofiltre (ESP) sau de filtre hibride, BAT constau in utilizarea combinata a urmatoarelor tehnici: a.gestionarea varfurilor de CO astfel incat sa se reduca perioada de indisponibilitate a ESP; b.masuratori continue automate ale nivelurilor de CO prin intermediul echipamentelor de monitorizare cu timp scurt de raspuns si situate in apropierea sursei de CO | - nu este cazul. | Nu este cazul |
| 24.In vederea mentinerii emisiilor de COT din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor la un nivel scazut, BAT constau in evitarea alimentarii cuptorului cu materii prime cu un continut ridicat de compusi organici volatili prin calea de alimentare cu materii prime. | - nu este cazul. | Nu este cazul |
| 25. Pentru a preveni/reduce emisiile de HCL din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor, AT constau in utilizarea, individual sau in combinatie, a urmatoarelor tehnici primare: a.utilizarea de materii prime si combustibili cu un continut redus de clor; b.limitarea continutului de clor al deseurilor care urmeaza a fi utilizate ca materii prime si/sau combustibili in cuptorul de clincher | -emisii de HCL<10 mg/Nmc; Toate deseurile utilizate ca substitueti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din AIM. | Conformare BAT |
| 26. Pentru a preveni/reduce emisiile de HF din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor, BAT constau in utilizarea unia sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici primare: a.utilizarea de materii prime si combustibili cu continut redus de fluor; b.limitarea continutului de fluor din deseurile care urmeaza a fi utilizate ca materii prime si/sau combustibili in cuptorul de clincher din fabrica de ciment. | - emisii de HF<1mg/Nmc; Toate deseurile utilizate ca substitueti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din AIM. | Conformare BAT |
| 27. Pentru a preveni emisiile de PCDD/F sau pentru a mentine emisiile de PCDD/F din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor la un nivel scazut, BAT constau in utilizarea, uneia sau a unei combinatii a urmatoarelor tehnici: a.selectarea si controlarea atenta a intrarilor in cuptor (materii prime), respectiv clor, cupru si compusi organici volatili; b.selectarea si controlarea atenta a intrarilor in cuptor (combustibili), de exemplu clor si cupru; c.limitarea/evitarea utilizarii de deseuri care contin materii organice clorurate; d.evitarea alimentarii cu combustibili cu un continut ridicat de halogeni (de exemplu, clor) in arderea secundara; e.racirea rapida a gazelor de ardere din cuptor la temperaturi <200 grd.C si reducerea la minimum a timpului de stationare a gazelor de ardere si a continutului de oxigen in zonele in care temperaturile sunt cuprinse intre 300-450 grd.C; f.incetarea coincinerarii deseurilor in operatiuni precum pornirea si/sau oprirea. | - Toate deseurile utilizate ca substitueti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din AIM. - nu este cazul; -se aplica integral. - emisiile de PCDD/F din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor este<0,05-0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nmc ca medie pe perioada de esantionare (6-8 ore). | Conformare BAT |
| 28.In scopul de a reduce la minimum emisiile de metale din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor, BAT constau in folosirea, unei tehnici individuale sau a unei combinatii a urmatoarelor tehnici: a.selectarea de matriale cu un continut scazut de metale relevante si limitarea continutului de metale relevante in materiale, in special de mercur; b.utilizarea unui sistem de asigurare a calitatii pentru a garanta caracteristicile deseurilor utilizate; c.utilizarea de tehnici eficiente de desprafuire, astfel cum este prevazut in BAT17. | - Toate deseurile utilizate ca substitueti de combustibil si materii prime sunt analizate pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de emisie din AIM. - exista filtre cu saci la toate echipamentele principale din fluxul tehnologic. | Conformare BAT |
| 29.Pentru a reduce volumul de deseuri solide rezultate din procesul de fabricatie a cimentului si pentru economisirea de materii prime, BAT constau in: a.reutilizarea pulberilor colectate in timpul procesului, daca este posibil; b.utilizarea acestor pulberi in alte produse comerciale, atunci cand este posibil. | - praful recuperat din instalatiile de desprafuire este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic. -nu este cazul. | Conformare BAT |

14. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea condiţiilor de functionare;

- monitorizarea post – închidere.

- La monitorizarea conditiilor de funcţionare a activitatii de coincinerare a deseurilor se vor urmări parametrii specifici prevazuti în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari;

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardele CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate echivalentă. Buletinele de analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor automate de monitorizare a emisiilor în aer se verifică prin controale şi teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin măsurători paralele cu metode de referinţă, cel puţin o dată la 3 ani.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Se va completa un registru pentru toate intervenţiile realizate la dispozitivele de monitorizare a emisiilor, acesta va fi la dispoziţia A.P.M. la cerere. În registru se vor consemna:

- lucrările de întreţinere menţionate de producător;

- perioada dintre lucrările de întreţinere programată;

- lucrările efectuate;

- timpul alocat lucrărilor de întreţinere;

- numele responsabilului pentru întreţinere.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare şi a unităţilor de evaluare.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer: coşurile de dispersie, prevăzute în Cap.10;

  - zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

  - punctul de prelevare a emisiilor de poluanti în apă: santulde gardă.

14.1. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din tabelele urmatoare:

Tabelul 14.1.1. - instalatii de desprafuire in functiune

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Indicator analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  |  | SO2 | continuu | SR EN 15259/2008 SR ISO 7935/2005 |  |
|  |  |  | NOx | continuu | SR EN 15259/2008 SR ISO 10849/2006 |  |
|  |  |  | NH3 | continuu | SR EN 15259/2008 |  |
|  |  |  | HCl | continuu | SR EN 15259/2008 |  |
|  |  |  | HF | continuu | SR EN 15259/2008 |  |
|  |  |  | Dioxine si furani | semestrial | SR EN 1948-1,2,3/2006 SR EN 1948-5/2016 |  |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | semestrial | SR EN 15259/2008 |  |
|  |  |  | Hg | semestrial | SR EN 15259/2008 SR EN 13211/2003 SR EN 13211/2003/AC:2005 |  |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | semestrial | SR EN 15259/2008 SR EN 14385/2004 |  |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi | continuu | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |
|  |  | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi | anual | SR EN 13284/2018 |  |

Tabel 14.1.2. - instalatii de desprafuire cu debite <10000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Indicator analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi | - | - | Decizia 2013/163/UE - pentru surse mici (<10 000 Nmc/h) rezultând din operațiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire și principalele procese de măcinare, frecvența măsurătorilor sau controlul performanței ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întreținerii care să vizeze în special performanța în ceea ce privește frecvența de verificare a performanțelor filtrului. |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi | - | - |  |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi | - | - |  |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi | - | - |  |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi | - | - |  |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi | - | - |  |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi | - | - |  |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi | - | - |  |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi | - | - |  |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi | - | - |  |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi | - | - |  |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi | - | - |  |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi | - | - |  |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi | - | - |  |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi | - | - |  |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi | - | - |  |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi | - | - |  |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi | - | - |  |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi | - | - |  |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi | - | - |  |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi | - | - |  |
| Co-procesare deseuri | S45- instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Cos de dispersie S45 - C75 | Pulberi | - | - |  |
|  | S45 - instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | Cos de dispersie S45 - C76 | Pulberi | - | - |  |

Nota: * Decizia 2013/163/UE - pentru surse mici (<10 000 Nmc/h) rezultând din operatiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire si principalele procese de măcinare, frecventa măsurătorilor sau controlul performantei ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întretinerii care să vizeze în special performanta în ceea ce priveste frecventa de verificare a performantelor filtrului.

Notă: Monitorizarea emisiilor în aer se va face conform precizărilor stabilite în Tabelele nr. 14.1.1, 14.1.2.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

- Pentru măsurătorile discontinue, vor fi efectuate anual masuratori prin laboratoare acreditate.

În cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisie în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capacitatea de functionare a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in conditii de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

14.2. MONITORIZAREA EMISIILOR  ÎN APA EVACUATĂ

Monitorizarea emisiilor în apa se va efectua conform prevederilor conform prevederilor din Tabelul  13.2

| Categoria apei | Substanţa | Frecventa de prelevare probe si analiza indicator | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | Materii in suspensie |  | SR EN 872/2005 STAS 6953/81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060/1996 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Substanţe extractibile cu solventi |  | SR 7587/1996 |
|  | Detergenţi |  | SR EN 903/2003 |
| Apa uzată industrială | Temperatura | lunar | - |
|  | pH |  | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | Materii in suspensie |  | SR EN 872/2005 STAS 6953/81 |
|  | Reziduu filtrat (1050C) |  | STAS 9187-84 |
|  | Substante extractibile cu solventi |  | SR 7587/1996 |

Nota:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 14.2.de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constanţa în termen de 24 ore.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

14.3. 	MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI  SI A APEI FREATICE

14.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza în punctele şi la indicatorii analizaţi în Raportul de Amplasament, precizate în Anexa IV din prezenta autorizatie, o dată pe an. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

14.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din Foraje de observaţie conform Anexei IV din prezenta autorizatie. Monitorizarea se va face anual conform tabelului de mai jos:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat Conform prevederilor Ordinului M.M. nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | anual | Conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa |
|  | Amoniu |  |  |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Sulfaţi |  |  |
|  | Azotaţi |  |  |
|  | Magneziu |  |  |
|  | Fier |  |  |
|  | Sodiu |  |  |
|  | Potasiu |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Cupru |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |
|  | Crom total |  |  |
|  | Mangan |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |

Nota:

- La solicitarea A.P.M. Constanta, se vor analiza şi alţi indicatori.

- Prelevarea probelor şi analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator după standardele în vigoare, cu un  laborator autorizat.

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Raportul de Amplasament, respectiv buletinele de analiză la forajele de observaţie prevăzute. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii  instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări cu efecte benefice asupra calităţii apelor freatice.

14.4. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- modul de transport;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

- operatia de valorificare/eliminare;

- operatorul economic valorificator/eliminator.

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

15. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M.Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M  - C.J. în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13 trebuie transmise in format electronic la sediul A.P.M. Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Documentatia solicitarii de autorizare;

- Raportările către A.P.M. Constanţa;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis în format electronic lunar la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis în format electronic lunar/semestrial/anual la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR),

Titularul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

- Titularul de activitate va completa in aplicatia informatica SIM F2 datele necesare pentru inventarul emisiilor,  in  fiecare an pentru anul anterior, dupa primirea adresei de la APM referitoare la deschiderea sesiunii de raportare.

La pregătirea raportului, titularul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

  - 30 aprilie 2014 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2013;

  - 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Titularul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: tabelelor din Cap.15.

Tabel 15.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 15.03 al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform H.G. nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| - raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre autoritatea de mediu, anual, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare, electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ; - transportul intern de deseuri periculoase; - ambalaje si deseuri de ambalaje conform prevederilor Legii 249/2015; - Raportarea privind tipurile si cantitatile de substante chimice utilizate; -Raportare privind substantele ce intra sub incidenta Regulamentului (CE) 1272/2008; Completarea in Sistemul Integrat de Mediu a raportarilor in aplicatia Deseuri si aplicatia SCP; -deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare; | - Anual; - anual; - 25.02 a fiecarui an; - anual; -La solicitarea autoritatii de mediu; - 30.04 a fiecarui an; | 15.03 si ca parte a RAM |
| Raportarea deşeurilor recepţionate şi coincinerate | Anual | Până la data de 31ianuarie – a anului ulterior celui de raportare |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Lunar /semestrial/anual | Până la data de 15 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Semestrial | Până la data de 15 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Monitorizare sol | Anual | Parte a RAM, până la 15 martie al fiecărui an |
| Monitorizare apa freatică | Anual | Parte a RAM, până la 15 martie al fiecărui an |
| Monitorizarea parametrilor de operare a cuptoarelor de clincher | Lunar | Până la data de 15 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la data de 15 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportare substantelor utilizate pe amplasament | Anual | La solicitarea autoritatii de mediu |

## Toate raportarile privind deseurile si substantele chimice utilizate vor fi completate si in Sistemul Integrat de Mediu, domeniul Deseuri.

## Tabel  15.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 15.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzăt-oare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunză-toare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunză-toare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

1.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## 2.Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu atrage suspendarea Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare şi Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari.

## 3.Titularul/operatorul activităţii este obligat să prezinte în anexa la R.A.M. un bilant termic din care sa rezulte cat din căldura provine din coincinerarea deseurilor periculoase.

## 4.Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## 5.Titularul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

6.Titularul activităţii are obligaţia ca în activitatea de coincinerare a deşeurilor în cuptoarele de clincher să respecte prevederile specifice din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.

7.Titularul activităţii are obligaţia de a înregistra şi evalua continuu următorii parametrii de operare a cuptoarelor de clincher: temperatura în camera de ardere, concentraţia de O2, presiunea, temperatura şi conţinutul de abur în gazele reziduale.

8.Titularul activităţii de coincinerare are obligaţia de a verifica din punct de vedere al compoziţiei fizice şi chimice deşeurile periculoase utilizate în procesul de coincinerare, precum şi de a verifica şi determina  masa  fiecărei categorii de deşeuri.

## 9.Titularul autorizaţiei are obligaţia de a întreţine construcţiile şi instalaţiile de aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă.

## 10.Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M-C.J, autorităţilor de specialitate.

## 11.Titularul de activitate are obligaţia să actualizeze în funcţie de condiţiile nou apărute „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## 12.În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## 13.Titularul/operatorul activităţii are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.I.M., precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii A.I.M. (a proceselor tehnologice, a combustibililor, repornirea unei instalaţii tehnologice, încetarea provizorie sau definitivă a activităţii, efectuarea de teste,etc) – înaintea realizării modificarii.

## 14.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul opririi temporare a instalaţiilor functionale existente pe amplasamentul societăţii, să notifice A.P.M. Constanţa  şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei,

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial şi apă industrială,

- golirea tuturor instalaţiilor,

- eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă,

- marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

- stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie,

- asigurarea pazei non-stop  şi menţionarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii,

- instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţa a instalaţiei respective,

- respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.

- notificarea A.P.M. Constanta asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea A.P.M. Constanta după implementarea măsurilor de punere in siguranţă.

Titularul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice A.P.M. Constanţa şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## 15.Titularul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## 16.Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## 17.Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane. Se va întocmi în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor;

18.După modernizări/retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta A.P.M. Constanta dovada încadrării în valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

19.Titularul activităţii are obligaţia ca în situaţia în care identifică în afara listei din prezenta autorizatie şi alte deşeuri (substituenti de materii prime si/sau combustibili), să efectueze teste şi măsuratori în conformitate cu cerintele legale, să înainteze raportul la A.P.M. Constanţa, iar după acceptarea acestor deşeuri şi includerea lor în lista deşeurilor acceptate la coincinerare să notifice la A.P.M. Constanta.

17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. ROMCIM S.A. – Punct de lucru Medgidia, după oprirea definitiva a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

- Marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

- Notificarea A.P.M. Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

17.2. Planul de închidere al instalaţiei

1.În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004.

2.Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

3.Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

4.La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

5.Dezafectarea, demontare instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

## In situatia in care, in desfasurarea activitatii, se utilizeaza, se produc sau se emit substante periculoase relevante si luind in considerare posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei, operatorul intocmeste si prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei integrate de mediu un raport privind situatia de referinta, inainte de punerea in functiune a instalatiei sau inainte de prima actualizare a autorizatiei realizate dupa data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari, actualizata in data de 29 mai 2023;

## Raportul privind situatia de referinta contine informatiile necesare pentru stabilirea starii de contaminare a solului si a apelor subterane, astfel incat sa se poata face o comparatie cuantificata cu starea acestora, la data incetarii definitive a activitatii prevazute la alin. (6( si (7);

## Raportul privind situatia de referinta contine cel putin urmatoarele:

## a) informatii privind utilizareaactuala a amplasamentului si informatii privind utilizarile anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile;

## b) informatiile existente privind rezultatele determinarilor realizate in ceea ce priveste solul si apele subterane care reflecta starea acestora la data elaborarii raportului privind situatia de referinta, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinari noi ale solului si apelor subterane, luind in considerare posibilitatea contaminarii solului si a apelor subterane cu acele substante periculoase care urmeaza sa fie utilizate, produse ori emise de instalatia in cauza;

## *  In situatia in care informatiile rezultate in temeiul altor prevederi ale legislatiei nationale sau a Uniunii Europene indeplinesc cerintele mentionate mai sus, informatiile respective pot fi incluse sau anexate la raportul privind situatia de referinta;

## * La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta prevazuta mai sus, operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul privind situatia de referinta; in acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri;

### * Fara a aduce atingere prevederilor alin. de mai sus, la data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate , inainte de prima actualizare a autorizatiei, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi si tinand seama de conditiile amplasamentului instalatiei stabilite  potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d) – Legea nr. 278/2013, operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specific, sa nu mai prezinte astfel de risc.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanţa,

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M. - C.J. Constanţa | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa II |
| Titular | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor respective de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor conditii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IED | O unitate tehnica staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1,[...], precum şi orice altă activitate direct asociate desfăşurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia |
| VLE - Valori Limită de Emisie | Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor |
| PA | Plan de Acţiuni pentru conformarea la cerinţele UE si prevederile legale privind protecţia mediului |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| Instalaţie de coincinerare | Orice unitate tehnica stationara sau mobilă, al cărui scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale si care utilizeaza deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar ori în care deşeurile sunt tratate termic in vederea eliminarii lor prin incinerare prin oxidare, precum si prin alte procedee de tratare termica, cum ar fi piroliza si gazeificare sau procesul cu plasma, in masura in care substantele care rezulta in urma tratarii sunt incinerate ulterior. |

ANEXA I –  MODELUL RAPORTULUI DE MEDIU (LUNAR*/ ANUAL)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima/material auxiliar | Unitate de măsura | Consum lunar | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Productie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer*

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf legislatiei (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: - la suprafaţa - in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

antitati totale de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an)

| Cod deseu | Tip deseu | Total coincinerat in anul … (t) |
| --- | --- | --- |

Cantitati de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an) colectate din tara

| Denumire deseu | Cod deseu | Stare fizica | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate in stoc la inceputul anului | Cantitate primita in vederea coincinerarii (t/an) | Cantitate coincinerata (t/an) | Cantitate ramasa in stoc la sfarsitul anului |

Cantitati de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an) generate din activitatea proprie

| Denumire deseu | Cod deseu | Stare fizica | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate in stoc la inceputul anului | Cantitate primita in vederea coincinerarii (t/an) | Cantitate coincinerata (t/an) | Cantitate ramasa in stoc la sfarsitul anului |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |
|  |  |  | Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilant termic referitor la cantitatea de căldura rezultata din coincinerarea deseurilor periculoase

ANEXA II – Caracter confidential – Descriere instalatii pentru valorificare deseuri prin coincinerare

# Footnotes

REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI din 30 august 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele CMR

A- Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii); B -Exista un sistem de evacuare a aerului C- Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare D- Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor