# AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

4 DIN 01.11.2018

ACTUALIZATĂ CU NR. .....DIN DATA DE......

REMAT  S.A.

Sediul social: municipiul Călărași, str.Ing.Coarnă Teodor, nr.12, județul Călărași.

Punct de lucru: Navodari, DN 22B, km 3, judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- 2.5. b) Topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta, etc.), cu capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale.

COD CAEN:

2453 - turnarea metalelor neferoase uşoare;

3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 - comerţ cu ridica al deşeurilor şi resturilor

DIRECTOR  EXECUTIV,                        			                               ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

CELZIN LATIF				                                                                 Lavinia Monica ZECA

Întocmit,

Consilier  Monica Luminița BUCSAN

Consilier Camelia COSTACHE

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ......................................... 4

- TEMEIUL LEGAL ......................................................................................................... 4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE…………………………………………………………........ 6

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ………………………………………………………..…... 6

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ………………………………………………………..…. 9

- MATERII PRIME SI AUXILIARE …………………………………………………………... 11

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ……………………………………… 14

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament …………………………………………………………………………….. 16

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu …………………………………………………………………….. 34

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot …………………………………………………. 35

- gestiunea deseurilor ……………………………………………………………………. 41

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ……………………. 45

- monitorizarea activitatii …………………………………………………………….. 46

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului ……………………….. 50

- obligatiile titularului activitatii ……………………………………………..... 54

- managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ………………………………………………………………………………………………………..57

- glosar de termeni ……………………………………………………………………….... 58

Anexa I – planuri de incadrare in zona …………………………………………..….. 59

anexa II – modelul raportului anual de mediu ………………………………...... 61

Introducere

Autorizaţia integratăă de mediu include condiţiile necesare pentru a asigura că:

1. Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

2. Nu este cauzată o poluare semnificativă;

3. Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

4. Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

5. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

6. În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât sa se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

7. Sunt respectate principiile B.A.T. adoptate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.

Autorizaţia integrată de mediu include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 2 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia ]n considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu ]n altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

REMAT SA

Sediul social: municipiul Călăraşi, str. Ing Coarnă Teodor, nr.12, judeţul Căşăraşi

Punct de lucru: Oras Navodari, DN 22B, km 3, Judetul Constanta

Telefon: 0242/331821, Fax: 0242/331861

E-mail: pura.calarasi@metalrom.ro

Codul fiscal:	 RO1921852

Nr.Registrul Comerţului: J51/212/1991

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile și completările ulterioare;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/28.02.2007 (M.O. nr. 187/19.03.2007), raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. nr.1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată prin Legea nr. 311/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justitie în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificări și completări;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr.43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ordinnr.1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- Turnarea metalelor neferoase ușoare

COD CAEN:

2453 - turnarea metalelor neferoase ușoare

3831 - demontarea(dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 - comerț cu ridica al deșeurilor și resturilor

REMAT SA are ca obiect de activitate producerea de lingouri din aliaje de aluminiu.

Capacitatea proiectată este următoarea:

- Lingouri de aluminiu: 50 t/zi, 15.000 t/an.

Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de observaţiile primite de la autorități, precum și observațiile membrilor  C.A.T., A.P.M. Constanța a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu 4/01.11.2018.

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Certificat constatator emis la data de 01.02.2022 în conformitate cu Legea 359/2004, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași;

- Fișe cu date de securitate;

- Contract de furnizare elemente prefabricate din beton nr.5/01.10.2021, încheiat cu SAAB AG SRL;

- Proces verbal de verificare amplasament nr.2518/09.12.2021;

- Anunţuri publice privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu, apărute în cotidianul Telegraf, începând cu data de 05.11.2021.

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 16453/14.10.2021 si dovada achitare tarif 2500 lei cu OPa nr.1229/04.11.2021;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de Blumenfield SRL;

- Raport de amplasament întocmit de Blumenfield SRL;

- Autorizația de desființare nr.632/20.11.2020 emisă de Primăria orașului Năvodari;

- Contract de vanzare cumpărare a energiei electrice nr. C-00065088 din data de 11.06.2020, încheiat cu Engie Romania SA;

- Act adițional nr.1/06.07.2021, Act adițional nr.1/20.08.2021 și Act adițional nr.2/10.09.2021 la contractul nr. C-00065088 din data de 11.06.2020, încheiat cu ENGIE ROMÂNIA SA;

- Contract de vâmzare-cumpărare gaze naturale nr.C-00066941 din data de 17.08.2020, încheiat cu ENGIE ROMÂNIA SA;

- Act adițional nr.1/20.08.2021 și Act adițional nr.2/10.09.2021 la contractul nr. C-00066941 din data de 01.10.2020, încheiat cu ENGIE ROMÂNIA SA;

- Contractul de prestări servicii nr. 34/26.11.2021, încheiat între REMAT SA și FARKAS-Ro-TRANS SRL, VIVANI SALUBRITATE SA

- Contract de furnizare gaze în echipamente criogenice de stocare pus la dispoziție de AIR LIQUIDE ROMÂNIA SRL nr. VZ 0271/02.05.2018;

- Act adițional din 04.10.2019, Act adițional nr.3 din 08.06.2020 la contractul nr. VZ 0271/02.05.2018, încheiat cu AIR LIQUIDE ROMÂNIA SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 1014/18.01.2021, încheiat cu GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL și Anexa nr.1 la contractul nr.1014/15.01.2021;

- Contract pentru transferarea responsabilităților privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr.ECOS 199/30.09.2019, încheiat cu ECOSMART UNION SA;

- Act adițional nr.139/15.01.2021 la contractul nr. ECOS 199/30.09.2019, încheiat cu ECOSMART UNION SA;

- Contract nr.23290NO din 08.11.2019 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare incheiat cu RAJA SA Constanța;

- Contract de prestari de servicii nr.227/28.01.2020, încheiat cu ENVIROTECH SRL privind prestarea serviciilor de vidanjare;

- Act adițional nr. 1 la Contractul nr. 227/28.01.2020, încheiat cu ENVIROTECH SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților nr.1705/07.10.2019, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL;

- Adeverinta nr. 200.855/12.04.2021 de reconfirmare a înscrierii în Registrul operatorilor economici autorizați care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, eliberată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

- Certificat ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) nr.EMS-8200/R din 29.09.2021, emis de RINA SIMTEX;

- Certificat ISO 45001:2018 (SR 45001:2018) nr.OHS-4096 din 29.09.2021, emis de RINA SIMTEX;

- Certificat ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015) nr.40161/20/R din 29.09.2021, emis de RINA SIMTEX;

- Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 195/12.11.2020, valabilă până la data de 11.11.2025, emisă de ABADL;

- Autorizația integrată de mediu nr. 4/01.11.2018, emisă de APM Constanța;

- Plan de amplasament și delimitare a imobilului;

- Certificat de înregistrare seria ROONRC.J51/212/1991, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași;

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 65 de pagini şi îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform Ordinului nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

- Se va solicita la A.P.M. Constanța cu maxim 90 de zile şi minim 60 de zile înainte de data la care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, vizarea acesteia.

- În cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica A.P.M. Constanţa.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanța a anexelor corespunzătoare care fac parte integrantă din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat să prezinte în acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime şi până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată de către AP.M Constanţa în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbări substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

### Conform art.21, alin.4 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalații, să asigure că:

- Toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalația respectivă sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cele cuprinse în art.15, alin.(3)-(4), după caz;

- Instalația este conformă cu noile condiții de autorizare.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstreaza valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform Ordinului nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

În cazul în care autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

5.1. Responsabilităţi

1. La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate la punctul 5.4. - Raportări şi în Capitolul 14  - Raportarea către autorităţile de mediu.

2. Titularul activităţii trebuie să asigure prin decizie că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspectie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente.

3. Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

5.2. Acţiuni de control

1. Titularul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

2. Titularul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Conştientizare şi instruire

1. Titularul activităţii trebuie să transmită câte o copie a prezentei autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile cuprinse în aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

4. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activităţii trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.4. Raportări

1. Titularul activităţii trebuie să depună la A.P.M. Constanța, în fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autorităţii pe format de hârtie şi în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Capitolul 14. - Raportări către autorităţile de mediu.

2. Titularul activităţii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele întocmite conform Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) în concordanţă cu precizarile Capitolului 13  - Monitorizarea activităţii şi Capitolului 14  - Raportări către autorităţile de mediu.

3. Titularul activităţii trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţe înscrise în autorizaţie.

4. Registrele vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

6. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5. Notificarea autorităţilor

1. În cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligaţia de a notifica imediat A.P.M. Constanţa.

2. În cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activităţii are obligatia de a notifica APM Constanța prin SMS/email, iar ulterior rezolvării urgenței dar cât de repede posibil va transmite Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale la APM Constanța, conform anexei afișate pe site-ul instituției.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului. Transmiterea se efectuează inițial prin SMS. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

3. Titularul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanţa conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

4. Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5. Conform prevederilor OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vănzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 30 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. 		MATERII PRIME ŞI AUXILIARE.

6.1. Principalele materii prime şi materiale auxiliare utilizate în activitate:

| Principalele materii prime şi auxiliare | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| Ambalaje metalice: 150104 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 8831.29 tone | Pe platformă betonată în spaţiu special amenajat acoperit format din 6 compartimente |
| Metale neferoase: 160118 |  |  |  |
| Cupru, bronz, alamă: 170401 |  |  |  |
| Aluminiu: 170402 |  |  |  |
| Metale neferoase: 191203 |  |  |  |
| Şpan aluminiu cod deşeu: 120103 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 1249.34 tone | În hala de productie, în spațiu amenajat |
| Zgura de topitorie: 101003 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 1.405.04 tone | În hala de productie, în spațiu amenajat |
| Lingouri neconforme rezultate din activitatea proprie: 100999 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 272.06 tone | În hala de productie, în spațiu amenajat |
| Cruste rezultate din activitatea proprie (scoarţe) cod deseu: 100316 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 410.53 tone | În hala de productie, în spațiu amenajat |
| Materii auxiliare |
| Siliciu (material de aliere) | nu este clasificat | 714.49 tone | În magazie, în saci de 1 tonă |
| Mangan (material aliere) Bostlan Mn F - Amestec de pulberi Mn și Flux în tablete cilindrice cu diamentrul 30-90 mm şi înălţime diferită în funcţie de greutatea Mn) | H319 H332 H362 H372 H412 | 4.94 tone | Magazie asigurată, pe platformă betonată în spaţiu special amenajat |
| Titan (material de aliere) Bostlan Ti F - Amestec de pulberi Ti și Flux în tablete cilindrice | H319 H332 H362 H372 H412 | 1.05 tone | Magazie asigurată, pe platformă betonată în spaţiu special amenajat |
| Cupru (deşeu recuperat folosit ca material de aliere): 191203 | conform SR EN 12861: 2001 | 50.47 tone | Magazie asigurată, pe platformă betonată în spaţiu special amenajat |
| Magneziu metalic sau deşeu (material de aliere): 191203 | Nu este clasificat | 30.02 tone | În magazie, în saci |
| CRIO ECO (flux pudră de culoare bleu utilizat în cuptorul de topire pentru facilitarea topirii, rafinării și zgurificării aluminiului și aliajelor acestuia) | H332 H362 H372 H411 | 500 tone | În magazie special amenajată big bags de 1000 kg |
| FOUNDRY SCOR 1475 (flux pudră utilizat pentru îmbunătățirea topirii și zgurificării aliajelor de aluminiu) | H373 H412 | 0,5 tone | În magazie special amenajată, saci hârtie 25 kg, big bag 1000 kg |
| QUICKFLUX 113 (sare exotermă pentru eliminarea zgurii și pregătirea pentru turnare a aluminiului și aliajelor de aluminiu | H319 H362 | 12 tone | În magazie special amenajată, saci hârtie 25 kg |
| QUICKFLUX 185 (flux granular pentru eliminarea magneziului din aluminiu și aliaje de aluminiu) | H319 H362 H372 | 1 tonă | În magazie special amenajată, saci hârtie 25 kg |
| ROCKFLUX 230 (flux sub formă de granule pentru tratamentul metalurgic al aliajelor de aluminiu folosit pentru acoperire, zgurificare, deoxidare și elimninarea oxizilor | H372 | 0,5 tone | În magazie special amenajată, saci hârtie 25 kg, big bag 1250 kg |
| Flux (R-Al 3) | H302, H314, H315, H332 H 362, H412 | 500 tone | Magazie special amenajată, în saci |
| FOUNDRY EL Ca/Na (amestec de săruri anorganice în scopul eliminării Ca și Na din aliajele de aluminiu) | Nu este clasificat | 0,3 tone | În magazie special amenajată saci de hârtie de 25 kg, izolați la interior cu polietilenă |
| Argon | Gaz inert H281 | 130 bucaţi se va trece in tone sau mc | În spaţiu special amenajat, în butelii |
| Oxigen lichid | H281 H270 | 1443770 mc | Rezervor special amenajat Statie de oxigen |
| Azot | H281 | Se va completa consumul | În spaţiu special amenajat, în butelii |
| Var (CaO) | H315 H318 H335 | 24.40 tone | Hală Saci depozitaţi în container metalic |
| Beton special (material refractar) | H315, H317 H318, H335 | 9.12 tone | În magazie pe platformă betonată |
| Filtre ceramice |  | 500 bucăți | În magazie, în cutii |
| Motorină pentru transport intern | H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411 | 31364 litri | În magazie, în bidoane sau butoaie |
| Ulei hidraulic | H315, H400, H410 | 614 litri se raporteaza in tone | În magazie, în bidoane |
| Banda metalică (pentru ambalare) |  | 3.84 tone | În magazie de piese de schimb şi materiale consumabile, sub formă de role |
| Banda pet (pentru ambalare) |  | 6.05 tone | În magazie de piese de schimb şi materiale consumabile, sub formă de role |
| Vaselină | - | 0,780 tone | În magazie, în bidoane în spatiu special amenajat |
| Rulmenti | - | 0,119 tone | În magazia de piese de schimb, în cutii |
| Vopsea | - | 0,424 tone | În magazie, în cutii |
| Ciment | - | 439 tone | În magazie, în saci pe paleti |
| Piese schimb otel/ fonta/ bronz | - | 68 tone | În magazia de piese de schimb, în cutii |
| Ulei de motor | H413, H318, H411, H317 | 955 litri se va trece in tone | În magazie, în bidoane sau butoaie |
| Piese Schimb Otel fonta/ bronz/ forjate sau fier din recuperari |  | 4,121 tone | În magazia de piese de schimb, in cutii/ pe platforma betonata in spatiu special amenajat |
| Electrozi sudura | Otel; fonta | 0.35 tone | În magazia de piese de schimb, în cutii |
| Pietre Polizor | Material Abraziv | 15 buc | În magazia de piese de schimb, în cutii |

7. 	RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

7.1. 	APA.

7.1.1. Alimentarea cu apă

Sursa: din reţea RAJA Constanţa, conform contract nr.23290NO/08.11.2019 de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Instalaţii de captare: branşament executat din conductă PEHD cu Dn = 32 mm la conducta OL cu diametrul de 40 mm, aparţinând RAJA Constanţa.

Volume de apă prelevate:

- zilnic mediu	 = 26 mc	(0,3 l/s)

- zilnic maxim	 = 32 mc	(0,37 l/s)

- anual 		= 7.800 mc.

Instalaţii de distributie a apei: reţea de distribuţie (secţie şi birouri) executată din conducte PEHD cu diametrul de 2” şi lungimea totală de cca. 200 m.

Instalaţie de recirculare apă de răcire:

În procesul tehnologic (instalaţia de răcire la turnare lingouri), apa se recirculă în procent de 95%.

Instalaţia de recirculare poate funcţiona:

- în circuit, cu pompele lucrând în ambele sensuri şi apa făcând circuit complet;

- parţial – numai evacuare apă din bazin tampon sau numai umplere bazin.

Instalaţia de recirculare cuprinde: bazin de răcire, pompă de apă caldă, conducta cu apa racită, conducta cu apa fierbinte evacuată, filtru de impurităţi, instalaţie de răcire prin evaporare, două rezervoare de răcire (V=20 mc),  pompe de apă rece, rezervor tampon apa racita (se utilizează numai iarna).

Pentru a colecta toată apa raspandită de la instalaţia de răcire a apei de la răcirea lingourilor s-a prevăzut o basă betonată de capacitate 0,95 mc amplasată sub bazinul 2 de colectare apă caldă. Basa betonată este dotată cu o pompă tip DRK Model CPM 158, putere 0.75 kW, debit Qmax= 80 l/min, Hmax= 36 m, n=2860 rot/min, care este utilizată pentru evacuarea apei care apoi este dirijată în instalaţia de recirculare.

Bazinul 2 de colectare apă caldă este dotat cu 2 pompe DRK Model 1.5 DK-15 Qmax = 500 l/min, Hmax =15m, presiune maximă de pompare 1.5 bar, putere maximă 1,5 kW şi MICUL FERMIER Model FHm-2.0 Qmax = 350l/min, Hmax =15m, presiune maximă de pompare 2 bar, putere maximă 1,5 kW, temperatura maximă apă 600C, din care una rezervă, pentru pomparea apei din rețea spre instalația de răcire.

Modul de folosire al apei

Apa este folosită în scop iginico-sanitar, pentru răcirea lingourilor de aluminiu și la stingerea eventualelor incendii.

Necesarul total de apă:

- zilnic mediu = 232 mc;

- zilnic maxim = 290 mc.

Cerința totală de apă:

- zilnic mediu = 26 mc;

- zilnic maxim = 32 mc.

Grad de recirculare = 95%.

Norme de apă pentru principaii consumatori:

- răcire lingouri de aluminiu=4,5 mc/tonă.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din reţeaua de distribuţie a apei potabile.

7.1.2. Evacuarea apelor

Apele uzate sunt de tip menajer și ape pluviale.

Apele uzate menajere rezultate de la grupul social sectie sunt colectate într-o reţea de canalizare executată din conducte PEHD cu Dn=110 mm, L=230 m şi sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 48 mc ( 4m x 4m x 3m).

Apele uzate menajere rezultate de la cladirea administrativă sunt colectate printr-o reţea de canalizare executată din PEHD cu Dn=50 mm, L=50 m şi transportată la ministaţia de epurare tip Aquaclean amplasată pe platforma betonată din incintă.

Ministaţia de epurare, dimensionată pentru un debit mediu de 600 l/zi are următoarele elemente componente: zona de inspecţie (capac de vizitare) din polietilena, bazin de aerare, decantor, suflantă şi difuzor cu membrană, conductă admisie apă, conductă evacuare apă epurată, instalaţie electrică de comandă şi automatizare. De la staţia de epurare printr-o conductă Dn=110 mm şi L=20 m apa epurată este evacuată într-un bazin vidanjabil având capacitatea de 8 mc, fabricat din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă.

Volumul de ape uzate menajere evacuate:

- Zilnic mediu = 5,69 mc;

- Zilnic maxim = 7,12 mc.

- Volumul mediu anual = 1.707 mc.

Apele pluviale de pe suprafaţa platformei sunt colectate prin rigole betonate amplasate pe latura vestică a acesteia, sunt dirijate către un sistem format din decantor (V=1,7 mc), separator de produse petroliere tip ACO alcătuit dintr-un colector de aluviuni şi separatorul propriu-zis şi bazin betonat vidanjabil, V = 4,5 mc (1,2mx1,5mx2,5 m).

Vidanjarea si transportul apelor uzate sunt asigurate de către firme autorizate.

7.2. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru alimentarea cu energie electrică se utilizează un transformator de curent tip 300/5 A, grup de măsură CD 1-4 conexiune cu staţia electrică de alimentare Lumina, linia: 4302, PT: 1271 proprietate Electrica, măsurarea energiei electrice consumate este asigurată de un contor de energie electrica: ALPHA AIR 5-203x(96-528 V), situate în imediata vecinatate a societăţii.

Furnizarea energiei electrice este asigurată pe baza contractului nr. C-00065088/11.06.2020 cu  Engie România.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

Consumul anual de energie electrică aferent anului 2020 a fost de 743.280 MWh.

7.3. Combustibili

Furnizarea gazelor naturale este asigurată pe baza contractului nr. C-00066941/17.08.2020 cu  Engie România.

Corespunzător volumului de activitate, în anul 2021 consumul anual de gaze naturale a fost de 1612,21 mc

În anul 2021 consumul de motorină utilizată pentru vehiculele şi echipamentele mobile a fost de 27651 litri.

Apa caldă menajeră şi agentul termic sunt obtinuţe cu 2 centrale termice proprii care funcționează cu gaze naturale:

# tip Romstal echipată cu un arzator ce functionează în regim presurizat;

# tip Vitopend 222 tip WHSA

# Centrala termică tip Romstal cu o capacitate de 250.000 kcal/h a fost dată în folosinţă în anul 1999.  Principalele componente ale centralei termice şi caracteristicile tehnice ale acesteia sunt:

# Cazan fontă tip MEGAPREX 290

# Putere nominală 290 kW;

# Presiune maximă 5 bar;

# Temperatura maximă 900C;

# Siguranţă – 2 supape montate la 3 bar;

# Vas de expansiune închis cu membrană VAREM;

# Capacitate 500 l;

# Presiune intrare 1,5 bar;

# Presiune iesire maximă 6 bar.

# Centrala VITOPEND 222 Tip WHSA este utilizată pentru încălzire agent termic bloc adminstrativ şi anexe şi are o capacitate de 26.500 kcal/h. Principalele componente ale centralei termice si caracteristicile tehnice ale acesteia sunt:

# Putere termică – 30 kW;

# Capacitate acumulator – 50 l;

# Debit apa calda de durata (350C) = 14,7 l/min;

# Debit apa calda maxima admisă = 3 bar;

# Putere electrica consumată = 200 W;

# Randament normat – pana la 94%;

# Consum maxim de gaze – 3,52 m3/h;

Asigurarea aer comprimat flux tehnologic

Pentru asigurarea aerului comprimat necesar fluxului tehnologic este amplasată o stație de compresoare formată dintr-un compresor cu șurub model SK T – cu controler SIGMA BASIC, recipient sub presiune tip clindric vertical.

Stația de oxigen

Alimentarea cu oxigen, utilizat drept combustibil împreună cu gazele naturale la arzătoarele cu oxi –combustie a arzătoarelor de la cuptoarele liniei de turnare lingouri de aluminiu, se realizează dintr-o stație de oxigen aparținând Air Liquid România SRL.

Stația de oxigen are în componență:

- Stocator criogenic tip C33

- Vaporizator Vapo 630

- Aparat de telemonitorizare tip DIVA (sistem de monitorizare DIVA).

Presiunea de lucru este de 10 bar, presiunea maximă este de 17 bar.

Stația este poziționată pe platformă betonată împrejmuită închisă și este dotată cu dispozitive de siguranță (ventile de siguranță și regulator de presiune, armatură deîinchidere automatizată pentru umplere) pentru funcționare în condiții de deplină securitate, precum și de un sistem de monitorizare prin teletransmisie.

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Pe amplasamentul societăţii REMAT SA se desfăşoară activităţi principale de producţie şi activităţi auxiliare.

Instalaţia tehnologică funcţionează în regim continuu. În cadrul programului anual de reparaţii sunt prevăzute lucrări de mentenanţă care necesită oprirea alternativă a instalaţiilor tehnologice pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile.

Regim de lucru este următorul:

- Secţiile de producţie îşi desfăşoară activitatea pe parcursul a 300 zile/an, în regim de 4 schimburi 12/24 - 12/48.

Evaluarea tehnologiilor aplicate în cadrul instalațiilor s-a realizat având la bază considerațiile documentelor privind cele mai bune tehnici aplicabile conform Decizia de punere in aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile(BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.

REAMT SA detine o suprafaţă totală de 12024 mp, care este amenajata astfel:

- 4110 mp de suprafaţă ocupată de construcţii şi amenajări unde sunt incluse: clădiri, hale, magazii, din care suprafaţa totală a clădirilor este de 3827 mp

- 4453 mp de suprafaţă aferentă drumurilor interioare şi căi de acces (suprafaţă betonată)

- 3561 mp corespunzători spaţiilor verzi.

Suprafetele ocupate de construcţii şi amenajări se regăsesc în tabelul de mai jos:

| Nr. | Denumire | Poziție | Suprafața (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anexă – depozit de materiale | C1 | 205 |
| 2 | Anexa – atelier - birou – laborator | C2 | 139 |
| 3 | Sediu birouri + magazie ( P+1) | C3 | 213 |
| 4 | Hală materii prime | C4 | 128 |
| 5 | Vestiar + centrala termică + grup electrogen | C7 | 246 |
| 6 | Hală depozit lingouri + atelier pregatire probe + magazii | C8 | 936 |
| 7 | Silozuri acoperite pentu depozitare zgură | C10 | 110 |
| 8 | Cabină cântar | C11 | 15 |
| 9 | Hală producţie | C12 | 1815 |
| 10 | Suprafața construită | C13 | 20 |
| 11 | Cântar auto |  | 45 |
| 11 | Depozit deşeuri (între C12 şi cabină cântar) |  | 28 |
| 12 | Anexă tehnică răcire zgură (lângă C10) |  | 39 |
| 13 | Staţie oxigen |  | 35 |
| 14 | Bazin betonat vidanjabil subteran |  | 16 |
| 15 | Separator produse petroliere + bazin betonat vidanjabil |  | 20 |
|  | Total suprafaţă ocupată de construcţii şi amenajări | 4110 |

8.1 Instalaţii, echipamente şi utilaje existente pe amplasament:

Lista instalațiilor și echipamentelor

| Nr. crt. | Instalații si echipamente funcționale | Bucăți | Destinația | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linie de turnare lingouri aluminiu | max. 50 t/zi (15 000 t/an) |
| 1 | Cuptor rotativ de topire Dross 500 –versiunea oxigaz | 1 | Topire deșeuri aluminiu | 50 t/zi (5 mc) |
| 2 | Cuptor Dross FM 25T | 1 | Menșinere și aliere | 50 t/zi 25 t/șarjă (2 șarje/zi) |
| 3 | Melanjor de 12 tone (M12) | 1 | Menținere și aliere | 12 t/șarjă 42 t/zi |
| 4 | Mașină de turnare mulaj lingouri 240 Dross Engineering (240 matrițe) | 1 | Turnare lingouri | 6 t/h |
| 5 | Unitate degazare Star 3000R | 1 | Degazare șarjă | 25 litri/min argon injectat |
| 6 | Unitate balotare | 1 | Balotare lingouri | 6 t/h |
| 7 | Mașină standard de balotare | 1 | Poziționare lingouri pe paleți |  |
| 8 | Încărcător vibrator | 1 | Alimentare cuptor topire | 1.5 – 3.5 t |
| 9 | Instalație filtrare uscată gaze de ardere IFG5 | 1 | Filtrare gaze ardere de la cuptorul rotativ de topire Dross 500 |  |
| 10 | Instalație filtrare uscata gaze de ardere IFG4 | 1 | Filtrare gaze ardere de la melanjorul M12 și cuptorul Dross FM 25T |  |
| 11 | Instalație recirculare ape răcire (sistem de 64 duze, presiune 3 bar, sistem de recirculare cu 3 rezervoare de 20mc) | 1 | Răcire lingouri aluminiu | 3 rezervoare de 20 mc, din care unul este utilizat doar iarna |
| 12 | Ciclon pentru prefiltrarea gazelor arse | 1 | Prefiltrarea gazelor arse |  |
| 13 | Sistem de monitorizare continuă a emisiilor de pulberi (C.E.M.SS.) Dust monitor Durag D-R 808 | 2 | Monitorizare continuă concentrație pulberi, coș IFG 4 și IFG 5 | Domeniul de măsurare 0….200 mg/mc |
| Utilaje, echipamente, instalații auxiliare |
| Aprovizionare, desfacere, mentenanță |
| 1 | Presă mecanică | 1 | Balotare deșeuri |  |
| 2 | Motostivuitor | 4 | Transport intern lingouri | 3 t |
| 3 | Cântar mecanic | 2 | Cântar produse finite | 1 t |
| 4 | Cântar mecanic | 1 | Cântar produse finite | 5 t |
| 5 | Cântar electronic (basculă) | 1 | Cântar deșeuri aluminiu | 60 t |
| 6 | Ghilotină | 1 | Mărunțire deșeuri aluminiu |  |
| 7 | Strung | 1 | Prelucrări mecanice |  |
| 8 | Stație de oxigen | 1 | Cuptoare linie lingouri | 33 t (8 bar) |
| 9 | Centrale termice | 2 | Apă caldă menajeră si agent încălzire anexe | 250 000 kcal/h 26500 kcal/h |
| 10 | Generator electric 34 kwA | 1 | Producerea curentului electric |  |
| 11 | Bazin colectare ape uzate menajere | 1 | Colectare ape uzate menajere secție | 48 mc |
| 12 | Bazin colectare ape uzate pluviale cu separator produse petroliere tip ACO | 1 | Colectare ape pluviale amplasament | 4.5 mc |
| 13 | Statie de epurare tip Aquaclean | 1 | Epurare ape uzate din sediul administrativ |  |
| 14 | Bazin colectare ape preepurate în stația de epurare | 1 | Colectare ape epurate în stația de epurare | 8 mc |
| 15 | Încărcător frontal | 2 | Alimentare încărcător linie lingouri | Tip JVS 527 tip LIEBHERR |

8.2.  Activitatea principală de producţie desfășurată pe amplasament

Activitatea principală de producţie constă în producerea de lingouri din aliaje de aluminiu prin valorificarea deşeurilor de aluminiu şi aliajelor de aluminiu.

Potrivit anexei nr.3 la OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, prin activitatea de prelucrare a deşeurilor de aluminiu prin procedee metalurgice, pentru obţinerea aliajelor de aluminiu sub formă de lingouri se realizează o operaţie de valorificare a deşeurilor cod R4 – reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici.

Etapele procesului tehnologic sunt următoarele:

a) recepţia materiei prime respectiv deşeuri de aluminiu şi aliaje de aluminiu;

b) topirea/menţinerea deşeurilor de aluminiu;

c) turnarea şi răcirea lingourilor de aluminiu;

d) ambalarea lingourilor de aluminiu;

e) depozitarea şi livrarea produselor.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

a) Recepţia materiei prime

Deşeurile de aluminiu provin în cea mai mare parte de la REMAT SA din Călărași. Deşeurile recepţionate sunt verificate vizual şi radiologic de persoana responsabilă cu recepţia. După cântărire, vehiculul va fi îndrumat spre locul de descărcare.

Lista cu deşeuri utilizate ca materie primă în activitate este următoarea:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Operaţia de valorificare conform OUG nr.92/2021 |
| --- | --- | --- |
| Metale neferoase | 16 01 18 | R4 – reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici |
| Cupru, bronz, alamă | 17 04 01 |  |
| Aluminiu | 17 04 02 |  |
| Metale neferoase | 19 12 03 |  |
| Ambalaje metalice | 15 01 04 |  |
| Pilitură şi şpan feros | 12 01 03 |  |
| Zgură de topitorie (de la furnizori și rezultată din procesul de elaborare din activitatea proprie) | 10 10 03 |  |
| Cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 | 10 03 16 |  |
| Deşeuri nespecificate (lingouri neconforme din activitatea proprie) | 10 09 99 |  |

b) Topirea/menţinerea deşeurilor de aluminiu

b1) Pregătirea materiei prime

În proporţie de 99%,  materia primă este furnizată sortată de la REMAT SA CĂLĂRAŞI şi nu sunt necesare ale etape de pregatire.

Sortarea, presarea şi balotarea deşeurilor de aluminiu achiziţionate se face ocazional şi doar dacă este cazul (în cazul în care deşeurile achiziţionate sunt amestecate cu alt tip de deşeuri, deseurile au dimensiuni foarte mari).

Deşeurile sunt depozitate pe platforma betonată acoperită, în 6 compartimente cu capacitate de depozitare aproximativă de 40 tone, iar în hala de producţie, 3 compartimente intermediare având capacitatea de 60 tone.

b2) Încărcarea cuptoarelor

Deşeurile de aluminiu încărcate din depozit cu un încărcător frontal sunt descărcate în încarcatorul vibrator (1500 – 3500 kg). Înainte de alimentare cuptorul este preîncălzit la 7600C. Se deschide uşa cuptorului, încărcătorul vibrator este dirijat pe calea de rulare până în poziţia de alimentare a cuptorului, unde introduce prin mişcare de vibraţie, întreaga cantitate de deşeuri. Dacă este cazul, încărcătorul vibrant este reîncărcat până la alimentarea completă a cuptorului. Pentru fluidizarea zgurei și recuperarea metalului din oxizi, societatea a optat pentru introducerea în cuptor de fluxuri de eliminare Calciu (Ca) și magneziu (Mg) care înlocuiesc sarea industrială utilizată în trecut. Cantitatea introdusă este variabilă în funcție de compoziția chimică a aliajului de aluminiu care trebuie obținut și de tipul de deșeu introdus în cuptor.

Se retrage încărcătorul vibrant iar uşa cuptorului se închide ermetic.

Capacitatea maximă de încărcare a cuptorului este de 25 tone de deşeu/şarjă.

b3) Topirea/elaborarea

Capacitatea maximă de producție pentru cuptorul rotativ de topire Dross 500 - versiunea oxigaz este de 15000 to/an deșeuri topite (capacitatea proiectată a cuptorului este de 50 to/zi).

Procesul de topire/elaborare se realizează în cuptorul rotativ de topire deşeuri de aluminiu Dross 500 TRF – 5mc (versiunea oxigaz). Rotaţia cuptorului conferă o eficienţă ridicată procesului de omogenizare a materialului topit.

Cuptorul are un singur arzător cu putere termică nominală de 1500 kW și este căptușit cu un material refractar (beton special).

Combustibilul utilizat este gazul natural şi este insuflat oxigen care conduce la o ardere completă a materialelor organice incluse în deşeurile de aluminiu (materie primă) şi permite controlul atmosferei din interiorul cuptorului (atmosferă reducătoare, neutră sau oxidantă) ceea ce reduce pierderile prin oxidarea aluminiului şi implicit reduce cantitatea de zgură rezultată.

Operaţia de topire se face în regim automat păstrând un raport optim gaz-oxigen pentru tipul de încărcătură care este în cuptor.

Şarja elaborată se deversează printr-un jgheab de turnare preîncălzit în Melanjorul M12 (cuptorul de menţinere şi aliere).

Determinarea compoziţiei chimice se realizează prin prelevarea unei probe din jgheabul de turnare şi analiza spectometrică în laborator.

Pentru fiecare şarjă se monitorizează şi înregistrează temperatura, presiunea, debitul de gaze şi oxigen, etc.

Zgura se evacuează din cuptor, după descarcarea şarjei în jgheaburile de turnare, cu ajutorul unei sape direct într-un container închis (pentru a se evita oxidarea), poziţionat pe un stivuitor.

Containerele cu zgură salină sunt transportate în zona de răcire, amenajată în acest scop.

b4) Menţinerea/alierea

Capacitatea maximă de producție pentru Melanjorul M12 este de 7200 to/an aliaj aluminiu (capacitatea proiectată a melanjorului este de 24 to/zi).

Capacitatea maximă de producție pentru cuptorul Dross FM 25 T este e 15000 to/an aliaj aluminiu (capacitatea proiectată a cuptorului estre de 50 to/zi).

În Melanjorul M12 are loc menţinerea/alierea primară a şarjei de topitură de aluminiu provenită de la cuptorul Dross 500. Melanjorul este dotat cu un arzător având puterea termică nominală de 500 kW.

Tipul şi cantitatea elementelor de aliere utilizate sunt în funcţie de compoziţia chimică obţinută la analiza spectometrică pe proba prelevată după topire şi cerinţele clientului privind compoziţia chimică finală a aliajului de aluminiu. Elementele de aliere sunt sub formă de lingouri sau pastile care trebuie topite şi omogenizate în baia de lichid.

După alierea primară din Melajorul M12, şarja de aluminiu, prin jgheaburi preincalzite ajunge la cuptorul de mentinere şi aliere Dross FM 25T unde are loc menţinerea/alierea finală, omogenizarea şi degazarea.

Cuptorul Dross FM 25 T este dotat cu 4 arzatoare cu putere termică nominală de 500 kW/arzător, putere termică totală de 2000 kW.

Purificarea băii metalice se realizează cu fluxuri de eliminare a Calciului respectiv Magneziului din topitura de aliaje de aluminiu, după care se curăţă baia de zgură.

După obţinerea compoziţiei chimice dorite, şarja este transferată la linia de turnare lingouri printr-un sistem de jgeaburi preîncalzite.

Înainte de linia de turnare, pe sistemul de jgheaburi se realizează degazarea șarjei cu argon. Argonul este injectat de către o unitate de degazare STAR 3000R de la PYROTEC și asigură purificarea șarjei de aluminiu de hidrogen dizolvat și impurități. Tot pe sistemul de jgheaburi, în vederea eliminării oxizilor din șarja de aluminiu sunt utilizate filtre ceramice.

Zgura de topitorie se evacuează din melanjorul M12 şi Cuptorul Dross FM 25 T, direct în containere/cochile de 200-300 kg, după care este transportată în depozitul de zgură, în vederea răpcirii. Circa 30 % din această zgură care conţine o cantitate mai mare de aluminiu se reintroduce în proces.

Controlul compoziţiei chimice se realizează cu analizor spectral.

Instalația de degazare STAR 3000R

Rolul unitatii de degazare STAR 3000R este acela de:

- Imbunatatirea calitatii aliajelor de aluminiu

- Reducerea costurilor de productie

Sistemul constructiv a instalatiei de degazare

Unitatea în sine este formată dintr-un arbore tubular metalic la care este fixat un arbore de grafit folosind o mandrină specială de prindere. Arborele de grafit este, de asemenea, tubular.

Arborele metalic este montat în rulmenți rezistenți la temperatură și este acționat de un motor electric care utilizează o curea dințată rezistentă. Turația motorului și arborele pot fi schimbate. Un gaz de curățare este introdus în cavitatea arborelui, care trece prin arborele de grafit în baia de aluminiu. Arborele și motorul sunt montate într-un dulap metalic. Un ventilator este atașat la dulap pentru o răcire mai bună a motorului electric și a rulmenților.

La partea inferioară a unității de acționare există un capac circular pentru tava de transport (cuptor), care impiedică expunerea unității la temperatura băii de aluminiu și limitează dispersarea topiturii de aluminiu în spațiul din jur.

Gazul inert utilizat este argonul iar alimentarea cu gaz se realizează de la butelii sub presiune.

Descriere mod de functionare instalație de degazare

Unitatea a fost proiectată ca sistem de degazare cu rotor. Aceasta permite argonului să circule prin aluminiul topit. Gazul este injectat printr-un arbore de grafit tubular și un rotor cu o formă unică. Această tehnologie de injectare a gazului inert este cea mai modernă metodă de purificare a topiturii de aluminiu de hidrogen dizolvat și incluziuni.

c) Turnarea şi răcirea lingourilor de aluminiu

Capacitatea de producție a mașinii de turnare mulaj lingouri tip 240 Dross Engineering este de 6000 kg/h.

Turnarea lingourilor se face cu o maşină de turnare mulaj lingouri tip 240 Dross Engineering. Matriţele de lingouri sunt umplute cu aluminiu lichid printr-un sistem automat de turnare (roata de turnare cu duze de grafit, ejectoare automate pentru lingouri). Linia este prevazuta cu 240 matriţe. Sistemul de conducere a liniei de turnare este total automatizat.

Lingotierele, după umplere, sunt trecute printr-un tunel de răcire cu jet de apă (recirculata).

Răcirea lingourilor se face cu apă printr-un sistem de 64 duze, la o presiune de 3 bar, în care se realizează automatizat controlul presiunii la admisie, controlul sistemului de îndepărtare a apei de pe suprafata lingourilor (cu aer comprimat).

Sistemul de recirculare al apei este prevazut cu 3 rezervoare de stocare a apei, din care unul este utilizat doar iarna.

Pentru îndepărtarea apei de pe suprafaţa lingourilor se utilizeaza aerul comprimat.

Gradul de recirculare al apei este de cca. 95% (pierderile se datorează proceselor evaporative).

Evacuarea lingourilor din cochilie se face prin lovire de un sistem de ciocane. Lingourile sunt preluate de un sistem de transfer cu braţe şi poziţionate pe banda transportoare unde sunt selectate automatizat ca înălţime (cele neconforme sunt colectate separate). Lingourile acceptate sunt stivuite automat conform cerinţelor clientului.

La solicitarea clienţilor, lingourile sunt marcate cu vopsea de o anumită culoare, pentru a uşura identificarea tipului de aliaj. Vopseaua refractară pe bază de talc pudră este destinată vopsirii lingotierelor în care se toarnă aliaje de aluminiu astfel încât să conducă la o extragere ușoară a lingourilor din lingotiere.

d) Ambalarea lingourilor de aluminiu (balotarea)

Sistemul de balotare a lingourilor are o capacitate de 6000 kg/h, respectiv 1 lingou la 3 – 4 secunde (pentru lingouri cu greutatea de 7 – 8 kg). Maşina realizează poziţionarea lingourilor în pachete de  500 -1200 kg dispuse pe 21 de rânduri a max. 6 – 7 lingouri, sau funcţie de cerinţele clienţilor, şi sunt prinse cu benzi metalice sau benzi PET. Manipularea pachetelor cu lingouri se realizează cu utilaje de transportare –ridicare.

e) Depozitare

Depozitarea lingourilor se realizează în pachete, în hala de depozitare a produselor finite.

f) Filtrarea gazelor de ardere

În urma arderii gazului metan şi a transformarilor chimice suferite de materiile prime, se formează un amestec de gaze care sunt captate de hote de aspiratie si dirijate prin tubulaturi spre instaltiile de filtrare.

Cuptorul de topire Dross 500 este dotat cu hotă de aspiratie pentru preluarea gazelor emise care sunt dirijate prin intermediul unor tubulaturi catre instalația de filtrare uscată IFG5 și evacuate prin intermediul unui coș de dispersie.

Înainte de a intra în instalația de filtrare uscată IFG5, pe tubulatură a fost montat un ciclon pentru o colectare mai eficientă a pulberilor din gaze, iar la evacuare, concentrația de pulberi este monitorizată continuu.

Operatiile care au loc în instalația de filtrare uscată IFG5 sunt:

- Tratare cu var pentru reducerea acidității şi desulfurare - Gazele arse intră într-un turn de reacţie special, unde au loc operații de reducere a acidității şi de desulfurare. Tratarea se face cu var (CaO). Varul conduce la reducerea HF şi HCl și este absorbant pentru SOx.

- Reţinerea pulberilor în filtru - Gazele dezacidifiate şi desulfurate împreună cu pulberile intră în filtru în vederea reducerii concentrației de pulberi. După trecerea prin filtru, gazele epurate sunt evacuate în atmosferă, pulberile fiind colectate în saci tip big-bags.

- Răcire gaze arse cu aer fals înainte de intrarea în filtru - Gazele arse rezultate din faza de topire a materiilor prime în cuptorul de topire sunt evacuate prin conducte spre instalația de filtrare unde este injectat aer fals doar în cazul în care temperatura gazelor depășește 166 0C. Injecția cu aer fals se face pe conducta de apirație gaze care intra în filtru.

Gazele provenite din Melanjorul M12 și cele de la cuptorul de menținere și aliere Dross FM 25T sunt preluate de hotele de aspirație și dirijate prin intermediul unor tubulaturi către instalația de filtrare uscată IFG4.

Operațiile care au loc în instalația de filtrare uscată IFG4 sunt:

- Reţinerea pulberilor în electrofiltru - Gazele dezacidifiate şi desulfurate împreună cu pulberile intră în filtru în vederea reducerii concentrației de pulberi. După trecerea prin filtru, gazele epurate sunt evacuate în atmosferă, pulberile fiind colectate în saci tip big-bags.

- Racire gaze arse cu aer fals - Gazele arse rezultate din faza de topire a materiilor prime în cuptorul de topire sunt evacuate prin conducte spre instalația de filtrare unde este injectat aer fals doar în cazul în care temperatura gazelor depășește 166 0C. Injecția cu aer fals se face pe conducta de apirație gaze care intră în filtru.

Sistem de monitorizare continuă a emisiilor de pulberi (C.E.M.S.)

Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor de pulberi (C.E.M.S.) este de tip Durag D-R 808. Echipamentul este certificat QAL1 (quality assurance level 1).

Sistemul este compus din: monitor pulberi, cutie joncțiune și purjare, software specializat monitorizare/stocare date, PC.

Caracteristici tehnice CEMS

Domeniul de măsurare: 0-5 mg/mc, 0-200 mg/m3

Temperatura mediului măsurat: până la 3500C sub punctul de rouă

Diametrul coșului (canalului de gaze): 0,4-8 m

Limita de detecție: <0,7% din domeniu/lună

Deviație punct de zero: <0,15 din domeniu/lună

Incertitudinea: <1% din domeniu

Semnat de ieșire: 2x0,4-20 mA.

Descrierea modului de funcționare

Monitorul de praf D-R 808 funcționează pe principiul împrăștierii unei raze de lumină. Metoda constă în transmiterea unei raze de lumină roșie modulară de la un laser în interiorul coșului de evacuare gaze. Lumina împrăștiată de particulele de praf este înregistrată de un detector de înaltă sensibilitate și este evaluată de echipamentul electronic. Intensitatea luminii împrăștiate măsurată este proporțională cu concentrația de pulberi la coș.

8.3 Activităţi secundare

8.3.1 Activitatea de reparaţii şi întreţinere

În acest sector are loc desfăşurarea activităţii de întreţinere mecanică generală. Sectorul este structurat în două ateliere reprezentative:

a) Atelier mecanic;

b) Ateliere reparaţie electrice, întreţinere şi verificare a instalaţiilor şi echipamentelor societăţii.

În cadrul Atelierului Mecanic se află amplasate următoarele utilaje:

• Mașini de găurit fixe și mobile;

• Aparate sudură;

• Polizoare;

• Bancuri de lucru;

• Presă hidraulică de îndreptat și presat.

În cadrul Atelierelor de reparatie, electrice, întreținere și verificare a instalațiilor și echipamentelor se află amplasate următoarele utilaje:

• Strunguri paralele – 1 buc:

• Mașină de rectificat - 1 buc;

• Polizoare fixe;

• Menghine.

8.3.2. Sector Transporturi

Această secţie are ca obiect de activitate asigurarea transportului intern al materiei prime, produse finite, încărcare deşeuri.

Mijloacele de transport, în perioada de inactivitate sunt garate/depozitate în spaţiu acoperit, hală metalică şi betonată sau în magazia de piese de schimb şi materiale consumabile.

Parcul Auto este format din:

- Autoturisme – 5 buc;

- Motostivuitoare – 4 buc;

- Utilaj multifuncțional cu braț telescopic JCB 527 - 55 – 1 buc

- Încărcător frontal cu braț telescopic Liebherr TIP TL 436-7 SN 14096/2015.

8.3.3. Laborator

Laboratorul are ca obiect de activitate verificarea compoziţiei chimice pe şarjă (în timpul procesului de fabricaţie) şi verificarea compoziţiei chimice pentru probele finale.

Pentru analizele pe faze în timpul fabricaţiei, este utilizat un analizor tip Spectrolab, iar în laboratorul central, pentru certificarea analizelor finale pe produs se utilizează un analizor tip Spectromex. Astfel, sunt respectate standardele de calitate a produselor şi documentele sistemului calităţii.

Prin analize spectrochimice este determinată compoziția aliajelor (Si, Mg, Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Sn, Pb, Ti, Cr, Ca, Na, etc).

În cadrul laboratorului nu sunt utilizaţi reactivi chimici, metodele de analiză se bazează pe folosirea etaloanelor metalice.

# 9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

## 9.1. AER

A fost modificat modul de conectare în vederea evacuării și filtrării gazelor arse de la cuptoare și melanjor. Astfel, în prezent, gazele de la Cuptorul Dross 500 TRF sunt evacuate și filtrate prin Instalația IFG5 iar melanjorul M12 și cuptorul Dross FM 25 T sunt evacuate și filtrate prin Instalația IFG4.

Sistemul de captare, transport si prefiltrare a gazelor de ardere de la cuptoare

Sistemul de captare, transport a gazelor de ardere de la cuptoare, constructiv este compus din:

- a) Hote de aspiratie poziționate deasupra ușii de încărcare – curățare a cuptorului rotativ DROSS și pe ușă la cuptorul de menținere DROSS FM 25 T.

b) Sistem de conectare. Conectarea hotelor de aspirație de la cuptoarele de topire deșeuri de aluminiu, la filtru și la ventilator, se realizează printr-o serie de tubulaturi executate din CORTEN pentru trasee cu temperatura mai mare de 500°C și tubulaturi din tablă de oțel carbon, acoperită cu vopsea siliconică, pentru trasee cu temperaturi mai mici de 400°C.

c) Sistemul de prefiltrare pulberi. Înainte de intrare în instalația de filtrare a gazelor de ardere IFG5, pe conductă a fost montat un ciclon pentru prefiltrarea pulberilor, asigurând o creștere a eficacității filtrării pulberilor precum și a protectiei filtrului IFG5.

Sistemul constructiv a ciclonului

Constructiv este alcatuit din manta cilindrică din tablă prevazut la partea inferioară cu con pentru evacuarea prafului. În interiorul mantalei este un tub cilindric pentru evacuarea gazelor.

Descriere mod de functionare ciclon

Gazele de ardere intră în ciclon, unde are loc un proces de separare a pulberilor de dimensiuni mai mari de 10 μm din gaz, datorită fortei centrifuge. Pulberile ajung pe peretele ciclonului, cad în partea inferioară și sunt colectate în saci tip big – bags.

DESCRIEREA INSTALATIILOR DE FILTRARE A GAZELOR IFG5 SI IFG4

a) Instalația de filtrare a gazelor de ardere IFG5

Sistemul constructiv: Instalația de filtrare este compusă din:

- Camera de liniștire a fluxului de aer în vederea asigurării unei distribuții uniforme pe întreaga suprafață filtrantă;

- Camera de filtrare în care sunt fixați 297 saci filtranți și care este prevazută cu sistem de închidere (297 colivii dotate cu conuri tip Venturi din aluminiu) și cu colector pentru aer comprimat (cu 27 electrovalve de 1" V2);

- Camera pentru evacuarea aerului filtrat, poziționată în partea superioară a filtrului, care conține o instalație pneumatică a sistemului de curățare saci, dotată cu uși de vizitare pentru a asigura o intervenție rapidă la instalația pneumatică sau pentru o eventuală schimbare de saci filtranți. Camera este prevazută cu o instalație de pulverizare apă în vederea stingerii unui eventual incendiu;

- Camera de stocare a pulberilor, poziționată în partea inferioară a filtrului, cu rolul de a depozita praful filtrat, dotată cu uși de vizitare;

- Sistem de evacuare a pulberilor din camera de stocare format din melc pus în mișcare de un motor de 1,5 kW situat în partea inferioară a camerei de stocare și din valvă rotativă de descărcare ce va fi antrenată de un motoreductor de 0,55 kW;

- Un senzor rotativ ce va controla nivelul de descărcare.

- Racord aspirație filtru la tubulatura aspirantă, cu diametrul de 800 mm;

- Racord evacuare gaze din filtru la tubulatură, cu diametrul de 1000 mm;

- Sistem de evacuare gaze în atmosferă. Evacuarea emisiilor gazoase în atmosferă se face printr-un coș metalic, acoperit cu vopsea siliconică, având diametrul de 1000 mm și H=12 m;

- Sondă triboelectrică pentru controlul emisiilor în atmosferă. Rolul acestei sonde este de a semnaliza eventualele defecțiuni care produc emisii anormale în gazele evacuate de filtre în atmosferă. Utilizarea sondei permite măsurarea particulelor conținute în gazele de lucru și cele evacuate, monitorizând continuu cantitatea de praf din conducta de prelevare. În cazul în care apar emisii anormale, emite un semnal electric și instalația se oprește automat.

- Sistem de comandă și control instalație.Comanda și controlul instalației se realizează de către un tablou electric, montat într-un dulap metalic.

- Sistem de injectare reagent (var). Reagentul utilizat este varul (CaO), în vederea reducerii acidității și desulfurării gazelor. Stocarea și dozarea de reagent se realizează dintr-un rezervor de aproximativ 22mc, poziționat la o distanță de 25 m față de punctul de injectare.

- Sistem de racire gaze arse cu aer fals - cu rolul de a răci temperatura gazului la intrarea în instalația de filtrare avândîin vedere faptul că sacii textili de filtrare nu rezistă la temperaturi mai mari de 2500C. Injecția cu aer fals se face pe conducta de apirație gaze care intră în filtru.

- Sistem de monitorizare continua a concentrației de pulberi.

Caracteristici tehnice a instalației de filtarea a gazelor de ardere IFG5

- Tip filtru – uscat

- Debit de aspirație maxim=37400 mc/h;

- Suprafața filtrantă=567 mp

- Nr saci: 297 buc

- Dimensiuni saci: ø152x4000mm

- Țesut filtrant: fitru aramidic – teflonat

- Densitate țesut=500 g/mp

- Emisii garantate pulberi: <5 mg/Nm3

- Temperatura medie de lucru=160°C;

- Temperatura maximă admisibilă=220°C;

- Depresiune totală la ventilator - 350 mm H2O;

- Nr. ventilatoare - 1 buc;

- Randament ventilator=84%

- Reagent: Var

- Înălțimea coșului de evacuare=12 m

- Diametrul coșului=1m

- Regim de funcționare: continuu

- Garanția minimă a sacilor textili: 20000 de ore .

Date tehnice ventilator de aspiratie gaze la sarcina maximă

▪ Debit=37400 mc/h

▪ Presiune totală la 15˚C=476 mm H2O

▪ Presiune totală la 127˚C=350 mm H2O

▪ Nr ventilator=1

▪ Turație=1530 rpm

▪ Randament=84 %

▪ Nivel zgomot=84dB

▪ Putere instalată=75kW

▪ Putere absorbită=57 KW

b) Instalația de filtrare uscată IFG 4

Sistemul constructiv: Instalatia de filtrare este compusă din:

- Camera de liniștire a fluxului de aer în vederea asigurării unei distribuții uniforme pe întreaga suprafață filtrantă;

- Camera de filtrare în care sunt fixați 165 saci filtranți și care este prevazută cu sistem de închidere (165 colivii dotate cu conuri tip Venturi din aluminiu) și cu colector pentru aer comprimat;

- Camera pentru evacuarea aerului filtrat, poziționată în partea superioară a filtrului, care conține o instalație pneumatică a sistemului de curățare saci, dotată cu uși de vizitare pentru a asigura o intervenție rapidă la instalația pneumatică sau pentru o eventuală schimbare de saci filtranți. Camera este prevazută cu o instalație de pulverizare apă în vederea stingerii unui eventual incendiu;

- Camera de stocare a pulberilor, poziționată în partea inferioară a filtrului, cu rolul de a depozita praful filtrat, dotată cu uși de vizitare;

- Sistem de evacuare a pulberilor din camera de stocare format din melc pus în mișcare de un motor de 1,5 kW situat în partea inferioară a camerei de stocare și din valva rotativă de descărcare ce va fi antrenată de un motoreductor de 0,55 kW;

- Un senzor rotativ ce va controla nivelul de descărcare.

- Sistem de aspirație format dintr-un ventilator model TR 1121 N8 acționat de un motor electric de 75 kW 4 poli printr-un cuplaj elastic;

- Racord aspirație filtru la tubulatura aspirantă, cu diametrul de 800 mm;

- Racord evacuare gaze din filtru la tubulatură, cu diametrul de 100 0mm;

- Sistem de evacuare gaze în atmosferă. Evacuarea emisiilor gazoase în atmosfeăa se face printr-un coș metalic, acoperit cu vopsea siliconică, având diametrul 550 mm și H=9,8 m;

- Sondă triboelectrică pentru controlul emisiilor in atmosferă. Rolul acestei sonde este de a semnaliza eventualele defecțiuni care produc emisii anormale în gazele evacuate de filtre în atmosferă. Utilizarea sondei permite măsurarea particulelor conținute în gazele de lucru și cele evacuate, monitorizând continuu cantitatea de praf din conducta de prelevare. În cazul în care apar emisii anormale, emite un semnal electric și instalația se oprește automat.

- Sistem de comandă și control instalatie. Comanda și controlul instalatiei se realizează de către un tablou electric, montat într-un dulap metalic.

- Sistem de răcire gaze arse cu aer fals - cu rolul de a răci temperatura gazului la intrarea în instalația de filtrare având în vedere faptul că sacii textili de filtrare nu rezistă la temperaturi mai mari de 2500C. Injecția cu aer fals se face pe conducta de apirație gaze care intră în filtru.

- Sistem de monitorizare continua a concentrației de pulberi.

Caracteristici tehnice a instalatiei de filtarea a gazelor de ardere IFG4

Instalația de filtrare uscată este de tip PF/JET cu saci (societatea TERMOVENTILTECNICA) cu următoarele caracteristici:

- Tip filtru – uscat

- Debit de aspiratie maxim=14100 mc/h;

- Suprafața filtrantă=191mp

- Nr saci=165 buc

- Dimensiuni saci: ø152x4000mm

- Țesut filtrant: fitru aramidic – teflonat

- Densitate țesut=500 g/mp

- Emisii garantate pulberi : <5 mg/Nm3

- Temperatura medie de lucru=160°C;

- Temperatura maximă admisibilă=220°C;

- Nr. Ventilatoare=1 buc;

- Randament ventilator=84%

- Înălțimea coșului de evacuare=9,8 m

- Diametrul coșului=0,55 m

- Regim de funcționare: continuu

- Garanția minimă a sacilor textili: 20000 de ore

Modul de funcționarea a instalațiilor de filtrarea IFG5 si IFG 4

Modul de funcționare este identic pentru ambele instalații de filtrare. Întreg sistemul functionează în depresiune (ventilatorul aspiră gazele de ardere prin instalația de filtrare, aerul va traversa sacii filtranți din exterior către interior), aceasta fiind realizată de un ventilator electric comandat de un inverter, care evacuează fluxul de aer printr-un coș poziționat pe gura de ieșire a ventilatorului.

Curățarea sacilor filtranți se face prin intermediul unui sistem de “spălare” în contracurent ce utilizează aer comprimat, uscat, având presiunea de 5-7 bar. Sacii filtranți sunt dotați cu colivii metalice de formă cilindrică pentru întindere și susținere, cât și cu con Venturi pentru amplificarea efectului de curățare al jetului de aer comprimat. Procesul de curățare al sacilor filtranți este controlat de un modul economizor care măsoară în mod continuu diferenta de presiune dintre camera de aer cu impurități și camera cu aer filtrat. Când această diferență depășește o anumită valoare, programată, se activează sistemul de curățare saci filtranți. Acest sistem permite obținerea unei economii importante prin eficientizarea consumului de aer comprimat.

## 9.2. APA

Apele uzate menajere rezultate de la grupul social secție sunt colectate într-o rețea de canalizare executată din conducte PEHD cu Dn= 110mm, L=230 m și sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 48 mc.

Apele uzate menajere rezultate de la clădirea administrativă sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din PEHD cu Dn=50mm, L = 50m și transportate la ministația de epurare tip Aquaclean amplasată pe platforma betonată din incintă. De la stația de epurare printr-o conductă Dn=110 mm și L=20 m, apa epurată este evacuată într-un bazin vidanjabil având capacitatea de 8 mc.

Apele pluviale de pe suprafața platformei sunt colectate prin rigole betonate amplasate pe latura vestică a acestuia, sunt dirijate către un sistem format din decantor (V=1,7 mc), separator de produse petroliere tip ACO alcătuit dintr-un colector de aluviuni și separatorul propriu-zis și bazin betonat vidanjabil, V = 4,5 mc.

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMIȘI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul Monitorizarea activităţii al prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Constanţa, cu frecventa solicitata (conform tabel 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de APM Constanta.

#### . Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăşurată în REMAT SA, evacuate în atmosferă, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Nr crt | Surse generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesul tehnologic de obținere a lingourilor de aluminiu în linia de turnare (cuptor rotativ Dross 500 TRF) | filtre cu saci (IFG5) | Coș dispersie cu dimensiunile H=12m, diametrul 1 m | pulberi, TCOV, HCl, HF, PCDD/F |
| 2. | Procesul tehnologic de obținere lingouri si prealiaje din aluminiu de la melanjorul M12 și cuptorul Dross FM 25T | filtre cu saci (IFG4) | Coș dispersie cu dimensiunile H=9 m, diametrul 0.55m | pulberi, TCOV, HCl, HF, PCDD/F |
| 3. | Centrala termică pentru producere apă caldă menajeră și încălzire sediu administrativ | - | kit evacuare gaze de ardere | Pulberi, CO, NOx, SO2 |
| 4. | Centrala termică pentru producere apă caldă menajera | - | Coș dispersie cu dimensiunile H=10m și diametrul 0.2 m | Pulberi, CO, NOx, SO2 |

#### 10.1.1.2.Valori limită de emisie

a) Emisii dirijate

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesul tehnologic de obținere lingouri si prealiaje din aluminiu de la melanjorul M12 și cuptorul Dross FM 25T | IFG 4 | Gaz natural | Pulberi | 5 |
|  |  |  |  | TCOV | ≤ 30 |
|  |  |  |  | HCl | ≤ 10 |
|  |  |  |  | HF | ≤ 1 |
|  |  |  |  | PCDD/F | < 0,1 ng I-TQE/Nmc |
| 2. | Procesul tehnologic de obținere a lingourilor de aluminiu în linia de turnare (cuptor rotativ Dross 500 TRF) | IFG 5 | Gaz natural | Pulberi | 5 |
|  |  |  |  | TCOV | ≤ 30 |
|  |  |  |  | HCl | ≤ 10 |
|  |  |  |  | HF | ≤ 1 |
|  |  |  |  | PCDD/F | < 0,1ng I-TQE/Nmc |
| 3. | Centrala termică pentru producere apă caldă menajeră și încălzire sediu administrativ/ și anexe VITOPEND | CT sediu administrativ | Gaz natural | CO | 100 |
|  |  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  |  | NOx | 350 |
|  |  |  |  | Pulberi | ≤ 5 |
| 4. | Centrală termică pentru producere apă caldă menajeră | CT vestiar | Gaz natural | CO | 100 |
|  |  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  |  | NOx | 350 |
|  |  |  |  | Pulberi | ≤ 5 |

Notă:

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze

În urma procesului tehnologic, începând cu faza de topire la Cuptorul Dross 500 și continuând cu cele doua faze de menținere prin aliere primară (Melanjorul M12) și aliere finală (Cuptorul Dross FM 25 T), au loc emisii potențiale de pulberi cu conținut de metale, COV, HCl, HF și produse ale combustiei incomplete cum ar fi dioxinele și furanii. Dioxinele se pot forma și în zona de combustie și în partea de răcire a sistemului de tratare a gazului evacuat. Astfel, emisiile fie sunt dirijate fie pot scăpa ca emisii fugitive.

În cazul cuptoarelor rotative, hotele sunt proiectate cu pereți laterali pentru a fi capabile să capteze emisiile. Hotele functionează continuu și în funcție de faza producției au un debit de aspirare mai mare.

|  | Faza de topire: Ușa cuptorului este închisă | Faza de evacuare: Ușa cuptorului este deschisă, evacuare aluminiu topit și zgură salină |
| --- | --- | --- |
| debit fum (Nm3/h) | 16000 | 25500 |
| temperatură fum în filtru (˚C) | 166 | 127 |
| debit de aspirare (m3/h) | la 166˚C : 25700 | la 127˚C : 37400 |
| viteza de filtrare (m/min) | 0.76 | 1.1 |
| viteza ascensională (m/s) | 0.86 | 1.25 |

Întreg sistemul automatizat este reglat de specialiștii de la DROSS ENGINEERING - societatea producătoare a cuptoarelor în funcție de caracteristicile gazului natural utilizat. Verificarea sistemului este asigurată anual de aceeasi specialiști, astfel ca intre cuptoare și filtre exista control.

Societatea utilizează arzătoare performante, reglabile pentru fiecare cuptor.  Arzătoarele sunt reglate de specialiști în domeniu astfel încât raportul stoechiometric gaz – oxigen, de 1 m3 gaz : 2 m3oxigen să fie unul optim, iar arderile să fie complete pentru ca emisiile generate să fie sub limitele admise. Totuși, în cazul în care se constată depășirea emisiilor, instalația este oprită și se intervine cu echipa specializată de la DROSS ENGINEERING.

În procesul de producție societatea a optat pentru utilizarea combustibilului oxi-gaz pentru neutralizarea NOx format prin arderea aerului existent în cuptor.

În vederea reducerii emisiilor, societatea a optat pentru utilizarea unuia din combustibilii cel mai puțin poluant pentru mediu și anume gazul natural. Conform fișei tehnice, gazul are un conținut redus de sulf, reducând astfel producerea SOX.

c) Calitatea aerului înconjurător

Pentru indicatorul pulberi în suspensie, concentrațiile măsurate se vor încadra în valorile limită prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentrația maxim admisă media de scurtă durată (30 min.) fiind de 0,5 mg/m3, iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/lună.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 și sunt stabilite conform STAS 12574 – 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 24 ore 30 minute 1 luna | 50 μg/m3 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | PM10 Pulberiîin suspensie Pulberi sedimentabile |

Notă:

- Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

Sursele generatoare de ape uzate și poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea administrativă în cadrul secțiilor de producție | Ape uzate menajere și pluviale* | - pH - MTS - CBO5 - Detergenți - CCO-Cr - Zn - Substante extractibile - Azot amoniacal | Bazin vidanjabil |
| Activitatea administrativă din cadrul clădirii administrative | Ape uzate menajere | - pH - MTS - CBO5 - Detergenti - CCO-Cr - Azot amoniacal - Azotiti - Azotati | Stația de epurare Aquaclean |

### Notă:

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe care poluează apa.

10.2.2 Emisii în apa subterană

În incinta amplasamentului REMAT SA deține două foraje de observatie amplasate pe direcția de curgere a apei din pânza freatică.

Locația celor doua foraje de observație este următoarea:

- Forajul de observatie F1 este poziționat lângă depozitul de zgură salină de la topirea secundară;

- Forajul de observație F2 este localizat în parcarea betonată de lângă sediul administrativ, pe latura de vest.

Tabelul 10.2.2.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observaţie F1 – lângă fostul depozit de zgură aval | pH | 7,42-7,60 |
|  | Cloruri | 26,35-158,20 |
|  | Amoniu | 0 |
|  | Nichel | <0,002-0,01 |
|  | Plumb | <0,002-0,01 |
|  | Fe | <0,01-0,8 |
|  | Zinc | 0,01-0,04 |
| Foraj de observaţie F2 – latura de vest amonte | pH | 6,7-7,5 |
|  | Amoniu | 0 |
|  | Materii in suspensie | 0,7-19,4 |
|  | CBO5 | 17,75-20,00 |
|  | CCO-Cr | 45,1-51,3 |
|  | Azotiți | 0,076-0,42 |
|  | Azotați | 4,62-14,63 |
|  | Cloruri | 71,5-198-32 |
|  | Nichel | 0,002-0,014 |
|  | Plumb | 0,002-0,01 |
|  | Fe total | 0,01-0,8 |
|  | Zinc | 0,014-0,002 |

10.3. SOL

Emisii în sol

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea limita impuse prin Ordinul 756/1997 (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Spațiul verde de lângă depozitul de zgură, de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | 6,5-8,5 unit. Ph |
|  | Cr total | 300 |
|  | Ni | 200 |
|  | Cu | 250 |
|  | Mangan | 2000 |
|  | Zn | 700 |
|  | Cd | 5 |
|  | Fier | - |
|  | Sulfați | 5000 |
|  | Substanțe extractibile |  |

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltrațiile în sol.

- Punctele de prelevare și indicatorii de calitate a probelor  de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

- Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă. Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din forajele de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în dotare un număr adecvat de dispozitive de absorbţie și o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru eliminarea efectelor oricărui poluant pe sol.

- Probele de sol vor fi prelevate și analizate conform STAS-urilor în vigoare de către laboratoare acreditate.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o dată pe an, la limita exterioară a amplasamentului, o dată pe an.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A) conform  SR 10009/2017 Acustică

# 11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

1. Valorificarea/eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a respecta prevederile legale.

2. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializată, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

3. H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

4. Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează conform OUG 92/2021:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

5. Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanța, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanța.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei și să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu  OUG 92/2021;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea obiectivului, modul de manipulare și depozitare sunt prezentate in tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Nr crt | Sursă deșeu | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate estimată (tone/an) | Mod de colectare Zona depozitare | Operație de valorificare/ eliminare conform OUG 92/2021 | Societatea care realizează valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Deșeuri rezultate din procesul tehnologic |
| 1 | menținere/ aliere | zgură de topitorie | 101003 | 540 | în containere de răcire/ zona de răcire și depozitare temporară | Valorificare R4 | Remat SA punct de lucru Lumina |
| 2 | topire / elaborarea alumiului | zguri saline de la topirea secundară | 100308* | 4400 | în containere de răcire/ zona de răcire și depozitare | Eliminare D9 | Vivani Salubritate |
| 3 | laborator (pregătirea probelor) | pilitură șpan neferos | 120103 | 0,5 | container | Valorificare R4 | Remat SA punct de lucru Lumina |
| 4 | instalația de filtrare gaze | praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase | 101009* | 350 | în saci tip big bags/ hala de productie- zona deșeuri | Eliminare D9 | Vivani Salubritate |
| 5 | topire/ elaborare | cruste, altele decât cele specificate la 100315 | 100316 | 2 | în containere de răcire/ zona de răcire și depozitare temporară | Valorificare R4 | Remat SA punct de lucru Lumina |
| 6 | turnare | lingouri neconforme | 100999 | 100 | în containere metalice/ hala producție | Valorificare R4 | Remat SA punct de lucru Lumina |
| 7 | instalatie filtrare gaze | deseuri solide, rezultate din epurarea gazelor cu continut de substante periculoase (saci filtranti din material textil) | 100323* | 2 | in saci tip big bags/ hala de producție | Eliminare D15 | Vivani Salubritate |
| 8 | Topitorie | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase (Materiale filtrante, saci filtranți din material textil) | 150202* | 3 | În containere metalice/hala de producție | Eliminare D15 | Vivani Salubritate |
| B | deșeuri rezultate din activitatea de mentenanță |
| 9 | Întretinere Echipamente (cuptoare) | materiale de căptușire și refractare (beton special) | 161104 | 0,25 | vrac/platformă betonată | Valorificare R12 | Vivani Salubritate |
| 10 | Întretinere echipamente (cuptoare) | material de căptușire si refractare cu continut de substanțe periculoase (vată minerală) | 161103* | 0.5 | Saci big bags | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 11 | Întreținere auto | anvelope uzate | 160103 | 0.2 | vrac/ depozit nepericulos | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 12 | Întreținere auto | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 130110* | 0.05 | butoi metalic/ depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 13 | Întreținere auto | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 130205* | 0.09 | butoi metalic/ depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 14 | Întretinere auto | Baterii cu plumb | 160601* | 0.01 | platformă betonată/ depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 15 | Întretinere auto | Filtre ulei | 160107* | 0.016 | butoi metalic/ depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| C | Deseuri generate din activitatea administrativa |
| 18 | Administrativ | deseuri municipale amestecate | 200301 | 9 | Pubele plastic 240 litri | Eliminare D5 | Polaris M Holding |
| 19 | Administrativ | ambalaje de materiale plastice (saci big bags de la manipularea materiilor) prime | 150102 | 0.01 | Saci big bags în depozit nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 20 | Administrativ | tuburi fluorescente | 200121* | 0.01 | Recipient plastic depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 21 | Administrativ | deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase | 080317* | 0.005 | Recipient plastic depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 22 | administrativ | Hartie + carton | 200101 | 0.3 | saci/cutii depozit deșeuri nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 23 | administrativ | DEEE | 20 01 36 | 0.002 | cutii depozit nepericuloase | Valorificare R12 |  |
| 24 | administrativ | echipamente de lucru | 150203 | 0.01 | saci big bags, deozoit deseuri nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 25 | administrativ | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase (echipamente de lucru contaminate, cârpe, aborbanți) | 150202* | 0.01 | butoi metalice, depozit deseuri periculoase | Eliminare D15 | Vivani Salubritate |
| D | Deseuri generate de activitatea de la aprovizionare si ambalare pachetelor de lingoruri |
| 26 | Aprovizionare | ambalaje lemn (paleți – manipulare materii prime) | 150103 | 5 | vrac în depozit produse finite | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 27 | Aprovizionare | ambalaje hârtie și carton | 150101 | 0.3 | în cutii/ saci tip big bags | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 28 | Depozit produse finite | Ambalaje plastic (desșu bandă pet) | 150102 | 0.005 | Recipient metalic în depozit nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 29 | Depozit produse finite | Ambalaj metal (deseu banda metalica) | 150104 | 0.005 | Recipient metalic în depozit nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| F | Alte deseuri rezultate din activitate |
| 30 | Întretinere echipamente | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 150110* | 0.1 | Pe platformă betonată/ depozit deșeuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 31 | Întreținere Clădiri | Materiale de constructii cu conținut de azbest | 170605* | 0.01 | în saci big bags în depozit deșeuri periculoase | D14 | Greentech Servicii Ecologice |
| 32 | Întretinere cladiri | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | 170904 | 0.02 | vrac pe platformă betonată | D15 | Vivani Salubritate |

NOTĂ:

Aprovizionarea cu materii prime și materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere  să ducă la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului și să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate și delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor și depozitelor.

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, REMAT SA a stabilit urmatoarele:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate:

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea REMAT SA nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise în standardele de prelevare și analiză specifice/menţionate în prezenta autorizaţie. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie  pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanța și după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare continuă a emisiilor provenite de la coșurile: IFG 4 și IFG 5;

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, motorină, energie electrică, debit de ape uzate);

- monitorizare post – închidere.

Monitorizare cu terţi:

      - Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse rezultate din procesul tehnologic de obținere a lingourilor de aluminiu de la linia de turnare (IHG5) și din procesul tehnologic de obținere lingouri și prealiaje din aluminiu (IFG4) precum și de la centrala termică pentru producere apă caldă menajeră; în acest scop, este necesar ca în canalele de evacuare să existe atât orificii de măsură, cât și o platformă de lucru, fixă sau mobilă, de aproximativ 2x3 m, în funcție de diametrul conductei (Ordinul MAPPM nr. 462/1993).

      - Puncte de prelevare calitatea aerului:

– la limita amplasamentului, pe directiile predominante ale vântului, înspre zonele locuite.

      - Zgomot: la limita amplasamentului;

      - Puncte de prelevare poluanţi în sol:

- spatiul verde de lângă depozitul de zgură;

      - Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

- forajele de observație pentru monitorizarea apei subterane;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanța, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate, ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei/ instalatia de depoluare | Indicatori analizaţi | Frecvența de prelevare probe și analiză poluanţi | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sistem de evacuare (Coș) de la procesul tehnologic de obținere lingouri și prealiaje din aluminiu (cuptorul Dross FM 25 T și melanjorul M12)/ Instalație filtrare uscată - filtre cu saci (IFG 4) | Pulberi | continuă | SR EN 13284-2:2018 |
|  | Cu, Al, Pb, Sn, Cd, Zn, metale pretioase, feroaliaje, metalele se determina din pulberi, in functie de compozitia materiei prime | lunar | SR EN 13284-1:2018 SR EN 12341:2014 |
|  | HCl | Continuă sau anual | SR EN 1911-2011 |
|  | HF | Continuă sau anual | VDI 2470 – 10 |
|  | COV | Continuă sau anual | SR EN 12619:2013 |
|  | PCDD/F | Anual | SR EN 1948-1:2006 |
| Sistem de evacuare (Coș) de la procesul tehnologic de obținere a lingourilor de aluminiu in linia de turnare (cuptor rotativ Dross 500 TRF) Instalatie filtrare uscata a gazelor de ardere -filtru cu saci (IFG 5) | Pulberi | Continuă | SR EN 13284-2:2018 |
|  | Cu, Al, Pb, Sn, Cd, Zn, metale prețioase, feroaliaje, metalele se determină din pulberi, în funcție de compoziția materiei prime | Lunar | SR EN 13284-1:2018 SR EN 12341:2014 |
|  | HCl | Continuă sau anual | SR EN 1911-2011 |
|  | HF | Continuă sau anual | VDI 2470 – 10 |
|  | COV | Continuă sau anual | SR EN 12619:2013 |
|  | PCDD/F | Anual | SR EN 1948-1:2006 |
| Sistem de evacuare (Coș) de la Centrale termice pentru producere apă caldă menajeră | CO | Anual | SR EN 15058/2017 |
|  | SO2 | Anual | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791:2017 |
|  | NOx | Anual | SR ISO 11564/ 2005 SR EN 14792:2017 |
|  | Pulberi | Anual | SR EN 13284-1:2018 EN ISO 23210:2010 |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere / terminare | Capacitatea de funcționare a instalației | Noxe | Valoare calculată a emisiilor în condiții de referinţă | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu normele legale în vigoare.

b) Monitorizarea calității aerului se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecvența de prelevare probe și analiză poluanți |
| --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, în toate cele patru puncte cardinale | PM10, Pulberi în suspensie, Pulberi sedimentabile, | Trimestrial |

## c) Zgomot

Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o dată pe an, la limita exterioară a amplasamentului instalației, pe laturile de S şi N.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr.13.2.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvența de prelevare probe și analiză indicatori | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bazinul vidanjabil de colectare a apelor uzate rezultate din secția de productie | pH | anual | Conform H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare (NTPA 002/2005) |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Detergenti |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
| Bazinul vidanjabil de colectare a apelor uzate de 8 mc rezultate din sediul administrativ și preepurate în stația de epurare | pH | anual | Conform H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare (NTPA 002/2005) |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Detergenti |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Azotiti |  |  |
|  | Azotati |  |  |

NOta:

- Nu trebuie să existe emisii de poluanţi în ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica și izola sursa de contaminare

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanța  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitĂȚii solului Și a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza în punctele analizate în Raportul de Amplasament, anual. Rezultatele analizelor se vor  raporta la valorile prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvența de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Spațiul verde din vecinătatea depozitului de zgură | pH | anual | ISO 10390/2015 |
|  | Crom total | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Nichel | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cupru | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Mangan | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zinc | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cadmiu | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Fier | anual | SR ISO 14869-1:2001 |
|  | Sulfati | anual | STAS 7184/7-87 |
|  | Hidrocarburi de petrol | anual | SR 13511/2007 |

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din cele doua foraje de observaţie: F1–lângă depozitul de zgură și F2-pe latura de vest, lângă clădirea administrativă. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvența de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Foraj de observaţie F1 – langa fostul depozit de zgură aval | pH | Anual | SR EN ISO 10523-2012 |
|  | Cloruri |  | SR ISO 9297:2001 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Nichel |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |
|  | Plumb |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |
|  | Fe |  | SR EN ISO 15586:2004 |
|  | Zinc |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |
| Foraj de observaţie F2 – latura de vest amonte | pH | Anual | SR EN ISO 10523/2012 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Materii in suspensie |  | SR EN 872-2005 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899/1,2-2003 |
|  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060/1996 |
|  | Azotiti |  | SR EN 26777:2002/C91:2006 |
|  | Azotati |  | HACH 8039 SR EN ISO 6878/2005 |
|  | cloruri |  | SR ISO 9297:2001 |
|  | Nichel |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |
|  | Plumb |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |
|  | Fe total |  | SR EN ISO 15586:2004 |
|  | Zinc |  | SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 8288:2001 |

Nota: La solicitarea autorității de mediu si A.B.A.D.L.Constanța, se vor analiza si alţi indicatori.

Valorile determinate se vor compara cu valorile de referință prevăzute în tabelul 10.2.2.

## 13.4. DEȘEURI

Evidența deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 și va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor.

14. RAPORTARI cĂtre agenȚia pentru protecȚia MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

A.P.M. Constanța va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea REMAT SA, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul și a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare și furnizare a informației privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanța ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanța să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

1. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

2. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanța în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

4. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanța. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanța, C.J.G.N.M. în orice moment.

5. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanța în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

6. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

7. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanța.

8. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către A.P.M. Constanța

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

14.2. Contribuția la Registrul Emisiilor de Poluanți (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (EPRTR )

Operatorul care desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depășește valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorității competente, informațiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informația este deja disponibilă autorității competente.

Pentru emisiile în aer, în apă, transferul deșeurilor periculoase și nepericuloase, în conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale âmpreună cu precizarea că informața se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică și/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidețta punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevazute în Anexa I, aflate pe amplasamentul societății.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilitățile precum și modul de informare și participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 și 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorității publice pentru protecția mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanța, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic și pe suport hîrtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidențialitatea unor date și informații, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligația să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR și să folosească pentru raportarea datelor formatul prevazut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitățile anuale de poluanți emiși pentru fiecare poluant rezultat din activitatea desfășurată se calculează folosind metodologia EMEP-CORINAIR.

14.3. Raportul Anual de Mediu va conține date privind:

- emisiile din instalații;

- managementul deșeurilor;

- raportul auditurilor de eficiență privind consumurile de utilități;

- programul de management de mediu – raportul pe anul precedent și propunerile pentru anulîin curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- registrul emisiilor de poluanți;

- rezultatele monitorizărilor efectuate;

- raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

# raport asupra incidentelor;

# raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, până la data de 31 martie și ca parte a RAM |
| Gestiune deșeuri colectate (cu precizarea sursei de proveniență) utilizate în procesul tehnologic | Anual | Ca parte a RAM |
| Gestionarea uleiurilor | Anual | Anual, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea și ca parte a RAM |
| Substanțe ce intră sub incidența Regulamentului (CE) 1272/2008 | La solicitarea APM | La solicitarea APM |
| Gestionare ambalaje și deseuri de ambalaje | Anual | Anual, până la data de 25 februarie și ca parte a RAM |
| Raport anual privind Protecția Atmosferei – Inventare Locale de Emisii (electronic în SIM) | Anual | 31 martie a anului urmator celui de raportare, sau la deschiderea sesiunii de raportare |
| Zgomot | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării solului | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului și ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării emisiilor în apă | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanților emisi și transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | În cel mult 2 ore de la producerea evenimentului se va notifica APM prin SMS/email |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Operatorul economic va avea obligația de a completa raportările privind deseurile și cele privind substanțele utilizate și în Sistemul Integrat de Mediu, cu respectarea termenelor din solicitările  APM Constanța.

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

Titularul activității are urmatoarele obligații:

1. Să respecte prevederile prezentei autorizții și să anunțe APM Constanța asupra modificărilor intervenite în activitatea desfășurată. În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligația ca în cazul încălcării oricăreia dintre condițiiile prevăzute în autorizația integrată de mediu să informeze imediat APM Constanța și să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

2. Să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea BAT și să ia toate măsurile care să asigure că nu se va produce nicio poluare majoră.

3. Să evite producerea de deșeuri iar când nu este posibil să asigure valorificarea acestora și abia apoi să asigure neutralizarea și eliminarea lor în vederea reducerii impactului asupra mediului.

4. Să utilizeze eficient energia.

5. Să ia toate măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor și a limitării consecințelor acestora.

6. Să ia toate măsurile necesare în cazul încetării definitive a activității, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

7. Să solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalațiilor sau la realizarea activitǎților care necesitǎ construcții montaj.

8. Să nu realizeze sau să impună modificări totale sau parțiale ale activității desfășurate care pot conduce la o creștere sau o schimbare a naturii oricăror emisii fără notificarea și fără acordul prealabil scris al APM Constanța.

9. Să stabilească și să mențină un Sistem de management al autorizației în vederea utilizării tehnologiei celei mai curate, producției curate, reducerii și minimizării deșeurilor incluzând o planificare a obiectivelor și sarcinilor de mediu.

10. Să respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevăzut de prezenta autorizație.

11. Să asigure personal calificat responsabil cu protecția mediului cât și perfecționarea continuă a acestuia.

12. Să asigure accesul sigur și permanent al autorității competente de protecție a mediului la punctele de prelevare probe și monitorizare solicitate de APM Constanța, la zonele de depozitare a deșeurilor și sursele de zgomot de pe amplasament.

13. Să declare, să calculeze și să verse, în termenul legal, sumele rezultate în urma desfășurării activităților care intră sub incidenta OUG 196/2005 aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările și completările ulterioare.

14. Titularul autorizației are obligația de a intreține construcțiile și instalațiile de aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă.

15. Titularul autorizației trebuie să se asigure că este funcțional „Planul de intervenție în caz de poluare accidentală” care tratează orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

16. Titularul/operatorul de activitate are obligația să actualizeze „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”, să dețină mijloacele și materiale necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat.

17. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/operatorul activității are obligația de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitățile pe care le desfășoară.

18. Titularul/operatorul activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației / părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății să notifice APM Constanța și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor,

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială,

- golirea tuturor instalațiilor și predarea conținutului acestora la societăți autorizate,

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societăți autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă,

- marcarea zonei prin afișare de păacuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are imputerniciri privind operarea în zonă

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție,

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalații,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective,

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI

- notificarea APM Constanța asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanța dupa implementarea măsurilor de punere în siguranță

19. Titularul/operatorul activității are obligația ca în momentul închiderii definitive a instalațiilor /părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății să notifice APM Constanța  și sa respecte prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalației. Managementul reziduurilor”.

20. Să întrerupa operarea instalației în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

21. Titularul/operatorul activității are obligația ca înainte de repornirea instalațiilor nefuncționale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se crește capacitatea de producție, operatorul are obligația de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate și fugitive, pentru ca nivelul de emisie să nu depășeasca standardele locale privind calitatea aerului.

22. După modernizări/retehnologizări și imediat după punerea în funcțiune a instalației/ părți de instalație, titularul are obligația de a prezenta APM Constanța dovada încadrării în valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu.

23. Se interzice orice modificare a capacității de producție existente la data autorizării fără solicitarea și obținerea în prealabil a unei noi autorizații integrate de mediu.

24. Să solicite autoritǎții competente pentru protecția mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/închidere/ecologizare, de pe amplasament, în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu în vigoare.

25. Să solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalațiilor sau la realizarea activitǎților care necesitǎ constructii montaj.

26. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

- planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

- punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

- verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

- revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

- urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

- luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

- aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

- punerea în aplicare a cerintelor referitoare la monitorizarea emisiilor (a se vedea BAT 10);

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Demersurile pentru închiderea instalației constau în:

- Oprirea sș asigurarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale și apă

- Punerea în siguranță a instalațiilor

- Golirea instalațiilor de orice conținut periculos

- Spălarea conductelor

- Dezafectarea depozitelor de materii prime și a depozitelor de deșeuri

- Colectarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor

- Monitorizarea calității solului și a apelor freatice pentru a se constata impactul asupra mediului

- Impunerea unor măsuri de ecologizare acolo unde este cazul pentru a aduce zona la un stadiu satisfăcător  (așa cum este redat în raportul inițial de amplasament)

- Ecologizarea întregului amplasament după dezafectarea tuturor instalațiilor

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

# Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Societatea REMAT SA detine un Plan de inchidere a zonei

Planul de inchidere presupune:

- Planurile cu toate conductele și rezervoarele subterane

- Golirea completă de conținut potential periculos a conductelor și rezervoarelor, în situațiile în care este necesară această operațiune, și spălarea acestora.

- Măsuri specifice pentru prevenirea poluării aerului, apei și solului

- Valorificarea și eliminarea deșeurilor

- Măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere

În cazul în care se dorește sau este necesară demolarea unor instalații sau construcții, este necesar a se elabora un proiect de dezafectare.

Pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului, pentru proiectele de dezafectare este obligatoriu a se solicita și a se obține acordul de mediu.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanța | Agenția pentru Protecția Mediului Constanța |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalații situate pe aceeași locație și în care un operator desfășoară una sau mai multe activități prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funțtionării tehnice a instalației |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referința pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului în întregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalație IED | Orice instalație tehnică staționară în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1, precum și orice alta activitate direct legată tehnic de activitățile desfășurate pe acel amplasament, care pot genera emisii și poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substante, vibrații, căldura, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimaăa prin parametrii specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depășită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluție. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce privește tipul sau funcționarea instalației ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităților economice |
| Operțtiunea de eliminare a deșeurilor | Orice operațiune de valorificare a deșeurilor inclusă în OUG 92/2021 |
| Operatiunea de valorificare a deșeurilor | Orice operațiune de valorificare a deșeurilor inclusă în OUG 92/2021 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în rețelele de canalizare ale localităților și/sau în stațiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Constanța |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1 plan de incadrare in zona

Fig. 2. Plan de situatie

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime și auxiliare

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deșeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deșeu | Cod deșeu | Stoc inițial | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc lunar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lună | cumulat | lună | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator Date identificare | lună | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator Date identificare |  |