Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 2 din 27.05.2013 actualizata cu nr. xx din data de xx.06.2023

Valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

Titularul autorizaţiei: S.C. TOP VISION SRL Navodari, str. T3 ( zona Tabara Nord), nr. 2, jud.Constanţa

Locaţia activităţii: com. Corbu, str. Sibioara nr. 22, jud.Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări.

Codul CAEN: 0147 Creşterea păsărilor.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                         			                    Lavinia-Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	4

2.	TEMEIUL LEGAL	4

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	5

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII	9

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII                                                                                                                         	12

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE	14

7.	RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.	18

8.	DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	19

9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	47

10.	CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN  MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de Zgomot	53

11.	GESTIUNEA DEŞEURILOR	60

12.	PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ	66

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	69

14.	RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.	75

15.	OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

17.	GLOSAR DE TERMENI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

18.	ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă	85

Introducere:

Autorizatia  contine 96 de pagini impreuna cu anexe

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizaţia integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

În cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Fișa de prezentare și declarație revine titularei activităților.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. TOP VISION S.R.L.

Sediul: Navodari, str. T3 (zona Tabara Nord), nr. 2, jud.Constanţa.

Telefon: 0241 / 761778

Fax: 0241/ 761777

E-mail: top_vision2003@yahoo.com

Număr de înmatriculare: J 13/4594/1992

Codul fiscal: 2753668

# TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- OUG 195/2005, aprobata de Legea nr. 226/2006, cu modificari si completari ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- ORDONANŢĂ  Nr. 7/2023 din 18 ianuarie 2023, privind calitatea apei destinate consumului uman;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinului nr. 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

- Ordinul nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.  95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul 368/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei, cu modificari si completari;

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conf. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări.

Activităţi autorizate:

Activităţile desfăşurate pe amplasament: creşterea intensivă a păsărilor.

COD CAEN:  0147 Creşterea păsărilor.

# Capacitatea maxima proiectată a instalaţiei: 39.360 locuri/ciclu pentru hala crestere tineret, 75.600 locuri/ciclu crestere gaini ouatoare ( 2 hale x 37.800 locuri/hala/ciclu), 19.200 locuri/ciclu crestere pui de carne (2 hale x 9.600 locuri/hala/ciclu).

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu 2/27.05.2013:

- actualizarea BAT-urilor

-  de asemenea, in conformitate cu prevederile Art. II, alin. (2) Legea 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, se doreste si modificarea valabilitatii actului de reglementare mentionat mai sus, in sensul mentinerii valabilitatii acestuia pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC TOP VISION  SRL,  Navodari, str. T3 (zona Tabara Nord), nr. 2, judeţul Constanţa;

- Formular de solicitare elaborat de S.C. TOP VISION SRL;

- Raport de amplasament întocmit de PFA Oprescu Daiana Mădălina

- Anunţurile publice privind depunerea solicitării apărute în ziarul ’’Cuget liber’’, în perioada 23.10.2012-05.11.2012;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 154 din 12.11.2012, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” Direcţia Apelor Dobrogea Litoral;

- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor nr. 353 / 2011 pentru utilizare apa din subteran pentru zootehnie;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. VA 8178 /08.07.2011 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru centrul de sacrificare pasari in cadrul fermei;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 10/31.10.2012 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 203/14.09.2012 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru activitatea de exploatatie comerciala de păsări, din loc. Corbu, com. Corbu, str. Sibioara, ferma 7;

- Autorizaţia Sanitar - Veterinară nr. 66/15.09.2010 emisă de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru activitatea de exploatatie comerciala de păsări, din loc. Corbu, com. Corbu, str. Sibioara, ferma 2;

- certificat constatator emis la data de 18.05.2009 în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1817764 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Notificare pentru certificarea conformităţii nr. 14331 R din 26.10.2012 emisă de DSP Constanţa

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, pentru S.C. TOP VISION S.R.L;

- Planul de măsuri în caz de închidere a instalaţiei şi aducere la starea iniţială a amplasamentului, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora - S.C. TOP VISION S.R.L;

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, nr. 200492 din 05.01.2004, încheiat  între S.D.F.E.E. Constanta;

- Contract de prestari servicii nr. 873/20.12.2012 încheiat cu OFICIUL PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CONSTANTA privind asigurarea de asistenta tehnica in vederea realizarii Planului de management a deseurilor organice;

- Contract de vanzare – cumparare incheiat cu S.C. AGROIND – TOUR S.A. pentru imobilul situat in com. Corbu, str. Sibioarei nr. 22 ( fosta ferma 7 pasari Corbu);

- Contract de vanzare – cumparare incheiat cu MIHAILOV MIHAI si LIANA pentru imobilul situat in com. Corbu, ferma nr. 7; Incheierea de autentificare nr. 1478/09.04.2009;

- Contracte de arendare incheiat cu MATEI NICOLAE pentru arendare terenuri in extravilanl loc. Navodari;

- Contract de prestari servicii nr. 14 / 09.01.2013 incheiat cu S.C. MINERAL PROTAN AGIGEA S.A. pentru distrugere prin incinerare a deseurilor organice animale;

- Conventie nr. 1 / 01.2012 incheiata cu S.C. FARMAVET S.A. pentru restituirea ambalajelor de produse farmaceutice catre furnizor;

- Contract de colectare si incinerare deseuri industriale nr. 2101 / 21.10.2012 incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. pentru preluarea, transportul si neutralizarea prin incinerare a deseurilor periculoase si nepericuloase;

- la contractul de dezmembrare, emisă de BNP Jean Dumitra;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare in com. Corbu nr. 89 din 20.12.2012 încheiat cu Primaria Comunei Corbu, pentru colectarea deseurilor;

- Contract de achizitie deşeuri reciclabile nr. 17 din 04.01.2009 încheiat cu S.C. GREEN LIFE RECYCLING S.R.L. pentru preluarea deşeurilor de folie polietilena, PET, PVC (mase plastice), hartie si cartoane;

- Contract de prestari servicii nr. 31 / 01.04.2011 incheiat cu S.C. UNI STAR S.R.L. pentru prestarea serviciului de vidanjare ape reziduale;

- Contract de prestari servicii nr. 1 / 05.01.2010 incheiat cu S.C. DEY TEAM S.R.L. pentru prestarea serviciului de D.D.D.;

Documentaţia care a stat la baza actualizarii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru actualizarea autorizatiei integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3505RP/19.05.2022;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, in data de 18.05.2022;

- Formular de solicitare pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 1/05.01.2022, valabilă până la data de 31.01.2024, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Ferma nr. 7 – Avicola Corbu;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 2/27.05.2013.

- Contract de servici nr. 125/27.07.2021 incheiat cu Termica Distributie Navodari S.R.L. privind servicii de vidanjare;

- Protocol in domeniul gestionarii, colectarii, reciclarii si valorificarii deseurilor din ambalaje si a deseurilor industriale reciclabile nr. 157/19.05.2021 incheiat cu POLARIS M HOLDING S.R.L.;

- Contract tip abonament de colectare si eliminare deseuri SNCU nr. EFS – TOP din 04.02.2021 incheiat cu ECO FIRE SISTEMS S.R.L.;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare in comuna Corbu nr. 15/01.04.2020 incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Corbu;

- anuntul privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu actualizate, publicat in Jurnalul National din data de 18.11.2022;

- dovadă privind achitarea tarifului de 2500 lei cu OP 168 din 10.05.2022.

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 96 de pagini şi isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime si până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

    - Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

    - Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, operatorul instalatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5 - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Operatorul instalatiei are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

Raportari

Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

Notificarea autoritatilor

1. In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta prin SMS / email, iar ulterior rezolvarii urgentei, dar cat mai repede posibil, titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

3. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

4. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Respectarea prevederilor BAT

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială:

(a) structurii și responsabilității;

(b) formării, conștientizării și competenței;

(c) comunicării;

(d) implicării angajaților;

(e) documentației;

(f) controlului eficient al proceselor;

(g) programelor de întreținere;

(h) pregătirii și intervenției în caz de urgență;

(i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială:

(a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea

emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM);

(b) măsurilor corective și preventive;

(c) păstrării evidențelor;

(d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu:

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Materiile prime şi materialele auxiliare, utilizate pentru cresterea intensiva a pasarilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Materie prima | Natura chimica/ compozitie Fraze de pericol | Cantitate maxim estimata | Capacitate maxima de depozitare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi | - | Maxim 193920 capete/ an din care: Maxim 115200 cap. pui carne /an; Maxim 78720 capete tineret inlocuire/an |  | Puii crescuti pentru carne sunt crescuti in 2 hale acoperite, la sol pe asternut de paie Pui tineret de inlocuire sunt crescuti intr-o hala, in custi. |
| Furaje combinate in functie de varsta puilor si retea de hranire | Amestec macinat de cereale, sroturi, premixuri, vitamine | 2.300 t/an | 205 tone | Magazia de cereale |
| Apa potabila pentru adapare | Fara fraze de risc | 56.000 m3/an | 40 mc | Castel de apa cu V= 40000 l |
| Materiale auxiliare |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | Fara fraze de risc | In functie de varsta puilor si programul vaccinarilor | - | In farmacia veterinara amenajata, in ambalajul original |
| Paie pentru asternut | Substante biodegradabile | 100 t/an | - | Baloti depozitati in hala special amenajata - Sura |
| Combustibil solid lemne/ peleti | Nu prezinta fraze de risc | Cca 7 tone/an |  | Depozitate intr-o incapere langa centrala termica |
| Motorina | Utilaje si generatoare diesel H351, H304, H332, H373, H411 | 20 tone/an | - | Nu se depoziteaza pe amplasament. Cantitatea de combustibil necesara se achizitioneaza de la statii de distributie autorizate cand este cazul. |
| Energie electrica |  | 0,046 kWh/pasare/zi |  |  |
| Hipoclorit de sodiu | Solutie dezifectanta H290; H314; H410 | 100 l | 100 l | Rezervorul statie de clorinare |
| Biclosol (Clor tablete) | Dezinfectant clorigen sub forma de tablete efervescente( biocid) H302;EUH031; H319 H335; H410 | In functie de necesitate | Flacon 300 tablete | Statie de epurare |
| GERMOSTOP L | Dezifectant biocid/ H302; H318; H411. | 4 litri/ an | Nu se depoziteaza. Se comanda cantitatea necesara in perioada cand se face igienizarea halelor |
| ALDEZIN | Dezifectant / H302; H312;H332; H314; H317; H334; H400 | 160 litri/ an | Nu se depoziteaza. Se comanda cantitatea necesara in perioada cand se face igienizarea halelor |
| Degres AS | Detergent lichid superconcentrat/ H302; H314; H412 | 60 litri /an | Nu se depoziteaza. Se comanda cantitatea necesara in perioada cand se face igienizarea halelor |

Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide, cu respectarea Ordinului 368/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei, cu modificari si completari;

Substante si amestecuri chimice periculoase utilizate in cadrul fermei

| Produse periculoase | Utilizare | Cantitate estimata | Fraze de pericol | Nr aviz Biocide* | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustibil (motorina) | Functionare utilaje si generatoare diesel | 20 tone/an | H 351, H304 H332, H373 H411 | - | Nu se depoziteaza pe amplasament |
| GERMOSTOP L | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare | 4 litri/ an | H302; H318; H411. | 4581BIO/02/12.24 | Nu se depoziteaza. Se comanda cantitatea necesara in perioada cand se face igienizarea halelor |
| ALDEZIN | dezinfectia la filtrele de acces in hale | 160 litri/ an | H302; H312. H332; H314; H317; H334; H400 |  |  |
| Degres AS | Detergent lichid superconcentrat | 60 litri /an | H302; H314; H412. |  |  |
| Biclosol (Clor pastile) | Dezinfectant clorigen sub forma de tablete efervescente | In functie de necesitati | H302;EUH031; H319 H335; H410 | 5132BIO/02/12.24 | Flacon 300 tablete, statia de clorinare |
| Hipoclorit | Solutie dezifectanta | 100 l | H290; H314; H410 | - | statia de epurare |
| Va+seleniu | Vitamine, vaccinuri, medicamente | 100 litri/an |  |  | Bidon*5 l |
| Lovit Cool |  | 40 litri/an |  |  | Bidon*5 l |
| Lovit phos |  | 20 litri/an |  |  | Bidon*5 l |
| Lovit amino plus |  | 10 litri/an |  |  | Bidon*5 l |
| vaccinIB4-91 |  | 70000 doze/an |  |  | Flacon*5000doze |
| Nobilis AE pox |  | 35000 doze/an |  |  | Flacon*1000doze |
| SALMONELLA VAC E |  | 70000 doze/an |  |  | Flacon*2000doze |
| Ma5+Clone30 |  | 140000 doze/an |  |  | Flacon*2500doze |
| Avipestisota |  | 120000 doze/an |  |  | Flacon*2500doze |
| IB ND EDS |  | 35000 doze/an |  |  | Flacon*1000doze |
| Colistin sulfat |  | 10 kg |  |  | Punga*1kg |

Substantele chimice prezente pe amplasament sunt utilizate pentru urmatoarele scopuri:

- dezinfectia apei tehnologice in statia de clorinare a sistemului de alimentare cu apa; se utilizeaza solutie de hipoclorit de sodiu, depozitat in rezervorul statiei  de 100 litri;

- dezinfectia la filtrele de acces in hale se realizeaza cu aldezin (dezinfectant si sterilizant);

- dezinfectia efluentului statiei de epurare se realizeaza cu pastile de clor, depozitate in statie;

- produse chimice clasice de curatenie, achizitionate din comert, utilizate pentru activitatea de curatenie in spatiile administrative, centru de sacrificare (degresare) si statia sortare oua.

Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Operatorul instalatiei va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici, respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

# SURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

## APĂ

## Alimentarea cu apă

Apa potabilă necesară pentru adăparea păsărilor şi pentru nevoile igienico-sanitare ale salariaţilor, este asigurată din sursă subterană proprie, amplasată pe amplasamentul fermei.

Sursa: 2 puturi forate avand urmatoarele caracteristici:

| Nr. foraj | Adancime foaj (m) | Diametru foraj (mm) | NHs (m) | NHd (m) | Debit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mc/h | l/s |
| P1 | 10,50 | 2000 | 4,50 | 6,00 | 20 | 5,50 |
| P2 | 9,50 | 2000 | 4,00 | 5,50 | 20 | 5,50 |

Volume si debite de apa potabila autorizate:

- Zilnic mediu = 153,846 mc 	(1,78 l/s)

- Zilnic maxim = 184,62 mc 	(2,14 l/s)

- Anual mediu = 56153,80 mii mc

Instalaţia de captare: captarea apei se face prin intermediul a doua electropompe submersibile tip TW 4,05-1F-B3 cu urmatoarele caracteristici: Q=6 mc/h, H=40 mCA, P=2,2 kW si n=2840 rot/min.

Instalatii de aductiune, distributie , tratare si inmagazinarea apei:

-conducte de refulare de la cele doua puturi: Ø75x4,1mm, din PEHD, cu lungimea de 25 m de la P1 si 80 m de la P2;

-conducte de aductiune la castelul de apa, din PEHD, Ø110x6,3mm, cu lungimea de 225 m;

-retea distributie apa potabila realizata din conducte PEHD, Ø110x6,3mm, cu lungimea de 415 m;

- statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, realizeaza dezinfectia apei in conducta de aductiune la castelul de apa;

-castel de apa cu capacitatea de 40 mc;

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din castelul de apa cu capacitatea de 40mc. Timpul de refacere a rezervei este de 3 ore. Pe reteaua de distributie sunt montati trei hidranti de incendiu, cu Dn=100mm.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate colectate de reteaua de canalizare existenta pe amplasamentul fermei sunt de tip menajer ( de la filtrele sanitare, blocul alimentar si pavilionul adimistrativ ), de tip tehnologic ( de la igienizarea halelor de crestere a pasarilor, de la depozitul de dejectii centrul de sacrificare) si ape pluviale.

- Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice

Dat fiind modernizarea treptata a fermei, solutiile pentru gestionarea apelor uzate sunt diferite in partea de sud a amplasamentului, comparativ cu partea de nord.

Astfel:

- pentru partea de sud a fermei:

Apele uzate evacuate din toate folosintele sunt preluate de canalizarea interioara a fermei si conduse catre statia de epurare mecano-biologica. Sunt incluse apele de la spalarea halelor de crestere (cele trei hale, doua de gaini ouatoare si una de tineret), apele de la filtrul sanitar, apele uzate menajere de la blocul alimentar (acestea din urma sunt trecute printr-un separator de grasimi cu o capacitate de 2 l/sec, inainte de a fi evacuate in canalizarea interioara). Reteau de canalizare este alcatuita din colectoare executate din conducte de PVC-KG, cu Dn 200 x 3,9mm si lungimea de 268m.

Efluentul statiei de epurare este evacuat printr-o conducta din PVC cu Dn 250mm si lungime de 22 m,  si apoi dirjate spre o conducta de evacuare cu Dn 250 mm care se descarca intr-un bazin vidanjabil de mare capacitate 12.500 mc), aflat pe teritoriul Primariei comunei Corbu, in afara incintei fermei.

- pentru partea de nord a fermei:

In aceasta zona apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile.

Levigatul de la platforma de depozitare dejectii si apele pluviale din zona platformei sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Apele uzate de la centrul de sacrificare (cladirea C4) sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc, imprejmuit si acoperit.

De asemenea, apele uzate de la filtrul sanitar (cladirea C3) sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol sunt dirijate catre un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc (situat langa hala C8 – aflata in conservare).

Periodic, apele uzate din aceasta parte a fermei vor fi vidanjate de catre un operator economic autorizat si transportate la o statie de epurare autorizata.

- Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite din zona platformei de depozitare dejectii sunt colectate prin panta platformelor de stocare dejectii prin intermediul unei rigole de preluare a apelor pluviale si evacuate in bazinul vidanjabil impermeabilizat, special destinat. Restul apelor pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitational/se infiltreaza pe terenurile adiacente, spatiile verzi pe amplasament fiind in suprafata foarte mare.

Volume de ape uzate evacuate:

| Categoria apelor uzate | Volum evacuat (mc) | Anual (mii mc) |
| --- | --- | --- |
|  | zilnic |  |
|  | mediu | maxim |  |
| Ape uzate menajere si industriale epurate in instalatia de epurare tip SBR Super plus | 10,87 | 12,68 | 3859 |

Reteaua de canalizare este realizata din colectoare executate din conducte PVC-KG, cu Dn 200x3,9 mm si L=268 m.
Prin sistemul de canalizare, apele uzate ajung in statia de epurare SBR Super Plus dupa care,

printr-o conducta din PVC, cu Dn 250 mm si lungime de 22 m, dirijate catre o conducta de evacuare cu Dn 250mm si descarcate gravitational intr-un bazin vidanjabil cu capacitate de 12500 mc, aflat pe teritoriul Primariei comunei Corbu, in afara incintei fermei.

Instalatii de epurare

Statia de epurare mecano-biologica si dezinfectia cu clor, asigura epurarea apelor uzate rezultate din ferma.

Statia de epurare de tip SBR Super Plus cu o capacitate de 4,5 mc/zi este compusa dintr-un container de polietilena in care epurarea se realizeaza in mai multe faze: oxidare biologica in prezenta bacteriilor aerobe, sedimentare-digestie si dezinfectie.

Dezinfectia se realizeaza prin clorinare prin administrare de pastile cu clor, intr-un compartiment de contact.

EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. TOP VISION S.R.L. - se alimentează cu energie electrică din sistemul naţional, prin bransamentul la reteaua de distributie existenta in zona. Pe amplasament exista un post de

transformare.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele: cantitatea de energie consumată (urmărită periodic şi contorizată); funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor; iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Pe amplasament exista si doua generatoare electrice , cu o putere de 250 KVA fiecare, ce pot fi utilizate in caz de urgenta (eventuale probleme la reteaua de distributie). Acestea sunt alimentate cu motorina si au un consum de 25 l/ora. Alimentarea cu motorina, in caz de nevoie, se poate face din butoaiele existente langa atelierul mecanic (si care uzual sunt folosite pentru utilajele nerutiere). Generatoarele sunt amplasate in partea de nord a fermei

## Combustibili

SC TOP VISION SRL a optat pentru utilizarea  unei centrale termice pe baza de combustibil solid, precum si prin utilizarea celor 6 panourilor solare WESTECH-SOLAR cu 30 de tuburi vidate HEAT-PIPE WESTECH. Stocarea se face in doua boilere, tanc in tanc, 700/200 litri. Fiecare boiler are legate trei panouri solare si o pompa de caldura.

Tancul de 700 l este utilizat pentru incalzirea halei de tineret/inlocuire, a spatiilor administrative, a cantinei, a filtrului sanitar de la hala de tineret inlocuire. Tancul de 200 l este folosit pentru asigurarea apei calde.

In completare se utilizeaza un boiler electric cu capacitatea de 80 litri la filtrul sanitar de la halele de crestere gaini ouatoare si un alt boiler electric de 80 litri la filtrul sanitar de la centrul de colectare si marcare oua de consum.

In cazul celor doua hale de crestere pui la sol, pentru incalzire se utilizeaza doua aeroterme.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. TOP VISION S.R.L. – desfăşoară activitatea de creştere intensiva a pasarilor.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei: 39.360 locuri/ciclu pentru hala crestere tineret, 75.600 locuri/ciclu crestere gaini ouatoare (2 hale  x 37.800 locuri/hala/ciclu), 19.200 locuri/ciclu creste pui de carne (2 hale  x 9.600 locuri/hala/ciclu).

Amplasamentul are suprafata de 148.257,24 mp.

Localitatile cele mai apropiate, exceptand intravilanul comunei Corbu, sunt orasul Navodari la cca. 4 km spre sud si satul Vadu, la cca. 4 km spre nord.

Accesul la ferma se realizeaza de pe latura de sud a amplasamentului, prin str. Sibioarei, din drumul judetean DJ 226.

Ferma de creştere a pasarilor, situată în extravilan com. Corbu, str. Sibioara nr. 22, jud.Constanţa este delimitată astfel:

• la vest:drum de acces;

• la sud:str. Sibioarei si terenuri private;

• la nord: proprietate private

• la est :teren Consiliul local Corbu;

Pe terenul detinut de beneficiar nu se desfasoara alte activitati decat cea de crestere a pasarilor si activitatile complementare acesteia.

Pe terenurile din vecinatatea obiectivului, mentionate mai sus, nu exista alte unitati productive.

Terenurile din vecinatate sunt folosite pentru agricultura (cele care au aceasta destinatie).

Cea mai apropiata arie naturala protejata din vecinatatea obiectivului face parte din reteaua ecologica europeana Natura 2000, declarata arie speciala de protective avifaunistica prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, respectiv ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie. Distanta masurata (GoogleEarth) este de cca. 300m .

ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu se afla la o distanta de cca. 3500 m in directia sud, masurati in linie dreapta, de la limita amplasamentului IPPC.

Terenul,  pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora are S= 148.257,24   mp şi este proprietatea SC TOP VISION SRL, conform :

-Contract de vanzare – cumparare incheiat cu S.C. AGROIND – TOUR S.A. pentru imobilul situat in com. Corbu, str. Sibioarei nr. 22 ( fosta ferma 7 pasari Corbu);

-Contract de vanzare – cumparare incheiat cu MIHAILOV MIHAI si LIANA pentru imobilul situat in com. Corbu, ferma nr. 7; Incheierea de autentificare nr. 1478/09.04.2009;

Localitatile cele mai apropiate, exceptand intravilanul comunei Corbu, sunt orasul Navodari la cca. 4 km spre sud si satul Vadu, la cca. 4 km spre nord.

Accesul la ferma se realizeaza de pe latura de sud a amplasamentului, prin str. Sibioara, din drumul judetean DJ226.

Activitatea de creştere a pasarilor se realizează în:

- doua hale crestere pui broiler (identificate ca C5 si C6 în partea de nord a fermei), capacitate totala de 19.200 pasari/ciclu, având urmatoarele date tehnice:

- C5 = 748,18 mp si C6 - 749.14 mp, fiecare cu o capacitatea de 9.600 locuri/ciclu de crestere (un ciclu de crestere = cca. 40-72 zile), dupa care urmeaza operatiunile de igienizare de la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere;

- hala de crestere tineret de inlocuire a gainilor ouatoare (hala noua), cu o capacitate de 39.360 pasari/ciclu de crestere (4 niveluri x 4 randuri x 164 custi/rand x 15 capete/cusca – cf adresa DSVSA nr 30646/2022):

- un ciclu dureaza cca. 16-19 saptamani;

- suprafata construita este de 889,5 mp;

- exploatarea se realizeaza pe principiul “populare-depopulare totala”;

- doua hale de crestere gaini pentru oua de consum (hale noi), cu o capacitate maxima  de cazare de 75.600 capete, densitatea ce trebuie respectata la intrarea in perioada de ouat fiind  de 37.800 capete/hala (cf. adresa DSVSA nr 9564/2013), astfel:

- 6 niveluri x 6 randuri x 21 custi/rand x 50 gaini/cusca pentru fiecare din cele doua hale;

- un ciclu de exploatare dureaza cca. 90-95 saptamani, in functie de hibridul achizitionat, dupa care urmeaza perioada de igienizare;

- suprafata fiecarei hale este de 1 257,6 mp;

- exploatarea se realizeaza pe principiul “populare-depopulare totala”.

Cladirile in care se desfasoara activitatile anexa se afla in partea de sud a fermei, fiind identificate, astfel:

- C10 - centru de colectare si depozitare oua, S=302,33 mp;

- C11 - magazie produse sanitar – veterinare si bloc alimentar, suprafata de 302,33 mp;

- C7 - filtru sanitar si birouri, S=368,05 mp;

- C6 - depozit pentru materiale si piese de schimb pentru utilaje, S=229,62 mp;

- C3 - cladire cu S=366,83 mp, centrala termica si depozit de materiale in partea de nord; in partea de vest a cladirii sunt montate 6 panouri solare, pe platforma betonata;

- C2 -  cabina poarta nr. 2, S=12 mp;

- C1 - cabina poarta nr. 1, S=18 mp,

- C12, C13, C14 - atelier mecanic 1 si magazie materiale, fosta centrala, dezafectata in prezent, S=471,46 mp – in conservare;

- statia de epurare mecano-biologica.

- Cantar pod bascula:63 mp

In partea de nord a fermei, acolo unde sunt si cele doua hale pentru cresterea puilor de carne, se  afla urmatoarele amenajari:

- C1 - magazie materii prime pentru furaje, S=223 mp;

- C2 - moara pentru furaje, S= 336 mp;

- C3 - filtru personal , birouri si magazie materiale, S=241,62 mp;

- centru de sacrificare, filtru sanitar si atelier mecanic 2 (S=671,38 mp);

- platforma depozitare dejectii, S=2 250 mp;

- C7 – hala depozitare paie si rumegus pentru asternutul puilor, suprafata totala de 756,64 mp – in conservare;

- C9 - cladire generatoare electrice de rezerva, S=222 mp.

Pe langa cladirile functionale, utilizate pentru diferite componente ale activitati, o serie de capacitate apartinand fermei vechi sunt in conservare. Astfel, in partea de sud a fermei exista urmatoarele:

- hala in conservare, S=771,96 mp (C15);

- pavilion administrativ in conservare, S=770,12 mp (C16);

- hala in conservare, S=767,61 mp (C17);

- hala in conservare, S=823,30 mp (C18);

- hala in conservare, S=823.21 mp (C19);

- hala in conservare, S=823.30 mp (C20);

- hala in conservare, S=1023.21 mp (C21);

- fosa-decantor in conservare, S=276,2 mp (C15).

In partea de nord a fermei exista urmatoarele amenjari in conservare:

- hala in conservare. S-754.71 mp (C8);

- hala in conservare, S=353,98 mp (C10):

- hala in conservare, S-321.88 mp (C11);

- hala in conservare, S=1113,9 mp (C12);

- batal-paturi de uscare, in conservare. S=3600 mp (C13).

Instalatiile si dotarile existente pe amplasament

Halele de crestere pui broiler

Halele de crestere pui broiler sunt utilate la fel si au dotari specifice pentru desfasurarea activitatii de crestere pui la sol:

- buncar de furajare in exteriorul halei, cu o capacitate de 8 to;

- trei buncare de furajare la interior cu o capacitate de 2.6 to fiecare;

- trei linii de furajare, hranitoare circulare;

- patru linii de adapare: format din linii de adapare tip niplu, dotat cu cupite de colectare a apei. Sistemul este computerizat pentru alarmare furnizare apa.

- Microclimatul este asigurat de  prin 26 clapeti de admisie/hala cate 13 pe fiecare laterala a halei, dispuse simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 6 ventilatoare / hala, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie si 2 ventilatoare de recirculare a aerului/hala amplasate in interioul acestora;

- doua aeroterme diesel pentru incalzirea halelor;

- Iluminatul în interiorul halelor se asigură în mod artificial cu LED-uri. Durata iluminarii artificiale este conditionata de programul de lumina specific fiecarui hibrid si categorie de varsta. Este dispus astfel incat intensitatea luminoasa pe mp sa fie de minimum 30 de lucsi in primele zile de viata,apoi necesarul este de min.20 lucsi

- sistem computerizat pentru controlul microclimatului, ventilatiei, iluminatului sistemului de hranire si sistemului de adapare: tot sistemul este prevazut cu senzori de alarmare.

Halele de crestere tineret de inlocuire si gaini ouatoare

Halele de crestere tineret de inlocuire si gaini pentru oua de consum sunt echipate dupa cum urmeaza:

- sistem de crestere la baterii tip ZUCAMI, dispus pe patru randuri a patru niveluri pentru tineretul de inlocuire, marginite de culoare cu latimea de116,4 cm si pe sase randuri a sase niveluri pentru gainile ouatoare, marginite de culoare cu latimea de 97,7cm; bateriile au, in principiu, aceeasi structura si pentru tineret si pentru gainile ouatoare;

- custile sunt confectionate din metal galvanizat si au pereti despartitori din polipropilena de culoare verde, conform reglementarilor UE; usile sunt fabricate din otel si sunt acoperite cu plastic de culoare alba: deschiderile sunt prevazute cu bare de protectie amplasate in dreptul pieptului pasarii; suportii si ghidajele pentru benzile de evacuare a dejectiilor, ghidajele pentru buncarele de alimentare, precum si celelalte componente metalice sunt din otel galvanizat GALVAMIR Z-275, in acord cu noile norme europene; bateriile sunt dotate cu stinghii pentru catarare, benzi abrazive pentru gheare, cuibare; fiecare nivel este prevazut cu o banda pentru evacuarea dejectiilor, in sistem uscat.

- benzile pentru transportul oualelor se gasesc in cele doua hale pentru gaini ouatoare: benzile au o latime de 0.95 m si sunt confectionate dintr-un amestec de nylon si polipropilena; sistemul de colectare a oualelor prevede o unitate cu motor cu viteza variabila pentru actionarea benzilor colectoare ale oualelor, o unitate de 0,5 CP pentru actionarea elevatoarelor (ouale de pe benzile de colectare ajung la sistemul elevator care le transfera pe banda transportoare pentru alimentarea statiei de sortare); banda transportoare este realizata din metal galvanizat, cu latimea de 60 cm, iar in exteriorul halei banda este acoperita cu otel galvanizat, pe o lungime de 27m.

Pe amplasament se desfasoara, ca activitati complementare, colectarea, sonarea si depozitarea oualelor in vederea comercializarii, precum si sacrificarea pasarilor in vederea comercializarii carcaselor congelate. Centrul de sacrificare deserveste doar activitatea proprie fermei de crestere, nu presteaza servicii catre terti. Functie de solicitari, pasarile se pot comercializa si in viu.

- Sistemele de adapare si alimentare cu apa.  Pe conducta de aductiune apa pentru adapare sunt montate filtre magnetice tip Aqua Soft Natural. Adaparea se realizeaza printr-un sistem format din linii de adapare tip niplu, dotat cu cupite de colectare a apei. Sistemul este computerizat pentru alarmare furnizare apa.

- Sistemul de alimentare cu hrana cuprinde un siloz cu o capacitate de 9 to pentru tineretul de inlocuire si un siloz de 12 to pentru gainile ouatoare; silozurile sunt prevazute cu pipe de incarcare pneumatica, scarite si usi de vizitare siloz, 2-4 guri pentru amestecul si distributia hranei.

- Sistemul de uscare a dejectiilor este alcatuit din tuburi PVC cu lungimea totala de 2268 m, dispuse de-a lungul custilor, pentru a asigura uscare uniforma; sursa de aer pentru uscarea dejectiilor are un debit de 20.000 mc/h

- Sistemele de evacuare dejectii sunt 4 pentru tineret si 6 pentru gainile ouatoare, pentru fiecare rand de custi fiind doua curatatoare de otel inox; sistemul este prevazut si cu un conveior cu banda de 600 mm latime.

- Microclimatul este asigurat prin ventilatie longitudinala; admisia aerului se realizeaza prin depresiune prin peretii laterali; exhaustarea aerului viciat se realizeaza prin ventilatoarele de pe peretele frontal; pe peretii laterali sunt clapeti de admisie din material termoizolant. Admisia/Ventilarea aerului in halele de productie este automatizata si monitorizata, acestea fiind dotate cu urmatoarele sisteme:

- Hala destinata cresterii tineretului pentru inlocuire ,in baterii, amplasata pe latura de sud a fermei, echipata cu 50 clapeti de admisie, dispusi simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 8 ventilatoare, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie;

- Doua hale de crestere a gainilor ouatoare, amplasate in latura de sud a fermei sunt echipate identic cu 62 clapeti de admisie/hala, dispusi simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 9 ventilatoare / hala, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie

- Iluminatul în interiorul halelor se asigură în mod artificial cu LED-uri. Durata iluminarii artificiale este conditionata de programul de lumina specific fiecarui hibrid si categorie de varsta. Este dispus astfel incat intensitatea luminoasa pe mp sa fie de minimum 30 de lucsi in primele zile de viata,apoi necesarul este de min.20 lucsi

- Sistem de racire este cu panouri tip fagure pe peretele frontal cu lungimea de 60 m.

- Kit dozare medicamente

- Halele sunt dotate cu sistem computerizat pentru controlul microclimatului, ventilatiei, iluminatului sistemului de hranire si sistemului de adapare: tot sistemul este prevazut cu senzori de alarmare.

Centrul de sacrificare (cladirea C4 - partea de nord)

Centrul de sacrificare este compus din 5 incaperi cu urmatoarele functiuni:

- camera pentru asomare, sacrificare, oparire si deplumare; este echipata cu asomator, carusel sangerare, oparitor, deplumator, spalator cu sensor, uscator pentru maini, masa de lucru inox alimentar;

- camera pentru eviscerare: este echipata cu jgheab de eviscerare prevazut cu sistem de dusare a carcaselor si cu doi robineti pentru spalare;

- camera pentru preracire carcase: ambalare, cantarire, etichetare; aici este incastrat un container frigorific compus din doua compartimente: refrigerare si congelare; este echipat cu trei mese din inox alimentar pentru ambalare-etichetare a produselor finite, sterilizator pentru cutite, spalator cu sensor si uscator pentru maini;

- camera pentru spalare, dezinfectie, depozitare lazi transport care este prevazuta cu robinet pentru efectuarea operatiunilor de spalare-dezinfectie la zi;

- vestiare pentru angajati.

Spatiile centrului de sacrificare sunt concepute astfel incat sa permita sacrificarea si prelucrare unei cantitati de cca. 400-500 kg carne/zi, fluxul tehnologic asigurand respectarea normelor sanitar-veterinare cerute de autoritatea competenta.

Statie sortare/ambalare oua

Statie sortare/ambalare oua: sistemul de sortare a oualelor este automat, tip VEGA 16 PLUS, cu o capacitate de 16000 oua/ora, pe 4-7 categorii de greutate; are incorporat un sistem de ovoscopare, precum si doua linii de ambalare automata, pentru cofrag si casoleta.

Echipamentul pentru prepararea furajelor

Echipamentul pentru prepararea furajelor conform retetelor stabilite de nutritionist:

- amestecator de furaje este tip FM 1000 kg cu motor de 4 kw descarcare mecanica si sistem de filtrare compus din patru filtre de 3m lungime, usa pentru adaugarea componentelor mici;

- snec tip KS 120, cu lungimea de 6.5 m, pentru golirea amestecatorului, cu motor de 2,2 kW;

- sistem electronic de cantarire tip W 150, cu trei doze tensiometrice;

- rotor de macinare cu 16 ciocane;

- rotor ventilator cu trei paleti, prevazut cu doi saci pentru pulberi in suspensie.

Centrala termica

Centrala termica tip VIDRARUS, cu puterea de 220 kW, functioneaza pe baza de combustibil solid (lemne), depozitate intr-o incapere langa centrala, conform cerintelor PSI. Este proiectata pentru obtinerea de agent termic/apa calda. Inaltimea cosului de evacuare gaze de ardere este de cca. 8 m, iar diametrul de 200 mm.

Necesarul de energie termica este completat de panourile solare (putere de 30 kW) amplasate pe o platforma langa cladirea centralei termice.

Parcul auto este format din:

- 2 autoutilitare transport marfa/oua;

- 1 tractor de interior;

- 1 tractor rutier;

- 1 remorca tehnologica pentru transport furaj de interior;

- 1 incarcator frontal.

Depozit dejectii

Depozitul  dejectii are o suprafata de 2.250 mp.

Depozitul este constituit din trei celule de depozitare, betonate, partial acoperite cu dimensiunea de 50x 15, cu inaltimea de 3m si o capacitate maxima de stocare de 5.625 mc ( inaltime de depozitare 2,5m).

- custile sunt confectionate din metal galvanizat si au pereti despartitori din polipropilena de culoare verde, conform reglementarilor UE; usile sunt fabricate din otel si sunt acoperite cu plastic de culoare alba; deschiderile sunt prevazute cu bare de protectie amplasate in dreptul pieptului pasarii; suportii si ghidajele pentru benzile de evacuare a dejectiile, ghidajele pentru buncarele de alimentare, precum si celelalte componente metalice sunt din otel galvanizat GALVAMIR Z-275; in concordanta cu noile norme europene, bateriile trebuie dotate cu stinghii, spatii pentru resturi, benzi abrazive pentru gheare, cuibare;

- fiecare nivel este prevazut cu o banda pentru evacuarea dejectiilor;

- benzile pentru trasnportul oualelor se regasesc numai in cele doua hale pentru gaini ouatoare; benzile au o latime de 9,5cm si sunt confectionate dintr-un amestec de nylon si polipropilena; sistemul de colectare a oualelor prevede o unitate cu motor cu viteza variabila pentru actionarea benzilor colectoare ale oualelor, o unitate de 0,5 CP pentru actionarea elevatoarelor; ouale de pe benzile de colectare ajung la sistemul elevator care le transfera pe banda transportoare pentru alimentarea statiei de sortare; banda transportoare este realizata din metal galvanizat, cu latimea de 60cm, iar in exteriorul halei banda este acoperita cu otel galvanizat , pe o lungime de de 27m;

- sistemul de adapare este tip suzeta;

- sistemul de alimentare cu hrana cuprinde un siloz cu o capacitate de 9 to pentru tineretul de inlocuire si un siloz de 12 to pentru gainile ouatoare; silozurile sunt prevazute cu pipe incarcare pneumatica, scarite si usi de vizitare siloz, 2-4 guri pentru amestecul si distributia hranei;

- sistemele de evacuare dejectii sunt 4 pentru tineret si 6 pentru gainile ouatoare, pentru fiecare rand de custi fiind doua curatatoare de otel inox; sistemul este prevazut si cu un conveior cu banda de 600 mm latime; sistemul de uscare a dejectiilor este alcatuit din tuburi PVC cu lungimea totala de 2268 m, dispuse de-a lungul custilor, pentru a asigura uscare uniforma; sursa de aer pentru uscarea dejectiilor are un debit de 20.000 mc/h;

- microclimatul este asigurat prin ventilatie longitudinala; admisia aerului se realizeaza prin depresiune prin peretii laterali; exhaustarea aerului viciat se realizeaza prin ventilatoarele de pe peretele frontal; pe peretii laterali sunt clapeti de admisie din material termoizolant; pe peretele frontal sunt 60m de sistem de racire cu panouri tip fagure; sistemul de microclimat este

computerizat;

- sistem computerizat pentru alarmare furnizare apa;

- kit dozare medicamente;

- detectori pentru randuri si nivele;

- filtre magnetice pentru apa de adapat, tip Aqua Soft Natural montate pe conducta de aductiune apa.

Moara de furaje are urmatoarele componente:

- moara cu ciocane tip Ultra 150, cu motor de 15 kW;

- amestecator de furaje este tip FM 1000 kg, cu motor de 4 kW, descarcare mecanica si sistem de filtrare compus din patru filtre;

- snec tip KS 120, cu lungimea de 6,5 m, pentru golirea amestecatorului, cu motor de 2,2 kW;

- sistem electronic de cantarire tip W 150, cu trei doze tensiometrice;

- rotor de macinare cu 16 ciocane;

- rotor ventilator cu trei paleti, prevazut cu doua saci pentru pulberi in suspensie.

Depozitarea cerealelor se realizeaza intr-o magazie, in apropierea moarei.

Etapele procesului tehnologic sunt urmatoarele:

- Pregatirea si introducerea asternutului in hale

- Popularea halelor.

- Ingrijirea si cresterea puilor (hranire, adapare, tratare cu vaccinuri);

- Depopularea si livrarea.

- Evacuarea astenutului (amestec de paie si dejectii);

- Igienizarea halei si utilajelor.

- Pregatirea si introducerea asternutului in hale

Aşternutul format din paie tocate este adus pe amplasament cu un mijloc de transport corespunzător şi stocat în cadrul unei magazii.

Din magazie, paiele sunt transportate la hale, unde se aplica manual pentru începerea unui nou ciclu de creştere. Procesul se repetă de cca 6 ori pe an.

Înainte de popularea adăpostului se iau toate măsurile ca acesta să fie pregătit pentru populare, adica sa indeplineasca cerintele de biosecuritate iar instalaţiile să fie funcţionale.

Astfel:

- se  încălzește adăpostul cu câteva ore înainte, pentru a se realiza temperatura optimă necesra;

- se asigura apă în adăposturi cu 2-3 ore înainte de populare, pentru a se încălzi la o temperatură de 16–18 ˚C;

- se va folosi un aşternut curat, uscat, întins uniform pe toată suprafaţa adăpostului

- Popularea halelor

Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament de un furnizor autorizat:

Puii se transportă în mijloace de transport adecvate, curate, dezinfectate şi aerisite.  Puii vor fi introduşi în adăpost cât mai repede după ce au fost eclozaţi. Principalul argument al introducerii cât mai urgente în hală, după ecloziune, este nevoia acestora de a consuma apă. Lipsa prelungită a adăpării determină deshidratarea puilor.

Furajele sunt puse în hrănitori la 2-3 ore după populare.

- Cresterea si ingrijirea puilor

Perioada de creştere a puilor de carne cuprinde patru faze:

- prestarter (1 – 5 zile) - faza cea mai dificilă din viaţa puilor, dar şi cea mai importantă;

- starter (6 – 15 zile);

- creştere (16 – 35 zile) – faza cea mai lungă din viaţa puilor cand se  realizează cresterea în greutate şi se consumă cea mai mare parte a furajelor;

- finisare (>35 zile, ultima săptămână înainte de livrare).

Creşterea tineretului de înlocuire se face în 4 faze diferite (vezi figura nr. 4), fiecare dintre ele trebuind să asigure parametrii nutriţionali necesari dezvoltării:

- faza 1/starter: 1-3 săptămâni;

- faza 2: 4-8 săptămâni;

- faza 3: 9-16 săptămâni; la împlinirea vârstei de 16 săptămâni, puicuţele trebuie să atingă greutatea standard de 1340 g/cap;

- faza 4/preouat: de la 19 săptămâni, cu un procent de 10% ouat.

Fazele de crestere a puilor

In cazul tineretului de inlocuire, ciclul de crestere este de 16 saptamani.

Etapele sunt aceleasi ca in cazul puilor de carne: igienizare hala, pregatire hala in sensul preincalzirii acesteia si cresterea puilor pana la 16 saptamani.

Exploatarea gainilor pentru oua de consum se realizeaza pe cicluri ce dureaza 90 - 95 de saptamani.

Dieta păsărilor din ferma se bazează pe cereale, şroturi de soia şi floarea-soarelui, premixuri ce conţin aminoacizi esenţiali.

Hranirea pasarilor se realizeaza pe baza retetelor elaborate de nutritionistul societatii furnizoare de premix.

Pentru asternut se utilizeaza paie sau rumegus.

Zilnic, personalul din cadrul fermei, controlează starea de sănătate a păsărilor, funcţionarea corectă a instalaţiei de distribuţie a hranei şi apei, precum si funcţionarea instalaţiei de ventilaţie.

- Depopularea si livrarea puilor de carne

Durata de exploatare a halelor pentru un ciclu de creştere este urmatorul:

- Pui de carne un ciclu de crestere cca. 40-72 zile, dupa care urmeaza operatiunile de igienizare de la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere;

- Pui tineri de inlocuire gaini ouatoare un ciclu dureaza cca. 16-19 saptamani;

- Exploatarea gainilor pentru oua de consum se realizeaza pe cicluri ce dureaza 90 - 95 de saptamani.

La finalul ciclului de crestere, puii de carne sunt transportati la centrul de sacrificare din cadrul fermei.

- Evacuarea aşternutului (amestec de paie şi dejecţii) se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere. Aşternutul amestecat cu dejecţii este colectat la capătul halei, transportat cu mijloace de transport adecvate) şi depozitat pe platforma betonată, de unde va fi valorificat ca îngrăsământ natural pentru fertilizarea terenurilor agricole.

- Igienizarea halei şi a utilajelor se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu şi consta în :

- ridicarea instalaţiilor de hrănire şi adăpare, pentru a se permite evacuarea aşternutului utilizat;

- curăţarea mecanică a halelor, prin răzuirea pavimentului şi a pereţilor;

- spălarea hidromecanică cu detergent a tuturor suprafeţelor interioare şi exterioare (pardoseli, pereţi interiori şi exteriori, tavane, tubulatură şi utilaje) până la îndepărtarea totală a murdăriei şi prafului;

- dezinfectarea halelor prin aplicarea de diverşi dezinfectanţi;

- termonebulizarea;

- vid sanitar – minimum 10 zile.

La sfârşitul periodei de igienizare şi repaus sanitar se repopulează halele şi se reia ciclul de productie.

Alte conditii de functionare decat cele normale

- In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

- Se vor aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare, pana la remedierea situatiei.

- Se va asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT

| Cerinţa BAT | Conformare instalaţie |
| --- | --- |
| BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu; punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (BAT 9); punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (BAT 12). Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) și natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, în general, cu natura, amploarea și complexitatea fermei, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. | Operatorul nu are implementat un sistem de management de mediu acreditat. Strategia de punere în aplicare a cerințelor autorizației de gospodărire a apelor și a autorizației integrate de mediu va fi asumată la nivelul conducerii. Instalatia este coordonata de un Sef de ferma, in subordinea managerului societatii. Prin managementul la cel mai înalt nivel, societatea AVI BEST QUALITY SRL - are stabilite autoritatea şi responsabilitatea funcţiilor pentru implementarea şi menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate; - iniţiază măsuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale aplicabile, aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele (producţie, mentenanţă, aprovizionare, inspecţii, etc.); - asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor; Politica de mediu la nivelul societăţii, ansamblul de proceduri, responsabilităţi şi măsuri pentru a se asigura respectarea cerinţelor legale aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele de pe amplasament, poate fi considerată conformă cu concluziile BAT. |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a. Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: — a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); — a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; —a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); — a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; — a preveni contaminarea apelor. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b.Educarea și formarea personalului, în special pentru: — reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; — transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; — planificarea activităților; — planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; — repararea și întreținerea echipamentelor. c.Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; —planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d.Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: — depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; —pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; — sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; — sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; —silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. e.Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Pentru buna organizare în fermă şi minimizarea efectelor asupra mediului, tehnicile operatorului sunt: - ferma este amplasată în zona cu activitati de tip agricol; se planifică activităţile de populare a fermei şi de aprovizionare, pentru optimizarea activitatii; - se realizează informarea și instruirea periodică a personalului în legatura cu planificarea activităţilor specifice de creştere a păsărilor, întreţinerea echipamentelor, gestionarea situaţiilor de urgenţă; - s-a elaborat şi se actualizează „Planul de prevenire și intervenţie în cazul poluărilor accidentale”, în care sunt identificate punctele critice, măsurile ce trebuie luate, modul de acţiune şi responsabilităţile personalului în situaţii de urgenţă; - se aplică un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele aflate pe amplasament; - stocarea temporară a mortalităţilor se face în lazi frigorifice, pana la predarea catre societati autorizate |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care furajele cu un conținut scăzut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizează în cazul producției animaliere ecologice. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. Pentru Pui de carne: Azotul total excretat asociat BAT= 0,2-0,6 kg de azot excretat/ spațiu pentru animal/an) (Limita inferioară a intervalului poate fi obținută prin utilizarea unei combinații de tehnici.) | În fermă se aplică o strategie nutrițională adaptata cerințelor specifice ale perioadei de creștere a puilor. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. b.Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). (Este posibil ca fitaza să nu se aplice producției animaliere ecologice.) c.Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. (General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare.) Pentru Pui de carne: Fosforul total excretat asociat BAT= 0,05-0,25 kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an Limita inferioară a intervalului poate fi obținută prin utilizarea unei combinații de tehnici. | În fermă se aplică o strategie nutrițională cu regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de creștere a puilor. Rețetele de furajare sunt diferențiate pe faze de creștere, în funcție de greutatea corporală, specifice perioadei de productie. Se utilizează aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. |
| BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea unei evidențe a utilizării apei. Detectarea și repararea scurgerilor de apă. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. (Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată.) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. (Este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) | Operatorul aplică tehnicile BAT pentru utilizarea eficientă a apei: - menținerea unei evidențe a utilizării apei. - detectarea și repararea scurgerilor de apă. - utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru igienizarea halelor si a echipamentelor - utilizarea instalatiilor de adăpători cu nipluri picuratoare, asigurînd, în același timp, disponibilitatea apei - verificarea și calibrarea periodică a echipamentelor de furnizare/ contorizare a apei potabile. Apa de ploaie nu se colectează şi nu se utilizeaza pentru curatenie. |
| BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. Reducerea la minimum a consumului de apă. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Operatorul aplică tehnicile BAT pentru a reduce producerea de ape uzate: - se menține curăţenia platformelor din fermă, pentru a nu contamina apa pluvială; - se reduce la minim consumul de apă, prin utilizarea sistemelor de adăpare eficiente, a folosirii pompelor de presiune pentru spălarea halelor şi a echipamentelor, programe de verificări şi reparaţii a eventualelor pierderi; - apa de ploaie este colectată separat de fluxurile de ape uzate. |
| BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. Epurarea apelor uzate. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. ( Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabilă numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scăzut dovedit.) | Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, operatorul aplică tehnicile BAT: - colectarea apelor uzate în bazine etanşe, vidanjabile; - evacuarea apelor uzate colectate din fermă către o staţie de epurare autorizată. Apele de spălare nu se împrăștie pe sol. |
| BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a. Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. (Este posibil ca aceasta să nu fie aplicabilă instalațiilor existente.) b. Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. c.Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. (Este posibil să nu fie aplicabile instalațiilor care utilizează ventilația naturală. Este posibil ca izolarea să nu fie aplicabilă în cazul instalațiilor existente, din cauza restricțiilor structurale.) d.Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. e.Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. (Schimbătoarele de căldură aer-sol sunt aplicabile numai în cazul în care există spațiu disponibil, din cauza faptului că au nevoie de o suprafață mare de teren.) f.Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. (Aplicabilitatea pompelor de căldură pe bază de recuperare a căldurii geotermale este limitată în cazul în care se utilizează țevi orizontale din cauza faptului că au nevoie de spațiu.) g.Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). (Nu este aplicabilă instalațiilor destinate porcilor. Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane închise pentru circularea apei.) h.Utilizarea ventilației naturale. (Nu este aplicabilă instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. În instalațiile avicole, aceasta poate să nu fie aplicabilă: — în cursul etapei inițiale de creștere, cu excepția producției de rațe; — din cauza unor condiții climatice extreme.) | Pentru utilizarea eficientă a energiei, operatorul aplică tehnicile BAT: - pereții, podelele și plafoanele halelor pentru pui sunt izolate; - sistemul de iluminare este format din lampi fluorescente cu consum redus de energie si sistem de reglare a intensitatii lumionoase, in functie de etapele de crestere a pasarilor. - sistemele de încălzire/răcire/umidificare și de ventilație sunt distribuite corect și asigură eficiență ridicată; - halele sunt prevazute cu microcalculatoare de proces; Nu se utilizează sisteme de recuperare a căldurii. |
| BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. Aplicabilitate: BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | Ferma este amplasată într-o zonă cu activitati de tip agricol; echipamentele generatoare de zgomot respectă normele tehnice de funcţionare. Cea mai apropiata zona de locuit se afla la o distanta de cca.500m. La această dată se consideră că nu este necesara elaborarea unui plan de gestionare a zgomotului pentru instalaţie. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a.Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. (Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente.) b.Amplasarea echipamentelor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. (În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive.) c.Măsuri operaționale. Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. d.Echipamente silențioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). (BAT 10.d.iii este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. Alimentatoarele ad libitum pasive sunt aplicabile numai în cazul în care echipamentul este nou sau este înlocuit sau în cazul în care animalele nu au nevoie de o rație de hrană.) e.Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. (Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza cerințelor de spațiu și a aspectelor legate de sănătate și siguranță. Nu este aplicabilă materialelor care absorb zgomote și care împiedică curățarea eficace a instalației.) f.Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. (Este posibil să nu fie general aplicabilă din motive de biosecuritate.) | Pentru a a reduce emisiile de zgomot, operatorul aplică tehnicile BAT: - echipamentele (silozuri şi sisteme de distribuire a hranei, ventilatoare) sunt astfel amplasate şi utilizate încât nivelul de zgomot să fie minim la receptori sensibili, inclusiv la păsările din hale; - personalul este calificat, inclusiv pentru întreţinerea echipamentelor; - echipamentele sunt eficiente, silențioase; - clădirile sunt izolate. |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); (Paiele lungi nu sunt aplicabile în sistemele bazate pe dejecții lichide.) aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. (Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor.) b. Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: ceață de apă; (Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac.) pulverizarea cu ulei; (Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști.) ionizare. (Este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice.) c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apă; (Aplicabilă numai instalațiilor cu un sistem de ventilație de tip tunel.) filtru uscat; (Aplicabilă numai instalațiilor avicole cu un sistem de ventilație de tip tunel.) epurator de apă; epurator umed cu acid; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; (Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat.) biofiltru. (Aplicabilă numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului pentru animale în vederea amplasării ansamblurilor de filtre. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat.) | Pentru a reduce emisiile de pulberi, operatorul aplică tehnici BAT care asigură reducerea formării pulberilor în hale: - utilizarea unui material de așternut consistent; - alimentarea ad libitum prin intermediul liniilor de hranire; - operarea optimă a sistemului de climatizare și ventilaţie care evacuează aerul viciat, fără a antrena excesiv suspensii solide. Tehnicile folosite asigură limitarea formării de pulberi, astfel că nu se consideră necesare tehnici suplimentare de reducere a concentraţiei acestora (ceață de apă, pulverizare cu ulei, ionizare). În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor. |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Aplicabilitate: BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Ferma este amplasată într-o zonă cu ativitati de tip agricol. Cea mai apropiata zona de locuit se afla la o distanta de cca.500m. Se aplică tehnicile BAT de minimizare a emisiilor de miros. |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); — reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); —evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; — reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; —scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; — menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. Scăderea temperaturii mediului interior, a fluxului și a vitezei aerului pot să nu fie aplicabile din considerente care țin de bunăstarea animalelor. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: —creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); —creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; —amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); —adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; — devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; — alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. Un biofiltru este aplicabil numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Pentru un biofiltru, este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului destinat animalelor în vederea instalării ansamblurilor de filtre. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. f. Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; compostarea dejecțiilor solide; fermentarea anaerobă. g. Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | Pentru a preveni / reduce emisiile de mirosuri și impactul mirosurilor provenite de la fermă, operatorul aplică tehnicile BAT: - halele sunt special destinate activităţii de creștere a puilor; - păsările și suprafețele de creștere se menţin uscate și curate, prin evitarea scurgerilor de furaje şi apă; - se urmărește operarea optimă a sistemului de climatizare și ventilaţie, cu limitarea temperaturii în hale şi optimizarea vitezei de antrenare a aerului de la suprafaţa aşternului cu dejecţii în timpul ciclului de creştere; În fermă nu se folosesc sisteme de epurare a aerului evacuat din halele de creştere a puilor. La finalizarea fiecarui ciclu de creștere, dejectiile solide/patul uzat de crestere se scot din hale și se transporta la platforma betonata din ferma. Dejectiile sunt depozitate pe platforma amenajata pe o perioada de cca.5-6 luni pentru mineralizare, dupa care vor fi valorificate ca ingrasamant pe terenurile agricole. |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinații a acestora. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide: - Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide; - Depozitarea dejecțiilor solide pe o platforma impermeabilă prevazuta cu panta de scurgere si gratar, care permite trimiterea fractiei lichide si a levigatului catre bazinul betonat de colectare a apei uzate tehnologice. |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații de tehnici indicate, în ordinea de prioritate dată. |  |
| BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Dejectiile solide se depoziteaza pe platforma impermeabilizata, cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora; - Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane, în care s-ar putea scurge fracția lichidă. |
| BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Împrăștierea pe sol a dejecțiilor se face în afara amplasamentului analizat, pe terenuri agricole, dupa obtinerea Studiului agrochimic şi planului de fertilizare, conform cerintelor legale. |
| BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. |  |
| BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | Se vor face analize privind imisiile de amoniac la limita perimetrala a fermei si la limita zonei rezidentiale, in cazul unor sesizari justificate din partea populatiei. |
| BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a. Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. b. Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Operatorul va monitoriza cantitatea de azot și fosfor total excretat rezultat din dejecțiile animaliere, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare pentru care optează operatorul la această dată este cea de estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |
| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de curățare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Operatorul va asigura monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare pentru care optează operatorul la această dată este cea de masurare a concentratiei de amoniac prin utilizarea metodelor standard ISO. Factorii de emisie pentru amoniac vor fi agreaţi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. Aplicabilitate. BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | La această dată nu se consideră necesară monitorizarea emisiilor de miros în aer. Nu se preconizează neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. dată pe an. Aplicabilă numai pentru emisiile de pulberi provenite din adăposturile pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de purificare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an. Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Operatorul va monitoriza emisiile de pulberi în aer, cu frecvenţa anuală. Tehnica de monitorizare aleasă de operator la această dată este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorii de emisie vor trebui agreaţi de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. |
| BAT 28. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor BAT, cel puțin cu frecvența recomandată. | Adăposturile pentru pui nu sunt echipate cu sisteme de purificare a aerului. |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an: Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de apă să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu apă. Consumul de energie electrică. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrică să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu energie. Consumul de combustibil. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. Consumul de furaje. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. f. Generarea de dejecții animaliere. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Operatorul va monitoriza următorii parametri de proces: Consumul de apă Consumul de energie electrică Consumul de combustibil Numărul de animale care intră și ies, inclusiv mortalitățile Consumul de furaje Generarea de dejecții animaliere. Datele se transmit autorităţii competente în cadrul raportului anual de mediu. |
| BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a. Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: — o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau — două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. Sistemele cu cuști îmbunătățite nu sunt aplicabile în cazul puicuțelor și al puilor de carne pentru reproducere. Sistemele cu cuști neîmbunătățite nu sunt aplicabile pentru găinile ouătoare. b. În cazul unor sisteme fără cuști: Instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; Nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care este combinată cu un sistem de purificare a aerului. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). Aplicabilitatea pentru instalațiile existente poate fi limitată de necesitatea unei revizii complete a sistemului de adăposturi. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). Tehnica poate fi aplicată numai instalațiilor cu suficient spațiu sub grătare. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). Din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare, aplicabilitatea pentru instalațiile existente poate fi limitată. Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). Aplicabilitatea pentru instalațiile existente depinde de lățimea incintei. Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). c. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator umed cu acid; sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din halele de creştere a puilor, operatorul aplică următoarele tehnici: instalatie de ventilație forțată si evacuarea dejectiilor solide/asternutului uzat dupa fiecare ciclu de crestere; - sisteme de adăpare prevazute cu antiscurgere |
| BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Sistem de uscare forțată a litierei prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea sistemelor de uscare forțată în aer depinde de înălțimea plafonului. Este posibil ca sistemele de uscare forțată în aer să nu fie aplicabile în climatele calde, în funcție de temperatura interioară. Ventilație naturală echipată cu un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). Ventilația naturală nu este aplicabilă în cazul instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. Este posibil ca ventilația naturală să nu fie aplicabilă în etapa inițială de creștere a puilor de carne și din cauza condițiilor climatice extreme. Așternut pe bandă pentru dejecțiile animaliere și uscarea forțată în aer (în cazul sistemelor cu podele pe niveluri). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea depinde de înălțimea pereților laterali. Podea cu așternut prevăzută cu sistem de încălzire și răcire (în cazul sistemelor „combideck”). Pentru instalațiile existente, aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a instala depozite închise subterane pentru circularea apei. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg: 0,01-0,08 kg de NH3/spațiu pentru animal/an Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului. | Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din halele de creştere a puilor, operatorul aplică următoarele tehnici: ventilație forțată a halelor; sisteme de adăpare prevazute cu antiscurgere. Se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer şi se va urmări încadrarea în limitele BAT-AEL. |

Pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu se impun urmatoarele conditii:

Reducerea consumului de apă si energie :

- curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub presiune;

- calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru apa de adăpat pentru prevenirea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă și energie;

- controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere.

Reducerea emisiilor atmosferice:

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- se va analiza oportunitatea dezvoltării perdelelor de arbori,  perimetral, și în special în vecinătatea platformei de tratare a dejecţiilor;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii.

Pentru prevenirea emisiilor in sol/ subsol/ ape freatice:

- controlul periodic al impermeabilizarii  componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare etc.);

- transportarea așternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport al apelor uzate;

- reabilitarea şi întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabilește perioadele şi condiţiile optime de împrăștiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- efectuarea studiilor pedologice pe terenurile unde urmează a fi aplicate dejecțiile tratate (îngrășăminte naturale).

Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole

Respectarea normelor de aplicare pe terenuri a dejectiilor revine detinatorilor de terenuri agricole, in baza studiilor OSPA si a planurilor anuale de fertilizare, conform prevederilor :

- Deciziei  (UE) 2017/302, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman ;

- Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, in cazul in care sunt utilizate ca fertilizator in agricultura.

Conform BAT, principiile utilizării dejecţiilor tratate, la fertilizarea solului sunt următoarele:

- aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă: hrănirea animalelor cu cantităţi mai mici de nutrienţi;

- diminuarea maximă a emisiilor din dejecţii în cazul solului şi apei freatice: echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele estimate ale culturilor, privind azotul, fosforul şi substanţele minerale, în funcţie de conţinutul prezent în sol şi respectiv în fertilizatori. Aceasta se poate face fie prin bilanţul nutrienţilor, fie prin raportarea numărului de animale la suprafaţa disponibilă de teren.

- cunoaşterea caracteristicilor solului: condiţiile din sol, panta şi tipul solului, condiţiile climatice, irigaţiile şi aportul de ape din precipitaţii, tipul de utilizare a terenului, sistemul de rotaţie al culturilor;

- nu se vor aplica dejecţiile pe solul: saturat cu apă, îngheţat, inundat, acoperit cu zăpadă;

- nu se vor aplica dejecţiile pe terenurile cu pante accentuate;

- nu se vor aplica dejecţiile în apropierea cursurilor de apă, de orice fel;

- dejecţiile se vor împrăştia pe sol cât se poate de aproape înainte de dezvoltarea maximă a culturilor şi cerinţa de nutrienţi;

- pe timpul administrarii, vântul să nu bată în direcţia localităţilor învecinate sau a altor aşezări umane.

Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în fermă și cele mai bune tehnici disponibile conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,  pune în evidență faptul că activitatea din ferma avicolă aparținând AVI BEST QUALITY S.R.L. este în concordanță cu tehnicile BAT recomandate pentru creșterea intensivă a păsărilor.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA               POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# AER

Instalaţii de ventilaţie a halelor

Ventilarea halelor de productie se realizează mecanizat, fiind complet automatizata si monitorizata pe calculator, fiecare hala fiind echipata dupa cum urmeaza:

- Doua hale destinate cresterii puilor de carne la sol, dispuse pe latura de nord a fermei, echipate identic; 26 clapeti de admisie/ hala, dispusi simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 6 ventilatoare / hala, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie;

- O hala destinata cresterii tineretului pentru inlocuire la baterii, dispusa pe latura de sud a fermei echipata cu 50 clapeti de admisie dispusi simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 8 ventilatoare / hala, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie;

- Doua hale destinate cresterii gainilor pentru oua de consum dispuse pe latura de sud a fermei echipate identic cu 62 clapeti de admisie dispusi simetric pe peretii longitudinali, destinati asigurarii unui schimb continuu de aer si 9 ventilatoare / hala, dispuse pe peretii de capat din spatele fiecarei hale de productie;

Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri de H2S.

Centrala termică, tip VIDRARUS cu o putere de 220 kW  pe combustibil solid (lemne)  care deserveşte hala de tineret, filtrele sanitare si blocul alimentar, este prevăzută cu un coş de evacuare a gazelor arse cu înălţimea H = 8 m şi Dn = 200 mm. Combustibilul solid folosit va fi stocat intr-un spatiu amenajat.

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - generare de energie termica;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## Emisii dirijate

| Surse de emisii dirijate | Poluant | Puncte de emisie | Echipament depoluare, masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne (procese metabolice, asternut amestecat cu dejectii) | Pulberi (PM2,5 si PM10),NMVOC, compusi mirositori si alte gaze:NH3,CH4,CO2,H2S, NOx, CO2 | se utilizeaza ventilația tip tunel și ventilația de coamă, alternanța celor două făcându-se automatizat, în funcție de anotimp pentru fiecare hala. | - Respectarea cerintelor BAT:hranirea pe faze, prevenirea umezirii asternutului prin adoptarea sistemului de adapare prin picurare, masuri nutritionale de reducere a cantitatii de azot si fosfor excretat. control automatizat necesar minim 32000 mc/oră, maxim: 350000 m3/oră |
| Producerea energiei termice-incalzirea halelor cu trei centrale termice ce utilizeaza drept combustibil peleti. | CO,CO2,SOx,NOx,pulberi,NMVOC | coșuri evacuare gaze- înălțime 9m și diametru 450mm | - Controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor; - Ardere controlata |

Emisii difuze

Emisii din surse stationare nedirijate

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate  de aerisirile halelor de crestere.

| Surse de emisii difuze | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Hale de crestere- aerisiri | CH4, NH3,N2O, H2S, pulberi, NMVOC,CO2 | - Respectarea cerintelor BAT:hranirea pe faze, prevenirea umezirii asternutului prin adoptarea sistemului de adapare prin picurare, masuri nutritionale de reducere a cantitatii de azot si fosfor excretat. - Controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor |

Emisii fugitive

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la platforma de dejectii | CH4, NH3,N2O, H2S, pulberi, NMVOC,CO2 | Respectarea cerintelor BAT privind managementul dejectiilor: - Valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -Transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotate cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | pulberi | -Intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazinele de stocare ape uzate tehnologice | NH3, H2S | -Acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile |

Emisii din surse mobile de poluare – emisii eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (autoturisme) .

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - Se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

Masuri pentru minimizarea emisiilor in aer si reducerea mirosurilor

Operatorul instalatiei are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

Operatorul instalatiei este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Operatorul isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul instalatiei se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

Titularul activitatii va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Analiza mirosului se va face la cerere în situaţia existenţei reclamaţiilor/la solicitarea APM Constanta şi/sau G.N.M.- Serviciul C.J. Constanta, în zona receptorilor sensibili. Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

In conformitate cu BAT 13: Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

## APĂ

Apele uzate menajere provin de la filtrele sanitare, de la blocul alimentar, de la spatiile administrative.

Dat fiind modernizarea treptata a fermei, solutiile pentru gestionarea apelor uzate este diferita pe partea de sud a amplasamentului, comparativ cu partea de nord.

Astfel:

- pentru partea de sud a fermei:apele uzate evacuate din toate folosintele sunt preluate de canalizarea interioara a fermei si conduse catre statia de epurare mecano-biologica. Sunt incluse apele de la spalarea halelor de crestere;

- pentru partea de nord a fermei: in aceasta zona, apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile şi vidanjate periodic de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii. Apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate de la centrul de sacrificare sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 15 mc. Apele uzate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc. Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol sunt dirijate catre un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei sunt se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente

Apele tehnologice provin de la igienizarea halelor la sfarsitul seriei de crestere a pasarilor, de la depozitul de dejectii, de la centrul de sacrificare.

La evacuare, parametrii apelor uzate menajere (pH, materii totale în suspensie, substanţe extractibile, CCO-Cr, CBO5, detergenţi sintetici, azot amoniacal, fosfor total, fenoli) se vor încadra în Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 1 din 05.01.2022 si in prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate .

Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate prin puturi filtrante, in panza freatica,  in canalele de scurgere a apei pluviale sau emisari naturali.

In cadrul fermei, dejectiile impreuna cu asternutul epuizat sunt stocate temporar pe platforma special amenajata astfel incat sa impiedice migrarea poluantilor pe sol, in subsol/freatic.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Operatorul instalatiei are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc., la platforma pentru depozitarea dejectiilor si bazinele pentru colectarea levigatului;

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie;

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona;

- Sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cate ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat anterior. In cazul unor poluari accidentale, operatorul instalatiei are obligatia sa anute imediat autoritatile de mediu si autoritatea competenta in domeniul apelor;

- Operatorul instalatiei are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajul de alimentare propriu si a inregistratii citirilor, realizarii periodice de buletine de analize de potabilizare pentru apa utilizata pentru adaparea pasarilor si in scop igienico-sanitar.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului poluarea solului şi subsolului este prevenită datorită faptului că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată, iar structurile semiingropate sunt prevazuate cu sisteme de impermeabilizare.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide din grajduri.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora (combustibili, etc.).

- respectarea tehnologiei de tratare a dejectiilor, depozitare şi utilizare pentru fertilizarea terenurilor agricole.

## SOL

Dejecţiile sunt evacuate la depozitul constituit din trei celule de depozitare, betonate, partial acoperite, cu dimensiunile 50x15m, cu inaltimea de 3m si o capacitate de stocare de 5625 mc, la o inaltime de depozitare de 2,5m. Suprafata totala a depozitului este de 2250 mp. Spatiile / golurile ramase intre limita superioara a peretilor celulelor betonate si acoperis vor asigura ventilatia naturala a depozitului.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# AER

## Emisii in aer si mirosuri

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii asociate BAT

BAT – AEL pentru emisiile in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg:

Tabel 10.1.

| Parametru | Valoare conform BAT, pentru pui de carne |
| --- | --- |
| NH3 | 0,01-0,08 kg/spatiu pentru animal/an (BAT-AEL) |
| Azot total excretat | 0,2-0,6 kg N excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |
| Fosfor total excretat (exprimat ca P2O5) | 0,050-0,25 kg P excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru pui de carne sunt exprimate în kg/ loc animal /an

- monitorizarea cantitatilor  de azot și fosfor total excretat rezultate din dejecțiile animaliere se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 24).

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a păsărilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Activitatea de creştere a păsărilor. | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | NH3 H2S Pulberi |
| 2 | Centrala termică cu combustibilul solid (lemne) | Sistem de evacuare a gazelor arse/coş dispersie | CO SO2 NOx Pulberi Substanţe organice (exprimate în carbon total (C)). |

#### Emisii punctiforme

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.2

Tabelul 10.2.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Centralele termica ce utilizeaza combustibil solid | Cosuri de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## Calitatea aerului /mirosuri

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.

Limitele poluantilor, admise conform STAS 12574/87, care vor sta la baza evaluarii mirosurilor, pana la aparitia Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a continutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitatile care pot crea disconfort olfactiv, conform prevederilor Legii 123/2020, sunt urmatoarele:

| Poluant | CMA Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3)- la limita amplasamentului | 0,3 | 0.1 |

## Emisiile de PM10 in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne se vor incadra in intervalul mentionat in tabelul de mai jos:

| Parametru | Sursa de emisie | Referinta |
| --- | --- | --- |
| Pulberi (PM10) | PUI | 0,004-0,025 kg/loc pasare/an (BREF IRPP-2017, tab. 3.53) |

# APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice de la spalarea halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluaţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Activităţi de la filtru sanitar, de spatiul administrativ si de la spalarea halelor | Ape uzate | pH Materii totale în suspensie CCOCr CBO5 Substanţe extractibile Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | Deversare în sistemul de canalizare al fermei. Stocare în cele doua bazine vidanjabile cu V=8 mc, in bazin vidanjabil cu V= 15 mc si bazin vidanjabil cu V= 30mc. |
| 2 | Precipitaţii | Ape meteorice | Materii totale în suspensie; Substanţe extractibile. | Colectarea prin rigole şi evacuare gravitaţionala în afara fermei. |

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare.

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum si valorile limita admise la evacuare sunt prezentate in tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare, evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | Valoarea limită de emisie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ape menajere şi tehnologice | Stocare în bazin betonat, vidanjabil. Epurarea apelor uzate la o staţie de epurare autorizată | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii în suspensie | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mg O2/dm3 | 500,0 |
| 2 | Apele provenite din precipitaţii de la platforma de depozitare a dejectiilor | Stocare în bazinul betonat, vidanjabil aferent apelor uzate tehnologice şi vidanjare la o staţie de epurare autorizată | CBO5 | mg O2/dm3 | 300,0 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | Fenoli | mg/dm3 | 30,0 |
| 3 | Apele provenite din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu | Din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu |  |  |  |

# Valorile limită de emisie sunt prevăzute în  Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 1 din 05.01.2022 si in prevederile Hotărârea de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifica incidentul A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

## La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile si 250 kgN/ha/an pe fanete, conform Ordinului MMGA nr. 242/2005.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau contracte incheiate cu terti.

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol conform Ordin nr. 756/1997, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

      - Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermentate precum şi a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

## Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: | Indicatorul analizat | Valori limită (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | In partea de nord in vecinatatea zonei de depozitare a dejectiilor si in partea de sud in vecinatatea halelor noi construite pentru gaini ouatoare. | pH | - | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului si buletin de analiza nr. 16/04.02.2013 emis de APM Constanta |
|  |  | Cu | 100 |  |
|  |  | Zn | 300 |  |
|  |  | azotiti | - |  |
|  |  | fosfati | - |  |
|  | In partea de sud in vecinatatea halelor pentru gaini ouatoare | pH |  |  |
|  |  | Cu |  |  |
|  |  | Zn |  |  |
|  |  | azotiti |  |  |
|  |  | fosfati |  |  |

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Tabel 10.3.2 |  |
| --- | --- |
| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţă din buletinul de analiză nr. 17 / 04.02.2013 (mg/l) *unităţi pH | Frecvenţa de analiză | Metoda de încercare |
|  |  | Apa foraj aval | Apa foraj amonte |  |  |
| 2 foraje amplasate în vecinătatea platformei de dejecţii (foraje de observatie din amonte si aval platforma de dejectii) | pH* | 7,61 | 7,56 | anual | SR ISO 10523/2009 |
|  | Azotati | 7,09 | 7,97 |  | STAS 8900/1-71 |
|  | Azotiti | <0,5 | <0,5 |  | SR ISO 6777/96 |
|  | Fier | 0,422 | 0,36 |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCO-Mn | 6,83 | 6,91 |  | STAS 9887/74 |
|  | Cloruri | 78,1 | 71,0 |  | SR ISO 9297/2001 |
|  | Amoniu | x | x |  |  |

Nota: La solicitarea APM Constanţa şi DADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză specializat.

Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constată depăşiri semnificative la indicatorii susmenţionaţi

## ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

- In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila la zgomot.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificari si compleatari şi trebuie sa respecte urmatoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deşeuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejecţiilor de la porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate, în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- respectarea prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind reginul deseurilor;

- Respectarea prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora, conform  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 -  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Producătorii de deşeuri si detinatorii de deseuri vor respecta prevederile art. 16, alin. (1) si (4); colectarea separata  pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 01.01.2025 si pentru textile.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către persoane fizice autorizate ori persoane juridice în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

- Păstrarea evidenţei conform  OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si compleatari:

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(2) Se va respecta principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor generate pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verificare ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

# DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Codul deşeului | Denumirea deşeului | Cantitatea maxima estimate ( tone) | Modalitate de depozitare | Operatie de valorificare/ eliminare conform OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Deseuri generate de activitatea de crestere intensive pasari |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) | 0,482 | Stocare temporara in saci polietilena, in container frigorific | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 02 01 06 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei( dejectii solide + resturi paie) | 191,0 | Depozitate temporar pe platforma de dejectii si valorificata ca ingrasamnt natural pe terenuri agricole | Valorificare R10 |
| 02 01 99 | Sparturi oua | 0,03 | Depozitate temporar in recipient metalic | Eliminare D10 la operatori economici autorizati |
| B. Deseuri din activitatea sanitar - veterinara |
| 18 02 06 | Chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05* | 0,02 | Depozitate temporar in farmacia veterinara in recipientele originale | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 18 02 02* | Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 0,03 | Depozitate temporar in spatiul destinat SNCU in recipiente speciale |  |
| C. Deseuri de la functionarea centralei termice |
| 19 01 12 | Cenusa | 0,05 | Depozitate temporar in recipient metalic, langa centrala termica | Eliminare D10 la operatori economici autorizati |
| D.Deseuri generate de activitatea de mentenanata utilaje si echipamente |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 0,005 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in incinta Atelier mecanic 1 | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 0,032 | Vrac pe platforma betonata, langa Atelier mecanic 1 |  |
| 16 06 01* | Acumulatori | 0,08 | Stocare temporara pe platforma betonata si tava metalica in Atelier mecanic 1 | Predare la achizitionarea de acumulatori noi |
| 02 01 10 | Deseuri metalice | 0,290 | Stocare temporara in spatiu amenajat langa Atelier mecanic 1 | Valorificare R4 operatori economici autorizati |
| E. Deseuri de la statia de epurare |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | 0,03 | Recipient metalic , langa statia de epurare | Eliminare D10 la operatori economici autorizati |
| C. Deșeuri generate din activitatea administrativa |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | 3,0 | Recipient plastic | Eliminare D5 pe baza de contract cu operatorul de salubrizare. |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaje hartie/carton | 6,70 | Recipient plastic amplasate pe platforma betonata in zona atelierului mecanic 1 | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 02 | Deseuri ambalaje plastic | 0,04 | Recipient plastic amplsate pe platforma betonata in zona atelierului mecanic 1 | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 10* | Deseuri ambalaje cu continut de substante periculoase | 0,01 | Stocare temporara in spatiu amenajat | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 0,00065 | Recipient plastic in zona atelierului mecanic 1 | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 16 02 15* | DEEE - componente periculoase demontate din echipamente casate | 0,01 | Recipient metalic in zona atelierului mecanic 1 | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 16 02 16 | DEEE - componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15* | 0,01 | Recipient plastic in zona atelierului mecanic 1 |  |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0,01 | Recipient plastic in zona atelierului mecanic 1 | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |

NOTĂ:

- Toate deseurile vor fi stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

# PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere prin SMS si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Prevederi generale privind monitorizarea

Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protective a mediului.

Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice in vigoare.

Operatorul instalatiei trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, acreditate, pe baza de contract, cu personal calificat.

Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii autoritatilor de mediu.

### Monitorizatea emisiilor in AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase se va realiza conform SR EN 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### Emisii din surse dirijate

### Monitorizarea aerului – emisii

### Emisii conform BAT-AEL

### In conformitate cu prevederile Deciziei (UE) 2017/302, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

### Monitorizarea anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere – estimare sau calculare prin masurarea concentratiei;

### Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac in aer, provenite din adaposturi – estimare sau calculare prin masurarea concentratiei;

### Monitorizarea anuala a emisiilor de pulberi provenite din adaposturi – estimare (utilizand factorii de emisie conform CORINAIR actualizat) sau calculare prin masurarea concentratiei.

### In cazul estimarii, se vor respecta prevederile BAT-AEL:

| Parametru | Valoare conform BAT, pentru pui de carne | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0,01-0,08 kg/spatiu pentru animal/an (BAT-AEL) | anual |
| Azot total excretat | 0,2-0,6 kg N excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) | anual |
| Fosfor total excretat (exprimat ca P2O5) | 0,050-0,25 kg P excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) | anual |

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 27 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie |  |  |

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Nr. Crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Coş centrală termică cu combustibil solid (lemne) | SOx | Anual | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2017 SR ISO 10396/2008 |
|  |  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2017 SR ISO 10396/2008 |
|  |  | CO |  |  | SR EN 15058/2017 SR ISO 10396/2008 |
|  |  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1:2018 |
|  |  | Substanţe organice* |  |  | SR EN 12619:2013 |

### Monitorizare miros

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac in aerul ambiental, la limita incintei fermei, pe directia receptorilor sensibili din vecinatate (zona rezidentiala a localitatii Satu Nou ) si compararea cu limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

| Parametru | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | De doua ori pe an: - o prelevare in perioada iulie-august - o prelevarea in perioada decembrie-februarie | STAS 10812/76 |

## Cantitatea de poluanți emisi in aer și raportata pentru EPRTR se va calcula conform metodologiei Ghid EPRTR.

In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp autoritatile de mediu in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

## In conformitate cu prevederile Legii 123/2020, operatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare in vederea diminuarii disconfortului olfactiv produs. In acest sens, in cazul existentei unor reclamatii, operatorul instalatiei va implementa un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa stabilirea continutului acestuia prin hotarare a Guvernului ai dupa aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv.

## Planul de gestionare a disconfortului olfactiv va fi avizat de autoritatea de sanatate publica, autoritatea competenta pentru protectia mediului și/sau de catre autoritatea administratiei publice locale, după caz.

## Monitorizarea emisiilor in apa

Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate prin vidanjare, se va efectua conform prevederilor din tabelul de mai jos, prin laboratoare acreditate RENAR:

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr. 13.2.1.

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate de la filtrul sanitar cu capacitatea de 8 mc. | pH Materii totale în suspensie CCO-Cr CBO5 Substanţe extractibile cu solvenţi organici Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | La fiecare vidanjare si trimestrial pentru apele provenite de la iesirea din statia de epurare mecano – biologica. | SR ISO 10523/2009 STAS 6953/81 SR ISO 6060-96 SR EN 1899 2/2002 SR 7587/1996 SR EN 903/2003 SR ISO 7150- 1/2001 SR EN ISO 6878/2005 SR ISO 6439/2001 |
| 2 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate (levigat) de la platforma de depozitare dejectii cu capacitatea de 8 mc. |  |  |  |
| 3 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate de la centrul de sacrificare cu capacitatea de 15 mc. |  |  |  |
| 4 | Bazinul vidanjabil pentru apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere pui la sol cu capacitatea de 30 mc. |  |  |  |
| 5 | La iesirea din statia de epurare mecano – biologica inainte de evacuarea in fosa Primariei Corbu |  |  |  |

- Pentru umectarea dejectiilor depozitate pe platforma de dejectii, functie de rezultatele analizelor, se va folosi apa din bazinul pentru ape pluviale.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate

- In situatia in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate, peste valorile limita de emisie prevazute in legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, operatorul instalatiei are obligatia::

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul autoritatii competente de mediu, cat mai repede posibil.

- Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## Monitorizarea calitatii apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice pe amplasament exista doua foraje de observatie F1 si F2.

In cazul depasirii semnificative a valorii parametrilor monitorizati ,fata de nivelurile de referinta stabilité la pct.10, se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele si se vor lua masurile de remediere ce se impun. Frecventa de monitorizare si standardele aplicate vor fi cele prevazute in tabelul urmator :

Tabelul nr. 13.2.2.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză | Prag de alertă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | In partea de nord in vecinatatea zonei de depozitare a dejectiilor si in partea de sud in vecinatatea halelor noi construite pentru gaini ouatoare. | pH | Anual | SR ISO 10523/2009 | - |
| 2 |  | Cu |  | SR ISO 11047-1999 | 100 |
| 3 |  | Zn |  |  | 300 |
| 4 |  | azotiti |  | Spectrometrie moleculara | - |
| 5 |  | fosfati |  | Spectrometrie moleculara | - |

Monitorizarea SOLULUI/SUBSOLULUI

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate si cu frecventa mentionata in tabelul de mai jos:

Tabel 13.2.3.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Foraje de observatie amonte si aval depozit de dejectii | pH | Anual | SR ISO 10523/2009 |
| 2 |  | Azotaţi |  | SR EN 26777/2002 |
| 3 |  | Azotiţi |  | SR ISO 7890-3/2000 |
| 4 |  | CCO-Mn |  | STAS 9887/74 |
| 5 |  | Cloruri |  | SR ISO 9297/2001 |
| 6 |  | Fier(total dizolvat) |  | SR 13315 / 1996 |

## Monitorizarea DEŞEURILOR

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu completari si modificari si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole

Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Monitorizarea ZGOMOTULUI

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM Constanta sau GNM -CJ Constanta, se vor face monitorizari suplimentare ale zgomotului, la limita amplasamentului si/sau in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

| Punct de monitorizare | Parametru L AeqT | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | 65 dB | anual | SR ISO 1996-2:2018 |

# Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

# Operatorul instalatiei va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# Monitorizare tehnologica

In conformitate cu prevederile  Deciziei 2017/302: BAT 29, operatorul va monitoriza urmatorii parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

- Consumul de apa

- Consumul de energie electrica

- Consumul de combustibil

- Intrarile/iesirile de pui, inclusiv mortalitatile

- Consumul de furaje

- Generarea de dejectii animaliere

Rezultatele monitorizarii tehnologice vor fi incluse in Raportul anual de mediu.

# Monitorizare post – inchidere

# In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform Planului de inchidere.

# Se vor respecta prevederile art.22 alin 6 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv se va evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane, in conformitate cu cerintele din prezenta Autorizatie integrata de mediu.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

Generalitati

A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea societatii, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, G.N.M. C.J. Constanta în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

e.  Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

Operatorul va completa datele necesare in aplicatia SIM – F2 Inventare Locale de Emisii, in toate chestionarele aferente activitatii pe care o desfasoara, in baza Ordinului 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor Rapoarte obligatorii; Rapoarte singulare; Model notificare.

Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor generate | Anual | Pana la data de 15 martie, in sistem electronic (in SIM/Deseuri) si ca parte a RAM |
| Raportarea substantelor chimice periculoase care intra sub incidenta Regulamentului 1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | Anual | Conform termenelor impuse de APM in solicitarea de raportare (raportarea se va realiza si in SIM/SCP) |
| Conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare ; | Anual | anual, pana la data de 30 aprilie |
| Monitorizarea emisiilor în aer (emisii si calitatea aerului) | anual | Ca parte a R.A.M. |
| Zgomot | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării solului | O data la 2 ani, de la data emiterii AIM | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Semestrial | Ca parte a R.A.M. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului, se va notifica APM Constanta prin SMS /email |
| Raport anual privind Protectia Atmosferei – Inventare Locale de Emisii (electronic in SIM) | Anual | La termenul solicitat de APM Constanta, in functie de momentul deschiderii sesiunii de raportare pentru anul anterior |
| implementarea unui program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie in conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 92 / 2021 | Anual | pana la 31 mai anul urmator raportarii |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 15 MARTIE, in format scris si electronic |

## Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.19. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.20 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.21 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.22 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.23 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.24 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.25 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.26 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.27 se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

15.28 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.29 Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermei, BAT-ul consta în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## Lucrari si masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea operatorului instalatiei, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Avand in vedere situatia existenta, dupa oprirea activitatii, se impune luarea urmatoarelor masuri:

- Punerea in siguranta a instalatiilor;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica  si apa industriala;

- Golirea tuturor instalatiilor;

- Eliminarea completa, in deplina siguranta, a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea lor la unitati specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deseurilor generate in spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase, precum si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societati autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

## Planul de inchidere al instalatiei.

## In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor parti de instalatie, operatorul instalatiei trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. Nr. 36/2004

## Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

## planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane,

## orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului si solului

## acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deseurilor,

## masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in aplicare si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a operatorului instalatiei.

## La incetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.

## 17. GLOSARI DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei - Conform art.3 pct.15 lit o) din Legea nr. 278/2013. |
| Cele mai bune tehnici disponibile -BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile – Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| Decizia (UE) 2017/302 | DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie | O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare - Conform art.3 pct.3 lit c) din Legea nr. 278/2013. |
| Emisie | Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei - Conform art.3 pct.4 lit d) din Legea nr. 278/2013 |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia - Conform art.3 pct.2 lit b) din Legea nr. 278/2013 |
| Valori limita de emisie – VLE | Masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp - Conform art.3 pct.5 lit e) din Legea nr. 278/2013 |
| Modificare substantiala | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului - Conform art.3 pct.9 lit i) din Legea nr. 278/2013 |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Eliminare | Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.17. |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.36. |
| RAM | Raport Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |

# ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă

Fig. 1. Plan de amplasament S.C. TOP VISION S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/eliminator |  |

ANEXA III  RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrata de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |