AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei:         din …...09.2022

Operatorul instalatiei:    AVI BEST QUALITY  S.R.L.,

Denumirea instalatiei: FERMA  PENTRU  CRESTEREA   PUILOR  DE  CARNE  LA  SOL

Locatia activitatii: Sat Tichilesti, com. Horia, str. Principala, județul  Constanța.

Categoria de activitate conform:

Categoria de activitate conform:

- Anexei 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari  si completari

- Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

| Nr.crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 a) | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013 | 3B4gii | 10 09 08 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a)(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor, cu 40000 locuri pentru pasari. |

Cod CAEN: 0147 (rev.2)/0124(rev.1) Cresterea pasarilor

Cod NFR: 3B4gii - Managementul dejectiilor – Broiler*

Cod SNAP: 10 09 08 - Broiler*

Coduri NOSE -P: 110.04 fermentatie enterica (pui de carne)

110.05 Managementul dejectiilor (pui de carne)

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                     SEF  SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                           Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Cons. Simona SIMA

CUPRINS

| Nr. cap. | Denumirea capitolului | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului activitatii | 4 |
| 2 | Temeiul legal | 4 |
| 3 | Categoria de activitate | 6 |
| 4 | Documentatia solicitarii | 6 |
| 5 | Managementul activitatii | 7 |
| 6 | Materii prime si auxiliare | 10 |
| 7 | Apa, energie, combustibili | 13 |
| 8 | Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 16 |
| 9 | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu | 34 |
| 10 | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot | 40 |
| 11 | Gestiunea deseurilor | 45 |
| 12 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei | 51 |
| 13 | Monitorizarea activitatii | 53 |
| 14 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora | 59 |
| 15 | Obligatiile operatorului activitatii | 64 |
| 16 | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor | 66 |
| 17 | Glosar de termeni | 68 |
|  | Planuri de incadrare in zona si de amplasament | 69 |
|  | Modelul raportului anual de mediu (RAM) | 72 |

Introducere

Autorizatia  contine 71 de pagini impreuna cu anexele

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de poluanti care au loc pe amplasament ca urmare a desfasurarii activitatii, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de a furniza autoritatilor competente de mediu, datele solicitate de acestea, pentru verificarea conformarii cu autorizatia.

Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime pana la expedierea produselor finite precum si activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau valorificare.

Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizatie va insemna zona principala a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizatii.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masurile necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- Sunt luate masurile necesare ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

- Sunt respectate principiile B.A.T. Aceste tehnici includ tehnologia utilizata, constructia instalatiilor, intretinerea, exploatarea

Autorizatia Integrata de Mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine  viza anuala.

Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

In cazul in care autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca nu a fost solicitata sau obtinuta viza anuala, se aplica dispozitiile art. 17 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,  aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nici o modificare a activitatii sau reconstructie pe amplasament care afecteaza activitatea I.E.D. sau orice parte a activitatii, ce va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.

Actualizarea autorizatiei

Prezenta autorizatie poate fi actualizata, de catre A.P.M. Constanta in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, la solicitarea operatorului instalatiei.

Reexaminarea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

- poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducere de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementari legale;

- modificarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei.

In scopul actualizarii autorizatiei integrate de mediu datorate modificarii actelor de reglementare care au stat la baza emiterii acesteia si a parametrilor pentru care s-au emis, operatorul instalatiei va notifica A.P.M. Constanta prezentand in acest scop orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului, revine in intregime operatorului instalatiei.

Prezenta autorizatie nu exonereaza de raspundere operatorul instalatiei in cazul producerii unor accidente, in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI INSTALATIEI

AVI BEST QUALITY S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2905/2016, Cod unic de înregistrare RO 36847406, conform certificatului de înregistrare  al societății.

  - sediul social: mun. Constanta, str. Pescarilor, nr. 16, bl. BM7, ap. 22, jud. Constanța;

  - punct de lucru: com. Horia, satul Tichilesti, str. Principala, județul  Constanța.

2.   TEMEIUL LEGAL

Activitatile  se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completari si modificari, aprobate prin Legea nr. 123 / 2020;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea  Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (actualizata) privind evidenta  deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- Legea 249/2015 (actualizata) privind modalitatea de gestionare a amabalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005  privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 – REPUBLICATA, privind calitatea apei potabile;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

- H.G. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 si prin H.G. 210/28.02.2007 ;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( actualizata), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotararea de Guvern nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1182/1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 (actualizata) privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Legea nr.204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole;

- OUG 24/2016 (actualizata) privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/28.06.2007(actualizata) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor;

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate conform Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale | Capacitatea maxima proiectata a instalatiei/activitatii |
| --- | --- |
| 6.6 a) | 57.000 locuri/ciclu de producţie (19.000 locuri/hală/serie), N= 6-7 serii/an, rezultând o capacitate de producție de 370500 pui de carne/an. |

# 4.   DOCUMENTATIA  SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind depunerea solicitarii de actualizare  a autorizatiei integrate de mediu nr. 15714/01.10.2021;

- Anunturi publice privind depunerea solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu, publicate  in ziarul” Cuget Liber ”  - 01.10.2021 si ziarul Anunt de mediu – 16.02.2022-25.02.2022;

- Formular de solicitare si Raport de amplasament elaborate de ing. Borcan Elena ;

- Contract preluare dejectii pentru fertilizarea terenurilor agricole nr. 06/22.06.2022, incheiat cu Sterie Stefan ;

- Contract de concesiune incheiat cu Consiliul Local Horia cu act aditional ;

- Autorizatia sanitar veterinara nr. 492/20.05.2021 ;

- Completari la documentatie cu capitolul BAT ;

- Contract de colectare si eliminare deseuri SNCU nr. EFS-ABQ din 10.02.2022, incheiat cu ECO FIRE SISTEMS SRL;

- Autorizatia de Gospodarirea Apelor  nr. 104/07.07.2022 valabila pana la data de 07.07.2025;

- Buletine de analiza – rapoarte de incercare pentru apa, sol;

- Contract de prestari servicii de vidanjare nr. 12/29.04.2022, incheiat cu Uni Star SRL;

- Anunt public Dezbatere Publica – Cuget liber – 10.08.2022;

- Proces verbal dezbatere publica nr. 1958/25.08.2022;

- Acord de Mediu  nr. 20/29.11.2018, emis de A.P.M. Constanta;

- Plan de situatie;

- Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. …………………;

- Certificat constatator;

- Certificat de inmatriculare.

- Contract concesiune cu Primaria Horia Nr. 1223/10.04.2017 si act aditional nr.1.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, operatorul instalatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Operatorul instalatiei are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

Raportari

1. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hartie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, operatorul instalatiei are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului operatorul instalatiei are obligatia de a notifica APM prin SMS/email iar ulterior rezolvarii urgentei dar cat de repede posibil va transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza initial prin SMS, apoi prin email. Daca este cazul, operatorul instalatiei retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, operatorul instalatiei trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea operatorului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

  - MATERII PRIME SI AUXILIARE

| Categorii de materii prime/auxiliare | Consum estimat | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de 1 zi | 57000 pui/serie 370500 pui/an | Nu e cazul | 3 hale de creștere |
| Hrana (furaje uscate): cereale, fainuri proteice vegetale, aminoacizi, vitamine, minerale/pe faze de crestere | 1250- 1700 to/an | In mare parte biodegradabile, duc la emisii de gaze rezultate din descompunerea lor, in special NH3 si CH4. Utilizarea furajelor nu genereaza un risc semnificativ pentru mediu | Stocate în buncăre amplasate la capătul fiecarăi hale. |
| Așternut de creștere – paie | 200 - 300 to/an | biodegradabil -fertilizant impreuna cu dejectiile evacuate din hale | Se stochează în padoc acoperit |
| Apa adapare | 1670 - 4000 m3/an | - | Bazin de 40 m3 |
| Antibiotice/vitamine/vaccinuri | 50 kg/270 litri/ 700000 doze | - | Ambalaje originale, magazie cu acces controlat |
| Materiale dezinfectante pentru igienizare | 200-400 kg/an | - | Ambalaje originale, magazie cu acces controlat |
| Energie electrica | 79 230-110000kWh/an | - | - |

Combustibili utilizati in ferma

| Produsul | Destinatia produsului chimic | Compoziţie | Fraze de pericol | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| motorina | combustibil generator | -fractiuni distilate din petrol 95% -metanol 0,014% | H226,H304,H315, H332,H351,H373,H411/P | Recipient de tip IBC |
| peleti | combustibil centrale termice | -resturi vegetale (coji fls, paie) | N-nepericulos | Big bags |

Produse chimice utilizate in ferma

| Denumire Substanta/ produs | Destinatia produsului chimic | Compoziţie | Fraze de pericol/clasificare (P-periculos;N-nepericulos) | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virocid | dezinfectant | -alkyldimethylbenzyl amoniuchlorit 15–30%; -Didecyldimethyl ammonium chloride 5–15%; -Glutaraldehyde 5– 15%; -Isopropanol 5 – 15% | H226, H302; H312; H314, H317, H332, H334, H400, H410, H412/P | Ambalaj original/ Spatii închise, cu acces controlat |
| Var hidratat |  | -hidroxid de calciu | H315, H318, H335/P |  |
| AQUAZIX PLUS |  | -peroxid de hidrogen 50% -clorura de argint 0,033% | H272;H290;H302+H332, H314, H335,H400,H410/P |  |
| ALDEZIN | dezinfectant sterilizant | -Glutaraldehida 18% -Clorura de alchil (C12 – C16) dimetilbenzil-amoniu.5% -Clorura de didecil-dimetil-amoniu 5% | H226, H302; H312; H314, H317, H332, H334, H400, H410, H412/P |  |
| Anti-GERM FOAM | produs de curatare/ dezinfectant | -hidroxid de sodiu 10-25%; -etilen-diamino-tetraacetat de sodiu5-10% -dodecil-dimetil-amina1-2,5% | H290; H314;H412/P |  |
| HIDROXID de sodiu(fulgi) |  | -hidroxid de sodiu | H314; H290/P |  |
| VERSAL | Acidifiant in apa de adapare | -acid formic 50-70% -acid lactic 10-30% -acid propionic 5-10% -acid citric monohidrat 1-55 -acid acetic 1-5% | H302;H314;H315; H318;H319;H226 H331;H336/P |  |

Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Operatorul instalatiei va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici, respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

# 7. 	APa, ENERGIE, CombustibilI

APA

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului este realizata dintr-un foraj executat in incinta fermei. Conform studiului hidrogeologic forajul are următoarele caracteristici:

Sursa de alimentare: foraj de adancime, de maxim 70 m, aflat in incinta.

Caracteristicile forajului sunt: Q = 1,5 mc/h (0,42 l/s), cu un diametru de 200 mm. Apa va fi pompata din put printr-o conducta de 50 mm, cu o lungime de cca. 30 m si va fi directionata in bazinul de stocare. Pompele de tip Grundfoss 7-40, cu capacitatea de 7 m3/h (va exista o pompa activa si una de rezerva).

Inmagazinarea apei: bazin de stocare, din fibra de sticla (cu capacitatea de 40 m3, subteran, aflat in incinta) care asigura atat rezerva pentru cazuri de urgenta, cat si apa necesara  consumatorilor, printr-o retea de distributie interna.

Gospodaria de apa va dispune de un  hidrofor, in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului. Hidroforul va fi de tip Metabo, cu o putere de 1300 W, debit maxim de 4000 l/min, presiune maxima de 4,8 bari.

Consumul de apa- activitatile care vor necesita consum de apa sunt:

-necesar biologic pentru pui;

-igienizarea halelor/instalatiilor la depopulare;

-asigurarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului;

-stropirea/spalarea platformelor, cailor de acces interioare, spatii verzi.

Consumurile medii de apa pentru adapare pasarilor/ciclu/an:

| Specie | Ratie medie apa/hrana (l/kg) | Consum apa/serie (l/pasare/serie) | Consum anual de apa (l/pasare/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui pentru carne | 1,7 – 1,9 | 4,5 - 11 | 40 - 70 |

| Specie | Cantitatea utilizata ( m3/m2) | Cicluri/ an | Cantitatea utilizata ( m3/m2 /an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui pentru carne | 0,002 – 0,02 | 6,5 | 0,013 – 0,13 |

Total consum apa adapare/serie:

57000 capete/serie x (4,5-11) l/pasare/serie) = 256,5-627 m3/serie

Total consum apa adapare/an:

6,5 serii x 256,5-627 m3/serie = 1667,25-4075,5 m3/an

Total consum apa pentru igienizare hale:

Suprafata utila a halelor 1125 m2 / hala x 3 hale = 3375 m2 ;

Consumul minim de apa pentru igienizare /an:

6,5 serii x 3375 m2 x 0,013 ( m3/m2 /an) = 285,19 m3

Consumul maxim de apa pentru igienizare /an :

6,5 serii x 3375 m2 x 0,13 ( m3/m2 /an) = 2851,87m3

Total consum apa/an adapare si igienizare hale:

minim  1667,25 m3 / an + 285,19 m3 = 1952,44 m3/an

maxim 4075,5 m3 / an + 2851,87 m3 = 6927,37 m3 / an

Necesarul de apa pentru personal: 3 persoane-consumul specific STAS 14 78-90, este de 60 l/zi/persoana

3 angajati x 365 zile/an x 0,06 m3/ zi = 65,7 m3/an

Total consum apa/an:

minim  1952,44 m3 / an + 65,7 m3 = 2018,14 m3/an

maxim 6927,37m3 / an + 65,7 m3 = 6993,07 m3/ an

Reteaua de canalizare are trei componente, si anume:

- reteaua de canalizare interna la nivelul spatiilor de productie, care colecteaza ape uzate rezultate de la spalarea halelor.

- reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate rezultate de la spalarea halelor

- reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate menajere.

Personalul dispune de grup sanitar cu apa curenta, filtru sanitar.

Nu exista evacuari directe in receptori naturali.

Apele uzate provin de la anexa/filtrul sanitar si de la spalarea si dezinfectia halelor, la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor se colecteaza printr-un sistem de conducte din PVC KG, cu diametrul de 110 mm si lungime 20 m. Apele uzate tehnologice sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil, subteran, cu capacitatea de 30 m3. In acest bazin se colecteaza si apele pluviale din zona platformei de deseuri si levigatul rezultat din depozitarea deseurilor tehnologice (dejectii), depozitate pe platforma amenajata special. Aceasta este prevazuta cu rigole de colectare si panta de inclinare si este imprejmuita cu parapet de protectie.

Apele uzate menajere sunt colectate separat intr-un bazin vidanjabil cu V = 3 m3.

Bazinele sunt din PAFS (fibra de sticla) se vidanjeaza, de firme autorizate, ori de cate ori este nevoie. Colectarea apelor pluviale se face în rigole deschise, amplasate de-a lungul blocurilor de crestere a puilor si de-a lungul cãilor de acces din incinta. Apele pluviale se descarca pe spatiile verzi.

## UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI RESURSELOR

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de medie tensiune existentă la aproximativ 300m de amplasament prin intermediul unui post de transformare de 65 kWA, amenajat in incinta fermei

In incinta fermei reteaua de distributie este subterana si aeriena, pe un traseu de cca 543 m  si asigura alimentarea consumatorilor din ferma prin intermediul unui tablou general alimentat din postul de transformare si a cate  unui tablou electric individual pentru fiecare consumator.

Sistemul de incalzire- are doua componente:

- incalzirea prin pardoseala;

- incalzire prin panouri termice amplasate pe peretii halelor.

Temperaturile recomandate la nivelul puiului scad de la recomandarea de aproximativ 30°C la varsta de o zi la 23-25°C, in ziua 28. Dupa aceea, recomandarea este de 20-23°C, pana la abatorizare.

Cerintele de temperatura pentru pui

| Perioada | Temperatura |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 30-32°C |
| 8-14 zile | 27-29°C |
| 15-21 zile | 25-27°C |
| 22-28 zile | 23-25°C |
| 29-40 zile | 20-23°C |

Agentul termic necesar incalzirii in hale, va fi asigurat de 1 centrala termica/hala, cu o putere de 300 kW, fiecare, pe combustibil biomasa (peleti vegetali), amplasate in camera special amenajata a fiecarei hale.

Pentru dispersia noxelor, fiecare centrala are un cos de dispersie cu H=9 m si D= 0,450 m.

Incalzirea si apa calda menajera necesare in spatiul anexa vor fi furnizate de catre agentul termic provenit de la o centrala electrica de 30 kW.

# 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

# Profilul de activitate  il constituie cresterea intensiva, la sol, a pasarilor pentru carne.

Produse finite: pui de carne.

Capacitatea maxima de productie anuala: 57.000 locuri/serie de producţie (19.000 locuri/hală/serie), N= 6-7 serii/an, rezultând o capacitate de producție  de 370.500 pui de carne/an.

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul instalatiei: jud.Constanta, com Horia, sat Tichilesti, str.Principala.

Accesul la amplasament se face din DN 2A, Constanta- Harsova, la stanga pe DJ223, Horia-Topalu situat la sudul amplasamentului, accesul auto si pietonal la teren realizandu-se dintr-un drum adiacent DC67.

Terenul in suprafata de 25 000 m2, se afla in intravilanul comunei Horia, este liber de constructii, proprietate a comunei si a fost concesionat de societatea AVI BEST QUALITY SRL, prin contractul nr. 1223/10.04.2017.

Terenul  are următoarele vecinătăți :

- NV-proprietate privata

- SV-drum de exploatare DE 150/3;terenuri arabile

- NE- drum de exploatare DE 150/2

- SE-proprietate privata, terenuri arabile

Cea mai apropiata zona de locuit (satul Tichilesti) se afla la distanta de aproximativ 500 m. La distanta de cca 460 m, in partea de nord-est a obiectivului se afla o locuinta izolata, in celelate directii, cele mai apropiate locuinte se afla la 1000m.

In vecinatatea amplasamentului nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau zone de interes traditional, care sa impuna reglementari speciale sau zone de protectie cu exceptia zonei de protectie sanitara pentru sursa proprie de apa- foraj de adancime.

Inventar de coordonate  STEREO 70 amplasament studiat:

| ID | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 348593.351 | 744246.841 |
| 2 | 348553.427 | 744280.230 |
| 3 | 348509.323 | 744317.114 |
| 4 | 348553.255 | 744387.515 |
| 5 | 348561.964 | 744382.437 |
| 6 | 348606.128 | 744453.210 |
| 7 | 348657.926 | 744423.004 |
| 8 | 348709.724 | 744392.797 |
| 9 | 348665.561 | 744322.023 |
| 10 | 348688.017 | 744308.927 |
| 11 | 348630.098 | 744216.110 |

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate sau Sit Natura 2000 .

Pentru realizarea fermei de creștere a puilor de carne în sistem intensiv,  s-au accesat fonduri europene prin Măsura 121 – Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care sunt sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și cresterea competitivității exploatațiilor agricole.

Instalatii si echipamente existente pe amplasament

Ferma avicolă în sistem intensive are o capacitate de 19000 capete pui/hală, respectiv 57000 capete/serie, 6-7 serii/an. Se urmărește ca sporul mediu zilnic al puilor să fie de 55–60 g/pui/zi, peste media indicată de potențialul agricol al zonei, spor realizabil ca urmare a utilizării tehnologiilor performante. Greutatea la sacrificare va fi de aproximativ 2,300 kg/pui.

Ferma cuprinde următoarele componente :

construcții: hale, spații anexă, magazii, platforme								Pe terenul ce apartine societatii cu suprafaţa totala de 25000 m2, se afla 3 de hale pentru cresterea intensiva a pasarilor, anexe administrative, platforme, teren ce urmeaza a fi amenajat.

| Denumire | Suprafata, volum |
| --- | --- |
| 3 hale metalice de crestere a pasarilor la sol | Suprafata construita de 1200 m2, din care: suprafata utila 1195 m2, din care: suprafata utila hala-1125,08 m2 spatiu tehnic-20,40 m2 hol-23,66 m2 centrala termica- 25,9 m2 |
| Spatiu anexa pentru personal-100 m2 | filtru sanitar- 13,49 m2 birou medic veterinar, grup sanitar-16,74 m2 birou sef ferma, grup sanitar- 17,75 m2 laborator- 10,07 m2 farmacie- 9,38 m2 spatiu pentru servirea mesei-9,76 m2 grupuri sanitare- 5,29 m2 holuri acces- 8,88 m2 |
| Platforma depozitare dejectii, betonata, imprejmuita | 662 m2 |
| Platforma depozitare paie, acoperita | 300 m2 |
| 3 silozuri depozitare furaje, metalice | 30 t/ fiecare |
| Platforma cantar auto | 54 m2, capacitate 60 t |
| Foraj pentru alimentarea cu apa | adancime H=70 m |
| Bazin apa | 40 m3 |
| Bazin colectare ape uzate tehnologice, subteran, material PAFS | 30 m3 |
| Fosa septica corp anexa, material PAFS | 3 m3 |
| Aleii de acces, parcare auto, teren liber |

Hale sunt dispuse in paralel, cu regim de inaltime parter, fundatiile izolate din beton armat, structura de rezistenta este din profile metalice cu inchideri exterioare din panouri tip sandwich  cu spuma poliuretanica de 10 cm grosime, la pereti. Acoperisul tip sarpanta, executat din panouri tip sandwich  cu spuma poliuretanica de 3 cm grosime la exterior si 6 cm grosime la interior.

Spatiul anexa pentru personal este tot din structura metalica cu acoperis si inchideri exterioare si interioare din panouri sandwich.

Platforma pentru depozitare dejectii- este impermeabilizata si imprejmuita cu elemente prefabricate din beton armat (H-1,8m).

Platforma pentru depozitat paie- este acoperita cu tabla cutata montata pe schelet metalic, fixat in fundatii punctuale din beton (H- 4 m).

Rezervorul de apa- este subteran si confectionat din polimer armat cu fibra de sticala (PAFS).

Bazinele vidanjabile- sunt subterane si confectionate din polimer armat cu fibra de sticala (PAFS).

Silozurile- confectionate din tabla cutata galvanizata cu rezistenta mare la efort.

- instalații pentru asigurarea utilităților:

- gospodăria de apă - foraj propriu, rezervor apă, conducte de aducțiune și distribuție;

- rețea de alimentare cu energie electrică - post de transformare, rețea de distribuție;

- rețea de alimentare cu agent termic - centrale cu combustibil solid-peleți, conducte de distribuție a agentului termic;

- rețea de evacuare ape uzate, bazin stocare ape reziduale;

- utilaje și echipamente tehnologice:

- utilarea halelor cu echipamente tehnologice performante, conform normelor europene - linii de furajare, linii de adăpare, climatizare, iluminat, ventilație;

- utilaje necesare activității - tocător paie, hidrofor, grup electrogen, ladă frigorifică pentru cadavre.

În tabelele următoare sunt evidențiate caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor și echipamentelor tehnologice ce vor fi folosite pentru funcționarea fermei.

Echipament tehnologic hale

| Tip sistem | Componente Și caracteristici | nr.buc. |
| --- | --- | --- |
| Sistem furajare | buncăre exterioare cu capacitate 30 t transportor furaje tip spirală linii de furajare | 3 5 |
| Sistem adăpare | adăpători cu picuratori (600pe linie) prevăzut cu dozator medicamente | 5 |
| Sistem ventilație | se va utiliza ventilația tip tunel și ventilația de coamă, alternanța celor două făcându-se automatizat , în funcție de anotimp ventilatoare exhaustare cu cap. 43000mc/h ventilatoare cu cap. 20000mc/h fiecare guri de admisie a aerului in fiecare hala | 4 2 50 |
| Sistem răcire | tip panou răcire prin evaporare | 3 |
| Sistem încălzire | centrală cu control automat al funcționării, putere termică 300kW combustibil solid -peleti | 3 |
| Sistem iluminat | corpuri de iluminat 2 LINII/HALA CU 60 DE BECURI LED | 3 |
| Sistem control computerizat al procesului tehnologic | alarmă senzori presiune, temperatură, umiditate, consum furaje si apă | 3 |
| Tablouri electrice |  | 2 |

Utilaje pentru funcționarea fermei și protejarea mediului

| Tip utilaje | Componente și caracteristici | Număr bucăți |
| --- | --- | --- |
| Centrale termice | combustibil utilizat – peleți vegetali, lemne putere: 300 kW COS DE DISPERSIE CU H=9 M SI D= 0,450 M | 3 3 |
| Grup electrogen | putere: 65 kVA tensiune: 400 V frecvență: 50 Hz 1500 rot/min, motor Diesel în 4 timpi filtru de aer uscat cu indicator de colmatare dimensiuni: 2 800 mm x 980 mm x 1 535 mm greutate: 1 640 kg | 1 |
| Tocător paie | motor: 7,5 kw capacitate: minim 500 kg/oră | 1 |
| Rezervor apă | capacitate: 40 m3 diametru: 3 m soluția constructivă – fibră de sticlă, semiîngropat accesorii: gură de vizitare | 1 |
| Lăzi frigorifice | capacitate: 300 l clasa energetică: A+ | 3 |
| Încărcător frontal | capacitate de încărcare: 900-1 100 kg caracteristici cupă: 1,3 m, 400 l înălțimea de ridicare: max. 2,8 m lățime totală: max. 2,8 m | 1 |
| Dotări PSI | pichet de incendiu | 1 |
| Aparat de spălat cu presiune | presiune de lucru maxim 200bar debit maxim 20l/min | 1 |
| Sistem supraveghere video | 16 camere exterioare 8 camere interioare | 1 |

Descrierea principalelor activitati si procese

Descrierea fluxului tehnologic

Activitatea de producție în unitățile de creștere industrială a păsărilor, cu o tehnologie de exploatare corespunzătoare se desfășoară pe baza unui program în care sunt stabilite într-o anumită ordine toate operațiunile, începând cu popularea complexului și terminând cu livrarea animalelor către unitățile beneficiare.

Capacítate de 19000 de pui/hală.

Vor fi achizitionați pui de o zi urmând ca în intervalul de  max. 42 zile, cât dureză un ciclu, datorită furajării corespunzătoare, aceștia să ajungă la o greutate în medie de 2,3 kg/pui. În intervalul unui an se vor realiza 6 - 7 cicluri de creștere a puilor.

Popularea și depopularea compartimentului se face pe principiul „totul plin” sau „totul gol”. La baza acestui principiu stau considerente de ordin sanitar-veterinar și zootehnic. Popularea completă a halei cu un lot compact elimină posibilitatea îmbolnăvirilor și asigură o structură foarte apropiată de greutate și de vârstă pentru întregul lot. Totodată, se poate aplica același sistem de furajare, același regim de încălzire, ventilație etc. Depopularea completă în aceeași zi a întregului compartiment crează posibilitatea unei dezinfecții riguroase a întregului spațiu, asigură fluiditate în procesul de producție și respectarea zilelor de repaus a adăpostului.

Sistemul de creștere este cel la sol, pe așternut permanent.

Aşternutul: calitatea şi manipularea

Toți puii trebuie să aibă acces permanent la așternut uscat. Tipul şi calitatea așternutului sunt factori esențiali deoarece influențează foarte mult microclimatul din adăpostul pentru păsări. Prin urmare, este important ca materialul pentru așternut să fie uscat și curat, fără impurități de natură mecanică sau microbiologică.

Calitatea așternutului depinde de buna funcționare a adăpatorilor și de respectarea densității optime pe m2.

Așternutul va fi realizat din paie tocate.

Materialul pentru așternut este adus în adăpost și împrăștiat mecanic cu ajutorul încărcătorului frontal.

Pregătirea adăpostului

Este important ca sistemul de încălzire să fie înainte de popularea adăpostului cu pui. Așternutul este împrăștiat uniform pe toată suprafața adăpostului cu 1-2 zile înainte de sosirea puilor. Sistemele de adăpare și furajare se coboară la înălțimea corespunzătoare.

La sosirea puilor, temperatura indicată este de 33-34ºC. Temperatura scade cu 0,5ºC zilnic, astfel încât, la sfârșitul primei săptămâni de viață să ajungă la aproximativ 30ºC. În prima săptămână, valoarea recomandată a umidității relative (UR) în adăpost este de circa 55-60%.

Sistemul de ventilaţie trebuie să asigure o minimă ventilare din prima zi, care să asigure aer proaspăt la intervale regulate.

Popularea adăpostului

Puii de o zi sunt livraţi de la stația de incubație în cutii de carton sau plastic, transportați în camioane cu sisteme de ventilație și descărcați în adăpostul deja pregătit, decontaminat și încălzit.

După distribuire, puii se lasă singuri 3-4 ore pentru a se adapta la noile condiții, după care se parcurg următorii pași:

  - se verifică distribuția puilor;

  - se verifică dacă puii consumă apa și furajele;

  - se evacuează puii bolnavi sau răniți;

  - dacă umiditatea aerului este prea scăzută, trebuie aplicată o umiditate suplimentară.

Pentru a ajuta puii să se adapteze la noul ambient și pentru a-i încuraja să consume hrană și apă, lumina trebuie reglată la o intensitate mare (30-40 de lucși) în primele zile.

Densitatea la populare

Asigurarea unei suprafețe de pardoseală suficientă pentru fiecare pui de carne este un factor esențial pentru dezvoltarea, sănătatea și bunăstarea generală a acestuia. În Uniunea Europeană, densitatea maximă admisibilă este stabilită prin legislație: 33-39 kg/m2.

Densitatea la populare se stabilește în funcție de greutatea medie cerută de abator, precum și de dotările tehnologice (de exemplu capacitatea de ventilaţie) ale adăpostului. Atunci când sistemul de ventilație nu asigură un schimb de aer corespunzător, este indicat ca numărul de  pui/m2 să scadă.

O densitate la populare prea mare poate avea un impact negativ asupra profitului exploatațiilor, cauzând pierderi economice considerabile.

Ținând cont de caracteristicile tehnice ale echipamentelor care vor dota halele, descrise anterior, se poate lua în calcul o densitate de 39 kg/m2, respectându-se prevederile Directivei CE 2007/43, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. 30/2010, modificat prin Ordinul nr. 51/2013 al aceleiași autorități.

Cerințe referitoare la condițiile de microclimat din adăpost

Puii de carne cu performanțe ridicate necesită condiții optime de temperatură și umiditate. Valorile recomandate ale temperaturii și umidității sunt indicate în tabelul alăturat.

Condițiile de microclimat din adăpost:

| Perioada | Temperatura |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 30-32°C |
| 8-14 zile | 27-29°C |
| 15-21 zile | 25-27°C |
| 22-28 zile | 23-25°C |
| 29-40 zile | 20-23°C |

Ventilația are rolul de a evita supraîncălzirea și a îndepărta excesul de umiditate. Sistemul de ventilație are rolul de a nu permite creșterea concentrației de amoniac (NH3) peste nivelul de 15 ppm și a concentrației de dioxid de carbon (CO2) peste 0.35%, măsurate la nivelul păsărilor.

Ventilatoarele sunt amplasate la un capăt al adăpostului și gurile de admisie sunt amplasate pe pereţii laterali. Admisia se face în mod natural, iar evacuarea forțată cu ajutorul ventilatoarelor. Aerul introdus în adăpost este dirijat spre tavanul adăpostului. Acest lucru se face pentru evitarea formării curenților de aer rece la nivelul solului și pentru a permite aerului proaspăt să ajungă la temperatura din interiorul adăpostului. La intrarea aerului în adăpost se instalează filtre de reținere a impurităților.

Curenții de aer au un rol deosebit de important în menținerea echilibrului termic al păsărilor. Aceștia au rolul de condiţionare a limitelor de variație a temperaturilor critice pentru organismul păsărilor, mărind sau micșorând zona de neutralitate. Astfel, curenții mari de aer ajută la pierderea căldurii din organismul păsărilor, micșorând capacitatea de termoizolație a tegumentelor și învelișului de pene. În general, sunt admise ca valori optime al acestui factor de ippleture, următoarele valori:

  - pe timp de vară 0,3-1,5 m/s;

  - pe timp de iarnă 0,1-0,3 m/s.

Răcirea incintelor se va realiza întâi răcire prin evaporare apoi răcire prin convecție.

Sistemul de răcire este necesar în halele adăpost deoarece asigură menținerea unei temperaturi constante în mediul de viață al păsărilor.

Funcționarea este asigurată de o pompă submersibilă și un sistem de panouri de răcire, acționate de la un panou de comandă automatizat.

Panourile sunt dispuse pe pereții laterali ai halei, iar panoul de comandă, în camera tampon.

Cerințe privind iluminatul interior

Adăpostul trebuie să dispună de sistem de iluminat, uniform distribuit în adăpost. Începând din ziua a șaptea și până la trei zile înainte de sacrificare, pe parcursul a 24 de ore, iluminatul trebuie să includă perioade de întuneric de minimum 6 ore, dintre care cel puțin 4 ore neîntrerupt, excluzand perioadele de semiintuneric.

Lumina reprezintă un stimul fiziologic care influențează comportamentul și funcționarea sistemului vegetativ. Cel mai puternic stimul este lumina albă, obținută prin amestecarea proporțională a celor șapte culori ale spectrului radiației luminoase.

Cea mai eficientă este utilizarea lămpilor fluorescente deoarece, pe lângă consumul redus, favorizează conversia optimă a furajului în carne, crește uniformitatea efectivelor, reduce stresul, diminuează mortalitatea.

Sistemul de iluminat se compune din 2 linii/hală, utilizând becuri economice -LED (60 bucăți). Liniile sunt alimentate din tabloul electric al halelor, iar energia electrică necesară este preluată din rețeaua națională.  Sistemul de control computerizat are rolul de a asigura menținerea în limite normale a parametrilor tehnologici de creștere a puilor.

Furajarea puilor de carne

Compoziţia furajelor pentru pui de carne trebuie optimizată pentru a răspunde cerinţelor nutritive din fiecare fază de creștere, astfel încât să se asigure eficiența și profitabilitate, fără a pune în pericol bunăstarea păsărilor.

În perioada de producție se utilizează o serie de rețete de furajare echilibrate.

Se începe cu rețeta starter, ce va fi administrată de la ziua 0 până la ziua 20. Va conține porumb, șrot, făină de pește, germeni de porumb, clorură de sodiu, adaos de aminoacizi esențiali, enzime.

Urmează rețeta de creștere, de la ziua 21 până în ziua 33. Conține porumb 60%, gluten, soia, ulei de porumb, premix vitamino-mineral 1%, cocidiostatice și acidifianți.

Rețeta de finisare se administrează din ziua 34 până la sacrificare, are în compoziție 59% porumb, soia și făină furajeră și are anumite particularități: nu trebuie să conțină coccidiostatice sau antibiotice și trebuie administrată cu suficient timp înainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri în carne.

Consumul de furaj  pe perioada unui ciclu de creștere, în condițiile furajării la discreție, este următorul:

Prin aplicarea tehnicilor de hranire se obtine un consum mediu de furaj de 3,9 kg/pasare/ciclu de crestere, in concordanta cu recomandarile BAT (3,3-4,5 kg/pasare/ciclu).

Din siloz, prin intermediul  transportorului  spiralat, furajul ajunge în liniile de furajare din interiorul halei, direct în hrănitori.

Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furajări, iar  un nipple oprește automat furajarea atunci când hrănitorile sunt pline.

Pentru facilitarea operațiunilor necesare a fi executate în perioadele de vid sanitar, sistemul de furajare va fi prevăzut cu mecanism pentru suspendare.

Adăparea puilor

În prima săptămână, consumul de apă ajunge până la de două ori consumul de furaje și apoi scade.

Din conductele de aducțiune de la sursa subterană, apa ajunge în sistemul de conducte instalat în interiorul halei, trece prin filtrul de apă, după care ajunge în adăpătorile de tip niplu cu picurător. Alimentarea cu apă va fi conectată la sistemul de control computerizat care avertizează  în situații de urgență.

Sistemul de adăpare va include și mecanismul de dozare a medicamentelor, deoarece toate tratamentele sanitare se administrează prin intermediul apei.

In Raportul de amplasament:

Cantitatea de apa necesara puilor de carne este de 2 ori mai mare decat cantitatea de furaj consumata zilnic, la temperaturi tehnologice controlate ale aerului. In cazul in care scade temperatura in hale, nevoile de apa scad pana la un coeficient de 1,2-1,4% din cantitatea de nutreturi consumata de pui, iar daca temperatura aerului creste la 28-30°C, consumul de apa creste la doua ori volumul de furaj consumat.

| Specie | Ratie medie apa/hrana (l/kg) | Consum apa/serie (l/pasare/serie) | Consum anual de apa (l/pasare/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui pentru carne | 1,7 – 1,9 | 4,5 - 11 | 40 - 70 |

Parametri tehnologici

Pentru investiția propusă, s-au luat în calcul următorii parametri:

  - densitatea păsărilor în adăpost: 18 pui/m2, 19000 pui/hală/serie;

  - durata unui ciclu de îngrășare: 42 zile, cu 14 zile vid sanitar;

  - greutatea medie  la sacrificare: 2,300 kg/pui;

  - sistem de furajare controlat  - cca. 3,9 kg furaj/pui/ciclu);

  - rata mortalităţii: 3%.

Pe parcursul unui ciclu de creștere, puii sunt hrăniți cu 3 rețete furajere: starter, rețeta de creștere și rețeta de finisare. Toate rețetele au în componență, în proporții diferite în funcție de vârsta puilor, porumb, soia, diferite făini furajere și premixuri. Rețeta de finisare se administrează în ultimele zile de creștere și nu trebuie să conțina coccidiostatice sau antibiotice și trebuie administrată cu suficient timp înainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri în carne.

Vaccinarea puilor de carne se face pentru bolile care pot sa apara si sa afecteze puii prin mortalitate si/sau morbiditate, cu scaderea productiei de carne prognozata. Se urmăreste mereu comportamentul puilor pentru a putea depista şi remedia orice problemă apărută. În primele 3 zile, dupa populare, se aplică un tratament antistres.

Alte conditii de functionare decat cele normale

- In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

- Se vor aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare, pana la remedierea situatiei.

- Se va asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT

Prezentare comparativă

| Etapă de proces | Recomandări BAT | Situație pe amplasament | Interpretare |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul de adăpostire și creștere | - adăpost cu ventilare naturală - podea betonată acoperită cu așternut (paie mărunțite, rumeguș din lemn, hârtie mărunțită) - Halele pot avea intre 20.000 si 40.000 pasari. | - la hale admisia se face în mod natural, iar evacuarea forțată cu ajutorul ventilatoarelor - podea betonată acoperită cu așternut din paie tocate, uscate și curate, fără impurități de natură mecanică sau microbiologică. - capacitate de 19.000 capete pui/hală | Sistemul de adăpostire este conform BAT |
| Controlul temperaturii | - temperatura in halele de pasari se tine sub control cu ajutorul urmatoarelor tehnici : • Izolarea peretilor •Incalzire locala (sistemele cu culcusuri) sau a spatiului •Incalzire directa (incalzitoare cu gaz, cu infrarosii, aeroterme) • Incalzire indirecta (centrale de incalzire) •Racire prin stropirea acoperisului (vara sau in climate calde) | -închiderile de acoperiș și închiderile perimetrale sunt realizate din panouri termoizolante -sistem de încălzire ce funcționează pe bază de combustibil solid, compus din trei centrale termice montate în camerele tehnice ale fiecărei hale și conductele de distribuție aferente. - Răcirea incintelor se va realiza prin evaporare apoi prin convecție. | Sistemul de control al temperaturii si ventilatiei utilizat în ferma este conform BAT. |
| Iluminatul | - halele pot fi iluminate artificial sau natural | - Sistemul de iluminat se compune din 2 linii/hală, utilizând becuri LED (60 bucăți). | Sistemul de iluminat utilizat în ferma este conform BAT. |
| Hrănirea și adăparea | Sisteme de furajare: • Transportor cu lanturi • Transportor cu șnec • Talere de hrănire • Buncăre mobile -echipamente de adăpare fără pierderi prin scurgeri | -Din siloz, prin intermediul transportorului spiralat, furajul ajunge în liniile de furajare din interiorul halei, direct în hrănitori. -Din conductele de aducțiune de la sursa subterană, apa ajunge în sistemul de conducte instalat în interiorul halei, trece prin filtrul de apă, după care ajunge în adăpătorile de tip niplu cu picurător. | Hranirea si adăparea puilor în cadrul fermei se face conform recomandarilor BAT. |
| Management nutrițional |  | puii sunt hrăniți cu 3 rețete furajere, în funcție de fazele de creștere: starter, rețeta de creștere și rețeta de finisare |  |
| Colectarea și evacuarea dejecțiilor | îndepărtarea dejecțiilor împreună cu așternutul, la finalul fiecărui ciclu de creștere | îndepărtarea dejecțiilor împreună cu așternutul, la finalul fiecărui ciclu de creștere și depozitarea lor pe platformă betonată, până la utilizarea ca fertilizant natural | Condițiile de colectare și evacuare a dejecțiilor se realizează conform prevederilor BAT |

Pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu se impun urmatoarele conditii:

Reducerea consumului de apă si energie :

- curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub presiune;

- calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru apa de adăpat pentru prevenirea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă și energie;

- controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere.

Reducerea emisiilor atmosferice:

- asigurarea funcţionalităţii sistemelor de ventilaţie;

- se va analiza oportunitatea dezvoltării perdelelor de arbori,  perimetral, și în special în vecinătatea platformei de tratare a dejecţiilor;

- tehnici de furajare pe faze, hrană echilibrată ce permite rata de conversie optimă şi o prezenţă minimă a nutrienţilor în dejecţii.

Pentru prevenirea emisiilor in sol/ subsol/ ape freatice:

- controlul periodic al impermeabilizarii  componentelor obiectivului care pot deveni surse de poluare (spaţiile de colectare şi/ sau depozitare a dejecţiilor, bazinele de colectare a apelor uzate, reţeaua de canalizare etc.);

- transportarea așternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport corespunzătoare astfel încât să nu existe scăpări pe traseu;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor de colectare şi transport al apelor uzate;

- reabilitarea şi întreţinerea rigolelor aferente platformei de depozitare a dejecţiilor pentru colectarea scurgerilor;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabilește perioadele şi condiţiile optime de împrăștiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- efectuarea studiilor pedologice pe terenurile unde urmează a fi aplicate dejecțiile tratate (îngrășăminte naturale).

Utilizarea dejecţiilor la fertilizarea solurilor

Producătorul de dejecții este responsabil pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului.

Conform ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, modificat prin ORDIN nr.27 din 10 ianuarie 2007
al ministrului mediului şi gospodăririi apelor  când se utilizează nămolurile în agricultură, producătorul de nămol are următoarele obligaţii:

1. să anunţe autoritatea teritorială de mediu şi utilizatorii de nămol despre eventualii poluanţi existenţi în nămol;

2. să identifice utilizatorul de nămol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;

3. să contacteze utilizatorul de nămol şi să evalueze posibilităţile de utilizare a nămolului.

Conform BAT, principiile utilizării dejecţiilor tratate, la fertilizarea solului sunt următoarele:

- aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă: hrănirea animalelor cu cantităţi mai mici de nutrienţi;

- diminuarea maximă a emisiilor din dejecţii în cazul solului şi apei freatice: echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele estimate ale culturilor, privind azotul, fosforul şi substanţele minerale, în funcţie de conţinutul prezent în sol şi respectiv în fertilizatori. Aceasta se poate face fie prin bilanţul nutrienţilor, fie prin raportarea numărului de animale la suprafaţa disponibilă de teren.

- cunoaşterea caracteristicilor solului: condiţiile din sol, panta şi tipul solului, condiţiile climatice, irigaţiile şi aportul de ape din precipitaţii, tipul de utilizare a terenului, sistemul de rotaţie al culturilor;

- nu se vor aplica dejecţiile pe solul: saturat cu apă, îngheţat, inundat, acoperit cu zăpadă;

- nu se vor aplica dejecţiile pe terenurile cu pante accentuate;

- nu se vor aplica dejecţiile în apropierea cursurilor de apă, de orice fel;

- dejecţiile se vor împrăştia pe sol cât se poate de aproape înainte de dezvoltarea maximă a culturilor şi cerinţa de nutrienţi;

- pe timpul administrarii, vântul să nu bată în direcţia localităţilor învecinate sau a altor aşezări umane.

Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în fermă și cele mai bune tehnici disponibile conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,  pune în evidență faptul că activitatea din ferma avicolă aparținând AVI BEST QUALITY S.R.L. este în concordanță cu tehnicile BAT recomandate pentru creșterea intensivă a păsărilor.

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - Emisii in AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera sunt:

  - - procesele metabolice – halele de crestere pasari;

  - - managementul dejectiilor;

  - - generare de energie termica;

  - - activitati auxiliare: circulatia mijloacelor de transport, de descarcare furaje, de intretinere a incintei.

## Emisii dirijate

| Surse de emisii dirijate | Poluant | Puncte de emisie | Echipament depoluare, masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne (procese metabolice, asternut amestecat cu dejectii) | Pulberi (PM2,5 si PM10),NMVOC, compusi mirositori si alte gaze:NH3,CH4,CO2,H2S, NOx, CO2 | se utilizeaza ventilația tip tunel și ventilația de coamă, alternanța celor două făcându-se automatizat, în funcție de anotimp pentru fiecare hala. | - Respectarea cerintelor BAT:hranirea pe faze, prevenirea umezirii asternutului prin adoptarea sistemului de adapare prin picurare, masuri nutritionale de reducere a cantitatii de azot si fosfor excretat. control automatizat necesar minim 32000 mc/oră, maxim: 350000 m3/oră |
| Producerea energiei termice-incalzirea halelor cu trei centrale termice ce utilizeaza drept combustibil peleti. | CO,CO2,SOx,NOx,pulberi,NMVOC | coșuri evacuare gaze- înălțime 9m și diametru 450mm | - Controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor; - Ardere controlata |

Emisii difuze

Emisii din surse stationare nedirijate

Sursele stationare de emisie nedirijata a poluantilor in atmosfera de pe amplasamentul fermei avicole sunt reprezentate  de aerisirile halelor de crestere.

| Surse de emisii difuze | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Hale de crestere- aerisiri | CH4, NH3,N2O, H2S, pulberi, NMVOC,CO2 | - Respectarea cerintelor BAT:hranirea pe faze, prevenirea umezirii asternutului prin adoptarea sistemului de adapare prin picurare, masuri nutritionale de reducere a cantitatii de azot si fosfor excretat. - Controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor |

Emisii fugitive

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor solide la platforma de dejectii | CH4, NH3,N2O, H2S, pulberi, NMVOC,CO2 | Respectarea cerintelor BAT privind managementul dejectiilor: - Valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -Transportul dejectiilor solide se face cu mijloace de transport adecvate dotate cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros |
| Descarcarea/depozitarea furajului | pulberi | -Intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de incarcare/descarcare. |
| Bazinele de stocare ape uzate tehnologice | NH3, H2S | -Acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile |

Emisii din surse mobile de poluare – emisii eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (autoturisme) .

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - Se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

Masuri pentru minimizarea emisiilor in aer si reducerea mirosurilor

Operatorul instalatiei are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

Operatorul instalatiei este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Operatorul isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul instalatiei se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

Titularul activitatii va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Analiza mirosului se va face la cerere în situaţia existenţei reclamaţiilor/la solicitarea APM Constanta şi/sau G.N.M.- Serviciul C.J. Constanta, în zona receptorilor sensibili. Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

In conformitate cu BAT 13: Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

Emisii in APA

### Sursele de ape uzate

Din functionarea fermei de crestere a puilor de carne la sol, rezulta ape uzate  menajere si  ape uzate tehnologice.

Apa uzată tehnologică rezultată în urma procesului de spălare-dezinfecție-dezinsecție  a adăposturilor la finalul ciclului de creștere este preluată printr-un sistem de sifoane montate în pardoseală și condusă în bazinul de colectare cu capacitatea de 30 mc .

Apa uzată menajeră rezultată de la vestiare și grupuri sanitare se scurge prin conductele de scurgere montate în elementele de construcție, către bazinul vidanjabil ce deservește spațiile pentru personal, cu capacitate de 3 mc.

Bazinele de colectare a apelor uzate vor fi vidanjate periodic de către o societate specializată, iar apele vor fi transportate la o stație de epurare.

Volumele de ape uzate estimate a fi evacuate anual: 168 mc + 80 mc = 248 mc .

Apele pluviale de pe acoperișurile clădirilor vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi, burlane și rigole și vor fi evacuate liber, la nivelul terenului.

Colectarea şi evacuarea dejecţiilor

Colectarea dejecțiilor împreună cu așternutul uzat din hale se face manual la sfârșitul fiecărui ciclu de creștere. Evacuarea lor până la platforma de depozitare temporară a dejecțiilor se face cu ajutorul mijloacelor mecanizate din fermă. Stocarea așternutului uzat format din paie și dejectii pe platforma betonata, special destinata, cu suprafața de 662 mp și un volum total de inmagazinare de 1254mc. Dimensionarea platformei s-a facut având în vedere necesitatea depozitării dejecțiilor pe o perioadă de 5,5 luni, înainte de utilizarea acestora ca fertilizant organic pe terenurile agricole. Platforma împrejmuită este prevăzută cu pantă de înclinare și rigolă de preluare a apelor pluviale și drenarea lor printr-un filtru către bazinul de colectare a apelor uzate tehnologice. La înălțimea de 1,8 m se va executa o împrejmuire cu elemente BCA, pentru a se evita împrăștierea accidentala a dejecțiilor.

Au fost executate două foraje de observație, amonte și aval, pe direcția de curgere a apei subterane pentru urmărirea influenței platformei de dejecții asupra calității pânzei freatice.

Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

Operatorul instalatiei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa prin:

- Vidanjarea periodica a bazinelor pentru ape uzate tehnologice. Operatorul instalatiei va tine evidenta vidanjarilor intr-un registru ce cuprinde: data vidanjarii, nr. de vidanje transportate/ciclu si volumul de apa uzata evacuat, calitatea apei vidanjate, nr. de inmatriculare a mijlocului de transport. Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Nu este permisa evacuarea nici unei substante, amestec sau materie care polueaza mediul in canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa se vor prevedea dispozitive de captare.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

Emisii in SOL, APE SUBTERANE

Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

– pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate prin puturi filtrante, in panza freatica,  in canalele de scurgere a apei pluviale sau emisari naturali.

In cadrul fermei, dejectiile impreuna cu asternutul epuizat sunt stocate temporar pe platforma special amenajata astfel incat sa impiedice migrarea poluantilor pe sol, in subsol/freatic.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Operatorul instalatiei are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc., la platforma pentru depozitarea dejectiilor si bazinele pentru colectarea levigatului;

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie;

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona;

- Sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cate ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat anterior. In cazul unor poluari accidentale, operatorul instalatiei are obligatia sa anute imediat autoritatile de mediu si autoritatea competenta in domeniul apelor;

- Operatorul instalatiei are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajul de alimentare propriu si a inregistratii citirilor, realizarii periodice de buletine de analize de potabilizare pentru apa utilizata pentru adaparea pasarilor si in scop igienico-sanitar.

Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

Se vor respecta prevederile Deciziei  (UE) 2017/302, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si ale Ordinului comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.1182 din 22 noiembrie 2005 si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr.1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, actualizat la data de 27 august 2015, in cazul in care sunt utilizate ca fertilizator in agricultura.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## Emisii in aer si mirosuri

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Emisii difuze

BAT – AEL pentru emisiile in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg:

| Parametru | Valoare conform BAT, pentru pui de carne |
| --- | --- |
| NH3 | 0,01-0,08 kg/spatiu pentru animal/an (BAT-AEL) |
| Azot total excretat | 0,2-0,6 kg N excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |
| Fosfor total excretat (exprimat ca P2O5) | 0,050-0,25 kg P excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru pui de carne sunt exprimate în kg/ loc animal /an

- monitorizarea cantitatilor  de azot și fosfor total excretat rezultate din dejecțiile animaliere se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 24).

#### Emisii punctiforme

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.2

Tabelul 10.2.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Centralele termica ce utilizeaza combustibil solid | Cosuri de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## Calitatea aerului /mirosuri

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.

Limitele poluantilor, admise conform STAS 12574/87, care vor sta la baza evaluarii mirosurilor, pana la aparitia Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a continutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitatile care pot crea disconfort olfactiv, conform prevederilor Legii 123/2020, sunt urmatoarele:

| Poluant | CMA Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3)- la limita amplasamentului | 0,3 | 0.1 |
| Hidrogensulfurat (H2S) – in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,015 | 0,008 |

## Emisii in APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice de la spalarea halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

| Sursa generatoare | Natura apei | Loc de prelevare | Indicator de calitate | UM | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a puilor de carne in cele 3 halele | Ape uzate tehnologice | Bazin betonat cu V=30 mc Bazin betonat cu v=3 mc | pH | U pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| Activitati auxiliare - birouri | Ape uzate menajere |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 104/07.07.2022, emisa de AN “Apele Romane”-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, operatorul instalatiei are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii acviferului freatic prin intermediul celor doua foraje de monitorizare F1 - adancime H1=13 m si F2 – adancime H2=15 m, pentru urmatorii indicatori de calitate: pH, azot amoniacal (NH4), azotati (NO3), azotiti (NO2), fosfati (PO4), sulfati (SO4).

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor subterane, au ca valori de referinta valorile determinate in primul set de analize, foraj F1 (zona platforma de dejectii) si foraj F2 (zona platforma de dejectii) .

| Indicator de calitate analizat | U.M. | Valori limita de referinta Raport de incercari Foraj F1 | Valori limita de referinta Raport de incercari Foraj F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | UpH | 7,29 | 7,16 |
| azot amoniacal (NH4) | mg/l | 0,0126 | 0,0126 |
| azotati (NO3) | mg/l | 0,014 | 0,014 |
| azotiti (NO2) | mg/l | 0,0029 | 0,0029 |
| fosfati (PO4) | mg/l | 0,04 | 0,04 |
| sulfati (SO4) | mg/l | 25 | 25 |

Nu am preluat valorile din rapoartele de incercare

In rapoartele de incercare nu am toti indicatorii …..

## Emisii in SOL

## La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile si 250 kgN/ha/an pe fanete, conform Ordinului MMGA nr. 242/2005.

Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau contracte incheiate cu terti.

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol conform Ordin nr. 756/1997, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Rezultatul determinărilor fizico - chimice privind calitatea solului (Punct 1)

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Simbol proba/Valori determinate | Ordinul MAPM nr. 756/1997 soluri de folosinta sensibila/ mai putin sensibila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1.1/5 cm | P1.2/30cm | VN | VPA | VPI |
| 1 | pH | - | 7.7 | 7.9 | - | - | - |
| 2 | Azot total | mg/g s.u. | 1,33 | 1,42 | - | - | - |
| 3 | Fosfor total | mg/kg s.u. | 548,19 | 490,59 | - | - | - |
| 4 | Sulfati | mg/kg s.u. | 9,59 | 31,87 | - | 2000/5000 | 10.000/50.000 |
| 5 | Umiditate | % | 21,93 | 21,35 | - | - | - |

In rapoartele de incercare nu am toti indicatorii …..

Rezultatul determinărilor fizico - chimice privind calitatea solului (Punct 2)

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Simbol proba/Valori determinate | Ordinul MAPM nr. 756/1997 soluri de folosinta sensibila/ mai putin sensibila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1.1/5 cm | P1.2/30cm | VN | VPA | VPI |
| 1 | pH | - | 8,80 | 8,75 | - | - | - |
| 2 | Azot total | mg/g s.u. | 2,04 | 2,11 | - | - | - |
| 3 | Fosfor total | mg/kg s.u. | 454,13 | 452,86 | - | - | - |
| 4 | Sulfati | mg/kg s.u. | 13,25 | 38,71 | - | 2000/5000 | 10.000/50.000 |
| 5 | Umiditate | % | 16,74 | 17,97 | - | - | - |

In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de sol, din 2 puncte, de la adâncimea de 13 cm și 15 cm :

- Punctul 1 (P1) - se situează în aval platformă de stocare a dejecţiilor;

- Punctul 2 (P2) - se află în amonte platformă dejecții

Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului, vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

## ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili – zona rezidentiala a localitatii Satu Nou.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

- In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila la zgomot.

# GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile generate de societate vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare:

- Valorificarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale, asa cum s-a precizat in paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil si fara acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au murit in cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu solutii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalitatile vor fi raportate medicului veterinar, care, in urma examinarii, va recomanda procedura cea mai adecvata de depozitare sau tratare pentru situatia semnalata.

- Deseurile medicale provenite de la ingrijirile medicale vor fi preluate de catre o firma autorizata pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deseuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platforma de depozitare temporara a dejectiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deseurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejectiilor de la pasari.

- Dejectiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru fermentare;

- Nu se vor depozita sau lasa dejectii solide (gunoi) in gramezi pe camp, chiar si pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului si apei prin scurgerile din dejectiile spalate de ploi, cat si irosirea si pierderea azotului pe care-l contin.

- Nu se vor aplica dejectii solide stabilizate (ingrasaminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apa si a captarilor de apa potabila, pe terenurile inclinate.

- Se interzice golirea sau spalarea buncarelor si a utilajelor de administrare (distributie / imprastiere) a dejectiilor stabilizate, in apele de suprafata sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor  (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Operatorul instalatiei are obligatia sa tina evidenta stricta asupra cantitatilor pe care le utilizeaza in diferite scopuri si a celor ramase pe amplasament , intocmite si completate astfel incat sa perimta autoritatilor de inspectie si control sa constate trasabilitatea acestora, in conformitate cu Ord 333/165/2021 si BAT 29 din Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

- obligativitatea anuntarii, in cel mai scurt timp la APM Constanta, orice eveniment care prezinta risc pentru factorii de mediu;

- Dejectiile ce parasesc amplasamentul se incadreaza la codul de deseuri 020106 si sunt raportate la categoria transfer deseuri nepericuloase in afara amplasamentului, avand in vedere obligatiile de raportare  ce decurg din Regulamentul 166/2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor si transferului de poluanti (EPRTR)

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/ valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Operatorul instalatiei are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Pasarile decedate in ferma, cat si cele care au decedat in cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar in camera frigorifica si eliminate catre operatori economici autorizati;

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platformele de depozitare temporara a dejectiilor;

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe platforma de depozitare temporara a dejectiilor;

- Operatorul instalatiei trebuie sã intocmeasca un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia A.P.M. Constanta si GNM -Comisariatul Judetean Constanta. Acest registru trebuie pastrat de operator si sa contina minimum de detalii cu privire la: tipul deseului; codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc, modul de stocare provizorie/tratare/transport, cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator, date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia, date de identificare ale agentului economic care realizeaza valorificarea/eliminare deseurilor si de autorizare a acestuia, documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale.

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

- Se va elabora o procedura de inspectie si interventie, in caz de fisuri, pentru bazinele de depozitare dejectii; Rezultatele inspectiei vor fi incluse in R.A.M.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021,  printre care:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

- Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri cu condiţia respectării prevederilor art. 16 alin. (1) şi (4) introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

## Deseuri generate, stocate temporar

| Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica | Cant. generate /an | U.M. | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere inclusiv asternut epuizat (paie) | S | Cca.200 | to | R10 | Stocare temporara pe platforma de dejectii, valorificare prin utilizare ca fertilizant agricol de catre operatori autorizati |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) | S | Cca.20 | to | R3 | Stocare temporara in camera frigorifica pana la predare catre operator economic autorizat pentru valorificare (producerea de larve pentru pescuit) |
| 02 01 01 | Namoluri de la spalare si curatare |  | Cca.5 | mc | R10 | Colectare in recipient metalic etans si transportare la platforma de dejectii pt a fi valorificat ca fertilizant natural sau predat operatorilor autorizati pt tartare, functie de rezultatele buletinelor de analize |
| 02.01.10 | Deseuri metalice rezultate din intretinere |  |  |  |  | Colectate separata si predate catre agenti economici autorizati |
| 10 01 01 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan | S |  |  |  | Valorificata ca ingrasamant pe terenul din incinta |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si ungere |  |  |  |  | Valorificare cu agenti economici autorizati |
| 15 01 01 | Deseuri de ambalaje de hartie/carton | S | 0,15 | to | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati Incinerare prin operatori economici autorizati |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaje de materiale plastice | S | 0,05 | to | R12 |  |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S | 0,15 | to | R12 |  |
| 18 02 02* | Deseuri sanitar veterinare |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | S | 7,5 | to | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operator autorizat |
| 20 01 36 | DEE –casat – lampile LED | S | 0,01 | to | R12 | valorificare prin operatori autorizati |

NOTA:

- Toate deseurile vor fi stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

# INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA,  SIGURANTA  INSTALATIEI

Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere prin SMS si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Prevederi generale privind monitorizarea

Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protective a mediului.

Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice in vigoare.

Operatorul instalatiei trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, acreditate, pe baza de contract, cu personal calificat.

Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii autoritatilor de mediu.

### Monitorizatea emisiilor in AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase se va realiza conform SR EN 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### Emisii din surse dirijate

### Monitorizarea aerului – emisii

### Emisii conform BAT-AEL

### In conformitate cu prevederile Deciziei (UE) 2017/302, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

### Monitorizarea anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere – estimare sau calculare prin masurarea concentratiei;

### Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac in aer, provenite din adaposturi – estimare sau calculare prin masurarea concentratiei;

### Monitorizarea anuala a emisiilor de pulberi provenite din adaposturi – estimare (utilizand factorii de emisie conform CORINAIR actualizat) sau calculare prin masurarea concentratiei.

### In cazul estimarii, se vor respecta prevederile BAT-AEL:

| Parametru | Valoare conform BAT, pentru pui de carne | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0,01-0,08 kg/spatiu pentru animal/an (BAT-AEL) | anual |
| Azot total excretat | 0,2-0,6 kg N excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) | anual |
| Fosfor total excretat (exprimat ca P2O5) | 0,050-0,25 kg P excretat/spatiu pentru animal/an (BAT) | anual |

### Monitorizare miros

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac in aerul ambiental, la limita incintei fermei, pe directia receptorilor sensibili din vecinatate (zona rezidentiala a localitatii Satu Nou ) si compararea cu limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

| Parametru | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | De doua ori pe an: - o prelevare in perioada iulie-august - o prelevarea in perioada decembrie-februarie | STAS 10812/76 |
| H2S | In zona receptorilor sensibili | La solicitare in situatia existentei reclamatiilor/ la solicitarea APM Constanta sau/si GNM-CJ C-ta | STAS 10814/76 |

## Cantitatea de poluanți emisi in aer și raportata pentru EPRTR se va calcula conform metodologiei Ghid EPRTR.

In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp autoritatile de mediu in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

## In conformitate cu prevederile Legii 123/2020, operatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare in vederea diminuarii disconfortului olfactiv produs. In acest sens, in cazul existentei unor reclamatii, operatorul instalatiei va implementa un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa stabilirea continutului acestuia prin hotarare a Guvernului ai dupa aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv.

## Planul de gestionare a disconfortului olfactiv va fi avizat de autoritatea de sanatate publica, autoritatea competenta pentru protectia mediului și/sau de catre autoritatea administratiei publice locale, după caz.

## Monitorizarea emisiilor in APA

Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate prin vidanjare, se va efectua conform prevederilor din tabelul de mai jos, prin laboratoare acreditate RENAR:

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizati | Metoda de incercare | Frecventa de prelevare probe si analizǎ indicatori | VLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bazinele vidanjabile pentru apa uzatǎ menajerǎ si tehnologica | pH | SR ISO10523/2012 | La fiecare vidanjare | Conform NTPA 002/2005 |
|  | MTS | SR EN 872-2005 |  |  |
|  | CCO-Cr | SR ISO 6060-1996 |  |  |
|  | CBO5 | SR EN 1899/1,2-2003 |  |  |
|  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |  |  |
|  | fosfor total | SR EN ISO 6878-2005 |  |  |
|  | detergenti sintetici biodegradabili | SR EN 903/2003 |  |  |
|  | substante extractibile cu solventi organici | SR 7587/1996 |  |  |

- Pentru umectarea dejectiilor depozitate pe platforma de dejectii, functie de rezultatele analizelor, se va folosi apa din bazinul pentru ape pluviale.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate

- In situatia in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate, peste valorile limita de emisie prevazute in legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, operatorul instalatiei are obligatia::

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul autoritatii competente de mediu, cat mai repede posibil.

- Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## Monitorizarea calitatii apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice pe amplasament exista doua foraje de observatie F1 si F2.

In cazul depasirii semnificative a valorii parametrilor monitorizati ,fata de nivelurile de referinta stabilité la pct.10, se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele si se vor lua masurile de remediere ce se impun. Frecventa de monitorizare si standardele aplicate vor fi cele prevazute in tabelul urmator :

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| - foraj de monitorizare F1 (aval) - adancime H1=30 m Coordonatele forajului in sistem STEREO 1970: X=312338,454; Y=779223,664 - foraj de monitorizare F2 (amonte) – adancime . Coordonatele forajului in sistem STEREO 1970: X=312327,886; Y=779236,158 | pH | semestrial | SR ISO10523/2012 |
|  | azot amoniacal (NH4) |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | azotati (NO3) |  | SR EN ISO 11732:2005 |
|  | azotiti (NO2) |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | fosfati (PO4) |  | SR EN 26777:2002/C91:2006 |
|  | sulfati (SO4) |  | SR 7510/1997 |

Monitorizarea SOLULUI/SUBSOLULUI

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate si cu frecventa mentionata in tabelul de mai jos:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metode de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctul 1 (P1) - se situează în aval platformă de stocare a dejecţiilor; Punctul 2 (P2) - se află în amonte platformă dejecții | pH | O data la doi ani, de la data emiterii AIM | ISO 10390/2015 |
|  | Cu |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Azotiti |  | STAS 7184-7/1987 SR EN 26777:2002/C91:2006 |
|  | Fosfat total |  | STAS 7184-7/1987 HACH 8178;HACH 8190 |

## Monitorizarea deseurilor

## Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 si ale HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest dosar trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- tipul si codul deseului;

- instalatia producatoare si cantitatea produsa;

- data evacuarii deseului din instalatie;

- modul de stocare si data predarii deseului ;

- cantitatea predata catre transportator;

- date privind expeditiile respinse;

- date privind orice amestecare a deseurilor.

## Aceste date trebuie raportate la APM Constanta, ca parte a RAM.

Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Monitorizarea zgomotului

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM Constanta sau GNM -CJ Constanta, se vor face monitorizari suplimentare ale zgomotului, la limita amplasamentului si/sau in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

| Punct de monitorizare | Parametru L AeqT | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | 65 dB | anual | SR ISO 1996-2:2018 |

# Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

# Operatorul instalatiei va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# Monitorizare tehnologica

In conformitate cu prevederile Deciziei 2017/302: BAT 24 – operatorul va monitoriza cantitatile de azot si fosfor total excretat rezultate din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos:

| Activitate IED | Indicator | Tip de monitorizare | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 a) | Azot total excretat | - Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de azot si performantele animalelor; sau -Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total . | anual |
| 6.6 a) | Fosfor total excretat | - Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de protein brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performantele animalelor; sau -Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. | anual |

In conformitate cu prevederile  Deciziei 2017/302: BAT 29, operatorul va monitoriza urmatorii parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

- Consumul de apa

- Consumul de energie electrica

- Consumul de combustibil

- Intrarile/iesirile de pui, inclusive mortalitatile

- Consumul de furaje

- Generarea de dejectii animaliere

13.9.3 Rezultatele monitorizarii tehnologice vor fi incluse in Raportul anual de mediu.

# Monitorizare post – inchidere

# In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform Planului de inchidere.

# Se vor respecta prevederile art.22 alin 6 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv se va evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane, in conformitate cu cerintele din prezenta Autorizatie integrata de mediu.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea societatii, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6.Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Operatorul instalatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si operatorul instalatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarile autoritatilor de mediu si ale operatorului

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care operatorul instalatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul instalatiei care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE operatorul instalatiei are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul instalatiei trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul instalatiei trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul instalatiei are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor Rapoarte obligatorii; Rapoarte singulare; Model notificare.

Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | anual | Pana la 01 februarie al fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la 30 aprilie al fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea conform Regulamentului CE nr.1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | la orice solicitare a autoritatii de mediu; | La solicitatea autoritatii de mediu (pe suport de hartie si in SIM/SCP) si ca parte a R.A.M |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit OUG 92/2021 | anual | Pana la data de 15 martie, pe suport de hartie si electronic (in SIM/Deseuri) |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 2 ore dupa producere |
| Verificarea starii tehnice a constructiilor subterane | anual | La finalizarea verificarii, dar nu mai tarziu de 30.01 |
| Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar? Este instalatie noua | Pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara |
| Plan de inchidere a amplasamentului in cazul incetarii temporare sau definitive a unei parti din instalatie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer (inclusiv calcularea emisiilor, conform BAT) | anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata | anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | trimestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | Anual | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Rezultatele monitorizarii zgomotului | Anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Substante utilizate pe amplasament | anual | La solicitarea APM Constanta |
| Raport anual privind Protecția Atmosferei – Inventare Locale de Emisii (electronic în SIM) | Anual | 31 martie a anului urmator celui de raportare, sau la deschiderea sesiunii de raportare |

## Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI

Operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 operatorul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

Sa utilizeze eficient energia.

Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

Operatorul instalatiei  trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

Operatorul instalatiei are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, operatorul/ operatorul instalatiei are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasament, sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

Operatorul instalatiei are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, operatorul instalatiei are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## Lucrari si masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea operatorului instalatiei, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Avand in vedere situatia existenta, dupa oprirea activitatii, se impune luarea urmatoarelor masuri:

- Punerea in siguranta a instalatiilor;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica  si apa industriala;

- Golirea tuturor instalatiilor;

- Eliminarea completa, in deplina siguranta, a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea lor la unitati specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deseurilor generate in spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase, precum si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societati autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

## Planul de inchidere al instalatiei.

## In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor parti de instalatie, operatorul instalatiei trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. Nr. 36/2004

## Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

## planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane,

## orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului si solului

## acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deseurilor,

## masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in aplicare si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a operatorului instalatiei.

## La incetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17 GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei - Conform art.3 pct.15 lit o) din Legea nr. 278/2013. |
| Cele mai bune tehnici disponibile -BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile – Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| Decizia (UE) 2017/302 | DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie | O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare - Conform art.3 pct.3 lit c) din Legea nr. 278/2013. |
| Emisie | Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei - Conform art.3 pct.4 lit d) din Legea nr. 278/2013 |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia - Conform art.3 pct.2 lit b) din Legea nr. 278/2013 |
| Valori limita de emisie – VLE | Masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp - Conform art.3 pct.5 lit e) din Legea nr. 278/2013 |
| Modificare substantiala | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului - Conform art.3 pct.9 lit i) din Legea nr. 278/2013 |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Eliminare | Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.17. |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.36. |
| RAM | Raport Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |

ANEXA  I – PLANURI DE INCADRARE IN ZONA SI DE AMPLASAMENT

Fig. 1 - Plan incadrare in zona –  DE ADAUGAT PLANURI

Fig. 2 PLAN DE SITUATIE

ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform OUG 92/2021 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |