PARC EOLIAN TOPALU,

Comuna Crucea si Comuna Topalu,

Judetul  CONSTANTA

BENEFICIAR: S.C. TOPALU POWER PARK  S.R.L.

MEMORIUL  DE PREZENTARE

#### Intocmit conform Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

#### din ANEXA Nr. 5.E la procedură

I. Denumirea proiectului:.„ PARC EOLIAN TOPALU“, Comunele Crucea si Topalu, jud. Constanta”,

II. Titular: S.C. TOPALU POWER PARK S.R.L

Administrator: Catalin Mrejeru

Proiectant general: MONSON ALMA SRL, office@monsson.eu.

- numele persoanelor de contact: Madalina Motataianu, telefon: +40 241 55 03 53, e-mail: madalina.motataianu@monsson.eu.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

S.C. TOPALU POWER PARK S.R.L, isi propune sa dezvolte un parc eolian alcatuit dintr cuprinzând 14 turbine eoliene amplasate intr-o zona de terenuri agricole , amplasate in extravilanul comunelor Topalu si Crucea, judetul Constanta si pentru care  a fost emis de către Consiliul Judetean Constanta, Certificatul de Urbanism nr.56/06.05.2022.

Se propune realizarea unui parc eolian format din 14 turbine eoliene, cu o putere instalata de 6 MW fiecare, cu o putere maxima de pana la  de 10 MW/turbina.

Turbinele eoliene propuse sunt legate printr-o retea de linii electrice in cablu ingropate ce transporta energia produsa de la turbina la substatia electrica de transformare de MT/110kV. Statia se racordeaza prin LES (linie electrica subterana) 110kV la o statie de transformare 110/400kV. Pe traseul liniilor electrice ce leaga turbinele eoliene la substatia de transfomare este ingropat si un cablu de fibra optica. Traseul exact al acestora se va definitiva la faza de autorizatie de construire.

Modernizarea drumurilor de exploatare folosite pentru accesul la investitie si traseele de cabluri electrice subterane MT si 110kV nu fac obiectul prezentului proiect, ele vor fi avizate in cadrul altor documentatii.

Parcul eolian Topalu va include urmataorele lucrari proiectate:

-	Sistemul de stocare energie electrica poate fi instalat in cladire tip container/hala sau orice alta solutie constructiva aleasa de beneficiar si are ca rol inmagazinarea partiala sau totala a energiei produsa de turbinele eoliene si injectarea acesteia in retea in momentele in care vantul este mai slab sau sunt indeplinite anumite conditii suplimentare.

Amplasarea sistemul de stocare a energiei electrice se poate face in interiorul substatiei de transformare nou construite sau in exteriorul acesteia precum si in vecinatatea turbinelor eoliene.

Turbinele eoliene propuse sunt legate printr-o retea de linii electrice in cablu ingropate ce transporta energia produsa de la turbina la substatia electrica de transformare de MT/110kV. Statia se racordeaza prin LES (linie electrica subterana) 110kV la o statie de transformare 110/400kV. Pe traseul liniilor electrice ce leaga turbinele eoliene la substatia de transfomare este ingropat si un cablu de fibra optica. Traseul exact al acestora se va definitiva la faza de autorizatie de construire

Realizare drumuri de acces noi in incinta parcelelor (de la drumurile de exploatare existente la turbinele eoliene) si reabilitare drumuri de exploatare existente in zona.

# Turbinele nu sunt constructii civile si nu necesita echipare edilitara.(art 1.2.12 P11/1999).

Parcul eolian are ca vecinatati:

- Nord: Proprietati private – terenuri agricole, localitatea Stupina;

- Est: 	Proprietati private – terenuri agricole, localitatea Crucea;

- Sud: Proprietati private – terenuri agricole;

- Vest: Proprietati private - terenuri agricole.

Terenurile pe care se va amplasa investitia nu se afla in interiorul zonelor naturale protejate.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Parcul eolian Topalu se va realiza în scopul producerii, furnizării si stocarii de energie regenerabilă şi atingerii ţintelor naţionale si europene privind producţia de energie electrică din surse regenerabile, a stimulării realizării investiţiilor privind protecţia mediului şi asigurarea securităţii energetice a Românie

c) valoarea investiţiei  de aproximativ 110 000 000 euro.

d) perioada de implem entare propusă;

# Derularea proiectului va include urmatoarele etape:

  - Realizarea parcului eolian - 24-34 luni de la data obtinerii autorizatie de constructie

  - Punerea in functiune a turbinelor eoliene -  sem. I -II, 2024

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)-atasate documentatiei

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Scopul investitiei este de a valorifica potentialul eolian al Dobrogei cu consecinte benefice asupra factorilor de mediu, prin construirea unui pare compus din 14 turbine eoliene cu o capacitate 10 MW/turbina.

Preocuparea tarilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei energetice si dezvoltare durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie regenerabila si nepoluanta, este reflectata in cadrul legislativ adoptat.

Astfel, au fast adoptate la nivel UE:

- Noua Directiva {EU) 2018/2001 si Regulamentul 2018/1999

- Se defineste ca statele membre trebuie sa realizeze la nivelul anului 2030 o cota obligatorie comuna de energie regenerabila care sa reprezinta eel putin 32% din consumul final de energie.

- Statele membre sunt obligate sa prezint un Plan National lntegrat care sa rapsunda cerintele din Directiva si Regulament

- Planul National lntegrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice pregatit de Romania pentru perioada 2021-2030 prevede ca:

In ceea ce priveste cota de energie regenerabila, Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa creasca nivelul de ambitie pentru 2030, pana la o pondere a energiei din surse regenerabile de eel putin 34%. In consecinta, nivelul de ambitie cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile a fast revizuit fata de varianta act ualizat a a PNIESC, de la o cota propusa initial de 27,9%, la o cota de 30,7%.) Eolian:

•	+ 822  MW capacitate instalata suplimentar 'in 2022 fata de 2020;

•	+ 559 MW capacitate instalata suplimentar in 2025 fata de 2022;

•	+ 556 MW capacitate instalata suplimentarin 2027 fata de 2025;

•	+ 365 MW capacitate instalata suplimentar 'i'n 2030 fata de 2027.

- De asemenea, la orizontul 2027 -  2030, suplimentar instalarii de capacitati aditionale eoliene si solare, va fi necesara pastrarea capacitatii existente in prezent, prin repowering.

###### Lucrarile de realizare de capacitatilor energetice sunt de inters public asa cum sunt definite in Legea Energiei 123/2012 art.12 (1) precum si prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, art.2 d),

lnvestitia propusa prezinta si utilitate publica locala prin crearea de noi locuri de munca, cresterea veniturilor la bugetele comunei Topalu, inclusiv amenajari de infrastructurii de transport.

Amplasarea si funtionarea parcului eolian pentru producerea energiei electrice necesare pentru acoperirea cererii din sistemul energetic national va avea drept consecinta reducerea cantitatilor de combustibili fosili consumati.

- in cel mai rau caz, emisia medie de carbon fosil este ,intre 270g si 910g,

- sau carbune este chiar mai mare rntre 635g si 1,6kg.

In funtie de numerele pe care le alegeti pentru fiecare sursa de energie, in cel mai rau caz (cea mai mare emisie de 20g pentru energia eoliana, cea mai mica de 270g / 635g pentru celelalte), energia eoliana produce inca doar 7,4% din gazele cu efect de sera emise de gaz si doar 3,2% din cele din carbune. Privind cel mai  bun  scenariu (cea mai mica emisie de 8g pentru energia eoliana, cea mai ma re de 910g/1,6kg pentru celelalte, diferenta este si mai semnificativa: energia eoliana ar putea produce doar 0,99% din emisiile de gaze si 0,56% din energia carbunelui .

- profilul şi capacităţile de producţie;

Pe suprafata de aprox. 194,6 ha a terenurilor, se propune realizarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile avand un numar de 14 turbine de vant de putere max. 10 MW fiecare, in total o putere instalata de max. 140 MW. Pentru accesul la fiecare echipament, se va realiza, de la drumurile de exploatare existente intre parcele, un drum de acces nou, din piatra sparta si tasata, conform proiectului de drumuri.

Totodata, se propune si realizarea instalatiilor electrice de MT si 110 kV si a infrastructurii necesare racordarii parcului eolian la reteaua nationala, acestea nefacand obiectul prezentei documentatii.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin fundatii cu diametrul de 30 m, executate din beton armat cu o adancime de aproximativ 5 m. Fundatia fiecarei turbine va fi subterana, de tip radier general. In functie de recomandarile studiilor geotehnice se vor prevedea piloti din beton armat amplasati sub fundatia radier sau orice alta solutie de imbunatatire a solului.

In dreptul fiecarei turbine eoliene se vor construi platforme de montaj din piatra compactata. In jurul platformei de montaj si fundatiei turbinei eoliene este necesar un spatiu liber pentru a fi folosit la preasamblarea palelor si a rotorului.  Aceasta platforma de preasamblare nu necesita constructii suplimentare sau imbunatatiri, terenul fiind afectat doar in timpul asamblarii palelor si a rotorului.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul județean DJ 224, pe drumuri de exploatare existente care vor fi reabilitate și consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemele de stocare energie electrică și substația de transformare electrică, amplasate pe terenuri pentru care societatea a încheiat sau va încheia contracte de cesiune și superficie cu proprietarii. Accesul nu se va realiza din drumul național DN 2A (E60). La intersecțiile dintre drumurile existente de acces și cele noi de acces se vor construi racorduri pe direcția de acces către turbine conform specificațiilor producătorului de turbine eoliene. Toate segmentele de drum, fie ele comunale sau județene, care nu corespund condițiilor de transport pentru turbinele eoliene, vor fi reabilitate și consolidate.

Turbinele eoliene urmeaza a se amplasa cvasi-ordonat, urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de sensul vanturilor, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem de turbine eoliene, pozitia fata de drumurile de acces si retelele electrice.

Proiectul cuprinde 14 turbine eoliene si va avea ca scop instalarea si operarea turbinelor eoliene, realizarea fundatiilor turbinelor si imbunatatirea solului, construirea de drumuri noi in interiorul parcelelor, construirea platformelor de montaj, substatie electrica de transformare MT/110kV, sisteme de stocare energie electrica, organizare de santier, instalarea de stalpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare pentru urmarirea in timp a fundatiilor precum si basa colectoare.

Energia electrica produsa este evacuata catre Sistemul Energetic National prin substatia de transformare MT/110kV, ce se construieste ca investitie a SC TOPALU POWER PARK SRL. Substatia este localizata in extravilanul Comunei Crucea pe un teren ce se afla in contract de superficie cu proprietarul terenului. Suprafata de teren pe care se amplaseaza substatia este de aproximativ 10000 mp. Parcul eolian Topalu se va conecta la Sistemul Energetic National printr-un cablu de 110kV care va face legatura intre substatia de transformare MT/110kV si o statie de transformare 110/400 kV ce va fi stabilita in urma obtinerii avizului tehnic de racordare.

Modernizarea drumurilor de exploatare folosite pentru accesul la investitie si traseele de cabluri electrice subterane MT si 110kV nu fac obiectul prezentului proiect, ele vor fi avizate in cadrul altor documentatii.

Toate segmentele de drum, fie ele comunale sau judetene,care nu corespund conditiilor de transport  pentru turbinele eoliene, vor fi reabilitate si consolidate.

Turbinele eoliene, substatia de transformare, sistemul de stocare energie electrica se vor amplasa pe terenurile agricole proprietate privata.

Turbinele eoliene vor debita energie electrica in reteaua colectoare proprie de medie tensiune dupa care, prin intermediul unei substatii de transformare  nou construita, energia va fi debitatea in statia de transformare de inalta  tensiune si apoi va fi livrita in reteaua operatorului de sistem.

Traseele de cabluri de medie si nalta tensiune necesare evacuarii energiei nu fac parte din prezentul proiect.

Substatia de transformare va fi o constructie ce va adaposti dar fara a se limita la:substatia de medie tensiune, transformatorul de servicii interne, generatorul de back-up, dulapurile pentru circuitele secundare precum si alte elemente constructive necesare unei bune functionari. La cererea beneficiarului se pot implementa urmatoarele facilitati: toalete, camera pentru  servere  si documente, spatiu de depozitare ,sala de conferinta, etc.

Pe amplasamentul substatiei de transformare se vor amplasa: transformatoare MTI 110 kV, izolatori, intreruptori, separatoare, descarcatoare si alte echipamente conexe.

Amplasarea sistemului de  stocare a energiei electrice se poate face in interiorul substatiei de transformare nou construite sau in exteriorul acesteia precum si  in vecinatatea turbinelor eoliene.

In interiorul parcului eolian se vor amplasa turbine eoliene ce vor fi conectate prin cabluri electrice subterane la substatia de transformare nou construita ce va debita energia electrica produsa in reteaua nationala prin intermediul unei substatii de transformare  deinalta tensiune. Traseul de cablu de inalta tensiune dintre cele doua statiide transformare precum si traseele de cablu de medie tensiune ce leaga turbinele eoliene de substatia de transformare si fibra optica vor fi subterane si nu fac parte din prezenta documentatie.

Turbinele eoliene urmeaza a se amplasa cvasi-ordonat, urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de sensul vanturilor, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem de turbine eoliene, pozitia fata de drumurile de acces si retelele electrice.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin fundatii din beton armat. Fundatia fiecarei turbine va fi subterana, tip radier general. n functie de recomandarile studiilor geotehnice se vor pfevedea piloti din beton armat amplasati sub fundatia radier sau orice alta de imbunatatire a  solului.

Turbinele eoliene se vor amplasa la o distanta minima de 1000 m fata de localitate.

In dreptul fiecarei turbine eoliene se vor construi platforme de montaj din piatra compactata. Injurul platformei de montaj si fundatiei turbinei eoliene este necesar un spatiu liber pentru a fi folosit la preasamblarea rotorului. Aceasta platforma de preasamblare nu necesita constructii suplimentare sau imbunatatiri, terenul fiind afectat doar in  timpul asamblarii rotorului.

Pentru realizarea substatiei de de transformare MT/110 kV vor fi prevazute o serie de lucrari de constructii si instalatii, fara a se limita la:

Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere MT/110kV;

- Posturi electrice de transformare;

- Retele cabluri subterane electrice de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- Retele aeriene de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- Sisteme de stocare energie electrica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

- Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

- Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

- Instalatie de impamantare;

- Sistem de securitate;

- Instalatie de paratrasnete;

- Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

- Instalatie de iluminat general si perimetral;

- Instalatie de stins incendii;

- Instalatie de antiefractie;

- Orice alte instalatii / echipamente  necesare bunei functionari a statiei de transformare si asigurarii conditiilor tehnice de racordare la SEN.

- Lucrarile de constructii aferente instalatiilor:

- Drumuri interioare;

- Platforme montare-interventii;

- Fundatii echipamente;

- Imprejmuiri si porti de acces;

- Cadre metalice;

- Stalpi medie / inalta tensiune;

- Rigle;

- Suporti echipamente;

- Canale de cabluri;

- Infrastructura de evacuare a apelor pluviale si alimentare cu apa;

- Cladiri (Spatii Birouri, camere comanda/telecomanda si control, sali servere, inclusiv anexe - grupuri sanitare, spatii depozitare, etc.).

- Sistemul de stocare energie electrica poate fi instalat in cladire tip container/hala sau orice alta solutie constructiva aleasa de beneficiar si are ca rol inmagazinarea partiala  sau totala a energiei produsa de turbinele eoliene si injectarea acesteia in retea in momentele in care vantul este mai slab sau sunt indeplinite anumite conditii. Acesta va fi amplasat pe terenul din vecinatatea substatiei de transformare MT/110 kV, in locul organizarii de santier, dupa ce aceasta nu va mai fi necesara, sau pe terenurile din vecinatatea turbinelor eoliene.

- Organizarea de santier va fi amplasata pe terenul de langa substatie, in suprafata de 10000 mp, si consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale, parcare autovehicule, precum si asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente turbine, iluminat, paza, etc.

- In interiorul parcului va fi prevazut un spatiu pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta a parcului in vecinatatea substatiei de transformare ce poate avea in componenta birouri, sali de sedinte, bucatarie, toalete si orice este necesar pentru asigurarea operarii parcului in conditii optime.

- Pe fiecare amplasament  va fi prevazut cate un stalp pentru monitorizare video cu inaltimea de aproximativ 10m, care sa permita vizualizarea tuturor turbinelor. Stalpii sunt metalici, prefabricati de tip tubular cu forma poligonala si vor fi amplasati in apropierea platformelor de montaj, pe terenuri pentru care exista un acord cu proprietarii.

Pe stalpi se vor monta 2 camere video, un refelector cu senzor de miscare si un dulap local video alimentat cu energie electrica din turbina langa care este montat stalpul. Camerele vor trimite/primi semnal cu ajutorul unei fibre optice montata de asmenea pana la turbina din apropiere. Fixarea stalpilor se face cu ajutorul unor fundatii din beton.

- Supravegherea video se va face cu camere video IP de exterior, rezolutie minima 8 MegaPixeli, LED IR minim 40 m, montate in apropierea platformelor de montaj. Comunicatia intre camerele video si inregistrator de retea (NVR) se va face prin intermediul cablurilor de comunicatie (Ethernet). Inregistratorul de retea se va amplasa in anvelopa de conversie. Fundatiile proiectate pentru stalpii de iluminat sunt fundatii izolate, rigide, din beton armat.

- Fiecare turbina este prevazuta cu un sistem de colectare si evacuare a condensului de pe pardoseala inelului fundatiei. Acest sistem este alcatuit dintr-un sifon de pardoseala, o basa colectoare pozitionata la aproximativ 20m de fundatie si o conducta de PVC cu diametrul Φ110mm sau Φ90mm si cu o panta de 0,8% care face legatura intre sifonul de pardoseala si basa colectoare. Basa colectoare se va realiza dintr-un tub ingropat in pamant in pozitie verticala de diametru Φ400mm si cu lungimea de 4,20m. In momentul umplerii basei colectoare, aceasta va fi golita cu ajutorul unei pompe submersibile. La pozitionarea basei colectoare se va tine cont si de pozitiile stalpilor pentru supraveghere video.

- La fiecare fundatie de turbina vor fi prevazute de asemenea cel putin 3 borne fixe de tasare din beton folosite la urmarirea in timp a pozitiei fundatiei turbinei eoliene.

- Principalele utilaje care functioneaza pe perioada de dezvoltare a parcului eolian sunt mentionate in tabelul de mai jos:

| Tip utilaj | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- |
| Utilaje de transport (nr. utilaje 8x4 sau articulate, TIR/platforme transport etc) | 8 | buc |
| Utilaje de transport agabaritic | 5 | buc |
| Utilaje de descarcare (stivuitoare dupa caz, Manitou) | 5 | buc |
| Utilaje de sapat; | 6 | buc |
| Utilaje de compactat | 3 | buc |
| Greder | 3 | buc |
| Macara | 6 | buc |
| Betoniera | 6 | buc |
| Utilaje forat | 4 | buc |

ZONE DE PROTECTIE - ZONE DE INTERDICTIE.

Pentru faza AC s-au determinat urmatoarele zone de protectie conform normelor:

Conform Ordinului ANRE 239/2019, cu completarile si modificarile ulterioare, distanta de apropiere minima (Daf), masurata de la limita cea mai apropiata a fundatiei stalpului LEA, se va calcula conform urmatoarei formule:

Daf = 1.5 x Hst

Unde Hst reprezinta inaltimea de la sol a stalpului LEA cel mai apropiat.

In conformitate cu Legea nr. 198/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:

- 1.50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2.00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;

- 3.00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5.00 m inclusiv;

- 5.00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5.00 m.

- Zonele de protectie ale drumurilor sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului. In cazul drumurilor nationale, distanta de la marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei drumului este de 22 m, in timp ce, pentru drumurile judetene, distanta de la marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei drumului este de 20 m.

- In cazul infrastructurii feroviare publice, zona de protectie este de 100 m, iar zona de siguranta de 20 m.

- Propunerile si masurile de interventie - tehnice, juridice, urbanistice etc. - privesc in executie urmatoarele categorii de probleme:

- - Nu se vor utiliza substante chimice, capcane respectiv dispozitive sonore pentru a combate avifauna, fauna terestra din perimetrul studiat;

- - Imprejmuirea sa nu fie conectata la o sursa de curent electric deoarece pot exista mortalitati in randul faunei terestre;

- - Cablurile nu vor fi amplasate aerian, ele urmand a fi îngropate sau asezate in pat-cabluri, evitandu-se astfel electrocutarea accidentală a păsărilor respectiv a faunei terestre;

- - Înlăturarea oricărui impact negativ asupra solului, apei, aerului (ex. scurgeri de combustibil, ulei, depunerea necontrolată a deşeurilor de orice fel, etc);

- - Monitorizarea stării tehnice a utilajelor şi maşinilor utilizate;

- - Interzicerea amplasării pe raza proiectului a unor dispozitive care prin sunetul lor să perturbe bioritmul faunei terestre.

- Categoria de importanta globala :  C (constructii de importanta normala)

conf. HGR 766/1997 pentru turbinele eoliene

C (constructii de importanta normala)

conf. HGR 766/1997 pentru substatia de transformare MT/110kV

- Clasa de importanta :		III, conform P 100-2013

- Grad de rezistenta la foc:	II, conf. P 118 / 1999

- Risc de incendiu:

- Turbina eoliana: 	Risc mic, art. 2.1.3. alin. ultim din P 118 / 1999

- Substatie transformare:	Risc mijlociu. Conform P 118 / 1999

- Incadrare d.p.d.v. inaltime:

- Turbina eoliana: 	nu e constructie civila , conf. Art.1.2.12 P 118 / 1999

Substatie transformare:	nu e constructie civila , conf. Art.1.2.12 P 118 / 1999

S-a considerat ca turbinele eoliene nu se incadreaza la categoria „Cladire inalta”, desi au o inaltime de 250m, deoarece:

„constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni, nu sunt considerate cladiri inalte”, conform art. 1.2.5 P118/1999

Substatia de transformare are inaltimea S+Parter+1, Hmax = 10 m la corpul statiei si H = maxim 44 m, inaltimea paratrasnetului.

Indici de suprafata si urbanistici

- Terenul fiind extravilan si cu folosinta de teren agricol, cu destinatia de teren arabil, nu au fost prevazute retrageri fata de limitele de proprietate. Distanta minima dintre doua turbine eoliene este de aproximativ 664 m.

- Obiecte:

- Turbina eoliana

- S.c.turbina = cca. 115 m2 = 1380 m2

- S.d. turbina = 962 m2 = 11544 m2

- Hmax= 250 m

- Nr de turbine = 12

- Platforma turbina eoliana

- S.c. totala platforme = S.d. platforme = 18000 m2

- Nr. de platforme = 12

- Substatia  de transformare MT/110 kV, organizare de santier si stocare energie

- S.c. statie de transformare = S.d. statie de transformare = 22535 m2

- H statie = 10 m

- Hmax = 44 m paratrasnet

- Drumuri noi:

- S.c. drumuri noi = S.d. drumuri noi = 27286.14 m2

- Lungime drumuri noi = 6821.54 m

- Stalpi Video:

- S.c. stalp video = 0,5 m2

- S.d. stalp video = 2,25 m2

- Hmax stalp video = 10 m

- Nr. de stalpi video = 17

- S.c. stalpi video = 8.5 m2

- S.d. stalpi video = 38.25 m2

- Basa colectoare:

- S.c. base colectoare = 0,13 m2

- S.d. base colectoare = 0,62 m2

- Nr. base colectoare = 12

- S.c. base colectoare 1.56 m2

- S.d. base colectoare = 7.44 m2

- *Nota: Sistemul de stocare va fi amplasat pe terenul din vecinatatea substatiei de transformare MT/110 kV, in locul organizarii de santier, dupa ce aceasta nu va mai fi necesara.

- S. teren = 12535 m2

- Suprafata construita totala = 1380 + 18000 + 22535 + 27286.14 + 8.5 + 1.56 = 69211.2 m2

- Suprafata desfasurata totala = 11544 + 18000 + 22535 + 27286.14 + 38.25 + 7.44 = 79410.83 m2

- Regim maxim de inaltime : Hmax = 250 m ( la turbinele eoliene )

- Indicatori urbanistici zona capacitati energetice (turbine eoliene)

- P.O.T. propus = 50%

- C.U.T. propus = 0.5

- Indicatori urbanistici zona constructii aferente capacitatii energetice (statie electrica de transformare)

- P.O.T. propus = 95%

- C.U.T. propus = 2

Caracteristici grup generator eolian (GGE):

Inaltime turn max 250 m

Diametru rotor 170m; rotorul este realizat din 3 lame (pale)

Cutia de viteze, generatorul si alte echipamente sunt adapostite intr-o nacela de protectie.

Turnul tubular pe care se sprijina nacela si rotorul e realizat din otel si beton. Inaltimea totala a unei turbine este de max 250m.

Turbina – generator are o putere unitara de 6,2MW (în functie de potentialul eolian al zonei), cu un rotor cu trei pale, cu reglarea unghiului palelor şi orientarea planului de rotatie a elicei, in functie de viteza si directia vântului. Energia captata de lamelele de rotatie este in mod constant transferata la un generator electric prin intermediul cutiei de viteze. Fiecare turbina este conectata la un post de transformare echipat cu un transformator uscat 0,75/MT kV, amplasat in nacela.

Palele sunt făcute din fibră de sticlă ranforsată cu răşini şi fibre de carbon. Învelişul exterior al nacelei este din fibră de sticlă. Pe nacelă se montează şi avertizoarele luminoase pentru aviaţie.

Turbina este echipată cu un sistem de management al vitezei vântului. Acesta oferă posibilitatea variaţiei vitezei de rotaţie a rotorului în plaje largi fără a se modifica parametrii energiei electrice produse de generator. Totodată sistemul optimizează producerea de energie în special la viteze reduse ale vântului. Generatorul se răceşte cu apă în circuit închis.Toate funcţiile turbinei sunt monitorizate şi controlate de un sistem multiprocesor.

Turnurile turbinelor eoliane se fixeaza in fundatii de beton cu suprafata de aprox 500mp fiecare, ingropate la o adancime de cca. 2,5m fata de nivelul solului, dimensiuni/marimi ce pot varia in functie de conditiile specifice ale solului la locul de amplasare si solutiile propuse in urma efectuarii calculelor de catre proiectantii de specialitate.

Dupa realizarea fundatiei, aceasta se acopera cu pamant pana se obtine cota initiala a ternului.

Suprafata construita la nivelul solului pentru o turbina este formata din suprafata inelului suprateran si suprafata betonata a transformatorului fiecarei turbine; compactat se aseaza un strat de piatra sparta de cca. 30 cm ca fundatie peste care se aseaza macadam.

Incinta va avea pante de 2% pentru preluarea apelor pluviale.

Pentru asigurarea transportului echipamentelor se vor utiliza drumurile de exploatare existente care vor fi reabilitate conform normelor specific. Suprafata acestor drumuri de exploatare existente nu intra in bilantul de suprafete de teren afectate si nu isi vor schimba destinatia, ele devenind drumuri mai bune din punct de vedere calitativ. Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri nou amenajate pe terenul agricol.

Asamblarea turbinelor pe amplasamentele stabilite se va face cu macarale speciale pentru care se vor amenaja platforme de montaj pentru fiecare turbina. Dupa terminarea lucrarilor de montaj, platformele vor ramane functionale pentru asigurarea accesului la turbine in situatia unor interventii.

Dupa desfiintarea parcului, pentru aducerea la forma initiala a ternului vor trebui demolate inelele supraterane din beton, desfacerea drumurilor de acces noi si a platformelor de montaj

Pozarea cablurilor:

Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 1,20 m si latimea de 1.0 m. Dupa pozarea cablurilor pe pat de nisip santurile se umplu cu pamant compactat refacandu-se astfel forma initiala a terenului.

Dupa terminarea lucrarilor de constructii, suprafata totala a terenului va fi intretinuta ca teren agricol.

Drumuri acces interioare:

Drumurile interioare se vor realiza după eliminarea în totalitate a stratului de sol vegetal. Terenul portant este reprezentat de stratul de argilă prăfoasă, plastic vârtoasă, care, după excavaţie, se va compacta. Realizarea căilor de acces se va face în regim elastic. Se recomandă ca platforma rutieră să se realizeze cu materiale geo-textile în zona de contact sol vegetal-teren natural.

Baterii stocare energie electrica:

Energia electrica produsa de generatoarele eoliene prin conversia energiei mecanice rezultata a vantului in energie electrica, este colectata si evacuata printr-o retea electrica subterana MT, pana in substatia electrica de transformare MT/110kV. Dupa ridicarea nivelului de tensiune din MT in 110kV, energia este evacuata prin liniile electrice subterane de 110kV pana la statia principala de transformare aleasa in urma studiilor de specialitate si ulterior injectata in Sistemul Energetic National. Traseele de cabluri electrice subterane MT si 110kV nu fac obiectul prezentului proiect, ele vor fi avizate in cadrul altor documentatii.

Se propune montarea unui sistem de stocare a energiei electrice regenerabile produsa de CEE, cu scopul de a regla decalajul de energie produsa. Astfel, gestionarea energiei se realizează într-un mod eficient. Atunci când se produce un exces, acumulatorii preiau surplusul și se încarcă, sau in cazul unui deficit, bateriile se descarca, debitand energie in reteau electrica.

Amplasamentul sistemului de stocare energie cu baterii se află in apropiere statiei de transformare nou proiectata MT/110KV.

Bateria de stocare energie electrică se va monta in containere metalice izolate termic, amplasate pe o platformă special amenajata, NC102155. In containere se va prevedea un transformator de 0,36/MTkV, ce va permite conectarea bateriilor la Sistemul Energetic Național, prin intermediul unei celule MT din statia de transformare proiectat MT/110kV.

Legatura dintre sistemul de stocare si statia de transformare se va realiza printr-un cablul de medie tensiune. Se va realiza racordul cablului de fibră optică ȋntre staţia electrica proiectat, zona containere proiectate si intre echipamentele de comunicaţie noi montate.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Lucrările se vor executa cu materiale și aparatură corespunzător standardelor și normativelor în vigoare, cu respectarea prevederilor HG 668-2017 privind calitatea produselor pentru construcții. Materialele folosite vor asigura fiabilitate în funcționare și posibilitatea de mentenanță în exploatare, în condiții de siguranță pentru personalul de deservire și de întreținere.

Execuția lucrarilor se va realiza etapizat, este recomandat că materialele folosite să fie de același tip și la aceeași furnizori că materialele folosite în etapă anterioară.

Proiectul va necesita combustibil (motorină) pentru realizarea transporturilor şi a funcţionării utilajelor necesare îndeplinirii obiectivelor propuse în faza de execuţie. Alimentarea cu carburanţi se va asigura din afara şantierului, transportul acestora fiind efectuat cu ajutorul cisternelor auto până la punctele de alimentare din cadrul organizării de şantier. Energia electrică va fi asigurată în organizarea de şantier, prin racord la reţeaua existentă şi prin intermediul grupurilor electrogene. Asigurarea energiei electrice în fronturile de lucru se va face prin intermediul grupurilor electrogene.

Organizarea de șantier va fi folosită ca depozit pentru materialele care vor constitui bariera fonică, respectiv a utilajelor cu care se vor realiza fundațiile de tip pilot.

Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeţei Pământului de către energia radiată de Soare care ajunge la suprafaţa planetei noastre. Această încălzire variabilă a straturilor de aer produce zone de aer de densităţi diferite, fapt care creează diferite mişcări ale aerului. Energia cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de a genera electricitate.

Pentru a multiplica viteza de actiune asupra axului central , in componenta sistemului gasim si un multiplicator de viteza .

Sistemul eolian are un principiu simplu de functionare. Palele sunt puse in miscare de vant , iar acestea la randul lor activeaza generatorul turbinei.

Turbinele eoliene au două destinatii majore : includerea intr-un parc eolian sau furnizarea de energie locuintelor izolate . In cazul din urma, turbinele eoliene sunt folosite impreună cu panourile solare şi baterii pentru a furniza constant electricitate in zilele innorate , fără vant .

Puterea generată de o turbină eoliană este direct proportională cu densitatea vantului,aria acoperită de o miscare completă a palelor rotorului şi pătratul vitezei vantului .

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Echiparea edilitara: Pe terenul nu exista echipare edilitara, aceasta fiind teren agricol-arabil

- Alimentarea cu apa -  pentru constructia turbinelor eoliene nu necesitatile de apa vor fi asigurata cu cisterne

- pentru functionarea turbinelor eoliene nu necesita alimentare cu apa

- Canalizarea - din functionarea turbinelor eoliene nu rezulta apa uzata ce trebuie evacuata.

Regimul de curgere a apelor meteorice nu este influentat de amplasarea turbinelor eoliene, de amenajarea platformei de montaj si a caii de acces.

Apele meteorice vor fi considerate conventional curate.

- Alimentarea cu energie electrica:  Obiectivul va fi racordat la reteaua electrica din zona proiectului in perioada de constructie, astfel ca vor fi utilizate generatoare electrice.

- Telefonia - nu  este necesar  racord telephonic prin cablu. Comunicarea  datelor de operare se va face prin sistem GSM

- Alimentarea cu energie termica : turbine le eoliene nu necesit a alimentare cu energie termica deoarece functioneaza fara prezenta

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

-  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se propune realizare drumuri de acces noi in incinta parcelelor (de la drumurile de exploatare existente la turbinele eoliene) si reabilitare drumuri de exploatare existente in zona, , cu imbracaminte din piatra si nisip cu amestec de ciment, avand o latime de 4,5 m.

Realizarea căilor de acces se va face în regim elastic. Se recomandă ca platforma rutieră să se realizeze cu materiale geo-textile în zona de contact sol vegetal-teren natural.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In perioada de constructie : resursele naturale folosite : nisip , piatra , apa pentru pregatirea betonului .

- metode folosite în construcţie/demolare;

Prin prezentul proiect au fost propuse materiale și echipamente precum și tehnologii de execuție care să reducă și să elimine impactul negativ asupra mediului și să minimizeze riscul de incendiu, riscul poluării solului și a subsolului sau a apelor de suprafața, riscul poluării sonore, riscul poluării vizuale.etc.

La execuție, în funcție de tehnologia adaptată vor fi stabilite proceduri, instrucțiuni de lucru, înregistrări ale instruirii personalului, inclusiv privind răspunsul la situații de urgență. Executantul va întocmi Planul Calității pe categorii de instalații și de lucrări (control, verificări și inspecții) care să trateze la fiecare etapă verificată și aspectele de mediu asociate (prezentarea și tratarea detaliată a aspectelor de mediu asociate fiecărei etape).

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

  - Durata preconizata de realizare a parcului eolian - 24-34 luni de la data obtinerii autorizatie de constructive

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Conform adresei nr. 1918/07.10.2022, a APM Constanta, in apropierea sitului zona planului, au fost identificate urmatoarele activitati/proiecte:CRUCEA WIND POWER SRL, EWIND SRL, HORIA GREEN SRL, DUNAREA POWER, MIREASA ENERGIES SRL.

CRUCEA WIND POWER SRL-cea mai mica distanta intre turbinele CRUCEA WIND FARM SRL SI  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste 1 km– conform raportului de monitorizare a biodiversitatii - pe parcursul intregului an 2021 au fost observate  2 carcase de specii de pasari  si 1 cadavru de liliac -susrsa potentia a mortii fiind coleziunea cu palele turbinelor. Intre parcul eolian CRUCEA WIND POWER SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor. astfel nexistand un impact cumulat .

EWIND SRL- cea mai mica distanta intre turbinele EWIND SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  6 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian - pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian EWIND SRL si  ROSPA0002, nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat .

HORIA GREEN SRL cea mai mica distanta intre turbinele HORIA GREEN SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  13 km -conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian - pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian HORIA GREEN SRL si  ROSPA0101 nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat

DUNAREA POWER SRL – proiect aflat in procedura de reglementare la apm constanta- cea mai mica distanta intre turbinele DUNAREA POWER SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km -  Intre parcul eolian DUNAREA POWER SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se va creea un efectul de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

MIREASA ENERGIES SRL - cea mai mica distanta intre turbinele MIREASA ENERGIES SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  8 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian MIREASA ENERGIES SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

WIND POWER PLANT SRL - cea mai mica distanta intre turbinele WIND POWER PLANT SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian WIND POWER PLANT SRL si  ROSPA0002 nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

Proiectul se inscrie in directiile trasate de Strategia nationala privind schimbarile climatoce si cresterea economica bazata pe emisii reduse privind schimbarile climatice.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu au fost analizate alte alternative

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

###### PROIECTUL ESTE INCADART IN CATEGORIA ,,PROIECT DE UTILITATE PUBLICA" si ,,DE INTERES PUBLIC", definit de:

- Legea Energiei 123/2012 art.12 (1) :

,,Art. 12. - (1) Lucrarile de realizare si retehnoloqizare ale capacitatilor enerqetice pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile $i serviciile pentru care se acordii /icente, dupii caz, sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului aut orizat iei sau licentei.

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, art.2 d): "Articolul 2(1) in sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publica urmatoarele lucrar: lucrarile de interes national pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului si distributiei de enerqie electricii, …”;

lnvestitia propusa prezinta si utilitate publica locala prin crearea de noi locuri de munca, cresterea veniturilor la bugetele comunelor Topalu si Crucea.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certifificatul de Urbanism  nr. 56/06.05.2022 pentru emiterea autorizatiei de construire sunt necesare:

- HCL crucea si HCL Topalu de aprobare PUZ

- Aviz MApN prin Stat Major  General, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii

- Directia Agricola Constanta

- Direcia Judeteana de Coltura Constanta, ulte si Patrimoniu Culturale Patrimoniu Cultural National Constanta

CNTEE TRANSELECTRICA SA – Sucursala de Transport Constanta

Garda Forestiera Bucuresti (constructii la distante mai mici de 50 km fata de liziera, In afara fondului forestier)

CNAIR-Directia Nationala de Drumuri si Poduri Constanta

- Aviz ethnic de reacorade FDEE-E- Distributie

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:- nu este cazul

Nu au fost propuse lucarari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Amplasamentul:  Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul si intravilanul comunelor Topalu si Crucea, Judetul Constanta si se afla in folosinta S.C. TOPALU POWER PARK S.R.L, conform actelor de superficie incheiate prin notariat si anexate la documentatie.

Terenurile sunt partial dezmembrate si intabulate in Cartea  Funciara a Municipiului Constanta cu numerele cadastrale corespunzatoare.

Turbinele eoliene impreuna cu platformele de instalare, drumurile noi de acces, sistemul de stocare energie electrica si substatia de transformare MT/110kV sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunelor Topalu si Crucea.

Terenurile vizate de proiect situate pe UAT Topalu:

|  | Suprafata (mp) | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104788 | A 804/12 | 102.500 | Topalu |
| 2 | 104781 | A 804/5 | 302.000 | Topalu |
| 3 | 104767 | N 676/10 | 75.000 | Topalu |
| 4 | 104764 | A 676/7 | 400.000 | Topalu |
| 5 | 104762 | A 676/6/3 | 53.750 | Topalu |
| 6 | 107146 | A 676/4/1 | 325.007 | Topalu |
| 7 | 107147 | A 676/4/2 | 4.993 | Topalu |
| 8 | 104753 | A 676/2 | 278.800 | Tppalu |
| 9 | 104288 | A 748/3/3 | 100.000 | Topalu |

Terenuri afectate de proiect situate pe UAT Crucea:

| N r. Crt. | CF | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105158 | A 704/15/4 + A 704/15/5 | 63.880 | Crucea |
| 2 | 100718 | A 712/22 Lot 2 | 50.000 | Crucea |
| 3 | 103440 | A 712/11 | 100.000 | Crucea |
| 4 | 103602 | A350/7 | 30.000 | Crucea |
| 5 | 103988 | A288/21 | 60.000 | Crucea |

Turbinele eoliene, sistemele de stocare energie electrica, substatia de transformare  si infrastructurile aferente sunt propuse spre a fi construite pe parcelele A704/15/4, A704/15/5, A712/22 lot 2, A712/11, A350/7, A288/21 pentru comuna Crucea (6 turbine eoliene), parcelele A804/12, A804/5, N676/10, A676/7, A676/6/3, A676/4, A676/2, A748/3/3 pentru comuna Topalu (8 turbine eoliene).

Zona vizată de proiect are urmatoarele vecinatati:

- Nord: 	proprietati private – terenuri agricole, localitatea Stupina;

- Est: 	proprietati private – terenuri agricole, localitatea Crucea;

- Sud: 	proprietati private – terenuri agricole;

- Vest: 	proprietati private – terenuri agricole.

Zona studiata este propice amplasarii parcului eolian deoarece este traversata de o retea de linii electrice de inalta tensiune si exista posibilitatea racordarii parcului eolian la o statie de transformare, iar accesul se poate realiza din drumul national si drumul judetean invecinat. De asemenea, terenul ca forma geografica este dominat de dealuri joase, facil pentru construirea si functionarea unui astfel de obiectiv.

Functiunea preponderenta in zona este agricultura, o functiune compatibila cu functiunile propuse, cea a capacitatii energetice si a constructiilor aferente capacitatii energetice.

Accesul rutier in zona studiata se face din drumul judetean DJ224 si din drumul national DN 2A si pe drumurile de exploatare existente in zona.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul. Obiectivul de investiții propus nu se încadrează în Anexa Nr.1 din Legea 22/22.02.2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 .

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor din Anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, pe teritoriul comunei Topalu se regasesc urmatoarele monumente istorice:

Lista monumentelor istorice 2015 - judeţul Constanţa

- Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113bis din 15 februarie 2016

|  | Nr. crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare | Pozitionare proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98 | CT-I-s-A-02600 | Situl arheologic "Cetatea Capidava" | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La marginea de SV a satului, pe malul Dunării, la S de DJ 223 |  | Distanta aprox. 5 km |
|  | 99 | CT-I-m-A-02600.01 | Cetatea Capidava | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La marginea de SV a satului, pe malul Dunării, la S de DJ 223 | sec. VIII-XI, Epoca medieval timpurie | Distanta aprox. 5 km |
|  | 100 | CT-I-m-A-02600.02 | Aşezare civilă | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La marginea de SV a satului, pe malul Dunării, la S de DJ 223 | sec. VIII-XI, Epoca medieval timpurie | Distanta aprox. 5 km |
|  | 101 | CT-I-m-A-02600.03 | Cetatea Capidava | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La marginea de SV a satului, pe malul Dunării, la S de DJ 223 | sec. II-VII, Epoca romană | Distanta aprox. 5 km |
|  | 102 | CT-I-m-A-02600.04 | Aşezare civilă | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La marginea de SV a satului, pe malul Dunării, la S de DJ 223 | sec. II-VII, Epoca romană | Distanta aprox. 5 km |
|  | 103 | CT-I-s-A-02601 | Situl arheologic de la Capidava, punct "La Grajduri" | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | "La Grajduri", la 500 m NE de cetatea Capidava | sec. IV-XI | Distanta aprox. 5 km |
|  | 104 | CT-I-m-A-02601.01 | Necropolă plană | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | "La Grajduri", la 500 m NE de cetatea Capidava | sec. IV-XI, Epoca medieval timpurie | Distanta aprox. 5 km |
|  | 105 | CT-I-m-A-02601.02 | Necropolă tumulară | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | "La Grajduri", la 500 m NE de cetatea Capidava | sec. IV-XI, Epoca medieval timpurie | Distanta aprox. 5 km |
|  | 106 | CT-I-s-B-02602 | Villa rustica de la Capidava, punct "Vlah-Canara" | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | "Vlah-Canara", la 1,5 km E de cetatea Capidava | sec. II-III p. Chr., Epoca romană | Distanta aprox. 5 km |
|  | 107 | CT-I-s-A-02603 | Necropolă | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | în partea de SE a cetăţii, peste zona termelor romane | sec. VIII, Epoca medieval timpurie | Distanta aprox. 5 km |
|  | 108 | CT-I-s-B-02604 | Situl arheologic de la Capidava | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La V de cetate, în curbura traseului Dunării, sub malul înalt |  | Distanta aprox. 5 km |
|  | 109 | CT-I-m-B-02604.01 | Aşezare | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La V de cetate, în curbura traseului Dunării, sub malul înalt | sec. V-II a. Chr., Latene, Cultura geto-dacică | Distanta aprox. 5 km |
|  | 110 | CT-I-m-B-02604.02 | Aşezare | sat CAPIDAVA; comuna TOPALU | La V de cetate, în curbura traseului Dunării, sub malul înalt | Hallstatt | Distanta aprox. 5 km |

Din  Lista monumentelor istorice actualizata in 2015, se poate observa ca pe pe teritoriul comunei Topalu se afla o serie de monumente si asezari , pozitionate in jurul Cetatii Capidava din localitatea Capidava ,

Distanta amplasametului parcului eolian propus fata de localitatea Capidava de de aproximativ 5 km.

-  hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Prezentam incdrarea in zona a proiectului conform anexelor C.U. nr. 56/06.05.2022, fata de localitatile din zona amplasamentului.

a) folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia si politici de zonare şi de folosire a terenului;

Amplasamentul in suprafata totala 194,6 ha: Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul si intravilanul comunelor Topalu si Crucea, Judetul Constanta si se afla in folosinta S.C. TOPALU POWER PARK S.R.L, conform actelor de superficie incheiate prin notariat si anexate la documentatie.

Terenurile sunt partial dezmembrate si intabulate in Cartea  Funciara a Municipiului Constanta cu numerele cadastrale corespunzatoare.

Regimul Juridic al terenului:

- Conform CU nr.56/06.05.2022, emis de Consiliul Judetean Constanta, se propune implentarea proiectului  „Parc Eolian Topalu” in extravilanul si intravilanul comunelor Topalu si Crucea, parcele sunt in domeniul privat-persoane fizice, avand dat un drept de superficie in favoarea TOPALU POWER PARK SRL,  intabulate in Cartea  Funciara a Municipiului Constanta cu numerele cadastrale corespunzatoare.

- Terenurile vizate de proiect situate pe UAT Topalu:

| Nr. crt. | Suprafata (mp) | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104788 | A 804/12 | 102.500 | Topalu |
| 2 | 104781 | A 804/5 | 302.000 | Topalu |
| 3 | 104767 | N 676/10 | 75.000 | Topalu |
| 4 | 104764 | A 676/7 | 400.000 | Topalu |
| 5 | 104762 | A 76/6/3 | 53.750 | Topalu |
| 6 | 107146 | A 676/4/1 | 325.007 | Topalu |
| 7 | 107147 | A 676/4/2 | 4.993 | Topalu |
| 8 | 104753 | A 676/2 | 278.800 | Tppalu |
| 9 | 104288 | A 748/3/3 | 100.000 | Topalu |

Terenuri afectate de proiect situate pe UAT Crucea:

| N r. Crt. | CF | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105158 | A 704/15/4 + A 704/15/5 | 63.880 | Crucea |
| 2 | 100718 | A 712/22 Lot 2 | 50.000 | Crucea |
| 3 | 103440 | A 712/11 | 100.000 | Crucea |
| 4 | 103602 | A350/7 | 30.000 | Crucea |
| 5 | 103988 | A288/21 | 60.000 | Crucea |

Turbinele eoliene, sistemele de stocare energie electrica, substatia de transformare  si infrastructurile aferente sunt propuse spre a fi construite pe parcelele A704/15/4, A704/15/5, A712/22 lot 2, A712/11, A350/7, A288/21 pentru comuna Crucea (6 turbine eoliene), parcelele A804/12, A804/5, N676/10, A676/7, A676/6/3, A676/4, A676/2, A748/3/3 pentru comuna Topalu (8 turbine eoliene).

Regimul Economic al terenului:

Folosinta actuala a terenului : terenurile sunt inregistrate la categoria de folosinta “cai de comunitii-rutiere”-DR, “arabil” (AR),  “nederterminata , retele magistrale, etc

Pentru terenul extravilan arabil nu s-au prevazut reglementari urbanistice. Accesul la amplasamente se va face din drumurile de exploatare existente si din drumuri de acces interioare.

- arealele sensibile;

Conform Deciziei Etapei de Evaluare Initiala nr.110/16.03.2023, proiectul propus “se afla in vecinatatea siturilui Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava” , la o distanta de aproximativ 22 m fata de limita sitului

Parcul eolian se propune a fi implentat in intravilanul si extravilanul  localitatilor  Topalu si Crucea, ocupand o suprafata de 194,6 ha.

Aplicarea masurilor de reabilitare , protectie si conservare a mediului si a conditiilor de realizare ale proiectului va determina mentinerea ecosistemelor, eliminarea factorilor poluantgi ce afecteaza sanatatea si va permite valorificarea spatiului .

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Coordonate S70 turbine eoliene CEE Topalu |
| --- |
| Nr. Turbina | X(E) m | Y(N) m |
| 1TP | 750409.67 | 339412.79 |
| 2TP | 751021.95 | 340067.61 |
| 3TP | 751769.41 | 340105.48 |
| 4TP | 752445.06 | 340337.95 |
| 5TP | 752956.65 | 340737.61 |
| 6TP | 751777.84 | 341085.77 |
| 7TP | 752531.98 | 341510.58 |
| 8TP | 754280.06 | 342425.63 |
| 9TP | 754943.06 | 342464.02 |
| 10TP | 754103.17 | 343391.75 |
| 11TP | 753269.83 | 343678.48 |
| 12TP | 756111.50 | 343911.70 |
| 13TP | 754867.28 | 346203.07 |
| 14TP | 750562.28 | 344887.06 |

Coordonatele STEREO 70 ale locatiilor propuse pentru amplasarea turbinelor eoliene -194,6  ha.

| Coordonate aferente parcela A804/12 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A704/15/4 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 749799.437 | 339738.891 |  |  | 1 | 754212.698 | 342413.678 |
|  | 2 | 749799.631 | 339740.103 |  |  | 2 | 755267.215 | 342474.737 |
|  | 3 | 749816.389 | 339844.872 |  |  | 3 | 755250.374 | 342462.734 |
|  | 4 | 750718.892 | 339324.127 |  |  | 4 | 755230.933 | 342441.687 |
|  | 5 | 750667.817 | 339237.836 |  |  | 5 | 754217.512 | 342383.008 |
| Coordonate aferente parcela A804/5 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A704/15/5 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 1 | 750227.252 | 340336.857 |  |  | 1 | 754208.095 | 342443.002 |
|  | 2 | 750277.259 | 340340.306 |  |  | 2 | 755312.402 | 342506.944 |
|  | 3 | 750325.678 | 340349.831 |  |  | 3 | 755267.215 | 342474.737 |
|  | 4 | 750360.603 | 340364.118 |  |  | 4 | 754212.698 | 342413.678 |
|  | 5 | 750382.828 | 340380.787 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 750427.194 | 340422.986 |  | Coordonate aferente parcela A712/22 Lot 2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 7 | 750458.234 | 340465.719 |  |  | 1 | 754334.23 | 343887.9 |
|  | 8 | 750536.997 | 340582.456 |  |  | 2 | 754350.75 | 343884.7 |
|  | 9 | 751220.803 | 340187.9 |  |  | 3 | 754395.36 | 343871 |
|  | 10 | 751206.842 | 340163.714 |  |  | 4 | 754023.46 | 343151.31 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 753967.08 | 343177.4 |
| Coordonate aferente parcela N676/10 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 751917.73 | 339934.43 |  | Coordonate aferente parcela A712/11 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 2 | 751710.522 | 340018.676 |  |  | 1 | 753122.483 | 343447.032 |
|  | 3 | 751424.777 | 340409.753 |  |  | 2 | 753631.909 | 344414.136 |
|  | 4 | 751538.307 | 340473.326 |  |  | 3 | 753706.857 | 344357.041 |
|  | 5 | 751928.125 | 339940.057 |  |  | 4 | 753213.154 | 343419.787 |
| Coordonate aferente parcela A676/7 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A350/7 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 1 | 752457.534 | 340971.254 |  |  | 1 | 755833.096 | 344119.854 |
|  | 2 | 752568.355 | 341031.284 |  |  | 2 | 756352.608 | 343788.172 |
|  | 3 | 752958.38 | 340497.731 |  |  | 3 | 756347.645 | 343743.847 |
|  | 4 | 752842.916 | 340435.228 |  |  | 4 | 756344.991 | 343737.12 |
|  | 5 | 752421.159 | 340206.933 |  |  | 5 | 755792.947 | 344089.572 |
|  | 6 | 752031.241 | 340740.339 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 752216.934 | 340840.926 |  | Coordonate aferente parcela A288/21 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 754948.293 | 345964.916 |
| Coordonate aferente parcela A676/6/3 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  | 2 | 754673.988 | 346190.939 |
|  | 1 | 753030.557 | 340536.803 |  |  | 3 | 754674.279 | 346192.962 |
|  | 2 | 752640.518 | 341070.374 |  |  | 4 | 754677.438 | 346206.398 |
|  | 3 | 752661.524 | 341081.752 |  |  | 5 | 754693.497 | 346254.427 |
|  | 4 | 752712.679 | 341109.462 |  |  | 6 | 754707.92 | 346291.175 |
|  | 5 | 753102.731 | 340575.873 |  |  | 7 | 754713.831 | 346310.2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 754715.219 | 346357.508 |
| Coordonate aferente parcela A676/4/2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  | 9 | 754715.221 | 346357.536 |
|  | 1 | 751424.777 | 340409.753 |  |  | 10 | 755046.628 | 346084.462 |
|  | 2 | 751317.635 | 340349.758 |  |  | 11 | 755031.132 | 346065.623 |
|  | 3 | 751351.54 | 340408.952 |  |  | 12 | 755002.399 | 346030.692 |
|  | 4 | 751387.021 | 340478.131 |  |  | 13 | 754973.666 | 345995.762 |
|  | 5 | 751387.565 | 340582.684 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 751348.929 | 340750.358 |  | Coordonate aferente parcela A748/3/3 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 7 | 751283.51 | 340965.352 |  |  | 1 | 750563.288 | 345007.349 |
|  | 8 | 751285.385 | 340966.818 |  |  | 2 | 750941.585 | 344539.387 |
|  | 9 | 751731.277 | 341218.347 |  |  | 3 | 750791.255 | 344462.116 |
|  | 10 | 752000.562 | 340723.721 |  |  | 4 | 750409.768 | 344934.025 |
|  | 11 | 751759.942 | 340593.381 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 751538.307 | 340473.326 |  |  |  |  |  |
| Coordonate aferente parcela A676/2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 752856.994 | 341187.635 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 752784.838 | 341148.549 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 752712.679 | 341109.462 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 752661.524 | 341081.752 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 752640.518 | 341070.374 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 752568.355 | 341031.284 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 752457.534 | 340971.254 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 752184.005 | 341473.677 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 752605.551 | 341711.371 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 752883.012 | 341201.728 |  |  |  |  |  |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În perioada de execuție a lucrarilor:

.La nivelul localitatilor Crucea si Topalu  reteaua hidrologica este saraca , astfel ca amplasamentul turbinelor nu s-a stabilit in imediata vecinatate  a cursurilor de apa .	Apele menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizarii de santier. vor fi colectate in toalete ecologice asigurate de catre antreprenorul lucrarii. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de catre firma care le va pune la dispozitie

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;- nu este necesara montarea unei statii de epurare

In consecinta impactul proiectului asupra calitatii apelor peconizam a fi unul nesemnificativ.

În perioada funcționării obiectivului- Nu vor fi produse ape uzate.

b) Protecția aerului

- Sursele principale de poluare a aerului specifice lucrarilor de reparare a drumurilor sunt urmatoarele:

-  activitatea utilajelor de construcţie ;

-  transportul materialelor de construcţie  (beton, agregate,etc.);

- utilajele indiferent de tipul lor functioneaza cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate in atmosfera continand intreaga gama de poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NO), compusi organici volatili (VOC), metan (CH), oxizi de carbon (CO,CO2), amoniac(NH3), particule cu metale grele (Cd,Cu,Cr,Ni,Se,ZN), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2).

- Gama poluantilor organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contin substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel  prezenta pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule) a unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologice efectuate de Organizatia Mondiala a Sanatatii: cadmiu, nichel, crom si hidrocarburi aromatice policiclice.

- Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilajele de constructie depind, in principal de urmatorii factori:

-	nivelul tehnologic al motorului;

-	puterea motorului;

-	consumul de carburant pe unitatea de putere;

-	capacitatea utilajului;

-	virsta utilajului/motorului;

-	dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii (catalizatoare).

- Este evident ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea motoarelor cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisilor.

- Aceste doua elemente sunt reflectate de dinamica legislatiei in domeniul mediului a UE si a SUA.

- Pentru mijloacele de transport incadrate in categoria vehiculelor grele (heavy-duty vehicles), estimarile efectuate de literatura de specialitate americana coreleaza emisiile de poluanti cu nivelul tehnologic al motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere sau la 100 km,varsta vehiculului etc.

- Astfel, metodologiile americane estimeaza pentru vehiculele grele (diesel heavy-duty vehicles) un consum mediu de 29,9 l/100 km, in timp ce basculantele de 16 t fabricate in Romania au un consum de carburant de 40-45 l/100 km.

- Consumul specific, raportat la 1 tona de material transportat, este de aproximativ 2 ori mai mic comparativ cu consumul basculantelor romanesti de16-20 t.

- Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si a mijloacelor de transport se cosidera ampriza lucrari extinsa lateral, pe ambele, parti, cu cite o fasie de 10-15 m latime. Concentratiile maxime de poluanti se realizeaza in cadrul acestei arii.

- Studii de dispersie completate cu masuratori arata ca, in exteriorul acestei arii, concentratiile de substante poluante in aer se reduce substantial.

- Astfel, la 20 m in exteriorul acestei fasii, concentratiile se reduc cu 50%, iar la peste 50 m reducerea este de 75%.

- Mijloacele de transport vor fi încărcate fără a se depăşi valoarea maximă admisă. Pe drumul de acces viteza de circulaţie va fi redusă pentru a se evita antrenarea prafului existent şi formarea norilor de praf. Zonele intens circulate vor fi stropite periodic cu apă pentru a reduce cantitatea de praf antrenată în atmosferă.

- Altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanţe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă; de asemenea, transportul materialelor ce pot genera particule fine în atmosferă se va face, pe cât posibil, acoperit.

- Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

Avand in vedere ca vor fi în dotare vehicule de ultima generatie fabricate in strainatate, putem aprecia ca activitatile de santier  vor avea un impact nesemnificativ asupra calitati aerului din zonele de lucru sau in zonele adiacente acestora.

- se vor respecta

- Evitarea functionarii in gol a motoarelor si a mijloacelor auto

- Umectarea ori de cate ori este nevoie a drumurilor de acces

În perioada de funcționare a obiectivului, putem aprecia că principalele surse de emisii sunt reprezentate de traficul auto ce se desfășoară în zona adiacentă(DJ 224)

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- sursele de zgomot și de vibrații;

Sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriuzise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- În fronturile de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor.

- Circulația autocamioanelor de transport.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, cu respectarea prevederilor Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, astfel încât la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin STAS 10009/1988 - Acustica în constructii- Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot-Incinte industriale Nivel de zgomot și SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent Lech= 65dB(A).

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise,

- Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în apropierea zonelor rezidențiale;

- Sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârşit de săptămână (sâmbăta şi duminica), precum şi în zilele de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu reprezentanţii comunităţilor locale).

In consecinta, impactul zgomotului și de vibrațiilor , va fi unul direct, local si pe o perioada scurta de timp, dar fara a se depasi limita legala admisa.

În perioada funcționării obiectivului – nu vom avea susa de zgomot care sa creeze vreun impact negativ.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare amenajări sau dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

e) Protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În perioada execuției lucrărilor de construcție, posibile surse de poluare locală a solului,  ar fi:

- eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

- deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma activitatilor

- nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor si depozitarea materialelor.

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Atât pe perioada executiei lucrarilor, cât si pe perioada de derulare a lucrarilor de amenajare a obiectivului se vor lua masurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator;

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor  si a zonei corespunzatoare organizarii de santier dupa finalizarea acestora;

- in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

- pamantul rezultat din sapaturi si amenajarea teritoriului se va depozita in interiorul amplasamentului.

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se asigură curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta;

- dotarea cu material absorbant a organizării de șantier;

- organizarea de șantier dispune de toalete ecologice dotate cu lavoar în număr suficient, pentru uzul muncitorilor.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Conform Deciziei de Evaluare Initiala nr.110/16.03.2023, emisa de APM Constanta, proiectul se afla in vecinatatea  sitului Natura 2000  ROSPA0002 Allah Bair – Capidava la o distanta de aproximativ 22 m fata de limita acestui sit.

Pe baza observațiilor efectuate pe amplasamentul parcului eolian în perioada  mai 2022- aprilie 2023 nu sunt prezente specii de plante si/sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Amplasamentul proiectului propus este reprezentat de terenuri agricole, cu vegetatie spontana specifica, ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente. Suprafetele adiacente sunt caracterizate tot prin prezenta ecosistemelor agricole cu specii de interes economic, cat si de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele, canalele de irigatii etc.

Suprafetele agricole din zona amplasamentului, din perioada de monitorizare mai 2022- aprilie 2023, au fost cultivate cu: Zea mays, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Brassica rapa, Helianthus annuus si Medicago sativa.

Conditiile ecologice precum si interventiile specifice culturilor agricole favorizeaza dezvoltarea speciilor insotitoare de plante - ruderale si segetale: Consolida orientalis, Fumaria officinalis, Cannabis ruderalis, Amaranthus retroflexus, Melilotus officinalis, Melilotus albus, Chorispora tenella...etc.

Prezenta culturilor agricole determina instalarea unor specii segetale si ruderale, lipsite de valoare conservativa. Acestea au fost observate atat la marginea culturilor, de-a lungul drumurilor de exploatare cat si pe suprafetele canalelor de irigatii.

FAUNA

Fauna identificata in zona analizata cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o diversitate relativ redusa, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.

In zona analizata predomina agroecosistemele, astfel la nivelul amplasamentului parcului eolian  au fost observate cu precadere specii antropofile, ce prezinta un grad ridicat de toleranta la activitatile umane.

Pe baza observatiilor efectuate in perioada mai 2022- aprilie 2023,  dintre speciile de păsări observate în zbor în mod frecvent menționăm: Melanocorypha calandra, Carduelis carduelis, Spinus spinus,  Motacilla albă, Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

Mamifere

Pe baza observatiilor efectuate in perioada mai 2022- aprilie 2023,  nu au fost observate specii de mamifere de interes comunitar.

Fauna de mamifere de pe amplasamentul proiectului din punct de vedere al bogăţiei specifice este săracă. Astfel, studiile de teren au identificat în zonă prezenţa următoarelor specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Talpa europaea, Nannospalax leucodon, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus.

Nu au fost observate cuiburi si nici zone propice cuibaririi si/sau cresterii puilor si nici galerii.

Mentionam ca implementarea proiectului nu este de natura sa constituie presiune/amenintare cu privire la integritatea si/sau mentinerea statutului de conservare a speciilor de interes comunitar prezente in cadrul ariilor naturale protejate ce sae afla la o distanța de aproximativ 22 m fata situl ROSPA0002

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

* respectarea strictă a limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

* zona amplasamentului va fi împrejmuită,

* deșeurile vor fi depozitate numai în spații special amenajate evitându-se ca acestea să ajungă pe amplasamentele învecinate

* se vor lua toate măsurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a funcționării utilajelor ce vor fi utilizate la construirea obiectivului;

* se va respecta perioada propusa pentru implementarea proiectului

* apele uzate vor fi evacuate doar in reteaua de canalizare a localitatii

* depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu poata fi antrenate de apele pluviale

* observarea periodica a pasarilor care tranziteaza zona

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu sunt obiective de interes public afectate iar distanta fata de asezarile umane este suficient de mare spre a nu afectate de lucrarile executate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrări de protecție. Amplasamentul viitorului parc  eolian se afla la distanta destul de intravilanul localitatilor Topalu si Crucea astfel incat lucrarile proiectului nu vor stanjenii desfasurarea activitatilor umane existente.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum:

- material lemnos si metalic,etc.

- ambalaje din hartie, carton si material plastic;

Categoriile de deseuri preconizate a fi generate pe amplasament sunt :

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Pamant si pietre | Salubrizarea amplasamentului si realizarea fundațiilor | va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Salubrizare amplasament Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primărie |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervențiaîncaz de scurgeriaccidentale de carburant | funcție de poluările produse; Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 15 0101 | Ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altelegenerate de personalul muncitor | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | Lemn | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Sticlă | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | din organizarea de șantier si din salubrizarea amplasamentului | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile | Deșeuri vegetale fără masă lemnoasă, provenite din defrișarea vegetației de pe amplasament | Vor fi predate in vederea valorificarii |
| 02 01 07 | Lemn | Deșeuri de lemn provenite din defrișarea arborilor de pe amplasament | Vor fi predate in vederea valorificarii |

Eliminarea si reciclarea deseurilor reciclabile (PET, hartie, carton, metalice) se va face prin contractarea unor firme specializate si autorizate in desfasurarea unor astfel de activitati.

Notă: interesul beneficiarului, cât și a constructorului constă în reducerea cantităților de deșeuri rezultate din utilizarea materiei prime. Astfel încât achiziționarea materialelor de construcții lor se realizează după calcule precise, iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (în general există precizată în contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză în acest sens).

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolație) de materialul plastic.

- deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local; - material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.  Deșeurile de lemn rezultate din defrișarea arborilor de pe amplasament vor fi valorificate ca lemne de foc sau material de construcții.

- În cazul deșeurilor vegetale fără masă lemnoasă valorificabilă, rezultate ca urmare a defrișărilor de pe amplasament, este necesar ca acestea sa fie valorificate prin utilizare ca material de peleți și în nici un caz eliminate la un depozit de deșeuri, amestecate cu alte tipuri de deșeuri rezultate de la igienizarea zonei.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

| Denumirea deșeului | Cod | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | 15 01 02 | Parc eolian | Operatori economici autorizati, in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre titulat si OP ec. autorizati |
| Hartie/carton, | 15 01 01 | Parc eolian | Operatori economici autorizati, in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre titulat si OP ec. autorizati |
| menajer | 20 03 01 | Parc eolian | Operatori economici autorizati, in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre titulat si OP ec. autorizati |
| Metalice uzate | 17 04 05 17 04 07 | Parc eolian | Operatori economici autorizati, in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre titulat si OP ec. autorizati |

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte

locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul proiectului are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor

În perioada funcționării obiectivului  Deşeurile generate pe amplasament vor fi gestionate, in condiţii de sigurantă, in conformitate cu legislatia in vigoare . Astfel, se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe timpul organizării de santier ( PET, Hartie/carton, menajer, metalice, acumulatori uzati, anvelope uzate ). Evidenta deşeurilor se va intocmi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

* Colectare separată la sursă – se reduce semnificativ cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separat sunt sortate, balotate și livrate spre valorificare;

* Recondiționare paleți – valorificarea deșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje;

* Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri generate;

* Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundară și reintroducerea acesteia în circuitul de producție. De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier. Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

- planul de gestionare a deșeurilor

 deșeuri menajere – acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea de către serviciul local de salubritate;

 resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

 material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

 materiale inerte - vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Constanta prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

 deșeuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii și predate către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării.

 Deșeurile de lemn rezultate din defrișarea arborilor de pe amplasament vor fi valorificate ca lemne de foc sau material de construcții.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

-  substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse– nu este  cazul, deoarece nu vor rezulta deseuri periculoase.

-  modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

În cadrul prezentului obiectiv de investiții nu se vor utiliza resurse naturale ce ar putea periclita biodiversitatea. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

1- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane,

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiil lor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

2-  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice

Conform Deciziei de Evaluare Initiala nr.110/16.03.2023, emisa de APM Constanta, proiectul se afla in vecinatatea sitului Natura 2000  ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, la o distanta de aproximativ 22 m.

Pe baza observațiilor efectuate pe amplasamentul parcului eolian nu sunt prezente specii de plante si/sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Amplasamentul proiectului propus este reprezentat de terenuri agricole, cu vegetatie spontana specifica, ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente.

Suprafetele adiacente sunt caracterizate tot prin prezenta ecosistemelor agricole cu specii de interes economic, cat si de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele, canalele de irigatii etc. - astfel ca, impactul proietului asupra  speciilor şi habitatelor protejate este nesemnificativ.

Nu au fost observate cuiburi si nici zone propice cuibaririi si/sau cresterii puilor si nici galerii.

Lucrarile proiectului se vor realiza in afara perioadei de cuibarire si/sau cresterii puilor pentrua  evita disconfortul produs de utiljele folosite.

Mentionam ca implementarea proiectului nu este de natura sa constituie presiune/amenintare cu privire la integritatea si/sau mentinerea statutului de conservare a speciilor de interes comunitar prezente in cadrul ariei naturale protejate ce se afla la o distanța de 22 m fata situl ROSPA0002.

A) Impactul direct si indirect

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct se va resimti asupra vegetatiei spontane in etapa de construcție. Având în vedere ca terenul vizat este teren agricol și nu au fost observate galerii sau zone de reproducere (si/sau cuiburi) nu va fi afectat habitatul de reproducere pentru fauna ce ar putea tranzita terenul vizat de proiect.

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce ar fi utilizat pentru hranire/ odihna amplasamentul proiectului, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii similare de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra faunei.

Dat fiind faptul ca zona proiectul se afla la o distanța de peste 22 m  de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava și în consecinta nu se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar, nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor specifice speciilor de păsări de interes comunitar pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0002.

Suprafata ocupata definitiv este nesemnitificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate, pe care speciile le pot utiliza in continuare ca habitate de hranire si odihna, altele decât cele sin situl Natura 2000.

In concluzie, nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra faunei, ca urmare a implementarii proiectului .

B) Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de constructie a obiectivului, prin activitatile caracteristice unor astfel de lucrari, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor grele si a activitatilor conexe, posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi, precum si transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, prin disparitia surselor perturbatoare, mai sus mentionate.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire si odihna, amplasamentul catre zonele invecinate.

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, va fi unul redus, localizat si reversibil.

Modificarile survenite asupra florei ca urmare a implementarii planului au un caracter temporar si reversibil, prin regenerarea vegetatiei in zonele afectete de lucrarile de constructie.

C) Impactul cumulat

Impactul cumulat este definit ca efectul unui grup de activități sau acțiuni cu incidență asupra unei suprafețe sau a unei regiuni, a căror relevanță asupra mediului în semnificație singulară este lipsită de importanță, însă în asociere cu alte activități, inclusiv cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la apariția unui impact semnificativ.

Conform adresei nr. 1918/07.10.2022, a APM Constanta, in apropierea sitului zona planului, au fost identificate urmatoarele activitati/proiecte:CRUCEA WIND POWER SRL, EWIND SRL, HORIA GREEN SRL, DUNAREA POWER, MIREASA ENERGIES SRL.

CRUCEA WIND POWER SRL-cea mai mica distanta intre turbinele CRUCEA WIND FARM SRL SI  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste 1 km– conform raportului de monitorizare a biodiversitatii - pe parcursul intregului an 2021 au fost observate  2 carcase de specii de pasari  si 1 cadavru de liliac -susrsa potentia a mortii fiind coleziunea cu palele turbinelor. Intre parcul eolian CRUCEA WIND POWER SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor. astfel nexistand un impact cumulat .

EWIND SRL- cea mai mica distanta intre turbinele EWIND SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  6 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian - pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian EWIND SRL si  ROSPA0002, nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat .

HORIA GREEN SRL cea mai mica distanta intre turbinele HORIA GREEN SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  13 km -conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian - pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian HORIA GREEN SRL si  ROSPA0101 nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat

DUNAREA POWER SRL – proiect aflat in procedura de reglementare la apm constanta- cea mai mica distanta intre turbinele DUNAREA POWER SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km -  Intre parcul eolian DUNAREA POWER SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se va creea un efectul de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

MIREASA ENERGIES SRL - cea mai mica distanta intre turbinele MIREASA ENERGIES SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  8 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian MIREASA ENERGIES SRL si  ROSPA0002,  nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor, astfel nexistand un impact cumulat.

WIND POWER PLANT SRL - cea mai mica distanta intre turbinele WIND POWER PLANT SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km - conform raportului de monitorizare a mortalitatilor de pe amplasamentul parc ului eolian pe parcursul intregului an 2021 NU au fost observate carcase sau cadavre de pasari sau lileci . Intre parcul eolian WIND POWER PLANT SRL si  ROSPA0002 nu se interpun turbinele parcului eolian  TOPALU PAWOR PARK SRL, nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor, astfel nexistand un impact cumulat.

Prezentul proiect de construire a Parcului eolian Topalu este un proiect de importanta locala, zonala si de interes national si strategic, asigurand o capacitate investitionala majora si o contributie complexa la reducerea impactului asupra mediului, in segmentul de productie energie electrica.

Specificul investitiei, faptul ca proiectul urmeaza sa se realizeze in afara limitelor siturilor Natura 2000, cat si procedura laborioasa de contractare a suprafetelor necesare amplasarii parcului eolian, au exclus din analiza orice alta alternativa de locare a investitiei.

Probabilitatea producerii unei coliziuni intre speciile avifaunistice posibil a fi regasite pe amplasamentul proiectului si turbinele parcului eolian va fi foarte scazuta pentru ca: - Distantele dintre cele 14 de turbine sunt foarte mari (peste 500m) fiind create culoare foarte largi prin care avifauna isi poate exercita, nestingherit, zborul.

- Speciile de talie mica exercita un zbor la inaltime joasa, sub nivelul suprafetei baleiate de palele rortorului turbine.

- Miscarea de rotatie a palelor este foarte mica, aceasta fiind de circa 4 rot/ min, ceea ce reduce la minim probabilitatea coliziunii avifaunei cu acestea.

- In zona proiectului nu au fost observate specii de avifauna din categoria celor vulnerabile/periclitate, cum ar fi acvilele, vulturii sau liliecii, intrucat pe suprafata studiata nu se regasesc habitatele specifice acestor pasari sau chiropterelor.

Literatura de specialitate nu indica o valoare- reper a nivelului fonic fata de care sa se analizeze gradul de perturbare a avifaunei. In ceea ce priveste zgomotul si vibratiile produse de un parc eolian, de mentionat este faptul ca valorile in cauza au un nivel scazut. De exemplu, masuratorile efectuate la limita Parcului Eolian Mireasa , au scos in evidenta o valoare de 41,65 dB (A). In consecinta, si in cazul efectului “perturbarilor si stramutarilor”, impactul va fi nesemnificativ.

Efectul „de bariera”.

Parcurile eoliene, in special instalatiile de mari dimensiuni cu zeci de turbine eoliene individuale, pot obliga pasarile sau mamiferele sa isi schimbe directia, atat in timpul migratiilor, cat si la nivel local, pe parcursul activitatilor regulate de cautare a hranei. Daca acest efect „de bariera” reprezinta sau nu o problema depinde de o serie de factori precum dimensiunea parcului eolian, distanta dintre turbine, nivelul de stramutare a speciilor si capacitatea acestora de a compensa consumul energetic crescut, precum si gradul de perturbare a legaturilor dintre siturile folosite pentru hranire, cuibarire si reproducere. In fapt, cercetarile privind influenta parcurilor eoliene asupra bidiversitatii nu precizeaza concret care ar fi datele “tehnice” (privind marimea parcului, distanta dintre turbine, parametrii tehnici optim acceptabili ale unei turbine, etc) care ar incadra un parc eolian in categoria obiectivelor generatoare ale efectului “de bariera “.

Avand in vedere cele aratate mai sus, rezulta ca, efectul de bariera al proiectului propus va avea un impact nesemnificativ asupra avifaunei  ROSPA 0002

În consecinta apreciem ca potențialul  impactul cumulat este nesemnifiactiv.

Experienta din alte proiecte realizate, a aratat ca implementarea proiectelor de parcuri eoliene vor avea un impact nesemnificativ asupra principalilor factori de mediu din zonele studiate. Din datele detinute, migratia se realizeaza cu precadere de-a lungul litoralului, a Deltei Dunarii si a cursului inferior al Dunarii.

Pe termen scurt, impactul cumulativ asupra ROSPA 0002,  al proiectului in raport cu parcurile eoliene specificate mai sus, va fi nesemnificativ, avand in vedere faptul ca pe amplasament nu se vor desfasura decat lucrarile de construire ale proiectului propus, lipsind astfel elementele de synergism cu ale parcurilor vecine (deja functionale).

Pe termen mediu (intrare in functiune) si termen lung (parc in functiune), impactul cumulativ al proiectului si parcurilor eoliene mentionate, asupra ROSPA 0002, va fi de asemenea nesemnificativ .

D)Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare

Impactul in etapa de constructie

Transportul materialelor de constructie ca si lucrarile de constructie reprezinta surse de zgomot si praf cu efecte asupra speciilor de flora si fauna.

Implementarea proiectului implica un impact redus, de scurta durata și reversibil, asupra speciilor situate pe locul si in imediata vecinatate a executiei lucrarilor de constructie. Astfel, speciile de fauna ce ar putea fi afectate temporar de activitatile caracteristice fazei de constructie. Acestea, fiind specii de vertebrate  se vor deplasa in zonele invecinate obiectivelor, unde vor gasi conditii similare de mediu sau chiar mai bune, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si revenirea terenului la starea initiala, aceste specii, vor reveni in zonele initial afectate.

Impactul in faza de operare

In perioda de operare a proiectului , activitatile care pot constitui surse de poluare sunt, in principal, activitatile de transport care pot genera emisii de poluanti atmosferici si pulberi, scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti auto. Acestea se pot infiltra in sol, corpurile de apa si mediul geologic, conducand la incarcarea cu poluanti a acestora.

In perioada de operare exista riscul apartitiei unor mortalitati generate de coliziunea pasarilor cu palele turbinelor eoliene, insa aceste risc este minim, fiind dovedit stiintific ca speciile de pasari pot evita zona de actiune a palelor turbinelor eoliene.

In faza de dezafectare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului propus prin prezentul plan, titularul va intocmi un Plan de dezafectare a obiectivului si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

E)Impactul rezidual

Implementarea proiectului se va realiza pe o  suprafeta de teren de 194,6ha, ocupata de elementele parcului eolian (platforme turbine eoliene, drumuri de acces, etc), suprafata reprezentata preponderent din teren arabil, fara valoarea conservativa, o zona care nu prezinta interes pentru speciile de păsări pentru care a fost declarat situl ROSPA0002 și care nu se afla în interiorul ariilor naturale protejate, astfel ca prin respectarea conditiilor de realizare ale proiectului nu va exista impactul rezidual.

În România, conform prevederilor directivelor, preluate şi în Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, trebuie atinsă până în 2020 o pondere de energie provenită din surse regenerabile de 24% din consumul final brut, fiind recomandate şi încurajate „introducerea altor tipuri de energii regenerabile precum energia eoliană, solară, geotermală”, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi în mod direct la obiectivul global de încetinire a efectelor schimbărilor climatice.

Conform datelor disponibile la acel moment, resursele eoliene cele mai importante la nivelul ţării aparţin regiunilor Dobrogea şi Moldova. De altfel, aşa cum se observă din datele Transelectrica (figura de mai jos) aceste regiuni au fost vizate cu preponderenţă pentru dezvoltarea de parcuri eoliene

„Harta zonelor de risc pentru dezvoltarea energiei eoliene în Dobrogea” include deopotrivă considerente sociale şi de mediu şi conţine trei zone de risc, unde categoria de risc I include zone cu risc redus asupra biodiversităţii, patrimoniului natural şi comunităţilor locale, categoria de risc II include zone cu risc moderat, iar categoria III include zone cu risc ridicat unde nu se recomandă dezvoltarea centralelor electrice eoliene

Conform hartii zonelor de risc pentru dezvoltarea energiei eoliene în Dobrogea, beneficiarul își propune implentarea acestui proiect într-o zona care în conformitate cu prevederile acestu Ghid este considerată o zona I - risc redus asupra biodiversităţii.

A fost analizat amplasarea proiectului funcție de Distribuția coridoarelor ecologice la nivel național pentru ecosisteme acvatice a „ Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România“ COREHABS - Metodologie de stabilire a coridoarelor ecologice pentru specii și habitate”

Reprezentarea legăturilor potențiale între ecosistemele acvatice este redată în figura de mai jos. Aceste coridoare urmăresc râurile importante și au o răspândire mai mare în zona de câmpie unde există o densitate mai mare a ecosistemelor lentice, acestea fiind zone importante de refugiu, reproducere și hrănire pentru numeroase specii de pasări acvatice.

Distribuția coridoarelor ecologice la nivel național pentru ecosisteme acvatice și amplasarea parcului eolian  Topalu

Se poate observa ca amplasamentul proiectului nu intersectează  „Distribuția coridoarelor ecologice la nivel național pentru ecosisteme acvatice”

Deși există unele diferențe privind rutele principale, atât ca număr, cât și ca poziționare spațială, pe teritoriul României trec mai multe trasee de migrație (figura de mai jos), acestea concentrându-se pe partea estică și sud-estică a țării, conturandu-se astfel următoarele rute de la vest la est:

- O rută trans-panonică, ce urmărește relativ granița cu Ungaria, din nord-vest până în sud-vest

- O rută de la nord la sud peste Transilvania, ce coboară pe Vale Oltului

- O rută de la nord-vest spre sud-est, ce traversează Transilvania în diagonală și ajunge în parte sudestică a României

- O rută prin Moldova relativ peste Siret

- O rută relativ peste Prut

- Mai multe rute care converg din nord peste Delta Dunării și apoi se unesc la sud de complexul lagunar Razim-Sinoie, pe fâșia litorală până la granița cu Bulgaria, însă Dobrogea poate fi considerată integral o cale de migrație

Conform acestei figuri proiectul nostru va fi implentat intre rutele de migratie . Avand in vedere ca in  studiul Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România“ COREHABS - Metodologie de stabilire a coridoarelor ecologice pentru specii și habitate”, - coridoarele de importanță națională și regională pentru păsări, se reduc la stop-over areas și la culoarele obligate sau care facilitează trecerea. Pot fi considerate toate ariile de protecție specială avifaunistică – SPA-uri, ca parte a rețelei ecologice Natura 2000 „ - putem aprecia ca parcul eolian propus nu va acționa ca o «bariera» pentru avifauna de interes comunitar pentru care a fost declarat situl ROSPA0002.

Conform studiului Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România“ COREHABS pot fi considerate coridoare ecologice pentru avifaună, următoarele habitate:

a. Apele curgătoare cu luncile aferente – necaracteristic amplasamentului parcului eolian

b. Zonele umede de tipul amenajărilor piscicole, lacurilor naturale sau antropice (mai ales salbele de lacuri) - necaracteristic amplasamentului parcului eolian

c. Păduri izolate (trupuri), liziere și alte ecosisteme forestiere alungite – necaracteristic amplasamentului parcului eolian

d. Șiruri de tufișuri, perdele forestiere și aliniamente de arbori- necaracteristic amplasamentului parcului eolian

e. Canalele și drenurile stufizate sau înierbate - necaracteristic amplasamentului parcului eolian

Obiectivele de conservare trebuie să se bazeze pe statutul şi cerinţele ecologice ale habitatelor şi speciilor pentru care situl este desemnat ca făcând parte din Natura 2000. Obiectivul esenţial este să se asigure că speciile şi tipurile de habitat sunt menţinute sau restaurate la un stadiu de conservare corespunzător în aria lor naturală de extindere .

Suprafața propusa pentru parcul eolian Topalu este reprezentata de teren arabil lipsit de habitate de interes comunitar, plante și asociatii vegetale de interes conservativ.

CONCLUZIE:

Așa cum s-a exemplificat mai sus , parcul eolian se afla într-o zona cu categoria de risc I zona cu risc redus asupra biodiversităţii, se afla intre rutele de migratie și nu interesecteaza coridoarelor ecologice pentru ecosisteme acvatice.

Asftfel ca, prin implementarea acestui proiect nu vor fi încălcate prevederile  Directivelor UE Habitate şi Păsări constituie temelia politicii UE în domeniul biodiversităţii.

Cele două directive solicită ca dezvoltarea energiei eoliene să nu aducă prejudicii majore sau să nu perturbeze speciile de interes comunitar (și anume, cele reglementate de directivele în cauză) sau habitatele esenţiale ale acestora în zonele rurale mai extinse, iar prin implementarea acetui proiect nu vor fi aduse prejudicii  Obiectivelor de conservare - speciile şi tipurile de habitat sunt menţinute sau  la un stadiu de conservare corespunzător în aria lor naturală de extindere Conform GHIDULUI DE BUNE PRACTICI ÎN VEDEREA PLANIFICĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII INVESTIŢIILOR DIN SECTORUL ENERGIE EOLIANĂ „Din punct de vedere al impactului asupra biodiversităţii, principalele forme de impact asociate implementării proiectelor de parcuri eoliene sunt reprezentate de:

A. Pierderea habitatelor; proiectul nu se afla în interiorul siturilor natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

B. Alterarea habitatelor; - proiectul nu se afla în interiorul siturilor natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

C. Fragmentarea habitatelor, incluzând efectul de barieră;proiectul nu se afla în interiorul siturilor natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

D. Perturbarea activităţii speciilor de faună; Fauna identificata in zona analizata cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o diversitate relativ redusa, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.  studiile de teren au identificat în zonă prezenţa următoarelor specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Talpa europaea, Nannospalax leucodon, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus. Aceste specii au fost observate în trecere pe pacelele aferente acestui proiect. Nefiind  observate zone de reproducere pentru aceste specii concluzionam ca se aflau în căutare de hrana. Având în vedere ca, zona proiectului este inconjurata de terenuri agricole și după finalizarea terenurile neafectate de lucrări vor fi redate circuitului natural, consideram ca, impactul lucrarilor asupra mamiferelor va fi de mica intensitate, direct,  local și pe o perioda scurta de timp. Nu va exista impact rezidual.

Avifauna - Dintre speciile observate în mod frecvent menționăm:  Melanocorypha calandra, Carduelis carduelis, Spinus spinus,  Motacilla albă, Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix

Suprafața propusa pentru amplasarea elementelor parcului eolian, este                   de aproximativ 194,6 ha, suprafata teren agricol aflat în afara ariilor naturale protejate. Insa suprafata ocupata definitiv este nesemnitificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate și din vecinatatea ROSPA0002, pe care speciile le utilizeaza ca habitate de hranire si odihna. Suprafata de teren ha ce va fi ocupata temporar, va fi adusa la stadiul initial, la finalul lucrarilor de constructie, si va continua sa constituie o zona de hranire pentru speciile de pasari din zona, chiar dacă se afla în afara ariilor naturale protejate.

Având în vedere ca, zona proiectului este inconjurata de terenuri agricole și după finalizarea terenurile neafectate de lucrări vor fi redate circuitului natural, consideram ca, impactul lucrarilor asupra pasarilor (de interes comunitar si/sau comune) va fi de mica intensitate, direct,  local și pe o perioda scurta de timp.

3- impactul asupra terenurilor, solului, folosinţelor, in timpul executiei lucrarilor va fi direct, local dar reversibil

4 - impactul asupra calităţii apei şi regimului cantitativ al apei-: Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor subterane sau debitul acestora si nici nu utilizeaza apa din reteaua subterana sau de suprafata.

5 - impactul asupra calităţii aerului,

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la utilaje si mijloacele de transport si pulberile rezultate in urma manipularii si punere in opera a materialelor de constructii.

Avand in vedere conditiile de realizare ale proiectului, apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenite din lucrari se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

6- impactul asupra climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră)-Lucrarile propuse a se executa prin proiect nu vor conduce la modificari ale regimului climatic

7-impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor, : Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite din:

- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj;

- traficul vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor;

Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale şi anume:

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- oprirea motoarelor pe timpul efectuării operaţiunilor de descărcare a materialelor.

Se recomanda ca nivelul de zgomot sa nu depaseasca nivelul prevazut de STAT 10009 .

8- impactul asupra peisajului şi mediului vizual, Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona.

9 Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.  Conform cetificatului de urbanism nr.56/06.05.2022, suprafata de teren 194,60 ha, pe care se propune implentarea acestui proiect se afla in  extavilanul si intravilanul  comunelor Crucea si Topalu, categoria de folosinta actuala fiind “arabil”.

Conform Listei monumentelor istorice actualizata in 2015, in zona propusa pentru de implemantarea proiectului si/sau in vecinatatea acesteia nu se afla monumente istorice si/sau asezaari istorice.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

După cum a reieșit din analizele parcurse, nivelul impactului rămâne limitat la perimetrul țintă, nefiind în măsură a se extinde în afara acestuia.

Impactul potențial este doar local, obiectivul de investiții desfășurându-se în interiorul amplasamentului  si pentru o perioada scurta de timp.

Magnitudinea și complexitatea impactului;

Proiectul în sine în etapa de construire prezintă o magnitudine restrânsă, interpretată ca punctuală, prezentă la nivelul unor fronturi de lucru restrânse, active în zona elementelor de construit, de complexitate redusă, activitățile presupunând manopere de construcții (amenajări).

In etapa de funcționare, prin specificul activităților se va căuta limitarea impactului, restrângându-se magnitudinea și complexitatea acestuia prin aplicarea unor conditii stricte de realizare ale acestui proiect.

Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este foarte mică, aceasta fiind puțin probabilă pe durata execuției lucrărilor, adoptându-se toate măsurile, dotările și lucrările pentru respectarea tuturor reglementărilor cu privire la protecția mediului.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Pe perioada de construire, durata manifestării impactului va fi redus. Impactul generat se va stinge odată cu terminarea lucrărilor de construcții (amenajări).

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Pentru ca impactul potential al  lucrarilor proiectului sa fie nesemnificativ este necesar sa se respecte anumite conditii de realizare a proietului :

- Semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului si a organizarii de santier cu panouri de avertizare;

- Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent lucrarilor;

- Se vor lua toate măsurile de evitare și reducere a impactului asupra mediului conform legislației în vigoare;

- Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de asigurare a fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din surse mobile;

- Se vor lau masuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului in zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii acestuia in atmosfera;

- Lucrarile proiectului se vor realizarea in afara perioadelor de reproducere, cuibarire si/sau crestere a puilor.

- Deseurile rezultate se vor colecta selectiv, de catre o firma de specialitate cu care beneficiarul are contract de prestari servicii;

- Pentru asigurarea igienei, zonele pentru deseurile menajere se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator astfel incat sa se impiedice: emisia de mirosuri neplacute, prezenta insectelor si animalelor, poluarea aerului, apei sau solului, crearea focarelor de infectie;

- Respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot, respectiv valoarea maxima 65dB(A);

- Masurile de aparare impotriva incendiilor vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul (statiile de betoane si de nisip etc.) pentru asigurarea randamentelor maxime;

- Verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- Gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona frontului de lucru;

- Stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se vor realiza numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- Nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- Stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi luate, echipamente de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident.

Natura transfrontalieră a impactului.Nu este cazul. Obiectivul de investiții propus nu se încadrează în spațiul transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

## - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

## Pentru investitia : „Parc Eolian Topalu” consideram ca nu sunt necesare prevederi speciale (altele decat cele mentionte in prezentul memoriu) pentru monitorizarea mediului deoarece dupa executarea lucrarilor, acestea nu vor afecta factorii de mediu.

Prin prezentul proiect au fost propuse materiale și echipamente precum și tehnologii de execuție care să reducă și să elimine impactul negativ asupra mediului și să minimizeze riscul de incendiu, riscul poluării solului și a subsolului sau a apelor de suprafață, riscul poluării sonore, riscul poluării vizuale.etc.

La execuție, în funcție de tehnologia adaptată vor fi stabilite proceduri, instrucțiuni de lucru, înregistrări ale instruirii personalului, inclusiv privind răspunsul la situații de urgență. Executantul va întocmi Planul Calității pe categorii de instalații și de lucrări (control, verificări și inspecții) care să trateze la fiecare etapă verificată și aspectele de mediu asociate (prezentarea și tratarea detaliată a aspectelor de mediu asociate fiecărei etape).

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii noi prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

- căile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;

- sursele de energie ;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar;

- grafice de execuţie a lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

- Organizarea de santier va fi amplasata, in afara ariilor naturale protejate, pe teren ce apartine beneficiarului.

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului afferent proprietăţii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie. Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru maşini.

Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va trealiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare.

Pentru evacuările de ape se vor prevedea sisteme corespunzătoare de colectare și evacuare astfel încât să fie respectate limitele de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin SR 10009:2017. Impactul activitaţii utilajelor asupra aerului și apelor este redus în situaţia respectării stricte a normelor de protecţie a mediului.

Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară în şantier sa nu afecteze cadrul natural din zonă.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei în cadrul organizării de șantier și a normelor de igiena.

În cadrul oragnizării de șantier nu sunt prevăzut a fi instalații generatoare de noxe.

Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie precum şi cele rezultate pe perioada funcţionării vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în Romania.

Nu vor fi afectate alte suprafeţe de teren în afara celor aprobate prin actele reglementate de autorităţi.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă cerinţelor legale, documentată prin avize. Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminată.

Nu se evacuează în mediu substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea solului.

Colectarea, depozitarea și eliminarea/valorificarea deşeurilor se vor asigura conform legislației în vigoare astfel încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.

Toate deşeurile generate vor fi gestionate corespunzător.

In gestionarea deşeurilor următoarele principii vor fi respectate:

- reducere cantitativă (prevenire)

- selectare (colectare selectiva)

- corectă eliminare

Toate deşeurile generate vor fi colectate în locul de depozitare special şi separate în containere pe categorii pentru a fi predate operatorilor economici autorizati pentru valorificare/reciclare/eliminare.

Deşeurile din metale feroase şi neferoase se vor colecta numai în spaţii special amenajate pentru valorificare/reutilizare și vor fi predate agenţilor economici autorizați pentru preluarea acestora.

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele, materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.

Lucrările organizarii de santier se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiţiilor stabilite prin avize, acorduri şi autorizaţii obţinute de la organele în drept, a tuturor prescripţiilor de calitate -  si va avea un potential impact nesemnificativ asupra ariei naturale protejate ROSPA0002 Allah Bair – Capidava.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Se propune realizarea unui parc eolian ”Parc Eolian Topalu”, pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile. Parcul eolian va avea un numar de 14 de turbine de putere 6 MW fiecare, o substatie de transformare de MT/110kV, si toate elementele constructive necesare, care fac obiectul Certificatului de Urbanism nr. 56 din 06.05.2022.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul si intravilanul comunelor Topalu si Crucea, Judetul Constanta si se afla in folosinta S.C. TOPALU POWER PARK S.R.L, conform actelor de superficie incheiate prin notariat si anexate la documentatie.

Terenurile sunt partial dezmembrate si intabulate in Cartea  Funciara a Municipiului Constanta cu numerele cadastrale corespunzatoare.

Regimul Juridic al terenului:

- Conform CU nr.56/06.05.2022, emis de Consiliul Judetean Constanta, se propune implentarea proiectului  „Parc Eolian Topalu” in extravilanul si intravilanul comunelor Topalu si Crucea, parcele sunt in domeniul privat-persoane fizice, avand dat un drept de superficie in favoarea TOPALU POWER PARK SRL,  intabulate in Cartea  Funciara a Municipiului Constanta cu numerele cadastrale corespunzatoare.

- Terenurile vizate de proiect situate pe UAT Topalu:

| N r. Crt. | Suprafata (mp) | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104788 | A 804/12 | 102.500 | Topalu |
| 2 | 104781 | A 804/5 | 302.000 | Topalu |
| 3 | 104767 | N 676/10 | 75.000 | Topalu |
| 4 | 104764 | A 676/7 | 400.000 | Topalu |
| 5 | 104762 | A 676/6/3 | 53.750 | Topalu |
| 6 | 107146 | A676/4/1 | 325.007 | Topalu |
| 7 | 107147 | A 676/4/2 | 4.993 | Topalu |
| 8 | 104753 | A 676/2 | 278.800 | Tppalu |
| 9 | 104288 | A 748/3/3 | 100.000 | Topalu |

Terenuri afectate de proiect situate pe UAT Crucea:

| N r. Crt. | CF | Sola I Parcela | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105158 | A 704/15/4 + A 704/15/5 | 63.880 | Crucea |
| 2 | 100718 | A 712/22 Lot 2 | 50.000 | Crucea |
| 3 | 103440 | A 712/11 | 100.000 | Crucea |
| 4 | 103602 | A350/7 | 30.000 | Crucea |
| 5 | 103988 | A288/21 | 60.000 | Crucea |

Turbinele eoliene, sistemele de stocare energie electrica, substatia de transformare  si infrastructurile aferente sunt propuse spre a fi construite pe parcelele A704/15/4, A704/15/5, A712/22 lot 2, A712/11, A350/7, A288/21 pentru comuna Crucea (6 turbine eoliene), parcelele A804/12, A804/5, N676/10, A676/7, A676/6/3, A676/4, A676/2, A748/3/3 pentru comuna Topalu (8 turbine eoliene).

Regimul Economic al terenului:

Folosinta actuala a terenului : terenurile sunt inregistrate la categoria de folosinta “cai de comunitii-rutiere”-DR, “arabil” (AR),  “nederterminata , retele magistrale, etc

Pentru terenul extravilan arabil nu s-au prevazut reglementari urbanistice. Accesul la amplasamente se va face din drumurile de exploatare existente si din drumuri de acces interioare.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin fundatii cu diametrul de 30 m, executate din beton armat cu o adancime de aproximativ 5 m. Fundatia fiecarei turbine va fi subterana, de tip radier general. In functie de recomandarile studiilor geotehnice se vor prevedea piloti din beton armat amplasati sub fundatia radier sau orice alta solutie de imbunatatire a solului.

In dreptul fiecarei turbine eoliene se vor construi platforme de montaj din piatra compactata. In jurul platformei de montaj si fundatiei turbinei eoliene este necesar un spatiu liber pentru a fi folosit la preasamblarea palelor si a rotorului.  Aceasta platforma de preasamblare nu necesita constructii suplimentare sau imbunatatiri, terenul fiind afectat doar in timpul asamblarii palelor si a rotorului.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul județean DJ 224, pe drumuri de exploatare existente care vor fi reabilitate și consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemele de stocare energie electrică și substația de transformare electrică, amplasate pe terenuri pentru care societatea a încheiat sau va încheia contracte de cesiune și superficie cu proprietarii. Accesul nu se va realiza din drumul național DN 2A (E60). La intersecțiile dintre drumurile existente de acces și cele noi de acces se vor construi racorduri pe direcția de acces către turbine conform specificațiilor producătorului de turbine eoliene. Toate segmentele de drum, fie ele comunale sau județene, care nu corespund condițiilor de transport pentru turbinele eoliene, vor fi reabilitate și consolidate.

Turbinele eoliene urmeaza a se amplasa cvasi-ordonat, urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de sensul vanturilor, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem de turbine eoliene, pozitia fata de drumurile de acces si retelele electrice.

Energia electrica produsa este evacuata catre Sistemul Energetic National prin substatia de transformare MT/110kV, ce se construieste ca investitie a SC TOPALU POWER PARK SRL. Substatia este localizata in extravilanul Comunei Crucea pe un teren ce se afla in contract de superficie cu proprietarul terenului. Suprafata de teren pe care se amplaseaza substatia este de aproximativ 10000 mp. Parcul eolian Topalu se va conecta la Sistemul Energetic National printr-un cablu de 110kV care va face legatura intre substatia de transformare MT/110kV si o statie de transformare 110/400 kV ce va fi stabilita in urma obtinerii avizului tehnic de racordare.

Modernizarea drumurilor de exploatare folosite pentru accesul la investitie si traseele de cabluri electrice subterane MT si 110kV nu fac obiectul prezentului proiect, ele vor fi avizate in cadrul altor documentatii.

| Coordonate S70 turbine eoliene CEE Topalu |
| --- |
| Nr. Turbina | X(E) m | Y(N) m |
| 1TP | 750409.67 | 339412.79 |
| 2TP | 751021.95 | 340067.61 |
| 3TP | 751769.41 | 340105.48 |
| 4TP | 752445.06 | 340337.95 |
| 5TP | 752956.65 | 340737.61 |
| 6TP | 751777.84 | 341085.77 |
| 7TP | 752531.98 | 341510.58 |
| 8TP | 754280.06 | 342425.63 |
| 9TP | 754943.06 | 342464.02 |
| 10TP | 754103.17 | 343391.75 |
| 11TP | 753269.83 | 343678.48 |
| 12TP | 756111.50 | 343911.70 |
| 13TP | 754867.28 | 346203.07 |
| 14TP | 750562.28 | 344887.06 |

Coordonatele STEREO 70 ale locatiilor propuse pentru amplasarea turbinelor eoliene -194,6  ha.

| Coordonate aferente parcela A804/12 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A704/15/4 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 749799.437 | 339738.891 |  |  | 1 | 754212.698 | 342413.678 |
|  | 2 | 749799.631 | 339740.103 |  |  | 2 | 755267.215 | 342474.737 |
|  | 3 | 749816.389 | 339844.872 |  |  | 3 | 755250.374 | 342462.734 |
|  | 4 | 750718.892 | 339324.127 |  |  | 4 | 755230.933 | 342441.687 |
|  | 5 | 750667.817 | 339237.836 |  |  | 5 | 754217.512 | 342383.008 |
| Coordonate aferente parcela A804/5 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A704/15/5 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 1 | 750227.252 | 340336.857 |  |  | 1 | 754208.095 | 342443.002 |
|  | 2 | 750277.259 | 340340.306 |  |  | 2 | 755312.402 | 342506.944 |
|  | 3 | 750325.678 | 340349.831 |  |  | 3 | 755267.215 | 342474.737 |
|  | 4 | 750360.603 | 340364.118 |  |  | 4 | 754212.698 | 342413.678 |
|  | 5 | 750382.828 | 340380.787 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 750427.194 | 340422.986 |  | Coordonate aferente parcela A712/22 Lot 2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 7 | 750458.234 | 340465.719 |  |  | 1 | 754334.23 | 343887.9 |
|  | 8 | 750536.997 | 340582.456 |  |  | 2 | 754350.75 | 343884.7 |
|  | 9 | 751220.803 | 340187.9 |  |  | 3 | 754395.36 | 343871 |
|  | 10 | 751206.842 | 340163.714 |  |  | 4 | 754023.46 | 343151.31 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 753967.08 | 343177.4 |
| Coordonate aferente parcela N676/10 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 751917.73 | 339934.43 |  | Coordonate aferente parcela A712/11 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 2 | 751710.522 | 340018.676 |  |  | 1 | 753122.483 | 343447.032 |
|  | 3 | 751424.777 | 340409.753 |  |  | 2 | 753631.909 | 344414.136 |
|  | 4 | 751538.307 | 340473.326 |  |  | 3 | 753706.857 | 344357.041 |
|  | 5 | 751928.125 | 339940.057 |  |  | 4 | 753213.154 | 343419.787 |
| Coordonate aferente parcela A676/7 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  | Coordonate aferente parcela A350/7 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 1 | 752457.534 | 340971.254 |  |  | 1 | 755833.096 | 344119.854 |
|  | 2 | 752568.355 | 341031.284 |  |  | 2 | 756352.608 | 343788.172 |
|  | 3 | 752958.38 | 340497.731 |  |  | 3 | 756347.645 | 343743.847 |
|  | 4 | 752842.916 | 340435.228 |  |  | 4 | 756344.991 | 343737.12 |
|  | 5 | 752421.159 | 340206.933 |  |  | 5 | 755792.947 | 344089.572 |
|  | 6 | 752031.241 | 340740.339 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 752216.934 | 340840.926 |  | Coordonate aferente parcela A288/21 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 754948.293 | 345964.916 |
| Coordonate aferente parcela A676/6/3 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  | 2 | 754673.988 | 346190.939 |
|  | 1 | 753030.557 | 340536.803 |  |  | 3 | 754674.279 | 346192.962 |
|  | 2 | 752640.518 | 341070.374 |  |  | 4 | 754677.438 | 346206.398 |
|  | 3 | 752661.524 | 341081.752 |  |  | 5 | 754693.497 | 346254.427 |
|  | 4 | 752712.679 | 341109.462 |  |  | 6 | 754707.92 | 346291.175 |
|  | 5 | 753102.731 | 340575.873 |  |  | 7 | 754713.831 | 346310.2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 754715.219 | 346357.508 |
| Coordonate aferente parcela A676/4/2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  | 9 | 754715.221 | 346357.536 |
|  | 1 | 751424.777 | 340409.753 |  |  | 10 | 755046.628 | 346084.462 |
|  | 2 | 751317.635 | 340349.758 |  |  | 11 | 755031.132 | 346065.623 |
|  | 3 | 751351.54 | 340408.952 |  |  | 12 | 755002.399 | 346030.692 |
|  | 4 | 751387.021 | 340478.131 |  |  | 13 | 754973.666 | 345995.762 |
|  | 5 | 751387.565 | 340582.684 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 751348.929 | 340750.358 |  | Coordonate aferente parcela A748/3/3 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |
|  | 7 | 751283.51 | 340965.352 |  |  | 1 | 750563.288 | 345007.349 |
|  | 8 | 751285.385 | 340966.818 |  |  | 2 | 750941.585 | 344539.387 |
|  | 9 | 751731.277 | 341218.347 |  |  | 3 | 750791.255 | 344462.116 |
|  | 10 | 752000.562 | 340723.721 |  |  | 4 | 750409.768 | 344934.025 |
|  | 11 | 751759.942 | 340593.381 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 751538.307 | 340473.326 |  |  |  |  |  |
| Coordonate aferente parcela A676/2 | Nr. Crt. | X(E)m | Y(N)m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 752856.994 | 341187.635 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 752784.838 | 341148.549 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 752712.679 | 341109.462 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 752661.524 | 341081.752 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 752640.518 | 341070.374 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 752568.355 | 341031.284 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 752457.534 | 340971.254 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 752184.005 | 341473.677 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 752605.551 | 341711.371 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 752883.012 | 341201.728 |  |  |  |  |  |

Conform Decizia Etapei de Evaluare Initiala Nr.110/16.03.2023 emisa de APM Constanta “proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanla de urgenta a Guvernului nt. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale., a florei si faunei salbatice, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu moditicarile si completarile ulterioare - proiectul se afla in vecinatatea sitului Natura 2000:  ROSPA0002 Allah Bair - Capidava  la o distanta de aproximativ 22 m.

Distanta cea mai mica dintre o turbina si ROSPA0002 este dde cca 489 m.

Prezentam mai jos amplasarea Parcului eolian Topalu fata de aria naturala protejate  ROSPA0002

ROSPA 0002 Allah Bair - Capidava este declarat sit de importanţă comunitară prin H.G. 1284 din 24/10/2007 modificată prin H.G. nr. 971 din 05/10/2011;

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia.

ROSPA0002 Allah Bair - Capidava Rezervaţia Naturală Dealul Allah Bair cu o suprafaţă de 10 ha (Legea 5/2000), se află în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelară a Amenajamentului Silvic în vigoare pentru O.S. Hârşova. Restul teritoriului sitului de aproximativ 80 % este reprezentat proprietate de stat, privată şi individuală. Referitor la suprafata deţinută pe judeţe, în Constanţa avem localităţile Crucea (27%), Seimeni (16%), Siliştea (1%), Topalu (24%) iar în judeţul Ialomiţa comunele Borduşani (5%) si Făcăeni (7%).

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional (ex.: numărul de exemplare pentru speciile pentru care aria a fost desemnată, suprafaţa ocupată de tipurile de habitate existente, cât din populaţia unei specii de importanţă naţională/Europeană se regăseşte în respectiva arie protejată).

Pe teritoriul ROSPA 0002 Allah Bair - Capidava au fost inventariate 31 de specii de păsări din anexa 1 a Directivei Păsări, 72 de alte specii migratoare, listate în anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn), 4 specii periclitate la nivel global. Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco vespertinus, Milvus migrans, Bubo bubo, Buteo rufinus, Circus pygargus şi alte specii stepice. De asemenea ROSPA 0002 Allah Bair - Capidava este o arie importanta în perioada de migratie pentru rapitoare.

În zona sitului se găsesc o serie de specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului nr. 2009/147/EC (43 specii): Tadorna ferruginea, Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circus macrourus, Coracias garrulous, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Lanius collurio, Lanius minor, Larus minutes, Lullula arborea, Oenanthe pleschanka, Picus canus, Buteo rufinus, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Emberiza hortulana, Milvus migrans, Dendrocopos syriacus, Falco vespertinus, Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Aquila pomarina, Pernis apivorus, Hieraaetus pennatus, Pelecanus onocrotalus, Anthus campestris, Sylvia nisoria, Melanocorypha calandra, Haliaeetus albicilla, Circus cyaneus, Chlidonias niger, Sterna hirundo

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Zona analizata a proiectului nu se suprapune cu niciun sit de importanta comunitara.

Astfel, pe parcursul colectării datelor obiectivele urmărite au fost:

- Inventarierea completă a florei din suprafeţele vizate;

- Identificarea tipurilor de habitate / comunităţi vegetale din suprafeţele vizate;

- Identificarea  plantelor strict protejate (OUG 57/2007)

Amplasamentul proiectului propus este reprezentat de terenuri agricole

Pe baza observațiilor efectuate în perioada mai 2022- aprilie 2023 pe amplasamentul proiectului a rezultat ca nu sunt prezente specii de plante sau habitate și nici specii de mamifere  de interes  comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare si pentru care a necesitat declararea sitului Natura 2000 ROSPA0002.

Amplasamentul proiectului propus este reprezentat de terenuri agricole, cu vegetatie spontana specifica, ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente. Suprafetele adiacente sunt caracterizate tot prin prezenta ecosistemelor agricole cu specii de interes economic, cat si de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele, canalele de irigatii etc. Suprafetele agricole din zona amplasamentului, au fost cultivate cu: Zea mays, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Brassica rapa, Helianthus annuus si Medicago sativa.

- Vegetatie spontana ruderala

Conditiile ecologice precum si interventiile specifice culturilor agricole favorizeaza dezvoltarea speciilor insotitoare de plante - ruderale si segetale, observate atat la marginea culturilor, de-a lungul drumurilor de exploatare cat si pe suprafetele canalelor de irigatii: Consolida orientalis, Fumaria officinalis, Cannabis ruderalis, Amaranthus retroflexus, Melilotus officinalis, Melilotus albus, Chorispora tenella, Descurania sophia, Thlaspi perfoliatum, Lepidium perfoliatum, Stachys annua, Xanthium italicum, Torilis arvensis, Fallopia convolvulus, Solanum nigrum, Reseda lutea, Sinapis arvensis, Sisymbrium loeselii, Conium maculatum, Hibiscus trionum, Malva sylvestris, Datura stramonium etc.

CONCLUZIE: Pe amplasament se regasesc culturi agricole, nu au fost identificate specii de plante si habitate de interes comunitar.

FAUNA

Fauna identificata in zona parcului eolian cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o diversitate relativ redusa, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.

In zona analizata predomina agroecosistemele, astfel la nivelul amplasamentului parcului eolian, au fost observate cu precadere specii antropofile, ce prezinta un grad ridicat de toleranta la activitatile umane.

Observatiile din teren au identificat în zonă prezenţa următoarelor specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Talpa europaea, Nannospalax leucodon, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus.

De menționat ca aceste specii de mamifere au fost observate în trecere și nu au fost observate zone de reproducere si/sau creștere pui.

Nu au fost observate galerii specifice roszatoarelor.

NEVERTEBRATE

In zona proiectului predomina terenurilor arabile, caracterizate de un regim de agricultura intensiva care imprima agrobiocenozelor o structura trofica mult simplificata si o biodiversitate redusa, relativ uniforma: pe toata suprafata unei parcele se cultiva aceeasi planta de cultura. Practicarea acestui tip de agricultura impune folosirea pesticidelor si insecticidelor, ceea de determina o diversitate relativ scazuta a faunei de nevertebrate, identificandu-se speciile din Ordinul Heteroptera: Eurygaster integriceps, Euridema ornata, Ordinul Coleoptera: Anisoplia austriaca, Anisoplia lata, Epicometis hirta), precum si alte specii, fara importanta conservativa, rezistente la impact antropic.

Nu au fost identificate pe teren specii de nevertebrate protejate în cadrul rețelei Natura 2000. Habitatele antropizate prezente în zona nu sunt specifice pentru coleopterele și lepidopterele protejate din Dobrogea.

IHTIOFAUNĂ

Pe amplasament nu sunt acumulări de apă, cursuri permanente sau temporare de apă și ca urmare fauna de pești este absentă.

HERPETOFAUNĂ

Pana la momentul realizarii prezentului document, nu au fost identificate in zona aferenta proiectului si in vecinatatea acestuia, specii de amfibieni sau reptile.

AVIFAUNA

Pe baza observatiilor efectuate in perioada mai 2022- aprilie 2023,  dintre speciile de păsări observate în zbor în mod frecvent menționăm: Melanocorypha calandra, Carduelis carduelis, Carduelis spinus,  Motacilla albă, Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

Prezentam speciile de avifauna enumerate in formularul standard al ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0002 Allah Bair – Capidava si observate in zbor  in zona  parcului eolian si in vecinatatea acestuia

|  | Specie | Formular standard ROSPA 0002 Allah Bair - Capidava Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE | Efective estimate /observate in zona Parcului eolian Topalu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Melanocorypha calandra- ciocarlie de baragan | DA | 7-8 i |
|  | Carduelis carduelis-sticlete | DA(dar nu sunt in decizia ANANP nr.613/16.12.2020) | 2-3 ind |
|  | Carduelis spinus-scatiu | DA(dar nu sunt in decizia ANANP nr.613/16.12.2020) | 1-2 i |
|  | Motacilla albă | DA (dar nu sunt in decizia ANANP nr.613/16.12.2020) | 5-7 i |
|  | Corvus frugilegus | Nu. Pasari comune | 200-250 i |
|  | Passer domesticus | Nu. Pasari comune | 175-200 I |
|  | Sturnus vulgaris | Pasari comune | 25-30 i |
|  | Columba livia domestica | Nu. Pasari Comune | 180-200 i |
|  | Streptopelia decaocto | Nu. Pasari Comune | 75-80 i |
|  | Pica pica | Nu. Pasari Comune | 85-100 i |
|  | Sturnus vulgaris | Nu. Pasari Comune | 180-200 i |
|  | Corvus cornix. | Nu. Pasari Comune | 230250i |

Concluzionăm că amplasamentul analizat nu reprezintă o arie de interes pentru păsările de interes comunitar  cuibaritoare, având în vedere lipsa vegetației specifice, a stufului , mlastini si turbarii.

De mentionat ca, datele/informatiile pentru intocmirea acestui memoriu au fost culese in urma vizitelor pe amplasament in perioada mai 2022- aprilie 2023 .   Nu au fost intalnite cuiburi.

Compoziția avifaunei din zona de studiu este caracterizată si de prezenta speciilor de păsări antropofile, tolerante la activitățile umane, cu preferințe alimentare laxe. Acestea prezintă adaptări specifice pentru ocuparea unor nișe ecologice în cadrul ecosistemelor puternic impactate de factorul uman, ce caracterizează zona aferenta parcului eolian și zonele adiacente (terenuri agricole, pășuni, așezări umane): Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

Nu au fost observate răpitoarele diurne și nocturne.

SPECII DE PASARI PREVAZUTE LA ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 2009/147/CE SI SPECII ENUMERATE IN ANEXA II LA DIRECTIVA 92/43/CE – identificate in zbor in zona amplasamentului si/sau in vecinatatea acestuia

Melanocorypha calandra – Ciocarlie de baragan - . În România există populații cuibăritoare în Delta Dunării, în Dobrogea, în partea de sud a Moldovei și în partea de est a Munteniei. Ocupă teritorii în câmpii deschise, zone la stepă, pășuni și terenuri arabile neirigate, cu acoperire densă de vegetație, preferând pârloagele, miriștile și marginile de câmp. Se poate găsi cuibărind și în terenurile cultivate, manifestând o preferință pentru culturile de cereale. Evită deșerturile și semideșerturile, dar și zonele stâncoase. Amplasamentul proiectului nu se afla în interiorul ariilor naturale protejate. Au fost indetificati în zbor 7-8 indivizi, nu au fost identificate cuiburi.

Carduelis carduelis – Sticlete  Este o specie parţial migratoare în Europa, populaţiile din nordul continentului își petrec iarna în centrul sau sudul Europei, iar cele din sudul arealului se concentrează pe perioada iernii în regiunea nord-est africană și sud-vest asiatică. În România este sedentară, numărul indivizilor crescând însă iarna odată cu sosirea populaţiilor din nord. Specia preferă atât zonele deschise, cât și pădurile, fiind prezentă în apropierea așezărilor umane, în grădini, livezi ori parcuri, acolo unde poate găsi hrană din abundenţă. Cuibărește în arbori de înălțime mijlocie, preferând în acest scop salcâmii. Amplasamentul proiectului nu ofera condiții pentru cuibarire și nici nu este în apropierea asezarilor umane. Au observati doar 2-3 indivizi în zbor. În consecinta- Impact nesemnificativ asupra speciei.

Carduelis spinus - Cuibul este instalat în coronament, în arbori sau în tufe, la diferite înălțimi, variind în general între 2 și 12 m. nus – Scatiu- În România este o specie sedentară și oaspete de iarnă, populația autohtonă fiind îmbogățită în perioada iernii cu exemplare venite din nord. Se hrănește cel mai adesea în copaci, dar coboară ocazional și în iarbă sau pe sol atunci când conurile se golesc și semințele se scutură. Este o specie foarte activă și socială, formând grupuri mici, în special toamna și iarna. Aceste grupuri se pot apropria la o distanță scurtă de oameni . Amplasamentul nu se afla în interiorul ariilor naturale protejate. Nu ofera condiții propice hranirii, odihnei sau reproducerii. Nu au fost observate cuiburi.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legaturã directã si nu este necesar pentru managementul conservãrii ariilor naturale protejate ROSPA0002 Allah Bair- Capidava.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria/ariile naturală protejată de interes comunitar;

Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar d necesită evaluări în fazele sale de execuţie şi operare cu referire la:

− Pierderea habitatelor (PH): pierderea unor suprafete de habitate de interes comunitar, respectiv a unor suprafete de habitate favorabile pentru diferitele etape de dezvoltare si ale activitatilor speciilor de interes comunitar (reproducere, odihna, hranire etc.), ca urmare a unor lucrări la nivel terestru;

Habitate de interes comunitar- impactul va fi nesemnificativ  avand in vedere ca pe amplasamentul analizat nu exista habitate de interes comunitar. Terenul vizat este reprezentat de terenuri arabile. Realizarea proiectului nu conduce la fragmentari de habitate naturale sau interventii in zone sensibile/compacte din punct de vedere ecologic.

habitate favorabile pentru diferitele etape de dezvoltare si ale activitatilor speciilor de interes comunitar (reproducere, odihna, hranire etc.), ca urmare a unor lucrări la nivel terestru impactul va fi nesemnificativ –nul  avand in vedere ca pe amplasamentul analizat nu au fost intalnite cuiburi si/sau zone de reproducere si/sau crestere pui.

Habitate odihna, hranire – in urma vizitilor pe amplasament , efectuate pentru intocmirea acestui memoriu de prezentare au identificate survoland zona pe amplasamentului, aproximativ 3 specii din totalul speciilor mentionate in formularul standard ROSPA0002.

Avand in vedere distant fata de sit (aproximativ 22 m), precum si concluziile in urma analizei impactului cap VII, consideram ca terenul aferent parcului eolian care se afla in afara siturilor de interes comunitar si avifaunistic nu este o importanta zona de hranire si/sau odihna si/sau hranire iar impactul va fi nesemnificativ –nul  - in vedere ca terenurile invecinate sunt tot terenuri agricole iar pasarile de interes comunitar le pot utilize pe acestea.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce ar fi utilizat pentru hranire/ odihna amplasamentul proiectului, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii similare de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra faunei și/sau a avifaunei.

Experienta din alte proiecte realizate, a aratat ca implementarea proiectelor de parcuri eoliene vor avea un impact nesemnificativ asupra principalilor factori de mediu din zonele studiate. Din datele detinute, migratia se realizeaza cu precadere de-a lungul litoralului, a Deltei Dunarii si a cursului inferior al Dunarii

Zona analizata este caracterizata printr-un relief plan. Speciile migratoare folosesc ca repere de orientare si elementele peisagistice reprezentate de formele de relief pozitive si negative. De asemenea, nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului asupra avifaunei, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene. 	Pentru diminuarea posibilelor accidente/coliziuni ale pasarilor cu centralele eoliene, sau propus o serie de conditii dintre care amintim:

- vopsirea varfurilor palelor in culori vii

- semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive.

Respectarea acestor masuri la nivelul intregului ansamblu de turbine eoliene le va face mai usor de observat de catre pasari, chiar si in conditii meteo extreme.

- Nu au fost identificate zone de reproducere si/sau crestere a puilor pentru mamifere si in mod special pentru fauna de interes comunitar, iar amplasamentul nu ofera conditii de hranire pentru aceste mamifere.

- Nu au fost identificate cuiburi de pasari in zona ampalasamentului

- Nu au fost observate specii de pasari cuibaritoare

- Au fost observate 3 specii de pasari de interes comunitar mentionate in formularul standard si 8 specii de pasari commune,  in zbor sau pe amplasament, (terenul nefiind ofertant pentru  reproducere si/sau crestere a puilor.

Astfel ca, apreciem ca impactul potential al proiectului asupra speciilor de interes comunitar, va fi nesemnificativ.

Impactul potential asupra integritatii sitului ROSPA0002 2 va fi nesemnificativ

Impactul cumulat -au fost identificate:

- CRUCEA WIND POWER SRL-cea mai mica distanta intre turbinele CRUCEA WIND FARM SRL SI  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste 1 km– nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor. astfel nexistand un impact cumulat;

- EWIND SRL- cea mai mica distanta intre turbinele EWIND SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  6 km - nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat .

- HORIA GREEN SRL cea mai mica distanta intre turbinele HORIA GREEN SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  13 km -nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor., astfel nexistand un impact cumulat

- DUNAREA POWER SRL – proiect aflat in procedura de reglementare la apm constanta- cea mai mica distanta intre turbinele DUNAREA POWER SRL si turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km -   nu se va creea un efectul de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

- MIREASA ENERGIES SRL - cea mai mica distanta intre turbinele MIREASA ENERGIES SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  8 km - nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

- WIND POWER PLANT SRL - cea mai mica distanta intre turbinele WIND POWER PLANT SRL si  turbinele TOPALU PAWOR PARK SRL este de peste  7 km - nu se creeaza un efect de bariera in calea de zbor a pasarilor , astfel nexistand un impact cumulat.

De asemenea, nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului asupra avifaunei, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene.

În consecinta apreciem ca potențialul  impactul cumulat este nesemnifiactiv.

Experienta din alte proiecte realizate, a aratat ca implementarea proiectelor de parcuri eoliene vor avea un impact nesemnificativ asupra principalilor factori de mediu din zonele studiate. Din datele detinute, migratia se realizeaza cu precadere de-a lungul litoralului, a Deltei Dunarii si a cursului inferior al Dunarii.

Implementarea proiectului se va realiza pe o  suprafeta de teren de 194,6 ha, ocupata de elementele parcului eolian (platforme turbine eoliene, drumuri de acces, etc), suprafata reprezentata preponderent din teren arabil, fara valoarea conservativa. Aceasta pierdere a suprafetei agricole, ca suprafata de hranire si odihna a speciilor de pasari este nesemnificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole invecinate, astfel ca nu va exista impactul rezidual.

CONCLUZIE:

Așa cum s-a exemplificat mai sus , parcul eolian se afla într-o zona cu categoria de risc I zona cu risc redus asupra biodiversităţii, se afla intre rutele de migratie și nu interesecteaza coridoarelor ecologice pentru ecosisteme acvatice.

Asftfel ca, prin implementarea acestui proiect nu vor fi încălcate prevederile  Directivelor UE Habitate şi Păsări constituie temelia politicii UE în domeniul biodiversităţii.

Cele două directive solicită ca dezvoltarea energiei eoliene să nu aducă prejudicii majore sau să nu perturbeze speciile de interes comunitar (și anume, cele reglementate de directivele în cauză) sau habitatele esenţiale ale acestora în zonele rurale mai extinse, iar prin implementarea acetui proiect nu vor fi aduse prejudicii  Obiectivelor de conservare - speciile şi tipurile de habitat sunt menţinute sau  la un stadiu de conservare corespunzător în aria lor naturală de extindere Conform GHIDULUI DE BUNE PRACTICI ÎN VEDEREA PLANIFICĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII INVESTIŢIILOR DIN SECTORUL ENERGIE EOLIANĂ „Din punct de vedere al impactului asupra biodiversităţii, principalele forme de impact asociate implementării proiectelor de parcuri eoliene sunt reprezentate de:

A. Pierderea habitatelor; proiectul nu se afla în interiorul siturilor Natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

B. Alterarea habitatelor; - proiectul nu se afla în interiorul siturilor Natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

C. Fragmentarea habitatelor, incluzând efectul de barieră;proiectul nu se afla în interiorul siturilor Natura 2000 și nu au fost identificate habitate habitate protejate pe amplasamentul analizat sau în vecinatatea acestuia.

D. Perturbarea activităţii speciilor de faună de interes comunitar; Fauna identificata in zona analizata cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o diversitate relativ redusa, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.  NU AU FOST IDENTIFICATE MAMIFERE DE INTERES COMUNITAR. NU AU FOST observate zone de reproducere. Având în vedere ca, zona proiectului este inconjurata de terenuri agricole și după finalizarea terenurile neafectate de lucrări vor fi redate circuitului natural, consideram ca, impactul lucrarilor asupra mamiferelor va fi de mica intensitate, direct,  local și pe o perioda scurta de timp. Nu va exista impact rezidual.

Avifauna - Speciile observate : Melanocorypha calandra, Carduelis carduelis, Spinus spinus,  Motacilla albă, Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

Suprafața propusa pentru amplasarea elementelor parcului eolian, este de aproximativ 194,6 ha, suprafata teren arabil aflat în afara ariilor naturale protejate. Insa suprafata ocupata definitiv este nesemnitificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate și din vecinatatea ROSPA0002, pe care speciile le utilizeaza ca habitate dereproducere, hranire si odihna. Suprafata de 194,6 mp ha ce va fi ocupata temporar, va fi adusa la stadiul initial, la finalul lucrarilor de constructie, si va continua sa constituie o zona de hranire pentru speciile de pasari din zona, chiar dacă se afla în afara ariilor naturale protejate.

Având în vedere ca, zona proiectului este inconjurata de terenuri agricole și după finalizarea terenurile neafectate de lucrări vor fi redate circuitului natural, consideram ca, impactul lucrarilor asupra pasarilor (de interes comunitar si/sau comune) va fi de mica intensitate, direct,  local și pe o perioda scurta de timp.

Luând în considerare cele mentionate mai sus, lucrarile necesare implementarii proiectului:

- nu vor perturba obiectivele de conservare din Planul de management pentru ROSPA0002 aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

- nu vor aduce nici o modificare asupra parametrilor definiti  de catre A.N.A.N.P. pentru  ROSPA0002  prin Decizia nr.613 din 16.12.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020, privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare pentru situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava din Anexa la Ordinul nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre – Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu – 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari – 2355, Dealul Allah Bair – 2367, Ostrovul Șoimul – IV.19, Celea Mare – Valea lui Ene – IV.24, Pădurea Cetate – IV.25, Pădurea Bratea – IV.26, Canaralele din Portul Hârșova – 2369, Locul fosilifer Cernavodă – 2534, Punctul fosilifer Movila Banului, cu modificările și completările ulterioare;

În consecinta lucrările necesare implementarii acestui proiect nu vor avea vreun efect negativ asupra speciilor de fauna si/sau avifauna si/sau habitatelor de interes comunitar si /sau integritatii sitului.

Pentru mentinerea  impactului  nesemnificativ asupra integritatii ariei naturale protejate ROSPA0002, asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor, habitatelor de interes comunitar si național, precum și asupra biodiversitatii zonei, se vor respecta urmatoarele condiții de realizare a proiectului:

- realizarea lucrărilor de construcţie doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fără a afecta habitatele şi speciile de faună din zonele învecinate;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul respectării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiţie;

- desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare, pentru a nu perturba speciile de păsări;

- reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii provenite de la utilaje (emisii ce ar putea perturba speciile de avifaună), prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme, pentru care s-au efectuat reviziile tehnice;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea prezenţei eventualelor cuiburi de păsări;

- interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări, în cazul depistării acestora;

- folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulaţia pe drumuri se va face cu viteză redusă, în vederea limitării emisiilor de praf;

- colectarea deşeurilor menajere şi înlăturarea acestora de pe amplasament, pentru a nu atrage speciile de faună, inclusiv efectivele de păsări aflate în zonă (de ex. pescăruşi, ciori etc);

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrărilor planificate, care poate deranja speciile de animale şi păsări, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă

- vopsirea varfurilor palelor in culori vii

- semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: Nu este cazul. Lucrarile proiectului nu au legatura cu apele de suprafata sau subterane.

Sursele de informatii utilizate pentru realizarea prezentei documentatii sunt urmatoarele:

- Formularul standard Natura 2000 pentru ROSPA0002 Allah Bair Capidava

- DIRECTIVA 2009/147/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 30 noiembrie 2009  privind conservarea păsărilor sălbatice;

- Atlas al speciilor de pasari de interes comunitar din Romania, sub coordonarea stiintifica a Societatii Ornitologice Româna/ BirdLife International și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”

- Decizia nr.613 din 16.12.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020, privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare pentru situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava din Anexa la Ordinul nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre – Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu – 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari – 2355, Dealul Allah Bair – 2367, Ostrovul Șoimul – IV.19, Celea Mare – Valea lui Ene – IV.24, Pădurea Cetate – IV.25, Pădurea Bratea – IV.26, Canaralele din Portul Hârșova – 2369, Locul fosilifer Cernavodă – 2534, Punctul fosilifer Movila Banului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1252/ 2016 privin aprobarea Planului de management pentru ariile  naturale protejate :ROSCI0022 Canaralele Dunarii , ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Harsova, ROSPA0039 Dunare –Ostroave, Reciful Jurasic de la Topalu (2352), Reciful fosilifer Simenii Mari ( 2355), Dealul Allah Bair ( 2367), Ostrovul Soimul (IV.9), Celea Mare- Valea lui Ene (IV.24), Padurea Cetate  (IV25), Canaralele din Portul Harsova (2369), Locul Fosilifer Cernavoda (2534), Punctul fosilifer Movila Banului.,

- GHIDULUI  DE BUNE PRACTICI ÎN VEDEREA PLANIFICĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII INVESTIŢIILOR DIN SECTORUL ENERGIE EOLIANĂ

- Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România“ COREHABS - Metodologie de stabilire a coridoarelor ecologice pentru specii și habitate”

- „Document de orientare-Proiectele de energie eoliana și Natura 2000”

- H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integranta a rețelei ecologice Natura 2000, modificată de H.G. nr. 971/ 2011;

- Ordinului M.M.D.D. nr. 1964 /2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, modificat și completat de Ordinul M.M.P. nr. 2387/ 2011

- OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Direcția Generală Protecția Naturii- Atlas al speciilor de interes comunitar  din Romania;

- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice- Catalogul habitatelor, speciilor si siturilor;

- https://monitorizareapasarilor.cndd.ro/directiva_pasari;

BENEFICIAR,

MONSSON ALMA S.R.L.

ADMINISTRATOR,