PROIECT

DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. xxx din 23.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de VULTURU WIND FARM SRL, cu sediul in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, strada Zorelelor, nr. 75, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14349 din 26.08.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare și a Regulamentului (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile, care stabilește norme temporare cu caracter urgent care vizează accelerarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile, cu un accent deosebit pe tehnologii specifice din domeniul energiei din surse regenerabile sau pe tipuri specifice de proiecte din domeniul energiei din surse regenerabile capabile să realizeze o accelerare pe termen scurt a ritmului de implementare a surselor regenerabile de energie în Uniune. Potrivit Regulamentului, una dintre măsurile temporare constă în introducerea unei prezumții relative conform căreia, proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile sunt de interes public major și servesc sănătății și siguranței publice în înțelesul legislației de mediu relevante a Uniunii, cu excepția cazului în care există dovezi clare că respectivele proiecte au efecte negative majore asupra mediului care nu pot fi atenuate sau compensate.

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 04.05.2023 că proiectul:                                       „PARC EOLIAN VULTURU VEST” DTAC, se va intocmi dupa aprobarea PUZ „INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII DOCUMENTATIEI DE URBANISM APROBATE PRIN HCL A COMUNEI CRUCEA nr. 63/29.10.2010, HCL A COMUNEI SARAIU nr. 34/04.11.2010 SI HCL A COMUNEI VULTURU nr. 65/15.12.2010 SI EXTINDERE PARC EOLIAN VULTURU VEST” cu respectarea reglementarilor din documentatia PUZ, amplasat in Judetul Constanta, Comuna Vulturu, Crucea, Saraiu, UAT Vulturu: Parcelele A81/8/1/1/1/1, A81/8/1/1/1/2 - CF 101482, 101483, Parcela A83/4/1/1, A83/4/1/2 - CF 100610, 100611, Parcela A81/15/2, A81/15/1/1, A81/15/1/2 - CF 100358, 101456, 101457, Parcela A78/20/4/2, A78/20/4/1/2, A78/20/4/1/1/1, A78/20/4/1/1/2 - CF 100458, 100561, 101464, 101465, Parcela A81/24/2, A81/24/1/1, A81/24/1/2 - CF 100579, 101484, 101485, Parcela A78/8/1/1/1/1, A78/1/1/1/3 - CF 101479, 101481, Parcela A78/7/5/1/2, A78/7/5/1/1/1, A78/7/5/1/1/2 - CF 100559, 101467, 101468, Parcela A66/5/1/41, A66/5/1/2 - CF 101490, 101491, A66/7/1, A66/7/2 - CF 101454, 101455, Parcela A69/5/1/1/2, A69/5/1/1/1/1, A69/1/1/1/2 - CF 100547, 101452, 101453, Parcela A72/3/6/2, A72/3/6/1/1, A73/3/6/1/2 - CF 100439, 101474, 101475, Parcela A72/1/2 - CF 100295, Sola 17 - Parcela A63/25/2/1/2, A63/25/2/1/1/1, A63/25/2/1/1/2 - CF 100573, 101461, 101462, A58/3/2, A58/3/1/2, A58/3/1/1/1, A58/3/1/1/2, A58/3/1/1/3 - CF 100445, 100557, 101476, 101477, 101478, Parcela A47/7/2, A47/7/1/2, A47/7/1/1 - CF 100527, 101470, 101469, Parcela A78/8/1/2, A78/8/1/1/1/2 - CF 100463, 101480; UAT Crucea: Parcela A194/10/1/1/1, A194/10/1/1/2 - CF 104269, 104270; UAT Saraiu: Sola 53, Parcela A262/30/1/1, A262/30/2, A262/30/1/2 - CF 102526, 102383, 102527, Sola 53, Parcela A262/52/1/1, A262/52/1/2 - CF 102528, 102529, Parcela A 262/81/1/2, A 262/81/1/1 - Lot 1 - CF 102469, 102477, nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului si nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II,  pct. 3, litera i).;

b) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului se afla la o distanta de aproximativ 1.04 km fata de ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea si 5.6 km fata de ROSPA0019 Cheile Dobrogei

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

| Coordonate Turbine Stereo 70 / S42 - Romania |
| --- |
| Nr. | X (Est) | Y (Nord) |
| 1VV | 756590.3 | 357770.0 |
| 2VV | 757589.8 | 357600.7 |
| 3VV | 755987.3 | 357318.4 |
| 4VV | 757064.5 | 357084.3 |
| 5VV | 755571.5 | 356684.5 |
| 6VV | 756452.6 | 356568.5 |
| 7VV | 757716.4 | 356661.5 |
| 8VV | 754696.7 | 355361.4 |
| 9VV | 755649.8 | 355302.3 |
| 10VV | 756214.1 | 355476.2 |
| 12VV | 758019.0 | 355512.2 |
| 13VV | 757587.5 | 355117.8 |
| 14VV | 756684.6 | 354630.2 |
| 15VV | 755817.8 | 353880.1 |
| 16VV | 756479.6 | 353598.5 |
| 17VV | 757419.2 | 354162.1 |
| 18VV | 758520.4 | 352869.6 |
| 19VV | 759335.2 | 352727.4 |
| 20VV | 756218.1 | 352037.9 |
| Substatie | 755962.8 | 354721.3 |
|  | 755864.0 | 354895.2 |
|  | 755919.1 | 354926.5 |
|  | 755978.4 | 354822.3 |
|  | 756010.6 | 354765.6 |
|  | 755995.5 | 354751.7 |
|  | 755962.8 | 354721.3 |

| Coordonate Stereo 70 Suprafete afectate |
| --- |
| Nr. | X ( Est ) | Y ( Nord ) |  |
| 1 | 756301.6 | 357635.5 | 1VV |
| 2 | 756313.5 | 357613.5 |  |
| 3 | 756338.4 | 357627.1 |  |
| 4 | 756340.8 | 357622.7 |  |
| 5 | 756292.5 | 357596.4 |  |
| 6 | 756285.1 | 357552.4 |  |
| 7 | 756432.1 | 357390.1 |  |
| 8 | 757401 | 357919.3 |  |
| 9 | 757375.1 | 357979.5 |  |
| 10 | 757335.3 | 357983.1 |  |
| 11 | 757310.4 | 357985.3 |  |
| 12 | 757312.1 | 358005.2 |  |
| 13 | 757337 | 358003 |  |
| 14 | 757376.9 | 357999.4 |  |
| 15 | 757389.9 | 358146.2 |  |
| 16 | 756983.1 | 357963.2 |  |
| 17 | 756798.2 | 357880 |  |
| 18 | 756806.4 | 357861.8 |  |
| 19 | 756769.9 | 357845.4 |  |
| 20 | 756747.1 | 357835.1 |  |
| 21 | 756738.9 | 357853.4 |  |
| 22 | 756643.4 | 357810.4 |  |
| 23 | 756570.4 | 357777.6 |  |
| 24 | 756521.3 | 357755.5 |  |
| 25 | 757540 | 357603.2 | 2VV |
| 26 | 757868.6 | 357700 |  |
| 27 | 757877 | 357671.2 |  |
| 28 | 757896.2 | 357676.8 |  |
| 29 | 757894.8 | 357681.6 |  |
| 30 | 757938 | 357694.3 |  |
| 31 | 757932.3 | 357713.5 |  |
| 32 | 758070.1 | 357754.1 |  |
| 33 | 758117.8 | 357731.6 |  |
| 34 | 758157.6 | 357639 |  |
| 35 | 757594.2 | 357473.1 |  |
| 36 | 757572.4 | 357525.5 |  |
| 37 | 757564.6 | 357544.2 |  |
| 38 | 755992.4 | 357349.8 | 3VV |
| 39 | 756028.1 | 357309.9 |  |
| 40 | 756056.7 | 357277.9 |  |
| 41 | 756069.2 | 357264 |  |
| 42 | 755778 | 357003.5 |  |
| 43 | 755701.2 | 357089.4 |  |
| 44 | 755883.6 | 357252.5 |  |
| 45 | 757616.6 | 357408.6 | 4VV |
| 46 | 757649.2 | 357330.4 |  |
| 47 | 756797.7 | 356865.4 |  |
| 48 | 756756.1 | 356938.7 |  |
| 49 | 757041.8 | 357094.7 |  |
| 50 | 757616.7 | 357408.6 |  |
| 51 | 755285.1 | 356517.4 | 5VV |
| 52 | 755287.9 | 356566.7 |  |
| 53 | 755473.1 | 356731.7 |  |
| 54 | 755486.4 | 356716.7 |  |
| 55 | 755520 | 356746.7 |  |
| 56 | 755523.4 | 356742.9 |  |
| 57 | 755538.3 | 356756.2 |  |
| 58 | 755581.4 | 356708.2 |  |
| 59 | 755607.9 | 356678.6 |  |
| 60 | 755348 | 356447.1 |  |
| 61 | 756247.3 | 356788.4 | 6VV |
| 62 | 756314.1 | 356853 |  |
| 63 | 756627.5 | 356300.9 |  |
| 64 | 756559.4 | 356238.6 |  |
| 65 | 756546.7 | 356261 |  |
| 66 | 756260 | 356766 |  |
| 67 | 757905.9 | 356710.8 | 7VV |
| 68 | 757127.2 | 356285.6 |  |
| 69 | 757084.9 | 356360 |  |
| 70 | 757124.4 | 356381.6 |  |
| 71 | 757126.8 | 356377.2 |  |
| 72 | 757144.4 | 356386.8 |  |
| 73 | 757132.8 | 356407.8 |  |
| 74 | 757865 | 356807.7 |  |
| 75 | 757879.2 | 356773.2 |  |
| 76 | 757880.1 | 356773.6 |  |
| 77 | 754638.1 | 355329.4 | 8VV |
| 78 | 754705.1 | 355389 |  |
| 79 | 754712.6 | 355380.4 |  |
| 80 | 754723 | 355369.7 |  |
| 81 | 754730.4 | 355364.3 |  |
| 82 | 754772.8 | 355368.8 |  |
| 83 | 754706 | 355304.2 |  |
| 84 | 754670 | 355317.6 |  |
| 85 | 755959 | 354717.8 | 9VV + ST |
| 86 | 755962.8 | 354721.3 |  |
| 87 | 756010.6 | 354765.6 |  |
| 88 | 755919.1 | 354926.5 |  |
| 89 | 755684.1 | 355339.9 |  |
| 90 | 755664.2 | 355328.5 |  |
| 91 | 755654.3 | 355345.9 |  |
| 92 | 755656.9 | 355347.4 |  |
| 93 | 755634.7 | 355386.5 |  |
| 94 | 755598 | 355353 |  |
| 95 | 755959 | 354717.8 |  |
| 96 | 756064.4 | 355780 | 10VV |
| 97 | 756238.9 | 355473 |  |
| 98 | 756393 | 355202 |  |
| 99 | 756375.6 | 355192.1 |  |
| 100 | 756371.2 | 355189.6 |  |
| 101 | 756381.1 | 355172.2 |  |
| 102 | 756385.4 | 355174.7 |  |
| 103 | 756410 | 355131.6 |  |
| 104 | 756373.3 | 355098 |  |
| 105 | 756014.3 | 355729.5 |  |
| 106 | 756012.6 | 355732.6 |  |
| 107 | 757698.2 | 356140.8 | 12VV |
| 108 | 757518.6 | 356042.8 |  |
| 109 | 757538.5 | 356006.5 |  |
| 110 | 757540.6 | 356007.7 |  |
| 111 | 757552 | 355987 |  |
| 112 | 757530 | 355975 |  |
| 113 | 757518.7 | 355995.7 |  |
| 114 | 757520.9 | 355996.9 |  |
| 115 | 757501.1 | 356033.3 |  |
| 116 | 757461.5 | 356011.6 |  |
| 117 | 757855.8 | 355302.3 |  |
| 118 | 757968.2 | 355404.9 |  |
| 119 | 758023.7 | 355455.3 |  |
| 120 | 758060.5 | 355489.2 |  |
| 121 | 758030.5 | 355543.1 |  |
| 122 | 757698.2 | 356140.8 |  |
| 123 | 757210 | 355880.9 | 13VV |
| 124 | 757199.5 | 355876 |  |
| 125 | 757116 | 355795.4 |  |
| 126 | 757547.2 | 355019.7 |  |
| 127 | 757592.1 | 355060.9 |  |
| 128 | 757629 | 355094.8 |  |
| 129 | 757640.9 | 355105.7 |  |
| 130 | 757210 | 355880.9 |  |
| 131 | 756432.5 | 355140.6 | 14VV |
| 132 | 756397.7 | 355108.5 |  |
| 133 | 756674.3 | 354607.4 |  |
| 134 | 756966.8 | 354077.5 |  |
| 135 | 756988.8 | 354089.6 |  |
| 136 | 756998.4 | 354072 |  |
| 137 | 756994 | 354069.6 |  |
| 138 | 757015.8 | 354030.3 |  |
| 139 | 757035.5 | 354048.2 |  |
| 140 | 756432.5 | 355140.6 |  |
| 141 | 756167.9 | 353245.1 | 15VV |
| 142 | 756205.1 | 353279.8 |  |
| 143 | 755575 | 354351.6 |  |
| 144 | 755537.7 | 354317 |  |
| 145 | 755805.7 | 353861.3 |  |
| 146 | 755808.2 | 353857 |  |
| 147 | 756167.9 | 353245.1 |  |
| 148 | 756470.2 | 353528 | 16VV |
| 149 | 756436 | 353564.5 |  |
| 150 | 756450.6 | 353578.2 |  |
| 151 | 756430.1 | 353600.1 |  |
| 152 | 756481.2 | 353647.9 |  |
| 153 | 756504.4 | 353623.2 |  |
| 154 | 756528.3 | 353582.5 |  |
| 155 | 757219.2 | 354623.2 | 17VV |
| 156 | 757188.4 | 354687 |  |
| 157 | 757143.8 | 354647.6 |  |
| 158 | 757144.4 | 354646.3 |  |
| 159 | 757480.9 | 353947.9 |  |
| 160 | 757514.6 | 353964.2 |  |
| 161 | 757495 | 354004.8 |  |
| 162 | 757490.5 | 354002.6 |  |
| 163 | 757481.8 | 354020.6 |  |
| 164 | 757504.4 | 354031.5 |  |
| 165 | 757465.4 | 354112.2 |  |
| 166 | 757219.2 | 354623.2 |  |
| 167 | 758482.3 | 352996.8 | 18VV |
| 168 | 758196 | 353601.2 |  |
| 169 | 758161.9 | 353584.8 |  |
| 170 | 758162.8 | 353582.8 |  |
| 171 | 758728.3 | 352389.1 |  |
| 172 | 758743.1 | 352399.5 |  |
| 173 | 758759.5 | 352411.6 |  |
| 174 | 758731.7 | 352470.4 |  |
| 175 | 758482.3 | 352996.8 |  |
| 176 | 759289.3 | 352804.1 | 19VV |
| 177 | 759262 | 352774.4 |  |
| 178 | 759251.1 | 352762.5 |  |
| 179 | 759249.9 | 352761.2 |  |
| 180 | 759585.7 | 352368.9 |  |
| 181 | 759628.7 | 352407.5 |  |
| 182 | 759356.3 | 352725.8 |  |
| 183 | 759289.3 | 352804.1 |  |
| 184 | 756463.1 | 352287 | 20VV |
| 185 | 756337.8 | 352170 |  |
| 186 | 756366.2 | 352138.8 |  |
| 187 | 756367.3 | 352139.8 |  |
| 188 | 756382.8 | 352122.9 |  |
| 189 | 756365.8 | 352107.4 |  |
| 190 | 756350.3 | 352124.3 |  |
| 191 | 756351.4 | 352125.4 |  |
| 192 | 756323.1 | 352156.4 |  |
| 193 | 756255.4 | 352093.2 |  |
| 194 | 756196.9 | 352038.6 |  |
| 195 | 756080.2 | 351929.7 |  |
| 196 | 756513.7 | 351701.2 |  |
| 197 | 756550.2 | 351690 |  |
| 198 | 756584.8 | 351662.9 |  |
| 199 | 756600.2 | 351642.6 |  |
| 200 | 756607.7 | 351620.4 |  |
| 201 | 756609.7 | 351466.6 |  |
| 202 | 756618.3 | 351456.3 |  |
| 203 | 756632.8 | 351453.8 |  |
| 204 | 756668 | 351460.7 |  |
| 205 | 756682.2 | 351459.7 |  |
| 206 | 756719.6 | 351457.2 |  |
| 207 | 756808.9 | 351506.9 |  |
| 208 | 756823.7 | 351555.4 |  |
| 209 | 756777.8 | 351647.1 |  |
| 210 | 756760.3 | 351637.4 |  |
| 211 | 756739.8 | 351678.4 |  |
| 212 | 756735.3 | 351676.2 |  |
| 213 | 756726.4 | 351694 |  |
| 214 | 756753.1 | 351707.6 |  |
| 215 | 756463.1 | 352287 |  |

Proiectul consta in construirea si operarea turbinelor eoliene, realizarea fundatiilor, platformelor de montaj, substatiei electrice de transformare, sisteme de stocare energie electrica, drumuri noi de acces in interiorul parcelelor, organizare de santier, instalarea de stalpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare pentru urmarirea in timp a fundatiilor precum si basa colectoare

- Turbinele eoliene

- numar de turbine instalate = 19;

- puterea instalata pentru o turbina = 6.2 MW;

- putere totala instalata = 117.8 MW.

Distanta minima dintre doua turbine eoliene va fi de aproximativ 585 m.

Turbinele ce se vor monta in cadrul parcului au diametrul rotorului egal cu 170 m.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin fundatii cu diametrul de pana la 30 m, executate din beton armat cu o adancime de aproximativ 5 m.

Fundatia fiecarei turbine va fi subterana, de tip radier general.

In dreptul fiecarei turbine eoliene se vor construi platforme de montaj din piatra compactata.

Pe fiecare amplasament va fi prevazut cate un stalp pentru monitorizare video cu inaltimea de aproximativ 10 m, care sa permita vizualizarea tuturor turbinelor.

Stalpii sunt metalici, prefabricati de tip tubular cu forma poligonala si vor fi amplasati in apropierea platformelor de montaj, pe terenuri pentru care exista un acord cu proprietarii.

Pe stalpi se vor monta 2 camere video, un refelector cu senzor de miscare si un dulap local video alimentat cu energie electrica din turbina langa care este montat stalpul.

Camerele vor trimite/primi semnal cu ajutorul unei fibre optice montata de asmenea pana la turbina din apropiere. Fixarea stalpilor se face cu ajutorul unor fundatii din beton.

Comunicatia intre camerele video si inregistrator de retea (NVR) se va face prin intermediul cablurilor de comunicatie (Ethernet). Fundatiile proiectate pentru stalpii de iluminat sunt fundatii izolate, rigide, din beton armat.

Fiecare turbina este prevazuta cu un sistem de colectare si evacuare a condensului de pe pardoseala inelului fundatiei.

Acest sistem este alcatuit dintr-un sifon de pardoseala, o basa colectoare pozitionata la aproximativ 20 m de fundatie si o conducta de PVC cu diametrul Φ110 mm sau Φ90 mm si cu o panta de 0,8% care face legatura intre sifonul de pardoseala si basa colectoare.

- Substatia de transformare

Aceasta va asigura transformarea curentului electric generat de parcul eolian, de la medie tensiune MT la 110 kV, fiind localizata in extravilanul Comunei Vulturu, pe un terenul detinut de investitor cu contract de superficie incheiat cu proprietarul acestuia.

Pentru realizarea substatiei de de transformare MT/110 kV vor fi prevazute o serie de lucrari de constructii si instalatii, fara a se limita la:

- Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere MT/110kV;

- Posturi electrice de transformare;

- Retele cabluri subterane electrice de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- Retele aeriene de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- Sisteme de stocare energie electrica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

- Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

- Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

- Instalatie de impamantare;

- Sistem de securitate;

- Instalatie de paratrasnete;

- Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

- Instalatie de iluminat general si perimetral;

- Instalatie de stins incendii;

- Instalatie de antiefractie;

- Orice alte instalatii / echipamente necesare bunei functionari a statiei de transformare si asigurarii conditiilor tehnice de racordare la SEN.

Parcul eolian Vulturu Vest va fi conectat la Sistemul Energetic National printr-un cablu de 110kV care va face legatura intre substatia de transformare MT/110kV si statia de transformare 100/400kV Stupina de pe teritoriul administrativ al comunei Crucea.

Nota: Retelele electrice aferente parcului eolian, respectiv: cablul de racordare 400 kV, Statia de Transformare 110/400kV Stupina si traseele de cabluri electrice subterane MT si 110kV aferente statiei, nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

Sistemul de stocare energie electrica

Sistemul de stocare energie electrica poate fi instalat in cladire tip container/hala sau orice alta solutie constructiva aleasa de beneficiar si are ca rol inmagazinarea partiala sau totala a energiei produsa de turbinele eoliene si injectarea acesteia in retea in momentele in care vantul este mai slab sau sunt indeplinite anumite conditii.

Acesta va fi realizata pe terenul din vecinatatea substatiei de transformare MT/110 kV, pe amplasamentul organizarii de santier.

Suprafata de teren pe care va fi realizata substatia de transformare, organizarea de santier si sistemul de stocare energie electrica este de 12218 mp.

- Drumuri noi de acces

Proiectul prevede construirea de drumuri noi de acces in interiorul parcelelor, in suprafata de aproximativ 44878,74 mp, care vor face legatura intre turbinele eoliene si drumurile comunale si de exploatare agricola existente.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul judetean DJ 225 si din drumurile de exploatare existente in zona care vor fi reabilitate si consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemul de stocare energie electrica si substatia de transformare electrica, amplasate pe terenuri pentru care societatea a incheiat contracte de superficie cu proprietarii.

Drumurile de acces existente vor fi dimensionate cu latimea de aproximativ 4 m si raza de curbura de aproximativ 50 m, in conformitate cu specificatiile de transport ale furnizorului, pentru a putea fi circulate de masini de mari dimensiuni.

In interiorul parcelelor latimea drumurilor va fi de aproximativ 5 m. Va fi prevazut un racord la drumul judetean DJ 225 pentru accesul la turbine.

Nota: Reabilitarea si modernizarea drumurile de exploatare existente si realizarea racordurilor nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

- Spatiu pentru depozitare echipamente si centru de operare si mentenanta

In interiorul parcului va fi prevazut un spatiu tip containere pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta a parcului in vecinatatea substatiei de transformare ce poate avea in componenta spatii de birouri/sedinte, bucatarie, toalete ecologice ce nu necesita racordarea la retelele edilitate (ecologizarea si apa potabila vor fi asigurate de firme de profil) si orice este necesar pentru asigurarea operarii parcului in conditii optime.

Nu au fost prevazute instalatii sanitare deoarece constructiile nu au caracter civil si nu necesita personal permanent de exploatare. In cazul unei interventii (de exemplu in cazul unei reparatii sau revizii), se vor folosi surse de apa mobile si grupuri sanitare ecologice.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul comunelor Vulturu, Saraiu si Crucea, Judetul Constanta si in folosinta lui Vulturu Wind Farm S.R.L, conform contractelor de superficie incheiate prin notariat cu proprietarii acestora, acestea fiind identificate astfel:

1. pe UAT Vulturu – 15 turbine eoliene si Substatia de transformare:

- turbina 1 VV - parcelele A81/8/1/1/1/2, A81/8/1/1/2, A81/8/1/1/1/1 – CF 101483, 100577, 101482;

- turbina 2 VV - parcelele A83/4/1/2, A 83/4/2, A83/4/1/1 – CF100611, 100517, 100610;

- turbina 4 VV - parcelele A(81/15/2+ A 81/15/1/2), A81/15/1/1– CF 101557, 101456;

- turbina 6 VV - parcelele A(78/20/4/2+78/20/4/1/2+78/4/1/1/2), A78/20/4/1/1/1 – CF 101577, 101464;

- turbina 7 VV - parcelele A(81/24/1/2+81/24/2), A81/24/1/1– CF 101573, 101484;

- turbina 9 VV + Substatia de transformare – parcelele A(78/8/1/2 + A A78/8/1/1/1/2+ A78/8/1/1/1/3), A(78/8/1/1/1/1+ 78/8/1/1/2) – CF101559, 101560;

- turbina 10 VV – parcelele A(78/7/5/1/2 + A 78/7/5/1/1/2), A(78/7/5/1//1/1 + A 78/7/5/2) – CF 101558, 101555;

- turbina 12 VV – parcelele A66/5/1/2, A66/5/2, A66/5/1/1– CF 101491, 100544, 101490;

- turbina 13 VV – parcelele A66/7/2, A66/7/1 – CF 101455, 101454;

- turbina 14 VV – parcelele A(69/5/1//1/2 + 69/5/1/1/1/2), A(69/5/1//1/1/1+69/5/1/2)– CF 101574, 101580;

- turbina 15 VV - parcelele A(72/3/6/2+72/3/6/1/2), A 72/3/6/1/1 - CF 101576, 101474;

- turbina 16 VN – parcelele A72/1/2/3, A72/1/2/2 – CF 101583, 101582;

- turbina 17 VV – parcelele A(63/25/1/2 + A 63/25/2/1/1/2), A(63/25/1/1/1 + A 63/25/2/2) – CF 101569, 101561;

- turbina 18 VV - parcelele A(58/3/2+58/3/1/2+58/3/1/2+58/3/1/1/3), A58/3/1/1/1– CF 101572,101476;

- turbina 19 VV - parcelele A(47/7/1/2 +47/7/2), A47/7/1/1- CF 101587, 101469.

2. pe UAT Saraiu – 3 turbine eoliene:

- turbina 3 VV - parcelele A(262/30/1/2+262/30/2), A 262/30/1/1 – CF 103093, 102526;

- turbina 5 VV - parcelele A262/52/1/2, A(262/52/1/1+262/52/2) – CF 102529, 103092;

- turbina 8 VV – parcelele A(262/81/1/1 LOT 2+262/81/1/2), A262/81/1/1 LOT 1 – CF 103089, 102476;

3. pe UAT Crucea – 1 turbina eoliena:

- turbina 20 VV – parcelele A194/10/1/1/2, A(194/10/1/1/1+194/10/1/2+194/10/2) - CF 104270, 104360.

Indicatori urbanistici

S. teren = 1 586 600 m2

Suprafata construita totala = 87 605,92 m2

Suprafata desfasurata totala = 103 750,23 m2

Regim maxim de inaltime : Hmax = 250 m (la turbinele eoliene)

P.O.T. propus = 50%

C.U.T. propus = 0.5

Construirea parcului eolian cuprinde urmatoarele etape și elemente fizice:

- realizarea organizarii de șantier;

- realizarea cailor de acces noi cu utilaje și mijloace de transport la amplasamentele de lucru și montaj;

- realizarea fundatiior și a platformelor de montaj a 19 de turbine eoliene;

- transportul la locul de montaj a elementelor structurale componente;

- montarea mecanizata a elementelor verticale ale turbinelor (turn, nacela, pale);

- realizarea substatiei de transformare de ridicare a tensiunii electrice in vederea racordarii la reteaua nationala de transport al energiei electrice (SNTEE);

- realizarea sistemului de stocare a energiei electrice;

- realizarea lucrarilor de renaturare a suprafetelor temporare a platformelor de montaj.

- Organizarea de santier

Va fi amplasata pe terenul de langa substatia de transformare si consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale, parcare autovehicule, precum si asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente turbine, iluminat, paza, etc.

Organizarea de santier va cuprinde:

- imprejmuirea amplasamentului si semnalizarea acestuia;

- amenajare spatii/amplasare bene pentru stocare temporara deseuri;

- semnalizare zone cu risc de accidente.

- amplasare toaleta ecologica.

- amenajare platforma pietruita pentru parcare utilaje si autovehicole.

- amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale,

- asigurarea utilitatilor pe amplasament (curent electric, apa proaspata, apa menajera),

- spatiu stocare componente turbine.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: proiecte de dezvoltare de noi capacitati energetice .

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – piatră brută, nisip, pietris.

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificari si completari:

Principalele tipuri de deseuri care se vor genera in perioada de constructie sunt:

| Cod | Tip deseu | Modul de gospodarire a deseurilor |
| --- | --- | --- |
| 01.04.08 | deseuri de piatra si sparturi de piatra | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17.01.01 | beton | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17.02.01 | lemn | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17.04.07 | metale (inclusiv aliajele lor), amestecuri metalice | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17 04 05 | fier si otel | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile | predare operatori economici autorizati pentru valorificare /eliminare deseuri |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | functie de poluarile produse /Va fi predat catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Vor fi predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje de material plastice | Vor fi predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Vor fi predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Vor fi predate catre operatori economici autorizati in vederea valorificarii |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de realizare a proiectului, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: extravilanul Comunelor Crucea, Saraiu si Vulturu, avand destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenjare a teritoriului aprobate: „teren cu destinatie agricola” „teren cu destinatie amplasare turbina eoliana si constructii aferente acestora-zona producere energie electrica” (conform C.U. nr. 115/05.07.2021, eliberat de Consiliul Judetean Constanta).

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE. Amplasamentul proiectului se afla la distanta de aprox. 1.04 km de  situl Natura 2000 ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea si la distanta de aprox. 5.6 km  de situl Natura 2000  ROSPA0019 Cheile Dobrogei .

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Comunele Crucea, Saraiu si Vulturu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul:

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  impact potential in zona fronturilor de lucru si a organizarii de santier.

b) natura impactului:un posibil impact local si redus asupra factorilor de mediu si biodiversitatii se va genera în perioada lucrărilor de executie, prin pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, prin pulberi, zgomot si intensificarea traficului.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: lucrarile din proiect nu sunt de natura sa determine efecte negative pe termen mediu si lung  asupra factorilor de mediu. Este posibil sa fie generat un impact  local, de scurta durata, reversibil.

e) probabilitatea impactului: redusă urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: pe termen scurt, impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

Amplasamentul proiectului se afla la o distanta de aproximativ 1,04 km fata de ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea si 5,6 km fata de ROSPA0019 Cheile Dobrogei Proiectul consta in construirea a 19 turbine eoliene, realizarea fundatiilor, platformelor de montaj, substatiei electrice de transformare, sisteme de stocare energie electrica, drumuri noi de acces in interiorul parcelelor, organizare de santier, instalarea de stalpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare.

Conform memoriului de prezentare, pe  suprafata pe care se va dezvolta proiectul nu exista habitate si specii de fauna si flora  de interes comunitar. Se apreciaza ca prin amplasarea turbinelor la distante de minim 585m intre ele se vor asigura culoare de zbor confortabile pentru speciile de avifauna. A fost estimat un impact cumulat nesemnificativ asupra ariilor naturale protejate ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea si 5,6 km fata de ROSPA0019 Cheile Dobrogei.

Au fost identificate alte parcuri eoliene aflate, la distante cuprinse intre 1,2km și 6km si a fost estimat un impactul cumulativ nesemnificativ (distantele dintre turbinele din parcurile eoliene cele mai apropiate sunt suficient de mari pentru a asigura coridoare de zbor).

A fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare specifice, comunicate de ANANP prin Nota 7146/19.10.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea si prin Decizia nr. 372/31.08.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturala Recifii Jurasici Cheia, 2,356 Rezervația naturala Peștera la Adam, 2,357 Rezervația naturala Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturala Gura Dobrogei, rezultând un impact nesemnificativ asupra speciilor si habitatelor  de interes comunitar din cele doua arii naturale protejate.

- AVIZ ANANP

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

Se vor respecta următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariei naturale protejate, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - se vor respecta prevederile O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

  - pentru protecția speciilor incluse în anexele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este interzisa, pentru toate speciile, deținerea, uciderea, vânarea, capturarea lor, cît si perturbarea in cursul perioadei de reproducere, de crestere a puilor si de migratie;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentelor;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentelor pe care se vor desfășura lucrări ;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se drumurile din vecinătatea siturilor Natura 2000, respectiv se va limita viteza vehiculelor în zona ariilor naturale protejate. Se vor utiliza drumurile deja existente(

- Lucrările se vor realiza cu precădere  în afara perioadelor de reproducere și creștere a puilor, pentru speciile de avifaună de interes comunitar(

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- Se vor respecta prevederile HG. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- Se vor respecta prevederile planului de management si regulamentul ariei naturale protejate  ROSPA0019;

La finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor din cadrul proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                          ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

ŞEF SERVICIU C.F.M.,

###### Simona CONSTANTIN

###### Întocmit,                                                                                                                 Consilier Camelia COSTACHE

###### Consilier  Steliana BEJAN

###### Nota: redactat in 4 exemplare.