ANEXA Nr. 5 - la procedură – Legea 292 / 2018

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

“CONSTRUIRE IMOBIL P + 2 – 3 E RETRAS CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

II. Titular:

  - numele: GRAMINA RESIDENCES SRL

  - adresa poștală: mun. Constanta, str. Merisor, nr. 46, camera nr. 3, jud. Constanta

  - numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: admin. Grameni Stere; tel.0723166252

e-mail: nova_const_tech@yahoo.com

  - numele persoanelor de contact: ing. Lepadatu Lenuta, telefon 0720205357

    - responsabil pentru protecția mediului: ing. Lepadatu Lenuta

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Proiectul a fost întocmit în baza temei cadru elaborată de beneficiar dar ținând cont de particularitățile terenului din punctul de vedere al vecinătăților, al orientării față de punctele cardinale, al însoririi și iluminării, al condițiilor stabilite prin documentațiile de urbanism în ceea ce priveste regimul de aliniere și de înaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcare, al posibilității de racord la utilitățile publice, al condițiilor geotehnice, al condițiilor impuse prin certificatul de urbanism și nu în ultimul rând din punct vedere al volumelor, al aspectului arhitectural și al finisajelor propuse.

Acesta are ca scop realizarea unui imobil de locuinte collective cu regim de inaltime P+2-3E, imprejmuirea terenului si Organizarea de santier.

Terenul in suprafata de 1340.00mp (conform acte si masuratori), se incadreaza in categoria “curti-constructii”, stabilita prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului.

Amplasamentul studiat de găseşte in Str. IULIU MANIU, fosta Parcela A 465/1/2, mun. Constanta, jud Constanta, şi are ca vecini:

| Nord Vest | Str. Iuliu Maniu (fost DE 459/19) |  | Nord Est | Taran Petre (NP 454/20) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sud Est | Statie Pompare - CC 487 |  | Sud Vest | Pasare Aneta (A 465/1/10) |

Fiind o zonă de locuit se vor avea în vedere în principal aspecte legate de legea locuinței nr.144/1996 respectiv Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

(Ordin nr 119/2014).

Însorirea se va asigura conform normativelor, prin modul de amplasare decalat al volumelor.

INDICATORI URNANISTICI:

SISTEM CONSTRUCTIV:

- fundatii tip radier si grinzi din beton armat;

-	structura realizata din cadre de beton armat;

-	planseele din beton armat monolit;

-	pereti perimetrali de inchidere, la nivelulul parterului si etajelor, din zidarie de BCA de 25 cm + termosistem de 10 cm grosime;

-	pereti de compartimentare, la nivelul parterului si etajelor, din zidarie de BCA de 10 ÷ 25 cm grosime;

-	acoperis tip terasa;

-	pardoseli din gresie si parchet in functie de destinatia incaperii;

-	finisaje interioare la pereti si tavane din zugraveli cu var lavabil pe tencuieli driscuite;

-	finisaje cu faianta la pereti (h = min. 1.50m) in grupurile sanitare, baie si bucatarie;

-	finisaje exterioare la pereti cu tencuieli minerale de exterior;

-	tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;

-	tamplarie interioara din PVC sau lemn in structura celulara.

FINISAJE:

- Finisaje exterioare

  - Pereţi zugrăveală lavabilă decorativă de exterior, culoarea alb;

  - Tâmplărie P.V.C. culoare gri cu geam termoizolant la ferestre şi uşi de exterior;

  - Pardoseli de exterior din pavele de beton şi decking de lemn;

- Finisaje interioare

- Pereţi: tencuieli interioare cu zugrăveli lavabile culoarea alb; faianţă la băi și bucătării;

- Pardoseli: parchet în camere, holuri, anumite spații de depozitare; gresie la băi, bucătării, holuri de acces în locuințe; ciment sclivisit la garaje și spații tehnice;

- Tâmplărie P.V.C. culoare gri cu geam vidat în cazul ferestrelor și ușilor;

- Rampă/trepte interioare/exterioare cu materiale antiderapante, balustradă metalică;

DATE FUNCŢIONALE ŞI TEHNOLOGICE

- Utilizatori: Se estimează un număr de 30 familii, cca. 40÷50 de utilizatori plus vizitatori ocazionali pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte.

- Căi de acces:  Accesul auto si pietonal se va realiza prin partea de Nord-Vest a amplasamentului- strada Iuliu Maniu.

- Iluminat și ventilație: Spaţiile interioare principale dispun fiecare de goluri de ferestre, fiind astfel asigurate iluminatul şi ventilaţia naturală. Excepție fac unele căi de acces gen holuri/coridoare sau anumite spații de depozitare ce se vor ventila artificial, unde este cazul. Bucătăria beneficiază atât de ventilaţie naturală, cât şi de un sistem mecanic de ventilaţie (hote uzuale).

- Spaţiile vor fi echipate cu corpuri de iluminat cu becuri incandescente şi fluorescente, amplasate astfel ȋncât să asigure iluminatul artificial, corespunzător desfăşurării activităţii pe timp de noapte. Circulaţiile verticale şi spaţiile secundare (băi, circulații, depozitare etc.) vor fi echipate cu corpuri de iluminat cu rol atât funcţional cât şi decorativ-ambiental, se vor folosi aplici cu lămpi incandescente, fixate pe pereţi/stâlpi, şi corpuri de iluminat suspendate.

- Microclimat: Microclimatul clădirii propuse este asigurat prin centrale termice proprii fiecărei locuințe în parte ce funcţionează cu combustibil gazos. Corpurile de ȋncălzire folosite vor fi de tipul radiator aluminiu/oţel.

  - Sistematizarea terenului, cu o configurație relativ plană (prezintă ușoare denivelări), se va face ținând cont de necesitățile programului de locuit, tratat atât individual, la nivel de familie, cât și la nivel colectiv, ca și ansamblu, prin creerea de puncte de interes comun cum ar fi parcarea de 13locuri .

- justificarea necesității proiectului;

Prin extinderea propusă se dau spre folosință noi locuinte necesare intr-o zona care se afla in dezvoltare.

- valoarea estimativă a investiției:2 750 000 lei

- perioada de implementare propusă;

Lucrarea se va desfășura pe o perioadă de aproximativ 24 de luni din momentul începerii lucrărilor cu prelungirea prevăzută de lege, dacă este cazul.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Conform planurilor de situație și de încadrare anexate, situl studiat se află str. IULIU MANIU, fosta Parcela A 465/1/2, mun. Constanta, jud Constanta.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

profilul și capacitățile de producție;

Investiția propusă va fi un imobil de locuinte colective, fapt pentru care nu se pune problema unor funcțiuni productive, fluxuri tehnologice sau procese de producție;

descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu există activități de producție în cadrul investiției prezentate.

materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

În cadrul programului propus se va folosi energie electrică din rețeaua de alimentare a orașului, combustibil gazos și apă curentă pentru consumul locatarilor tot din rețeaua locală. Asigurarea acestora se va face prin racordare la rețelele specificate, în baza unui contract încheiat în prealabil între furnizor și utilizator.

racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Imobilul se va racorda la rețelele existente în zonă: gaz, curent, apă-canal, în baza contractelor încheiate pe fiecare apartament în parte.

descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investiției presupune evacuarea utilajelor folosite în procesul de edificare a imobilului, a deșeurilor (materiale de construcții) de pe amplasament și sistematizarea terenului, conform planurilor de execuție. Se vor realiza alei de acces pietonal și auto, la sol sau la nivelul superior al construcției zone verzi în proporție de 30% din suprafata terenului.

Pentru curățarea sitului de deșeurile rezultate în urma șantierului se vor semna contracte de preluare a acestora, cu firma de salubritate prestatoare în zonă.

căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul auto si pietonal se va realiza prin partea de Nord-Vest a amplasamentului- strada Iuliu Maniu.

Se prevede o zonă de parcare pentru locatari si vizitatori de 40 locuri

Metode folosite: mixturi asfaltice de calitate normală pentru stratul de uzură, provenite de la staţia de mixturi asfaltice din zonă, pavele prefabricate din beton; nisip, balast – provenite de la balastiere autorizate de pe raza municipiului.

resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu se folosesc alte resurse naturale în faza de construcție sau de funcționare decât cele furnizate de instituții specializate (gaz, curent, apă). În faza de execuție se vor semna contracte provizorii de alimentare cu apă și curent electric în limita în care procedurile de furnizare permit acest lucru.

metode folosite în construcție/demolare;

Metodele de construcție vor fi cele specializate, impuse prin lege, cu firmă de construcții cu experiență în domeniu, cu diriginte de șantier care să supravegheze toate fazele determinante ale execuției, cu recepții la lucrările ascunse.

planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Planul de execuţie cuprinde etapele punerii în operă a materialelor şi tehnologiei specificate cu urmatoarele faze de construcţie: infrastructura, suprastructura, anvelopare, instalații electrice și de semnalizare, pe o durata de 12÷24 luni, urmând punerea în funcţiune și exploatarea propriuzisă a imobilului de către viitorii locatari.

Punerea în funcțiune se va face prin vânzare-cumpărare, după înscrierea în cartea funciară a imobilului rezultat și dezmembrarea acestuia în locuințe individuale alipite.

relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Proiectul de față prevede o creștere a numărului de locuințe în zonă însă nu aduce în discuție asigurarea unor surse noi de apă, sau alte linii de transport a energiei doar extinderea rețelelor existente în zonă și preluarea deșeurilor cu firmă prestatoare specializată.

alte autorizații cerute pentru proiect;

În vederea obținerii autorizației de construire s-au cerut, prin certificatul de urbanism, avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (apă-canal, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, salubritate, telefonizare, avize/acorduri specifice (Protecția Mediului, Administrația Națională Apele Române, Securitatea la incendiu, Sănătatea populației, și studii de specialitate (studiu geotehnic, studio de insorire și verificator de proiecte).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completărileulterioare;

Nu este cazul.

localizarea  amplasamentului  în  raport  cu  patrimoniul  cultural  potrivit  Listei monumentelor  istorice,  actualizată,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  culturii  și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut  de  Ordonanța  Guvernului nr.  43/2000 privind  protecția  patrimoniului

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Imobilul studiat se află înafara zonei protejate.

hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele

actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului;arealele sensibile;

Nu sunt areale sensibile.

coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională

Stereo 1970;

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

- a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți a factorului de mediu apă provenite de la organizarea de șantier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrifiant sau carburant care ar putea rezulta datorită functionarii utilajelor și celorlalte mijloace de transport folosite în cadrul organizării de șantier;

- orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață, pe sol sau în apele subterane:

În timpul desfășurării operațiunilor în cadrul organizării de șantier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafață sau subterane.

Apele uzate fecaloid - menajere vor fi colectate în rețeaua de canalizare existentă în zonă.

În cazul afectării calității apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanți și uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrărilor de organizare de șantier, pentru prevenirea acestui tip de poluări accidentale vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire și control, respectiv:

- respectarea programului de revizii și reparații pentru utilaje și echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor și echipamentelor;

- operațiile de întreținere și alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locații cu dotări adecvate;

- dotarea locației cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri și utilizarea acestora în caz de nevoie.

Depozitarea temporară de materiale de construcții în vrac care pot fi spălate de apele pluviale și ar putea polua solul și subsolul va fi făcută în spații închise sau acoperite.

În condițiile respectării proiectelor de construcții și instalații nu vor fi poluări accidentale ale apelor.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul.

- b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

In perioada de construcție, sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de construcții și prelucrarea solului) și mobile (trafic utilaje și autocamioane – emisii de poluanți și zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de construcții / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de execuție va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fracțiunea PM 10.

O proporție însemnată a lucrărilor include operații care se constituie în surse de emisie a prafului. Este vorba despre operațiile aferente manevrării pământului, materialelor balastoase și a cimentului / asfaltului și a celorlalte materiale, precum săpături (excavări), umpluturi (descărcare material, împrăștiere, compactare), lucrări de infrastructură.

O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea datorată vântului, fenomen care însoțește lucrările de construcție, datorită existenței pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acțiunii vântului.

Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor majoritate, în categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografică, administrativă, topografică, precum și direcția dominanta a vânturilor au o contribuție favorabilă la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile strict necesare şi în etapele planificate, evitându-se astfel depozitarea prea îndelungată a stocurilor de materiale pe șantier și supraîncărcarea șantierului cu materiale.

Se estimează că impactul va fi strict local şi de nivel redus. Pe perioada de exploatare a construcției sursa de poluare a aerului poate fi reprezentată de centralele termice proprii.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Pentru nivelul de zgomot / vibratii - se vor respecta condițiile impuse prin HG nr.321 / 2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536 / 1997 (nivel acustic Ia limita incintei), cu modificările ulterioare, STAS nr. 10009 / 1988,

Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS nr. 6156 / 1986 – protecția împotriva zgomotului în construcțiile civile și social-culturale - limite admisibile, alți parametri de izolare acustică.

ÎN FAZA DE EXECUȚIE:

În acesta fază, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu-zise de lucru, cât și de traficul auto din zona de lucru. Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate de obicei pe parcusul zilei. Amploarea proiectului fiind redusă, nu se constituie o sursă semnificativă de zgomot și vibrații.

ÎN FAZA DE FUNCTIONARE:

În cadrul activitații nu se produc zgomote și vibrații care sa aibă un impact semnificativ asupra mediului, dar vor fi luate măsuri pentru diminuarea acestora.

Se vor urmări – prin măsurare – nivelurile de zgomot și se vor lua măsuri astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate prin HG 321 / 2005.

- Lech (A) zi (orele 07:00 – 19:00) = 60 dB

- Lech (A) seara (orele 19:00 – 23:00) = 55 dB

- Lech (A) noaptea (orele 23:00 – 07:00) = 50 dB.

- d) protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații: Nu este cazul

amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor: Nu este cazul.

- e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

ÎN FAZA DE EXECUȚIE:

În această fază nu există surse de poluare care să aibă un impact semnificativ asupra solului și subsolului.

ÎN FAZA DE FUNCȚIONARE:

Construcția va dispune de:

containere (europubele) pentru colectarea temporară a deșeurilor menajere și asimilabile, în vederea eliminării lor finale la groapa de gunoi.

- f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Situl studiat, fiind la origine o zonă subordonată producției nu prezintă areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

- - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Impactul asupra vegetației poate fi resimțit în perioada executării lucrărilor, datorită creșterii cantităților de pulberi sedimentale ce pot avea ușoare implicatii asupra vegetației din vecinătatea amplasamentului.

În momentul amenajării de spații verzi, activitatea microorganismelor din sol se va reface. Trebuie avută în vederea depozitării separate a solului fertil decopertat ce poate fi reutilizat față de restul solului excavat.

În timpul funcționării, natura activității și amplasarea obiectivului exclude posibilitatea afectării în vreun mod a faunei și a florei terestre.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public.

Distanța față de obiectivele de interes public, respectiv investiții, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes tradițional este suficient de mare pentru ca acestea să nu fie afectate.

Distanța obiectivului propus față de mare este de aproximativ de 1000 metri.

- h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor.

ÎN FAZA DE EXECUȚIE:

Deșeurile rezultate în faza de construire sunt materiale inerte precum:

- pământ din săpături

- moloz

- pietriș

- material lemnos și metalic, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate și evacuate de unul din operatorii de salubritate.

ÎN FAZA DE FUNCȚIONARE:

Deșeurile produse în urma activitații desfășurate

| - deșeuri municipale amestecate | - cca 0,5 tona / an |
| --- | --- |
| - deșeuri ambalaje de hartie | - cca 10 kg / lună |
| - deșeuri de materiale plastice | - cca 5 | kg / lună |
| - deșeuri textile | - cca 5 | kg / lună |
| - deșeuri biodegradabile | - cca 50 kg / lună |

Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- Deșeurile municipale amestecate sunt colectate în pubele amplasate în spații special amenajate. Vor fi predate periodic (săptămânal) la societatatea cu care este încheiat contractul de salubritate;

- Deșeurile de ambalaje, hârtie și textile sunt colectate separat, pe tipuri în recipiente speciale, spre a fi predate la societății specializate autorizate în vederea valorificării;

- Deșeurile de materiale plastice sunt colectate separat, pe tipuri, în speciale, spre a fi predate la societăți specializate autorizate în vederea valorificării.

- Deșeurile de grăsimi și resturi de hidrocarburi sunt colectate separat, pe tipuri, în recipiente speciale, spre a fi predate la societăți specializate autorizate în vederea neutralizării acestora.

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și / sau produse:

În cadrul procesului de construire nu sunt folosite substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Nu se produc sau utilizează substanțe sau preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. Resursele naturale (sol, apă, etc.) puse la dispoziția proprietarilor imobilelor proiectate vor fi utilizate în limita programului de tip locuință implementat, cu respectarea legislației în vigoare și

a normelor de protecție a mediului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Ținând cont de tipul de activitate propusă prin proiect se preconizează că acest tip de obiectiv nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu din zonă , urmând să se înregistreze o ușoară presiune doar în timpul lucrărilor de construcție.

Factor de mediu apă

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apă din sursa subterană sau de suprafață din zona amplasamentului, deci nu se vor înregistra efecte asupra hidrologiei zonei și nici nu vor fi afectate în secundar alte activități dependente de această resursă.

Nu se vor evacua ape uzate neepurate și nici ape uzate epurate în emisar natural, deci nu va exista potențial impact asupra calității apelor de suprafață indusă de o astfel de acțiune.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibil, uleiuri sau alte substanțe cu potențial ridicat pentru apele de suprafață sau subterane, în caz de deversare.

În perioada de implementare a proiectului se vor genera de pe șantier ape uzate de tip menajer de la facilitățile igienico-sanitare asigurate pentru personalul muncitor.

Factor de mediu aer

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va înregistra influența asupra calității aerului pe perioada de construcție, ca urmare a excavării și manipulării pământului. De asemenea, mijloacele de transport și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare (NOx, Sox, CO, pulberi, metale grele).

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de pulberi generate de excavări, dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variabilă substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcție.

O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoțește lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenței suprafețelor de teren expuse acțiunii vântului, urmare a decopertării solului.

Ținând cont de anvergura investiției și condițiile de dispersie din zonă (caracteristicile Dobrogei și în special zonei litorale) se apreciază că nu vor exista influențe majore, cuantificabile, în ceea ce privește calitatea aerului în zonă.

Dupa finalizarea obiectivului se va înregistra presiune suplimentară asupra acestui factor de mediu în cazul arderii combustibilului în centrala termică.

Factor de mediu sol / subsol

Se va înregistra impact negativ redus, pe termen scurt, urmare a fenomenelor de tasare în zonele ocupate temporar pentru implementarea proiectului.

Asupra solului din zona se pot înregistra modificări calitative sub influența poluanților prezenți în aer. Este însă o lucrare de dimensiuni reduse, fara o dislocare masivă de personal și echipamente / utilaje în zonă, astfel încât nu se preconizează înregistrarea unor influențe cuantificabile în acest sens.

Impactul în zona construită se va înregistra pe termen lung, perioada de viață a construcției. Se apreciază însă că în zona respectivă calitatea solului este slabă din punct de vedere al valorificării ca suport biologic pentru biodiversitate, dat fiind antropizarea zonei și traficul rutier din zonă.

Factor de mediu biodiversitate:

În planurile urbanistice aprobate, terenul studiat are destinația, conform mențiunilor din certificatul de urbanism.

Speciile de importanță conservativă și asociațiile vegetale valoroase lipsesc. Vegetația specifică supralitoralului din dreptul orasului Constanța se caracterizează printr-o puternică antropizare și ruderalizare. Vegetația ierboasă este caracterizată prin prezența speciilor ruderale vegetale, specifică aglomerărilor urbane (Carduus acanthoides, Cichorium inthybus) fiind influențată din punct de vedere calitativ de ariditatea întregii zone și de substratul nisipos.

Din punct de vedere al amplasării proiectului față de ariile naturale cu statut special de conservare, acesta se situează în afara acestora.

Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrări limitate în timp și într-o zonă antropizată, rezidențială și turistică, nu se prognozează un impact negativ asupra calității biodiversității din zonă.

Pe perioada de funcționare a obiectivului nu se vor înregistra presiuni suplimentare asupra factorului de mediu biodiversitate față de situația prezentă (caracteristica zonei, nu aduce o presiune suplimentară, cuantificabilă asupra biodiversității).

Peisajul

În timpul realizării lucrărilor peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier.

Efect de modificare a peisajului actual îl va avea edificarea construcției, dar pe termen lung, pe toată perioada de viață a obiectivului nu se va înregistra impact negativ vizual final al obiectivului, dat fiind tipul de proiect și raportarea la caracteristicile zonei.

Mediul social si economic

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă.

Deoarece zona în care se va executa lucrarea este în curs de dezvoltare și este amenajată (căi de acces, utilități, etc.) pentru a permite și a facilita construcția de clădiri, precum și existența altor clădiri în construcție sau finalizate în zonă, lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului și vecinătăților, iar impactul asupra sănătății umane este minim.

Se poate creea disconfort datorită lucrărilor de construcție, săpăturilor și circulației autovehiculelor necesare lucărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat și frecvență redusă.

Natura impactului este directă și pe termen scurt și mediu asupra terenului studiat și minimă asupra vecinătăților.Lucrările în cauză vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate și vecinătăților imediate datorită faptului că lucrările de sistematizare verticală și de amenajare vor îmbunătăți starea actuala a terenului (teren viran liber de construcții sau plantații).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației / habitatelor / speciilor afectate):

Impactul va avea caracter local izolat în limitele amplasamentului studiat și a vecinilor limitrofi.

magnitudinea și complexitatea impactului:

Impactul va fi redus, construcția propusă fiind de complexitate redusă, nefiind necesare tehnică și echipamente complexe de execuție și funcționare.

- probabilitatea impactului: Redus.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Impactul va fi pe termen scurt, și va avea un caracter temporar, pe durata execuției lucrărilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Se vor lua măsurile necesare de protecție și control a lucrărilor de construcție astfel încât să se asigure protecția mediului înconjurător conform legislației în vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului: Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue.

Se va verifica periodic continuitatea și starea tehnică a împrejmuirii șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

Accesul în șantier se va realizeaza prin partea de Nord-Vest a amplasamentului- strada Iuliu Maniu.

Funcţiunile organizării de şantier sunt:

- parcare pentru autovehiculele și depozitare temporară pentru echipamentele și utilajele utilizate în timpul implementării proiectului;

- depozitare temporară pentru materiale de construcții;

- după caz, zonă depozitare echipamente și materiale mărunte în eurocontainere;

- zonă administrativă pentru personalul implicat în realizarea investiției.

Pe terenul aferent obiectivului se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii, cum ar fi:

- gospodăria de apă;

- baracă metalică;

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

- şopron pentru depozitare materiale;

- grup sanitar ecologic;

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);

- parcare auto balastată.

La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investiției.

ÎNFIINŢAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrări pregătitoare:

- balastarea incintei organizării de şantier cca. S = 200,00 mp.

Lucrări provizorii (aflate în dotarea constructorului, mobile şi demontabile):

CONSTRUCȚII

- baracă metalică pentru birou şef şantier şi birou tehnic;

- împrejmuire O.S. din panouri mobile demontabile (inclusiv porţi de acces);

- magazie metalică;

- şopron pentru depozitare materiale;

- pichet PSI;

- panou de prezentare;

- grup sanitar ecologic;

- rezervor apă.

Asigurarea apei pentru consum productiv şi pentru nevoile gospodăreşti este asigurată de un rezervor din PVC cu capacitatea de 1 mc.

Organizarea de şantier va avea acelaşi amplasament pentru întreaga perioadă de execuție a investiţiei. Pentru perioada de timp friguros, când lucrările din cadrul investiţiei sunt întrerupte, obiectivele provizorii pot fi mutate pe alte amplasamente (pe cheltuiala constructorului).

La aceste propuneri ale proiectantului, Constructorul poate veni cu modificări la proiectul tehnic de O.S. - FAZA a II-a, în funcție de dotările proprii (barăci, magazii şi şoproane din tablă ondulată uşor de montat pe dimensiunile pe care le consideră utile, panouri metalice pentru împrejmuire etc.), de numărul de salariaţi angajaţi în procesul de execuţie a investiţiei de fondurile alocate prin negociere, de graficul de execuţie şi de existenţa altor investiţii.

În incinta organizării de şantier nu este prevăzut nici un depozit de carburanţi.

NOTĂ: Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda terenul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

CIRCULAŢIA ÎN INTERIORUL ŞANTIERULUI

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- în incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fără sarcină de muncă, etc.

Trebuie asigurat un iluminat adecvat care să asigure desfășurarea funcțiilor vizuale și securitatea persoanelor corespunzător sarcinii de muncă.

Căile de circulatie și scările de acces trebuie să fie astfel amenajate încăt să poată fi utilizate în deplină siguranță și în conformitate cu destinația lor.

Circulația în incinta șantierului, a autovehiculelor și utilajelor în spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, în prezenţa lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusă se va face numai cu pilotaj.

Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care execută pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

ALIMENTARE CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu energie electrică a şantierului se propune a se rezolva de la rețeaua existentă în zonă prin intermdiul unui tablou electric amplasat în apropierea zonei pentru organizarea de șantier.

Instalațiile de distribuție a energiei electrice, existente înainte de deschiderea șantierului, trebuie să fie identificate, verificate și semnalizate.

Intervenția la instalația electrică se va face numai de electricieni calificați, intruiți și autorizați. Se interzice lucrul la tablourile electrice și la părțile componente ale instalației electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare.

Apa utilizata pentru asigurarea necesitatilor igienico - sanitare ale lucrătorilor va fi pusă la dispoziție prin intermediul unui rezervor mobil, amplasat în incinta organizării de șantier, amenajata în zona viitoarei stații de pompare.

Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere se va face într-o toaletă ecologică amplasată în cadrul organizării de șantier.

ASIGURAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Pentru fluidizarea procesului de producție și înlăturarea timpilor morți se va avea permanent în vedere asigurarea la timp cu materiale a șantierului, pe faze de execuție (fier beton, ciment, material lemnos, etc.), a semifabricatelor (mortar, beton, etc.), a conductelor şi instalaţiilor aferente precum și asigurarea cu mijloace de producție indispensabile pentru lucrările ce se efectuează.

Materialele ce se vor pune în operă se vor procura de la furnizori avându-se în vedere că aceste materiale vor fi verificate calitativ și cantitativ și vor fi însoțite de certificate de calitate și buletine de analiză.

Materialele se vor depozita funcție de volum, valoare, caracteristici fizico - chimice în spații închise sau în curtea obiectivului.

Materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune în operă după regula ultimul venit – primul folosit.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente și tipo - dimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii, etc., dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operațiilor de manipulare, transport și depozitare, conducătorul locului de muncă care conduce operațiile, stabilește măsurile de securitate necesare și supraveghează permanent desfășurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă.

Descărcarea se va face în mod ordonat, materialele așezându-se după specificul lor în grămezi sau stive.

EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Cantităţile de deşeuri generate în perioada de construcţie sunt dependente de sistemele constructive utilizate şi de modul de gestionare a lucrărilor. Pentru toate deşeurile generate se va realiza sortarea la locul de producere şi depozitarea temporară în incinta organizării de şantier.

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate conform HG nr. 856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deşeuri menajere (20 03 01), generate din activitatea angajaţilor; se vor depozita în containere şi vor fi predate pe baza de contract către serviciul de salubrizare al orasului

- volumul va varia zilnic, funcţie de numărul echipelor implicate în lucrări;

- deşeuri reciclabile: deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton (15 01 01), deşeuri de ambalaje de plastic (15 01 02), pentru care se recomandă colectarea şi depozitarea separată, în recipiente adecvate, special destinate, urmând a fi predate către operatori economici autorizaţi, în vederea valorificării;

- deşeuri de construcţii: pământ şi piatră rezultată din excavaţii (17 05 04), deşeuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01); fracţiunile reciclabile se vor valorifica prin operatori economici autorizaţi; deşeurile inerte (pământ şi piatră) vor fi utilizate ca materiale de umplutură pentru nivelarea terenului,consolidare taluze iar celelate tipuri vor fi depozitate într-un depozit de deşeuri inerte.

Deşeurile de construcţie rezultate în general din activitatea de edificare a clădirilor  pe amplasament sunt reprezentate în proporţie de 78 - 80% de deşeuri inerte (betoane, elemente de zidărie).

Pentru deşeurile reciclabile se vor asigura facilităţi de depozitare sub formă de containere, pentru colectarea selectivă şi valorificarea ulterioară prin operatori economici autorizaţi.

Cantitatea de pământ excavat va fi direct proporţională cu adâncimea excavaţiei şi suprafeţele utilizate pentru amenajarea obiectivului.

Se vor asigura facilităţile necesare pentru colectarea selectivă.

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deşeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât şi în perioada de funcţionare, precum şi contracte cu societăţi autorizate să preia deşeurile generate în vederea valorificării / eliminării, dupa caz.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deşerilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

evacuarea ritmică a deşeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri şi creşterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deşeuri;

alegerea variantelor de reutilizare şi reciclare a deşeurilor rezultate, ca primă opţiune de gestionare şi nu eliminarea acestora la un depozit de deşeuri;

se vor respecta prevederile şi procedurile H.G. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

se interzice abandonarea deşeurilor şi / sau depozitarea în locuri neautorizate;

se va institui evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu H.G. 856 / 2002, evidenţiindu-se atât cantităţile de deşeuri rezultate, cât şi modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deşeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate executantului și / sau beneficiarului lucrării.

Zonele de depozitare intermediara / temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzator.

Este interzisă aruncarea de la înălțime a molozului rezultat, a deșeurilor precum și a altor materiale. Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectele de construcţie şi schelele aferente, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau în containere. Capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.

Locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de construcţii evacuate de sus trebuie să fie îngrădite.

Se interzice evacuarea molozului și a deșeurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrării în construcție.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

La finalizarea activității se va reface terenul afectat de săpăturile pentru fundație și de organizarea, de șantier, aducandu-se la starea initială. Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de execuție și proiectului de sistematizare a curții.

În caz de accidente și stopare forțată a lucrărilor se va da o dispoziție de șantier prin care se vor pune în repaos toate lucrările, după ce s-au luat toate măsurile de siguranță și stabilizare a șantierului. Se vor informa toate părțile implicate în proiect, inclusiv autoritățile avizatoare și se vor întocmi procesele verbale necesare cu luarea la cunoștință a situației date și punerea în operă a măsurilor de stabiliraze a lucrării și remedierii șituației.

În situația în care se întrerupe șantierul pentru o perioadă de timp, fără a înregistra situații catastrofale, se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente sau poluarea mediului prin proasta depozitare a materialelor de construcție.

aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În situațiile nedorite de poluări accidentale se vor contacta specialiști în măsură să stabilizeze situația și se va încerca readucerea sitului la o situație favorabilă în cel mai scurt timp posibil.

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Șantierul se va închide la finalizarea lucrărilor. Se vor evacua utilajele utilizate iar materialele rămase în urma execuției, fie se vor depozita sau se vor returna depozitelor de unde au fost achiziționate, dacă sunt în stare bună, fie vor fi preluate de firme specializate după ce în prealabil au fost depozitate în containere specializate dacă se prezintă ca deșeuri, rebuturi, sau erori de manipulare.

modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va curăța de resturi materiale provenite din execuție, se vor decoperta resturile de balast rămase și se va aduce teren vegetal, se va nivela, se va dala sau întinde rulou de gazon în zonele prevăzute în proiect și se va executa parcarea cu separator de grăsimi conform specificațiilor date.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

(planuri de situație și amplasamente);

DA

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

S-au notat zonele de depozitare în pubele pe planul de situație. Acestea se golesc o data pe saptamână sau pe lună în funcție de tipul de gunoi, cu ajutorul firmelor specializate.

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și / sau subteran): denumire și cod.

- Indicarea stării ecologice / potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Proiectul de față nu prezintă un impact negativ asupra mediului înconjurător, din contră, vine în sprijinul dezvoltării zonei.

Întocmit: ing. Lepadatu Lenuta