Cuprins

I.	DENUMIREA PROIECTULUI:	5

II. TITULAR	5

II.1 Ordonator principal de credite/investitor	5

II.2 Denumirea titularului	5

II.3 Adresa poștală	5

II.4 Date de contact	5

II.5 Persoane de contact	5

II.6 Elaboratorul documentaţiei	6

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	6

III.1. Rezumatul proiectului	6

III.1.1. Situaţia existentă	6

III.1.2. Propunerile proiectului	18

III.2 Justificarea necesității proiectului	28

III.3 Valoarea investiției	29

III.4 Perioada de implementare propusă	29

III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar.	29

III.6 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, structuri, materiale de construcţie etc.)	32

III.7 Elementele specifice, caracteristice proiectului propus	33

III. 7.1 Profilul şi capacităţile de producție	33

III.7.2 Descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice	33

III.7.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea	34

III.7.4. Materiile prime, energie şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora	34

III.7.5. Racordarea la reţele utilitare existente în zonă	35

III.7.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executarea investiţiei	35

III.7.8. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare	36

III.7.9. Metode folosite în construcţie	36

III.7.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punere în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	37

III.7.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	37

III.7.12. Alternative luate în considerare	38

III.7.13. Alte autorizaţii cerute pentru proiect	38

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE	39

IV.1 Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului	39

IV.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	39

IV.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	39

IV.4 Metode folosite în demolare	39

IV.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	39

IV.6 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)	39

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTELOR	40

V.1 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră	40

V.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare	41

V.3 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii	43

V.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente ale acestuia	43

V.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului	44

V.3.3. Arealele sensibile	44

V.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970	46

V.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	46

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTELOR	48

VI.A Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	48

VI.A.1 Protecția calității apelor	48

VI.A.2 Protecția calității aerului	49

VI.A.3 Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor	50

VI.A.4 Protecţia împotriva radiaţiilor	51

VI.A.5 Protecţia solului şi subsolului	51

VI.A.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	52

VI.A.7 Protecţia aşezărilor umane	53

VI.A.8 Gestiunea deşeurilor	53

VI.A.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	54

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, în special al solurilor, a terenurilor, a apei și a biodiversității	54

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	56

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	64

IX. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE UNOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	65

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	67

X.1. Organizare de şantier şi localizare	67

X.2. Impactul asupra mediului, produs de lucrări, măsuri propuse	68

X.3. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier.	69

X.4. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	70

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE.	71

XII. ANEXE – PIESE DESENATE	71

XIII. RAPORTAREA PROIECTULUI LA ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	71

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	72

XIV.1. Localizarea proiectului:	72

XIV.2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.	73

XIV.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.	77

Anexe:

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 125 din 09.03.2022

- Lista Experților Care Elaborează Studii De Mediu

- Certificatul de urbanism nr. 179 din 15.11.2021 emis de Consiliul Judeţean Constanţa

- Plan de încadrare in zona;

- Plan de încadrare in zona pe orto-fotoplan;

- Plan de detaliu staţia de pompare de baza SPB Dorobanţu;

- Plan de detaliu staţia de repompare SRP1 M. Kogălniceanu;

- Plan de detaliu staţia de repompare SRP2 M. Kogălniceanu;

- Plan topografic CA0 Mihail Kogalniceanu

- Plan topografic conducta de refulare SPB Dorobanţu

- Plan topografic canal de aducţiune CA1 – 3 planuri

- Plan topografic conducta de refulare SRP1 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de distribuţie CDI-3 – 2 planuri

- Plan topografic conducta de refulare SRP5 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de distribuţie CDI-1 şi CDI-2

- Plan topografic canal de aducţiune CA2 – 5 planuri

- Plan topografic canal de aducţiune CA2  şi canal de distribuţie CDI-13

- Plan topografic conducta de refulare SRP2 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de aducţiune CA5 – 3 planuri

- Coodronate Stereo70 ale investiției

- Harta Natura 2000

- Plan de detaliu staţia de repompare SRP5

Acest Memoriu de prezentare s-a întocmit conform cerinţelor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5E, şi se referă la lucrările de reabilitare a staţiei de pompare de bază SPB Dorobanțu, a staţiilor de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, a canalelor de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi a canalelor de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13 cu construcţiile hidrotehnice de pe acest canale, lucrări care vor fi executate în cadrul proiectului ”Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu" judeţul Constanţa”

Cuprinsul cerut prin anexa mai sus amintită a fost adaptat la particularităţile specifice proiectului.

Memoriul de prezentare a fost solicitat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, prin Decizia etapei de evaluare iniţială nr.125 din 09.03.2022 (Anexa A).

# DENUMIREA PROIECTULUI:

”Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu" judeţul Constanţa”

# II. TITULAR

## II.1 Ordonator principal de credite/investitor

Titularul investitiei este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

## II.2 Denumirea titularului

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALĂ  DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE CONSTANŢA

## II.3 Adresa poștală

Str. Zburătorului, nr.4, Constanţa, jud. Constanţa

Cod poştal: 900419

## II.4 Date de contact

E-mail: constanta@anif.ro

Telefon: 0241 654 010

Fax: 0241 656 498

## II.5 Persoane de contact

Contact:

- Nedea Lia – Director Filiala Teritorială De Îmbunătăţiri Funciare Constanţa

E-mail: constanta@anif.ro

Telefon: 0241 654 010, Fax: 0241 656 498

- Plăeşu Lavinia– Sef Serviciu Tehnic Investitii Achizitii Contracte

E-mail: constanta@anif.ro

Telefon: 0241 654 010, Fax: 0241 656 498

## II.6 Elaboratorul documentaţiei

ISPE PROIECTARE ŞI CONSULTANŢĂ S.A.

CIF: RO 40284726

B-dul Lacul Tei nr.1-3, Bucureşti 020.371, C.P. 30-33

Fax: 021.210.23.34; Telefon: 0372.82.14.82

Numele persoanei de contact: Dr. ing. Claudia Tomescu – Şef secţie

ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ S.A. este înscrisă în Lista Experților Care Elaborează Studii De Mediu, la poziţia nr. 19, Anexa B.

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

## III.1. Rezumatul proiectului

### III.1.1. Situaţia existentă

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu are o suprafață amenajata de 26.481 ha, iar în cadrul acestei amenajări s-au înființat 4 Organizații ale Utilizatorilor de Apa pentru irigații pe o suprafaţă de 3.536 ha, după cum urmează:

- OUAI DOBROGEA M. Kogălniceanu înregistrată în Registrul OIF nr. 23/28.07.2005 cu o suprafaţă netă de 1.683 ha.

- OUAI TAŞAUL lI Năvodari înregistrată în Registrul OIF nr. 352/31.01.2008, cu o suprafaţă netă de 769 ha.

- OUAI SPP 19 Sibioara înregistrată în Registrul OIF nr. 442/07.06.2010 cu o suprafaţă netă de 513 ha.

- OUAI AGRO PROD M. Kogălniceanu înregistrată în Registrul OIF sub nr. 124/27.01.2006 cu o suprafaţă netă de 571 ha.

Destinația stațiilor de pompare, a conductelor de refulare și canalelor de aducțiune este de a asigura apa necesară irigării suprafețelor deținute de aceste OUAI-uri.

Este necesar a se reabilita infrastructura principală de irigații deoarece organizatiile menționate intenționează sa acceseze PNDR submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructurii de irigații” pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigatii. Pentru a veni in sprijinul acestor organizatii prin livrarea unor cantitati de apa suficiente, sunt necesare lucrari la infrastructura principala de irigatii care sa permita cresterea capacitatii de transport la nivelele proiectate initial a apei de irigat.

În amenajarea Carasu - Mihail  Kogălniceanu sunt propuse pentru reabilitare următoarele obiective:

  - Staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu;

  - Staţiile de repompare SRP1 M. Kogălniceanu, SRP2 M. Kogălniceanu şi SRP5 M. Kogălniceanu;

  - Canalele de aducţiune şi de distribuţie CA0 M. Kogălniceanu, CA 1, CA2, CA5 , CD I -1, CD I-2, CD I-3, CD I -13;

  - Construcţiile hidrotehnice pe canalele de aducţiune şi distribuţie, în total 73 buc, din care: stăvilare 23 buc, căderi 12 buc, deversoare 5 buc, vane 2 buc, podeţe 31 buc.

#### III.1.1.1. Descrierea stațiilor de pompare

Caracteristicile constructiv-functionale ale stațiilor de pompare/repompare se prezinta in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 1 Caracteristicile constructiv-funcționale ale stațiilor de pompare/repompare

| Nr. crt. | Denumirea statiei de pompare | Numar de agregate Buc, | Tip agregate | Debit pompa mc/s | Debitul statiei, mc//s | Inaltimea de pompare, mCA | Puterea instalata statie, kW | Consum energie, kWh /1000mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPB Dorobanţu | 12 | 24NDS | 1,5 | 18 | 49 | 12000 | 308 |
| 2 | SRP1 M. Kogălniceanu | 12 | 24NDS | 1,5 | 18 | 42 | 12000 | 308 |
| 3 | SRP2 M. Kogălniceanu | 6 | 14NDS | 0,3 | 1,8 | 28 | 960 | 196 |
| 4 | SRP5 M. Kogălniceanu | 6 | Cerna 200 | 0,065 | 0,39 | 31 | 240 | 325 |

##### Stația de pompare de bază SPB Dorobanțu

Stația de pompare a fost pusă în funcțiune în anul 1969 și deservește o suprafață de 25.961 ha din județul Constanța.

Din punct de vedere juridic, terenul ocupat este proprietate publica a statului – conform Legii 18/1991 și Legii 138/2004 și este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanța.

Caracteristicele tehnice ale stației sunt următoarele:

Tabel nr. 2 Caracteristicele tehnice ale stației de pompare de bază SPB Dorobanțu

| Specificaţie | UM | SPB Dorobanţu |
| --- | --- | --- |
| Anul PIF | X | 1969 |
| Suprafata deservită | ha | 25.961 |
| Tensiunea alimentare | kV | 6 |
| Înăltime de pompare | mcA | 49 |
| Numărul de agregate | buc | 12 |
| Tipul pompelor |  | 24 NDS |
| Debit pe agregat | mc/ sec | 1,5 |
| Debitul statiei | mc/ sec | 18 |
| Consumul specific Csp | kwh/1000 mc | 308 |
| Puterea motorului | kW | 1000 |
| Putere instalata statie | kW | 12000 |
| Turatia motorului n | rot/min | 600 |

Clădirea stației

Infrastructura stației construite consta dint-o cladire semi-ingropata cu dimensiunile in plan la exterior:

- 60,70 m lungime,

- 10,50 m lățime,

- 8,30 m înălțime la interior.

Suprastructura statiei de pompare a fost astfel conceputa  astfel incat sa se permita intrarea cu autocamionul si manevrarea utilajului cu podul rulant.

Adosat statiei de pompare pentru partea electrica este realizata o construcţie supraterana cu dimensiunile in plan la exterior:

- 36,50 m lungime,

- 4,30 m lățime,

- 3,40 m înălțime la interior.

Bazin de aspiraţie si rețea conducte aspiraţie SPB Dorobanţu

Alimentarea cu apă a stației de pompare se face din canalul CA0 Mihail Kogalniceanu, prin intermediul unui canal de aductiune în lungime de cca. 173 m, din bazinul de aspiraţie.

Bazinul de aspiraţie are 6 compartimente în care se aşează cele 12 aspiratoare tip ciuperca, câte un aspirator pentru fiecare pompă.

Bazinul de aspiraţie se compune din doua parti distincte: pe prima parte este executat un pereu din dale de beton asezat pe un strat de balast cu taluze de 1:1.5, iar partea a doua este realizata din beton armat in care se vor monta aspiratoarele pompelor.

Bazinul de aspiraţie al staţiei este o construcţie din beton cu dimensiunile de 54,30 x 7,30 m.

Pentru montarea aspiratoarelor s-a prevăzut o a doua parte a bazinului, amplasata lipit de peretele cuvei statiei, avancameră compusă din trei pereti laterali din beton armat cat si un numar de 10 pile intermediare si una centrală cu următoarele roluri:

- distribuirea apei uniform la aspiratoarele pompelor;

- formarea a cate un compartiment complet separat pentru cate 2 aspiratoare

- sustinerea gratarelor si batardourilor

- sustinerea unei placi – pasarele din beton armat.

La intrarea apei s-au prevazut gratare metalice pentru indepartarea plutitorilor cu dimensiuni mai mari de 50 mm.

In spatele gratarelor s-au montat ghidaje pentru batardourile metalice. Numarul de elementi batardou prevazuti, permit inchiderea a numai cate un compartiment pentru revizia, curatirea si vopsirea periodica a aspiratoarelor si conductelor.

Aspiratoarele prevazute sunt tip ciuperca cu admisie radiala Dn1100 mm.

Rețea conducte refulare

Conductele de refulare în număr de 12 fire sunt realizate din conducte cu diametru Dn 600, pe care sunt prevazute clapeti si vane cu servomecamism.

Legatura intre statia de pompare si bazinul de refulare se face prin 2 fire de conducta Dn 1900 in lungime de 1350 m, pozate interax la 3,7 m. Pe toata lungimea refularii s-au amplasat 4 camine cu guri de vizitare pentru inspectii periodice si eventuale reparatii, amplasate la distante de cca 200 m.

Conductele de refulare debuseaza in bazinul de refulare prin 2 difuzoare (reductii simetrice) Dn 1900/2400.

Bazinul de refulare este o construcţie din beton armat cu o grinda timpan in interiorul sau având ca scop sa disipeze energia apei refulate prin conducta de refulare si sa asigure in canalul CA1 o viteza care sa nu depaseasca vitezele medii admisibile, la care dimensiunile de gabarit sunt:

- Lungime = 10,60 m

- Latime = 9,80 m

- Inaltime = 6,00 m

In peretele frontal al bazinului sunt incastrate difuzoarele conductelor de refulare

Pentru realizarea reparatiilor la conductele de refulare, in interiorul bazinului, in fata peretelui frontal in care intra conductele de refulare, au fost prevazute pile in care se afla incastrate profile tip U pentru introducerea batardourilor ce vor inchide accesul apei din bazin in conductele de refulare

Instalații auxiliare

  - Instalaţia de amorsare

Amorsarea pompelor de baza se face cu doua electropompe de vid MIL 502 cu debitul de 250 mc/h si vid de 160 mmHg actionate cu electromotor asincron de 10KW, 1500 rot/min, 0.4 kV, din care una activa si cealalta in rezerva.

Pompa de amorsare evacueaza aerul dintr-un recipient cu capacitatea de 1 mc care este in legatura cu cele 12 relee de vacuum montate pe fiecare pompa de baza, prin intermediul unei conducte colectoare de 1 1/2".

  - Instalaţia de epuisment

Pentru evacuarea apelor rezultate din eventualele scurgeri ale instalatiei sau infiltratii  prin peretii cuvei s-a practicat in cuva un bazin cu volum de cca 1.5 mc care colecteaza toate aceste apa. In bazin s-a montat o pompa verticala cu camera uda, tip ACV500-15 D (1000 rot/min; 1,1 kW) care preia apa din rezervor si o refuleaza in bazinul de aspiraţie al statiei.

  - Instalaţia de ventilatie

Pentru evacuarea caldurii degajate in timpul functionarii motoarelor, a rezultat ca necesar in perioada de vara schimbarea unui volum de 240000 mc/h. Evacuarea volumului de aer prevazut se realizeaza cu 6 ventilatoare axiale tip TVA 900 de 40000 mc/h cu Dp = 30 mmCA (electromotor 7 kW, 0,4 kV, 1500 rot./min). Intrarea aerului se face prin goluri special amenajate  si canale care conduc aerul la capetele axelor motoarelor.

  - Instalaţia de ridicat

Pentru montarea, demontarea si transportul agregatelor s-a prevazut un pod rulant manual de 12.5tf sarcina de ridicare si 8.80 m deschidere, sarcina de ridicare fiind dictata de greutatea electromotorului de 10.1 t.

  - Instalaţia de automatizare

intrarea si iesirea din functiune a agregatelor de pompare de realizeaza prin schema de automatizare care are ca element de comanda variatia nivelului in bazinul de refulare, comanda de pornire se da la un nivel minim inferior, pentru prima pompa, urmatoarele 2-6 pornesc temporizat astfel: pompele 2 si 3 la cate 40 sec, pompele 4.5.6 la cate 30 min.

Comanda celui de al doile grup de 6 agregate se face in acelasi mod la un alt nivel inferior minim admis.

In bazinul de aspiraţie s-a prevazut un blocaj al tuturor pompelor cand nivelul scade sub nivelului minim admis si deasemenea un blocaj la atingerea nivelului maxim in bazinul de refulare .

  - Instalaţia sanitară

Stația este prevăzută cu un grup sanitar care să deservească necesitățile salariaților.

  - Instalaţia electrică

Instalaţia electrica de forta, cat si cea aferanta constructiilor este in totalitate uzata fizic,  depasita moral si necesita Înlocuire totala.

Pentru toate agregatele și echipamentele prezentate mai sus, fiind depășită durata normată și având un grad de uzură avansat, se impune reabilitarea acestora.

##### Stația de repompare SRP1 M. Kogălniceanu

Stația de repompare a fost pusă în funcțiune în anul 1969 și deservește o suprafață de 24.166 ha din județul Constanța.

Din punct de vedere juridic, terenul ocupat este proprietate publica a statului – conform Legii 18/1991 și Legii 138/2004 și este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanța.

Caracteristicele tehnice ale stației sunt următoarele:

Tabel nr. 3 Caracteristicele tehnice ale stației de repompare SRP1 M. Kogălniceanu

| Specificaţie | UM | SRP1 M. Kogălniceanu |
| --- | --- | --- |
| Anul PIF | X | 1969 |
| Suprafata deservită | ha | 24.166 |
| Tensiunea alimentare | kV | 6 |
| Înăltime de pompare | mcA | 42 |
| Numărul de agregate | buc | 12 |
| Tipul pompelor |  | 24 NDS |
| Debit pe agregat | mc/ sec | 1,5 |
| Debitul statiei | mc/ sec | 18 |
| Consumul specific Csp | kwh/1000 mc | 308 |
| Puterea motorului | kW | 1000 |
| Putere instalata statie | kW | 12000 |
| Turatia motorului n | rot/min | 600 |

Clădirea stației

Infrastructura stației construite consta dint-o cladire semi-ingropata cu dimensiunile in plan la exterior:

- 60,70 m lungime,

- 10,50 m lățime,

- 8,30 m înălțime la interior.

Suprastructura statiei de pompare a fost astfel conceputa  astfel incat sa se permita intrarea cu autocamionul si manevrarea utilajului cu podul rulant.

Adosat stației de pompare pentru partea electrica este realizata o construcţie supraterana cu dimensiunile in plan la exterior:

- 36,50 m lungime,

- 4,30 m lățime,

- 3,40 m înălțime la interior.

Bazin de aspiraţie si rețea conducte aspiraţie SRP1 M. Kogălniceanu

Alimentarea cu apă a stației de repompare se face din canalul CA1, din bazinul de aspiraţie.

Bazinul de aspiraţie are 6 compartimente in care se aseaza cele 12 aspiratoare tip ciuperca, cate un aspirator pentru fiecare pompa.

Pentru a permite accesul apei din canalul de aductiune la aspiratoarele pompelor s-a marit latimea acestiua de la 7.50 m la 52.90 m.

Bazinul de aspiraţie se compune din doua parti distincte: pe prima parte este executat un pereu din dale de beton asezat pe un strat de balast cu taluze de 1:1.5, iar partea a doua este realizata din beton armat in care se vor monta aspiratoarele pompelor.

Bazinul de aspiraţie al statiei este o construcţie din beton cu dimensiunile de 54,30 x 7,30 m.

Pentru montarea aspiratoarelor s-a prevazut o a doua parte a bazinului, amplasata lipit de peretele cuvei statiei, avancamera compusa din trei pereti laterali din beton armat cat si un numar de 10 pile intermediare si una centrala cu urmatoarele roluri:

- distribuirea apei uniform la aspiratoarele pompelor;

- formarea a cate un compartiment complet separat pentru cate 2 aspiratoare

- sustinerea gratarelor si batardourilor

- sustinerea unei placi – pasarele din beton armat.

La intrarea apei s-au prevazut gratare metalice pentru indepartarea plutitorilor cu dimensiuni mai mari de 50 mm.

In spatele gratarelor s-au montat ghidaje pentru batardourile metalice. Numarul de elementi batardou prevazuti, permit inchiderea a numai cate un compartiment pentru revizia, curatirea si vopsirea periodica a aspiratoarelor si conductelor.

Aspiratoarele prevazute sunt tip ciuperca cu admisie radiala Dn1100 mm.

Rețea conducte refulare

Conductele de refulare în număr de 12 fire sunt realizate din conducte cu diametru Dn 600, pe care sunt prevazute clapeti si vane cu servomecamism.

Legatura intre statia de pompare si bazinul de refulare se face prin 2 fire de conducta Dn 1900 in lungime de 900 m, pozate interax la 3,7 m. Pe toata lungimea refularii s-au amplasat 4 camine cu guri de vizitare pentru inspectii periodice si eventuale reparatii, amplasate la distante de cca 200 m.

Conductele de refulare debuseaza in bazinul de refulare prin 2 difuzoare (reductii simetrice) Dn 1900/2400.

Bazinul de refulare este o construcţie din beton armat cu o grinda timpan in interiorul sau având ca scop sa disipeze energia apei refulate prin conducta de refulare si sa asigure in canalul CA2 o viteza care sa nu depaseasca vitezele medii admisibile, la care dimensiunile de gabarit sunt:

- Lungime = 10,60 m

- Latime = 9,80 m

- Inaltime = 6,00 m

In peretele frontal al bazinului sunt incastrate difuzoarele conductelor de refulare

Pentru realizarea reparatiilor la conductele de refulare, in interiorul bazinului, in fata peretelui frontal in care intra conductele de refulare, au fost prevazute pile in care se afla incastrate profile tip U pentru introducerea batardourilor ce vor inchide accesul apei din bazin in conductele de refulare

Instalații auxiliare

- Instalaţia de amorsare

Amorsarea pompelor de baza se face cu doua electropompe de vid MIL 502 cu debitul de 250 mc/h si vid de 160 mmHg actionate cu electromotor asincron de 10KW, 1500 rot/min, 0.4 kV, din care una activa si cealalta in rezerva.

Pompa de amorsare evacueaza aerul dintr-un recipient cu capacitatea de 1 mc care este in legatura cu cele 12 relee de vacuum montate pe fiecare pompa de baza, prin intermediul unei conducte colectoare de 1 1/2".

- Instalaţia de epuisment

Pentru evacuarea apelor rezultate din eventualele scurgeri ale instalatiei sau infiltratii  prin peretii cuvei s-a practicat in cuva un bazin cu volum de cca 1.5 mc care colecteaza toate aceste ape. In bazin s-a montat o pompa verticala cu camera umeda, tip ACV500-15 D (1000rot/min, 1.1 kW) care preia apa din rezervor si o refuleaza in bazinul de aspiraţie al statiei.

- Instalaţia de ventilatie

Pentru evacuarea caldurii degajate in timpul functionarii motoarelor, a rezultat ca necesar in perioada de vara schimbarea unui volum de 240000mc/h. Evacuarea volumului de aer prevazut se realizeaza cu 6 ventilatoare axiale tip TVA 900 de 40000 mc/h cu Dp = 30 mmCA (electromotor 7kW, 0.4KV, 1500 rot/min). Intrarea aerului se face prin goluri special amenajate  si canale care conduc aerul la capetele axelor motoarelor.

- Instalaţia de ridicat

Pentru montarea, demontarea si transportul agregatelor s-a prevazut un pod rulant manual de 12.5tf sarcina de ridicare si 8.80 m deschidere, sarcina de ridicare fiind dictata de greutatea electromotorului de 10.1 t.

- Instalaţia de automatizare

intrarea si iesirea din functiune a agregatelor de pompare de realizeaza prin schema de automatizare care are ca element de comanda variatia nivelului in bazinul de refulare, comanda de pornire se da la un nivel minim inferior, pentru prima pompa, urmatoarele 2-6 pornesc temporizat astfel: pompele 2 si 3 la intervale de 40 sec., pompele 4,5,6 la intervale de  30 min.

Comanda celui de al doilea grup de 6 agregate se face in acelasi mod la un alt nivel inferior minim admis.

In bazinul de aspiraţie s-a prevazut un blocaj al tuturor pompelor cand nivelul scade sub cota 47.80m si deasemenea un blocaj la atingerea nivelului maxim in bazinul de refulare 91.20 m.

- Instalaţia sanitară

Stația este prevăzută cu un grup sanitar care să deservească necesitățile salariaților.

- Instalaţia electrică

Instalaţia electrica de forta, cat si cea aferanta constructiilor este in totalitate uzata fizic,  depasita moral si necesita Înlocuire totala.

Pentru toate agregatele și echipamentele prezentate mai sus, fiind depășită durata normată și având un grad de uzură avansat, se impune reabilitarea acestora.

##### Stația de repompare SRP2 M. Kogălniceanu

Stația de repompare a fost pusă în funcțiune în anul 1969 și deservește o suprafață de 2.077 ha din județul Constanța.

Din punct de vedere juridic, terenul ocupat este proprietate publica a statului – conform Legii 18/1991 și Legii 138/2004 și este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanța.

Caracteristicele tehnice ale stației sunt următoarele:

Tabel nr. 4 Caracteristicele tehnice ale stației de repompare SRP2 M. Kogălniceanu

| Specificaţie | UM | SRP2 M. Kogălniceanu |
| --- | --- | --- |
| Anul PIF | X | 1969 |
| Suprafata deservită | ha | 2.077 |
| Tensiunea alimentare | kV | 0,4 |
| Înăltime de pompare | mcA | 28 |
| Numărul de agregate | buc | 6 |
| Tipul pompelor |  | 14 NDS |
| Debit pe agregat | mc/ sec | 0,3 |
| Debitul statiei | mc/ sec | 1,8 |
| Consumul specific Csp | kwh/1000 mc | 196 |
| Puterea motorului | kW | 160 |
| Putere instalata in statie | kW | 960 |
| Turatia motorului, n | rot./min | 1000 |

Clădirea stației

Infrastructura stației construite consta dint-o cladire semi-ingropata cu dimensiunile in plan la exterior:

- 16,25 m lungime,

- 6,40 m lățime,

- 8,75 m înălțime la interior.

- la +3.80 m fata de nivelul bazinului de aspiraţie este pravazuta o platforma intermediara.

Bazin de aspiraţie si rețea conducte aspiraţie SRP2 M. Kogălniceanu

Alimentarea cu apă a stației de repompare se face din canalul CA2, prin intermediul unui canal de aductiune in lungime de cca. 350 m, din bazinul de aspiraţie.

Camera de aspiraţie este compartimentata in 4 incaperi de latime de 3.70 m prin pereti de beton de 30 cm grosime iar spre bazinul de aspiraţie are prevazuta, in exteriorul cladirii, o pasarela de 1 m latime ce reazema pe pilele infrastructurii.

Sunt prevazute ghidaje tip U10 pentru batardouri si gratare.

Rețea conducte refulare

Refularea apei se face prin colectarea debitelor a doua pompe in interiorul statiei, având la iesire din statie trei conducte de refulare cu Dn 600. Aceste 3 conducte se asambleaza in final intr-o singura conducta de otel sudata elicoidal, Dn 1000, care la randul ei se imbina cu o conducta PREMO ,având  Dn 1000.

Agregatele de pompare sunt asezate pe doua randuri, 3 din ele fiind cu aspiraţie la stanga, iar 3 la dreapta.

Pe refularea pompelor sunt prevazuti clapeti care sa impiedice reintoarcerea apei in grupul de pompare la oprirea agregatelor . Pentru a asigura repararea pompei s-a prevazut pe fiecare refulare un robinet cu sertar pana si corp plat Dn350.

La 800 m distanta de la statia de pompare sa afla bazinul de refulare.

Instalații auxiliare

- Instalaţia de amorsare

Amorsarea pompelor de baza se face cu doua electropompe de vid MIL 403 de 4KW, 1500 rot./min, actionate cu electromotor tip ASI-112 1/4 din care una activa si cealalta in rezerva.

Pompa de amorsare evacueaza aerul dintr-un recipient prevazut pe peretele opus al intrarii in statia de pompare prin comenzi manuale prin deschiderea robinetului de pe racordul la pompa de baza si apoi pornirea agregatului de vid.

- Instalaţia de epuisment

Pentru evacuarea apelor rezultate din eventualele scurgeri ale instalatiei sau infiltratii  prin peretii cuvei se foloseste o pompa mobila tip Lotru 65 a (1500rot./min, 1.1 kW) care preia apa si o refuleaza in bazinul de aspiraţie al statiei.

- Instalaţia de ridicat

Pentru montarea, demontarea si transportul agregatelor s-a prevazut un pod rulant manual de 3.2 tf sarcina de ridicare si deschiderea de 5.1 m.

- Instalaţia electrică

Instalaţia electrica de forta, cat si cea aferanta constructiilor este distrusa si necesita Înlocuire totala.

Pentru toate agregatele și echipamentele prezentate mai sus, fiind depășită durata normată și având un grad de uzură avansat, se impune reabilitarea acestora.

##### Stația de repompare SRP5 M. Kogălniceanu

Stația de repompare a fost pusă în funcțiune în anul 1969 și deservește o suprafață de 255 ha din județul Constanța.

Din punct de vedere juridic, terenul ocupat este proprietate publica a statului – conform Legii 18/1991 și Legii 138/2004 și este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Constanța.

Caracteristicele tehnice ale stației sunt următoarele:

Tabel nr. 5 Caracteristicele tehnice ale stației de repompare SRP5 M. Kogălniceanu

| Specificaţie | UM | SRP5 M. Kogălniceanu |
| --- | --- | --- |
| Anul PIF | X | 1969 |
| Suprafata deservită | ha | 255 |
| Tensiunea alimentare | kV | 0,4 |
| Înăltime de pompare | mcA | 31 |
| Numărul de agregate | buc | 6 |
| Tipul pompelor |  | Cerna 200 |
| Debit pe agregat | mc./ sec | 0,065 |
| Debitul statiei | mc./ sec | 0,39 |
| Consumul specific, Csp | kwh/1000 mc | 325 |
| Puterea motorului | kW | 40 |
| Putere instalata statie | kW | 240 |
| Turatia motorului n | rot./min | 1500 |

Clădirea stației

Infrastructura stației construite consta dint-o cladire semi-ingropata cu dimensiunile in plan la exterior (dimensiuni estimative):

- 9,00 m lungime,

- 4,50 m lățime,

- 6,75 m înălțime la interior.

- la +3,50 m fata de nivelul bazinului de aspiraţie este prevazuta o platforma intermediara.

Bazin de aspiraţie si rețea conducte aspiraţie SRP5 M. Kogălniceanu

Alimentarea cu apă a stației de repompare se face din canalul CD I-3, din bazinul de aspiraţie de unde apa este preluata prin intermediul a 6 conducte Dn400.

La intrarea in bazinul de aspiraţie sunt prevazute ghidaje pentru batardouri si gratare.

Rețea conducte refulare

Refularea apei se face 6 conducte Dn 200 care dau intr-o conducta de otel sudata elicoidal, Dn 1000, in lungime de 813 m.

Instalații auxiliare

- Instalaţia de amorsare

- Instalaţia de epuisment

Pentru evacuarea apelor rezultate din eventualele scurgeri ale instalatiei sau infiltratii prin peretii cuvei se foloseste o pompa mobila care preia apa si o refuleaza in bazinul de aspiraţie al statiei.

- Instalația electrică

Instalaţia electrica de forta, cat si cea aferanta constructiilor este distrusa si necesita Înlocuire totala.

Pentru toate agregatele și echipamentele prezentate mai sus, fiind depășită durata normată și având un grad de uzură avansat, se impune reabilitarea acestora.

#### III.1.1.2. Descrierea canalelor de aducțiune și distribuție

##### Canalul de aducțiune CA0 Mihail Kogalniceanu, L = 173 m

Caracteristicile constructive se prezinta in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 6 Caracteristicele tehnice ale canalului de aducțiune CA0 Mihail Kogalniceanu

| Denumire canal | Lungime,m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA0 Kogalniceanu | 173 | 10,20 | 1:3,5 | 2,45 | 0 | 3,00 x 2,00 |

Canalul este invadat  de vegetatie de baltă, îndeosebi stuf.

##### Canalul de aducțiune CA1, L = 5765 m

Tabel nr. 7 Caracteristicele tehnice ale canalului de aducțiune CA1

| Denumire canal | Lungime,m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA1 Kogalniceanu | 5765 | 7,50 | 1:1,5 | 2,50 | 0.1 | 2,00 x 1,00 |

Pereul este degradat pe o suprafata estimata la 20% din suprafata proiectata. Canalul CA1 este supratraversat de un podet. De asemenea prezinta si o cadere.

##### Canalul de aducțiune CA2, L = 25635 m

Tabel nr. 8 Caracteristicele tehnice ale canalului de aducțiune CA2

| Denumire canal | Lungime, m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA2 Kogalniceanu din care : | 25635 |  | 1:1,5 |  |  |  |
| Bief 1 | 1900 | 7,00 | 1:1,5 | 2,40 | - | 2,00 x 1,00 |
| Bief 2 | 4065 | 6,00 | 1:1,5 | 2,00 | - | 2,00 x 1,00 |
| Bief 3 | 3860 | 5,50 | 1:1,5 | 1,85 | - | - |
| Bief 4 | 10110 | 4,80 | 1:1,5 | 1,60 | 0,16 | 2,00 x 1,00 |
| Bief 5 | 1375 | 3,30 | 1:1,5 | 1.60 | 0,22 | - |
| Bief 6 | 4325 | 2,80 | 1:1,5 | 1,50 | 0,27 | - |

Pe primele 2 biefuri, pereul este degradat pe o suprafata estimata la 25% din suprafata pereului. Pe canalul CA 2 se afla un numar de 27 constructii hidrotehnice, dintre care 8 stavilare, 8 podete, 5 caderi, 4 deversoare si 2 vane.

##### Canalul de aducțiune CA5, L = 5265 m

Tabel nr. 9 Caracteristicele tehnice ale canalului de aducțiune CA5

| Denumire canal | Lungime, m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA5 Kogalniceanu | 5265 | 2,70 | 1:1,5 | 0,90 | 0.3 | 0,40 x 0,40 |

Pereul este degradat pe o suprafata estimata la 35%  din suprafata pereului.

Pe canalul CA5 se afla 2 podete, 2 stavilare,  1 cadere si 1 deversor.

##### Canalul de distributie CD I-1, L = 1000 m

Tabel nr. 10 Caracteristicele tehnice ale canalului de distributie CD I-1

| Denumire canal | Lungime,m | Latime la fund, b, m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu, h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDI-1, din care: | 1000 | - | - | - | - | - |
| Bief 1 | 730 | - | - | - | - | - |
| Bief 2 | 270 | 0,60 | 1:1,5 | 0.55 | 0,40 | 0,40 x 0,40 |

Pe canalul CDI-1 se afla 2 podete, 1 cadere si un stavilar.

##### Canalul de distributie CD I-2, L = 315 m

Tabel nr. 11 Caracteristicele tehnice ale canalului de distributie CD I-2

| Denumire canal | Lungime, m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDI-2 | 315 | 0.22 | 1:1,0 | 0,27 | 0,30 | 0.50 x 0,50 |

Pe canalul CDI-2 se afla  2 stavilare si un  1 podet.

##### Canalul de distributie CD I-3, L = 5416 m

Tabel nr. 12 Caracteristicele tehnice ale canalului de distributie CD I-3

| Denumire canal | Lungime,m | Latime la fund, b,m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h,m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDI-3, din care: | 5416 | - | - | - | - | - |
| Bief 1 | 146 | - | - | - | - | - |
| Bief 2 | 4479 | 1,10 | 1:1,5 | 0,80 | 0,40 | 0,50 x 0,50 |
| Bief 3 | 791 | 0,50 | 1:1,5 | 0,50 | 0,50 | 0,40 x 0,40 |

Pe bieful al doilea pereul este degradat  pe o suprafata estimata la  25%  din suprafata .

Pe canalul CDI-3 se afla 6 podete, 2 caderi si 3 stavilare .

##### Canalul de distributie CD I-13, L = 325 m

Tabel nr. 13 Caracteristicele tehnice ale canalului de distributie CD I-13

| Denumire canal | Lungime, m 325 | Latime la fund, b, m | Panta taluz, 1/m | Inaltime pereu,h, m | Panta, ‰ | Dimensiuni dale, m x m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDI-13 | 325 | 0.80 | 1:1,5 | 0,60 | 0,70 | - |

Pe canalul CD I-13 se afla 1 podet si 1 stavilar.

#### III.1.1.3. Construcții hidrotehnice pe canale

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA0

Nu sunt constructii hidrotehnice pe acest canal

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA1

Canalul CA1 este supratraversat de un podet. De asemenea prezinta si o cadere

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA2

Pe canalul CA 2 se afla un numar de 27 constructii hidrotehnice, dintre care 8 stavilare, 8 podete, 5 caderi, 4 deversoare si 2 vane.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA5

Pe canalul CA5 se afla  2 stavilare, 2 podete, 1 cadere si un deversor.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-1

Pe canalul CDI-1 se afla 2 podete, 1 cadere si un stavilar.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-2

Pe canalul CDI-2 se afla 2 stavilare si un  1 podet.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-3

Pe canalul CDI-3 se afla 6 podete, 2 caderi si 3 stavilare.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-13

Pe canalul CDI-13 se afla 1 podet si 1 stavilar.

### III.1.2. Propunerile proiectului

#### III.1.2.1. Lucrări propuse pentru staţiile de pompare

##### Stația de pompare de bază SPB Dorobantu

- Agregate de pompare

- Înlocuirea agregatelor de pompare cu Q=1,5 m³/s si H=49m - 4 buc din cele 12 existente. Agregatele de pompare vor avea un randament >77%

- Instalaţii hidromecanice

- Înlocuire a celor 12 tronsoane conducte de aspiraţie Dn800 aferente celor 12 pompe inclusiv aspiratoarele tip ciuperca, cu tronsoane noi din otel carbon protejat anticoroziv.

- Înlocuire vane cu funcție de izolare de pe circuitele de refulare Dn800/Pn10.

- Înlocuire robinete de retinere Dn800/Pn 10 de pe conductele de refulare.

- Înlocuire tronsoane conducte refulare Dn800/Pn10, înlocuire colectoare generale refulare Dn 1000/Pn10.

- Trecere prin zid

- Înlocuire 1 fir conducta de transport Dn1900 in lungime de 1380 m, îngropata, intre stația de pompare și bazin refulare canal aductiune CA1 cu conducte noi din oțel carbon izolate anticoroziv sau conducte din PAFSIN sau PEHD, Dn1900, inclusiv sistem de protectie la lovitura de berbec si difuzor refulare (1 buc.)

- Instalaţii auxiliare

- Se vor înlocui pompele de amorsare cu pompe noi cu aceiași parametrii funcționali

- Se va înlocui pompa de epuisment cu pompa noua cu aceiași parametrii funcționali

- Se vor înlocui ventilatoarele cu unele noi cu aceiași parametrii funcționali

- Se va prevedea echipament de ridicat, iscirizare

- Se va reabilita instalaţia de automatizare in conformitate cu noile echipamente propuse

- Se va reabilita instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse

- Echipamente electrice

- Instalaţiile electrice prezintă uzură fizica si morală pronunțată. Toate componentele instalațiilor electrice sunt scoase din fabricație, fapt care conduce la o mentenanță dificilă și costisitoare. Înlocuirea unor componente  ar fi greoaie si foarte costisitoare. De aceea, propunem înlocuirea in totalitate a instalațiilor electrice cu instalații electrice noi. Aceste instalații noi vor permite o mentenanță ușoară si pot fi incluse intr-un sistem modern de comanda si monitorizare.

- Construcții

Se vor efectua lucrări de reabilitare a cladirii statiei, a acoperisului, tencuieli, zugrăveli si vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei şi hidroizolații, precum si înlocuirea instalațiilor electrice aferente construcțiilor. Se va înființa iluminat exterior, împrejmuire, asigurare paza prin supraveghere si avertizare. Se va realiza instalaţia de paratrăsnet si priza de pamant. Se va proiecta si executa un nou grup sanitar pentru personalul statiei.

- Bazine de aspiraţie si refulare

In zona bazinului de aspiraţie din canalul de aductiune CA0 Mihail Kogalniceanu este necesar reabilitarea suprafetelor betoanate existente. De asemenea este necesara reabilitarea gratarelor existente cat si prevederea de batardouri noi care sa permita izolarea compartimentelor de acces ale apei.

In zona bazinului de refulare este necesara realizarea de reparatii ale betoanelor existente (pereu si fund bazin) cat si refacerea fundatiilor difuzoarelor conductelor.

##### Stația de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu

- Agregate de pompare

- Înlocuirea agregatelor de pompare  cu Q=1,5 m³/s si H=42m - 4 buc din cele 12 existente. Agregatele de pompare vor avea un randament >77%

- Instalaţii hidromecanice

- Înlocuire a celor 12 tronsoane conducte de aspiraţie Dn800 aferente celor 12 pompe inclusiv aspiratoarele tip ciuperca, cu tronsoane noi din otel carbon protejat anticoroziv.

- Înlocuire vane cu funcție de izolare de pe circuitele de refulare Dn800/Pn10.

- Înlocuire robinete de retinere Dn800/Pn 10 de pe conductele de refulare.

- Înlocuire tronsoane conducte refulare Dn800/Pn10, Înlocuire colectoare generale refulare Dn 1000/Pn10.

- Trecere prin zid

- Înlocuire 1 fir conducta de transport Dn1900 in lungime de 904 m, îngropata, intre statia de pompare și bazin refulare canal aductiune CA1cu conducte noi din oțel carbon izolate anticoroziv sau conducte din PAFSIN sau PEHD, Dn1900, inclusiv sistem de protectie la lovitura de berbec si difuzor refulare (1 buc.)

- Instalaţii auxiliare

- Se vor înlocui pompele de amorsare cu pompe noi cu aceiași parametri funcționali

- Se va înlocui pompa de epuisment cu pompa noua cu aceiași parametri funcționali

- Se vor înlocui ventilatoarele cu unele noi cu aceiași parametri funcționali

- Se va prevedea echipament de ridicat, iscirizare

- Se va reabilita instalaţia de automatizare in conformitate cu noile echipamente propuse

- Se va reabilita instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse

- Echipamente electrice

Instalaţiile electrice prezintă uzură fizica si morală pronunțată. Toate componentele instalațiilor electrice sunt scoase din fabricație, fapt care conduce la o mentenanță dificilă și costisitoare. Înlocuirea unor componente ar fi greoaie si foarte costisitoare. De aceea, propunem înlocuirea in totalitate a instalațiilor electrice cu instalații electrice noi. Aceste instalații noi vor permite o mentenanță ușoară şi pot fi incluse intr-un sistem modern de comanda şi monitorizare. Se va proiecta si executa un nou grup sanitar pentru personalul staţiei.

- Construcții

Se vor efectua lucrări de reabilitare a cladirii statiei si consolidarea cladirii electrice, reabilitarea a acoperisului, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei şi hidroizolații, precum si înlocuirea instalațiilor electrice aferente construcțiilor. Se va înființa iluminat exterior, împrejmuire, asigurare paza prin supraveghere si avertizare. Se va realiza instalaţia de paratrăsnet si priza de pamant.

- Bazine de aspiraţie si refulare

În zona bazinului de aspiraţie din canalul de aductiune CA1 Mihail Kogalniceanu este necesar reabilitarea suprafetelor betoanate existente. Deasemenea este necesara prevederea de noi gratare cat si prevederea de batardouri noi care să permita izolarea compartimentelor de acces ale apei. Totodata este necesar refacerea peretilor bazinului de aspiraţie care prezinta degradari majore (inclinatii fata de verticala, fisuri, etc.)

In zona bazinului de refulare este necesara realizarea de reparatii ale betoanelor existente (pereu si fund bazin) cat si refacerea fundatiilor difuzoarelor conductelor.

##### Stația de repompare SRP 2 M. Kogălniceanu

- Agregate de pompare

- Înlocuirea agregatelor de pompare cu Q=0,3 m³/s si H=28m – 3 buc. Agregatele de pompare vor avea un randament >77%

- Instalaţii hidromecanice

- Prevederea conductelor de aspiraţie, robinetelor de reținere, vanelor de izolare aferente celor  3 agregate de pompare nou propuse.

- Înlocuire 1 fir conducta de transport Dn1000 in lungime de 933 m, îngropata, intre stația de pompare și bazin refulare cu conducte noi din oțel carbon izolate anticoroziv sau conducte din PAFSIN sau PEHD, Dn1000, inclusiv sistem de protectie la lovitura de berbec si difuzor refulare (1 buc.)

- Trecere prin zid

- Instalaţii auxiliare

- Se vor prevede pompe amorsare noi cu aceiași parametri funcționali

- Se va prevede pompa de epuisment noua cu aceiași parametri funcționali

- Se va prevedea echipament de ridicat, iscirizare

- Se va realiza instalaţia de automatizare in conformitate cu noile echipamente propuse

- Se va realiza instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse

- Echipamente electrice

- Se va realiza instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse. Aceste instalații noi vor permite o mentenanță ușoară si pot fi incluse intr-un sistem modern de comanda si monitorizare.

- Construcții

Se vor efectua lucrări de consolidare si reabilitare a clădirii, reabilitarea  acoperișului, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei şi hidroizolații, precum si înlocuirea instalațiilor electrice aferente construcțiilor. Se va înființa iluminat exterior, împrejmuire, asigurare paza prin supraveghere si avertizare. Se va realiza instalaţia de paratrăsnet si priza de pamant. Se va proiecta si executa un nou grup sanitar pentru  personalul stației.

- Bazine de aspiraţie si refulare

In zona bazinului de aspiraţie din canalul de aducțiune CA2 Mihail Kogălniceanu este necesar reabilitarea suprafețelor betonate existente. Deasemenea este necesara prevederea de noi grătare cat si prevederea de batardouri noi care sa permită izolarea compartimentelor de acces ale apei. Totodată este necesara refacerea pereților bazinului de aspiraţie care prezintă degradări majore.

In zona bazinului de refulare este necesara realizarea de reparații ale betoanelor existente (pereu si fund bazin) cat si refacerea fundațiilor difuzoarelor conductelor.

##### Stația de repompare SRP 5 M. Kogălniceanu

- Agregate de pompare

- Înlocuirea agregatelor de pompare cu Q=0,065 m³/s şi H=31m – 2 buc. Agregatele de pompare vor avea un randament >77%

- Instalaţii hidromecanice

- Prevederea conductelor de aspiraţie, robinetelor de reținere si a vanelor de izolare aferente celor 2 agregate de pompare nou propuse.

- Înlocuire 1 fir conducta de transport Dn1000 în lungime de 785 m, îngropata, între stația de pompare și bazin refulare cu conducte noi din oțel carbon izolate anticoroziv sau conducte din PAFSIN sau PEHD Dn1000, inclusiv sistem de protecție la lovitura de berbec şi difuzor refulare (1 buc.)

- În conformitate cu solicitările Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. - Unitatea Teritorială de Transport Constanţa prin avizul nr. 4557/19.04.2022 în zona în care distanţa dintre stâlpul 147 al LEA 400 kV Cernavodă - Constanţa Nord şi conducta de refulare este mai mică de 40 m (distanţă stabilită prin Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, din 20.12.2019) se va devia traseul conductei existente pentru a se asigura distanţa minimă pe orizontală între marginea fundaţiei stâlpului cel mai apropiat şi marginea conductei metalice este de minimum 40 m.

- Colector de refulare

- Instalaţii auxiliare

- Se vor prevedea pompe amorsare noi cu aceiași parametri funcționali

- Se va prevede pompa de epuisment noua cu aceiași parametrii funcționali

- Se va realiza instalația de automatizare in conformitate cu noile echipamente propuse

- Se va realiza instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse

- Se va prevedea echipament de ridicat, iscirizare

- Echipamente electrice

- Se va realiza instalaţia electrica in conformitate cu noile echipamente propuse. Aceste instalații noi vor permite o mentenanță ușoară si pot fi incluse intr-un sistem modern de comanda si monitorizare.

- Construcții

Se vor efectua lucrări de consolidare si reabilitare a clădirii, înlocuire acoperiș, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, înlocuirea tâmplăriei şi hidroizolații, precum si înlocuirea instalațiilor electrice aferente construcțiilor. Se va înființa iluminat exterior, împrejmuire, asigurare paza prin supraveghere si avertizare. Se va realiza instalaţia de paratrăsnet si priza de pamant. Se va proiecta si executa un nou grup sanitar pentru personalul statiei.

- Bazine de aspiraţie si refulare

In zona bazinului de aspiraţie din canalul de aductiune CA2 Mihail Kogalniceanu este necesar reabilitarea suprafetelor betonate existente. Deasemenea este necesara prevederea de noi gratare cat si prevederea de batardouri noi care sa permita izolarea compartimentelor de acces ale apei.Totodata este necesar refacerea peretilor bazinului de aspiraţie care prezinta degradari majore.

În zona bazinului de refulare este necesara realizarea de reparaţii ale betoanelor existente (pereu si fund bazin) cât şi refacerea fundatiilor difuzoarelor conductelor.

#### III.1.2.2. Lucrări propuse pentru canalele de aducţiune şi distribuţie

##### Canalul de aducțiune CA0 Mihail Kogalniceanu, L = 173 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în:

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare.

- montarea armaturii din STM pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5 cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de aducțiune CA1, L = 5765 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în:

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de aducțiune CA2, L = 25635 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în::

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de aducțiune CA5, L = 5265 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în::

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de distributie CD I-1, L = 1000 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în::

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de distributie CD I-2, L = 315 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în::

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de distributie CD I-3, L = 5416 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în:

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetaţiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

##### Canalul de distributie CD I-13, L = 325 m

Lucrările de reabilitare ale canalului vor consta în:

- înlăturarea vegetației lemnoase din ampriza canalului, scoaterea cioatelor și a rădăcinilor și îndepărtarea acestora de pe amplasamentul lucrărilor

- distrugerea vegetației ierboase și strângerea în grămezi a acesteia

- curățirea secțiunii prin săparea și evacuarea deponiei

- delimitarea suprafetelor cu pereu deteriorat, demolarea pereului si scoaterea radacinilor vegetatiei in aceste zone;

- curățirea corpurilor străine, a bucatilor de beton rezultate din sfarmarea placilor si a dalelor

- umplutură în corpul canalului cu pământ din groapa de împrumut pentru refacerea secțiunii

- compactare si taluzare pământ umplutura în corp canal pana la cota secțiunii proiectate

- pozarea și pilonarea stratului drenant pe suprafața pe care a fost demontat pereul si aplicarea solutiei contra inerbarii

- curățarea rosturilor pereului existent în zonele intacte si a dalelor

- montarea unui strat de geotextil pe pereul reparat.

- montarea geomembranei din PEID având grosimea 1mm ca strat de impermeabilizare

- montarea armaturii din STM  pe pereul astfel pregatit si pe suprafetele refacute la cotele pereului existent, cu strat de nisip pilonat.

- turnarea pereului in campuri de pana la 2 mp cu rosturi de 2.5cm

- rostuirea placilor de beton cu mastic bituminos sau alte materiale de etansare

#### III.1.2.3. Lucrări propuse pentru construcţiile hidrotehnice pe canale

Se vor reabilita toate constructiile hidrotehnice de pe traseul canalelor de aductiune si distributie.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA0

Nu sunt constructii hidrotehnice.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA1

Pe canalul CA1 se afla 1 podet si o cadere.

In timp podetul a suferit degradari si se impune demolarea si refacerea podetului.

Caderea este degradata, prezinta fisuri si se impune demolarea si refacerea acesteia.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA2

Pe canalul CA 2 se afla 8 stavilare, 8 podete, 5 caderi, 4 deversoare si 2 vane.

In timp stavilarele au fost descompletate, au suferit degradari care impun demolarea partiala pentru unele si in totalitate pentru altele si refacerea acestora.

In timp, podetele au suferit degradari care impun demolarea si refacerea acestora.

Caderile sunt degradate, prezinta fisuri si se impune demolarea si refacerea acestora.

Deversoarele prezinta fisuri superficiale pe cea mai mare parte din suprafata betonului si se vor reabilita.

Vanele sunt deteriorate si descompletate, si se vor inlocui.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de aducțiune CA5

Pe canalul CA5 se afla 2 podete, 2 stavilare, 1 cadere si un deversor.

Podetele au suferit degradari si sunt partial colmatate.

La cadere terasamentele s-au surpat si betonul prezinta numeroase fisuri.

In timp stavilarele au fost descompletate, au suferit degradari care impun demolarea partiala pentru unele si in totalitate pentru altele si refacerea acestora.

Deversorul prezinta fisuri superficiale pe cea mai mare parte din suprafata betonului si se va reabilita.

Ambele tipuri de lucrari hidrotehnice se vor reabilita .

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-1

Pe canalul CDI-1 se afla 2 podete, 1 cadere si un stavilar.

Podetele au suferit degradari si  sunt partial colmatate si se impune demolarea si refacerea acestora.

La cadere terasamentele s-au surpat si betonul a fisurat cu desprindere de bucati din acesta .

Stavilarul a fost vandalizat. Se va reface structura din beton si Înlocuirea acestuia.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-2

Pe canalul CDI-2 se afla  2 stavilare si un  1 podet.

Stavilarele au fost vandalizate, fiind necesara refacerea structurii din beton si Înlocuirea acestora.

Podetele au suferit insemnate degradari si  sunt partial colmatate, si se impune demolarea si refacerea acestora.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-3

Pe canalul CDI-3 se afla 6 podete, 2 caderi si 3 stavilare .

Podetele au suferit degradari, in special la terasamente si sunt partial colmatate, si se impune demolarea si refacerea acestora.

La caderi, betonul a fisurat cu desprindere de bucati din acesta si terasamentele s-au surpat si se impune refacerea acestora.

Stavilarele a fost vandalizate, fiind necesara refacerea structurii din beton si Înlocuirea acestora.

##### Construcții hidrotehnice pe canalul de distributie CD I-13

Pe canalul CDI-13 se afla 1 podet si 1stavilar.

Podetul a suferit insemnate degradari si este partial colmatat, si se impune demolarea si refacerea acestuia.

Stavilarul a fost vandalizat, fiind necesara refacerea structurii din beton si Înlocuirea acestuia.

Stavilarele a fost vandalizate, fiind necesara refacerea structurii din beton si Înlocuirea acestora.

## III.2 Justificarea necesității proiectului

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Carasu-Mihail Kogalniceanu, județul Constanța este impusă de gradul mare de degradare a canalelor, a stației de baza de pompare, a staţiilor de repompare, a conductelor de refulare care nu mai funcționează la randamentele la care au fost proiectate.

Pentru buna dezvoltare a culturilor agricole din suprafețele deservite de stație se impune necesitatea și oportunitatea funcționării stațiilor, a conductelor, a canalelor de aducțiune și canalelor de distribuție precum și a construcțiilor hidrotehnice aflate pe aceste canele.

Stația de bază, stațiile de repompare, conductele de refulare, canalele de aducțiune și canalele de distribuție prezentate în Caietul de sarcini și propuse pentru a fi reabilitate deservesc o suprafață de 26.481 ha. De la punerea în funcțiune a acestor canale și stații în anul 1969 și până în prezent, au fost executate doar lucrări de întreținere și reparații curente a stațiilor de pompare.

Durata normală de funcționare a stației de pompare si statiilor de repompare fiind cu mult depasita (32 - 36 ani conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare) este necesara reabilitarea clădirilor, înlocuirea grupurilor de pompare, a instalaților hidromecanice, a vanelor, a instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune, instalațiilor electrice de automatizări, instalațiilor de comutație primară și secundară, a bazinului de aspiraţie, a bazinului de refulare și difuzorului. Este necesară reabilitarea clădirilor existente în stații prin execuția de lucrări de tencuială interioară și exterioară, repararea tâmplăriei metalice, înlocuirea geamurilor, executarea de zugrăveli și vopsitorii interioare și exterioare și refacerea hidro-izolației. Având în vedere această uzură, se poate trage concluzia că randamentul pompelor în prezent este sensibil inferior valorii de proiect și că randamentul agregatelor este inferior valorii impuse de 77%.

Lucrările de remediere a deficientelor aparute la canalele de aducțiune și distribuție au cuprins pe suprafețe mici. Suprafața captusită este degradată în proporție de 35%, ceea ce  conduce la pierderi de apă foarte mari prin infiltrații. De asemenea, a crescut gradul de îmburuiernare în secțiunea canalelor, ceea ce a condus la micșorarea vitezei de curgere a apei și implicit la funcționarea la nivele mari și foarte mari. Și în acest caz, durata normala de funcționare pentru canale de aducțiune pentru îmbunătățiri funciare este de 24 de ani, fiind cu mult depășită.

Construcțiile hidrotehnice de pe aceste canale s-au degradat și nu mai asigura distribuția debitelor proiectate pe canale.

## III.3 Valoarea investiției

Valoarea investiţiei este de 194.000.000,00 lei fără TVA.

## III.4 Perioada de implementare propusă

Execuția lucrărilor prevăzute a fi executate pentru obiectele cuprinse în investiție se estimează a fi realizate în cca. 36 de luni (3 ani).

## III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar.

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu este situată în zona centrală a judeţului Constanţa, amplasarea obiectivului de investiţie fiind prezentată în Planul de încadrare în zonă (Anexa D). În Anexele F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U sunt prezentate: planul de detaliu al stației de pompare SPB Dorobanţu (Anexa F), planul de detaliu al stației de repompare SRP1 M. Kogălniceanu (Anexa G), planul de detaliu al stației de repompare SRP2 M. Kogălniceanu (Anexa H), planul de detaliu al stației de repompare SRP5 M. Kogălniceanu (Anexa I) Plan topografic al canalului de aducţiune CA0 Mihail Kogălniceanu (Anexa J), plan topografic al canalului de aducţiune CA1(Anexa L – 3 planuri), plan topografic al canalului de aducţiune CA2 (Anexa Q – 4 planuri), plan topografic al canalului de aducţiune CA5 (Anexa T- 3 planuri), plan topografic al canalului de distribuţie CDI-1 şi CDI-2 (Anexa P), plan topografic al canalului de distribuţie CD I-3 (Anexa N- 2 planuri) şi plan topografic al canalului de distribuţie CD I-13 (Anexa R), plan topografic al canalului CA5 (Anexa T- 3 planuri).

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu este situată în zona centrală a judeţului Constanţa şi are următoarele vecinătăţi:

- N - Amenajările de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu, Seimeni şi Sinoe;

- S - Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- E - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Sinoe şi lacul Taşaul;

- V - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu;

Căile de acces în amenajarea de irigaţii Carasu - Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanța sunt:

- DN 22C - Basarabi - Medgidia - Cernavodă;

- DN 22 - Râmnicu Sărat - Brăila - Măcin - Isaccea - Tulcea - Babadag - Constanța;

- DJ 222 - Mihail Kogălniceanu - Castelu;

- DJ 228 – DN22C - Năvodari;

- Drumuri de exploatare agricolă.

Sursa de apă a amenajării este Canalul Dunăre-Marea Neagră, captarea apei pentru irigaţii realizându-se cu staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu amplasată pe malul stâng al canalului la km 31+900.

Din totalul suprafeței amenajării de irigații Carasu – Mihail Kogălniceanu de 26.481 ha, suprafaţa pe care urmează să se execute lucrările de reabilitare este de 794.870 m2.

Suprafața construită este prezentată pentru fiecare obiect în tabelul următor:

Tabel nr. 14 Suprafaţa de teren afectată de lucrările de construcţie

| Nr. | Locație | Suprafața pe care se execută lucrări de construcții (m2) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stația de pompare de baza SPB Dorobanţu | 2.803 | Incinta amplasamentului stației de pompare. |
| 2 | Conductă de refulare SPB Dorobanţu Dn1900, L= 1380 m | 8.601 | De la limita stației de pompare pana la limita bazinului de refulare |
| 3 | Stația de repompare SRP1 M. Kogălniceanu | 2.413 | Incinta amplasamentului stației de pompare. |
| 4 | Conducta de refulare SRP1 M. Kogălniceanu Dn 1900, L= 904 m | 6.821 | De la limita stației de pompare pana la limita bazinului de refulare in canalul |
| 5 | Stația de repompare SRP2 M. Kogălniceanu | 991 | Incinta amplasamentului stației de pompare |
| 6 | Conducta de refulare SRP2 M. Kogălniceanu Dn 1000, L= 933 m | 4.101 | De la limita stației de pompare pana la limita bazinului de refulare |
| 7 | Canal de legătura CA2 - Stația de repompare SRP2 M. Kogălniceanu | 5.675 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrări de reabilitare constând in curatire, umpluturi, compactări, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrări de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 8 | Stația de repompare SRP5 M. Kogălniceanu | 1.617 | Incinta amplasamentului stației de pompare |
| 9 | Conducta de refulare SRP5 M. Kogălniceanu Dn 1000 L= 785 m | 8.573 | De la limita stației de pompare pana la limita bazinului de refulare |
| 10 | Canal de aducţiune CA0 M. Kogălniceanu | 6.588 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrări de reabilitare constând in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrări de terasamente, inclusiv reabilitarea construcțiilor hidrotehnice aferente. |
| 11 | Canal de aducţiune CA 1 | 173.079 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrări de reabilitare constând in curatire, umpluturi, compactări, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrări de terasamente, inclusiv reabilitarea construcțiilor hidrotehnice aferente. |
| 12 | Canal de aducţiune CA 2 | 382.874 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constand in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrari de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 13 | Canal de aducţiune CA 5 | 72.272 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constând in curatire, umpluturi, compactări, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrari de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 14 | Canal de distribuţie CD I -1 | 12.636 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constând in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrari de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 15 | Canal de distribuţie CD I-2 | 4.406 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constand in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrari de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 16 | Canal de distribuţie CD I-3 | 96.575 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constand in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrari de terasamente, inclusiv reabilitarea constructiilor hidrotehnice aferente. |
| 17 | Canal de distribuţie CD I -13 | 4.845 | Lucrări de înlăturare a vegetației pentru refacerea secțiunii de curgere; lucrari de reabilitare constand in curatire, umpluturi, compactari, impermeabilizare prin montarea unui geotextil acoperit de o geomembrana PEHD 1 mm grosime, refacere pereu betonat si lucrări de terasamente, inclusiv reabilitarea construcțiilor hidrotehnice aferente. |
| TOTAL | 794.870 |  |

*) Notă: suprafața totală pe care se executălucrări include și suprafața aferentă refacerii timpanelor din beton aferente podetelor, înlocuirii vanelor plane, a stăvilarelor, a golirilor de fund și a conductelor subterane.

Din punct de vedere a ocupării terenului afectat de lucrari din fiecare UAT, situația se prezintă astfel:

Tabel nr. 15 Lungimi si suprafete SPB Dorobanţu, staţiile de repompare SRP1 M. Kogălniceanu, SRP2 M. Kogălniceanu şi SRP5 M. Kogălniceanu + canalele de aducţiune şi distribuţie CA0 M. Kogălniceanu, CA 1, CA2, CA5, CD I -1, CD I-2, CD I-3, CD I -13

| Nr. Crt. | UAT | Denumire obiecte | Lungime masurata [m] | Suprafata [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poarta Alba | Canal CA0 Mihail Kogalniceanu | 154 | 6588 |
| 2 |  | Statia de pompare de baza Dorobantu | - | 2803 |
| 3 |  | Conducta de refulare statie de pompare Dorobantu | 361 | 2130 |
| 4 | Castelu | Conducta de refulare statie de pompare Dorobantu | 1.019 | 6471 |
| 5 |  | Canal de aductiune CA1 | 5.545 | 173079 |
| 6 |  | Statie de repompare SRP 1 | - | 2413 |
| 7 |  | Conducta de refulare SRP 1 | 904 | 6821 |
| 8 |  | Jgheab | 145 | 96575 |
| 9 |  | Canal de distributie CDI-3 | 5.288 |  |
| 10 |  | Statie de repompare SRP 5 | - | 1617 |
| 11 |  | Conducta de refulare SRP 5 | 785 | 8573 |
| 12 |  | Canal de aductiune CA2 | 88 | 2420 |
| 13 |  | Canal de aductiune CA5 | 1.274 | 20651 |
| 14 | Cuza Voda | Canal de distributie CDI-1 | 947 | 12636 |
| 15 |  | Canal de distributie CDI-2 | 295 | 4406 |
| 16 | Mihail Kogălniceanu | Canal de aductiune CA2 | 9.146 | 226367 |
| 17 |  | Canal de aductiune CA2 | 4563 | 85646 |
| 20 |  | Canal de legatura CA2 - SRP2 | 356 | 5675 |
| 21 |  | Statie de repompare SRP 2 | - | 991 |
| 22 |  | Conducta de refulare SRP 2 | 933 | 4101 |
| 23 |  | Canal de aductiune CA5 | 3.825 | 51621 |
| 24 | Ovidiu | Canal de aductiune CA2 | 2.754 | 68441 |
| 25 |  | Canal de distributie CDI-13 | 347 | 4845 |
| TOTAL | 38.729 | 794.870 |

Prin urmare sunt 5 UAT-uri din cadrul județului Constanţa pe care se vor executa lucrări de reabilitare a amenajării de irigații Carasu – Mihail Kogălniceanu, iar situația suprafețelor pe fiecare UAT se prezintă astfel:

Tabel nr. 16 Suprafaţa ocupată de lucrări pe UAT-uri

| Nr. Crt. | UAT | Suprafaţa [mp] TOTALA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poarta Alba | 11.521 |
| 2 | Castelu | 318.620 |
| 3 | Cuza Vodă | 17.042 |
| 4 | Mihail Kogălniceanu | 374.401 |
| 5 | Ovidiu | 73.286 |
| TOTAL | 794.870 |

În conformitate cu Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, terenul pe care vor fi realizate lucrările este amenajare de irigaţii declarată de utilitate publică.

Terenul pe care sunt amplasate stațiile de pompare, conductele/ canalele și construcţiile hidrotehnice aferente acestora din cadrul amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, se află situate în comunele Poarta Alba, Castelu, Cuza Voda, Mihail Kogălniceanu şi Ovidiu și sunt proprietate privată a persoanelor fizice/juridice, terenuri domeniu public în administrarea A.N ”Apele Române”, ANIF, terenuri domeniu public al Județului Constanţa, conform Certificatului de Urbanism (CU) nr. 179/15.11.2021, emis de Consiliul Judeţean Constanţa, prezentat în Anexa C.

## III.6 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, structuri, materiale de construcţie etc.)

Amenajarea de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa este formată din staţia de pompare de bază SPB Dorobantu, staţiile de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, canalele de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi canalele de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13 cu construcţiile hidrotehnice de pe acest canale fiind amplasată în partea centrală a judeţului Constanţa. În Anexa D este prezentat Planul de încadrare în zonă al obiectelor aferente investiţiei, iar în Anexa E este prezentat planul de detaliu al acesteia.

Stația de pompare de bază SPB Dorobanțu din amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, a fost pusă în funcțiune în anul 1969, deservește o suprafață de 25.961 ha și ocupă o suprafață de teren împrejmuită de 2.803 m2, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Poarta Albă, jud. Constanţa. Stația de pompare de bază SPB Dorobanțu este dotată cu 12 pompe orizontale acționate de electromotoare.

Conducta de refulare începe din interiorul stației de pompe și se continuă, pe o lungime de circa 813 m, până în bazinul de refulare din capătul amonte al canalelor de distribuţie CDI-1 şi CDI-2.

Stația de repompare SRP1 M. Kogălniceanu din amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, a fost pusă în funcțiune în anul 1969, deservește o suprafață de 24.166 ha și ocupă o suprafață de teren împrejmuită de 2.413 m2, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Castelu, jud. Constanţa. Stația de repompare SRP1 M. Kogălniceanu este dotată cu 12 pompe orizontale acționate de electromotoare.

Conductele de refulare încep din interiorul stației de pompe și se continuă, pe o lungime de circa 904 m, până în bazinul de refulare din capătul amonte al canalului de aducțiune CA2.

Stația de repompare SRP2 M. Kogălniceanu din amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, a fost pusă în funcțiune în anul 1969, deservește o suprafață de 2.077 ha și ocupă o suprafață de teren împrejmuită de 991 m2, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa. Stația de repompare SRP 2 M. Kogălniceanu este dotată cu 6 pompe orizontale acționate de electromotoare.

Conducta de refulare începe din interiorul stației de pompe și se continuă, pe o lungime de circa 933 m.

Stația de repompare SRP5 M. Kogălniceanu din amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, a fost pusă în funcțiune în anul 1969, deservește o suprafață de 255 ha ha și ocupă o suprafață de teren împrejmuită de 1617 m2, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Castelu, jud. Constanţa. Stația de repompare SRP5 M. Kogălniceanu este dotată cu 6 pompe orizontale acționate de electromotoare.

Conducta de refulare începe din interiorul stației de pompe și se continuă, pe o lungime de circa 1100 m, până în bazinul de refulare din capătul amonte al canalelor de distribuţie CDI-1 şi CDI-2.

Canalul de aducțiune CA 0 Mihail Kogalniceanu a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 173 m, şi este executat din beton armat, turnat in placi având dimensiunile in plan orizontal 3,00x2,00m.

Canalul de aducțiune CA 1 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 5765 m, şi este executat din beton armat turnat in placi 2,00x1,00m.

Canalul de aducțiune CA 2 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 25635 m, şi este executat din beton armat turnat in placi 2,00x1,00m.

Canalul de aducțiune CA 5 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 5265 m, şi este executat din dale de beton având dimensiunile 0,40x0,40m.

Canalul de distributie CD I-1 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 1000 m, şi este executat pereat cu dale având dimensiunile 0,40x0,40m.

Canalul de distributie CD I-2 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 315 m, şi este executat pererat cu dale din beton având dimensiunile 0,50x0,50m.

Canalul de distributie CD I-3 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 5416 m, şi este executat pererat cu dale din beton având dimensiunile 0,50x0,50m.

Canalul de distributie CD I-13 a fost realizat în anii 1969, are o lungime de circa 325 m, şi este neimpermeabilizat.

## III.7 Elementele specifice, caracteristice proiectului propus

### III. 7.1 Profilul şi capacităţile de producție

Amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa nu reprezintă o instalaţie de producţie, ea asigurând apa pentru irigaţii consumatorilor arondaţi prin preluarea prin pompare a acesteia din Canalul Dunăre-Marea Neagră şi distribuirea acesteia.

### III.7.2 Descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice

Sursa de apă a amenajării este Canalul Dunăre-Marea Neagră, captarea apei pentru irigaţii realizându-se cu staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu amplasată pe malul stâng al canalului la km 31+900.

Sursa de apă pentru Staţia de repompare SRP1 M. Kogălniceanu este canalul de aducţiune CA1.

Sursa de apă pentru Staţia de repompare SRP2 M. Kogălniceanu este canalul de aducţiune CA2.

Sursa de apă pentru Staţia de repompare SRP5 M. Kogălniceanu este canalul de distribuţie CDI-3.

Canalul de aducțiune CA 0 Mihail Kogalniceanu asigura alimentarea cu apă pentru staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu din canalul Dunăre-Marea Neagră.

Canalul de aducțiune CA 1 are ca punct de începere bazinul de refulare al staţiei de pompare de bază SPB Dorobanţu şi se desfăşoară pe o lungime de 5765 m.

Canalul de aducțiune CA 2 are ca punct de începere bazinul de refulare al staţiei de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu şi se desfăşoară pe o lungime de 25635 m.

Canalul de aducțiune CA 5 are ca punct de începere canalul CA2 şi se desfăşoară pe o lungime de 5265 m.

Canalul de distributie CD I-1 are ca punct de începere bazinul de refulare al staţiei de repompare SRP5 M. Kogălniceanu şi se desfăşoară pe o lungime de 1000 m.

Canalul de distributie CD I-2 are ca punct de începere bazinul de refulare al staţiei de repompare SRP5 M. Kogălniceanu şi se desfăşoară pe o lungime de 315 m.

Canalul de distributie CD I-3 are ca punct de începere canalul CA1 şi se desfăşoară pe o lungime de 5416 m.

Canalul de distributie CD I-13 are ca punct de începere canalul CA5 şi se desfăşoară pe o lungime de 325 m.

### III.7.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Amenajarea de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa nu reprezintă o instalaţie de producţie, ea asigurând apa pentru irigaţii consumatorilor arondaţi prin preluarea prin pompare a acesteia din Canalul Dunăre-Marea Neagră şi distribuirea acesteia.

### III.7.4. Materiile prime, energie şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Echipamentele şi materialele necesare execuţiei lucrărilor vor fi procurate de executant şi vor fi depozitate până la punerea în operă la baza sa de producţie.

Energia electrică necesară realizării lucrărilor se va obţine de către executant de comun acord cu beneficiarul fie prin racorduri provizorii din reţelele existente, fie prin grupuri generatoare mobile.

Combustibilii necesari utilajelor/mijloacelor de transport vor fi asiguraţi de către executant, el având obligaţia de a asigura un flux continuu al lucrărilor de pe şantier.

### III.7.5. Racordarea la reţele utilitare existente în zonă

Pentru realizarea lucrărilor propuse în cadrul acestui obiectiv de investiţii se vor utiliza utilităţile existente în zonă sau, în funcție de condițiile concrete ale zonei se vor asigura din surse externe.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor proiectului utilităţile vor fi asigurate astfel:

- Alimentarea cu apă

Cantităţile necesare de apă tehnologică pentru realizarea lucrărilor de investiţie sunt considerate reduse, având în vedere specificul lucrărilor ce urmează a fi realizate pe şantier, şi va fi utilizată în principal pentru stropirea fronturilor de lucru (dacă este cazul), cu scopul diminuării emisiilor de particule ce pot apărea.

Modalitatea de alimentare cu apă în incinta organizării de şantier se va face în funcţie de condiţiile concrete ale zonei în care va fi amplasată.

Apa potabilă necesară personalului de execuţie al lucrărilor va fi asigurată de executant, de comun acord cu beneficiarul, fie prin racord la reţeaua existentă, fie utilizându-se recipiente de plastic.

- Canalizare

Apele uzate menajere aferente personalului de execuţie se vor colecta în toaletele ecologice şi vor fi evacuate de către firme specializate.

Din procesele tehnologice sau lucrări nu rezultă ape uzate şi care să necesite condiţii speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, dacă va fi necesar, nu va pune probleme de colectare şi evacuare ca apă uzată.

- Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face, de comun acord cu beneficiarul, fie prin racorduri provizorii din reţelele existente, fie prin grupuri generatoare mobile.

Cu privire la consumul de utilităţi din exploatarea amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, precizăm că reabilitarea agregatelor de pompare, a echipamentelor hidromecanice şi a celor electrice vor determina o reducere semnificativă a consumului de utilităţi (în special cel cu energia electrică), reducând semnificativ costurile cu energia electrică la 1000 m3 de apă livraţi.

### III.7.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executarea investiţiei

Proiectul nu prevede lucrări speciale pentru refacerea/ restaurarea amplasamentului.

Lucrările necesar a fi efectuate la finalizarea lucrărilor de investiții sunt cele de desfiinţare a organizării de şantier de către executant şi de eliberare a amplasamentului acesteia pentru a-l reda funcţionalităţilor anterioare.

De asemenea, spaţiile amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase, în vederea valorificării acestora, vor trebui eliberate şi refăcute, redându-li-se funcţionalitatea anterioară.

III.7.7. Noi căi de acces sau refacerea celor existente

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu este situată în zona centrală a judeţului Constanţa şi are următoarele vecinătăţi:

- N - Amenajările de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu, Seimeni şi Sinoe;

- S - Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- E - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Sinoe şi lacul Taşaul;

- V - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu;

Căile de acces în amenajarea de irigaţii Carasu - Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanța sunt:

- DN 22C - Basarabi - Medgidia - Cernavodă;

- DN 22 - Râmnicu Sărat - Brăila - Măcin - Isaccea - Tulcea - Babadag - Constanța;

- DJ 222 - Mihail Kogălniceanu - Castelu;

- DJ 228 – DN22C - Năvodari;

- Drumuri de exploatare agricolă.

Accesul rutier în zona în care se vor executa lucrările se va face din drumurile existente în zonă şi în incinta amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu.

Înainte de începerea lucrărilor se vor notifica ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa asupra terenurilor afectate. Lucrările vor fi supravegheate adecvat pentru ca afectarea terenurilor să fie minimă, materialele rămase după montaj vor fi înlăturate, iar terenul va fi lăsat curat.

Nu vor fi amenajate drumuri noi de acces pentru utilizare după realizarea lucrărilor de reabilitare.

### III.7.8. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În timpul lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu sunt folosite şi resurse naturale, specifice activităţii de construcţii, şi anume:

- apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru;

- piatră şi balast pentru consolidare taluze;

- pământ pentru umpluturi în corpurile canalelor;

Pentru reducerea consumului de resurse naturale pământul, betonul (concasat) şi molozul (mărunţit) rezultate din lucrările de reabilitare vor fi utilizate pentru umplerea golurilor rezultate din tasările existente pe fundul canalelor.

- agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizate de balastiere autorizate şi transportate cu mijloace auto în staţiile centralizate de prepare.

În perioada de funcţionare amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu este utilizată apă, care este pompată pentru a fi distribuită în sistemul de irigaţii.

### III.7.9. Metode folosite în construcţie

Metodele folosite în realizarea investiţiei nu presupun tehnici speciale. Lucrările la stații și canale se vor face începând cu lucrările pregătitoare pentru accesul utilajelor pe amplasamentul lucrărilor care cuprind: lucrări de curăţire de vegetaţie în vederea executării lucrărilor de terasamente (cosire vegetaţie, extragerea cioatelor, eliberarea terenului de corpuri străine şi transport pentru eliberarea amplasamentelor în vederea efectuării lucrarilor de reabilitare.

Activităţile de demontare vor fi urmate de cele de construcţii montaj şi se vor desfăşura pe specialităţi (tipuri de echipamente şi instalaţii).

- instalaţii hidromecanice: demontarea acestor instalaţii se va face în sens invers montajului.

- instalaţii electrice: pentru instalaţiile tehnologice electrice trebuie să se respecte în principal următoarea ordine a operaţiilor de demontare: verificarea lipsei tensiunii electrice în zona de lucru, desfacerea legăturilor în cablu, demontarea transformatoarelor, demontarea cablurilor electrice aferente consumatorilor dezafectaţi, demontarea elementelor de susţinere mecanică, depozitarea temporară în vederea sortării materialelor pentru valorificare, transportul deşeurilor rezultate în zone special amenajate puse la dispoziţie de beneficiar sau preluarea lor de o societate comercială abilitată în acest sens;

- lucrările la canal se vor face, de regulă, după cum urmează: îndepărtarea vegetaţiei din secţiunea activă a canalului şi coronament (acolo unde este cazul), excavarea şi îndepărtarea materialului care obturează secţiunea de curgere, extragerea căptuşelii canalului, refacerea secţiunii, impermeabilizarea canalului, stabilizarea taluzelor, reabilitarea umpluturii corpului canalului.

Lucrările de construcţii-montaj ce urmează a fi realizate, sunt şi ele lucrări obişnuite care s-au efectuat şi la momentul construirii etapei existente.

### III.7.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punere în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Elaborarea graficului de realizare a investiţiei urmăreşte stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, astfel încât reabilitarea staţiilor de pompare existente (înlocuirea agregatelor de pompare, a echipamentelor hidromecanice şi a echipamentelor electrice) să se execute astfel încât irigarea culturilor să fie întreruptă pe perioade care să nu compromită total culturile în situaţii de secetă prelungită.

Pentru toate lucrările prevăzute se va evita execuţia acestora pe timp nefavorabil pentru a garanta o calitate corespunzătoare a acestora.

Durata de realizare propusă este de 36 luni, iar ordinea de execuţie a lucrărilor se va face conform graficului general de execuţie a investiţiei aprobat de investitor.

### III.7.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se va executa pe teren aflat în judeţul Constanţa, comunele Poarta Alba, Castelu, Cuza Voda, Mihail Kogălniceanu şi Ovidiu.

Proiectul se încadrează în reglementările Documentaţiei de urbanism în vigoare precizate în:

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/27.06.1996 (republicată) şi al P.U.G. –lor aprobate a UAT-lor Ovidiu, Poarta Albă, Castelu, Cuza Vodă, Mihail Kogălniceanu

- Avziului Favorabil al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu 9570/30.07.2021 – Regimul tehnic – Primăria comunei Mihail Kogăniceanu a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 85/24.06.2020 pentru Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii Dobrogea în socpul- ”Modernizarea plotului de irigaţii SPP 7B1 - jud. Constanţa”

Realizarea lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa vor asigura un randament al staţiei de pompare de 77% şi reducerea pierderilor de apă pe canale vor fi de 28% şi vor fi reprezentate numai din evapotranspiraţie, înscriindu-se, astfel, în prevederile HG nr. 793/2016 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii.

### III.7.12. Alternative luate în considerare

Alternativa ”zero”: Nerealizarea investiţiei

Prin nerealizarea investiţiei se va păstra situaţia existentă cu efecte economice negative semnificative date de randamentele scăzute de funcţionare a instalaţiilor, de consumurile ridicate de energie în staţia de pompare de bază SPB Dorobantu, în staţiile de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, de pierderile de apă de pe canalele de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi canalele de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13, de poluarea mediului şi de imposibilitatea valorificării optime a terenurilor agricole din zona proiectului.

Alternativa ”I”: Realizarea investiţiei

Restabilirea capacităţilor de irigaţii reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România.

Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPB Dorobantu şi a staţiilor de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu în vederea creşterii randamentului acestora, reabilitarea canalelor de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi a canalelor de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13, a construcţiilor hidrotehnice aferente acestora vor conduce la reducerea consumului de energie electrică în staţiile de pompare, la creşterea randamentului de pompare, reducerea pierderilor de apă pe canale cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 m3 apă pompată, ceea ce va crea posibilităţi mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigaţii.

### III.7.13. Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru realizarea lucrărilor cuprinse în cadrul proiectului ”Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu" judeţul Constanţa”, titularul investiţiei a obţinut Certificatul de urbanism nr. 179 din 15.11.2021 eliberat de Consiliul Judeţean Constanţa (Anexa C), document care precizează necesitatea obținerii următoarelor avize și acorduri:

- punct de vedere al autorității pentru protecția mediului;

- Alimentare cu apă şi canalizare S.C. Raja S.A. Constaţa

- Alimentare cu energie electrică E-Distribuţie Dobrogea S.A.;

- Gaze naturale

- Telefonizare Telekom Romania omunications S.A. şi Orange Romania S.A.;

- Salubritate

- Statul Major General

- A. N. Apele Române – A.B.A.D.L.

- Direcţia Agricolă Constanţa

- Direcţia Judeţeană de Cultură Constanţa

- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS

- S.C. CONPET S.A. Ploieşti

- S.C. Petrotrans S.A. Ploieşti

- OMV Petrom S.A.

- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. – Sucursala de Transport Constanţa

- C.N.A.I.R. D.R.D.P. Constanţa

- C.N. de Căi Ferate CFR S.A. – Suc. Reg. CF Constanţa

- C.N.A.C.N S.A. Constanţa

Pentru toate avizele/acordurile solictate prin Certificatul de Urbanism s-au elaborat documentații tehnice în conformitate cu reglementarile legale și sunt în curs de obținere.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE

Prin proiect nu sunt prevăzute lucrări de demolare.

## IV.1 Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

## IV.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

## IV.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

## IV.4 Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

## IV.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

## IV.6 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

# V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTELOR

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu este situată în zona centrală a judeţului Constanţa şi are următoarele vecinătăţi:

- N - Amenajările de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu, Seimeni şi Sinoe;

- S - Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- E - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Sinoe şi lacul Taşaul;

- V - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu;

Figura 1 Amplasarea lucrărilor de investiţii la nivel național, județean și local

## V.1 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

Se consideră că proiectul nu se încadrează în Anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 în sensul că execuţia proiectului nu generează un impact transfrontier negativ semnificativ.

Distanța față de granița cea mai apropiată, granița cu Bulgaria, este de 61 km măsurată de la Stația de pompare Dorobanțu, pe direcția sud-est.

## V.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În ceea ce priveşte amplasarea obiectivului de investiţii în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se pot menționa următoarele monumente istorice amplasate în vecinătatea lucrărilor de investiții (sursa datelor o reprezintă Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Naţional Cultural (http://map.cimec.ro/Mapserver/index.html)):

- Staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu la cca. 1,8 km distanţă faţă de situl arheologic „Fortificaţia romano-bizantină de la Castelu” cod LMI CT-I-s-A-02614, cod RAN 61130.01

- Conducta de refulare de la SPB Dorabantu la cca. 1,22 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare de la SPB Dorabantu la cca. 0,8 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA1 la cca. 0,7 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare de la SRP1 M. Kogălniceanu la cca. 1,0 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA2 la distanţe de 0,1÷1,3 km distanţă faţă de siturile arheologice Tumuli Funerari

- Conducta de refulare SRP2 M. Kogălniceanu la cca. 0,65 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA5 la distanţa de 0,54 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-3 la cca. 0,4 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-1 la cca. 0,09 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-2 la cca. 0,12 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare SRP5 M. Kogălniceanu la cca. 0,70 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

În figura de mai jos este prezentată amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu patrimoniului cultural național imobil (arheologie și monumente Istorice) așa cum sunt figurate în baza de date spațiale eGISpat (http://egispat.inp.org.ro/):

Figura 2 Amplasarea lucrărilor de investiţii în raport cu patrimoniului cultural național imobil

Figura 3 Amplasarea lucrărilor de investiţii la CDI1 și CDI2 în raport cu patrimoniului cultural național imobil

## V.3 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii

Amenajarea Carasu - Mihail Kogălniceanu este situată în zona centrală a judeţului Constanţa şi are următoarele vecinătăţi:

- N - Amenajările de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu, Seimeni şi Sinoe;

- S - Canalul Dunăre-Marea Neagră;

- E - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Sinoe şi lacul Taşaul;

- V - Amenajarea de îmbunătăţiri funciare Carasu - Nicolae Bălcescu;

În figura următoare este prezentat amplasamentul staţiei de pompare de bază SPB Dorobantu, a staţiilor de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, a canalelor de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi a canalelor de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13.

Figura 4 Amplasarea lucrărilor de investiţii

### V.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente ale acestuia

Lucrările se desfăşoară numai în incinta amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, terenuri a căror folosinţe actuale şi planificate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 17 Folosinţe terenuri

| Nr. Crt. | UAT | Denumire obiecte | Lungime măsurată [m] | Suprafata cu scoatere temporară din circuitul agricol [mp] | Folosinţe terenuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poarta Alba | Conducta de refulare statie de pompare Dorobantu | 361 | 2.166 | Arabil |
| 2 | Castelu | Conducta de refulare statie de pompare Dorobantu | 1.019 | 6.114 | Arabil |
| 3 |  | Conducta de refulare SRP 1 | 904 | 5.424 | Arabil |
| 4 |  | Conducta de refulare SRP 5 | 785 | 2.355 | Arabil |
| 5 | Mihail Kogalniceanu | Conducta de refulare SRP 2 | 933 | 2.799 | Arabil |
| TOTAL | 4.032 | 18.858 |  |

### V.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului

La momentul întocmirii proiectului, nu sunt politici de zonare şi de folosire ulterioară a terenurilor care fac obiectul proiectului.

### V.3.3. Arealele sensibile

Nu este cazul.

Amplasamentul lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanta se află la distanţe considerabile faţă de ariile protejate prin Rețeaua Natura 2000 sau de ariile protejate de stat. Cele mai apropiate situri de protecție avifaunistică, respectiv situri de importanță comunitară sunt:

- ROSPA 0057 Lacul Sutghiol aflat la distanță de 7,40 km pe direcția est;

- ROSPA 0076 Marea Neagra aflat la distanță de 10,20 km pe direcția est;

- ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu aflat la distanță de 6,50 km pe direcția nord - est

- ROSPA 0019 Cheile Dobrogei  aflat la distanță de 8,30 km pe direcția nord;

- ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia aflat la distanță de 8,50 km pe direcția nord

- ROSCI0083 Fântâniţa Murtfatlar aflat la distanță de 8,00 km pe direcția sud –est;

In figura 5 este prezentată amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu arealele sensibile.

Figura 5 Amplasarea lucrărilor de investiţii în raport cu Reteaua Natura 2000

În ceea ce privește afectarea zonelor populate, menționăm ca lucrările de investiții se desfășoară în amplasamentul amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanta, aflată la distante semnificative de așezări umane.

În conformitate cu datele din Certificatului de Urbanism nr. 179 din 15.11.2021 lucrările proiectului se desfășoară pe terenuri a căror folosință actuală este: arabil, căi de comunicații rutiere, curți construcții-construcții industriale și edilitare – CIE – sitem de irigații.

În figura de mai jos este prezentată amplasarea lucrărilor de investiții în raport cu zonele locuite:

Figura 6 Amplasarea lucrărilor de investiţii în raport cu zonele locuite

## V.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

În baza măsurătorilor topo s-a întocmit planul de situaţie cotat în sistem de coordonate Stereo 70, cu sistem de referinţă Marea Neagră 75. Măsurătorile și prelucrarea lor s-au făcut în conformitate cu Ordinul 700/2014 privind regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. La întocmirea planului s-a ținut cont de Atlasul de semne convenționale în vigoare.

În Anexa U este prezentat Inventarul de coordonate ale obiectelor proiectului de reabilitate a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

## V.5 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

Pentru prezenta investiţie nu au fost considerate variante alternative de amplasare a staţiei de pompare de bază SPB Dorobantu, a staţiilor de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, a canalelor de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi a canalelor de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13. Stabilirea soluţiilor tehnice de echipare a staţiilor de pompare şi repompare în vederea creşterii randamentului acestora şi reducerii consumului de energie electrică şi de reabilitare a canalelor de aducţiune şi de distributie şi a echipamentelor anexe pentru creşterea randamentelor de pompare şi reducerea pierderilor de apă pe canale a fost realizată pe baza unei expertize tehnice care a stabilit varianta de reabilitare prezentată pe larg în capitolul III.1.2. Propunerile proiectului.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTELOR

Lucrările proiectului produc un impact potenţial asupra factorilor de mediu care este limitat în timp şi ca spaţiu pe perioada derulării lucrărilor de execuţie.

Pentru ca impactul potenţial asupra mediului să fie redus la minimum, lucrările vor fi coordonate de executant astfel încât să poată fi respectate reglementările în vigoare privind activităţile desfăşurate pe şantier.

De asemenea, programul de lucru va trebui întocmit astfel încât lucrările care urmează a fi executate pe teren să nu se desfăşoare în condiţii meteorologice nefavorabile, condiţii ce amplifică probabilitatea unui posibil impact asupra mediului şi care pot afecta chiar şi calitatea lucrărilor.

## VI.A Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

În continuare, va fi prezentat pe scurt modul în care se consideră că poate fi asigurată protecţia factorilor de mediu, în faza de realizare a lucrărilor de execuţie şi în etapa de funcţionare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

### VI.A.1 Protecția calității apelor

Faza de construcţie

Sursele de poluare a apelor sunt reprezentate de organizarea de şantier realizată pentru lucrări, lucrările efective de reabilitare a staţiei de pompare de bază SPB Dorobantu, a staţiilor de repompare SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 1 M. Kogălniceanu, a canalelor de aducţiune CA1, CA2, CA5 şi a canalelor de distribuţie CD I-1, CD I-2, CD I-3 şi CD I-13, pierderile accidentale de materiale, combustibili/lubrefianţi, managementul defectuos al deşeurilor.

Pentru organizarea de şantier se vor utiliza containere de tip baracă dotate cu instalaţii sanitare, executantul stabilind cu beneficiarul, locul de amplasare al acestora. Apele uzate menajere aferente instalaţiilor sanitare vor fi evacuate de către firme specializate.

Apa potabilă necesară personalului de execuţie al lucrărilor va fi asigurată de executant, utilizându-se, conform practicii curente, recipiente de plastic din comerţ.

Apa tehnologică va fi utilizată în cantităţi reduse, doar în caz de necesitate, pentru eventuala stropire a frontului de lucru (evitarea poluării zonei cu particule), pentru curăţarea zonelor de lucru. Aceasta se va prelua din sursele existente în incinta amenajării (staţie şi canal).

În timpul desfăşurării lucrărilor nu există procese tehnologice sau lucrări în urma cărora să rezulte ape uzate şi care să necesite condiţii speciale de tratare sau evacuare. Utilizarea apei pentru stropirea frontului de lucru, dacă va fi necesar, nu va pune probleme de colectare şi evacuare ca apă uzată.

Executantul va urmări derularea tuturor lucrărilor astfel încât să prevină eventualele contaminări accidentale ale zonei, datorate scurgerii accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la echipamentele/utilajele folosite la lucrări. În acest fel se preîntâmpină poluarea pânzei freatice. În cazul poluării accidentale se va interveni imediat cu substanţe absorbante/neutralizatoare iar defecţiunile mijloacelor de transport şi/sau utilajelor vor fi remediate numai în unităţi de service specializate.

De asemenea, programul de lucru va trebui întocmit astfel încât lucrările care urmează a fi executate pe teren să nu se desfăşoare în condiţii meteorologice nefavorabile, condiţii ce amplifică probabilitatea unui posibil impact asupra mediului şi care pot afecta chiar şi calitatea lucrărilor.

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu apă se recomandă:

- interzicerea spălării maşinilor sau utilajelor în apele de suprafaţă din zona de lucru;

- interzicerea aruncării de deşeuri în apă,

- amenajarea unor depozite organizate de deşeuri tehnologice şi de deşeuri menajere;

- respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor;

- instruirea personalului implicat în lucrări cu privire la necesitatea protecţiei stării corpurilor de apă.

Faza de funcţionare

Funcţionarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa va avea un impact pozitiv semnificativ ca urmare a eficientizării funcţionării echipamentelor de pompare şi a reducerii pierderilor de apă prin canalele de aducţiune şi distribuţie.

### VI.A.2 Protecția calității aerului

Faza de construcţie

Sursele de emisie vor fi de tip mobil (mijloacele de transport rutiere şi echipamentele şi utilajele ne-rutiere) şi de tip difuz (organizarea de şantier, zonele de lucru).

Astfel, calitatea aerului poate fi afectată de emisiile de praf provenit din zona de execuţie a lucrărilor (în principal din operaţiunile de pregătire a amplasamentelor, de la execuţia lucrărilor de reabilitare), de pe căile de transport sau în urma încărcărilor/ descărcărilor repetate a materialelor existente în amplasament şi de emisiile de substanţe poluante aferente funcţionării mijloacelor de transport şi a utilajelor tehnologice.

Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor de şantier vor fi dotate cu motoare performante (EURO 4/5 sau EURO 6) şi vor circula cu viteză redusă, mai ales pe drumurile de pământ sau balastate. În acest fel, emisiile provenite de la utilajele implicate în activitatea de şantier, precum şi de la mijloacele de transport, vor fi diminuate.

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza drumurile existente.

Pentru a preveni formarea prafului, executantul va trebui să aibă în vedere curăţarea periodică a căilor de acces aferente şantierului, şi eventuala stropire cu apă a zonelor în care se impune acest lucru (sursele de praf şi drumurile de pământ).

Ca măsură de reducere a emisiilor de praf se recomandă ca încărcătura de material să fie acoperită în timpul transportului, autobasculantele fiind dotate obligatoriu cu prelate.

Lucrările de reabilitare a canalelor de aducţiune şi distribuţie implică lucrări de decolmatare şi lucrări la taluze din care va rezulta pământ. Acesta va fi transportat în primă etapa către o groapă de împrumut stabilită de comun acord cu autorităţile locale în apropierea lucrărilor. Acest pământ va fi utilizat ulterior pentru umpluturi şi completări ale terasamentului. Materialul rezultat din decolmatare se va împrăştia pe coronament şi pe taluzul exterior pe tronsoanele executate în rambleu în cazul în care rezultatele analizelor de laborator nu recomandă alte măsuri. Pământul în exces va fi transportat la un depozit de deşeuri agreat de autorităţile locale.

Pe perioada lucrărilor se vor limita zonele de lucru şi vor fi marcate distinct în locuri cu vizibilitate folosind semne standardizate ISO, pentru a limita potenţialul impact asupra mediului, sau posibilele accidente.

Tot pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer se recomandă limitarea timpului de funcţionare a utilajelor şi vehiculelor la strictul necesar, printr-o organizare eficientă a lucrărilor proiectului.

Faza de funcţionare

Funcţionarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa nu are impact asupra factorului de mediu aer.

### VI.A.3 Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Faza de construcţie

Sursele de zgomot şi vibraţii în această etapă vor fi reprezentate de funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport folosite de constructor, şi anume:

- echipamente mobile nerutiere (excavator, buldozer, târnăcop, compactor etc.);

- operaţii de tăiere prin sudură şi montajul elementelor metalice;

- manipularea echipamentelor şi a materialelor;

- traficul aferent aprovizionării cu materiale.

Poluarea cu zgomot va afecta în primul rând muncitorii aflaţi pe şantier, motiv pentru care se recomandă respectarea prevederilor H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Nivelul de zgomot datorat utilizării echipamentelor necesare executării lucrărilor, depăşeşte, inevitabil, nivelul de zgomot admis pe durata execuţiei lucrărilor în zona frontului de lucru. Nivelul de zgomot şi vibraţii va respecta limitele prevăzute în OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Pentru a evita creşterea nivelului de zgomot peste limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/2017, lucrările de reabilitare se vor organiza astfel încât să se evite funcţionarea simultană a unui număr mare de utilaje tehnologice şi mijloace de transport. Propagarea zgomotului este limitată şi de obstacolele naturale caracteristice terenului din amplasament.

Pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor se vor utiliza maşini şi utilaje cu grad sporit de silenţiozitate, prevăzute cu atenuare de vibraţii, care vor avea efectuate la zi inspecţiile tehnice periodice, iar mijloacele auto care transportă materialele şi echipamentele necesare lucrărilor de investiţii, se vor deplasa pe drumurile de pământ sau balastate cu viteze de maxim 30 km/h.

Vibraţiile generate de echipamente şi utilaje nu ajung sub nivelul de 20 Hz, prag sub care este afectat organismul uman.

Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă este în sarcina executantului care trebuie să respecte reglementările în vigoare (Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele mobile, HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot).

Faza de funcţionare

În etapa de funcţionare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogalniceanu, judeţul Constanţa sursele de zgomot sunt reprezentate de agregatele de pompare, nivelul de zgomot la limita incintei va respecta valorile maxime prevăzute de STAS nr. 10009/2017 - Acustica Urbană, de 65 dB.

Totodată, nivelul de zgomot va fi în limitele indicate de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, care stabileşte principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucrătorilor.

### VI.A.4 Protecţia împotriva radiaţiilor

În cadrul lucrărilor care se vor executa nu sunt necesare măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor.

Funcţionarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogalniceanu, judeţul Constanţa nu produce radiaţii.

### VI.A.5 Protecţia solului şi subsolului

Afectarea solului se face numai din punct de vedere al ocupării de terenuri care în prezent au alte folosinţe. Poluarea solului/ subsolului se manifestă prin degradare fizică ca urmare a amenajării platformelor de lucru, a îndepărtării vegetaţiei din zona canalelor, precum şi a realizării lucrărilor de reabilitare.

Alte efecte posibile asupra solului se pot datora în principal scurgerilor accidentale de combustibili/ lubrifianţi, depozitării inadecvate a materialelor ce urmează a fi transportate sau a deşeurilor care se vor elimina. De aceea, executantul va trebui să urmărească cu atenţie modul de utilizare al echipamentelor din dotare şi lucrările executate, pentru evitarea unor situaţii asemănătoare celor mai sus menţionate.

În perioada de realizare a lucrărilor, pentru protecţia solului şi subsolului trebuie avute în vedere în principal, măsuri simple dar eficiente, cum sunt:

- la începerea lucrărilor se va stabili cu autorităţile locul de depozitare a surplusului de pământ (groapa de împrumut);

- la începerea lucrărilor se va stabili locul/modul de stocare temporară a deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării ulterioare;

- evitarea depozitării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- îndepărtarea materialelor existente pe sol (dacă este cazul) şi depozitarea temporară controlată a acestora în zone separate pe amplasament, urmând să se transporte în depozite corespunzătoare, autorizate, sau spre valorificare;

- evitarea depozitării pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii conduc la infiltraţii pentru sol şi acviferul freatic (prin impermeabilizarea suprafeţelor de depozitare);

- în situaţii de intemperii, săpăturile deschise vor fi protejate prin acoperire cu folii de polietilenă;

- amenajarea unor zone de parcare pentru autovehicule şi utilajele implicate în lucrări;

- utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi menţinute în stare bună de funcţionare iar defecţiunile vor fi semnalate în cel mai scurt timp şi remediate la unităţi specializate, nu pe amplasament;

- dotarea zonelor de lucru cu materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare pentru intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;

- pe zonele cu vegetaţie din vecinătatea amplasamentului se vor înierba suprafeţele de pe care a fost îndepărtat stratul vegetal în mod accidental, în cazul în care astfel de situaţii vor exista;

- controlarea procesului de curăţare a terenului utilizat ca organizare de şantier, înainte de redarea lui către beneficiar.

Faza de funcţionare

Pe durata funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa nu sunt surse de poluare a solului/subsolului.

### VI.A.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Biodiversitatea din zonele adiacente, atât terestră, cât și acvatică nu va avea de suferit în urma lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

Lucrările de reabilitare propuse prin prezentul proiect se vor desfăşura pe amplasamentul amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, amplasament antropizat.

Amplasamentul lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa se află la distanţe considerabile faţă de ariile protejate prin Rețeaua Natura 2000 sau de ariile protejate de stat. Cele mai apropiate situri de protecție avifaunistică, respectiv situri de importanță comunitară sunt:

- ROSPA 0057  Lacul Sutghiol aflat la distanță de 7,40 km pe direcția est;

- ROSPA 0076 Marea Neagra   aflat la distanță de 10,20 km pe direcția est;

- ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu aflat la distanță de 6,50 km pe direcția nord - est

- ROSPA 0019 Cheile Dobrogei  aflat la distanță de 8,30 km pe direcția nord;

- ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia aflat la distanță de 8,50 km pe direcția nord

- ROSCI0083 Fântâniţa Murtfatlar aflat la distanță de 8,00 km pe direcția sud –est;

Nu sunt necesare lucrări suplimentare, dotări şi/sau măsuri restrictive de protecţie a biodiversităţii din zonă, sau a unor monumente ale naturii.

Funcţionarea amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa nu va avea efecte negative asupra elementelor de biodiversitate ale siturilor de protecţie.

Pe amplasamentul lucrărilor nu se înregistrează bunuri de patrimoniu cultural imobil.

### VI.A.7 Protecţia aşezărilor umane

Posibilele surse de impact asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public sunt reprezentate de zgomotul şi vibraţiile produse ca urmare a execuţiei lucrărilor de investiţie, emisiile de praf şi substanţe poluante asociate funcţionării utilajelor şi circulaţiei mijloacelor de transport implicate în lucrări, depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Având în vedere distanţa de la amplasamentul lucrărilor la zonele locuite, nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a aşezărilor umane.

### VI.A.8 Gestiunea deşeurilor

Gestionarea deşeurilor generate atât în etapa de execuţie a lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, precum şi în etapa de funcţionare a acesteia se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Toate deşeurile vor fi colectate selectiv şi depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale privind managementul deşeurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în colectarea deşeurilor.

Faza de construcţie

Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului „Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu" judeţul Constanţa” cuprind, pentru fiecare obiect al reabilitării generarea următoarelor tipuri de deşeuri, în cantităţile estimate mai jos:

- Lucrările de construcţii aferente staţiei de pompare de baza SPB Dorobanţu şi staţiile de repompare SRP1 M. Kogălniceanu, SRP2 M. Kogălniceanu şi SRP5 M. Kogălniceanu generează următoarele tipuri de deşeuri:

Tabel nr. 18 Deşeuri rezultate din lucrările de construcţii la staţia de pompare de baza SPB Dorobanţu şi staţiile de repompare SRP1 M. Kogălniceanu, SRP2 M. Kogălniceanu şi SRP5 M. Kogălniceanu si conductele de refulare

| Nr. | Cod | Denumirea deşeului | Cantitate generată (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 1 | 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 10 |
| 2 | 17 04 05 | fier şi oţel | 1900 |
| 3 | 17 02 02 | sticlă | 2 |
| 16. Deşeuri nespecificate în alta parte |
| 5 | 16 02 14 | deşeuri de la echipamente electrice şi electronice provenite de la echipamente casate | 7 |

- Lucrările de construcţii aferente canalelor de aducţiune şi distribuţie CA0 M. Kogălniceanu, CA 1, CA2, CA5, CD I -1, CD I-2, CD I-3, CD I -13 precum şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale generează următoarele tipuri de deşeuri:

Tabel nr. 19 Deşeuri rezultate din lucrările de construcţii la canalele de aducţiune şi distribuţie CA0 M. Kogălniceanu, CA 1, CA2, CA5, CD I -1, CD I-2, CD I-3, CD I -13 precum şi la construcţiile hidrotehnice de pe aceste canale

| Nr. | Cod | Denumirea deşeului | Cantitate generată (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 1 | 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 102 |
| 2 | 17 04 05 | fier şi oţel | 800 |
| 3 | 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 3500 |
| 4 | 02.01.99 | Alte deșeuri nespecificate (resturi vegetale) |  |
| 5 | 02 01 99 | Alte deşeuri nespecificate (resturi vegetale) | 80 |

Toate materialele valorificabile (fier, sticlă, echipamente electrice şi electronice) vor colectate prin grija antreprenorului şi predate beneficiarului (ANIF Constanţa) care va valorifica prin firme specializate în colectarea şi valorificarea materialelor reciclabile.

Notă: marea majoritate a materialelor rezultate în urma lucrărilor de reabilitare cuprinse în proiect, materiale cum sunt: pământ, beton (concasat), moloz (mărunţit) va fi utilizat pentru umplerea golurilor rezultate din tasările existente pe fundul canalelor.

Faza de funcţionare

În timpul funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogalniceanu, județul Constanţa se va ţine evidenţa deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002, avându-se în vedere tipul deşeului, codul acestuia, cantitatea produsă.

### VI.A.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

## VI.B. Utilizarea resurselor naturale, în special al solurilor, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursele naturale utilizate în etapa de execuţie sunt: pământ (rezultat din săpăturile pentru refacerea taluzelor şi reutilizat pentru umpluturi), piatră, balast, agregate naturale pentru prepararea betonului (nisip, pietriş, etc.) şi apă pentru stropirea fronturilor de lucru. Aprovizionarea cu materiale necesare se va face doar de la furnizori autorizaţi.

Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor prevăzute prin proiect. Apa potabilă necesară personalului de execuţie al lucrărilor va fi asigurată de executant, utilizându-se, conform practicii curente, recipiente de plastic din comerţ.

Terenurile pe care se vor desfășura lucrările de reabilitare a amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu sunt în principal terenuri agricole arabile.

Pe durata desfăşurării lucrărilor vor exista zone de ocupare temporară a unor terenuri care în prezent au altă folosinţă, însă la finalizarea lucrărilor, aceste terenuri vor fi aduse la starea iniţială, redându-li-se funcţionalitatea anterioară începerii lucrărilor de investiţii.

Figura 7 Amplasarea lucrărilor de investiţii în raport cu modul de utilizare a terenurilor

Funcţionarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa nu va modifica modul de utilizare al terenurilor în cadrul amenajării (folosinţă: amenajări de îmbunătăţiri funciare) sau în zonele adiacente acestora.

Pentru funcţionare, amenajarea de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa va utiliza apă preluată din Canalul Dunăre-Marea Neagră, prin intermediul staţiei de pompare SPB Dorobanţu şi pe care o va distribui consumatorilor prin staţiile de repompare SRP1 M. Kogălniceanu, SRP2 M. Kogălniceanu şi SRP5 M. Kogălniceanu şi canalele de aducţiune şi distribuţie CA0 M. Kogălniceanu, CA 1, CA2, CA5, CD I -1, CD I-2, CD I-3, CD I -13. Având în vedere obiectivul investiţiei, acela de reabilitare staţiilor de pompare de bază şi a staţiilor de repompare, a conductelor de refulare şi aspiraţie, a canalelor de aducţiune şi distribuţie şi a construcţiilor hidrotehnice de pe aceste canale, în vederea creşterii randamentului staţiilor de staţiilor de bază şi repompare (>77%) şi a scăderii pierderilor de apă pe canalele de transport (<28%) fiind reprezentate numai de evapotranspiraţie, se poate concluziona că realizarea investiţiei va reduce pierderile de apă aferente funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa.

Proiectul nu are ca scop utilizarea biodiversităţii nici în perioada de realizare a lucrărilor aferente investiţiei, nici în perioada de funcţionare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populaţie şi sănătăţii umane

Impactul pe perioada lucrărilor de reabilitare

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane în perioada de execuţie a lucrărilor proiectului va fi datorat în principal surselor de zgomot (utilaje şi mijloace de transport implicate în lucrări), intensificării traficului greu, antrenării de pulberi sedimentabile (lucrări de săpătură, transport de materiale) şi emisiilor de substanţe poluante asociate mijloacelor de transport.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările de reabilitare se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

Potenţialul impact asupra sănătăţii umane este evaluat ca fiind direct, negativ nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.

Având în vedere că lucrările proiectului se desfăşoară, în extravilanul localităţilor Poarta Albă, Castelu, Cuza Vodă, Mihail Kogălniceanu şi Ovidiu, în zone nelocuite, acestea vor avea un impact neutru asupra populaţiei şi locuinţelor.

Impactul pe perioada exploatării

Pentru perioada de exploatare, impactul prezentei investiţii este pozitiv, pe termen lung, ţinând cont că prin reabilitarea staţiei de pompare de bază şi a staţiilor de repompare, a canalelor de transport creşte randamentul de funcţionare al staţiilor de pompare şi se reduc pierderile prin infiltraţii în canale, crescând astfel eficienţa de funcţionare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa.

Impactul asupra florei şi faunei

Biodiversitatea din zonele adiacente, atat terestra, cat si acvatica nu va avea de suferit in urma lucrarilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, întrucât aceasta se află la distanțe considerabile față de siturile protejate prin Rețeaua Natura 2000.

Se apreciază ca impactul investiţiei propuse asupra florei şi faunei este impact neutru.

Impactul asupra solului şi subsolului

Impactul pe perioada lucrărilor de reabilitare

Impactul asupra solului este de natură mecanică, o perioadă scurtă de timp şi limitat la zona organizării de şantier şi a zonelor de lucru (ocupare temporară). Impactul asupra solului va fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafeţe de teren cât mai reduse (stabilite prin proiect) şi amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi materiilor/ materialelor utilizate în lucrări, suprafeţe ce vor fi curăţate de către executant la finalizarea lucrărilor.

Având în vedere specificul investiţei (reabilitare a unor construcţii deja existente), se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului este direct, negativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.

Impactul pe perioada exploatării

În perioada de funcţionare a obiectivului nu se poate identifica un impact negativ asupra solului şi subsolului.

Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

Nu este cazul.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Impactul pe perioada lucrărilor de reabilitare

Pe perioada lucrărilor de reabilitare aferente prezentei investiţii, potenţialul impact asupra calităţii apei este determinat de modificările calitative ale apei prin poluarea cu impurităţi care alterează proprietăţile fizice, chimice şi biologice în zona proiectului.

Pentru protecţia apelor subterane se recomandă măsuri de bună organizare a lucrărilor, astfel încât să se evite deversări de diverse materiale (în special lichide) pe sol. În cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la mijloace de transport şi/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanţe absorbante/neutralizatoare iar defecţiunile utilajelor vor fi remediate numai în unităţi de service specializate.

Se estimează un impact direct, negativ nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.

Impactul pe perioada exploatării

În perioada de funcţionare a obiectivului nu se poate identifica un impact negativ asupra calităţii apei. Mai mult decât atât, prin realizarea investiţiei se va reduce semnificativ consumul de apă, ceea ce se traduce printr-un impact indirect, pozitiv, pe termen lung.

Impactul asupra calităţii aerului

Impactul asupra factorului de mediu aer este direct, temporar, pe perioada lucrărilor de reabilitare (lucrări în stație, decolmatare, refacerea taluzelor/ umplerea golurilor terasamentelor), a transportului materialelor şi constă în emisii în atmosferă de pulberi sedimentabile şi de gaze arse de la utilajele şi mijloacele de transport folosite pentru realizarea lucrărilor.

Va exista un nivel redus şi limitat în timp de poluare a aerului în zonele de lucru şi se va urmări respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574/87 privind protecţia atmosferei, utilizând numai utilaje şi mijloace de transport conforme, ale căror emisii vor respecta cerinţele reglementărilor în vigoare.

Impactul asociat emisiilor de praf şi de substanţe poluante asupra calităţii aerului este evaluat ca fiind direct, negativ nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor, fără efecte semnificative asupra vecinătăţii amplasamentului în care se desfăşoară lucrările aferente investiţiei propuse.

Impactul pe perioada exploatării

Ţinând cont de specificul investiţiei, pe perioada exploatării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu nu se estimează un impact asupra calităţii aerului.

Impactul asupra climei

Municipiul Medgidia se încadreazã în zona climei Dobrogei de sud, caracterizatã prin climă blândă.

Clima este de tip temperat continentală, cu ierni scurte și geroase și veri calde și secetoase. Cantitățile de precipitații sunt reduse pe durata anului și valorile medii ale temperaturilor sunt ridicate în zilele însorite, comparativ cu restul regiunilor țării.

Temperatura medie anuală în Medgidia este de 12,4°C și media anuală a precipitașiilor de 493,2 l/mp.

În perspectiva anului 2050, conform bazei de date WorldClim (www.worldclim.org) care include informații referitoare la situația actuală (1960-1990) și estimări ale evoluției viitoare, dinamica parametrilor climatici relevanți pentru amplasamentul investiției propuse (temperaturi extreme – minime și maxime, precipitații) previzionează creșterea graduală a temperaturii și schimbarea tiparelor de precipitații.

Pentru evaluarea modificărilor previzionate a parametrilor meteorologici specifici zonei analizate s-au luat în considerare următoarele aspecte:

- pentru temperaturile extreme s-au utilizat lunile reprezentative, respectiv luna februarie pentru temperatura minimă și luna iunie pentru temperatura maximă, luni în care s-au înregistrat în perioada 1901-2000 cele mai scăzute/ crescute temperaturi (sursa: Anuarul Statistic al României 2021);

- pentru cantitatea de precipitații s-a utilizat luna reprezentativă, respectiv iunie în care s-au înregistrat în 2020 cele mai mari cantități de precipitații (sursa: Anuarul Statistic al României 2021).

Pentru zona analizată, evoluția previzionată a temperaturilor extreme și a precipitațiilor la nivelul anului 2050 (conform modelul HADGEM2-CC, scenariul RCP 4.5 care presupune un trend ascendent a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2040) comparativ cu situația actuală (1960-1990) este prezentată în figurile următoare.

Figura 8 Temperatura minimă, luna ianuarie - Situaţia actuală (stânga) și previzionată (dreapta)

Figura 9 Temperatura maximă, luna iulie - Situaţia actuală (stânga) și previzionată (dreapta)

Figura 10 Cantitatea de precipitaţii luna iunie – Situaţia actuală (stânga) și previzionată (dreapta)

Evoluția previzionată a temperaturilor minime presupune un trend ascendent, cu cca. 2,4 0C la nivelul lunii februarie în 2050, față de situația actuală (1960-1990).

Evoluția previzionată a temperaturilor maxime presupune un trend ascendent, cu cca. 4 0C la nivelul lunii iunie în 2050, față de situația actuală (1960-1990).

Evoluția previzionată a cantităților de precipitațiilor presupune un trend descendent, cu cca. 5 mm la nivelul lunii iunie în 2050, față de situația actuală (1960-1990).

Ținând cont de cele prezentate mai sus, corelat cu specificul investiției propuse care presupune realizarea infrastructurii de cercetare suport ATHENA și ChemLab, nu se estimează un impact asupra climei.

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Receptorii pentru zgomotul şi vibraţiile asociate reabilitării/funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa sunt reprezentaţi de personalul de execuţie, personalul care îşi desfăşoară activitatea curentă în proximitatea zonei şantierului şi aşezările umane din vecinătate (aproximativ 1.3 km).

Impactul pe perioada lucrărilor reabilitare

Principalele zgomote se vor datora utilajelor şi echipamentelor folosite pe şantier, care vor respecta prevederile HG 1756/2006 menţionată anterior. Zgomotele produse pe şantier, indiferent de sursa lor, pot afecta personalul de execuţie dacă nu se folosesc măsuri de protecţie cerute de reglementările în vigoare (HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile).

Impactul zgomotului provenit de la utilajele folosite pentru operaţiunile de reabilitare a staţiei de pompare, a conducte de refulare şi sifoane şi de reprofilare a canalului de transport (canal de aducţiune şi conductă principală) şi executarea lucrărilor de construcţii/montaj aferente investiţiei propuse se estimează ca fiind direct, negativ nesemnificativ, temporar pe perioada realizării lucrărilor.

Impactul pe perioada exploatării

Ţinând cont de specificul investiţiei (reabilitarea staţiilor de pompare şi repompare a canalelor de transport a apei de irigaţii) şi de soluţiile constructive prevăzute încă de la fază de proiectare pentru reducerea zgomotului (echipamente noi, amplasate în clădiri, respectarea prevederilor legale în domeniu) se estimează că există un impact al zgomotului produs de agregatele de pompare asupra personalului de exploatare estimat ca fiind direct, negativ nesemnificativ, permanent.

Având în vedere distanţa faţă de aşezările umane a staţiilor de pompare, nu se poate identifica un impact negativ al funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu asupra acestora.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Prezenta investiţie nu va afecta peisajul şi mediul vizual existent - impact neutru.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Localizarea amplasamentelor investiţiei „Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa” in raport cu siturile arheologice din patrimoniul cultural conform Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este urmatoarea:

- Staţia de pompare de bază SPB Dorobanţu la cca. 1,8 km distanţă faţă de situl arheologic „Fortificaţia romano-bizantină de la Castelu” cod LMI CT-I-s-A-02614, cod RAN 61130.01

- Conducta de refulare de la SPB Dorabantu la cca. 1,22 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare de la SPB Dorabantu la cca. 0,8 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA1 la cca. 0,7 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare de la SRP1 M. Kogălniceanu la cca. 1,0 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA2 la distanţe de 0,1÷1,3 km distanţă faţă de siturile arheologice Tumuli Funerari

- Conducta de refulare SRP2 M. Kogălniceanu la cca. 0,65 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de aducţiune CA5 la distanţa de 0,54 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-3 la cca. 0,4 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-1 la cca. 0,09 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Canalul de distribuţie CDI-2 la cca. 0,12 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

- Conducta de refulare SRP5 M. Kogălniceanu la cca. 0,70 km distanţă faţă de situl arheologic Tumuli Funerari

În cazul în care, în timpul lucrărilor de reabilitare, vor fi descoperite eventuale vestigii arheologice necunoscute în prezent, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 5/2000 cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 2314/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa nr. 43/2000 cu modificările şi completările ulterioare, executantului îi revine ca obligaţie fermă întreruperea imediată a lucrărilor şi anunţarea în termen de 72 de ore a autorităţilor competente.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul asociat realizării lucrărilor este unul punctual, ce se extinde în principal la nivelul şi în imediata vecinătate a organizării de şantier şi a zonele de lucru şi a căilor de acces spre organizarea de şantier şi spre zonele de lucru.

Lucrările proiectului se desfăşoară în amplasamentul amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, situat în extravilanul localităţilor, conform Certificatului de Urbanism nr. 179 din 15.11.2021 emis de Consiliul Judeţean Constanţa. Având în vedere distanţa de la amplasamentul lucrărilor la zonele locuite, impactul asupra aşezărilor şi populaţiei este estimat ca fiind neutru, temporar pe perioada realizării lucrărilor.

Pe perioada de exploatare, investiţia propusă va avea impact direct, pozitiv şi pe termen lung prin creşterea randamentului de funcţionare a staţiiilor de pompare şi repompare şi reducerea pierderilor de apă din canalele de aducţiune şi distribuţie, cu efecte benefice asupra sectorului agricol.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Pe perioada lucrărilor proiectului, se apreciază ca impactul negativ generat de executarea lucrărilor nu va avea o magnitudine semnificativă. Pe perioada lucrărilor, impactul se va manifesta numai în zona execuţiei lucrărilor de reabilitare (amplasamentul staţiilor de pompare şi al staţiilor de repompare, pe lungimea conductelor de refulare, a canalelor de aducţiune şi distribuţie).

Magnitudinea impactului negativ se reduce proporţional cu îndepărtarea de sursele generatoare. Impactul negativ este apreciat ca fiind de o complexitate medie având în vedere faptul că investiţia constă în reabilitarea staţiiei de pompare, decolmatarea, reabilitarea conductelor de refulare, a canalelor de aducţiune şi a conductei principale și a faptului că lucrările de desfăşoară în amplasamente existente.

Impactul pozitiv are în schimb un caracter complex, având în vedere factorii economici şi sociali care beneficiază indirect de reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu şi îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare ai acesteia.

Probabilitatea impactului

Prin respectarea măsurilor prevăzute prin proiect pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar şi a condiţiilor impuse prin avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea apariţiei/extinderii potenţialelor impacturi negative asupra factorilor de mediu.

Pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, impactul asupra factorilor de mediu este limitat la zonele unde se realizează lucrările aferente prezentei investiţii.

Pe perioada exploatării, prin măsurile constructive adoptate şi regulamentele de exploatare, care se vor aplica în conformitate cu legislaţia în vigoare, se reduce la minim probabilitatea producerii de evenimente care să determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa impactul negativ asupra factorilor de mediu este temporar, limitat la perioada de execuţie (de 36 de luni) şi reversibil (după readucerea amplasamentului la starea iniţială, factorii de mediu nu mai sunt influenţaţi). Impactul va avea o frecvenţă variabilă, în funcţie de graficul de eşalonare şi de tipul lucrărilor executate.

Pe perioada exploatării investiţiei, nu sunt identificate potenţiale impacturi negative. Principalul impact al funcţionării amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa fiind unul pozitiv reprezentat de îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare ai acesteia.

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Potenţialele efecte semnificative ale proiectului asupra mediului precum şi măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ pentru fiecare factor de mediu, prevăzute încă de la fază de proiectare, sunt prezentate detaliat în cap. VI.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Lucrările necesare pentru realizarea proiectului vor trebui să aibă în vedere prevederile din legislaţia de mediu.

Pentru perioada de organizare de şantier, impactul potenţial asupra mediului este caracterizat ca fiind negativ nesemnificativ, cu efect local şi limitat la perioada de execuţie a lucrărilor.

Se menţionează că lucrările care fac obiectul proiectului trebuie urmărite pe tot parcursul realizării lor, de către executant astfel încât să nu se polueze atmosfera, apele de suprafaţă şi freatice, solul şi subsolul. Măsurile care se vor adopta au fost prezentate în subcapitolele precedente.

În perioada de execuţie a lucrărilor, principalele elemente monitorizate în cadrul acestui proiect, vor fi cantităţile de deşeuri care se vor evacua din zonă.

Personalul care deserveşte utilajele/ echipamentele va verifica periodic starea tehnică şi funcţionarea acestora iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat după identificare în centre specializate şi nu pe amplasament.

Implementarea proiectului nu implică existenţa unor surse de emisii poluante pentru mediu şi de disconfort semnificative, în consecinţă, nu sunt necesare dotări speciale pentru monitorizarea calităţii mediului.

În perioada de funcţionare a obiectivului de investiţii nu este necesară monitorizarea mediului.

# IX. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE UNOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

Lucrările proiectului se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, etapa II, poziţia 80. Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care va conduce creşterea suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă şi marginal viabilă economic pentru irigaţii la 70% în anul 2020 şi 90% la orizont 2030.

Reglementări specifice, relevante pentru realizarea lucrărilor prevăzute de proiect sunt prezentate în continuare. Sunt reglementări ce transpun legislaţia comunitară privind modul în care se realizează evaluarea impactului asupra mediului. Ca principale reglementări se menţionează:

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 107/1996 legea apelor cu modificări şi completări ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificări şi completări ulterioare;

- HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 539/2016 privind abrogarea HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 şi Normele generale de Protecţia muncii cu modificări şi completări ulterioare,;

- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificări şi completări ulterioare;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Lucrările proiectului se încadrează în prevederile Hotărârii nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, etapa II, poziţia 80. Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care va conduce creşterea suprafeţei funcţionale din suprafaţa viabilă şi marginal viabilă economic pentru irigaţii la 70% în anul 2020 şi 90% la orizont 2030.

Realizarea lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu va conduce la creşterea randamentului de funcţionare a staţiilor de pompare şi repompare (mai mari de 77%) şi reducerea pierderilor de apă din canalele de aducţiune şi distribuţie (a nu se depăşi procentul de 28% şi această pierdere să fie reprezentată doar de evapo-transpiraţie).

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, forţei de muncă, achiziţionarea echipamentelor, materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, organizarea de şantier, gestionarea deşeurilor generate în această etapă, sunt responsabilităţi ale operatorului economic care va fi selectat prin licitaţie publică.

## X.1. Organizare de şantier şi localizare

La stabilirea organizări de şantier se va avea în vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafeţe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuţie a proiectului propus, dirijarea şi concentrarea activităţii în perimetrul vizat şi utilizarea unor suprafeţe minime ocupate cu depozitări.

Realizarea organizării de şantier are caracter de provizorat şi va funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind dezafectată la terminarea lucrărilor, când executantul va elibera suprafeţele de teren folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţarea acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

Organizarea lucrărilor de şantier se va desfăşura la nord de incinta staţiei de pompare de bază SPB Dorobanţu, în vecinătatea accesului rutier la drumul naţional DN22C) cu o suprafaţă de 700 m² în spaţiile existente disponibile (stabilite de comun acord cu beneficiarul), cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. În cadrul incintei organizări de şantier se vor amplasa şi amenaja următoarele obiecte:

- Platforma balastată pe care vor fi amplasate:

- containere birouri, sală şedinţe, grup sanitar, oficiu şi vestiare;

- containere (tomberoane) deşeuri menajere;

- bazin vidanjabil (pentru grupul sanitar);

- dotări PSI (panou cu dotări PSI)

- cabina paza

- parcare auto;

- Zona de depozitare materiale;

Construcţiile din cadrul organizării de şantier vor fi de tip container (cabine modulare).

Pentru amenajarea organizărilor de şantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata execuţiei lucrărilor.

Depozitarea echipamentelor şi materialelor în şantier se va realiza ordonat, evitându-se deteriorarea şi deprecierea lor înainte de punerea în operă. De regulă, echipamentele şi materialele necesare execuţiei şi procurate de executant vor fi depozitate până la punerea în operă la baza sa de producţie. Punctele de lucru ale executantului vor fi asigurate cu utilităţi, cu acordul beneficiarului şi în funcţie de condiţiile concrete ale zonei, prin racorduri provizorii din reţelele existente sau din surse proprii.

În timpul desfăşurării lucrărilor de execuţie, constructorii şi montorii vor fi instruiţi să respecte cu stricteţe măsurile şi normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţii de construcţii - montaj.

Programul de execuţie şi recepţie a lucrărilor va fi întocmit de executant ţinându-se cont de fluxul tehnologic de execuţie, de dotările şi posibilităţile executantului de realizare simultană a lucrărilor. Acest program de execuţie şi de recepţie a lucrărilor va fi anexat la contractul de execuţie care va fi încheiat între beneficiar şi executant.

În timpul lucrărilor, tot personalul participant la lucrări va fi dotat şi va utiliza necondiţionat Echipament Individual de Protecţie (EIP) electroizolante, verificate ori de câte ori condiţiile concrete din şantier impun verificări.

Beneficiarul este legal îndreptăţit să efectueze controale asupra modului de respectare de către personalul delegat a normelor de securitate a muncii şi după caz să aplice măsuri pentru evitarea accidentării oricăror persoane participante la procesul muncii indiferent de apartenenţă.

Personalul executant trebuie să fie permanent supravegheat de şeful de lucrare şi de şeful de echipă şi să îndeplinească următoarele condiţii:

- să posede calificarea profesională necesară;

- să fie instruit, autorizat şi verificat din punct de vedere al securităţii muncii, acesta putând primi numai sarcini corespunzătoare nivelului propriu de autorizare;

- să fie dotat cu mijloace şi dispozitive tehnice corespunzătoare sarcinii de muncă;

- personalul de execuţie este obligat să utilizeze dotările necesare, în mod deosebit pe cele de protecţia muncii;

- să fie dotat cu mijloace individuale de protecţie corespunzător riscului de accidentare cumulat, specific locului de muncă.

Delimitarea zonei de lucru pentru a evita afecta unor zone sumplimentare, în afara proiectului.

După încheierea lucrărilor executantul va înlătura toate materialele rămase, terenul urmând a fi readus la starea iniţială.

Respectarea reglementărilor în vigoare privind modul de desfăşurare a activităţii pe şantier, coroborată cu respectarea reglementărilor de mediu, vor conduce la obţinerea unui impact asupra mediului mult diminuat.

## X.2. Impactul asupra mediului, produs de lucrări, măsuri propuse

Pentru perioada de organizare de şantier, impactul potenţial asupra mediului este caracterizat ca fiind minor, cu efect local şi limitat la perioada de execuţie a proiectului.

Organizarea de şantier se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural (factorilor de mediu) sau uman. În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecţia mediului şi condiţiile de securitate a muncii pentru muncitorii din şantier prin:

- amenajarea spaţiilor pentru depozitarea temporară a materialelor;

- amenajarea spaţiilor pentru staţionarea utilajelor şi mijloacelor de transport;

- asigurarea funcţionării componentelor organizării de şantier;

- asigurarea utilităţilor;

- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare pentru personalul implicat în activitatea de construcţii montaj;

- dotări pentru protecţia factorilor de mediu (materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte ale poluării accidentale cu diverse produse petroliere/ uleiuri minerale);

- spaţii impermeabilizate, acoperite şi recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate, inclusiv pentru deşeurile generate la punctele de lucru;

- dotări în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii;

- dotări în domeniul PSI;

- delimitarea zonei de lucru şi împrejmuirea acesteia astfel încât să se elimine orice risc de poluare a mediului;

- împrejmuire.

Pentru asigurarea de măsuri minime necesare prevenirii riscurilor de producere a unor accidente, care pot avea impact şi asupra mediului, se vor avea în vedere următoarele:

- lucrările proiectului vor fi realizate de o firmă cu experienţă în domeniu, cu personal calificat, autorizat pentru efectuarea unor astfel de lucrări şi instruit pentru activităţile specifice care vor fi prestate pe şantier,

- atât beneficiarul cât şi executantul au ca obligaţii, respectarea reglementărilor privind execuţia lucrărilor,

- executantul va întocmi un plan de prevenire şi intervenţie pentru cazul producerii unor accidente, conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate şi sănătate în muncă şi a situaţiilor de urgenţă, pentru lucrările specifice proiectului,

- organizarea de şantier precum şi locurile unde se vor desfăşura lucrările vor fi semnalizate corespunzător, utilizând semne standard ISO,

- toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice operaţiunilor şi activităţilor ce se vor desfăşura.

## X.3. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier.

Sursele de poluanţi asociate amenajării organizării de şantier sunt reprezentate de:

- pulberile în suspensie rezultate din activitatea de amenajare a spaţiilor pentru organizarea de şantier, pentru depozitarea temporară a materialelor, pentru staţionarea utilajelor şi mijloacelor de transport (de regulă: decopertare şi acoperire a suprafeţelor de teren cu balast, execuţie platforme);

- emisiile atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de şantier şi pe durata funcţionării acesteia;

- pulberile fine antrenate în procesul de manipulare şi transport al materialelor folosite la realizarea lucrărilor;

- zgomotul şi vibraţiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse.

Având în vedere specificul lucrărilor de reabilitare nu este necesară utilizarea unor instalaţii pentru reţinerea, evacuare şi dispersia poluanţilor în mediu.

## X.4. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu se consideră necesare măsuri şi nici dotări pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE.

Proiectul nu prevede lucrări speciale pentru refacerea/ restaurarea amplasamentului, întrucât zona desemnată realizării lucrărilor de investiţii se află pe amplasamentul amenajării irigaţii Carasu Mihail Kogălniceanu.

Lucrările necesar a fi efectuate, sunt cele de desfiinţare a organizării de şantier de către executant şi de eliberare a amplasamentului acestuia pentru a permite funcţionarea obiectivelor proiectului.

De asemenea, spaţiile amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase, în vederea valorificării acestora, vor trebui eliberate şi refăcute, redându-li-se funcţionalitatea anterioară.

# XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Plan de încadrare in zona;

- Plan de încadrare in zona pe orto-fotoplan;

- Plan de detaliu staţia de pompare de baza SPB Dorobanţu;

- Plan de detaliu staţia de repompare SRP1 M. Kogălniceanu;

- Plan de detaliu staţia de repompare SRP2 M. Kogălniceanu;

- Plan topografic CA0 Mihail Kogalniceanu

- Plan topografic conducta de refulare SPB Dorobanţu

- Plan topografic canal de aducţiune CA1 – 3 planuri

- Plan topografic conducta de refulare SRP1 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de distribuţie CDI-3 – 2 planuri

- Plan topografic conducta de refulare SRP5 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de distribuţie CDI-1 şi CDI-2

- Plan topografic canal de aducţiune CA2 – 4 planuri

- Plan topografic canal de aducţiune CA2  şi canal de distribuţie CDI-13

- Plan topografic conducta de refulare SRP2 M. Kogălniceanu

- Plan topografic canal de aducţiune CA5 – 3 planuri

- Harta Natura 2000

# XIII. RAPORTAREA PROIECTULUI LA ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Nu este cazul.

În conformitate cu conținutul Deciziei etapei de evaluare inițială nr.125 din 09.03.2022 (Anexa A), proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

# XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

## XIV.1. Localizarea proiectului:

Amplasamentul amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu, județul Constanţa se află în Spațiul Hidrografic Dobrogea Litoral (figura 9), sursa de apă pentru SPB Dorobanţu fiind canalul Dunăre-Marea Neagră.

Cursurile de apă aflate în zona amplasamentului amenajării sunt reprezentate de secțiuni ale Canalului Dunăre-Marea Neagră (RORW15.1.10B-5_B1, RORW15.1.10B-5_B2) și cursul de apă Agi Cabul (RORW15.1.10b.5_B1).

Figura 11 Amplasamentul lucrărilor de investiții în raport cu bazinele/ spațiile hidrografice

Spaţiul Hidrografic Dobrogea, Delta Dunării și Apele Costiere sunt situate în partea de sud-est a ţării, fiind delimitate astfel:

- Spaţiul Hidrografic Dobrogea: la nord și nord – est de Delta Dunării, la est de apele costiere ale Mării Negre, la sud de graniţa cu Bulgaria, iar la vest de Fluviul Dunărea;

- Delta Dunării: la nord de graniţa cu Ucraina, la est de Marea Neagră, la sud și vest de Spaţiul Hidrografic Dobrogea;

- Apele Costiere: la nord de graniţa cu Ucraina, la est de Marea Neagră, la sud de graniţa cu Bulgaria iar la vest de Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Delta Dunării.

Din punct de vedere administrativ, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Delta Dunării cuprind teritoriul a două judeţe, respectiv: Constanţa şi Tulcea.

## XIV.2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Apă de suprafață

Canalul Dunăre-Marea Neagră face legatura acvatoriului portului maritim Constanţa Sud cu fluviul Dunărea. El este cale navigabilă naţionala a României şi se afla sub suveranitatea şi jurisdicţia exclusivă a statului român.

Potrivit prevederilor Decretului 300/1978 Canalul Dunăre-Marea Neagră are funcţiuni complexe şi anume: navigaţia, gospodarirea apelor, producerea de energie electrică, alimentari cu apa potabila şi industriala, evacuarea viiturilor provenite din precipitaţiile căzute în bazinul hidrografic al caii navigabile. Schema hidrotehnică realizată are în vedere satisfacerea în bune condiţii a tuturor folosinţelor enumerate.

Administrarea, exploatarea şi întreţinerea Canalului Dunăre-Marea Neagră se realizeaza în condiţiile legii, de către Compania Naţională - Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.

Navigaţia pe canal se face simultan în ambele sensuri (amonte şi aval), cu viteza de 8-9 km/ora. Deplasarea convoaielor/navelor cu viteze mai mari de 9 km/h solicită lucrările de protecţie şi apărare a taluzurilor canalului la eforturi mai mari decât cele luate în calcul la dimensionarea lor şi conduce, în final la degradarea prematură acestora.

Lungimea canalului între Dunăre la Cernavoda (km 299,3 pe fluviu) şi Marea Neagră (acvatoriul portului Constanţa Sud) este de 64,410 km.

Canalul are 3 biefuri:

- bieful I, între Dunăre şi capul amonte al ecluzei Cernavodă, cu lungimea de 4,105 km;

- bieful II, între capul aval al ecluzei Cernavodă şi capul amonte al ecluzei Agigea, cu lungimea de 57,991 km;

- bieful Ill, între capul aval al ecluzei Agigea şi punctul “O” din acvatoriul fluvio-maritim al portului Constanţa Sud având lungimea de 1,510 km.

Secţiunea canalului în biefurile I şi Ill, precum şi în bieful II pe Valea Carasu, de la ecluza Cernavoda, până la portul Basarabi, este trapezoidală, cu exceptia zonei de traversare a orasului Medgidia. În traversarea oraşului Medgidia şi pe toata zona de platou de la portul Basarabi pana la ecluza Agigea, secţiunea canalului este dreptunghiulară, fiind realizată între ziduri de sprijin.

Lăţimea minimă la baza secţiunii canalului, în aliniament, este:

- pe bieful I									90,00 m

- pe bieful II:

- pe zonele cu secţiunea trapezoidală					70,00 m

- pe zonele cu secţiunea dreptunghiulară				90,00 m

- pe tot bieful II, la nivelul chilei convoiului

de calcul (cota +3,70 mrMB),

şenalul navigabil are lăţimea în aliniament de			91,30 m

- pe bieful Ill									150,00 m

- în porturile de aşteptare ale ecluzelor,

între construcţiile de acostare laţimea este de				150,00 m

Nivelurile caracteristice, adâncimile şi capacitatea de tranzitare a apei sunt:

Tabel nr. 20 Caracteristicile regimului hidrologic

| Specificatie | UM | Bief I | Bief II | Bief Ill |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel maxim cu asigurarea de 1% | mrMB | +12,00 | +8,50 | +0,50 |
| Nivel normal/mediu | mrMB | +6,50 | +7,50(* | -0,50 |
| Nivel minim | mrMB | +2,95(** | +7,00 | -1,10 |
| Nivel minim excepţional | mrMB | +2,75(*** | +6,00 | -1,10 |
| Cota fund canal | mrMB | -1,50 | +0,50 | -7,50 |
| Adiincimea apei - la nivel normal/mediu | mrMB | +8,00 | +7,00 | +7,00 |
| Adâncimea apei - la nivel minim | mrMB | +4,45 | +5,50 | +6,40 |
| Capacitatea de tranzilare a apei - la nivel normal/mediu | m3/s | ≈500 | 315 | 315 |
| Capacitatea de tranzilare a apei - la nivel minim | m3/s | 250 | 250 | 250 |

*)	Nivel de exploatare maxim in bieful II =+8,00 mrMB

**)	Nivel cu asigurarea 94%

***)	Nivel cu asigurarea 97%

Apa din bieful I (între Dunăre şi ecluza Cernavodă) are acelaşi regim de niveluri şi aceeaşi calitate ca cel al apei fluviului, cu care se află în legătură directă.

Apa în bieful II al canalului (între ecluzele de la Cernavodă şi de la Agigea) provine din următoarele surse:

- debitele deversate de văile afluente şi apa din precipitaţiile cazute în bazinul hidrografic al canalului;

- exfiltraţii ale apelor subterane, mare parte din lungimea acestui bief (peste 20 km) fiind realizat cu excavaţii având adâncimea de 25 - 70 m, care au interceptat 2 niveluri ale apelor subterane;

- apa pompată de către staţiile de pompare amplasate în lungul căii navigabile pe Valea Carasu, care evacueaza în canal apa de pe suprafeţele joase, aflate de regula sub nivelul mediu al apelor Dunării;

- apa de răcire evacuată de la CNE Cernavoda prin hidrocentrala de pe canalul de restituţie, în situaţia când aceasta nu afecteaza folosinţele canalului;

- apa epurată mecanic şi biologic provenită de la staţiile de epurare de la Medgidia şi Poarta Albă;

- apa pompată din bieful I/ Dunăre, prin staţia complexă de pompare de la Cernavodă, care completează celelalte surse şi menţine nivelul normal de retenţie la cota medie de +7,50 mrMB.

În bieful Ill, apa are acelaşi regim de niveluri/calitate ca cel al apei din bazinul fluvio­ maritim al portului Constanţa.

În tabelele de mai jos sunt prezentate starea ecologică, respectiv starea chimică a corpurilor de apă din zona prezentului proiect, în conformitate cu datele disponibile în Planul de Management actualizat (2021) al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi a apelor costiere:

Tabel nr. 21 Starea ecologică a corpurilor de apă de suprafață din zona proiectului

| Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Stare/ Potențial (S/P) | Stare a ecologică/ potențial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDMN1 | AWB-RW | RO14CAA | RORW15.1.10b_B1 | P | 2 |
| CDMN2-CPAMN | AWB-RW | RO14CAA | RORW15.1.10b_B2 | P | 2 |
| Agi Cabul | RW | RO19 | RORW15.1.10b.5_B1 | S | 4 |

Coloana “Categoria corpului de apă”: RW râu natural/ râu CAMP/ râu artificial, AWB = corp de apă artificial,

Coloana „Stare/ Potențial”: S – stare ecologică; P – potențial ecologic

Coloana „Stare ecologică /potențial ecologic”: 2 stare ecologică bună/potențial maxim și bun, 4 stare ecologică slabă/ potețial slab

Tabel nr. 22 Starea chimică a corpurilor de apă de suprafață din zona proiectului

| Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Stare/ Potențial (S/P) | Starea chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDMN1 | AWB-RW | RO14CAA | RORW15.1.10b_B1 | P | 2 |
| CDMN2-CPAMN | AWB-RW | RO14CAA | RORW15.1.10b_B2 | P | 2 |
| Agi Cabul | RW | RO19 | RORW15.1.10b.5_B1 | S | 2 |

Coloana “ Categoria corpului de apă”: RW râu natural/ râu CAMP/ râu artificial, AWB = corp de apă artificial,

Coloana „Stare/ Potențial”: S – stare ecologică; P – potențial ecologic

Coloana „Stare chimică”: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună

Apă subterană

Amplasamentul amenajării de irigații Carasu Mihail Kogălniceanu se află în zona corpului de apă subterană RODL10 Dobrogea de Sud.

Corpul de apă subterană RODL10 Dobrogea de Sud este un corp de apă freatic, de tip poros-permeabil sau fisural, fiind localizat în aluviuni actuale şi subactuale (atribuite Holocenului), în depozite loessoide (Pleistocen superior-Holocen), în loess (Pleistocen mediu-Pleistocen superior), precum şi la limita dintre loessuri/loessoide/argile roşii (acestea din urmă fiind atribuite Pleistocenului inferior) şi partea terminală a depozitelor sarmaţiene (Formaţiunea de Cotu Văii), badenian-superioare (Formaţiunea de Seimeni) sau cretacic-inferioare. Datorită constituţiei litologice, caracteristicilor geomorfologice şi condiţiilor structural-tectonice, corpul prezintă mari variaţii de ordin cantitativ şi calitativ, atât pe orizontală cât şi pe verticală.

Depozitele pleistocen-inferioare sunt reprezentate, pe alocuri, prin argile roşii. Genetic, aceste argile constituie un depozit rezidual eluvial, considerat ca fiind un grup de paleosoluri care s-a format subaerian, în anumite condiţii climatice (cald şi umed), în urma proceselor de alterare a depozitelor precuaternare.

Depozitele pleistocen mediu-pleistocen superioare sunt reprezentate prin loessuri (predominant silturi argiloase), care prezintă grosimi variabile în funcţie de paleorelieful preexistent şi de procesele de remaniere care au afectat materialul eolian primar. Loessurile sunt gălbui, nestratificate, omogene, poroase şi conţin nivele de paleosol.

Depozitele pleistocen superior-holocene sunt reprezentate prin loessoide (predominant silturi argiloase şi argile siltice). În urma proceselor de remaniere, loessul eolian primar, depus în general în condiţii de climat rece şi uscat, a generat depozite loessoide deluviale şi coluvial-aluviale, care prezintă unele modificări ale caracterelor sedimentologice (urme de stratificaţie şi fragmente mai grosiere în masa materialului constituient).

Depozitele holocene sunt reprezentate prin aluviuni actuale şi subactuale (silturi argiloase, silturi, silturi argilos-nisipoase, silturi nisipoase, nisipuri şi pietrişuri).

Cea mai mare parte a suprafeţei corpului de apă subterană RODL10 este acoperită de terenuri agricole. Aplicarea de fertilizatori pe aceste suprafeţe ar putea avea un impact negativ asupra stării chimice a corpului de apă subterană. Practic nu există surse majore de poluare de la suprafaţă iar amplasamentele existente pe acest corp de apă au un redus punctaj ca risc de mediu. Singurul impact determinat este cel provenind din industria (prelucrătoare şi metalurgică) din localităţile Limanu, Medgidia, Cernavodă, Cobadin, Ovidiu şi Techirghiol.

Conform datelor din Planul de Management actualizat (2021) al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Donrogea şi a apelor costiere, corpul de apă subterană RODL10 este considerat în stare slabă din punct de vedere al calităţii datorită conţinutului ridicat de azotaţi (NO3), care depăşeşte standartul de calitate de 50 mg/l, pe mai mult de 20% din suprafaţa corpului, având în vedere datele de chimism pentru perioada 2014 – 2017.

În situația corpului de apă subterană freatic RODL10, datele de monitorizare au indicat depăşiri semnificative ale standardului de calitate la azotați și depășiri locale la indicatorii azotiți, cloruri și fosfați.

Corpul de apă subterană RODL10 a fost considerat în stare slabă din punct de vedere chimic, datorită conţinutului ridicat de azotaţi, care a depăşit standardul de calitate de 50 mg/l, pe mai mult de 20% din suprafaţa corpurilor (perioada 2014 – 2017).

În cursul elaborării celui de al III-lea ciclu al Planului de Management, s-a constatat că în cazul corpului de apă subterană RODL10 s-a menținut riscul de neatingere a stării bune din punct de vedere chimic pentru depășirea standardului de calitate la azotați.

Tabel nr. 23 Caracteristicile corpului de apă subterană din zona proiectului

| Cod/ nume | Stare |
| --- | --- |
|  | Cantitativă | Chimică |
| RODL10 Dobrogea de Sud | B | S |

Stare calitativă și cantitativă: Buna (B)/Slabă (S)

## XIV.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Pentru apele de suprafaţă din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu sunt reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi de „potenţialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale.

Conform datelor din Planul de Management actualizat (2021) al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Donrogea şi a apelor costiere, obiectivele de mediu pentru corpurile de apă CDMN1 și CDMN2-CPAVN, reprezentate de starea ecologică bună și starea chimică bună sunt atinse în perioada 2016-2021.

În cazul corpului de apă de suprafață Agi Cabul, conform aceleiași surse, starea schimică bună este atinsă în perioada 2016-2021, însă starea ecologică bună va fi atinsă începând cu anul 2027.

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stării bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere chimic sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul corpului de apă subterană RODL10 Dobrogea de Sud, conform datelor din Planul de Management actualizat (2021) al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi a apelor costiere, obiectivul de mediu cantitativ este atins în anul 2020, iar cel din punct de vedere calitativ (chimic) va fi atins până în anul 2027.