# I. Denumirea proiectului: „ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA TURISTICA 23 AUGUST”

II. Titular

- numele : COMUNA 23 AUGUST

- adresa postala: Str. George Calinescu nr.50, localitatea 23August, Cod postal 907005,

- numarul de telefon , de fax si adresa de e-mail :Tel/FAX. 0241-733018 ;E-mail  primar@primaria23august.ro

- numele persoanelor de contact :

- director /manager / administrator

dl .MITRANA Viorel Mugur – Primar al Comunei 23August si  dl.TRUSCA  Danut - viceprimar

- responsabil cu protectia mediului

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) rezumatul proiectului

Obiectivul de investitie  se afla in intravilanul  comunei  23 August .

Comuna 23  AUGUST  - comuna reprezentativa din cadrul judetului Constanta ocupa o suprafata de cca 2,6% din suprafata acestuia, este prezenta in partea de sud a teritoriului judetului Constanta ,la o distanta de cca. 30 km fata de municipiul Constanta.Comuna 23 August   se invecineaza cu teritoriile administrative ale comunelor Costinesti, Topraisar, Amzacea, Pecineaga  si  municipiul  Mangalia.

Comuna 23 August este formata din  trei localitati:

-  localitatea 23  August care este  resedinta de comuna ,

-   localitatea Dulcesti,

–  localitatea Mosneni.

Comuna se află în zona sud - estica a județului, pe malul Mării Negre (deși niciuna din localitati  nu este chiar pe malul mării), și pe malul lacului Tatlageac, la cca 30 km de municipiul Constanta  si  8 km de municipiul  Mangalia.

Amplasarea comunei 23 August in cadrul judetului Constanta

Prezentul studiul de fezabilitate „ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA TURISTICA 23 AUGUST” propune  exitnderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare pe o singura parte a drumurilor existent

Prin prezentul obiectiv de investiții se propun următoarele lucrări în vederea asigurării racordului la rețelele edilitare ale consumatorilor din zona turistică, astfel îmbunătățind condițiile de realizare a turismului cu un grad de satisfacție ridicat.

Rețeaua de alimentare cu apă aferentă localității 23 August din zona turistică se va realiza prin branșarea la conducta existentă din OL cu Dn500mm aflată pe DN39B, pe străzile localității, astfel:

- Str. Perla Mării;

- Str. De 321;

Total lungime rețea alimentare cu apă – L = 	3420 ml conductă PEHD.

Rețeaua de canalizare aferentă localității 23 August din zona turistică se va realiza prin racordarea la conducta existentă aflată pe DN39B.

Rețeaua de canalizare va fi amplasata pe străzile localității, astfel:

- Str. Perla Mării;

- Str. De 321;

- str.Fazanului

- str. Pescarilor.

Total lungime rețea canalizare – L = 2932 ml conductă PVC-KG.

Întrucât rețeaua de canalizare nu poate fi executată integral gravitațional, s-a adoptat soluția realizării unor stații de pompare ape uzate menajere (SPAU) pentru a realiza pomparea apelor uzate menajere din zonele cu cotă mai joasă, pentru a fi pompate către DN39B.

Se vor realizare 3 (trei) SPAU – uri cu conductă de refulare din material PEHD, cu o lungime totală de 992 ml.

Pe strada Perla Mării, rețeaua de alimentare cu apă, respectiv canalizare se vor realiza pe partea dreaptă, pe spațiul verde, până în dreptul SPAU 2, subtraversează strada până în stația de pompare și continuă traseul pe partea stângă, prin parcare. La terminarea parcării conducta supratraversează cursul de apă și continuă traseul până la SPAU 3, care colectează rețeaua de canalizare de pe străzile asfaltate din vestul acesteia, conform planului de situație.

Pe strada De 321, rețeaua de alimentare cu apă, respectiv canalizare se vor realiza în axul drumului.

Acolo unde se vor întâlni intersecții cu drumuri asfaltate se propune subtraversarea acestora prin foraj orizontal pentru evitarea degradării acestora.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului:

Principalii indicatori ai sistemului de alimentare cu apa:

- conducta alimentare cu apa potabila din PEID PE80 Pn6 De 200mm cu Ltot= 3420 ml;

- conducta de bransament si camine de bransament 15 buc.;

- hidranti suprateran pentru combaterea incendiilor exterioare 26 buc.;

- camine de vane si golire (CVG) 9 buc.;

- camine de vane si aerisire (CVA) 4 buc.;

- camin vane bransare conducta existenta 1 buc;

- subtraversari drumuri asfaltate 10 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.

Principalii indicatori ai sistemului de canalizare:

- conducta din PVC-KG Dn250 Sn8 L=2932 ml;

- Statii de pompare ape uzate 3 buc.;

- conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml, PEID PE100 Pn6 De75mm L=665 ml, PEID PE80 Pn6 De110mm L=97 ml

- subtraversari drumuri asfaltate 7 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.;

- camine si conducte de racord 15 buc.

Avantajele :

- acces la utilitatile publice;

- ridicarea standardului de viata;

- realizarea unei investitii cu costuri de executie minime si costuri de exploatare scazute;

- imbunatatirea calitatii mediului si regenerarea ambientului;

- atragerea de noi posibilitati de dezvoltare in zona;

Implementarea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate: realizarea unui pas important spre alinierea Romaniei la normele Europene in domeniul apelor si protectiei mediului. Prin rezolvarea acestor probleme s-ar putea crea un cadru favorabile de atragere a investitiilor in zona, ceea ce duce la cresterea unor noi locuri de munca.

Principalele utilitati pot fi asigurate cu usurinta pentru statiile de pompare a apei uzate menajere, acestea fiind situate in imediata vecinatate a unor linii de transport a energiei electrice.

Sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare, deservesc urmatoarele tipuri de unitati:

- satisfacerea nevoilor gospodaresti de apa ale fiecarei gospodarii;

- diferite unitati publice;

- diferite unitati industriale.

b) justificarea necesitãţii proiectului;

Prin prezentul obiectiv de investiții se propun următoarele lucrări în vederea asigurării racordului la rețelele edilitare ale consumatorilor din zona turistică, astfel îmbunătățind condițiile de realizare a turismului cu un grad de satisfacție ridicat.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Studiu de fezabilitate sunt amplasate in comuna 23 August, localitatea 23 August judetul Constanta.

Scopul realizarii obiectivului in cazul de fata, este de extindere a sistemului actual de alimentare cu apa si canalizare, din zona turistica a comunei 23 August din Judetul Constanta.

Lucrarile de construire a retelei de canalizare si a retelei de alimentare cu apa, nu induc efecte negative asupra solului, drenajului apelor de suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucrari vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trai, prin livrarea catre consumator, a unei ape potabile ce satisface cerintele actuale din legislatia in vigoare.

Proiectul se incadreaza intr-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a comunei si consta in dorinta de livrare a apei potabile, cu indicatori ce se incadreaza in normele legislative si  acces la reteaua de canalizare a apei uzate menajere.

Conformitatea cu politicile de mediu regionale, nationale si comunitare va fi asigurata prin folosirea de materiale de constructii si proceduri de executie care nu afecteaza mediul.

Conformitatea cu politicile sectoriale nationale este asigurata prin faptul ca investitia are ca obiectiv si dezvoltarea spatiului rural.

In conformitate cu tema de proiectare, lucrarile de construire a retelei de canalizare si a retelei de alimentare cu apa, se vor face in conformitate cu standardele in vigoare, mai precis NP133/2013.

Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

Prezenta investitie consta in extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, vizand atat crearea si asigurarea de conditii de viata la standarde de calitatea europeana pentru toti locuitorii comunei si pentru toti agentii economici care isi desfasoara activitatea aici, cat si imbunatatirea calitatii mediului, sanatatii populatiei, cresterea investitiilor in localitate si veniturilor la bugetul local. O infrastructura imbunatatita va creste atractibilitatea teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, astfel va permite accesul in economia locala a serviciilor noi si a tehnologiilor inovatoare.

Prin implementarea investitiei se vizeaza urmatoarele:

- imbunatatirea sanatatii populatiei prin asigurarea unui produs controlat si calitativ;

- cresterea gradului de confort si necesitatea unui trai decent al populatiei;

- protectia mediului inconjurator prin gestionarea circuitului apei in localitatea vizata;

- dezvoltarea infrastructurii din mediul rural;

- cresterea investitiilor in localitate si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale;

- cresterea veniturilor la bugetul local;

c) valoarea investitiei ;

Este conform devizului general anexat la documentatia  Stdiului de Fezabilitate.

Valoarea totala a investitiei determinata de lucrarile din proiect etapa I+II:

- Valoarea totala a proiectului cu T.V.A.

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)         4.774.928,52 / 3.945.955,71

- Valoarea totala a proiectului fara T.V.A

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)                   4.018.368,75 / 3.315.929,17

d) perioada de implementare propusa ;

In literatura de specialitate, pentru previziunile financiare pentru lucrări de investitii se recomandă a lua în considerare ca perioadă de referinţă 20-25 ani apropiată de durata de viaţă economică a proiectului.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament .

f) o descriere  a caracteristicilor  fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului  (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie  si altele);

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

-profilul si capacitatile de productie ;

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz);

CAPACITATILE TEHNICE ALE INVESTITIEI (ETAPA I SI ETAPA II) SUNT:

Principalii indicatori ai sistemului de alimentare cu apa:

      - conducta alimentare cu apa potabila din PEID PE80 Pn6 De 200mm cu L= 3420 ml;

      - conducta de bransament si camine de bransament 15 buc.;

      - hidranti suprateran pentru combaterea incendiilor exterioare 26 buc.;

      - camine de vane si golire (CVG) 9 buc.;

      - camine de vane si aerisire (CVA) 4 buc.;

      - camin vane bransare conducta existenta 1 buc.

      - subtraversari drumuri asfaltate 10 buc.;

      - supratraversare canal 1 buc

Principalii indicatori ai sistemului de canalizare:

- conducta din PVC-KG Dn250 Sn8 L=2932 ml;

- Statii de pompare ape uzate 3 buc.;

- conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml, PEID PE100 Pn6 De75mm L=665 ml, PEID PE80 Pn6 De110mm L=97 ml

- subtraversari drumuri asfaltate 7 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.;

- camine si conducte de racord 15 buc.

Pentru reteaua de canalizare, avand in vedere configuratia terenului, se propun montarea a trei statii de pompare ape uzate menajere, in camine de beton prefabricat, cu sectiune circulara Di=1.50m si Hi=3.50-4.00m, capac carosabil clasa D400, astfel :

- SPAU1:

  - Q= 4.44 l/s

  - Hp= 10mCA

- SPAU2:

  - Q= 3 l/s

  - Hp= 20mCA

- SPAU3:

  - Q= 2 l/s

  - Hp= 10mCA

Prezenta investitie nu necesita relocarea unor utilitati din zona.

Dupa realizarea lucrarilor, cele trei statii de pompare a apei uzate menajere se vor bransa la sistemul centralizat de energie electrica si vor fi puse in functiune de catre o firma autorizata.

Sistemul de alimentare cu apa:

Incadrarile din punct de vedere al importantei constructiei

In conformitate cu HGR 766/1997 modificata si completata prin J.G. nr. 675/2002, categoria de importanta a lucrarilor ce constituie obiectul documentatiei, stabilita conform Ordin MLPAT nr. 31/N-1995, este C – importanta normala.

In conformitate cu STAS 4273/1983, lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in localitatile rurale se incadreaza in clasa III de importanta specifica (constructii definitive de importanta principala). Din punct de vedere al criteriilor:

- Social economice, categoria de importanta este 4 (alimentare cu apa/canalizare)

- Durata de exploatare, constructia este definitiva (permanenta)

- Rolul functional, constructia este de importanta principala.

Descrierea solutiei constructive

Proiectul s-a facut in concordanta cu standardele si normele romanesti si a solutiilor aprobate prin studiul de fezabilitate si de catre finantator.

Adoptarea solutiei tehnice si proiectarea lucrarilor s-a realizat respectand prevederile standardelor si normativelor interne de specialitate, dintre care amintim:

- SR 1343-1 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centrele populate;

- SR 4163-1 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare;

- SR 4163-2 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul;

- NP133– 2013 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A LOCALITATILOR. Indicativ NP 133 – 2013.

- Legea 10/95 privind calitatea in constructii.

- Conducta de distributie a apei potabile

Reteaua de alimentare cu apa din zona, este operata de furnizorul regional S.C. RAJA S.A.

Pentru extiderea sistemului de alimentare cu apa, se va bransa conducta propusa, pe conducta existenta pe DN 39B, intr-un camin din beton prefabricat cu sectiune circulara cu Di=2.00m si Hi=2.00m. Pe conducta propusa de apa, se va monta o vana de inchidere, in cazul in care sunt defectiuni, in timp, pentru remedierea problemelor.

Reteaua de distributie a apei potabile este alimentata prin pompare, are o lungime totala de 3420 ml si este alcatuita din conducte de polietilena de inalta densitate PEID PE80 Pn6, cu diametre cuprinse intre De 200mm, ingropate la adancime minima de 0,90m (adancimea de inghet). Reteaua asigura transportul debitului de consum menajer dar si debitul pentru stingerea incendiilor.

Asezarea in plan vertical a retelelor s-a facut tinand cont de configuratia terenului, de situatia identificata la vizita in teren cat si de expertiza pusa la dispozitie de beneficiar, a adancimii de inghet , de sarcinile care actioneaza asupra conductelor si de nivelul apelor subterane.

La pozarea tuburilor in trasee se vor respecta intocmai prevederile caietului de sarcini, atentie deosebita trebuie acordata realizarii gradului de ocupare a umpluturilor.

Patul pentru pozarea conductelor de apa se va realiza conform specificatiilor tehnice si a instructiunilor date de furnizor.

Peste gereratoarea superioara a conducte de distributie si a conductei de bransament, la o distanta de cca. 50cm, s-a prevazut montarea unei benzi de avertizare din polietilena de culoare albastra.

Pentru sapaturi deschise pana la adancimi de 1.50...2.00m, taluzele provizorii ale sapaturilor pentru faza de executie vor avea pante de 1:1 deasupra nivelului apei subterane, respectiv 1:2 sub nivelul acesteia.

In spatii inguste sau acolo unde se constata ca natura terenului este necorespunzatoare se vor utiliza, obligatoriu, sprijiniri corespunzatoare.

Conducta de distributie este dimensionata in conformitate cu situatia existenta pe teren cu o lungime de 3420 ml dispusa astfel:

- PEHD PE80 Pn6 De 200 mm L= 3420 ml

Pe traseul retelei de distributie au fost prevazute camine de aerisire si golire in numar de 13 buc, noi, din beton prefabricat complet echipate, vane ingropate pentru inchiderea unor regiuni in cazul interventiilor ulterioare 10 buc., 26 hidranti noi supraterani DN 80, subtraversare drumuri asfaltate in conducta de protectie a conductei propuse si supratarversare a canalului din zona cherhanalei.

Caminele de aerisire/golire/vane sunt prevazute din beton prefabricat, cu echipari diferite, conform planurilor anexate.

Hidranti de incendiu:

S-au prevazut un numar total de 26 buc. hidranti de incendiu supraterani distribuiti conform planului de situatie anexat. Hidrantii noi se regasesc in planul de situatie notati „H”, fiind prevazut doar pe conducte cu diametru de minim De110mm.

Hidrantii se amplaseaza lateral fata de conducta retelei, in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita proprietatilor sau cladirile din zona. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se va realiza prin intermediul unui tronson de teava PEHD Pn6 cu De90mm, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet.

In baza STAS 4163/1-95 la stabilirea diametrelor retelei de distirbutie s-au avut in vedere asigurarea presiunii de incendiu de 7mCA, (pentru 0.7xQor max +5 l/s).

Bransamentele:

Bransamentele se vor executa cu coliere de bransament si camine de bransament complet echipate cu apometre care contorizeaza consumurile de apa la fiecare gospodarie in parte. Consumatorii vor fi racordati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente din PEHD Pn6, PE80 cu diametrul de De25mm.

Lucrarile pentru bransamente se vor realiza numai cu acordul Autoritatii Contractante, cu mentinerea in functie a sistemului de alimentare cu apa din zona.

S-au prevazut un numar de 15 buc. camine bransament.

Pozitia exacta a caminelor de bransament va fi stabilita in timpul executiei, in functie de situatia reala intalnita in teren impreuna cu beneficiarul lucrarii si proprietarul gospodariei ce se va bransa la retea.

Caminele de apometru vor fi realizate din PE si se vor amplasa in exteriorul propreitatii, de preferinta in spatiul verde. Caminul de contorizare subteran, cu dimensiunile lxLxH= 260x360x800mm cu posibilitate de reglare 100mm, construit din PP, monobloc, destinat contoarelor de apa potabila Dn15, cu lungimea acestuia de 110-115mm. Corpul trebuie sa fie reciclabil.

Echiparea caminelor de bransament se va face conform planurilor anexate la proiectul tehnic.Pe conducta de bransament, se va monta un robinet de concesie. Conducta de bransament se va realiza din PEHD Pn6 De25mm si se va bransa la conducta distributie, cu ajutorul unui teu de bransare cu rezistenta descoperita pentru un transfer termic optim.

Nota: In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele edilitare, conductele de apa se vor amplasa comform STAS 8591 privind distantele minime de amplasare a conductelor de apa.

Subtraversari:

Subtraversarile se vor realiza conform prevederilor STAS 9312-87 „SUBTRAVERSARI DE CAI FERATE SI DRUMURI CU CONDUCTE”, la o distanta de minim 1.50m adancime fata de generatoarea superioara a conductei de protectie, fata de cota asfaltului. Subtraversarile se vor realiza numai cu foraj orizontal dirijat, de o firma specializata in acest scop, cu echipamente specifice domeniului de activitate.

Conform situatiei din teren, la data intocmirii prezentului proiect, sunt necesare a se realiza un numar de 10 buc. subtraversari de drumuri satesti, ce s-au asfaltat si sunt in garantie.

| Subtraversari conducta apa potabila din PEID PE100 Pn6 De200 |
| --- |
| Nr.crt. | Nume. Sbr. | Conducta transport | Conducta OL | L [m] |
| 1 | Sbr.1 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 2 | Sbr.2 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 3 | Sbr.3 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 4 | Sbr.4 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 5 | Sbr.5 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 6 | Sbr.6 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 7 | Sbr.7 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 8 | Sbr.8 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| 9 | Sbr.9 | Apa - PEID De200 | 355.3x9.5 | 10 |
| Sbr. DN39B | Apa - PEID De110 | 355.3x9.5 | 14 |
| Total lungimi subtraversari | 104 |

In zona se afla un canal pentru lacul din zona, Limanul Tatlageac. Acesta se va supratraversa cu conducta de protectie in tub preizolat cu lungimea de L=12.0ml, sprijinita la capete pe doua masive de ancoraj.

| Supratraversare conducta apa potabila din PEID PE100 Pn10 De200 |
| --- |
| Nr.crt. | Nume. Sbr. | Conducta transport | Conducta Preizolata | L [m] |
| 1 | Supr. 1 | Apa - PEID De200 | DN355 | 12 |

Sistemul de canalizare:

Incadrarile din punct de vedere al importantei constructiei

In conformitate cu HGR 766/1997 modificata si completata prin J.G. nr. 675/2002, categoria de importanta a lucrarilor ce constituie obiectul documentatiei, stabilita conform Ordin MLPAT nr. 31/N-1995, este C – importanta normala.

In conformitate cu STAS 4273/1983, lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in localitatile rurale se incadreaza in clasa III de importanta specifica (constructii definitive de importanta principala). Din punct de vedere al criteriilor:

- Social economice, categoria de importanta este 4 (alimentare cu apa/canalizare)

- Durata de exploatare, constructia este definitiva (permanenta)

- Rolul functional, constructia este de importanta principala.

Descrierea solutiei constructive

Proiectul s-a facut in concordanta cu standardele si normele romanesti si a solutiilor aprobate prin studiul de fezabilitate si de catre finantator.

Adoptarea solutiei tehnice si proiectarea lucrarilor s-a realizat respectand prevederile standardelor si normativelor interne de specialitate, dintre care amintim:

- SR 1343-1 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centrele populate;

- SR 4163-1 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare;

- SR 4163-2 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul;

- NP133– 2013 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A LOCALITATILOR. Indicativ NP 133 – 2013.

- Legea 10/95 privind calitatea in constructii.

Sistemul de canalizare din zona este in administrarea operatorului regional S.C. RAJA S.A.Apa colectata de la consumatori se va deversa, prin pompare, in caminul menajer aflat pe DN 29B, urmand traseul deja existent catre statia de epurare.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta, alcatuita din tuburi din PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2), SN8 cu diametrul De 250mm si din tuburi PEID, PE80, De63mm, De75mm si De90mm, montate sub adancimea de inghet de 0,90 m, conform studiului geotehnic. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate variaza functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autocuratire de 0,7 m/s, acolo unde este posibil acest lucru.

Dimensionarea retelei s-a realizat cu ajutorul programului de proiectare Urbano Canalis 9.1.

Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitationala proiectata, insumeaza 2932 ml (pentru ambele etape) conducta gravitationala.

Lungimea totala a conductelor de refulare proiectate, pentru transportul apei uzate menajere din SPAU catre caminul de pe colector este de 965 ml.

Lucrarile proiectate pentru obiectivul de investitie constau in urmatoarele activitati principale care urmeaza sa fie executate:

- Retea de canalizare in sistem separativ - cu curgere gravitationala, sistem separativ, cu colectoare principale menajere, calculata pentru zona studiata la Quz orar max = 35.64 mc/h =0.41 l/s. Reteaua de canalizare in prezenta investitie are o lungime de 2932 ml si se prevede a se realiza din urmatoarele conducte PVC-KG cu mufa si etansate cu inel de cauciuc (zona turistica 23 August PVC-KG, PVC-KG 250/L = 2 ml);

- PVC-KG SN4 - D= 250 mm  = 2932 ml (etapa I L=2300 ml si etapa II L=632ml)

- Pe colectoare au fost prevazute un numar de 77 camine de vizitare, amplasate la o distanta de max. 60 m. Caminele de vizitare au fost prevazute cu urmatoarele roluri:

- camine de vizitare si inspectie

- in punctele de schimbare a dimensiunilor;

- in punctele de schimbare a pantei;

- in punctele de schimbare a directiei;

- camine in punctele in care apele de canalizare necesita control calitativ din partea organelor de exploatare.

- Racorduri = 15 buc.

Racordarea abonatilor la reteaua de canalizare stradala se va face:

- in caminele de vizitare amplasate pe reteaua stradala, sau

- in camine de racord noi care se amplaseaza pe reteaua stradala in punctul de racord sau

- prin prevederea de piese in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul de racord.

In cadrul prezentei investitii, acolo unde nu este cuprins racordarea consumatorilor, sunt cuprinse numai piesele in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul in care va exista un racord spre o proprietate. Pozitia acestor piese se va stabili la data executiei retelei de canalizare, functie de conditiile fiecarui amplasament.

Un racord de canalizare menajera consta din urmatoarele componente:

- Piesa tip „sa” de racord pe canalizarea stradala (sau piesa de legatura in caminul de vizitare)

- Conducta de racord la caminul de racord al proprietatii (Dn 160 mm) si cele doua coturi de 30/450 din fiecare capat

- Caminul de racord al proprietatii. Acest camin poate fi amplasat in afara proprietatii (recomandat, pentru a avea acces permanent nerestrictionat) sau in interiorul proprietatii, dar numai daca se obtine acord notarial de amplasare si acces la el pentru exploatare/intretinere.

La fel ca si in cazul retelei de alimentare cu apa potabila, exista un punct clar definit de limitare a retelei de canalizare publice si a celei private. Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale abonatului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord.

Racordul de la caminul de racord spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare. Exploatarea, intretinerea si repararea lor sunt in sarcina operatorului de apa/canal.

Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara a abonatului se face prin caminul de racord care este ultima componenta a retelei publice de canalizare.

Dupa acest camin de racord, incepe instalatia interioara a imobilului. Abonatul intretine si repara instalatia interioara de apa uzata pana la caminul de racord.

In cazul in care caminul de racord se afla pe proprietatea abonatului, acesta este obligat sa mentina curatenia si sa-l intretina in stare corespunzatoare.

- Statii de Pompare Ape Uzate Menajere – SPAU. Pomparea apei uzate pe reteaua de canalizare din prezenta investitie, se va descarca in reteaua existanta, intr-un camin existent din zona DN 39B.

Pentru reteaua de canalizare, avand in vedere configuratia terenului, se propun montarea a trei statii de pompare ape uzate menajere, in camine de beton prefabricat, cu sectiune circulara Di=1.50m si Hi=3.50-4.00m, capac carosabil clasa D400, astfel

- SPAU1:

  - Q= 4.44 l/s

  - Hp= 10mCA

- SPAU2:

  - Q= 3 l/s

  - Hp= 20mCA

- SPAU3:

  - Q= 2 l/s

  - Hp= 10mCA

CONDUCTA CU CURGERE SUBPRESIUNE

Conducta cu curgere subpresiune (prin pompare) este propusa a se realiza din tuburi astfel:

- SPAU 3 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml,

- SPAU 2 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De75mm L=665 ml,

- SPAU 1 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6, De110mm L=97 ml.

Pentru a putea realiza racordarea tuturor gospodariilor si datorita reliefului, a fost necesar ca adancimea de pozare a conductelor sa fie marita.

De-a lungul retelei de canalizare, s-au prevazut camine de vizitare cu diametrul interior Di=1000mm, in numar de 77 bucati

Caminele de vizitare se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917 2003 si SR EN 588-2:2002, din elemente prefabricate din beton cu forma circulara. Se vor amplasa la distanta de maxim 60.0m unul fata de celalalt, in intersectii de drumuri, la schimbari de directie, conform prevederilor STAS 3051/1991 si vor prevazute cu gol de acces si capac de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar la interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte de acces in camin.

Subtraversari:

Subtraversarile se vor realiza conform prevederilor STAS 9312-87 „SUBTRAVERSARI DE CAI FERATE SI DRUMURI CU CONDUCTE”, la o distanta de minim 1.50m adancime fata de generatoarea superioara a conductei de protectie, fata de cota asfaltului. Subtraversarile se vor realiza numai cu foraj orizontal dirijat, de o firma specializata in acest scop, cu echipamente specifice domeniului de activitate.

Conform situatiei din teren, la data intocmirii prezentului proiect, sunt necesare a se realiza un numar de 7 buc. subtraversari de drumuri satesti, ce s-au asfaltat si sunt in garantie.

| Subtraversari conducta canalizare din PVC-KG Dn250 |
| --- |
| Nr.crt. | Nume. Sbr. | Conducta transport | Conducta OL | L [m] |
| 1 | Sbr.1 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 2 | Sbr.2 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 3 | Sbr.3 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 4 | Sbr.4 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 5 | Sbr.5 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 6 | Sbr.6 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | 406x5.6 | 10 |
| 7 | Sbr.7 | Refulare PEID De90 | D273.6.4 | 10 |
| Total lungimi subtraversari | 70 |

In zona se afla un canal pentru lacul din zona, Limanul Tatlageac. Acesta se va supratraversa cu conducta de protectie in tub preizolat cu lungimea de L=12.0ml, sprijinita la capete pe doua masive de ancoraj.

| Supratraversare conducta canalizare din PVC=KG Dn250 |
| --- |
| Nr.crt. | Nume. Sbr. | Conducta transport | Conducta Preizolata | L [m] |
| 1 | Supr. 1 | Canalizare - PVC-KG Dn250 | DN100 | 12 |

-  descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei si subproduse obtinute , marimea capacitatea;

Nu exista procese de productie

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materii prime  si materiale (balast, nisip, piatra sparta ciment, etc.) conform reglementarilor natioanae in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale corelate cu legislatia U.E.

Aceste materii prime  si materiale sunt aprovizionate de la diversi furnizori autorizati.Materialele folosite respecta normele de calitate.

Se va utiliza un personal redus de muncitori si utilaje cu asigurarea combustibililor din statiile de distributie autorizate.Materialele vor fi aprovizionate si aduse pe amplasament doar la punerea lor in opera.Nu se vor utiliza amplasamente vecine,  ci doar amplasamentul destinat  proiectului.

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor mai sus mentionate asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale,care trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

-racordarea la retetelele utilitare existente in zona;

Tinand seama de functiunea viitoarei  investitii vom avea :

Consumatorii vor fi racordati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente din PEHD Pn6, PE80 cu diametrul de De25mm.

Lucrarile pentru bransamente la reteua de apa se vor realiza numai cu acordul Autoritatii Contractante, cu mentinerea in functie a sistemului de alimentare cu apa din zona.

Racordarea abonatilor la reteaua de canalizare stradala se va face:

- in caminele de vizitare amplasate pe reteaua stradala, sau

- in camine de racord noi care se amplaseaza pe reteaua stradala in punctul de racord sau

- prin prevederea de piese in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul de racord.

In cadrul prezentei investitii, acolo unde nu este cuprins racordarea consumatorilor, sunt cuprinse numai piesele in „sa” pe reteaua de canalizare stradala in punctul in care va exista un racord spre o proprietate. Pozitia acestor piese se va stabili la data executiei retelei de canalizare, functie de conditiile fiecarui amplasament.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La executarea lucrarilor  se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.

Depozitarea materialelor necesare pentru executia forajului de explorare exploatare  preum si construirea cabinei putului forat si intretinerea curenta a utilajelor se vor face in locuri  special amenajate ce nu vor permite imprestierea materialelor, combustibililor, lubrefiantilor si reziduriilor la intamplare.

La finalizarea lucrarilor se vor executa lucrari de refacere a solului, inclusiv in zona de depozitare a  materialelor in cadrul organizarii de santier.

Se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada  realizarii proiectului.Terenul  pentru realizarea investitiei  nu implica  lucrari colaterale, provizorii, desfiintari sau devieri de instalatii.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

In concluzie ,pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se   cele existente.

-resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.

Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

Principalele resurse naturale folosite: sunt apa, nisip, piatra sparta, tuburi PVC , peitris margaritar , membrana impermebila, etc.

-metode folosite în construcţie / demolare;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor , document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu completarie ulterioare.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnica a construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Planul de executie va fi in concordanta cu  procesul tehnolgic de executie a lucrarilor de  realizare a  lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare din Zona Turistica, localitatea 23 August, conform categoriilor de lucrari din proiectul tehnic.

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul .

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul UAT 23 August  impreuna cu proiectantul VLADIA PREST SRL a  analizat 2 scenarii tehnico-economice / optiuni scenariul (I) A si  scenariul ( II) B.

Cele 2 scenarii tehnico-economice / optiuni presupun urmatoarele lucrari:

- Scenariul I

Presupune:

- realizarea conductei de distributie a apei potabile si a conductei de canalizare pe o singura parte a drumurilor publice, pozate pe spatiul verde

Scenariul nr. 1 – exitnderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare pe o singura parte a drumurilor existent

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului:

Principalii indicatori ai sistemului de alimentare cu apa:

- conducta alimentare cu apa potabila din PEID PE80 Pn6 De 200mm cu Ltot= 3420 ml;

- conducta de bransament si camine de bransament 15 buc.;

- hidranti suprateran pentru combaterea incendiilor exterioare 26 buc.;

- camine de vane si golire (CVG) 9 buc.;

- camine de vane si aerisire (CVA) 4 buc.;

- camin vane bransare conducta existenta 1 buc;

- subtraversari drumuri asfaltate 10 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.

Principalii indicatori ai sistemului de canalizare:

- conducta din PVC-KG Dn250 Sn8 L=2932 ml;

- Statii de pompare ape uzate 3 buc.;

- conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml, PEID PE100 Pn6 De75mm L=665 ml, PEID PE80 Pn6 De110mm L=97 ml

- subtraversari drumuri asfaltate 7 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.;

- camine si conducte de racord 15 buc.

Avantajele scenariului 1:

- acces la utilitatile publice;

- ridicarea standardului de viata;

- realizarea unei investitii cu costuri de executie minime si costuri de exploatare scazute;

- imbunatatirea calitatii mediului si regenerarea ambientului;

- atragerea de noi posibilitati de dezvoltare in zona;

Implementarea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate: realizarea unui pas important spre alinierea Romaniei la normele Europene in domeniul apelor si protectiei mediului. Prin rezolvarea acestor probleme s-ar putea crea un cadru favorabile de atragere a investitiilor in zona, ceea ce duce la cresterea unor noi locuri de munca.

Principalele utilitati pot fi asigurate cu usurinta pentru statiile de pompare a apei uzate menajere, acestea fiind situate in imediata vecinatate a unor linii de transport a energiei electrice.

Sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare, deservesc urmatoarele tipuri de unitati:

- satisfacerea nevoilor gospodaresti de apa ale fiecarei gospodarii;

- diferite unitati publice;

- diferite unitati industriale.

Dezavantaje scenariului 1:

- dezavantajul principal este ca investitia necesita fonduri care nu sunt disponibile in totalitate din bugetul local si este necesar a se identifica o sursa de finantare.

- Scenariul II

Presupune:

- realizarea conductei de distributie a apei potabile si a conductei de canalizare pe ambele parti ale strazii Perla Marii, pozate pe spatiul verde si pe o singura parte pe restul strazilor vizate

Scenariul nr. 2 – exitnderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare pe ambele parti ale strazii Perla Marii si pe o singura parte pe restul strazilor

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului:

Principalii indicatori ai sistemului de alimentare cu apa:

- conducta alimentare cu apa potabila din PEID PE80 Pn6 De 200mm cu Ltot= 5050 ml;

- conducta de bransament si camine de bransament 15 buc.;

- hidranti suprateran pentru combaterea incendiilor exterioare 26 buc.;

- camine de vane si golire (CVG) 11 buc.;

- camine de vane si aerisire (CVA) 6 buc.;

- subtraversari drumuri asfaltate 11 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.

Principalii indicatori ai sistemului de canalizare:

- conducta din PVC-KG Dn250 Sn8 L=4751 ml;

- Statii de pompare ape uzate 3 buc.;

- conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml, PEID PE100 Pn6 De75mm L=665 ml, PEID PE80 Pn6 De110mm L=97 ml

- subtraversari drumuri asfaltate 9 buc.;

- supratraversare canal 1 buc.;

- camine si conducte de racord 15 buc.

Avantajele scenariului 2:

- acces la utilitatile publice;

- ridicarea standardului de viata;

- realizarea unei investitii cu costuri de executie minime si costuri de exploatare mari si foarte mari;

- imbunatatirea calitatii mediului si regenerarea ambientului;

- atragerea de noi posibilitati de dezvoltare in zona;

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare deservesc urmatoarele tipuri de unitati:

- satisfacerea nevoilor gospodaresti de apa ale fiecarei gospodarii;

- diferite unitati publice;

- diferite unitati industriale.

Dezavantaje scenariului 2:

- dezavantajul major il reprezinta coturile ridicate ale investitiei, avand in vedere ca, in prezent, solutia mai putin costisitoare din punct de vedere financiar, este ca reteaua de canalizare si apa potabila sa fie pozata pe partea cu consumatori mai multi.

Avand in vedere cele doua scenarii luate in calcul, se poate observa ca in cazul scenariului B. Scenariul II, costurile de realizare a investitiei sunt mult mai mari, pentru acelasi numar de locuitori. In scenariu A. Scenariul I, s-a luat in calcul pozarea retelelor de alimentare cu apa si ganalizare, pe partea cu consumatori mai multi, astfel incat, sa se limiteze subtraversarile pentru bransamente si racorduri.

Conform celor mentionate, A. Scenariul I, este scenariul optim recomandat pentru situatia actuala si de perspectiva a zonei, din punct de vedere tehnico-economic.

-alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Pentru extiderea sistemului de alimentare cu apa, se va bransa conducta propusa, pe conducta existenta pe DN 39B, intr-un camin din beton prefabricat cu sectiune circulara cu Di=2.00m si Hi=2.00m. Pe conducta propusa de apa, se va monta o vana de inchidere, in cazul in care sunt defectiuni, in timp, pentru remedierea problemelor.

Reteaua de distributie a apei potabile este alimentata prin pompare, are o lungime totala de 3420 m este alcatuita din conducte de polietilena de inalta densitate PEID PE80 Pn6, cu diametre de De 200mm, ingropate la adancime minima de 0,90m (adancimea de inghet). Reteaua asigura transportul debitului de consum menajer dar si debitul pentru stingerea incendiilor.

Pe traseul retelei de distributie au fost prevazute camine de aerisire si golire in numar de 13 buc, noi, din beton prefabricat complet echipate, vane ingropate pentru inchiderea unor regiuni in cazul interventiilor ulterioare 10 buc., 26 hidranti noi supraterani DN80, subtraversare drumuri asfaltate in conducta de protectie a conductei propuse si supratarversare a canalului din zona cherhanalei.

In baza STAS 4163/1-95 la stabilirea diametrelor retelei de distirbutie s-au avut in vedere asigurarea presiunii de incendiu de 7mCA, (pentru 0.7xQor max +5 l/s).

Consumatorii vor fi racordati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente din PEHD Pn6, PE80 cu diametrul de De25mm. Lucrarile pentru bransamente se vor realiza numai cu acordul Autoritatii Contractante, cu mentinerea in functie a sistemului de alimentare cu apa din zona.

S-au prevazut un numar de 15 buc. camine bransament.

Conform situatiei din teren, la data intocmirii prezentului proiect, sunt necesare a se realiza un numar de 10 buc. subtraversari de drumuri satesti, ce s-au asfaltat si sunt in garantie.

Sistemul de canalizare din zona este in administrarea operatorului regional S.C. RAJA S.A.Apa colectata de la consumatori se va deversa, prin pompare, in caminul menajer aflat pe DN 29B, urmand traseul deja existent catre statia de epurare.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta, alcatuita din tuburi din PVC-KG (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2), SN8 cu diametrul De 250mm si din tuburi PEID, PE80, De63mm, De75mm si De90mm, montate sub adancimea de inghet de 0,90 m, conform studiului geotehnic. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate variaza functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autocuratire de 0,7 m/s, acolo unde este posibil acest lucru.

Retea de canalizare in sistem separativ - cu curgere gravitationala, sistem separativ, cu colectoare principale menajere, calculata pentru zona studiata la Quz orar max = 35.64 mc/h =0.41 l/s. Reteaua de canalizare in prezenta investitie are o lungime de 2932 ml si se prevede a se realiza din urmatoarele conducte PVC-KG cu mufa si etansate cu inel de cauciuc (zona turistica 23 August PVC-KG, PVC-KG 250/L = 2932 ml);

- PVC-KG SN4 - D= 250 mm  = 2932 ml (etapa I L=2300 ml si etapa II L=632ml)

Pe colectoare au fost prevazute un numar de 77 camine de vizitare, amplasate la o distanta de max. 60 m si racorduri 15 buc.Conform situatiei din teren, la data intocmirii prezentului proiect, sunt necesare a se realiza un numar de 7 buc. subtraversari de drumuri satesti, ce s-au asfaltat si sunt in garantie.

Conducta cu curgere subpresiune (prin pompare) este propusa a se realiza din tuburi astfel:

- SPAU 3 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De63mm L=230 ml,

- SPAU 2 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6 De75mm L=665 ml,

- SPAU 1 – conducta refulare din PEID PE80 Pn6, De110mm L=97 ml.

Pentru a putea realiza racordarea tuturor gospodariilor si datorita reliefului, a fost necesar ca adancimea de pozare a conductelor sa fie marita.

-alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Pentru elaborarea  proiectului  s-au efectuat studii si cercetari dupa cum urmeaza:

1. Studii topografice  care utilizeaza programe software specializate pentru prelucrarea datelor si transeul canalului de interceptie ,in Sistemul de Proiectie STEREO 70

2. Studii geotehnice , privind  natura terenului .

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare ;

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul pe care se executa  lucrarile propuse  apartine domeniului  public  al comunei  23 August.

Obiectivul de investitie  se afla in intravilanul  comunei  23 August .

Comuna 23  AUGUST  - comuna reprezentativa din cadrul judetului Constanta ocupa o suprafata de cca 2,6% din suprafata acestuia, este prezenta in partea de sud a teritoriului judetului Constanta ,la o distanta de cca. 30 km fata de municipiul Constanta.Comuna 23 August   se invecineaza cu teritoriile administrative ale comunelor Costinesti, Topraisar, Amzacea, Pecineaga  si  municipiul  Mangalia.

Comuna 23 August este formata din  trei localitati:

-  localitatea 23  August care este  resedinta de comuna ,

-   localitatea Dulcesti,

–  localitatea Mosneni.

Localizarea proiectului /investitiei

- distanta fata de granite , pentru proiectele care cad sub influenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediuluiin context transfrontira , adoptata la Espoo la25 februarie 1991, ratificata prin legea nr.22/2001 cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata , aprobata prin ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de ordonanta Guvernului nr.43 /200 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata ,aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile si completarile ulterioare nr.43/200 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , terenul nu se afla in raza de protectie a nici unui Monument Istoric si de Arhitectura.

Mai jos este prezentata lista  monumentelor istorice din județul Constanța cuprinde monumentele istorice din județul Constanța înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015

.

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare | Creatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CT-I-s-B-02564 (RAN: 60605.01) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | Pe malul de N al lacului Tatlageac și malul mării | sec. II - IV p. Chr., Epoca romană |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-I-s-B-02565 | Situl arheologic de la 23 August, punct „Tatlageac” | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii |  |  |  |  |  |
| CT-I-m-B-02565.01 (RAN: 60605.02.02) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii | sec. VIII - X, Epoca medieval timpurie, Cultura Dridu |  |  |  |  |
| CT-I-m-B-02565.02 (RAN: 60605.02.01) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii | Epoca romană |  |  |  |  |
| CT-I-s-B-02566 (RAN: 60605.03) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | Pe o mică peninsulă pe latura de SV a lacului Tatlageac | sec. III a. Chr. - sec. VI p. Chr., Epoca greco-romană |  |  |  | 43.90333°N 28.57972°E coordate |

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se realizeaza proiectul, se afla in intravilanul localitatii 23 August , judetul Constanta. Folosinta actuala a terenului pe amplasament conform Certificatului de Urbanism  Folosinta va fi aceeasi dupa terminarea lucrarilor de alimentare cu apa si canlaizare in zona turistica 23August. Nu este cazul analizarii zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.

● politici de zonare şi de folosire a terenului; -

● arealele sensibile;

Localitatea  23 August se invecineaza  cu  situl Natura 2000, respectiv Sit de importanta comunitara ROSCI0293 Costinesti – 23 August .

Suprafata totala a sit-ului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August este de 4.878 m2 si face parte din regiunea biogeografica Pontica Marina.

Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

-coordonate geografice ale amplasamentului proiectului , care vor fi prezente sub forma de vector in format digital cu referinta geografica , in sistem de protectie nationala Stereo 1970.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Alternativele care au fost luate in considerare au fost descrise la punctul III.f).

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupr mediului ale proiectului , in limita informatiilor posibile:

A .Surse de poluati si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor de mediu :

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluati pentru ape , locul de evacuare sau emisarului ;

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafață, este necesar să fie respectate următoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- în cazul intervenției la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de șantier unde se vor lua toate măsurile de protecție a mediului în timpul reparațiilor

- alimentarea cu carburanți și lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din activitate și a celor menajere la întâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate în locurile special amenajate.

Managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b) protectia aerului

- sursele depoluati pentru aer , poluati inclusiv surse de mirosuri

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

Posibila sursă de poluare a aerului în perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el încadrându-se în fondul general al admisiei permise. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenți în tabelul de mai jos :

| Poluanți | U.M. | Cantități Admise |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| SOx | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorină de 50 l/h la funcționarea concomitentă a cinci utilaje, comparate cu limitele maxime admise în Ordinul 462/1993 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Poluanti | U.M. | Cantităti emise | Limita maximă admisă conform Ord.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1 anexa 1 |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespecificată |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1 cl.3 |
| 5. | NOx | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100g/h tabel 7.1 cl.1 |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1 cl.2 |

Din comparaţia între cantitățile de poluanți eliminaţi la functionarea concomitentă a cinci utilaje și maximele admise prezentate în tabelul de mai sus rezultă că în situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate în execuţie ar funcţiona simultan, grupate în jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate în realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Mentionam ca sursele caracteristice acitivitatilor din amplasamentul obiectivului nu lise pot  asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise  nedirijate, fapt pentru care acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile O.M 462/1993.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului, a excavării și a umplerii șanțurilor.

Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru.

Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea prafului implementându-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

O sursa suplimentare de praf este reprezentata prin eroziunea vantului.

Praful generat de manevrare materialelor si de eroziunea vantului este in general de origine naturala (particule de praf, praf mineral de natura eoliana).

Aceste surse de praf sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluati specifici sunt  motoarele cu ardere interna ce este repezentata de traficul auto de lucru (autovehicole care transporta materiale si produse necesare lucrarilor de construire a cabinei si instalatia de foraj hidraulic). In ceea ce priveste alte surse de poluare a aerului aferente lucrarilor de construire a canalului de interceptie pot fi considerate nesemnificative (prepararea betonul  se face in afara santierului ).

O alta sursa de emisie o constituie compusii volatili  care se emit in timpul operatiunilor de executie. Emisiile de poluati in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in principiu 8 ore /zi)  putand unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Totodata avand in vedere ca durata  lucrarilor  de executie este de cca 24 luni,  in sezonul de iarna emisiile inceteaza, dar variatia emisiilor variaza datorita categoriilor de operatiuni si a variatiilor conditiilor atmosferice.

Debiltele masice de poluati generati de traficul auto de lucru  s-au determinat cu metodologia EEA / EMEP /CORINAIR -2013 (pentru poluati emisi de autovehicule) si cu metodologia US EPA/ AP-42-2006 pentru particule emise  de pe arterele de trafic (considerate nepavate sau acoperite cu praf, in perioade lipsite de precipitatii).

Mai jos  sunt prezentate debitele maxime orare de poluati emisi in atmosfera in timpul lucrarilor de executie.

| Nox | Ca | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cd | Ni | K | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/ h/ km | g/h/km *10-3 |
| 186,5 | 1,1 | 32,2 | 606,6 | 0,9 | 79,2 | 13,1 | 0,50 | 64,32 | 2,31 | 3,63 | 0,51 | 47,08 |

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul drumului sunt surse libere ,deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor

activitati industriale sau asemanatoare.Instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătății umane și a mediului, în principal din cauza substanțelor poluante emise în aer. Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:– implementarea și eficacitatea legislației specifice emisiilor industriale și a recomandărilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;– modul de respectare a cerințelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;– modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului, precum și în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2020 și după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiții mai restrictive și ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile de poluanți în mediu și în cazul particular al instalațiilor de ardere pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi.

Notă 
^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx și respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) și va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabilește în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalații.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Urmare  a celor prezentate mai sus , nu se pune problema unor instalatii de captare –epurare evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.

Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru atovehicule rutiere  si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor / antrepernorului  care vor fi implicate in traficul de lucru.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- surse de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi  executia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

Lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute in legea 121/03.07.2019.Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30-40 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora .

Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat , va trebui sa se respecte valorile limita ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinu Ministrului Sanatatii nr.119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei  actualizata.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

d) protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii

In cadrul obiectivului analizat, pe perioada de  executie si explotare  nu se vor folosi surse de radiatii. In situatia actuala si in conditii normale de operare nu pot rezulta surse de radiatii pentru personalul ce va lucra pe amplasamentul proiectului sau pentru populatie .

In activitatea desfășurată după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului

- sursele de poluati pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime ;

Sunt prezentate   mai jos sursele de poluati   in perioada de executie .

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate .

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament.

In concluzie ,prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atât în timpul executiei cât si după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.).Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hârtie, metale, ambalaje din polietilenă etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

Tipurile de poluare mentionate mai sus pot determina modificarea urmatoarelor caracteristici ale solului:

- modificari ale ph-ului solului;impurificarea solului cu hidrocarburi, local in zona amplasamentului unde se realizeaza lucrarile;

In etapa de realizare a investitiei se poate mentioana ca, pentru obiectivul propus se prevede varianta  de investie etapizata pe zone de lucru;

Etapizarea presupune un numar redus de operatii tehnologice , cantitiati mai mici de materiale de constructie folosite.

In acelasi timp perioada de realizare a  lucrarilor  se reduce considerabil ca si personalul executat necesar.Intreaga executie a lucrarilor pentru realizarea planului propus implica activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de santier, depozitare temporara de materiale , precum si o concentrare de efective umane.

In etapa de realizare a lucrarilor  de ececutie , in cadrul OS se vor utiliza doar constructii usoare tip baraca pentru depozitarea unor materiale de constructii si a unor echipamene si unelte utilizate la aceasta etapa .

Pentru personalul angrenat in implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.

Sursele de poluare a subsolului se manifesta mai ales in perioada de construire a canalului de interceptie  , iar actiunele produse ale subsolului sunt temporare, manifestandu-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafetede teren pentru organizarea de santier.

Principalele efecte potentiale asupra structurii si caracteristicilor fizice si chimice ale subsolului se pot manifesta prin :

- degradarea fizica a solului si subsolului pe arii  adiacente obiectivului analizat ;se   apreciaza o periaoda scurta de reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea zonelor limitrofe ;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru –posibilitatate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului.

In concluzie poluarea chimica a subsolului poate fi generata de :

- depozitarea necontralata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de construire a acanalului de interceptie ape pluviale ;

- depunerea pulberilor de ardere din motorele de ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele puviale urmate de infiltrarea in subteran ;

-scaperi accidentale de carburanti , uleiuri , ciment , substante chimice sau alte materiale , in timpul manipularii sau stocarii acestora.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice ;

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi adecvate de proiect ;

Realizarea lucrarilor proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

Aceste lucrari nu vor conduce la idensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate .In arealul proiectului se intalnesc portini de vegetatie specifica agrocenozelor si potiuni de vegetatie spontanta reduralizata ( margini de drum ).

Tipurile de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August sunt prezentate in tabelul urmator.

| Habitat | Reprezentare (%) | Suprafata (ha) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mica adancime | 25 | 1219,5 | Habitate sedimentare infralitorale si circalitorale pana la 20 m adancime, in mod exceptional si mai adanc |
| 1140 | Suprafete de nisip si mal descoperite la maree joasa | 5 | 243,9 | Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar, inclusiv grosier (pietris, galeti, bolovani) |
| 1170 | Recifi | 70 | 3414,6 | Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral |

Speciile de fauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, enumerate in Anexa II a Directivei 92/43/CEE, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

| Specie | Motivatie | Tip populatie in arie | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 1349 | Tursiops truncatus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental. Patrunde si in Dunare. |
| 1351 | Phocoena phocoena | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritica (6-200 m adancime) care patrunde si in Dunare si in lagune. In Romania, populatiile sunt concentrate in apropierea coastei, unde hrana este mai abundenta si accesibila. Uneori este capturat accidental in plase de calcan. La apropierea iernii, migreaza inspre zonele de iernare din Georgia si Turcia. |
| Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 4125 | Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagica criofila. Adultii se apropie de tarm numai in timpul migratiei de reproducere, in februarie-aprilie, cand este prezenta in toate siturile. Puietul poate fi intalnit adesea in apele costiere. |
| 4127 | Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti, pentru cea mai mare parte a anului. |
| Alte specii importante |
| 2581 | Pholas dactylus | Directiva Habitate Conventia de la Berna Conventia de la Barcelona | Rezident | Moluste bivalve care perforeaza roca moale, sapand galerii in calcare, marne si argile. Se dezvolta numai in zonele cu substrat stancos natural si sunt vulnerabile la colmatare cu sedimente. |

Lucrarile de executie a lucrarilor de alimentare si canalizare –zona turistica 23August   nu pot afecta habitatele prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, deoarece se executa in afara ariei protejate.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si a ariilor protejate

În timpul execuţiei constructorul va respecta Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului .

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curaţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Perioada de executie a lucrarilor nu va implica riscuri iesite din comun asupra mediului inconjurator.

g) protectia asezarilor umane  si a altor oberctive de interes public ;

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional si altele;

Pe  amplasament   nu sunt monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

În timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia și igiena muncii în construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curaţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Perioada de executie a lucrarilor nu va implica riscuri iesite din comun asupra mediului inconjurator.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasment  intimpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii , inclusiv eliminarea;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hârtie, metale, filtre de ulei, lavete, resturi de balast) în cantităţi nu foarte mari.

Antreprenorul general al lucrarilor va trebui sa incheie contracte cu operatorii de salubritate in vederea depozitorii lor.

Deseurile menajere in amplasament de la personalul de executie (hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare vor fi depozitate in containere la locurile de munca  in continua miscare (circa 0,3kg/om/zi, rezultand circa 2 tone /an).

Aceste deseuri se vor elimina periodic prin grija executantilor, la firme specializate pentru revalorificarea dupa caz a acestora sau la un depozit ecologic de deseuri situate in zonele froturilor de lucru.

Se poate presupune ca toate materialele inerte vor fi folosite la umpluturi locale, sau transportate la un depozit ecologic de deseuri situat in zonele fronturilor de lucru.

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri

metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire.

Deseurile rezultate vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Deseurile rezultate in perioada desfasurarii activitatii propuse vor fi colectate si gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cadrul amplasamentului lucrarilor va fi desemnat un responsabil pentru gestiunea deseurilor care va urmari si asigura conformarea cu prevederile legale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor).

Pentru asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului, a sanatatii si a trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala, diferitele categorii de deseuri generate vor fi colectate, stocate si transportate separat in vederea eliminarii corespunzatoare.Materialele auxiliare  vor fi depozitate pe tipuri si etichetate in containerele metalice dotate cu rafturi de depozitare.

Carburantii – motorina și benzina  - se vor aproviziona zilnic, sau la 2-3 zile (dupa caz), in canistre de 25 l, direct de la distribuitori autorizati. Pe platforma de lucru, canistrele vor fi pastrate in containerul pentru depozitare materiale.

Uleiul va fi transportat si depozitat in butoaiele producatorului. Pe santier, pana la utilizare, butoaiele/recipientele vor fi depozitate in containere, pe o folie speciala (pentru situatii de urgenta) pentru a evita contaminarea accidentala a solului. In santier, vor exista in dotare minim 2 saci de material absorbant pentru situatii de urgenta.

-lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile )

Tipurile de deseuri si modul de gestionare al acestora

| Tip deseu (HG 856/2002) | Cod deseu (HG 856/2002) | Scurta descriere a deseului generat pe amplasament | Mod de depozitare | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Deseuri amestecate nepericuloase ce nu pot fi reciclate sau reutilizate | Depozitare in container pentru deseuri menajere | Preluate de o companie autorizata |
| Ambalaje de sticla | 15 01 07 | Sticla/ sticla de laborator | Depozitare in containere pentru deseuri de sticla, dupa ce au fost spalate | Preluat de o companie autorizata |
| Deseuri biodegradabile | 20 01 08 | Resturi de mancare | Depozitare in containere speciale | Preluat de o companie autorizata |
| Hartie si carton | 15 01 01 | Hartie, cutii de carton, ziare | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de material plastic | 15 01 02 | Sticle si alte ambalaje de plastic | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie utorizata |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Paleti, cutii | Se depoziteaza separat | Preluat de o companie autorizata |
| Metale feroase | 16 01 17 | Resturi de materiale feroase necontaminate, piese uzate | Se vor depozita separat in containere | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Uleiuri hidraulice sintetice Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 01 11* 13 02 06* | Ulei uzat, hidraulic | Depozitat in recipiente metalice inchise etans, rezistente la soc termic, mecanic, stocate in spatii corespunzator amenajate | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare sau Livrarea uleiurilor uzate insotite de declaratii conform modelului prevazut de anexa 2 la HG 235/2007, operatorilor economici autorizati. |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 15 02 02* | Filtre de ulei, echipamente contaminate cu substante periculoase | Filtrele de ulei vor fi scurse inainte de depozitare in recipientul metalic inchis | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 18 01 03* | Manusi, medicamente, obiecte contaminate cu sange | Vor fi colectate in saci dubli galbeni/ rosii | Trimise/predate catre o unitate specializata |
|  | 17 05 04 | pamant si pietre,altele decat cele specificate la 17.05.03 |  |  |
|  | 17 05 08 | resturi de ballast,altele decat cele specificate la 17.05.07 |  |  |
|  | 17 09 04 | deseuri amestecate de materiale de constructie |  |  |

-programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;- planul de gestionare a desurilor.

Acesta intra in obligatia  Constructorului .

i)gespodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase ;

Substantele toxice si periculoase care se vor utiliza pentru construirea canalului de interceptie ape pluviale  pot fi carburanti (motorina) si lubrefianti necesari functionarii utilajelor.

Alimentrea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cistene auto,ori de cate ori va fi necesar.

Utilajle participante la procesul tehnologic al lucrarilor vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice  si schimburile de lubrefianti executate dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate unde se vor executa si schimburile de uleiuri hidraulica si de transmisie.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa pe santier, ci intr-un atelier specializat, unde se voe efectua si schimburile de anvelope.

B Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiveritatii

Se va asigura o suprveghere permaneta a amplasamentului analizat pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenta , populatia, fauna sau flora si raportarea imediata a acestora pentru luarea masurilor de corectie si prevenire .

Se vor verifica periodic utilajele si vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau combustibilsa nu contamineze solul.

In concluzie, se va asigura o supraveghere pemanenta a perimetrului proiectului.

In asamblu, se poate specifica ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile de construire   nu produc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva un efect pozitiv.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi efectuate in mod semnificativ de proiect :

-impactul asupra polpulatie , sanatatii umane , biodiversitatii , consrvarea habitatelor anturale , a florei si a faunei salbatice , ternurilor solului , folosintelor , bunurilor amteriale , calitatii si regimului calitativ al apei ,calitatii aerului , climei, zgomotului vibratiilor , peisajului si mediului vizuala , perimetrului istoric si cultural si asupra interctiunilor dintre aceste elemente.Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul preconizat poate fi indirect, temporar și pe termen scurt , dar având în vedere lipsa habitatelor și speciilor din fauna si avifauna de interes conservativ din zona proiectului, apreciem că impactul va fi nesemnificativ.

-extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); -  impactul va avea un caracter local

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; -  temporar

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atât în timpul executiei cât si după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare .

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.).Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hârtie, metale, ambalaje din polietilenă etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

In cazul in care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante, ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate;

Se va  face o colectare selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate;

Se va interzice capturarea speciilor avifaunistice etc. de catre personalul de lucru;

Se va utiliza utilaje si tehnici performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

La finalizarea etapei de executie suprafetele afectate vor fi aduse la starea initiala sau la o stare cat mai apropiata fata de aceasta, utilizand metode de refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;

Lucrarilor de constructie  se vor reliza doar pe amplasamentul stabilit prin plan, fara a afecta speciile de fauna;

Se va respecta graficului de lucrari în sensul respectarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

Se vor lua urmatoareel masuri :

- respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

-desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de pasari/fauna;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar putea perturba speciile de avifauna, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme CE, ceau efectuat la termen reviziile tehnice;

- inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de pasari identificate în zona;

- inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea prezentei eventualelor cuiburi depasari;

- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii acestora, de catre personalul aferent santierului;

-folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;

- colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate în zona (ex.: ciori, vrabii, etc.);

- se vor folosi utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrarilor planificate, care poate deranja speciile de pasari, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor în atmosfera.

- depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme, in vederea evitarii poluarii solului

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporare cu impermeabilizarea suprafetelor de teren în vederea evitarii poluarii solului si panzei freatice;

- evitarea executarii de lucrari in perioada de imperechere si de cuibarit a speciilor; lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la stres componentele biotice.

Daca in zonele adiacente implementarii proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasari, sau specii de interes comunitar acestea vor fi mutate la indicatiile specialistilor;

- dotarea cu materiale absorbante/neutralizante pentru interventie in timp util in cazul producerii unei poluari accidentale

- nu se vor exploata resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;

- se va urmari permanent eficienta masurilor de protectie a faunei;

- interzicerea arderii deseurilor sau a vegetatiei in zona proiectului;

- instruirea personalului privind interzicerea deplasarii în zona ariilor protejate, capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor/habitatelor cât si a respectarii cu strictete a cailor de acces stabilite;

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In tabelul de mai jos sunt prezentate câteva măsuri de monitorizare a mediului pe perioada de executie a lucrarilor de  construire a canalului de interceptie ape pluviale

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvența | Responsabiitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Funcționarea utilajelor și autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emiși de utilaje | Când se lucrează mai aproape de clădirile de locuit | Antreprenor general |
| Deșeuri | Cantitate deșeuri din organizarea de șantier | Lunar | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în România.

IX . Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/ programe / strategii / documente de planificare

A Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene  : Directiva 2010/  75/EU (IED) a parlamentului European si a Consiliului ddin 24 noiembrie 2010  privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii ),Directiva 2012 /18/ EE a parlamentului European si a Consilului din 4iulie 2012privind controlulpericolelor de accidente majore care implica substante periculoase , de modificare si ulterior de abrogare a Directivei  92/ 82 CE a Consiliului , Directiva 2000/ 98/CE a parlamentului European si a Consiliului din 21mai 2008 privind calitatea aer 2008/50/CE a Parlamentului  European si Consiliului din 21 mai 2008  privind calitatea aerului inconjurator  si un aer mai curat pentru Europa , Directiva 2008/ 98 / CE a parlamentului European  si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele ).

Nu este cazul.

B Se va mentiona planul / programul / documentul de programare /planificare din care face parte proiectul , cu indicarea actului normativ  prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

În vederea amenajării organizării de șantier, constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou maistru, o rulotă dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de șantier, o magazie pentru materiale mărunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI. După terminarea lucrărilor se va curaţa , urmând să se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea în vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecția muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.aterialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare și de lucru indicate pe planul de situație.

Se va da o atenție deosebită manipulării și montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzătoare pe poziție a materialelor.

Lucrările cuprinse în proiect se încadreaza în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuția având o cotă de risc mică.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier, se va face zilnic transportul muncitorilor.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție. Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de șantier.

- localizarea organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier se face la fața locului de către constructor, de comun acord cu beneficiarul.

Organizarea de șantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate.

Accesul la organizarea de șantier si la amplasament se va face din drumurile publice.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier creează o perturbare a mediului înconjurător. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise , iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfașoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

Utilajele și autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Alegerea amplasamentului pentru organizarea de șantier, astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deșeurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

Proiectantul  propune ca lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului sa respecte prevederile HG 907/2016 -fiind lucrari conexe, avand justificarea fondurilor si organizarea in limutele cotelor procentuale.

In privinta  cheltuielilor conexe organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind :

- inchiriri semne de circulatie

-intreruperea temporara a retelelor de transport  sau a altor utilitati

- taxe pentru depozit ecologic

-costul transportului muncitorilor etc.

XI. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei in caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor; formele fizice ale proiectului ;planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt anexate prezentului memoriu.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare – nu este cazul

3. Sheme flux a gestioanrii deseurilor

Gestionarea deseurilor a fost descisa mai sus. Nu este necesara de o shema – flux a gestionarii acestora.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului. – nu este cazul

XIII. Pentru proiectele pentru care întra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , consrvarea habitatelor neturale , a florei si afaunei salbatice, aprobata cu modificari si completarii prin Legea nr.49 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatorele:

a)descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970;

Mai jos este tabelul cu cordonalele   punctelor caracteristice proiectului conform procesului verbal de receptie O.C.P.I. CONSTANTA , Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia -nr.1583/08.04.2022

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale , areale sensibile   acest proiect nu se suprapune peste sit-ului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August este de 4.878 m2 si face parte din regiunea biogeografica Pontica Marina.

Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Tipurile de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August sunt prezentate in tabelul urmator.

| Habitat | Reprezentare (%) | Suprafata (ha) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mica adancime | 25 | 1219,5 | Habitate sedimentare infralitorale si circalitorale pana la 20 m adancime, in mod exceptional si mai adanc |
| 1140 | Suprafete de nisip si mal descoperite la maree joasa | 5 | 243,9 | Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar, inclusiv grosier (pietris, galeti, bolovani) |
| 1170 | Recifi | 70 | 3414,6 | Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral |

Speciile de fauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, enumerate in Anexa II a Directivei 92/43/CEE, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

| Specie | Motivatie | Tip populatie in arie | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 1349 | Tursiops truncatus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental. Patrunde si in Dunare. |
| 1351 | Phocoena phocoena | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritica (6-200 m adancime) care patrunde si in Dunare si in lagune. In Romania, populatiile sunt concentrate in apropierea coastei, unde hrana este mai abundenta si accesibila. Uneori este capturat accidental in plase de calcan. La apropierea iernii, migreaza inspre zonele de iernare din Georgia si Turcia. |
| Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 4125 | Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagica criofila. Adultii se apropie de tarm numai in timpul migratiei de reproducere, in februarie-aprilie, cand este prezenta in toate siturile. Puietul poate fi intalnit adesea in apele costiere. |
| 4127 | Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti, pentru cea mai mare parte a anului. |
| Alte specii importante |
| 2581 | Pholas dactylus | Directiva Habitate Conventia de la Berna Conventia de la Barcelona | Rezident | Moluste bivalve care perforeaza roca moale, sapand galerii in calcare, marne si argile. Se dezvolta numai in zonele cu substrat stancos natural si sunt vulnerabile la colmatare cu sedimente. |

Lucrarile de executie a putului forat , instalatiei de automatizare si alimentare sistem de irigatii stadion  23 August nu pot afecta habitatele prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, deoarece se executa in afara ariei protejate.

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August .

Destinatia actuala a terenului stabilita prin documentatia de urbanism fiind de: teren domeniul public al comunei 23 August cf. HCL 69/ 21.12.2020,

Prin urmare, zona in care se afla amplasamentul este alocata constructiilor prin planurile urbanistice deja existente, ce au fost aprobate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare de catre autoritatile romane tiand cont de toate aspectele specifice zonei, inclusiv cele de mediu.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar;

In conditii normale de executie, prin realizarea lucrarilor de alimetare cu apa si canalizare,nu se vor crea situatii cu risc potential major sau semnificativ.

Se estimeaza ca activitatile propuse nu vor afecta in mod negativ faleza, plaja sau apele din apropiere.

In zona amplasamentului proiectului  nu au fost observate  habitate sau exemplare ale speciilor de fauna sau ihtiofauna pentru care a fost declarat situl ROSCI0293 Costinesti – 23 August, terenul analizat  apartine domeniului public al comunei 23 August.

Totusi, in perioada de migratie, pasarile pot tranzita aceasta zona, astfel ca nu excludem aparitia unor exemplare de pasari in zona proiectului sau in vecinatatea acestuia.

Mijloacele de transport utilizate si combustibilul folosit vor corespunde din punct de vedere tehnic astfel incat sa se diminueze, pe cat posibil, emisiile in aer.

Activitatile nu presupun descarcarea si infiltrarea apelor uzate sau altor fluide in sol.

Nu vor rezulta ape uzate de proces la executarea lucrarilor.

Deseurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament, in zona special amenajata  si vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Tinand cont de cele prezentate anterior, estimam ca impactul produs de executarea  lucrarilor de executie   este nesemnificativ.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August nu va fi afectata deorece :

- Proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra starii de conservare a ariei naturale protejate;

- Habitatele nu vor fi fragmentate si nici nu se va reduce numarul acestora sau al speciilor pentru care au fost desemnate in aria naturala protejata.

Bibliografie

Formularul Standard Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August http://www.mmediu.ro/img/attachment/33/arii-naturale-protejate-547857c5e7545.pdf

www.rowater.ro/dadobrogea/default.aspx

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã

-

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriu va fi complett cu urmatoarele informatii, preluate din planul de management bazinale actualizate  :

1.Localizarea proiectului :

-bazinul hidrografic ; ABA Dobrogea Litoral conform figurii de mai jos

-cursul de apa -

-corpul de apa subteran-

CAPITOLUL 4. CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ

2. Indicarea starii ecologice /potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata-

-

3Indicarea obiectivului /obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si termenelor aferente dupa caz

-

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr,292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Formularul Standard Natura 2000 avand ca beneficiar Ministerul Mediului va fi actualizat  pana in anul 2020.

Semnãtura şi ştampila