MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform L. 292/2018

PROIECT: “DESFIINȚARE STAȚIE CARBURANȚI -PLATFORME REZERVOARE -C2, C3, C4, C5 - DESFIINȚARE SOCLU POMPE SI REFACERE TROTUAR , DESFIINȚARE PARTIALA ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI DEZAFECTARE INSTALAȚII”

Beneficiar: C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME CONSTANȚA pentru S.C. SOCEP S.A.

Elaborat de:

SC SOCEP S.A.	Data: 15.03.2023

CAP I. Elemente introductive Denumirea proiectului

“DESFIINȚARE STAȚIE CARBURANȚI -PLATFORME REZERVOARE -C2, C3, C4, C5 - DESFIINȚARE SOCLU POMPE SI REFACERE TROTUAR , DESFIINȚARE PARTIALA ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI DEZAFECTARE INSTALAȚII”

CAP II. – Titular

Numele: C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME CONSTANȚA pentru S.C. SOCEP S.A.

Adresa poştală: Incinta Port Constanța, Dana 34, jud. Constanța

Numărul de telefon: 0241-693856, 0374416158, 0744 474766, e-mail: socep@socep.ro

Numele persoanelor de contact:

- Director General: DORINEL CAZACU

- Responsabil pentru protecţia mediului: Carmen CONSTANTINESCU

CAP III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

# III 1. Rezumatul proiectului

Proiectul propus vizează desființarea obiectivelor existente pe amplasament în zona Porții nr. 2 a portului Constanța Nord și eliberarea terenului de construcții, utilaje și instalații. La momentul de față, pe terenul studiat se află următoarele obiective, construcții, utilaje și instalații:

- C1 clădire casa pompe carburanți, regim parter, suprafață 42,39 mp, nr cadastral 798/20/S-C1, proprietatea SC GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL SRL construcție care nu se va dezafecta:

- C2 - rezervor suprateran, suprafață 40 mp, aparținând SC SOCEP SA Constanța și care se va desființa;

- C3 - rezervor suprateran, suprafață 30 mp, aparținând SC SOCEP SA Constanța și care se va desființa;

- C4 - rezervor îngropat, suprafață 105 mp, aparținând SC SOCEP SA Constanța și care se va desființa;

- C5 - rezervor îngropat, suprafață 272 mp, aparținând SC SOCEP SA Constanța și care se va

- platformă betonată cu suprafața de aprox. 279 mp care se va desființa;

- împrejmuire din panouri și stâlpi prefabricați din beton, beton care se va dezafecta parțial, rămânând pe poziție laturile estică și sudică

- instalații (conducte, cămine, etc.) aferente stației de carburanți.

Construcțiile existente pe amplasament au fost realizate înainte de anul 2000.

Clădirile în cauză au un regim de înălțime parter si o formă poligonală în plan. Clădirile prezintă fisuri vizibile în pereți, datorate tasărilor diferențiate, precum și zone cu degradări accentuate, fiind neconforme din punct de vedere al rezistenței și stabilității.

Construcțiile propuse pentru desființare se încadrează la CLASA „III” DE IMPORTANȚĂ (conf. Normativului P100-1/2013) și la categoria „C” DE IMPORTANȚĂ (conf. HGR 766/1997).

Pe acest amplasament beneficiarul dorește eliberarea și amenajarea terenului în scopul realizării unei platforme de depozitare marfă.

# III 2. Justificarea necesităţii proiectului

Investiția propusă de societatea SOCEP S.A. Constanța are ca scop desființarea obiectivelor existente pe amplasament care nu mai sunt conforme din punct de vedere al rezistenței și stabilității, eliberarea terenului de construcții și amenajarea ulterioară a terenului cu o platformă pentru depozitare marfă.

# III 3. Valoarea estimativă a investiției

10.000 RON

# III 4. Perioada de implementare propusă

Termenul de realizare a proiectului este în strânsă legătură cu termenele de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare începerii și realizării lucrărilor.

# III 5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Seturile de planșe sunt atașate în anexe.

Planșe – Localizarea investiției

Amplasamentul proiectului propus ce urmează a se realiza este situat în municipiul Constanța, în incinta Portului Constanța Nord, în zona Poarta 2. Imobilul este proprietatea STATULUI ROMÂN, cu intabulare drept de concesiune în favoarea C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA și administrat de Ministerul Transporturilor si Infrasstructurii Parcela 334 care delimiteaza complexul stației de carburanți cu drept de folosință pentru S.C. SOCEP S.A. Constanța, în baza contractului nr.CNAPM 00082- IDP-02/26.11.2021 și conform extraselor de carte funciara 255923 eliberat sub cerere nr 169227/09.11.2022 și 211853 eliberat sub cerere nr 165826/03.11.2022.

SC SOCEP SA Constanța deține în proprietate o stație de carburanți nefuncțională, amplasată pe parcela nr. 334 situată în zona Porții nr. 2 a Portului Constanța Nord.

În afară de construcțiile existente în incintă, pe drumul adiacent există soclurile pompelor de furnizare carburant care trebuie dezafectate concomitent cu întrega stație, inclusiv conductele și instalațile subterane.

Portul Constanța unde este situat amplasamentul proiectului propus, are limitele parțial suprapuse de-a lungul arealului RO SPA 0076 – Marea Neagră pe o distanță totală de aproximativ 9.600 m din care 6.000 m sunt de-a lungul digului de nord iar 3.600 m de-a lungul digului de sud.

# III 6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Amplasamentul proiectului propus ce urmează a se realiza este situat în municipiul Constanța, în incinta Portului Constanța Nord, în zona Poarta 2. Imobilul este proprietatea STATULUI ROMÂN, cu intabulare drept de concesiune în favoarea C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA și administrat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii fiind utilizat de S.C. SOCEP S.A., conform contractelor si actelor administrative.

-  Descrierea terenului (parcelei):

- Categoria de folosință: CC/TDI;

- Suprafata terenului: 1353mp;

- aria construită a imobilelor propuse pentru demolare este de 447 mp

- 73 mp reprezentând suprafața imobilului C1 șl trotuarul de 1 metru pe cele patru laturi ale clădirii sunt     proprietatea SC GROUPE EURO VEST SRL.

- Vecinătăți:

  - Nord: CNAPMC S.A. nr CADASTRAL 255923

  - Vest: CNAPMC S.A. .nr CADASTRAL 255923

  - Est: CNAPMC S.A.- SORENA S.A.

  - Sud: CNAPMC S.A. și CN CF CFR S.A. . nr CADASTRAL 255358

- Căi de acces public: accesul se realizează din drumul de acces interior port și platformele betonate existente, de pe laturile de nord (N) și de Vest (V) ale terenului.

- Particularitățile topografice: terenul este relative drept, fără diferențe mari de nivel.

Pe amplasamentul pe care urmează a se realiza proiectul de investiție există la momentul de față mai multe obiective, construcții, utilaje și instalații.

Funcțiunea actuală a terenului este: stație alimentare carburanți.

Pentru realizarea proiectului, beneficiarul dorește desființarea următoarelor obiective existente pe amplasamentul de studiat:

- construcția - C1 – clădire cu regimul de înălțime parter și destinația de case de pompe carburanți  are o suprafață construită de 42 mp – care nu aparține S.C SOCEP S.A. și  care este  proprietatea SC GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL SRL construcție care nu se va dezafecta.

- C2-rezervor suprateran- 40 m.p. – aparține S.C SOCEP S.A și se va desființa

- C3-rezervor suprateran- 32 m.p. - aparține S.C SOCEP S.A și se va desființa

- C4-rezervoare de carburanti îngropate - 105 m.p.

- C5-rezervoare de carburanti îngropate - 272 m.p.

- Platformă betonată cu suprafața de aproximativ  - 279 m.p.

- Împrejmuire din panouri și stalpi prefabricați din beton

- Postament stație pompe în fața clădirii C1

În urma realizării acestei investiții se vor realiza următorii indicatori spațiali: SUPRAFAȚĂ TEREN = 1.353 mp (1280 mp teren aflat in folosinta S.C SOCEP S.A și 73 mp aflat în folosința SC GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL SRL)

- SITUAȚIA EXISTENTĂ C1 – CASĂ POMPE = 42 mp

C2 – REZERVOR SUPRATERAN - 40 mp

C3 – REZERVOR SUPRATERAN - 32 mp

C4 – REZERVOARE ÎNGROPATE - 105 mp

C5 – REZERVOARE ÎNGROPATE - 272 mp

PLATFORMA BETONATA   - 279 mp

Total = 491 mp

S. construită = 491 mp

S. desfășurată = 491 mp

P.O.T. existent = 36,30%

C.U.T. existent = 491 mp / 1850 mp = 0,34

- SITUAȚIA PROPUSĂ ÎN URMA DESFIINȚĂRII PLATFORMĂ BETONATĂ

S. construită = 42 mp

S. desfășurată = 0 mp

P.O.T. propus = 3,11%

C.U.T. propus = 0,03

# III 6.1. Profilul şi capacităţile de producţie

Nu este cazul.

Pe amplasament există la momentul de față o stație de alimentare carburanți care include mai multe obiective, construcții, utilaje și instalații.

# III 6.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe terenul studiat, în momentul de față se află o stație de carburanți cu următoarele obiective:

- C1 – clădire cu regimul de înălțime parter și destinația de casă de pompe carburanți

- 42;

- C2 -  rezervor  suprateran de carburanți de 40 mc,

- C3 - rezervor  suprateran de carburanți de 32 mc,;

- C4 –  rezervoare îngropate de combustibil;- 105 mp

- platformă betonată cu suprafața de aproximativ 279 mp;

- împrejmuire din panouri și stâlpi prefabricați din beton, cu lungimea totală de 181 ml;

- instalații (conducte, cămine, etc.) aferente stației de carburanți.

- C1 – CASĂ POMPE = 42 mp

C2 – REZERVOR SUPRATERAN - 40 mp

C3 – REZERVOR SUPRATERAN - 32 mp

C4 – REZERVOARE ÎNGROPATE - 105 mp

C5 – REZERVOARE ÎNGROPATE - 272 mp

PLATFORMA BETONATA   - 279 mp

# III 6.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Pe amplasamentul proiectului propus se vor desființa obiectivele existente și se va elibera terenul de construcții pentru a se amenaja o platformă pentru depozitare mărfuri.

# III 6.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

În etapa de demolare

Materiile prime necesare implementării proiectului sunt reprezentate de materialele necesare activității de desființare a stație de carburanți.

Asigurarea și procurarea de materiale, combustibili, utilaje și echipamentelor se va face de către firma care va executa lucrările de demolare.

Pentru fluidizarea procesului de demolare și înlăturarea timpilor morți se va avea permanent în vedere asigurarea la timp cu materiale, utilaje și echipamente a șantierului, pe faze de execuție. Asigurarea combustibililor necesari funcționării utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport se va realiza de la operatori autorizați.

În etapa de implementare

Materiile prime utilizate în procesul de realizare a platformei de depozitare sunt: beton, fier beton și alte materiale sau echipamente necesare care vor fi furnizate de la societati autorizate conform organizării de șantier

# III 6.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

În conformitate cu Certficatul de urbanism nr. 06/03.01.2023 emis de Primăria Municipiului Constanța, zona amplasamentului proietului dispune de rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și termică, gaze naturale).

# III 6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Nu este cazul.

# III 6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasamentu proiectului propus se realizează din drumul de acces interior port și platformele betonate existente, de pe laturile de nord si de est ale terenului.

Circulația autovehiculelor se face în incintă Port iar cea pietonală pe trotuarele aferente. Accesele se vor realiza din incintă Port iar parcajele vor fi calculate conform HGR

525/27.06.1996, HCL nr. 113/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, HCL nr. 28/30.01.2018, HCL nr. 532/2018, , desenate și cotate pe planul de situație.

# III 6.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Solul este resursa naturală care se va folosi atât în faza de eliberare a terenului de obiectivele existente iar apoi pentru umplerea golurilor care vor rămâne după desființarea rezervoarelor îngropate.

# III 6.9. Metode folosite în construcţie/demolare

Execuția lucrării de demolare nu va avea efecte negative asupra mediului înconjurator. Organizarea de șantier se va face în limitele proprietății, fără afectarea vecinătăților. Pământul rămas după desființarea rezervoarelor va fi utilizat pentru a umple golurile rămase iar deșeurile generate din activitate vor fi gestionare corespunzător conform cerintelor legale.

# III 6.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de demolare a obiectivelor în cauză vor începe numai dupa obținerea Autorizației de demolare și în condițiile stabilite de aceasta.

Pe toată perioada de demolare, beneficiarul și constructorul au obligația de a respecta prevederile tehnice, cotele și detaliile de execuție stabilite de proiectant. Orice abatere poate duce la periclitarea lucrării și poate atrage după sine sancțiuni administrative, până la anularea Autorizației de demolare.

Lucrările de demolare vor începe cu tăierea tuturor racordurilor pentru instalații care există. În etapa următoare se va demola învelitoarea și apoi structura planșeului, va urma demolarea pereților aferenți clădirilor.

Înainte de demontarea rezervoarelor este recomandat să se realizeze depoluarea și ecologizarea acestora de către societăți autorizate pentru a reduce atomosfera explozivă ce poate

exista în interiorul rezervoarelor și a se asigura o atmosferă corespunzatoare sub valoarea de inflamabilitate.

Lucrările de demolare se vor realiza cu personal muncitor care va fi instruit înainte de începerea lucrărilor pentru fiecare zonă în parte.

Execuția lucrărilor de demolare se va realiza numai pe timp de zi iar lucrările vor fi supravegheate de catre personal TESA.

Materialele rezultate din demolare vor fi evacuate imediat de pe amplasament. Se va deființa parțial împrejmuirea terenului. Se vor demonta panourile și stâlpii prefabricați din beton armat.

# III 6.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Terenul pe care se află proiectul propus este situat în intravilanul municipiului Constanța, fiind proprietatea STATULUI ROMÂN, cu intabulare drept de concesiune în favoarea C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A., cu drept de folosință pentru SC SOCEP S.A., conform mențiuni din extrasele de carte funciară 255923 eliberat sub cerere nr 169227/09.11.2022 și 211853 eliberat sub cerere nr 165826/03.11.2022.

# III 6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Construcțiile existente pe amplasamentul proiectului au fost realizate înainte de anul 2000 și datorită faptului că prezintă fisuri ale pereților și zone cu degradări accentuate care le încadrează ca fiind neconforme din punct de vedere al rezistenței și stabilității, s-a stabilit desființarea acestora și amenajarea unei platforme pentru depozitare marfă.

# III 6.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

# III 6.14 Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de urbanism nr. 06 din 03.01.2023 emis de Primăria Municipiului Constanța nu sunt solicitate și alte avize.

CAP IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

# 1 Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Lucrările de demolare vor începe numai dupa obținerea Autorizației de Desființare și în condițiile stabilite de aceasta.

Folosirea actuală a terenului este: zonă activități portuare.

Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate: construcții portuare, depozitare, industriale, CF.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanța

Imobilul este proprietatea STATULUI ROMÂN, cu intabulare drept de concesiune în favoarea C.N. Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A., cu drept de folosință pentru SOCEP S.A., conform mențiuni  din extrasele de carte funciară 255923 eliberat sub cerere nr 169227/09.11.2022 și 211853 eliberat sub cerere nr 165826/03.11.2022.

# Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

# Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Accesul la amplasamentul proiectului propus se realizează din drumul de acces interior port și platformele betonate existente, de pe laturile de nord si de est ale terenului.

Lucrările de demolare se vor desfășura în limita amplasamentului și nu vor afecta vecinătățile. Baracamentele, echipamentele și utilajele necesare executării lucrărilor de demolare vor fi amplasate în limitele amplasamentului proiectului.

Nu sunt necesare devieri ale circulaţiei dar este obligatorie semnalizarea corectă a lucrărilor pe timp de zi şi de noapte.

# Metode folosite în demolare

Ca reguli generale de demolare se vor avea în vederea următoarele aspecte:

    - demolarea clădirii se va efectua de sus în jos, operațiunea se va face după demontarea instalațiilor și a tâmplăriei (unde este cazul) astfel încât demolarea unei părți a construcției să nu producă prăbușirea altei părți componente;

    - se va demola “bucată cu bucată” și elemnt cu element;

    - se vor stropi periodic părțile clădirii pentru a evita producerea prafului;

    - se vor astupa sau împrejmui eventualele gropi rămase după demolare;

pentru operațiunile de demolare se vor folosi numai utilaje și scule specifice;

În vederea realizării lucrărilor de demolare a zidurilor, după demolarea acoperișului se va proceda la fragmentarea zidăriei pereților, în porțiuni vertical prin slituri realizate cu mașini de  tăiat și perforat. Fragmentele astfel rezultate vor avea mărimi corespunzătoare mijlocului de

ridicare-manipulare. Materialele rezultate în urma demolării construcțiilor și platformelor betonate vor fi valorificate astfel:

      - Betonul spart va fi transportat, concasat și utilizat la stație de betoane sau la depozit de materiale inerte;

      - Fierul vechi va fi valorificat printr-un operator economic autorizat, pe bază de contract de predare deșeu fier vechi.

Înaintea începerii lucrărilor de demolare, se vor lua toate măsurile corespunzătoare de sănătate și securitate în muncă. De asemenea, lucrările de demolare se vor efectua astfel încât să nu fie periclitat mediul înconjurător.

Măsurile care vor fi luate înainte de a începe lucrările sunt:

      - Purtarea obligatorie a căștilor de protecție;

      - Scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice și îndepărtarea tuturor cablurilor electrice;

      - Afișarea de panouri avertizoare și asigurarea căilor de acces;

      - Instructajul tuturor muncitorilor asupra modului de lucru, succesiunea operațiilor și părților de construcție ce urmează a se demola;

      - Sprijinirea părților din construcție pentru a preveni eventualele prăbușiri;

      - Personalul muncitor va fi instruit corespunzător conform normelor de protecția muncii în vigoare.

# Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

# Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Din desființarea obiectivelor de pe amplasamentul proiectului propus se vor genera o serie de deșeuri care se vor colecta separat fiind apoi predate către operatori economici autorizați sau către depozite autorizate. Un aspect important privind ierarhia deșeurilor este acela ca pentru proiectul propus se dorește ca o parte din împrejmuirea amplasamentului se se păstreze.

CAP V. Descrierea amplasării proiectului:

# 1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Pentru proiectul ce urmează a fi realizat, granița proximală este cea de sud (S), cu Bulgaria, situată la aproximativ 46 km în linie dreaptă

Distanța față de granița proximală a zonei proiectului ce urmează a fi realizat (granița de sud cu Bulgaria)

# Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amplasamentul proiectului studiat este situat în incinta Portului Constanța, jud. Constanța unde au fost identificate monumente istorice de patrimoniu cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată. Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

Monumentele istorice de patrimoniu cultural identificate sunt menționate în tabelul de mai

jos:

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT-I-s-A-02553 | Situl arheologic "Oraşul antic Tomis" | municipiul CONSTANŢA | Peninsula Constanţa, între Bd. Ferdinand, faleza de E a oraşului până la plaja Modern, Cazino, Poarta 1, port comercial, Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), str. Traian |  |
| 2 | CT-I-m-A- 02553.01 | Bazilica mare | municipiul CONSTANŢA | Între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub blocul C2 | sec. V - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 3 | CT-I-m-A- 02553.02 | Bazilica mică | municipiul CONSTANŢA | Între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub blocul C3 | sec. V - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 4 | CT-I-m-A- 02553.03 | Bazilica creştină | municipiul CONSTANŢA | În vecinătatea Porţii nr.1 Port | sec. V - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 5 | CT-I-m-A- 02553.04 | Bazilica creştină | municipiul CONSTANŢA | În zona hotelului IBIS, în perimetrul str. Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă, Dragoş Vodă | sec. V - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 6 | CT-I-m-A- 02553.05 | Edificiul roman cu mozaic | municipiul CONSTANŢA | Între Piaţa Ovidiu şi Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), faleza de SV a Peninsulei | sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 7 | CT-I-m-A- 02553.06 | Amfiteatru | municipiul CONSTANŢA | În zona hotelului IBIS, în perimetrul str. Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă, Dragoş Vodă | sec. II - III p. Chr., Epoca romană |
| 8 | CT-I-m-A- 02553.07 | Locuirea citadină Tomis | municipiul CONSTANŢA | Lângă Catedrala ortodoxă "Sf. Petru şi Pavel", între str. Arhiepiscopiei, bd. Elisabeta şi str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 | sec. IV a. Chr. - sec. V p. Chr., Epoca greacă, romană şi romano- bizantină |

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CT-I-m-A- 02553.08 | Zidul de incintă al cetăţii Tomis | municipiul CONSTANŢA | Intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu Dragoş-Vodă, intersecţia bd. Ferdinand cu str. Răscoala 1907, de-a lungul Bd. Ferdinand până la Teatrul Fantasio, cu prelungirea până la intersecţia Bd. Ferdinand cu str. St. Mihăileanu, şi în continuare până la Poarta 3 Port | sec. III - VI p. Chr., Epoca romană |
| 10 | CT-I-m-A- 02553.09 | Locuire | municipiul CONSTANŢA | Lângă Catedrala ortodoxă "Sf. Petru şi Pavel", între str. Arhiepiscopiei, bd. Elisabeta şi str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 | Neolitic, Cultura Gumelniţa, faza A II |
| 11 | CT-I-m-A- 02553.10 | Apeducte - galerii | municipiul CONSTANŢA | În subsolul oraşului antic Tomis şi la baza falezelor, cu intrări la Plaja "Modern", Portul Tomis, Şcoala 2, Tribunal, Edificiul roman cu mozaic şi Bd. Termele Romane | sec. III p. Chr., Epoca romană |
| 12 | CT-I-m-A- 02553.11 | Turn de apărare | municipiul CONSTANŢA | Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), în dreptul Porţii nr. 2 a portului comercial | sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 13 | CT-I-m-A- 02553.12 | Therme | municipiul CONSTANŢA | Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), la 150 m SE de Edificiul cu mozaic | sec. III - IV p. Chr., Epoca romană |
| 14 | CT-I-s-A-02554 | Aşezare | municipiul CONSTANŢA | La intersecţia Bd.Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu şi malul de S al lacului Siutghiol | sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 15 | CT-I-s-A-02555 | Necropola oraşului antic Tomis | municipiul CONSTANŢA | Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, bd. |  |

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aurel Vlaicu până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării şi Portul Comercial |  |
| 16 | CT-I-m-A- 02555.01 | Necropolă romană | municipiul CONSTANŢA | Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării şi Portul Comercial | sec. I - VI p. Chr., Epoca romană |
| 17 | CT-I-m-A- 02555.02 | Necropolă | municipiul CONSTANŢA | Perimetrul delimitat de str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării şi Portul Comercial | sec. IV a. Chr. - sec. I p. Chr., Epoca elenistică |
| 18 | CT-I-m-A- 02555.03 | Cavoul cu Orant "de la Egreta” | municipiul CONSTANŢA | Bd. Ferdinand, intersecţia cu str. Traian, în vecinătatea bl. B1, la cca. 20 m E | sec. IV p. Chr., Epoca romană |
| 19 | CT-I-m-A- 02555.04 | Mormântul hypogeu paleocreştin | municipiul CONSTANŢA | Str. Mircea cel Bătrân, la intersecţia cu str. Ştefan cel Mare, la 40 m de faleza de E a peninsulei, lângă Restaurantul Zorile | sec. IV p. Chr., Epoca romană |
| 20 | CT-I-m-A- 02555.05 | Criptă paleocreştină | municipiul CONSTANŢA | Str. Traian 19, în curtea Colegiului Naţional Mihai Eminescu | sec. V - VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 21 | CT-I-s-A-02556 | Aşezare | municipiul CONSTANŢA | La S de intrarea în portul Constanţa SUD, zona Fabrica de Oxigen | sec. I - III p. Chr., Epoca romană |

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | CT-I-m-A- 02557.08 | Valul mic de pământ | municipiul CONSTANŢA | Intră în mun. Constanţa în partea de V, prin zona industrială Palas. Traseul se îndreaptă spre mare, în zona Porţii 4 a Portului Comercial | sec. VI p. Chr., Epoca romano- bizantină |
| 23 | CT-I-m-A- 02558.05 | Valul mare de pământ | municipiul CONSTANŢA | Intră în mun. Constanţa în partea de V, în zona bd. I.C.Brătianu - zona C.F., cartier Palas. Traseul se îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului Comercia | sec. IX, Epoca medieval timpurie |
| 24 | CT-I-m-A- 02559.09 | Valul de piatră | municipiul CONSTANŢA | Intră în mun. Constanţa în partea de V, prin Zona industrială Palas. Traseul se îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului Comercial | sec. X, Epoca medieval timpurie |
| 25 | CT-I-s-A-02557 | Valul mic de pământ |  | Pe o lungime de 61 km, urmând un aliniament care pleacă, din V, de pe malul abrupt al Dunării, la cca.1km NV de satul Cochirleni, de la Cetatea Pătulului, străbate teritoriile administrative Rasova, Peștera, Medgidia, Ciocârlia, Murfatlar, Valu lui Traian, intră în mun. Constanţa în partea de V, prin zona industrială Palas și se îndreaptă spre mare, în zona Porţii 4 a Portului comercial. | sec. VI p. Chr., Epoca romană |
| 26 | CT-I-s-A-02558 | Valul mare de pământ |  | Pe o lungime de 41 km, pornind, în V, de la "Cetatea Pătulului" situată pe malul drept al Dunării, | sec. IX, Epoca medieval timpurie |

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | la N de satul Cochirleni, străbate teritoriile administrative Rasova, Medgidia, Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui Traian, intră în mun. Constanța în V, în, zona bd. I.C.Brătianu - zona C.F. cartier Palas și se îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului comercial |  |
| 27 | CT-I-s-A-02559 | Valul de piatră |  | Pe o lungime de 59 km, urmând un aliniament care pleacă, în partea de V, din dreptul insulei Hinog şi a cetăţii Axiopolis de pe malul drept al Dunării, străbate teritoriile administrative Cernavodă, Peștera, Medgidia, Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui, Traian, intră în mun.Constanţa în partea de V, prin zona industrială Palas, se îndreaptă spre mare, între Porţile 3 şi 4 ale Portului comercial | sec. X, Epoca medieval timpurie |
| 28 | CT-I-s-A-02561 | Sit arheologic subacvatic |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) |  |
| 29 | CT-I-m-A- 02561.01 | Vestigii arheologice subacvatice |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca medievală |
| 30 | CT-I-m-A- 02561.02 | Vestigii arheologice subacvatice |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca romano- bizantină |

| Nr. LMI | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | CT-I-m-A- 02561.03 | Vestigii arheologice subacvatice |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca romană |
| 32 | CT-I-m-A- 02561.04 | Vestigii arheologice subacvatice |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca elenistică |
| 33 | CT-I-m-A- 02561.05 | Vestigii arheologice subacvatice |  | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca greacă |

Siturile arheologice cuprinse în Repertoriul Arheologic Național prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la nivelul orașului Constanța, jud. Constanța și localizarea amplasamentului proiectului propus față de acestea sunt reprezentate pe harta și în tabelul de mai jos:

# Localizarea amplasamentului proiectului propus față de Siturile arheologice identificate în orașul Constanța

propus.

- Amplasament studiat

Tabel - Lista Siturilor arheologice din orașul Constanța situate în proximitatea proiectului

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60428.07 | Basilica creștină a Cetății Tomis de la Constanța. Basilica se află în vecinătatea Porții nr. 1 Port. | Structură de cult/ religioasă | bazilică | Basilică creștină | Epoca romano /bizantină sec. V-VI. |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60428.12 | Locuință citadină romano- bizantină de la Constanța – Parcul Catedralei. Urmele locuinței au fost identificate lângă Catedrala ortodoxă "Sf. Petru şi Pavel", între str. Arhiepiscopiei, bd. Elisabeta şi str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989 | Locuire civilă | locuință | locuință | Epoca romano /bizantină sec. IV-VI. |
| 60428.42 | Situl arheologic subacvatic de la Constanța – Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre. Situl de află pe platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, în present acoperit de apă. | Descoperir e subacvatic ă | Vestigii arheologice subacvatice | Vestigii arheologice subacvatice | Epoca medievală, Epoca romano- bizantină, Epoca romană, Epoca greacă, Epoca elenistică |
| 60428.02 | Cetatea antică Tomis de la Constanța. Orașul antic ocupa întreaga peninsula constănțeană, fiind delimitat de Bd. Ferdinand, faleza de est a orașului până la plaja Modern, Cazino, Poarta 1, port commercial, Bd. Marinarilor și str. Traian. În present este suprapus de amenajările orașului modern. | Locuire civilă | Așezare urbană | Așezare urbană | Epoca romană, Epoca romano- bizantină, Epoca greacă / sec I-III, sec IV-VII, sec IV-I a. Chr. |
| 60428.11 | Termele romane ale Cetății Tomis de la Constanța. Termele romane se află la 150 m SE de Edificiul cu mosaic, la nord de portul comercial. | construcție | terme | Terme | Epoca romană, sec. III-IV |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60428.10 | Edificiul roman cu mosaic al Cetății Tomis de la Constanța. Clădirea a fost descoperită între Piaţa Ovidiu şi Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), faleza de SV a Peninsulei. | construcție | Clădire | Clădire | Epoca romano /bizantină sec. IV-VI. |
| 60428.08 | Criptă basilicii paleocreştine a Cetății Tomis de la Constanța. Cripta a fost descoperită în curtea Colegiului Naţional Mihai Eminescu. | Structură de cult/ religioasă | basilică | Criptă | Epoca romano /bizantină sec. V-VI. |
| 60428.04 | Apeductele romane ale Cetății Tomis de la Constanța. Galeriile apeductelor au putut fi identificate în subsolul oraşului antic Tomis şi la baza falezelor, cu intrări la Plaja "Modern", Portul Tomis, Şcoala 2, Tribunal, Edificiul roman cu mozaic şi Bd. Termele Romane. | construcție | Apeduct | Apeduct | Epoca romană / sec. III |
| 60428.09 | Amfiteatrul roman al Cetății Tomis de la Constanța. Amfiteatrul se află în zona hotelului cu rotondă IBIS, în perimetrul str. Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă și Dragoş Vodă. | construcție | Amfiteatru | Amfiteatru | Epoca romană / sec. II - III |
| 60428.24 | Basilica creștină a Cetății Tomis de la Constanța. Basilica a fost descoperită în zona hotelului cu rotondă IBIS, în perimetrul str. Mircea cel Bătrân, Ecaterina | construcție de cult | bazilică | Basilică | Epoca romano /bizantină sec. V-VI. |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varga, Negru Vodă și Dragoş Vodă. |  |  |  |  |
| 60428.01 | Cetatea Tomis de la Constanța – Poarta de Nord. Situl a fost identificat pe faleza de nord -est a peninsulei constănțene, în apropierea esplanadei, mai exact între str. Virtuții, Mihail Kogălniceanu, Dragoş Vodă și Mircea cel Bătrân. | Locuire civilă | cetate | Cetate, Necropolă de incinerație | Epoca romană, Epoca elenistică, Epoca romano /bizantină sec. I-III, sec. IV-VI. |
| 60428.03 | Zidul de incintă al cetăţii romano-bizantine Tomis de la Constanța. Zidul de incintă a fost identificat în intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu Dragoş-Vodă, Biblioteca pentru copii, de-a lungul Bd. Ferdinand cu str. Răscoala 1907, de-a lungul Bd. Ferdinand până la Teatrul Fantasio, cu prelungirea până la intersecţia Bd. Ferdinand cu str. St. Mihăileanu, şi în continuare până la Poarta 3 Port | fortificație | Fortificație | Zid de incintă | Epoca romano - bizantină sec. I-IV |
| 60428.31 | Turn de apărare al cetăţii Tomis de la Constanța. Turnul se află pe Bd. Termele Romane (fost Marinarilor), în dreptul Porţii nr. 2 a portului comercial | Construcție militară | turn | Turn | Epoca romano- bizantină / sec. IV - VI |
| 60428.16 | Necropolele cetăţii Tomis de la Constanța – Strada Traian. Situl a fost identificat în perimetrul | Descoperir e funerară | necropolă | Necropolă de inhumație, adăpost | Epoca romano - bizantină, Epoca |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | delimitat de str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie - la sud de Mamaia, malul mării şi Portul Comercial |  |  | antiaerian, Necropolă | modernă, Epoca romană, Epoca elenistică / sec IV-VII, 1940-1944, sec. I-IV, sec. IV a. Chr. – I p. Chr. |
| 60428.30 | Situl arheologic de la Constanța – Strada Mihai Viteazul / Sediu OCPI Constanța. Situl a fost identificat pe strada Mihai Viteazul, lângă Parcul Primăriei. | Locuire Descoperir e funerară | Așezare necropolă | Așezare, necropolă, mormânt | Epoca modernă, Epoca romană, Epoca greacă, Epoca medievală , Epoca migranților / sec. al XIX-lea, sec II-III, sec. IV-I a.Chr., sec. X-XI, sec. IV-VII |
| 60428.06 | Bazilica Mică a Cetății Tomis de la Constanța. Basilica a fost descoperită între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub blocul C3. Se află în sectorul de Vest al Cetății Tomis. | Structură de cult/ religioasă | bazilică | Basilică | Epoca romano- bizantină / sec. V - VI |
| 60428.05 | Bazilica Mare a Cetății Tomis de la Constanța. Basilica a fost descoperită între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub blocul C2. Se | Structură de cult/ religioasă | bazilică | Basilică | Epoca romano- bizantină / sec. V - VI |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | află în sectorul de Vest al Cetății Tomis. |  |  |  |  |
| 60428.14 | Cavoul roman cu Orant de la Constanța. Cavoul a fost descoperit pe Bd. Ferdinand la intersecţia cu str. Traian, la cca. 20 m est de blocul B1 | Descoperir e funerară | mormânt | Cavou | Epoca romană/ sec. al IV- lea |
| 60428.43 | Situl arheologic de lângă castrul I Schuchhardt – Str. Fundătura 1 Mai, lot C (Aleea Scafandrilor). Situla rheologic se află la sud de stadionul Portul, între Centrul de Scafandri și faleza Portului Comercial. | locuire | așezare | Necropolă, Locuire | Epoca romană, Epoca medieval / sec. X-XI P.Chr. |
| 60428.27 | Complexul funerar de la Constanța. Complexul funerar se află la intersecția str. București cu Bd. 1 Decembrie 1918 | Descoperir e funerară | mormânt | Mormânt de inhumație | Epoca romană / sec. II-III P.Chr. |
| 60428.22 | Necropola romană a Cetății Tomis de la Constanța – Strada Jupiter/Magazinul Tomis. Necropola romană a fost identificată în perimetrul străzilor Ștefan cel Mare, Lahovari și Griviței. | Descoperir e funerară | necropolă | Necropolă | Epoca romană / sec. II-IV |
| 60428.26 | Necropola romană a Cetății Tomis de la Constanța – Strada Cuza Vodă. Câteva morminte ale necropolei romane timpurii au fost identificate pe strada Cuza Vodă. | Descoperir e funerară | necropolă | Mormânt de inhumație | Epoca romană / sec. III-IV |
| 60428.13 | Mormântul paleocreştin cu hypogeu de la Constanța. Mormântul se află pe str. Mircea cel Bătrân, la | Descoperir e funerară | mormânt | Mormânt | Epoca romană / sec. al IV- lea |

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Componente sit | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | intersecţia cu str. Ştefan cel Mare, la 40 m de faleza de E a peninsulei, lângă Restaurantul Zorile |  |  |  |  |

# Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Folosința actuală a terenului pe care urmează a fi realizat proiectul propus, este – zonă activități portuare cu destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului – construcții portuare, depozitare, industriale, CF.

C1 – Casa pompe	C3 – rezervor suprateran

C2 – rezervoare îngropate 50 mc

C4 – rezervoare îngropate 20 mc

# politici de zonare şi de folosire a terenului

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 06/03.01.2023, terenul pe care va fi amplasat proiectul propus este situat în intravilanul municipiului Constanța, Incinta Port, ZONA POARTA 2- PORT VECHI

# arealele sensibile

Din punct de vedere al protecției naturii, perimetrul studiat nu se regăsește cuprins în rețeaua Natura 2000. Amplasamentul proiectului care urmează a fi realizat se află la o distanță de peste 1.900 m, în partea de vest față de cea mai apropiată arie naturală protejată identificată la nivelul orașului Constanța – Aria de protecție specială avifaunistică – Marea Neagră - RO SPA 0076.

Distanța aproximativă față de Aria de protecție specială avifaunistică Marea Neagră – RO SPA 0076

  - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

| INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiectie Stereografic 1970 |
| --- |
| Nr. Crt. | X[m] | Y[m] | Nr. Crt. | X[m] | Y[m] |
| 1 | 303557.589 | 792344.692 | 9 | 303584.722 | 792381.089 |
| 2 | 303554.675 | 792345.403 | 10 | 303585.380 | 792380.865 |
| 3 | 303555.181 | 792368.066 | 11 | 303585.146 | 792380.206 |
| 4 | 303553.982 | 792380.922 | 12 | 303577.417 | 792358.448 |

| 5 | 303553.982 | 792380.923 | 13 | 303577.289 | 792358.088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 303552.174 | 792400.313 | 14 | 303575.276 | 792358.669 |
| 7 | 303586.533 | 792391.925 | 15 | 303569.244 | 792341.135 |
| 8 | 303583.006 | 792381.674 |  |  |  |

  - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

CAP VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

    - Protecţia calităţii apelor

Principalele surse de poluanți ai apelor în cazul proiectului propus a fi realizat sunt:

- apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sau toalete mobile ecologice utilizate în faza de desființare și reamenajare a terenului

- apele pluviale care spală amplasamentul proiectului propus.

Sursele de poluare a apelor pot fi reprezentate de scurgeri accidentale în rețeaua de canalizare ca urmare a unor emisii accidentale de carburanți sau produse petroliere rezultate din fisurarea rezervoarelor sau ca urmare a unor manipulari necorespunzătoare în timpul acțiunii de desființare a rezervoarelor de carburanți.

O altă sursă de poluare a apelor poate fi depozitarea necorespunzătoare a deșeului rezultat în urma depoluării și curațării rezervoarelor de produse petroliere reziduale și pătrunderea accidentală a acestui produs fie în rețeaua de canalizare fie în sol.

Măsuri de prevenire și combatere a poluării accidentale a apelor care pot fi luate sunt:

  - instruirea personalului care participă la activitatea de desființare a obiectivelor de pe amplasamentul proiectului cu aspectele de mediu care pot avea un impact semnificativ;

  - utilizarea toaletelor mobile ecologice pentru personalul executant al proiectului în baza unui contract cu o societatea autorizată;

  - manipularea și depozitarea corespunzatoare a deșeurilor rezultate din activitatea de desființare, în special a deșeurilor periculoase. Predarea acestora către operatori economici autorizați din punct de vedere a protecției mediului.

Prin Decizia etapei de evaluare inițială a proiectului emisă de APM Constanța se precizează necesitatea solicitării avizului de gospodărirea apelor de la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor.

# Protecţia aerului

Principalii poluanţi atmosferici ce contribuie la afectarea factorului de mediu aer sunt asociaţi desfășurării lucrărilor de desființare a obiectivelor de pe amplasament, traficului utilajelor

și mijloacelor de transport de pe șantier dar și datorită desfășurării ulterioare a activității portuare de depozitare mărfuri.

Sursele de poluare a aerului pot fi: arderea combustibililor utilizati pentru funcționarea utilajelor portuare (macarale auto, macarale de cheu, trailere, încărcătoare frontale, autotractoare, stivuitoare etc) sau a gazului natural utilizat la încălzirea spațiilor dministrative.

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă continând întregul complex de poluanți specific arderii interne a motorinei. Poluanții specifici ai factorului de mediu aer pot fi:

- oxizi de azot (NOx) poate rezulta din arderea combustibililor;

- metan (CH4) rezultă din ardere,

- monoxid de carbon (CO) poate rezulta din arderi incomplete și dioxid de carbon (CO2),

- particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) pot rezulta din ardere,

- hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) rezultă din ardere,

- dioxid de sulf (SO2) rezultă din ardere,

- particule în suspensie (PM10 şi PM2.5) ce rezultă atât din arderi (cenuşă fină) cât și din activitatea portuară existentă sau învecinată;

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere și nerutiere prin păstrarea valorilor concentrațiilor de poluanți sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună stare de funcționare și în bune condiții tehnice.

Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor majoritate, în categoria particulelor respirabile.

Localizarea administrativă a proiectului propus este într-o zonă de activitate portuară, industrială din cadrul Portului Constanța, impactul activităților desfășurate asupra mediului fiind unul local datorită distanței față de semnificativ. Desfășurarea activității de desființare se va realiza respectând cerințele impuse prin autorizația de desființare iar desfășurarea activității ulterioare de depozitare marfă se va realiza cu respectarea cerințelor impuse prin actele de reglementare.

Se estimează că impactul va fi strict local și de nivel redus.

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În timpul activităţii de desființare, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor de desființare și de circulația autovehiculelor de transport a diferitelor tipuri de deșeuri și materiale de construcție. Se estimează că nivelul de zgomot nu va depăşi nivelul maxim admis conform STAS 10009/2017.

În timpul activității de depozitare marfă, zgomotul poate proveni de la funcționarea utilajelor tehnologice dar se estimează că nivelul de zgomot nu va depăși nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/2017 în zona de activitate portuară.

# Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

# Protecţia solului şi a subsolului

Realizarea lucrărilor de desființare pentru proiectul propus presupune și acțiuni de săpare și escavare a pământului care acoperă rezervoarele îngropate și de eliberare a terenului. Aceste lucrări vor fi urmate de lucrări de refacere a terenului pentru amenajarea unei platforme betonate pentru depozitare marfă. Lucrările de desființare nu vor afecta semnificativ structura solului și subsolului.

Realizarea lucrărilor de va efectua numai cu respectarea cerințelor impuse prin autorizația de desființare. Un aspect important este acela că se va desființa parțial împrejmuirea terenului, se vor demonta panourile și stâlpii prefabricați din beton armat.

În cadrul lucrărilor de desființare sursele de poluanți pentru sol-subsol care manifestă un impact fizic asupra solului/subsolului sunt activitățile de săpare și escavare, nivelare și compactare a pământului care acoperă rezervoarele îngropate.

Impactul asupra solului/subsolului se poate produce și ca urmare a aparitiei unor posibile scurgeri accidentale de lubrifianți, carburanți sau substanțe chimice, datorită funcționării utilajelor și mijloacelor de transport folosite în cadrul organizării de șantier. De asemenea, gospodărirea incorectă a deșeurilor poate duce la poluarea solului, subsolului.

În perioada de funcționare, poluarea solului se poate produce cu deșeuri industrial rezultate din activitatea de depozitare mărfuri și posibile scurgeri de la utilaje / mijloace de transport. Pentru acest lucru, se va respecta modul de colectare selectivă și gestionarea corectă a deșeurilor generate din activitate si se va respecta perioada de mentenanță a utilajelor și mijloacelor de transport iar în caz de scurgeri accidentale de produse sau substanțe chimice pe sol, se va utiliza material absorbant.

Pentru gestionarea corectă a deșeurilor vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje ale materialelor de construcții, deșeuri provenite din resturi ale materialelor de construcții), astfel încât deșeurile să nu fie depozitate direct pe sol.

Toate deșeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor încheiate cu societăți autorizate.

Vor fi asigurate dotarile necesarecu material absorbant în vederea intervenției în cazul apariției unei poluări accidentale.

Vor fi aplicate soluții tehnice privind evacuarea apelor menajere și pluviale în rețeaua de canalizare a C.N. APM S.A.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât și pentru minimizarea emisiilor în atmosferă. Operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin

recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate, în conformitate legislația privind regimul deșeurilor OUG 92/2021.

# Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul proiectului ce urmează a fi realizat nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată, perimetrul studiat nu se regăsește cuprins în rețeaua Natura 2000.

Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată identificată la nivelul orașului Constanța este de peste 1.900 m, în partea de vest față de Aria de protecție specială avifaunistică – Marea Neagră - RO SPA 0076.

# Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Nu este cazul.

Proiectul propus se va realiza în incinta Portului Constanța, zonă în care își desfășoară activitatea operatori portuari. Lucrările de desființare pentru proiectul propus se vor desfășura după un program agreat de administrația locală conform autorizației de desființare ce va fi obținută.

Pe perioada execuției lucrărilor de desființare se vor lua măsuri pentru sănătatea și securitatea în muncă astfel încât personalul implicat să nu fie afectat, în ceea ce privește emisiile de pulberi și zgomot.

# Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

În conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, prevenirea generării și gestionarea deșeurilor se realizează respectând următoarea ierarhie privind măsurile aplicate deșeurilor. Respectarea acestei ierarhii are ca scop încurajarea acelor opțiuni care produc cel mai bun rezultat în privința mediului și a sănătății populației.

Se încurajează în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de periculoazitate al acestora, reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare și alte operațiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică. Pe ultimul loc este eliminarea deșeurilor care include depozitarea și incinerarea.

# Ierarhia deșeurilor

Prevenire – măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

      - cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viată a acestora;

      - impactul negative al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației;

      - conținutul de substanțe periculoase al materialelor, subproduselor, produselor.

Reutilizare – orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute.

Pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare.

Deșeurile generate din activitatea de desființare a proiectului propus, vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în locuri special amenajate înainte de a fi predate către societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului. Colectarea și depozitarea temporară se vor face în zone special amenajate, în pubele, saci, recipiente metalice inchise, pe platformă betonată. Gestionarea deșeurilor trebuie sa se realizeze astfel încât să nu fie afectată sănătatea și securitatea populației din zonă și a mediului înconjurător și să nu se genereze riscuri pentru aer,

apă, sol, faună sau floră.

Lista deșeurilor care pot fi generate în etapa de desființare proiectului propus este următoarea:

| Nr. Crt. | Tip deșeu | Cod deșeu conf. HG 856/2002 | Sursă deșeu | Metode de gestionare a deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri de beton | 17.01.01 | Beton rezultat din | Depozitare temporară, |
|  |  |  | desființarea | selectivă până la predarea |
|  |  |  | platformelor și | către societăți autorizate |
|  |  |  | blocurilor de | pentru colectare și |
|  |  |  | ancorare a | depozitare materiale inerte |
|  |  |  | rezervoarelor și din |  |
|  |  |  | demontarea |  |
|  |  |  | panourilor și |  |
|  |  |  | stâlpilor de |  |
|  |  |  | împrejmuire teren |  |
| 2. | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolãri | 17.09.04 | Resturi rezultate din desființare casă pompe și ecologizarea terenului | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și depozitare materiale inerte |
| 3. | Deșeuri fier | 17.04.05 | Resturi fier și oțel rezultate din desființare și tăiere rezervoare, instalații și confecții metalice | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 4. | Deșeuri amestecuri metalice | 17.04.07 | Resturi metalice rezultate din desființare și tăiere rezervoare, instalații și confecții metalice | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 5. | Deșeuri de cabluri | 17.04.11 | Resturi rezultate din desființare și ecologizarea terenului | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 6. | Deșeuri de lemn | 17.02.01 | Resturi rezultate din desființare și ecologizarea terenului | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 7. | Deșeuri sticlă | 17.02.02 | Resturi rezultate din desființare casă pompe și ecologizare teren | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate |

| Nr. Crt. | Tip deșeu | Cod deșeu conf. HG 856/2002 | Sursă deșeu | Metode de gestionare a deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pentru colectare și valorificare |
| 8. | Deșeuri materiale plastice | 17.02.03 | Resturi rezultate din desființare și ecologizarea terenului | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 9. | Materiale izolante | 17.06.04 | Deșeuri rezultate din desființarea învelitoarei de la casa pompelor | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 10. | Deşeuri conţinând alte substanţe periculoase | 16 07 09* | Ecologizare și curățare rezervoare depozitare combustibil | Predare către societati autorizate pentru colectare si neutralizare |
| 11. | Ulei combustibil şi combustibil diesel | 13 07 01* | Ecologizare și curățare rezervoare depozitare combustibil | Predare către societati autorizate pentru colectare si neutralizare |
| 12. | Deșeuri uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.08* | Funcționare utilaje, mijloace auto. | Depozitare temporară, în recipiente rezistente, închise, până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 13. | Deșeuri absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15.02.02* | Funcționare utilaje, mijloace auto, Activități de natura mecanică | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare, incinerare. |
| 14. | Ambalaje de hârtie și carton | 15.01.01 | Ambalare produse și materiale, pentru construcții | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |

| Nr. Crt. | Tip deșeu | Cod deșeu conf. HG 856/2002 | Sursă deșeu | Metode de gestionare a deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ambalaje materiale plastice | 15.01.02 | Ambalare produse și materiale pentru construcții | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 16. | Ambalaje lemn | 15.01.03 | Ambalare produse și materiale pentru construcții | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 17. | Ambalaje contaminate cu reziduuri | 15.01.10* | Ambalare produse care conțin substanțe periculoase | Depozitare temporară, selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare și valorificare |
| 18. | Deșeuri municipale amestecate | 20.03.01 | Deșeuri menajere rezultate din activitatea personalului | Depozitare temporară, în pubele până la predarea către societatea de salubrizare a orașului |
| 19. | Tuburi fluorescente | 20.01.21* | Activități desființare casă pompe, instalații, ecologizare teren | Depozitare selectivă până la predarea către societăți autorizate pentru colectare / valorificare. |

Deșeurile generate vor fi depozitate temporar în spații special amenajate, până la predarea către societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru colectare, valorificare, eliminare, pe bază de contract.

    - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe durata desființării obiectivelor de pe terenul proiectului propus a fi realizat nu urmează a fi utilizate substanțe sau preparate chimice periculoase.

În cazul în care se vor utiliza astfel de substanțe chimice periculoase, în momentul aprovizionării, se va solicita furnizorului Fișa cu date de Securitate în scopul respectării condițiilor de depozitare, utilizare, manipulare, păstrare și gestionare a deșeurilor astfel încât să nu se pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor și sa nu fie afectat mediul înconjurător.

Operațiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele și mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate (service-uri), de către personal calificat,

prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfașoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se vor face numai la societăți specializate și autorizate.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

# Cap VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Datorită faptului că proiectul propus a fi realizat se va realiza pe un amplasament care aparține Portului Constanța unde se desfășoară activități portuare și alte activități industriale, proiectul propus, nu va avea un impact negativ asupra sănătății populației sau a biodiversității. Singurul impact negativ și pe termen scurt va fi în perioada desfășurării lucrărilor de desființare și șantier dar acestea se vor efectua cu reaspectarea condițiilor impuse prin Autorizația de desființare.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

Impactul va avea un caracter izolat (în limitele amplasamentului de studiat fără a afecta zona învecinată). Construcțiile existente nu au în imediata vecinătate alte construcții cu care ar putea interacționa.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, proiectul ce urmează a fi realizat presupunând desființarea obiectivelor existente pe amplasament și eliberarea terenului pentru amenajarea unei platforme pentru depozitare marfă.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt și va avea un caracter temporar.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pe toată perioada de realizare a lucrărilor de desființare, se vor respecta condițiile și cerințele impuse prin actele de reglementare și se vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea sănătății personalului și protejarea mediului înconjurător.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

# CAP VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru implementarea proiectului propus se vor respecta în special cerințele din autorizația de desființare, cerințele din actele de reglementare deținute de beneficiar precum și legislația de mediu aplicabilă. Astfel se vor avea în vedere, în principal următoarele aspecte:

  - Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea de desființare și predarea acestora către operatori economici autorizați din punct de vedere al mediului;

  - Asigurarea mentenanței corespunzătoare a utilajelor si mijloacelor de transport astfel încât să fie prevenite eventuale poluări accidentale ale solului cu uleiuri, combustibili sau alte produse petroliere;

  - Utilizarea de materiale absorbante în cazul unor poluări accidentale;

  - Intruirea personalului care desfășoară lucrările de desființare cu privire la respectarea cerințelor din autorizația de demolare și a obligațiilor privind protejarea mediului.

# CAP IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

# Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

# CAP X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Toate lucrările de demolare a clădirilor existente pe amplasamentul proiectului se vor putea realiza în condiții de siguranță numai în cazul executării de către firme specializate în domeniu cu dotare tehnică și forță de muncă pregătită pentru astfel de lucrări. Lucrările de demolare se for efectua în limita proprietății beneficiarului, fără a se împiedica circulația în zonă.

Terenul va fi împrejmuit provizoriu pe toate laturile pe durata executării lucrărilor cu plasă de sârmă și plasă de protecție de la nivelul schelei. Se va semnaliza corespunzator desfășurarea șantierului și se vor monta amenajările și construcțiile necesare, conform Planșei „Plan de situație – Organizare de șantier”.

# Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Pentru realizarea lucrărilor de demolare, constructorul trebuie să dispună de personal angajat calificat pentru aceste operațiuni iar în zona vizată spre demolare să fie închis accesul exterior prin realizarea unor delimitări perimetrale reflectorizante și prin dispunerea de panouri avertizoare la intrarea în incintă.

Pe timpul desfășurării procesului de demolare vor fi respectate condițiile de calitate și siguranță impuse de normele și reglementările tehnice în vigoare.

Execuția acestor lucrări de demolare se va face cu asistență tehnică obligatorie a unui responsabil tehnolog cu execuția. Totodată, derularea acestor lucrări se va face numai în baza unui proiect tehnologic de demolare aprobat de către un responsabil tehnolog cu execuția și vizat de Inspectoratul de Stat în Construcții. Proiectul va cuprinde următoarele elemente:

    - Detalierea organizării de șantier în vederea protejării zonei de risc,

    - Prezentarea fluxurilor de circulație, acces, evacuare și transport,

    - Descrierea detaliată a metodei de demolare (inclusiv menționarea utilajelor folosite),

    - Forța de muncă implicată pe etape pentru realizarea lucrărilor de demolare (muncitori, personal de conducere și control),

    - Faza determinată a demolării și menționarea personalului de specialitate ce participă la recepția acestei faze.

# Localizarea organizării de şantier

Terenul proiectului propus ce urmează a se realiza este situat în municipiul Constanța, în incinta Portului Constanța in zona Portii 2-Port Vechi. Imobilul este proprietatea Statului Român, cu intabulare drept de concesiune în favoarea C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, cu drept de

folosință pentru S.C. SOCEP S.A. Constanța, conform mentiuni din extrasele de carte funciară 255923 eliberat sub cerere nr 169227/09.11.2022 și 211853 eliberat sub cerere nr 165826/03.11.2022.

Terenul proiectului propus are următoarele vecinătăți:

- la Nord – C.N. APMC S.A;

- la Vest – C.N. APMC S.A;

- la Est – C.N. APMC S.A- SORENA S.A.;

- la Sud – C.N. APMC S.A și CN CFR S.A.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Impactul va fi redus, proiectul de desființare ce urmează a fi realizat presupunând desființarea obiectivelor existente pe terenul de studiu și păstrarea unei părți a împrejmuirii acestuia.

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Principalele surse de poluanți pe parcursul lucrărilor de șantier sunt: emisii de pulberi datorate lucrărilor de desființare, escavare și eliberare a terenului dar și datorită utilizării materialelor de construcție, emisii de gaze arse rezultate în principal de la arderea combustibilului utilajelor și mijloacelor de transport, eventuale scurgeri de uleiuri de la utilaje sau mijloace auto și generarea de deșeuri din construcții.

# Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pentru reducerea emisiilor de poluanți care pot rezulta de la utilaje și mijloace de transport, se va avea în vederea respectarea efectuării mentenanței acestora, realizarea schimburilor de uleiuri de către societăți autorizațe, utilizarea de material absorbant în caz de scurgeri accidentale, depozitarea selectivă a deșeurilor până la predarea către operatorii economici autorizati.

# CAP XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

# CAP XII. Anexe - piese desenate:

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de

construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planurile sunt atașate ca anexe la prezentul Memoriu de prezentare.

# CAP XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Amplasamentul proiectului ce urmează a fi realizat se află la o distanta de peste 1.900 m, în partea de vest față de cea mai apropiată arie naturală protejată identificată la nivelul orașului Constanța – Aria de protecție specială avifaunistică – Marea Neagră - RO SPA 0076.

# CAP XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

  - Localizarea proiectului:

Proiectul analizat se află în bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral care se află în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral şi are în componenţă bazinele hidrografice Dunăre şi Litoral. În zona proiectului au fost identificate 2 corpuri de apă subterană: RODL04 Cobadin – Mangalia și RODL10 Dobrogea Sud.

    - corpul de apă subteran freatic: cod RODL 10 - Dobrogea de Sud,

    - corp de apă subteran de adâncime: cod RODL 04 – Cobadin - Mangalia (transfrontier).

Conform Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Dobrogea-Litoral, starea chimică şi cantitativă a corpurilor de apă subterană este bună, exceptând corpul de apă subterană RODL10 ce prezintă o stare chimică slabă.

În conformitate cu Planul de Management al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, spațiului hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere actualizat Anexa 4.1 Caracterizarea corpurilor de apă subterană din Spațiul Hidrografic Dobrogea Litoral.

# Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Starea ecologică este definită, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa (DCA) (transpusă prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare), de elementele de calitate indicate în Anexa V a DCA, respectiv elementele biologice, elementele hidromorfologice, elementele fizico-chimice generale și poluanții specifici (sintetici și nesintetici).

Pentru clasificarea stării ecologice a corpurilor de apă naturale s-a utilizat sistemul de clasificare care prevede cinci clase de stare, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă.

    - Pentru elementele biologice sistemul de clasificare include cele cinci clase de stare menționate anterior.

    - Pentru elementele suport fizico-chimice generale și poluanții specifici (sintetici și nesintetici) s-au stabilit trei clase, respectiv: stare foarte bună, stare bună, stare moderată.

    - Pentru elementele hidromorfologice suport sistemul de clasificare cuprinde cinci clase, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă.

Pentru caracterizarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă puternic modificate și artificiale, evaluarea elementelor biologice s-a realizat în trei clase de potenţial: maxim, bun şi moderat, la fel ca şi pentru elementele fizico-chimice.

Evaluarea elementelor hidromorfologice s-a realizat în cinci clase de potențial: maxim, bun, moderat, slab și prost. Pentru apele costiere, clasificarea potenţialului ecologic pe baza

elementelor biologice s-a realizat în cinci clase de potenţial: maxim, bun, moderat, slab şi prost, iar pentru elementele fizico-chimice în trei clase de potenţial: maxim, bun, moderat. Metoda de evaluare a elementelor hidromorfologice pentru corpurile de apă costiere și tranzitorii are în vedere doar starea hidromorfologică foarte bună, Pentru celelalte clase hidromorfologice, cerințele hidromorfologice trebuie să fie compatibile cu valorile aferente claselor specifice elementelor biologice de calitate.

Clasificarea stării ecologice și potențialului ecologic s-a realizat având ca principiu general principiul „one out – all out”/”cea mai defavorabilă situație”, conform prevederii DCA stipulată în Anexa V. Principiul „one out – all out” se aplică, de asemenea şi între elementele de calitate din aceeaşi grupă (elemente biologice, elementele fizico-chimice şi elementele hidromorfologice) ceea ce conduce la un sistem de clasificare a stării ecologice restrictiv în relație cu definirea obiectivelor de mediu.

În conformitate cu Proiectul Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere actualizat - 2021, în urma analizei la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere. a celor 112 corpuri de apă de suprafață, s-a constatat că 69,64 % corpuri de apă ating starea bună globală, stare determinată pe baza celei mai defavorabile situații dintre starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică (aplicând principiul one out-all out).

În cazul apelor subterane, Directiva Cadru Apa defineşte starea cantitativă, precum şi starea chimică a corpurilor de apă subterană. Acestea sunt clasificate în două clase respectiv starea bună și stare slabă

Corpul de apă subterană de adâncime RODL04 – Cobadin – Mangalia În situația corpului de apă subterană de adâncime – RODL04, datele de monitorizare au indicat depăşiri semnificative ale standardului de calitate la azotați și depășiri locale pentru fosfați. Întrucât suprafaţele cu depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3, au reprezentat mai mult de 20% din suprafaţa corpului de apă subterană de adâncime, s-a considerat că acesta este în stare chimică slabă.

Corpul de apă subterană RODL10 – Dobrogea de Sud În situația corpului de apă subterană freatic RODL10, datele de monitorizare au indicat depăşiri semnificative ale standardului de calitate la azotați și depășiri locale la indicatorii azotiți, cloruri și fosfați. Întrucât suprafaţele cu depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3, au reprezentat mai mult de 20% din suprafaţa corpului de apă subterană freatic, s-a considerat că acesta este în stare chimică slabă.

# Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă (Art.4) reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecţia pe termen lung,

utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor. Similar Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere aprobat prin H.G. nr. 80/2011 și Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere actualizat - 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016, obiectivele de mediu includ în esenţă următoarele elemente:

- pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă naturale, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

- pentru corpurile de apă subterană: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

- reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase în apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

- „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;

- inversarea tendinţelor de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiilor de poluanţi în apele subterane;

- nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane, (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) (i) ale DCA);

- pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică.

Pentru apele de suprafaţă, din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale şi „potentialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite în Anexa 6.1.A a proiectului Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere actualizat – 2021.

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană şi excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană – Anexa 7.2. din Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere actualizat – 2021

| Spaţiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu | Tip excepție* | Justificare aplicare excepții ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitati vă | Stare calitativ ă | (Bună/Sla bă) | (Bună/Sla bă) | Starea cantitativ ă | Starea chimică |  |  |
| DOBROGEA - LITORAL | Cobadin- Mangalia | RODL04 | Bună | Bună | Bună | B | 2015 | 2015 |  |  |
|  | Dobrogea de Sud | RODL10 | Bună | Bună | Bună | S | 2015 | 2027 | Art.4(4)- fezabilitate tehnică |  |

Legenda:

B – stare bună S – stare slabă

*Se va completa una din: Art. 4(4) – fezabilitate tehnică; Art. 4(4) – costuri disproporționate;

** realizare sisteme de colectare şi epurare în aglomerările umane (măsuri de bază și măsuri suplimentare); aplicarea măsurilor suplimentare pentru sursele de poluare difuze din agricultură (măsuri suplimentare).

Întocmit,

S.C. SOCEP  S.A.

Constantinescu Carmen