PROIECT

DECIZIA ETAPEI  DE ÎNCADRARE

Nr.  XXXXX  din 14.09.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate GRAMENI GHEORGHE in calitate de PRIMAR al COMUNEI MIHAI VITEAZU, cu sediul in Judetul Constanta, Comuna Mihai Viteazu, Strada Principala, nr. 46, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1570 RP/16.09.2021, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 08.06.2022, că proiectul: „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI, MIHAI VITEAZU, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in Comuna Mihai Viteazu Sat Sinoie, intravilan, strazile Particularilor, Tufelor, Nordului, Campiei, Scolii, Mihai Viteazu Tr. II, DC79, Oltenilor, Judetul Constanta, nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului si nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, punctul 13, litera a).

b) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului se suprapune partial  cu situl Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și ROSCI0065 Delta Dunării;

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul “Reabilitare si modernizare strazi comuna Mihai Viteazu, Judetul Constanta” presupune reabilitarea si modernizarea urmatoarelor strazi din localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu:

strada Partizanilor, Tufelor, Nordului, Campiei, Scolii, Mihai Viteazu Tronson II, DC79,  Oltenilor.

Strazile sus mentionate sunt de clasa IV, cu doua benzi de circulatie si asigura conectivitate cu drumul judetean DJ 226, respectiv cu drumurile comunale si strazile ce strabat satul Sinoe, constituind cai de acces importante in interiorul localitatii si a satelor componente precum si spre alte localitati.

Concomitent cu realizarea partii carosabile se vor mai realiza:

- colectarea apelor pluviale din zona strazilor cu ajutorul santurilor pereate

- asigurarea racordurilor cu drumul judetean si cu drumurile laterale

- corectii ale elementelor geometrice, unde este cazul

- semnalizarea rutiera conform SR 1848-7/ 2015

- realizarea platformelor de acces si facilitarea scurgerilor apelor pluviale din zona accesului in curti.

Lugimile de drum vizate pentru reabilitarea si modernizarea sunt:

| Denumire strada | Lungime segment propus pentru reabilitare/ modernizare (m) |
| --- | --- |
| Strada Particularilor | 382 |
| Strada Tufelor tronson I si II | 222 |
| Strada Nordului | 591 |
| Strada Campiei | 634 |
| Strada Scolii | 850 |
| Strada Mihai Viteazu Tronson II | 124 |
| Strada Oltenilor | 510 |
| DC 79 | 5494,5 |

Situatia existenta si propua a celor 7 strazi si a DC 79 din comuna Mihai Viteazu supuse reabilitarii si modernizarii este urmatoarea:

| Denumire strada | Delimitare strada (integrala) | Lungime segment props pentru reabilitare/ sistem rutier existent | Lucrari propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Particularilor | Tronson I (de la interesectia cu Dj 226 pana la intersectia cu drumurile laterale km 0+00-km 0+250) Tronson II (de la interesectia cu drumurile laterale pana la limita intravilanului km 0+250-0+382) | 382 m -tronson I (sistem rutier existent din imbracaminte bituminoasa) -tronson II (sistem rutier existentdin piatra sparta si pamant) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice realizare acostamente de 0,5 m, santuri pereate de 1,5 m de o parte si de alta a strazii acces la proprietati (7 buc) prin podete tubulare de 300mm diamteru si lungime de 5 m colectare ape pluviale prin realizare santuri pereate (lungime 445 m pe tronsonul I si 254 m pe tronsonul II) si doua podete Ø 600 mm si 10 m lungime la strazile laterale |
| Strada Tufelor tronson I si II | Tronson I: din strada Mihai Eminescu pana la intersectia cu strada Orlat | 139 m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice realizare acostamente de 0,5 m, santuri pereate de 1,5 m de o parte si de alta a strazii acces la proprietati (5 buc) prin podete tubulare Ø 300mm si lungime de 5 m colectare ape pluviale prin realizare santuri pereate (lungime 223 m pe tronsonul I si 180 m pe tronsonul II) amplasare pe tronson I a unui podet tubular Ø 600 mm si lungime de 10 m amplasare pe tronson II a unui podet Ø600 mm si lungime 15 m la inceputul tronsonului si a unui podet similar cu lungime le 10 m la sfarsitul tronsonului |
|  | Tronson II:din strada Campiei pana la interesectia cu strada Mihai Eminescu | 83 m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) |  |
| Strada Nordului | Intersectia cu strada Scolii pana la intersectia cu strada Mihai Eminescu | 591 m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) | amplasare a cate unui podet tubular Ø600mm si L=10 m la interesectie cu strazile Morarilor (stanga/dreapta), Orlat (stanga/dreapta) si la km 0+388 (dreapta) realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice realizare acostamente de 0,5 m, santuri pereate de 1,5 m de o parte si de alta a strazii in lungime de 1027m |
| Strada Campiei | De la limita intravilanului la, interescteaza strazile Amangia si Tufelor pana la limita intravilanului | 634 m (sistem rutier existent din pamant) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice realizare santuri pereate de 1,5 m de o parte si de alta a strazii in lungime de 1095m realizare acces la proprietati (31buc) prin podete tubulare Ø300mm si L=5 m fiecare apele pluviale se vor colecta prin 4 podete tubulare Ø600mm si L=10 m |
| Strada Scolii | Din Drumul DJ226 pana la intersectia cu DC 79 | 850 m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice si acostamente de 0,5 m realizare santuri pereate de 1,5 m de o parte si de alta a strazii in lungime de 1530m realizare acces la proprietati (22buc) prin podete tubulare Ø300mm si L=5 m fiecare apele pluviale se vor colecta prin 1podet tubular Ø800mm si L=10 m, a unui podet Ø600mm si L=10 m la inceputul strazii km 0+002, a unui podet Ø600mm si L=10 m la km 0+846 si a unui podet tubulat Ø600mm si L=10 m la drumul lateral strazii (strada Nordului) |
| Strada Mihai Viteazu Tronson II | Din drumul judetean DJ 226 pana la limita intravilanului | 124 m (sistem rutier existent din pamant) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice si realizarea acostamentelor de 0,5 m prin completare cu piatra sparta pe o grosime de 12 cm de o parte si de alta a strazii realizare acces la proprietati (6buc) prin podete tubulare Ø300mm si L=5 m fiecare |
| Strada Oltenilor | De la intersectia DJ 226 pana la limita intravilanului | 510m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice si a acostamentelor de 0,5 m, a rigolelor pereate de 1,5 m de o parte sid e alta a strazii realizare acces la proprietati (21buc) prin podete tubulare Ø300mm si L=5 m fiecare apele pluviale se vor colecta prin santuri pereate in lungime de 968 m amplasare podet transversal Ø800mm si L=15 m la inceputul strazii amplasare, la drum lateral de podet tubular Ø600mm si L=10 m |
| DC 79 | Din strada Scolii pana la limita intravilanului | 5494,5 m (sistem rutier existent cu tratament bituminos) | realizare sistem rutier flexibil din mixturi asfaltice cu latimea partii carosabile de 5,5 m, acostamente de 2x0,75 m de o parte si de alta a drumului, santuril de pamant de 1,5 m de o parte si de alta a drumului colectare ape pluviale prin santuri de pamant si podete tubulare: Ø600mm si L=12 m la km 1+184,5, podet Ø800mm si L=12 m la km 2+860 7 podete de Ø600mm si L=12m la intersectie cu drumurile laterale |

Suprafata de teren ocupata definitiv de strazile care fac obiectul investitiei este de 76448 mp fiind repartizata pe fiecare strada in parte astfel:

| Strada | Tip suprafata proiectata | Supraf . (mp) | Total supraf. |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTICULARILOR TRONSON I SI II | Parte carosabila | 1533 | 4200 mp |
|  | Santuri pereate si acostamente | 2057 |  |
|  | Acces proprietari – 7 buc si platforma acces 20 mp/acces | 140 |  |
| TUFELOR TRONSON I SI II | Parte carosabila | 990 | 2299 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 1200 |  |
|  | Acces proprietari – 5 buc si platforma acces 20 mp/acces | 100 |  |
| NORDULUI | Parte carosabila | 2925 | 6324 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 2979 |  |
|  | Acces proprietari – 21 buc si platforma acces 20 mp/acces | 420 |  |
| CAMPIEI | Parte carosabila | 2661 | 6457 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 3176 |  |
|  | Acces proprietari – 31 buc si platforma acces 20 mp/acces | 620 |  |
| SCOLII | Parte carosabila | 4845 | 10620 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 4437 |  |
|  | Drumuri laterale | 340 |  |
|  | Acces proprietari – 22 buc si platforma acces 20 mp/acces |  |  |
| MIHAI VITEAZU | Parte carosabila | 510 | 754 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 124 |  |
|  | Acces proprietari – 6 buc si platforma acces 20 mp/acces | 120 |  |
| DC79 | Parte carosabila | 31319 | 40261 |
|  | Drumuri laterale proiectate | 700 |  |
|  | Acostamente | 120 |  |
| OLTENILOR | Parte carosabila | 2305 | 5533 |
|  | Santuri pereate si acostamente | 2808 |  |
|  | Acces proprietari – 21 buc si platforma acces 20 mp/acces | 420 |  |

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – proiecte de infrastructura: “Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanta”; Infiintare distributie gaze naturale in comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu si sat Sinoe, derulat de Primaria Mihai Viteazu; Construire retea fibra optica aeriana si subterana pentru serviciile de comunicatii electronice, sat Mihai Viteazu si sat Sinoe, derulat de RCS&RDS S.R.L.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri:

  - deseuri menajere (20 03 01), generate din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari, dar se apreciaza ca nu va depasi 0,5-1 mc/zi de lucru;

  - deseuri reciclabile: deseuri de ambalaje hartie si carton (15 01 01 si 20 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de ambalaje de sticla (15 01 07) si sticla (20 01 02), deseuri de materiale plastice (20 01 39 si 17 02 03), metale (20 01 40) pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipienti adecvati, special destinati, urmand a fi predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii;

  - deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04), cabluri (17 04 11) de la realizarea racordului electric, deseuri de beton (17 01 01, 17 01 07), deseuri de lemn (17 02 01); deseurile inerte pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte sau preluate de catre operatori autorizati pentru transportul si valorificarea acestui tip de deseu, (01 04 08) deseuri de piatra si sparturi de piatra; asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 (17 03 02)

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: intravilanul Localitatii Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, categoria de folosință a terenului : „drum”, conform Certificatului de urbanism nr. 9/09.07.2021.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale: RBDD

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE - siturile Natura 2000: ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe, ROSCI0065 Delta Dunării.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Comuna Mihai Viteazu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  impact potential in zona fronturilor de lucru si a organizarii de santier.

b) natura impactului: un posibil impact local si redus asupra factorilor de mediu și asupra biodiversității se va genera în perioada lucrărilor de executie, prin pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, prin pulberi, zgomot si intensificarea traficului.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: lucrările din proiect nu sunt de natura sa determine efecte negative pe termen mediu și lung asupra factorilor de mediu și asupra biodiversitații. Este posibil sa fie generat un impact local, de scurta durata, reversibil.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: impactul va fi nesemnificativ.

II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

- Amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și ROSCI0065 Delta Dunării (dintre străzile care vor fi reabilitate și modernizate, DC 79 se suprapune pe o lungime de 5367.7m peste ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie si pe o lungime de aproximativ 28m peste ROSCI0065 Delta Dunării).

- Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Proiectul nu are legatura si nu este necesar pentru managementul ariilor naturale protejate;

- Conform Memoriului de prezentare, in zona amplasamentului pe care se vor realiza lucrările din proiect nu au fost  identificate specii si/sau habitate de interes comunitar. Lucrările de reabilitare și modernizare se realizează pe traseul existent al DC 79 fără a afecta suprafețe suplimentare de teren.

- În cadrul procedurii parcurse a fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare specifice siturilor Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării, comunicate de ANANP prin Nota M.M.A.P nr. 11966/CA/26.08.2020 pentru ROSCI0065 Delta dunarii si Nota M.M.A.P. nr. 262390/BT/03.12.2021 pentru ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, rezultând că, impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității celor două situri este nesemnificativ(

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza in afara ariilor naturale protejate astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare

- se interzice afectarea in orice mod a ariile naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, ROSCI0065 Delta Dunării si RBDD;

- respectarea condițiilor prevăzute in avizul favorabil nr. 170/07.07.2022, emis de A.R.B.D.D;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- se vor anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa si A.RB.D.D asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul ariilor naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, ROSCI0065 Delta Dunării si RBDD, ce pot afecta atât habitatele si speciile, cat şi calitatea factorilor de mediu.

- titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului că sunt interzise deținerea, uciderea, vânarea, capturarea , perturbarea în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație a speciilor de faună protejate.

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu este necesara continuarea procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin Latif                                                              Lavinia  Monica  ZECA

ŞEF SERVICIU C.F.M.,

###### Simona CONSTANTIN

###### Întocmit,                                                                                                                                  Consilier Camelia COSTACHE

###### Consilier Steliana BEJAN

###### Notă: redactat în 4 (patru) exemplare.