PROIECT

DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. xxx din 06.09.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  GPP CONSULTANTA SI PROIECTARE BUSINESS SRL, cu sediul in  Municipiul Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle , nr. 3-5, et. 1B, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3610 RP din 23.05.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.08.2022 că proiectul:                                      „CONSTRUIRE MAGAZIN „PENNY” SI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE SI BRANZETURI PARTER, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE SPATII VERZI LA SOL, PE TERASA SI VERTICALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, UNIPOL, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in Judetul Constanta, Comuna Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16A-16C-16D, Lot 1, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr.2, punctul 10, litera a).

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul isi propune construirea unui magazin Penny - cu funcţiunea de comert - magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic.

Vecinatati ale amplasamentului:

- NORD - imobile S.C.I.F. Constanta Sistem M. Kogalniceanu din str. T. Vladimirescu nr.18
              - imobil proprietate privata din Str. T. Vladimirescu nr.18B

- EST    - imobil M.A.P.N. din str. Vasile Lupu nr.1, Cazarma 1288

- SUD   - imobil proprietate privata din Str. T. Vladimirescu 16A-16C-16D, LOT 2, viitor 
                complex comercial, in prezent teren neamenajat, liber de constructii

- VEST  - Str. Tudor Vladimirescu (DN2A)

Bilant teritorial:

| Suprafata teren | 8.107,00 | mp | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Arie construita & Arie desfasurata | 1.400,00 | mp | 17,27% |
| Suprafața circulatii și platforme amenajate | 4.007,00 | mp | 49,43% |
| Suprafata spatii verzi amenajate la sol | 2.700,00 | mp | 33,30% |
| Suprafata spatii verzi terasa înierbata | 850,00 | mp | 10,49% |
| Suprafata spatii verzi verticale – 255 ml x 2,00 m inaltime | 510,00 | mp | 6,29% |
| Suprafata totala spatii verzi | 4.060,00 | mp | 50,08% |
| Nr. locuri de parcare (din care 4 locuri pt. pers. cu dizabilitati) | 94 | buc. |  |
| POT propus |  |  | 17,27% |
| CUT propus |  |  | 0,17 |
| Regim de inaltime propus – Parter inalt Inaltime maxima la cornisa | 5,35 | m |  |
| Inaltime maxima panou reclama luminoasa magazin | 7,40 | m |  |

Sistemul constructiv

Structura de rezistenţă este alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din beton armat, cu fundaţii izolate de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Peretii de închidere exterioara se vor realiza din panouri sandwich cu grosimea de 100mm. Depozitul este separat de sala de vanzare si de spatiile anexa prin pereţi de compartimentare de 25cm grosime, care se vor realiza din zidarie de caramida tip POROTHERM sau similar.

Pereţii despărţitori între spaţiile anexă sunt realizaţi din gips-carton , cu grosimi normate in functie de caracteristici.

Pardoseli:

- pentru pardosela din sala de vânzare, spatiul de vanzare carmangerie, spatiul manipulare marfa,

- în camera frigorifică, camera congelare, la spaţiul destinat depozitării masinii de curatat, spaţiile tehnice şi pentru toate spaţiile social-administrative ale magazinului – Gresie Topgres tip Penny Emo Darkgrey, 45x45x1.4cm, antiderapantă categoria R10;

- în toate spaţiile social-administrative şi spaţiile de pregatire din zona de carmangerie – Casal Grande Padana Granito 2 Garda 20x20x1.4cm, antidereapanta categoria R10, chit epoxidic  bicomponent, inclusiv plinta cu muchie rotunjita si piese de imbinare la colturi rotunjite, culoare Garda;

- în camerele frigorifice carne, mezeluri şi brânzeturi – zonă carmangerie - Casalgrande Padana Granito 2 Garda 20x20x1.4cm, antiderapanta categoria R10, rezistenta la inghet, chit epoxidic bicomponent, inclusiv plinta cu muchie rotunjita si piese de imbinare la colturile rotunjite, culoare Garda;

Structura acoperişului va fi realizată din grinzi prefabricate din beton armat, iar învelitoarea

din tablă metalică cutată cu inaltimea de 15cm, termoizolație din vata minerală neinflamabila și membrană PVC, peste care se va prevedea un sistem de ACOPERIS VERDE, plantat cu soiuri specifice.

- Accesul auto si pietonal al clientilor, al personalului precum si cel auto pentru aprovizionarea cu marfa se va realiza inspre / dinspre Str. Tudor Vladimirescu (DN2A), conform planului de situatie.

- Pentru executarea noilor drumuri şi platforme se vor executa lucrări de terasamente şi suprastructură (pentru realizarea sistemului rutier). Lucrările de terasamente se vor executa pe tronsoane.

- Suprafata necesara amenajarii locurilor de parcare aferente investiției se va asigura la sol, in incinta si va fi pavata cu dale autoblocante. Numarul locurilor de parcare va fi de 94 dintre care 4 locuri vor fi destinate persoanelor cu dizabilitati. De asemenea se va asigura un numar de min. 4 locuri pentru parcarea bicicletelor.

- De asemenea se prevede realizarea unor amenajări exterioare care vor cuprinde rigole şi trotuare de gardă în jurul construcţiei.

Platformele proiectate vor fi mărginite de borduri prefabricate din beton (cu muchie rotunjită) de 20x25 cm aşezate pe o fundaţie din beton C12/15 de 15x30 cm, cu o înălţime de pozare de 15 cm.

- Trotuarele vor fi mărginite înspre zonele verzi deasemenea de bordură prefabricată din beton de 10x25 cm, aşezată pe o fundaţie din beton C12/15 de 15x30 cm aşezată la acelaşi nivel cu trotuarul.

Spatii verzi:

Suprafata totala a spatiilor verzi din incinta este de 4.060,00 mp si este formata din:

Spatii verzi amenajate la sol:

- Se vor amenaja conform planului de situaţie pe o suprafata de 2.700,00 mp şi se vor folosi plante acoperitoare de sol, iarbă, arbori şi arbuşti pereni cum ar fi Lonicera japonica, Vinca minor/rosea, etc.

- Spaţiile verzi neinierbate se vor realiza conform cu folie antiinierbare, piatra alba (sort minim 64) si ienupar tarator min 70 cm diametru (aprox 1 bucata / mp).

- Plantarea pomilor se va face conform cerinţei beneficiarului. Pomii vor fi protejaţi şi rigidizaţi cu 2 pari. Plantarea se va corobora cu situaţia climatică locală şi cu condiţiile de sol.

Arborii puieti foioase propusi in aliniament vor fi plantati conform planului de situatie propus. 
- Pentru toate plantele şi arbuşti va fi prevăzută o perioadă de garanţie pentru prindere şi de întreţinere a acestora pe o perioadă de 3 ani.

Spatii verzi verticale – garduri verzi:

Structura acestora va fi pe pe stalpi din otel galvanizat dispusi la distanta de 2,50 m, stalpii avand dimensiunile 60 x 40 x 2610 mm din care 600 mm incastrati intr-un bloc de beton

cilindric 350 x 800 mm. Protecția stâlpilor se va realiza cu capace metalice sudate din oțel galvanizat, iar panourile vor fi din bare de oţel galvanizat de 5 mm.
Pe aceste structuri vor fi intinse plante specifice pe o suprafata de 510,00 mp.

Spatii verzi - terasa înierbata:

Pe acoperis va fi amenajata o suprafata de 850,00 mp de spatiu verde.

- Total maxim 132 persoane simultan in cadrul magazinului.

În caz de incendiu, cumpărătorii se pot evacua prin cele doua uşi pivotante de evacuare,

dimensiuni 1.00x2.30m, respectiv1.00x2.13m, cu deschidere spre exterior, prevăzute cu bară antipanică, amplasate în cele doua colţuri ale sălii de vânzare pe latura sud-estica, asigurând respectarea distanţei de evacuare minime de 42.0m in doua directii.

În spaţiu de vânzare carmangerie este prevăzută o uşă de evacuare cu deschidere spre exterior, prevăzuta cu bara antipanica.

Alimentarea cu apă (rece):

- Se realizează de la reţeaua publică, prin intermediul conductei de branşament, din ţeavă de polietilenă.

Canalizarea menajera si canalizarea pluviala

- Racordul de canalizare menajera se va face prin deversare in retelele de canalizare stradale – apele menajere fiind trecute prin separatoare de grasimi. Racordul de canalizare proiectat este prevazut din din PVC-KG De 200mm, iar prin acesta sunt evacuate doar ape uzate menajere care corespund NTPA 002.

- Racordul de canalizare pluviala se va face prin deversare in reteaua de canalizare ape pluviale din incinta – apele pluviale poluate trecute printr-un separator de hidrocarburi.

- Racordurile de canalizare proiectate sunt prevazut din PEHD De90mm, iar prin acesta sunt evacuate doar ape PLUVIALE care corespund NTPA 001

- Apele pluviale din incinta (apele pluviale conventional curate si apele pluviale potential poluate si epurate), se vor deversa in sistemul de canalizare stradal existent. Apele pluviale posibil poluate (de pe platforme) inainte de deversare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.

- Apele pluviale convent al curate sunt ape preluate de pe invelitoarea cladirii printr-un sistem de colectare ape pluviale de pe invelitoare tip vacumatic furnizat de Geberit.

Apele pluviale potential poluate sunt preluate de pe platformele din incinta (paltforma rutiera, parcare, trotuare) prin guri de scurgere si rigole in reteaua de canalizare ape pluviale poluate din incinta, sunt trecute prin separatoare de namol si produse petroliere propus tip ACO si Kessel. Separatoarele de namol si produse petroliere sunt prevazute la intrarea apei cu un decantor de namol, urmat de separatorul cu filtru coalescent si evacuare prevazuta cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamelar care se afla in camera coalescenta.

Evacuarea separatoarelor este prevazuta cu un obturator automat cu flotor, acesta functionând astfel: când este depasita capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboara in stratul de hidrocarburi, si un disc de etansare este presat pe conducta de evacuare). Calitatea apelelor epurate prin separatoarele propuse se incadreaza in limitele indicatorilor de calitate, prevazute in normativul NTPA - 001/2001.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din reţeaua existentă în zonă. Măsura energiei electrice consumate se face de la blocul de măsură şi protecţie trifazat.

Ventilaţia, climatizarea şi apa calda menajera

- Solutia tehnica aleasa pentru spatiul comercial consta in incalzirea si racirea spatiilor utilizand unitati de climatizare de tip split, perdea de aer cald, convectoare electrice.

- Realizarea confortului termic in sala de vanzare pe timp de iarna si vara se va face prin intermediul unitatilor de climatizare tip split suspendate in partea superioara a spatiului, echipate cu grila de refulare in patru directii si filtru cu autocuratire.

- Organizarea de santier se va face numai in incinta proprie;

- Accesul in incinta se va realiza din strada Tudor Vladimirescu, unde se vor amplasa si doua platforme de spalare a rotilor pentru autovehiculele ce ies din santier.

- In zona de acces, s-a propus  amplasarea  unor containere metalice temporare dotate cu birouri, sala de sedinte, punct de prim-ajutor  si grupuri sanitare, parcare  pentru autoturisme care va deservi angajatilor si vizitatorilor santierului (10 locuri de parcare auto).

- In apropierea santierului s-au prevazut un numar de 6 baraci metalice destinate muncitorilor ce vor fi deservite de sala de mese realizata din container dublu.

- S-a prevazut un punct pentru toaletele ecologice, 3 toalete ecologice in vecinatatea birourilor .

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul. Pe lotul vecin este planificata construirea unui Complex Comercial, cu functiuni complementare prezentului obiectiv. Acesta va avea acces comun din strada Tudor Vladimirescu cu prezentul proiect

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții – montaj | vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Mihail Kogalniceanu |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluarile produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticla | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de constructie a magazinului, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: teren intravilan, avand categoria de folosinta „curti-constructii”, (conform CU nr. 62/27.04.2022 eliberat de Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu).

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: Comuna Mihail Kogalniceanu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile limita admisibile, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                   Lavinia  Monica  ZECA

Intocmit,

Consilier Camelia COSTACHE

Nota: redactat in 3 exemplare.