DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr.  din 15.09.2023 -proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de TRACON SRL, cu sediul in mun. Braila, str. Vapoarelor nr. 21, judetul Braila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3837 RP din 29.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 23.08.2023 că proiectul:

„ INCHIDEREA FINALA A CELULELOR 3 SI 4 ”, amplasat in orasul Ovidiu – incinta DEDMI Ovidiu, judetul Constanta, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 13, litera a);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

In cadrul depozitului ecologic Ovidiu, se depozitează si se neutralizează deşeuri menajere si industriale asimilabile cu cele menajere din anul 1995, de la punerea in funcţiune a depozitului, respectiv deschiderea celulei nr. 1.

In prezent in cadrul D.E.D.M.I.  Ovidiu, din cele 9 celule estimate, au fost executate 8 celule, din care:

- celulele 1-2 inchise definitiv

- celulele 3-7 sunt inchise provizoriu (a fost sistata succesiv depozitarea deseurilor pe masura ce s-a atins gradul de umplere).

- celula 8 este autorizata pentru functionare ;

Depozitul a fost proiectat initial pentru o capacitate totala de depozitare de 1.945.100 mc (1.750.590 tone) la un grad de compactare de 0,9 t/mc)) pentru toate celulele propuse.

In urma expertizei extrajudiciare topografice efectuate in anul 2015 de catre SC Infotop SRL Braila, densitatea medie a deseurilor determinata in cadrul acestei expertize este de 1,685 t/mc. Rezulta capacitatea totala actuala de depozitare: 4.747.019 mc (7.998.727 tone) pentru cele 9 celule propuse.

Cantitatea anuala de deseuri depozitata: cca. 245.000 to/an

Durata de functionare proiectata a intregului depozit: 30 de ani

Durata perioadei de monitorizare post - inchidere: in functie de stabilitatea depozitului, dar nu mai putin de 30 de ani.

Pentru urmărirea influentei depozitului de deseuri asupra apelor subterane, sunt in functiune patru foraje de observație.

Celula nr. 3

In celula nr. 3 exista un volum de circa 321891 mc, echivalentul a 515024,92 tone de deseuri pentru un grad de compactare de aproximativ 1,6 to/mc. Deseurile in perioada de exploatare (2002-2004) au fost depozitate în straturi succesive de maxim 1 m, acoperite apoi cu material inert sau pamant in strat de 10-20 cm si compactate periodic.

Celula nr.3 a fost sistematizata pastrand forma de la momentul finalizarii procesului de depozitare a deseurilor. Suprafata sistematizata este de 18000 mp.

Celula nr. 4

In celula nr. 4 exista un volum de circa 497835 mc, echivalentul a 871211,3 tone de deseuri pentru un grad de compactare de aprox. 1,6 to/mc. Deseurile in perioada de exploatare (2005-2008) au fost depozitate în straturi succesive de maxim 1 m, acoperite apoi cu material inert sau pamant in strat de 10-20 cm si compactate periodic.

Celula nr.4 a fost sistematizata pastrand forma de la momentul finalizarii procesului de depozitare a deseurilor. Suprafata sistematizata este de 29000 mp.

La momentul sistematizarii si inchiderii provizorii a celulei nr.3 (anul 2004) si a celulei nr.4 (anul 2008) pe suprafata corpului de deseuri s-a aplicat un strat de sustinere in conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul Nr. 757/, pct.4.2.2.2, inclusiv completările din Legea nr.211/2011 și Hotărârea Guvernului nr.345/2005 .

Stratul de sustinere (egalizare) depus inca din anul 2004 (celula 3), respectiv 2008 (celula 4),  a fost nivelat si are grosimea cuprinsa intre 50 cm si 1 m. Acesta asigura preluarea sarcinilor statice si dinamice, care pot aparea odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare, adica de inchidere definitiva a celulelor. Compozitia acestui strat de sustinere este realizata din deseuri din constructii sau demolari (in cantitate raportata la suprafata celulei de max 10%) si restul (90%) este pamant din excavatii, care este depozitat uniform pe intreaga suprafata a celulelor nr.1 si nr.2.

In toata aceasta perioada de tasare a celulei nr. 3 (2004-2022) si a celulei nr. 4 (2008-2022), stratul de sustinere a asigurat si va asigura pana la inchiderea finala, bariera de protectie si impermeabilizare naturala a acestora, nepermitand patrunderea apelor din precipitatii in interiorul acesteia.

SOLUTIA TEHNICA DE INCHIDERE FINALA A CELULELOR

In stadiul actual au fost consumate tasarile majore ale masei de deseuri din corpul celulor, acestea nemaiputand produce deteriorarea sistemului de impermeabilizare: celula nr. 3 = 18 ani (2004 – 2022); celula nr. 4 = 14 ani (2008 – 2022).

Peste stratul de sustinere (egalizare) se va proceda la soluția de închidere finală a celor două celule, după cum urmează:

Sistemul de impermeabilizare a suprafetei celulei

- Stratul de drenaj pentru gazul de depozit (minim 30 cm grosime) – se aplica peste stratul de sustinere (de egalizare), pe intreaga suprafata a celulei. Materialul care se depune va avea coeficientul de permeabilitate de min 1x10‾⁴ m/s. Granulele care se vor depune vor fi cuprinse intre 8 – 32 mm astfel incat sa fie respectat domeniul optim de drenaj pentru biogaz. Pietrisul care se va depune va avea continutul de carbonat de calciu, mai mic de 10% (masa). In acest fel se asigura siguranta la sufoziune fata de stratul de sustinere.

- Stratul de impermeabilizare mineral – se aplica peste stratul de drenaj pentru gazul de depozit, va avea o grosime de minim 50 cm, un coeficient de pemeabilitate <5x10‾⁹ m/s. Va fi realizat din material argilos si se va aplica in doua straturi (2x25cm) compactate cu compactorul cu role. Densitatea proctor va fi de ≥ 92%. Marimea maxima a granulelor va fi de max 63 mm si continutul de componenete organice din argila va fi limitat la maxim 5% (masa). Materialul care se va depune pentru impermeabilizare nu va cuprinde componente din lemn (radacini, crengi, etc).

- Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii – se aplica peste stratul de impermeabilizare mineral (argila) si va avea grosimea de minim 30 cm. Coeficientul de permeabilitate va fi > 1x10‾³ m/s si continutul de carbonat de calciu nu va depasi 10% (masa). Materialul de drenaj pentru apa din precipitatii se va depune uniform peste intreaga celula iar pe taluzuri se va asigura stabilitatea acestuia si depunerea uniforma. Marimea granulelor materialului drenant (pietris, balast) va fi cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.

- Straturi separatoare din geotextil și geosintetic – vor asigura protectia impotriva patrunderii apei din precipitatii spre interiorul celulei, precum și un drenaj eficient al acestor ape.

Geotextilul de protectie ≥ 400 g/m² – se va depune peste stratul de argila compactata care asigura impermeabilizarea minerala a celulei si are rolul de a nu permite patrunderea si amestecul cu stratul de drenaj pentru apa din precipitatii (pietris, balast).

In acest fel se asigura protectia materialului de impermeabilizare si totodata se va permite drenarea apei din precipitatii prin stratul imediat superior geotextilului de protectie.

Geosinteticul permeabil – se va depune peste stratul de drenaj pentru apa din preciptatii si este compus dintr-un material textil rezistent pe termen lung care are lipita pe fata care se asterne pe stratul de drenaj insertii de polipropilena (PP) cu masa pe unitatea de suprafata ≥ 400 g/m².

- Stratul de recultivare – va fi realizat dintr-un strat de retinere compus din pamant argilos in amestec cu nisipuri usor coezive si pietrisuri, in grosime minima de 85 cm, iar peste acesta se va pune un strat de pamant vegetal in grosime de minim 15 cm care va fi insamantat cu ierburi perene/vegetatie rezistenta la eroziune. Stratul de recultivare nu va fi compactat. Pe suprafata celulei nu vor fi plantate tufisuri.

- Sistemul de colectare a gazului de depozit

În ceea ce privește celula nr.3 si celula nr. 4 extractia si eliminarea biogazului se va face prin instalarea direct pe conductele de put de biogaz a biofiltrelor ecologice cu carbune activ si element filtrant biologic (lemn). Conținutul de metan în biogazul celulei nr.3 si nr. 4 nu este în asemenea cantități încât să permită un tratament într-un combustor pentru incinerare. Sunt prevăzute a se realiza 3 puturi de colectare biogaz pentru fiecare din cele două celule.

- Sistemul de filtrare a biogazului are rolul de a purifica gazele arse prin folosirea unui filtru combinat cu material carbonic (carbune activ) și bio-filtrare activa de tip lemnos.

- Sistemul de colectare a levigatului

La momentul intrarii în exploatare, celulele 3 și 4 au fost echipate cu cate o retea de drenare a levigatului montata la baza celulei, iar in nodurile retelei au fost montate camine de colectare a levigatului care au fost inaltate concomitent cu umplerea celulei cu deseuri.

Colectarea levigatului din celulele închise definitiv se realizeaza prin vidanjare din caminul nr. 5 (celula 3), respectiv din căminul nr.9 (celula 4), acestea fiind mentinute functionale inclusiv pe perioada postmonitorizare.

Epurarea levigatului se realizeaza in cadrul statiei de tratare (tip  PALL cu osmoză inversă) existentă în cadrul depozitului de deseuri.Permeatul rezultat (levigatul epurat care indeplineste normele NTPA 001) este apoi pompat fie in bazinul cu apa pentru rezerva PSI din cadrul depozitului ecologic, fie este utilizat pentru stropirea drumurilor sau udarea perdelei vegetale (pomii plantati) de pe amplasament.

- Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe suprafata acoperita a celulei

Apele pluviale de pe suprafatețele celulelor nr.3 și nr.4 care penetreza stratul de recultivare vor fi preluate de stratul de drenaj pentru apa din precipitatii si vor fi conduse gravitational, datorita pantelor cu care a fost sistematizata suprafata de deseuri a fiecărei celule la faza de inchidere provizorie, in rigolele perimetrale de pe laturile celulelor.

Rigolele perimetrale executate in sapatura deschisa, vor fi dalate cu 2 materiale geocompozite rezistente la inghet si fara posibilitate de colmatare. Rigolele perimetrare vor avea sectiunea trapezoidala, cu h min = 0.50 m, lmin baza = 0.50m, pante de 1:1.

Totodata se realizeaza continuitatea cu rigolele perimetrale ale celulei nr. 1.

Rigolele perimetrale se vor descarca in rigola drumului de acces catre depozit prin doua canale de descarcare in sapatura deschisa, captusite cu geosintetice de protectie drenante si inierbate cu plante perene pentru a preveni eroziunea taluzurilor.

Accesul utilajelor pentru efectuarea verificarii celulei si efectuarea anumitor lucrari de intretinere se face prin zonele de traversare si de legatura.

- Drumuri de acces, imprejmuirea amplasamentului, sistemul de supraveghere video,       sistemul de alarmare

Drumurile de acces, imprejmuirea amplasamentului, sistemul de supraveghere video și sistemul de alarmare pentru celulele nr.3 si nr.4 inchise definitiv, sunt cele existente aflate in funcțiune.

Intre celula nr. 3 si celula nr. 4 se va crea un drum de pamant pentru accesul zilnic al utilajelor care deservesc celula nr. 8 aflata in exploatare (ex. pentru alimentarea cu carburant, deplasarea spre garaj etc.).

Accesul la puturile de gaz si caminele de colectare a levigatului se va face direct pe corpul celulei inchise definitiv.

Sistemul de supraveghere video instalat pe amplasament va asigura monitorizarea activitatii pe intreg amplasamentul coroborat cu serviciul de paza si interventie umana a sosietatii care asigura securitatea depozitului. Sistemul de alarmare pentru patrunderile neautorizate sau prin

efractie este instalat la cabina cantar si este functional.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE MONITORIZARE POST-ÎNCHIDERE

Dupa finalizarea lucrarilor de inchidere definitivă a celor doua celule, se va trece in etapa de monitorizare post - închidere a emisiilor de poluanţi in apa si aer, urmarindu-se:

- calitatea si cantitatea levigatului produs pana la epuizarea producerii acestuia (efluent statie de epurare);

- supravegherea prin analize fizico - chimice a calitatii apelor subterane, pe probe recoltate din forajele de monitorizare;

- monitorizarea gazului de depozit;

- urmărirea regimului de tasare, prin montarea de repere pe acoperişul depozitului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane din zona adiacentă depozitului se va face prin intermediul celor 4 foraje de observaţie existente si functionale de pe amplasamentul depozitului       (1 amonte, 1 in depozit si 2 in aval pe direcţia de curgere a apelor subterane) din care se preleveaza periodic (semestrial) probe de apa, conform autorizatie de gospodarire a apelor nr. 71/30.05.2023.

Coordonatele STEREO 70 ale celor 4 foraje de observatie sunt:

| Nr. Crt. | Nr. put | H (m) | NHS (m) | Coordonate STEREO ‘70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 1 | P2 | 95 | 53 | 314381.627 | 781846.554 |
| 2 | P3 | 71 | 53 | 314348.610 | 781741.099 |
| 3 | P0 | 100 | 55 | 314837.554 | 781950.718 |
| 4 | F4 (alim. cu apa.) | 93 | 61 | 314481.742 | 781881.416 |

Sunt monitorizati cu o frecventa semestriala indicatorii: pH, fosfati, cloruri, sulfati, amoniu, azotiţi, azotaţi, Cu, Cr, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, As.

Monitorizarea post- inchidere

Perioada de urmarire post- inchidere este de minim 30 de ani si poate fi prelungita daca se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta risc potential pentru factorii de mediu. Rezultatele activitatii de monitorizare post-inchidere se vor pastra in Registrul de functionare pe toata durata programului de monitorizare.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

- pământ și pietre – 17 05 04

- deșeuri menajere - 20 03 01

- amestecuri metalice - 17 04 07

- cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* - 17 04 11

- materiale plastice – 17 02 03

- fier si otel – 17 04 05

- amestecuri metalice – 17 04 07

- resturi de materiale de constructii si deseuri din constructii – 17 09 04

- ambalaje de hartie si carton – 15 01 01

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02

- material absorbant uzat – 15 02 02*.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: depozit conform de deseuri;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu sunt.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. In conformitate cu decizia nr. 13083/19.07.2023 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL , proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 58 din 02.08.2023, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele si autorizaţiile necesare, conform  legislaţiei în vigoare.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor de suprafaţă și subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate pe sol sau în apele subterane.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului și constructorului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta.

- După finalizarea lucrărilor de închidere, pe toată perioada de monitorizare post-închidere, beneficiarul are obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile ordinului nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului şi elaboratorului documentaţiei tehnice de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

-     împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-     se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier;

acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-    titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia

mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei

etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

-  respectarea prevederilor Ordonantei  nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor si a Normativului tehnic 757/2004 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va notifica APM Constanta dupa fiecare etapa de executie a lucrarilor si se va prezenta modul de realizare a acesteia;

Monitorizarea post-inchidere pe o perioada de 30 de ani a calitatii apei subterane in zona de influenta a depozitului conform Ordonantei nr. 2/2021-anexa 3- Proceduri de control şi urmărire a depozitelor de deşeuri; raportarea rezultatelor monitorizarii : anual, pe perioada de 30 de ani.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                          ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia  Monica  ZECA

#### Nota: redactat in 4 ( patru ) exemplare.