ANEXA 5.E la procedură

( conform LEGII Nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului)

CONŢINUTUL - CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

I.	  Denumirea proiectului: “Lucrari de construire strazi din municipiul Constanta – cartier Veterani – Strada Lt. Col. Ion Jalea”

II.	Titular:

-	Numele: MUNICIPIUL CONSTANTA prin  S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta;

-	adresa poştală: Strada Varful cu Dor nr. 10, mun. Constanta, Cod poştal 900035, Judet Contanţa, România;

-	numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel: 0241 67.22.99
email: secretariat@conforturban-ct.ro;
www.conforturban-ct.ro;

-	numele persoanelor de contact;

·	Director General: Hira Stere;

·	Responsabil pentru protecţia mediului: Gheorghe Laurentiu.

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)	un rezumat al proiectului;

Cartierul Veterani, de la strada Fantanele spre sud pana la strada Cumpenei si spre est pana Soseaua Mangaliei, a inregistrat de-a lungul ultimilor 10 ani o intensa dezvoltare urbanistica reprezentata in principal prin constructii de locuit proprietate privata. Drept urmare este necesara asigurarea accesului la proprietati prin amenajarea strazilor.

Strazile vizate sunt proprietate a MUNICIPIULUI CONSTANTA si in administrarea S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta

Suprafata de teren studiata este St= 741 mp conform conform masuratorilor cadastrale.

Documentatia prezenta porneste de la strazi existente pe care se propune urmatorul obiectiv: “Lucrari de construire strazi din municipiul Constanta – cartier Veterani – Strada Lt. Col. Ion Jalea”.

Constructia se încadrează în Categoria de importanţă  “C” (de importanţă normala).

Lucrari proiectate

Profil Longitudinal. Cotele proiectate vor urmari cotele existente ale strazilor, prin refacerea structurii rutiere pe traseele strazilor.

In profil transversal se va executa urmatoarea amenajare:

Strada Lt. Col. Ion Jalea – 103.93 ml: latimea drumului in sectiune curenta va fi de 7.0 m, alcatuita din carosabil de 6.0 m latime, cu o banda de circulatie, cu imbracaminte asfaltica si acostamente piatra sparta de 2x0.5m.

b)	justificarea necesităţii proiectului;

Avand in vedere exploatarea actuala a strazilor existente in conditii necorespunzatoare, se impune necesitatea si oportunitatea adoptarii unor solutii tehnice optime de amenjare a acestora si aducerea la o stare de exploatare corespunzatoare.

Deasemenea prin implementarea proiectului se creeaza noi locuri de munca.

c)	valoarea investiţiei;

Valoarea investitiei – 100.000 lei + t.v.a.

d)	perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a investitiei este estimata a se executa intre Noiembrie 2023 - Iunie 2024.

e)	planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

La prezentul memoriu se ataseaza plan de incadrare in zona si plan de situatie.

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE

Principalele elemente geometrice ale strazilor existente sunt urmatoarele:

-	Traseul in plan:

Strada Lt. Col. Ion Jalea – 103.93 ml

Traseele strazilor sunt in aliniament, paralele cu proprietatile existente.

-	Latimea disponibila pentru amenajarile propuse  este variabila de cca. 7 – 9 m, fiind delimitata de imprejmuirile nealiniate de pe partile laterale, compusa dintr-o zona carosabila de 3 – 5 m cu sectoare pietruite neuniform si cu structura eterogena si zone la nivel de pamant si fara trotuare amenajate.

-	Profilul transversal este neregulat, urmarind in general topografia terenului natural, cu pante neuniforme variabile pe zonele carosabile si profil neregulat inclusiv cu fagase pe zonele cu pamant.

-	Profilul longitudinal este neuniform, urmarind in general topografia terenului natural, cu declivitati variabile.

-	Nivelele (cotele) intrarilor/iesirilor aferente cladirilor adiacente sunt variabile, ceea ce asigura diferentiat scurgerea apelor pluviale din interiorul curtilor.

Suprafata existenta prezinta degradari structurale majore, datorita circulatiei mijlocelor de constructii grele de la santierele adiacente si autoturismelor riveranilor si a unui sistem rutier eterogen necorespunzator, precum si pe traseul lucrarilor la utilitatile subterane. Principalele degradari sunt: cedari, denivelari, tasari,  gropi si fagase, cu noroi pe perioadele cu precipitatii, iar pe perioadele uscate cu producere de praf.

Structura strazilor existente este neuniforma si necorespunzatoare pentru traficul auto, avand urmatoarele alcatuiri si caracteristici:

-	pe zonele carosabile existente, care au fost intretinute in mod superficial si neuniform, sondajele de teren au identificat un strat neuniform din piatra sparta de cca. 10 cm grosime de diverse proveniente si granulometrii asternuta direct peste terenul natural ;

-	pe traseul utilitatilor subterane terenul prezinta tasarea terenului de umplutura si un sistem rutier necorespunzator;

-	pe zonele de pamant drumul este la nivelul terenului natural existent, cu gropi si fagase.

Traficul auto este redus, fiind compus din traficul greu generat de utilajele de constructii pe perioada de executie a constructiilor, traficul pentru interventii, urgente si utilitar si traficul usor generat de locatarii cladirilor din aceasta zona cu varfuri de trafic dimineata si seara, cu dificultati de intrare/iesire in/din zona amenajarilor datorita accesului neamenajat si nereglementat.

In interiorul amenajarilor circulatia rutiera si pietonala se desfasoara cu dificultate datorita starii necorespunzatoare a suprafetelor de circulatie .

Scurgerea apelor de suprafata se realizeaza dupa pantele existente ale terenului natural catre  zonele adiacente. Scurgerea apelor pluviale din interiorul curtilor se realizeaza diferentiat in functie de cotele variabile existente ale amenajarilor interioare adiacente.

Utilitatile subterane  sunt reprezentate de retelele de apa-canalizare, gaze naturale si alimentare cu energie electrica locuinte si iluminat public. Caminele existente de utilitati subterane sunt amplasate neuniform pe ampriza drumului si fata de imprejmuirile existente. Racordurile laterale de utilitati sunt partial realizate pentru constructiile existente, iar pentru viitoarele constructii, se vor realiza ulterior.

DESCRIEREA SITUAŢIEI PROIECTATE

Solutia tehnica propusa in Etapa 1 este (I). Construirea unui drum cu acostamente, pe ampriza disponibila existenta, strazi de categoria tehnica III, cu doua benzi de circulatie de 6.00 – 7.00 m latime si acostamente de 0,50 m latime, ca o prima etapa functionala din cadrul amprizei strazilor prevazute prin reglementarile PUZ.

Elementele geometrice in plan sunt urmatoarele:

-	Traseul strazilor in plan este in aliniament, orientate cu axul paralel cu limitele de proprietati si imprejmuirile adiacente;

-	Lungimea totala este de 103.93 m :

Strada Lt. Col. Ion Jalea – 103.93 ml

-	Latimea amprizei proiectate este de 7.00 m, din care: 6.00 m reprezinta partea carosabila asfaltata cu o banda de circulatie si acostamente laterale de cate 0,5 m latime fiecare racordate la terenul adiacent.

Elementele geometrice in profil transversal sunt urmatoarele:

-	Latimea carosabilului cu imbracaminte asfaltica este de 6.00 m ;

-	Acostamente laterale au latimea de  0,5 m fiecare, fiind racordate la terenul adiacent;

-	Panta carosabilului este de 2% din ax catre partile laterale.

Elementele geometrice in profil longitudinal sunt urmatoarele:

-	Declivitatea este variabila fiind cuprinsa intre 0,5% si 2.0%

Structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire:

-	6 cm imbracaminte (ca strat rulare si de protectie pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (BA 16);

-	30 cm fundatie din piatra sparta 25-63 mm impanata;

-	7 cm substrat din nisip.

Principalele categorii de lucrări necesare sunt:

- Trasarea, curatirea si eliberarea amprizei drumului;

- Lucrari de terasamente (sapaturi, umpluturi, dupa caz, compactarea terenului);

- Executia fundatiei din piatra sparta compactata asternuta pe un strat din nisip;

- Asternerea imbracamintii carosabile de protectie din beton asfaltic;

- Completarea cu piatra sparta a acostamentelor;

- Montarea de indicatoare rutiere pentru reglementarea circulatiei.

Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este apreciata ca normala ( C ), conform Ordin MLPAT nr. 31/N -1995 privind ,,Regulamentul si metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” si H.G. 766/1997.

-	profilul şi capacităţile de producţie;

Nu este cazul.

-	descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

-	descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

-	materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materialele folosite:

La realizarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale   in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

La executia lucrarilor se vor utiliza urmatorele materiale:

Nisip pentru pentru executia stratului de fundatie a drumului.

Piatra sparta pentru executia stratului de fundatie a drumului.

Emulsie bituminoasa pentru amorsare in vederea executiei straturilor bituminoase.

Mixturi asfaltice pentru asigurarea straturilor de rulare.

-	racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Strazile vor fi racordate la reteaua rutiera existenta.

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Realizarea investitiei şi apoi utilizarea investiţiei nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu se pune problema realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologică.

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament

La sfarsitul perioadei de executie, lucrările de refacere a mediului vor consta in lucrări de ecologizare ale suprafeţelor afectate:

- curăţarea terenurilor folosite ca amplasamente pentru depozitarea temporara a materialelor necesare;

- retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de lucrari;

- depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate.

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu se creeaza cai noi de acces si nici nu se modifica cele existente. Traseul strazilor modernizate coincid cu traseul existent, iar ampriza strazilor se incadreaza in limitele amprizei actuale.

-	resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, apă, ce vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

La realizarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

-	metode folosite în construcţie/demolare;

Lucrările de construcţie desfăşurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: amenajare organizare de şantier, lucrări amenajare strazi (nivelări, compactări), asternere strat de piatra, executie strat asfaltic.

Lucrările de construcţie vor începe numai după obţinerea Autorizaţiei de construire şi în condiţiile stabilite de aceasta.

Pentru constructie se va opta pentru metode rapide si sigure de implementare a proiectului. Executarea se va face conform documentatiilor intocmite de proiectanti de specialitate si vor respecta normativele tehnice in vigoare. Pentru executarea lucrarii se vor utiliza numai materiale care corespund normelor tehnice si STAS-urilor in vigoare. Executantul are obligatia sa respecte “Normele generale de protectia muncii” cat si cele specifice indicate de proiectant.

-	planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Planul de executie urmareste proiectul tehnic realizat pentru obiectivul propus.

In această etapă titularul proiectului nu are realizat proiectul tehnic de executie.

-	relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

-	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Au fost analizate urmatoarele scenarii (alternative):

A)	Scenariul 1:

Fara interventie asupra strazilor existente.

Avantajele scenariului 1:

Nu se consuma materii prime.

Dezavantajele scenariului 1:

-	Poluarea aerului cu praf produs de autovehiculele care circula pe un drum neamenajat.

-	Poluarea aerului cu gaze de motor de la autovehiculele care circula pe un drum accidentat;

-	Zgomotul specific produs de autovehiculele care circula pe un drum accidentat;

-	Structura solului neadecvata pentru circulatii rutiere (denivelari, noroi);

-	Siguranta circulatiei scazute si inconfortul produs asupra conducatorilor auto.

B)	 Scenariul 2:

Amenajare strazi.

Executie fundatie strazi

- Sapatura stratului contaminat si strangerea acestuia in depozitul de moloz aprobat;

- Strat nisip ;

- Strat piatra sparta;

Executia straturilor asfaltice

- strat EB16 rul 50/70 (BA16) strat de uzura - 6 cm

Realizarea sistemului de reglementari a circulaţiei rutiere

Executia de marcaje rutiere si montarea de indicatoare rutiere asigurandu-se siguranta si cresterea fluientei circulatiei  rutiere.

La stabilirea sistemului de reglementǎri a siguranţei circulaţiei privind mijloacele de semnalizare rutierǎ, s-a ţinut cont de urmǎtoarele:

- Respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul din OUG 195/2002 republicata; HG 11391/2006; STAS 1848/1,2,3-2011 şi STAS 1848/7-2004;

- Corelarea intrǎrii şi ieşirii cu fluxurile de circulaţie adiacente.

Avantajele scenariului 2:

Prin amenajările propuse se urmăreşte realizarea următoarelor principale obiective:

·	asigurarea unor artere rutiere de acces in cartier;

·	imbunatatirea conditiilor de circulatie prin realizarea unei structuri rutiere adecvate solicitarilor de trafic si aplicarea de imbracaminte asfaltica ;

·	creşterea fluientei si a siguranţei circulaţiei rutiere;

·	reducerea factorilor de poluare a factorilor de mediu, in principal a aerului.

Dezavantajele scenariului 2:

·	Timpul de executie al lucrarilor va fi mai mare;

·	Poluarea temporară a aerului cu praf şi gaze de la funcţionarea utilajelor;

·	Zgomotul produs de utilajele de construcţii pe perioada execuţiei lucrărilor;

Scenariul recomandat:

Evaluarea celor doua scenarii propuse:

In analiza si evaluarea celor doua scenarii propuse s-au luat in considerare urmatorii parametri:

a)	parametru tehnic: flexibilitatea din punct de vedere functional si estetica

b)	parametru economic: pretul de excutie

c)	parametru de riscuri: rezistenta in timp

d)	parametru legal: prevederile Normativelor de proiectare

Analizand toti acesti parametri din punctul de vedere al tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei, respectiv : beneficiar - proiectant - constructor, avand in vedere avantajele si dezavantajele fiecarui scenariu propus in parte, se constata faptul ca varianta optima de realizare a investitiei este SCENARIUL 2.

-	alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

-	alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2160/07.08.2023 sunt solicitate următoarele avize/acorduri, studii, pentru realizarea proiectului (obținerea autorizației de construire):

Actul administrativ al AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA.

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-	planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

-	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

-	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

-	metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

-	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

-	alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul.

V.	Descrierea amplasării proiectului:

Amplasamentul obiectivului de investitii supus modernizarii infrastructurii rutiere este situat in Orasul Constanta, Partea centrala a Cartierului Veterani.

-	distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

-	localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Investitia propusa nu modifica funcțiunile stabilite prin documentaiile de urbanism.

-	hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

·	folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2160/07.08.2023, destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: circulatii publice.

·	politici de zonare şi de folosire a terenului;

Categoria de folosinta a terenului: circulatii rutiere

·	arealele sensibile;

Nu este cazul.

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

Inventar de coordonate strazi – sistem proiectie stereografic 70.

-	detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Avand in vedere mai multi factori consideram ca varianta de amplasament propusa si care se regaseste in planul de situatie este cea favorabila unei bune desfasurari a activitatii propuse.

VI.	 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile;

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor în mediu:

a)	protecţia calităţii apelor:

-	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul.

-	staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul.

b)	protecţia aerului:

-	sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizaţi pentru deplasarea mijloacelor de transport şi funcţionarea utilajelor, principalii poluanţi fiind în acest caz SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuşi organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare a obiectivului poate determina în această perioadă o creştere a cantităţilor de pulberi în zona amplasamentului, prin operaţiunile aferente manevrării pământului şi materialelor de construcţii pulverulente.

-	instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

c)	protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-	sursele de zgomot şi de vibraţii;

In perioada realizării proiectului se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

·	intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării şantierului cu materiale,echipamente şi utilaje;

·	executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

·	lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcţii.

Zgomotul produs de utilajele de pe şantier va fi temporar şi se va manifesta local. Lucrările de construcţii se vor desfăşura în conformitate cu programul impus de administraţia locală, astfel încât să nu producă disconfort în vecinătate.

In perioada funcţionării obiectivului activitatea desfăşurată va fi una specifică strazilor circulate, iar nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

-	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul.

d)	protecţia împotriva radiaţiilor:

-	sursele de radiaţii;

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a obiectivului propus.

-	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e)	protecţia solului şi a subsolului:

-	sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

In perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

·	scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului;

·	tranzitarea sau staţionarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

In perioada funcţionării obiectivului:

·	scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte mijloacele de transport ce tranziteazaă obiectivul;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului.

-	lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

In perioada executării lucrărilor:

·	se interzice accesul şi circulaţia mijloacelor de transport în spaţiile verzi adiacente;

·	amenajarea unor spatii adecvate in incinta organizării de şantier astfel încât deşeurile şi materialele de construcţii să fie depozitate pe categorii si sa nu existe posibilitatea imprastierii acestora pe terenurile invecinate;

·	staţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport în incinta organizării de şantier se va face numai în spaţiu special stabilit (platforma pietruită), dotat cu material absorbant;

·	la ieşirea din organizarea de şantier se asigura curăţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta;

·	Dotarea cu material absorbant a organizării de şantier;

·	Organizarea de şantier dispune de toalete ecologice pentru uzul muncitorilor.

In perioada funcţionării obiectivului:

·	Nu este cazul.

f)	protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-	identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Obiectivul care urmeaza a fi executat nu are impact negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

·	nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protectiei;

·	nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin lege;

·	prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

·	prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.

-	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul.

g)	protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-	identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Strazile sunt legaturi rutiere in cadrul cartierului si sunt de interes public.

-	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Prin proiect se vor asigura in parametrii legali.

h)	prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-	lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executării lucrărilor de construcţie se preconizează generarea următoarelor categorii de deşeuri:

| Cod | Denumirea deşeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deşeuri de pământ excavat | Sapatura | 50 mc - va fi transportat în locuri indicate de Primărie |
| 17 03 02 | Asfalturi | Frezare asfalt la racorduri cu strazi asfaltate exitente | 1 to - vor fi transportate în locuri indicate de Primărie |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | Muncitori | 50 kg - Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

-	deşeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

-	deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în spaţii special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii, astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de şantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligaţia să realizeze evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Colectarea deşeurilor generate pe amplasament se va face într-un spaţiu special amenajat în incinta obiectivului. Se va institui colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit şi inscripţionate.

Inainte de punerea în funcţiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deşeurilor, după caz.

-	programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Din punct de vedere cantitativ, deşeurile generate variază, în funcţie de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

-	Colectare separata la sursa - se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deşeurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare;

-	Reutilizare - reducerea cantitatii de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deşeuri generate;

-	Reciclare - transformarea deşeurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de producţie.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de şantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

-	planul de gestionare a deşeurilor;

-	deşeuri menajere - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, şi depozitate în spaţii special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

-	resturi de materiale de construcţii - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate şi transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

i)	gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

-	modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

In activitatea de productie nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII.	 	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-	impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Factorul de mediu apa

Cel mai apropiat corp de apă de suprafaţă de amplasamentul studiat este Marea Neagra situata la o distanţă de 2.250 m de limita estica a zonei strazilor proiectare.

In ceea ce priveşte apa subterană, forajele efectuate pentru caracterizarea geotehnică a terenului au evidenţiat nivelul freatic la adâncimi mai mari de -8,00 m de la cota terenului natural.

Măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apa sunt următoarele:

In perioada executării lucrărilor de construire a strazilor, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apa sunt următoarele:

ü	depozitarea materialelor de construcţii necesare şi a deşeurilor generate se va face numai în spaţiile special amenajate în incinta organizării de şantier;

ü	organizarea de şantier să fie dotată cu un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare;

ü	se interzice spălarea maşinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

ü	nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta şantierului;

ü	se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări;

ü	se interzice executarea lucrărilor de reparaţii/întreţinere a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcţii, în incinta organizării de şantier;

ü	se va avea în vedere gestionarea optimă a deşeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate şi migrarea unor poluanţi către apele lacului Siutghiol;

ü	se va achiziţiona material absorbant în vederea intervenţiei prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

In perioada funcţionării obiectivului:

ü	Nu este cazul.

Factorul de mediu aer şi clima

Meteoclimatic, judeţul Constanţa aparţine în proporţie de 80% sectorului cu climă continentală şi în proporţie de 20% sectorului cu climă de litoral maritim. Regimul climatic în partea maritimă în care se încadrează şi proiectul studiat, se caracterizează prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării şi prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice şi umede dinspre mare.

O caracteristică topoclimatică importantă constă în influenţa apelor saline asupra gradului de încălzire şi stocare a căldurii, ceea ce favorizează cura balneară, care se prelungeşte şi în luna septembrie.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat în zona centrala a Cartierului Veterani – Municipiul Constanta.

In perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

Ø	surse staţionare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului şi a agregatelor, manevrarea deşeurilor de construcţie, transferul şi depozitarea temporară a pământului, eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren decopertate; în acest caz poluanţii sunt pulberi, particule de praf;

Ø	surse mobile provenind de la funcţionarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul şantierului; în acest caz poluaţii sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în funcţie de intensitatea şi arealul de lucru.

In scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

Ø	utilizarea echipamentelor şi utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

Ø	utilizarea de combustibili cu conţinut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

Ø	se va avea în vedere curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă.

In perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfăşoară în cartier.

Protecţia solului şi subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud cu un fundament constituit din formaţiuni granitice şi cristaline, fracturat şi scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stivă groasă de roci sedimentare, suprafaţa podişului fiind acoperită de o cuvertură joasă de loess.

Datele de care dispunem privind caracterizarea geotehnică a amplasamentului au fost obţinute prin realizarea unui studiu de specialitate bazat pe execuţia unui foraje şi analiza orizonturilor interceptate.

In perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activităţi cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrările de săpătură, operaţiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului şi subsolului pe o adâncime de maximum 0,5 m.

Alte activităţi cu impact asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construire a obiectivului sunt:

·	scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

·	depozitarea de deşeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spaţiilor special amenajate din zona obiectivului;

·	tranzitarea sau staţionarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

·	respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situaţie şi aplicarea prin proiect a unor soluţii tehnice cu impact nesemnificativ;

·	pământul excavat va fi depozitat într-un depozit indicat de Primaria Constanta urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi;

·	amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi materialelor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii în perioada de realizare a lucrărilor proiectului;

·	este interzisă depozitarea temporară a deşeurilor, imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

·	se va urmări transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia astfel a unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

·	depozitarea materiilor prime se va face numai în incinta organizării de şantier, în spaţiile special amenajate şi destinate acestui scop;

·	dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt şi eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

In perioada funcţionării obiectivului se apreciează, că în condiţii normale de exploatare, nu există surse de poluare a solului.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Unul dintre elementele de importanţă majoră pentru derularea normală a activităţilor umane pe timp de zi, seară şi noapte este confortul acustic definit de menţinerea nivelului de zgomot în parametri recomandaţi. Tendinţa de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecinţă mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulaţie şi activităţilor industriale.

Sursele de zgomot din zona analizată sunt cele specifice zonelor urbane: traficul rutier, activităţile conexe, vânturile, etc.

Factorii care influenţează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeţei de rulare, factorii de propagare (distanţa faţă de sursa de zgomot) şi factorii meteorologici.

In perioada realizării strazilor se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

·	intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării şantierului cu materiale, echipamente şi utilaje;

·	executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

·	lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcţii.

In scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiţiei se vor lua măsuri precum :

ü	utilizarea de echipamente şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

ü	oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

ü	oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

ü	folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

ü	utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, etc);

ü	programarea activităţilor astfel încât să se evite creşterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada funcţionării obiectivului, activitatea desfăşurată va fi una specifică data de traficul rutier.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Conform inventarului de coordonate în proiecţie STEREO ‘70 ale terenurilor ce face obiectul proiectului, amplasamentul este situat în afara ariei de protecţie specială avifaunistică.

In perioada realizării proiectului, organizarea de şantier va fi împrejmuită, iar deşeurile vor fi depozitate numai în spaţii special amenajate evitându-se ca acestea să ajungă pe amplasamentele învecinate.

De asemenea, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a funcţionării utilajelor ce vor fi utilizate la construirea obiectivului.

In perioada funcţionării se apreciează, că în condiţii normale de exploatare, nu există surse de poluare.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Nu este cazul.

-	extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea un caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desfiinţarea solului vegetal de pe o suprafaţă redusa şi asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

Impactul indirect se manifestă asupra populaţiei localităţii şi este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ şi se manifesta pe termen scurt.

Un impact temporar, atat direct cât şi indirect, asupra factorilor de mediu şi a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcţii şi este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

-	magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul se va resimţi la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

-	probabilitatea impactului;

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condiţiile apariţiei unor situaţii de poluare accidentala, sau in cazul in care nu se iau masurile necesare, astfel incat sa nu apara riscuri.

-	durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Depinde de situaţia ce determina apariţia impactului, de modul de intervenţie si de rapiditatea cu care se intervine.

-	măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in condiţii de desfăşurare normala a activitatii.

-	natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII.	  Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Luand in considerare :

-	amenajarea strazilor proiectate;

-	activitatea din cadrul obiectivului, care nu afecteaza mediul inconjurator,

consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

IX.	     Legătura cu alte acte normative şi sau planuri /program e/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CF^ a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Direcţiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B.	Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul obiectivului de investitii supus modernizarii infrastructurii rutiere este situat in Orasul Constanta, Partea Centrala a Cartierului Veterani.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2160/07.08.2023, destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate: circulatii publice.

X.	Lucrări necesare organizării de şantier:

-	descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Ø	şantierul se va amenaja pe zona strazilor;

Ø	şantierul va fi dotat cu două toalete ecologice ce vor fi vidanjate periodic;

Ø	va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări;

Ø	aprovizionarea şantierului cu materiale de construcţie se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

Ø	se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deşeurile sau materialele de construcţii să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spaţii verzi, circulaţii, spaţii publice);

Ø	staţionarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

Ø	materialul rezultat din excavare (pământ) nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfăşurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanta prin Autorizaţia de construire;

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru productiea materialelor necesare realizarii investitiei.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

-	personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

-	se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

-	pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

-	localizarea organizării de şantier;

Pe zona santierului nu se va amenaja o organizare propiu-zisa. Muncitorii vor venii deja echipati iar utilajele si echipamemtele de lucru se vor aduce zilnic pe zona obiectivului.

-	descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier va fi minim considerand operatiunile descrise mai sus.

-	surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt aceleasi cu cele din timpul executiei lucrarilor.

-	dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu sunt aceleasi cu cele din timpul construirii obiectivului propus si sunt mentionate mai sus la capitolul privind protectia mediului.

XI.	    Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-	lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul.

-	aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul. In acest caz se recomandă achiziţionarea de material absorbant pentru intervenţia promptă.

Se recomandă amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deşeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

-	aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

In cazul demolării obiectivului, la încetarea activităţii, se va proceda astfel:

§	inainte de începerea lucrărilor de desfiinţare a obiectivului se vor obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, conform legii;

§	materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

§	se va realiza separarea deşeurilor de materiale cu conţinut de substanţe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

§	se va reface amplasamentul la starea iniţiala (teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcţie, în funcţie de destinaţia ulterioară a terenului.

-	modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII.	   Anexe - piese desenate:

1.	planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie.

2.	schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

3.	schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

4.	alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor an. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 1 legea nr. W2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)	descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b)	numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c)	prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d)	se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)	se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f)	alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV.	   Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul \a fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.	Localizarea proiectului:

-	bazinul hidrografic: Nu este cazul;

-	cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: Nu este cazul;

-	corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): Nu este cazul.

2.	Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

ü	Nu este cazul.

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Se stabileşte de către autoritatea de mediu competentă.

Semnătura şi ştampila titularului

Proiectant:

S.C. art BEE UNIC s.r.l.

Ing. Radulescu Iulian