MEMORIU DE PREZENTARE

in vederea solicitarii

ACORDULUI DE MEDIU

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titularul

Numele ompaniei

Adresa poştală

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 	Numele persoanelor de contact

III. Descrierea proiectului

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare

V. Descrierea amplasasarii proiectului:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

X. Lucrari necesare organizarii de santier

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

XII. Anexe

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE ANEXE DEPOZITARE CEREALE

II. Titular
   – numele companiei;

CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L.

– adresa postala;

Sat Mihail Kogalniceanu, Comuna Mihail Kogalniceanu, str. Mihai Eminescu, Nr.126, birou nr. 3, judet Tulcea

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

telefon :  0726 17 20 87

Uniconst.ro@gmail.com

– numele persoanelor de contact:

ACMOLA EDIP

– director/manager/administrator;

Tase Mergeani

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

Incadrarea proiectului in prevederile Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Publice si private asupra mediului

Proiectul se incadreaza in Anexele  Hotararii nr. Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Publice si private asupra mediului, astfel:

Anexa 2: LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului  asupra mediului

Pct 1. Agricultură, silvicultură și acvacultură:

a) proiecte privind restructurarea proprietăților funciare rurale

III.a Rezumatul  proiectului;

Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului: Imobilul care face obiectul proiectului  este situat  in  Loc. Lumina, Jud. Constanta, TARLA 26, PARCELA A 145/7/3- LOT 1 + TARLA 26, PARCELA A 145/7/4

Pe amplasamentul mai sus descris beneficiarul doreste construirea unui complex de  anexe agricole tip hale de depozitare temporara a cerealelor. Fluxul tehnologic este de tip ``tranzit``, de la recoltare pana la livrarea catre cumparatori.

Amplasamentul este in proprietatea Beneficiarului , pe baza actului de alipire anexat.

Din punct de vedere funcţional, complexul  va avea un 3 ( trei)  compartimente privind depozitara cerealelor,  si a utilajelor atunci cand cladirile nu este ocupata cu cereale. Spatiile administrative nu sunt propuse pe amplasament  si sunt dispuse pe amplasamentul alaturat , amplasament aflat tot in proprietatea Cereale Colect Distribution . 	Din punct de vedere al finisajelor se va utiliza beton sclivisit cu clipperul, tratat antipraf la pardoseli, şi vopsitoriile din uzină ale structurii metalice şi panourilor de închidere.

III.b. Justificarea necesitatii proiectului;

Necesitatea

Proiectul  măreşte capacitatea economica  a societatii comerciale 	CEREALE COLECT DISTRIBUTION   SRL , prin cresterea capacitatilor de operare a cerealelor , in traseul acestora de la producatori la cumpartorii externi.

În aceste condiţii, societatea, în cadrul misiunii pe care o îndeplineşte, doreşte să implementeze unele măsuri, care să vină în sprijinul clienţilor săi, astfel încât să asigure un flux optim prin implementarea unei linii de depozitare şi manipulare a cerealelor din producţie proprie si din comertul cu acestea.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 si  se incadreaza in ANEXA nr. 2: LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului . pct.10.a. Proiecte de dezvolare a unitatilor / zonelor industriale

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat la limita dintre intravilanul si extravilanul localitatii Lumina, intro zona specifica activitatilor industriale,  judeţul Constanţa.

III.c valoarea investiţiei

Valoarea investititiei cu privire la contruire  este estimata la

7 900 000 lei

III.d perioada de implementare propusă

Proiectul   se propune a se realiza in perioada nov 2023- dec 2024

III.e. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-05 Sectiune caracteristica corp C1

III.f. o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect,

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- metode folosite în construcţie/demolare;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA TEREN  = 28 178.00 mp

Suprafata construita corpuri propuse = 16223.99 mp

Suprafata constr. desf. propuse = 16223.99 mp

POT existent = 0.00%                              POT propus = 57.58%

CUT existent = 0.000                               CUT propus = 0.576

corp C1                    6293.49 mp

corp C2                    4602.99 mp

corp C3                    5327.49 mp

Suprafata totala: 16223.97mp

indicatorii urbanistici sunt raportati la suprafata terenului  din masuratori

SUPRAFATA SPATIILOR VERZI CE VOR FI AMENAJATE VA FI :

LA SOL = 8905 mp RESPCTIV 31.60%

PE ELEMENTE VERTICALE DE IMPREJMUIRE  H=1.80m

LATURA SUD  = 317.00mp respectiv1.12%

LATURA VEST – 355.60mp  RESPECTIV 1.26 %

In total pe suprafata terenului va fi dispusa suprafata de 9577.60 mp de spatii verzi plantate respectiv 33.98% .

Spatiile verzi de la nivelul solului se vor intretine prin realizarea unui sistem de irigatie cu aspresoare.

III.f.1 Formele fizice ale proiectului sunt prezentate in urmatoarele piese desenate:

A-02 plan de situatie

A-05 sectiune caracteristica – corp C1

III.f.2 Elemente specifice caracteristice proiectului propus

ANEXA   DEPOZITARE CEREALE  - CORP C1

Constructia are o forma rectangulara  in plan si este sistematizata pe 2 deschideri de cate 24m  si  27 travei a cate 5.00m fiecare.

Suprafata construita propusa  = 6293.49 mp

Suprafata construita desfasurata  propusa  = 6293.49 mp

suprafata utila  = 6147.78 mp

P-01  SPATIU DEPOZITARE = 2955.39mp

P-02  SPATIU DEPOZITARE = 3192.39mp

numar niveluri : 1 (parter)

Structura de rezistenta.

Infrastructura - fundatii continue sub peretii perimetrali din beton armat si fundatii izolate sub stalpii de beton armat.

Suprastructura are 2 componente si anume : componenta din beton armat , alcatuita din pereti de b.a. si stalpi de beton armat, respectib componenta metalica ce este  este alcatuita din cadre transversale, la care fiecare cadru plan constituie un sistem geometric indeformabil în planul lui, iar indeformabilitatea geometrică în direcţia longitudinală se realizează printr-un sistem de contravântuiri şi prin elemente de închidere;

Rezemarea structurii de rezistenta metalice pe cea din beton arat se realizeaza prin intermediul unui aparat de reazem alcatuit din tabla groasa de 20 mm si rigidizari din tabla groasa de 10mm care asigura o repartitie uniforma a eforturilor pe mortarul de poza (de subturnare). Mortarul de poza (de subturnare) este un mortar de clasa superiora ce are in compozitia sa minim 600kg ciment/mc si cu dimensunea maxima a agregatului de 7mm.

La partea superioara ( la nivelul acoperisului) sunt dispuse pane de acoperis   Materiale utilizate pentru structura de rezistenta

Invelitoare:  Panouri tip sandwich pe pane metalice.

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a IV-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "D" conform HGR 766/97.

ANEXA  DEPOZITARE CEREALE  - CORP C2

Constructia are o forma rectangulara  in plan si este sistematizata pe 2 deschideri de cate 24m si  23 travei a cate 5.00m fiecare.

Suprafata construita propusa  = 5327.49 mp

Suprafata construita desfasurata  propusa  = 5199.78 mp

suprafata utila  = 5199.78 mp

P-01  SPATIU DEPOZITARE = 2481.39mp

P-02  SPATIU DEPOZITARE = 2718.39mp

numar niveluri : 1 (parter)

Structura de rezistenta.

Infrastructura - fundatii continue sub peretii perimetrali din beton armat si fundatii izolate sub stalpii de beton armat.

Suprastructura are 2 componente si anume : componenta din beton armat , alcatuita din pereti de b.a. si stalpi de beton armat, respectib componenta metalica ce este  este alcatuita din cadre transversale, la care fiecare cadru plan constituie un sistem geometric indeformabil în planul lui, iar indeformabilitatea geometrică în direcţia longitudinală se realizează printr-un sistem de contravântuiri şi prin elemente de închidere;

Rezemarea structurii de rezistenta metalice pe cea din beton arat se realizeaza prin intermediul unui aparat de reazem alcatuit din tabla groasa de 20 mm si rigidizari din tabla groasa de 10mm care asigura o repartitie uniforma a eforturilor pe mortarul de poza (de subturnare). Mortarul de poza (de subturnare) este un mortar de clasa superiora ce are in compozitia sa minim 600kg ciment/mc si cu dimensunea maxima a agregatului de 7mm.

La partea superioara ( la nivelul acoperisului) sunt dispuse pane de acoperis   Materiale utilizate pentru structura de rezistenta

Invelitoare:  Panouri tip sandwich pe pane metalice.

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a IV-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "D" conform HGR 766/97.

ANEXA  DEPOZITARE CEREALE  - CORP C3

Constructia are o forma rectangulara  in plan si este sistematizata pe 2 deschideri de cate 24m si  20 travei a cate 5.00m fiecare.

Suprafata construita propusa  = 4602.99 mp

Suprafata construita desfasurata  propusa  = 4602.99 mp

suprafata utila  = 4 488.78 mp

P-01  SPATIU DEPOZITARE = 2152.89mp

P-02  SPATIU DEPOZITARE = 2362.99mp

numar niveluri : 1 (parter)

Structura de rezistenta.

Infrastructura - fundatii continue sub peretii perimetrali din beton armat si fundatii izolate sub stalpii de beton armat.

Suprastructura are 2 componente si anume : componenta din beton armat , alcatuita din pereti de b.a. si stalpi de beton armat, respectib componenta metalica ce este  este alcatuita din cadre transversale, la care fiecare cadru plan constituie un sistem geometric indeformabil în planul lui, iar indeformabilitatea geometrică în direcţia longitudinală se realizează printr-un sistem de contravântuiri şi prin elemente de închidere;

Rezemarea structurii de rezistenta metalice pe cea din beton arat se realizeaza prin intermediul unui aparat de reazem alcatuit din tabla groasa de 20 mm si rigidizari din tabla groasa de 10mm care asigura o repartitie uniforma a eforturilor pe mortarul de poza (de subturnare). Mortarul de poza (de subturnare) este un mortar de clasa superiora ce are in compozitia sa minim 600kg ciment/mc si cu dimensunea maxima a agregatului de 7mm.

La partea superioara ( la nivelul acoperisului) sunt dispuse pane de acoperis   Materiale utilizate pentru structura de rezistenta

Invelitoare:  Panouri tip sandwich pe pane metalice.

Din punct de vedere seismic, conform P100-1/2013(2006), constructia se încadreazã în clasa a IV-a de importantã.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă "D" conform HGR 766/97.

III.f.3 profilul si capacitatile de productie;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

III.f.4 descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- nu este cazul

III.f.5  descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

- spatiul propus nu va gazduii procese de productie.

III.f.6 fluxul tehnologic

Etapele fluxului tehnologic sunt:

- receptia cantitativa si calitativa. Receptia calitativa se face de catre laborator, cu ajutorul probelor reprezentative, iar cea cantitativa la bascula electronica;  - toate aceste echipamente sunt amplasate pe parcela alaturata aflata la Est- proprietate a CEREALE COLECT DISTRIBUTION .

- descarcare cereale.

Laboratorul urmareste prin analiza umiditatii intreaga operatie.

- racire;

- cantarire;

- expeditie;

- depozitare;

De mentionat ca laboratorul se afla pe amplasamentul invecinat ( la Est) si se afla in proprietatea societatii comerciale CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L.

SCHEMA TEHNOLOGICA

- camioanele cu cereale se cantaresc, se descarca în zona stabilită prin organizare;

- camioanele cu cereale se incarca , se cantaresc si pleca spre livrare

III.f.7 materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

MATERIILE PRIME ŞI AUXILIARE:

In perioda de constructie a complexului de depozitare se utilizeaza materii prime pentru:

- Realizarea fundatiilor

- Amplasarea retelei de hidranti exterior.

Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de santier a constructorului se va face prin racord la reteaua electrica existenta sau la grupul electrogen propriu.

Totodata se utilizeaza motorina pentru vehicule si pentru utilaje folosite la lucrari de constructii si montaj. In procesul de constructie al complexului de cladiri va fi folosit otel – la fundatii si la peretii perimetrali, la acoperisul autoportant si la inchiderile frontoanelor.

Pentru functionarea complexului de depozitare cereale nu sunt necesare instalatii de incalzire / racire. Pentru asigurarea masurilor de protectie la incendiu va fi folosita apa si curentul electric. Se mai adauga carburanti pentru vehicule de transport si utilaje necesare in activitate.

In timpul exploatarii complexului  vom avea

Volumul maxim ce va permite depozitarea va fi urmatorul:

A_utila * h , unde h =  inaltimea de depozitare de 3.00m

A_utila depozitare =  AuC1 + AuC2+AuC3 =  6147.78mp+5199.78mp+4488.78mp

= 15836.34 mp

15836.34 mp * 3.00m= 47509.02 mc

Spatiul cladirilor  va fi folosit la depozitarea urmatoarelor cantitati aproximative de cereale, seminte, substante:

- Orz 28505 tone

- Grau 38000 tone

- Rapita 28505 tone

- Floarea Soarelui 19000 tone

- Porumb 38000 tone

Aceste cantitati sunt variabile de la an la an, si nu vor fi depozitate toate in acelasi timp, capacitatea maximă de depozitare a complexului fiind de 38 000.

III.f.8 racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de distributie electrica existenta in zona.

Alimentarea cu apa . Amplasamentul alaturat respectiv parcela alaturata aflata la Est- proprietate a CEREALE COLECT DISTRIBUTION , este bransat la reteaua de alimentare cu apa din zona ( furnizor RAJA).  Construirea si exploatarea anexelor de depozitare cereale ce fac obiectul prezentei documentatii nu necesita bransarea separata la reteaua RAJA si nu genereaza ape uzate menajere. In mod practice , realizarea acestor anexe de depozitare constituie o extindere si o sporire a capaciatilor de depozitare si tranzit cereale a activitatii existente pe amplasamentul alaturat a CEREALE COLECT DISTRIBUION SRL

Pentru functionarea sistemului de hidranti se va realiza un rezervor dotat cu grup de pompare ce va asigura un debit de 5l/s.

Apele pluviale colectate acoperis  vor fi dirijate cu ajutorul unui sistem de santuri si rigole catre spatiile verzi de pe amplasament (panta naturala a terenului este favorabila din aceste punct de vedere)

Pe amplasament se va dispune un separator de grasimi pe zona platformei betonate.

Combustibilii utilizati.

Doar combustibilii utilajelor de manipulare si transport.

III.f.9 descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La finalul perioadei de constructive vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Platforma organizarii de santier va fi dezafectata , iar terenul va fi refacut pentru folosinta anterioara.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata catre un depozit conform. In timpul si la finalul lucrarilor de constructive montaj , pe suprafetele din vecinatate se vor practica in continuare activitati cu specific agricol.

La receptia finala a lucrarilor constructorul trebuie sa predea spatiile prevazute a fi realizate in proiect, fara deseuri specifice rezultate din activitatea de constructii si fara resturi de materiale de constructie care au fost folosite in realizarea proiectului. Toate dotarile tehnice specifice folosite in realizarea proiectului vor fi de asemenea preluate in totalitate de constructor.

III.f.10 cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul se va face de pe drumul de acces existenta Est . Nu se schimba caile de acces existente si nici nu se realizeaza altele noi.

III.f.11 resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale ci materiale și subansamble procurate din comerț.
  	Pentru functionarea complexului  nu sunt necesare instalatii de incalzire / racire.

Pentru asigurarea masurilor de protectie la incendiu va fi folosita apa si curentul electric.

III.f.12 metode folosite in constructie;

Se vor folosi turnari de betoane monolite si montari de subansamble prefabricate din otel.

Tehnologia de realizarea cladirilor pentru depozitare cereale cuprinde:

- lucrari pentru amenajarea organizarii de santier

- excavari pentru platforma halei de cereale

- realizarea armaturilor placa beton, stalpi si grinzi sustinere

- montarea acoperisului autoportant

- montarea frontoanelor metalice

- excavare pentru rezerva de apa ingropata

- montare rezervor ingropat apa pentru incendiu

- saparea santurilor si amplasarea retelei pentru hidrantii exterior

- lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar pentru constructie

III.f.13 planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de turnare a betonului si monatajul elemntelor metalice.

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

- Pregătirea terenului

- Trasarea axelor halei

- Relizarea sapaturilor pentru fundatii

- Execuţia fundaţiilor şi a pardoselii

- Executia peretilor si a stalpilor din beton armat;

- Montaj confectii metalice si acoperire .

- Urmărirea comportării în exploatare şi întreţinerea în timp a constructiilor

III.f.14 relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- cantarirea si analiza cerelelor se face pe amplasamentul invecinat ( la Est) amplasament se afla in proprietatea societatii comerciale CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L.

III.f.15 detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- nu este cazul

III.f.16 alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- nu este cazul
  III.f.17  alte autorizatii cerute pentru proiect.

- documentatie D.T.A.C. ,  aviz Securitate incendiu , avize utilitati ,

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul , pe amplasament nu se vor face lucrari de demolare .

V.  Descrierea amplasării proiectului

* distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- nu este cazul

*localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

. folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare și de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

Localizarea proiectului:

harti, fotografii ale amplasamentului

Amplasamentul proiectului - preluare Google. Maps

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren liber de constructii 
   • politici de zonare si de folosire a terenului;

- nu este cazul
   • arealele sensibile;

- nu este cazul

   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- nu este cazul

 VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   a. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Poluarea apei se produce atunci când, în urma introducerii unor substanţe determinate – solide, lichide, gazoase, radioactive – apele suferă modificări fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sănătatea publică, viaţa acvatică, pescuitul industrial, industrie, turism ş.a.

O posibila sursa de poluare  accidentala a apelor  este cea  cu carburanți si lubrifianți de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor.

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor , este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor - alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

Apele subterane pot fi de asemenea afectate de infiltratii de carburanti de la utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor dar si de la  vehiculele persoanelor care vor deservi exploatatia agricola.  In acest sens s-a prevazut un separator de hidracarburi amplasat in zona platformelor betonate , care va prelua eventualele scurgeri accidentale ale carburantilor.

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- nu este cazul , deoarece in urma functionarii  nu rezulta ape tehnologice uzate.

b. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Pe timpul executiei. Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

Pe timpul exploatarii.

- nu sunt relevante. Activitatea de receptie si depozitarea cerealelor este periodica, de regula se desfasoara in perioada campaniilor agricole de primavara si toamna.

Emisiile de pulberi in timpul operatiilor de receptie si/sau livrare a cerealelor, vor fi locale si reduse, fara a avea impact asupra vecinatarilor.

- Poluanţi evacuati în atmosferă [mg/m3 ] si [ g/s ]

Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investitii analizat, in etapa de exploatare vor fi reprezentate de sursele mobile de ardere reprezentate de mijloacele de transport.

In perioada de exploatare se estimeaza faptul ca emisiile de polaunti in atmosfera se vor incadra in limitele prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Avand in vedere activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului proiectat consideram ca impactul asupra factorului de mediu, aer este nesemnificativ.

In scopul reducerii efectelor negative rezultate din implementarea si functionarea proiectului trebuie aplicate masuri de reducere a impactului si protectia factorului de mediu aer in toate etapele ale investitiei.

Pentru diminuarea impactului produs de lucrarile de constructie asupra calitatii atmosferei  se vor avea in vedere:

- utilizarea eficienta a masinilor/ utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea rotilor masinilor, la iesirea din santier, pentru evitarea imprastierii

pamantului si a nisipului pe suprafetele carosabile.

Mijloacele de transport si utilajele folosite in desfasurarea activitatii, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- nu este cazul

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii.  Echipamentele din fluxul tehnologic : utilaje de manipulare si de transport.

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

d. Protectia impotriva radiatiilor:
   – sursele de radiatii;

- nu este cazul . În cadrul obiectivului analizat, atât în perioada d e realizarea proiectului cât şi după punerea în funcţiune nu se vor utiliza substanţe sau materiale radioactive.
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- nu este cazul

e. Protectia solului si a subsolului:
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Poluanţii care ar putea afecta calitatea factorului de mediu sol pot fi:

În faza de şantier:

- uleiuri tehnice provenite de la utilajele tehnice folosite în faza de şantier;

Lucrarile de constructie si organizarea de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren. La terminarea lucrarii, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere la circuitul functional initial.

După punerea în funcţiune a obiectivului:

In cadrul obiectivului analizat se vor realiza spatii pentru colectarea selectiva a deseurilor, folosind dotari specifice;

Obiectivul analizat, in conditii normale de functionare nu poate sa produca o poluare potenţial semnificativă a solului şi subsolului.

Obiectivul analizat, in conditii normale de functionare nu poate sa produca o poluare potenţial semnificativă a solului şi subsolului.

Odata cu implementarea proiectului se exercita un impact asupra componentei sol si anume:

- din activitatile de decopertare, un impact de natura fizica;

- din activitatile de contaminare, un impact de natura chimica.

Lucrarile de pe amplasament vor exercita, in toate cele fazele investitiei

un impact direct asupra componentei sol prin inlaturarea stratului edafic, prin fenomenul de tasare, care are efect asupra aeratiei solului si prin infiltratiile carburantilor provenite din scurgerile accidentale de la utilajele folosite in organizarea de santier.

In perioada de amenajare a amplasamentului, se vor desfasura activitati specifice

constructiei, ce pot genera forme de impact direct si indirect asupra solului si subsolului, insa acesta va fi unul nesemnificativ.

Se apreciaza ca situatiile de poluare sunt doar exceptionale, iar impactul asupra solului si subsolului, nu va provoca efecte ireversibile asupra acestora In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata.

Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea de 7m, adancime pana la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
	Nu vor fi afectate fauna, flora terestră și acvatică, monumente ale naturii și arii protejate.

Terenul pe care se va realiza investitia , face parte din categoria zonelor cu urmatoarele destinatii aprobate  : servicii , activitati nenocive, depozitare, preponderant centre cu profil de productie agricola .

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
 Terenul este situat în zona specifica zonelor cu urmatoarele destinatii aprobate  : servicii, activitati nenocive, depozitare, preponderant centre cu profil de productie agricola  ale localitatii Lumina, jud. Constanta.

Obiectivul se învecinează cu extravilanul la Vest, iar cele mai apropiate locuinţe sunt amplasate la distanţe mari, de cca 300 m faţă de amplasamentul proiectului catre latura de Vest. Prin urmare, nu vor fi afectate obiectivele de interes public, alte investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

Terenurile învecinate sunt proprietate a domeniului public(drumuri locale) si teren proprietate domeniu privat, fata de care au fost respectat distantele minime de protectie impuse de normativele tehnice de constructie si executie .

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

– tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;
	In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor

categorii de deseuri:

* deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente

inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la

preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii sau un al operator autorizat pe raza loc Lumina;

* deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17 ) - se vor colecta pe

categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si

transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin

depozite autorizate.

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrarilor de construcţie sunt redate în tabelul de mai jos :

| Sursele de deşeuri (etapele proiectulu) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate / cantitate in tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 8.64 t |
|  | 17 01 02 | Blocuri de zidarie | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 2.00t ( rezulta datorita realizarii zidariei si a faptului ca peretii nu sunt modulati pe dimensiunea blocurilor de zidarie . |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos / 1.00t ( rezulta in urma taierii placilor la dimensiunile din proiect ) |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1.4 t ( 2mc) |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1 t ( rezulata in urma proceselor de fasonare si montare a armaturilor) |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase / 1t |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase / 160 t ( rezulata ca urmare a realizarii subsolului ) |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase / 3 t ( ca urmare a realizarii decoratiunilor) |

In perioada functionarii obiectivului:

*deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise,

tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea

acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii sau un  operator autorizat in acest sens .  ;

* deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor

colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

– modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi preluate din pubelele special amenajate de catre o firma de salubritate ( agenti autorizati)

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
 	  - nu este cazul

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursele naturale utilizate sunt:

  - apa – pe perioada de constructie si perioada de functionare pentru consum functional atat potabil si igienico-sanitar .

  - materiale de constructii: beton, piatra, otel;

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Nu este cazul  , in zona nu sunt locuinte iar impactul asupra sanatatii umane este minim.. Distanta de la investitia propusa si pana la prima locuinta este mai mare de 300m.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul. Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul global prognozat va fi pozitiv, pe termen lung;

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul ( probabilitate mica )

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

Impactul asupra biodiversitatii

Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului se afla Judetul Constanţa, loc Lumina. Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si animale de interes comunitar, care sa necesite conservare.

Impactul asupra calitatii apei

In perioada realizarii proiectului, eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, de la utilajele folosite (ex. Spargerea rezervoarelor de benzina, motorina), ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona , pot trece din sol in panza freatica, si reprezinta astfel o sursa de poluare pentru ape.

ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor - alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

Impactul asupra calitatii aerului

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare a excavarii si manipularii pamantului. De asemenea, mijloacele de transport si utilaje folosite pentru realizarea lucrarilor vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, Sox, CO, pulberi, metale grele). Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de pulberi generate de excavari, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei suprafetelor de teren expuse actiunii vantului, urmare a decopertarii solului.

Tinand cont de anvergura investitiei si conditiile de dispersie din zona (caracteristicile Dobrogei) se apreciaza ca nu vor exista influente majore, cuantificabile, in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

– sursele de zgomot si de vibratii;

Pe timpul executiei. Functionarea utilajelor de constructii

Pe timpul exploatarii.  Echipamentele din fluxul tehnologic : utilaje de manipulare si de transport.

– amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- nu este cazul

Impactul asupra solului si subsolului

– sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Poluanţii care ar putea afecta calitatea factorului de mediu sol pot fi:

În faza de şantier:

- uleiuri tehnice provenite de la utilajele tehnice folosite în faza de şantier;

Lucrarile de constructie si organizarea de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren. La terminarea lucrarii, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere la circuitul functional initial.

După punerea în funcţiune a obiectivului:

In cadrul obiectivului analizat se vor realiza spatii pentru colectarea selectiva a deseurilor, folosind dotari specifice;

Obiectivul analizat, in conditii normale de functionare nu poate sa produca o poluare potenţial semnificativă a solului şi subsolului.

Obiectivul analizat, in conditii normale de functionare nu poate sa produca o poluare potenţial semnificativă a solului şi subsolului.

Odata cu implementarea proiectului se exercita un impact asupra componentei sol si anume:

- din activitatile de decopertare, un impact de natura fizica;

- din activitatile de contaminare, un impact de natura chimica.

Lucrarile de pe amplasament vor exercita, in toate cele fazele investitiei

un impact direct asupra componentei sol prin inlaturarea stratului edafic, prin fenomenul de tasare, care are efect asupra aeratiei solului si prin infiltratiile carburantilor provenite din scurgerile accidentale de la utilajele folosite in organizarea de santier.

In perioada de amenajare a amplasamentului, se vor desfasura activitati specifice

constructiei, ce pot genera forme de impact direct si indirect asupra solului si subsolului, insa acesta va fi unul nesemnificativ.

Se apreciaza ca situatiile de poluare sunt doar exceptionale, iar impactul asupra solului si subsolului, nu va provoca efecte ireversibile asupra acestora In zona analizata nu se semnaleaza prezenta apelor de suprafata.

Nivelul apei freatice nu a fost intalnit pana la adancimea de 7m, adancime pana la care s-a realizat cercetarea geotehnica.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra

interactiunilor dintre aceste elemente

Impactul asupra peisajului si mediul vizual

In perioada realizarii lucrarilor pentru construirea imobilului, peisajul va fi afectat de prezenta

utilajelor, respectiv de organizarea de santier.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In situatia in care in perioada desfasurarii lucrarilor pentru edificarea imobilului vor fi descoperite

obiective de patrimoniu cultural, arheologic, toate lucrarile vor inceta in imediata apropiere a obiectelor gasite si vor fi consultate autoritatile competente si se vor lua masurile de protectie in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Impactul cumulat asupra factorilor de mediu.

In imediata vecinatate a terenului studiat se afla imobile finalizate, asftel ca nu se poate manifesta un impact cumulat asupra factorilor de mediu in perioada construirii imobilului.

In perioada functionarii imobilului , impactul cumulat asupra factorilor de mediu se va manifesta prin cresterea cantitatilor de emisii provenite de la traficul din

zona complexului  datorita extindereii capacitatii de depozitare si tranzit a CEREALE COLECT DISTRIBUTION , raportat la celelalte imobile existente in vecinatatea terenului studiat (in principal imobile destinate activitatilor aprobate prin reglementarile urbanistice ale zonei: depozite, ateliere etc).	 In zona de nord a amplasamentului functioneaza in momentul de fata o fabrica de uleiuri din floarea-soarelui dupa care mai sunt in zona alte facilitati de stocare a cerealelor de tip silozuri si  hale etc, la Est avem baza principala CEEREALE COLECT DISTRIBUTION , la  Sud avem tot anexe de depozitare a cerealelor aflate in proprietatea CEREALE COLECT distribution, dupa care urmeaza extravilanul comunei Lumina  iar la Vest avem Caile Ferate Romane dupa care urmeaza terenuri agricole extravilane.

SCHIMBARI CLIMATICE

Conform site-ului www.eea.europa.eu-European Environment Agency-Schimbările climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al mării pe întregul glob este în creștere. În mare parte, încălzirea este cauzată foarte probabil de creșterea remarcată în concentrațiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră ca urmare a emisiilor rezultate din

activitățile omului. Pentru a atenua schimbările climatice, trebuie să reducem sau să prevenim aceste emisii.

Gazele cu efect de seră (GES) sunt emise deopotrivă prin procese naturale și ca urmare a activităților umane. Vaporii de apă sunt gazul cu efect de seră prezent cel mai frecvent în atmosferă. Însă activitățile oamenilor duc la emiterea unor cantități considerabile de alte gaze cu efect de seră, ceea ce crește concentrația atmosferică a acestora, intensificând astfel efectul de seră și încălzind clima.

Principalele surse antropice de gaze cu efect de seră sunt:

- arderea combustibililor fosili (cărbuni, petrol și gaze) în producerea energiei, transport, industrie și gospodării (CO2);

- agricultura (CH4) și schimbările în utilizarea terenurilor, cum ar fi defrișările (CO2);

- depozitarea deșeurilor menajere (CH4);

- folosirea gazelor industriale fluorurate.

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii şi

construcţiilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldura, cǎderi abundente de zăpadǎ, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. Astfel, planificarea urbană şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic.

Planificarea teritoriului poate oferi un cadru integrat ce permite conexiuni între vulnerabilitate, evaluarea riscului şi adaptare, putând conduce la identificarea celor mai eficiente opţiuni de acţiune.

In ceea ce priveste gazele cu efect de sera, emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate evidentiaza de asemenea, contributia majora a sectorului elergetic si a transporturilor ceea ce insemna ca acestea sunt domeniile asupra carora sunt necesare implementarea unor masuri si actiuni de reducere a emisiilor de CO2.

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul agricol- depozitare cereale , in care emisiile de CO2 sunt legate in principale de consumul de carburant ( cu precadere motorina) , influentat in acest sector in principal

de manipularea cerealelor. De asemenea , in cazul energiei electrice, se recomanda utilizarea corpurilor de iluminat eficiente din punct de vedere energetic.

- Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul propus nu influenteaza semnificativ emisiile de gaze cu efect de sera si nici cererea de energie.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor. In schimb, spatiile verzi amenajate pe o suprafata totala 9577.60 mp, pot actiona ca absorbanti de emisii.

In perioada derularii lucrarilor pentru construirea imobilului, principalele surse de poluare ale atmosferei/ climei vor fi reprezentate de procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor , principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

Poluantul specific lucrarilor de constructie, este constituit de particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (pulberi respirabile).

Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna tip Diesel, cu care sunt echipate vehiculele de transport, sunt : NOx , compusi organici nonmetanici, metan, oxizi de carbon (CO,CO2), amoniac, dioxid de sulf, particule cu metale grele, hidrocarburi policiclice. Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

Cantitatile de poluanti evacuate in atmosfera de catre utilajele care vor utilizate in santier, vor depinde de : puterea motorului; consumul de carburant pe unitatea de putere, vârsta motorului.

Contribuţia proiectului la atenuarea schimbarilor climatice se poate concretiza prin verificarea utilajelor din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil, respectiv folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera .

- Adaptarea la schimbarile climatice

Sensibilitatea proiectului la schimbarile climatice a fost analizata in relatie cu un set de variabile climatice selectate in baza caracteristicilor specifice ale proiectului, precum si a caracteristicilor zonei in care va fi realizat acesta.

In tabelul urmator sunt evidentiate principalele potentiale impacturi asociate proiectului , determinate de schimbarile climatice si masurile prevazute prin proiect de diminuare/eliminare a acestor impacturi:

| Variabila climatica | Tendinta variabilei climatice | Impact potential | Masuri de diminuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Cresterea temperaturii medii Cresterea temperaturilor extreme | Disconfort pentru client/angajati | -Utilizarea de materiale de constructii performante care asigura o buna izolare termica a cladirii -Izolarea termica a cladirii |
| Seceta | Cresterea numarului de perioade secetoase | Nu afecteaza in mod direct obiectivul analizat dar poate determina restrictii in ceea ce priveste alimentarea cu apa a obiectivului | -Masuri de reducere a consumului de apa prin contorizarea consumului de apa. |
| Precipitatii | Cresterea cantitatilor de precipitatii extreme | Inundarea amplasamentului | -Obiectivul nu se afla intr-o zona inundabila. -Masurile de evacuare corespunzatoare ale apelor pluviale din zona amplasamentului sunt suficiente, in masura in care acestea nu inunda amplasamentele invecinate |
| Furtuni si modificari ale vitezei maxime a vantului | Cresterea vitezei vantului Cresterea frecventei de aparitie a vanturilor puternice | Avarierea cladirii, smulgerea unor echipamente de pe terasa, pericol de accidente | -Sistemul constructiv al cladirii este unul solid , in conditiile respectarii normelor in constructii la realizarea imobilului, impactul este unul nesemnificativ |
| Eroziune costiera | Cre terea fenomenului de eroziune ce conduce la reducerea/ pierderea zonelor costiere actuale | Avarierea/ distrugerea cladirii | Impactul este nesemnificativ, imobilul este amplasat la o distanta de mai mare de 5km de tarmul Marii Negre |
|  | Alunecãri de teren | Avarierea/ distrugerea cladirii | Nu este cazul. |
|  | Creşterea nivelului mãrii | Avarierea/ distrugerea cladirii prin inundare | Nu este cazul. |
|  | Daune provocate de îngheţperioade provocate de îngheţ | Avarierea/ distrugerea cladirii | -Sistemul constructiv al cladirii este unul solid , in conditiile respectarii normelor in constructii la realizarea imobilului, impactul este unul nesemnificativ, fundatiile sunt proiectare sub adancimea de inghet iar suprastructura este proiectata sa preia variatiile de temperatura. |

Având in vedere cele expuse in tabelul de mai sus, proiectul este necesar a se adapta la schimbarile climatice, prin prisma faptului ca deşeurile rezultate din construirea imobilului, dar si in functionarea acestuia, trebuie gestionate corespunzator astfel incat acestea sã nu devina surse de poluare pentru vecinatatile terenului studiat, ca urmare a manifestarii unor fenomene climatice extreme, dar si din punct de vedere al performantelor utilajelor, dar si a materialelor care vor fi utilizate pentru construirea acestuia, titularul propunand utilizarea unor materiale de constructii performante ce vor asigura izolarea termica a imobilului.

Proiectul nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor sau a activelor din vecinatatea sa.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada executiei lucrarilor pentru realizarea proiectului se propune urmatorul program de monitorizare :

- monitorizarea factorului de mediu aer prin realizarea unor analize pentru indicatorul pulberi totale in suspensie in vederea verificarii mentinerii calitatii aerului in limitele prevazute de legislatia in vigoare (STAS 12574/ 1987), si transmiterea buletinelor de analiza catre autoritatea locala de mediu, cu frecventa trimestriala;

- intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform legislatiei in vigoare, si transmiterea raportarilor catre autoritatea locala de mediu la finalizarea lucrarilor cu frecventa stabilita inactul de reglementare emis de APM Constanta.

- Intocmirea Planului de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, conform prevederilor art. 17 , alin (4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor si transmiterea acestuia catre autoritatea locala de mediu, pana la 31 mai a anului urmãtor raportãrii.

De asemenea, va fi necesara depozitarea corepunzatoare a deseurilor in cadrul organizarii de santier, etichetarea corepunzatoare a recipientilor destinati colectarii selective a deseurilor conform legislatiei in vigoare, predarea periodica a deseurilor catre societati autorizate din punct de vedere al mediului, şi numirea unui Responsabil de mediu care sa ducã la indeplinire Programul de monitorizare in conformitate cu

prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Nu este cazul

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pentru realizarea investitie, beneficiarul a obtinut Certificatul de urbanism nr.221/ 26.07.2023 emis de Primaria Comunei Lumina.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
	   Lucrările se vor face în incinta proprietatii Beneficiarului

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face in zona ce va ramane ulterior neutilizata.

Lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp (pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Santierul se va asigura in incinta terenului aflat in proprietatea beneficiarului, fara a afecta

proprietatile vecine .

Organizarea de santier va fi dotata cu:

- Container cu destinatia de birou;

- Container pentru unelte, piese;

- Cabina paza;

- Sistem de spalare anvelope si sasiu;

- Grup sanitar/ taleta ecologica;

- Punct de prevenire si stingere a incendiilor;

- platforma de serviciu – material;

- platforma de serviciu – deseuri.

Paza investitiei se asigura de catre o societate specializata în servicii de paza şi supraveghere, pe baza de contract.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanttilor

in mediu in timpul organizarii de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu, in capitolele 6 si 7.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de construire imobilului poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate

necontrolat în zona amplasamentului;

- se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor, utilajelor,

echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații

recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare

curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru

diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de

depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția

astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

- dotarea organizării de șantier cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri

de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor

poluarii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei

-  îndepărtarea utilajelor şi echipamentelor folosite in timpul executiei constructiei, precum şi a materialelor neutilizate;

- eliminarea deşeurilor conform cerinţelor legislatiei în domeniul gestionării deşeurilor.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
	În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deșeurilor

produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în

incinta obiectivului.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturorechipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea

obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
 	A-01 Plan de incadrare in zona

A-02 Plan de situatie

A-05 Sectiune caracteristica – corp C1

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul propus nu se realizeaza pe ape si nu are legatura cu apele.

14.1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

14.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: nu este cazul

14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- nu este cazul

Proiectul analizat nu se incadreaza in prevederile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din

Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul copilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.
             Nu este cazul

Semnatura si stampila

S.C. UNICONST S.R.L.

Ing. Acmola Edip