MEMORIU DE PREZENTARE

anexa 5.e. -legea 292/2018

I. Denumirea proiectului:	CONSTRUIRE IMOBIL P+3E-4E retras CU FUNCTIUNEA DE 	HOTEL APARTAMENT , AMPLASARE FIRMA LUMINOASA 				,IMPREJMUIRE  TEREN SI ORGANIZARE SANTIER

#### II.Titular

-denumire titular  S.C. CANAL S srl

-adresa postala  S.C. CANAL S srl  cu sediul in Constanta , str Zorelelor nr

45 bis -47 ,judet Constanta

-numar telefon Tel.  0722228264

-adresa de e-mail  - contabilitatecanals@gmail.com

-persoane de contact

-Buzoi Constantin 0722228264

-arh. Dan Memet  0722326757

-responsabil pentru protectia mediului -nu este cazul

#### III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Rezumat al proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasuluI Constanta ,in statiunea Mamaia in zona hotel Doina -lotul 4 careul 23  ,avind numarul cadastral IE 236983 .Terenul este proprietatea S.C. CANAL S srl  prin actul de vinzare cumparare nr 1166/26.06.2013 si este compus din teren in suprafata de 549 mp conform masuratori si 485 mp conform acte .

Terenul in suprafata de 549,00 mp cu destinatia de curti constructii este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord – alee de acces -proprietate primaria Mun Constanta

-la Vest – -Bulevardul Mamaia (parcare)

-la Est –  proprietate IE 255079 -teren neconstruit -destinatie parcare

-La Sud – teren neconstruit -proprietate primaria Mun Constanta

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+3E-4E retras  cu destinatia de hotel apartament   . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 2,20 m fata de limita de vest spre bulevardul Mamaia  ,minim 2,00  m fata de limita de sud  , min 0,50 fata de limita nord si  minim 1,55 fata de limita de est .Pe laturile de est si vest cladirea va avea balcoane iesite in console cu latimea de 1,20 m. Cota 0,00 (+2,75 RMN) va fi la 0,45 m fata de cota amenajata cladirea avind 5 nivele .

b.Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea armonioasa a unei comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economice, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare , protectiei mediului, sanatate, etc. Edificarea obiectivului vine in intampinarea necesitatii dezvoltarii serviciilor turistice pe litoral . Un asemenea edificiu contribuie  la dezvoltarea armonioasa a ansamblului arhitectural al orasului Constanta .  Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

c.Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitie (C+M) este de 2 620 150 roni ,valoare fara TVA

d.Perioada de implementare propusa

Invetitia va fi demarata in luna SEPTEMBRIE 2024  iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni.

e.Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasuluI Constanta ,in statiunea Mamaia in zona hotel Doina -lotul 4 careul 23  ,avind numarul cadastral IE 236983 .

Planul de incadrare in zona

Terenul in suprafata de 549,00 mp cu destinatia de curti constructii este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord – alee de acces -proprietate primaria Mun Constanta

-la Vest – -Bulevardul Mamaia (parcare)

-la Est –  proprietate IE 255079 -teren neconstruit -destinatie parcare

-La Sud – teren neconstruit -proprietate primaria Mun Constanta

Planul de situatie al investitiei propuse

f.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Amplasarea constructiei

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+3E-4E retras  cu destinatia de hotel apartament   . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 2,20 m fata de limita de vest spre bulevardul Mamaia  ,minim 2,00  m fata de limita de sud  , min 0,50 fata de limita nord si  minim 1,55 fata de limita de est .Pe laturile de est si vest cladirea va avea balcoane iesite in console cu latimea de 1,20 m. Cota 0,00 (+2,75 RMN) va fi la 0,45 m fata de cota amenajata cladirea avind 5 nivele .

Reglementari  Circulatii si Parcari

Cladirea este deservita de Bulevardul Mamaia si aleile de acces ce deservesc hotelurile Doina si Sulina.Circulatia pe bulevardul Mamaia se desfasoara cu cite trei benzi pe sens . Aleile de acces ce deservesc hotelurile Doina si Sulina au cite o benda pe sens si beneficiaza de un mecanism de intrare si iesire pe relatie dreapata din Bulevardul Mamaia prin alei separate.Aleea de intrare are o latime de 10 m iar cea de iesire minim 6 m . Aleea de acces care deserveste hotelul Donia  are o latime de minim 6 m .

Zona  este deservita de parcari atit private cit si ale primariei Constanta . In lungul bulevardului Mamaia sunt dispuse locuri de parcare de o parte si de alta a bulevardului ,parcari aflate in administratia Primariei Constanta . In lungul aleii de acces spre hotelul Donia

sunt prevazute locuri de parcare de o parte si de alta atit spre Hotelul Sulina cit si spre terenul studiat , locuri de parcare aflate in administratia primariei Constanta . In fata hotelului Doina exista o parcare precum si pe partea opusa restaurantului. Intre Hotelul Doina si Hotel Sulina este amenajata o parcare privata.

Beneficiarul detine in proprietate si terenul alaturat identificat cu numarul cadastral  IE 255079 -teren neconstruit cu destinatie parcare . Beneficiarul va pune la dispozitie conform declaratiei notariale nr 447/14.03.2022 acest teren pentru amenajarea unei parcai care sa deserveasca hotelul .Parcarea care se va realiza pe terenul alaturat va fi amenajata ca o platforma la sol pentru 19 locuri de parcare si va deservi hotelul . Accesul in parcare se va face din aleea de acces de pe latura de nord fiind prevazut un acces cu latimea de 5,56 m cu intrare si iesire din parcare . Iimobilul proiectat  va avea 15 apartamente 9 cu un dormitor si 6 cu doua dormitoare  camere avind o capacitate de cazare de 42 de locuri . In conformitate cu HCL nr 113/27.04.2017 modificata cu HCL nr 28/2018 si HCL nr 532/2018 se vor asigura 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare si 1 loc de parcare pentru personal la 20 de locuri de cazare . Hotelul va avea nevoie de 19 locuri de parcare din care 17 pentru clienti si doua pentru personal. Salonul de mic dejun prevazut la parterul hotelului va avea regim inchis si va fi destinat numai clientilor hotelului .

Din punct de vedere al anexei nr 1 a OPANT nr 65 / 2013 avind 19 locuri de parcare se asigura mai mult de 30% din spatiile de cazarea si mai mult de 30% din capacitatea cazare.

Parcarea este in curs de autorizarea conform certificatului de urbansim nr 3039/04.10.2021 .	Locurile de parcare vor avea dimensiuni de 2,30x 5,00 m iar aleile interioare vor avea o latime de minim 5 m.Din cele 17 locuri pentru clienti unul va fi amenajat ca loc de parcare pentru persoane cu handicap. Parcarea este dotata cu cosuri de gunoi .Parcare va fi pusa la dispozitia hotelului prin declaratiei notariale nr 447/14.03.2022  .

Hotelul va avea acces pietonal atit din bulevardul Mamaia cit si din parcarea care se va realiza pe latura de est.

Spatii verzi si amenajari

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind

stabilirea suprafețelor minime de spații verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante

decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judetului Constanța . Construcții cu turistica – vor fi prevazute spatii verzi si plantate,pe o suprafata de 50% din suprafata terenului.

Pentru investitia propusa se vor asigura 82,56 mp de spatiu verde  la nivelul solului  si 193,52 mp terasa verde peste etajul 4 totalizind o suprafta de 276 mp reprezentind 50,28%.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Spatiile verzi de la sol  vor fi amenajate cu gazon si arbusti decorativi de talie mica (enuperi).   Se vor planta cel puţin 3 arbori de talie mica pe amplasament.  Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare. Terasele verzi vor fi prevazute cu plantatii de gazon cu crestere lenta si vor fi prevazute cu sistem de irigare.

Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

Terenul are o forma neregulata

-latura de nord – 13,04 m si 8,80 m

-latura de vest – 23,64 m

-latura de sud  -20,90 m

-latura de est – 4,06  ;18,76 si 2,47

Regim de inaltime propus :Parter + 4 etaje

SUPRAFATA TEREN S=700  MP

Suprafata teren St=549 mp conform masuratori ; si St=485 mp conform acte

Suprafata construita propusa la sol  Sc=381,30 mp

Suprafata construita desfasurata propusa (calcul CUT) Sd= 1807,45 mp

Suprafata construita desfasurata cu balcoane propusa Sd=2083,90 mp

Suprafata utila propusa Su=1482,50 mp

Suprafata spatii verzi la sol 82,56 mp

Suprafata terase verzi 193,52 mp

Suprafata totala spatii verzi 276,00 mp -50,28%

POT propus =69,45 %

CUT propus (fata de teren)  =3,29

Structura functionala

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+3E-4E retras  cu destinatia de hotel apartament   . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 2,20 m fata de limita de vest spre bulevardul Mamaia  ,minim 2,00  m fata de limita de sud  , min 0,50 fata de limita nord si  minim 1,55 fata de limita de est .Cota 0,00 (+2,75 RMN) va fi la 0,45 m fata de cota amenajata cladirea avind 5 nivele . Imobil cu regim de inaltime P+3E-4E retras  va avea destinatia de hotel apartament . Din punct de vedere functional imobilul va fi  structurat astfel :

Parter  Suprafata construita Sc=381,30 mp ,Suprafata utila Su= 334,05 mp

La nivelul parterului sunt prevazute urmatoarele spatii:

-hol receptie				S=84,28 mp

-hol casa scarii			S=21,70 mp

-receptie				S=  9,37 mp

-camera bagaje			S=  4,87 mp

-hol					S=  6,88 mp

-birou					S=12,80 mp

-grup sanitar barbati  turisti		S=  1,98 mp

-grup sanitar	femei turisti		S=  2,04 mp

-tablou electric			S=  3,08 mp

-centrala termica			S=  8,56 mp

-camera pompe			S=  6,97 mp

-bar					S=  6,88 mp

-depozit bauturi			S=  4,92 mp

-grup sanitar personal barbati 	S=  4,39 mp

-vestiar +sala mese personal	S=  4,40 mp

-grup sanitar personal femei 	S=  4,46 mp

-vestiar +sala mese personal	S=  4,47 mp

-salon de mic dejun			S=85,52 mp

-oficiu					S=14,70 mp

-bucatarie				S=26,85 mp

va asigura mic dejun si serviciu de room service 24 h

-spalator vase			S=  6,42 mp

-depozit			S=  5,51 mp

-depozit			S=  2,57 mp

-gospodarie de gunoi	S=  3,76 mp

(prevazuta cu sifon de pardoseala si sursa de apa)

Etajul 1 Suprafata construita Sc=381,30 mp Suprafata construita cu balcoane  Scb=430,56 ,Suprafata utila Su= 307,59 mp  (2 aparatamente de hotel cu 1 	dormitor si 2 aparatamente de hotel cu 2 dormitoare )

La nivelul etajului 1 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-hol casa scarii			S=22,15 mp

-hol					S=25,87 mp

-oficiu 					S=  3,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,13 mp

-dormitor			S=18,00 mp

-balcon			S= 4,60 mp

-hol				S= 2,97 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,45 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,21 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,77 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,13 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,77 mp

-hol				S= 4,63 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,26 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,21 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,77 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

Etajul 2  Suprafata construita Sc=381,30 mp Suprafata construita cu balcoane  Scb=430,56 ,Suprafata utila Su= 307,59 mp  (2 aparatamente de hotel cu 1 dormitor si 2 aparatamente de hotel cu 2 dormitoare )

La nivelul etajului 2 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-hol casa scarii			S=22,15 mp

-hol					S=25,87 mp

-oficiu 					S=  3,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  3,94 mp

-dormitor			S=18,00 mp

-balcon			S= 4,18 mp

-hol				S= 2,97 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,45 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,35 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,44 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  3,94 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,36 mp

-hol				S= 4,63 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,29 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,35 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,44 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

Etajul 3 Suprafata construita Sc=381,30 mp Suprafata construita cu balcoane  Scb=430,56 ,Suprafata utila Su= 307,59 mp  (2 aparatamente de hotel cu 1 dormitor si 2 aparatamente de hotel cu 2 dormitoare )

La nivelul etajului 3 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-hol casa scarii			S=22,15 mp

-hol					S=25,87 mp

-oficiu 					S=  3,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,46 mp

-dormitor			S=18,00 mp

-balcon			S= 3,99 mp

-hol				S= 2,97 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,26 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,21 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,24 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,46 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,16 mp

-hol				S= 4,63 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 2 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,10 mp

-dormitor			S=18,34 mp

-balcon			S= 4,21 mp

-hol				S= 3,17 mp

-baie				S= 4,00 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,24 mp

-hol				S= 3,28 mp

-baie				S= 4,00 mp

Etajul 4: Suprafata construita Sc=285,25 mp Suprafata construita cu balcoane  Scb=410,92 ,Suprafata utila Su=225,68 mp  (3 aparatamente de hotel cu cite 1 dormitor)

La nivelul etajului 4 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-hol casa scarii			S=23,15 mp

-hol					S=11,06 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,24 mp

-dormitor			S=18,00 mp

-balcon			S= 3,99 mp

-hol				S= 2,97 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=18,34 mp

-balcon			S=  4,24 mp

-dormitor			S=18,45 mp

-balcon			S= 4,16 mp

-hol				S= 4,63 mp

-baie				S= 4,00 mp

-apartament hotel cu 1 dormitor compus din :

-hol				S=  2,36 mp

-chicineta 			S=  6,60 mp

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera de zi		S=29,93 mp

-balcon			S=  4,42 mp

-debara			S=  4,30 mp

-hol				S=  3,17 mp

-baie				S=  4,00 mp

-camera 			S=29,93 mp

-balcon			S=  4,42 mp

-dressing			S=  4,30 mp

-terasa			S=88,32 mp

Infrastructura

In conformitate cu prevederile  din ” Cod de proiectare seismica-partea I-prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100-1/2013, cladirea proiectata se incadreaza in clasa III de importanta. Constructia este amplasata in zona de hazard seismic care are urmatoarele caracteristici:  acceleratia terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s.

Conform Hotararii de Guvern 766/97, constructia se incadreaza  in categoria “C”, de  importanta normala.

Fundatiile sunt de tipul radier general din beton armat.

In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton :

-C8/10-egalizare

-C30/37-in radier

Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.

In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane :

-C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari

Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C.

La alcatuirea si dimensionarea elementelor suprastructurii s-a acordat o atentie deosebita dimensionarii elementelor structurii in ansamblu, sub aspectul asigurarii unei capacitati de deformare postelastica (ductilitate) care sa permita o comportare corespunzatoare a constructiei la actiuni seismice.

Calculul eforturilor in grinzi si stalpi s-a facut la actiunea combinata a incarcarilor verticale (gravitationale) si orizontale (seism).

Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din blocuri b.c.a. de 30cm grosime.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Zidurile exterioare se executa din blocuri de bca gbn cu grosimea de 30 cm si se vor placa  cu saltele de vata bazaltica rigide hidrofobizate si ignifugate de 10 cm sau polistiren

expandat de exterior ingnifugat . Puntile termice din dreptul stalpilor ,diafragmelor si a grinzilor se vor izola saltele de vata bazaltica rigide  hidrofobizate si ignifugate de 10 cm sau polistiren expandat de exterior ingnifugat  .Zonele peste spatiile incalzite  se vor izola cu  saltele de vata bazaltica rigide de  20 cm  hidrofobizate si ignifugate sau polistiren expandat de exterior ingnifugat . Peste placa de la ultimul nivel se va realiza o termoziolatie din polistiren extrudat ignifug de 30 cm . Sub placa etajului 1 se vor monta saltele de vata bazaltica de 10 cm.  .

Inchiderile nestructurale si compartimentarile interioare se executa din blocuri de BCA de 30 cm  la exterior si  de 15 si 25 cm si 30 cm la interior.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile aplicate pe termosistem Placaje din Reynobon ,,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla  .Sticla folosita la balustrazi  precum si cea folosita la suprafaetele vitrate (usi si geamuri) nu este reflexiva .

Constructia este acoperita in terasa.

Finisajele interioare

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile au trepte si contratrepte din granit antiderapant si sunt prevazute cu balustrade din inox. Pe pereti se vor executa  vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarie  pe inaltimea de 2.40 m, se va executa placaj din faianta .Timplariile interioare sunt din lemn .

Elemente specifice proiectului propus

-Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul propus se va realiza un apart hotel . Imobilul va avea suprafata construita propusa Sc=381,30 mp ;suprafata desfasurata  propusa Sd=1807,45  mp .

Imobilul are un regim de inaltime de parter si patru nivele si va avea  15 apartamente de hotel   :9 apartamente cu 1 dormitor  si 6 apartamente cu 2 dormitoare.

In afara acestor apartamente imobilul va fi dotat cu structurile anexe unui hotel respectiv receptie , hol de receptie , camera de bagaje ,grupuri sanitare ,salon de mic dejun prevazut cu bucatarie ,etc.

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Amplasamentul pe care se doreste a se realiza investitia este neconstruit iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate PUZ aprobat prin HCL 121/2013 -ZONA A UTR 6 -cazare , alimentatie publica .

Imobilul este gindit ca un hotel apartament avind mai multe fluxuri unul pentru clienti , unul pentru personalul care deserveste hotelul si fluxuri distincte pentru spatiul de alimentatie publica .

Pentru hotel clientii sunt primiti in holul de receptie unde se afla spatii de asteptare ,receptie ,un bar , camera de bagaje si grupuri sanitare. Dupa preluarea camerelor turistii au acces la camerele de la etajele 1-4 prin intermediul nodului vertical format dintr-o scara si un lift. .

Zona de receptie este prevazuta cu un acces secundar spre zona d eparcare din spate acces ce va fi folosit atit pentru transportarea bagajelor cit si pentru personal .

Personalul care deserveste hotelul va avea acces separat prin intrarea din spate spre receptie unde se afla si un birou si mai apoi spre oficiie de pe etaje .

In zona accesului secundar vor fi prevazute grupuri sanitare si vestiare pentru personal  care vor deservi si bucatarie salonului de mic dejun.

Salonul de mic dejun va avea acces pentru turisti din receptia hotelului fiind un spatiu cu circuit inchis iar pentru personal din zona vestiarelor prevazute cu filtru sanitar . Este prevazut un acces separat pentru aprovizionare in directa legatura cu spatiile de depozitare.

Relatia bucatariei cu salonul de mic dejun se face prin intermediul oficiului unde este prevazuta si un spalator de vase si vesela.

Pentru buna functionare a hotelului sunt prevazute si spatii tehnice , camera de pompe , centrala termica si gospodarie de gunoi.

-Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propuse

Pentru destinatia proiectului propus nu exista procese de productie in cadrul exploatarii imobilului rezultat .

Pentru constructia obiectivului procesele de productie sunt cele obisnuite pentru realziarea unei constructii civile si constau in lucrari de tearsamente si sapaturi , realizarea de cofraje pentru structura de betona armat , montaje de armatura si turnari de beton armat , lucrari de zidarie si lucrari de finisaje.

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile si armaturi  metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea obiectivului in mediul specific zonei. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de instalatii de apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona. Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente paralel cu bulevardul Mamaia  pentru curent electric , apa,canalizare  si gaze .

Alimentarea cu apa Imobilul este dotat cu obiecte sanitare: lavoare,cazi de dus, wc., spalatoare vase si vesela, consumatoare de apa potabila.

Pentru alimentarea cu apa se propune unui brasament care la deservi tot imobilul cu un apometru pentru contorizarea consumului. Daca parametri de debit si presinune nu vor fi atinsi prin acest bransament se va monta o statie de ridicare a presiuni sau a debitului (hidrofor)Q= 3l/s si H 30= mCA. Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R, Pe – x sau similare.

Evacuarea apelor uzate

Apele menajere vor fi colectate si dirijate la canalizarea care se va realiza de catre beneficiar. Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. In camera hidroforului s-a prevazut o basa cu o pompa submersibila q=1 l/s ; H=5mH2O .Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin sistem de pluviale si deversate la rigola stradala.

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera ( peste cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PP (panta de montare conform STAS 1795);

- pentru conductele de legatura apa rece si calda ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legatura din polipropilena PP- R sau similara;

- pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera ( sub cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PVC-KG

Apele pluviale vor fi preluate si deversate la rigola stradala .

Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Necesarul de căldură a fost calculat conform cu STAS 1907/1,2-97.

Asigurarea nivelurilor temperaturilor interioare precizat în standarde (1907/2-97),  se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) din otel în toate incaperile ce necesita incalzire. În grupurile sanitare au fost prevăzut a se monta corpuri de încălzire specifice (tip portprosop). Amplasarea corpurilor statice a fost realizată în special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul a permis acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea a fost realizata pe peretii adiacenti. Radiatoarele au fost dimensionate tinandu-se cont de necesarul termic al fiecarei incaperi. Distanţele între radiator, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82.

Pentru producerea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere va fi prevazuta cate o centrala termica cu pompe de caldura aer-aer suplimentata cu centrale murale in condensatie (50-300C), cu puterea termica de 72 kW,  cu functionare pe baza de gaze naturale (alimentare din reteaua locala) dispuse .la nivelul parterului. Distribuţia agentului termic către radiatoare se va realiza cu conducte  din  PE-Xa preizolat,  ce se montează direct pe placa de beton si sunt acoperite cu şapă de ciment si pardoseală sau cu slit de zidarie dupa caz.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate si trotuare de garda de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Se vor face lucrari de terasamente prin aducerea de pamint vegetal pentru realizarea spatiilor verzi,

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Cladirea este deservita de Bulevardul Mamaia si aleile de acces ce deservesc hotelurile Doina si Sulina.Circulatia pe bulevardul Mamaia se desfasoara cu cite trei benzi pe sens . Aleile de acces ce deservesc hotelurile Doina si Sulina au cite o benda pe sens si beneficiaza de un mecanism de intrare si iesire pe relatie dreapata din Bulevardul Mamaia prin alei separate.Aleea de intrare are o latime de 10 m iar cea de iesire minim 6 m . Aleea de acces care deserveste hotelul Donia  are o latime de minim 6 m .

Zona  este deservita de parcari atit private cit si ale primariei Constanta . In lungul bulevardului Mamaia sunt dispuse locuri de parcare de o parte si de alta a bulevardului ,parcari aflate in administratia Primariei Constanta . In lungul aleii de acces spre hotelul Donia

sunt prevazute locuri de parcare de o parte si de alta atit spre Hotelul Sulina cit si spre terenul studiat , locuri de parcare aflate in administratia primariei Constanta . In fata hotelului Doina exista o parcare precum si pe partea opusa restaurantului. Intre Hotelul Doina si Hotel Sulina este amenajata o parcare privata.

Beneficiarul detine in proprietate si terenul alaturat identificat cu numarul cadastral  IE 255079 -teren neconstruit cu destinatie parcare . Beneficiarul va pune la dispozitie conform declaratiei notariale nr 447/14.03.2022 acest teren pentru amenajarea unei parcai care sa deserveasca hotelul .Parcarea care se va realiza pe terenul alaturat va fi amenajata ca o platforma la sol pentru 19 locuri de parcare si va deservi hotelul . Accesul in parcare se va face din aleea de acces de pe latura de nord fiind prevazut un acces cu latimea de 5,56 m cu intrare si iesire din parcare .

-Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

-Racorduri la retelele de utilitati.

-Amenajari spatii verzi

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane : -C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari .Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C. Fundatiile sunt de tipul radier general din beton armat. In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton : C8/10-egalizare si  C30/37-in radier.Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra  . Peste perna se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se vor realiza radierul  . Din fundatii  se dezvolta  stalpii  .Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din  din zidarie de caramida. Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din BCA.  Dupa realziarea compartimentarilor se vor realiza lucrarile de instalatii apoi sapele si tencuielile si lucrarile de finisre interioara si exterioara.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.). Investitieiva fi demarata in luna septembrie 2024   iar durata lucrarilor este preconizata pentru 36 de luni estimindu-se punerea in functiune a imobilului pentru luna noiembrie 2027. Exploatarea caldirii va fi facuta de beneficiar  avinduse in vedere urmarirea Planului de Comportare in timp a constructiei.

-Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Amplasamentul pe care se doreste a se realiza investitia este neconstruit iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate PUZ aprobat prin HCL 121/2013 -ZONA A UTR 6 -cazare , alimentatie publica .

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de locuinte colective.

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede un necesar suplimentar de consum pentru utilitatile curente (apa,energie si gaze) o suplimentare a deseurilor menajere si a apelor uzate si o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca activitatea turistica din zona . Tinind cont ca investitia se va efectua in statiunea Mamaia  a carei destinatie este turistica  toate aceste activitati suplimentare trebuie privite ca parte integranta a intregii statiuni.

-Alte autorizatii cerute prin proiect

Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat obtinerea de avize de la detinatorii de retele (Raja , E distribuite , Engie , Telekom ,RDS-RCS) , aviz de la comisia de circulatie din cadrul primariei , aviz PSI , aviz Sanepid si aviz directia judeteana de cultura ,aviz MAI , aviz Statul major General ,Aviz Ministerul Turismului ,aviz DGEF ,aviz directia de patrimoniu ,obtinerea acestor avize aflindu-se in curs de finalizare.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Terenul nu este construit deci nu sunt necesare lucrari de demolare pe teren.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul este amplasat in intravilanul orasuluI Constanta ,in statiunea Mamaia in zona hotel Doina -lotul 4 careul 23  ,avind numarul cadastral IE 236983 .Terenul este proprietatea S.C. CANAL S srl  prin actul de vinzare cumparare nr 1166/26.06.2013 si este compus din teren in suprafata de 549 mp conform masuratori si 485 mp conform acte .

Terenul in suprafata de 549,00 mp cu destinatia de curti constructii este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Nord – alee de acces -proprietate primaria Mun Constanta

-la Vest – -Bulevardul Mamaia (parcare)

-la Est –  proprietate IE 255079 -teren neconstruit -destinatie parcare

-La Sud – teren neconstruit -proprietate primaria Mun Constanta

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+3E-4E retras  cu destinatia de hotel apartament   . Imobilul va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 2,20 m fata de limita de vest spre bulevardul Mamaia  ,minim 2,00  m fata de limita de sud  , min 0,50 fata de limita nord si  minim 1,55 fata de limita de est .Pe laturile de est si vest cladirea va avea balcoane iesite in console cu latimea de 1,20 m. Cota 0,00 (+2,75 RMN) va fi la 0,45 m fata de cota amenajata cladirea avind 5 nivele .

Cota 0,00 va fi la 0,30 m fata de cota amenajata .

-distanta fata de granite -Proiectul nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanta amplasamentului studiat fata de cea mai apropiata granita (Bulgaria ) este de peste 60 km  proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001  .

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

Constructia nu se incadreaza in zona nici o zona protejata . Folosinta actuaia este: teren liber,curti constructii.

-fotografia amplasamnetului

-folosintele actuale si planificate ale terenului

Terenul este proprietatea S.C. CANAL S srl  prin actul de vinzare cumparare nr 1166/26.06.2013 si este compus din teren in suprafata de 549 mp conform masuratori si 485 mp conform acte , teren structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii (CC).

Prin investitia propusa nu se schimba destinatia terenului terenul fiind folosit pentru realizarea unui apart-hotel .

-politici de zonare si folosire a terenului

Constructia se incadreaza functional in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate PUZ aprobat prin HCL 121/2013 -ZONA A UTR 6 – avind destinatia de cazare , alimentatie publica .

Prin proiectul propus se doreste dezvoltarea sectorului turistic .Prin certificatul de urbanism nr 243/17.08.2021 emis de primaria Constanta se prevede:

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 121/24.05.2013 - ZONA A, UTR 6, pct. 69 din tabel anexa RLU: parcare la sol /etajata  (conform plan reglementari zona A).

UTILlZARi ADMISE: functiuni de turism; apartamente de vacanta, locuinte permanente individuale si colective; functiuni pentru alimentatie publica; functiuni de comert; parcaje la sol si multietajate ;functiuni sportive; functiuni de agrement; functiuni de cultura; servicii; functiuni de sanatate; functiuni legate de culte; functiuni mixte

UTILlZARI ADMISE CU CONDITIONARI: constructii si instalatii demontabile pentru functiuni comerciale si de alimentatie publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, targuri, expozitii; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari pentru alimentatie publica numai cu ocazia unor evenimente; organizari de evenimente in perioada sezonului estival; sunt admise extinderea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea conditiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a terenului prevazute de prezentul regulamentsi tabeie anexate.

UTILlZARI INTERZISE: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta rise tehnoiogic sau incomodeaza prin traficul general; functiuni industriale; depozitare si vanzare en-gros; depozitarea de substante inflamabiie sau toxice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii chimice; sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajariie din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente, sunt interzise orice functiuni, cladiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluari sau diminuarea vegetatiei si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe plan national/local.

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de hotel-apartament.

Regimul tehnic:

Suprafata teren St=549 mp conform masuratori ; si St=485 mp conform acte

Suprafata construita propusa la sol  Sc=381,30 mp

Suprafata construita desfasurata propusa (calcul CUT) Sd= 1807,45 mp

Suprafata construita desfasurata cu balcoane propusa Sd=2083,90 mp

Suprafata utila propusa Su=1482,50 mp

Suprafata spatii verzi la sol 82,56 mp

Suprafata terase verzi 193,52 mp

Suprafata totala spatii verzi 276,00 mp -50,28%

POT propus =69,45 %

CUT propus (fata de teren)  =3,29

Regimul de inaltime al cladirii propuse este P+3-4 E

Inaltimea maxima a cladirii este de +17,60 m (+20,35 cota RMN)

Volumul constructiei  = 7 044 mc

-areale sensibile

Constructia propusa nu este amplasata intr-o zona sau in vecinatatea unor zone cu areale sensibile care ar necesita masuri de protectie specifice.

-coordonate geografie ale amplasamentului

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1 		309497.455 		789921.814

2 		309489.403 		789918.290

3 		309471.229 		789926.639

4 		309467.912 		789928.139

5  		309476.55  		789947.17

6 		309478.72   		789945.99

7 		309495.93   		789938.53

8 		309497.495 		789934.849

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului:

A: Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantiilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor

-Sursele de poluanti pentru ape ,locul de evacuare sau emisarul

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona. Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice  a fost intalnit  la nivelul de 1,20 -1,50 m  . Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -1,50.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

-Statiile si  instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere rezultate din exploatarea cladirii neinpunind realizarea acestora.Vor fi prevazute separatoare de grasimi individuale la spalatoarele din bucatarie .

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate) ;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;dotarea spalatoarelor de la bucatarie cu spalatoare de vesela .

b)protectia aerului

-Sursele de poluanti pentru aer ,locul de evacuare sau emisarul

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece in perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

Nu este cazul. Situatiile de ordine si liniste publica vor fi solutionate de organele in drept.

d)protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

e)protectia solului si subsolului

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice  a fost intalnit  la nivelul de 1,2-1,5  m . Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -1,50.

In perioada functionarii obiectivului – un posibil risc de poluarea ar fi un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

-Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

e)protectia ecositemelor terestre si acvatice

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

-Lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata constructiilor turistice  fiind amplasata in statiunea Mamaia  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice si de arhitectura  .

Cladiri alaturate

Pe loturile alaturate nu sunt edificate constructii . In partea de Nord se afla la aproximativ 23 m hotelul Sulina cu regim de inaltime P+5E iar in partea de est la aproximativ 45 m Hotelul Doina cu regim de inaltime P+10E

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie a aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public din zona,

Deoarece constructia se alfa in nici un site arheologic sau pretejat .

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) 						0,05 mc/zi

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) 			0,30 mc/zi

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) 						0,15 mc/zi

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)  	0,35 mc/zi

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

1. prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri prin:

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

- stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestiunii deșeurilor;

- stabilirea de măsuri în vederea realizării obiectivelor prin alocarea de resurse 	financiare și umane;

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 	deşeurilor; - creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării 	deşeurilor.

2.reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin 	care se obţin materii prime secundare:

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 	promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- planul de gestionare a deşeurilor

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

-Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 	de proiect

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu destinatie turistica  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul in zona nefiind specii sau habitate protejate

Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Constructia nu este pozitionata intr-o zona care sa afecteze habitatul naturala a florei si a faunei salbatice  fiind dispusa intr-un cartier rezidential.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru cladiri  cu destinatie turistica  vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 50%. Pentru investitia propusa se vor asigura 82,56 mp de spatiu verde  la nivelul solului  si 193,52 mp terasa verde peste etajul 4 totalizind o suprafta de 276 mp reprezentind 50,28%.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Spatiile verzi de la sol  vor fi amenajate cu gazon si arbusti decorativi de talie mica (enuperi).   Se vor planta cel puţin 3 arbori de talie mica pe amplasament.  Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare. Terasele verzi vor fi prevazute cu plantatii de gazon cu crestere lenta si vor fi prevazute cu sistem de irigare.

Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere destinatia  imobilului ce se va construi , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice a fost intalnit la nivelul de 1,2-1,5 m . Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -1,50.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata .

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.Masurile de prevenire a pierderilor de cladura prin termoizolarea cladirii si a reducerii consumului de curent electric si micsoreaza indirect amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera .

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Impactul asupra peisajului , mediului  vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata constructiilor turistice  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

Natura impactului

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului ( teren viran liber de constructii sau plantatii).

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat si a vecinilor limtrofi)

-magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 36 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.Nu se va lucra in perioada sezonului estival .

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 	mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.Nu se va lucra in perioada sezonului estival .

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A)Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative

Proiectul nu se incadreaza in prevederile :

-Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 	-Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

-Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

-Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, 	-	-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile

B)Proiectul nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de planificare .

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de est a terenului ,un container pentru vestiar si pentru birouri si o toaleta ecologica vidanjabila .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amenajat in containerul care cuprinde si vestiarul pentru personal .Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare şantier pe latura de vest  a amplasamentului  .Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător.Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca . Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzător acestui scop -iluminat si incalzit.Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.	Obligaţia asigurării containerului pentru birouri si activităţi social-sanitare revine fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre părţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă.Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic linga containerul birou-vestiar.  Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat.Zona pentru depozitele meterialelor este in zona de est  a amplasamentului si are acces auto din strada Berlin . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva cu ajutorul unui generator electric trifazic . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.Apa in şantier va fi asigurata cu cisterne pina la punerea in functiune a retelelor  stradale care se afla in lucru.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:" CONSTRUIRE IMOBIL P+3E-4E retras CU FUNCTIUNEA DE  HOTEL APARTAMENT ,  " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

Localizarea organizarii de santier

#### Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul pe care se realizeaza investitia in spatiul ramas intre zona de constructie si limitele proprietatii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

-Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Pe parcursul organizarea de santier poate produce un inmpact asupra vecinilor limtrofi prin zgomat, si disperii de praf . Impactul are caracter temporar

-Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul .

-Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Nu este cazul .

-Impactul potential asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei .

-Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

-Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri. Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

-Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.  Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. 	.

-Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.

-Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Surse de poluanti  ,instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor ;Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-Sursele de poluanti pentru ape

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

-Sursele de poluanti pentru aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Protectia apelor

Organizarea de santier va fi prevazuta cu un grup sanitar ecologic

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

Protectia aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

Zgomote si vibratii

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun

Protectia solului

In perioada de realizare a lucrarilor proiectului se impun urmatoarele masuri:

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

#### XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului. In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XII. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice nefiind in proximitatea unei astfel de zone

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1 		309497.455 		789921.814

2 		309489.403 		789918.290

3 		309471.229 		789926.639

4 		309467.912 		789928.139

5  		309476.55  		789947.17

6 		309478.72   		789945.99

7 		309495.93   		789938.53

8 		309497.495 		789934.849

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  nu este cazul

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; 	nu este cazul

d)proiectul propus nu are legătură directă cu  managementul conservării unei ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 	protejată de interes comunitar; nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu este localizat in apropierea unei ape si nici nu are legatura cu apele

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului nu este cazul

Întocmit ,

arh. Dan  Memet