I. Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

V. Descrierea amplasării proiectului

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

X. Lucrări necesare organizării de șantier

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Prezentul memoriu de prezentare a fost intcomit conform  LEGII nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ANEXA Nr. 5.E la procedură.

  - REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA ISTRIA, SATELE ISTRIA SI NUNTASI, JUDETUL CONSTANTA

Judetul: Constanta

Comuna:  Istria

Satele:  Istria si Nuntasi

Comuna Istria este situata in partea de nord-est a judetului Constanta, la 58 km de municipiul Constanta, in valea lacului Istria, la limita estica a podisului Casimcea.

Localitatea Istria se desfasoara pe stanga si pe dreapta drumului judetean DJ226, pe o lungime de 1.350 km.

Vecinii comunei Istria sunt:

  - La Nord: localitatile Sinoe si Mihai Viteazu;

  - La Sud: localitatea Sacele;

  - La Est: lacul Sinoe;

  - La Vest: localitatea Tariverde si Cogealac.

Spre est ramificatia DJ 226A face legatura intre DJ226 si localitatea Nuntasi, la o distanta de 2.2 km, iar spre vest, aceeasi ramificatie face legatura cu Cetatea Histria, la o distanta de DJ226 de cca. 6.8 km.

Localizarea investitiei pe harta Romaniei :

Localizarea investitiei in judetul Constanta:

a) denumirea titularului;

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BUDESTI

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;

- Adresa: str. Primariei, nr. 10, comuna Istria, sat Istria, jud. Constanta, cod postal 907155.

- Telefon: 0241 522 581;

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

Primar: Mihai Ionescu.

1.1 Generalitati:

a) Rezumat al proiectului :

In cadrul prezentului proiect au fost prevazute urmatoarele lucrari:

- Realizarea a doua foraje avand:

  - foraj nou in sat Istria: Q = 2.0 l/s si Hforaj = 30 m;

  - foraj nou in sat Nuntasi: Q = 2.0 l/s si Hforaj = 30 m.

- Realizarea conductelor de aductiune de la forajele noi realizate si de la forajele existente la noile gospodarii de apa, ce vor fi realizate din teava PEHD, PN10, SDR17, De 63 mm - De 110 mm, in lungime totala de 405 m;

- Gopodarie noua de apa pentru satul Istria formata din:

  - 1 foraj (asa cum este descris mai sus);

  - 1 statie de tratare;

  - 2 rezervoare de inmagazinare apa potabila, fiecare avand un volum de inmagazinare V = 200 m3;

  - Statie de pompare apa potabila;

  - Instalatii electrice pentru obiectele gospodariei de apa cat si pentru gospodaria de apa;

  - Imprejmuire gospodarie de apa cu  o suprafata de 2,300 m2.

- Gopodarie noua de apa pentru satul Nuntasi formata din:

  - 1 foraj (asa cum este descris mai sus);

  - 1 statie de tratare;

  - 2 rezervoare de inmagazinare apa potabila, fiecare avand un volum de inmagazinare V = 200 m3;

  - Statie de pompare apa potabila;

  - Instalatii electrice pentru obiectele gospodariei de apa cat si pentru gospodaria de apa;

  - Imprejmuire gospodarie de apa cu  o suprafata de 3,162 m2.

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 63 - 125 mm, L = 35,686 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 50 –63 mm, L = 5,091 m;

- 910 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometre cu telecitire;

- Conducte de bransament realizate din conducte de PEHD, PN10, SDR17, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 4,618 m.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa propuse in comuna Istria, satele Istria si Nuntasi

Investitii prevazute asupra sistemului de alimentare cu apa din localitatea Istria

- Sursa de apa:

Conform breviarului de calcul, debitul de dimensionare al sursei este de 5.68 l/s. Debitele de dimensionare pentru sursa de apa s-au determinat conform STAS 1343/1-2006.

A fost prevazuta extinderea sursei de apa cu inca un foraj ce va avea debitul exploatabil de Q = 2.0 l/s si o adancime de H = 30 m, ce se va amplasa in incinta noii gospodarii de apa situata pe strada Gradinilor.

Pentru atingerea valorii de 5.68 l/s se vor mari capacitatile de exploatare de la cele 4 foraje existente.

Forajul se va echipa cu o pompa submersibila de put, avand: Q max = 2.0 l/s si Hp = 40 mCA.

Forarea putului proiectat in conditii de performanta (cu durata mare la exploatare si potential de debitare corespunzator cerintelor cantitative si calitative de consum pentru fiecare sursa) se va face prin adoptarea de catre constructor a tehnologiei hidraulice, utilizand diametre de sapare corespunzatoare pozarii unor coloane ecologice (PVC tip Valrom) cu diametrul Φ 180 mm, slituite in dreptul stratelor acvifere captabile (cu pozitionarea stabilita in prealabil pe baza unui carotaj geofizic) si a unor coroane filtrante de pietris margaritar (sort 4-8 mm), destinate asigurarii protectiei anticolmatante a puturilor la exploatare.

Asigurarea protectiei antipoluante la gura putului se va face prin izolarea afluxului de apa freatica (in general de proasta calitate) si altor agenti poluanti de la suprafata (ape pluviale, ape menajera, carburanti, etc.), pe baza pozarii coroanelor de ciment si a caminului semiingropat.

Peste foraj se va executa o cabina din beton armat prefabricat, semi-ingropata care sa protejeze capul putului forat, instalatiile hidraulice interioare (vane, clapet antiretur, apometru) si tabloul electric si de automatizare. Accesul in interiorul acesteia se face printr-un cos de acces prevazut cu rama si capac metalic.

Alimentarea cu energie electrica a forajului se va face din reteaua electrica existenta in zona, pe baza studiului de solutie elaborat de o firma agreata pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice.

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin. (1) si ale H.G. nr. 930/11.08.2005, art. 1, in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila, se vor institui zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii surselor de apa.

Zona de protectie sanitara a forajului va fi asigurata de imprejmuirea realizata pentru gospodaria de apa, ce va fi din panouri de plasa bordurata din otel cu inaltimea de 2.00 m si prevazuta cu poarta de acces, conform prevederilor HG 930/2005.

2. Conducta de aductiune: va face legatura dintre puturile forate existente, forajul nou si statia de tratare propusa ce va fi amplasata in incinta gospodariei de apa noua.

Conductele de aductiune propuse, vor avea o lungime de 273 m, iar adancimea medie de pozare a conductei va fi de 1.50 m in axul conductei si va urmari panta terenului.

Conductele de aductiune se propun a se realiza din teava PEID, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul de 63 mm, respectiv 110 mm, fiind montata pe un strat de nisip de minim 15 cm grosime si inglobata intr-un strat de nisip de pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, sau conform instructiunilor producatorului. Traseul conductei de aductiune va fi marcat conform STAS 9570/89.

Pe intreg traseul conductei de aductiune este necesar a se realiza 1 camin de vane. Constructia caminului va fi subterana, din beton, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armaturilor componente la care se adauga o camera de lucru (0.80 x 0.80 m in plan si 1.70 m inaltime).

Pe traseul conductei de aductiune sunt prevazute o subtraversare de drum judetean si o subtraversare de drum asfaltat, in tub de protectie din OL, in lungime de aproximativ 30 m, realizate prin foraj orizontal.

In zona subtraversarilor conducta de PEHD se va proteja cu o conducta metalica din OL, ce va avea diametrul minim de De conducta + 100 m, conform STAS 9312/87.

3. Gospodaria de apa

Gospodaria de apa va fi amplasata pe un teren ce are o suprafata de 2,300 m2 si va avea urmatoarele componente:

- Put forat - realizat conform descriere anterioara

- Statie de tratare

Statia de tratare are rolul de a trata apa provenita din cele patru foraje existente si de la noul foraj si de a asigura dezinfectia acesteia inainte de a fi distribuita la consumatori.

Principalele ipoteze care au fost luate in considerare in selectarea tehnologiilor adecvate de tratare a apei sunt:

- Procesele adoptate vor produce apa tratata care va respecta standardele referitoare la apa potabila si cerintele in privinta calitatii stabilite prin Directiva Europeana 98/83/CE;

- Selectarea celor mai bune solutii tehnologice disponibile, capabile sa functioneze pentru minim 30 de ani, indiferent de posibilele modificari ale calitatii apei brute sau modificari ale cerintelor legale privind calitatea apei tratate;

- Statia de tratare trebuie sa poata functiona cu debit variabil, pentru a raspunde la cerinta variabila de apa la consumatori.

Procesele de tratare propuse in concordanta cu calitatea apei sursei, necesarul de apa si conditiile locale specifice, sunt:

A. Instalatie Preclorinare

- Instalatie preclorinare pentru un debit de 5.68 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

  - pompa dozatoare;

  - injector hipoclorit;

  - senzor de nivel;

  - apometru cu impuls.

Instalatia functioneaza automat in functie de semnalul de la debitmetru montat pe conducta de aductiune de la captare.

- Container pretratare si personal, din structura metalica, cu pereti termoizolati, incalzire electrica, tamplarie cu geam termopan, sistem ventilatie, montat suprateran pe platforma de beton armat, echipat cu birou, wc, lavoar.

- Rezervor de contact, V = 50 mc, montat suprateran pe o platforma betonata.

B. Statia de tratare dimensionata pentru un debit de 5.68 l/s alcatuita din urmatoarele componente

- Grup de pompare pentru ridicarea presiunii in instalatia de tratare

- Filtru automat cu pat de nisip;

- Instalatie de clorinare finala cu hipoclorit pentru un debit de 5.68 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

  - pompa dozatoare;

  - senzor de nivel;

  - apometru cu impuls.

- Container statie de tratare, din structura metalica, cu pereti termoizolati, incalzire electrica, tamplarie cu geam termopan, sistem de ventilatie, montat suprateran pe platforma din beton armat.

- Rezervoare de inmagazinare

Dimensionarea rezervoarelor de inmagazinare s-a realizat, astfel incat sa se respecte cerinta ca volumul total al rezervorului sa fie de minim 50% din consumul zilnic maxim (Qmax,zi) si sa asigure inmagazinarea unei rezerve de apa (potabila) necesara pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, pentru asigurarea compensarii orare si zilnice in aglomeratii umane, pentru combaterea incendiului si asigurarea volumelor de apa necesare functionarii sistemului de alimentare cu apa (spalare filtre, preparare solutii; spalare conducte).

Au fost prevazute doua rezervoare de inmagazinare, avand fiecare un volum de inmagazinare de 200 m3 si o casa a vanelor (incapere ce adaposteste instalatia hidraulica). Volumul total de inmagazinare va fi de 400 m3.

Rezervoarele modulare cilindrice cu capacitatea de 200 m3 fiecare au urmatoarele caracteristici:

- Rezervoarele vor fi de tip suprateran, modulare, cilindrice si construite din panouri din otel galvanizat.

- Rezervoarele vor fi etanse si vor fi protejate impotriva inghetului sau a incalzirii excesive a apei.

- De asemenea, vor fi prevazute cu ventilatie in tavan sau pereti, iar radierul va fi inclinat pentru a putea fi usor spalat.

Montarea rezervoarelor se va realiza pe doua platforme betonate circulare. Distributia instalatiilor hidraulice se va realiza prin intermediul unei camere de vane.

- Statie de pompare

Pentru a se realiza presiunea necesara in reteaua de distributie (min.15 mCA) si pentru a putea fi transportat debitul necesar a fost prevazuta o statie de pompare echipata cu (3+1) pompe situata in incinta gospodariei de apa.

Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 9.75 - 12.02 l/s, Hp  = 50 m.

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate, statia de pompare s-a prevazut preuzinata, intreaga instalatie cuprinzand electropompe, conducte, piese speciale, armaturi si instalatii electrice de forta si automatizare.

Pentru protejarea rezervei intangibile necesară pentru stingerea incendiului, conducta de aspiraţie Dn 100 mm a grupului de pompare a fost prevăzută în staţia de pompare cu o liră Dn 100 mm ce are generatoarea inferioară la nivelul minim al apei din rezervoare (cota nivel incendiu). Aerisirea lirei se face printr-o ţeavă Dn 25 mm ce depăşeşte nivelul maxim al apei din rezervor.

Pe racordul de legătură al lirei s-a montat un robinet cu sertar pană şi corp plat  Dn 100, Pn 16, în poziţia normal închis. Acest robinet se va deschide numai în momentul producerii unui incendiu.

Toate acestea se gasesc amplasate intr-un container metalic ca instalatie monobloc.

Containerul statiei de pompare va fi  metalic, izolat termic si anticoroziv, prevazut cu instalatii mecanice de ventilatie si incalzire, montat suprateran pe platforma din beton armat.

Sistemul de automatizare permite functionarea sistemului fara personal permanent, in baza unui program prestabilit.

- Conducte de legatura

Conductele de legatura vor asigura circuitul tehnologic intre componentele gospodariei de apa.

- Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice

Se va realiza cu ajutorul conductelor gravitationale din PVC si al caminelor de vizitare din beton. Evacuarea apelor uzate se va face provizoriu intr-o fosa septica amplasata in incinta gospodariei de apa, urmand ca la momentul realizarii sistemului de canalizare menajera, apele uzate sa fie directionate catre acesta.

- Imprejmuire gospodarie de apa

Imprejmuirea gospodariei de apa va avea o lungime de 197 m si se propune sa se realizeze din panouri de plasa bordurata din otel cu H = 2.0 m, fixate pe stalpi montati in fundatii din beton simplu de 0.5 m adancime, poarta de acces pietonala cu dimensiunile de 1.0 m latime si 2.0 m inaltime si poarta de acces auto avand 4.0 m latime si 2.0 m inaltime. La partea superioara va avea montat un rand de sarma ghimpata tip Nato.

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se va face din reteaua electrica existenta in zona, pe baza studiului de solutie elaborat de o firma agreata pentru proiectarea si executarea bransamentelor.

Pentru gospodaria de apa propusa se va realiza si o instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare pentru protectia intregii incinte la descarcarile atmosferice si iluminat exterior al incintei ce se va realiza cu corpuri de iluminat amplasati pe stalpi.

Pentru asigurarea functionarii sistemului de automatizare pentru statia de tratare si statia de pompare, in situatia in care alimentarea cu energie electrica din sistem se intrerupe, se va prevede ca sursa de rezerva un grup electrogen de interventie de 55 kVA.

4. Retea de distributie

Reteaua de distributie este prevazuta a se realiza pe toate strazile satului Istria, conform planurilor de situatie anexate.

Investitiile propuse in zona retelei de distributie constau in:

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm, cu lungimea totala de 20,138 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre de 50 si 63 mm, cu lungimea totala de 2,773 m;

- 88 de subtraversari de drum cu conducte de apa, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 917 m, realizate prin foraj orizontal;

- 2 supratraversari de parau cu conducte de apa preizolate la inghet, in lungime totala de aproximativ 45 m, realizate pe structura metalica;

- 496 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometru cu telecitire Dn 20 mm si Dn 40 mm;

- Conducte de bransament realizate din PEID, SDR17, PN10, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 2,480 m;

- 15 subtraversari de drum cu conducte de bransament, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 110 m, realizate prin joraj orizontal.

- 17 hidranti supraterani Dn 80 mm;

- 37 camine de vane;

- 59 de vane ingropate cu diametre cuprinse intre 40 si 100 mm.

Reteaua de distributie si bransamentele se vor poza sub adancimea de inghet, pe un strat de nisip de 15 cm si inglobata intr-un strat de nisip de pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, sau conform indicatiilor producatorului.

Amplasarea retelei de distributie apa propuse se va face in spatiu verde, intre limita de proprietate si ampriza drumului, in functie de spatiul disponibil si de categoria drumului, precum si de celelalate utilitati existente, conform SR 8591 / 197 si SR 4163-1/1995, fiind paralela cu axul drumurilor si urmarind trama stradala, pe intregul traseu, incepand de la gospodaria de apa propusa si pana la ultimul consumator.

Constructia caminelor de vane va fi subterana, din beton, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armaturilor componente la care se adauga o camera de lucru (0.80 x 0.80 m in plan si 1.70 m inaltime).

Caminele de bransament vor fi de tip monobloc, din material plastic si vor fi amplasate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate.

Pentru stingerea incendiilor s-au amplasat un numar de 17 hidranti supraterani, amplasati la intersectia cu alte drumuri si la o distanta maxima de 500 m unul fata de altul (conform SR 4163-1/1995, NP 133/2013 si Ordinul nr. 3218/2016 pentru completarea reglementarii tehnice " Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013), in locuri usor accesibile autospecialelor.

In zona subtraversarilor conducta de alimentare cu apa se va proteja cu o conducta metalica din OL, ce va avea diametrul minim de De conducta + 100 mm, conform STAS 9312/87.

La incrucisari cu alte retele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de canalizare, etc. se vor respecta distantele minime si conditiile de protectie prevazute in STAS 8591/97 - "Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare" in avize si reglementari in domeniu.

Investiitii prevazute asupra sistemului de alimentare cu apa din localitatea Nuntasi

- Sursa de apa:

Conform breviarului de calcul, debitul de dimensionare al sursei este de 5.15 l/s. Debitele de dimensionare pentru sursa de apa s-au determinat conform STAS 1343/1-2006.

A fost prevazuta extinderea sursei de apa cu inca un foraj ce va avea debitul de Q = 2.0 l/s si o adancime de H = 30 m, ce se va amplasa in incinta noii gospodarii de apa situata pe strada Viilor.

Pentru atingerea valorii de 5.15 l/s se vor mari capacitatile de exploatare de la cele 2 foraje existente.

Forajul se va echipa cu o pompa submersibila de put, avand: Q max = 2.0 l/s si Hp = 40 mCA.

Forarea putului proiectat in conditii de performanta (cu durata mare la exploatare si potential de debitare corespunzator cerintelor cantitative si calitative de consum pentru fiecare sursa) se va face prin adoptarea de catre constructor a tehnologiei hidraulice, utilizand diametre de sapare corespunzatoare pozarii unor coloane ecologice (PVC tip Valrom) cu diametrul Φ 180 mm, slituite in dreptul stratelor acvifere captabile (cu pozitionarea stabilita in prealabil pe baza unui carotaj geofizic) si a unor coroane filtrante de pietris margaritar (sort 4-8 mm), destinate asigurarii protectiei anticolmatante a puturilor la exploatare.

Asigurarea protectiei antipoluante la gura putului se va face prin izolarea afluxului de apa freatica (in general de proasta calitate) si altor agenti poluanti de la suprafata (ape pluviale, ape menajera, carburanti, etc.), pe baza pozarii coroanelor de ciment si a caminului semiingropat.

Peste foraj se va executa o cabina din beton armat prefabricat, semi-ingropata care sa protejeze capul putului forat, instalatiile hidraulice interioare (vane, clapet antiretur, apometru) si tabloul electric si de automatizare. Accesul in interiorul acesteia se face printr-un cos de acces prevazut cu rama si capac metalic.

Alimentarea cu energie electrica a forajului se va face din reteaua electrica existenta in zona, pe baza studiului de solutie elaborat de o firma agreata pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice.

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 6, alin. (1) si ale H.G. nr. 930/11.08.2005, art. 1, in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila, se vor institui zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii surselor de apa.

Zona de protectie sanitara a forajului va fi asigurata de imprejmuirea realizata pentru gospodaria de apa, ce va fi din panouri de plasa bordurata din otel cu inaltimea de 2.00 m si prevazuta cu poarta de acces, conform prevederilor HG 930/2005.

2. Conducta de aductiune: va face legatura dintre puturile forate existente, forajul nou si statia de tratare propusa ce va fi amplasata in incinta gospodariei de apa noua.

Conductele de aductiune propuse, vor avea o lungime de 132 m, iar adancimea medie de pozare a conductei va fi de 1.50 m in axul conductei si va urmari panta terenului.

Conductele de aductiune se propun a se realiza din teava PEID, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul de 63 mm, 90 mm, respectiv 110 mm, fiind montata pe un strat de nisip de minim 15 cm grosime si inglobata intr-un strat de nisip de pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, sau conform instructiunilor producatorului. Traseul conductei de aductiune va fi marcat conform STAS 9570/89.

Pe intreg traseul conductei de aductiune este necesar a se realiza 1 camin de vane. Constructia caminului va fi subterana, din beton, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armaturilor componente la care se adauga o camera de lucru (0.80 x 0.80 m in plan si 1.70 m inaltime).

3. Gospodaria de apa

Gospodaria de apa va fi amplasata pe un teren ce are o suprafata de 3,162 m2 si va avea urmatoarele componente:

- Put forat - realizat conform descriere anterioara

- Statie de tratare

Statia de tratare are rolul de a trata apa provenita din cele doua foraje existente si de la noul foraj si de a asigura dezinfectia acesteia inainte de a fi distribuita la consumatori.

Principalele ipoteze care au fost luate in considerare in selectarea tehnologiilor adecvate de tratare a apei sunt:

- Procesele adoptate vor produce apa tratata care va respecta standardele referitoare la apa potabila si cerintele in privinta calitatii stabilite prin Directiva Europeana 98/83/CE;

- Selectarea celor mai bune solutii tehnologice disponibile, capabile sa functioneze pentru minim 30 de ani, indiferent de posibilele modificari ale calitatii apei brute sau modificari ale cerintelor legale privind calitatea apei tratate;

- Statia de tratare trebuie sa poata functiona cu debit variabil, pentru a raspunde la cerinta variabila de apa la consumatori.

Procesele de tratare propuse in concordanta cu calitatea apei sursei, necesarul de apa si conditiile locale specifice, sunt:

A. Instalatie Preclorinare

- Instalatie preclorinare pentru un debit de 5.15 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

  - pompa dozatoare;

  - injector hipoclorit;

  - senzor de nivel;

  - apometru cu impuls.

Instalatia functioneaza automat in functie de semnalul de la debitmetru montat pe conducta de aductiune de la captare.

- Container pretratare si personal, din structura metalica, cu pereti termoizolati, incalzire electrica, tamplarie cu geam termopan, sistem ventilatie, montat suprateran pe platforma de beton armat, echipat cu birou, wc, lavoar.

- Rezervor de contact, V = 50 mc, montat suprateran pe o platforma betonata.

B. Statia de tratare dimensionata pentru un debit de 5.15 l/s alcatuita din urmatoarele componente

- Grup de pompare pentru ridicarea presiunii in instalatia de tratare

- Filtru automat cu pat de nisip;

- Instalatie de clorinare finala cu hipoclorit pentru un debit de 5.15 l/s, ce va fi compusa din:

  - rezervor stocare hipoclorit cu V = 100 l;

  - pompa dozatoare;

  - senzor de nivel;

  - apometru cu impuls.

- Container statie de tratare, din structura metalica, cu pereti termoizolati, incalzire electrica, tamplarie cu geam termopan, sistem de ventilatie, montat suprateran pe platforma din beton armat.

- Rezervoare de inmagazinare

Dimensionarea rezervoarelor de inmagazinare s-a realizat, astfel incat sa se respecte cerinta ca volumul total al rezervorului sa fie de minim 50% din consumul zilnic maxim (Qmax,zi) si sa asigure inmagazinarea unei rezerve de apa (potabila) necesara pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, pentru asigurarea compensarii orare si zilnice in aglomeratii umane, pentru combaterea incendiului si asigurarea volumelor de apa necesare functionarii sistemului de alimentare cu apa (spalare filtre, preparare solutii; spalare conducte).

Au fost prevazute doua rezervoare de inmagazinare, avand fiecare un volum de inmagazinare de 200 m3 si o casa a vanelor (incapere ce adaposteste instalatia hidraulica). Volumul total de inmagazinare va fi de 400 m3.

Rezervoarele modulare cilindrice cu capacitatea de 200 m3 fiecare au urmatoarele caracteristici:

- Rezervoarele vor fi de tip suprateran, modulare, cilindrice si construite din panouri din otel galvanizat.

- Rezervoarele vor fi etanse si vor fi protejate impotriva inghetului sau a incalzirii excesive a apei.

- De asemenea, vor fi prevazute cu ventilatie in tavan sau pereti, iar radierul va fi inclinat pentru a putea fi usor spalat.

Montarea rezervoarelor se va realiza pe doua platforme betonate circulare. Distributia instalatiilor hidraulice se va realiza prin intermediul unei camere de vane.

- Statie de pompare

Pentru a se realiza presiunea necesara in reteaua de distributie (min.15 mCA) si pentru a putea fi transportat debitul necesar a fost prevazuta o statie de pompare echipata cu (3+1) pompe situata in incinta gospodariei de apa.

Caracteristicile statiei de pompare sunt Q = 8.74 – 13.31 l/s, Hp  = 50 m.

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate, statia de pompare s-a prevazut preuzinata, intreaga instalatie cuprinzand electropompe, conducte, piese speciale, armaturi si instalatii electrice de forta si automatizare.

Pentru protejarea rezervei intangibile necesară pentru stingerea incendiului, conducta de aspiraţie Dn 100 mm a grupului de pompare a fost prevăzută în staţia de pompare cu o liră Dn 100 mm ce are generatoarea inferioară la nivelul minim al apei din rezervoare (cota nivel incendiu). Aerisirea lirei se face printr-o ţeavă Dn 25 mm ce depăşeşte nivelul maxim al apei din rezervor.

Pe racordul de legătură al lirei s-a montat un robinet cu sertar pană şi corp plat  Dn 100, Pn 16, în poziţia normal închis. Acest robinet se va deschide numai în momentul producerii unui incendiu.

Toate acestea se gasesc amplasate intr-un container metalic ca instalatie monobloc.

Containerul statiei de pompare va fi  metalic, izolat termic si anticoroziv, prevazut cu instalatii mecanice de ventilatie si incalzire, montat suprateran pe platforma din beton armat.

Sistemul de automatizare permite functionarea sistemului fara personal permanent, in baza unui program prestabilit.

- Conducte de legatura

Conductele de legatura vor asigura circuitul tehnologic intre componentele gospodariei de apa.

- Sistem de colectare si evacuare a apelor uzate si tehnologice

Se va realiza cu ajutorul conductelor gravitationale din PVC si al caminelor de vizitare din beton. Evacuarea apelor uzate se va face provizoriu intr-o fosa septica amplasata in incinta gospodariei de apa, urmand ca la momentul realizarii sistemului de canalizare menajera, apele uzate sa fie directionate catre acesta.

- Imprejmuire gospodarie de apa

Imprejmuirea gospodariei de apa va avea o lungime de 251m si se propune sa se realizeze din panouri de plasa bordurata din otel cu H = 2.0 m, fixate pe stalpi montati in fundatii din beton simplu de 0.5 m adancime, poarta de acces pietonala cu dimensiunile de 1.0 m latime si 2.0 m inaltime si poarta de acces auto avand 4.0 m latime si 2.0 m inaltime. La partea superioara va avea montat un rand de sarma ghimpata tip Nato.

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se va face din reteaua electrica existenta in zona, pe baza studiului de solutie elaborat de o firma agreata pentru proiectarea si executarea bransamentelor.

Pentru gospodaria de apa propusa se va realiza si o instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare pentru protectia intregii incinte la descarcarile atmosferice si iluminat exterior al incintei ce se va realiza cu corpuri de iluminat amplasati pe stalpi.

Pentru asigurarea functionarii sistemului de automatizare pentru statia de tratare si statia de pompare, in situatia in care alimentarea cu energie electrica din sistem se intrerupe, se va prevede ca sursa de rezerva un grup electrogen de interventie de 55 kVA.

4. Retea de distributie

Reteaua de distributie este prevazuta a se realiza pe toate strazile satului Nuntasi, conform planurilor de situatie anexate.

Investitiile propuse in zona retelei de distributie constau in:

- Reabilitare prin inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm, cu lungimea totala de 15,548 m;

- Realizare retea de distributie secundara formata din conducte de PEHD, SDR17, PN10, cu diametre de 50 si 63 mm, cu lungimea totala de 2,318 m;

- 42 de subtraversari de drum cu conducte de apa, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 457 m, realizate prin foraj orizontal;

- 1 supratraversare de parau cu conducte de apa preizolata la inghet, in lungime totala de aproximativ 63 m, realizate pe structura metalica;

- 414 camine de bransament complet echipate, inclusiv apometru cu telecitire Dn 20 mm si Dn 40 mm;

- Conducte de bransament realizate din PEID, SDR17, PN10, De 25 mm si De 50 mm, in lungime totala de aproximativ 2,138 m;

- 5 subtraversari de drum cu conducte de bransament, in tub de protectie din OL, in lungime totala de aproximativ 83 m, realizate prin foraj orizontal.

- 13 hidranti supraterani Dn 80 mm;

- 33 camine de vane;

- 26 de vane ingropate cu diametre cuprinse intre 40 si 100 mm.

Reteaua de distributie si bransamentele se vor poza sub adancimea de inghet, pe un strat de nisip de 15 cm si inglobata intr-un strat de nisip de pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, sau conform indicatiilor producatorului.

Amplasarea retelei de distributie apa propuse se va face in spatiu verde, intre limita de proprietate si ampriza drumului, in functie de spatiul disponibil si de categoria drumului, precum si de celelalate utilitati existente, conform SR 8591 / 197 si SR 4163-1/1995, fiind paralela cu axul drumurilor si urmarind trama stradala, pe intregul traseu, incepand de la gospodaria de apa propusa si pana la ultimul consumator.

Constructia caminelor de vane va fi subterana, din beton, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armaturilor componente la care se adauga o camera de lucru (0.80 x 0.80 m in plan si 1.70 m inaltime).

Caminele de bransament vor fi de tip monobloc, din material plastic si vor fi amplasate pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate.

Pentru stingerea incendiilor s-au amplasat un numar de 13 hidranti supraterani, amplasati la intersectia cu alte drumuri si la o distanta maxima de 500 m unul fata de altul (conform SR 4163-1/1995, NP 133/2013 si Ordinul nr. 3218/2016 pentru completarea reglementarii tehnice " Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013), in locuri usor accesibile autospecialelor.

In zona subtraversarilor conducta de alimentare cu apa se va proteja cu o conducta metalica din OL, ce va avea diametrul minim de De conducta + 100 mm, conform STAS 9312/87.

La incrucisari cu alte retele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de canalizare, etc. se vor respecta distantele minime si conditiile de protectie prevazute in STAS 8591/97 - "Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare" in avize si reglementari in domeniu.

b) Justificarea necesităţii proiectului:

Lucrarile propuse prin prezenta invesitite urmaresc imbunatatirea situatiei sociale, economice si o dinamic a dezvoltarii umane a populatiei.

Aceasta masura esentiala va pregati unitatea administrativ teritoriala in ansamblul sau pentru alinierea la legislatia nationala si europeana privind asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila.

De asemenea, scopul proiectului se inscrie si in Strategia de Dezvoltare Locala  a comunei Istria, in ale caror prioritati si obiective se afla:

- dezvoltarea durabila a comunei Istria, prin dezvoltarea economiei locale si cresterea calitatii vietii tuturor locuitorilor sai;

- consolidarea si modernizarea infrastructurii locale de tronsport si tehnico-economice;

- dezvoltarea economiei locale si cresterea competivitatii acesteia; dezvoltarea capacitatii administrative.

c) Valoarea investitiei:

Valoarea estimata fara TVA: 14,847,420.57 RON

d) Perioada de implementare propusă;

Durata de implementare a proiectului este 36 de luni din care durata de executie a lucrarilor este de 30 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasarea obiectivului mai sus menționat este în conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei Istria.

Planurile de situatie sunt anexate prezentei documentatii.

f) Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

- profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa este necesara racordarea forajelor si a gospodariei de apa la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite in timpul executiei:

- Nisip pentru patul de pozare conducte;

- Apa pentru udarea straturilor de pamant in vederea stoparii formarii prafului.

- Balast pentru realizarea pernelor de pozare.

- metode folosite în construcţie;

Tehnologia de execuție este clasică: trasare, excavație, amenajare pat pozare conductă, pozare conductă, probe de presiune / etanșeitate, umplere tranșee și compactare și după caz desfacere/refacere carosabil. Punerea în funcțiune.

Lucrarile de CONSTRUCTII si INSTALATII se vor executa in conformitate cu tehnologia prezentată în Caietul de sarcini aferent Proiectului Tehnic care se va intocmi intr-o etapa viitoare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Lucrarile propriu-zise se vor executa pe o perioada de 30 luni.

Etapele principale de realizare a lucrarilor pentru fiecare obiect / subobiect din cadrul investitiei cuprind :

Pentru Captare si aductiuni :

1. Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor de constructii si instalatii ;

2. Realizarea forajelor ;

3. Constructia cabinelor forajelor ;

4. Echiparea forajelor ;

5. Montarea conductelor de aductiune si a caminelor aferente

Pentru gospodaria de apa :

1. Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor de constructii si instalatii ;

2. Realizarea placilor de fundatie pentru rezervoare, statie de pompare si statie de tratare ;

3. Amplasarea si echiparea rezervoarelor, statiei de tratare si a statiei de pompare ;

4. Motarea conductelor de legatura si realizarea legaturilor necesare

Pentru reteaua de distributie :

1. Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor de constructii si instalatii ;

2. Montarea conductelor, a caminelor de vane si a caminelor de bransament ;

3. Amplasarea hidrantilor de incendiu.

Dupa realizarea lucrarilor, zonele adiacente afectate pe perioada executiei vor fi readuse la folosinta initiala.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare ;

1.Scenariul nr. 1 - Descriere :

Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente in comuna Istria, satele Istria si Nuntasi, judetul Constanta – constand in utilizarea de rezervoare de inmagazinare metalice si conducte din material PEHD.

2.Scenariul nr. 2 - Descriere :

Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente in comuna Istria, satele Istria si Nuntasi, judetul Constanta – constand in utilizarea de rezervoare de inmagazinare din beton si conducte din FONTA.

Concluzii :

-din analiza tehnico-economica a celor doua scenarii reiese faptul ca solutia de urmat in cadrul investitiei este cea prezentata in scenariul tehnic si economic nr. 1

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este preconizata aparitia a altor activitati decat cele strict legate de realizarrea lucrarilor asupra sistemelor de alimentare cu apa.

Prin realizarea proiectului va creste gradul de confort al locuintelor, locuitorii dispunand de sisteme de alimentare cu apa care vor furniza catre locuitorii comunei  apa in conditiile cerute de legile si normativele in vigoare aplicabile apei potabile.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

1.1 Generalitati:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Amplasarea conductelor de aductiune, a conductelor de distributie si a bransamentelor se va face intre limitea de proprietate si ampriza drumului existent, iar acest lucru va impune prevederea de desfaceri si refaceri pavaje existente.

Dupa executarea lucrarilor, zonele afectate temporar de acestea vor fi aduse la starea initiala.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare ;

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Proiectul este localizat in satele Istria si Nuntasi, comuna Istria, judetul Constanta.

In zona proiectului, dar fara a interfera direct cu acestea se regasesc urmatoarele monumente istorice:

| Nr. Crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresa | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT-I-s-A-02681 | Situl arheologic "Cetatea Histria" | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "La cetate”, la SE de sat, pe malul lacului Sinoe |  |
| 2 | CT-I-m-A-02681.01 | Cetatea Histria | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "La cetate”, la SE de sat, pe malul lacului Sinoe | sec. VII a. Chr. - sec. VII p. Chr., Epoca greco-romană |
| 3 | CT-I-m-A-02681.02 | Aşezare civilă | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "La cetate”, la SE de sat, pe malul lacului Sinoe | sec. VII a. Chr. - sec. VII p. Chr., Epoca greco-romană |
| 4 | CT-I-m-A-02681.03 | Necropolă tumulară şi plană | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "La cetate”, la SE de sat, pe malul lacului Sinoe | pe malul lacului Sinoe sec. VII a. Chr. - sec. VII p. Chr., Epoca greco-romană |
| 5 | CT-I-s-A-02682 | Situl arheologic de la Istria, punct "Movilele Dese | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de cetate, pe malul lacului Sinoe, pe promontoriu |  |
| 6 | CT-I-m-A-02682.01 | Necropolă tumulară | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de cetate, pe malul lacului Sinoe, pe promontoriu | sec. I - IV p. Chr., Epoca romană |
| 7 | CT-I-m-A-02682.02 | Necropolă tumulară | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Movilele Dese”, la 1.5 km NV de cetate, pe malul lacului Sinoe, pe promontoriu | sec. VI a. Chr. - sec. I p. Chr., Epoca greacă |
| 8 | CT-I-s-B-02683 | Situl arheologic de la Istria, punct "Bent | sat ISTRIA; comuna | "Bent”, în vatra satului Istria | sec. VI - V a. Chr. |
| 9 | CT-I-m-B-02683.01 | Aşezare | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Bent”, în vatra satului Istria | sec. VI - V a. Chr., Latène |
| 10 | CT-I-m-B-02683.02 | Necropolă | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Bent”, în vatra satului Istria | sec. VI - V a. Chr., Latène |
| 11 | CT-I-s-B-02684 | Aşezare rurală | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | În dreptul podului de pe DJ226A către cetatea Histria, între lacurile Nuntași și Histria | sec. IV - III a. Chr., Epoca elenistică |
| 12 | CT-I-s-B-02685 | Aşezare rurală | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | La 1,5 km SE de sat | sec. II - III p. Chr., Epoca romană |
| 13 | CT-I-s-B-02686 | Situl arheologic de la Istria | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | Pe malul lacului Sinoe, la N de valul care delimitează necropola tumulară a Histriei |  |
| 14 | CT-I-m-B-02686.01 | Aşezare | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | Pe malul lacului Sinoe, la N de valul care delimitează necropola tumulară a Histriei | sec. I - VI p. Chr., Epoca romană |
| 15 | CT-I-m-B-02686.02 | Aşezare | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | Pe malul lacului Sinoe, la N de valul care delimitează necropola tumulară a Histriei | sec. III - I a. Chr.., Epoca elenistică |
| 16 | CT-I-m-B-02686.03 | Aşezare | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | Pe malul lacului Sinoe, la N de valul care delimitează necropola tumulară a Histriei | Neolitic |
| 17 | CT-I-s-B-02687 | Aşezare | sat ISTRIA; comuna ISTRIA | "Drumul vacilor”, la 600 m S de sat | Neolitic |
| 18 | CT-I-s-B-02712 | Aşezare grecească | sat NUNTAŞI; comuna ISTRIA | La capătul de V al satului | sec. VI - IV a. Chr., Latène |
| 19 | CT-I-s-B-02713 | Aşezare rurală | sat NUNTAŞI; comuna ISTRIA | La 300 m SV de sat | sec. II - III p. Chr., Epoca romană |
| 20 | CT-I-s-B-02714 | Aşezare | sat NUNTAŞI; comuna ISTRIA | Nuntaşi Băi, la 300 m | sec. IV - II a. Chr., Epoca elenistică |
| 21 | CT-I-s-B-02715 | Situl arheologic de la Nuntaşi, punct Nuntaşi Băi II | sat NUNTAŞI; comuna ISTRIA | La 1 km N de Băile Nuntaşi, cca. 400 m SV de intersecţia DJ226 Năvodari - Mihai Viteazu cu DJ226A spre Histria | sec. I - III p. Chr. |
| 22 | CT-I-s-B-02716 | Situl arheologic de la Nuntaşi, punct Nuntaşi Băi III | sat NUNTAŞI; comuna ISTRIA | La capătul de E al satului | sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantină |

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia - zonele care vor fi ocupate temporar si permanent de lucrarile de infiintare a sistemului de alimentare cu apa apartin administratiei publice a Primariei comunei Istria si vor reveni la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor;

- politici de zonare si de folosire a terenului - zona nu va suferi modificari semnificative. - zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate deseurile rezultate in urma activitatilor realizate in urma investitiei, iar in zonele in care stratul vegetal a fost afectat acesta va fi readus la forma initiala.

- arealele sensibile - proiectul nu se suprapune cu ariile naturale protejate Natura 2000.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare - Nu au fost luate in calcul alte variante de amplasament in afara celor prezentate.

- A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor:

In timpul executiei :

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile de poluare a apelor pot fi : traficul de santier, organizarile de santier ; lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge accidental de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia constructiei.

In timpul exploatarii :

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Apele menajere vor fi colectate si conduse catre reteaua publica de canalizare. Pe amplasament nu se prevede acces auto sau parcare, ceea ce nu implica posibilitatea infestarii apelor pluviale cu hidrocarburi.

- Protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti – In urma realizarii lucrarilor la sistemul de alimentare cu apa nu vor fi generate emisii poluante şi / sau deseuri toxice care sa conduca la aparitia ploilor acide, smogurilor sau problemelor de sanatate.

Echipamentele şi tehnologia de execuţie a lucrarilor nu conduc la deteriorarea calitaţii aerului şi a climei.

Utilajele folosite pentru realizarea investitiei vor avea reviziile facute, iar emisiile de poluanti se vor incadra in legislatia in vigoare.

Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru (santier, cai de acces, etc.) in timpul executiei lucrarilor pot fi particulele de praf.

De asemenea, pot rezulta pe parcursul perioadei de constructie urmatorii poluanti in concentratii reduse: SO2, NOx, CO (acesta din urma in mai mica masura).

Pulberile de praf se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Concentratii de particule in aer care pot sa prezinte riscuri pentru vegetatie vor fi intalnite pe o fâșie de cca de 50 m in jurul amplasamentelor in timpul concentrarii maxime a lucrarilor de executie;

Sursele de poluare specifice perioadei de functionare sunt constituite din traficul rutier.

Poluanții menționati se propagă prin dispersie in mediul inconjurător, avand efecte maxime pe o fașie de circa 20 m in jurul lucrarilor.

Din estimările efectuate, acesti poluantii menționati (emisiile), sunt in concentratii foarte reduse și se incadrează in CMA, valorile limita prevăzute de legislația UE pentru protecția ecosistemelor și valorile recomandate de OMS.

Deoarece lucrarile aferente sunt planificate a se realiza in max. 32 luni efectul tuturor acestor factori perturbatori va fi nesemnificativ in timp.

Lucrările propuse pentru realizarea investitiei nu presupun riscuri, cu mențiunea că, pe durata execuției lucrărilor și a exploatării ulterioare a sistemului de alimentare cu apa se vor respecta normele tehnice și legislative in vigoare, specifice fiecărei activități.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – Nu este cazul datorita specificului proiectului – sistem de alimentare cu apa.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In timpul executiei:

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;

- Zgomot de camp apropiat;

- Zgomot de camp indepartat.

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in limitele maxime admisibile.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc basculante, autovehicule grele.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor - nu este cazul;

Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a vehiculelor de 10 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot.

4.	 Protectia impotriva radiatiilor:

Nu exista surse de radiatii.

5.	 Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice - Toate componentele retelei sunt realizate din material reciclabil iar in contact cu apa de ploaie nu contamineza solul sau subsolul;

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului - excavatiile se vor realiza controlat, pe portiuni limitate, iar la finalizarea lucrarilor intreaga zona afectata temporar va fi adusa la starea initiala. Toate elementele retelelor vor fi realizate etans si nu vor permite infiltrarea necontrolata a apei potabile si a apelor uzate.

6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – Proiectul nu se desfasoara in arii naturale protejate.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a obiectivelor, se constituie in surse de poluare la nivelul amplasamentelor si in vecinatatea acestora prin inlaturarea componentelor biotice (decopertare, sapare santuri, etc.).

Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate, lucrarile de șantier se vor efectua in perioada zilei si se vor separa de restul activitatilor inconjuratoare.

Dupa terminarea lucrarilor zona afectata temporar de lucrari va fi readusă la forma inițială.

In zona amplasarii lucrarilor nu sunt semnalate monumente naturale, ecosisteme terestre și acvatice cu valoare ecologica.

Fiind vorba de o suprafata restrânsă se estimează că, realizarea lucrarilor va crea o perturbare de mica amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

Masurile luate pentru diminuarea perturbarea habitatelor existente in zona si a localnicilor constau in principal din:

- informarea localnicilor / personalului ce executa lucrarile asupra efectelor negative ale deranjarii pasarilor in timpul cuibaritului, distrugerii cuiburilor, a pontei sau a puilor;

- interzicerea cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;

- deșeurile vegetale, provenite din oricare activitate, nu vor fi depuse în zonele unde a fost identificat vreun habitat;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare astfel incat sa nu fie perturbate vietuitoarele, localnicii.

- imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;

- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului in sursele de apa existente in amplasament.

Măsurile de protectie a florei și faunei pentru perioada de construcție se iau din faza de proiectare și organizare a lucrărilor, astfel:

- Suprafetele de teren ocupate temporar in perioada de constructie trebuie limitate judicios la strictul necesar.

- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langă oameni pot fi implicate și animale, constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul in locuri periculoase sau expuse.

- Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează la traseele și programul de lucru specificat.

- Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritățile locale pentru protectia mediului.

- inainte și in fazele de execuție, se vor elimina speciile invazive prezente pe amplasament;

- limitarea accesului personalului de lucru in împrejurimile amplasamentelor;

- limitarea lucrului la orele stricte de program;

- limitarea la maximum a utilizării utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna locală;

- este interzisă desfășurarea lucrărilor pe timpul nopții;

- la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata Organizarea de santier va suferi un proces de refacere si va fi redat folosinței inițiale;

- realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

- evitarea poluărilor accidentale și interzicerea deversării deșeurilor de orice natură;

- pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului.

- Personalul care va desfășura lucrările de execuție va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilitătilor care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate prin Avizul de mediu;

- Se interzice orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a apelor de suprafață;

- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protectia mediului aflate in vigoare;

- Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;

În concluzie, luând in considerare sursele de poluare și emisiile de poluanti produse în timp de activitățile antropice existente în zonă, contaminarea cu poluanții specifici generați de activitatea de execuție a lucrărilor la sistemul de apa, va fi nesemnificativă.

7.	 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. – Nu este instituit un regim de restrictie fata de monumentele de arhitectura din zona;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu se preconizeaza o dezvoltare economica suplimentara si exploziva in zona, ci o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor.

Lucrările aferente  investitiei prevazute, funcție de localizarea lor vor crea stări de disconfort temporar diferențiat după cum urmează:

- Lucrările de amplasare a tevilor si executia sapaturilor in scopul realizarii sistemului de apa vor afecta pe o perioada scurta de timp locuitorii din zonele limitrofe;

Terenul afectat va suferi o decopertare de sol si de execuție a obiectivelor propuse. Ca urmare aceste lucrari vor afecta o suprafata restrânsă de teren.

Lucrarile vor avea un impact pozitiv asupra populatiei prin cresterea nivelului de trai (modernizarea locuintelor locuitorilor cu instalații sanitare interioare).

8.	 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

CODURI DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle si materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier si otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare
17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase
17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase
17 05 06 deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu continut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
17 06 05* materiale de constructie cu continut de azbest
17 08 materiale de constructie pe baza de gips
17 08 01* materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase
17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deseuri de la constructii si demolari
17 09 01* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur
17 09 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)
17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica.

Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului. Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35*). Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.

Producatorii / detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011-art.21, alin.1). Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare / eliminare.

Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000÷40.000 lei (L 211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este transmisa anual agentiei de mediu si este pastrata cel putin 3 ani (L211/2011, art.49). Lipsa acesteia atrage dupa sine aplicarea unei amenzi cuprinse intre 15.000÷30.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. b).

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

- Reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;

- Utilizarea eficienta a resurselor;

- Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs;

- Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;

- Instruirea angajatilor;

- Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;

- Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;

- Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;

- Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;

- Incurajarea repararii produselor defecte;

- Incurajarea importurilor unor materiale pentru care există tehnologii de reciclare / valorificare;

- Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Depozitarea temporara şi evacuarea controlata a deşeurilor, inclusiv recuperarea acestora acolo unde este aplicabil, se va efectua controlat prin grija Contractorului şi cu respectarea legislaţiei specifice in vigoare.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.

Operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport au obligaţia să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare.

9.	 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse – Prin procesul de instalare a echipamentelor mecanice si electrice nu se degaja substante si preparate chimice periculoase.

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatie – Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- nu este cazul.

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential al proiectului  va fi pozitiv contribuind la urmatoarele :

- protectia sanatatii locuitorilor in urma deversarii apelor uzate menajere intr-un sistem centralizat;

- inlaturarea fenomenelor de poluare a mediului;

- cresterea nivelului bunastarii locuitorilor;

- dezvoltarea economica a comunei;

- prevernirea viitoarelor degradari ale mediului

- conservarea biodiversitatii;

- realizarea unui pas important spre alinierea Romaniei la normele europene in domeniul protectiei mediului.

Avantajele prezentului proiect:

- Cresterea standardului de viata si asigurarea comfortului locuintelor;

- Imbunatatirea calitatii mediului;

- Indeplinirea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate.

Impactul asupra populatiei va fi pozitiv deoarece va fi imbunatatita calitatea vietii, in urma asigurarii accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul urban in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Impactul direct, temporar, asupra populatiei va exista pe perioada executiei lucrarilor in urma unor posibile emisii de praf si zgomot insa vor fi luate toate masurile necesare pentru reducerea acestor aspecte.

Avand in vedere perioada mica de demarare a lucrarilor, si faptul ca dupa incheierea lucrarilor zonele vor reveni la starea initiala, impactul asupra faunei,  florei este scazut. Habitatele, fauna, flora nu vor fi afectate in urma demararii proeictului, intrucat traseele propuse nu intersecteaza aceste spatii. Lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect. De asemenea, va fi limitat accesul animalelor pe amplasamentele afectate de lucrari prin imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, dar si in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren.

Intrucat cladirile inscrise in patrimoniol istoric si cultural nu se gasesc in apropierea unei astfel de costructii, impactul este minim.

Impactul asupra solului: In urma demararii lucrarilor activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) va fi interzisa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice. Deseurile rezultate din organizarea de santier vor fi colectate.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei: Principalele surse de generare a apelor uzate (surse de poluare) sunt apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizatiei de santier. In cadrul organizarii de santier se vor folosi toalete ecologice si se va asigura apa imbuteliata pentru personalul lucrator.

In orice situatie pe perioada desfasurarii proiectului va fi interzisa descarcarea in apele de suprafata existente pe amplasament, a apelor uzate neepurate si vor fi interzise utilajele in apropierea acestor surse de apa.

Lucrările proiectate au fost analizate din punct de vedere tehnico-economic, propunându-se soluția care să asigure siguranță în exploatare și un cost minim de investitie.

Lucrările se vor executa strict pe suprafele bine stabilite, iar după terminarea șantierului vor rămâne numai activitățile antropice deja existente in zonă.

In perioada de construcție și in cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrărilor asupra altor zone geografice sau a unor areale naturale sensibile. Utilajele utilizate in perioada de executie vor avea efectuate reviziile tehnice astfel vor fi impiedicate scurgerile accidentale de uleiuri, hidrocarburi.

In consecință, se poate afirma ca efectul direct asupra calitatii surselor de apa, va fi Impact nesemnificativ.

Impactul asupra calitatii aerului: ln perioada realizării lucrărilor de șantier calitatea aerului va fi afectată de activitatea utilajelor in miscare: autobasculante, excavatoare, buldozere etc. – impact direct, de medie spre mica amploare, temporar.

În perioada de executie, lucrările desfășurate pot avea un impact negativ asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente, cauzate de emisiile de praf și de gazele de eșapament rezultate de motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, prezente pe perioada executiei, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare a materialelor de constructie, insa va fi realizata o supraveghere in vederea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera.

Degajările de praf in atmosferă variază de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operatiilor și de condițiile meteorologice.

Se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei ulterioare executiei lucrarilor este – impact direct, de medie spre mica amploare, temporar.

Impactul asupra climei: atât in perioada de constructie, cat si in cea de exploatare a retelelor, nu va determina schimbari climatice - impact nesemnificativ.

In urma celor mentionate mai sus putem concluziona ca impactul asupra mediului produs de lucrarile de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apa se imparte in doua perioade distincte:

- Perioada de constructie/executie - cand impactul este negativ, dar limitat in timp pe perioada respectiva de maxim 30 luni;

- Perioada de exploatare, dupa terminarea lucrarilor - impact pozitiv, de lunga durata, daca vor fi intretinute instalatiile.

Din cauza lucrărilor executate in perioada de implementare a proiectului, cât și ulterior, de functionare în perioada de exploatare, se poate spune cu certitudine că proiectul in sine, atât in perioada de implementare cât și în cea de exploatare, nu va contribui la fenomenul de schimbări climatice, și nici nu va fi influențat de efectele acestora.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Prin realizarea lucrărilor de execuție schimbările de peisaj in zonă vor fi minore.

- Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

In vatra satului Istria, fara a li se cunoaste exact coordonatele geografice, se afla urmatoarele puncte de interes cultural:

- Cod LMI CT-I-s-B-02683 – situl arheologic de la Istria, punct “Bent”;

- Cod CT-I-m-B-02683.01 – asezare;

- Cod CT-I-m-B-02683.02 – necropola.

Pentru a se asigura atenuarea eficienta a impactului asupra patrimoniului cultural, vor fi respectate toate conditiile si masurile impuse prin avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

- Extinderea impactului

Lucrarile de executie a sistemului de alimentare cu apa, se vor realiza pe suprafete bine stabilite. Nici in perioada de constructie si nici in cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrarilor de execuție asupra altor zone geografice.

- Magnitudinea si complexitatea impactului.

Implementarea proiectului reprezinta un exemplu de bune practici atat pentru mediul de afaceri cat si pentru alte autoritati publice locale care, pe baza unei imbunatatiri a gradului de incredere in investirea unor fonduri proprii sau a unor fonduri nerambursabile, vor putea demara activitatile necesare realizarii unui proiect de finantare similar.

- Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este mare, pozitiva, tinand cont de urmatoarele aspecte:

- Indeplinirea obiectivelor de politica edilitara a Romaniei si a Uniunii Europene ce impune: realizarea in mod obligatoriu a retelei de apa si canalizare functionala si suficienta. Intreg proiectul raspunde cerintelor regionale de crestere economica si se alinieaza cerintelor nationale de dezvoltare durabila prin impunerea:

- imbunatatirii regimului hidrologic prin consumul rational al resurselor de apa;

- limitarii si stoparea fenomenelor de poluare asupra solului si asupra resurselor de apa.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Durata de realizare a investitiei este de 32 luni, urmand ca dupa finalizarea acesteia zonele afectate temporar sa revina la starea initiala.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru realizarea in bune conditii a investitiei se recomanda unele masuri care au ca si scop protectia mediului. Astfel:

- Organizarea de santier se va face in zona de executie a lucrarilor. Organizarea de santier este plasata aproape de zona de lucru pentru a putea ajunge usor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- Lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect;

- Imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;

- Posibilitatea conectarii usoare la reteaua existenta de utilitati;

- Strabaterea unor distante cat mai mici ale transportului de livrari de materiale;

- Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura);

- Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta in principal deseuri tehnologice inerte, deseuri metalice si deseuri menajere in timpul executarii lucrarilor;

- Supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- Respectarea riguroasa a normelor de lucru de catre muncitori pentru a nu creste concentratia pulberilor in atmosfera;

- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului angajat in executia lucrarilor in albia raurilor;

- Deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/containare cu capac si vor fi colectate de catre o firma specializata si autorizata de salubrizare. Mentionam faptul ca activitatea nu este producatoare de deseuri industriale, iar deseurile menajere sunt minime, provenind de la personalul care raspunde de instalarea si intretinerea santierului;

- Deseurile menajere produse de personalul santierului, cum ar fi: hartie, plastic, deseuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 5 kg/zi. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore, iar deseurile care ar putea fi refolosite, vor fi stranse separat;

- Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata;

- Utilajele, autoutilitarele etc. vor fi dotate conform reglementarilor UE in domeniul protectiei mediului;

- Udarea in straturi a sapaturilor pentru a se impiedica raspandirea prafului in atmosfera;

- Nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor, utilajelor;

- Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare;

- Se recomanda ca pe parcursul lucrarilor, sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si emisii de Pb. Motoarele utilajelor de constructii trebuiesc bine intretinute pentru a minimiza emisiunile excesive de gaze;

- Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice;

- Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului;

- Pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO 5, iar pe perioada lucrarilor se va face udarea solului in vederea stoparii prafului;

- Aducerea la starea initiala a terenului, acolo unde este posibila aceasta;

- Este interzisa cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;

- Titularul are in vedere verificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea si reciclarea deseurilor metalice si plastice;

- Deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor Ordonantei nr. 33 / 1995.

- Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul deoarece impactul proiectului asupra factorilor de mediu este unul pozitiv.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-	materialele din care vor fi realizate conductele si constructiile monobloc utilizate vor fi atent analizate pentru a nu prezenta fisuri, defecte si abia apoi vor fi amplasate in teren.

- lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect astfel incat excavatiile sa se realizeze pe zone cat mai reduse;

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO5, iar pe perioada lucrarilor se va face udarea solului in vederea stoparii prafului.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Se impune realizarea lor astfel încât acestea să fie în concordanţă cu Normele Directivei Europene 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Proiectul indeplineste cerintele prevederilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei:

Scop:

- atingerea “starii bune” a tuturor corpurilor de apa in regim natural din Europa pana in 2020;

- conservarea “starii bune” si “foarte bune” a corpurilor de apa, acolo unde deja exista;

- atingerea “potentialului ecologic bun” pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale.

Obiective:

- prevenirea   deteriorarii, protectia si imbunatatirea starii ecosistemelor acvatice, avandu-se in vedere cerinţele de apa ale acestora, permanentele interacţiuni intre ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre adiacente;

- promovarea folosirii durabile a apei bazata pe protecţia pe termen lung a resurselor de apa;

- prevenirea poluarii apelor subterane si reducerea progresiva a poluarii acestora.

De asemenea, proiectul indeplineste cerintele prevederilor IPPC referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului ce are ca scop atingerea unui nivel înalt de protectie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Programul National de Investitii "Anghel Saligny".

Prin programul de guvernare, Guvernul Ramaniei isi asuma modernizarea comunitatilor locale prin realizarea de investitii in infrastructura locala, drumuri judetene si locale, infrastructura de apa si canalizare, statii de epurare a apei, extinderea retelei de distributie a gazelor naturale, etc.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier - Organizarea de şantier va avea in vedere urmatoarele:

- localizarea organizarii de şantier in conformitate cu proiectul intocmit de Contractor şi avizele autoritaţilor;

- asigurarea cailor de acces;

- delimitarea fizica a organizarii de şantier;

- asigurarea evacuarii controlate a deşeurilor: deşeuri menajere;

- prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

- montarea panoului general de şantier (in conformitate cu cerinţele legale)

- montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din şantierul de construcţii şi EIP necesar

- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina in şantierul de construcţii” (Regulament de ordine interioara)

- afişarea unui Plan de circulaţie in şantier şi in proximitatea şantierului cu indicarea acceselor;

- afişarea unui Plan de acţiune in situaţii de urgenţa (incendiu, calamitaţi naturale);

- afişarea Graficului de execuţie a lucrarilor şi actualizarea lor ori de cate ori este necesar.

Acestea se vor amplasa in exteriorul staţiei (zona de siguranţa), zona care prin grija contractantului se va imprejmui provizoriu.

De asemenea paza şi protecţia zonei va fi asigurata de contractant;

– localizarea organizarii de santier – Contractorul va intocmi un proiect cu organizarea de şantier şi un deviz cu costurile necesare organizarii de şantier;

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfasurarii activitatilor specifice, s-au prevazut urmatoarele masuri:

- Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura);

- Supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- Respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- Utilajele, autoutilitarele etc. vor fi dotate conform reglementarilor UE in domeniul protectiei mediului;

- Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare;

- Calitatea aerului poate fi afectata de emisii de particule pe durata lucrarilor de constructie sau trafic;

- Se recomanda ca pe parcursul lucrarilor, sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si emisii de Pb. Motoarele utilajelor de constructii trebuiesc bine intretinute pentru a minimiza emisiunile excesive de gaze;

- Viteza de circulatie pe drumurile in lucru trebuie redusa, iar aplicarea de apa sau de alte mijloace de indepartare a prafului trebuie sa se faca la intervale regulate.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

In situatia aparitiei unei defectiuni la utilajele utilizate in procesul de instalare a echipamentelor, singurele deseuri rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu reglementarile in vigoare si pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activitatile de intretinere si reparatii a mijloacelor auto si utilitarelor. Aceste tipuri de deseuri se materializeaza in:

- anvelope uzate;

- acumulatori uzati;

- uleiuri de motor;

- piese metalice uzate si inlocuite;

- filtre de ulei.

- Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice.

- Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului.

- Materialul metalic, rebuturile rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO5, iar pe perioada lucrarilor nu se vor fi degajari de praf sau poluanti.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii – La finalizarea investitiei se vor face lucrari pentru reabilitarea amplasamentului. Costul acestor lucrari sunt prevazute in devizul general;

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale - Datorita specificului instalatiilor si materialelor din care sunt fabricate (in special metal, plastic) riscul de poluare la interferenta cu agentii naturali este minim;

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Dupa incheierea perioadei de viata a conductelor, precum si a caminelor, acestea vor fi inlocuite, urmand ca instalatiile dezafectate sa se recicleze.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a amplasamentului.

In momentul incheierii acestei investitii se vor trasa masuri specifice de redare in circuit a eventualelor suprafete de teren ocupate de organizarea de santier si temporar de retea, urmand a se asigura atat protectia solului si subsolului, a bio si ecosistemelor diverse (terestre sau acvatice) actuale sau viitoare, cat si a asezarilor umane, a sanatatii oamenilor, cat si protejarea obiectivelor de interes public.

Plan de incadrare in zona;

Plan cheie - lucrari propuse;

Plan de situatie lucrari propuse.

.

NU ESTE CAZUL.

COORDONATELE GEOGRAFICE (FORMAT STEREO 1970) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI:

Lucrarile aferente proiectului se vor desfasura in zona delimitata de urmatoarele coordonate geografice, in format Stereo 1970:

| Inventar de coordonate, Stereo 1970 pentru amplasamentul Gospodariei de apa propusa in satul Istria |
| --- |
| Nr. Crt. | Coordonata X | Coordonata Y |
| 1 | 794867.147 | 348926.816 |
| 2 | 794904.3605 | 348916.1231 |
| 3 | 794891.9307 | 348858.4856 |
| 4 | 794854.4741 | 348868.0506 |

| Inventar de coordonate, Stereo 1970 pentru amplasamentul Gospodariei de apa propusa in satul Nuntasi |
| --- |
| Nr. Punct | Coordonata X | Coordonata Y |
| 1 | 790601.4164 | 343537.2506 |
| 2 | 790621.4792 | 343537.2035 |
| 3 | 790621.4789 | 343517.141 |
| 4 | 790652.2942 | 343517.141 |
| 5 | 790652.2938 | 343462.6857 |
| 6 | 790601.4164 | 343462.8107 |

| Inventar de coordonate, Stereo 1970 pentru sistemul de alimentare cu apa din satul Istria |
| --- |
| Nr. Crt. | Coordonata X | Coordonata Y |
| 1 | 794665.5468 | 349033.3679 |
| 2 | 794778.2838 | 348992.2676 |
| 3 | 794891.312 | 348925.5751 |
| 4 | 794973.9224 | 348899.983 |
| 5 | 794940.5262 | 348727.8395 |
| 6 | 794985.6457 | 348723.1675 |
| 7 | 795119.5728 | 348715.4063 |
| 8 | 795201.9436 | 348709.7476 |
| 9 | 795216.5668 | 348659.9969 |
| 1 | 795449.7528 | 348632.7648 |
| 10 | 795583.0193 | 348641.3277 |
| 11 | 795683.674 | 348648.0245 |
| 12 | 795767.1075 | 348653.3868 |
| 13 | 795773.9306 | 348509.3188 |
| 14 | 795802.8591 | 348234.4179 |
| 15 | 795816.5461 | 348099.2269 |
| 16 | 795838.8097 | 347838.1445 |
| 17 | 795839.2933 | 347822.8906 |
| 18 | 795832.9231 | 347730.6315 |
| 19 | 795754.1931 | 347741.3206 |
| 20 | 795645.3006 | 347820.61 |
| 21 | 795618.8892 | 347825.396 |
| 22 | 795545.9245 | 347826.3396 |
| 23 | 795392.0473 | 347834.5134 |
| 24 | 795275.1196 | 347838.4009 |
| 25 | 795177.4236 | 347826.3499 |
| 26 | 794904.814 | 347566.2442 |
| 28 | 794759.274 | 347260.5547 |
| 29 | 794429.5801 | 347300.8446 |
| 30 | 794245.2221 | 347337.9887 |
| 31 | 794268.9415 | 347406.7611 |
| 32 | 794256.3032 | 347411.6369 |
| 33 | 794322.4588 | 347587.0391 |
| 34 | 794200.1586 | 347714.8625 |
| 35 | 794135.3571 | 347755.4801 |
| 36 | 794224.5355 | 348067.5046 |
| 37 | 794270.5976 | 348229.8558 |
| 38 | 794329.0464 | 348344.0512 |
| 39 | 794428.8239 | 348538.2268 |
| 40 | 794464.0316 | 348598.7953 |
| 41 | 794551.1714 | 348771.1743 |
| 42 | 794635.7794 | 348948.5418 |

| Inventar de coordonate, Stereo 1970 pentru sistemul de alimentare cu apa din satul Nuntasi |
| --- |
| Nr. Crt | Coordonata X | Coordonata Y |
| 1 | 789876.7955 | 344210.4432 |
| 2 | 789866.9618 | 344277.458 |
| 3 | 789630.8259 | 344167.6951 |
| 4 | 789586.3938 | 344020.7844 |
| 5 | 789581.8855 | 344072.5065 |
| 6 | 789851.6924 | 344322.6539 |
| 7 | 789650.5737 | 344453.0776 |
| 8 | 789670.1289 | 344566.4338 |
| 9 | 789717.5378 | 344414.3531 |
| 10 | 789836.7969 | 344393.1581 |
| 11 | 789841.193 | 344457.0619 |
| 12 | 789544.6917 | 343536.7298 |
| 13 | 789544.9834 | 343542.4359 |
| 14 | 789600.201 | 343539.879 |
| 15 | 789682.7506 | 343552.5968 |
| 16 | 789622.5535 | 343563.7019 |
| 17 | 789598.2526 | 343547.2637 |
| 18 | 789552.8182 | 343854.7005 |
| 19 | 789622.7761 | 343863.6354 |
| 20 | 789574.5032 | 343756.7769 |
| 21 | 789609.7972 | 343577.6944 |
| 22 | 789604.425 | 343630.1022 |
| 23 | 789090.9354 | 344546.1544 |
| 24 | 789138.909 | 344560.1321 |
| 25 | 788998.0341 | 344497.9174 |
| 26 | 788921.8047 | 344434.4195 |
| 27 | 788944.0862 | 344456.8373 |
| 28 | 789216.1687 | 344562.5979 |
| 29 | 789137.8675 | 344902.659 |
| 30 | 789120.6459 | 344931.1198 |
| 31 | 789101.5525 | 344676.2719 |
| 32 | 789226.4362 | 344613.0495 |
| 33 | 789095.1127 | 344607.7513 |
| 34 | 789235.32 | 344608.4041 |
| 35 | 789222.1636 | 344551.4113 |
| 36 | 789341.0898 | 344609.8621 |
| 37 | 789557.2741 | 344639.1146 |
| 38 | 789517.6663 | 344571.3145 |
| 39 | 789098.5495 | 344538.8662 |
| 40 | 788816.379 | 344463.0319 |
| 41 | 788820.0103 | 344467.4559 |
| 42 | 788856.1569 | 344444.6334 |
| 43 | 789000.2443 | 344490.4215 |
| 44 | 788925.6641 | 344427.7469 |
| 45 | 789729.8248 | 343545.0119 |
| 46 | 790223.4115 | 344474.7833 |
| 47 | 790263.5522 | 344561.0784 |
| 48 | 790117.5538 | 344522.2478 |
| 49 | 789632.1329 | 344613.9608 |
| 50 | 789980.3327 | 344583.4696 |
| 51 | 790298.39 | 344624.1313 |
| 52 | 790460.6619 | 344284.7706 |
| 53 | 790511.7096 | 344072.5372 |
| 54 | 790444.2687 | 344359.3111 |
| 55 | 790236.568 | 344467.902 |
| 56 | 790437.5689 | 344367.4205 |
| 57 | 789189.2125 | 344984.2365 |
| 58 | 789263.875 | 344968.9363 |
| 59 | 789139.3727 | 344999.3088 |
| 60 | 789068.5248 | 344974.0851 |
| 61 | 789102.0985 | 344958.9757 |
| 62 | 789369.5363 | 344925.1138 |
| 63 | 789597.7421 | 344793.5975 |
| 64 | 789584.9465 | 344645.252 |
| 65 | 789602.5103 | 344907.1857 |
| 66 | 789398.2464 | 344909.7681 |
| 67 | 789453.7146 | 344977.7494 |
| 68 | 790441.4788 | 343439.9475 |
| 69 | 790148.7098 | 343458.3333 |
| 70 | 790586.9312 | 343445.9885 |
| 71 | 790705.0216 | 343465.2114 |
| 72 | 790646.427 | 343436.1857 |
| 73 | 789954.0889 | 343494.7436 |
| 74 | 789865.2023 | 343510.5524 |
| 75 | 789801.473 | 343530.5256 |
| 76 | 789942.1834 | 343496.3744 |
| 77 | 790007.4198 | 343312.7768 |
| 78 | 789995.7704 | 343309.7261 |
| 79 | 790574.158 | 344024.615 |
| 80 | 790512.6016 | 344055.1093 |
| 81 | 790818.1512 | 343943.509 |
| 82 | 790636.3353 | 344020.7907 |
| 83 | 790876.269 | 343941.0697 |
| 84 | 790543.3966 | 343902.0039 |
| 85 | 790448.5451 | 343746.3331 |
| 86 | 790587.767 | 343615.7313 |
| 87 | 790445.8973 | 343825.7543 |
| 88 | 790398.7595 | 343951.7689 |
| 89 | 790362.2146 | 343834.7549 |

Intocmit,

ing. dipl. Cristiana Troscot

# Text boxes

PROIECTANT GENERAL

S.C. VEST INSTAL S.R.L.

J51/527/04.09.2006 str. Dropia,nr. 104, mun. Calarasi

Tel.: 0727.701.916

Pr. Nr.: 9B/2022

Titlu proiect : REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA ISTRIA, SATELE ISTRIA SI NUNTASI, JUDETUL CONSTANTA

FAZA: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZE

Memoriu de prezentare cnf. Anexa 5.E Legea 292/2018

Beneficiar: COMUNA ISTRIA, JUDETUL CONSTANTA

BORDEROU

Parti scrise

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului :

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea);

II. TITULAR

2.1. Titularul investitiei;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect :

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare :

:

V. Descrierea amplasarii proiectului :

:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

:

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

X.  Lucrări necesare organizării de șantier

XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

XII.  Anexe - piese desenate

XIII.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare