MEMORIU DE PREZENTARE

Beneficiar:

OUAI SISTEM 21 PROSPER reprezentata prin Sava Dumitrel, cu adresa in comuna Horia, sat Horia, str. Principala 2, judetul Constanta.

PROIECT:

CONSTRUIRE “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII DIN PLOTUL 21, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII TERASA HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in extravilanul UAT Horia, tarlalele: T22, T23 si  T24,  judetul Constanta .

# DENUMIREA PROIECTULUI

CONSTRUIRE “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII DIN PLOTUL 21, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII TERASA HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in extravilanul UAT Horia, tarlalele: T22, T23 si  T24,  judetul Constanta .

# TITULAR

OUAI SISTEM 21 PROSPER

Adresa titular: comuna Horia, sat Horia, str. Principala 2, judetul Constanta

Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare : Mitrea Georgiana  ; tel: 0725 /58 31 70; e-mail: georgianam2007@yahoo.com     .

# III. 	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- Rezumat al proiectului

Se propune reabilitarea și modernizarea sistemului de irigaţii „Modernizarea infrastructurii de irigații din plotul 21, din amenajarea de irigații Terasa Hârșova, județul Constanța”, cu alimentare din SPA Ghindărești.

Suprafața terenului ocupată de sistemul de irigații este de 1081 ha.

Lucrările principale necesare pentru realizarea sistemului de irigații aparținând OUAI SISTEM 21 PROSPER, județul Constanța, sunt:

- execuția staţiei de pompare SPP 21;

Suprafață teren incintă stație de pompare ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol va fi SPP21 = 720 mp.

- execuția rețelei de conducte îngropate;

Suprafață teren ce va fi scoasă temporar din circuitul agricol va fi de 15.654 mp.

Suprafață teren rețea conducte ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol va fi = 160 mp.

- executia alimentării cu energie electrică a stației de pompare .

Investiția va fi amplasată pe raza localităților Horia, Cloșca și Tichilești, com. Horia din judeţul Constanța, având următoarele vecinătăți:

- la nord: intravilan Cloșca

- la sud: Sistem 3A

- la vest: plot RDN 21, plot SPP 3B

- la est: intravilan Horia

- justificarea necesitatii proiectului

Strategia OUAI SISTEM 21 PROSPER de creștere a suprafețelor amenajate pentru irigații se va realiza prin reabilitarea și modernizarea de noi sisteme de irigații în zone afectate de secetă din partea de sud est a României, altele decât cele incluse actualmente în programe de reabilitare al căror efect preconizat va consta în reducerea vulnerabilității sectorului agricol la condițiile climatice în contextul încălzirii globale, reducerea gradului de dependență al producției agricole de efectele secetei la nivel zonal.

Reabilitarea și modernizarea plotului de irigații SPP 21 va conduce la:

- valorificarea la un nivel superior a potențialului agroproductiv al zonei ce urmează să fie deservită;

- asigurarea unor producții agricole sigure și cu randament ridicat;

- reducerea efectelor negative ale unor factori de mediu limitativi (secete prelungite, combaterea eroziunii solului);

- îmbunătățirea microclimatului, prin evitarea degradării solului și susținerea creșterii vegetației din zonă.

c)Valoarea investitiei : Valoarea estimativa a investiției pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de irigații din plotul 21, din amenajarea de irigații Terasa Hârșova, județul Constanța” este de 8.225.000 lei.

d)Perioada de implementare

24 lunide executie

e)Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt prezentate in cadrul pieselor desenate.

f)Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii)

Plotul de irigații SPP 21 face parte din Amenajarea complexă Terasa Hârșova care este amplasată în sectorul vestic al podișului Dobrogei centrale (Casimcei).

Sursa principală de apă o constituie fluviul Dunărea, iar captarea debitelor se face prin staţia de pompare de bază plutitoare SPA Ghindărești km 258+000, stația de repompare SRP1, canalul de aducțiune CA2 și canalul distribuitor CD1-2. Plotul de irigații 21/SRP1 se alimentează din canalul distribuitor CD1-2.

Plotul de irigaţii 21 Hârșova/SRP 1 se află în treapta 1 de pompare H = 65 m.

Plotul de irigaţii 21 Hârșova/SRP 1 este alcătuit dintr-o stație de pompare de punere sub presiune care aspiră apa din bazinul de aspirație alimentat din canalul CD1-2 și o refulează în rețeaua de conducte îngropate a plotului care a fost proiectată pentru udare prin aspersiune şi gravitaţional.

Amenajarea interioară de irigații este compusă constă dintr-o rețea de conducte principale CC21-3, conducte secundare CD21, CD21-1, CD21-2, CD21-3 și din antenele Cds1 ... Cds15 cu derivația Cds1a cu o lungime de 23.900 m. Lungimea antenelor variază între 450 m (Cds5) şi 1350 m (Cds2).

Plotul de irigații 21 Hârșova/SRP 1 a fost pus în funcţiune în anul 1985 şi deserveşte o suprafaţă de 1081 ha, care reprezintă suprafața netă a plotului, cu alimentare din canalul de distribuție CD 1-2.

Lucrările se vor executa etapizat, într-o primă etapă se vor executa lucrări de staţie de pompare pentru irigarea prin aspersiune și parte din componentele rețelei de distribuție și a instalațiilor hidromecanice de pe traseul rețelei înlocuite (noduri, hidranți, masive de ancoraj, traversări), iar etapa următoare se va înlocui restul rețelei de distribuție a apei.

Pentru execuția „Modernizarea plotului de irigații 21 Hârșova/SRP 1, din amenajarea de irigații Terasa Hârșova, județul Constanța”, sunt necesare lucrări care constau din :

Stație de pompare:

Stația de pompare SPP 21:

- Construcții și arhitectură

- cuvă;

- WC;

- fundații electropompe, instalații amorsare;

- platformă balastată acces auto și pietonal;

- platformă betonată agregate de pompare;

- platformă betonată pentru container;

- trotuare;

- împrejmuiri cu panouri de gard bordurate și porți metalice;

- cămine din beton armat;

2. Instalații și echipamente hidromecanice

- procurare și montare utilaje tehnologice;

- procurare și montare instalații hidromecanice;

- procurare și montare conducte de aspirație;

- procurare și montare conducte de refulare;

- procurare și montare colector de refulare;

- procurare și montare debitmetre;

- execuția lucrărilor de izolație.

3. Instalații electrice

- montarea de echipamente electrice şi de automatizare pentru agregatele de pompare, inclusiv echiparea cu convertizor de frecvenţă, pentru optimizarea funcționării staţiei de pompare;

- achiziționare a unui sistem de achiziții date performant tip PC cu sistem de operare Microsoft Windows licențiat;

- implementare a unui sistem SCADA pentru urmărirea parametrilor electrici și hidro;

- instalație de iluminat și prize;

- procurarea și montarea unei instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

4. Alimentarea cu energie electrică pivoți

Alimentarea cu energie electrică la pivoți se va face cu cabluri energie montate în șanțurile săpate pentru rețeaua de conducte.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A STAȚIEI DE POMPARE

În zona de amplasament studiată, există următoarele instalații electrice:

- LEA 20 kV existent,

Alimentarea cu energie electrică nivel 20 kV se va face din rețeaua existentă a ENEL Constanța.

În vederea alimentării cu energie electrică a stației de pompare SPP 21 pentru sistemul de irigații se vor realiza următoarele lucrări:

- Alimentare postului de transformare aferent stației de pompare se va face din LEA 20 kV existent

- Postul de transformare de tip anvelopă de beton (existent) este echipat cu:

- un transformator de 1000 kVA 20/0.4 kV pentru alimentarea sistemului de irigații;

- un transformator de 16 kVA 20/0.4 kV pentru alimentare servicii proprii

- celule de medie tensiune cu aparataj de comutație;

-realizare priză de pământ Rd≤1 ohm

Rețeaua interioară de irigații

Rețeaua de conducte îngropate va fi realizată cu conducte din oțel și PEHD cu coeficienți de rugozitate mici. Armăturile, accesoriile lor și sistemele de îmbinare prevăzute vor corespunde tuturor exigențelor avute la alegerea conductelor, deci și măsuri de protecție exterioară.

Se vor executa de asemenea cu conducte metalice traversările de drumuri.

În tabelul de mai jos sunt evidențiate lungimile conductelor de transport și distribuție ce se vor executa. De asemenea sunt calculate suprafețele de teren scoase temporar din circuitul agricol la execuția conductelor.

| Denumire conductă secundară, antenă | Lungimi conform măsurători topo (m) | Lungime propusă pentru modernizare (m) | Suprafața ce va fi scoasă temporar din circuitul agricol (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| CS1 | 1326 | 1326 | 1326 |
| A1 | 128 | 128 | 128 |
| A2 | 10 | 10 | 10 |
| A3 | 1240 | 1240 | 1240 |
| CS2 | 1687 | 1687 | 1687 |
| A4a | 1250 | 1250 | 1250 |
| A4 | 1003 | 1003 | 1003 |
| CS3 | 2670 | 2670 | 2670 |
| A5 | 10 | 10 | 10 |
| A10 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Total Presiune | 10.349 | 10.349 | 10.349 |
| CS4 | 3368 | 3368 | 3368 |
| A6 | 648 | 648 | 648 |
| A7 | 10 | 10 | 10 |
| A8 | 568 | 568 | 568 |
| A9 | 711 | 711 | 711 |
| Total Gravitațional | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| TOTAL | 15.654 | 15.654 | 15.654 |

La execuția lucrărilor de înlocuire a conductelor distribuție pe lungimea de 15.654 m se va scoate temporar din circuitul agricol, pentru circa 45 zile, suprafața de 15.654 mp pe tarlalele, T22, T23 și T24 din cadrul UAT Horia fără a fi necesară efectuarea procedurilor de scoatere temporară din circuitul agricol deoarece:

- stratul de sol fertil de la suprafață se va decoperta și depozita, în vederea folosirii acestuia pentru refacerea solului fertil pe lungimea antenelor de irigații ce se execută prin proiect;

- beneficiarul de investiții va lua măsurile corespunzătoare pentru a nu se degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

- investiția se va realiza pe amplasamentul evidențiat în Extrasul de Plan Cadastral din prezenta documentație. Pentru orice modificare a amplasamentului sau mărimii suprafeței se va solicita un alt certificat de urbanism.

- lucrările la rețeaua de conducte îngropate se vor realiza între campaniile agricole, iar unde este cazul se va folosi echipamentul de foraj orizontal;

- în cazul în care se vor constata pierderi de recoltă datorită execuției lucrărilor de înlocuirea conductelor subterane, beneficiarul de investiții va despăgubi pe cei afectați.

În tabelul de mai jos este evidențiată suprafața ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol la rețeaua de conducte : 4 x 4 mp pentru 10 platforme pivoți pe tarlaua T22, T23 și T24 - UAT Horia și incinta stației de pompare 720 mp pe tarlaua T23

| Specificație | Suprafața cf. măsurători topo (mp) | Suprafața ce va fi scoasă definitiv din circuitul agricol la UAT Horia (mp) | T22 (mp) | T23 (mp) | T24 (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| incinta stației de pompare | 720 | 720 |  | 720 |  |
| platforme pivoți (10 buc x 16 mp/buc) | 160 | 160 | 80 | 64 | 16 |
| TOTAL GENERAL | 880 | 880 | 80 | 784 | 16 |

Lucrările de modernizare propuse satisfac reglementările de mediu naţionale  precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul mediului.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

In vederea implementarii proiectului se vor utiliza agregatele naturale precum: balast, piatra sparta, nisip etc.

Metodele folosite in constructie sunt cele clasice. Se vor utiliza echipe de muncitori si utilaje precum: excavator, buldoexcavator, autogreder, compactor, repartizator, autocisterne, autobasculante, autobetoniere etc.

Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante. Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta circulatiei sau a cetatenilor.

Dupa obtinerea Autorizatiei de construire se va trece la trasarea lucrarii si demararea lucrarilor de construire, conform tehnologiei de executie propusa care va respecta standardele si normativele in vigoare.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Nu este cazul.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

- cai de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Nu este cazul.

- metode folosite in demolare

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context trans frontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul lucrarilor proiectului  nu se suprapune cu amplasamentul monumentelor istorice din judetul Constanta.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

- Sunt prezentate in cadrul pieselor desenate

- coordonatele geometrice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate su forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

| nr | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 351279.387 | 747435.665 |
| 2 | 351124.446 | 747327.967 |
| 3 | 350977.183 | 747188.440 |
| 4 | 350963.963 | 747136.495 |
| 5 | 350950.924 | 747115.013 |
| 6 | 350911.265 | 747081.361 |
| 7 | 351686.665 | 746366.999 |
| 8 | 353474.314 | 744969.859 |
| 9 | 353927.310 | 744617.970 |
| 10 | 354819.920 | 743932.726 |
| 11 | 355164.140 | 743938.008 |
| 12 | 355202.314 | 744542.536 |
| 13 | 354957.546 | 744554.214 |
| 14 | 355065.268 | 745422.544 |
| 15 | 355857.722 | 746473.735 |
| 16 | 356355.125 | 747096.158 |
| 17 | 355951.688 | 747366.656 |
| 18 | 355867.580 | 747423.546 |
| 19 | 355752.114 | 747462.494 |
| 20 | 355642.278 | 747546.290 |
| 21 | 355187.616 | 747862.817 |
| 22 | 354759.668 | 748165.859 |
| 23 | 354341.251 | 748475.717 |
| 24 | 353316.685 | 747287.995 |
| 25 | 353213.511 | 747347.012 |
| 26 | 353177.057 | 747349.937 |
| 27 | 352791.549 | 747049.247 |
| 28 | 352722.442 | 746979.206 |
| 29 | 352243.423 | 747481.637 |
| 30 | 351939.733 | 747195.109 |
| 31 | 351831.950 | 747288.844 |
| 32 | 351687.548 | 747164.423 |
| 33 | 351556.595 | 747170.439 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

VI.1.	PROTECTIA CALITATII APELOR

VI.1.1 Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul utilajelor si mijloacelor de transport,

- lucrarile de executie ale obiectivului,

- evacuarea accidentala de deseuri lichide sau solide pe sol sau in subsol.

Impactul asupra apelor se manifesta printr-o posibila poluare fizica, chimica sau biologica.

Probabilitatea de aparitie si amplitudinea impactului este foarte mica in ceea ce priveste poluarea generata de executia lucrarilor de constructii, avand in vedere specificul lucrarilor si faptul ca durata de timp si suprafetele afectate realizarii investitiei nu sunt mari.

In perioada de operare: avand in vedere specificul lucrarilor, in conditii normale de functionare nu va exista impact asupra apelor subterane.

Este posibil sa apara scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri provenite de la autovehiculele care utilizeaza drumurile, dar probabilitatea de aparitie este foarte mica si cantitatile sunt nesemnificative.

Scurgerea apelor va fi asigurata atât prin șanțuri betonate, rigole carosabile, iar in zonele depresionare sau la intersecții se vor prevedea rigole carosabile din beton cu grătar metalic sau cu  podeț dalat, dupa caz. Pentru rezolvarea scurgerii apelor si dirijarea acestora către sistemele de scurgere a apelor se va asigura realizarea pantelor longitudinale si transversale.

VI.1.2 Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Nu se genereaza ape uzate si nu sunt necesare dotari specifice de preepurare a apelor uzate.

VI.2.	PROTECTIA AERULUI

VI.2.1. Sursele de poluare si poluantii pentru aer

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi vor fi constituite din:

  - emisii de praf din activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrarilor;

  - emisii de poluanti gazosi de la utilajele utilizate.

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrarilor sunt asociate cu lucrari de frezare, decapare, manevrarea şi transportul unor materiale, curăţarea terenului. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Principalii poluanţi care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

In timpul exploatării obiectivului se apreciază ca surse de poluare a aerului emisiile de poluanti gazosi de la autovehiculele care utilizeaza drumurile.

VI.2.2 Instalatiile pentru retinerea sau dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea poluantilor.

VI.3.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

VI.3.1 Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de executie a lucrarilor sursele de zgomot si vibratii sunt localizate astfel:

-	In zona de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor specifice lucrarilor (frezare, decapare, reprofilare, scarificare, etc) la care se adauga aprovizionarea cu materiale.

-	pe trasele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare depind in primul rand de natura utilajelor, dar si de factori externi suplimentari (absorbtia undelor acustice/vibratiilor de catre sol, cladiri sau vegetatia existenta, viteza si directia vantului, topografia terenului s.a).

Intensitatea emisiei fonice scade proportional cu cresterea distantei fata de sursa, cu gradul de denivelare a terenului, cu gradul de ocupare a terenului cu vegetatie si cu starea atmosferica.

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa semnificativa de poluare sonora.

VI.3.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, nu sunt necesare amenajari speciale.

In perioada functionarii obiectivului nu sunt necesare masuri speciale.

VI.4.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

VI.4.1 Sursele de radiatii

Nu este cazul

VI.4.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

VI.5.	PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

VI.5.1 Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Problema poluarii solului se poate pune doar in zona de executie a lucrarilor. Sursele potentiale de poluare in perioada de executie sunt:

- traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon) care prin intermediul mediilor de dispersie se pot depune pe suprafata solului;

- pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, bitum sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora;

-  depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si menajere.

In perioada de exploatare sursele potenţiale de poluare ale solului si subsolului sunt practic inexistente. Este posibila doar o poluare accidentala, dar probabilitatea este foarte redusa.

VI.5.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare dotari speciale.

VI.6.	PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

VI.6.1. -  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În condiţii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru mediul acvatic şi/sau terestru si nu vor fi necesare taieri de arbori.

VI.6.2 - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Amplasamentul proiectului nu se află în vecinătatea  sitului Natura 2000 .

VI.7.	PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

VI.7.1 Asezarile umane si obiectivele protejate si/sau de interes public

Executarea lucrarilor (sapaturi, terasamente, asfaltari, etc) vor cauza impacturi vizuale sau disconfort publicului numai pentru o perioada limitata aferenta lucrarilor

VI.7.2 Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu este cazul.

VI.8.	GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

VI.8.1 Tipurile si cantitatile de deseuri rezultate

VI.8.1.1 In perioada de executie

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie a investiţiei sunt reprezentate prin:

Deşeuri menajere

Cod 20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii pot fi:

Cod 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate

Cod 17 05 pamant, pietre si materiale din excavatii

Cod 17 07 amestecuri de deşeuri de la construcţii

Cod 17 09 alte deseuri de la constructii

Aceste deseuri vor fi depozitate pe amplasamente special amenajate, separate de alte tipuri de deseuri. O parte vor fi utilizate la umpluturi/nivelari daca este cazul, iar excesul va fi predat prin grija Constructorului la un depozit de deseuri inerte.

Deşeuri din activitati conexe

Cod 13 02 00 uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

Cod 13 02 07 uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

Cod 13.07.03 alti combustibili (inclusiv amestecuri)

Cod 16 06 00 baterii si acumulatori

Cod 16 01 03 anvelope uzate

Aceste deseuri pot rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.  Pentru a evita aparitia acestora, se va impune ca intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul sa fie executate numai in unitati specializate.

VI.8.1.2 In perioada de exploatare

Rezulta aceleasi tipuri de deseuri ca si in timpul executiei, dar numai atunci cand se realizeaza reparatii curente sau capitale si care implica aceleasi tipuri de lucrari. Cantitatile de deseuri generate sunt cu mult mai mici, iar executantul lucrarilor are intotdeauna obligatia de a readuce terenul la starea initiala si de a evacua toate deseurile generate in timpul lucrarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

VI.8.2 Gospodarirea deseurilor

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie cuprinse in proiectul propus, vor rezulta deseuri nepericuloase si inerte care trebuie valorificate si/sau eliminate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se face de catre generatorul de desesuri conform H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, iar raportarea se face la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Deşeuri menajere

Deseurile menajere generate in locatia santierului vor fi colectate si evacuate in conditii sigure – colectarea se va face in pubele de colectare selectivă si se vor preda la o firma autorizata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii

Colectarea deseurilor valorificabile se va face selectiv si vor fi predate pe baza de contract la societati specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile legale.

Deseurile solide rezultate din constructii (material excavat, pamant, pietre, etc) vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Dupa ce se vor folosi la umpluturi, cantitatile ramase se vor elimina la un depozit de deseuri inerte.

Deşeuri din activitati conexe

Activitatile de service si mentenanta pentru utilaje si autovehicule sunt executate la sediile societatilor prestatoare de servicii unde se realizeaza si schimbul de ulei, de baterii, de anvelope, inclusiv cu predarea deseurilor rezultate.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate pe durata functionarii obiectivului

Rezulta aceleasi tipuri de deseuri ca si in timpul executiei, dar numai atunci cand se realizeaza reparatii curente sau capitale si care implica aceleasi tipuri de lucrari. Cantitatile de deseuri generate sunt cu mult mai mici, iar executantul lucrarilor are intotdeauna obligatia de a readuce terenul la starea initiala si de a evacua toate deseurile generate in timpul lucrarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

VI.9.	GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

VI.9.1 Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, vopseluri, solventi, etc.).

VI.9.2 Modul de gospodarire a substantelor si a preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Antreprenorul va aproviziona materialele si produsele necesare in cantitati mici, adecvate lucrarilor din ziua respectiva. Nu se vor organiza spatii  amenajate pentru depozitarea produselor utilizate, si nici pentru colectarea deseurilor de ambalaje contaminate provenite de la acestea. Ambalajele se vor elimina de pe amplasament zilnic la sfarsitul zilei de lucru, fiind colectate si gestionate prin grija exclusiva a constructorului .

B. 	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale folosite in perioada de implementare a proiectului sunt: apa, nisipul, pietrisul, lemnul, necesare operatiunilor de constructie.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

VII.1.	 CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

VII.1.1  Natura impactului

La elaborarea prezentei documentatii au fost respectate prevederile legale actuale privind protectia mediului inconjurator pentru activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

Zona poate fi afectata din punct de vedere al factorilor de mediu, in doua situatii:

- pe perioada executiei obiectivului;

- pe perioada exploatarii obiectivului.

In cadrul acestui capitol se va analiza impactul asupra factorilor de mediu, generat de realizarea prezentei investitii atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare/exploatare.

In timpul executiei lucrarilor aferente acestui proiect, se va genera un impact negativ, direct, dar de scurta durata asupra factorilor de mediu, in special prin emisiile de pulberi cu continut variat si a noxelor din functionarea vehiculelor si utilajelor de constructie, cat si prin actiunile directe si indirecte asupra terenului (terasamente, depozite provizorii, drumuri de acces).

Tot in perioada de executie a lucrarilor se vor inregistra anumite nivele de zgomot si vibratii, concentrate, in principal pe traseele utilajelor si mijloacelor de transport si pe tronsoanele de lucru.

Pentru perioada de exploatare, ca urmare a obiectivelor propuse in cadrul proiectului, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

VII.1.2 Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, poate exista un impact direct, temporar, pe termen scurt asupra populatiei datorita realizarii lucrarilor propriu-zise, specific oricarui tip de lucrare de executie. Executarea lucrarilor (sapaturi, terasamente,  etc) vor cauza impacturi vizuale sau disconfort publicului numai pentru o perioada limitata aferenta lucrarilor

Se apreciaza ca pe perioada de executie nu se vor depasi valorile concentratiilor de poluanti (pulberi si emisii provenite de la arderea combustibilului in motoarele autovehiculelor), astfel incat nu se va genera un impact direct, negativ semnificativ asupra populatiei.

In perioada de exploatare obiectivul propus va genera un impact negativ nesemnificativ asupra populatiei generat doar de traficul uzual, dar impactul va fi semnificativ mai mic decat inainte de realizare lucrarilor.

VII.1.3 Impactul asupra faunei si florei

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare, impactul negativ,  generat de realizarea proiectului, va fi unul nesemnificativ.

VII.1.4 Impactul asupra solului

In perioada de executie a lucrarilor, se vor desfasura activitati specifice constructiei, ce pot genera forme de impact direct si indirect asupra solului si subsolului, cu efect temporar, pe termen scurt, insa acesta va fi unul nesemnificativ.

În perioada de executie poate sa apara un impact fizic asupra solului prin efectuarea lucrarilor specifice realizarii investiei. De asemenea poate aparea o poluare chimica datorata depozitarilor si deversarilor necontrolate de substante chimice sau deseuri, dar frecventa si probabilitatea de aparitie sunt foarte reduse avand in vedere prevederile proiectului in acest sens.

. Activitatile desfasurate in perioada de executie a lucrarilor au un potential impact negativ, temporar, pe termen scurt asupra solului, insa se apreciaza ca respectarea masurilor de protectie si organizatorice adecvate, precum si manifestarea efectelor pe o perioada limitata de timp, vor diminua impactul asupra solului si subsolului

In perioada de exploatare nu se va genera un impact negativ semnificativ, direct sau indirect, asupra solului, avand in vedere natura investitiilor si masurile prevazute. Pentru perioada de exploatare probabilitatea de aparitie a unei poluari accidentale este foarte redusa. Apreciem ca impactul este nesemnificativ.

VII.1.5 Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale

Nu este cazul.

VII.1.6 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane din zona.

Impactul asupra apelor se manifesta printr-o posibila poluare fizica, chimica sau biologica.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, va exista un impact direct, negativ, temporar, pe termen scurt asupra calitatii apelor.

Avand in vedere faptul ca modalitatea de executie a lucrarilor, precum si modalitatea de transport si manipulare a materialelor de constructii, va fi monitorizata si controlata de catre executantul lucrarilor se estimeaza un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii apei.

Probabilitatea de aparitie si amplitudinea impactului este mica in ceea ce priveste poluarea generata de executia lucrarilor de constructii, intrucat au fost prevazute masuri adecvate de limitare a impactului, iar durata de timp si suprafetele afectate realizarii investitiei nu sunt mari.

Perioada de operare

Avand in vedere specificul lucrarilor, in timpul perioadei de exploatare, in conditii normale de functionare nu va exista impact asupra apelor subterane.

Este posibil sa apara scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri provenite de la autovehiculele care utilizeaza drumurile, dar probabilitatea de aparitie este foarte mica si cantitatile sunt nesemnificative.

Din punct de vedere al impactului negativ, direct, pe termen lung, permanent al proiectului propus, in perioada de exploatare asupra calitatii si regimului cantitativ al apelor se apreciaza ca acesta, ca urmare a obiectivelor propuse, va fi nesemnificativ.

VII.1.7 Impactul asupra calitatii aerului

Impactul asupra calitatii aerului poate fi pe perioada constructiei; principalele surse de poluare vor fi autovehiculele si utilajele care se folosesc la transportul si punerea in opera a materialelor de constructie. Efectele sunt negative, directe, temporare si pe termen scurt.

Se tine cont de masurile impuse constructorului si de faptul ca toate autovehiculele si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand astfel incadrarea in normele europene privind calitatea aerului.

Din punct de vedere al impactului proiectului propus asupra calitatii aerului in perioada de exploatare se apreciaza faptul ca, avand in vedere natura investitiilor, nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect. Prin reabilitarea infrastructurii sistemului de irigatii se obtine in primul rand diminuarea suspensiilor din aer din timpul perioadelor secetoase de vară, astfel ameliorându-se calitatea mediului prin diminuarea unei surse importante de poluare atmosferica din zonele adiacente  localităților.

VII.1.8 Impactul generat de zgomot si vibratii

In perioada de executie a lucrarilor pentru implementarea obiectivelor propuse prin proiect, se va genera un impact negativ, direct, de scurta durata si temporar, reprezentat prin emisiile sonore specifice activitatilor de constructie, generate de utilajele si mijloacele de transport din santier.

In perioada de exploatare, avand in vedere natura investitiilor, se apreciaza faptul ca nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect.

VII.1.9 Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului propus

In perioada de executie putem aprecia un impact direct si negativ asupra peisajului, specific activitatilor din constructii, insa acesta va fi pe termen scurt, temporar, doar pe durata executarii lucrarilor de constructii.

Pe perioada de executie se modifica oarecum peisajul, acesta devenind unul specific santierelor de constructii, dar cu durata temporara, pana la finalizarea lucrarilor.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata scurta, temporara si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor. Amenajarile peisagistice vor fi realizate la finalizarea perioadei de constructie, odata cu lucrarile de refacere a zonei afectate de santierul in lucru, cu impact direct, pozitiv si de lunga durata asupra factorului social si mediului.

In perioada de exploatare, avand in vedere natura investitiilor, se apreciaza faptul ca nu se va genera un impact negativ, direct sau indirect. Realizarea proiectului propus, respectiv crearea de infrastructură rutiera, reprezintă un pas important în cadrul procesului de dezvoltare locală, peisajul si mediul vizual fiind considerabil imbunatatit.

VII.1.10 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu este cazul.

VII.2.	EXTINDEREA IMPACTULUI

Impactul va avea un caracter local, in zona lucrarilor. Nu se pune problema extinderii impactului asupra zonelor adiacente, astfel incat sa afecteze factorii de mediu din aceste zone.

IMPACTUL CUMULAT AL PROIECTULUI PROPUS

Pentru perioada de executie nu se ia in calcul un efect cumulat cuantificabil, intrucat in zona lucrarilor nu exista alti factori poluatori in afara celor generati de lucrare.

Nici in perioada de exploatare a obiectivului nu se pune problema cumularii impactului, singura activitate poluatoare fiind traficul rutier.

VII.3.	MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Se considera ca magnitudinea si complexitatea impactului generat de proiectul propus, atat din punct de vedere constructiv, cat si din punct de vedere functional, vor fi reduse prin masurile prevazute si nu vor avea o influenta semnificativa asupra factorilor de mediu din zona.

VII.4.	PROBABILITATEA IMPACTULUI

Posibilitatea de aparitie a impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este redusa. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente. Tehnologia de executie a lucrarilor nu este foarte complexa, si nu presupune operatiuni multiple in cadrul unei activitati.

Probabilitatea unui impact negativ semnificativ in timpul functionarii, este de asemenea redusa, avand in vedere tipul activitatilor desfasurate.

VII.5.	DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI

In perioada de executie si de functionare impactul potential asupra populatiei si sanatatii populatiei, solului, folosintelor si bunurillor materiale, calitatii si regimului calitativ al apei, calitatii aerului si climei, generarea de zgomot si vibratii, peisajului si mediului vizual, interactiunilor prezinta urmatoarele caracteristici:

In perioada de executie:

- Durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie.

- Frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta

- Reversibilitatea impactului: Impactul este reversibil, intrucat ulterior finalizarii lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, si anume: curatarea terenului de pamant, nisip sau alte materiale de constructii; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate.

Masurile intreprinse cu scopul evitarii unor situatii accidentale (dotarea cu materiale absorbante, instruirea personalului de executie, asigurarea facilitatilor de depozitare temporara a deseurilor, aprovizonarea zilnica cu materiale, etc.) vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

In perioada de functionare:

- Durata impactului: impactul este generat pe toata durata de functionare a activitatii;

- Frecventa impactului: constanta, ca urmare a previzionarii unei activitati continue;

- Reversibilitatea impactului: Masurile propuse au drept scop evitarea sau reducea potentialului de producere a unor conditii ireversibile asupra factorilor de mediu.

VII.6.	MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Populatia, sanatatea umana

In perioada de executie

- Se va interzice depozitarea necontrolata a deseurilor rezultate din activitatea de constructie care pot crea disconfort din punct de vedere estetic;

- Se vor lua masurile necesare in vederea evitarii depasirii valorilor reglementate prin legislatia in vigoare cu privire la emisiile de poluanti - zgomot si pulberi in suspensie datorate transportului si manipularii materiilor prime si auxiliare, cum ar fi: umectarea drumurilor de acces, asigurarea unor utilaje/echipamente cu performante ecologice si in stare buna de functionare, lucrul pe timp de zi si la ore rezonabile pentru confortul populatiei eventual afectate din zona lucrarilor, interzicerea lucrarilor de transport materiale prafoase in perioade cu vant puternic, umectarea starzilor, etc.

- Se vor lua masuri adecvate de informare asupra tuturor activitatilor planificate catre populatie, incluzand scopul, perioada de timp si intinderea lucrarilor.

- Lucrarile se vor esalona, astfel incat sa nu fie atacate simultan prea multe strazi si sa nu se genereze dificultati in trafic.

In perioada de functionare

Reabilitarea infrastructurii rutiere reduce semnificativ toti factorii de poluare in special pentru calitatea aerului si sanatate populatiei. Se iau de asemenea masuri pentru perioada de exploatare, astfel:

- respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice si transportul de marfuri (capacitatea mijloacelor de transport, gradul de incarcare, starea tehnica a mijloacelor de transport, etc).

- realizarea lucrarilor de mentenanta a drumurilor conform programelor intocmite;

- intretinerea, respectiv curatarea periodica a rigolelor de pluvial de pe marginea drumurilor, astfel incat sa se evite colmatarea acestora.

Solul si subsolul

In perioada de executie:

  - amplasarea organizarii de santier in extravilanul localitatii sau la o distanta cat mai mare de zona locuita (organizarea de santier nu este inclusa in proiectul de fata, va face obiectul unui alt proiect); se vor impune masuri specifice pentru protecţia factorilor de mediu;

  - alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie carburanti;

  - colectarea selectiva a deseurilor rezultate si evacuarea lor periodica (in functie de natura lor) pentru eliminare sau valorificare catre societati autorizate, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare;

  - intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, astfel incat sa fie elimita posibilitatea generarii de poluanti.

  - asigurarea unui stoc de substante absorbante pentru produse petroliere si mijloace de interventie rapida in caz de deversari accidentale.

In perioada de operare:

  - respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice si transportul de marfuri (capacitatea mijloacelor de transport, gradul de incarcare, starea tehnica a mijloacelor de transport, etc).

  - realizarea lucrarilor de mentenanta a drumurilor conform programelor intocmite;

  - intretinerea, respectiv curatarea periodica a rigolelor de pluvial de pe marginea drumurilor, astfel incat sa se evite colmatarea acestora.

Folosintele si bunurile materiale

In perioada de executie

- Manevrarea utilajelor, instalatiilor si autovehiculelor utilizate se face doar de personalul specializat si instruit;

- Respectarea programelor de intretinere a echipamentelor folosite;

In perioada de functionare

Prin executia lucrarii propuse nu se produc dezechilibre asupra folosintelor, astfel nu este cazul impunerii unor masuri speciale in acest sens.

Calitatea si regimul calitativ al apei

In perioada de executie

  - antreprenorului i se va impune realizarea organizarii de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu;

  - se vor utiliza toalete ecologice;

  - antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru efectuarea lucrarilor in vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibili.

  - se va sigura un stoc de material absorbant pentru produse petroliere, hidrocarburi, etc pentru interventia rapida in caz de poluari accidentale.

  - deseurile si resturile de materiale vor fi evacuate periodic de pe amplasamentul lucrarilor.

In perioada de functionare

- realizarea reparatiilor drumurilor in caz de situatii accidentale in cel mai scurt timp posibil;

- realizarea lucrarilor de mentenanta a drumurilor conform programelor intocmite, inclusiv curatarea periodica a rigolelor pentru ape pluviale si asigurarea functionarii lor corecte;

- respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice .

Calitatea aerului, climei

In perioada de executie

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse de noxe, verificate si inspectate periodic;

- daca vor fi activitati care produc mult praf, acestea vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- se vor umecta periodic suprafetele in vederea impiedicarii/reducerii emisiilor de pulberi;

- administrarea parcului de vehicule astfel incat sa se utilizeze un număr minim de vehicule sau utilaje operaţionale;

- impunerea unor limitări de viteză pe drumurile de acces catre amplasamentul lucrarilor;

- planificarea/decalarea livrărilor importante de materii prime si materiale în timpul orelor de zi.

Pentru perioada de functionare a obiectivului, in vederea protectiei aerului nu sunt necesare masuri speciale. Impactul asupra aerului va fi mult diminuat fata de situatia existenta, fiind determinat doar de intensitatea traficului desfasurat pe drumuri. Se apreciaza un impact de amplitudine redusa, avand in vedere ca traficul nu este intens, iar calitatea structurii rutiere (drum asfaltat) este mult superioara celei existente.

Zgomot si vibratii

In perioada de executie

- se va lucra numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna;

- utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

- contractorul va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase si intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

- contractorul va asigura administrarea eficace a parcului de vehicule pentru utilizarea unui număr minim de vehicule sau utilaje operaţionale.

In perioada de functionare

- respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice si transportul de marfuri (capacitatea mijloacelor de transport, gradul de incarcare, starea tehnica a mijloacelor de transport, etc).

- realizarea lucrarilor de mentenanta a drumurilor conform programelor intocmite;

- intretinerea, respectiv curatarea periodica a rigolelor de pluvial de pe marginea drumurilor, astfel incat sa se evite colmatarea acestora.

Peisaj si mediu vizual

In perioada de executie

- Depozitarea materialelor de constructii pe platforme special amenajate;

- Colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata;

In perioada de functionare

- Prin realizarea investitiei se va imbunatati imaginea zonei vizate de proiect.

Interactiunea dintre elemente

Nu este cazul, activitatea propusa nu prezinta potential a afecta interactiunea dintre elementele specificate anterior.

VII.7.	NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

Nu este cazul.

VII.8.    VULNERABILITATEA PROIECTULUI LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Efectele negative ale schimbărilor climatice se resimt în ultima vreme atât pe plan economic şi social, cât şi asupra ecosistemelor naturale.

La implementarea proiectului propus s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- măsuri de atenuare a schimbărilor climatice

- Se va folosi pe cat posibil forță de muncă locală, antreprenori locali, astfel încât să nu fie necesar transportul angajaților pe distanțe mari;

- Se va încerca aprovizionarea cu materii prime de la societăţi locale pentru a evita transportul acestora de la distanţe mari;

- Autovehiculele pentru transportul materiilor prime vor avea capacități adaptate la  volumul mărfurilor.

-  măsuri de adaptare la schimbările climatice

Pentru reducerea / eliminarea riscurilor asociate cu schimbările climatice au fost propuse măsuri / soluții de adaptare:

- Materialele propuse  sunt alese în termeni economici pentru versatilitate și rezistență la efectele schimbărilor climatice; construcția obiectivului va presupune costuri reduse pentru transport, montaj și întreținere.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI –

VIII.1.	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXECUTIE

Pe perioada execuţiei lucrărilor de realizare a obiectelor din prezentul proiect este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate cât şi pentru a stabili măsuri corective dacă este cazul.

În acest sens se propun următoarele măsuri necesar a fi introduse in Planul de Management de Mediu intocmit si aplicat de antreprenorul lucrarilor:

    - Identificarea şi  monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii şi imisii specifice de poluanţi;

- Pastrarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate in conformitate cu prevederile HG 856/2002;

- Semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare;

- Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent constructiei;

- Dirijarea si asigurarea fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din surse mobile;

- Stabilirea unor proceduri de intervenţie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- Stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale, măsuri  necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident.

- Masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Stabilirea unui program de verificare periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni.

La aceste masuri se adauga cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise de autoritatea de mediu pentru investitia de fata.

III.2.	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU IN PERIOADA DE EXPLOATARE

Pe durata functionarii obiectivului se vor respecta masurile de monitorizare si raportare din actele de reglementare emise de autoritatile de ape si de mediu.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

# A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza in patrea de nord a amplasamentului sistemului de irigatii.

Se vor efectua lucrari specifice de organizare de santier în principal pentru asigurarea materialelor utilizate conform tehnologiei de execuție.

  - LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

XI.1.	LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Întrucât nu există zone şi factori de mediu afectaţi nu s-au prevăzut lucrări de reconstrucţie ecologică.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului,

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase (daca este cazul).

XI.2.	ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

In cazurile de poluari accidentale, se recomanda interventia persoanelor abilitate in cel mai scurt tip posibil. Este recomandat sa fie stabilit si format un grup de persoane abilitate care sa se ocupe de situatiile de poluari accidentale. Antreprenorul lucrarilor va avea responsabilitatea gestionarii posibilelor situatii de urgenta aparute pe perioada derularii lucrarilor.

XI.3.	ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALATIEI

Nu este cazul.

XI.4.	MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

XIII. PROIECTUL PROPUS NU INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN O.U.G. NR. 57/2007 APROBATA DE LEGEA NR. 49/2011, PRIVIND REGIMUL ARIILOR NAURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE ,ARPOBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI  PRIN LEGEA 49/2001 ,  CU MODIFICARILE SI COMPLETARILEULTERIOARE.

Conform Deciziei Etapei de Evaluare Initiala , emisa de catre APM Constanta, proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU INFORMATII PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE -Nu este cazul.

Conform Deciziei Etapei de Evaluare Initiala, emisa de catre APM Constanta  in baza informatiilor prezentate in Notificare, proiectul propus  nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

XV.CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV-

Nu este cazul  .

OUAI SISTEM 21 PROSPER

Intocmit,      Mitrea Georgiana