MEMORIU și RLU

P U Z

„ Parcelare pentru realizarea unui ansamblu rezidential” in orasul Mangalia

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Mangalia

PROIECTANT URBANISM: AGROBOUTIQUE S.R.L.

COLECTIV ELABORARE:

| Sef proiect: | dr. urb. peis. Andreea BUNEA |
| --- | --- |
| Proiectat: | arh. Oana Mirela Serbanescu |
| Intocmit: | stud. urb. peis. Dante Ionescu |

Memoriu General

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1.	Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii 	PUZ- Parcelare pentru realizare unui ansamblu rezidential

Faza			PLAN URBANISTIC ZONAL

Localitatea 		MANGALIA, jud. Constanta

Beneficiar			Primaria Municipiului Mangalia

Proiectant	           		AGROBOUTIQUE S.R.L.

1.2.	Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie serveste la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora pe o suprafata de 18497 mp, suprafata care a generat PUZ-ul situata localitatea Mangalia, situat pe str. Ion Jalea nr. 2, lot 2, nr. cadastral 112622.

Pentru zona ce face obiectul studiului, se propune realizarea unui ansamblu de locuinte individuale.

Realizarea obiectivelor este justificata de urmatoarele puncte de vedere:

- Localitatea are premise de dezvoltare, zona de locuinte cunoaste actualmente o tendinta de extindere.

- Terenurile sunt usor accesibile

- Executarea constructiilor se face cu forta de munca si materiale produse in Romania.

- Realizarea unor constructii pe baza de proiecte tehnice intocmite de proiectanti autorizati cu efectuarea prealabila de studii geotehnice, respectand normele si normativele in vigoare, asigura dezvoltarea coerenta a zonei studiate.

1.3.	Surse documentare:

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior sau concomitent PUZ:

- Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN), elaborat de URBANPROIECT intre anii 1994-2001

- Plan Urbanistic General Mangalia

- Suport topografic

Surse de informatii utilizate, date statistice

- Documentatie cadastrală teren studiat

- Informatii obtinute de proiectant de la beneficiar

- Date culese de proiectant pe teren

Baza topografica

- Planul topografic a fost realizat in sistem de referinta stereo 70 nivelment Marea Neagra.

Metodologia utilizata

- Metodologia utilizata este in conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.LP.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.

Proiectul are la baza:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriuiui si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare

- Codul Civil.

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata 1998, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, republicata 2008.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicata 2006, cu modificarile ulteiroare;

- Legea nr. 26/1996 – Codul silvic cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 107/1996 a apelor cu modifciarile ulterioare;

- Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

- LEGE nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a- zone protejate.

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi, cu modificarile ulterioare;

- LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata 2006, cu modificarile ulterioare.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.

- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi modificările ulterioare, republicat 2002, cu modifciarile ulterioare;

- H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor

- HGR nr. 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbaism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului.

- OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române, republicata 2004, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 211/1999.

- Ordinul nr. 233/ 2016 de aporbare a normelor metodologice de aplicare a Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului

CAPITOLUL 2: SITUATIA EXISTENTA

2.1. Incadrare in teritoriu si localitate

Obiectivul de investitie este amplasat pe domeniul privat al orasului Mnagalia.

Terenul care face obiectul studiului este identificat cu urmatoarele date: situat pe str. Ion Jalea nr. 2, lot 2, nr. cadastral 112622.

2.2. Vecinatati

Zona studiata se afla in vestul localitatii, in intravilanul acesteia conform PUG aprobat si este delimitata prin urmatoarele vecinatati:

Nord   -  str. Dumitru Berindei

Sud     -  str. Ion Jalea

Vest    -  drum domeniu public IE 106845

Est      -  lot 1

Conform Certificatului de Urbanism nr. 241 din 31.03.2022 terenul este înscris ca fiind teren intravilan.

2.3. Elemente ale cadrului natural

- Conditii geotehnice

Din punct de vedere geologic, Dobrogea de sud constituie un sector mai ridicat al Platformei Moesice cu un fundament cutat alcătuit din șisturi cristaline și șisturi verzi. Cuvertura sedimentară este formată din depozite paleozoice, mezozoice, terțiare și cuaternare. Aceste depozite sunt slab cutate sau necutate și se caracterizează prin grosimi mici și cu multe lacune de sedimentare datorită mișcărilor pe verticală cu faze de exondare.

Conform Normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice, indicativ NP 074/2011 și STAS 1243-88, Clasificarea șI identificarea pământurilor, pământurile se încadrează astfel:

- Loess grupa A, nisipuri și umpluturi vechi omogene sunt terenuri medii de fundare;

- Roci semistâncoase argile, șisturi sericito cloritoase, cuarțite, gresii și conglomerate și calcare jurasice, pietrișuri și nisipuri, constitue teren bun de fundare.

Alte elemente necesare proiectării construcțiilor:

- Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural este, conform STAS 6054, de 0,80 m;

- Conform SR EN 1991-1-4/NB:2007, Acțiuni ale vântului, valoarea fundamentală a vitezei de referință a vântului este de 27 - 30 m/sec;

- Conform CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, în tabelul A1, teritoriul orașului Ovidiu se situează în zona cu o valoare caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol sk sk= 1,5 kN/m2.

- Condiţii climatice

Clima oraşului Mangalia evoluează pe fondul general al climatului temperat continental (specific judeţului Constanţa), prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografică şi de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puţin fierbinţi, datorită brizelor marine şi ierni mai blânde, datorită acţiunii moderatoare a Mării Negre.

Nu este de neglijat fenomenul de ceaţă, care în zona litorală are frecvenţe şi durate notabile.

La nivelul județului circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara de anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate şi secete. Influenţele Mării Negre se resimt prin toamne lungi şi caăduroase, şi prin primăveri târzii şi răcoroase.

Vânturile sunt determinate de circulaţia general atmosferică şi condiţiile geografice locale. Vântul predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizându-se printr-o umiditate redusă vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri. In același timp sunt caracteristice zonei brizele de zi şi de noapte.

Direcţia dominantă o înregistrează vânturile din nord (N, NE şi NV), cu o frecvenţă de 39,5% la staţia Constanţa – coastă şi 38,0% la staţia Valu lui Traian, pe aceste direcţii fiind înregistrate şi cele mai mari viteze.

Vânturile din sud (S, SE şi SV) înregistrează a doua valoare medie, cu 30,0% la Constanţa – coastă şi 21,9% la Valu lui Traian.

Perioada de calm înregistrează valori mari numai la Valu lui Traian – 25,5%. Datorită efectului de briză, mai ales în perioada sezonului cald, în zonele apropiate de litoral perioada de calm este foarte mică.

Consideratii asupra amplasamentului

Municipiul Mangalia detine un teren in suprafata de 18497 mp conform masuratorilor topografice, situat in intravilanul orasului, conform certificatului de urbanism.

Zona studiata se afla in vestul orasului Mangalia si este delimitata prin urmatoarele vecinatati:

Nord   -  str. Dumitru Berindei

Sud     -  str. Ion Jalea

Vest    -  drum domeniu public IE 106845

Est      -  lot 1

Date referitoare la proprietate

18497 mp conform masuratorilor topografice, situat in intravilanul localitatii conform Certificatului de Urbanism nr. 241 din 31.03.2022 terenul este înscris ca fiind teren intravilan.

Categoria de folosinta a terenurilor

Folosinta actuala a terenurilor este A- arabil.

2.4. Circulatia

Trafic, tipuri de drumuri

Accesul catre terenul studiat va fi asigurat direct si facil din circulatia carosabila cu care se învecinează pe latura vestica- str. Grigore Vieru. Pentru această stradă se propune extinderea profilului existent la un profil de 21,5 m. De asemenea se propune extinderea profilelor celor 2 circulatii care se invecineaza cu terenul studiat pe laturile nordica si sudica, ajungand la un profil de 10 m.

2.5. Zone expuse la riscuri naturale

Amplasamentul viitoarei interventii nu este supus riscurilor naturale.

2.6. Probleme de mediu

Analiza de mediu

Calitatea globala a mediului înconjurător din teritoriul administrativ al localitatii este apreciata ca buna, calificativ rezultat din insumarea valorilor calităţii aerului, apei, solului si fondului forestier.

•	Calitatea aerului

Sursele de poluare ale aerului sunt surse mobile cum ar fi circulaţia auto, in special de-a lungul marilor artere.

La poluarea atmosferei participa si sursele imobile, respectiv unităţile industriale si de depozitare.

Calitatea apei

Sursele de poluare in zona cursurilor de apa se refera in mod special la utilizatorii care pot afecta calitatea apelor subterane, prin evacuarea apelor uzate mai mult sau mai puţin epurate.

•	Calitatea solului

In cazul analizat, realizarea propunerilor nu va avea un impact deosebit asupra factorului natural si uman, atâta timp cat se va urmări abordarea ecologica a problemelor de urbanism si vor fi respectate principiile "Dezvoltării durabile".

2.7. Disfunctionalitati

Analiza multicriteriala a situatiei existente a pus in evidenta urmatoarele disfunctionalitati, care reclama solutii de eliminare sau remediere:

- Situatia precara a cailor de comunicatie la nivel local

- Populatie redusa si imbatranita

- Lipsa dotari necesare

In mod special in zona studiata disfunctionalitatile specifice sunt:

- Starea drumurilor, care necesita modernizari si reparatii pentru a fi aduse la nivelul cerintelor

2.8. Necesitati si optiuni

Eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor mentionate conduc direct la rezolvarea necesitatilor si optiunilor autoritatilor publice locale, a factorilor interesati si a populatiei cu privire la organizarea teritoriului unitatilor administrative din judetul Ilfov.

Prin documentatie se propune rezolvarea disfunctionalitatilor specifice zonei studiate si anume:

- Modernizarea si amenajarea drumurilor existente

- Crearea unei infrastructuri edilitare locale la nivelul standardelor internationale

CAPITOLUL 3: PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Aceasta lucrare este intocmita pe baza datelor culese din studiile si proiectele precizate la capitolul 1.3. surse documentare.

3.1. Valorificarea cadrului natural

Nivelul apei freatice fiind scazut nu implica precautii deosebite de fundare.

Conditiile de clima (temperat continentala cu influente submediteraneene) nu ridica probleme pentru realizarea obiectivului propus.

3.2. Organizarea circulatiei

Accesul catre terenul studiat va fi asigurat direct si facil din circulatia carosabila cu care se învecinează pe latura vestica- str. Grigore Vieru. Pentru această stradă se propune extinderea profilului existent la un profil de 21,5 m. De asemenea se propune extinderea profilelor celor 2 circulatii care se invecineaza cu terenul studiat pe laturile nordica si sudica, ajungand la un profil de 10 m.

Toate suprafetele carosabile si platformele necesare manevrelor auto precum si parcarile se vor realiza integral in cadrul incintei.

3.3. Intravilan propus. Bilant teritorial propus.

Prezenta documentatie de urbanism nu afecteaza intravilanul localitatii.

3.4. Zonificare functionala. Reglementari.

Potrivit PUG Mangalia terenul se afla in UTR 43- subzona de locuire individuala L1B, cu regim de construire continuu sau discontinuu cu inaltime maxima de P+2E.

INDICATORI URBANISTICI in cadrul amplasamentului rezultati in urma propunerii

POT propus - 50 %, 70% pentru extinderi

CUT propus - 1,5, 2 pentru extinderi

Rh max -  P+2E

3.5. Dezvoltarea echiparii tehnico- edilitare

Alimentarea cu apa potabila

Necesarul de apa va asigura:

- Alimentarea cu apa potabila a locuintelor

- Udatul spatiilor verzi

Cantităţile de apa necesare vor fi calculate conform SR 1343/1-1995. STAS 1478-90, STAS 1846-90.

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor se va face din sursa propusa.

Deficitul de apa potabila: se considera ca necesarul de apa poate fi asigurat integral din sursa mentionata pentru toate activitatile propuse prin PUZ

Realizarea lucrarilor necesare pentru asigurarea alimentarii cu apa se va face pe baza unui proiect de executie intocmit de o firma de specialitate cu respectarea legislatiei si normativelor in vigoare, precum si a avizelor necesare.

Canalizarea apelor uzate

Apele uzate menajere vor fi preluate de la instalaţiile sanitare interioare si dirijate prin intermesiul retelei locale catre reteau de canalizare comunala.

Soluţia de canalizare se va aviza de către R.A. Apele Romane si Agenţia de protecţie a mediului.

Realizarea lucrărilor necesare pentru asigurarea canalizării se va face pe baza unui proiect de execuţie întocmit de o firma de specialitate cu respectarea legislaţiei in vigoare.

Apele pluviale vor fi colectate în cadrul sitului, preepurate prin separator de hidrocarburi si produse petroliere și stocate în cadrul unui bazin decantor pentru a fi utllizate la udarea spațiilor verzi.

Alimentare cu energie termica si gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a zonei studiate se poate face prin extinderea in viitorul apropiat a reţelelor de distribuţie gaze naturale existente in comuna.

Pana la executia extinderii reţelei de distribuţie se poate folosi ca soluţie provizorie, combustibil lichid sau gazos.

Se recomanda ca viitoarea zona de locuinte sa fie dotata cu instalaţii de incalzire centrala si centrale termice proprii.

La executarea retelei de gaze se va tine seama obligatoriu de faptul ca in spatiul disponibil urmeaza a se monta si alte conducte: apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, CATV, telefonie, etc. si de aceea trebuie lasate spatiile necesare si pentru montarea acestora, realizandu-se o coordonare corespunzatoare din faza de proiectare.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a noilor constructii se propune a se face din reteaua de medie tensiune ce alimenteaza comunea.

Pentru noii consumatori se poate realiza bransarea la reteaua existenta prin extinderea acesteia in sistem L.E.S. in masura in care reteaua existenta o permite, si cu acordul detinatorului si alimentarea printr-un post trafo a viitoarei investitii.

Iluminatul public

In zona va fi prevazut iluminat public cu corpuri de iluminat exterior amplasate pe stalpi standard

Telecomunicatii

Reţeaua locala se va extinde si la viitoarele constructii, pentru a asigura legaturi telefonice fixe.

Racordul telefonic al zonei la reţeaua de telecomunicații va face obiectul unui proiect separat elaborat de firme acreditate de telecomunicații si care va fi avizat de către Direcţia de Telecomunicaţii Bucureşti.

3.6. Protectia mediului

Impactul investiţiei asupra mediului se imparte in :

- Impact ce are loc in timpul construcţiei

- Impact ce are loc in timpul exploatării acestuia.

Prima faza este limitata si va produce o categorie de impact precum: praf, zgomot si vibraţii. Aceste efecte sunt temporare.

In timpul exploatării, factori ca zgomotul si emisia de agenţi poluanţi, deşi reduşi  trebuie estimaţi si incadrati conform normativelor in vigoare.

Poluarea aerului

Faza de construcţie a clădirilor si a cailor rutiere aferente viitoarei zone

Calitatea aerului va fi foarte puţin afectata de funcţionarea maşinilor si utilajelor care sunt utilizate in construcţii.

Emisia de agenti poluanti este dispersata in atmosfera, fiind totusi nesemnificativa in raport cu poluarea datorata traficului rutier, avandu-se in vedere ca se foloseste un numar redus de masini si utilaje necesare constructiei locuintelor si dotarilor aferente zonei.

Pe parcursul execuţiei construcţiei se propaga in aer praf. pulberi de ciment, posibil mirosuri neplăcute etc.

Faza de exploatare a viitoarei zone

Efectul produs de autovehicolele ce asigura transportul persoanelor este redus.

Poluarea sonora

Sursele de poluare sonora provin din:

- transport  rutier  -   prin   zgomotul   produs   in   timpul   rulării   autovehicolelelor, semnalizarea  acustica etc. (nivel redus).

Poluarea apei de suprafaţa si a prizei de apa freatica

Lucrările din proiect nu afectează calitatea fizica, radiologica a apei de suprafaţa si a pânzei freatice.

Poluarea biologica a apelor poate fi provocata de agenti patogeni sau germeni de fermentatie.

Apele reziduale ce contin poluanti biologici se trateaza in mod special si din acest motiv nu vor fi poluate biologic.

Poluarea solului

Faza de construcţie a clădirilor si a cailor rutiere aferente viitoarei zone

Definitor la impactul asupra solului:

- evitarea poluării cu substanţe petroliere sau alte substanţe nocive;

- pentru lucrările ce se executa, depozitarea materialelor de construcţii se va face in spatii clar delimitate, fara a se recurge la distrugerea solului;

- amenajarea cailor de circulaţie pentru mijloacele de transport in vederea limitării tasarii si distrugerii solului;

Faza de exploatare a viitoarelor spatii

- poluarea cu apa: ape uzate menajere - pentru evitarea deversării acestora direct pe sol, sunt prevăzute reţele de canalizare;

- acumulari de zapada: configuratia terenului unde vor fi amplasate locuintele poate conduce teoretic, in unele puncte, la acumulari de zapada; aceste zone pot periclita siguranta circulatiei rutiere, de accea se vor lua masuri de protectie, cum ar fi realizarea unei plantatii de aliniament.

- poluarea biologica : se poate datora, in cazul de fata gunoaielor menajere (care se tratează separat) si a grupurilor sanitare (in acest caz folosindu-se reţele de canalizare).

Deseurile

Faza de construcţie a cladiriior si a cailor rutiere aferente zonei

In timpul acestei faze o mare cantitate de deşeuri va rezulta din construcţia şantierului, din şantierele provizorii de montaj, precum si din materialele de construcţii ramase.

Alte deseuri care pot rezulta:

- Uleiuri si lubrifianti utilizati (deseuri periculoase)

- Deseuri solide- rezultate sin serviciile si activitatile de catering pentru lucratorii de pe santier

Deseurile se vor evacua prin grija constructorului in baza contractelor semnate cu firme abilitate.

Faza de exploatare a viitoarelor spatii

Deseurile rezultate in timpul exploatarii, după o prealabila sortare, trebuie evacuate in baza unui contract de salubrizare cu o societate agrementata.

Afectarea biodiversitatii

Faza de construcţie a clădirilor si a cailor rutiere

Impactul produs de lucrarile de realizare asupra vegetatiei existente va fi foarte redus, noxele produse de diversele utilaje folosite fiind usor dispersate in atmosfera, datorita miscarii destul de frecvente si rapide a maselor de aer, lucrările ce se executa sunt de durata medie.

Faza de exploatare a viitoarelor spatii de depozitare/ birouri

In perioada de exploatare curenta a clădirilor concentrarile de substanţe fitotoxice in atmosfera se vor situa sub limitele de admisibilitate, cele mai drastice pentru protecţia vegetaţiei sezoniere perene.

Arii protejate

Amplasamentul nu este inclus in perimetrul ariilor naturale protejate.

Impactul economic si social

Nu vor fi produse efecte negative de genul: deplasărilor de populaţie, pierderii unui fond de locuinţe, perturbării alimentarii cu apa din reţeaua locala/urbana sau din sursa individuala, litigiilor cu caracter comunitar datorate dezafectării unor objective de interes public.

Zone de risc natural - alunecări de teren si inundaţii

Teritoriul studiat nu este afectat de fenomene de risc natural de tipul inundaţiilor si alunecărilor de teren.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Sistemul de spatii verzi aferent viitoarei investitii va cuprinde doua tipuri de plantatii:

- Plantatii ornamentale situate in vecinatatea cladirilor, cu rol de infrumusetare a zonei; aceste plantatii pot fi de diverse inaltimi, din soiuri cu coloristica aparte sau flori;

- Plantatii de aliniament de-a lungul arterelor de circulatie

- Suprafata plantata va insuma minim 20% din suprafata totala a terenului.

- Spații verzi publici/ grădini, scuaruri

3.7. Proprietatea asupra terenurilor

Terenul pentru care a fost solicitat studiul este in domeniul privat al localitatii Mangalia.

CAPITOLUL 4: CONCLUZII- MASURI IN CONTINUARE

Realizarea investitiei se poate face etapizat, conform unui program de etapizare care se va stabili impreuna cu beneficiarul lucrarii.

Prezenta documentatie a fost elaborata tinand seama de solicitarile beneficiarului.

Pentru concretizarea reglementarilor prevazute sunt necesare in continuare urmatoarele masuri (in baza P.U.Z.-ului avizat si aprobat):

- autorizarea   executării    in   zona   a   construcţiilor   înscrise   conditiilor   de funcţionalitate prevăzute;

- respingerea unor solicitări de construire in zona, neconforme cu prevederile prezentului P.U.Z.

INTOCMIT,

dr. urb. peis. ANDREEA BUNEA

arh. OANA MIRELA SERBANESCU

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aferent Planului Urbanistic Zonal

CUPRINS:

I - PRESCRIPTII GENERALE

1. DOMENIU DE APLICARE

2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

3. CONDIŢII DE APLICARE.

4. CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

6. OBSERVAŢII

II PRESCRIPTII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA

L1b - subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu sau discontinuu cu

inaltime maxima de P+2E situata in afara zonelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice;

I - PRESCRIPTII GENERALE

# 1. DOMENIU DE APLICARE

# 1.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic Zonal –Institutii publice, servicii si functiuni complementare, oras Mangalia, județul Constanta.

# 1.2. Prezentul regulament are caracter operaţional şi este opozabil în justiţie.

# 1.3. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai în condiţiile în care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială.

# 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

# 2.1. Prezentul regulament preia prevederile prevederile Planul Urbanistic General al municipiului Mangalia -aprobat de către Consililul Local.

# 3. CONDIŢII DE APLICARE.

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism, le detaliază şi le aplică în corelare cu condiţiile specifice de dezvoltare.

4. CONDIŢII  DE  CONSTRUIBILITATE  ALE  PARCELELOR

# 4.1. Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de construibilitate:

# posibilitate de acces la drum public sau privat;

# suprafaţă minimă a parcelelor este de 400,00 mp- cu exceptia parcelei alocata pentru zona constructii edilitare aferente ansamblului rezidential și zonelor destinate spațiilor verzi;

  - Circulații și accese:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din  proprietăţile învecinate;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare.

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei,  deci în afara circulaţiilor publice;

4.3. Condiții de echipare edilitară

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, şi din spaţiile mineralizate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută astfel încât să se evite producerea gheţii în spaţiile pietonale;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

# 5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE  ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

# 5.1. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

L1b- subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu sau discontinuu cu

inaltime maxima de P+2E situata in afara zonelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice;

# 6. OBSERVAŢII

6.1. Utilizarea funcţionala a terenurilor se reprezintă grafic in documentaţiile de urbanism prin planşa Reglementari - Zonificare funcţionala.

6.2. Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale reţelelor tehnico-edilitare şi a căilor de comunicaţie.

# 6.3.	 Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept scop limitarea acestora este interzisă.

6.4. Se recomanda ca pe suprafeţele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica sa se asigure plantarea cel puţin a unui arbore la fiecare 200 m de teren in zonele de protecţie si amenajarea de spatii plantate pe cea. 40% din suprafaţa dintre aliniament si clădiri.

6.5. Zona de protectie sanitara cu regim sever aferenta frontului de puturi este de minim 20,0 m (in amonte fata de sensul de curgere al apei subterane) respectiv minim 10,0 m aval si lateral, distante masurate fata de puturi in conformitate cu HG 930/ 2005. In zona de protectie sanitara cu regim sever aferenta frontului de puturi, instalatiilor si aducțiunilor aferente sunt interzise executarea de constructii,amenajari sau acitvitati care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a instalatiilor de apa.

6.6. Amplasarea clădirilor față de aliniament: cladirile vor fi retrase fata de aliniament cu min 1,8 m la drumurile cu un profil de 11,00 m

- In zona dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia imprejmuirilor aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 m inaltime fata de cota terenului.

6.7. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de minim 1,7 m.

6.8. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;

6.9. Aspectul exterior al clădirilor: se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri; se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

6.10. Spații libere și spații plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; - terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

6.11. Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălţimea de 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m; pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea maximă de 2.50 metri; această înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor, serelor etc.;

# II – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

L1B subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu sau discontinuu cu

inaltime maxima de P+2E situata in afara zonelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice;

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinţe individuale şi colective

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale

- scuaruri publice

- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate şi nu vor afecta aspectul şi configuraţia urbanistico-arhitecturală a subzonelor

-locuinte de vacanta

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

-mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

- se permite schimbarea destinaţiei locuințelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. cu condiția ca acestea să-și asigure în incinta proprie, în afară spațiului public al parcajelor necesare pentru angajați și pentru clienți;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;

- construcţii provizorii;

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi

deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din

circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile

de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau

care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

- parcuri rezidenţiale de vacanţă;

- campinguri şi parcuri de rulote;

- rulotele izolate;

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

- dimensiuni minime:

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii;

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii, cu următoarele condiţii in raport cu alinierea propusa

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau

discontinuu;

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu acordul

proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri;

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane, sau 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de vedere și/ sau balcoane.

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri.

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la acoperirea acestuia.

- este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În cazul învecinării cu clădiri cu faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări).

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fi pastrate libere in permanenta;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al persoanelor cu dificultăţi de deplasare;

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996.

Pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;

- acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

- alei (semi)carosabile in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevazute supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere;

- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locala (fundaturi):

- cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-regimul de înălţime maxim admis este de P+2

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele parabolice aparente aplicate pe faţadă sunt interzise; nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roşu, mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam şi tonuri intermediare ale acestor culori );

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament;

- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereţi tip cortină, panouri tip sandwich, alucobond.

- se vor utiliza materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);

- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile învecinate;

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale. asigurarea racordării echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public;

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, automate pentru semnalizare rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor;

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta.

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe:

- suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente

- suprafat fatadelor constructiilor

- suprafata teraselor/ acoperisului.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate;

- în cazul zonelor de locuințe colective aferente subzonelor L2 și L3 împrejmuirile se vor conforma astfel: gardurile spre stradă și către limitele laterale ale proprietății vor avea înălţimea de 0.60 metri, executate din gard viu;

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

50 %; 70% pentru extinderi

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

1,5; 2 pentru extinderi

INTOCMIT,

dr. urb. peis. ANDREEA BUNEA

arh. OANA MIRELA SERBANESCU