DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr. ………. din 29.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  UAT  MUNICIPIUL CONSTANTA reprezentata prin primar Vergil Chitac, cu adresa in municipiul Constanta, b-dul Tomis, nr. 51, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 5728 din 10.08.2022,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  02.11.2022, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: “SURSA DE PRODUCTIE ENERGIE UTILA TERMICA SI ELECTRICA PRIN COGENERARE DE INALTA EFICIENTA IN MUNICIPIUL CONSTANTA”,  propus a fi amplasat in municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 123,  judetul Constanta, se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct. 3, lit  a) si pct. 2, lit  d)(3);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Prin proiect se prevede implementarea unei instalații de producere a energiei termice (ET) și electrice (EE) în cogenerare de înaltă eficiență (CHP), împreună cu toate echipamentele și instalațiile auxiliare necesare.

Prezentul proiect a fost întocmit pe baza ghidului specific publicat de Ministerul Energiei prin PNRR - PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ : "Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate” aferent Măsurii de investiții I.3 – Dezvoltarea de capacități de producție de gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

Proiectul propus va fi integrat în planul strategic denumit: ”Strategie de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Constanta” care urmează să fie actualizat la nivelul anului 2023.

Vecinătățile proiectului:

- nord – strada Industriala

- est – bulevardul Aurel Vlaicu

- sud – strada Vârful cu Dor

- vest – operatori economici

Terenurile pe care se va construi investiția proiectată aparțin domeniului public al Municipiului Constanța,  conform contractului de superficie încheiat între UAT Constanța și CET Palas  aprobat prin HCL 343 din 28.07.2022.

SC Electrocentrale Constanța S.A. deține în partea de sud – vest a municipiului Constanța o suprafață de 165.087,13 m2,  înregistrată în evidențele de carte funciară sub numărul IE 237748, pe care este amplasată Centrala Electrică de Termoficare Palas (CET Palas).

Investiția propusă se va realiza în 2 etape:

Etapa 1

a) 2 unități de cogenerare cu motor CHP de 10,5 MWe + 9 MWt, fiind utilizate motoare cu gaz natural și ”H2 Ready”BE va fi de ultima generație care asigură o eficiență electrică maxim posibilă de până la 49,5 - 50% și o eficiență globală de 88%. Clădirea prevăzută pentru cele 2 unități CHP din etapa 1 se va extinde ulterior pentru a asigura spațiul necesar pentru extinderea viitoare cu încă 3 motoare.

b) 4 buc. cazane CAF 25 MWt de tip ignitubular.

- Unitatea de producție cu 4 cazane de apă fierbinte CAF ignitubulare cu sarcina nominală totală de 100 MWt cu funcționare pe gaz natural cu o sarcina nominală de 25 MWt/ fiecare cu un randament de > 95 %.

- Unitatea de producție trebuie să îndeplinească cerința „H2 Ready“

c) unul sau doua cazane de abur saturat 6 bar(g) , 12 t/h CAS GN.

d) o stație de pompare SP.

e) o stație de tratare chimica STCA.

f) degazor(e) pentru termoficare cu un nou grup de pompe de apa de adaos și rezervor de avarie.

g) Panouri fotovoltaice pe suprafața clădirii surselor de producție.

Instalații auxiliare

- 2 foraje de apa industriala pentru stația de tratare apa de adaos pentru acoperirea pierderilor in reteaua de termoficare cu debit total brut de max. 70 m3/h ( maxim 9,9 l/s fiecare ) .

- racord la rețea apa potabila din rețea municipala.

- racord la rețea apa incendiu din incinta CET.

- racord la rețea canalizare pluviala + tehnologica (CP) existenta în amplasament.

- racord la rețea canalizare apa uzata menajera existenta în amplasament.

- racord la SE 110Kv.

- stație electrică aferenta configurației pentru ambele etape.

Etapa 2

a) o unitate de cogenerare cu funcționare prin gazeificare biomasă lemnoasă ”CHPbio” de 1,8 MWe+5,5 MWt pentru asigurarea aburului necesar degazării apei de adaos în rețeaua de termoficare. Generatorul electric va fi integrat în SE 10,5kV prevăzută în etapa 1;

b) un acumulator de căldură atmosferic cu volum util de 8500 m3 pentru stocarea energiei termice,  având posibilitatea a stoca până la cca. 300,0 MWh;

c) depozit de zi pentru biomasă;

d) un degazor pentru cazanul de abur biomasă;

e) o stație electrică 0,4kV cu transformatoare 10,5/0,4kV pentru alimentarea instalației de biomasa

f) 3 unități de cogenerare cu motor CHP GN, 10,5 MWe + 9 MWt, fiind utilizate motoare cu gaz natural și ”H2 Ready” și extinderea elementelor constructive necesare;

g) Se vor executa extinderi a stației electrice prevăzută în etapa 1, printre altele se vor adăuga seturile de cabinete medie tensiune și joasa tensiune aferente, al 2-lea trafo 10,5/0,4kV (TS2).

Noua sursă va include următoarele:

- instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-un număr de 5 motoare termice cu ardere internă pe gaz natural;

- instalație de producere a aburului, apei calde și energiei electrice bazată pe biomasă;

- instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de 4 cazane de apă caldă pe gaz natural și 2 cazane de abur pe gaz natural;

- echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv:

- sistemele de pompare a fluidelor;

- schimbătoarele de căldură pentru transferul termic;

- degazoarele termice pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor și a apei de adaos în rețeaua de termoficare;

- cazanele de producere a aburului necesar în cadrul proceselor tehnologice ale noii surse (degazare, inertizare, curățire, etc);

- sisteme de monitorizare a emisiilor la coș;

- sisteme de reducere a emisiilor poluante;

- stația electrică de transformare aferentă noii surse;

- acumulatorul de căldură pentru maximizarea eficienței de exploatare a instalației de cogenerare de înaltă eficiență;

- forajele de apă necesare ca rezerva pentru racordul de apa existent operării statiei de tratare a apei de adaos pentru reteaua de termoficare .

În vederea proiectării și implementării, s-a realizat o structurare a obiectivului de investiție pe următoarele obiecte:

Obiect 01 – MT : Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz natural

Obiect 02 – CB : Centrală termo-electrică pe biomasă

Obiect 03 – CA : Cazane de apă caldă

Obiect 04 – AC : Acumulator de căldură

Obiect 05 – SP : Stație de pompare agent termic

Obiect 06 – ST : Auxiliare aferente stației de tratare a apei

Obiect 07 – DT : Degazor termic pentru termoficare

Obiect 08 – FA : Foraje de apă industriala

Obiect 09 – SE : Stație electrică și sistem de control distribuit

Obiect 10 – SG : Servicii generale, demolări, rețele în incintă și racorduri

Specificații privind configurația instalației CAF

- Din considerente de flexibilitate, în asigurarea optimă a sarcinii termice necesare, s-au prevăzut, un număr de 4 buc. cazane CAF ignitubulare identice, de capacitate egală, 25 MW, având o sarcină nominală de 100 MWt. Noua unitate de producție va funcționa pe gaz natural.

- Randamentul cazanelor va fi de minim 95,0%.

- Cazanele vor fi racordate la un coș de fum comun. Instalația de cazane va include un sistem de monitorizare continuă a emisiilor la coș.

- Nivelul emisiilor poluante în atmosferă caracteristic CAF-urilor va fi conform cu valorilor stabilite în Legea nr. 278/2013, cu actualizările ulterioare, pentru condițiile de referință specifice (3% O2 în gazele de ardere analiză uscată, condiții normale de temperatură și presiune: 0°C și 1,01325 bar), respectiv:

- NOx : 	 ≤ 100 mg/Nm3

- CO : 	 ≤ 100 mg/Nm3

- SO2 : 	 ≤ 35 mg/Nm3

Activitățile de demolare se vor executa în următoarele etape:

- Etapa organizării de șantier – cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionării utilajelor, amplasarea baracamentelor: birou, magazie, toaletă ecologică.

- Etapa de demolare – se referă la perioada de timp alocată demolării propriu-zise.

Această etapă inplică evacuarea deșeurilor rezultate.

- Etapa de închidere – se referă la finalizarea lucrărilor de demolare și pregatirea

terenului.

Lucrările de demolare a construcțiilor existente vor cuprinde următoarele operațiuni:

- Deconectarea construcțiilor de la rețeaua electrică, apă, canalizare, termoficare etc;

- Demolarea construcțiilor cu recuperarea de material valorificabil: deșeuri metalice; neferoase, lemn;

- Dezafectarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare;

- Demolarea platformelor și fundațiilor;

- Demolarea împrejmuirilor interioare;

- Transportul molozului, deșeurilor de material de construcție în scopul valorificării pentru amenajarea și suprainaltarea platformelor de operare a terminalului;

- Structurile se vor demola în ordine inversă construirii pornind de la planseu la parter. Elementele constructive metalice sau din beton se vor desface/tăia la dimensiuni potrivite având în vedere mărimea și greutatea acestora. În principiu lucrările de demolare vor începe cu îndepărtarea încărcărilor moarte, pe cât posibil fără a afecta mai întâi elementele principale de rezistență. Desființarea construcțiilor existente pe terenul studiat se va realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în „Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor – indicatv NP 55-88 și ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton și beton armat” indicativ GE 022-1997.

În cadrul proiectului sunt prevazute lucrări de demolare.

Având în vedere solicitarea beneficiarului de a include lucrările necesare pentru aducerea terenului de proiect la stadiul de construire, în urma evaluării condițiilor s-au identificat următoarele operațiuni necesare în vederea pregătirii terenului pentru construirea centralei:

a)	în zona 1 de proiect

-	Demolare atelier reparații turbine și cazane

-	Demolare magazie, confecție ușoară

-	Demolare platforme de beton

-	Demolare clădire birouri

-	Demolare platformă depozitare materiale

-	Demolare post de transformare

-	Demolare atelier auto

-	Demolare magazie de materiale

-	Demolare și dezafectare stație ulei + lubrifianți

-	Demolare depozit materiale, confecție ușoară

-	Demolare depozit materiale

-	Demolare cale ferată industrială, dacă este cazul

-	Demolare cabină poartă și ghenă de gunoi

-	Defrișare spații verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

-	Demolare drumuri betonate

-	Demolare drumuri asfaltate, dacă este necesar

-	Demolare alei/trotuare din jurul clădirilor

-	Demolare cămine de canalizare, drenaje, etc

-	Demontare suporți din beton/metal, stâlpi

b)	în zona 2 de proiect (rezervoare păcură subterane)

-	Demolare gard din beton în apropiere de stațiile PECO

-	Desființare cântar  și platformă aferentă

-	Demontare stații PECO )

-	Demontare echipamente și instalații tehnologice din stația de păcură

-	Demontare estacadă cabluri lângă stație păcură

-	Demolare clădire stație păcură

-	Demolare platformă stație păcură

-	Demolare decantor stație păcură

-	Demolare drumuri betonate

-	Demolare drumuri asfaltate, dacă este necesar

-	Demolare alei/trotuare din jurul clădirilor

-	Demolare cămine de canalizare, drenaje, etc

-	Demontare suporți din beton/metal, stâlpi

Pentru activitatea de demolare s-a luat in calcul doar alterntiva de demolare mecanica, alternativa aleasa din motive de siguranta si securitate a cladirilor invecinate si din motive de eficienta in valorificarea deseurilor dar si care sa satisfaca perioada de timp acordata acestei faze.

O atenție deosebită se va acorda la demolarea rezervoarelor de păcură, a rezervoarelor de ulei și a echipamentelor auxiliare ascoiate cu aceasta.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –  nu este cazul.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de demolare si construire:

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

15 01 01  deseuri din ambalaje de hartie si carton

15 01 02  deseuri din ambalaje din plastic

20 03 01  deseuri menajere

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se vor analiza in Raportul de evaluare a impactului asupra mediului

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  conform C.U. nr. 1794 din 05.08.2022, emis de Primaria  municipiului Constanta; teren aflat in intravilanul municipiului Constanta;

-   folosirea actuala a terenului: curti-constructii –teren; constructii – industriale si edilitare; destinația terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: ZRA 2b – subzona unitatilor industriale si de servicii..

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Constanta.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  impactul poate fi local.

b) natura impactului: posibil semnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului poate semnificativ, riscul potential de poluare fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje, intensificarea transportului in zona, emisii semnificative de pulberi, intensificarea zgomotului si a vibratiilor.

e) probabilitatea impactului: semnificativa, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

h) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: se va analiza in Raportul de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                   ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                         Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

###### Consilier Otilia Liana ISPAS

Nota: redactat in 2(doua)  exemplare.