Anexa nr. 5E din Legea nr. 292/10.12.2018

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de Mediu pentru proiectul

"ECHIPARE SONDA 15 BOTENI CU  INSTALAȚII TEHNOLOGICE DE SUPRAFATA "

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“ECHIPARE SONDA 15 BOTENI CU  INSTALAȚII TEHNOLOGICE DE SPRAFATA”

Proiectul se încadrează în anexa nr. 2 la Legea nr 292/10.12.2018, lucrările care fac obiectul proiectului putând fi încadrate ca parte din: 2. Industria extractivă, e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui , petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șiturilor bituminoase.

Lucrările propuse nu intră sub incidența art. 48 pct. I lit. B și lit. C din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- TITULAR

  - Numele:

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.- SUCURSALA TG. MUREŞ

  - Adresă poștală:

str. Salcâmilor nr. 23, cod poştal 540202, mun. Tg. Mureș, jud. Mureș

  - Număr de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

tel. centrală 004-0374-402800

tel. secretariat 004-0374-402803, 402806

fax. 004-0265-306340

secretariat.mures@romgaz.ro

www.romgaz.ro

  - Persoane de contact:

Director: ing. Marius Tiberiu BACIU

Responsabil proiect: ing. Frusina SUCEAVA

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

  - Rezumat:

Lucrările proiectate, propuse în prezenta documentație, fac parte din categoria lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale (dotări tehnologice industriale), conform celor definite în Legea nr. 440/2002, privind aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice și constau în realizarea unei conducte de aducțiune de la capul de erupție al sondei până la Grupul 1 Boteni (face obiectul unei alte documentații), precum și istalația tehnologică care se va monta în grup, pentru exploatarea sondei 15 Boteni.

Conducta de aducțiune, va fi executată din ţeavă de extracţie cu mufe cu capete neîngroşate, Φ 88,9 (3.1/2”)  x 5,49 mm,  material N80, SR EN ISO 11960, L = 560 m;

Instalația tehnologică de suprafață a sondei 15 Boteni (amplasată în grupul 1 Boteni), este compusă din:  încalzitor, separator, poligon de măsură;

Vor mai fi executate următoarele lucrări de construcții aferente instalației tehnologice a sondei 15 Boteni:

- Amenajare beciul sondei;

- Imprejmuire cap de erupție sondă;

- Fundație încălzitor sondă;

- Suporți conducte tehnologice din beton armat tip bloc de beton – suporți poligon de măsură sondă;

- Instalație de împământare poligon sondă și legarea la centura de împământare a grupului;

Caracteristici tehnice:

- Adâncimea sondă (interval pobat) – 1901m-1884m = 17m;

- Cap de erupție 2 9/16 x 350bar;

- Presiune statica la cap erupție: 150 bar;

- Presiune dinamica tubing: 150 bar (cea mai mare înregistrata in timpul probelor de producție);

- Debit gaze sonda: 120.000 Stm3/zi  gaze;

  - Justificarea neccesității proiectului:

Sonda de cercetare 15  Boteni forată, se află la data curentă în conservare. Probele de producție au confirmat existenta unei rezerve importante de gaze. Intervalul perforat 1901-1884 = 17 m, poate asigura un debit zilnic maxim de cca. 120.000 Nmc, conform rezultatelor probelor de producție. Pentru extractia si valorificarea gazelor este necesara executia unei conducte de aducțiune de la capul de erupție al sondei la Grupul 1 Boteni, precum  și  execuția instalatiei tehnologice de suprafață a sondei în grup.

  - Valoare investiției: 				604.697 lei (exclusiv TVA).

  - Perioada de implementare propusă: 	2024

  - Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inlcusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasament)

Încadrarea obiectivului de investiţii este prezentată în următoarele planuri:

-	Plan de încadrare în zonă						- planșa M01.01.2023

-	Plan de situaţie							- planșa M02.01.2023

Pentru executarea obiectivelor propuse, va fi afectată următoarea suprafață de teren:

S = 5142 mp (culoarul de lucru pentru montaj conducta de aducțiune sonda).

Pentru montajul conductei, terenul va fi ocupat temporar pe durata execuției lucrărilor de montaj.

Terenul ce urmează a fi ocupat pentru executarea lucrărilor proiectate, este teren aflat în extravilanul UAT TITU, JUDETUL DÂMBOVIȚA

  - Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție, etc.)

Formele fizice a elementelor necesare executării lucrării sunt prezentate în:

- Plan de situaţie planșa M02.01.2023, in care este prezentat amplasamentul sondei 15 Boteni, conducta de aducțiune proiectata de la CE sondă la Grup 1 Boteni și amplasamentul grupului 1 Boteni (grup proiectat care face obiectul unei alte documentații).

Lucrările proiectate, propuse în prezenta documentația, fac parte din categoria lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale (dotări tehnologice industriale), conform celor definite în Legea nr. 440/2002, privind aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice  și constau în:

- Construire conducta de aducțiune sonda 15 Boteni

Montare conductă de aducțiune sondă (conducta legatura cap de eruptie – ventil colțar montat la intrare în încalzitorul sondei)

Conducta de aducțiune, executată din ţeavă de extracţie cu mufe cu capete neîngroşate,         Φ 88,9 (3.1/2”)  x 5,49 mm,  material N80, SR EN ISO 11960, L = 560 m;

- Lucrări de montaj în incinta grupului 1 Boteni

- Instalație tehnologică de suprafață a sondei 15 Boteni, compusă din:  încalzitor, separator, poligon de măsură;

- Instalație alimentare cu gaz combustibil: conducta de alimentare cu gaz combustibil încălzitor sondă, executată din țeavă Ø48,3 x 4 mm, L245 NE PSL2 SR EN ISO 3183.

- Lucrări de construcții aferente instalației sondei 15 Boteni

- Amenajare beciul sondei;

- Imprejmuire cap de erupție sondă;

- Fundație încălzitor sondă;

- Suporți conducte tehnologice din beton armat tip bloc de beton – suporți poligon de măsură sondă;

- Instalație de împământare poligon sondă și legarea la centura de împământare a grupului;

  - LUCRARI DE MONTAJ PROIECTATE

Construire conducta de aducțiune sonda 15 Boteni

Montare conductă de aducțiune sondă (conducta legatura cap de eruptie – ventil colțar montat la intrare în încalzitorul sondei)

Conducta de aducțiune, executată din ţeavă de extracţie cu mufe cu capete neîngroşate, Φ 88,9 (3.1/2”)  x 5,49 mm,  material N80, SR EN ISO 11960, L = 560 m;

Conducta se va poza subteran, sub adâncimea de îngheţ, la cota de 1.10 m de la suprafaţa terenului la generatoarea superioară a conductei.

Montare ventil colțar

Se va monta la capul de eruptie al sondei 15 Boteni un ventil coltar, avind diametru 2 1/2’’ Pn 210 bar, conform EN ISO 10423. In grup se vor monta doua ventile coltar, la intrare si iesire in/din încalzitorul sondei.

Montare încălzitor sondă

Incalzitorul se montează înaintea dispozitivul TPL, în grup, în scopul evitării formării criohidraţilor. În funcţie de parametrii sondei: Qmax  = 120.000 Nmc/zi, adancime sonda (1901 m), presiune statica si dinamica, etc., se adoptă  un incalzitor  pentru sonde de gaz metan Pn 210 bar.

Conducta de alimentare cu gaz combustibil regim de presiune joasă pentru încălzitorul de gaz, executată din ţeavă  Ø  48,3 x 4 mm L245 NE PSL2 SR EN ISO 3183, L=8m.

Desfășurarea procesului tehnologic de execuție a instalatiei de alimentare cu gaze se va realiza cu respectarea Ord. ANRE 89/2018.

Montare dispozitiv TPL

Dispozitivul pentru măsurarea temperaturii, presiunii şi pentru laminare este poziţionat la ieşirea din calorifer în vederea laminării şi reducerii presiunii la valoarea presiunii de regim a grupului, în vederea măsurării gazelor. Se va monta un dispozitiv TPL pn 210;

Montare separator vertical suprateran  pn 40

Separatorul de lichide se va monta dupa calorifer si a fost ales un separator vertical suprateran pn 40.

Separatorul este un dispozitiv mecanic montat in scopul colectarii si eliminarii impuritatilor lichide si solide antrenate impreuna cu gazul.  Acesta este un recipient realizat in constructie sudata, prevazut la interior cu elemente de separare de tip coalescer si demister.

Echipat cu elemente de separare de tip coalescer si demister.

Poligonul sondei compus din:

- panou de măsură gaz  Dn100 mm, Pn40 bar, echipat cu port-diafragmă Dn100 Pn40 (cu schimbare rapidă a discului). Portdiafragma va fi echipata cu robineti de ½’’ cu ac de minim 40 bar - 2 buc ( nu se accepta robineți cu bila).

- supapă de siguranță cu arc S.A.B.Gn (reglată pentru deschidere la 35 bar);

- ocolitor de 1 inch pentru timpul de înlocuire a diafragmelor;

- robinet de retinere cu clapetă de sens Dn100 pn40 bar;

Montare  panou de masura Dn 100 pn 40

Panoul de măsură de pe poligonul sondei are rolul de a măsura parametrii gazului: presiune, temperatură, debit.

Elementele principale ale panoului de măsură sunt:

  - cupon de măsurare a gazului cu diafragmă;

  - armături şi accesorii;

Punerea în funcțiune a instalațiilor executate se va face numai după recepția lucrărilor.

Conductele și instalațiile tehnologice, vor fi supuse la teste și probe de presiune, care se vor executa în următoarele etape:

- proba preliminară;

- proba de rezistență;

- proba de etanșeitate.

Se verifică în mod obligatoriu, înainte de începerea probelor de presiune, efectuarea probelor de curățire interioară a sistemului de conducte.

2.LUCRARI DE CONSTRUCȚII AFERENTE INSTALAȚIEI SONDEI 15 BOTENI

Lucrări de construcții aferente instalației tehnologice de suprafață a sondei 15 Boteni,  constau în:

- Execuție împrejmuire cap de erupție sondă.

- Suporți conducte tehnologice din beton armat tip bloc de beton și fundații echipamente;

- Fundație încălzitor sondă;

- Trotuare pentru acces la instalații;

- Beciul sondei;

Realizare imprejmuire  zona cap de eruptie sonda

Conform cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, Art.99 alin (j). Activităţile în sectorul gazelor naturale trebuie să se desfăşoare pentru asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi sabotaj asupra infrastructurii sectorului gazelor natural.

Ca atare rezultă obligativitatea de împrejmuire a terenurilor ocupate de instalații specifice pentru a limita accesul la elementele componente ale instalației tehnologice de suprafață.

Pentru a limita accesul persoanelor neautorizate in zona instalatiilor ROMGAZ, capul de eruptie al sondei se va proteja printr-o împrejmuire cu dimensiunile de 6m x 4m. Imprejmuirea va fi executata  din tubing de 2.7/8” – recuperat, pus la dispozitie de beneficiar.

Tubingul va fi pus la dispozitie de la Beneficiar (Sectie de productie Muntenia).

Stâlpii imprejmuirii vor fi incastrați in teren in fundaţii de beton simplu clasa C8/10. Fundațiile stâlpilor vor avea dimensiunea 0,40 X 0,40 X 0,90mc, iar stâlpii vor fi incastrati în fundații pe o adancime de 0,70m.

Fundații – suport rampă, suporți poligoane

Pentru montarea poligonului sondei 15 Boteni, se vor executa fundații din beton armat, conform detaliilor din partea desenată a documentației, aceasta constând din următoarele lucrări:

- Trasarea și efectuarea săpăturilor MANUAL a locaşelor pentru fundaţii, conform cu dimensiunile din partea desenată;

- confecţionarea și montarea  armăturii;

- confecţionare şi montare cofraje;

- confecţionarea elementelor suporţilor metalici ai conductelor;

- turnarea betonului de egalizare cu grosimea de 5cm clasa C4/5;

- turnarea betonului clasa C12/15 în cofraje;

- decofrare;

- Protecția anticorozivă al confectiilor metalice prin grunduire și vopsire.

Fundație încălzitor sondă

Montajul încălzitorului sondei se va face pe o fundație din beton armat cu următoarele caracteristici:

  - Dimensiune în plan: 1,20m X 6,00m

  - H=30cm

  - Pe mijlocul radierului, pe toată lungimea se execută o fundație continuă din beton clasa C4/5

Înainte de execuția oricăror lucrări, se va elimina în prealabil stratul de teren vegetal.

Sapatura se va opri cu 10 - 15 cm mai sus de cota de fundare, atingerea acesteia se va face prin compactarea stratului de argilă din săpătură, pînă la un grad de compactare de 95%, după care se va executa o perna din piatră spartă sau balast, cu grosimea de 25cm sau 30cm (conform detaliilor din partea desenată), pe un strat de geotextil min 150g/mp.

Stratul de piatră spartă se va compacta până la un grad de compactare de 95%

Armare: rețea de bare din oțel conform detaliilor din partea desenată.

Betonul din radier este de clasa C 16/20.

Trotuare pentru acces la instalații

Pentru accesul la instalația tehnologică din grup a sondei,  se vor construi trotuare din dale de beton 50x50x8 cm,  pe un pat de nisip de 5 cm grosime.

Amenajare beciul sondei

La capul de erupție al sondei, se vor executa lucrări de amenajare a beciului sondei – existent, construit la încheierea forajului sondei.

Lucrările constau în montajul unui grătar metalic zincat tip fagure, realizat cu sudare prin rezistenta similare ca tip cu modelul Lichtgitter P230-33-3 sau superioare.

  - Elementele specifice caracteristice proiectului propus sunt prezentate după cum urmează:

    - Profilul şi capacităţile de producţie

Profilul producţiei – extracţie gaze naturale.

Capacitatea de producție estimată este de aprox. 120.000  Stmc/zi

    - Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Instalația și fluxului tehnologic de exploatare a gazelor produse din sondele este următorul:

Instalația propusa consta într-o conductă de aducțiune  cu punct de plecare robinetul ventil colțar 2.9/16” care va fi montat la capul de erupție al sondei, până la robinetul ventil colțar montat la intrare în încălzitorul sondei la grupul 1 Boteni, precum și instalația tehnologică din grup a sondei.

Descrierea fluxului tehnologic: Prin conducta de aducțiune a sondei se realizează aducerea gazului până in instalațiile tehnologice specifice care vor fi montate în  grupul de sonde 1 Boteni (proiectat, obiect al altui proiect).  Linia tehnologică din grup, se compune din: încălzitor gaz, separator de lichide și panoul de măsură parametri gaz.

După reducerea în condiții de siguranță a presiunii gazului produs de sonda 15 Boteni și masurarea parametrilor acestuia, gazul este preluat în rampa colectoare a grupului (împreună cu gazul produs și de celelalte sonde din grup), iar de aici ajunge în conducta colectoare pentru predare în Sistemul Național de Transport (SNT).

    - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Proiectul propus nu presupune prelucrarea unor materii prime si transformarea acestora în produse finite. Gazul exploatat se predă în Sistemul Naţional de Transport. Nu se face o stocare a gazelor pe amplasament.

    - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru execuţia lucrărilor vor fi folosite o serie de materii prime și materiale după cum urmează:

- material tubular

- ţevi de instalaţii și profile;

- armaturi – robineti, flanse;

- tuburi de oxigen;

- materiale pentru izolaţii;

- materiale pentru sudură (electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecţie, carbid);

- prefabricate, confecţii metalice, curbe;

- nisip;

- beton, fier beton, bare de fier;

- lemn;

- materiale mărunte (şuruburi şi prezoane, fitinguri, robinete).

- diluanţi, grund, vopsele.

Energie şi combustibili

- Energie electrică

Alimentarea șantierului cu energie electrica se face cu surse proprii ale constructorului (grupuri electrogene) pe durata de execuție a obiectivului.

- Carburanţi (motorina, benzină)

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată în afara amplasamentului. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie.

- Apa potabila va fi procurata din comerț in peturi sau din surse locale si va fi depozitata in vase etanșe.

Peturile vor fi colectate si depozitate separat pentru a fi transportate la groapa de gunoi in locurile special amenajate pentru materiale din plastic.

Apa necesara pentru probele de presiune se va asigura prin transportul cu cisterne.

- Evacuarea apelor uzate: vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrările. Toaletele vor fi vidanjate periodic.

Tabel – Proveniența și gestionarea materiilor prime și auxiliare folosite

| Nr.crt. | Materii prime auxiliare | Proveniența | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material tubular | Distribuitorii de material tubular conform cerințelor de calitate din proiect | Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul | Nepericulos |
| 2 | Țevi de instalații și profile | Distribuitorii de țevi și profile conform cerințelor de calitate din proiect | În stelaje | Nepericulos |
| 3 | Tuburi de oxigen | De la societăți comerciale specializate | Conform normelor PSI | Gaz care întreține arderea, neinflamabil |
| 4 | Materiale pentru izolații | De la societăți comerciale specializate | Protejate de radiația solară și ploi | Nepericulos |
| 5 | Prefabricate, confecții metalice, curbe, etc. | Uzine / societăți care confecționează structuri metalice | Vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 6 | Materiale pentru sudură: electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecție | De la societăți comerciale specializate | În magazii închise, ventilate şi uscate, conform instrucţiunilor furnizorilor sau vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 7 | Materiale mărunte: șuruburi, prezoane, fitinguri, robinete | De la societăți comerciale specializate | Magazii închise sau vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 8 | Lemn | De la societăți comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 9 | Fier beton, bare de fier | De la societăți comerciale specializate | Se depozitează în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 10 | Beton | De la stațiile de betoane autorizate sau staţii de betoane aparţinând antreprenorilor | Nu se depozitează pe amplasament. Se transportă direct în vederea punerii în operă. | Nepericulos |
| 11 | Nisip | De la staţii de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 12 | Motorina | De la stațiile de distribuție a carburanților | Nu se depozitează în incinta organizării de șantier, alimentarea utilajelor se face în afara locației, in unități autorizate | Periculos |
| 13 | Ulei (hidraulic, de transmise, de motor) | Distribuitori specializați | Nu se depozitează în incinta organizării de șantier, schimburile / completările de ulei se fac în unități specializate | Periculos |
| 14 | Vopsea, grund | Distribuitori autorizați | Se depozitează în magazii închise amenajate în incinta organizării de șantier | Periculos |
| 15 | Diluanți | Distribuitori autorizaţi | Se depozitează în magazii închise amenajate în incinta organizării de șantier | Periculos |

Toate substanțele și preparatele chimice care se utilizează, vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fişe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor.

    - Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Se realizează după cum urmează:

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivului: Nu este cazul;

- Alimentarea cu apă a obiectivului pe durata de exploatare a obiectivului:  Nu este cazul;

- Canalizare: pe durata de exploatare a obiectivului: Nu este cazul.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La încheierea tuturor lucrărilor, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară execuției lucrărilor propuse.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare autorizate

- nivelarea terenului și aducerea acestuia la starea inițială

După terminarea lucrărilor de montaj astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi în final se depune stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

Astuparea cu pământ a conductelor subterane, după montarea în şanţ, se va realiza atât manual cât şi mecanizat, aşa cum s-a executat săpătura.

Umpluturile se execută, în straturi succesive. Fiecare strat se compactează separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână şi cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru accesul utilajelor la sonda se vor utiliza drumurile de exploatare existente în zonă.

    - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În etapa de realizare a proiectului se utilizează materiale uzuale pentru construcţii: pietriş, nisip, piatră spartă, etc.

In etapa de functionare, nu se folosesc resurse naturale.

    - Metode folosite în construcţie

Tehnologia de realizare a lucrărilor de construcții-montaj pentru instalațiile tehnologice cuprinde:

- excavări pentru fundații suporti conducte

- realizarea montajului armăturilor

- realizarea fundațiilor de beton

- execuție lucrări de montaj instalaţii tehnologice și echipamente

Unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudură elaborate pe baza procedeelor calificate şi prin folosirea sudorilor calificaţi şi autorizaţi.

Betonul necesar pentru execuție suporți conducte, va fi transportat în amplasamente de la stații de betoane autorizate şi turnat folosind utilaje specifice.

Săpătura pentru fundații se va executa mecanizat în proporție de aproximativ 80% din volumul de săpătură, restul fiind săpătură manuală.

Categoria de importanţă a construcţiei C - normală conform prevederilor H.G. 766/1997.

Lucrările cu caracter de specialitate construcții care se vor executa:

- realizarea terasamentelor necesare pentru infrastructura instalațiilor proiectate;

- realizarea infrastructurii pentru instalațiile proiectate;

- împrejmuiri.

    - Planul de execuție, cuprinzând  faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- contractare lucrări, respectiv derulare proceduri de achiziție publică și semnare contract

- emitere ordin de începere al lucrărilor

- predare amplasament conform planului de situatie

- aprovizionare materiale și echipamente

- amenajare amplasament inclusiv sistematizare pe verticală și turnare betoane

- montaj instalații tehnologice și echipamente

- probe de presiune conducte gaze naturale (rezistență și etanșeitate)

- recepție la terminarea lucrărilor și întocmire carte tehnică

- punere în funcțiune obiectiv proiectat

- refacerea terenului la starea inițială

- folosirea ulterioară – nu este cazul.

Durata de execuție propriu-zisă a lucrărilor prevăzute în proiect este de 5 săptămâni.

    - Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu exista solutie alternativa pentru instalatiile propuse, atat pentru amplasare cat si pentru solutia constructiva.

    - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

    - Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Documentația tehnică pentru eliberarea Autorizației de Construire va cuprinde și avizele /acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 64/19.04.2023, emis de către Consiliul Local Oraș Titu, Jud. Dâmbovița;

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Durata de exploatare a instalațiilor tehnologice este de aproximativ 30 de ani.

  - Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;

- împrăştierea pe teren a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însămânţare acolo unde este cazul;

- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială.

  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

  - Metode folosite în demolare

Lucrările de dezafectare a proiectului la sfârșitul duratei de exploatare vor fi similare lucrărilor realizate pentru montarea instalațiilor.

In cazul instalațiilor tehnologice, la incetarea activităţii se adoptă una dintre următoarele soluţii:

-	abandonarea instalațiilor în subteran după ce se iau măsuri de depresurizare, evacuarea gazelor remanente, umplere cu aer şi obturare cu capace sudate, iar realizarea operațiunilor propuse nu afectează alte construcţii sau instalaţii existente;

-	scoaterea la suprafaţă  a instalațiilor, îndepărtarea acestora de pe teren, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, refacerea stratului vegetal şi redarea în circuitul de folosinţă inţial al terenului;

- stabilirea obligatiilor de mediu pentru inchidere/abandonare sonda.

Soluţia finală va fi adoptată la data respectivă, luând în considerare faptul că durata de viaţă a unei instalații tehnologice poate fi de peste 30 ani. Din punct de vedere al protecţiei mediului se vor respecta prevederile legislative în vigoare la data respectivă.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

  - Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

  - Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

  - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniului cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

  - Distanţa Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planul de încadrare în zonă, respectiv planul de situatie, atașate.

Amplasamentul lucrarilor care fac obiectul documentatiei este situat pe teritoriul administrativ al UAT Titu (extravilan),  judetul Dâmbovița.

    - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care se vor desfasura lucrările propuse este:

Pe UAT Titu, terenul ce urmează a fi ocupat pentru executarea lucrărilor proiectate, este teren aflat în extravilanul localității.

Terenul afectat de lucrări: teren extravilan agricol, categoria de folosință: arabil, conform Certificat de Urbanism nr. 64/19.04.2023  emis de Consiliul Local Oraș Titu.

    - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Terenul pe care se vor executa lucrarile are categoria de folosinta arabil, este situat în: extravilanul UAT Titu, judetul Dâmbovița.

    - Arealele sensibile: 	Nu este cazul.

  - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională STEREO 1970

  - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

  - Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

    - Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În etapa de construire:

- va fi montată o toaletă ecologică pentru personalul care va realiza lucrările. Aceasta va fi  vidanjată periodic,

În etapa de funcționare:

- Conform rezultatelor la efectuarea  probelor de producție, se estimează că in exploatare, sonda 15 Boteni va antrena cca. 1000 l lichide de zacamant/zi.

Lichidele de zăcamânt rezultate în procesul de exploatare a sondelor sunt separate de gaz în separatoarele montate pe liniile tehnologice ale sondelor, precum și în separatorul de total grup. Lichidele separate de gaz sunt evacuate în rezervoare de stocare montate subteran, iar de aici preluate periodic cu vidanja și transportate pentru injecție în strate neproductive prin sonde de injecție. Sondele de injecție sunt sonde care nu mai produc gaz, care sunt echipate și autorizate pentru procesul de injecție ape de zăcământ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

    - Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Posibila sursă de poluare a aerului în perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el încadrându-se în fondul general al admisiei permise.

Tabel –  Activităţile generatoare de poluanţi pentru aer în timpul lucrărilor de construcţii - montaj:

| Nr. crt. | Activitate | Poluanţi | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul materialului tubular (autovehicule grele) | Compuşi organici volatili Oxizi de Carbon | Nivele variabile funcţie de trafic |
| 2 | Săparea mecanizată a şanţului | Compuşi organici volatili Oxizi de Carbon Pulberi | Nu se pot estima |
| 3 | Îmbinarea ţevilor prin sudură electrică | Oxizi de Carbon | Gazele reziduale rezultate din procesul de sudură vor fi cantităţi mici şi se răspândesc imediat în atmosferă |

Utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

În etapa operațională sondele și grupul nu reprezintă o sursă de emisii poluanți în aerul atmosferic, cantități reduse de emisii de gaze putând fi generate doar în situația unor avarii. Prin respectarea procesului tehnologic și a normelor specifice de exploatare, probabilitatea apariției acestor emisii este foarte redusă.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:   Nu este cazul.

    - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii

În timpul lucrărilor de construcţii – montaj a instalațiilor tehnologice, utilajele folosite sunt surse de zgomot şi vibraţii, dar acestea nu vor depăşi limitele admise pentru acest gen de lucrări. În procesul de extracție gaze naturale prin instalațiile tehnologice, nu se produce zgomot sau vibraţii în afara limitelor admise.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu sunt necesare masuri si dotari speciale. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limitele admise, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

    - Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

În procesul de control al calităţii sudurilor electrice executate pentru îmbinarea ţevilor se va folosi metoda de gamagrafiere.

Gradul radiațiilor este scăzut, încadrându-se în limitele admise şi nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie în afara celor luate de laboratorul specializat. În procesul de extracție gaze naturale nu se produc şi nici nu se folosesc radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor. Nu este cazul.

    - Protecția solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuție, ar fi:

  - eventuale defecțiuni tehnice ale utilajelor;

  - deversarea uleiurilor uzate și a combustibililor pe sol;

  - depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților

  - nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor specificate în proiect, lucrările nu vor fi surse de poluare pentru sol, subsol și ape freatice.

- lucrările şi dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Pe perioada execuției lucrărilor, pentru protecția solului/subsolului vor fi luate următoarele măsuri:

  - Alimentarea cu combustibil a utilajelor și întreținerea lor se va face în unități specializate.

  - Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri) deşeurile se vor colecta selectiv (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale, etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora și se vor încheia contracte cu operatori economici autorizați conform legislației de mediu în vigoare. Stocarea temporară a tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în cadrul organizării de șantier.

  - În timpul execuţiei lucrărilor de montaj, solul fertil din zonele în care se execută săpături va fi depozitat separat de restul pământului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

Pe durata exploatării instalației tehnologice nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice. Eventualele lucrări de reparaţie la obiectivul proiectat se vor face respectând prevederile de refacere şi redare a terenului la starea inițială.

Impactul obiectivului asupra solului este generat de ocuparea temporara si definitiva a terenului pentru realizarea obiectivului.

Sub denumirea de sol se înțelege stratul dinamic de la partea superioara a scoarței terestre in care se desfășoară fără întrerupere procese biologice, fiind in permanenta sub acțiunea materiei vii: microflora, flora, microfauna si fauna. Solul este alcătuit dintr-o faza solida (constituenții organici si minerali), o faza lichida, soluția solului si faza gazoasa formata din aer si CO2. Prin acțiunea reciproca dintre aceste componente, rezulta un mediu care favorizează dezvoltarea proceselor biologice.

In proiectul lucrarilor au fost prevazute masuri pentru protectia solului:

- Solul vegetal va fi îndepărtat înainte de începerea lucrărilor, descoperta  fiind utilizata la renaturarea zonelor ocupate temporar.

- Pământul in exces din lucrările terasiere (excavații si amenajarea terenului) va fi utilizat pentru sistematizarea si amenajarea terenului.

- Scurgerile accidentale de produse petroliere se vor îndepărta folosind absorbanți.

- Nu se utilizează substanțe periculoase, cu excepția motorinei, care nu se depozitează in incinta santierului, fiind stocata doar in rezervoarele utilajelor si a mijloacelor de transport.

- In incinta organizărilor de șantier, pe platforme dalate se vor amplasa containere in vederea precolectării deșeurilor tehnologice si menajere.

- Pentru separarea si colectarea apelor de zăcământ din gaze au fost proiectate separatoare si

- Utilizarea de materiale si echipamente de cea mai buna performanta pentru realizarea obiectivului.

- In proiect s-a prevazut ca terenurile ocupate temporar sa fie readuse la starea initiala atat din punct de vedere morfologic cat si din punct de vedere al clasei de fertilitate. Calitatea lucrarilor de refacere vor fi atestate prin efectuarea de analize pedologice si agrochimice ale probelor de sol prelevate inainte de inceperea lucrarilor (incercari de referinta) si dupa terminarea lucrarilor. Analiza probelor de sol se vor efectua in laboratoare acreditate.

- Pentru a evita contaminarea solului în cazul puțin probabil la vidanjarea apei reziduale din rezervorul de pe amplasament s-a prevăzut o cuvă de retenție din beton armat pentru evitare scurgeri accidentale pe sol și contaminarea acestuia cu apă de zăcământ.

    - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Poziționarea actuală a instalațiilor tehnologice nu aparține unui areal sensibil sau unei arii naturale protejate și nici nu are monumente ale naturii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

    - Protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele

Prin proiectare s-au luat toate măsurile pentru respectarea distanţelor de siguranţă dintre instalațiile tehnologice şi diferite obiective prevăzute în „NORME TEHNICE pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” nr.1220/2006.

În zona de amplasare a instalațiilor tehnologice nu sunt zone rezidențiale, obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

În timpul execuţiei lucrărilor constructorul va respecta curăţenia și normele privind protecţia și igiena muncii în construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier, respectiv pe amplasamentul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curăţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Prin realizarea obiectivelor propuse nu se produc dezechilibre asupra naturii, iar activitatea desfăşurându-se în afara localităţilor nu se diminuează condiţiile de confort și igiena ale populaţiei.

    - Prevenirea și gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii de deșeuri:

      - deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare).

      - deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă; periculoase: ambalaje pentru vopsele și diluanți);

      - deșeuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, textile contaminate, vopsele, etc.);

      - deșeuri inerte (pământ, nisip, pietriș, beton) provenite din excavări, amenajări sau din eventuale demolări.

Tabel – Principalele deșeuri generate în perioada de execuție a lucrărilor:

| Denumirea deşeului | Cantitatea prevăzută a fi generată | Starea fizică (Solid – S, Lichid – L, Semisolid – SS) | Codul deşeului (conform H.G. nr. 856/2002) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile menajere și fracțiuni colectate separat | zilnic cca. 5 kg | S | 20 01 08 20 01 01 20 01 02 20 03 01 |
| Deşeuri metalice | cca. 20 kg | S | 17 04 07 |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | cca. 0,05 tone | S | 17 09 04 |
| Deşeuri lemn | cca. 10 kg | S | 17 02 01 |
| Materiale izolante (Bandă izolare) | cca. 2 kg | S | 17 06 04 |
| Absorbanți, materiale filtrante (lavete) contaminate cu subsanțe periculoase | cca. 2 kg | S | 15 02 02* |
| Ambalaje grunduri şi vopsele | cca. 5 Kg | S | 15 01 10* |

În perioada de explotare și întreținere vor fi generate următoarele categorii de deșeuri:

      - deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare);

      - deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă);

      - deșeuri tehnologice (metalice, lemn, textile contaminate, etc.).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- planul de gestionare a deșeurilor

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje, metale, lavete, etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora.

Deșeurile menajere vor fi transportate la un depozit ecologic de deșeuri.

Celelalte categorii de deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Tabel – Managementul deșeurilor în perioada de construcție

| Tip deșeu | Cine/ce a generat deșeul | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Hârtie și deșeuri specifice activității de birou | Activități de păstrare a evidentelor, supraveghere și dirigenție de șantier | Vor fi colectate și depozitate separat, în vederea valorificării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Menajer sau asimilabile | Personalul care va desfășura activități | Se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere tip pubele. Periodic vor fi transportate în condiții de siguranță la cel mai apropiat depozit ecologic | Se vor păstra evidențe stricte privind datele calendaristice, cantitățile eliminate și identificatorii mijloacelor de transport utilizat |
| Deșeuri de ambalaje (de hârtie și carton, de materiale plastice, metalice, de sticlă) | Procesul de aprovizionare | Vor fi colectate și depozitate selectiv, în vederea valorificării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Deșeuri metalice | Rezultate din dezafectări și din activitățile de întreținere a utilajelor | Vor fi colectate și depozitate temporar, pe platforme și/sau în containere specializate. Vor fi valorificate în mod obligatoriu la unitățile specializate. | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | Rezultate din activitățile de construire/dezafectare | Vor fi colectate și depozitate separate, în vederea valorificării/eliminării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |
| Deșeuri de lemn | Activități curente de întreținere, | Vor fi selectate, fiind reutilizate funcție de dimensiuni ca accesorii și elemente de sprijin în lucrările de construcții. | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Materiale izolante (Bandă izolare) | Lucrările de execuție a proiectului | Vor fi colectate și depozitate separat, în vederea eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile eliminate |
| Absorbanți, materiale filtrante (lavete) contaminate cu subsanțe periculoase | Lucrările de execuție a proiectului | Vor fi colectate și depozitate separat ca deșeuri periculoase, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |
| Ambalaje grunduri și vopsele | Activități de grunduire și vopsire | Vor fi colectate și depozitate separat ca deșeuri periculoase, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi eliminate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective la conductă.

Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de mentenanță vor fi colectate și predate spre eliminare / valorificare către firme specializate.

Deșeurile periculoase vor fi predate unor operatori economici care deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase.

Evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În faza de operare nu sunt generate deșeuri.

    - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Operaţiunile de realizare a lucrărilor de executare implică utilizarea unor materiale care pot fi considerate toxice şi periculoase cum ar fi:

  - combustibili folosit pentru utilaje şi vehicule de transport (benzină, motorină);

  - lubrifianţi (uleiuri, parafină);

  - vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecţie a conductei.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Pentru protecţia factorilor de mediu și a sănătății populației, personalul va respecta normele specifice de manipulare, depozitare și utilizare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată și actualizată.

Toate substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fişe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului nr. 1272/2008 și  Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor. Stocarea, manipularea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu datele înscrise în fișele de securitate.

Vopselele, diluanţii şi alte substanțe sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate în organizarea de şantier în spaţii închise, în ambalajele originale.

În perioada de exploatare, nu se vor crea depozite de substanțe și preparate chimice periculoase în cadrul semigrupurilor și a grupurilor.

Instalatiile tehnologice pentru productia de gaze naturale sunt sisteme inchise si sunt astfel proiectate incat pe prioada exploatarii nu genereaza accidente tehnologice.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Aspectele de mediu, definite ca elemente ale activităţilor care pot interacţiona cu mediul, sunt identificate şi clasificate conform procedurii de proces de mediu „PPM 01 Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului” a S.N.G.N. Romgaz S.A.

Construcţia, montajul şi mai ales exploatarea în timp a obiectivului nu ridică probleme deosebite în cea ce priveşte poluarea factorilor de mediu.

    - Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Nu este cazul

    - Impactul asupra biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice

Nu este cazul

    - Impactul asupra solului şi folosinței terenului

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de gestionarea neadecvată a deșeurilor generate în perioada de execuție a lucrărilor prin eliminarea pe sol de praf, oxizi metalici și a scurgerilor accidentale de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).

Lucrările se vor realiza cu respectarea etapelor de execuție a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de construcții - montaj, a depozitării corespunzătoare a deșeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.

    - Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

    - Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Nu este cazul.

    - Impactul asupra calităţii aerului şi climei

În timpul lucrărilor de montare a obiectivului, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie precum și de lucrările de sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor prin vopsire.

În aceste condiții impactul potențial asupra aerului și climei este generat de următorii factori:

-	Poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

-	Emisii de compuşi organici volatili din operaţiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Funcţionarea utilajelor la punctul de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului. Suprafeţele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse, astfel emisiile de compuși organici volatili din operațiile de vopsire nu vor genera un impact semnificativ asupra calității aerului.

    - Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare executării lucrărilor de construcții montaj (săpare şi astupare şanţuri, transportul şi manipularea materialelor).

Nu se estimează apariția unui impact. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limitele admise, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

    - Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul asupra peisajului și mediului vizual este generat de instalațiile de suprafață (impact direct, pe termen lung, permanent, negativ), nefiind un impact suplimentar având în vedere că proiectul presupune realizarea unor lucrări de refacere a zonelor verzi.

La finalul lucrărilor de realizare a obiectivului sunt prevăzute lucrări de redare a terenului la gradul de folosinţă iniţial și de refacere a zonelor verzi.

    - Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

În zona obiectivului analizat nu s-a identificat nici un monument istoric de importanţă locală sau națională.

    - Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu

Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului considerăm că impactul  asupra interacţiunilor dintre aceste componente este redus, punctual si numai pentru perioada de implementare a proiectului.

    - Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact negativ nesemnificativ direct asupra factorilor de mediu pe termen scurt, temporar în perioada de execuție a lucrărilor și un impact nesemnificativ direct și permanent în perioada de exploatare prin funcționarea instalațiilor tehnologice.

Durata de executie a lucrarilor  este estimata la  8 luni (durata ține cont de timpul necesar pentru aprovizionare, probe și procedurile de recepție la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune precum și pentru certificarile necesare (INSEMEX, Redare în circuitul agricol, etc)).

  - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Local, în zona de realizare a proiectului, doar pe durata execuției lucrărilor.

  - Magnitudinea şi complexitatea impactului

Se estimează un impact redus, având în vedere lucrările propuse și modul de organizare al acestora.

  - Probabilitatea impactului

În condițiile respectării proiectului propus spre aprobare, probabilitatea de apariție a unui impact asupra factorilor de mediu este minimă.

  - Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului

În perioada de execuție a lucrărilor este posibilă apariția unui impact ușor negativ asupra factorilor de mediu, dar acesta este temporar, reversibil la finalizarea lucrărilor, localizat strict în zona de realizare a proiectului.

  - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

  - Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile de monitorizare a calității factorilor de mediu pe perioada de construcţie.

Tabel – Monitorizarea mediului

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvenţa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuţie a lucrărilor |
| Aer | Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Deşeuri | Cantitate deşeuri din organizarea de şantier | Lunar | Antreprenor general |

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a obiectivului analizat se impun următoarele măsuri:

  - identificarea surselor de poluare (neetanșeităţi, spărturi, avarii);

  - observarea și controlul continuu al traseului de conducte și funcționării instalațiilor tehnologice;

  - realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

  - planificarea prealabilă a reviziilor și reparaţiilor capitale ale obiectivului.

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în România.

Eventualele defecte accidentale (emanaţii de gaz) în timpul exploatării vor fi sesizate vizual, auditiv sau prin scăderea bruscă a presiunii la aparatele de măsură şi control, existente.

Instalaţiile sunt amplasate şi supravegheate periodic de către personalul operativ al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care implicit urmăreşte şi parametrii tehnologici de calitate ai fluidelor transportate.

- Legături cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

În timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului:

Reglementări generale

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Factor de mediu aer

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare

Factor de mediu apă

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

Factor de mediu sol

- Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Deșeuri

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- HG  nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

  - Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75UE(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale(prevenirea și constrolul integrat al poluării). Directiva 2012/18/UE  a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de șantier necesară în vederea execuţiei lucrărilor, se va realiza în zona culoarului de lucru alocat pentru execuția conductei de aducțiune a sondei.

Tinând cont de amploarea redusă a lucrărilor care fac obiectul proiectului, vor fi necesare lucrări și dotări minime pe perioada execuției lucrărilor. Astfel se va amenaja platforma de depozitare a materialelor, o zona parcare utilaje, amplasarea unui container pentru personalul care asigură paza în organizarea de șantier, o magazie pentru materiale mărunte,  grup sanitar ecologic vidanjabil, un pichet PSI, containere pentru colectarea deșeurilor.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier, se va face zilnic transportul muncitorilor la obiectiv;

Nu sunt necesare vestiare fixe, echiparea lucrătorilor pentru muncă se va face în cabinele mobile special amenajate din dotarea constructorului.

Toate utilajele și echipamentele sunt mobile și vor fi deplasate pe șantier în funcție de lucrarea executată și de durata activității fiecăruia. Rampele, șoproanele și magaziile ce vor fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor, materialelor, armăturilor, confecțiilor și accesoriilor utilizate la execuția lucrărilor vor fi mobile sau demontabile și vor face parte din dotarea constructorului.

Pentru accesul mașinilor și utilajelor în zona de lucru se vor utiliza drumurile de acces existente îm zonă.

Se va avea în vedere că serviciile sanitare din cadrul organizării de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecția muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.

Materialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă.

Constructorul va instrui personalul şi va lua toate măsurile ce se impun de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire si stingere a incendiilor şi de protecţia mediului. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție.

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat din sistemul de alimentare existent în zonă prin transportul cu cisterne și depozitare în rezervoare, amplasate în organizarea de șantier, iar apa potabilă va fi asigurată din comerț.

Managementul apelor uzate (fecaloid-menajere) generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

  - Localizarea organizării de şantier

Poziţionarea organizării de şantier va fi în perimetrul culoarului de lucru inchiriat pentru execuția conductei de aducțiune a sondei.

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere localizarea culoarului de lucru al conductei de aducțiune,  nu se estimează apariția unui impact semnficativ asupra mediului.

Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfășoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast.

După terminarea lucrărilor, se vor demonta împrejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastul de pe platformă se va curăţa, fiind utilizat în alte scopuri, urmând a reaşterne stratul vegetal peste toată suprafața culoarului de lucru, redându-se terenul la starea iniţială.

  - Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Lucrările ce se vor executa în organizarea de șantier nu constituie surse importante de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.

Utilajele de execuție și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

Nivelul de zgomot pe perioada de funcționare a organizării de șantier se încadrează în cel admisibil.

Toate emisiile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în România.

În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea acestuia se va desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potenţiale fiind cele uzuale pentru lucrări de construcţii.

Amplasamentul va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.

  - Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă cerinţelor legale, documentată prin avize. Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) accidentală de la utilajele de pe amplasament va fi eliminată.

Se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanţi pentru sol. Nu se evacuează în mediu substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea solului.

Nu vor fi afectate alte suprafeţe de teren în afara celor aprobate.

Colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor și gestionarea corespunzătoare a acestora se va realizare astfel încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.

În gestionarea deşeurilor următoarele principii vor fi respectate:

- reducere cantitativă (prevenire)

- selectare (colectare selectivă)

- valorificare (pentru toate deșeurile ce pot fi valorificate)

- corecta eliminare (eliminare în depozite de deșeuri periculoase/nepericuloase funcție de tipul de deșeu și ținând cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri si HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor).

Managementul substanţelor şi materialelor periculoase va fi în concordanţă cu prevederile legii şi cerinţele autorităţilor. Aceste produse vor fi stocate – transportate – mânuite – utilizate şi evacuate conform fişelor de securitate şi cerinţelor legale.

În caz de incidente legate de substanţe periculoase vor fi luate imediat măsuri de curăţare cu respectarea metodelor de protecţie şi diminuarea impactului asupra mediului.

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele, materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiţiilor stabilite prin avize, acorduri şi autorizaţii obţinute de la organele în drept, a tuturor prescripţiilor de calitate.

Pentru realizarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor se vor executa lucrări de urmărire, întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a căror volum şi periodicitate sunt prezentate în normele legale.

Pe întreaga perioadă de funcționare a organizărilor de șantier, facilităţile de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate vor respecta legislaţia în vigoare.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII:

  - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Astuparea şanţurilor pentru montarea conductelor , instalatíilor tehnologice se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială.

Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%.

Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

Pentru refacerea zonelor verzi se vor împrăştia seminţe cu mâna, care ulterior se vor îngropa cu greblă de grădină şi tăvălug de mână.

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

  - Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În tabelul de mai jos sunt propuse măsuri și responsabilități pentru evitarea producerii poluărilor accidentale.

| Activitatea | Natura poluării | Măsuri propuse | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuție | Poluare sol, ape freatice cu ape uzate menajere | Remediere avarii | Constructor |
|  | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a neîntreținerii utilajelor | Întreținere în stare bună a utilajelor Depoluare zonă contaminată |  |
| Perioada de operare | Explozie urmată de incendiu | Sistare alimentare de gaze intervenții pentru stingere incendiu | Operatorul instalației tehnologice |

În cazul apariţiei unui accident la instalația tehnologică se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul S.N.G.N.  Romgaz S.A. pentru exploatarea obiectivelor.

În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare.

În cazul avariilor se impun următoarele măsuri:

- Remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor etc., se execută fără presiune de fluid, ţinând cont de următoarele:

      - oprirea fluxului de gaze şi purjarea instalației tehnologice;

      - blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

      - la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii;

      - mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

      - Instalațiile tehnologice vor intra în exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei și limitarea efectelor prin:

  - anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

  - informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia;

  - instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului.

  - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

La momentul la care sonda va deveni neproductiva, aceasta va fi supusa procedurii de abandonare. Acesta presupune demontarea capului de eruptie al sondei si montarea unei flanse oarbe. Instalatia tehnologica a sondei poate fi preluata pentru o sonda noua.

  - Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împrăștierea pe amplasament a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însămânţare (acolo unde este cazul);

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte;

- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren și beneficiarul de investiție.

În concluzie, construcţia, montajul şi exploatarea instalației tehnologice nu constituie sursă de poluare pentru factorii de mediu: apă, aer, sol şi nu afectează sănătatea populaţiei din zonă.

Modul în care va fi executată şi exploatată instalația reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populaţiei.

- ANEXE - PIESE DESENATE

  - Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă						- planșa M01.01.2023

- Plan de situaţie							- planșa M02.01.2023

- Proiectul in Coordonate STEREO 70 ( format electronic – CD atasat)

  - Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare						Nu este cazul.

  - Schemele-flux a gestionării deșeurilor		Nu este cazul.

  - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

Nu este cazul.

Șef de proiect/Întocmit,

Ing. Frusina SUCEAVA

frusina.suceava@romgaz.ro

0749-332831