#### Memoriu de prezentare

#### -Anexa nr. 5.E-

I. Denumirea proiectului:

„AMENAJARE CALE DE ACCES, PARCĂRI, ACCES LA DRUM PUBLIC”

II. Titular:

- numele;

SC LAMIGEO DEVELOPMENT SRL

- adresa postala;

Județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 210

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail,adresa paginii de internet;

0769 643 488

Email: primavera.urban2014@gmail.com

- numele persoanelor de contact;

Negoiescu Bianca

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Prin implementarea proiectului se dorește amenajarea căilor de acces rutiere și pietonale în incintă, inclusiv a locurilor de parcare și a accesului la drumul public.

Pentru construirea locuințelor P+6E cu spații comerciale la parter a fost obținută separat Autorizația de Construire nr. 245 din 07.09.2022.

Pentru realizarea obiectivului „Amenajare cale de acces, parcări, acces la drum public”, localizat în Județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 210 vor fi necesare:

- Racordarea noului obiectiv la drumul public – Calea Ialomiței (DN71).

Parcela cu obiectivul este situată adiacent drumului public Calea Ialomiței. Aceasta reprezintă un sector al DN71 din interiorul municipiului Târgoviște. Pornește din Calea București și se îndreaptă către Strada Gimnaziului, având un traseu de 1950m. Accesul carosabil pe parcelă se va asigura din Calea Ialomiței. Vor fi amenajate două accese locale, cu raze de racordare circulară simplă R=12m. Ambele accese vor funcționa numai ca relație de dreapta, marcajul existent pe axul Căii Ialomița pe acest sector fiind continuu și interzicând relația de stânga. Accesul din zona de nord (dinspre complexul de natație) se va afla la km 0+445 al Căii Ialomița și va servi strict pentru zona rezidențială, iar cel din zona centrală, care se va afla la km 0+370 al Căii Ialomița va servi pentru zona comercială;

- Realizarea acceselor carosabile

Accesele din incintă vor avea o lungime totală de 635m. Partea carosabilă va avea o lățime de 5.50...6.00m (două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens) și va fi încadrată de locuri de parcare sau de zone verzi și trotuare pietonale. Trama stradală se va realiza pe principiul eficienței utilizării teritoriului, a continuității traseelor și a asigurării caracterului de civilizație de tip urban cu respectarea prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap indicativ NP 051/2012. Adiacent blocurilor tratate printr-un proiect separat vor fi amenajate parcări, conform profilului transversal tip II. Traficul va fi colectat de accesul perimetral de pe rama nordică și estică, realizat conform profilului transversal tip III. Accesul de pe rama de nord Apele pluviale de pe carosabil și parcări se vor scurge prin pantele longitudinale și transversale ale carosabilului către gurile de scurgere nou prevăzute, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare a municipiului Târgoviște.

- Realizarea acceselor pietonale

Vor fi realizate trotuare pietonale cu l=1.50m, despărțite de partea carosabilă sau de locurile de parcare printr-o zonă verde l=0.50m. Aleile pietonale de acces dintre blocuri vor avea lățimea de 3.00m; Toate blocurile vor fi încadrate de trotuare de gardă l=1.00m;

- Asigurarea locurilor de parcare

Pentru buna funcționare a obiectivului este necesară amenajarea unui număr suficient de locuri de parcare. Ținând cont că prin proiectul „Construire locuințe colective P+6E cu spații comerciale la parter” pentru care a fost emisă Autorizația de construire nr.245/07.09.2022 vor fi realizate locuințe colective P+6E cu spații comerciale la parter pe parcela studiată, dimensionarea numărului locurilor de parcare se va realiza în baza acestora, cu respectarea Anexei 5 la HG 525/1996 republicată, precum și a necesarului real de locuri de parcare din prezent.

Parcarea autovehiculelor se va asigura în totalitate pe parcelă.

Este necesară asigurarea a cel puțin un loc de parcare/unitate locativă, rezultând un necesar de 236 locuri de parcare pentru acestea, la care se adaugă minimum de 1 loc de parcare/50mp spațiu comercial, rezultând încă 36 locuri. În total vor fi necesare minimum 272 locuri de parcare.

S-a prevăzut amenajarea unui total de 320 locuri de parcare pentru autoturisme. Conform NP 051-2012, dintre acestea, 4% (13 locuri) vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități.

Cele 320 de locuri de parcare pentru autoturisme se împart astfel:

- 287 locuri parcare la 90º, cu dimensiunile 2.30x5.00m

- 11 locuri parcare la 90º cu dimensiunile 2.40x5.00m

- 13 locuri de parcare la 90º cu dimensiunile 3.00x5.00m, rezervate persoanelor cu dizabilități

- 9 locuri de parcare în lung, cu dimensiunile 6.00x2.50m

- Realizarea semnalizării rutiere

Semnalizarea rutieră, atât cea orizontală, cât și cea verticală va fi în concordanță cu SR 1848-1,2,3/2011 pentru indicatoare rutiere și SR 1848-7/2015 pentru marcaje rutiere.

Pe zona celor două accese vor fi trasate treceri pentru pietoni. Toate locurile de parcare vor fi marcate la nivelul carosabilului. Locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vor fi marcate în acest sens la nivelul carosabilului.

În zona acceselor, la ieșirile din incintă, beneficiarul va monta indicatoare cu semnificația „Oprire” (B2), „La dreapta” (D3) și „Trecere pentru pietoni” (G2), corelând semnalizarea rutieră cu marcajul longitudinal continuu existent în zonă pe axul Căii Ialomița; Indicatoarele „La dreapta” (D3) se vor completa cu indicatoare „Interzis a vira la stânga” (C24) montate pe partea dreaptă a Căii Ialomița, corelând semnalizarea rutieră cu marcajul longitudinal continuu existent în zonă pe axul drumului. La intrările în incintă se vor monta indicatoare cu semnificația „Trecere pentru pietoni” (G2) și „Zonă rezidențială” (G38).

S-au prevăzut marcaje longitudinale, transversale sau diverse.

Proiectul de față se referă strict la lucrările de accese, pentru construirea locuințelor P+6E cu spații comerciale la parter a fost obținută separat Autorizația de Construire nr. 245 din 07.09.2022.

Regimul juridic

Terenul este situat în intravilanul municipiului Târgoviște (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018). Forma de proprietate: teren proprietate particulară în suprafață de 17 416 mp conform Act de dezmembrare

autentificat sub nr. 238 din 14.02.2022 și Extras de carte Funciară pentru informare nr. 72267/15.06.2023

Imobilul nu este monument istoric și nu se află în raza de protecție a acestora

Regimul economic

Terenul este situat în: UTR nr. 14

Categoria de folosință: arabil

Funcțiunea dominantă a zonei: LI — locuire colectivă

Funcțiuni complementare admise pe parcelă:

- ISc-— spatii comerciale;

- ISps-— spatii prestări servicii;

- CCr și CCp — circulații rutiere și pietonale;

- TE necesare construcției;

- SVp- spatii verzi; GC.

Regim tehnic

Parcela a fost studiată în cadrul documentației de urbanism PUZ „Construire ansamblu rezidențial P+6” aprobat prin HCL nr. 337/24.11.2021. Conform PUZ aprobat parcela aparține zonei cu funcțiuni mixte: locuințe colective P+6 cu/fără parter comercial.

Pentru imobilul cu nr. cadastral 87993 Primăria Municipiului Târgoviște a emis Autorizația de construire nr.245/07.09.2022 în scopul „Construire locuințe colective P+6E cu spații comerciale la parter”.

Pentru prezenta documentație a fost emis de către Primăria Municipiului Târgovișe, Certificatul de Urbanism Nr. 549 din 29.06.2023.

Vecini :

- Nord : propr. particular – NC88122 și NC7704

- Est : propr. particular – NC 88723

- Sud : dom. Public – NC 83946 – Calea Ialomiței (DN71)

- Vest : dom. Public – NC 87994 – teren cedat de beneficiar pentru realizarea profilului drumului de exploatare existent.

Sistemul constructiv:

Pentru zonele carosabile s-a prevăzut un sistem rutier elastic, pentru un trafic ușor, cu următoarea structură:

- 4 cm – Strat de uzură din BA16, conform AND 605/2016

- 6 cm – Strat de legătură din BAD22.4, conform AND 605/2016

- 20 cm – Strat de bază din piatră spartă, conform SREN 13242 + A1

- 30 cm – Strat de fundație din balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele carosabile vor fi încadrate cu borduri mari prefabricate din beton, având secțiunea 20x25cm așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 15x30cm;

Zonele de parcare vor avea următoarea structură:

- 8cm pavele înierbate prefabricate din beton

- 3cm nisip pilonat

- 20cm piatră spartă, conform SREN 13242 + A1

- 30cm balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele de parcare vor fi încadrate cu borduri mari prefabricate din beton, având secțiunea 20x25cm așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 15x30cm;

Zonele pietonale vor avea următoarea structură:

- 3 cm Strat de uzură din BA11.2, conform AND 605/2016

- 12 cm agregate naturale stabilizate cu ciment, conform STAS 10473

- 10 cm fundație din balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele pietonale vor fi încadrate cu borduri mici prefabricate din beton, având secțiunea de 10x15cm, așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 10x20cm.

- justificarea necesității proiectului;

Decizia de a construi locuințe a apărut ca urmare a nevoii constante de locuințe și a funcțiunii dominante a zonei: „zona cu funcțiuni mixte: locuințe colective P+6 cu/fără parter comercial”. Necesitatea implementării proiectului este una evidentă, acesta contribuind la dezvoltarea urbană din zonă.

Investiția propusă se va realiza etapizat:

etapa I: amenajarea terenului;

etapa II: realizarea infrastructurii pentru circulație rutieră și pietonală – obiectul documentației de față, precum și a rețelelor edilitare și branșamentele la rețelele publice, în baza autorizațiilor și acordurilor specifice;

etapa  III: efectuarea investiției principale: locuințe colective;

etapa IV: branșarea noilor construcții la rețelele de utilități din incintă, în baza autorizațiilor și acordurilor specifice.

c) valoarea investiției;

Valoarea totală = 1,519,116.71lei

din care C+M = 1,407,013.30 lei

d) perioada de implementare propusă;

Durata de implementare a investiției este de 12 luni de execuție.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de încadrare în zonă	             		sc. 1:5000

Plan de situație				        	sc. 1:500

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Bilant teritorial

Suprafață teren: 17416,00mp

Suprafață construită (proiect separat) 4050,00mp

Suprafață desfășurată (proiect separat) 28350,00mp

POT (proiect separat) 23,3%

CUT (proiect separat) 1,63

Suprafață spații verzi: 3458,00mp

Suprafață parcări: 3758mp (320 locuri)

Suprafață circulații rutiere în incintă: 4127mp

Suprafață circulații rutiere – acces la drum public: 159,00mp – obiectul etapei I

Suprafață circulații pietonale în incintă: 4127mp

Suprafață circulații pietonale – acces la drum public: 15,50mp – obiectul etapei I

***	Prezenta documentație se referă strict la amenajarea căii de acces, parcărilor și accesului la drumul public, pentru construirea locuințelor P+6E cu spații comerciale la parter fiind obținută separat Autorizația de Construire nr. 245 din 07.09.2022.

Pentru zonele carosabile s-a prevăzut un sistem rutier elastic, pentru un trafic ușor, cu următoarea structură:

- 4 cm – Strat de uzură din BA16, conform AND 605/2016

- 6 cm – Strat de legătură din BAD22.4, conform AND 605/2016

- 20 cm – Strat de bază din piatră spartă, conform SREN 13242 + A1

- 30 cm – Strat de fundație din balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele carosabile vor fi încadrate cu borduri mari prefabricate din beton, având secțiunea 20x25cm așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 15x30cm;

Zonele de parcare vor avea următoarea structură:

- 8cm pavele înierbate prefabricate din beton

- 3cm nisip pilonat

- 20cm piatră spartă, conform SREN 13242 + A1

- 30cm balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele de parcare vor fi încadrate cu borduri mari prefabricate din beton, având secțiunea 20x25cm așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 15x30cm;

Zonele pietonale vor avea următoarea structură:

- 3 cm Strat de uzură din BA11.2, conform AND 605/2016

- 12 cm agregate naturale stabilizate cu ciment, conform STAS 10473

- 10 cm fundație din balast, conform SREN 13242 + A1

Zonele pietonale vor fi încadrate cu borduri mici prefabricate din beton, având secțiunea de 10x15cm, așezate pe o fundație din beton C16/20 cu secțiunea 10x20cm.

Se prezintă elementele specific caracteristice proiectului propus:

-profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul

-descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

-descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

-materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurarea acestora;

În procesul de realizare a acceselor se vor utiliza materii prime: apa, agregate naturale – balast, piatră spartă și nisip, betoane asfaltice și beton de ciment; Utilajele folosite la transportul materialelor și execuția lucrărilor sunt actionate de motoare diesel.

-racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

-alimentarea cu energie electrica – nu este cazul

-alimentarea cu apă  – nu este cazul

-evacuarea apelor uzate – Apele pluviale colectate de pe accesele carosabile vor fi deversate la rețeaua de canalizare a municipiului Târgoviște.

-asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul – nu este cazul

-asigurarea agentului termic – nu este cazul

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Toate zonele rămase libere în urma realizării lucrărilor la accese și locuințe vor fi amenajate ca spații verzi.

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesele proiectate în incintă vor avea carosabil l=5,50...6,00m, L=635m. Vor fi realizate două accese locale, cu raze de racordare circulară simplă R=12m amenajate din Calea Ialomiței, la km 0+370, respectiv la km 0+445, pe partea stângă a acesteia.

-resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale sunt cele uzuale pentru lucrarile de drumuri, respectiv se vor utiliza agregate naturale (nisip, balast, piatră spartă, apă, beton asfaltic și beton de ciment) și de umplutură (pământ argilos de umplutură și pământ vegetal).

Pe perioada de exploatare a amenajarilor propriu zise, acestea nu utilizeaza resurse naturale.

-metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de executie nu vor afecta în nici un fel domeniul public ori parcelele vecine. Organizarea de șantier se va face astfel încât să nu fie necesare baracamente și echipamente provizorii pentru  executarea lucrărilor, aprovizionand șantierul, ritmic, cu materialele necesare punerii în operă în ziua respectivă.

-planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Beneficiarul are obligația să execute integral lucrările până la termenul prevazut în autorizație – conform L 50 /1991, republicată și să asigure recepționarea lucrărilor, conform regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

-relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Din punct de vedere tehnic, în acest moment, nu se pune problema necesității unor variante alternative ale proiectului. Accesul pe parcelă se poate realiza dintr-un singur drum public: Calea Ialomiței. Locuințele colective cu spații comerciale la parter pentru care a fost obținută autorizația de construire condiționează dispunerea acceselor și numărul de locuri de parcare necesare, conform Anexei 5 la HG 525/1996, republicată. Structura carosabilă a trebuit adaptată clasei de trafic ușor.

-alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurare a unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creștere a numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul

-alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul, nu există alte construcții / amenajări în incinta beneficiarului.

-planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

-metode folosite în demolare;

Nu este cazul

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

-alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminare a deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului propus nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Situl se află la distanța de cca. 4,8 km față de Aria de Protecție Specială ROSPA0124 – Lacurile de pe Valea Ilfovului.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

 politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

 arealele sensibile;

Nu sunt identificate areale sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Conform tabel coordonate sistem Stereo 1970 – studiu topografic

| Punct hotar | X (est) | Y (nord) |
| --- | --- | --- |
| Vector contur NC 87993 |
| 1 | 538124,11 | 380339,40 |
| 2 | 538126,59 | 380336,99 |
| 3 | 538207.14 | 380201.53 |
| 4 | 538214,09 | 380198,17 |
| 5 | 538215,66 | 380201,56 |
| 6 | 538219,04 | 380204,80 |
| 7 | 538223,02 | 380217,49 |
| 8 | 538225,62 | 380224,53 |
| 9 | 538264,81 | 380312,48 |
| 10 | 538273,28 | 380331,47 |
| 11 | 538189,63 | 380423,38 |
| 12 | 538178,27 | 380413,78 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Apele meteorice impurificate colectate în lungul căii de access constituie principala sursă de poluare. Problemele cele mai semnificative se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential și apare după o perioadă mai lungă de timp. Aceste ape spală suprafața carosabilului de substanțe cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearși, rezultati din gazele de eșapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, în special la frânări energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri și grăsimi minerale, reziduuri provenite din uzura căii de rulare; La acestea se mai pot adăuga substanțe folosite în timpul iernii pentru eliminarea poleiului și toată gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deversează pe acces cu ocazia unor avarii sau accidente. Apele viciate de pe carosabil vor fi deversate la rețeaua de canalizare a municipiului Târgoviște.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Apele pluviale de pe platformele propuse se vor scurge rapid prin intermediul pantelor transversale și longitudinale la gurile de scurgere proiectate și mai departe la rețeaua de canalizare a municipiului Târgoviște.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Accesele în sine sunt inerte. Principala sursă generatoare de mirosuri neplăcute și de poluare a aerului este reprezentată de gazele de eșapament ale autovehiculelor care vor circula pe calea de acces proiectată.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Referindu-ne strict la încărcarea atmosferei din zonă cu agenți poluanți rezultați din traficul auto, putem aprecia că există puține elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza doar în timp, pe măsura înoirii parcului auto și introducerii unor măsuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Principala sursă de zgomote și vibrații este reprezentată de traficul auto de pe accesele proiectate. Specificul investiției va genera un trafic alcătuit preponderent din autoturisme mici sub 3,5t. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecție.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu au fost efectuate determinări ale nivelului de zgomot și vibrații; putem doar estima că nivelul de zgomot nu va depăși, la limita proprietății, valoarea maximă admisă de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Obiectivul nu va produce radiații ionizante.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Principalele surse de emisii de poluanti pentru sol sunt reprezentate de:

- înlăturarea stratului de sol vegetal afânat pentru a permite realizarea acceselor;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitarea neadecvată;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de execuție;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de colectare ape uzate si pluviale in zona organizarii de șantier.

- posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și utilajele care deservesc activitatea de amenajare a carosabilului și apoi la circulația rutieră din etapa de exploatare.

Natura activităților pentru care se propune a se realiza investiția, metodele și tehnicile de amenajare cât și natura activității nu presupun folosirea substanțelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminări ale solului.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pe perioada execuției sunt prevăzute pentru protecția solului/subsolului următoarele lucrări:

- se va optimiza durata de menținere deschisă a șantierului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltrațiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren prin respectarea etapelor de execuție a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de construcții- montaj.

- stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea zonelor afectate din proximitatea acceselor proiectate la terminarea lucrărilor;

- dimensionarea căilor de acces și platformelor de parcare propuse la suprafața strict necesară pentru a servi obiectivului dorit;

- delimitarea strictă a culoarului de lucru.

- pe durata lucrărilor se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu în vigoare.

Pentru a se evita poluarea solului au fost prevăzute următoarele măsuri:

- se asigură, la termen, verificarea funcționalității motoarelor termice ale mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire/amenajare;

- nu sunt amenajate depozite de carburanti și uleiuri în alte locuri decât cele cu dotările corespunzătoare prevederilor legale;

- lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se efectuează numai în locuri special amenajate în acest sens;

- nu se practică spălarea utilajelor și a mijloacelor auto în cadrul amplasamentului,

- alimentarea cu motorină și cu lubrifianți a utilajelor se face cu asigurarea tuturor condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului în locuri special amenajate – stații de distribuție carburanți;

- toate utilajele și mijloacele auto folosite în activitatea de construire/amenajare și apoi în activitatea de exploatare rulează pe drumuri amenajate și sunt parcate doar pe platformele betonate.

- deșeurile rezultate din etapa de construcție cât și cele din activitatea de exploatare a obiectivului sunt depozitate temporar numai în recipiente speciale, amplasate în locuri special amenajate.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În mod normal activitățile care se vor desfășura, atât în faza de amenajare cât și în faza de exploatare a investiției, nu vor avea efecte negative asupra ecosistemelor acvatice și terestre.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Se vor lua următoarele măsuri:

- refacerea zonei la terminarea lucrărilor;

- stocarea substanțelor periculoase în recipiente etanșe și depozitarea în locuri speciale;

- colectarea selectivă și managementul corespunzător al deșeurilor;

- folosirea de către executant de utilaje adecvate și întreținute conform cărtii tehnice și cerințelor legale;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în stații speciale pentru astfel de operații;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Zona de intervenție abordată are suprafața de 17416 mp și are următoarele limite:

- Nord : propr. particular – NC88122 și NC7704

- Est : propr. particular – NC 88723

- Sud : dom. Public – NC 83946 – Calea Ialomiței (DN71)

- Vest : dom. Public – NC 87994 – teren cedat de beneficiar pentru realizarea profilului drumului de exploatare existent.

Regimul juridic

Terenul este situat în intravilanul municipiului Târgoviște (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018). Forma de proprietate: teren proprietate particulară în suprafață de 17 416 mp conform Act de dezmembrare

autentificat sub nr. 238 din 14.02.2022 și Extras de carte Funciară pentru informare nr. 72267/15.06.2023

Imobilul nu este monument istoric și nu se află în raza de protecție a acestora

Regimul economic

Terenul este situat în: UTR nr. 14

Categoria de folosință: arabil

Funcțiunea dominantă a zonei: LI — locuire colectivă

Funcțiuni complementare admise pe parcelă:

- ISc-— spatii comerciale;

- ISps-— spatii prestări servicii;

- CCr și CCp — circulații rutiere și pietonale;

- TE necesare construcției;

- SVp- spatii verzi; GC.

Regim tehnic

Parcela a fost studiată în cadrul documentației de urbanism PUZ „Construire ansamblu rezidențial P+6” aprobat prin HCL nr. 337/24.11.2021. Conform PUZ aprobat parcela aparține zonei cu funcțiuni mixte: locuințe colective P+6 cu/fără parter comercial.

Pentru imobilul cu nr. cadastral 87993 Primăria Municipiului Târgoviște a emis Autorizația de construire nr.245/07.09.2022 în scopul „Construire locuințe colective P+6E cu spații comerciale la parter”.

lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de amenajare cât și în faza de exploatare a investiției, nu vor avea efecte negative asupra așezărilor umane și nu se impun măsuri suplimentare de protecție a așezărilor umane sau a altor obiective de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Regimul gospodăririi deșeurilor produse în faza de execuție, va face obiectul organizării de șantier, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezenta documentație se referă exclusiv la amenajarea accesului la drumul public, căile de acces și parcările din incintă. Din etapa de exploatare a acestor accese nu pot rezulta deșeuri în condiții normale de utilizare. Vor rezulta deșeuri în etapa de execuție a acestora.

Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

      - Deşeuri din grădini şi parcuri

      - Menajere sau asimilabile

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de amenajare:

| Tip deșeu | Cod deșeu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deșeurilor | Cantități estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare | 17 05 | Săpături pt. accese și parcări | Stratul superficial, de sol vegetal va fi stocat separat pentru refacerea amplasamentului; resul va fi folosit la umpluturi pentru geometrizarea terenului | Solul vegetal va fi folosit la refacerea zonelor degradate la finalul lucrărilor; Restul pământului rezultat din săpătura pentru accese va fi ca umplutură pentru ridicarea cotei terenului | 1900 mc |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului de execuție | Europubele amplasate pe platformă betonată | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 2 mc |

Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de exploatare:

Nu este cazul.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Pentru prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate se vor alege încă din faza de proiectare soluțiile optime de amenajare a acceselor propuse, ce permit utilizarea celor mai eficiente tehnologii de execuție. Pământul rezultat din săpături se va sorta, cel vegetal de la suprafața urmând a fi utilizat la refacerea zonelor verzi afectate de lucrările de construcții la finalizarea lucrărilor, iar restul fiind utilizat ca umplutură pentru realizarea sistematizării verticale a incintei. Deșeurile menajere generate de personalul de execuție vor fi colectate selectiv la platformele gospodărești propuse și valorificate.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Gestionarea  deșeurilor de hârtie și carton:

      - Reducerea folosirii hârtiei;

      - Amplasarea și utilizarea recipientilor pentru colectarea hârtiei;

      - Reutilizarea cutiilor de carton;

      - Predarea selectivă a deșeurilor de hârtie și carton  către agenți economici autorizati.

Gestionarea ambalajelor din materiale plastice/ hârtie/ carton/ metal/ lemn:

- Achizitionarea de produse neambalate sau produse fără ambalaje excesive, sau reutilizabile/ returnabile;

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate și ramase pe amplasament in urma dezambalarii;

- Achizitionarea de produse vrac pentru a se evita generarea de deșeuri de ambalaje;

- Predarea selectivă către agenți economici autorizați.

Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, tuburi fluorescente, baterii/ acumulatori.

- Repararea echipamentelor  electrice si electronice defecte;

- Utilizarea unor corpuri de iluminat pe baza de LED-uri cu

durată mare de viață și consum redus de energie;

- Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili în locul bateriilor de unică folosință.

- Predarea echipamentelor electrice și electronice casate către agenți economici autorizați în domeniul reciclării,

Alte măsuri :

- achizitionare de echipamente/ aparate  cu durata de funcționare cât mai mare

- preocuparea continuă pentru sigurarea condițiilor de depozitare optime pentru  produsele achizitionate

- instruirea întregului personal cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor, a prevenirii risipei și colectării selective a deșeurilor;

- Monitorizarea fluxului de materii prime utilizate și produse rezultate în scopul evitării formării stocurilor și a degradării acestora prin manipulări repetate;

- Respectarea cu strictețe a programului de revizii și reparații în scopul prelungirii duratei de viață a utilajelor și instalațiilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Pe amplasament nu vor fi produse sau utilizate substante chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Investiția nu presupune impact semnificativ asupra mediului, agregatele naturale, betoanele asfaltice ori elementele prefabricate de beton putând fi atent gestionate și manipulate.

La amenajarea acceselor nu se vor folosi substanțe și preparate chimice periculoase.

Substanțele chimice care pot constitui poluanți în urma desfășurării lucrărilor sunt carburanții și lubrifianții utilajelor folosite la amenajarea căilor de acces – scurgeri accidentale. În acest sens, utilajele vor fi parcate pe platforme betonate/impermeabile. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifianților și întreținerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

În etapa de exploatare, accesele propriu-zise sunt în mare măsură inerte, principala sursă de poluare fiind produsele de ardere generate de motoarele termice ale autovehiculelor care vor circula pe acestea.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Impactul potențial asupra factorilor de mediu se manifestă diferit în etapele de implementare a proiectului.

Astfel, se disting: perioada de organizare de șantier, perioada de realizare și cea de exploatare a obiectivului.

Activitățile de amenajare derulate în perioada de construcție a proiectului pot afecta în mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a stării de conservare a biodiversității - în mod direct sau indirect prin afectarea calității factorilor abiotici de mediu.

În perioda de operare, nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfășurării traficului rutier.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- Impactul asupra populației și sănătății umane:

Impactul asupra așezărilor umane în perioada de execuție se manifestă prin:

- zgomotul și noxele generate în primul rând de transportul materialelor de construcție, precum și de activitatea utilajelor de construcții;

- eventualele conflicte de circulație datorită autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizionează șantierul.

Realizarea lucrării contribuie la dezvoltare economică prin crearea de noi locuri de muncă în perioada de execuție, fiind necesară pentru exploatarea obiectivului propus.

- Impactul asupra biodiversității:

Impactul asupra biodiversității se manifestă mai mult în prima etapă, cea de organizare șantier și în timpul realizării lucrării, se concretizează, în speță, la nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar. Terenul afectat aparține beneficiarului și nu se suprapune cu arii naturale protejate.

- Impactul asupra solului și subsolului

Principalul impact asupra solului și subsolului, în perioada de execuție, este consecința ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de șantier.

Realizarea proiectului presupune ocuparea unor suprafete minimale teren, având în vedere specificul lucrării.

Formele de impact, identificate asupra solului și subsolului în perioda de executie, sunt:

-  înlăturarea stratului de sol vegetal

-  distrugerea profilului de sol;

-  apariția eroziunii de suprafață pe perioada desfășurării lucrărilor;.

- deversări accidentale ale unor substanțe/compuși de la utilaje pe sol;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor, materialelor de construcție, deșeurilor tehnologice;

În perioada de operare, sursele de poluare a solului și subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitări necontrolate de deșeuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- emisii în atmosferă datorate traficului.

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanță medie, temporară.

- Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

Lucrările se vor realiza pe terenul ce aparține beneficiarilor, conform  actelor de proprietate anexate, fără a afecta parcelele vecine, cu excepția racordului la drumul public. Pentru realizarea acestui racord se va obține aviz de la administratorul drumului.

- Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul cercetat se află pe malul stâng al Iazului Morilor, la minimum 15...20m de albie (pe latura cea mai apropiată, de sud-vest.)

Un pericol important pentru apă este legat de modificările calitative ale apei produse prin poluarea cu impurități care îi alterează proprietățile fizice, chimice și biologice.

Din activitatea specifică de amenajare vor rezulta următoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfășurarii lucrarilor de constructie;

• ape uzate menajere rezultate în urma activității personalului de execuție

Se estimează un impact negativ nesemnificativ, direct și secundar, pe termen scurt și mediu.

Scurgerea apelor meteorice: Colectarea şi scurgerea apelor pluviale se va face prin pantele longitudinale și transversale la rigola formată la borduri / la casiurile proiectate și mai departe la gurile de scurgere din incintă, care vor fi deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Târgoviște existentă pe Calea Ialomiței.

- Impactul asupra calității aerului

Printre sursele principale emitente de poluanți sunt: folosirea combustibililor fosili pentru circulația auto, șantierele de construcție și implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfășurării execuției proiectului sunt asociate în principal cu manevrarea materialelor și amenajarea în sine a acceselor.

Activitățile care se constituie în surse de poluanți atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt următoarele:

- Activități de amenajare a acceselor, desfășurate în amplasamentul lucrărilor

- Traficul aferent lucrărilor de construcții.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozer, încărcător frontal, excavator, autogreder, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentionează ca emisiile de poluanți atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrării sunt intermitente.

În perioada de funcționare a obiectivelor, activitățile care se vor constitui în surse de poluanți atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule și emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament, ce se constituie într-o sursă liniară nedirijată.

Prin realizarea acceselor, impactul asupra factorului aer va fi moderat în perioda de execuție, iar în perioada de operare se estimează un impact minim.

- Impactul asupra climei

Funcționarea autovehiculelor poate introduce în aer sau depune pe sol pulberi, produși de ardere incompletă, gaze nocive etc., care au diferite proprietăți și efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizați pentru desfășurarea traficului rutier și eficiența automobilelor. Avand în vedere previziunile de îmbunătățire a calității combustibililor utilizați și dezvoltarea unor autovehicule din ce în ce mai eficiente, se apreciază că în perioda de operare a proiectului emisiile de poluanți vor scădea treptat.

Se estimează un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.

- Impactul zgomotelor și vibrațiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

- utilajele care efectuează lucrările de amenajare/construire

- mijloacele auto care participă la lucrările de construire

- mijloacele auto care participă la activitățile de transport

Dotările, amenajările și măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot și de vibrații produs

Nu au fost efectuate determinări ale nivelului de zgomot și vibrații; putem estima că nivelul de zgomot nu va depăși, la limita proprietății, valoarea maxima admisa de Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Utilaj (dbA)

Excavator 80 – 100

Buldozer 80 – 100

Bsculanta 75 – 95

Betoniera 75 – 90

Camion greu 70 – 80

Următorul Tabel arată intensitatea generală a zgomotului produs de utilajele de construcție folosite în mod obișnuit:

Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate în circulație.

Se estimează un impact negativ temporar pe perioada de constructie și negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

În etapa de exploatare, principala sursă de zgomote și vibrații va fi constituită de traficul compus în principal din autoturisme.

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităților teritoriale, cu ocupări majore de teren. Perioada de construcție reprezintaă o etapă cu durată limitată și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor.

În perioda de execuție nu este necesar să se prevadă amenajări peisagistice. Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt și neutru permanent.

- Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si Ordonanța nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța 13/2007 și Legea 329/2009), constructorului îi revine ca obligație fermă întreruperea imediată a lucrărilor și anunțarea în termen de 72 de ore a autorităților competente în condițiile în care în urma lucrărilor de excavare pot fi puse in evidentă eventuale vestigii arheologice necunoscute în prezent. Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar putea exista o extindere a impactului proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerați mai sus.

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului;

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. Dacă se vor respecta măsurile prevăzute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu și avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care să determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul asupra factorilor de mediu se manifestă în perioada de execuție, pe o durată de 12 luni. Din punct de vedere al mărimii complexității proiectului se estimează că impactul va fi redus, temporar și local, variabil și reversibil.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se va avea în vedere respectarea prevederilor din actele normative (avizele și acordurile emise de autoritățile competente din domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor).

Printre măsurile privind diminuarea impactului în faza de execuție a lucrărilor putem menționa:

- perioada de execuție cât mai scurtă a lucrărilor;

- program de lucru stabilit astfel încât să nu afecteze locuitorii din zona apropiată

- utilizarea mijloacelor de transport și a utilajelor cât mai silentiose și cu emisii reduse de noxe;

- lucrările se vor realiza strict pe perimetrul desemnat organizării de șantier;

- împrejmuirea organizării de șantier;

- refacerea ecologică a terenului ocupat temporar;

- lucrări de completare cu pământ vegetal la zonele afectate de execuția lucrărilor

- lucrări de plantații arbuști și arbori,

- monitorizarea continuă a procesului de execuție.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Măsurile necesare pentru monitorizarea mediului se referă la:

- Perioada de execuție a lucrărilor când se va monitoriza Managementul lucrărilor;

- Redarea în circuit a terenurilor ocupate temporar.

În perioada execuției lucrărilor propuse se vor monitoriza zilnic starea de funcționare a utilajelor și mașinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

În perioada de exploatare a proiectului, va fi necesar să se monitorizeze comportarea amenajărilor propuse, pentru a se putea interveni operativ.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pe toată durata execuției lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative :

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificari și completări prin OUG 75/20018;

-Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- HG 188/2002- pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, actualizată;

- Ordinul 756/1997, al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, actualizată;

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, astfel încât să fie respectate prevederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor de suspensie, plumbului, benzenului , monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător., modificat și completat de L 104/2011 si L 188/2018;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG 321/2005, republicată, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

- HG. 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrările de organizare de șantier, precum și asigurarea și procurarea de materiale și echipamente, se va face de către antrepriza autorizată de construcții și instalații, care va executa și lucrările la obiectiv.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va realiza exclusiv pe terenul cu numar cadastral 87993, teren în proprietatea beneficiarului.

În interiorul incintei se vor amplasa o baracă/container pentru muncitori, care va asigura spațiu de odihnă, vestiar și servire a mesei pentru personalul muncitor, un depozit de materiale și scule, două WC-uri ecologice și un punct fix de intervenție PSI;

- descrierea impactului asupra mediului, a lucrărilor organizării de șantier;

În cadrul lucrărilor de construcții nu rezultă poluanți pentru sol, pentru apele freatice sau radiații ionizante. Esențială este menținerea ordinii pe șantier. Excesul de pământ va fi utilizat la realizarea de umpluturi și la refacerea zonelor verzi. Eventualul exces de pământ rezultat din săpătură, dacă nu va mai fi necesar pentru geometrizarea terenului, va fi transportat în locuri special amenajate în acest scop. Lucrările ce produc zgomot (excavații, nivelări, aprovizionare cu agregate naturale, cilindrare, asfaltare, etc.) vor fi programate în afara orelor de odihnă a locatarilor din vecinătate. Pentru nevoi fiziologice, prin grija investitorului și a șefului punctului de lucru, personalul angajat în execuție va avea accesul asigurat la un grup sanitar.

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de încadrare în zonă				scara: 1:5000

Plan se situație 					scara 1:500

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
         Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din arie naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Informații conform memoriului anexat documentației pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazinul Hidrografic al râului Ialomița.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Cursul de apă cel mai apropiat: Iazul Morilor (derivație Ialomița), la 15...20m de latura de SV a parcelei, terenul fiind situat pe malul stâng al acestuia.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Cod corp de apa subterană: ROIL13.

Denumire corp: Lunca Ialomitei.

Interdependent cu raul Ialomita.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura și ștampila titularului

….....……………