SALTUS PROVIA 2012 SRL

- PROIECTARE ŞI INGINERIE -

Piteşti, str. Episcop Grigorie Leu nr. 27F,

cod poştal 110337, jud. Argeș

J3/621/09.05.2012;  RO 30169940

Tel: 0740/947892; 0742/223076 Fax: 0248/630147

Cont: RO96BTRL00301202F90078XX

RO38TREZ0465069XXX013063

e-mail: saltusprovia2012@gmail.com

web: www.saltusprovia.ro

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA MORTENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” Beneficiar: U.A.T. COMUNA MORTENI Faza : MEMORIU DE PREZENTARE Proiect nr. 102/2021

Piteşti

2022

## MEMORIU DE PREZENTARE

## I. Denumirea proiectului:

„MODERNIZARE  DRUMURI  LOCALE,  COMUNA MORTENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

## II. Titular

- Numele beneficiarului:  U.A.T. Comuna  Morteni;

- Adresa poştală: Localitatea Morteni, județul Dâmbovita;

- Număr telefon/ fax: 0245-242707

- Persoana de contact: primar Olteanu Lalu Ionel

## III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

„MODERNIZARE  DRUMURI  LOCALE,  COMUNA MORTENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”– se elaborează de către SC SALTUS PROVIA 2012  S.R.L. Piteşti, ca proiectant general în baza contractului nr. 19/34/18.08.2021.

- Un rezumat al proiectului - situația actuală

Drumurile locale ce fac obiectul prezentului studiu se află în intravilanul comunei Morteni, satele: Morteni şi Neajlovu  ocupând terenuri ce fac parte din domeniul public.

Drumurile  locale care fac obiectul prezentului proiect sunt în prezent drumuri pietruite afectate de şiroirea şi stagnarea apelor datorită lipsei şanţurilor laterale, fapt care face destul de greu accesul autovehiculelor pe timp ploios (vezi imaginea de mai jos: Fig. Nr. 1, Fig. Nr. 2 si Fig. Nr. 3).

Fig. Nr. 1 – Ulița Gherghica Ion-Necula T. Gheorghe

Fig. Nr. 2 Ulita Cirstea Dumitru –Mocanu Maria

Fig. Nr. 3 – Ulița Lagu Gherghina –Stoian Niculina

De asemenea prin modernizarea acestor drumuri locale se asigură circulatia in conditii optime a oamenilor si vehiculelor din satele: Morteni și Neajlovu. In perioadele cu precipitatii circulatia se desfasoara destul de anevoios datorita lipsei sistemelor de curgere a apelor (podetelor si podete de acces la proprietati) precum si a fagaselor si gropilor existente.

b)  justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea intervenţiei cu lucrări a apărut ca o continuare a procesului de modernizare a infrastructurii rutiere a comunei Morteni, respectiv de asigurare a accesului şi pentru locuitorii satului Morteni  și Neajlovu din comuna Morteni din județul Dâmbovita.

Modernizarea acestor drumuri se impune cu stringenţă pentru rezolvarea următoarelor obiective:

    - creşterea calităţii vieţii oamenilor prin modernizarea acestor drumuri de interes local  în lungime totală de 2,300 km.

    - diminuarea surselor de aluviuni prin asfaltarea drumurilor de interes local;

    - evacuarea rapidă a debitelor mari provenite din ploile torenţiale;

    - ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare;

    - repunerea drumului în funcţiune normală;

    - intervenţie în caz de forţă majoră cum ar fi intervenţia în caz de incendiu sau accidente naturale;

    - crearea de noi locuri de muncă (pe perioada execuţiei lucrărilor).

Pentru aducerea drumurilor de interes local la parametrii ceruţi de normele UE sunt necesare următoarele lucrări:

- corectarea infrastructurii drumurilor  cu respectarea pe cât posibil a traseului existent;

- asigurarea unui sistem rutier dintr-un covor asfaltic în două straturi.

- asigurarea scurgerii şi evacuării rapide a apelor pluviale.

- Segmentele de populaţie care beneficiază direct de aplicarea proiectului sunt:

- locuitorii comunei Morteni (satul Morteni si satul Neajlovu) precum şi constructorii pentru reţeaua de drumuri şi poduri.

- Finalitatea social – economică a proiectului

Modernizarea acestor drumuri de interes local va permite derularea activităţilor economice principale:

- creşterea calităţii vieţii oamenilor prin modernizarea drumurilor de interes local  în lungime totală de  2,300 km;

- diminuarea surselor de aluviuni prin asfaltarea drumurilor  de interes local;

- evacuarea rapidă a debitelor mari provenite din ploile torenţiale;

- ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare;

- repunerea drumurilor în funcţiune normală;

- intervenţie în caz de forţă majoră cum ar fi intervenţia în caz de incendiu sau accidente naturale;

- crearea de noi locuri de muncă (pe perioada execuţiei lucrărilor).

Aplicarea proiectului necesită costuri minime socio-economice care să fie suportate de populaţie (ocupări de teren, etc.).

Valoarea investitiei

1. Lungimea drumurilor locale    		                                                        2,300 km

2. Valoarea totală a investiţiei – inclusiv TVA                                                 4.528.955,24 lei

din care: C+M (cu fără TVA)                                                   4.012.609,25 lei

3. Valoarea unitară a investiţiei; Total (fără TVA )

3.811.766,89 lei : 2,300 km =                                                                657.289,95 lei/km

- C+M (fără TVA)

3.371.940,55 lei : 2,300 km =                                               	               1.466.061.11 lei/km

- perioada de implementare propusa

- Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor de execuţie este de 18 luni calendaristice, iar investiţia totală se va realiza în 18 luni (6 luni proiectare+obtinere avize si 12 luni executie).

- planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasament)

- Se ataseaza planul de incadrare in zona

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului( planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie și altele

Geomorfologic, comuna Morteni apartine Campiei Romane, Sectorul Central [in funcţie de geneză (intensitatea colmatărilor, mişcările neotectonice şi provenienţa materialelor) şi de aspectul peisajului geomorfologic, Câmpia Română a fost împărţită în trei mari sectoare: Câmpia Olteniei, Sectorul Central şi Sectorul Estic.

Sectorul Central este clar delimitat la vest şi est de două din marile râuri care traversează câmpia: Olt şi Argeş.

Limita vestica este data de malul stang al Oltului care este reprezentata de un abrupt taiat de rau.

Limita estica este data de malul stang al Argesului, pana in apropierea localitatii Gaesti (incluzand Campia Pitesti) si de malul drept al aceluiasi rau pana la confluent cu Dunarea.

În sud, limita este impusă de Lunca Dunării.

Limita nordică este dată de contactul cu Piemontul Getic. Acest contact nu este pus în evidenţă de un abrupt tectonic, ci de schimbarea unor aspecte în peisaj. Limita între piemont şi câmpie a fost trasată în lungul curbei de nivel de 300 m.

Unitatile majore de relief ale Sectorului Olt-Arges sunt: Campia Pitestiului, Campia Gavanu-Burdea, Campia Boianului si Campia Burnas.

Campia Pitestiului situata in nordul sectorului este o campie de terase formata din cele cinci trepte in forma de evantai pe dreapta ale Argesului.

Campia Gavanu- Burdea situata intre valea Vedei, Argesului si Câlnistei este alcatuita din doua campii distincte: o campie piemontana cu caracter subsident (Gavanu) si o campie piemontana veche "getica" (Burdea). Prezinta o serie de terase slab dezvoltate si crovuri in diferite stadia de evolutie.Are altitudini intre 100-200m. Campia Burdea intre Vedea si Teleorman prezinta vai largi cu terase bine evidentiate. Campia Gavanu intre intre Teleorman si Arges, este alcatuita din Campia Dambovnicului in nord si Campia Calnistei in sud.

Campia Boianului situata in vestul sectorului, intre Olt, Vedea si Dunare este o campie piemontana veche "getica".

Campia Burnas situate intre Vedea, Dunare, Arges si Câlnistea este tot o campie piemontana veche, dar "prebalcanica"

- Geologie

Din punct de vedere geologic, teritoriul analizat face parte din marea unitate denumita Platforma Moesica.Sectorul Central prezinta aceeaşi structura ca toata campia: fundament si o stiva groasa de sedimente.

Fundamentul platformei este situat la adancimi variabile, alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si paleozoice).Acest fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta arcul carpatic.

Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice in continuitate de sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din Campia Romana s-a facut relativ continu.

Pentru Câmpia Română, Cuaternarul este cea mai importantă eră deoarece acum apar primele tipuri genetice de câmpii, apar şi se dezvoltă actuala reţea hidrografică, sistemul de terase şi lunci, se formează vegetaţia şi solurile.

- Seismicitatea zonei

Conform STAS 11100/1-1993 - Comuna Morteni, judetul Dambovita se afla in zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter.

Normativul P100-1/13, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor seismici Tc si ag, include localitatea Morteni, judetul Dambovita in zona cu Tc = 0,1 sec. si ag = 0,30 g pentru IMR = 225 ani.

Valoarea caracteristica a incarcarilor de zapada, conform indicativ CR 1-1-3-2012- evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru comuna Morteni, judetul Dambovita este S K=2,0kN/m.

Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, conform indicativ CR 1-1-4-2012, pentru comuna Mortreni, judetul Dambovita este qb=0,5Kpa, avand IMR=50ani

STAS - ul 6054/77 indica adancimea de inghet pentru comuna Morteni, judetul Dambovita la 0,80m - 0,90m.

- Caracterizarea climatică

Datorită poziţiei pe care o are în sudul ţării, altitudini sub 200 de metri, zona comunei face parte din provincia cu climă continentală excesivă.

Această provincie se caracterizează prin amplitudini termice mari, determinate de răcirea puternică din timpul iernii, ca urmare a pătrunderii maselor de aer arctic şi de încălzirile excesive din timpul verii ce au loc în cursul invaziei maselor de aer tropical.

Campia Romana are un climat cu medii temice anuale ridicate (10-11 gr.C), inscriindu- se in zona cu cele mai ridicate valori din tara, dar cu precipitatii reduse (450-600 mm/an) si secete frecvente.

Direcţia predominanta a vânturilor este cea sudică ( 13,5%) şi nordca (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuala de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s.

- Caracteristici geofizice ale amplasamentului

Principalele caracteristici geofizice ale terenului pe care se desfăşoară drumurile sunt:

- zona seismică = „C”;

- perioada de colţ Tc = 0,1sec;

- coeficientul seismic Ks = 0,20;

- natura terenului de fundare: - TFT; RSD;

- presiunea convenţională pentru stratul de pietris (E- modul de deformatie) este  240-300 Kpa si este  conform STAS 3300-2-85, pentru stratul de pamânt argilos (E- modul de deformatie) este de 110-130Kpa;

- adâncimea de îngheţ = 0,80- 0,90m.

Descrierea constructivă şi funcţională

În continuare prezentăm lucrările propuse prin prezentul proiect (acest capitol este explicitat şi grafic în piesele desenate).

Prin prezentul proiect se vor realiza urmatoarele cantitati:

I. SAT MORTENI

1. Ulița Gherghica Ion-Necula T. Gheorghe

- lungime: 144ml;

- clasa tehnică: V;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m, din

care: - 2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelaşi sistem rutier;

- S carosabil : 144m x 3,5m = 504mp;

- S racordare la DC = 16mp;

- S carosabil total = 520mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 104mc, din care: sapatura = 83 mc, umplutura = 21mc;

- Şanţuri – pereate L =144m ( stânga L=109m, dreapta L=35m)  astfel:

- pământ: 144m x 0,1mp =14mc terasament;

- nisip 5cm: 144 x 0,1887mp x 0,005 = 1,36mc nisip;

- beton (B 400) 10 cm; 144 x 0,1887 x 0,1 = 2,72mc beton.

B. SUPRASTRUCTURA

- Fundaţie de balast, 20cm gros. = 520mp x 0,20m + 144m x 2 x 0,064mp = 122,43mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros. = 520mc x 0,12m + 144m x 2 x 0,0192mp =  67,93mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm = 520mp x 0,06m + 144m x 2 x 0,0042mp 32,41mc  x 2,4t/mc x 1,003= 78,02t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm = 520mp x 0,04m +144m x 0,0008mp =20,92mc  x 2,4t/mc x 1,003= 50,37t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 1 buc. PT Ø600 nou – L = 5,0m, la km 0+35m (L=5m/buc);

- PT Ø600 existent la racordarea cu DC  – stare buna, se păstrează;

- Decolmatare podeț existent: L 10m

- Sisteme de scurgerea apelor: 2bun/10m

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere: 598m

- indicatoare rutiere: 2buc. 	- 1buc/stop, 1buc/drum fără iesire.

2. Ulița Lagu Gherghina –Stoian Niculina

- lungime: 280ml;

- clasa tehnică: V;

-  drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m, din

care: - 2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelaşi sistem rutier;

- S carosabil : 280m x 3,5m = 980mp;

- S racordare  = 10mp;

- S statie incrucișare = 40mp;

- S carosabil total = 1.030mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 155mc, din care: sapatura = 124 mc, umplutura = 31mc;

- Şanţuri – pereate stânga L =280m:

- pământ: 280m x 0,1mp =28mc terasament;

- nisip 5cm: 280m x 0,1887mp x 0,005 = 2,64mc nisip;

- beton (B 400) 10 cm; 280m x 0,1887 x 0,1 = 5,28mc beton.

-  Șant de pământ partea dreaptă: L=280m /28mc terasamente

B. SUPRASTRUCTURA

- Fundaţie de balast, 20cm gros. = 1030mp x 0,20m + 280m x 2 x 0,064mp = 241,84mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros. = 1030mc x 0,12m + 280m x 2 x 0,0192mp =  134,35mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm = 1030mp x 0,06m + 280m x 2 x 0,0042mp 64,15mc  x 2,4t/mc x 1,003= 154,43t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm = 1030mp x 0,04m+280m x 2 x 0,0008mp = 41,65mc  x 2,4t/mc x 1,003= 100,26t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

-  Sisteme de scurgerea apelor: 5bun/ 25m

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

-  marcaje rutiere: 280m

-  indicatoare rutiere: 1buc. - 1buc/stop.

3. Ulița Enache Gheorghe –Stama Marin -  cu 2benzi de circulatie

- lungime: 113ml;

- clasa tehnică: V;

- drum  cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 7,00m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,75m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- S carosabil : 113m x 7,00m  = 791mp;

- S racor  DJ si dr local = 40mp;

- Parcare = 300mp

- S carosabil total = 1131mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 538mc, din care: sapatura = 538 mc, umplutura = 0mc;

- Rigolă carosabilă acoperita cu pișcoturi stg. + dr. = 110m + 116m= 226m

B. SUPRASTRUCTURA

- Trotuar dreapta: 440mp:     - beton 10cm gros.=44mc

-  beton asfaltic (BA12,5) 4 cm gros. = 17,6mc

-  bordura mica : 113m

- Geotextil cu rol de anticontaminare pe zona parcarii: 300mp;

- Geotextil  pentru limitarea transmiterii fisurilor: 831mp;

- Frezare sistem rutier existent = 133 mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 6buc.

- Fundaţie de balast, 25cm gros., zona casetelor de supralărgire + parcare:

0,75m x 0,25m = 0,1875mp x  113m x 2  = 42,38mc  (casete);

300mp x 0,25m = 75mc (parcare);

- Fundaţie de balast, 10cm gros. zona trotuarului:

440mp x 0,1m = 44mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.  casetele de supralărgire + parcare + racorduri:

0,75mp x 0,12m  x 113m x 2 = 20,34mc (casete);

300mp x 0,12m = 36mc (parcare);

40mp x 0,12m =4,8mc (racorduri dr. laterale);

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: zona frezata + casetele de supralărgire +  parcare:

133mp x 0,06 = 7,98mc (zona frezata);

0,75mp x 0,06m  x 113m x 2 = 10,17mc (casete);

300mp x 0,06m = 18mc (parcare);

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 5 cm: parte carosabilă+racorduri+parcare:

113m x 7,0m x 0,05m  = 39,55mc (parte carosabilă);

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm: racorduri+parcare:

40mp x 0,04m  = 1,6mc (racorduri);

300mp x 0,04m = 12mc (parcare);

C. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere central si marginal: 339m

- marcaje parcare:100m

- marcaje trecere pietoni: 17,5m

- indicatoare rutiere: 7buc (1buc/ parcare, 2buc/treceri pietoni, 2buc/stop, 2buc/atentie copii).

4. Ulita Butuliga Aurel –Scoala Morteni  -  2benzi de circulatie

- lungime: 390ml;

- clasa tehnică: V;

-  drum cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 6,50m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- S carosabil : 390m x 6,5m  = 2535mp;

- S racordari  DJ si dr laterale = 80mp;

- S carosabil total = 2615mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 1162mc, din care: sapatura = 930 mc, umplutura = 232mc;

- Şanţ din beton  dr. 170m:   - 48mc terasament

- 16mc nisip

- 32mc beton ( B400)

- Rigolă carosabilă acoperita cu pișcoturi stg. + dr. L=574m ( L= 370m stg., L= 204m dr.)

B. SUPRASTRUCTURA

- Trotuar dr. + stg.: 1795mp: - beton 10cm gros.=180mc

-  beton asfaltic (BA12,5) 4 cm gros. = 72mc

-  bordura mica : 780m

- Frezare sistem rutier existent = 445 mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 4buc.

- Geotextil cu rol de anticontaminare: 2615mp;

- Fundaţie de balast, 25cm gros., zona casetelor de supralărgire:

0,25m x 0,5m  x  390m x 2  = 97,5mc  (casete);

- Fundaţie de balast, 10cm gros., zona de trotuare:

1795mp x 0,10m = 179,5mc (trotuare);

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros. zona casetelor de supralărgire + racorduri dr. laterale

390m x 0,5m x 0,12m x 2  = 46,8mc;

40mp x 0,12m = 4,8mc

- Strat de legatura BADPC 20 in grosime de 6 cm = 390m x 0,06m x 0,5m  x 2 =  23,4mc  x 2,4t/mc x 1,003= 56,33t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 5 cm: 390m x 0,05m x 6,5m  + 3,2mc = 129,95mc  x    2,4t/mc x 1,003= 312,82t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 2 buc. PT Ø600 noi – L = 16,0m, (L=8m/buc);

- Sisteme de scurgerea apelor: 6buc/30m

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

-  marcaje rutiere: 332m

- indicatoare rutiere: 9buc (1buc stop, 4buc treceri pietoni, 2buc intersectie in cruce, 2buc  atentie copii.

5. Ulița Nitu Floarea –Zootehnie

- lungime: 308ml;

- clasa tehnică: V;

-  drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 5,00m, din

care: - 4,00m parte carosabilă;

- 2 x 0,50m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- S carosabil : 308m x 5,00m  = 1540mp;

- S statie incrucisare   = 30mp;

- S racordare  DC = 10mp;

- S carosabil total = 1580mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 158mc, din care: sapatura = 125 mc, umplutura = 33mc;

- Şanţ din beton  stg. 308m:   - 31mc terasament

- 2,91mc nisip

- 5,82mc beton ( B400)

- Sanț pământ dr. L =  308m/31mc terasament

B. SUPRASTRUCTURA

- Fundaţie din balast 20cm gros. = 1580mp x 0,20m+ 308m x 2m x 0,064m =355,43mc balast;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.= 1580mpx 0,12m + 308m x 2 x 0,0192mp = 201,61mc;

- Strat de legatura BADPC 20 in grosime de 6 cm = 1580mp x 0,06m + 308m x 0,0042mp = 96,10mc  x 2,4t/mc x 1,003= 231,32t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm = 1580mp x 0,04m + 308  x 0,0008mp =   63,45mc  x 2,4t/mc x 1,003= 152,74t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 1 buc. PT Ø600 existent la intrare;

- Decolmatare podeț existent: L 10m;

- 1 buc. PT Ø600 nou L = 6m;

- Sisteme de scurgerea apelor 3buc/15m.

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere: 308m

- indicatoare rutiere: 1buc - 1buc stop.

TOTAL SAT MORTENI

- lungime: 144m + 280m + 113m + 390m +308m = 1235m;

- clasa tehnică: V;

-  drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m, din

care: - 2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelaşi sistem rutier;

- drum cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 7,00m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,75m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- drum cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 6,50m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- drum cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 7,00m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,75m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- S carosabil : 504mp + 980mp +791mp +  2535mp +1540mp = 6350mp;

- S racordari: 16mp + 10mp +40mp +80mp+10mp  = 156mp;

- Parcare = 300mp

- S statie incrucisare = 30mp + 40mp = 70mp

- S carosabil total = 6876mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 2117mc, din care: sapatura = 1800 mc, umplutura = 317mc;

- Şanţ din beton:  902m;

- Sanț pământ:   308m + 280m =588m;

- Rigolă carosabilă acoperita cu pișcoturi: 226m + 574m =800m;

B. SUPRASTRUCTURA DRUMURI + PARCARE

- Trotuar dreapta: 440mp + 1795mp = 2235mp;

- Frezare sistem rutier existent: = 133mp + 445mp = 578mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 10buc.

- Geotextil cu rol de anticontaminare pe zona parcarii: 300mp;

- Geotextil  pentru limitarea transmiterii fisurilor: 3446mp;

- Fundaţie de balast, 10-25cm gros.: 1158,08mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 516,63mc:

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 252,21mc/607,12t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4-5 cm: 309,12mc/744,13t

B.1 SUPRASTRUCTURA DRUMURI

- Trotuar dreapta: 440mp + 1795mp = 2235mp;

- Frezare sistem rutier existent: = 133mp + 445mp = 578mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 10buc.

- Geotextil cu rol de anticontaminare pe zona parcarii: 300mp;

- Geotextil  pentru limitarea transmiterii fisurilor: 3446mp;

- Fundaţie de balast, 10-25cm gros.: 1083,08mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 480,63mc:

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 234,21mc/563,79t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4-5 cm: 309,12mc/715,25t

B.2 SUPRASTRUCTURA PARCARE

- Fundaţie de balast, 25cm gros.: 75mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 36mc:

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 18mc/43,33t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 5 cm: 12mc/28,88t

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 2 buc. PT Ø600 existente la intrări;

- Decolmatare podețe existente: L 20m;

- 4 buc. PT Ø600 nou L = 27m;

- Sisteme de scurgerea apelor 16buc/80m.

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere :1974,5m

- indicatoare rutiere: 20buc.

II. SAT NEAJLOVU

1. Ulita IAS –Stefan Dumitru

- lungime: 910ml;

- clasa tehnică: V;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 5,0m, din

care: - 4,00m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu acelaşi sistem rutier;

- S carosabil : 910m x 5,0m = 4550mp;

- S statie incrucisare  3buc/30mp = 90mp;

- S dr. laterale = 3buc x 40mp = 120mp;

- S carosabil total = 4760mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 714mc, din care: sapatura = 571 mc, umplutura = 143mc;

- Şanţuri – de pământ, stânga + dreapta:1820m x 0,1mp = 182mc

- dreapta, L = 910m;

- stânga,   L = 910m;

TOTAL:   L= 1820m;

B. SUPRASTRUCTURA

- Fundaţie de balast, 15cm gros., = 4760mp x 0,15m + 910m x  0,0443mp = 795mc

Casete de largire a fundației cu lățimea medie de 60cm si grosimea de 15cm = 910m x 2 x (0,60m x 0,15m) = 164mc balast

Total fundație de balast = 959mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros. = 4760mc x 0,12m + 910m x 2 x 0,0192mp =  606,14mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm = 4760mp x 0,06m + 910m x 2 x   0,0042mp = 293,25mc  x 2,4t/mc x 1,003= 705,91t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm = 4760mp x 0,04m+910m x 2 x 0,0008mp= 191,86mc x 2,4t/mc x 1,003= 461,84t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 2 buc PT Ø600 noi – L = 10m (1buc/5m) ;

- 1 podeț dalat – L = 4m/h=1,25m;

- Sisteme de scurgerea apelor 5buc/25m.

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere: 910m

- indicatoare rutiere: 2buc. - 2buc/curba.

2. Ulita Cirstea Dumitru –Mocanu Maria

- lungime: 155ml;

- clasa tehnică: V;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m, din

care: - 2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelaşi sistem rutier;

- S carosabil : 155m x 3,5m = 542,5mp;

- S racordare  DC = 7,5mp;

- S carosabil total = 550mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 83mc, din care: sapatura = 66 mc, umplutura = 17mc;

- Rigolă carosabilă deschisă dreapta  L= 155m: -  12mc beton

-  10mc nisip.

B. SUPRASTRUCTURA

Suprafata carosabilă calculata pentru suprastructura este fara rigola carosabilă deschisă:

550mp – (155m x 0,50m) =472,5mp (473mp)

- Fundaţie de balast, 20cm gros., balastul se va turna si pe zona rigolei caerosabile (conform transversal tip) = 550mp x 0,20m + 155m x 2 x 0,064mp = 129,84mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros. = 473mc x 0,12m + 155m x 0,0192mp = 59,74mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm = 473mp x 0,06m + 155m x  0,0042mp 29,03mc  x 2,4t/mc x 1,003= 69,88t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm = 473mp x 0,04m+155m x0,0008mp=19,05mc x 2,4t/mc x 1,003= 45,84t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 1 buc PT Ø600 nou la intrare – L = 6m;

-  Sisteme de scurgerea apelor se vor realiza din rigolă conform transversal tip

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere: 155m

- indicatoare rutiere: 3buc. - 1buc/stop, 2buc drum fara întoarcere.

TOTAL SAT NEAJLOVU

- lungime: 910m + 155m = 1065m ;

- clasa tehnică: V;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m din

care: -  2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 5,0m, din

care: - 4,00m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- S carosabil : 4550m + 542,5m  = 5092,5mp;

- S statie incrucisare  3buc/30mp = 90mp;

- S racordare  DC = 7,5mp;

- S dr. laterale = 3buc x 40mp = 120mp;

- S carosabil total = 5310mp;

A. INFRASTRUCTURA

- Terasamente: 797mc, din care: sapatura = 637 mc, umplutura = 160mc;

- Şanţuri – de pământ, stânga+dreapta:1820m;

- Rigolă carosabilă deschisă dreapta  L= 155m;

B. SUPRASTRUCTURA

- Fundaţie de balast, 15-20cm gros., : 959mc +129,84mc =1088,84mc

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 606,14mc +59,74mc =665,88mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 322,28mc/ 775,79t;

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4 cm: 210,91/ 507,68t;

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 3 buc PT Ø600 noi – L = 16m ;

- 1 podeț dalat – L = 4m/h=1,25m;

- Sisteme de scurgerea apelor 5buc/25m.

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere: 910m +155m =1.065m

- indicatoare rutiere: 5buc.( 2buc/curba, 1buc/stop, 2buc drum fara întoarcere).

TOTAL DRUMURI  LOCALE

- lungime: 1.235 + 1.065 = 2.300ml;

- clasa tehnică: V;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 3,5m din

care:  - 2,75m parte carosabilă;

- 2 x 0,375m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- drum cu o singură bandă de circulaţie, cu platforma drumului de 5,0m, din

care:   - 4,00m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- drum doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 6,50m, din

care: - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,5m acostamente consolidate cu același sistem rutier;

- drum cu doua benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 7,0m, din

care:  - 5,50m parte carosabilă;

- 2 x 0,75m acostamente consolidate cu acelasi sistem rutier;

- S carosabil : 6350mp + 5092,5mp = 11.442,50mp;

- S racordari: 156mp + 7,5mp  = 163,5mp;

- S  dr. lateral  = 120mp;

- S st. incrucisare = 160mp;

- S parcare: = 300mp;

- S carosabil total = 6.876mp + 5.310mp = 12.186mp.

A. INFRASTRUCTURA

-   Terasamente:  = 2.117mc + 797mc = 2.914mc;

-   Şanţuri – de pământ, L= 588m + 1820m = 2408m;

-  Şanţuri – de beton, L= 902m;

-  Rigolă carosabilă deschisă, L= 155m;

-  Rigolă carosabilă acoperita cu pișcoturi: L =800m;

B. SUPRASTRUCTURA DRUMURI + PARCARE

- Trotuar dreapta: 440mp + 1795mp = 2235mp;

- Frezare sistem rutier existent: = 133mp + 445mp = 578mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 10buc.

- Geotextil cu rol de anticontaminare pe zona parcarii: 300mp;

- Geotextil  pentru limitarea transmiterii fisurilor: 3446mp;

- Fundaţie de balast, 10-25cm gros.: 2246,92mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 1182,51mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 574,49mc/1382,91t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4-5 cm: 520,03mc/1251,81t

B.1. SUPRASTRUCTURA DRUMURI .

- Trotuar dreapta: 440mp + 1795mp = 2235mp;

- Frezare sistem rutier existent: = 133mp + 445mp = 578mp;

- Aducerea la cota a caminelor existente 10buc.

- Geotextil cu rol de anticontaminare pe zona parcarii: 300mp;

- Geotextil  pentru limitarea transmiterii fisurilor: 3446mp;

- Fundaţie de balast, 10-25cm gros.: 2171,92mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 1146,51mc;

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 556,49mc/1339,58t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 4-5 cm: 508,03mc/1222,93t

B.2 SUPRASTRUCTURA PARCARE

- Fundaţie de balast, 25cm gros.: 75mc;

- Strat de bază din piatra sparta, 12cm gros.: 36mc:

- Strat de legatura BADPC 22,4 in grosime de 6 cm: 18mc/43,33t

- Strat de uzura BAPC16 in grosime de 5 cm: 12mc/28,88t

C. LUCRĂRI DE ARTĂ

- 2 buc. PT Ø600 existente la intrări;

- Decolmatare podețe existente: L 20m;

- 7 buc. PT Ø600 nou L = 43m;

- 1 podeț dalat – L = 4m/h=1,25m;

- Sisteme de scurgerea apelor 21buc/105m.

D. SEMNALIZARE RUTIERĂ

- marcaje rutiere :3039,5m

- indicatoare rutiere: 25buc.

Notă:  La drumurile locale modernizate prin prezentul proiect, s-a mers pe traseul actual.

IV.Descrierea lucrarilor de demolare

- Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

Obiectul investiţiei: Obiectul investiţiei: „MODERNIZARE  DRUMURI  LOCALE,  COMUNA MORTENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, nu este situat  în zona de arii protejate Natura 2000.

Coordonatele punctelor de limită ale terenului luat în studiu  sunt:

| Nr. crt. | Denumirea traseului Pct. | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulița Gherghica Ion-Necula T. Gheorghe | 518999.4920 | 351707.5270 |
|  |  | 519041.1050 | 351805.9280 |
| 2 | Ulița Lagu Gherghina –Stoian Niculina | 519253.6093 | 350535.9011 |
|  |  | 519492.7863 | 350496.9667 |
| 3 | Ulița Enache Gheorghe –Stama Marin | 519319.6953 | 351385.5220 |
|  |  | 519202.0155 | 351362.1584 |
| 4 | Ulita Butuliga Aurel –Scoala Morteni | 519097.9404 | 351506.1825 |
|  |  | 519331.8959 | 351213.6157 |
| 5 | Ulița Nitu Floarea –Zootehnie | 518441.9518 | 351218.7184 |
|  |  | 518287.9689 | 350944.6607 |
| 6 | Ulita IAS –Stefan Dumitru, | 522155.8728 | 350699.6292 |
|  |  | 522315.4313 | 349978.7662 |
| 7 | Ulita Cirstea Dumitru –Mocanu Maria | 521346.5740 | 350673.6144 |
|  |  | 521409.2300 | 350819.4092 |

IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA MEDIULUI

Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efecte pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor din zonă,  care apar în urma execuţiei apărării de maluri din gabioni.

Analiza stării iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra mediului va fi elaborată în conformitate cu prevederile Directivei 85/337/EEC, ce este amendată prin Directiva nr. 97/11/EEC din 3 martie 1997, precum şi cu prevederile legislaţiei româneşti.

Rezultatele studiului preliminar de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu, pun în evidenţă faptul că acesta se manifestă atât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pe cea de operare a lucrărilor. În continuare se va prezenta succint impactul produs asupra factorilor apă, aer, sol, floră şi faună, precum şi asupra factorului uman şi măsurile necesare de reducere a impactului negativ.

### Impactul asupra apelor şi măsuri de protecţie a calităţii apelor

În perioada de construcţie, evacuările fecaloid menajere aferente organizării de şantier şi punctelor de lucru reprezintă principala sursă de generare a apelor uzate. Măsurile de protecţie a calităţii apelor vor face obiectul documentaţiei întocmită de antreprenor pentru obţinerea autorizaţiei de mediu.

În perioada de operare a lucrărilor de amenajare a zonei nu sunt necesare măsuri de protecţie a calităţii factorilor de mediu speciale.

Impactul asupra aerului şi măsuri de protecţie a calităţii aerului

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituiete din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe amplasamentul lucrării.

Volumul apreciabil de lucrări conexe, specifice, ce urmează a fi realizate, precum şi utilizarea unui parc variat de maşini şi utilaje, vor conduce la apariţia unor surse de poluanţi caracteristici motoarelor cu ardere internă, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu mişcarea pământului (curăţarea terenului, săpături, umpluturi), manevrarea şi transportul unor materiale.

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului lucrării.

Pentru protecţia calităţii atmosferei, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de şantier se vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a betoanelor, la trans-portul şi depozitarea materialelor de construcţii ce pot elibera particule fine în atmosferă.

### Impactul asupra florei şi faunei

Impactul se va resimţi atât în perioada  de construcţie a obiectivului de investiţii, cât şi în cea de exploatare. În perioada de construcţie se înregistrează următoarele tipuri de impact asupra vegetaţiei şi faunei terestre:

- Înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfăşurate (decopertare, balastare, etc.);

- Fragmentarea habitatelor naturale. Dat fiind amplasamentul lucrării şi caracterul zonei, fragmen-tarea habitatelor naturale nu este semnificativă pentru fauna de talie mare;

- Reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă. Aceste tipuri de impact sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor.

### Impactul asupra factorului uman

Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi:

- pozitiv, prin crearea de noi locuri de muncă, manipularea și depozitarea mai ușoară a materialelor;

- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului în perioada de execuţie a lucrărilor.

Măsurile şi lucrările de protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor avute în vedere la execuţia lucrărilor de betonare a platformei sunt:

- toate locurile în care se execută lucrări vor fi semnalizate corespunzător prin indicatoare şi marcaje specifice, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte pentru evitarea accidentelor;

- stocarea carburanţilor şi a celorlalte produse chimice se va face în rezervoare etanşe pentru a împiedica scurgerile care să producă poluarea solului şi a apelor de suprafaţă sau subterane;

- deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi cele provenite de la organizarea de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Inspectoratul de Protecţia Mediului teritorial;

- materialele folosite la execuţia lucrărilor sunt nepoluante pentru mediu şi pe cât posibil, funcţie de calitatea lor, vor fi materiale locale;

- pentru execuţia lucrărilor se va folosi un număr minim de utilaje (buldoescavator, autobetoniere, tractoare) pentru a se evita eventualele scurgeri de combustibili şi uleiuri uzate în apele de suprafaţă sau pe sol şi pentru a se diminua cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă prin funcţionarea motoarelor cu ardere internă ale acestora. Toate utilajele folosite se vor revizui periodic pentru o bună funcţionare a acestora, care reprezintă o garanţie a reducerii emisiilor de poluanţi pe perioada execuţiei. De asemenea, se impune folosirea unor utilaje cât mai performante, care nu au depăşit durata normată de existenţă pentru a fi casate. Este de preferat folosirea utilajelor moderne pentru execuţia terasamentelor şi transportul materialelor pe şantier pentru evitarea poluării accidentale a apelor, pentru minimizarea zgomotului şi pentru o desfăşurare cursivă a execuţiei, fără întreruperi datorate defectării utilajelor. De asemenea se va urmări ca organizarea de şantier să se facă pe terenul ce aparține comunei Voila pentru evitarea disconfortului produs locuitorilor din zonă de deplasarea utilajelor;

- perioada de execuţie a lucrărilor va fi cât mai redusă pentru a minimaliza impactul acestora asupra mediului;

- la finalul execuţiei se va reface în totalitate zona afectată de organizarea de şantier şi alte lucrări secundare (săpături, lucrări de cofrare, depozite de materiale, unităţi de cazare mobile, etc.).

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

### 1. Protecţia calităţii apelor

Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluare din perioada de construcţie cu incidenţă asupra calităţii resurselor de apă pot fi clasificate în:

· Surse punctiforme (staţionare);

· Surse difuze de poluare.

Din categoria surselor punctiforme fac parte:

- Evacuările fecaloid menajere aferente punctelor de lucru

Deoarece nu există posibilitatea evacuării apelor uzate fecaloid menajere intr-un sistem de canalizare, se impune utilizarea de WC-uri ecologice vidanjabile. Descărcarea acestora se va face numai într-un sistem de canalizare. Aceste ape trebuie să îndeplinească condiţiile evacuării în sistemul de canalizare, respectiv cele prevăzute în HG 352/2005 – NTPA – 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţele de canalizare.

- In zona lucrărilor, este posibil să apară o poluare accidentală a apelor de suprafaţă ca urmare a:

- întreţinerii defectuoase a utilajelor şi maşinilor;

- gospodăririi defectuoase a deşeurilor, precum şi a substanţelor  toxice şi periculoase.

Pentru a nu se produce o poluare accidentală cu hidrocarburi, constructorul va asigura o bună stare tehnică a utilajelor. Carburanţii şi produsele chimice vor fi stocate în celule etanşe, amplasate în incinta organizării de şantier.

Reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor efectua în unităţi specializate sau în inmcinta organizării de şantier.

Sursele difuze de poluare:

De regulă, sursele difuze de poluare sunt constituite din :

- depozite intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spălarea utilajelor;

- poluări accidentale ca urmare a neîntreţinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrări, betoanele vor fi aduse de la o staţie de betoane autorizată din punct de vedere al gospodăririi apelor. Spălarea utilajelor se va face numai în incinta staţiei de betoane sau în încinta organizării de şantier.

Prin adoptarea măsurilor propuse, se apreciază că impactul lucrărilor asupra regimului calitativ şi cantitativ al apelor de suprafaţă şi subterane va fi minim.

Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor în perioada de existenţă a lucrărilor

Lucrările propuse au caracter pasiv şi nu influenţează regimul cantitativ al apelor de suprafaţă sau subterane din zona lucrărilor.

Lucrarile  propuse, vor avea un efect pozitiv asupra manipulării și depozitării materialelor beneficiarului.

Pentru evitarea producerii unor accidente ca urmare a instabilităţii construcţiilor, se propune organizarea activităţii de urmărire a comportării in timp.

Urmărirea in timp a comportarii constructiei este necesara pentru cunoasterea continua a aptitudinilor pentru exploatare cat şi pentru cunoasterea răspunsului constructiei la solicitările din exploatare. Astfel se pot lua masuri pentru eliminarea sau oprirea eventualelor fenomene care ar putea duce la avarierea sau distrugerea lucrărilor.

Stațiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

- nu este cazul

2. Protecţia aerului

Protecţia calităţii aerului pe perioada de implementare a proiectului

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusive surse de mirosuri;

- activitatea utilajelor de construcţie;

- transportul materialelor de construcţie (pamânt, beton, balast, material local, etc.).

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întreaga gamă de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili (VOC), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Gama poluanţilor organici şi anorganici emişi în atmosferă prin gazele de eşapament conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezenţa, pe lângă poluanţii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen evidenţiat prin studii epidemiologice efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii: cadmiu, nichel, crom şi hidrocarburi aromatice policiclice).

Se remarcă, de asemenea, prezenţa protoxidului de azot (N2O) – substanţă incriminată în epuizarea stratului de ozon stratosferic – şi a metanului, care, împreună cu CO2 au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră.

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilajele de construcţie depind, în principal, de următorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- vârsta utilajului/motorului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării (catalizatoare).

Este evident că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind fabricarea motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.

Aceste două elemente sunt reflectate de dinamica legislaţiei în domeniul mediului a UE şi a SUA.

Pentru mijloacele de transport încadrate în categoria vehiculelor grele (heavy duty vehicles), estimările efectuate de literatura de specialitate americană corelează emisiile de poluanţi cu nivelul tehnologic al motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere sau la 100 km, vârsta vehicului etc.

Astfel, metodologiile americane estimează pentru vehiculele grele (diesel heavy duty vehicles) un consum mediu de 29,9 l/100 km, în timp ce basculantele de 16 t fabricate în România au un consum de carburant de 40 – 45 l/100 km.

Consumul specific, raportat la 1 tonă de material transportat, este de aproximativ 2 ori mai mic comparativ cu consumul basculantelor româneşti de 16 t.

Aria principală de emisie a poluanţilor rezultaţi din activitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport se consideră ampriza lucrării extinsă lateral, pe ambele părţi, cu câte o fâşie de 10-15 m lăţime.

Concentraţiile maxime de poluanţi se realizează în cadrul acestei arii.

Studii de dispersie completate cu măsurători arată că, în exteriorul acestei arii, concentraţiile de substanţe poluante în aer se reduc substanţial. Astfel, la 20 m în exteriorul acestei fâşii, concentraţiile se reduc cu 50 %, iar la peste 50 m, reducerea este de 75 %.

În tabelul de mai jos prezentăm o estimare a emisiilor la autovehicule şi vehicule grele în conformitate cu literatura de specialitate.

Tabelul nr. 1 - estimarea emisiilor la autovehicule (gr/km)

| TIP VEHICUL | CO | HIDROCARBURI | NO | PARTICULE ÎN SUSPENSIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu catalizator | 0,02 | 0,10 | 0,61 | 0,18 |
| Fără catalizator | 0,60 | 0,10 | 0,79 | 0,29 |
| Autoturisme < 2000 cmc | 0,50 | 0,105 | 0,4 | 0,131 |
| Autoturisme > 2000 cmc | 0,50 | 0,105 | 0,7 | 0,131 |
| Autovehicule < 3,5 t | 1,50 | 0,7 | 1,3 | 0,6 |
| Autoveh. 3,5 – 5,5 t | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| Autoveh. 5,5 – 12,0 t | 4,0 | 2,5 | 10,0 | 2,0 |
| Autoveh. 12,0 – 15,0 t | 4,5 | 3,0 | 13,0 | 2,5 |
| Autoveh. > 15,0 t | 5,0 | 3,5 | 20,0 | 3,0 |

Având în vedere faptul că lucrările se execută punctual, precum şi faptul că unele firme de construcţii au în dotare vehicule de ultimă generaţie fabricate în străinătate, putem aprecia că activităţile de şantier nu vor avea un impact deosebit asupra calităţii aerului în zonele de lucru şi cele adiacente acestora.

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu mişcarea pământului (curăţarea terenului, săpături, umpluturi), manevrarea şi transportul unor materiale, lucrări de construire a căii de rulare a drumului.

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului lucrărilor.

Instalații pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

În perioada de operare obiectivul are  caracter pasiv şi nu sunt necesare instalații pentru retinerea poluantilor.

3. Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Sursele de zgomot si de vibrații

În zona lucrărilor, zgomotul produs de traficul rutier şi de funcţionarea utilajelor reprezintă sursa principală a poluării sonore. De asemenea, activităţile desfăşurate în zonă pot constitui o sursă de zgomot.

Ca regulă, vehiculele mai mari şi mai grele emit mai mult zgomot decât cele uşoare sau mici. Zgomotul vehiculelor rutiere este în principal generat de motor şi de contactul cu frecare a vehiculelor cu aerul şi calea de rulare (zgomotul de rulare).

În general, la viteze ce depăşesc 60 km/h, zgomotul de rulare depăşeşte zgomotul produs de motor.

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite utilaje, trebuie avute în vedere trei niveluri de observare:

- zgomotul de sursă;

- zgomotul de câmp apropiat;

- zgomotul de câmp îndepărtat.

În cazul zgomotului la sursă, studiul fiecărui echipament se face separat şi se presupune plasat în câmp liber. Această fază a studiului permite cunoaşterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianţa ei de lucru.

În cazul zgomotului în câmp deschis apropiat, se ţine seama de faptul că fiecare utilaj este amplasat într-o ambianţă ce-i poate schimba caracteristicile acustice. În acest caz, interesează nivelul acustic obţinut la distanţe cuprinse între câţiva metri şi câteva zeci de metri faţă de sursă.

Dacă în cazul primelor două niveluri de observare caracteristicile acustice

sunt strâns legate de natura utilajelor şi de dispunerea lor, zgomotul în camp îndepărtat, adică la câteva sute de metri de sursă, depinde în mare măsură de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice şi în particular, viteza şi direcţia vântului, gradientul de temperatură şi vânt etc.

- absorbţia mai mult sau mai puţin importantă a undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”

- absorbţia în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditate relativă, componenţa spectrală a zgomotului

- topografia terenului

- vegetaţia.

La acest nivel de observare, constatările privind zgomotul se referă, în general, la întregul obiectiv analizat.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite şi numărul acestora într-un front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care acestea se înregistrează.

Prezentăm mai jos puterile acustice asociate ale câtorva utilaje de construcţii:

- buldozere – Lw = 115 dB(A)

- încărcătoare Wolla - Lw = 112 dB(A)

- excavatoare - Lw = 117 dB(A)

- screpere - Lw = 110 dB(A)

- autogredere - Lw = 112 dB(A)

- compactoare - Lw = 105 dB(A)

- finisoare - Lw = 115 dB(A)

- basculante - Lw = 107 dB(A)

Pentru o sursă fixă, amplasată pe un teren plan şi la distanţa „d” între sursă şi receptor, nivelul sonor se calculează cu formula:

LAeq = LwA – Cd + Ctf – Ce + Cr unde:

LwA – nivelul acustic specific utilajului

Cd – corecţie de distanţă

Ctf – corecţia timpului de funcţionare a utilajului

Ce – corecţie de ecran

Cr – corecţie datorată prezenţei reflectorului

Nivelele sonore obţinute sunt:

- excavator hidraulic pe pneuri – LAeq = 53 dB(A)

- camion - LAeq = 43 dB(A)

- încărcător - LAeq = 55 dB(A)

- buldozer - LAeq = 66 dB(A)

Nivelele sonore obţinute mai sus se încadrează în valorile STAS 10009/88 – Acustică urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, precum şi în valorile limită conform Hotărârii Guvernului nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

Zgomotul înregistrat pe perioada lucrărilor este temporar şi intermitent, funcţie de durata de funcţionare a utilajelor.

Amenajarile si dotarile pentru protectia zgomotului si vibrațiilor

Pe perioada de operare lucrărilor nu există surse de zgomot.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse de radiaţii. De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii ionizante.

5. Protecţia solului şi subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice si de adâncime

a) Perioada de construcţie

Perioadei de execuţie îi sunt asociate numeroase puncte de impact asupra solului, directe sau prin intermediul mediilor de dispersie a poluanţilor.

Pulberile rezultate din procesele de excavare, încărcare, transport şi respectiv descărcare a agregatelor pot fi considerate poluante numai în măsura în care sunt asociate cu alţi poluanţi (de ex. SO2 cu particule de praf).

În perioada de execuţie se poate produce poluarea solului cu reziduri de produse petroliere (motorină, uleiuri etc.) în zona organizării de şantier. Acest tip de poluare poate fi evitat prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi o bună organizare de şantier.

De asemenea, au loc o serie de modificări în calitatea şi structura solului şi subsolului ca urmare a ocupării unor suprafeţe cu organizarea de şantier.

Formele de impact identificate în această perioadă pot fi:

a) Betonarea unor suprafeţe din ampriza lucrării;

b) Poluări accidentale cu hidrocarburi sau alte substanţe;

c) Depozitarea necontrolată a deşeurilor, a materialelor de construcţii, a deşeurilor tehnologice;

d) Modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale.

Pentru diminuarea impactului asupra solului în perioada de realizare a lucrărilor, se propun următoarele măsuri de protecţia solului:

- Se vor evita materialele cu risc ecologic imediat sau în timp;

- Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate la terminarea lucrărilor.

La terminarea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar de organizarea de santier vor fi redate folosintei initiale.

b) Perioada de operare

În perioada de operare obiectivul nu produce poluanţi pentru sol, subsol,  ape freatice și de adâncime.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Impactul se va resimţi atât în perioada  de construcţie a obiectivului de investiţii, cât şi în cea de exploatare. În perioada de construcţie se înregistrează următoarele tipuri de impact asupra vegetaţiei şi faunei terestre:

- Înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfăşurate (decopertare, betonare, asfaltare);

- Fragmentarea habitatelor naturale. Dat fiind amplasamentul lucrării şi caracterul zonei, fragmentarea habitatelor naturale nu este semnificativă pentru fauna de talie mare.

- Reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă. Aceste tipuri de impact sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor.

În imediata vecinătate a amplasamentului lucrărilor proiectate nu sunt areale sensibile, monumente ale naturii ce pot fi afectate  direct.

Surse de poluanţi şi protecţia faunei şi florei in perioada de execuţie a lucrărilor

- Efectele poluării asupra vegetaţiei terestre

Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, principalii poluanţi prezenţi în mediu în zona lucrărilor sunt particulele de praf şi în cantitate mai redusă poluanţi chimici precum: NOx, SO2, CO.

- Efectele poluării asupra faunei terestre

Din literatura de specialitate reiese că expunerea pe termen scurt (ore) la niveluri coborâte de NOx conduce rar la efecte cuantificabile. Totuşi, expunerea pe durate de ordinul săptămânilor la concentraţii mici poate determina o serie de efecte ca: alterarea metabolismului, alterarea structurii şi funcţiei plămânilor, efecte extrapulmonare.

Măsurile de reducere a impactului asupra mediului propuse în celelalte capitole vor contribui şi la reducerea impactului asupra florei şi faunei.

În perioada de exploatare a lucrărilor, impactul asupra florei şi faunei este inexistent.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

În vederea diminuării impactului ecologic asupra ecosistemelor terestre, în perioada realizării lucrărilor de reabilitare se recomandă evitarea aporturilor chimice biogene, organice şi toxice. Pentru aceasta se vor folosi grupuri sanitare mobile, vidanjarea acestora făcându-se de societăţi având atribuţii în acest sens.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi:

- pozitiv, prin crearea de noi locuri de muncă;

- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului în perioada de execuţie a lucrărilor.

Lucrările de modernizare a drumurilor  locale în lungime totală de 2,300 km, aflate pe teritoriul  comunei Morteni sunt propuse pe terenuri aflate în domeniul public ce aparține comunei Morteni, nefiind nevoie de exproprieri.

Suprafața ocupată definitiv cu lucrări  este de 19.266 mp.

8. Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasamentîn timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusive eliminarea

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. Aceste deşeuri sunt de următoarele tipuri:

- menajere sau asimilabile – 0,5 kg/muncitor/zi;

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de întreţinere a utilajelor;

- deşeuri provenite din materiale de construcţii, dacă nu se respectă graficele de lucru şi se rebutează încărcături de betoane;

- deşeuri lemnoase rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusive ambalaje;

- acumulatoare, anvelope şi uleiuri (lubrefiante) uzate;

Colectarea/evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel:

Deşeurile menajere, şi cele asimilabile acestora, precum şi cele provenite din demolare vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă. Se va ţine o evidenţă strictă privind datele calendaristice, cantităţile eliminate şi identificatorii mijloacelor de transport utilizate.

În baza Hotărârii Guvernului nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate şi a modificărilor şi completărilor ulterioare, acestea vor fi colectate şi predate la punctele de colectare.

Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitare temporar în incinta amplasamentelor şi vor fi valorificate în mod obligatoriu la unităţile specializate.

Deşeurile provenite din materiale de construcţii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potenţialului de contaminare nu ridică probleme deosebite. De aceea propunem următoarele variante de

valorificare/eliminare:

- acoperirea intermediară în cadrul depozitelor de deşeuri menajere din zonă;

- depozitarea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare.

Deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate în funcţie de dimensiuni ca accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii. În funcţie de calitatea lor, vor putea fi valorificate ca lemn de foc pentru populaţia din zonă.

Acumulatoarele uzate şi materialele cu potenţial toxic deosebit de ridicat, vor fi stocate şi depozitate corespunzător, urmând să fie valorificate prin unităţi specializate.

Anvelopele uzate vor fi depozitate în locuri special amenajate iar antreprenorul va găsi o soluţie pentru eliminarea acestora, arderea lor fiind interzisă.

Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi depozitate separat, în vederea valorificării.

Gestiunea deseurilor

In functie de etapele de exploatare, tipurile de deseuri rezultate pot fi:

-In faza de executie pot rezulta deseuri din grupa 20 (hartie si carton, sticla, desuri biodegradabile de la bucatarii, materiale plastice), din grupa 08 (deseuri de vopsele si lacuri), din grupa 13 (diferite tipuri de uleiuri si combustibil), din grupa 16 (anvelope, baterii), din grupa 17 (deseuri din beton, lemn, pamant si pietre, resturi de balast, fier si otel)

-In faza de functionare pot rezulta deseuri tehnologice de la provenite din procesul texnologic de exploatare.

Gestiunea deseurilor

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv in pubele amplasate pe o platforma de depozitare temporara in incinta organizarii de santier. Acestea vor fi evacuate periodic de catre o societate autorizata sa preia aceste deseuri. Zona de depozitare a deseurior menajere va fi astfel asigurata, incat sa nu constitue sursa de hrana pentru fauba salbatica.

Toate tipurile de deseuri din celelalte grupe mentionate (cu exceptia grupei 17) vor fi colectate numai in cadru oraganizarii de santier si vor proveni numai din interventii accidentale la utilaje si mijloace de transport.(situatii exceptionale cand nu pot fi evitate lucrarile de reparatii in situ).

Deseurile din grupa 17, vor fi colectate si evacuate de catre executant. Roca si materialul mineral in exces, pot fi utilizate pentru reabilitarea drumului forestier existent.

Funcţionarea lucrărilor ce urmează a se realiza nu este producătoare de deşeuri.

9. Gospodărirea substanţelor preparatelor chimice periculoase

În timpul execuţiei lucrărilor, vor fi utilizate unele substanţe toxice şi periculoase, în special produse petroliere şi diluanţi al căror regim de depozitare, manipulare şi utilizare va trebui să se conformeze prevederilor reglementărilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

- combustibili folosit pentru utilaje şi vehicule de transport (benzină, motorină);

- lubrifianţi (uleiuri, parafină);

Postexecuţie obiectivul nu are activitate productivă şi nu foloseşte sau produce substanţe toxice periculoase.

## B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor a apei si a biodiversitatii

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Nu este cazul

## VIII. Prevederi penrtu monitorizarea mediului- dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în  vedere ca implementarea proiectului să nu nfluienteze negativ calitatea aerului n zonai

Măsurile necesare pentru monitorizarea mediului se referă la:

-Perioada de execuţie a lucrărilor cand se va monitoriza Managementul lucrărilor

- Redarea în circuit a terenurilor ocupate temporar.

În perioada execuţiei lucrărilor propuse se vor monitoriza zilnic:

- starea de funcţionare a utilajelor şi maşinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

În perioada de existenţă a lucrărilor, va fi necesar să se monitorizeze comportarea acestora pentru a se putea interveni operativ.

## IX. LegaturI cu alte  acte normative si/sauplanuri/programe/strategii/documente de planificare

Proiectul analizat nu se incadreaza în cerintele  LEGII 292/2018 ( privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) si nici în LEGEA  apelor nr.  107/1996  art. 48 si 54

( cu modificarile si completarile ulterioare).

Proiectul nu se incadrează , in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP).

## X. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier va avea în vedere următoarele:

- amplasarea organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele autorităţilor;

- asigurarea căilor de acces;

- delimitarea fizică a organizării de şantier;

- montarea panoului general de distribuţie al organizării de şantier, pentru alimentarea consumatorilor de 0,4 kV;

- asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în clădiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

- dotarea cu mijloace PSI;

- prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

- montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale)

- montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi EIP necesar

- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii” (Regulament de ordine interioară)

- afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea acceselor;

- afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale);

- afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor şi actualizarea lor ori de câte ori este necesar.

Alimentarea cu energie electrică a organizării de şantier se va face de la un generator mobil cu motor termic, ţinând cont de izolarea amplasamentelor faţă de zonele locuite.

Alimentarea cu apă tehnologică la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosită nu trebuie să conţină particule în suspensie conform STAS 790- 89.

Pentru personalul muncitor apa potabilă va fi transportată la punctele de lucru aflate pe traseul lucrărilor în bidoane de plastic.

Pentru comunicaţii se vor folosi reţelele de telefonie mobilă şi staţii radio de emisie-recepţie .

Nu este necesară alimentarea cu gaze naturale.

Materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur;

- asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac;

- Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect;

- Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta suficienta este interzis;

- Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de securitate;

- In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii de maxima siguranta pentru lucratori;

- Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte;

- Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului;

- Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator;

- Caile de circulatie trebuie sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol;

- Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proieminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase;

- Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si , eventual, alta bautura corespunzatoare si nealcolica;

- Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru alua masa in conditii satisfacatoare;

- Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

- Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.);

- Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinate pentru acestea.

Contractantii vor asigura prin personalul propriu sau printr-o firmă specializată paza organizării proprii de şantier, inclusiv paza echipamentelor şi materialelor depozitate în afara organizării de şantier.

Contractantii vor păstra curăţenia în vecinătatea zonelor pentru organizarea de şantier, precum şi la locul de desfăşurare al lucrărilor de execuţie. În cursul execuţiei, contractantii vor asigura eliberarea şantierului de toate obstacolele, deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, vor curăţa şi îndepărta reziduurile rezultate din lucrările temporare şi utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente fiecărei etape, contractantii vor înlătura toate materialele rezultate din demolări şi demontări.

## XI. Lucrări de  refacerea amplasamentului la  finalizarea investiţiei, în caz de accidentesi /sau la încetarea activitații, în masura în care aceste informații sunt disponibile

Surplusul de terasamente va fi depozitat în locuri puse la dispoziţie de beneficiar, unde vor fi nivelate, compactate şi îniebate. De asemenea, taluzele rezultate în urma executării lucrărilor se vor înierba.

## XII.  Anexe - PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă, scara 1:25.000 – anexat.

Beneficiar,                                                                               Proiectant,

COMUNA MORTENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                      S.C. SALTUS PROVIA 2012 S.R.L.

Primar: Olteanu Lalu Ionel                                           Administrator: Neacșu Daniela