Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

11.03.2016

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

11.03.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de             Comuna Iedera, cu sediul în comuna Iedera, sat Iedera de Jos, str. Principală, nr. 299, județul Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 13841 din 12.11.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.03.2016, că proiectul Modernizare drumuri comunale în comuna Iedera, județul Dâmbovița, propus a fi realizat în comuna Iedera, județul Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea documentației, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  10.03.2016

la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Strada Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel/Fax. 0245.213959 ; 0245.213944

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectelor

- mărimea proiectului:

Lungimea totala a drumurilor modernizate este de 2,676 km.

Deoarece drumurile proiectate au latimi diferite intre limitele proprietatilor s-au folosit 11 tipuri de profile  transversale tip:

Profil transversal tip I are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu 2 benzi de circulatie cu latimea 2x2,75 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,75 m;

- santuri inierbate cu sectiune trapezoiala pe ambele parti ale platformei avand l = 1,00 si h min = 0,50 m.

Se aplica pe DC115B   tronson de la km 0+000,00 – km 0+304,21.

Profil transversal tip II are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o  banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- santuri betonate cu sectiune trapezoiala pe ambele parti ale platformei avand l = 1,00 si h min = 0,50 m.

Se aplica pe ulita Siliste de la km 0+083,43 – km 0+433,49.

Profil transversal tip III are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- sant inierbat pe partea stanga a platformei cu sectiune trapezoiala avand l = 1,00 si h min = 0,50 m.

Se aplica pe drumul vicinal Beloiu – Punte – Colibasi de la  km 0+065,60 – km 0+146,19.

Profil transversal tip IIIA are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- sant inierbat  pe partea stanga a platformei avand latimea 0,75 m si h min = 0,30 m.

Se aplica pe DC 9 B de la km 0 + 194,64 – km 0 + 545,36

Profil transversal tip IIIB are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- canal din beton existent pe partea stanga a platformei avand l = 1,50 si h var de la 0,80 la 1,0 m prevazut la marginea lui cu parapet metalic de protectie.

Se aplica la ulita Siliste de la km 0 + 000,00 - km 0 + 039,00

Profil transversal tip IIIC are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- sant inierbat pe partea stanga a platformei cu sectiune trapezoidala avand l = 1,75 hmin = 0,50m

Se aplica la ulita Ogarca de la km 0 + 036,50 – km 0 + 236,14

Profil transversal tip IIID are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele parti ale carosabilului 2x0,50 m;

- sant betonat pe partea stanga a platformei cu sectiune trapezoidala avand l = 1,0 si hmin = 0,50

- Se aplica la ulita Siliste de la km 0 + 064,82 - km 0 + 083,43 si de la km 0 + 453,49 – km 0 + 737,29 si pe drumul vicinal Beloiu – Punte - Colibasi de la km 0 + 000,00 – km 0 + 065,60

Profil transversal tip IV are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m din care l = 3,80 m carosabil cu asfalt si 0,20 m – rigola carosabila;

- acostament pe partea dreapta cu latimea de 0,50 m ;

- rigola carosabila pe partea stanga a platformei cu latimea de 0,70 m si h = 0,42 m

Se aplica pe DC 9 B de la km 0 + 0,00 – km 0 + 073,64 si de la km 0 + 609,50 – km 0 + 671,65;

Profil transversal tip IV A are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 3,50 m din care 2,80 m carosabil cu asfalt iar 0,70 m  – rigola carosabila;

Se aplica pe DC 9 B de la km  0 + 073,84 – km 0 + 194,64 si de la km 0 + 611,65 – km 0 + 866,88 ;

Profil transversal tip IV B are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea de 4,00 m din care l = 3,50 m carosabil cu asfalt si 0,50 m – rigola carosabila;

- acostament pe partea dreapta a platformei cu latimea de 0,50 m ;

- rigola carosabila pe partea stanga a platformei cu latimea de 1,00 m si h = 0,52 m

Se aplica pe drumul vicinal Beloiu – Punte – Colibasi  de la km 0 + 146,19 – km 0 + 299,66 si pe ulita Breazu;

Profil transversal tip V are urmatoarea alcatuire:

- parte carosabila cu o singura banda de circulatie cu latimea variabila de la 3,0 la 4,0 m

- acostament pe ambele parti ale carosabilului  2 x 0 50 m  ;

Se aplica pe toate drumurile laterale aferente ulitelor Siliste,Beloiu,Breazu si DC9B , DC 115B;

Partea carosabila de la profilul transversal tip I , II este prevazuta cu 2 pante transversale de   2,5%, iar panta acostamentelor este  4%.

Pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice s-au amenajat santuri noi cu sectiune trapezoidala sau triunghiulara ,iar cele existente s-au reprofilat.

Pantele maxime  admise pentru santuri executate din pamant (inierbate) fara protectie este conform STAS 2916 de 5% in functie de natura terenului, iar peste 5%si sub 0,25% s-au prevazut santuri protejate cu pereu  din beton C25/30 turnat monolit in grosime de 10 cm asezat pe un strat drenant de 5 cm de nisip.

Este cazul urmatoarelor drumuri modernizate: ulita Siliste, Beloiu, DC115B.Pentru continuitatea santurilor pe sectoarele dedrumuri unde latimea dintre proprietati nu este< 5,00 m si  nu s-au putut executa santuri deschise, s-au prevazut rigole carosabile cu latimea de 0,70 m si 1,00 m si adancimea de 0,42 m si respectiv 0,52 m.

Aceste rigole carosabile s-au prevazut din beton C20/25 in grosime variabila de  la 20 la 25 m asezat pe un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime si acoperite cu placute carosabile traforate din beton armat C25/30 avand dimensiunile de 49,50x33x12 cm si 78x33x12 cm, aceste rigole au sectiune dreptunghiulara si trapezoidala.

Totodata s-au prevazut podete tubulare  Ø500 mm la intersectiile cu drumurile laterale si podete Ø800 la traversarea drumurilor.

S-au prevazut 5 buc/42 m podete tip PREMO Ø500 mm la intersectia cu drumurile laterale si 6 buc /35 m de podete tip PREMO Ø800 mm de traversare.

Podetele de traversare  Ø800 mm s-au amenajat pe urmatoarele drumuri:

- 3 buc podete  Ø800 mm L = 3x6 m dupa cum urmeaza la ulita Siliste – 1 buc, la km 0+083,43, 1 buc la km 0+453,59, 1 buc la km 0+736,00;

- 2 buc podete  Ø800 mm L= 11,00m dupa curm urmeaza la DC9B 1 buc podet  Ø800 mm L = 6,00 m, la km 0+441,84 si o buc podet  Ø800 mm L = 5,00 m la km 0+649,15

- 1 buc. Podet  Ø800 mm L = 6,00m la drum vicinal Beloiu – Punte – Colibasi la km 0+188,54;

Podetele proiectate sunt prevazute cu timpane la capete, camere de cadere amonte si proiectate din beton  C25/30  turnate monolit, iar tuburile Ø500 mm   si Ø800 mm   vor fi asezate pe un radier din beton C20/25 de 15 cm grosime si un strat drenant de balast in grosime de 10 cm.

Intrarile in proprietati se vor face prin rigole  carosabile proiectate (DC9B, ulita Breazu, Beloiu) iar acolo unde s-au prevazut santuri deschise intrarile in proprietati se vor face prin rigole carosabile cu lungime de 3,00m (ulita Siliste).

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : categoria de folosinta a terenului – drum , conform Certificatului de Urbanism nr.150 din 07.11.2013;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul lucrările propuse se află într-o zonă cu locuinţe individuale;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier va implica doar amenajarea unei zone alăturate amplasamentului pentru depozitarea temporară a materialelor ( borduri prefabricate în stivă, și numai dacă este necesar balast și nisip în grămezi și pentru staționarea utilajelor folosite (excavator, utilaje pentru marcat, autocamioane, etc.), zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi sau în cel mai scurt timp ( 1-3 zile);

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât  și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                               Întocmit,

Maria MORCOAȘE                                        consilier Amalia Didă