Introducere

Prezenta documentaţie a fost realizată în baza Ordinului nr. 19/2010 și a O.M. 135/76/84/1.284/2010, respectându-se normativul de conţinut prezentat în Anexa nr. 5, privind Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare .

Demararea procedurii s-a făcut prin depunerea Notificării conforme, la care s-a răspuns de către APM Cluj prin Decizia etapei de evaluare inițială  nr. 126/08.08.2016 făcându-se încadrarea conformă.

Pentru a se putea urmări conformitatea documentaţiei cu propunerea făcută în Anexa 5, în tabelul de mai jos sunt realizate corespondenţele, cu trimiterile la paragrafe/pagini/secţiuni a aspectelor detaliate:

| Conţinutul cadru propus de OM 135/2010, Anexa 5 | Paragraful/Pagina/Secţiunea din prezenta documentaţie |
| --- | --- |
| I.Denumirea proiectului |  |  | 8 |
| II.Titular | Numele companiei |  | 8 |
|  | Adresa poştală |  | 8 |
|  | Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet |  | 8 |
|  | Numele persoanelor de contact: -director/manager/administrator -responsabil pentru protecţia mediului |  | 8 |
| III.Descrierea proiectului | Un rezumat al proiectului |  | 8 |
|  | Justificarea necesităţii proiectului |  | 8 |
|  | Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar(planuri de situaţie şi amplasament) |  | 9 |
|  | Formele fizice ale proiectului(planuri, clădiri, alte structuri, material de construcţie) |  | 9 |
|  | Se prezinta elementele specific caracterestice proiectului propus: Profilul şi capacităţile de producţie |  | 9 |
|  | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente în amplasament (după caz) |  | 9 |
|  | Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea |  | 9 |
|  | Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora |  | 9 |
|  | Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă |  | 11 |
|  | Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei |  | 11 |
|  | Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente |  | 11 |
|  | Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare |  | 11 |
|  | Metode folosite în construcţie |  | 11 |
|  | Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară |  | 13 |
|  | Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate |  | 13 |
|  | Detalii privind alterantivele care au fost luate în considerare |  | 13 |
|  | Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) |  | 14 |
|  | Alte autorizaţii cerute pentru proiect |  | 14 |
|  | Localizarea proiectului: | Distanţa faţă de granite pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei prinvind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001 | 14 |
|  |  | Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; Politici de zonare şi de folosire a terenului; detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare | 14 |
|  | Caracteristicile impactului potenţial,în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile |  | 15 |
|  | O scurtă descriere a impactului potential, cu luarea în considerare a următorilor factori: | Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotului şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) | 15 |
|  |  | Extinderea impactului(zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) | 15 |
|  |  | Magnitudinea şi complexitatea impactului | 15 |
|  |  | Probabilitatea impactului | 15 |
|  |  | Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului | 15 |
|  |  | Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului | 15 |
|  |  | Natura transfrontieră a impactului | 15 |
| IV.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | Protecţia calităţii apelor | Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul | 15 |
|  |  | Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute | 15 |
|  | Protecţia aerului | Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi | 15 |
|  |  | Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă | 15 |
|  | Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | Sursele de zgomot şi de vibraţii | 15 |
|  |  | Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului | 16 |
|  | Protecţia împotriva radiaţiilor | Sursele de radiaţii | 16 |
|  |  | Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor | 16 |
|  | Protecţia solului şi a subsolului | Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice | 16 |
|  |  | Lucrările,dotările pentru protecţia solului şi a subsolului | 16 |
|  | Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect | 16 |
|  |  | Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate | 16 |
|  | Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public | Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumentele istorice şi de arhitectură, alte zone aupra cărora există instituit un regim de restricţie,zone de interes tradiţional | 17 |
|  |  | Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public | 17 |
|  | Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament | Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate | 17 |
|  |  | Modul de gospodărire a deşeurilor | 17 |
|  | Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse | 17 |
|  |  | Modul de gospodărire a substanţelor preparate chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei | 18 |
| V.Prevederi pentru monitorizarea mediului | Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu |  | 18 |
| VI.Justificarea încadrării proiectului. După caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară(IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor,etc |  |  | 18 |
| VII.Lucrări necesare organizării de şantier | Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier |  | 18 |
|  | Localizarea organizării de şantier |  | 18 |
|  | Descrierea impactului pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier |  | 18 |
|  | Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu |  | 18 |
| VIII.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile | Lucrările propuse pentru refacerea amaplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii |  | 18 |
|  | Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale |  | 19 |
|  | Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei |  | 19 |
|  | Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului |  | 19 |
| IX.Anexe-piese desenate | Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor. Formele fizice ale proiectului(planuri, clădiri, alte structure,etc). planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar. |  | 19 |
|  | Scheme flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii cu instalaţiile de depoluare |  | 19 |
|  | Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului |  | 19 |
| X.Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţial autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu: | a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului(X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 | 19 |
|  | b) numele şi codul ariei natural protejate de interes comunitar | 19 |
|  | c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii de habitate de interes comunitar în zona proiectului | 20 |
|  | d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură direct cu sau nu este necesar pentru managementul conservării comunitar | 24 |
|  | e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar | 25 |
|  | f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată | 28 |

- Denumirea proiectului

Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj.

II. Titular

Numele beneficiarului:

Primăria Comunei Borșa.

reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

Numele şi adresa companiei autorului atestat:

SC USI SRL

Sediul firmei: Str. Baladei nr. 35, Cluj-Napoca, Romania

Inregistrare în Registrul Comerţului Cluj: J12/1014/2001

Cod fiscal: RO 14054736

Reprezentată prin ing. Adrian Mureșan în calitate de administrator

Persoană de contact: ing. Adrian Mureșan

Tel./fax: 0264-410 071

Mobil: 0744-826 619

www.studiidemediu.ro, muresana@gmail.com

III. Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Suprafaţa totală ocupata de lucrari este de aproximativ 23383 metri patrati reprezentând terenuri situate in intravilan.

Se propune modernizarea unor străzi din comuna Borșa, localitatea Giula (DC 152, strada La Magazie, La Cuibus, Drum Către Cimitir, Drum Pop Niculița, strada La Elceanu, strada La Zanu, drum La Cămin, strada La Hiriscau de la KM 0+000.00 - 0+094.00  și KM 0+094.00 - 0+369.00), prin:

- reconfigurarea geometriei;

- realizarea terasamentelor şi fundaţiilor;

- punerea în operǎ a sistemelor rutiere;

- realizarea lucrǎrilor de protecţie, gardǎ şi a supratraversǎrilor (podeţe, etc.);

- realizarea acostamentelor, a staţiilor de încrucişare şi întoarcere şi a intersecţiilor;

- realizarea sistemelor de rigole;

- realizarea lucrǎrilor de artǎ, a marcajelor şi amplasarea indicatoarelor şi semnalizǎrilor;

Dat fiind faptul cǎ proiectul vizeazǎ mǎsuri de reabilitare şi modernizare, nu sunt avute în vedere nici un fel de lucrǎri de defrişare.

Toate străzile vor fi de categoria IV, cu o banda de circulaţie.

Justificarea necesitǎţii proiectului

Reabilitarea infrastructurii de acces reprezintǎ una din prioritǎţile comunitǎţilor locale, ca element central de dezvoltare socio-economicǎ. Modernizarea structurilor de acces şi transport faciliteazǎ o scǎdere a timpilor de drum, o lǎrgire a oportunitǎţilor de ordin economic, dar şi social - incluzând aici inclusiv intervenţiile legate de acordarea asistenţei de sǎnǎtate.

Pentru zona studiatǎ, un element central al dezvoltǎrii economice rǎmâne şi promovarea practicilor turistice. Ori, pentru îndeplinirea acestui deziderat, dezvoltarea cǎilor rutiere reprezintǎ o cerinţǎ de maximǎ prioritate şi actualitate.

Din punct de vedere a protecţiei mediului, o modernizare a sistemelor rutiere conduce la o scǎdere a presiunii asupra factorilor de mediu prin:

- scǎderea amprentei la sol a cǎilor de acces prin sistematizarea acestora şi eliminarea variantelor de acces alternative, abuzive (scurtǎturi, rute de ocolire a unor bǎlţi sau zone accidentate);

- eliminarea efectelor tasǎrii şi eroziunii solurilor pe porţiunile utilizate ca zone de parcare sau bracare;

- scǎderea semnificativǎ a încǎrcǎrii cu particule în suspensie a aerului;

- scǎderea semnificativǎ a încǎrcǎrii cu particule în suspensie, dar şi alţi poluanţi spǎlaţi din zonele de drum ai apelor din aval;

- eliminarea depozitǎrilor necontrolate de deşeuri şi limitarea împrǎştierii acestora de-a lungul cǎilor de acces prin organizarea de parcaje dotate cu puncte de colectare a deşeurilor;

Odatǎ cu eliminarea unor efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu, datoritǎ cu creşterea vitezei de circulaţie, este admisǎ inducerea unor efecte asociate cum sunt:

- creşterea riscului de evenimente rutiere datorate coliziunii (inclusiv cu specii de animale sǎlbatice - datǎ fiind zona de desfǎşurare a drumului);

- creşterea nivelului de zgomot asociat traficului;

Pentru aceste efecte negative sunt propuse mǎsuri de diminuare a impactului în mǎsurǎ a contrabalansa efectele negative induse mediului.

Dat fiind faptul cǎ proiectul vizeazǎ acţiuni de reabilitare a unui drum existent, efectele datorate fragmentǎrii şi stress-ului general indus speciilor de faunǎ, respectiv creşterea permeabilitǎţii sistemelor naturale pentru specii de plante ruderale, invazive şi sinantrope, a fost considerat ca având un caracter neutru, nefiind vorba de inducerea unor categorii noi de impact, modificǎri ale structurii habitatelor, etc.

In ceea ce privesc obiectivele proiectului, au fost identificate categorii de ordin general, respectiv de ordin specific.

Obiectivele generale ale proiectului constau în asigurarea accesului facil la zonele de locuire și obiective social-culturale.

In ceea ce privesc obiectivele specifice, se creazǎ premisele unei dezvoltǎri socio-economice a comunitǎţilor locale din zonǎ.

Plan de încadrare în zonă

Profilul şi capacităţile de producţie

Nu este cazul

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente în amplasament (după caz)

Nu este cazul

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Nu este cazul

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime ce urmează a fi utilizate în vederea realizării proiectului constau în balast, piatră spartă, binder și strat de uzură, carburanţi fosili (motorină pentru majoritatea utilajelor, respectiv benzină, pentru unele echipamente de capacitate redusă – generatoare electrice portabile) pe perioada de construcţie şi punere în operă.

Carburanţii vor fi achiziţionaţi de la staţiile de carburanţi, urmând a fi transportate pe amplasament cu autocisterne şi distribuite local.

Ca urmare a arderii în motoarele cu combustie internă, se va degaja o cantitate de gaze de eşapare emise în aer ce variază în funcţie de tipul de utilaje folosite şi timpul de funcţionare al acestora, gradul de uzură al motorului şi sarcina de lucru în care se află.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă: pe perioada executării lucrărilor apa va fi asigurată muncitorilor înbuteliată .

Evacuarea apelor uzate – se vor utiliza pe amplasament toalete cu fosă septică ecologică.

Asigurarea agentului termic – nu este cazul.

Asigurarea apei tehnologice – nu e cazul

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Mǎsurile de reducere a impactului au fost cuprinse într-un demers general, în mǎsurǎ a asigura refacerea în ansamblu a factorilor de mediu din zona afectatǎ în perioada de construcţie, fiind aici doar reamintite succint:

- limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cǎilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizǎrii unor noi cǎi de acces;

- consolidarea şi sistematizarea cǎilor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariţiei fenomenelor erozive, de bǎltire, etc.;

- udarea fronturilor şi cailor de acces pentru limitarea încarcarii cu praf a factorului de mediu aer.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pe amplasament se vor asigura racordurile la drumurile existente prin intermediul platformelor şi a drumurilor de acces vicinale.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Pentru realizarea construcţiilor se va utiliza piatră spartă şi balast.

Metode folosite în construcţie

Profil longitudinal

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, tinandu-se seama de cotele obligate, si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale. Astfel, a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,08% si 10,62% care respecta prevederile stasurilor si normativelor in vigoare. Elementele de profil longitudinal au fost racordate în plan vertical cu arc de cerc cu raze cuprinse intre 300m si 7000m, care respectă normele impuse de legislaţia privind încadrarea în clasa tehnică şi privind viteza de proiectare pentru asigurarea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort. Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa rezulte un volum cat mai mic de lucrari de terasamente.

Profil transversal tip

In profil transversal tip configuratia strazilor propuse spre modernizare este urmatoarea:

Pe DC 152  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 3.00 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 3.00 m

-	Acostamente       		-

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

-	Sant betonat pe ambele parti.

Pe strada La Magazie, La Cuibus  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 4.00 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 3.00 m

-	Acostamente       		  2 x 0.50 m

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

Pe Drum Catre Cimitir, Drum Pop Niculita, strada La Elceanu  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 3.50 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 3.00 m

-	Acostamente       		 1 x 0.50 m

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

-	Sant betonat pe partea dreapta, stanga.

Pe strada La Zanu, drum La Camin,  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 3.50 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 3.00 m

-	Acostamente       		 1 x 0.50 m

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

-	Sant betonat pe partea stanga.

Pe strada La Hiriscau: de la KM 0+000.00 - 0+094.00  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 5.00 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 4.00 m

-	Acostamente       		 2 x 0.50 m

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

Pe strada La Hiriscau: KM 0+094.00 - 0+369.00,  s-a adoptat urmatorul profil transversal:

-	Platforma drum:		 4.50 m

-	Partea carosabilă:		 1 x 4.00 m

-	Acostamente       		 1 x 0.50 m

-	Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

-	Sant betonat pe partea stanga.

Lucrari la sistemul rutier:

Pe strazile propuse spre modernizare se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari:

-	Asternerea unui strat de balast avand grosimea de 30 cm;

-	Asternerea unui strat de piatra sparta avand grosimea de 20 cm;

-	Realizare strat de binder de 6 cm BAD25;

-	Realizare strat de uzura de 4 cm BA16;

Beton asfaltic BA16 			4 cm

Beton asfaltic deschis BAD25  		 6 cm

Piatra sparta		 		20 cm

Balast 					30 cm

TOTAL				60 cm

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au proiectat santuri cu sectiune neprotejata (din pamant) pentru preluarea debitului mare de apa care poate aparea in urma precipitatiilor. Profilul si dimensiunile adoptate la santurilor cu sectiune neprotejata (din pamant) este prezentata mai detaliat in plansa „Profil transversal tip”.

De asemenea, s-au proiectat santuri betonate pe zonele in care panta in profil longitudinal este mult accentuata. Santurile betonate au acelasi profil ca si cele de pamant, fiind formate din 10 cm beton C 35/45 turnat peste un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

Pe langa santuri o importanta maxima s-a acordat podetelor care prin constructia lor asigura continuitatea scurgerii apelor. Pentru ca marea majoritate a acestora sunt degradate si nu pot fi reparate avand structura de rezistenta compromisa s-au proiectat podete tubulare noi conform STAS-urilor si normativelor in vigoare conforme cu clasa de incarcare E: A30-V80, din elemente prefabricate.

Analizand profilul longitudinal s-a constatat in unele zone necesitatea de a  proiecta podete tubulare noi pentru a asigura scurgerea apelor pluviale. Ele pot fi identificate la urmatoarele kilometraje:

Pe Dc 152

-	 KM.0+433 Infiintare podet tubular ϕ800 L=5m

Pe Drum Catre Cimitir

-	KM.0+334 Infiintare podet tubular ϕ800 L=5m

-	KM.0+717 Infiintare podet tubular ϕ600 L=5m – la drum lateral

-	KM.0+884 Infiintare podet tubular ϕ800 L=5m

Pe Drum Pop Niculita

-	KM.0+006 Inlocuire podet existent cu podet tubular ϕ800 L=5m

Pe strada La Hiriscau

-	KM.0+098 Inlocuire podet prefabricat D5

-	KM.0+119 Inlocuire podet existent cu podet tubular ϕ600 L=7.5m

Pe strada La Elceanu

-	KM.0+180 Inlocuire podet existent cu podet tubular ϕ800 L=5m

-	KM.0+380 Infiintare podet tubular ϕ800 L=5m

-	KM.0+548 Inlocuire podet existent cu podet tubular ϕ800 L=5m

-	KM.0+760 Inlocuire podet existent cu podet tubular ϕ800 L=5m

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarǎ este prezentat sintetic în matricea de mai jos.

| Etapa | Perioada |
| --- | --- |
| Executarea excavaţiilor Faza de construcţie | 12 luni |
| Exploatare | Nelimitat |
| Mǎsuri de refacere a factorilor de mediu | 6 luni |

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

În zonă până la data prezentului nu sunt alte proiecte existente sau planificate.

Detalii privind alterantivele care au fost luate în considerare

Alternativele studiate au vizat identificarea unor locaţii similare. In acest sens au fost analizate o serie de criterii din punct de vedere ai factorilor de mediu, dupǎ cum urmeazǎ:

- proximitatea faţǎ de cǎile de acces existente (pentru a se evita construirea de cǎi de acces suplimentare, cu afectarea factorilor de mediu);

- identificarea unor suprafeţe de terenuri lipsite (parţial) de formaţiuini naturale;

Terenul identificat a întrunit ambele criterii într-o proporţie semnificativǎ

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu sunt.

Alte autorizaţii cerute pentru proiect

- conform certificatului de urbanism

Localizarea proiectului:

- Distanţa faţă de granite pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei prinvind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001

Datorită naturii activităţii, a distanţelor mari faţă de graniţele statelor vecine cu România şi conform deciziei etapei de evaluare initială, proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei prinvind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; Politici de zonare şi de folosire a terenului; detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Folosinţe actuale ale terenului

Folosinţa actuală a terenului este de căi de comunicații rutieră (străzi ale localități Giula), aparţin domeniului public în administrarea comunei Borșa.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Intravilan.

Areale sensibile

In cazul în care vor apărea pe parcursul excavaţiilor unele semne ale unor posibile vestigii, perimetrul urmează a fi izolat şi întreaga activitate în imediata vecinătate a acestuia va înceta. Vor fi informate autorităţiile şi instituţiile abilitate în vederea realizării descărcării de sarcină arheologică, urmând a se stabili ulterior perimerele exploatabile.

Detalii privind orice variantǎ de amplasament care a fost luatǎ în considerare

La fundamentarea proiectului propus au fost evaluate locaţii alternative de amplasament, însǎ acestea nu au rǎspuns criteriilor socio-economice şi a celor de mediu explicitate mai sus.

Caracteristicile impactului potenţial,în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potential, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotului şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- Extinderea impactului(zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Magnitudinea şi complexitatea impactului

- Probabilitatea impactului

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Natura transfrontieră a impactului

In faza de construcţie stratele de sol vor fi impactate ca urmare a amenajǎrilor de pregǎtire a terenului, a organizǎrii de şantier, a cǎilor temporare de acces, descopertarilor, etc., ce vor conduce la o expunere la factorii ce contribuie la eroziune superficialǎ. Pe perioada de construcţie nu vor fi deversate în afara amplasamentului cantitǎţi de ape reziduale.

In faza de construcţie se va face apel la utilaje sau echipamente de putere mică sau medie, dotate cu motoare cu ardere internǎ ce vor conduce temporar la emisia de noxe atmosferice.

Pe perioada de punere în operǎ şi funcţionare nu sunt necesare cantitǎţi de ape tehnologice.

Apa potabilǎ se va asigura înbuteliată în peturi.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calitǎţii apei

Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluanţi pentru ape provin din activitǎţile curente (igienǎ), respectiv de la scurgerile accidentale de carburanţi.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevǎzute

Evacuarea apelor menajere se face în bazin vidanjabil a tualetelor ecologice.

- Protecţia calitǎţii aerului

Surse de poluanţi pentru aer, poluanti

Modificǎrile fizice asupra factorului de mediu aer se datoreazǎ funcţionǎrii motoarelor cu combustie internǎ ce utilizeazǎ carburanţi fosili.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferǎ

In etapa de construcţie, utilajele utilizate sunt prevazute prin construcție cu elemente ce rețin și filtrează poluanții emiși de acestea în timpul funcționării.

- Protecţia îmotriva zgomotului şi vibraţiilor

Surse de zgomot şi de vibraţii

Pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere mică sau medie, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse semnificative de zgomot şi/sau 		vibraţii acestea o dataă cu modernizarea drumurilor scăzând ca intesitate.

Amenajǎrile şi dotǎrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

- Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

Pe amplasament nu există surse de radiaţii având în vedere natura activităţii propuse a se realiza şi a modului de construcţie a utilajelor folosite.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Având în vedere cele enunţate anterior nu este nevoie de amenajări şi dotări pentru protecţie înpotriva radiaţiilor.

- Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Principala sursa de poluare a solului si a subsolului ar putea reprezenta o avarie (fisura) la unul din rezervoare de combustibili ale utilajelor, şi a automobilelor ce tranziteză zona, ceea ce ar duce la scurgerea accidentala de combustibil .

Lucrǎrile şi dotǎrile pentru protecţia solului şi subsolului

Alimentarea utilajelor se va realiza de la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

Mǎsurile directe de acţiune vor fi completate de mǎsuri tehnice de verificare a echipamentelor şi utilajelor, precum şi de un set de mǎsuri teoretice, de instruire a personalului în scopul asigurǎrii unei intervenţii eficiente în caz de accident (scurgeri accidentale de hidrocarburi).

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Realizarea proiectului nu va presupune pierderea provizorie unor suprafeţe de habitate naturale şi semi-naturale. Suprafeţele coincind cu amprenat căilor de acces existente.

Terenul, nu adǎposteşte habitate de interes conservativ (Natura 2000) sau populaţii semnificative de specii criteriu ce ar putea suferi un impact în mǎsurǎ sǎ conducǎ la destabilizǎri ale populaţiilor locale sau regionale.

Lucrǎrile, dotǎrile şi mǎsurile pentru protecţia biodiversitǎţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

In scopul diminuǎrii amprentei proiectului asupra factorilor de mediu, se propun o serie de lucrǎri compensatorii şi de diminuare a impactului, amintind aici:

- limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cǎilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizǎrii unor noi cǎi de acces;

- consolidarea şi sistematizarea cǎilor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariţiei fenomenelor erozive, de bǎltire, etc.;

- Protecţia aşezǎrilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă

de monumentele istorice şi de arhitectură, alte zone aupra cărora există instituit un regim

de restricţie,zone de interes traditional

Nu au fost identificate efecte potenţiale semnificative ale impactului generat de proiect asupra populaţiei locale sau a altor obiective de interes public.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate

şi/sau de interes public

Având în vedere cele enunţate anterior nu sunt necesare lucrări suplimentare, dotări sau măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

- Gospodǎrirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantitǎţile de deşeuri de orice naturǎ rezultate

Din activitatea de punere în operǎ (construcţie) a obiectivului, deşeurile inerte vor fi colectate într-un container, urmând a fi incluse în fundaţii, ca materiale de fundare, iar dupǎ terminarea lucrǎrilor de fundare, vor fi utilizate ca material de consolidare a cǎilor de acces. Eventualul surplus va fi evacuate de pe teren în baza unui contract de prestǎri servicii cu o firmǎ specializatǎ.

Resturile metalice vor fi valorificate la un punct de colectare specializat.

Resturile din lemn vor fi tǎiate scurt (30-40 cm) şi pǎstrate pentru a fi utilizate ca material combustibil ce va fi valorificat pe plan local.

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului

Deşeurile vor fi colectate separat, pe categorii (hârtie, sticlǎ, plastic, metal), iar cele de origine organicǎ vor fi compostate într-un spaţiu special amenajat, odatǎ cu resturile organice (fân, frunze, ramuri, etc.) de pe amplasament şi utilizate (prin împrǎştiere) în lunile februarie-martie ca fertilizator pentru spaţiile verzi.

Deşeurile selectate vor fi predate în saci de pubelǎ firmei ce deserveşte localitatea.

- Gospodǎrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Pe amplasament nu se vor utiliza şi/sau produce substanţe chimice periculoase.

Modul de gospodărire a substanţelor preparate chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Pe amplasament nu se vor utiliza şi/sau produce substanţe chimice periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pe perioada funcţionǎrii, nu se impun măsuri suplimentare de monitorizare.

In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

VI. Justificarea încadrǎrii proiectului, dupǎ caz în prevederile altor acte normative naţionale ce transpun legislaţia comunitarǎ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor,etc.)

Conform legislaţiei în vigoare şi a deciziei etapei de evaluare iniţială proiectul nu intră sub incidenţa directivelor enumerate mai în sus.

VII. Lucrǎri necesare organizǎrii de şantier

Descrierea lucrǎrilor necesare organizǎrii de şantier

Vor presupune asigurarea accesului prin consolidarea căilor de acces existente, realizarea de rigole de scurgere a apelor puviale din lungul căilor de acces. De asemenea se vor realiza platformele primare (nivelare, tasare primară, acoperirea cu strat de petriş de 5 cm) a organizării de şantier.

Localizarea organizǎrii de şantier

Organizarea de şantier va ocupa o suprafaţǎ redusă, amenajată în zonele de încrucişare a tronsonului.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrǎrilor  organizării de şantier

Organizarea de şantier va afecta cu precǎdere factorul de mediu sol, prin ocuparea unei suprafeţe de aproximativ 10 mp. In aceastǎ zonǎ vor apǎrea fenomene de tasare şi eroziune accentuatǎ ca urmare a traficului intens.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Din zona organizǎrii de şantier vor rezulta ape cu încǎrcǎturi de particule în suspensie. Accidental pot apǎrea scurgeri de produse petroliere.

Dotǎri şi mǎsuri prevǎzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pe amplasament urmeazǎ a se realiza încǎ din faza iniţialǎ a proiectului un polder desnisipator.

VIII. Lucrǎri de refacere/restaurare a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Lucrǎri propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Cu toate cǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de capacitate mică şi medie, riscul apariţiei unor situaţii de risc datorate scurgerilor de carburanţi sau lubrefianţi în episoadele de re-alimentare, estimǎm cǎ nu este prezent. Episoadele de manevrare a substanţelor cu potenţial periculos sunt restrânse şi se vor realiza cu respectarea NTS.

Pentru a evita apariţia unei încǎrcǎri cu suspensii a apelor provenite de pe amplasament s-a propus încǎ din primele faze de construcţie, amplasarea sistemelor de epurare primara a apelor (poldere).

In scopul apariţiei unor riscuri datorate eroziunii superficiale a solului au fost propuse mǎsuri de corectare

Zona organizǎrii de şantier va fi încorporatǎ în obiectivele propuse, parţial revegetatǎ şi redatǎ astfel circuitului natural.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

În cazul dezafectării construcţiei, amplasamentul acesteia va fi revegetat şi redat circuitului natural.

Modalitǎţi de refacere a stǎrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizǎrii ulterioare a terenului

Refacerea factorilor de mediu va presupune investiţiile de înlǎturare a fundaţiei şi stratelor de uzură şi piatră, refacerea amplasamentelor din zona organizǎrii de şantier şi revegetarea acestora.

IX. Anexe – piese desenate

- plan de situaţie

- plan de încadrare

X. Descrierea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar

a. Proiectul este situat partial în situl Natura 2000 :

b. ROSCI0295 Dealurile Clujului Est

Localizarea proiectului propus. Amplasare în teritoriu (stânga: www.wikipedia.org) şi detaliu asupra amplasamentului (dreapta) - prelucrat pe harta administrativă

Proiectul este identificat prin coordonate în sistem Stereo '70: - conform UAT – Borşa atasat în format electronic prezentei documentații.

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de elemente criteriu

ROSCI0295 Dealurile Clujului Est.

In tabelul de mai jos sunt discutate aspecte legate de relevanţa potenţialǎ legatǎ de proiectului propus a celor 8 habitate criteriu ce au stat la baza desemnǎrii sitului ROSCI0295 Dealurile Clujului Est.

Astfel în mod sintetic sunt prezentate argumentǎrile legate de considerarea sau eliminarea prezenţei potenţiale a habitatelor ţintǎ în zona de implementare a proiectului.

Prezenţa potențială a habitatelor criteriu în zona de implementare a proiectului

| nr. Crt. | Cod | Habitat | Prezenţa potenţială | Justificare/comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 40A0 * | Tufarisuri subcontinentale peri-panonice | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (altitudine, substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 22 | 6240 * | Pajisti stepice subpanonice | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 33 | 1530 * | Pajisti si mlastini saraturate panonice ip onto-sarmatice | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 44 | 6510 | Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 55 | 6410 | Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 66 | 91Y0 | Paduri dacice de stejar si carpen | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 7 | 91M0 | Păduri balcano – panonice de cer și gorun | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |
| 8 | 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae) | Nu | Conditiile stationale de pe viitorul amplasament (substratul geologic si pedologic, meteorologice, specii de plante caracteristice) NU corespund conditiilor stationale din definirea habitatului in cauza, conform Manualelor de Identificare a Habitatelor (Donita et al., 2005-2006; Gafta et Mountford, 2008; EUR 27). |

| Specia | Relevanţă | Observaţii/discuţii |
| --- | --- | --- |
| Specii de mamifere |
| 2021 Sicista subtilis | NU | Deşi specia se regăseşte şi in perimetre adiacente zonelor cultivate, a marginilor de drum, etc., proiectul, prin amploarea sa nu este în măsură a afecta populaţiile locale. |
| 1304 Rhinolophus ferrumequinum | NU | Proiectul nu este în măsură a afecta hibernacule, zone de adăpost sau cartiere de hrănire ale acestei specii. Dat fiind faptul că activităţile de construcţie/punere în operă a proiectului nu se suprapun pe secvenţele active ale pecie, este exclus şi un impact indirect. |
| 1355 Lutra lutra | NU | Proiectul nu este în măsură a afecta această specie, aceasta lipsind din zona de implementare a acestuia. |
| Specii de amfibieni şi reptile |
| 4121 Vipera ursinii rakosiensis | NU | Specie cu prezenţă incertă în zona de implementare a proiectului. |
| 1193 Bombina variegate | NU | Deşi aceste specii se regăsesc în zona de implementare a proiectului, inclusiv în perimetrele ţintă vizate de acţiunile de construcţii/montaj, amploarea lucrărilor nu este în măsură a conduce la o afectare ireversibilă a acestora, la un declin al populaţiilor rezidente sau la afectarea dramatică a unor habitate de interes |
| 1188 Bombina bombina | NU |  |
| 4008 Triturus vulgaris ampelensis | NU | Nu sunt afectate habitate cu relevanţă pentru aceste specii. Este exclus inclusiv un impact indirect. Prin îmbunătăţirea calităţii şi parametrilor factorului de mediu apă, ca urmare a eliminării deversărilor necontrolate şi a eliminării apelor netratate, planul prezintă o relevanţă aparte, pozitivă (indirect) asupra populaţiilor locale. |
| 1166 Triturus cristatus | NU |  |
| 1220 Emys orbicularis | NU | Din zona de implementare a proiectului nu sunt întrunice cerinţele ecologice ale acestei specii. Prin îmbunătăţirea calităţii şi parametrilor factorului de mediu apă, ca urmare a eliminării deversărilor necontrolate şi a eliminării apelor netratate, planul prezintă o relevanţă aparte, pozitivă (indirect) asupra populaţiilor locale. |
| Specii de nevertebrate |
| 1060 Lycaena dispar | NU | Din zona de implementare a proiectului nu sunt întrunice cerinţele ecologice ale acestor specii. |
| 4031 Cucullia mixta | NU |  |
| 1078 Callimorpha quadripunctaria | NU |  |
| 4028 Catopta thrips | NU |  |
| 4039 Nymphalis vaualbum | NU |  |
| 4043 Pseudophilotes bavius | NU |  |
| 4036 Leptidea morsei | NU |  |
| 4020 Pilemia tigrina | NU |  |
| 1061 Maculinea nausithous | NU |  |
| 1059 Maculinea teleius | NU |  |
| Specii de plante |
| 4091 Crambe tataria | NU | Din zona de implementare a proiectului nu sunt întrunice cerinţele ecologice ale acestor specii. |
| 4067 Echium russicum | NU |  |
| 4087 Serratula lycopifolia | NU |  |
| 4097 Iris aphylla ssp. Hungarica | NU |  |
| 1477 Pulsatilla patens | NU |  |

Din zona studiatǎ ce urmeazǎ a fi afectatǎ de implementare proiectului nu au fost identificate nici un fel de elemente (habitate/specii) criteriu cu semnificaţie particularǎ, ce au stat la baza desemnǎrii sitului ROSCI0295.

Cu toate acestea este admisǎ prezenţa potenţialǎ a unor astfel de elemente în zonele limitrofe, existând astfel un impact indirect asupra acestora.

In lipsa oricǎror date certe asupra prezenţei acestora la nivelul sitului, orice fel de evaluare cu privire la dinamica elementelor criteriu rǎmâne hazardatǎ. La nivelul siturilor, dar de asemenea de la nivel naţional, lipseşte un sistem (bazǎ de date, cuantificare numericǎ, etc.) a dimensiunii elementelor criteriu Natura 2000 care sǎ poatǎ sǎ serveascǎ ca termen de comparaţie şi unitate de mǎsurǎ (de raportare) pentru stabilirea dinamicii locale/regionale a unor populaţii.

d. Proiectul propus NU are legǎturǎ directǎ sau nu este necesar pentru managementul conservǎrii ariilor naturale protejate de interes comunitar

d. Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra elementelor criteriu

In cadrul studiului de evaluare adecvatǎ trebuie analizat impactul asociat proiectului/proiectului de implementat asupra fiecǎrui element criteriu ce a stat la baza desemnǎrii sitului (OM 19/2010 - secţiunea 2.2./a/10 din Anexa - Ghid Metodologic). Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Astfel stabilirea obiectivelor de conservare ale siturilor trebuie centratǎ pe aceste elemente criteriu.

Conform Formularului standard de desemnare a siturilor Natura 2000,  elementele criteriu ce au stat la baza desemnǎrii sitului se regǎsesc listate în cadrul secţiunilor 3.2. Acestea au fost prezentate sintetic în secţiunile anterioare.

Dintre elementele criteriu, cel puţin o parte sunt improbabil (prezenţǎ discutabilǎ) a se regǎsi în zona studiatǎ, datǎ fiind lipsa unor elemente de definire, a unor date certe asupra răspândirii acestora, etc.

Pornind de la principiul de analizǎ a mǎrimii impactului propus de Rojanski, pe baza metodologiei ilustrative de suprapunere proporţionalǎ a unor figuri geometrice, pentru ansamblul speciilor criteriu Natura 2000 din zona am realizat un sistem adaptat prin care mǎrimea impactului este reprezentatǎ conform unei scǎri pe 6 nivele (de la 0 la 5).

O analizǎ a relevanţei proiectului asupra elementelor criteriu Natura 2000 este prezentatǎ sintetic în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Habitatul/Specia | Factor de impact |
| --- | --- | --- |
| Habitate |
|  | 40A0 * Tufarisuri subcontinentale peri-panonice | 0 |
|  | 6240 * Pajisti stepice subpanonice | 0 |
|  | 1530 * Pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice 6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | 0 |
|  | 6410 Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | 0 |
|  | 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen | 0 |
| Specii |
|  | 2021 Sicista subtilis | 0 |
|  | 1304 Rhinolophus ferrumequinum | 0 |
|  | 4121 Vipera ursinii rakosiensis | 0 |
|  | 1193 Bombina variegata | 1 |
|  | 1188 Bombina bombina | 1 |
|  | 4008 Triturus vulgaris ampelensis | 0 |
|  | 1166 Triturus cristatus | 0 |
|  | 1220 Emys orbicularis | 0 |
|  | 1060 Lycaena dispar | 0 |
|  | 4031 Cucullia mixta | 0 |
|  | 1078 Callimorpha quadripunctaria | 0 |
|  | 4028 Catopta thrips | 0 |
|  | 4039 Nymphalis vaualbum | 0 |
|  | 4043 Pseudophilotes bavius | 0 |
|  | 4036 Leptidea morsei | 0 |
|  | 4020 Pilemia tigrina | 0 |
|  | 1061 Maculinea nausithous | 0 |
|  | 1059 Maculinea teleius | 0 |
|  | 4091 Crambe tataria | 0 |
|  | 4067 Echium russicum | 0 |
|  | 4087 Serratula lycopifolia | 0 |
|  | 4097 Iris aphylla ssp. hungarica | 0 |
|  | 1477 Pulsatilla patens | 0 |

Pentru fiecare specie/habitat s-a alocat o notă de relevanţă pentru a se putea stabili o valoare globală a indicelui de impactare.

Notele de relevanţă au fost stabilite după cum urmează:

- 0 - planul nu generează nici un fel de impact asupra speciei/habitatului respectiv;

- 1 - planul generează un impact scăzut asupra speciei/habitatului respectiv, manifest cu precădere prin efecte indirecte;

- 2 - planul generează un impact limitat asupra speciei/habitatului respectiv;

- 3 - planul generează un impact asupra speciei/habitatului respectiv, însă acesta este reversibil chiar şi în lipsa unor măsuri de reconstrucţie ecologică;

- 4 - planul generează impact asupra speciei/habitatului respectiv, însă sunt prevăzute măsuri de reconstrucţie ecologică;

- 5 - planul generează un impact considerabil şi ireversibil asupra speciei/habitatului respectiv.

Reprezentarea graficǎ a nivelelor de relevanţǎ pentru ansamblul speciilor/habitatelor criteriu din zona sitului este prezentatǎ sintetic în diagrama de mai jos:

| Nr. Crt. | Habitatul/Specia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitatul |
|  | 40A0 * Tufarisuri subcontinentale peri-panonice |  |  |  |  |  |
|  | 6240 * Pajisti stepice subpanonice |  |  |  |  |  |
|  | 1530 * Pajisti si mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice 6510 Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) |  |  |  |  |  |
|  | 6410 Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) |  |  |  |  |  |
|  | 91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen |  |  |  |  |  |
| Specia |
|  | 2021 Sicista subtilis |  |  |  |  |  |
|  | 1304 Rhinolophus ferrumequinum |  |  |  |  |  |
|  | 4121 Vipera ursinii rakosiensis |  |  |  |  |  |
|  | 1193 Bombina variegata |  |  |  |  |  |
|  | 1188 Bombina bombina |  |  |  |  |  |
|  | 4008 Triturus vulgaris ampelensis |  |  |  |  |  |
|  | 1166 Triturus cristatus |  |  |  |  |  |
|  | 1220 Emys orbicularis |  |  |  |  |  |
|  | 1060 Lycaena dispar |  |  |  |  |  |
|  | 4031 Cucullia mixta |  |  |  |  |  |
|  | 1078 Callimorpha quadripunctaria |  |  |  |  |  |
|  | 4028 Catopta thrips |  |  |  |  |  |
|  | 4039 Nymphalis vaualbum |  |  |  |  |  |
|  | 4043 Pseudophilotes bavius |  |  |  |  |  |
|  | 4036 Leptidea morsei |  |  |  |  |  |
|  | 4020 Pilemia tigrina |  |  |  |  |  |
|  | 1061 Maculinea nausithous |  |  |  |  |  |
|  | 1059 Maculinea teleius |  |  |  |  |  |
|  | 4091 Crambe tataria |  |  |  |  |  |
|  | 4067 Echium russicum |  |  |  |  |  |
|  | 4087 Serratula lycopifolia |  |  |  |  |  |
|  | 4097 Iris aphylla ssp. hungarica |  |  |  |  |  |
|  | 1477 Pulsatilla patens |  |  |  |  |  |

Nivelul cumulat al impactului asupra speciilor/habitatelor criteriu, exprimat prin intermediul unei metode ilustrative adaptate dupǎ modelul propus de Rojanski, cu ajutorul notelor de relevanţǎ ce este interpretat prin intermediul unei diagrame.

Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică exprimatǎ procentual ca având 100% ce defineşte cele 28 X 6 = 168 cvadrate (inclusiv cvadratele ce exprimă starea ideală – nivelul 0).

Corelarea procentualǎ sinteticǎ, exprimatǎ procentual în baza unei analize-expert, poate fi exprimatǎ astfel:

- 0% - planul nu generează nici un fel de impact asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 0-10% - planul generează un impact scăzut, neglijabil, asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 10-20% - planul generează un impact limitat asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 20-30% - planul generează un impact cu semnificaţie mare asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu;

- 40-60% - planul generează impact cu semnificaţie deosebit de mare asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu, impunându-se măsuri complexe de compensare/reconstrucţie ecologică;

- >60% - planul generează un impact extins asupra ansamblului speciilor/habitatelor criteriu ce conduce la o afectare ireversibilǎ a patrimoniului natural al sitului.

Notele de relevanţǎ vor structura o diagramǎ în cadrul cǎreia fiecare cvadrat va cǎpǎta o valoare procentualǎ ce se va raporta la numǎrul total de cvadrate.

Exprimarea procentualǎ va releva nivelul de impact cumulat asupra biodiversitǎţii.

Numǎrul total de cvadrate ce relevǎ prezenţa impactului este de 2.

Calculul procentual relevǎ o valoare de 1,19% ce se rǎsfrânge asupra unui numǎr de 2 element criteriu (Bombina variegata şi B. variegata) a căror prezenţă a fost admisă în zona de implementare a proiectului. Nivelul de impact corespunde însă unui nivel scǎzut, manifest prin acţiuni preponderent indirecte, din etapa de construcţie, fără însă a fi în măsură a conduce la o afectare a populaţiilor locale.

O repartiţie a nivelului de impactare asupra speciilor criteriu conform datelor de definire desprinse din Formularul Standard al sitului ROSCI0295 este prezentatǎ sintetic în tabelul de mai jos:

| Nivel de impactare | Numǎr de specii/habitate criteriu | Exprimare procentualǎ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26 | 92,8 |
| 1 | 2 | 7,2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |

Conform datelor prezentate în tabele de mai sus, se observǎ o relevanţǎ scǎzutǎ de ansamblu a proiectului asupra biodiversitǎţii din zona, existând un numǎr redus de elemente criteriu ce ar putea fi afectate de acţiunile propuse.

Astfel, nu existǎ elemente care sǎ conducǎ la fundamentarea concluziilor conform cǎrora planul poate:

  - sǎ reducǎ suprafeţele habitatelor şi/sau a exemplarelor speciilor de interes comunitar;

  - sǎ ducǎ la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

  - sǎ aibǎ impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - sǎ producǎ modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar;

In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea ariei naturale de interes comunitar nu este afectatǎ ca urmare a implementǎrii proiectului.

Impactul este manifest doar prin efecte indirecte, asupra elementelor criteriu în cauză doar în cazul în care prezenţa acestora urmează a fi certificată.

# Footnotes

Ordin al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, nr. 135/76/84/1.284/2010, publicat în M.Of. nr. 274