Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 370 din 23.10.2012

Revizuită la data de..........

Titularul activității: TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL

Adresa: Turda, str.Mihai Viteazu Nr. 45., Judetul Cluj

Punct de lucru: Statie  de sortare,concasare si spalare agregate minerale;instalație recuperare minereuri metalifere neferoase;colectare și tratare deșeuri nepericuloase

Locația activității: str.extravilan, str.Morii ,Nr. fnr., comuna Mihai Viteazu, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | 22 | 1421 | Extractia pietrisului si nisipului | 2.A.2 | 040614 |
| 0729 | Extracția altor minereuri metalifere neferoase | 18 | 1320 | Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare(exclusiv minereurile radioactive) |  |  |
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea și tratarea altor reziduuri |  |  |
| 3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea și tratarea altor reziduuri |  |  |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |  | 3720 | Recuperarea deșeurilor și resturilor reciclabile sortate |  |  |
| 5210 | Depozitări | 273 | 6312 | Depozitări |  |  |
| 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor | 260 | 5157 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă de la data de ..............data revizuirii până la data de 23.10.2022 data expirării

Data  emiterii:23.10.2012

Data expirării:23.10.2022

Data revizuirii:.................

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL, cu punctul de lucru din Str. Morii, Nr. fnr.,extravilan, Mihai Viteazu, Judetul Cluj,prin SC.USI SRL-proiectant , înregistrată la APM Cluj cu nr.20064/20.08.2019 ,SIM 467/20.08.2019 și completată cu documentaţia nr.21571/13.09.2019 și cu documentația nr.24602/01.11.2019, precum și a documentației inițiale îbregistrată la ARPM Cluj-Napoca cu nr.22673/29.05.2012, completată cu documentația nr.24271/24.08.2012, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,  a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC.TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL, cu punctul de lucru din Str. Morii, nr. fnr.,extravilan, Mihai Viteazu, Judetul Cluj,

Documentația  de revizuire conține:

-Autorizația de mediu  nr.370/23.10.2012 emisă de către ARPM Cluj-Napoca-în copie

-Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de SC.USI  SRL-Proiectant

-Contract de concesionare nr.1584/a din data de 16.04.2001încheiat cu Consiliul Local Mihai Viteazu

-Act adițional la contractul de concesionare

-Contract prestări servicii de salubritate nr.347/08.01.2019 încheiat cu SC.Eco 5 Ardeal SRL

-Contract de vânzare-cumpărare nr.186/22.07.2019 încheiat cu SC.Biți Tîmplărie SRL

-Contract de prestări servicii de salubritate nr.. 2556/2702.2018 încheiat cu SC.Prival Ecologic Servis SA,

-Act adițional nr.1/24.07.2018 la Contractul de prestări servicii de salubritate nr.. 2556/2702.2018

-fișe tehnice de securitate

-anunț mediatizare solicitare emitere autorizație de mediu

-Plan de situaţie

-Plan de încadrare în zonă

-OP nr.393 din data de 13.08.2019  reprezentând tarif revizuire autorizaţie de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare J12/2645/1994 emis de către ORC Cluj ; Cod Unic de înregistrare 6207871

-Certificat constatator nr.106645/22.07.2019 emis de către ORC Cluj

-Certificat constatator nr.1106645/22.07.2019 emis de către ORC Cluj

-Autorizaţie de gospodărire a Apelor nr.255/22.08.2019 emisă de către Administraţia Naţională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș

-Act adițional nr.1/2019 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.354/2019

-Act adițional nr.2/2019 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.354/2019

Documentația  inițială conține:

-Fișa de prezentare și declarație elaborată de titular

-Contract de asociațiune în participațiune din 08.01.2005 încheiat cu SC.I&C Transilvania C-ții SRL

-Factura fiscală nr.0061330/16.05.2012 emisă de către SC.ATP Exodus

-Contract de prestări servicii nr.122/11.04.2012 încheiat cu SC.Frontier Internațional Group SRL

-Contract de preluare anvelope uzate nr.18/01.03.2012 încheiat cu SC.Assa Grup SRL

-Contract de prestări servicii de salubritate nr.140/19.05.2010 încheiat cu SC.AVE Cluj SRL

-Autorizație de gospodărire a apelor nr.25/15.02.2011

-Anunț ziar-mediatizare solicitare autorizație de mediu

-Chitanța nr.7106/29.05.2012 reprezentând tarif emitere autorizație-500 lei

-Plan de situație ,plan de încadrare în zonă

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare J12/2645/1994 emis de către ORC Cluj ; Cod Unic de înregistrare 6207871

-Certificat constatator nr.524878/2/09.05.2012 emis de către ORC Cluj

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării si evitarea oricarui risc de poluare;

- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor,   iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de utilizare eficientă a energiei;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor ;

-de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

-menţinerea unei stări tehnice corespunzătoare a utilajelor şi instruirea în acest sens a personalului, pentru evitarea scurgerilor de motorină şi ulei;

-alimentarea utilajelor/instalaţiilor cu carburanţi, completările de ulei şi/sau alte operaţiuni care ar putea produce poluarea mediului vor fi efectuate doar în zone special amenajate în acest sens cu asigurarea tuturor condiţiilor de prevenire a poluării (zona impermeabilizată cu folie sau într-o cuva de retentie);

-utilizarea unor autovehicule şi utilaje silenţioase, cu emisii gazoase reduse;

-efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivelul de emisii normat;

-parcarea mijloacelor de transport  numai în locuri stabilite;

-evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic;

-umectarea cailor de acces la perimetru în perioadele secetoase, pentru evitarea ridicării pulberilor în atmosferă;

-organizarea activităţilor şi operaţiilor producătoare de zgomot în perioada zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot;

-colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf Legii 211/2011,  privind regimul deseurilor;

-întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă

-să vidanjeze periodic decantoarele în scopul realizării unui proces de decantare corespunzător

-interzicerea depozitarii definitive şi a incinerării oricarui tip de deşeu în incinta obiectivului;

-depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-eliminarea si/sau  valorificarea deseurilor colectate/sortate doar catre operatori autorizati, pe baza de contracte incheiate cu acestia;

-deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase

-luarea tuturor masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea măsurilor de protecţie din  fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase;

-asigurarea  unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, completată şi modificată prin OUG 164/2008, modificata prin OUG 71/2011;Legea nr.187/2012;OUG nr.58/2012, Legea nr.226/2013

-OUG nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor,

-H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

-Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile şi completările ulterioare;

-Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

-respectarea HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

-respectarea HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

-Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată prin OUG nr.68/2016 şi Legea nr.166/2017;

-Codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

-HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând   deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată cu HG nr.210/2007;

-Ordinul nr. 211/2003 pentru aprobarea reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie   să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România – RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

-Legea nr. 360/2003(r1) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,

-Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea   substantelor chimice ( REACH);

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 ;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 modificată şi completată cu OUG nr. 37/2008, O.G. nr. 25/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, O.U.G. nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011 modificată şi completată prin  Ordonanţa nr.31/2013, aprobată cu Legea nr.384/2013, modificată şi completată prin OUG nr.39/2016

-Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 şi Ord. nr. 1032/2011;Ord. nr.192/2014 modificat şi completat prin Ord. nr.2413/2016

-Ord. nr.591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia”

-O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului ;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

-realizarea lucrărilor de închidere/reconstrucţie, care  vor avea ca scop refacerea/renaturarea mediului afectat prin  următoarele lucrări:

1.evacuarea utilajelor, echipamentelor de pe amplasament

2.curăţarea perimetrului de eventualele deşeuri

3.pregătirea terenului pentru destinaţii/activităţi viitoare

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

-să asiste reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi să pună la dispoziţia acestora toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

-să ţină evidenţa deşeurilor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor legale în vigoare;

-să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării;

-să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din O.U.G. nr.  195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008;

-să solicite şi să obţină autorizația de mediu conform Ord. nr.1798/2007 cu modificările și completările ulterioare, cu minim 45 de zile înainte de data expirării autorizației de mediu,

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Staţie mobilă sortare, spălare şi concasare agregate minerale , capacitate 126.000mc/an; instalație de  recuperare minereuri metalifere neferoase;colectare și tratare deșeuri nepericuloase , Mihai Viteazu, str.Morii fnr., extravilan,

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0990 | Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor | 126.000,00 | Metri cubi/an |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Accesul pe amplasament se realizează din drumul județean Turda-Mihai Viteazu, pe un

drum asfaltat circa 2km pânâ la amplasamentul situat pe malul drept al râului Arieș.

Amplasamentul este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| NR.PCT | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 561595,08 | 404676,00 |

Amplasamentul  următoarele caracteristici:

-suprafaţă totală amplasament 152.350,00mp compusă din:

- construcții ce adăpostesc: vestiar, grup sanitar, spații administrative (birou de comandă, birouri), magazie, clădire pentru personal cu spații de servire a mesei; suprafața totală a acestora este de 146 mp;

- clădire ce deservește un cântar tip-pod, în suprafață de 44 mp;

- stație de sortare-concasare-spălare compusă din:

- buncăr de alimentare

- alimentator vibrant;

- benzi transportoare;

- ciur vibrant;

- moară;

- concasor;

- spălător;

- buncăre pentru sorturi;

- instalație de producere a sortului 0-1 mm destinat producerii de nisipuri fine pentru mortare funcționează independent de stația de sortare-concasare-spălare și este compusă din:

- buncăr de alimentare;

- site vibratoare;

- hidrociclon;

- benzi transportoare

- buncăr de depozitare

- pentru deșeurile inerte ce se vor prelua pe amplasament se va organiza o platformă distinctă de preluare

- stație de pompare cu electropompă Vilo cu debit de 250 mc/h, amplasată pe o platformă plutitoare de 9mp, situată într-o alveolă din malul râului Arieș, de pe traseul unui canal desprins din zona cursului albiei minore.

- stație de distribuție carburanți organizată pe o suprafață betonată de 42 mp, ce deservește vehiculele și utilajele de la nivelul stației; aceasta este dotată cu pompă de alimentare contorizată și rezervor penru motorină cu capacitatea de 20.000l, cu pereți dubli și dispus pe o cuvă metalică etanșă în măsură a prelua eventualele scurgeri accidentale, asigurând o capacitate de aproximativ 20% din capacitatea rezervorului; stația este protejată de intemprii și radiația directă solară de o copertină din ondulin fixată pe o structură metalică.Alimentarea stației (rezervorului) se realizează direct de către furnizor prin intermediul unei cisterne autopurtate.

- Rezervor metalic pentru combustibil cu capacitate geometrică reală de 9054l, volum maxim de umplere de 90% (8148.6l), dotat cu cuvă de retenție cu capacitate de aproximativ 50% (4545l), pompă centrifugală autoamorsată;

- amenajări: depozite pentru agregate (platforme betonate – 4450 mp), drumuri tehnologice betonate și alei (3350 mp), împrejmuire fonoabsorbantă dispusă spre zona de locuire în lungime de 650 mp;

- 2 decantoare de câte 3950 mp și un volum de aproximativ 7900 mc destinate reținerii particulelor în suspensie purtate de apele de spălare; aceste decantoare pot fi împărțite în subsecțiuni în funcție de materialul ce este spălat pentru a maximiza și eficientiza funcția acestora;

- rețea de rigole perimetrale;

- separator produse petroliere și deznisipator – bazin betonat bicompartimentat, vidanjabil cu volum total de 4mc (2x1x2 m);

- bazin vidanjabil betonat, etanș destinat reluării apelor uzate, menajere de la grupurile sanitare;

- grup electrogenerator;

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | apă | Materie auxiliară | 201600,00 | Metri cubi/an |  | Spălare agregate | Râu Arieș | nu este periculos |
| Alte materii | Agregate minerale | Materie primă | 600.000 | Tone/an | cristalin/ metamorfic siliciu; apatit | Procese de producție | Vrac, în depozite pe sol | Nu |
| Alte materii | Material inert | Material de rambleiere | 600.000 | Tone/an | diverse; inert | Procese de producție | Vrac, în depozite pe sol | NU |
| Materiale reciclabile feroase/ neferoase | Material inert | Materie primă reutilizabilă | 12.000 | Tone/an | feroase/ neferoase | Procese de producție | Vrac, în depozite pe sol | NU |
| Alte materii | motorină | Combustibili | 2120,00 | Litri/luna |  | Transport+funcţionare utilaje | Rezervor suprateran cu capacitatea de 21000 litri | S2,S7/9,S16,S24/25,S26 |
| Alte materii | lubrifianţi(uleiuri de motor şi de transmisie) tip 80W90 şi tip 15W40 | Altele | 1000,00 | Litri/an |  | lubrifiere organe de maşni | nu se depozitează pe amplasament | R22,R34,R36/38,R43,R52/53;Frazele de pericol nu se specifică |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apa potabilă-Se achiziţionează din sursă externă | 10,00 | Litri/zi |
| Apa | Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar-din rețeaua de alimentare cu apă a localității Mihai Viteazu-prin transport cu cisterna | 45,00 | Metri cubi/an |
| Apa | Alimentarea cu apă tehnologică pentru spălarea agregatelor și pentru instalația de recuperare a aurului aluvionar-din braț râul Arieș prin intermediul unui canal de captare(L=15m,l=5m,h=2m) cu ajutorul unei stații de pompare echipată cu 2 pompe.Apa captată din râul Arieș este refulată către linia tehnologică 1(pentru sorturi 4-8mm,8-16mm, 16-31mm) printr-o conductă și către linia tehnologică 2(care produce sorturi 0-1mm) printr-o conductă | 1440,00,00 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere-bazin hidroizolat vidanjabil cu V=5mc | 0,20 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Evacuare ape tehnologice-apele uzate tehnologice provenite de la cele 2 linii tehnologice sunt colectate în cuva ciururilor vibratoare și descărcate într-un cămin colector betonat cu V=1mc, de unde sunt dirijate către 2 bazine de decantare executate în săpătură, amplasate în serie V=4.400mc și V=3.500mc, care comunică între ele printr-o conductă. Apele tehnologice decantate sunt evacuate în emisar:în braț râul Arieș | 1296,00 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | Evacuarea apelor tehnologice –Apele tehnologice rezultate de la spălarea mochetelor de la instalația de recuperare a aurului aluvionar, sunt colectate într-un bazin betonat cu V=6mc, de unde sunt descărcate, prin pompare, în căminul colector |  |  |
| Canalizare | Apele pluviale de pe platforma stației de distribuție carburanți,1 sunt colectate prin rigole și conduse la un bazin betonat, bicompartimentat cu V=4mc, cu rol de deznisipător și separator de produse petroliere Apele pluviale de pe platforma stației de distribuție carburanți,2, sunt colectate în cuvă metalică Apele pluviale de pe amplasamentul stației de sortare se scurg liber pe terenul din jur |  |  |
| Energie | Alimentarea cu energie electrică –bransament la rețeaua din zonă | 15.000,00 | KiloWatt ora/luna |
| Altele | Încălzirea- radiator electric; | 10,00 | KiloWatt ora/luna |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

1.Aprovizionarea cu agregate minerale și cu deșeuri solide inerte rezultate din constructii și demolări

2.Sortare-Spălare-Concasare agregate minerale și concasare deșeuri solide inerte rezultate din constructii și demolări

3. Materiale solide inerte rezultate din constructii și demolări livrate pe amplasament de către terți se vor utiliza preponderent ca:

- material de rambleiere în cadrul perimetrelor de excavații aparținând companiei sau terților:

- material de umplutură pentru gropu de împrumut;

- material util pentru fabricarea betonului sau a diverselor mixturi;

4.Încărcare în mijloace de transport a produselor rezultate în urma procesului de producție

5.Expediere către beneficiari

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproduse | 0-4mm | 60.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |
| Subproduse | 4-8mm | 60.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |
| Subproduse | 8-16mm | 60.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |
| Subproduse | 0-16mm | 110.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |
| Subproduse | Refuz de ciur | 10.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |
| Subproduse | material inert tip criblură | 300.000 | Metri cubi/lună | beneficiari |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 4672 | Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice |
| 4673 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an-cu modificări în funcţie de regimul de lucru

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Instalație de pretratare ape uzate | -ape uzate menajere-bazin hidroizolat vidanjabil cu V1=5mc -ape tehnologice-apele uzate tehnologice provenite de la cele 2 linii tehnologice sunt colectate în cuva ciururilor vibratoare și descărcate într-un cămin colector betonat cu V2=1mc, de unde sunt dirijate către 2 bazine de decantare executate în săpătură, amplasate în serie V3=4.400mc și V4=3.500mc, care comunică între ele printr-o conductă. Apele tehnologice decantate sunt evacuate în emisar:în braț râul Arieș -apele tehnologice rezultate de la spălarea mochetelor de la instalația de recuperare a aurului aluvionar, sunt colectate într-un bazin betonat cu V5=6mc, de unde sunt descărcate, prin pompare, în căminul colector -apele pluviale de pe platforma stației de distribuție carburanți,1 sunt colectate prin rigole și conduse la un bazin betonat, bicompartimentat cu V6=4mc, cu rol de deznisipător și separator de produse petroliere -apele pluviale de pe platforma stației de distribuție carburanți,2, sunt colectate în cuvă metalică |

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platformă betonată tehnologică pentru stație carburanți

-Completările cu uleiuri de ungere şi hidraulice se realizează pe amplasament utilizând folie de protecţie şi tăviţe de retenţie.

Alți factori de mediu (după caz)

zgomot – conf. STAS 10009/88 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deşeurile reziduale de tip menajer se colecteaza in pubele inchise

-depozit  categorii de sorturi de agregate sortate,  concasate

-bazin hidroizolat vidanjabil pentru apele uzate menajere cu V1=5mc

-cămin colector din beton cu V2=1mc

-2 bazine de decantare executate în săpătură cu V3=4400mc respectiv V4=3500 mc

-bazin betonat cu V5=6mc pentru apele uzate provenite de la instalația de recuperare a aurului aluvionar

-bazin betonat bicompartimentat cu V6=4mc cu rol de separator de produse petroliere ,pentru apele uzate provenite de la statie de carburanți 1

-cuvă metalică de retenție pentru stația de carburanți 2

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu este cazul

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-emisiile din gazele de eşapament ale mijloacelor auto – respectarea HG nr.684 /2011 pentru modificarea şi completarea HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, completata şi modificată prin HG nr.829/2012;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La ieșirea din decantorul V4 secțiunea de intrare în canalul de evacuare către emisar | tehnologică | Materii în suspensie(MTS) | 60,00 | Miligram/litru |
|  | tehnologică | Substanțe extractibile cu solvenți organici | 20,00 | Miligram/litru |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

-conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu se monitorizeaza

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La ieșirea din decantorul V4 secțiunea de intrare în canalul de evacuare către emisar |  | Materii în suspensie(MTS) | discontinuă | Lunară în perioada de funcționare | Conf.Ord.462/1993 |
|  |  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | discontinuă | semestrială | Conf.Ord.462/1993 |

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizeaza

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu se monitorizeaza

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-conform datelor prezentate  din prezenta autorizatie si/sau datele solicitate de reprezentantii APM Cluj.

-poluari accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel 0264-433208

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | pământ de excavaţie (altele decât cele specificate la 17 05 03) | Sortare/spălare agregate | 5,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 02 | sediment decantor | Sortare/spălare agregate | 8500,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 08 | deşeuri menajere şi asimilabil menajere, rezultate din activităţile personalului angajat | Activitatea curentă | 0.05 | Tone/lună | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | Activitatea curentă | 150,00 | kilogram/lună | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Activitatea curentă | 300,00 | kilogram/lună | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | deșeuri de lavete îmbibate cu ulei și vaselină | Activitatea curentă | 5,00 | kilogram/luna | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Activitatea curentă | 5,00 | kilogram/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | Activitatea curentă | 1000,00 | Litri/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | deșeuri de hârtie și carton | Activitatea curentă | 100,00 | kilogram/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | 5000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | 10000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 | 5000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 01 03 08 | deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 5000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 01 03 09 | namoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate | 19000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 2000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argila | 2000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 10 | deşeuri sub forma de praf" şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 2000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea lesiei şi rocilor care conţin saruri, altele decât cele specificate la 010407 | 2000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spalarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 13 | deşeuri de la taierea şi slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 500,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare şi curatare | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 03 | deşeuri de tesuturi vegetale | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestierã | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 10 | deşeuri metalice | 5000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate | 3000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare | 200,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 200,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate | 600,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarta şi de pluta | 30,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 30,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate | 240,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 05 01 17 | bitum | 10,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 01 | deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 03 | particule şi praf | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 05 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie (dupã procesarea termica) | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 12 | deşeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate | 1400,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 07 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi namoluri cu beton | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate | 4000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 17 | metale feroase | 30,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 18 | metale neferoase | 10,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 01 | beton | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 02 | caramizi | 500,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 03 | tigle şi materiale ceramice | 500,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 01 | lemn | 300,00 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 04 | pãmânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 10000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 1000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 50000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 5000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolãri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 3000,00 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | 10000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 02 | pãmânt si pietre | 10000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | 10000,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | 100,00 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializează deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | pământ de excavaţie (altele decât cele specificate la 17 05 03) | 5,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 19 08 02 | sediment decantor | 8500,00 | Metri cubi/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 01 08 | deşeuri menajere şi asimilabil menajere, rezultate din activităţile personalului angajat | 0,05 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 150,00 | Kilogram/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 300,00 | Kilogram/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 15 02 02* | deșeuri de lavete îmbibate cu ulei și vaselină | 5,00 | Kilogram/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 5,00 | Kilogram/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 1000,00 | Litri/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 01 01 | deșeuri de hârtie și carton | 100,00 | Kilogram/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 03 08 | deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 03 09 | namoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argila | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 10 | deşeuri sub forma de praf" şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea lesiei şi rocilor care conţin saruri, altele decât cele specificate la 010407 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spalarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 04 13 | deşeuri de la taierea şi slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare şi curatare | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 01 03 | deşeuri de tesuturi vegetale | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestierã | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 01 10 | deşeuri metalice | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarta şi de pluta | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 05 01 17 | bitum | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 01 | deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 03 | particule şi praf | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 05 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie (dupã procesarea termica) | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 12 | deşeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 07 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi namoluri cu beton | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 16 01 17 | metale feroase | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 16 01 18 | metale neferoase | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 01 01 | beton | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 01 02 | caramizi | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 01 03 | tigle şi materiale ceramice | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 02 01 | lemn | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 05 04 | pãmânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolãri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 02 02 | pãmânt si pietre | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | 100,00 | Tone/an | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | 5000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | 10000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 | 5000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 03 08 | deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 5000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 03 09 | namoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate | 19000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 2000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argila | 2000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 10 | deşeuri sub forma de praf" şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 2000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea lesiei şi rocilor care conţin saruri, altele decât cele specificate la 010407 | 2000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spalarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 04 13 | deşeuri de la taierea şi slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 500 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare şi curatare | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 03 | deşeuri de tesuturi vegetale | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestierã | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 01 10 | deşeuri metalice | 5000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate | 3000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare | 200 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 200 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate | 600 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarta şi de pluta | 30 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 30 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate | 240 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 05 01 17 | bitum | 10 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 01 | deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 03 | particule şi praf | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 05 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie (dupã procesarea termica) | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 12 | deşeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate | 1400 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 07 | namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi namoluri cu beton | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate | 4000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 17 | metale feroase | 30 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 18 | metale neferoase | 10 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 01 | beton | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 02 | caramizi | 500 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 01 03 | tigle şi materiale ceramice | 500 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 01 | lemn | 300 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 04 | pãmânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 10000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 1000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 50000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 5000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolãri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 3000 | mc/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | 10000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 02 | pãmânt si pietre | 10000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | 10000 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | 100 | Tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-deşeurile sunt preluate cu masini speciale, remorci ale firmelor autorizate,  asigurat de terti , in baza contractelor incheiate

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-monitorizarea deşeurilor-(tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

## 7. Ambalaje folosite

Nu se utilizează ambalaje pentru punerea pe piaţă a produselor proprii

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-prin operatori autorizati

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă / Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 2120,00 | Litri/luna | Motorină-R12 ,R38 ,R46 ,R62 R65,R67, R51/53 | H 351,H226,H304,H315 H332,H373,H411 |
| neamestecat | Altele | 5,00 | Kilogram/ an | deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase -R10 | H317 ,.H412 |
| neamestecat | Altele | 300,00 | Litri/an | uleiuri hidraulice -R 53 ,R 51/53 ,R 22 R 34,R 43,,R 50,, R 38 ,R 41,R 52/53 . | Nu sunt specificate fraze de pericol. |
| neamestecat | Altele | 1000,00 | Litri/an | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere -R22 , R34 ,R36 ,R43 R50/53 ,R51/53 R52/53 ,R65 ,R66 | H317,.H319 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare:motorina pentru alimentarea utilajelor se realizează cu ajutorul pompelor autoamorsate prin asigurarea retenţiei secundare(tăvi metalice). Rezervor suprateran 1 și 2, cu capacitatea de 21000 litri. Uleiurile minerale de ungere se aduc pe amplasament doar în cantităţile necesare pentru completare

  - transport: conform prevederilor fişelor tehnice de securitate

  - depozitare: nu se fac depozitări pe amplasament

  - folosire/comercializare: în procesul de producţie

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; acestea nu se vor elimina împreună cu deşeurile menajere

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert(nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

-se va ţine evidenţa strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, modificată şi completată cu OUG 57/2007 şi OUG nr.114/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-raportare anuală la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform atr.49, al Legii nr.211 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de ,  până la data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior , pe suport de hârtie şi în format electronic;

| ....Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizație de mediu conține 41(patruzecişiunu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr.ing.Liana MUREȘAN

ȘEF SERVICIU AAA,

Ing.Anca CÎMPEAN

Întocmit,

Ing.Dumitru ULIEŞAN

13.11.2019,Ora:11,25