Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr.     din 13.08.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Pantelimon Ion pentru R.A.D.P. CLUJ - NAPOCA, cu sediul în mun. Cluj – Napoca, Calea Someşeni, nr. 2, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 11873/24.04.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 15413/10.06.2019, nr. 16223/21.06.2019, nr. 16761/01.07.2019, nr. 16995/04.07.2019, nr. 18343/23.07.2019 şi nr. 19683/13.08.2019, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.08.2019, că proiectul „Amenajare platformă colectare deşeuri reciclabile nepericuloase”,  propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, extras CF nr. 331579, nr. cadastral 331579, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- conform Certificatului de urbanism nr. 1349 din 04.04.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj - Napoca:

- imobilul este situat în intravilanul municipiului Cluj – Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural - urbanistice, aflat în proprietatea Regiei Autonome  Domeniului Public Cluj - Napoca;

- folosinţa actuală: teren;

- destinaţia zonei:

- Gospodărire comunală – Rampă de depozitare a deşeurilor (UTR = G_d);

- Zonă verde de protecţie faţă de infrastructura majoră, de protecţie sanitară, plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică (UTR = VPr);

- Zonă a terenurilor şi unităţilor agricole situate în intravilan – păşuni, fânaţe, terenuri arabile, pepiniere (UTR = A);

- amenajarea platformei se va face strict în UTR = G, fără afectarea UTR = VPr sau UTR = A;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

g) investiţia propusă se cumulează cu alte activităţi existente pe amplasament, activităţi complementare, fiind legate de fluxul tehnologic de producţie, fără creşterea semnificativă a impactului asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificată  nr. 152 din 14.06.2019, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, este:

- lucrările prevăzute nu au legătură cu corpurile de apă de suprafaţă;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului propus care prevede executarea de lucrări de amenajare a unei platforme de colectare deşeuri reciclabile nepericuloase în vecinătatea platformei de stocare temporară a deşeurilor, din mun. Cluj – Napoca, extras CF nr. 331579, nr. cadastral 331579, jud. Cluj, gestionată de R.A.D.P. CLUJ - NAPOCA;

- suprafaţa terenului studiat este de 32333 mp, iar suprafaţa platformei betonate propuse este de 10404 mp;

- structura rutieră a platfomei este alcătuită din:

- placă din beton cu grosimea de 20 cm, armată cu plasă sudată de 6 mm;

- strat de piatră spartă, cu grosimea de 12 cm;

- strat de balast de 25 cm;

- blocaj de piatră brută de 50 cm;

- strat de nisip de 10 cm;

- geotextil de protecţie (G = 1200 g/mp);

- geomembrană din polietilenă de înaltă densitate cu grosimea de 2,0 mm;

- geosintetic de impermeabilizare (geocompozit), g = 5.500 g/mp;

- barieră ecologică construită din argilă compactată de 50 cm;

- împrejmuirile spre spaţiul public vor avea înălţimea maximă de 2.20 m; împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maxim 2.20 m şi vor fi de tip transparent sau opac;

- unde terenul este necorespunzător şi unde se va considera necesar, stratul de fundaţie se va suplimenta cu 50 cm de blocaj din piatră brută şi 90 cm pernă balast;

- platforma va fi realizată cu pante transversale unice către partea inferioară de 3 %, cu rigole perimetrale cu dren, pentru asigurarea colectării apelor pluviale şi dirijarea lor spre filtrul de hidrocarburi şi bazinul de retenţie prevazut cu sistem de pompare a apelor (dimensiuni bazin betonat: 1,45 x 1,5 x 4,67 m);

- pe platforma propusă se vor colecta de la platforma de stocare temporară a deşeurilor şi se vor depozita următoarele categorii de deseuri:

- ambalaje de hârtie şi carton (cod 15 01 01) – cca. 90.000 kg/lună;

- ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02) – cca. 85.000 kg/lună;

- deşeuri din construcţii şi demolări (cod 17 01 04) – cca. 620.000 kg/lună;

- RDF (cod 19 12 12) – cca. 950.000 kg/lună;

b) utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

c) utilizarea de sisteme de împrejmuire a amplasamentului organizării de şantier în scopul minimizării impactului cauzat de praful generat de manevrarea şi stocarea materialelor, asupra zonelor învecinate;

d) luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

e) delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

f) umectarea amprizei drumului pentru asigurarea umidităţii corespunzătoare lucrărilor de construcţii; stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de construcţii depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii; diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de parf; limitarea activităţilor de construcţie în perioadele cu vânt puternic;

g) stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor de construcţie, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

h) utilizarea unor variante de construcţie moderne, cu generare minimă de deşeuri;

i) amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

j) se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

k) asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

l) depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

m) folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

n) întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

o) efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

p) se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivelor de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

q) se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zonele de lucru;

r) se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

s) ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

ş) stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

t) organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

ţ) oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului; oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

u) pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- utilizarea de autocamioane cu prelate pentru transportul materialelor care pot genera praf;

v) refacerea la starea iniţială a tuturor zonelor afectate de lucrări/terenuri ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

w) respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

x) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

y) în  conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea lucrărilor, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine revizuirea autorizaţiei de mediu;

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 71 CJ din 04.07.2019, emis de catre  Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa,  sunt:

- având în vedere că amplasamentul se găseşte în zona Pata Rât, limitrof unor platforme

active de depozitare a deşeuirlor municipale, precum şi a unui depozit neconform în curs de ecologizare, riscul contaminării apelor pluviale este ridicat, astfel că apele colectate În bazinul betonat prevăzut pentru această investiţie, vor fi vidanjate şi transportate către staţia de epurare a operatorului regional al infrastructurii de apă uzată;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor şi după, constructorul şi beneficiarul au obligaţia de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staţionarea utilajelor în albie fiind interzisă; în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecţia factorilor de mediu, pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- toate lucrările ce se vor executa vor fi în acord cu Documentaţia tehnică înaintată, orice modificare fiind comunicată autorităţii competente de gospodărirea apelor;

- începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor    Cluj;

- recepţia lucrărilor se va face în prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj;

- la punerea în funcţiune a lucrărilor avizate, beneficiarul va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 şi ale Legii nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Liana MUREŞAN

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                                    Adina Socaciu

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                         dr. biol. Paul BELDEAN

13.08.2019, ora 12.00