Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. ... din 12.10.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MICA, cu sediul în com. Mica, sat Mica, str. Principală, nr. 209, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 13354/15.06.2020, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 13354/15.06.2020, completată cu documentaţiile înregistrate cu nr. 15577/14.07.2020, nr. 16336/24.07.2020, nr. 16459/28.07.2020, nr. 17023/04.08.2020, nr. 17643/10.08.2020, nr. 17680/11.08.2020, nr. 17021/04.08.2020, nr. 17929/13.08.2020 şi nr. 19760/14.09.2020, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.09.2020, că proiectul „Înfiinţare reţele de canalizare, racorduri, în localităţile Dâmbu Mare şi Sânmărghita, comuna Mica, judeţul Cluj”,  propus a fi amplasat în com. Mica, satele Dâmbu Mare şi Sânmărghita, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- conform Certificatului de urbanism nr. 337 din 12.05.2020, emise de Consiliul Judeţean Cluj:

- imobilul este situat în intravilanul şi extravilanul satelor Dâmbu Mare şi Sânmărghita, comuna Mica (în conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Mica şi Avizul Primăriei Mica nr. 1858/06.05.2020, înregistrat la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 15530/06.05.2020);

- imobilul aparţine domeniului public al Judeţului Cluj, precum şi domeniului public al Comunei Mica în administrarea Consiliului Local Mica;

- imobilul nu este inclus în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii, dar se află în zonele de protecţie a acestora: situl Natura 2000 ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean;

- folosinţa actuală: căi de comunicaţii rutiere;

- destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- pentru terenul situat în intravilan – Zona căi de comunicaţii;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului vor fi în cantităţi reduse şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul investiţiei fiind amplasat în vecinătatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean;

- activităţile propuse prin proiect sunt de interes public şi se află în sectorul serviciilor de canalizare şi epurare a apei, acestea conducând la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, a stării de sănătate a populaţiei şi a situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonă;

- implementarea proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare din aria naturală protejată ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean, dacă vor fi respectate măsurile de limitare a impactului asupra mediului prevăzute în avizul favorabil nr. 320 din 30.09.2020, emis de Agenţia Natională pentru Arii Naturale Protejate;

- pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificată  nr. 39/CJ din 13.08.2020, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, este:

- lucrările prevăzute vor avea un impact local şi temporar, pe parcursul derulării lucrărilor, asupra corpului de apă Someşul Mare-cf. Sieu-Dej RORW2.1_B3;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului care propune înfiinţarea reţelei de canalizare, precum şi racorduri în satele Dâmbu Mare şi Sânmărghita (intravilan şi extravilan), comuna Mica;

- reţelele de canalizare, căminele aferente reţelelor şi staţiile de pompare se vor amplasa pe cât posibil în trotuare, spaţii verzi şi acostament şi numai în cazuri excepţionale în carosabilul drumurilor publice din localităţile Dâmbu Mare şi Sânmarghita şi a drumului judeţean DJ172F; toate căminele de pe traseul reţelelor pozate în zona drumului naţional vor fi prevăzute cu capace carosabile;

- reţelele de canalizare amplasate pe DJ172F de la intrarea în localitatea Sanmarghita (dinspre localitatea Valea Luncii) şi până la punctul de racord în reţeaua de canalizare proiectată în prima etapă (cămin canalizare) din localitatea Mica, precum şi staţiile de pompare de pe acest traseu al reţelelor de canalizare, vor fi dimensionate în aşa fel încât să preia debitul de apă menajeră şi de la localitatea Valea Luncii (localitate care nu face obietul prezentului proiect);

- reţeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, apele meteorice urmând a fi colectate prin rigole stradale deschise (existente) şi evacuate în cursurile de apă existente în zonă;

- colectarea şi transportul apelor uzate menajere provenite de la populaţie, agenţi economici şi instituţii socio-culturale se va realiza printr-o reţea de canalizare gravitaţională PVC-KGEM compact SN8, De = 250 mm, conductă PEHD, PE100, PN10, De = 250 mm, staţii de pompare şi conducte de refulare ale staţiilor de pompare, astfel:

- reţea de canalizare din conductă PVC-KGEM compact SN8, De=250, cu Ltotală = 14.775 m;

- reţea de canalizare din conducta PEHD, PE100, PN10, De=250 mm, cu Ltotală = 445  m;

- conducte refulare PEHD, PE100, PN10, De = 90/110 mm, cu Ltotală = 2.735 m;

- conducte refulare (SPAU-ri individuale) PEHD, PE100, PN10, De = 50 mm, Ltotală = 1.700 m;

- cămine de vizitare din beton, Dn800 - 381 buc.;

- cămine stavilă amonte SPAU-ri - 6 buc.;

- cămine de curăţare pe conductele de refulare - 4 buc.;

- staţii de pompare apă uzată - 6 buc.;

- staţii de pompare apă uzată individuale - 16 buc.;

- racorduri canal de la reţea la limita de proprietate - 470 buc.;

- subtraversări drum judeţean DJ172F - 8 buc.;

- subtraversări drumuri comunale - 8 buc.;

- subtraversări cursuri de apă - 2 buc.;

- desfacerea şi refacerea sistemului rutier;

- reţelele de canalizare gravitaţională sunt prevăzute din conducte PVC-KGEM compact SN8, De=250 mm şi conductă PEHD, PE100, PN10, De=250 mm, în lungime totală de 15.220 m;

- staţiile de pompare vor fi prevăzute cu 2 electropompe submersibile (1A+1R), cu următoarele specificaţii tehnice:

- SPAU 1: Q = 35,6 mc/h; P = 19,6 kW; H = 37 mCA;

- SPAU 2: Q = 35,6 mc/h; P = 19,6 kW; H = 37 mCA;

- SPAU 3: Q = 20,66 mc/h; P = 11,5 kW; H = 32 mCA;

- SPAU 4: Q = 10,28 mc/h; P = 2,1 kW; H = 8,4 mCA;

- SPAU 5: Q = 6,3 mc/h; P = 5,0 kW; H = 13 mCA;

- SPAU 6: Q = 1,59 mc/h; P = 2,1 kW; H = 7 mCA;

- fiecare staţie de pompare se va echipa cu sistem de transmisie SCADA pentru monitorizarea funcţionării pompelor;

- conductele de refulare de la staţiile de pompare, în lungime totală de 2.735 m, vor fi conducte din PEHD, PE100, SDR17, PN10, Dn = 90 mm şi 110 mm:

- Dn 90 mm = 1.450 m;

- Dn 110 mm = 1.285 m;

- staţiile de pompare individuale vor fi prevăzute cu 2 electrompompe submersibile (1A + 1R): Q = 0 – 18,8 mc/h; Pnominală = 1,5 kW; Pmax = 2,5 kW; Hmax = 25 mCA; conducta de refulare PEHD, PE100, PN10, De = 50 mm pentru staţiile de pompare individuale va avea lungimea totală de 1.700 m;

- subtraversări cursuri de apă  - vor fi executate cu foraj orizontal dirijat prin percuţie:

- 1 subtraversare Valea Şuştereiu cu conductă PEHD, PN10, SDR17, D110 mm , în tub de protecţie din OL D219 mm, cu L = 21 m; reţeaua proiectată va subtraversa Valea Şuştereiu în tub de protecţie din OL pozat la 1,80 m de la generatoarea superioară a tubului de protecţie până la partea inferioară a albiei;

- 1 subtraversare Valea Merilor cu conductă PEHD, PN10, SDR17, D90 mm, în tub de protecţie din OL D219 mm, cu L = 18 m; reţeaua proiectată va subtraversa Valea Merilor în tub de protecţie din OL pozat la 2,45 m de la generatoarea superioară a tubului de protecţie până la partea inferioară a albiei;

- reţeaua de canalizare pentru localităţile Dâmbu Mare şi Sânmărghita se va cupla la reţeaua de canalizare proiectată din localitatea Mica;

- debite de apă uzată proiectate pentru localităţile Dâmbu Mare şi Sânmărghita, com. Mica:

- loc. Dâmbu Mare: Q zi max = 16,95  mc/zi (0,20 l/s); Q zi med = 13,04  mc/zi (0,15 l/s); Q orar max = 1,91  mc/h (0,53 l/s); V anual (fond de timp – 365 zile/an) = 4759,60 mc;

- loc. Sânmărghita: Q zi max = 194,02  mc/zi (2,25 l/s); Q zi med = 149,25  mc/zi (1,73 l/s); Q orar max = 21,83  mc/h (6,06 l/s); V anual (fond de timp – 365 zile/an) = 54476,25 mc;

- TOTAL: Q zi max = 210,97  mc/zi (2,45 l/s); Q zi med = 162,29  mc/zi (1,88 l/s); Q orar max = 23,74  mc/h (6,59 l/s); V anual (fond de timp – 365 zile/an) = 59235,85 mc;

b) se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

c) utilizare exclusiv a terenului stabilit prin proiect pentru amplasare organizare de şantier, în afara ariei naturale protejate;

d) asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

e) folosirea drumurilor de acces existente; limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar; se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor de acces amenajate, în scopul evitării impactului asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară;

f) se va evita deversarea pe sol de produse petroliere, combustibili, alte substanţe contaminante;

g) utilizarea unor variante de construcţie moderne, cu generare minimă de deşeuri;

h) amenajare spaţii pentru stocare temporară deşeuri rezultate din lucrările de construcţie; colectare selectivă şi controlată deşeuri şi eliminare/valorificare prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; recipienţii pentru colectarea deşeurilor vor fi prevăzuţi cu sisteme de închidere sau acoperire astfel încât deşeurile să nu fie luate de vânt sau păsările şi animalele zonei să aibe acces la ele; deşeurile vor fi preluate de pe amplasament cu o frecvenţă suficientă pentru a se evita acumularea acestora; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

i) depozitare materiale/utilaje/scule numai în locuri stabilite, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

j) folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor; efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat; se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivelor de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate; se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zonele de lucru;

k) se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului); ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor; stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate; organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante; oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului; oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

l) se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat, atât în timpul perioadei de construcţie cât şi în timpul funcţionării obiectivului; luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

m) pozarea conductelor de canalizare se va face ţinând cont şi de celelalte reţele edilitare existente (reţele electrice, apă, gaz, reţele telefonice, etc.);

m) stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt; asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăstiat; limitarea/evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic; depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

n) pe perioada de funcţionare vor fi luate toate măsurile astfel încât să se reducă la minim riscurile de producere accidente sau de contaminare a factorilor de mediu;

o) pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

p) se interzice uciderea sau rănirea oricărei specii de faună sălbatică din perimetrul şi din vecinătatea obiectivului;

q) se interzice afectarea speciilor şi habitatelor care au stat la baza declarării ariilor naturale protejate aflate în zonă; se interzice orice formă formă de recoltare, capturare, ucidere, vătămare a exemplarelor din speciile sălbatice aflate în mediul lor natural (din perimetrul şi din vecinătatea obiectivului), în oricare din stadiile ciclului lor biologic;

r) se interzice introducerea de specii alohtone; pentru renaturare zonelor afectate se vor folosi doar plante speciice florei spontane locale;

s) refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

t) respectarea condiţiilor impuse prin Avizul favorabil nr. 320 din 30.09.2020, emis de Agenţia Natională pentru Arii Naturale Protejate;

u) se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

v) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei de încadrare, înainte de producerea modificării;

w) conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea şi la punerea în funcţiune a obiectivului, aveţi obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu;

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 89-CJ din 25.09.2020, emis de catre  Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa,  sunt:

- prin execuţia lucrărilor de apărare – consolidare nu este permisă reducerea secţiunii de curgere a apei;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor şi după, constructorul şi beneficiarul au obligaţia de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staţionarea utilajelor în albie fiind interzisă; în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecţia factorilor de mediu pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- orice modificare faţă de documentaţia tehnică, vizată spre neschimbare, care ar putea interveni pe parcursul lucrărilor va fi adusă la cunoştiinţa emitentului avizului de gospodărire a apelor, responsabilitate care revine proiectantului;

- începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

- recepţia lucrărilor se va realiza în prezenţa delegatului Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

- la punerea în funcţiune a lucrărilor avizate, beneficiarul va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 şi ale Legii nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                        dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                      cons. Romina TINTELECAN

12.10.2020, ora 14.25