Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din 02.03.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RCS & RDS S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, bl. Forum 2000, Sectorul 5, înregistrată la APM Cluj cu nr. 8806/03.04.2020, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 9090/08.04.2020, nr. 10331/29.04.2020, nr. 11069/11.05.2020, nr. 11444/14.05.2020, nr. 11693/19.05.2020, nr. 11960/21.05.2020, nr. 12820/04.06.2020, nr. 490/11.01.2021, nr. 1517/25.01.2021, nr. 1900/28.01.2021 şi nr. 5511/02.03.2021, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.02.2021, că proiectul „Realizare reţea aeriană şi subterană de fibră optică pentru servicii de comunicaţii electronice în comuna Călăţele”, propus a fi amplasat în com. Călăţele, satele Călăţele, Călata şi Văleni, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar nu se regăseşte pe Anexele I şi II;

b) conform Certificatului de Urbanism nr. 1044 din 19.11.2019, emis de Consiliul Judeţean Cluj:

- imobilele sunt situate în intravilanul şi extravilanul comunei Călăţele;

- imobilele constituie domeniul public al comunei Călăţele şi domeniul public al Judeţului Cluj – DJ108C;

- folosinţa actuală: drum;

- destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate:

- teritoriu extravilan;

- teritoriu intravilan - Zona căilor de comunicaţie;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

e) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

f) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

g) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

h)  nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

i)   amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

j)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

k)  în urma executării lucrărilor, deşeurile produse se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificată  nr. 20648/19.01.2021, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, este:

- realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu au influenţă asupra corpului de apă;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care prevede construirea unei reţele aeriene şi subterane de fibră optică pentru servicii  de comunicaţii electronice, în lungime totală de 15554 ml;

__- amplasarea cablurilor se va face pe stâlpii Electrica existenţi pe străzile din localităţile Călăţele, Călata şi Văleni; legătura dintre localităţi se va face subteran (îngropat); cablurile de fibră optică/fibra optică se vor amplasa pe domeniul public;

- tronsoanele subterane între localităţi:

● loc. Călata - loc. Văleni: 3634 ml;

● loc. Văleni - loc. Călăţele: 2919 ml;

● loc. Călăţele - până la limita cu UAT cu Mărgău: 1677 ml;

- tronsoanele aeriene pe stâlpii existenţi de transport energie electrică situaţi în interiorul localităţilor:

● loc. Călăţele: 8630 ml;

● loc. Călata: 4153 ml;

● loc. Văleni: 2771 ml;

__- 2 supratraversări peste cursul de apă: Călata;

__- 1 supratraversare peste cursul de apă: Vale necadastrată afluent al râului Călata;

__- 1 subtraversare curs de apă: Călata;

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- pozarea conductelor se face ţinând cont şi de celelalte reţele edilitare existente (reţele electrice, apă, reţele telefonice, etc.);

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- ȋnainte de ȋnceperea săpăturilor, suprafaţa terenului se va curăţa şi nivela cu  pante de scurgere pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor de construcţii depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de parf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor de construcţie, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract;depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- după finalizarea lucrarilor, în cazul afectării învelişului vegetal, acesta va fi redat folosinţei iniţiale, utilizîndu-se pe cât posibil stratul ierbos de descopertă;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. C 15 din 03.02.2021, emis de catre  Adimistraţia Naţională “APELE ROMÂNE” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri,  sunt:

- respectarea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a regimului restricţional în aceste zone, conform art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996 şi a Legilor nr. 310/2004 şi nr. 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996;

- înainte de începerea lucrărilor, la supratraversare, se va solicita prezenţa şi asistenţa reprezentantului Fomaţia Huedin;

- posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe în scris, Formaţia Huedin, despre data de începere a execuţiei lucrărilor, cu zece zile înainte de aceasta;

- constructorul şi beneficiarul lucrării vor asigura pe timpul execuţiei lucrărilor căt şi dupa aceasta, condiţiile de scurgere a apelor prin degajarea tuturor abstacolelor care ar putea obtura secţiunea de scurgere;

- în timpul execuţiei lucrărilor, cât şi după aceea, nu vor fi poluate în nicun fel apele de suprafaţă şi cele freatice;

- dacă prin modificări ulterioare se aduc schimbări ale datelor în baza cărora a fost eliberat Avizul de gospodărire a apelor, beneficiarul va reveni la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea pentru obţinerea unui nou Aviz de gospodărire a apelor;

- la terminarea lucrărilor, constructorul va preda tronsonul de lucru la starea iniţială: malurile cursurilor de apă, taluzurile acestora, precum şi talvegul cu pantă de scurgere iniţială; totodată, malurile se vor însămânţa cu seminţe perene;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ semenea, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef serviciu AAA,                                                                                 Şef serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                             dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                  Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                  cons. Romina TINTELECAN

02.03.2021, ora 15.00