SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL

Turda, str. Mihai Viteazu nr. 45,  judetul Cluj

CÎF: RO6207871; Nr. ORC: J12/2645/1994

Tel. 0264 312455, fax 0264 317911, e-mail. office@transilvaniaimpact.ro

BENEFICIAR:

SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL

Întocmit:

ing. Mihai Horea SEVAN

DATA:	 2023

CUPRINS

Conform Anexa Nr. 5.E Legea nr. 292/2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Denumirea proiectului

- Titular:

- numele

- adresa postala

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet

- numele persoanelor de contact:

director/manager/administrator responsabil pentru protectia mediului

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului

- Justificarea necesitatii proiectului

- Valoarea investitiei

- Perioada de implementare propusa

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

- racordarea la retelele utilitare existente în zona

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

- resursele naturale folosite în constructie si functionare

- metode folosite în constructie/demoiare

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

- metode folosite în demolare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V.	Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

- localizarea amplasamentului Tn raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

- politici de zonare si de folosire a terenului

- arealele sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în
limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

a)	protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

b)	protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera;

c)	protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

d)	protectia împotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

e)	protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

f)	protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

g)	protectia asezarilor umane si a altor objective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

i)	gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontaliera a impactului.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industrial
(prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore
care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa,
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

B.	Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

- localizarea organizarii de santier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

XI.	 Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente
si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare în vederea utilizarii ulterioare a terenului.

XII.	Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

- schema-flux a gestionarii deseurilor;

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

XIII. PREVEDERI conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL, SPAȚIUL HIDROGRAFIC MUREȘ

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

I. DENUMIREA PROIECTULUI

"Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului - Exploatare nisip si pietris" – Perimetrul de exploatare Badeni - TI 2, la Badeni, comuna Moldovenesti, judetul Cluj.

Proiectul se încadrează în ANEXA Nr. 2 – LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului

2. Industria extractivă:

a) cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele    prevăzute în anexa nr. 1 (pct. 19)

## Încadrarea proiectului în prevederile art.  48 și 54 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul se încadrează în art 48 (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, f) amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și ale țărmului mării: balastiere, cariere etc.

II. TITULARUL PROIECTULUI

Denumirea societăţii: SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL;

Adresa: Turda, str.Mihai Viteazu, nr. 45, judetul Cluj;

Numărul de ordine în registrul comerţului: J12/2645/1994;

Cod unic de înregistrare: nr. 6207871, atribut fiscal RO;

Cont bancar: RO16BTRL05101202535720XX;

Banca: Transilvania;

Tel. 0264 312455, fax 0264 317911, e-mail. office@transilvaniaimpact.ro;

Obiectul de activitate:

Activitatea principală: Extracţia nisipului şi pietrişului, extracţia argilei şi caolinului – cod CAEN 0812. Pe amplasament se va desfasura activitatea de extractie a pietrisului si nisipului si a aurului aluvionar.

SC TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL dispune de utilaje specifice în domeniul exploatarii agregatelor de balastiera, excavator, încarcator frontal, buldozer, autobasculante şi de personal calificat.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

a)	REZUMATUL PROIECTULUI

Conditjile geo-miniere și proprieățtile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de pietriș și nisip si aur aluvionar, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Metoda de exploatare aplicată va fi "Metoda de exploatare în cariera cu trepte si vatra, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril".

Materialul util din perimetru, care va fi valorificabil, este reprezentat de nisip si pietris, nisip argilos cafeniu - rosietic si aur aluvionar. Se va aplica metoda de exploatare, în trei trepte, mecanizat, pe lăţimi si adancimi corespunzătoare razei de acţiune a utilajului.

Treptele vor avea:

- inaltimea de 6 m;

- latimea bermelor de 10 m;

- unghiul de taluz va fi de cel mult 65O.

Materialul extras se va încarca în autobasculante, prevazute cu bene etanșe și transportat beneficiarilor.

Nu se vor utiliza explozivi pentru realizarea lucrărilor de excavare.

b)	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Avand in vedere constructia decladiri,  drumuri, autostrazi si altele in zona judetului Cluj, este necesara asigurarea materiei prime pentru realizarea lor, in concluzie fiind oportuna deschiderea de noi exploatari de agregate minerale.

c)	VALOAREA INVESTITIEI

Aproximativ 15.000 euro.

d)	PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

3 ani.

e)	PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Anexe grafice anexate:

Plan de încadrare în zona;

Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

Plan de situatie.

f)	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect,

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

Profilul si capacitatile de productie

Profil de activitate - Extracţia nisipului şi pietrişului, extracţia argilei şi caolinului – cod CAEN 0812. Pe amplasament se va desfasura activitatea de extractie a pietrisului si nisipului si a aurului aluvionar.

Perimetrul de exploatare Badeni – TI 2 are o suprafata totala de 17.900 mp, din care zona destinata exploatarii are o suprafata de 16.132 mp, iar diferenta de 1.768 mp, consta in pilier de protectie la vecinatati.

Calculul volumelor s-a facut cu ajutorul softului TOPOLT prin suprapunerea modelului 3D rezultat în urma măsuratorilor topografice efectuate. Evaluarea cantitativă a resurselor exploatabile de pietriș și nisip si aur aluvionar din perimetru a fost efectuată prin program de grafica computerizat, rezultand urmatoarele volume / cantitati:

Volume/cantitati de materiale existente in Perimetrul de exploatare Badeni – TI 2

Volume calculate analitic, pe tipuri de materiale, din cadrul perimetrului de exploatare (17.900 mp):

Volum total material: 239.602 mc.

Volumul de sol vegetal: 3.580 mc.

Volum de nisip argilos cafeniu - rosietic: 10.740 mc.

Volum de nisip si pietris: 225.282 mc.

Total volum material valorificabil: 236.022 mc.

Volume calculate analitic, pe tipuri de materiale, din cadrul zonei de exploatare (16.132 mp):

Volum total material: 174.858 mc.

Volumul de sol vegetal: 3.226 mc.

Volum de nisip argilos cafeniu - rosietic: 9.679 mc.

Volum de nisip si pietris: 161.953 mc.

Total volum material valorificabil: 171.632 mc.

Volume calculate analitic, pe tipuri de materiale, imobilizate in pilierii de protectie (1.768 mp):

Volum total material: 64.744 mc.

Volumul de sol vegetal: 354 mc.

Volum de nisip argilos cafeniu - rosietic: 1.061 mc.

Volum de nisip si pietris: 63.329 mc.

Total volum material valorificabil: 64.390 mc.

Cantitatea aurului aluvionar din masa resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Badeni - TI 2 se apreciază pe baza rezultatului câtorva încercări efectuate loco prin spălare cu şaitrocul la cca. 0,1 gr. Au / mc de nisip şi pietriş.

Rezulta:

Cantitate Au din perimetru: 22.528,2 gr. Au = 22,5282 kg Au = 0,0225282  to Au.

Cantitate Au din zona de exploatare: 16.195,3 gr. Au = 16,1953 kg Au = 0,0161953  to Au.

Cantitate Au in pilierii de prtectie: 6.332,9 gr. Au = 6,3329 kg Au = 0,0063329  to Au.

In concluzie, din total material valorificabil pietris si nisip si nisip argilos existent in perimetrul de exploatare Badeni - TI2, cu volumul de  236.022 mc, se va exploata din zona de exploatare un volum material valorificabil pietris si nisip argilos de 171.632 mc.

Din total cantitate de Au din perimetrul de exploatare Badeni - TI2 de 22.528,2 gr. Au = 22,5282 kg Au = 0,0225282  to Au, se poate exploata din zona de exploatare o cantitate de 16.195,3 gr. Au = 16,1953 kg Au = 0,0161953  to Au.

Totodata, din volumul de coperta de 3.580 mc sol vegetal, se va decoperta din zona de exploatare un volum de 3.226 mc.

i)  Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Tehnologia de exploatare

Condițiile geo-miniere și proprietățile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Perimetrul de exploatare Badeni – TI 2 are o suprafata totala de 17.900 mp, din care zona destinata exploatarii are o suprafata de 16.132 mp, iar diferenta de 1.768 mp, consta in pilier de protectie la vecinatati.

Pentru protejarea terenurilor învecinate se va pastra un pilier de 3 m, limita de retragere fata de limita terenului.

Lucrari de pregatire si deschidere

Accesul la obiectiv se face din DC 82, drumul care face legatura intre drumul european E81 si localitatile Badeni, Plaiesti, Moldovenesti, inainte de localitatea Badeni, pe drum de exploatare spre stanga, existent la aceasta data.

Deschiderea zăcământului se va realiza prin executarea unei tranşei cu adancimea până la limita  primei trepte a exploatarii de nisip si pietris.

Lucrările de pregătire vor consta în lucrări uşoare de descopertare cu ajutorul utilajelor din dotare (buldozer, excavator) pentru îndepărtarea stratului de steril. Descopertarea se va executa în avans faţă de lucrările de exploatare a nisipului şi pietrisului.

Solul vegetal va fi utilizat la lucrările de refacere a amplasamentului, iar nisipul argilos poate fi valorificat. Volumul total de material rezultat din lucrarile de pregatire este de 3.226 mc sol.

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare aplicată va fi "Metoda de exploatare în cariera cu trepte si vatra, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril".

Materialul util din perimetru, care va fi valorificabil, este reprezentat de nisip si pietris, nisip argilos cafeniu - rosietic si aur aluvionar. Se va aplica metoda de exploatare, în trei trepte, mecanizat, pe lăţimi si adancimi corespunzătoare razei de acţiune a utilajului.

Treptele vor avea:

- inaltimea de 6 m;

- latimea bermelor de 10 m;

- unghiul de taluz va fi de cel mult 65O.

Nu se vor utiliza explozivi nici pentru lucrarile de descopertare şi nici pentru cele de exploatare a nisipului şi pietrişului.

Balastul exploatat va fi valorificat în stare brută, fără a fi prelucrat la fata locului. Materialul extras se va încarca în autobasculante, prevazute cu bene etanse si transportat beneficiarilor.

Aurul aluvionar va fi recuperat in cadrul unei statii de sortare spalare agregate minerale (statia de sortare de la Mihai Viteazul, aflata in administraea societatii), in procesul de spalare a balstului.

Lucrarile de excavare se vor efectua deasupra nivelului freatic.

Limita de exploatare stabilita, asigura extragerea maxima a resurselor în condiții de rentabilitate economica, siguranța în exploatare si protectja zacamantului.

Pe toata durata executării lucrărilor vor fi respectate normele specifice privind exploatarea substanţelor minerale utile şi normele de protecţia muncii în exploatările miniere la zi.

Lucrările se vor desfășura dupa cum urmeaza:

| Nr | Specificaţie | U/M | Total | Din care trimestrul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  | perioadă | I | II | III | IV |
| 1. | Consum de resurse | mc | 171.632 | 42.908 | 42.908 | 42.908 | 42.908 |
| 2. | Pierderi de exploatare | mc | 1.716,32 | 429,08 | 429,08 | 429,08 | 429,08 |
| 3. | Pierderi de transport | mc | - | - | - | - | - |
| 4. | Extras industrial din care: | mc | 169.915,68 | 42.478,92 | 42.478,92 | 42.478,92 | 42.478,92 |
| 5. | Gr.de recuperare la exploatare | % | 99 |  |  |  |  |

| Nr | Specificaţie | U/M | Total | Din care trimestrul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  | perioadă | I | II | III | IV |
| 1. | Consum de resurse | to | 0,0161953 | 0,004048825 | 0,004048825 | 0,004048825 | 0,004048825 |
| 2. | Pierderi de exploatare | to | 0,000161953 | 0,00004048825 | 0,00004048825 | 0,00004048825 | 0,00004048825 |
| 3. | Pierderi de transport | to | - | - | - | - | - |
| 4. | Extras industrial din care: | to | 0,016033347 | 0,00400833675 | 0,00400833675 | 0,00400833675 | 0,00400833675 |
| 5. | Gr.de recuperare la exploatare | % | 99 |  |  |  |  |

Gradul de recuperare la exploatare de 99 %.

Pierderile de exploatare sunt extimate la 1 %.

În condiţiile de lucru şi cu tehnologia aplicată, diluţia poate fi considerată egală cu zero.

Lucrari de haldare

Materialul steril rezultat din lucrarile de descoperatre, va fi utilizat la lucrarile de refacere a amplasamentului.

Dotari cu utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrarilor de exploatare, vor fi utilizate urmatoarele utilaje: buldoexcavator, excavator, fncarcator frontal, autobasculante.

Lucrari de prelucrare

Materialul extras din perimetrul de exploatare va fi valorificat în stare bruta, fara a fi prelucrat la fata locului, pe amplasamentul perimetrului de exploatare.

Lucrari de protectie a zacamantului

Pentru protectja zacamantului se vor respecta urmatoarele masuri:

- nu se vor lasa portiuni de zacamant neexploatate;

- vor fi respectate tehnologiile de exploatare aprobate;

- vor fi respectate limitele perimetrului avizat.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei

Produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nisipul si pietrisul cu continutul de aur aluvionar se livreaza în stare bruta, fara a fi prelucrat la fata locului, pe amplasamentul perimetrului de exploatare.

Nu rezulta produse sau subproduse.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Materii prime: nu se utilizeaza.

Materiale auxiliare: nu se utilizeaza

Combustibili si lubrifianți

Utilajele folosite în procesul de exploatare si transport utilizeaza pentru functionare motorina si uleiurile iar pentru pornire si întretinere benzina si vaselina.

Utilajele utilizate pentru executarea lucrarilor sunt: excavator, buldozer, autobasculante.

Pentru cantitatea anuala de 171.632 mc util si 3.226 mc material din descoperta, consumul de combustibil si lubrifianti va fi:

- motorina: 61.200 litri/an x 0,76 /1000 = 46,512 to;

- lubrifianti: 6.120 kg.

Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la statii Peco.

Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Alimentarea cu apa

Activitatea desfașurata nu necesita captare de apa industrială si / sau deversare de ape uzate în emisar.

Evacuarea apelor uzate

Activitatea desfașurata nu necesita captare de apa industrială si / sau deversare de ape uzate în emisar.

Activitatea de exploatare se va executa deasupra nivelului freatic.

Apele meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite în cea mai mare parte de nisipurile si pietrisurile care fac obiectul exploatarii, în final ajungand în nivelul freatic.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorita compozitiei materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

In perioada de functionare a balastierei, se vor face verificari periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere. Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfasurarea activitatii se va efectua prin asigurarea retentiei secundare (tavi metalice), pentru a evita pericolul infiltrarii in sol sau în panza freatica a eventualelor scurgeri de carburanti. Schimbul de ulei nu se va efectua în incinta balastierei. Acesta va fi efectuat de catre societati autorizate care executa reviziile tehnice ale utilajelor.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la statii Peco.

Procesul tehnologic de exploatare nu necesita utilizarea de substante chimice, care sa afecteze solul si subsolul.

In perimetru nu se vor depozita substante toxice si periculoase sau preparate chimice.

Asigurarea agentului termic

Nu este necesara, utilajele utilizate avand autonomie totala.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei

La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala, precum si stabilitatea sistemului ecologic.

Lucrarile prevazute a se efecuta sunt lucrari de inchidere si ecologizare a supafetelor de teren afectate prin excavatii:

- lucrari de rambleere;

- lucrari de amenajare suprafata;

- transport si întindere sol vegetal, însamantare.

In conformitate cu legislatia în vigoare privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite în planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, societatea va constitui garantia financiara pentru refacerea mediului, conform Anexei, care se regaseste la cap. 2 si 4 din Devizul General privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postmchidere a perimetrului de exploatare.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la obiectiv se face din DC 82, drumul care face legatura intre drumul european E81 si localitatile Badeni, Plaiesti, Moldovenesti, inainte de localitatea Badeni, pe drum de exploatare spre stanga, existent la aceasta data.

Drumul va fi întretinut pe toata durata executarii lucrarilor de exploatare.

Pentru folosirea drumului local, societatea a obtinut aprobarea din partea Primariei.

Resursele naturale folosite în constructie si functionare

Nu sunt folosite resurse naturale in constructie, functionare si demolare.

Metode folosite în constructie/demolare

Conditiile geo-miniere si proprietatile fizico-mecanice ale rocilor fac posibila aplicarea metodelor de exploatare a resurselor, prin lucrari miniere la zi specifice balastierelor amplasate in terasa raurilor.

Metoda de exploatare aplicată va fi "Metoda de exploatare în cariera cu trepte si vatra, cu derocarea mecanică a rocii utile și haldarea materialului steril".

Materialul util din perimetru, care va fi valorificabil, este reprezentat de nisip si pietris, nisip argilos cafeniu - rosietic si aur aluvionar. Se va aplica metoda de exploatare, în trei trepte, mecanizat, pe lăţimi si adancimi corespunzătoare razei de acţiune a utilajului.

Treptele vor avea:

- inaltimea de 6 m;

- latimea bermelor de 10 m;

- unghiul de taluz va fi de cel mult 65O.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara - Anexate.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Activitatea se va desfasura fara a influenta alte activitati.

ALTERNATIVELE LUATE IN CONSIDERARE

Nu este cazul.

ALTE ACTIVITATI POSIBILE

Ca urmare a realizarii proiectului, nu exista posibilitatea aparitiei altor activitati.

ALTE AUTORIZATII SOLICITATE

- Aviz de gospodarire a apelor.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

La sistarea activitatatii, se vor lua masuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale. La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala cu sistemele ecologice învecinate. Utilajele vor fi retrase, se va efectua colectarea tuturor deșeurilor de pe amplasament si evacuarea acestora.

V. AMPLASAREA PROIECTULUI

a. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul.

b)	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

Amplasamentul nu se afla în zone de protectie a monumentelor istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit.

c) Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii

Folosinte actuate si pianificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Din punct de vedere administrativ obiectivul este amplasat pe teritoriul cadastral al localităţii Badeni, comuna Moldovenesti, extravilan, judeţul Cluj.

- Extras CF 56435/Moldovenesti, nr. Cad. 56435; S =   12.800 mp;

- Extras CF 56527/Moldovenesti, nr. Cad. 56527; S =     5.100 mp.

Suprafaţa totala a amplasamentului este de 17.900 mp.

Folosința actuală a terenului este „arabil”.

Terenul este identificat prin CF 56435/Moldovenesti, nr. Cad. 56435 si CF 56527/ Moldovenesti, nr. Cad. 56527, este proprietatea dlui. Calugar Constantin Daniel si sotia, care il pun la dispozitia SC Transilvania Impact Import Export SRL Turda, pentru a-l utiliza in scopul exploatarii nisipului si pietrisului, in baza Contractului de comodat nr. 26/01.06.2022.

Zona amplasamentului se afla situata in bazinul hidrografic al raului Mures, pe terasa a treia de pe partea dreapta a r. Aries, la circa 4,6 km sud de acesta; totodata se afla pe partea dreapta a pr. Badeni, afluent de dreapta al r. Aries.

Accesul la obiectiv se face din DC 82, drumul care face legatura intre drumul european E81 si localitatile Badeni, Plaiesti, Moldovenesti, inainte de localitatea Badeni, pe drum de exploatare spre stanga, existent la aceasta data.

Lucrarile propuse a se executa pe amplasament sunt lucrari de exploatare nisip si pietris si aur aluvionar.

La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala cu sistemele ecologice învecinate. Lucrarile prevazute a se efecuta sunt lucrari de inchidere si ecologizare a supafejelor de teren afectate prin excavatii:

- lucrari de rambleiere;

- amenajare suprafata;

- transport si intindere sol vegetal, insamantare.

Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul.

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie Stereo 1970

Terenul/perimetrul de exploatare se identifica prin urmatoarele puncte, cu coordonate in sistem Stereo 70:

| Nr.pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 556 567,380 | 404 152,888 |
| 2. | 556 567,977 | 404 217,368 |
| 3. | 556 564,311 | 404 237,033 |
| 4. | 556 362,058 | 404 270,890 |
| 5. | 556 347,727 | 404 212,968 |
| 6. | 556 346,732 | 404 213,134 |
| 7. | 556 341,860 | 404 191,601 |

Parametrii geometrici ai perimetrului de exploatare:

- suprafata terenului proprietate = 17.900 mp;

- lungime medie = 218 ml;

- latime - 82 ml.

- limita in adancime a exploatarii = +395,0 mdM.

Perimetrul de exploatare Badeni – TI 2 are o suprafata totala de 17.900 mp, din care zona destinata exploatarii are o suprafata de 16.132 mp, iar diferenta de 1.768 mp, consta in pilier de protectie la vecinatati.

Vecinatati:

- nord: drum exploatatie agricola;

- est: proprietate privata;

- sud: drum exploatatie agricola;

- vest: proprietate privata.

VI. EFECTELE SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

a.	PROTECTIA CALITATII APELOR

a.1. Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrarile programate nu afecteaza regimul apelor de suprafata sau subterane, nici obiectivele din zona.

Activitatea se va desfasura in bazinul hidrografic al raului Mures, pe terasa a treia de pe partea dreapta a r. Aries, la circa 4,6 km sud de acesta; totodata se afla pe partea dreapta a pr. Badeni, afluent de dreapta al r. Aries.

In apropierea amplasamentului nu sunt cursuri de apa;

În sondajele de cercetare executate, NU a fost interceptat freaticul local.

Amplasamentul perimetrului de exploatare Badeni - TI are altitudinea cuprinsa intre curbele de nivel de +403,00 mdM si +413,00 mdM, avand cadere spre nord.

Adancimea maxima de exploatare va fi la cota +395,0 mdM.

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industriala si, in consecinta nu vor rezulta ape tehnologice.

Apele meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite in cea mai mare parte de nisipurile si pietrisurile care fac obiectul exploatarii, in final ajungand in nivelul freatic.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorita compozitiei materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

Roca utila nu contine component chimici daunatori, care prin levigare sa ajunga in apele subterane sau in cele de suprafata.

Procesul tehnologic de exploatare nu necesita utilizarea de substante chimice, care sa afecteze solul si subsolul.

In perimetru nu se vor depozita substante toxice si periculoase sau preparate chimice.

a.2. Statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Activitatea care se va desfasura în cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industriala si, in consecinta, nu vor rezulta ape tehnologice.

Apele meteorice din perimetrul balastierei vor fi absorbite in cea mai mare parte de nisipurile si pietrisurile care fac obiectul exploatarii, in final ajungand in nivelul freatic.

Suspensiile solide anorganice care pot fi antrenate de apele pluviale, datorita compozitiei materialelor, nu sunt poluante din punct de vedere chimic.

b.	PROTECTIA AERULUI

b.1. Surse de poluanti pentru aer, poluanti, mirosuri

Potentialele surse de poluare a aerului, specifice activitatii desfasurate sunt:

- emisii sub forma de pulberi in suspensii si pulberi sedimentable datorate activitatii de exploatare si circulatiei mijloacelor de transport;

- emisii sub forma de gaze de esapament provenite de la functionarea motoarelor utilajelor de extractie si transport.

b.2. Instalații pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Pentru limitarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport si circulatie. Datorita umiditatii naturale ridicate a balastului, din activitatea desfasurata emisiile rezultate vor fi neseminificative.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor in atelierele specializate.

Avand in vedere faptul ca activitatea se desfasoara in aer liber, intr-o zona in care dispersia gazelor datorita curentilor de aer este mare, influenta acesteia asupra factorul de mediu aer este relativ mica.

Valorile se situeaza sub valorile maxime admisibile prevazute de Ordinul 462/93.

c.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

c.1. Surse de zgomot si vibrații

Principalele surse generatoare de zgomot si vibratii sunt utilajele de extractie si transport in timpul functjonarii. Nivelul de zgomot produs de utilajele care lucreaza in perimetru, excavatoare, autobasculante, are caracter de joasa frecventa si nu afecteaza mediul inconjurator si personalul.

In situatia in care in perimetru functjoneaza simultan un excavator si o autobasculanta, nivelul de zgomot nu depaseste valoarea admisibila la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevazuta de STAS 10009/88.

c.2. Amenajarile si dotarile pentru protec|ia împotriva zgomotului si vibratiilor

Valoarea mica a nivelului de zgomot, precum si caracterul de joasa frecventa a acestuia nu produc tulburari fiziologice a organismului uman, care sa necesite dotari, amenajari si masuri speciale de protectie.

Utilajele sunt actionate, de motoare Diesel, care emit zgomote de joasa frecventa, care nu afecteaza organismul uman.

Distanța mare care desparte balastiera de cele mai apropiate constructii de locuit, peste 0,5 km, face ca populatia sa nu fie afectata de activitatea din balastiera.

Verificarile tehnice ale mijloacelor de transport dupa reglementarile actuale asigura un nivel redus al zgomotului, atat in incinta cat si in afara ei.

d.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

d.1. Sursele de radiatii

Activitatea desfasurata consta in executarea de lucrari miniere specifice, care nu necesita folosirea substantelor radioactive.

d.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectie impotriva radiatiilor.

e.	PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

e.1. Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Activitatea de extractie impune executarea lucrarilor miniere specifice care reprezinta principalul factor care creeaza surse de degradare si afectare a solului si subsolului:

- afectarea suprafetei pe care se vor desfasura lucrarile de exploatare;

- excavarea volumelor de material util si steril;

- eventualele scurgeri de produse petroliere in perimetru pot aparea dar in cazul manipularii neatente a recipientilor cu combustibil.

e.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Pentru asigurarea stabilitatii suprafetei terenurilor, a versantilor si a taluzelor se vor respecta elementele geometrice ale exploatarii: inaltjme, latime, unghi de taluz.

In perioada de functionare a balastierei, se vor face verificari periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la sta|ii Peco.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate in desfasurarea activitatii se va efectua prin asigurarea retentiei secundare (tavi metalice), pentru a nu evita pericolul infiltrarii in sol sau in panza freatica a eventualelor scurgeri de carburanti.

Schimbul de ulei nu se va efectua in incinta balastierei.

Procesul tehnologic de exploatare nu necesita utilizarea de substante chimice, care sa afecteze solul si subsolul.

f.	PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

f.1. Identificarea arealelor sensibile ce potfi afectate prin proiect

Activitatea de extractie impune executarea lucrarilor miniere specifice care reprezinta principalul factor care creeaza surse de degradare si afectare a vegetatiei.

Afectarea suprafeței perimetrului se face prin efectuarea lucrarile de exploatare, prin inlaturarea vegetatiei.

Vegetatia spontana din zona amplasamentului sufera din cauza pulberilor in suspensie si sedimentabile, care se depun si pot conduce in perioade de seceta prelungita la vestezirea plantelor.

Datorita umiditatii naturale ridicate a balastului, emisiile din activitatea desfasurata sunt neseminificative. Pentru limitarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport si circulatie.

La finalizarea activitatii prin lucrarile de refacere a mediului programte a fi efectuate, impactul asupra biodiversitatii va disparea treptat, prin crearea conditiilor de reluare a ciclurilor de viata intrerupte.

Amplasarea obiectivului in zona stabilita nu va determina migrari ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existenta lor in vecinatatea obiectivului, la anumite distante fiind posibila si independent de prezența sa.

f.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

g.	PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE  DE INTERES PUBLIC

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,  respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Populatia din zona nu este afectata de activitatea desfasurata in perimetru.

Asezarile umane se afla la distanta de peste 0,5 km fata de obiectiv.

In  apropierea perimetrului nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate.

g.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu sunt necesare dotari, luarea de masuri si efectuarea unor lucrari pentru protectia asezarilor umane.

In zona nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care sa necesite luarea de masuri si efectuarea unor lucrari pentru protectia acestora.

h.	PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI/EXPLOATARII, INCLUSIV ELIMINAREA

h.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Deseurile identificate si codificate conform Anexei nr. 2 - Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase - din HG 856/2002, generate in urma activitafilor de desfasurate sunt:

- Deseuri municipale amestecate cod 20 01 03;

- Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere cod 01 01 02.

Tabel cu deseurile generate pe amplasament

| Sursele de generare | Codurile deseurilor cf. HG 856/2002 | Tipul de deseu generat | Cantitate | Mod de depozitare | Modalitatile de gestionare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de functionare | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 0,10 to/an | Colectare in pubele ecologice | Eliminare prin firma de sal |
| Etapa de functionare | 01 01 02 | Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | 3.226 mc/an | Depozitat pe platforme temporare | Utilizat la refacerea amplasamentului ubritate |

h.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Depozitarea deseurilor menajere se va face in pubele, care vor fi transportate de catre societatea de salubritate.

Materialul rezultat din descopertare, va fi depozitat in zona exploatata, prin deversare directa cu excavatorul sau buldozerul.

In acest fel, este realizata rambleerea golului rezultat in urma exploatarii.

In conformitate cu HG 856/2002 si a OU 78/2000, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, evidenta gestiunii deseurilor va fi facuta anual.

Deseurile rezultate in urma activitatii industriale vor fi gestionate in conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor si protecpei mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deseurilor nepericuloase si periculoase.

h.3. Planul de gestionare a deseurilor

Nu este cazul.

i. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

1.1. Substan|ele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Din inventarul activitatilor desfasurate rezulta ca in categoria substantelor periculoase utilizate pot fi incadrate motorina si uleiurile. Cantitatea anuala de produse petroliere utilizate pentru desfasurarea activitatii:

- motorina: 61.200 litri/an x 0,76 /1000 = 46,512 to;

- lubrifianti: 6.120 kg.

In perimetru nu se vor depozita substante toxice si periculoase sau preparate chimice.

Alimentarea mijloacelor de transport cu motorina se va face la statii Peco. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retentiei secundare (tavi metalice), pentru a nu exista pericolul infiltrarii in sol sau in panza freatica a eventualelor scurgeri de carburanti.

Schimbul de ulei la utilajele se va efectua in ateliere de specialitate.

1.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase  si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatji populatiei

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice utilizate va fi efectuata si raportata anual conform legislatiei in domeniu.

Din activitatea de exploatare nu vor rezulta substante si preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursa minerala care face obiectul exploatarii este reprezentata de pietris si nisip si aur aluvionar, care din punct de vedere geologic, se afla in intregime in aria de aparitie a depozitelor aluvionare specifice terasei raului Aries.

Nisipul si pietrisul extras este livrat/valorificat in stare bruta. Din punct de vedere calitativ, resursele de nisip si pietris din perimetru, se incadreaza in prevederile STAS 662- 89 - "Agregate naturale de balastiera utilizate la lucrari de drumuri" si STAS 1.667 - 76 - "Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti naturali".

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industriala si in consecinta nu vor rezulta ape tehnologice.

Conform Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Moldovenesti, jud. Cluj si a extrasului CF, amplasamentul se afla în zona terenurilor agricole.

La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care constau în rambleerea golului rezultat în urma excavarii, depunere sol vegetal si inierbare, care vor conduce la ameliorarea efectelor activitatji desfasurate asupra mediului. Lucrarile de refacere programate, vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala, precum si stabilitatea sistemului ecologic.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE

A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie specials speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Populatia din zona nu este afectata de activitatea desfasurata in perimetru. Cea mai apropiata locuinta este la peste 0,5 km distanta de obiectiv.

Obiectivul nu se afla situat in arii protejate.

Amplasarea obiectivului in zona stabilita nu va determina migrari ale animalelor sau impact negativ asupra plantelor, existenta lor in vecinatatea obiectivului, la anumite distante fiind posibila si independenta de prezenta sa.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentable se va efectua stropirea drumurilor de transport si circulatie.

Datorita umiditatii naturale ridicate a balastului, din activitatea desfasurata emisiile rezultate vor fi neseminificative.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor in atelierele specializate.

Avand in vedere faptul ca activitatea se desfasoara in aer liber, intr-o zona in care dispersia gazelor datorita curentjlor de aer este mare, influenta acesteia asupra factorul de mediu aer este relativ mica.

Lucrarile programate nu afecteaza regimul apelor de suprafata sau subterane, nici obiectivele din zona.

Activitatea se va desfasura in terasa a treia de pe partea dreapta a raului Aries, astfel incat nu se pune problema determinarii debitelor si a nivelelor de apa pentru dimensionarea lucrarilor.

Amplasamentul perimetrului de exploatare Badeni - TI2 are altitudinea cuprinsa intre curbele de nivel de +403,00 mdM si +413,00 mdM, avand cadere spre nord.

Adancimea maxima de exploatare va fi la cota +395,0 mdM.

In sondajele de cercetare efectuate pe amplasament nu a fost interceptat nivelul hidrostatic.

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industrials si in consecinta nu vor rezulta ape tehnologice.

In zona amplasamentului nu au fost semnalate perimetre de protectie hidrogeologica sau sanitara.

Principalele surse generatoare de zgomot si vibratii sunt utilajele de extractie si transport in timpul functionarii.

Nivelul de zgomot produs de utilajele care lucreaza in perimetru, excavatoare, autobasculante, are caracter de joasa frecventa si nu afecteaza mediul inconjurator si personalul. In situatia in care in perimetru functjoneaza simultan un excavator si o autobasculanta, nivelul de zgomot nu depaseste valoarea admisibila la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevazuta de STAS 10009/88.

Cea mai apropiata locuinta fiind la cca 05 km distanta de obiectiv, populatia nu va fi afectata.

Verificarile tehnice ale mijloacelor de transport dupa reglementarile actuale asigura un nivel redus al zgomotului, atat in incinta cat si in afara ei.

In zona nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care sa fie afectate de realizarea obiectivului.

Natura impactului

Impactul este redus, temporar,  acesta fiind resimtit doar pe perioada de excutie a lucrarilor si in perioada de functionare a obiectivului.

Lucrarile programate nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu si nu vor crea discomfort pentru populatie.

b.	Extinderea impactului

Realizarea investitiei, este preconizata a se derula pe intervale succesive de cate an, timp in care populatia localitatilor aflate in apropierea obiectivului nu va fi afectata de activitatea de exploatare care se va desfasura.

c.	Magnitudinea si complexitatea impactului

Proiectul are un impact redus si temporar asupra mediului.

d.	Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului a proiectului este redusa.

e.	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Realizarea investitiei, este preconizata a se derula pe intervale succesive de cate un an.

f.	Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul activitatii de exploatare asupra factorilor de mediu nu va produce deteriorari semnificative ale acestora, actiunea asupra acestora fiind temporara.

Pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra factorilor de mediu se vor respecta urmatoarele:

- respectarea tehnologiilor aprobate, aplicarea metodei de exploatare;

- respectarea limitelor perimetrului avizat;

- realizarea lucrarilor de refacere a mediului in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic pentru refacerea mediului;

- lucrarile de exploatare se vor desfasura pana la 1 m deasupra nivelului hidrostatic;

- pe amplasament nu se vor depozita deseuri menajere sau substante periculoase si/sau toxice;

- roca utila nu contine component chimici daunatori, care prin levigare sa ajunga in apele subterane sau in cele de suprafata;

- materialul de rambleu (umplutura) care se va utiliza la refacerea amplasamentului va fi constituita din materiale inerte, materiale rezultate din lucrari de descopertare;

- in perioada de functionare a balastierei, se vor face verificari periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil;

- pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere;

-  alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate in desfasurarea activitatii se va efectua prin asigurarea retentiei secundare (tavi metalice), pentru a evita pericolul infiltrarii în sol sau in panza freatica a eventualelor scurgeri de carburanti;

-	schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament; va fi efectuat in ateleiere de specialitate odata cu reviziile utilajelor;

- alimentarea mijloacelor de transport se va face de la stabile de desfacere a produselor petroliere existente in zona;

-	procesul tehnologic de exploatare nu necesita utilizarea de substante chimice, care sa afecteze solul si subsolul.

g. Natura impactului transfrontier

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

a. Dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu impune masuri si dotari speciale pentru monitorizarea mediului.

In conformitate cu HG 856/2002 si a OU 78/2000, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, evidenta gestiunii deseurilor va fi facuta anual.

Deseurile rezultate în urma activitatii industriale vor fi gestionate in conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor si protecpei mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deseurilor nepericuloase si periculoase.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport si circulate.

Datorita umiditatii naturale ridicate a balastului, din activitatea desfasurata emisiile rezultate vor fi neseminificative.

Vor fi efectuate periodic reviziile tehnice a motoarelor in atelierele specializate.

Avand in vedere faptul ca activitatea se desfasoara in aer liber, intr-o zona in care dispersia gazelor datorita curentilor de aer este mare, influenta acesteia asupra factorul de mediu aer este relativ mica.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU
PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENBTE DE PLANIFICARE

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAJIA UNIUNII EUROPENE

Proiectul se incadreaza in ANEXA II.A COROBORAT CU ANEXA III, CONFORM DIRECTIVEI 2014/52/UE.

B. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din
   care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Realizarea proiectului a fost demarata conform Certificatului de urbanism emis de Primaria comunei Moldovenesti.

X.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

a.	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Nu sunt necesare lucrari de organizare de santier.

Se va monta o baraca modulara care va servi ca birou si vestiar pentru personal.

b.	Localizarea organizarii de santier

Nu este cazul.

c.	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Nu este cazul.

d.	Surse de poluanfi si instalafii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor   in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

e.	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
LA FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ DE ACCIDENTE,

SI/SAU LA INCETAREA ACTIV1TATII

- Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea   investifiei, in caz de accidente si/sau la încetarea activitafii

La finalizarea activitatji, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, in baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala cu sistemele ecologice invecinate.

In conformitate cu legislatja in vigoare privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantja financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatjle miniere, societatea va constitui garantja financiara pentru refacerea mediului, conform Anexe VALOAREA LUCRARILOR DE REFACERE A MEDIULUI - Lucrari de refacere a mediului prevazute in programul de conformare si in proiectul tehnic, Cap. II - deviz general, care se regaseste la cap. 2 din Devizul General privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postTnchidere a perimetrului de exploatare.

Lucrarile prevazute a se efecuta sunt:

- Inchiderea si ecologizarea instalatiilor de deseuri miniere;

- Amenajare suprafata.

Lucrari de inchidere si ecologizare a supafetelor de teren afectate prin excavatji

- Lucrari de rambleiere;

- Lucrari de amenajare suprafata;

-Transport si intindere sol vegetal, insamantare.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul producerii unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea, conducerea societatji dispune anuntarea imediata a Sistemului de Gospodarire a Apelor si  Agentia de Protectia Mediului.

Conducerea unutatii va dispune masurile tehnico-materiale si organizatorice, in scopul prevenirii unor poluari accidentale.

c.	Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea Instalatiei

La sistarea activitatatii, se vor lua masuri de inchidere a obiectivului, conform prevederilor legale.

La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, in baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala cu sistemele ecologice invecinate.

Utilajele vor fi retrase, se va efectua colectarea tuturor deseurilor de pe amplasament si evacuarea acestora.

d.	Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

La finalizarea activitatii, vor fi efectuate lucrari de refacere a mediului, în baza Proiectului de refacere a mediului, care vor asigura compatibilitatea peisagistica, structurala si functionala cu sistemele ecologice invecinate.

Lucrarile prevazute a se efecuta sunt lucrari de inchidere si ecologizare a supafetelor de teren afectate prin excavatii:

Lucrari de rambleiere;

Lucrari de amenajare suprafata;

Transport si intindere sol vegetal, insamantare.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Fisa perimetrului de exploatare

- Planul de încadrare în zona a obiectivului

- Plan de situatie

- Sectiuni

XIII. PREVEDERI conf. ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT

PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT

SPATIUL HIDROGRAFIC MURES

Bazin hidrografic:	Mureș;

Curs de apă: 		r. Arieș si pr. Badeni;

Codul cadastral: IV - 1.081.00.00.00, respectiv IV – 1.081.33.00.00

Corpul de apă de suprafață (denumire și cod):

Corp de apa de suprafata - Arieș, confl. Plăiești – confl. Mureș, cod RORW4.1.81_B5;

Corp de apa de suprafata - Badeni, cod RORW4.1.81.33_B1.

Corpul de apă subterană (denumire și cod):

Corpul de apa ROMU02 – Lunca şi terasele râului Arieş.

Localitatea Badeni, comuna Moldovenesti, extravilan, judeţul Cluj.

STARE ECOLOGICĂ /POTENȚIAL ECOLOGIC ȘI STAREA CHIMICĂ  A CORPULUI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ

Extras din Tabelul 6.1.  – Starea ecologică, potențial ecologic, starea chimică a corpului de apă de suprafață

Vol. I  Anexe al Planului de management actualizat al spațiului hidrografic Mureș

| Nr.crt. | Denumire corp de apă | Categoria corpului de apă | Cod tipologie | Codul corpului de apă | Stare/ Potențial (S/P) | Stare ecologică/ potențial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. Mureș | RW | RO05CAPM | RORW4.1.81_B5 | Bun | Bună |

STAREA CANTITATIVĂ ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ SUBTERANĂ

Corpul de apa ROMU02 – Lunca şi terasele râului Arieş

Caracteristiclile corpului de apă subterană

| Cod/nume | supraf | Caracterizare geologică/hidrogeo. | Utilizarea apei | Poluatori | Grd de prot globala | Stare | Transfon talier/ ţara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tip | Sub pres | Str acoper |  |  |  | calitate | cantitate |  |
| ROMU02 Lunca şi teraseele r. Arieş | 192,07 | P | Nu | Variabilă | PO, I, Z | I, A | PG | B | B | Nu |

Suprafaţa: suprafaţa (Kmp) din Romania.

Tip predominant: P- poros; K- karstic; F- fisural.

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apa populaţie; IR - irigaţii; I - industrie;

P - piscicultura; Z -zootehnie.

Poluatori: l-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici.

Gradul de protecţie globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie;

PU -nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare.

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba(S). B**local stare calitativa slaba.

Transfrontalier Da/Nu.

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi este localizat în depozitele aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii şi teraselor râului Arieş (afluent dreapta al Mureşului). Depozitele aluvionare sunt alcătuite predominant din pietrişuri şi bolovănişuri, subordonat din nisipuri. În luncă, grosimea acestor depozite este de 5-8 m şi au fost interceptate imediat sub solul vegetal, fie la adâncimi variabile, până la aproximativ 10 m, sub o serie de formaţiuni argiloase nisipoase.

Din aceste depozite apar izvoare, întâlnite în tot sectorul văii, între Corneşti şi Luncani. Nivelul hidrostatic se află la adâncimi de 2-3 m. Debitele specifice au valori de 6-9 l/s/m, coeficienţii de filtraţie de 136-181 m/zi, iar transmisivităţile de 400-1000 m2 /zi. Corpul de apă subterană se alimentează din precipitaţii, valoarea infiltraţiei eficace fiind de 31,5-63 mm/an, şi este drenat de reţeaua hidrografică sau se descarcă prin izvoare. Cel mai frecvent apele sunt de tipul bicarbonato - sulfato (sau bicarbonatocloro-sulfato) calcice-magneziene şi uneori sodo-calcice. Diagramele Piper, Schoeller şi Stiff executate pe apele forajelor ce aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale arată că acestea au o variaţie mare a chimismului pe o suprafaţă relativ restrânsă a corpului. Chimismul lor variază de la bicarbonatat calcic la bicarbonatat calcic-sulfatat-magnezianclorosodic.

Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasa de protecţie bună. Din analiza hărţii utilizării terenului cea mai mare parte a suprafeţei corpului de apă este acoperit de terenuri agricole (80%).

Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasa de protecţie bună.

OBIECTIVUL/OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APĂ IDENTIFICATE EXCEPȚII APLICATE ȘI TERMENE AFERENTE

Corpul de apă de suprafață ARIEȘ, confl. Plăiești – confl. MUREȘ

Extras din Tabelul 7.1.  – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață Vol. I Anexe al Planului de management actualizat al spațiului hidrografic Mureș

| Nr. crt. | Bazin hidro grafic | Cursul de apă | Nume corp de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Zone protejate | Obiectiv de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipul | Obiectiv | Stare ecologică | Stare chimică |
| 163 | MUREȘ | ARIEȘ (ARIEȘUL MARE) | confl. Plăiești – confl. Mureș | RORW4.1.81_B5 | HMWB CAPM | RO05a | Zone de protecție pentru habitate și specii | HG 57/2007 | Bună | Bună |

| Nr. crt. | Bazin hidro grafic | Cursul de apă | Denumire corp de apă | Stare ecologică/ potențial ecologic | Stare chimică | Atingerea obiectivului de mediu-starea ecologică/potențial ecologic | Atingerea obiectivului de mediu- starea chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PM II | 2015 |
| 163 | MUREȘ | ARIEȘ (ARIEȘUL MARE) | confl. Plăiești – confl. Mureș | 2 | 2 | DA | DA |

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă de suprafață, la nivel de element de calitate.

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă de suprafață identificate, la nivel de element de calitate.

Corpul de apa subterană ROMU02 – Lunca şi terasele râului Arieş

Extras din Tabelul 7.2.

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană

Vol. I Anexe al Planului de management actualizat al spațiului hidrografic Mureș

| Spațiul/ bazinul hidrogr. | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subt. | Obictiv de mediu | Stare cantitativă actuală | Stare chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu | Tip excepție | Justificare aplicare excepții |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă | (bună/ slabă) | (bună/ slabă) | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |
| Mureș | Lunca şi terasele râului Arieş | ROMU02 | Bună | Bună | Bună | B | 2015 | 2015 |  |  |

Legenda: B – stare bună

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv riscul deteriorării stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate.

Proiectul NU prezintă riscul apariției de efecte, respectiv nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpurilor de apă subterane identificate, la nivel de element de calitate.

XIV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice şi private asupra mediului (se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV).

Nu este cazul.

# Text boxes

# MEMORIU DE PREZENTARE

NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU PROIECTUL

"ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI - EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS" –

PERIMETRUL DE EXPLOATARE BADENI - TI 2,

LA BADENI, COMUNA MOLDOVENESTI, JUDETUL CLUJ

cf. Legii 292/2018 - Anexa Nr. 5.E