AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr....... din 25.09.2023

Ca  urmare a cererii adresate de S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., cu sediul în mun. Cluj - Napoca, B-ul 21 Decembrie 1989, nr. 77, camera C.1.1, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr.5725/07.03.2023 şi completată cu  nr. 19415/06.09.2023,

În  urma  analizării  documentelor  transmise   şi  a   verificării,  in  baza  HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Titular: S.C. MOL PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

pentru funcţionarea: Staţie de distribuţie carburanţi Cluj 4

Punct de lucru: mun. Cluj - Napoca, str.Teodor Mihali, nr.1-3, jud. Cluj

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4730 | Comerţ cu amăuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate | 5050 | Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule |

Documentația conține:

__-Autorizaţia de mediu nr.249 din 05.07.2013, emisă de APM Cluj-în copie;

__-fişă de prezentare şi declaraţie ȋntocmită de d-nul ing. Tita Daniel (S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.);

__-dovadă spaţiu: extras CF nr. 295328 Cluj - Napoca,cu cerere nr.253957 din 28.11.2022, emis de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca;

__-contract de prestări servicii de colectare a deşeurilor municipale pentru utilizatorii non-casnici,Seria- nr.CJL101CJNAE-001340 din 11.01.2023,cu anexa nr.1,2,3 şi 4, încheiat cu S.C. SUPERCOM S.A. ;

__-Contract comercial de achiziţie nr.146 din 24.03.2011, cu Act adiţional nr.1 la contract, încheiat între SC.Sergent Paper SRL şi SC.Airoco Impex SRL

__- contract de prestări servicii (servicii de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile şi echipamentele aflate pe teritoriul staţiilor de distribuţie MOL/preluare deşeuri periculoase şi nepericuloase rezultate din lucrările efectuate şi nu numai), Nr. Inreg. 4848/CEO/29.04.2021,încheiat cu COMPLEX UNION FUEL SERVICE S.R.L. (jud. Harghita) + anexe;

__- contract - cadru de prestări servicii (vidanjare reziduuri petroliere/reziduuri grăsimi; vidanjare/curăţare separatoare de produse petroliere; desfundare rigole; etc.), nr. 3299 CEO/17.07.2020, încheiat cu GREEN RECYCLE S.R.L. (jud. Iaşi)+ anexe;

__- protocol de colaborare (colectare baterii/becuri şi neoane), nr. 1925/CEO/04.12.2018, încheiat cu Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec + anexe;

__- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 31297/28.02.2011, încheiat cu Compania de Apă SOMES SA;

__- fişe de securitate ale substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate/comercializate;

__- anunţ ziar - mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu;

__- tranzacţie online din data de 21.02.2023- Banca Comercială Română S.A., reprezentând tarif emitere autorizaţie: 500 lei;

__- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

__- certificat de înregistrare Seria B Nr. 3171745; CUI nr. 7745470 din 02.10.1995; J12/729/11.07.2000, emis de ORC Cluj;

__- certificat constatator nr. 361634 din 20.04.2022, emis de ONRC;

__-act adiţional nr.3 din data de 16 decembrie 2003 încheiat între Consilul Local al Municipiului Cluj-Napoca, SC.Shell România SRL şi SC.Mol România Petroleum Products SRL;

__- Certificat de inspecţie tehnică C.O.V. nr. DIE 018103-05-C.I.T. din 04.11.2022, emis de S.C. DEAL IMPEX S.R.L.;

__-Autorizaţie de construire nr.749 din 30.06.1997 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca-Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

__-Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 22-CJ/24.02.2020, emisă de Administraţia Naţională “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa;

__-Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 63 CJ/24.08.2023, emisă de Administraţia Naţională “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

- „producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, electronic, în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control", conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 48. - (1);

- interzicerea stocării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- obligativitatea operatorilor economici de a încheia un contract de preluare a deşeurilor menajere cu agentul de salubritate din zona în care îşi desfăşoară activitatea;

- eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor rezultate/colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;

- eliminarea deşeurilor periculoase se face prin firme specializate şi autorizate;

- transportul deşeurilor periculoase se va efectua doar pe baza formularelor de transport deşeuri periculoase, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deşeurile colectate şi măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariţiei lor;

- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- comercializarea doar a combustibililor care respectă HG nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

- introducerea pe piaţă a carburanţilor care respectă prevederile OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

- reactualizarea periodică a certificatului de inspecţie tehnică COV, cu respectarea  Ord nr. 337/2001 pentru aprobarea normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de COV rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările şi completările ulterioare;

- obligativitatea estimării anuale a emisiilor COV, conform Ordinului nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- la aprovizionarea staţiei cu benzine se vor utiliza numai cisterne dotate cu instalaţii funcţionale pentru recuperarea COV şi transportarea lor la depozitele (terminalele) din care se realizează aprovizionarea;

- asigurarea funcţionării continue a echipamentelor de recuperare a emisiilor de COV;

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în zona gurilor de descărcare şi a rezervoarelor subterane;

- amenajarea în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

- predarea uleiurilor uzate colectate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze această operație;

- afișarea la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare;

- uleiul uzat nu se foloseşte pentru producerea de căldură în sobe sau centrale termice;

- includerea într-un program de verificare periodică a echipamentelor de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă;

- anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine);

- deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase;

- deţinerea de mijloace tehnice şi materiale necesare ambalării/supraambalării substanţelor şi preparatelor deţinute/comercializate/transportate/depozitate ȋn caz de deteriorare a ambalajelor ȋn timpul manipulării, transportului şi/sau depozitării;

- evitarea scurgerilor prin utilizarea cuvelor de retenţie;

- manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;

- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale;

- verificarea lunară a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi pluviale (curăţare guri de canalizare, desfundare canale, spălări);

- curăţarea separatoarelor de hidrocarburi se face cu firme specializate şi autorizate;

- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate;

- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare;

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie;

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia;

- menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială şi a integrităţii acoperişurilor;

- utilizarea/comercializarea doar a detergentilor  omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul 907/2006  și modificat de Regulamentul n259/2012;

- se vor utiliza/comercializa doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute;

- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;

- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, deţinute şi comercializate pe amplasament, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- solicitarea furnizorului de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ( REACH);

- se vor respecta condiţiile de depozitare şi manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea şi depozitarea, conform REGULAMENTULUI (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- se interzice efectuarea de reparaţii/întreţinere a maşinilor pe amplasament;

- întreţinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei, de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- respectarea limitelor de zgomot impuse prin SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;

- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiei generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;

- organizarea evenimentelor care sunt generatoare de zgomot şi vibraţii în spații amenajate fonic, astfel încât să nu se creeze disconfort fonic în spațiile urbane învecinate;

- luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activităţii are obligația să ia măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi a personalului instruit;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plătește”;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

- obţinerea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare functionarii obiectivului;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

- Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi/sau completările ulterioare;

- OUG nr.  92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1326/2009 privind transporturile periculoase, modificat şi completat prin Ord nr. 506/2011 și Ord nr. 919/2013;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

- OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

- Ord nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 728/2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;

- Ord. nr. 2458/2012 rectificat pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, amendat de Regulamentul ne. 907/2006 şi modificat prin Regulamentul 259/2012;

- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 241/2006 (R2) a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

- respectarea HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor uzați, cu completările și modificările ulterioare;

- Ord nr. 669/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori și Ordinul nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;

- Ordinul nr. 1304/2009 privind înregistrarea producătorilor de baterii și acumulatori;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase;

- Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;

- Hotărârea nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră;

- pentru monitorizarea disconfortului olfactiv se recomandă respectarea Legii 123/10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. Prezența și concentrația misorurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:

- SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător    prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei;

- SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: metoda grilei de miros;

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- să solicite şi să obţina viza anuală a autorizaţiei, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi Ord. 1150/2020 cu modificările sau completările ulterioare, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală  conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului  1150/27.05.2020 cu modificările şi/sau completările ulterioare, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Staţie de distribuţie carburanţi  Mol Cluj 4, mun. Cluj - Napoca, str.Teodor Mihali, nr.1-3, jud. Cluj

Statia de distributie a carburantilor este echipata cu toate anexele necesare unei functionari optime in orice anotimp, inclusiv dotari PSI si PM. La amplasarea obiectelor in cadrul platformei s-a avut in vedere respectarea fluxului tehnologic prevazut in statie de distributie, accesul si evacuarea autovehiculelor in/din statie.

- Suprafata totala= 2375 mp;

- Suprafata construita= 254,45 mp (Spav.comercial= 184 mp; Shala spalatorie= 70,45 mp);

- Suprafata betonata= 1920,55 mp;

- Suprafata spatii verzi= 200 mp.

Din punct de vedere constructiv utilajele/echipamentele sunt amplasate in aer liber si ingropat. Dotarile specifice care asigura functionarea statiei pot fi grupate in doua categorii:

- Dotari pentru functii principale:

- parc de rezervoare;

- distribuitoare de produse petroliere;

- Dotari pentru functii conexe:

-cladirea statiei – constructie cu functiunile: sala vanzare si fresh-corner, birou, vestiar, depozite marfuri, grupuri sanitare, camera tehnica, hol;

-hala spalatorie auto (in conservare);

-sistem de conducte tehnologice;

-platforma descarcare cisterne;

-sistem de rigole;

-decantor-separator de produse petroliere;

-gospodarie deseuri;

-tarc uleiuri auto uzate;

-accese auto, platforma carosabila si parcare auto;

-coloneta aer comprimat;

-rastel butelii GPL;

-foraj pentru monitorizare ape subterane;

-spatiu verde;

-punct livrare Easybox;

Caracteristici tehnice ale dotarilor pentru functii principale:

1.Parc de rezervoare: 4 rezervoare metalice, cilindrice orizontale, din care 1 rezervor bicompartimentat (30+30 mc) si 3 rezervoare monocompartimentate (2x60 mc; 1x59 mc), cu pereti dubli, amplasate subteran in cuva de beton armat, echipate cu camin guri de descarcare, guri de aerisire, sistem de recuperare a vaporilor de COV, sistem automat de masura si transmitere la distanta a nivelului de carburanti din rezervoare si de detectie pentru eventuale neetanseitati.

Capacitatea totala de stocare a rezervoarelor este Vtot= 239 mc, din care:

- 1 rezervor monocompartimentat (1x60 mc) pentru stocare benzina – 60 mc;

- 2 rezervoare monocompartimentate (1x60 mc; 1x59 mc) pentru stocare motorine – 119 mc;

- 1 rezervor bicompartimentat (30+30 mc), din care: un compartiment pentru benzina si unul pentru motorina – 60 mc.

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compusilor organici volatili (COV) in timpul descarcarii, care constau in trasee de conducte pentru descarcarea benzinelor in rezervoare, cat si pentru recuperarea vaporilor. Gurile de descarcare sunt si de preluare a vaporilor COV sunt dotate cu dispozitive de cuplare rapida si de inchidere etanse. Traseele  de aerisire sunt prevazute cu supapa de respiratie si opritor de flacari.

2.Distribuitoare de produse petroliere – platforma statiei este prevazuta cu 4 pompe de distributie carburanti tip Dresser Wayne Global Star, bifrontale, din care: 3 pompe multiprodus, dotate fiecare cu cate 2 x 4 furtunuri si o pompa cu debit marit, echipata cu 2x1 furtunuri pentru motorine. Furtunurile pentru distributia de benzine sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si conducta de retur vapori la rezervor. Sistemul este etans si permite operarea in conditii de siguranta din punct de vedere al limitarii emisiilor de C.O.V. rezultati din operatiile de depozitare, descarcare si distributie a benzinei.

Zonele pompelor de alimentare sunt protejate de 2 copertine metalice.

Caracteristici tehnice ale dotarilor pentru functii conexe:

Statia de distributie carburanti Mol Cluj 4 isi desfasoara activitatea pe un teren in suprafata totala de 2375 mp, pe care sunt amplasate urmatoarele:

1.Cladirea statiei – constructie regim inaltime parter, Sc= 184 mp, avand spatii cu functiunile magazin desfacere marfuri si fresh-corner (piese, cosmetice si accesorii auto, produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare/alcoolice, cafea, tigari, dulciuri, sandwich-uri, etc), birou, vestiar, depozite marfuri, grupuri sanitare, camera tehnica, hol.

2.Hala spalatorie auto – constructie regim inaltime parter, S= 70,45 mp, prevazuta cu camera linie spalare si camera echipamente – IN CONSERVARE;

3.Sistem de conducte tehnologice, amplasate subteran pe pat de nisip;

4.Platforma descarcare cisterne, in dreptul gurilor de descarcare;

5.Rigole deschise cu gratare metalice, aferente apelor pluviale posibil poluate;

6.Decantor-separator de produse petroliere tip Purator, aferent apelor pluviale potential impurificate;

7.Gospodarie deseuri – platforma betonata pe care sunt amplasate pubele din plastic pentru depozitarea temporara a deseurilor produse pe amplasamentul statiei;

8.Tarc uleiuri – spatiu acoperit si ingradit, pe platforma de beton, in care sunt amplasate butoaie metalice pentru recuperarea uleiurilor auto uzate, la schimb;

9.Accese auto, platforma carosabila si parcare auto;

10.Coloneta aer comprimat;

11.Rastel de butelii GPL uz casnic (40 buc x 11 kg/buc);

12.Un foraj pentru monitorizarea apelor subterane;

13.Spatii verzi, S= cca.200 mp;

14.Punct livrare Easybox;

15.Dotari PSI - statia este dotata conform scenariului de siguranta la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obtinerii avizului si a autorizatiei PSI.

Alte dotari: doua cuptoare electrice (unul pentru copt, unul pentru incalzit), pult sandwich, pult hotdog, roller grill, contact grill, trei frigidere (doua duble a cate 240l si unul simplu de 120l), doua congelatoare a cate 240l, un congelator de 100l, aparat pentru cafea self-service, aparat cafea Barista, blender si alte ustensile de mici dimensiuni.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, mod de depozitare, cantități:

| Denumire | Cantitate | UM | Destinație/Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzine | 5000 | mc/an | comercializare | Rezervoare subterane | periculos |
| Motorine | 7000 | mc/an | comercializare | Rezervoare subterane | periculos |
| Butelii GPL uz casnic | 5000 | kg/an | comercializare | Rastel butelii metalice | periculos |
| Uleiuri auto | 1300 | l/an | comercializare | Cabinet metallic, exterior cabina statie | periculos |
| AdBlue | 6000 | l/an | comercializare | Cabinet metallic, exterior cabina statie | nepericulos |
| Aditivi | 450 | l/an | comercializare | Cabina statie | periculos |
| Antigel | 2000 | l/an | comercializare | Cabinet metallic, exterior cabina statie | periculos |
| Lichid de frana | 70 | l/an | comercializare | Cabina statie | periculos |
| Lichid parbriz | 10000 | l/an | comercializare | Cabinet metallic, exterior cabina statie | periculos |
| Odorizante | 3000 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Cosmetice | 2300 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Produse alimentare | 45500 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Produse nealimentare | 220000 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Bauturi alcoolice si nealcoolice | 146000 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Cafea si alte bauturi calde | 40000 | buc/an | comercializare | Cabina statie | nepericulos |
| Sandwich-uri | 11500 | buc/an | comercializare | Frigider | nepericulos |
| Hotdog | 16100 | buc/an | comercializare | Frigider | nepericulos |
| Produse patiserie (congelate) | 8000 | buc/an | comercializare | Vitrina patiserie | nepericulos |
| Bauturi fresh | 400 | buc/an | comercializare | Vitrina frigorifica | nepericulos |
| Detergent suprafete | 200 | l/an | Intretinere curatenie spatii interioare | Dulap special | nepericulos |
| Sapun lichid | 100 | l/an | Igienizare maini | Dulap special | nepericulos |
| Dezinfectant maini | 160 | l/an | Igienizare maini | Dulap special | periculos |
| Material absorbant | 50 | kg/an | Intretinere curatenie spatii exterioare | Magazine exterioara | nepericulos |
| Pahare carton | 400 | kg/an | Pahare pentru cafea/bauturi calde | Magazie cabina statie | nepericulos |
| Capace plastic | 120 | kg/an | Capace pt paharele de cafea/bauturi calde | Magazie cabina statie | nepericulos |
| Pungi hartie/coltare | 80 | kg/an | Pungi pentru hotdog si patiserie | Magazie cabina statie | nepericulos |
| Pungi plastic | 30 | kg/an | Pungi pentru sandwich-uri | Magazie cabina statie | nepericulos |
| PET-uri | 10 | kg/an | PET pentru fresh-uri | Magazie cabina statie | nepericulos |

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

## __- conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 63 CJ din 24.08.2023, emisă de ABA Someş - Tisa:

## - volume şi debite de apă autorizate: debit zilnic minim = 2,66 mc/zi;  debit zilnic mediu = 3,33 mc/zi; debit zilnic maxim = 4,33 mc/zi; volum anual: 1,133 mii mc;

## - necesarul total de apă: Nzi min. = 2,27 mc/zi; Nzi med. = 2,84 mc/zi; Nzi max. = 3,69 mc/zi;

## - cerinţa totală de apă: Czi min. = 2,66 mc/zi; Czi med. = 3,33 mc/zi; Czi max. = 4,33 mc/zi;

## - debit zilnic evacuat la reţea:

## - ape uzate menajere: maxim = 3,87 mc/zi; mediu: 2,98 mc/zi; minim: 2,38 mc/zi; Volum anual = 1,029 mii mc/an;

## - ape pluviale potenţial impurificate:Qpl=22,37 l/s ;

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | - alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, pentru igienizarea platformelor betonate şi pentru irigarea spaţiilor verzi se face din reţeaua publică de alimentare cu apă; | 3,33 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | - apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţea interioară în lungime de 110 m şi descărcate în reţeaua publică de canalizare; | 2,98 | Metri cubi/zi |
|  | - apele pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere sunt preluate prin rigolele cu grătar şi dirijate către un decantor-separator de produse petroliere, după care, împreună cu apele pluviale convenţional curate, sunt descărcate în reţeaua publică de canalizare; - reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială are lungimea de 415 m; | 22,37 | l/s |
| Energie | - alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua naţională; | 150,00 | MWh/an |
| Altele | - pentru incalzirea spatiilor interioare, unitatea detine aparate de aer coditionat (tip DUCT, 48000 BTU); energia necesara este asigurata prin bransament la reteaua locala. | 0,00 | Metri cubi/zi |

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii:

Activitatea in cadrul statiei de distributie a carburantilor consta din aprovizionarea cu combustibili, stocarea si desfacerea produselor petroliere catre consumatori.

Principalele faze ale fluxului tehnologic adoptat sunt urmatoarele:

- descarcarea carburantilor din autocisternele proprii si/sau inchiriate, in rezervoarele de stocare, in functie de tipul carburantului (benzine, motorine);

- stocarea, monitorizarea si gestiunea stocurilor de carburanti;

- desfacerea carburantilor catre consumatori prin intermediul distribuitoarelor;

- aprovizionarea cu butelii GPL uz casnic si desfacerea lor catre consumatori;

- comercializarea de piese si accesorii auto, inclusiv uleiuri si lubrifianti;

- comercializarea de produse nealimentare si produse alimentare preambalate;

- servicii auto: spalatorie, aspirator, compresor;

- alimentatie publica: fresh-corner (activitate desfasurata in numele agentiei).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate (tip arie, cod arie protejata):

__- amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

| Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotdog | 16100 | Bucăţi/an | comercializare |
| Produse patiserie | 8000 | Bucăţi/an | comercializare |
| Băuturi fresh | 400 | Bucăţi/an | comercializare |
| Sandwich-uri | 11500 | Bucăţi/an | comercializare |

6. Datele referitoare la centrala termica proprie -  dotare,  combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

Nu este cazul

| Combustibil | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- |

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 4711 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bâuturi şi tutun |
| 4719 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4777 | Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate |
| 5610 | Restaurante |
| 6619 | Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii (remitere şi încasare de bani reprezentând plăţi de sume în numerar de la un plătitor către un beneficiar al plăţii) |
| 4520 | Întreţinerea şi repararea autovehiculelor |

Programul de funcţionare: 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

### II. INSTALATIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

AER:

__- rezervoarele sunt prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor de C.O.V.; traseele de aerisire ale rezervoarelor de benzină sunt prevăzute cu supapă de respiraţie şi opritor de flăcări; gurile de descărcare a carburanţilor şi de preluare a vaporilor de C.O.V. sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă cu închidere etanşă;

- 3 pompe multiprodus(2 x 4 furtunuri) sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V. şi conductă de retur vapori la rezervor  ;

- 1 pompă monoprodus (2 x 1 furtunuri), pentru distribuţia motorinei ;

APǍ: __- decantor - separator de produse petroliere, bicompartmentat cu Q=2 l/s pentru apele pluviale poten’ial impurificate;

__- foraj de hidroobservaţie pentru monitorizare ape subterane;

SOL:

__- rezervoarele de stocare carburanţi sunt metalice, cu pereţi dubli, montate sub carosabil (pe placă radier de beton şi pat de nisip);

__- rezervoarele sunt echipate cu sistem automat de măsură şi transmitere la distanţă a nivelului de carburanţi din rezervoare şi de detecţie pentru eventuale neetanşeităţi;

__- pistoalele de alimentare sunt prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculului (pentru evitarea eventualelor scurgeri de produse); furtunurile sunt prevăzute cu dispozitive speciale pentru retractarea lor în corpul pompei, la finalul operaţiilor de livrare;

__- platforme betonate.

__- zonele pompelor de alimentare sunt protejate de 2 copertine metalice;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

__- gospodărie deşeuri (platformă betonată pe care sunt amplasate pubele din plastic pentru stocarea temporară a deşeurilor produse pe amplasamentul staţiei);

__- ţarc uleiuri auto uzate (spaţiu acoperit şi îngrădit, pe platformă de beton, în care sunt amplasate butoaie metalice pentru uleiurile auto uzate preluate cu titlu gratuit de la populaţie);

__- dotare PSI;

3. Concentratiile  si  debitele  masice  de  poluanţi, nivelul  de  zgomot,  de  radiaţii, admise  la evacuarea  in  mediu,  depăşiri  permise  şi  in  ce  condiţii:

AER: __- conform prevederilor Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, emisiile totale anuale de COV în atmosferă  în cursul operaţiunilor de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină nu trebuie să depăşească valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată;

__- emisii de la focarele alimentate cu gaze naturale (centrală termică) - conform Ord. nr. 462/1993: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO2 max. 35 mg/mcN;  oxizi de azot exprimaţi în NO2 max. 350 mg/mcN; (conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%);

__- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

APǍ: __- conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 63 CJ din 24.08.2023, emisă de ABA Someş - Tisa:

- indicatorii fizico - chimici generali ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare vor respecta prevederile H.G. nr. 352/2005 (NTPA 002/2005) pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002 şi ale contractului încheiat cu administratorul reţelei de canalizare;

SOL: __- conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

ZGOMOT: __- conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă; conform  SR 10009/2017.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului: __- nu este cazul;

Monitorizarea apei: __ - nu este cazul;

Monitorizarea apei subterane:

__- conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 5/CJ din 20.01.2021, emisă de ABA Someş - Tisa:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- |
| în forajul de hidroobservaţie | pH | discontinuă | anuală |
| în forajul de hidroobservaţie | CCOCr | discontinuă | anuală |
| în forajul de hidroobservaţie | Produse petroliere | discontinuă | anuală |

Monitorizarea solului: __- nu este cazul;

Monitorizarea zgomotului: __- nu este cazul;

## 2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL  DE  GOSPODARIRE  A  DEŞEURILOR  ŞI  A  AMBALAJELOR

- Deşeurile   produse  (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | decantor-separator | 80 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă | decantor-separator | 10 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel | şlam din rezervoare | 400 | Kilograme/ 12ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 07 02* | benzină | şlam din rezervoare | 200 | Kilograme/ 12ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 07 03* | Alti combustibili (inclusiv amestecuri) | Activitatea curenta - rezervoare carburanti | 300 | Kilograme/12ani | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | dezambalare marfă | 1700 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | dezambalare marfă | 300 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | Ambalaje de metal | din activitate | 20 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | de la amestecurile periculoase utilizate în activitate | 10 | Kilograme/ an an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | material absorbant uzat | 50 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | din rigole | 30 | Kilograme/ an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | din activitate | 171 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

- Deseurile colectate  (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

__- uleiul auto uzat şi deşeurile de baterii se colectează de la populaţie cu titlu gratuit, în recipienţi metalici/cutii marcate corespunzător;

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si ungere | 10 | Litri/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20.01.34 | Baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 | 1 | Kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 10 | Kilograme/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |

- Deşeurile stocate  temporar  (tipuri, compozitie, cantitati,  mod de stocare):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si ungere | 10 | Litri/an | spaţiu special amenajat (recipienţi metalici 200 litri) |
| 20.01.34 | Baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 | 1 | Kg/an | spaţiu special amenajat |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 10 | Kilograme/an | spaţiu special amenajat (recipienţi metalici 200 litri) |

- Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): __- nu este cazul;

- Modul de  transport  al   deşeurilor  şi  măsurile  pentru  protecţia  mediului:

__- cu firme specializate şi autorizate;

- Mod   de  eliminare (depozitare  definitivă, incinerare): __- nu este cazul;

7.  Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare/ Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

8. Ambalajele folosite - tipuri  şi cantitǎţi - nu este cazul;

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| hartie si carton | Pahare din carton (pentru cafea/bauturi calde) | 400 | Kg/an |
| hartie | Pungi de hartie şi colţare(pentru produse de patiserie şi hotdog) | 80 | Kg/an |
| plastice | Pungi din plastic pentru sandwich-uri | 30 | Kg/an |
| plastice | Capace din plastic | 120 | Kg/an |
| plastice | Pet-uri pentru băuturile fresh | 10 | Kg/an |

9. Modul de  gospodărire  a  ambalajelor  (valorificate):

__- prin operatori autorizaţi;

__- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi;

__- buteliile goale luate la schimb se dau furnizorilor pentru reumplere.

V. MODUL  DE  GOSPODĂRIRE  A  SUBSTANŢELOR  ŞI  PREPARATELOR  PERICULOASE

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzine | Amestec hidrocarburi C4-C12 | 2265 | Tone/an | H224, H225, H315, H340, H361, H304 H350, H336, H411 |
| Motorine | Amestec hidrocarburi C12-C20 | 5860 | Tone/an | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 |
| GPL uz casnic | hidrocarburi C3-C4 | 5 | Tone/an | H220, H280 |
| Amestec de hidrocarburi si aditivi | Ulei mineral | 60 | l/an | H319, H412 |
| Amestec de hidrocarburi si aditivi | Ulei sintetic | 80 | l/an | H319, H412 |
| Amestec de hidrocarburi si aditivi | Ulei semisintetic | 30 | l/an | H319, H412 |
| Amestec de glicoli, glicol eteri si inhibitori | Lichid frana | 20 | l/an | H315, H319, H412 |
| Amestec de etilen glicoli, aditivi si coloranti | Antigel | 100 | l/an | H302, H373 |
| Amestec apa, alcooli, glicoli, parfum, aditivi | Lichid spalare parbriz | 600 | l/an | H225 |
| Amestec de alcooli | Degivrant | 20 | l/an | H226 |
| Amestec alcooli, apa | Dezinfectant maini | 30 | l/an | H226 |

2. Modul de gospodărire: toate substanţele şi preparatele chimice utilizate se gestionează (depozitare, comercializare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

  - ambalare: în ambalajele originale, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic, inflamabil, nociv, periculos cu respectarea Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;

  - transport: cu mijloace de transport autorizate pentru transportul substanţelor periculoase ale unor firme autorizate conform prevederilor fişelor tehnice de securitate;

  - depozitare: în ambalajele originale, în spații bine ventilate, separate pe clase de substanțe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile;

  - folosire/comercializare: se comercializează; produsele de curăţenie se utilizează la igienizarea spaţiilor şi utilajelor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele  periculoase:

__- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;

__- ambalajele contaminate cu substanţe periculoase se elimină prin firme specializate şi autorizate sau se returnează furnizorilor;

__- este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

__- buteliile goale luate la schimb se dau furnizorilor pentru reumplere;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările  şi măsurile  pentru protecţia  factorilor de mediu şi pentru  intervenţie în caz de accident:

__- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă;

- Monitorizarea  gospodǎririi  substanţelor  şi preparatelor  periculoase:

__- se va ţine evidenţa strictă - cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: __ - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

__- datele solicitate ȋn prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii A.P.M. Cluj;

__- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă - imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel 0766868594;

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate (la sediul social) |
| 2 | Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri. | anual | 1 ianuarie - 15 martie | Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri. |
| 3 | Deşeuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Staţii distribuţie care au colectat | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 3.2: Staţii distribuţie care au colectat |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |

__- obligativitatea evaluării emisiilor totale anuale de COV în atmosferă  în conformitate cu , conform art. 16 din Legea nr.264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină şi transmiterea la APM Cluj până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent;

__-deşeurile colectate cu titlu gratuit de la populaţie se raportează în chestionarul PRODES, la “Cantitate preluată în România”.

__- raportare anuală la APM Cluj conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie pentru anul precedent;

__- raportare anuală la APM Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 30 aprilie a anului următor celui care se raportează;

__- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării;

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM;

__- raportare anuală la solicitarea APM Cluj a substanţelor chimice şi a preparatelor vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Prezenta autorizație de mediu conține (23) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ADINA SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,

ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:

ing. Dumitru ULIEŞAN

25.09.2023