AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. ....... din 00.00.2022

Titularul activității: SC.ELECTROGLOBAL  SA

Adresa: Str. Taietura Turcului, Nr.47/16N, corp A şi B, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Punct de lucru:SC. ELECTROGLOBAL   SA

Locația activității: Str. Taietura Turcului, Nr.47/16N,corp A şi B, Parcul Industrial Tetarom I, Cluj-Napoca, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii | 221 | 3230 | Producţia de receptoare de radio şi televiziune;aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii autorizației de mediu obțin viza anuală

Data emiterii:00.00.2022

Data expirării:

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ELECTROGLOBAL SA, cu punctul de lucru din Str.Taietura Turcului nr.47/16N, Cluj-Napoca, Judetul Cluj,prin Ciorba Radu Cristian-director general, înregistrată la APM Cluj cu nr.15728/09.06.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ELECTROGLOBAL SA, cu punctul de lucru din Str. Tăietura Turcului, Nr. 47/16N,corp A şi B, Parcul industrial Tetarom I, Cluj-Napoca, Judetul Cluj,

Documentația conține:

Documentatia contine:

-Autorizaţia de mediu nr.303 din 06.09.2012 emisă de către ARPM Cluj-Napoca-în copie

-Decizie viză anuală nr.496 din 28.06.2021 emisă de către APM Cluj

-Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către Rus Corina-responsabil de mediu

-Contract de închiriere nr.39/20.10.2020, cu act adiţional nr.1 la contract, încheiat cu SC.RCC Consult SRL

-Contract de prestări servicii nr.15 din 19.01.2022, conform Tabelului nr.1 din contract,cu Anexa nr.1 la contract, încheiat cu SC.Rian Consult SRL

-Contract pentru prestări servicii de salubrizare nr.RCYMR/8432/01.08.2019 încheiat cu SC.Rosal Grup SA

-Contract de vânzare-cumpărare nr.22/03.10.2012, cu act adiţional nr.4/07.06.2022 încheiat cu SC.Gogeco SRL

-Contract de transfer de responsabilităţi privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, pregătire pentru reutilizare, reciclare şi valorificare a DEEE; număr contract 17A106 din data de 19.04.2017,cu Anexa 1 şi Anexa 2, încheiat cu Asociaţia ECOTIC;

-Contract de participare nr.1040220/15.02.2019, cu Anexa I, Anexa II, Anexa III, Anexa IV, Anexa V, Anexa VI, Anexa VII, Anexa VIII;

-Contract nr.1305/31.07.2019 cadru de prestare servicii de implementare a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului,cu Anexa 1, Anexa 2 şi act adiţional nr.3 OIREP/24.11.2021 la contract,încheiat cu SC.ECO-X SA;

-Anunț mediatizare solicitare obținere autorizație de mediu

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă

-OP nr.E5370094/07.06.2022 emis de către BRD, reprezentând tarif emitere autorizație de mediu, în cuantum de 500 lei

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de Înregistrare  J12/2492/05.07.2004, CUI 16571917 emisă de către ORC Cluj

-Certificat constatator nr.27214/12.01.2022 emis de către ONRC

-Adresa nr.2/23 din 04.05.2022, privid actualizarea în Registrul producătărilor şi importatorilor de EEE,  emisă de către ANPM

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

-de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

-care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

-de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

-de utilizare eficientă a energiei

-pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

-pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

-de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

-de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

-întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor;

-codificarea deşeurilor  se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine)

-notificarea A.P.M. Cluj în cazul identificării unor deşeuri suplimentare rezultate din activitate

-luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătatii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de securitate a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate pe amplasament

-respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-includerea echipamentelor de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă, într-un program de verifocare periodică

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate

- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia

-menţinerea spatiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate  în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

-OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor

-Ordinul nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

-Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr.352/2005 si HG nr. 210/2007

-HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substante periculoase

-H.G. nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

-O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin O.U.G. nr. 25/2008, O.U.G. nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr.115/2010 aprobată prin Legea nr.64/2011 modificată şi completată prin Ordonanţa 31/2013.

-Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010 și Ordinul nr. 35/2014

-Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 şi Ord. nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014

-respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, O.U.G. nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

-să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

-să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei

-să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării

-să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

-să solicite și să obțină viza anuală conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţiei de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Atelier fabricare aparate de distribuţie şi control a electricităţii(tablouri electrice şi de automatizare)  ,Cluj-Napoca, str.Tăietura Turcului  nr.47/16N, Hala A şi B, Parcul Industrial Tetarom I.

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii | 0,00 |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

## Clădiri:

## -Spaţii situate la demisolul corpului C1:vestiar-56,48mp;birouri-49,21mp;Grupuri sociale -19,41mp;sala mese-40,86mp;sala training-41,69mp;hol-86,35mp;

## -Spaţii situate la parterulul corpului C1:spaţiu de producţie-451mp;spaţii birouri-103mp; Grup social-12mp;spaţii comune şi recepţie-79mp;

## -Spaţii situate la etajul 1 al corpului C1:spaţiu birouri-334mp;Grup social comun-38mp;spaţii comune-114mp;

## -Spaţii situate la etajul 2 al corpului C1:spaţiu birouri-42,94mp;Grup social comun-5,19mp;spaţii comune-5mp;spaţiu server-4,24mp;hol-7,63mp

-Spaţii parter corp C2:spaţii depozitare şi producţie-2003mp;spaţii birouri-236,32mp;grupuri sociale-32,97mp;sala mese-13,46mp;sala server-12,74mp;hol-48,51mp;

## -Spaţii situate la etajul 1 al corpului C2:spaţiu birouri-300,68mp;Grupuri sociale -16,91mp;hol-65,41mp;

-Locuri de parcare-98

Utilaje şi Echipamente:

-banc prelucrare bare cupru

-polizor de banc

-polizor unghiular

-maşina de găurit cu coloană

-foarfecă ghilotină pentru debitarea canalelor de cablu

-foarfecă pentru debitarea sina DIN

-centru prelucrare Steinhauer

-truse scule electrician

-aparat de sudură

-transpaletă

-stivuitor

-compresor tip SIRIO

-2 cazane pe gaz metan cu putere de 440 şi 350KW

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Dulap metalic | Materie primă | >1000,00 | Bucati/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Aparataj electric | Materie primă | >1000,00 | Bucati/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Sina metalică | Materie primă | >500,00 | Kilogram/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Canal de cabluri | Materie primă | >2000,00 | Metrii/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Accesorii de cablaj | Materie auxiliara | >100000,00 | Bucati/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Conductor multifilar | Materie auxiliara | >1000,00 | Kilogram/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Bară de cupru | Materie auxiliara | >2000,00 | Kilogram/an |  | prelucrare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Europaleţi | Materie auxiliara | 1200,00 | Bucaţi/an |  | ambalare | sol | nepericulos |
| Alte materii | Folie plastic | Materie auxiliara | 300,00 | Kilogram/an |  | ambalare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Cutii carton | Materie auxiliara | 1500,00 | Bucăţi/an |  | ambalare | raft | nepericulos |
| Alte materii | Hârtie ambalaj | Materie auxiliara | 50,00 | Kilogram/an |  | ambalare | raft | nepericulos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | alimentarea cu apă-reţeaua de alimentare apă potabilă Cluj-Napoca | 5,00 | Mii Metri cubi/lună |
| Canalizare | evacuare ape uzate menajere-în reţeaua de canalizare municipală | 5,00 | Mii Metri cubi/lună |
| Energie | alimentarea cu energie electrică-prin racord la sistemul de alimentare | 979,00 | KiloWatt ora/lună |
| Energie | Alimentarea cu gaze naturale-racord la rețeaua de alimentare cu gaze naturale | 411,00 | Metri cubi/lună |
| Altele | -încălzirea spaţiilor administrative şi producţie se realizează cu ajutorul unei CT dotată cu 2 cazane pe gaz metan cu P=440KW, respective P=350KW | 0,00 | Metri cubi/lună |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

-prelucrarea materialelor din depozit

-decuparea contrapanourilor, uşilor tabloului electric şi a găurilor pentru presetupe conform proiectului

-montarea şinei de aparataj şi a canalelor de cabluri pe contrapanou

-montarea şi etichetarea aparatajului

-debitarea, găurirea, îndoirea barelor de cupru

-cablare

-debitare şi montare capace canal de cablu

-control tehnic de calitate

-remediere după control tehnic de calitate

-ambalare, depozitare şi expediere produs finit

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Amplasamentul nu este situat în vecinătatea sau în interiorul vreunei arii naturale protejate

## 5. Produsele și subprodusele obținute

....

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Tablouri electrice | 2000,00 | Bucăți/an | beneficiari |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

CT formată din  2 cazane pe gaz metan cu puterea de 440KW, respectiv 350KW

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 4669 | Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente |
| 4651 | Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui |
| 4652 | Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii |
| 4690 | Comerţ cu ridicata nespecializat |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 5 zile/saptamana; 225 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CT dotată cu 2 cazane pe gaz metan cu puterea de 440KW şi 350KW; coş evacuare gaze cu D=0,45m si H=14m;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforme betonate

-pubele plastic şi metalice pentru stocarea temporară a deşeurilor menajere şi de producţie

Alți factori de mediu (după caz)

zgomot–conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze

nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deşeurile de tip menajer se colectează selectiv  în pubele închise şi se evacuează prin serviciul de salubritate

-deşeurile tehnologice-colectare selectivă pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

apa - pentru apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare: conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

aer – emisii de la focarele alimentate cu gaze naturale ( instalatii de incalzire, cuptoare) conform conf. Ord. nr. 462/1993: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO2 max. 35 mg/mcN;  oxizi de azot exprimaţi în NO2 max. 350 mg/mcN; ( conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% )

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

-conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-Zgomot – conf. SR 10009/2017 privind acustica și limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant stabilește limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale, așa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităților și protecția mediului.

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu se monitorizează

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele prezentate la punctele din prezenta autorizaţie şi datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0766868594;

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 03 | pilitura si span neferos | productie | 10,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | productie | 10,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje hârtie carton | Recepţie/livrare materiale şi echipamente | 10000,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17* | Imprimante utilizate | 2,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Recepţie/livrare materiale şi echipamente | 300,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | Productie/depozit | 1500,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal angajat | 50,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | productie | 10,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | productie | 400,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | productie | 250,00 | Kilogram/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri  colectate/comercializate

Nu se colectează deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu se stochează temporar deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu trateaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- prin unităţi specializate;

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-monitorizarea deşeurilor: (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile); se va respecta HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase,

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lemn | Europaleţi | 1200,00 | Bucaţi/an | paletizare |
| Materiale plastice | Folie plastic | 300,00 | Kilogram/an | ambalare |
| Hârtie/carton | Cutii carton | 1500,00 | Bucăţi/an | ambalare |
| Hârtie | Hârtie ambalaj | 50,00 | Kilogram/an | ambalare |

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: nu este cazul

  - transport : nu este cazul

  - depozitare: nu este cazul

  - folosire/comercializare: nu este cazul

## Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

## Nu este cazul

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor,  până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM .

-raportare anuală la APM Cluj a cantităţilor de ambalaje şi deşeuri de ambalaje gestionate până în data de 25  februarie a anului în curs pentru anul precedent conform Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje:Anexa nr.1.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Deşeuri de ambalaje:Anexa 1 Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

Prezenta autorizație de mediu conține 24 (douăzecişipatru) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,

Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,

Ing. Dumitru ULIEŞAN

23.08.2022,