Nr.  101/ 07.07.2023

S.C. BASARABIA IMP- EXP S.R.L.			
Turda, str. Ion Corvin nr. 5, jud. Cluj

Tel/ Fax: 0742/ 960567

CUI: RO 6800258

RC: J12/ 5052/ 1995

Mail: basarabiaturda@yahoo.com

CATRE,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Cerere pentru eliberarea ACORDULUI DE MEDIU

Subsemnatul JISA AURELIAN in calitate de administrator al S.C. BASARABIA IMP- EXP S.R.L., solicit emiterea ACORDULUI DE MEDIU, pentru investitia « REALIZARE LAC DE AGREMENT CU EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE » in perimetrul de exploatare “BASA LACURI”, in conformitate cu ORDINUL nr. 292/ 2018 si declar pe proprie raspundere urmatoarele:

Activitatea de realizare a investitiei se va desfasura in regie proprie.

Obiectivul supus avizării este amplasat intre terasa dreapta a raului Mures si cea stanga a raului Aries, in amonte de confluenta acestora, la cca. 1000 m fata de malul drept al raului Mures, si 350 m fata de malul stang al raului Aries, in extravilan, pe teren particular, identificat prin C.F. 54215.

Persoana legal imputernicita in relatie cu APM Cluj este domnul JISA AURELIAN, tel: 0742/ 960 567.

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

- Memoriu de prezentare

- Mediatizari ziar/ primarie

- Dovada achitare tarif etapa

- Aviz de gospodarire a apelor

- Acord de drum

- Plan de incadrare in zona

- Fisa perimetrului de exploatare

- Plan de situatie

- Profile transversale

CUPRINS

I. Denumirea proiectului:

II. Titular:

- numele;

- adresa poștală;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact:

 director/ manager/ administrator;

 responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

b) justificarea necesității proiectului;

c) valoarea investiției;

d) perioada de implementare propusă;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- metode folosite în construcție/demolare;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- alte autorizații cerute pentru proiect.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/ 2001, cu completările ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/ 2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/ 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/ sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“EXTINDERE LAC PISCICOL SI AGREMENTARE MALURI”, jud. Cluj.

II. TITULAR:

S.C. BASARABIA IMP-EXP S.R.L., C.U.I. RO 6800258; R.C. J 12/ 5052/ 1994.

Sediul social: orasul Turda, str. Ion Corvin, nr. 5, jud. Cluj, tel: 0742/ 960 567.

Punct de lucru: extravilan localitate Gligoresti, com. Luna, in extravilan, terasa dreapta a raului Mures, respectiv stanga a raului Aries, amonte de confluenta acestora.

Persoana de contact: Jisa Aurelian, responsabil pentru protectia mediului, tel: 0742/ 960 567.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

- Rezumat

Proiectul supus reglementării este situat in terasa dreapta a raului Aries, jud. Cluj.

S.C. BASARABIA IMP- EXP S.R.L doreste amenajarea unui lac piscicol de agrement si valorificarea resurselor minerale rezultate din cuveta creata.

Din punct de vedere administrativ lucrările de exploatare a resurselor minerale sunt situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna.

Pe locatia descrisa anterior se intentioneaza amenajarea unui lac piscicol si valorificarea resurselor minerale rezultate din cuveta creata, localizat in terasa stanga a raului Aries (04.01.081.--.--.--.--.).

- Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul a demarat la solicitarea beneficiarului in vederea amenajarii unui iaz piscicol si exploatarii si valorificarii resurselor naturale rezultate pentru lucrari de infrastructura.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de cca. 1000000 lei.

- Perioada de implementare propusa

Dupa eliberarea autorizatiei de construire, beneficiarul isi planifica lucrarile de executie a investitiei dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | SPECIFICATIE LUCRARI | TERMENE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organizare de santier | Trim. I 2024 |
| 2 | Lucrari de pregatire si deschidere | Trim. I 2024 |
| 3 | Lucrari de exploatare | Trim. I 2024- trim I 2025 |
| 4 | Lucrari de refacere mediu | Trim. II 2025 |

- Planse

Conform anexe.

- Caracteristici fizice

Pentru realizarea excavatiilor, literatura de specialitate recomanda pentru exploatarea zacamintelor de resurse minerale din terasele superioare ale cursurilor de apa, utilizarea metodei de exploatare cu felii transversal si va incepe din extremitatea de vest a parcelei, in retragere.

Unitatea de exploatare a resurselor minerale va fi de tip simplu, formata initial din platforma pentru parcare utilaje si încărcare.

- Datele tehnice ale iazului proiectat:

- SPERIMETRU EXPLOATARE = 0.0296 kmp; Sexcavata = 25980 mp; suprafata luciu apa SL = 20000 mp; hmax apa = 3.10 m;   Vmed apa = 20000 x 3.10 = 77500 mc.

- cota terenului natural va fi cca. +270.50 m. Panta taluzelor va respecta raportul: 1: 1.5;

- cota medie a nivelului hidrostatic interceptat de forajele de cercetare. +265.25 m

- cota talpa excavatie va fi cca. +262.15 m (cca. 3.10 m sub nivelul freatic)

- alimentarea cu apa a iazului se va face din nivelul freatic si din precipitatii.

Materialul rezultat, respectiv solul vegetal va fi folosit la de refacere a mediului prin taluzare maluri, nivelare incinta, compactare si inierbari.

Cantitatea totala de agregate minerale calculata este de 186699 mc.

Adâncimea maxima de extractie este 8.40 m (profil P1) iar cea medie este de cca. 8.20 m de la nivelul solului, rezultand o adancime medie a excavarii de cca. 3.10 m, fata de limita maxima impusa de 3.50 m sub nivelul hidrostatic.

Încărcarea materialului excavat se va face cu incarcatorul frontal, in autobasculante, care vor transporta materialul excavat in stare bruta la beneficiary.

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi utilaje dotate cu motoare cu ardere interna, alimentate cu motorina.

Combustibilul necesar alimentarii utilajelor terasiere din zona perimetrului de exploatare va fi transportat la locatie in autocisterne dotate cu pompe automate de transvazare, iar alimentarea se va face intr-o zona special amenajata, in afara perimetrului de exploatare.

In zona nu exista retele utilitare de alimentare cu apa sau energie electrica.

Apa potabila se va asigura din surse exterioare (apa imbuteliata) si se va folosi o eco- toaleta mobila vidanjabila.

Investitia nu necesita racordare la retelele utilitare existente in zona.

Succesiunea lucrarilor necesare pentru refacerea mediului in perimetrul de exploatare existent va fi urmatoarea: la sfarsitul exploatarii cu parte din solul vegetal rezultat din descoperta impreuna cu material inert, se vor compacta si nivela malurile si restul incintei in vederea inierbarii.

Cantitatea totala de agregate minerale calculata este de 186699 mc.

Solul vegetal, in cantitate totala de cca. 31176 mc se va folosi la lucrarile de refacere a mediului si amenajare a incintei.

Taluzele perimetrului de exploatare se vor intinde pe o lungime de cca. 710 ml, ocupand o suprafata de cca. 4260 mp.

Accesul la amplasamentul investiției se realizează din drumul DN 15, Cluj-Târgu Mureș, între localitățiile Luncani și Hădăreni, apoi pe un drum de exploatare existent în lungime de cca. 2,9 km.

Folosirea drumurilor comunale se va face cu acceptul si in conditiile impuse de Consiliul Local apartinator. Beneficiarul detine acord de drum (anexe).

Proiectul va deschide noi oportunitati de exploatare si valorificare a resurselor locale si crearea de noi locuri de munca.

In apropierea investitiei nu exista deocamdata alte proiecte de dezvoltare a zonei.

Pentru alegerea locatiei investitiei s-au luat in calcul toate alternativele in ceea ce priveste accesul si locatia, fiind folosite drumuri existente si terenuri private, asfel incat amprenta obiectivului asupra mediului si a vecinatatilor sa fie minima.

Ca urmare a dezvoltarii proiectului se va dezvolta zona respectiva prin valorificarea superioara a resurselor locale.

Pentru demararea activitatii, beneficiarul detine „Certificat de urbanism” si „Aviz de gospodarire a apelor”, urmand procedura legala de obtinere in viitor a tuturor avizelor si autorizatiilor legale.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Locatia viitoarei investitii este izolata fata de asezari umane si obiective industriale.

De asemenea aceasta nu se raporteaza la proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/ 2001, cu completările ulterioare, precum si în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 214/ 2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/ 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform certificatului de urbanism, folosinta actuala a terenului destinat investitiei este teren arabil.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la min. 200 m Vest de situl Natura 2000 Confluența Mureș cu Arieș (Cod: ROSCI0313).

Perimetrul de exploatare „BASA LACURI” are o suprafata Sp= 0,0296 kmp, cu lungimea de L = 260 m si latimea medie de l = 113 m si se identifica prin urmatoarele puncte, cu coordonate in sistem Stereo 70:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 549637 | 422746 |
| 2 | 549647 | 422489 |
| 3 | 549757 | 422475 |
| 4 | 549759 | 422734 |
| 5 | 549705 | 422736 |

In cadrul perimetrului de exploatare, s- a delimitat zona efectiva de exploatare care ocupa o suprafata de Sp= 0,02598 kmp, cu lungimea de L = 200 m si latimea medie de l = 103 m.

Adâncimea maxima de extractie este 8.40 m (profil P1) iar cea medie este de cca. 8.20 m de la nivelul solului, rezultand o adancime medie a excavarii de cca. 3.10 m, fata de limita maxima impusa de 3.50 m sub nivelul hidrostatic.

Amplasarea planului este redată prin intermediul unor fișiere cu extensie shp* în proiecție Stereografică 1970, anexate prezentului memoriu.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea, si dispersia poluantilor in mediu:

a. Protectia calitatii apelor

Datorita faptului ca perimetrul de exploatare este situat pe terasa superioara stanga a raului Aries si adancimea maxima de extractie este de cca. 8.40 m de la cota terenului natural, lucrarile de exploatare pot produce urmatoarele efecte:

- cresterea temporara a cantitatiilor de suspensii solide in nivelul freatic limitrof perimetrului de exploatare, datorita vibratiilor;

- scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti, care pot afecta panza freatica.

In procesul de exploatare nu se utilizeaza apa industriala.

Personalul de exploatare va consuma apa imbuteliata pusa la dispozitie de catre beneficiar. Se va utiliza o eco- toaleta mobila vidanjabila.

Protectia aerului

In urma activitatii desfasurate in cadrul balastierei, poluantii evacuati in atmosfera sunt emisiile de noxe de la utilajele de exploatare si transport si praful produs de acestea.

Utilajele de exploatare si transport a materialului evacueaza in atmosfera un complex de poluanti gazosi, compus din monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), hidrocarburi (din arderea incompleta a gazelor de esapament), compusi organici volatili (aldehide, acizi organici). Poluantii evacuati de utilaje isi pot aduce un aport substantial la formarea poluantilor secundari (ozon si alti oxidanti fotochimici), aciditatea mediului, modificarea conditiilor meteorologice (scaderea vizibilitatii, cresterea frecventei si a persistentei cetii).

Concentratia de poluanti depinde de:

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicole;

- timpul de folosire a utilajelor de exploatare;

- configuratia drumului de acces (lungime, orientare fata de curentii atmosferici dominanti);

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor.

Pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera, se va urmari cu atentie functionarea utilajelor la parametrii specificati in cartile tehnice. Aceasta se poate realiza prin intretinerea corespunzatoare si respectarea termenelor de revizie si reparatii capitale.

In vederea diminuarii riscurilor de antrenare a particulelor de praf in atmosfera, de catre utilajele de exploatare, si parcul de transport auto, drumurile tehnologice se vor stropi periodic.

In profilul de activitate desfasurat, obiectivul nu constituie o sursa de poluare a aerului, conform Lege nr. 104/ 2011 - protejarea sanatatii umane si a mediului ca intreg prin reglementarea masurilor destinate mentinerii calitatii aerului inconjurator acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului inconjurator stabilite prin prezenta lege si imbunatatirea acesteia in celelalte cazuri.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele potentiale de zgomot si vibratii provin de la utilajele de exploatare terasiere (excavatoare, incarcatore frontale) si transport (autobasculante).

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, se va optimiza fluxul tehnologic astfel incat utilajele sa functioneze alternativ. In cazuri speciale se pot folosi panouri de atenuare a zgomotului la utilajele poluatoare.

Vibratiile produse de activitatea de exploatare si transport a materialului nu influenteaza asezarile umane si casele limitrofe directiilor de transport.

- Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului

Solul va fi factorul de mediu cel mai afectat, avand in vedere realizarea investitiei prin lucrari de excavare. Suprafata totala a zonei de exploatare va fi de cca. 0.02598 kmp.

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice pot fi scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele din dotare.

Pentru evitarea poluarilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele aflate in lucru, se va amenaja o rampa speciala, impermeabila, destinata alimentarii din autocisterna, in afara perimetrului de exploatare. Prin respectarea cailor de acces prestabilite, procesul de acidifiere a solului limitrof perimetrului de exploatare, datorat emisiilor acide va fi mult diminuat.

Se va utiliza o eco- toaleta mobila vidanjabila.

Calitatea solului in zona limitrofa carierei va respecta prevederile OM 756/ 97.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Arealele sensibile ce pot fi afectate de proiect sunt: fauna terestra precum si flora din perimetru si zonele limitrofe.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la min. 200 m Vest de situl Natura 2000 Confluența Mureș cu Arieș (Cod: ROSCI0313).

Activitatea de exploatare va produce, temporar unele modificari ale echilibrului ecologic din perimetru, prin deranjarea habitatului faunei terestre si a florei din imprejurimi.

Zgomotul produs de activitatea de extractie si de utilajele din dotare va deranja temporar biosistemul inconjurator, mai ales in perioada activa a zilei de lucru. Acest lucru va fi diminuat prin folosirea alternativa a utilajelor din dotare. Acestea vor functiona la parametrii prevazuti in cartile tehnice.

Emisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna din zona sunt gazele de esapament (SO2, NOx, SO) si praful (pulberi in suspensie) rezultate in urma activitatilor de exploatare si transport. Simtomele aparente asupra vegetatiei terestre sunt vizibile si invizibile. Cele vizibile apar in cazul concentratiilor mari de poluanti si constau in necroze ale frunzelor, ceea ce nu e cazul in situatia de fata, iar cele invizibile constau in reducerea fotosintezei si a transpiratiei.

Pentru reducerea efectelor acestora, caile de acces se vor stropi cu apa in perioadele secetoase.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locatia viitoarei investitii este izolata fata de asezari umane si obiective industriale.

Activitatile si tehnologiile folosite de beneficiar pot crea discomfort minimal asezarilor umane din zona, situate la min. 0.75 km de perimetrul de exploatare, prin zgomotul si vibratiile produse de utilajele de extractie si transport, prin emisiile provenite de la gazele de esapament si prin praful produs.

Transportul agregatelor minerale pe drumurile judetene si nationale se va face respectând cu strictete legea privind tonajele maxime admise in aceste cazuri.

Asa cum s-a precizat in capitolele anterioare, circulatia utilajelor de transport, se va face pe drumul de exploatare, cu acordul consiliului local, iar orarul stabilit de functionare a utilajelor, prin evitarea orelor de varf si a celor de noapte, va conduce la reducerea disconfortului cauzat de acestea.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Din activitatea de extractie rezulta steril sub forma de sol vegetal, care va fi folosit la lucrarile de refacere a mediului

Din procesul de exploatare a agregatelor minerale nu rezulta deseuri care sa afecteze echilibrul ecologic din perimetru. Deseurile menajere se vor depozita in containere metalice si se vor transporta la groapa de gunoi a localitatii celei mai apropiate.

Se va respecta Hotararea nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Hotararea 1132/ 2008 privind gestionarea acumulatorilor uzati, Hotararea nr. 856/ 2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In procesul tehnologic de excavare nu vor fi utilizate substante chimice periculoase.

Beneficiarul estimeaza un consum de motorina de cca. 68000 l/ an. Pentru evitarea posibilelor incendii cauzate de scurgeri accidentale de motorina si uleiuri, se vor folosi numai spatiile special amenajate pentru alimentarea utilajelor cu combustibil iar reparatiile acestora se vor face in service-uri acreditate in acest sens. Pentru prevenirea unui posibil incendiu se vor lua masurile impuse de P.S.I.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Agregatele minerale rezultate in urma exploatarii in terasa stanga a raului Aries se vor utiliza in infrastructura cailor rutiere si constructii.

Solul vegetal se va folosi la lucrarile de executare a lucrarilor de refacere a mediului.

Terenul va fi redat in circuitul agricol sub forma de luciu de apa.

Biodiversitatea existenta in arealul perimetrului de exploatare se va reface, odata cu inchiderea definitiva a lucrarilor de exploatare.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populatiei, este nesemnificativ, avand in vedere ca zona de exploatare se afla in afara zonelor locuite.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la min. 200 m Vest de situl Natura 2000 Confluența Mureș cu Arieș (Cod: ROSCI0313).

Luând în calcul suprafața de exploatat, tipul lucrărilor ce se vor efectua, proximitatea unor habitate similare ce ar permite retragerea temporară a indivizilor potențial prezenți în zona de stres generată de lucrări am concluzionat că impactul potențial asupra speciilor de vertebrate si mamifere din jurul arealului ar fi nesemnificativ.

Urmărind îndeaproape obiectivele prezentului memoriu și având în vedere actualul stadiu de cunoaștere a problematicii impuse de tema abordată au fost formulate următoarele concluzii:

1. Suprafata supusa exploatarii, respectiv 0.02598 kmp este reprezentata de o zona saracacioasa apartinand terasei stangi a raului Aries. In zona exista mai multe iazuri piscicole existente sau in curs de executie.

2. Planul include acţiuni de construcţie, care duc la modificări fizice in topografia zonei prin exploatarea cu lucrari minere la zi.

3. Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale periculoase care ar putea afecta flora si fauna din imprejurimi.

4. Deșeurile produse, administrate corespunzător nu vor afecta flora si fauna din imprejurimi.

5. Proiectul nu propune dezvoltări conexe, care ar putea duce la afectarea florei si faunei din imprejurimi și în acest stadiu procedural nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse.

6. Implementarea lucrărilor prevăzute în proiect va produce pe termen scurt perturbare prin zgomot pe o suprafață de maxim 0.02598 kmp.

Pe perioada de executie a investitiei se vor lua masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra mediului, generat de emisiile de gaze de esapamnet, praf, zgomote si vibratii, prin folosirea alternativa a utilajelor din dotare, folosirea panourilor de atenuare a zgomotului la utilajele poluatoare, udarea cailor de acces pe perioadele secetoase.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

1. supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

2. automonitoring.

Automonitoringul este obligaţia beneficiarului şi va avea caracter de automonitoring tehnologic urmărindu-se respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în primul rînd a măsurilor privind executarea lucrărilor de exploatare şi de transport.

Titularul activităţii va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activităţii trebuie să ofere accesul în siguranţă şi permanent la orice puncte de prelevare şi/ sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

Unităţii titulare îi revine obligaţia respectării prevederile din Acordul/ Autorizaţia de mediu şi a altor acte normative adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt: intretinerea drumului tehnologic de acces si exploatare din cadrul perimetrului, amenajarea platformei impermbeabile pentru retragerea utilajelor defecte in vederea ridicarii acestora de pe amplasament, dotarea cu o eco- toaleta vidanjabila mobila.

Organizarea de santier va fi localizata in interiorul perimetrului de exploatare.

Lucrarile organizarii de santier vor avea un impact vizual temporar, asupra mediului, prin aparitia parcului de utilaje din dotare, necesare realizarii investitiei.

In timpul organizarii de santier sursele de poluanti nu vor fi decat emisiile de esapament de la utilajele din dotare si praful rezultat in urma activitatii. Acestea se vor exploata la parametrii impusi prin cartile tehnice.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ DE ACCIDENTE SAU/ SI LA INCETAREA ACTIVITATII

La sfarsitul exploatarii se vor reabilita si inierba taluzele, terenul urmand a fi folosit pentru pescuit sportiv si recreere, fiind redat in circuitul agricol sub forma de luciu de apa.

In cazul poluarilor accidentale cu carburanti si lubrifianti de la utilajele din dotare, se va intrerupe activitatea, utilajele in cauza fiind retrase pe platforma impermeabila in vederea transportarii lor la un service specialzat pentru reparatii.

La finalizarea investitiei, utilajele se vor retrage din perimetru, va fi dezafectata platforma impermeabilizata si se va trece la executarea lucrarilor de refacere a mediului.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

Prezenta documentatie contine patru piese desenate:

- Plan de incadrare in zona;

- Fisa perimetrului de exploatare;

- Plan de situatie cu lucrarile de exploatare proiectate;

- Profile transversale;

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/ 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 94/ 2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la min. 200 m Vest de situl Natura 2000 Confluența Mureș cu Arieș (Cod: ROSCI0313).

Situl Natura 2000 ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș, cu o suprafață de 857 ha, a fost declarant prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016. Situl nu se suprapune cu alte arii naturale protejate.
Importanța ariei naturale protejate este dată de prezenţa habitatului 92A0 Păduri-galerii/ zăvoaie de Salix alba şi Populus alba și a speciilor de pești de interes comunitar: Aspius aspius, Cobitis taenia,Gobio albipinnatus, Gobio kesslerii, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber.
Situl Natura 2000 ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș este localizat în sectorul mijlociul al râului Mureș, are o suprafață de 857 ha, distribuită pe malurile râului Mureș și ale Arieșului, și se întinde pe raza a 7 unități administrativ-teritoriale: comuna Noșlac, orașul Ocna-Mureș, comuna Lunca-Mureșului, comuna Unirea, comuna Mirăslău și municipiul Aiud, în județul Alba și comuna12Luna, în județul Cluj.Acest sit este situat pe râul Mureș după confluența cu Arieșul, în bioregiunea Continentală, într-o zona de podis în partea de nord a judeþului Alba. Aproximativ 83 de hectare din acesta arie se afla pe raza judeþului Cluj, restul de 774 de hectare se afla situata pe raza județuluiAlba.
Aria protejata se învecineaza la vest cu localitaþile Gura Ariesului, Lunca Muresului, Decea, Municipiul Aiud, la est cu localitaþile Copand, Captalan, Cisteiu de Mures, Gâmbas, Pagida si la sud limita ariei este pana la confluenþa râului Mures cu râul Aiudul de Sus.
Situl Natura 2000 Confluență Mureș cu Arieș este important pentru conservarea habitatului 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba și pentru conservarea unor specii de pești de interes comunitar.
Pe solurile aluviale ale Mureșului speciile dominante de arbori sunt plopul alb şi salcia albă, alături de plopul negru, arțarul american, salcia roșie, jugastru, soc negru. Vegetaţia ierboasă este reprezentată prin specii de talie înaltă, iubitoare de soluri cu exces de umiditate, precum pălămida de apă, trestia, papura cu frunză îngustă şi lată, toporaşul de apă, guşa curcanului de apă, rogozuri înalte, specii de pipirig. Pe brațele moarte vegetația este mai abundentă în rest sălciile și plopul fiind dispuse în aliniamente.
Se remarcă importanța prezenței în sit a următoarelelor specii de pești de interes comunitar: avat - Aspius aspius, zvărlugă – Cobitis taenia, porcușor de nisip – Gobio albipinnatus, petroc - Gobio kessleri, boarcă - Rhodeus sericeus amarus, dunăriță - Sabanejewia aurata, fusar - Zingel streber

DESCRIEREA SPECIILOR DIN SIT CARE PREZINTĂ INTERES

#### Avat – Aspius aspius

Numele de gen şi de specie sunt denumirea neolatină populară a avatului.

Este un peşte cu corpul alungit, puţin comprimatlateral. Solzii sunt subţiri dar bine fixaţi, cu striurievidente. În mod obişnuit atinge lungimea de 30-40 cm şi 1-2 kg greutate. Spatele este măsliniu-închis, ceva mai jos vânăt, flancurile argintii, faţa ventrală albă. Dorsala şi caudala sunt cenuşii, ventralele şi anala incolore sau palid roşietice, pectoralele incolore. Este o specie răpitoare diurnă. Depun icrele pe substrat dur, atât în apă curgătoare cât şi în bălţi. Este un peşte solitar, înoată cu uşurinţă foarte rapid pe distanţe scurte. Hrana constă din plancton la alevini, urmând apoi o fază scurtă de hrănire cu nevertebrate după care se trece la hrana pe bază de peşte, în special obleţi. Atacă peştii de talie mică la suprafaţa apei, în special la răsăritul şi apusul soarelui. Duşmanii săi cei mai periculoşi sunt ştiuca şi şalăul.

#### Zvărlugă – Cobitis taenia

Numele de gen este grecescul kobios – denumirea populară în greaca veche a peştilor din acest gen. Numele de specie derivă din latinescul taenia – bandă, panglică, care la bază are cuvântul grecesc teino – a întinde, probabil cu referire la forma peştelui.

Trăieşte atât în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât şi în ape stătătoare, evitându-le însă în general pe cele nămoloase. În bălţi se întâlneşte mai ales pe fundul tare nisipos sau argilos. Adesea se îngroapă complet în mâl sau în nisip. Scoasă din apă emite un sunet. Suplineşte în oarecare măsură lipsa de oxigen din apă cu respiraţia intestinală, dar în măsură mai mică decât ţiparul. Coloritul este alb-gălbui, cu petele dorsale mici, dreptunghiulare sau rotunjite, apropiate, în număr variabil. Pigmentaţia laterală a corpului constă din patru „zone„: pigmentaţia intermediară superioară, cea laterodorsală, cea intermediară inferioară şi cea laterală. Cele două pigmentaţii intermediare constau din punctuaţii fine şi apropiate, adesea anastomozate în reţea, cea laterodorsală din pete înguste alungite în sens longitudinal şi apropiate, iar pigmentaţia laterală din pete pătrate, dreptunghiulare sau rotunjite, în numărvariabil. Spre partea posterioară a corpului, cele două pigmentaţii intermediare şi cea dorsolaterală se contopesc. La baza caudalei, în colţul superior, există o pată neagră intensă, foarte evidentă, verticală. Capul are pete mărunte şi o dungă oblică, de la ceafă până la gură. A treia pereche de mustăţi este cea mai lungă. Reproducerea are loc din aprilie până în iunie, atât în apă stătătoare cât şi în cea curgătoare, icrele fiind adezive. Hrana constă din viermi, larve de insecte, alge.

#### Porcuşor de nisip - Gobio albipinnatus

Numele de gen este cel popular latin pentru guvizi. Numele speciei este format din cuvintele latine albus – alb şi pinna – pană, pieptene, cu referire la aspectul înotătoarei dorsale a peştelui.

Are o coloraţie gălbui-cenuşie deschisă, partea dorsală a capului fiind de un cenuşiu mai închis, cu pete şi dungi întunecate. Flancurile prezintă 6-12 pete (obişnuit 7-8), rotunde, dar mai mici faţă de celelalte specii ale genului. Pe spate prezintă câteva pete foarte slab colorate, abia distinse, iar partea ventrală este albă. Ajunge la lungimea de 7-9 cm (rar 13 cm). Reproducerea are loc în lunile mai-iulie, ponta făcându-se pe pietre, în zonele mai puţin adânci. Se reproduce de mai multe ori (de patru ori în medie), la intervale de două săptămâni. Icrele fecundate sunt purtate de curent, căzând pe substrat, la care aderă. Este o specie nocturnă în perioada adultă, dar puietul are un comportament activ în timpul zilei. Deşi în anumite repezişuri se întâlnesc mai mulţi indivizi, nu formează niciodată adevărate cârduri. Consumă doar fauna de fund, mai ales diatomee, larve mici de efemeride, amfipode, viermi, moluşte, resturi vegetale, alge filamentoase, detritus organic. Specie bentopelagică, reofilă, porcuşorul de șes trăieşte în cursul râurilor de şes cu fund de nisip fin sau argilă. Se localizează în locuri cu apă ceva mai adâncă şi curent slab. Evită locurile cu apă mai rapidă sau stătătoare şi fund nămolos. Se hrăneşte pe fundul apei, căutând în substrat asemenea crapului, gura subterminală şi mustăţile fiind o dovadă în acest sens.

#### Petroc - Gobio kessleri

#### Numele de gen este cel popular latin pentru guvizi. Numele speciei este o dedicaţie pentru zoologul ucrainean Karl Fedorovich Kessler (1815-1881).

Are corpul scund şi gros sau relativ înalt şi slabcomprimat lateral. Solzii spatelui sunt prevăzuţi cu striuri epiteliale în relief. Ajunge la lungimea de 8-10 cm (rar 13 cm). Prezintă o coloraţie cenuşiu - verzuie sau gălbuie pe partea dorsală, cu pete şi dungi mai întunecate în zona capului. Pe flancuri prezintă între 6 şi 11 (obişnuit 7-9) pete întunecate cenuşii cu luciu argintiu, mici, de formă rotundă sau pătrate. Pe solzii liniei laterale sunt două pete mici negre evidente. Reproducerea pare a avea loc în iunie. Hrana constă mai ales din diatomee, apoi din mici nevertebrate psamofile. Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari, din partea inferioară a zonei scobarului până în zona crapului, şi în unele râuri mici de şes în zona cleanului. Puietul formează cârduri mari care stau în apă cu curgere mai lentă.

#### Boarcă - Rhodeus sericeus amarus

Numele genului este un derivat al grecescului rhodeus – trandafir, cu referire la nuanţa părţii ventrale a peştelui. Numele speciei este latinescul sericeus – mătăsos, cu luciu de mătase. Numele subspeciei este latinescul amarus – amar, cu referire la gustul cărnii.Este un peşte ce trăieşte exclusiv în ape dulci, lipsind chiar şi din cele foarte uşor salmastre. Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlneşte mai ales în braţele laterale, dar este destul de frecvent şi în plin curent, până aproape de zona montană a râurilor. Râspândirea sa este legată de prezenţa lamelibranhiatelor (scoicilor) Unio sau Anodonta. Corpul este înalt şi puternic comprimat lateral. Partea dorsală a corpului şi capul sunt cenuşii-gălbui, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, dorsala şi caudala cenuşii, celelalte înotătoare batând în roşu. În lungul jumătăţii posterioare a corpului şi a pedunculului caudal există o dungă verzuie foarte evidentă. Femelele sunt aproximativ de două ori mai numeroase decât masculii. Dimorfismul sexual se manifestă în tot cursul anului, masculii fiind mai mari, cu corpul mai înalt şi coloritul mai intens (luciu metalic, dunga verde pronunţată). În perioada de reproducere masculul capătă un colorit deosebit de frumos, operculul şi partea anterioară a jumătăţii dorsale a corpului devenind violete sau albăstrui. Pieptul şi partea anterioară a abdomenului devin portocalii sau roze, dunga din lungul corpului devine verde ca smaraldul, anala roşie. Reproducerea are loc de la sfârşitul lui aprilie până în august, fiecare femelă depunând icre de mai multe ori în cursul unui sezon. Icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio şi Anodonta, unde are loc şi dezvoltarea larvară. Se hrăneşte cu alge filamentoase şi unicelulare, resturi de plante superioare şi detritus, întâmplător consumând şi organisme animale.

#### Dunăriță - Sabanejewia aurata

Numele genului este o dedicaţie pentru zoologul rus Leonid Pavlovich Sabaneyev (1844-1898). Numele speciei este latinescul aurata – aurie. caracterizarea speciei Spre deosebire de celelalte specii, dunariţa este o formă proprie râurilor adânci de şes. În râuri trăieşte numai în cursul inferior, pe fund de nisip fin (adesea îngropată în nisip) şi sub malurile argiloase, la rădăcinile salciilor. Corpul este mult mai înalt decât la celelalte specii înrudite. Fondul general al corpului este violaceu (îndeosebi la exemplarele mature). Petele dorsale sunt în număr de 5-8, rar patru, nouă sau zece, fiind mari, de formă aproximativ pătrată. Lungimea lor depăşeşte în general spaţiul dintre ele. Petele laterale sunt în număr de 6-9, rar cinci sau zece, în mod excepţional trei. Pigmentaţia intermediară este redusă la câteva mici pete neregulate situate între cele dorsale şi cele laterale. Petele de la baza caudalei sunt mai mari decât la S. balcanica, având aspectul a două semilune care adesea se unesc formând o singură dungă transversală. Laturile capului sunt aproape lipsite de pete. Cele două pete dinaintea ochilor sunt la majoritatea exemplarelor unite într-o pată în forma de U, V sau Y. Între ochi sunt în general 2-4 pete (uneori una singură), iar în urma ochilor, până la prima pată dorsală a capului, nu sunt în general decât cel mult 4-5 pete. Pigmentaţia ventrală este absentă.

#### Fusar - Zingel streber

Numele genului este cuvântul german zingel – „apărătorul zidurilor cetăţii”, de asemenea numele popular al speciei înrudite Zingel zingel în aceeaşi limbă, cu referire evidentă la habitatul peştelui. Numele speciei este germanul streber – numele popular al peştelui, ce provine din cuvântul german straub, strobel – grosolan, rugos, nefinisat, cu referire la aspectul exterior al speciei. Ajunge la o lungime maximă de 22 cm şi o greutate în jur de 30-50 g. Ca aspect, are un corp alungit, mai mult gros decât înalt. Spre deosebire de pietrar, prezintă o distanţă mai mare între cele două dorsale, pedunculul caudal este lung, subţire şi rotund în secţiune, iar cele cinci dungi late sunt mai negricioase şi mai evidente, dispuse transversal pe cele două flancuri ale corpului. Reproducerea are loc primăvara (martie-mai), ponta făcându-se în curent, pe pietre sau pe crengi. O femelă depune 50000-100000 de icre de culoare uşor gălbuie cu diametrul de 2 mm. Maturitatea sexuală este atinsă începând cu vârsta de trei ani. Este o specie bentonică, având un regim de viaţă preponderent nocturn. În majoritatea timpului stă ascuns deasupra substratului pietros sau nisipos, părăsindu-şi ascunzătoarea doar pentru a se hrăni. Hrana este reprezentată de insecte acvatice, amfipode, viermi, întâmplător icre şi puiet de peşte.

Habitate-92A0 Păduri-galerii/zăvoaie de Salix alba şi Populus Alba

Ecosistemele forestiere

Sunt dominate de Querqus petraea (gorun), Querqus frainetto (gârniţă) şi Querqus cerris (cer).

În ecosistemele forestiere în care specia dominantă este Querqus petraea se mai pot identifica şi rare exemplare de Fagus sylvatica (fag), Fraxinus excelsior (frasin), Prunus avium (cireş), Acer platanoides (paltin de camp), Acer campestre (jugastru), Tilia sp (tei). Stratul ierbos este dominat de Carex pilosa, asociat cu Dactylis polyyama, Melica uniflora, Poa nemoralis, etc.

În ecosistemele forestiere de Querqus frainetto şi Querqus cerris asociat celor două specii se mai întâlnesc Querqus robur (stejar pedunculat), Fagus sylvatica (fag) şi Querqus petraea (gorun). Stratul arbuştiilor este bine dezvoltat, fiind reprezentat de Crataeyus monogyna, C. pentagyna (păducel), Ligustrum vulgare (lemn câinesc), Euonymus vericosa (salbă râioasă), Rosa canina (măceş) Cornus mas (corn), Cornus sanguinea (sânger), etc. Stratul ierbos este constituit din Carex praecox, C. caryophyllea, C. tomentosa, C.  michelli, C. divulsa, C. spicata, la care se mai adaugă Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, etc.

Ecosistemele de pajişte.

În funcţie de specia dominantă, în zonă se întâlnesc două categorii de ecosisteme de pajişte:

- ecosisteme de pajişte în care specia dominantă este Festuca pseudovina în asociaţie cu F. sulcata şi Andropogon ischaemum.

- ecosisteme de pajişte în care specia dominantă este Agrostis tenuis ce formează asociaţii cu elemente mezofile ca Festuca pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, Lolium perenne, Cynosorus sp., iar dintre leguminoase abundă trifoiurile (Trifolium pratense, T. repens, Lotus corniculatus, etc.).

Agrosistemele.

În această cateogorie de ecosisteme sunt cultivate predominant specii de graminee (Triticum sp),  cartof (Solanum tuberosum), sfecla-de-zahar (Beta vulgaris), viţa de vie (Vitis vinifera), pomi fructiferi (Malus pumila, Pyrus domestica), etc.

Înfinţarea culturilor agricole s-a realizat prin efectuarea a o serie de măsuri agro-pedo-ameliorative printre care menţionăm: executarea lucră-rilor ce urmăresc înmagazinarea şi păstrarea apei în sol, lucrări pentru combaterea fenomenului de eroziune, aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pentru creşterea fertilităţii solurilor etc.

Fauna

- nevertebrate: Carpocapsa splendana (molia ghindei), Operophtera brumata (cotarul stejarului), Tortrix viridana (răsucitorul frunzelor de stejar), Balaninus glandium (trombarul ghindei), Attelabus nitens (ţăgărarul stejarului), Diplolepsis querquesfolii, Cynips kollari, etc.

- amfibieni: Rana dalmatina (broasca săritoare).

-pasări: Streptotelia turtur (turturica), Turdus philomelos (sturzul cântător), T. merula (mierla neagră), Parus major (piţigoi), Hippolais icterina (frunzăriţă gălbuie), Asio otus (ciuful de pădure), Strix aluco (huhurez mic) etc.

Fidelitate mai mare o au Phoernicurus phoernicurus (codroş de grădină), Picus canus (ciocănitoarea verzuie), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor).

Regiunea este traversată de drumul de migraţie a speciilor avifaunistice drumul centro – european-bulgar de la nord-vest la sud-est, urmat de codobaturi, fâse, pitulici, silvii, muscari, privighetori, sturzi, lăcari, mierle, prundaşi, raţe sălbatice, gâşte sălbatice, lişiţe, berze, stârci.

- mamifere: Elyomis quercinus (pârşul de ghindă), Capreolus capreolus (căprioara), Felis silvestris (pisica sălbatică).

Ecosisteme acvatice

In perimetru nu există cursuri de ape sau acumulări de ape în care să se dezvolte o faună ihtiologica.

In ecosistemele acvatice din regiune datorită pantei mai  reduse, viteza apei mai mică (cca 10 – 15 cm/sec), precum şi a  oscilaţiilor de nivel mari, suspensiile se întâlnesc în cantităţi însemnate, apa fiind  tulbure, uneori timp îndelungat.

Vegetaţia malurilor este mai redusă permiţând luminarea şi încălzirea apelor. Patul albiei este acoperit cu pietre ori cu prundiş, existând şi porţiuni nisipoase sau chiar de nisip amestecat cu mâl sau argilă.

Bioderma vegetaţiei acvatice constituie hrana principală a larvelor de insecte, cât şi a peştilor, îndeosebi a lipanului şi moioagei.

În anumite porţiuni ale râurilor există şi vegetaţie macrofită.

Fauna de insecte include eferomenoptere – Oligoneuriella rhenana, Ephemera danica, Heptagenia coerulans, Ptamanthus luteus, dintre plecoptere Isoperla graeca, Perla bipunctata, dintre trichoptere Cheumatopsysche lepida, Paychomyia pusilla, Brachycentrus subnubilus, etc odonate – Calopterix sp, Gomphus sp, coleoptere şi chironomide.

ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE

Lista activităţilor cu potenţial impact
Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact, acestea au fost clasificate în două categorii: presiuni şi ameninţări.
Definiţiile acestor două categorii sunt următoarele:
a. Presiune – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efecte negative încă persistă;
b. Ameninţare - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

Presiuni actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate

Presiune actuală-păşunatul ne-intensiv al oilor

Detalii-

Pășunatul cu oile, mai ales in perioadele de repaus vegetativ, în suprafețele ocupate de habitat și tăierile ilegale de arbori conduc în timp la declinul sau dispariţia speciilor, schimbarea compoziţiei de specii și în final la înlocuirea şi deteriorarea habitatului.

Presiune actuală-îndepărtarea gardurilor vii şi a crângurilor sau tufişurilor

Detalii-

Tăierea lăstărișului și pășunatul necontrolat cu oile și caprele în habitatul 92A0 conduce în timp la distrugerea structurii vegetației habitatului deoarece oile consumă mugurii şi scoarţa arborilor tineri şi foarte tineri ceea ce produce uscarea acestora şi facilitează intrarea speciilor invasive ierboase şi arboricole

Presiune actuală-extragere de nisip şi pietriş

Detalii-

Lucrările de exploatare a pietrișului din albia minoră a râurilor duc la tulburarea apei (la angrenarea suspensiilor solide în masa apei),astfel branhiile speciilor de pești se pot înfunda, în unele cazuri ducând la moartea acestora. Majoritatea locurilor de ascunziș, hrănire și de reproducere ale speciilor de pești se află lângă pietre/bolovani, astfel prin scoaterea acestora din albie se contribuie la reducerea cantității de habitat ideal pentru speciile de pești. Creșterea turbidității modifică capacitatea peștilor de căutare a hranei, în timp ce sedimentarea masivă poate afecta reproducerea acestora. Pe lângă aceasta, se poate vorbi și de un impact cumulativ al balastierelor/decolmatărilor/stațiilor de sortare. Aici trebuie să amintim în special două efecte negative cauzate de aceste decolmatări: - distrugerea/schimbarea habitatului inițial. Odată cu decolmatarea, practic zonele lotice vor dispărea și vor devein zone lenitice, nefavorabile pentru reproducerea speciilor reofile. Compoziția specifică va fi schimbată: speciile euribionte (care tolerează variații mari ale condițiilor de mediu) vor domina zonele dragate. Speciile bentonice de mici dimensiuni (de exemplu în zona studiată Gobio albipinnatus, Gobio kesslerii, Sabanejewia aurata) sunt cele mai susceptibile la aceste perturbări. - adâncirea albiei râului Mureș și scăderea nivelului la care se află talvegul în momentul de față.

Paralel cu aceasta va scădea și nivelul pânzei freatice, ceea ce va afecta habitatele din fosta luncă inundabilă ale Mureșului, astfel încet-încet aceste habitate acvatice aflate de-a lungul râului vor seca, fiind afectate și acele specii care se pot găsi în aceste brațe moarte sau bălți naturale aflate de-a lungul râului. S-a observat că atât diversitatea specifică cât și diversitatea speciilor bentonice au scăzut în zonele dragate/decolmatate. Aceasta se poate datora lipsei habitatului de reproducere, respective substrat de pietriș cu apă mai puțin adâncă, sau reducerii disponibilității de hrană sau a eficienței scăzute de căutarea hranei . Efectul pe termen lung al acestor decolmatări poate fi semnificativ. Structura compoziției speciilor de macronevertebrate, principal sursă de hrană pentru majoritatea speciilor de pești protejate din ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș, a arătat o diferență semnificativă față de zonele nedragate chiar și după 50 de ani. Odată cu creșterea adâncimii, datorită dragării/ decolmatării,diversitatea specifică a scăzut. Chiar dacă zonele dragate sunt umplute, colmatate pe parcursul anilor, barajele de pe râuri, în cazul de față barajele/pragurile de pe râurile Mureș și Arieș, limitează transportul sedimentelor mari, necesar pentru reproducerea mai multor specii de pești, dintre care amintim Squalius cephalus, Barbus meridionalis, Barbus barbus, Aspius aspius.

Pentru balastiere trebuie elaborat un plan integrat de funcționare. Trebuie să fie interzisă extragerea de nisip direct din albia râului și apa nu se poate reintroduce în râu fără o decantare corespunzătoare.

Presiune actuală-diguri/zone turistice şi de agreement

Detalii-

Lacurile de pescuit/lacurile piscicole ca zone de agreement, sunt amenajate pe malurile râului Mureş şi pot constitui un pericol de răspândire a unor specii invasive de peşti

Presiune actuală-habitare dispersată

Detalii-

Ridicarea de construcţii temporare, cum ar fi îngrădiri şi adăposturi pentru animale, duce la reducerea conectivităţii de habitat

Alte presiuni actuale-pescuit cu undiţa, pescuit cu plasă, pescuit cu capcane, vârşe, vintire; capcane, otrăvire, braconaj, conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate; alte surse de poluare a apelor de suprafaţă (folosirea îngrăşămintelor chimice, insecticidelor, pesticidelor, ca urmare a activităţilor din agricultură); gunoiul şi deşeurile solide;

Ameninţări viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

Ameninţare viitoare-extragere de nisip şi pietriş

Lucrările de exploatare a pietrișului din albia minoră a râurilor duc la tulburarea apei (la angrenarea suspensiilor solide în masa apei), astfel branhiile speciilor de pești se pot înfunda, în unele cazuri ducând la moartea acestora. Majoritatea locurilor de ascunziș, hrănire și de reproducere ale speciilor de pești se află lângă pietre/bolovani, astfel prin scoaterea acestora din albie se contribuie la reducerea cantității de habitat ideal pentru speciile de pești. Creșterea turbidității modifică capacitatea peștilor de căutare a hranei în timp ce sedimentarea masivă poate afecta reproducerea acestora . Pe lângă aceasta, se poate vorbi și de un impact cumulativ al al balastirrelor/decolmatărilor/staţiilor de sortare. Aici trebuie să amintim în special două efecte negative cauzate de acestedecolmatări: - distrugerea/schimbarea habitatului inițial. Odată cu decolmatarea, practic zonele lotice vor dispărea și vor devein zone lenitice, nefavorabile pentru reproducerea speciilor reofile

Compoziția specifică va fi schimbată: speciile euribionte (care tolerează variații mari ale condițiilor de mediu) vor domina zonele dragate. Speciile bentonice de mici dimensiuni (de exemplu în zona studiată Gobio albipinnatus, Gobio kesslerii, Sabanejewia aurata) sunt cele mai susceptibile la aceste perturbări. - adâncirea albiei râului Mureș și scăderea nivelului la care se află talvegul în momentul de față. Paralel cu aceasta va scădea și nivelul pânzei freatice, ceea ce va afecta habitatele din fosta luncă inundabilă ale Mureșului, astfel încet-încet aceste habitate acvatice aflate de-a lungul râului vor seca, fiind afectate și acele specii care se pot găsi în aceste brațe moarte sau bălți naturale aflate de-a lungul râului. S-a observat că atât diversitatea specifică cât și diversitatea speciilor bentonice au scăzut în zonele dragate/decolmatate. Aceasta se poate datora lipsei habitatului de reproducere, respective substrat de pietriș cu apă mai puțin adâncă, sau reducerii disponibilității de hrană sau a eficienței scăzute de căutarea hranei . Efectul pe termen lung al acestor decolmatări poate fi semnificativ. Structura compoziției speciilor de macronevertebrate, principala sursă de hrană pentru majoritatea speciilor de pești protejate din ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș, a arătat o diferență semnificativă față de zonele nedragate chiar și după 50 de ani. Odată cu creșterea adâncimii, datorită dragării/ decolmatării, diversitatea specifică a scăzut. Chiar dacă zonele dragate sunt umplute, colmatate pe parcursul anilor, barajele de pe râuri, în cazul de față barajele/pragurile de pe râurile Mureș și Arieș, limitează transportul sedimentelor mari, necesar pentru reproducerea mai multor specii de pești, dintre care amintim Squalius cephalus, Barbus meridionalis, Barbus barbus, Aspius aspius.

Pentru balastiere trebuie elaborat un plan integrat de funcționare. Trebuie să fie interzisă extragerea de nisip direct din albia râului și apa nu se poate reintroduce în râu fără o decantare corespunzătoare.

Ameninţare viitoare--diguri/zone turistice şi de agreement

Detalii-

Lacurile de pescuit/lacurile piscicole ca zone de agreement, sunt amenajate pe malurile râului Mureş şi pot constitui un pericol de răspândire a unor specii invasive de peşti, a unor boli şi agenţi patogeni, la apariţia unor noi depozite ilegale de deşeuri.

Ameninţare viitoare-habitare dispersată

Detalii-

Ridicarea de construcţii temporare, cum ar fi îngrădiri şi adăposturi pentru animale, duce la reducerea conectivităţii de habitat

Ameninţare viitoare-depozitarea deşeurilor menajere

Detalii-

Depozite ilegale de deşeuri de mici dimensiuni pot apărea încontinuare. Vântul şi ploaia ajută ca anumite substanţe să intre în apele stătătoare şi curgătoare, afectând negative fauna piscicolă.

Ameninţare viitoare-alte surse de poluare a apelor de suprafaţă

Detalii-

Poluarea provenită din activităţile din agricultură ca urmare a utilizării îngrăşămintelor chimice, insecticidelor, pesticidelor, fungisidelor, este tot mai accentuat, iar efectul negative cauzat de aceasta este tot mai mare. Ideal ar fi crearea unei zone tampon de câteva sute de metri, pe malul râurilor , unde să fie interzisă utilizarea acestor substanţe.

Alte potenţiale ameninţări viitoare: diguri de apărare pentru inundaţii în sistemele de apă interioare; captări de apă de suprafaţă pentru ferme piscicole; canalizare şi deviere de apă; lipsa de inundaţii, reducerea sau pierderea de caracteristici specific de habitat, reducerea migraţiei/bariere de migraţie, reducerea schimbului genetic, schimbarea compoziţiei de specii/succesiune, înlocuirea şi deteriorarea habitatului, etc

Măsuri restrictive

-interzicerea tăierii arborilor de malul apelor, cu excepţia speciilor de arbori cu character invaziv, pe tot parcursul albiei majore a râurilor/pârâurilor din sit şi din vecinătate

-este interzisă extragerea de agregate minerale direct din albia minoră a râurilor, iar apa folosită nu se poate evacua în râuri fără o decantare corespunzătoare. În cazul de faţă, perimetrul este în vecinătatea ariei, în albia majoră a râului Arieş, deci măsura nu se aplică.

-este interzisă crearea lacurilor de pescuit în urma activităţilor de exploatare a agregatelor minerale, pe tot parcursul râurilor din sit şi în amonte de sit, până la 30 de km de limita sitului. În cazul perimetrului BASA LACURI-nu se aplică, deoarece perimetrul este situate în vecinătatea sitului, nu in sit.

-interzicerea creării de noi lacuri în fosta şi actuala luncă inundabilă a râului Arieş şi Mureş.

EVALUAREA IMPACTULUI CUMULAT

1.Introducere

Conform „Ghidului metodologicprivind evaluarea adecvataa efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar”[4]aprobat prin Ordinul MMP nr. 19/2010-sct. 2-2.2–lit. a), punctul 12, in studiul de Evaluare adecvata trebuie prezentat: „caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejatăde interes comunitar;”.Conform aceluiasi Ghid /sct. 2-2.2 –lit. c): „Se va face o prognoză privind amploarea/mărimea impactului cumulativ identificat şi semnificaţia acestuia. Analiza şi evaluarea diverselor tipuri de impact se vor face în raport cu integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de structura, funcţiile ecologice şi vulnerabilitatea acestora la modificări (zgomotul, diminuarea resurselor de apă, emisiile de substanţe chimice etc.), precum şi faţă de obiectivele de conservare a acesteia. „iar la lit. B. evaluarea impactului cumulativ al PP propus cu alte PP” se cere: a) evaluarea impactului cumulativ al PP cu alte PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; si b) evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru PP propus şi pentru alte PP.

-Stabilirea efectului cumulativ impacte individuale nesemnificative + impacte nesemnificative ale PP >>>>>impact semnificativ.

-Efectul cumulativ-cauze:

-durata lungă a unui efect advers poate pe o perioadă mai lungă de timp să creeze un impactcumulativ semnificativ,

-diferite tipuri de efecte adverse pot interfera şi spori efectul negativ reciproc (ex.: sinergismul) şi să creeze astfel un impact semnificativ

-suprapunerea efectelor adverse care acţionează în diferite părţi sau funcţii ale habitatului/speciei, ajungând până la un impact semnificativ”.

Pentru stabilirea efectului cumulativ se iau in considerare:

-efectele din interiorul şi din afara siturilor Natura 2000,

-efectele PP finalizate, aprobate, dar şi a celor neterminate şi PP actuale propuse.

Efectele cumulative pot avea un impact semnificativ temporar, în timpul fazei de construcţie dacă:

•după efectul temporar, se constată o restaurare naturală rapidă >>>>>>impactul nesemnificativ.

•rezultă o schimbare permanentă ca urmare a impactului temporar >>>>>>necesară o evaluare adecvată completă.

2.Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu proiectul studiat şi care ar putea afecta aria naturală protejată

Conform celor de mai sus, precum şi studiilor de specialitate în domeniu, impactul cumulativ reprezinta un impact crescut, determinat în cadrul propriului PP evaluat, dar şi prin considerarea PP existente şi/sau prevazute în arealul învecinat. Exista trei situatii principale de producere a impactului cumulativ:

-prin cumulare (adaugare);

-prin sinergism;

-prin neutralizare.

Impactul cumulativ este un impact combinat, in timp, al impactului direct si indirect. Prin urmare, impactul cumulativ nu este un alt tip de impact; esterezultatul impacturilor directe si indirecte, asupra unei resurse, care se produc si/sau se vor produce intr –un timp previzibil/prognozabil. Cu alte cuvinte, implica:

-impactul actiunilor din trecut intr-un anumit areal;

-impactul actiunilor proiectului propus;

-impactul actiunilor din prezent al altor proiecte, daca e cazul, din vecinatate;

-impactul actiunilor unor proiecte viitoare, daca exista certitudinea realizarii altor PP, adica sanse de realizare certe nu doar intentii.

Toate aceste impacturi trebuie sa se produca asupra aceleiasi resurse, spatial si temporal, pentru a determina un impact cumulativ (Figura 1 si Figura 2). Cu exceptia „efectelor prezente ale altor proiecte”, toate celelalte situatii se refera la activitati/actiuni inarealul PP propus, cu efecte asupra aceleiasi resurse.

În cazul actiunilor viitoare, acestea trebuie sa fie clar prevazute, altfel, nu se vor lua in considerare. Pentru acest studiu resursa este sit –ul ROSCI 0313 Confluența Arieș cu Mureș.

Vecinătățile zonei PP analizat sunt reprezentate de terenuri agricole, iar la distanțe de cca. 500-1000m se află balastiera S.C. WSH Technology S.R.L., de cca 800 m stația de sortare aparținând S.C. Premaco S.R.L. și peste 3 km exista alte balastiere. La distanțe de peste 2,5 km exista și alte categorii de obiective economice (stație de betoane aparținând S.C. Holcim S.A. și balastiere deja închise aparținând S.C. Basarabia Import-Export S.R.L.).

Precizare: nu se ia în calcul functionarea fostelor balastiere S.C. Basarabia Import-Export S.R.L. deoarece sunt „inchise” anterior celei ce face obiectul prezentei analize. Se va lua in analiza, conform celor de mai sus (v. pct. 1), daca este cazul, pe principiul „durata lungă a unui efect advers poatepe o perioadă mai lungă de timp să creeze un impact cumulativ semnificativ”.Cele mai apropiate exploatări se gasesc localizate (planşa ataşată), astfel:

-de directia NNV, SSV, SE:exploatarea HSW(neoperaţională momentan), staţia sortare Premaco, staţia betoane HOLCIM.

Obiective poluatoare exista dar la distanțe ceva mai mari, ca de ex.:-stația de betoane Holcim –2,5-3,5 km.

Referitor la proiectele existente ce pot determina impact cumulativ cu proiectul propus, caracteristicile principale ce trebuie considerate se refera la:

(i)Amplasament;

(ii)Emisiile atmosferice –zgomotul;

(iii)Emisiile atmosferice –pulberile, substantele din procesele de ardere;

(iv)Vectorul „directia vantului”;

(v)Alte emisii, dupa caz.

Conform explicațiilor anterioare, existența impactului cumulativ presupune neapărat că efectele unor proiecte propuse și existente să se manifeste asupra aceleiași resurse. In cazul evaluat, cu exceptia activitatilor agricole –cultura cerealelor -care nu reprezintă o sursă semnificativă de impact asupra mediului, alte activități care ar putea contribui la impactul cumulativ se referă la obiectivele economice existente pe o anumită rază în jurul amplasamentului PP propus și care să aibă emisii similare sau chiar identice.

Fig. Schema

impact cumulativ

(i)AMPLASAMENTUL PP analizat, precum si al proiectelor existente, similar

Există o diferență netă, clară între efectele unui PP amplasat in interiorul unui sit NATURA 2000 si cele ale unui PP localizat in exteriorul sit-ului. După cum, diferențe notabile există și în functie de complexitatea activităților/acțiunilor prevăzute în cadrul PP. Astfel, precizam că, amplasamentul PP evaluat se afla in exteriorul sit-ului NATURA 2000, la o distanța de cca 200 m. Pe de alta parte, precizam ca PP propus se refera la activitatea unei balastiere de exploatare nisip și pietriș, care, de regula, presupune activitati mai putin complexe și nepoluatoare. Acesta nu înseamnă efecte negative mai putin importante.

În cazul evaluat, componentele principale ale activității sunt: întreținerea drumului de acces la perimetru, excavarea resurselor, încarcarea si transportul.

În jurul sit-ului NATURA 2000 exista un numar importantde cariere situate incepând de la linia râului Arieș și până la cateva sute de metri. In cazul PP evaluat, asa cum s-a mentionat mai sus, există intre amplasament și limita sit-ului ROSCI 0313 Confluența Arieș cu Mureș, distanta de cca. 200 m îN punctul minim al amplasamentului.

(ii)ZGOMOTUL. Este una dintre cele mai importantacaracteristici a carierelor de piatra care poate contribui la generarea impactului cumulativ. Aceasta caracteristica poate afecta atat omul cat si fauna terestra/acvatica, dupa caz. Zgomotul se transmite prin aer, cand un obiect se deplaseaza, de ex. apa care curge peste amplasament, sau aerul care trece peste coardele vocale. Aceasta miscare este sub forma unor unde, asa cum sunt undele observate la suprafata apei (ripples). Cand aceste unde „ating” urechile unui animal/pasare, ele sunt percepute ca sunete.De obicei, sunetele se masoara in decibeli. Un decibel este o masura relativa, si nu una absoluta, insotita de o scara de referinta (dB=20 * log (P1/Pr), unde P1 este presiunea masurata a sunetului iar Pr este presiunea de referefinta. Decibelii sunt reprezentati pe o scara logaritmica, astfel incat fiecare 10 decibeli reprezinta o dublare a intensitatii sunetului; prin urmare un zgomot de 70 dBA este perceput ca dublul unui zgomot de 60 dBA.

Generarea, propagarea si atenuarea zgomotului.

Zgomotul este o undă de presiune care descreste în intensitate odată cu depărtarea de sursa ce l-a generat. Descresterea, exprimata in dB, seraporteaza la dublul distantei parcurse de unda de presiune. Cand raportam nivelulzgomotului la o sursa de emitere este necesar sa precizam distanta de referintafata de sursa. Distanta standard fata de sursade zgomoteste de cca 900 m .

În general, există două tipuri de surse de zgomot: surse punctuale și surse liniare. Sursele punctuale se refera la zgomotul emis de activitatea unui obiectiv iar cele liniare la transportul intens (se exclude transportul in cazul unui singurmijloc de transport).

NOTA 1.In cazul evaluat avem in vedere ambele tipuri de surse de zgomot: sursa punctuală reprezentată de activitatea din balastieră, formata din actiunile buldozerului și ale incărcătorului; sursa liniară reprezentată de transportul materiei prime, cu o frecventa orară importantă, fie la stația de sortare Premaco (aflata relativ in apropiere-în cazul unui contract), fie la beneficiarii de pe piață.În cazul sursei punctuale, zgomotul se disperseaza in mediu sub forma unui model tridimensional reprezentat de o sfera,pe distante egale in toate directiile. Atenuarea standard a intensitatii zgomotului este de 6 dB/dublul distantei fata de sursa. În cazul evaluat, datorită propagării pe suprafața formată din sol si vegetație, atenuarea creste cu 1,5 dB/ dublul distanței față de sursă. În consecință, in cazul evaluat avem o reducere minimacertade 7,5 dB/ dublul distanței față de sursă. În cazul sursei liniare, zgomotul se dispersează în mediu sub forma unui model tridimensional reprezentat de un cilindru, cu axa cilindruluipe direcția de deplasare a autovehiculelor grele. Atenuarea standard a intensitatii zgomotului este de 3 dB/dublul distantei fata de sursa. In cazul evaluat, datorita propagarii pe suprafata formata din sol si vegetație, atenuarea crește cu 1,5 dB/ dublul distanței față de sursă. În consecință, în cazul evaluat avem o reducere minima certă de 4,5 dB/ dublul distanței față de sursă.

NOTA2-Am subliniat reducere minima deoarece mai intervin și alte atenuări, explicate mai jos, dar care nu sunt la fel de constante/certe.

NOTA 3. Pe langa atenuarea deja menționată, având valoare certă în funcție de tipul suprafeței de propagare a zgomotului, mai există atenuarea datorată unor factori naturali precum: topografia, vegetatia și temperatura mediului ambiant.Atenuarea, cand este cazul, se aplică pe același principiu al dublării distanței față de sursa emisiei.Vegetația mai densă reduce zgomotul cu 5 dB la fiecare 30 m până la 10 dB pentru fiecare 60 m. Umiditatea crescută, în parioada rece, poate reduce foarte mult din zgomot. Vântul poate reduce zgomotul cu valori intre 20 si 30 dB. Din pacate, reducerile menționate la această notă sunt foarte variabile si nu pot fi introduse în modelele de calcul. De aceea, rezultatele obținute prin calcule sunt, de regula, mai mari decat situațiile reale/concrete. Având în vedere cele de mai sus vom prezenta cateva rezultate privind impactul cumulativ in raport cu PP evaluat, în cazul zgomotului. Pentru ca două sau mai multe obiective sa fie subiectul impactului cumulativ este necesar ca acestea sa fie în raza de acțiune reciprocă sau pe aceeasi directie de actiune a vantului, dar tot în raza de influență a efectului activității. Calculele se pot face pas cu pas pe baza celor prezentate anterior sau pe baza unor formule:

Lmax = Valoarea zgomotului masurat la distanta standard de referinta (cca 900 m de sursa) –25 * Log(D/Do) unde D –distanta de calcul; D0–distanta standard de referință

Scenariul 1. Presupunem ca, la staţia HOLCIM are loc o explozie ca urmare a alimentării cu carburant, și in acelasi timp și la viitoarea balastieră Basarabia. In literatura de specialitate se mentioneaza ca in cazul exploziilor din exploatări zgomotul la sursă este în jurul a 120 dBA.

Aplicând formula de mai sus se obține:

a.LexplB cca 120 dBA;

b.LmaxA(B) = 120 –25* (1950/15) = 120 –52.8 = 67.2 dBAa.–b. =120 –67.2 = 52.8 >>>>>10 dBA.

Conform regulilor de aditivare din acustica, dacă diferența între a. si b. de mai sus este 10dBA sau mai mare atunci nu se mai produce cumularea sunetelor.

Scenariul 2. Aceleasi informatii ca la scenariul anterior –activitate zilnică normală, fara producer de explozii datorită alimentării cu carburant

a.LexplB cca 87dBA;acest zgomot este datorat echipamentelor si utilajelor din cariera;

b.LmaxA(B) = 120 –25* (1950/15) = 120 –52.8 = 67.2 dBAa.–b. =120 –87 = 33 >>> 10 dBA.

Concluziile sunt similare ca și în cazul scenariului 1.: sunetele nu se cumulează, în cazurile studiate. Sunetele datorate activităților de pe cele două amplasamente, nu se cumulează nici în cazul exploziilor, nici în cazul activitatilor de zi cu zi.

Scenariul 3. Daca vom extinde investigațiile pentru toate obiectivele situate oarecum liniar, in oricare directie, se vor obtine rezultate ca și in cazul celor două scenarii anterioare.

(iii) EMISIILE ATMOSFERICE și VECTORUL „DIRECTIA VANTULUI”.

Reprezintă o alta caracteristică importantă a unui proiect care poate determina impact cumulativ. Din activitatea în cadrul unei balastiere rezultă/pot rezulta, in principal: pulberi, în suspensie și sedimentabile, precum și poluanții obisnuiți/comuni, din procesele de ardere (utilaje în funcțiune). Pulberile în suspensie reprezintă poluantul cel mai comun al aerului atmospheric și care afectează, în general, sănătatea oamenilor. Particulele mari, cu dimensiuni cuprinse intre 2.5 si 10 microni (de 25-100 de ori mai subtiri decat firul de par uman). Acest tip de particule sunt denumite PM 10 si provoaca mai putine efecte severe asupra sanatatii umane. Particulele mici, cu dimensiuni mai mici de 2.5 microni ( de 100 de ori mai subtiri decat firul de par uman). Acest tip de particule sunt denumite PM 2.5. Dimensiunea nu este singura diferență între particule. Fiecare tip de pulbere este alcatuită dintr-un material diferit ce provine din locuri diferite.

Cantitățile mari de pulberi fine și grosiere pot produce ceața care afectează vizibilitatea atmosferică, reducând raza vizuală cu pana la 70% față de condițiile normale. Particulele, și picăturile, ramân suspendate în aer pe perioade extinse de timp și se pot deplasa pe distanțe mari. Când se depun pe o suprafață, acestea pot produce pagube materiale însemnate, inclusiv acidifierea lacurilor și a râurilor, și pot afecta plantele și animalele.

(   Oxizii de azot (NOx). NOx este folosit pentru a descrie combinatia dintre oxidul de azot (NO) si dioxidul de azot (NO2). Acestea sunt gaze anorganice formate prin combinarea oxigenului cu azotul din aer. NO este produs in cantitati mult mai mari decat NO2, dar oxideaza in NO2 in atmosfera. NO2 provoaca efecte negative sistemului bronchial.

(   Hidrocarburile (HC) si compusii organic volatici (VOC). Hidrocarburile apartin unui grup mare de chimicale cunoscut ca fiind compusii organici volatili (VOC). Acestia sunt produsi prin arderea incompleta a combustibililor si, de asemenea, prin evaporarea lor. Deoarece sunt sute de compusi diferiti, HC si VOC dispun de o gama larga de proprietati. Unii, precum compusii benzenici sunt cancerigeni, altii sunt toxici, iar altii nu afecteaza sanatatea.

(   Dioxidul de sulf (SO2). Combustibilii/carburanții fosili contin urme de compusi de sulf, astfel ca SO2 este produs prin arderea lor. Majoritatea SO2 emisi in aer provin din generearea energiei. Expunerea la SO2 poate dauna sanatatii prin actiunea sa asupra sistemului bronchial. Acidul sulfuric rezultat din reactiile atmosferice ale SO2 este primul constituent al ploii acide, iar pulberile de sulfat de amoniu sunt pe locul doi intre pulberile din aerul atmospheric.

- Monoxidul de carbon (CO)CO este un gaz inodor, incolor si insipid produs prin arderea incomplete a materialelor care contin carbon, inclusiv combustibilii din transport. CO este toxic, actionand prin reactia cu hemoglobina si reducerea capacitatii sale de transport al oxigenului prin sange.

Frecvenţele(%) şi vitezele medii(m/s) pe direcţii ale vânturilor în localitatea Gligoreşti

Efectele emisiilor atmosferice-se pot regăsi în impactul cumulativ dar nu în mod continuu și nu cu o frecvență de 100 %. Asta deoarece emisiile atmosferice sunt supuse unei dinamici controlate de condițiile meteorologice, în cea mai mare masură. Semnificația impactului unui anumit PP, fără măsuri de control, este greu de stabilit, cantitativ, dacă nu chiar imposibil.

Modelul probabil al impactului cumulativ in cazul PP analizat. Pe scurt, emisiile atmosferice eliberate in atmosfera, fie punctual fie sub o altă forma (ex.:emisii din surse de suprafaţă; emisii difuze; emisii din surse mobile), intră sub acțiunea curenților de aer, verticali și/sau orizontali

Scenariul 4. Daca curenșii orizontali sunt mai puternici, și aceasta e situația de cele mai multe ori, emisiile se vor deplasa pe orizontală, la o anumită înăltime, într-o anumită direcție, de multe ori sub forma unei „pene” mai mult sau mai putin alungită, în funcție de puterea/viteza curentului dar și de alti parametri meteo. Dacă pe traiectoria de deplasare se întâlnește o altă sursă de emisie, particulele aferente vor fi antrenate în curentul (uneori folosind expresia „șuvoiul”) menționat, având loc o serie de procese fizice și/sau chmice de natura celor care determină impactul cumulativ, fie ca fenomene sinergetice, fie prin aditivare, fie în ambele variante.

Scenariul 5. In alte conditii meteo, aceleasi surse de emisii mentionate anterior vor alimenta curenți paraleli, caz în care nu se va produce nici fenomenul de sinergism nici cel de aditivare.

Scenariul 6. Pe langa cele două situații principale prezentate este necesar să menționăm și cazul calmului atmosferic, care se poate concretiza prin depunerea unor particule aflate în suspensie în aerul atmosferic.Acestă ultimă situație este cea care poate avea efecte negative și asupra sit-ului NATURA 2000 ROSCI 0313 Confluența Arieș cu Mureș, dar aceasta nu inseamnă o consecinta 100% a activităților din jurul râului Arieș.

REGULI CARE TREBUIE RESPECTATE IN INTERIORUL ȘI ÎN VECINĂTATEA SITULUI

-Nu vom captura nici o viețuitoare întâlnită în ariile protejate și nici nu vom introduce pe teritoriul acestora alte exemplare.
-Vom observa fauna de la distanță, fără a ne apropia mai mult decât este permis. Astfel, animalele, păsările și celelalte viețuitoare își vor putea continua în voie activitățile, fără a se simți amenințate.
-Dacă desfășurăm activități agricole în imediata vecinătate a ariilor protejate, vom supraveghea atent turmele aflate la pășunat și câinii de pază care le însoțesc, pentru ca acestea să nu pătrundă în zone nepermise și să distrugă sau să pună în pericol vegetația și fauna.
-Hrănirea păsărilor și a animalelor sălbatice este strict interzisă. Prin modificarea regimului alimentar și a comportamentului lor natural, nu vom face decât să le punem în pericol sănătatea și viața.
-Refugiile, adăposturile sau alte amenajări realizate pentru administrarea ariilor protejate nu trebuie distruse. Sunt acolo pentru în folosul și pentru binele nostru. De exemplu, în caz de vreme nefavorabilă, ne asigură adăpost.
-Accesul cu mijloace de transport motorizate, în perimetrul ariilor protejate, se face numai cu acordul administratorului/ custodelui, numai pentru activităţi care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor, în situaţii justificate ca benefice sitului.
-Utilizarea focului deschis este strict interzisă în interiorul și în vecinătatea ariilor natural protejate. Incendiile distrug flora și pun în pericol viața păsărilor și a celorlalte viețuitoare care fac parte din faună, provocând dezechilibre în natură.
-Atunci când observăm activități care dăunează mediului, vom anunța imediat administratorul/ custodele ariei naturale protejate pe care o vizităm.

CONCLUZII

-Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată

-Deșeurile produse, administrate corespunzător nu vor afecta speciile de interes comunitar pentru care aria naturală protejată deinteres comunitar a fost desemnată.

-Proiectul nu propune dezvoltări conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar și în acest stadiu procedural nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse.

-Pe suprafața vizată de proiect aflată în vecinătatea sitului (200 m-punctul cel mai apropiat) nu au fost identificate habitate favorabile ale unor specii de interes conservativ.

-În stadiul actual de cunoaștere, impactul asupra habitatelor de hrănire și reproducere al unora dintre speciile de interes conservativ a fost identificat ca fiind negativ nesemnificativ

XIV. PENTRU PROIECTE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE.

Perimetrul de exploatare, este inclus in bazinul hidrografic Aries, cod bazin hidrografic: IV - 1.081.00.00.00.00

Cursul de apa care strabate zona este reprezentat de raul Aries, cod cadastral: (04.01.081.--.--.--.--.)

Corpul de apa subterana freatic: ROMU02

Corpul de apa de suprafata r. Aries, confl. Plaiesti – conf. Mures, cod: RORW4.1.81_B5, corp permanent, in stare chimica BUNA si la potential ecologic MODERAT.

Se considera ROMU02 ca fiind, din punct de vedere calitativ, in stare slabă, pentru NO3 si NH4 si cu depăsiri locale la SO4 si NO2.

ROMU03/ Lunca si terasele Muresului superior, stare:    -      calitativ S

- cantitativ B

Beneficiarul detine aviz de gospodarire a apelor, anexat la prezenta documentatie.

Titular: S.C. BASARABIA IMP- EXP S.R.L.