S.C. TRF SORT S.R.L.

comuna ICLOD, sat ICLOD, nr. 353 A, jud. Cluj

C.Î.F.: RO32930583; Nr. ORC: J 12 / 982 / 2014

Telefon, fax: 0264 / 263309; 07; email: trfgrup.ro@gmail.com

# MEMORIU DE PREZENTARE

# PENTRU  EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU PROIECTUL

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII TERENULUI, CURĂŢAREA ŞI ADUCEREA LA COTĂ PRIN LUCRĂRI DE AMENAJĂRI FUNCIARE, INCLUSIV EXPLOATAREA / VALORIFICAREA NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR,

ÎN VEDEREA EXPLOATĂRII AGRICOLE

ETAPA INTERMEDIARĂ EXPLOATAREA NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR

DIN PERIMETRUL LIVEZENI

Localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj (extravilan)

cf. Legii 292/2018 - Anexa Nr. 5.A

BENEFICIAR:

S.C.TRF SORT S.R.L.

Întocmit:

ing. Claudia GOIA

DATA:	 2022

##### C U P R I N S

#### Conform Anexa Nr. 5.E, Legea nr. 292/2018

#### privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

I.  Denumirea proiectului

II. Titular:

- numele

- adresa poștală

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet

- numele persoanelor de contact:

director/manager/administrator

responsabil pentru protecția mediului

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Rezumatul proiectului

b) Justificarea necesității proiectului

c) Valoarea investiției

d) Perioada de implementare propusă

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare

- metode folosite în construcție/demolare

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- relația cu alte proiecte existente sau planificate

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

- alte autorizații cerute pentru proiect.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

- metode folosite în demolare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

- politici de zonare și de folosire a terenului

- arealele sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. PREVEDERI conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL, SPAȚIUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

XIV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Scopul investiției este:

”ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII TERENULUI, CURĂŢAREA ŞI ADUCEREA LA COTĂ PRIN LUCRĂRI DE AMENAJĂRI FUNCIARE, INCLUSIV EXPLOATAREA / VALORIFICAREA NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR, ÎN VEDEREA EXPLOATĂRII AGRICOLE”

Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din perimetrul LIVEZENI

Localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj (extravilan).

Încadrarea proiectului în anexele Legii 292/2018

Proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

- anexaa nr. 2, pct 1, lit b) - proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafețelor pațial antropizate în scop agricol intensiv

- anexa nr, 2, pct. 2, lit. a) - cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele preăzute in anexa nr. 1

## Încadrarea proiectului în prevederile art. 48 și 54 din legea apelor nr. 107/1996,

cu modificările și completările ulterioare

Proiectul se încadrează în art 48 (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele

d) Construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare.

2. Industria extractivă:

c) Cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele

prevăzute în anexa 1

II. TITULARUL PROIECTULUI

Denumire: SC TRF SORT SRL

Sediul:	comuna ICLOD, sat ICLOD, nr. 353 A, jud. Cluj

Telefon, fax: 0264 / 263309

C.Î.F.: RO32930583; Nr. ORC: J 12 / 982 / 2014

Reprezentat legal: Administrator – Cristina Mihaela LAVRIC

Date de identificare: Telefon: 0728/287688

Profilul de activitate

- Extractia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului cod CAEN 0812

Persoană de contact:

Claudia Goia; Telefon: 0743/153117; e-mail: goiaclau@yahoo.com

### III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

a) REZUMATUL PROIECTULUI

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea/valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole” - Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor în perimetrul  LIVEZENI.

Investiția este situată în terasa râului Someşul Mic, pe malul stâng, fiind situat cadastral pe teritoriul localităţii Livada, comuna Iclod, jud. Cluj.

Râul Someşul Mic, curge în partea de est a amplasamentului, pe direcție sud-nord la o distanță de circa 350 m.

Accesul în zonă se realizează pe şoseaua DN 1C Cluj Napoca - Dej, până la ieșirea din localitatea Livada, pe partea dreaptă a drumului, pe drumuri locale care asigură accesul la terenurile agricole din zonă.

Zona în care se situează proiectul este formată din două parcele, cu suprafață totală de 128.623 mp, înscrise în două extrase CF sub numerele:

- 59832 Iclod; suprafața = 36.223 mp; categoria de folosinta arabil extravilan

- 54893 Iclod; suprafața = 92.400 mp; categoria de folosinta arabil extravilan

2.2. LUCRĂRI PROPUSE

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare.

Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Deoarece stratificarea solulului în adâncime este un amestrec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

Valorificarea nisipului și pietrișului prin redeventele si taxele generate, va influenta în mod direct și semnificativ contribuția la bugetele local, județean si de stat.

Lucrarile propuse pentru realizarea proiectului sunt:

- Înlăturarea vegetaţiei invazive

- Înlăturarea stratului superior de sol vegetal

- Excavarea stratului superior de argilă nisipoasă cenușie

- separarea rădăcinilor

- Excavarea stratului de nisip și pietriș, până la adâncimea de 1 m deasupra nivelului freatic

###### b) JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare. Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Deoarece stratificarea solulului în adâncime este un amestrec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

c) VALOAREA INVESTIȚIEI - Aproximativ 50.000 euro.

d) PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ   - minim 5 ani.

e) PLANȘE reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Anexe grafice anexate:

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de amplasament și delimitare a imobilului

- Plan de situație

f) DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT,

formele fizice ale proiectului

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul și capacitățile de producție

Profil de activitate

- Extractia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului - cod CAEN 0812

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea/valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole” - Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor în perimetrul  LIVEZENI.

Zona în care se situează proiectul este formată din două parcele, cu suprafață totală de 128.623 mp, înscrise în două extrase CF sub numerele:

- 59832 Iclod; suprafața = 36.223 mp; categoria de folosinta arabil extravilan

- 54893 Iclod; suprafața = 92.400 mp; categoria de folosinta arabil extravilan

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare.

Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Deoarece stratificarea solulului în adâncime este un amestrec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

Valorificarea nisipului și pietrișului prin redeventele si taxele generate, va influenta în mod direct și semnificativ contribuția la bugetele local, județean si de stat.

Lucrarile propuse pentru realizarea proiectului sunt:

- Înlăturarea vegetaţiei invazive

- Înlăturarea stratului superior de sol vegetal

- Excavarea stratului superior de argilă nisipoasă cenușie

- separarea rădăcinilor

Excavarea stratului de nisip și pietriș, până la adâncimea de 1 m deasupra nivelului

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus,

în funcție de specificul investiției

Etapa intermediară de extracție și valorificare a nisipurilor și pietrișurilor

In aceasta etapă prin obținerea unui permis de exploatare pentru nisipuri și pietrișuri se va institui perimetrul temporar de exploatare LIVEZENI.

Suprafața totală a terenului este de 128.623 mp, formată din două parcele:

- suprafața 1 = 36.223 mp;

- suprafața 2 = 92.400 mp;

Suprafața pe care se vor desfășura lucrările, ținând cont de retragerea de 3 m pentru protejarea terenurilor învecinate este de 123.200 mp.

Evaluarea cantitativă a volumelor pe amplasament a fost efectuată prin programe computerizate.

Ridicările topografice au fost executate în sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970.

Prelucrarea datelor s-a făcut informatic folosind softuri licențiate: TOPOSYS, PROGECAD și TOPOLT.

Programul TOPOLT este un soft licențiat specializat cu aplicații 2D sau 3D, care realizează modelarea terenurilor în vederea calculului de volume.

Calculul volumelor s-a facut cu ajutorul softului TOPOLT prin suprapunerea modelului 3D rezultat în urma măsurătorilor efectuate.

Volume evaluate din cadrul perimetrului de exploatare sunt:

Volumul total de sol vegetal 			=   18.480 mc

Volumul total de nisip argilos cenușiu 	=   40.040 mc

Volum total de nisip și pietris 		= 536.200 mc, din care:

Volum imobilizat în pilieri și taluzuri	=   95.440 mc

Volum exploatabil			= 440.760 mc

La evaluarea volumelor, s-a ținut cont de pilierul de protecție de 1 m deasupra nivelului panzei freatice (exploatari de nisip și pietriș fără realizarea de amenăjari piscicole) și pilierul de protecție de 3 m înspre celelalte vecinătăți.

Lucrări de exploatare; Metoda de exploatare

Suprafața pe care se vor desfășura lucrările, ținând cont de retragerea de 3 m pentru protejarea terenurilor învecinate este de 123.200 mp.

Lucrările se vor desfășura eșalonat, terenul va fi sistematizat în zone de exploatare.

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de circa 4 ani, volumul mediu anual de terasamente va fi de 125.000 mc, din care:

Volumul total de sol vegetal 		=     4.600 mc

Volumul total de nisip argilos cenușiu 	=   10.200 mc

Volum total de nisip și pietris 		= 110.200 mc

Condiţiile geo-miniere şi proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor fac posibilă aplicarea metodelor de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş, prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în terasa râurilor.

Lucrări de deschidere

Se vor executa lucrări de întreţinere a drumului de acces, care să permită transportul materialului în condiţii optime.

Vegetaţia invazivă se va înlătura mecanic.

Lucrări de pregătire

Lucrarile de pregatire sunt:

- Înlăturarea stratului superior de sol vegetal, cu grosime de circa 0,15 m;

- Excavarea stratului superior de nisip argilos cenușiu în grosime de 0,25 – 0,40 m şi depozitarea temporară a acestuia în vederea folosirii ulterioare.

Materilalul rezultat va fi folosit în componența solui vegetativ.

În această etapă se va realiza și separarea rădăcinilor și eliminarea acestora

Lucrările de pregătire constau în lucrări uşoare de descopertare cu ajutorul utilajelor din dotare (buldozer, excavator).

Descopertarea se va executa în avans faţă de lucrările de exploatare a nisipului şi pietrișului.

Volumul total rezultat din lucrările de pregătire este de 58.520 mc, din care: 18.480 mc sol vegetal și 40.040 mc nisip argilos.

Volumul mediu anual este de 14.800 mc, din care: 4.600 sol vegetal și 10.200 mc nisip argilos.

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare care se va aplica este metoda cu derocare mecanică, pe înălțime egală cu grosimea stratului de util și pe lăţimi corespunzătoare razei de acţiune a utilajului, cu transport auto al materialului steril.

Lucrările de exploatare se vor desfăşura pe toată grosimea stratului de util, cuprins între 3,40 – 4,95 m, cu excavatorul din dotare, mecanizat.

Activitatea de exploatare se va executa până la 1 m deasupra nivelului freatic, aflat la adâncime variabilă, cota + 253,20 – 253,70 mdM.

Unghiul de taluz va fi de cel mult 65O.

Derocarea materialului se realizează mecanizat cu ajutorul excavatorului.

Volum total de nisip și pietris evaluate din cadrul perimetrului de exploatare este de 536.200 mc, din care:

Volum imobilizat în pilieri și taluzuri	=   95.440 mc

Volum exploatabil				= 440.760 mc

Volumul mediu anual de nisip și pietris va fi de 110.200 mc.

Haldarea materialului steril

Solul vegetal se va depozita temporar și va fi utilizat pentru îmbunătățirea solului.

Argila nisipoasă va fi depozitată temporar în vederea utilizării la refacerea amplasamentului.

Resturile de crengi, arbuști, rădăcini, vegetație se vor toca, cu un utilaj specific, si se vor depozita și se vor utiliza pentru realizarea stratului final fertil.

Lucrări de refacere a amplasamentului

Excavația rezultată va fi umplută până la cota - 0,5 m cu pământ provenit din lucrări de excavare executate în zonă.

Peste cota - 0,5 m va așterne stratul de sol fertil (în amestec cu vegetația tocată).

Nivelarea suprafețelor se va face cu autogrederul, terenul fiind profilat conform proiectului de execuție.

Lucrările de refacere a terenului programate vor tine cont de detaliile de planimetrie în ansamblu ale suprafețelor adiacente perimetrului, vor urmări realizarea unei pante continui uniforme si integrate în morfologia de ansamblu.

La finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică se vor retrage toate utilajele care au fost utilizate pentru efectuarea lucrărilor.

Produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Nu rezultă produse și subproduse.

Nisipul și pietrișul va fi valorificat în stare brută, fără prelucrare.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora

Materii prime:

Nu se utilizează.

Materiale auxiliare:

Nu se utilizează.

### Combustibili şi lubrifianţi

Utilajele folosite în procesul de exploatare şi transport utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiurile.

Utilajele utilizate pentru executarea lucrărilor sunt: excavatoare, buldozere, autobasculante.

Pentru volumul de 125.000 mc/an, consumul de combustibil şi uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină 	- 43.750 litri / 32.800 to

- Uleiuri 	-   3.300 kg

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă

Nu este necesară alimentarea cu apă.

Epurarea apelor uzate; Tipuri de ape uzate

Evacuarea apelor uzate

Nu se evacuează ape uzate.

Asigurarea agentului termic

Nu este necesară.

Alimentarea cu energie electrică

Nu este necesară.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUȚIA INVESTIȚIEI

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”.

La finalizarea lucrărilor de exploatare, lucrările de refacere vor urmări in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare.

În acest sens, lucrările de refacere a amplasamentului constau în:

Excavatia rezultată va fi umplută până la cota - 0,5 m cu pământ provenit din lucrări de excavare executate în zonă.

Peste cota - 0,5 m va asterne stratul de sol fertil (în amestec cu vegetatia tocată).

Nivelarea suprafețelor se va face cu autogrederul, terenul fiind profilat conform proiectului de executie.

Lucrarile  de refacere a terenului programate vor tine cont de detaliile de planimetrie în ansamblu ale suprafetelor adiacente perimetrului, vor urmari realizarea unei pante continui uniforme si integrate în morfologia de ansamblu.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul în zonă se realizează pe şoseaua DN 1C Cluj Napoca - Dej, până la ieșirea din localitatea Livada, pe partea dreaptă a drumului, pe drumuri locale care asigură accesul la terenurile agricole din zonă.

Drumul va fi întretinut pe toata durata executării lucrărilor.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Nu sunt folosite resurse naturale în constructive și demolare.

Metode folosite în construcție/demolare

Metoda de exploatare care se va aplica este metoda cu derocare mecanică, pe înălțime egală cu grosimea stratului de util și pe lăţimi corespunzătoare razei de acţiune a utilajului, cu transport auto al materialului steril.

Lucrarile  de refacere a terenului programate vor tine cont de detaliile de planimetrie în ansamblu ale suprafetelor adiacente perimetrului, vor urmari realizarea unei pante continui uniforme si integrate în morfologia de ansamblu.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară - Anexate.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Activitatea se va desfăşura pe teren proprietate particulară fără a influenţa alte activităţi.

### ALTERNATIVELE LUATE ÎN CONSIDERARE

Alternativa „zero” - fara realizarea obiectivului

Nu a fost considerată o alternativa benefică, având in vedere scopul urmărit de proprietarii terenurilor.

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Pornind de la aceste considerente, alternativa „zero” nu a fost luată în considerare.

Alternativa „unu” - realizarea obiectivului

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”.

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare. Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Deoarece stratificarea solulului în adâncime este un amestrec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

### ALTE ACTIVITĂŢI POSIBILE

Ca urmare a realizării proiectului, nu există posibilitatea apariţiei altor activităţi.

### ALTE AUTORIZAŢII SOLICITATE

- Aviz de gospodărire a apelor

- Oficiul de cadastru si publicitate Imobiliară

IV. descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

### V. AMPLASAREA proiectului

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la

25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

b) Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

c) Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații

Plan de încadrare în zonă – anexat.

Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe

zone adiacente acestuia

Scopul investiției este

„ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII TERENULUI, CURĂŢAREA ŞI ADUCEREA LA COTĂ PRIN LUCRĂRI DE AMENAJĂRI FUNCIARE, INCLUSIV EXPLOATAREA / VALORIFICAREA NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR, ÎN VEDEREA EXPLOATĂRII AGRICOLE” - Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor în perimetrul  LIVEZENI.

Investiția este situată în terasa râului Someşul Mic, pe malul stâng, fiind situat cadastral pe teritoriul localităţii Livada, comuna Iclod, jud. Cluj.

Suprafața totală a amplasamentului este de 128.623 mp.

Conform Certificat de urbanism nr. 30 din 19.04.2022 eliberat de Primăria Comunei Iclod, folosința actuală a terenului este tren agricol în extravilan.

Politici de zonare și de folosire a terenului

Nu este cazul.

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Sub formă de vector în format digital cu referință geografică,

în sistem de proiecție națională Stereo 1970

În zonă nu au fost identificate arii naturale protejate.

Vecinătăţi:

- Nord	- teren privat 		Est	- teren privat

- Vest	- teren privat		Sud	- teren privat

Din punct de vedere administrative amplasamentul este situat loc. Livada, comuna Iclod, judetul Cluj.

Accesul în zonă se realizează pe şoseaua DN 1C Cluj Napoca - Dej, până la ieșirea din localitatea Livada, pe partea dreaptă a drumului, pe drumuri locale care asigură accesul la terenurile agricole din zonă.

Suprafața totală a terenului este de 128.623 mp

Coordonatele amplasamentului în sistem de referință Stereografic 1970, sunt:

| Nr. pct. | x | y | Nr. pct. | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 612 568,25 | 413 184,99 | 9 | 611 943,68 | 413 309,92 |
| 2 | 612 408,30 | 413 313,82 | 10 | 611 938,91 | 413 300,06 |
| 3 | 612 306,21 | 413 393,77 | 11 | 612 022,11 | 413 232,87 |
| 4 | 612 252,38 | 413 231,21 | 12 | 612 180,10 | 413 105,28 |
| 5 | 611 998,89 | 413 438,51 | 13 | 612 323,00 | 412 986,16 |
| 6 | 611 964,63 | 413 376,95 | 14 | 612 496,53 | 413 094,84 |
| 7 | 611 948,23 | 413 332,31 | 15 | 612 532,40 | 413 119,66 |
| 8 | 611 939,67 | 413 317,39 | 16 | 612 540,77 | 413 128,86 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”.

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare. Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Deoarece stratificarea solulului în adâncime este un amestrec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

### VI. EFECTELE SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

- SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA,

EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

### a. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

a.1. Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrările proiectate sunt amplasate în terasa râului Someşul Mic, pe malul stâng.

Acestea nu afectează regimul de curgere a râului Someşul Mic.

Activitatea desfăşurată nu necesită captare de apă industrială şi / sau deversare de ape uzate în emisar.

a.2. Staţii şi instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

Ape meteorice vor fi absorbite în cea mai mare parte, în final ajungând în nivelul freatic.

În procesul tehnologic nu este necesară alimentarea cu apă și nici evacuarea de ape uzate.

### b. PROTECŢIA AERULUI

b.1. Surse de poluanţi pentru aer, poluanți, mirosuri

Sursele potenţiale de poluare a aerului, specifice activităţii desfăşurate, extracţie şi transport, sunt următoarele:

( emisii de pulberi în suspensii şi pulberi sedimentabile datorate circulaţiei mijloacelor de transport şi utilajelor de excavare

( emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale motoarelor utilajelor de transport şi utilajelor de excavare.

b.2. Instalaţii pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport şi circulaţie.

Vor fi efectuate  periodic reviziile tehnice a motoarelor în atelierele specializate.

Având în vedere faptul că activitatea se desfăşoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenţilor de aer este mare, influenţa acesteia asupra factorul de mediu aer este relativ mică.

Valorile se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 462/93.

c. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR

c.1. Surse de zgomot şi vibraţii

Principalele surse generatoare de zgomot şi vibraţii sunt utilajele de excavare şi mijloacele de transport în timpul funcţionării.

c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Valoarea mică a nivelului de zgomot, precum şi caracterul de joasă frecvenţă a acestuia produs de utilajele care lucrează pe amplasamnent nu produc tulburări fiziologice a organismului uman, care să necesite dotări, amenajări şi măsuri speciale de protecţie.

În situaţia în care funcţionează simultan un excavator şi o autobasculantă, nivelul de zgomot nu depăşeşte valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88.

Cea mai apropiată locuinta fiind la circa1.000 m distanta de obiectiv, populaţia nu va fi afectată.

Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât şi în afara ei.

d. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

d.1. Sursele de radiații

Activitatea desfăşurată nu necesită folosirea substanţelor radioactive.

d.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt necesare amenajări și dotări pentru protecţie împotriva radiaţiilor.

e. PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

###### e.1. Surse de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Activitatea desfășurată nu crează surse de afectare a solului şi subsolului.

Lucrările executate nu vor coborî la mai puţin de 1 m deasupra pânzei freatice.

Lucrările desfășurate nu vor afecta nivelul freatic.

e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru asigurarea stabilităţii taluzelor se va respecta unghiul de taluz de 650.

În perioada de desfășurare a activității, în vederea diminuării impactului asupra solului şi subsolului, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul înfiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanţi.

Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament.

Procesul tehnologic nu necesită utilizarea de substanţe chimice, care să afecteze solul şi subsolul.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

f. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

###### f.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate prin proiect

Funcționarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor existenţa lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanţe fiind posibilă şi independentă de prezenţa sa.

f.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității,

monumentelor naturii și ariilor protejate

Lucrările de amenajare vor duce la eliminarea fenomenelor de exces de umiditate cu caracter stagnant cauzat de precipitaţii şi băltiri pe terenurile agricole, asigurând funcţionalităţii rețelei în condiții normale.

În zona amplasamentului nu sunt semnalate monumente ale naturii sau arii protejate.

g. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE

DE INTERES PUBLIC

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările

umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone

asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes

tradițional și altele

Populaţia din zonă nu este afectată de activitatea desfăşurată în  perimetru.

Aşezările umane se află la distanţa de circa 1 km faţă de obiectiv.

În apropierea perimetrului nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate.

g.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor

umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare dotări, luarea de măsuri şi efectuarea unor lucrări pentru protecţia aşezărilor umane.

h. PREVENIREA ȘI GESTIONAREA DEŞEURILOR GENERATE PE

AMPLASAMENT ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI/EXPLOATĂRII,

INCLUSIV ELIMINAREA

h.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile

legislației europene și naționale privind deșeurile),

cantități de deșeuri generate

Deşeurile identificate şi codificate conform Anexei nr. 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase - din HG 856/2002, generate în urma activităţilor de desfăşurate sunt:

- Deşeuri municipale amestecate				cod 20 01 03

- Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	cod 01 01 02

Tabel cu deşeurile generate pe amplasament

| Sursele de generare | Codurile deşeurilor cf. HG 856/2002 | Tipul de deşeu generat | Cantitate | Mod de depozitare | Modalitatile de gestionare a deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de funcţionare | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 0,05 to/an | Colectare in pubele ecologice | Eliminare prin firma de salubritate |
| Etapa de funcţionare | 01 01 02 | Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | 14.800 mc | Depozit temporar | Valorificat sau utilizat la lucrările de refacere a amplasamentului |

h.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Depozitarea deşeurilor menajere se va face în pubele, care vor fi transportate de către societatea de salubritate.

Solul vegetal și argila nisipoasă rezultate din lucrările de decopertare, se vor depozita temporar în vederea utilizării la refacerea amplasamentului. Solul vegetal va fi depozitat separat.

In conformitate cu HG 856/2002 şi a OU 78/2000, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor va fi facută anual.

Deşeurile rezultate în urma activităţii industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor şi protecţiei mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deşeurilor nepericuloase şi periculoase.

Din activitatea de exploatare nu vor rezulta substanţe şi preparate chimice periculoase.

h.3. Planul de gestionare a deșeurilor

Nu este cazul.

i. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ȘI PREPARATELOR

CHIMICE PERICULOASE

i.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Utilajele folosite în procesul de exploatare şi transport utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiurile.

Utilajele utilizate pentru executarea lucrărilor sunt: excavatoare, buldozere, autobasculante.

Pentru volumul de 125.000 mc/an, consumul de combustibil şi uleiuri (de motor, hidraulic, de transmisie) va fi:

- Motorină 	- 43.750 litri / 32.800 to

- Uleiuri 	-   3.300 kg

i.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu

şi a sănătăţii populaţiei

Pe amplasament nu se vor depozita substanţe toxice şi periculoase sau preparate chimice.

Pe amplasament nu se vor depozita produse petroliere.

Alimentarea mijloacelor de transport se va face la staţii Peco.

Schimbul de ulei la utilajele se va efectua în ateliere de specialitate.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va efectua prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), pentru a nu exista pericolul înfiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanţi.

In conformitate cu HG 856/2002 şi a OU 78/2000, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor va fi facută anual.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU

SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Populaţia din zonă nu este afectată de activitatea desfăşurată pe amplasament.

Cea mai apropiată locuinta este la circa 1.000 m distanta de obiectiv.

În zonă nu sunt obiective de interes public sau obiective protejate care să fie afectate de realizarea obiectivului.

Obiectivul nu se află situat în arii protejate.

Amplasarea obiectivului în zona stabilită nu va determina migrări ale animalelor, existenţa lor în vecinătatea obiectivului, la anumite distanţe fiind posibilă şi independentă de prezenţa sa.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport şi circulaţie.

Datorită umidităţii naturale ridicate a materialului, din activitatea desfăşurată emisiile rezultate vor fi neseminificative.

Nivelul freatic apare la adâncime variabilă, de la cota + 253,20 m și + 253,70 m.

Lucrările de exploatare nu vor afecta nivelul freatic, realizarea acestora fiind programată până la 1 m deasupra acestuia.

În zona amplasamentului nu au fost semnalate perimetre de protecție hidrogeologică sau sanitară.

Valoarea mică a nivelului de zgomot, precum şi caracterul de joasă frecvenţă a acestuia nu produc tulburări fiziologice a organismului uman, care să necesite dotări, amenajări şi măsuri speciale de protecţie.

Nivelul  de zgomot nu depăşeşte valoarea admisibilă la limita incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/88.

Verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului, atât în incintă cât şi în afara ei.

a. Natura impactului

Impactul este redus, temporar, acesta fiind resimțit doar pe perioada de excuție a lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor de exploatare, lucrările de refacere vor urmări in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare.

b. Extinderea impactului

Scopul investiției este: "Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agrícola, Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor.

La finalizarea lucrărilor de exploatare, lucrările de refacere vor urmări in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare.

c. Magnitudinea şi complexitatea impactului

Proiectul are un impact redus şi temporar asupra mediului.

d. Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului a proiectului este redusă.

e. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Realizarea investiţiei, este preconizată a se derula pe intervale succesive de câte un an.

f. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului

semnificativ asupra mediului

Impactul activităţii asupra factorilor de mediu nu va produce deteriorări semnificative ale acestora, acţiunea asupra acestora fiind temporară.

Pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra factorilor de mediu, în perioada de activitate, se vor respecta următoarele:

- Lucrările executate nu vor coborâ mai mult de 2 m de la nivelul solului, pentru a nu afecta stratul acvifer

- Se va avea în vedere la executarea lucrărilor, să fie asigurată o pantă care să permită evacuarea gravitațională a apei.

- Pe amplasament nu se vor depozita deşeuri menajere sau substanțe periculoase și/sau toxice, produse petroliere;

- În perioada de funcţionare, se vor face verificări periodice ale instalațiilor/utilajelor din dotare;

- Alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfăşurarea activităţii se va efectua prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), pentru a evita pericolul înfiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanţi.

- Schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament; va fi efectuat în ateliere de specialitate odată cu reviziile utilajelor.

- Alimentarea mijloacelor de transport se va face de la staţiile de desfacere a produselor petroliere existente în zonă;.

g. Natura impactului transfrontier

Nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

a. Dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Prevederile pentru monitorizarea factorilor de mediu constau în principal în următoarele:

- In conformitate cu HG 856/2002 şi a OU 78/2000 aprobată cu Legea 426/2001, referitoare la activitatea de evidenţă a deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor va fi facută anual.

- Deşeurile rezultate în urma activităţii industriale vor fi gestionate în conformitate cu Ordinul nr. 867/30 septembrie 2002, emis de Ministrul apelor şi protecţiei mediului, prin care sunt reglementate criteriile privind depozitarea deşeurilor nepericuloase şi periculoase.

- In evidenţele societăţii se ţine o evidenţă a cantităţilor excavate, modul şi locul de depozitare, lunar.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR

ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE

Proiectul se încadrează în ANEXA II.A COROBORAT CU ANEXA III, CONFORM DIRECTIVEI 2014/52/UE.

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Conform Certificatului de Urbanism nr. 30 / 19.04.2022 emis de către Primăria comunei Bonțida, pentru obiectivul "Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agrícola, Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din perimetrul LIVEZENI, Localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj (extravilan)”, categoria terenului este arabil, cu destinație agricolă.

Suprafața totală a terenului este de 128.623 mp.

Amplasamentul este situat în terasa râului Someşul Mic, pe malul stâng, cuprins între curbele de nivel cu valorile + 257,91 mdM și + 259,91 mdM, fiind relativ plan si orizontal.

Cota malului râului Someșul Mic în zona amplasamentului este de 255 m – 256 m.

Râul Someşul Mic, curge în partea de est a amplasamentului, pe direcție sud-nord la o distanță de circa 350 m.

Scopul investiției este: "Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agrícola, Etapa intermediară exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din perimetrul LIVEZENI, Localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj (extravilan)”.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

a. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Nu sunt necesare lucrări de organizare de şantier.

Se va monta o baracă modulară care va servi ca birou şi vestiar pentru personal.

b. Localizarea organizării de şantier

Nu este cazul.

Baraca modulară va fi amplasată pe amplasament.

c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Nu este cazul.

d. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi

dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Nu este cazul.

e. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu este cazul.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE

ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

a. Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea

investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Scopul investiției este „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”.

La finalizarea lucrărilor de exploatare, lucrările de refacere vor urmări in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare.

În acest sens, lucrările de refacere a amplasamentului constau în:

Excavatia rezultată va fi umplută până la cota - 0,5 m cu pământ provenit din lucrări de excavare executate în zonă.

Peste cota - 0,5 m va asterne stratul de sol fertil (în amestec cu vegetatia tocată).

Nivelarea suprafețelor se va face cu autogrederul, terenul fiind profilat conform proiectului de executie.

Lucrarile  de refacere a terenului programate vor tine cont de detaliile de planimetrie în ansamblu ale suprafetelor adiacente perimetrului, vor urmari realizarea unei pante continui uniforme si integrate în morfologia de ansamblu.

Activitatea desfășurată nu pune problema afectării mediului pâna la nivelul care să impună elaborare unui proiect de reconstrucţie ecologică.

În situaţia în care activitatea pe amplasament se va sista, utilajele vor fi retrase, se vor lua măsuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale.

Se va efectua colectarea tuturor deşeurilor de pe amplasament şi evacuarea acestora. Se vor lua măsuri pentru ecologizarea zonei.

b. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru

cazuri de poluări accidentale

În cazul producerii unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea, conducerea societăţii dispune anunţarea imediată a Sistemului de Gospodărire a Apelor  şi Agenţia de Protecţia Mediului.

Conducerea unutăţii va dispune măsurile tehnico-materiale şi organizatorice, în scopul prevenirii unor poluări accidentale.

c. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea Instalaţiei

În situaţia în care activitatea pe amplasament se va sista, utilajele vor fi retrase, se vor lua măsuri de închidere a obiectivului, conform prevederilor legale.

Se va efectua colectarea tuturor deşeurilor de pe amplasament şi evacuarea acestora. Se vor lua măsuri pentru ecologizarea zonei.

d. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea

utilizării ulterioare a terenului

Terenurile pe care se dorește implementarea proiectului sunt improprii agriculturii, fiind denivelate, acoperite cu vegetaţie invazivă şi prezintă un sol din amestecuri de argile cu nisip şi pietriş, lipsit de substanţe fertile.

Proprietarii terenurilor doresc să desfășoare activități agricole iar pentru aceasta sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare.

Deoarece stratificarea solului în adâncime este un amestec de argile urmate de nisipuri şi pietrişuri, s-a identificat oportunitatea de a valorifica aceste substanţe ca şi materiale de construcţii, şi inlocuirea lor cu pământuri de calitate superioară din punct de vedere agricol.

Prin aceste lucrări se vor obține terenuri cu soluri fertile, având o suprafață plană, scopul fiind acela de a pune în valoare terenurile pentru agricultură, pentru a putea fi cultivate facil și eficient.

Prin acest proiect, beneficiarul impreună cu proprietarii, vor atinge mai multe obiective, în principal reintroducerea terenului în circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzătoare, eliminarea în totalitate a rădăcinilor de vegetaţie invazivă, îmbunătăţirea patului vegetativ, etc.

Prin valorificarea nisipului și pietrișului, se vor obţine fondurile necesare lucrărilor de imbunătăţire a terenului, fără a fi necesare investitii majore din partea proprietarilor.

Valorificarea nisipului și pietrișului prin redeventele si taxele generate, va influenta în mod direct și semnificativ contribuția la bugetele local, județean si de stat.

La finalizarea lucrărilor de exploatare, lucrările de refacere vor urmări in principal reintroducerea terenului in circuitul agricol, pregătirea terenurilor în vederea înființărilor culturilor agricole de nișă, culturi ce necesită un sol caracteristic cu o stratificare corespunzatoare.

În acest sens, lucrările de refacere a amplasamentului constau în:

Excavatia rezultată va fi umplută până la cota - 0,5 m cu pământ provenit din lucrări de excavare executate în zonă.

Peste cota - 0,5 m va asterne stratul de sol fertil (în amestec cu vegetatia tocată).

Nivelarea suprafețelor se va face cu autogrederul, terenul fiind profilat conform proiectului de executie.

Lucrarile  de refacere a terenului programate vor tine cont de detaliile de planimetrie în ansamblu ale suprafetelor adiacente perimetrului, vor urmari realizarea unei pante continui uniforme si integrate în morfologia de ansamblu.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului

- Fisa perimetrului de exploatare		Scara 1: 25.000

- Plan de situație				Scara 1:   1.000

- Secțiune transversală 1 – 1		scara 1: 200/1: 2000

- Secțiune transversală 2 – 2		scara 1: 200/1: 2000

- Secțiune transversală 3 – 3		scara 1: 200/1: 2000

- Secțiune transversală 4 – 4		scara 1: 200/1: 2000

- Secțiune longitudinală A – A		scara 1: 200/1: 1000

- Secțiune longitudinală B – B		scara 1: 200/1: 1000

- Secțiune longitudinală C - C		scara 1: 200/1: 1000

XIII. PREVEDERI conform

ORDONANTEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din ORDONANȚa DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

XIV. DATE REFERITOARE LA PROIECT

PRELUATE DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT

SPATIUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

1. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Bazin hidrografic:	Someş Tisa

### Curs de apă: 		Someşul Mic

Cod cadastral: 	II.1.031.00.00.00.0

Corp de apă: denumire și cod

Corp de apă de suprafață:

Corpul de apă R. SOMEŞUL MIC: (Cf. Nadăş - Cf. Someşul Mare (Dej)

Corp de apă subterană:

Corpul de apă ROSO10 - Someşul Mic, lunca şi terasele

- STARE ECOLOGICĂ /POTENȚIAL ECOLOGIC ȘI STAREA CHIMICĂ

A CORPULUI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ

STAREA CANTITATIVĂ ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ SUBTERANĂ

DATE REFERITOARE LA CORPUL DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ

Corpul de apă R. SOMEŞUL MIC: (Cf. Nadăş - Cf. Someşul Mare (Dej)

Caracteristicile regimului hidrologic ale cursului de apă Someşul Mic

| Nr. Crt. | Râul | Staţia hidrometrică | Lung. râu km | Suprafaţa km | Altitudine mdM | Debit med. multianual Mc/s | Debit lunar cu asigurare mc/s | Qm/QM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 80% | 90% | 95% |  |
| 1. | Someşul mic | Salatiu | 170,4 | 2.588 | 238 | 21,2 | 3,85 | 3,25 | 2,90 | 1/490 |

Caracterizarea mediului în general

1) Starea corpului de apă:

- Elemente biologice (peşti şi MZB): stare bună

- Elemente fizico-chimice generale: stare moderată

- Poluanţi specifici: stare moderată

- Potenţial ecologic: moderat (confidenţă medie)

- Stare chimică: proastă (confidenţă medie)

- Stare globală: proastă

2) Specii migratoare: - Bănărăscu: zonare mreană şi scobar cu speciile migratoare scobar, mreană, morunaş, plătică - Specii de peşti migratori identificaţi de laboratorul DAST: mreană, scobar .

Corpul de apă: râul Someşul Mic: cf. Nadăş - cf. Someşul Mare (Dej) este desemnat ca fiind un corp de apă puternic modificat .

Extras din Tabelul 6.1. – Starea ecologică /potențial ecologic a corpului de apă de suprafață

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

| Nr.crt. | Denumire corp de apă | Categoria corpului de apă | Tipologie corp | Codul corpului de apă de suprafață | Stare / potențial S/P | Stare ecologică/ potențial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Someșul Mic cf. Nadăș – cf. Someșul Mare | HMWB-RW | RO05 | RORW2.1.31_B4 | P | M |

Legenda:

B 	= stare ecologică bună/ potențial ecologic bun

M 	= stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat

P 	= stare ecologică proastă

RW 	= Corp de apă natural râu

LW 	= Lac natural

HMWB-RW = Corp de apă puternic modificat râu

LA 	= Lac de acumulare

AWB-RW = Corp de apă artificial

Extras din Tabelul 6.2.  – Rezultatele evalării chimice a corpului de apă de suprafață

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

| Cod spațiu hidrografic (cod subunitate) | Denumire apă de suprafață | Denumire corp apă | Codul corpului de apă de suprafață | Categoria de apă | Stare chimică | An evaluare stare | Mod evaluare stare chimică | Stare chimică bună așteptată în 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO09 | Someșul Mic | Someșul Mic cf. Nadăș – cf. Someșul Mare | RORW2.1.31_B4 | HMWB | 3 | 2009-2013 | M | Nu |

Notă: Explicații privind adnotările din anumite coloane:

- Coloana Categoria de apă: RW = râu

LW = lac natural

LA = lac acumulare

HMWB = corp de apă puternic modificat

AWB = corp de apă artificial

- Coloana Stare chimică:	2 = bună

3 = nu se atinge starea bună

- Coloana Mod de evaluare _Stare chimică:

M = pe baza datelor de monitoring

G = pe baza grupării

OE = pe baza opiniei expertului

Extras din Tabelul 7.1. – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață și excepțiile (după anul 2021) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

| Nr. crt. | Bazin hidrografic | Cursul de apă | Nume corp de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Zone protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipul | Obiectivul |
| 114 | Someș-Tisa | Someșul Mic | Someșul Mic cf. Nadăș – cf. Someșul Mare | RORW2.1.31_B4 | HMWB-RW | RO05 | Zonă de protecție pentru habitate și specii | Sit SCI OUG 57/2007 |

Legenda:

*	RW	= râu

LW 	= Lac natural

LA 	= Lac de acumulare

TW 	= ape tranzitorii

CW	= ape costiere

HMWB = Corp de apă puternic modificat (se includ râurile CAPM)

AWB	= Corp de apă artificial

**	1 - stare ecologică foarte bună

2 - stare ecologică bună/ potențial ecologic bun

3 - stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat

5 - stare ecologică proastă

***	1 - stare chimică bună

2 - stare chimică proastă

DATE REFERITOARE LA CORPUL DE APĂ SUBTERANĂ

În spaţiul hidrografic Someş - Tisa au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 15 corpuri de ape subterane, dintre care 3 corpuri sunt transfrontaliere.

Corpul de apă ROSO10 - Someşul Mic, lunca şi terasele

Caracteristicile corpului de apă subterană

Corpul de apă ROSO10 - Someşul Mic, lunca şi terasele

| Cod/nume | Supraf. | Caracteriz. Geol./hidrogeol. | Utiliz. Apei | Poluatori | Grad de protecţie globala | Tare | Transfro ntalier/ Tara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub pres. | Strate acop |  |  |  | Calit. | Cant |  |
| 9. ROSO10/ Someş Mic, lunca si terase | 315 | P | Nu | sub 7.5 | PO, 1, Z | 1, Z, M | PG. PM | B** | B | Nu |

Suprafaţa: suprafaţa (Kmp) din Romania

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural

Sub presiune: Da/Nu/Mixt

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apa populaţie; IR - irigaţii; I - industrie; P - piscicultura; Z -zootehnie

Poluatori: l-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici

Gradul de protecţie globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie; PU -nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba(S). B**local stare calitativa slaba

Transfrontalier Da/Nu

Acest corp de apă freatică este de tip poros - permeabil, localizat în depozitele aluviale de vârstă cuaternară ale luncii şi terasei râului Someşul Mic şi ai afluenţilor acestuia: Căpuş, Nădaş, Borşa, Lonea şi Fizeș.

Depozitele sunt alcătuite din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri, fiind interceptate până la adâncimi de 0,4 - 3 m. Cele mai mari grosimi se întâlnesc la confluenţa Someşului Mic cu Nădaşul, unde, în zonele centrale ale luncii se atinge grosimea de 11 m. Spre zonele marginale ale luncii, grosimile sunt de aproximativ 2 m.

Afluenţii Someşului Mic au lunci reduse ca dimensiuni, constituite predominant din nisipuri şi pietrişuri, subordonat bolovănişuri şi au grosimi în jur de 2 m. Grosimi mai mari, până la 5 m, sunt întâlnite la Aghireş, pe pârâul Nădaş.

Acoperişul stratului acvifer este alcătuit, în general, din depozite argiloase siltice, cu dezvoltare discontinuă, cu grosimi de până la 7,5 m (pe pârâul Nădaş).

Patul stratului acvifer este alcătuit din marne şi argile, local cu intercalaţii de gipsuri, sare sau gresii.

Nivelul hidrostatic se află la adâncimea de 1 - 3 m, fiind liber sau uşor ascensional, atunci când în acoperişul stratului acvifer se află formaţiuni argiloase siltice, uşor permeabile.

Debitul specific în lunca Someşului Mic are valori de 2-4 l/s /m, coeficientul de filtraţie variind între 49 şi 200 m/zi, iar transmisivitatea între 89 şi 427 mp/zi.

Cele mai mici valori ale parametrilor hidrogeologici se înregistrează în luncile afluenţilor Someşului Mic, unde debitele specifice sunt sub 1 l/s/m, coeficienţii de filtraţie sub 50 m /zi, iar transmisivităţile sub 100 mp /zi.

Acviferul se alimentează în principal din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de 31,5 - 63 mm /an şi este drenat de râu.

Apele sunt în general bicarbonatate - sulfatate - clorurate - calcice - magneziene sau sulfatate - bicarbonatate - calcice sau sodice până la ape cloro - sodice. Ultimul tip de ape este generat de prezenţa cutelor diapire în zonă, ceea ce face ca pe anumite sectoare apa să fie nepotabilă (ape sărate).

Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează în clasele de protecţie bună şi medie.

Diagramele Piper, Schoeller şi Stiff executate pe baza analizelor chimice ale forajelor de observaţie ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale (Cluj, Jucu, Iclod, Gherla şi Dej) arată că acestea au o variaţie foarte mare a chimismului, de la bicarbonatat-calcic la cloro-sodic sulfatat-magnezian, fiind probabil rezultatul amestecului în proporţii diferite a celor două tipuri de ape.

Din punctul de vedere al paragenezei apele bicarbonatat calcice se datorează carbonaţilor ce intră în alcătuirea depozitelor aluviale, iar apele clorosodice sulfat magneziene se datorează prezenţei cutelor diapire.

- OBIECTIVUL/OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU

CORPURILE DE APĂ IDENTIFICATE

EXCEPȚII APLICATE ȘI TERMENE AFERENTE

Extras din Tabelul 7.2.  – Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană

Vol. I Anexe al PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SOMEȘ TISA

| Spațiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obictiv de mediu | Stare cantitativă actuală | Stare chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu | Tip excepție | Justificare aplicare excepții |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă | (bună/ slabă) | (bună/ slabă) | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |
| SOMEȘ-TISA | Someșul Mic, lunca și terasele | ROSO10 | Bună | Bună | Bună | B | 2015 | 2015 |  |  |

Legenda: B – stare bună

În urma studiului hidrogeologic efectuat pe amplasamentul studiat s-a indentificat prezența unui orizont acvifer între cca. 3.2 - 4.5 m.

Lucrările executate nu vor coborâ mai mult de 2 m de la nivelul solului, astfel că stratul acvifer nu va fi afectat.

XIV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este

cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Nu este cazul.