#### ANEXA Nr. 5.E

#### Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: „Modernizare drumuri si strazi in comuna Sancraiu, judetul Cluj – Lot 1”

II. Titular:

- numele: Comuna Sancraiu

- adresa postala: Nr. 340, Comuna Sancraiu, Sat Sancraiu

- numarul de telefon: telefon 0260/257588, fax. 0260/257588

- e-mail: sancraiu@sancraiu.ro

- numele persoanelor de contact: Radu Cristea,  S.C. EURODRUM COM S.R.L.,  Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 33, tel.: 0740577222; eurodrum.com@gmail.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Strazile si drumurile ce fac obiectul proiectului se situeaza pe teritoriul comunei Sancraiu, in localitatile Sancraiu, Horlacea, Domosu, Braisoru si Alunis. Lucrarile proiectate sunt situate in intravilanul/extravilanul localitatilor. Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazilor si a drumurilor ce fac legatura spre accesul riveranilor la proprietati. Lungimea totala a strazilor propuse spre modernizare este de 17.555,00 metri.

Strazile cuprinse in acest proiect sunt prezentate in functie de lungimea lor in tabelul de mai jos:

| DENUMIRE | LUNGIME [m] | LOCALIZARE |
| --- | --- | --- |
| VIZAVI DE BUS | 200 | HORLACEA |
| LA BUS INAINTE | 624 |  |
| CIMITIR DREAPTA H2 | 100 |  |
| SPRE CIMITIR | 170 |  |
| S1 DRUM LANGA CIMITIR | 370 | SANCRAIU |
| S2 DRUM LA MACA | 1037 |  |
| S3 MINYUKA | 177 |  |
| S6 TRIUNGHI | 76 |  |
| S10 NAGYKERT | 197 |  |
| S11 MELETES | 420 |  |
| S14 COPILAS | 504 |  |
| S16 CIMITIRUL EVREIESC | 704 |  |
| S17 ROSCA | 487 |  |
| CIOTA SZOROS | 148 |  |
| BAZA SPORTIVA | 257 |  |
| GRADINA TURCULUI | 289 |  |
| PINCESKERT | 50 |  |
| VIZKERT | 320 |  |
| DROTKERT | 203 |  |
| PARC INDUSTRIAL | 802 |  |
| LA TIGANI | 190 |  |
| SPRE PASUNE | 144 | DOMOSU |
| SPRE CIMITIR | 438 |  |
| LA PRAVALIE | 272 |  |
| NR1-D3 | 285 |  |
| DC 126 - T1 | 500 | BRAISORU |
| DC126 - T2 | 1500 |  |
| LA CIMITIR | 186 |  |
| LANGA POD | 115 |  |
| SEDIUL CAP | 212 |  |
| SPRE ALUNIS | 100 |  |
| LA PALINCARIE | 436 | ALUNIS |
| SPRE BRAISORU | 100 |  |
| NADBA 1si 2 | 230 |  |
| LOLA 52 | 73 |  |
| LA PILANSCHI | 243 |  |
| LA NR. 87 | 135 |  |
| DC124 | 5261 | HUEDIN - DOMOS - HORLACEA |
| TOTAL[m] | 17555 |  |

Necesitatea si oportunitatea investitiei este impusa si de nevoia desfasurarii in conditii normale a circulatiei rutiere din zona. In acest moment aceste strazi/drumurile sunt greu practicabile si provoaca poluarea mediului inconjurator datorita prafului. Astfel, modernizarea strazilor si a drumurilor reprezinta o investitie de utilitate publica si deserveste intreaga comunitate.  Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei poate fi justificata prin urmatoarele: deservirea locuitorilor care se deplaseaza pe aceste strazi; cresterea sigurantei in trafic; buna desfasurare a traficului; ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare; ameliorarea conditiilor igienico- sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate. Un alt factor important este dat de cresterea continua a traficului rutier, de starea de viabilitate inrautatita din cauza denivelarilor si a gropilor existente pe strazi. Toate acestea vor duce si la cresterea mediului economic local.

Prin realizarea unei imbracaminti rutiere care sa impermeabilizeze platforma drumului si sa asigure o planeitate a structurii acesteia, incadrarea acesteia in acostamente, realizarea santurilor si podetelor tubulare vor conduce la:

    - sporirea capacitatii de circulatie

    - timpi redusi de deplasare din comuna spre alte localitati

    - marirea sigurantei si confortului pentru participantii la trafic

    - cresterea nivelului de trai

    - asigurarea unei infrastructurii comunale pentru posibile investitii economice in zona.

Modernizarea este impusa de starea actuala, complet necorespunzatoare a strazilor si ca atare este necesara si oportuna investitia propusa.

Traseul in plan

Elementele geometrice ale traseului proiectat al drumului, se desfăşoară în plan suprapunându-se peste traseul existent în totalitate, prin succesiuni de aliniamente şi curbe amenajate, eliminându-se porţiunile amenajate necorespunzător.

S-au prevazut racordarea cu drumurile laterale pe lungimea L=15.0m si latime l=3.00m.

Se vor pastra traseele existente ale drumurilor, alcatuite din succesiuni de aliniamente si curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se portiunile amenajate necorespunzator, care prezinta disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat in functie de viteza de proiectare. Viteza minima de proiectare s-a adoptat conform STAS 863/85 ca fiind 20-25 km/h.

Profilul longitudinal

La proiectarea drumului in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, tinand seama de cotele obligate si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale, astfel a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,2% si 10.8%.

Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de frangere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelata cu alura traseului in plan, urmarindu-se in general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Elementele de profil longitudinal au fost racordate in plan vertical cu arcuri de cerc cuprinse intre 300m - 8000m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

Profil transversal

S-au modificat elementele geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazilor, astfel incat acestea sa corespunda conditiilor impuse de normativele in vigoare. In functie de spatiul disponibil si rolul functional, drumurile sunt prevazute cu o banda de circulatie încadrându-se în strazi  de categoria IV si drumuri de clasa tehnica V pentru drumurile comunale.

Partea carosabila este prevazuta cu latimea cuprinsa intre 3.00-5.00metri.

Panta transversala pe carosabil se va amenaja cu panta unica/acoperis de 2.5%.

In conformitate cu prevederile MT. 50/1998, pentru tronsoanele de drum proiectate se stabilesc urmatoarete elemente geometrice:

Pe strazile si drumurile din comuna Sancraiu profilul transversal care se aplică va avea următoarele elemente geometrice:

- Platforma drum:		3.00 – 5.00 m

- Partea carosabilă:		1 x 3.00; 1 x 4.00 1 x 5.00m

- Acostament             		1x0.50m, 2x0.50m

- Panta carosabilului este de 2.5% panta unica.

- Sant betonat.

Lucrari la sistemul rutier:

Se propune executarea urmatoarului sistem rutier:

Pe drumurile comunale DC126 – T1, DC126 – T2 si DC124

- Asternerea stratului de uzura BA16 – 6 cm cu preluare denivelari.

Pe strazile Cimitir Dreapta H2, Spre Cimitir (din Horlacea); S1 Drum Langa Cimitir, S3 Minyuka, S6 Triunghi, S10 Nagykert, S14 Copilas, S17 Rosca  (din Sancraiu); La Palincarie, Spre Braisoru (din Alunis).

- Asternerea unui strat de piatra sparta impanata - 15 cm

- Asternerea unui strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm

- Asternerea stratului de uzura BA16 – 4 cm.

Pe strazile Vizavi de Bus, La Bus Inainte (din Horlacea); S2 Drum la Maca, S11 Meletes, S16 Cimitirul Evreiesc, Ciota Szoros, Baza Sportiva, Gradina Turcului, Pinceskert, Vizkert, Drotkert, Parc Industrial, La Tigani (din Sancraiu); Spre Pasune, Spre Cimitir, La Pravalie, Nr1 – D3 (din Domosu); La Cimitir, Langa Pod, Sediul CAP, Spre Alunis (din Braisoru); Nadba 1 si 2, Lola 52, La Pilanschi, La Nr. 87 (din Alunis).

- Asternerea unui strat de balast - 30 cm

- Asternerea unui strat de piatra sparta impanata - 15 cm

- Asternerea unui strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm

- Asternerea stratului de uzura BA16 – 4 cm.

Santurile se vor aduce la forma si dimensiunile necesare scurgerii apelor si se vor perea cu beton.

Podetele existente se vor repara si decolmata sau se vor inlocui cu altele noi, iar in zonele necesare se vor proiecta podete noi.

Semnalizare rutiera se va face conform normativelor in vigoare, se vor executa marcaje longitudinale si transversale  acolo unde situatia o impune.

Siguranta circulatiei

Semnalizarea rutiera verticala si orizontala constau in completarea semnalizarii verticale si a marcajului ce trebuiesc prevazute in urma realizarii obiectivului si se vor executa conform planului de situatie. Indicatoarele vor fi executate conform SR 1848/2011; marcajele rutiere vor fi executate conform SR 1848-7/2004.

Marcaje rutiere

Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a circulatiei rutiere se vor prevedea marcajele rutiere transversale si orizontale, respectiv prin montarea de panouri de orientare si semne de circulatie impuse de Regulamentul circulatiei pe drumurile publice.

Scurgerea apelor

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au prevazut santuri betonate profilul si dimensiunile adoptate ale santurilor sunt  prezentate mai detaliat in plansa „Profil transversal tip”.

Analizand profilul longitudinal s-a constatat faptul ca este necesara inlocuirea unor podete sau proiectarea unor podete tubulare noi pentru a asigura scurgerea apelor pluviale, ele pot fi identificate la urmatoarele kilometraje:

| Solutie proiectata |
| --- |
| HORLACEA |
| Pozitie km. | SPRE CIMITIR |
| 0+003 | Podet existent. Se mentine. |
| 0+170 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=6.00m |
|  | LA BUS INAINTE |
| 0+000 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=10.00m |
| 0+045 | Infiintare podet tubular ∅600 L=6.00m |
| 0+324 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. DRUM LATERAL |
| 0+394 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=6.00m |
| 0+456 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=6.00m |
| CIMITIR DREAPTA H2 |
| 0+026 | Podet existent. Se mentine. |
| SANCRAIU |
|  | S1 DRUM LANGA CIMITIR |
| 0+003 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=7.00m |
|  | S2 DRUM LA MACA |
| 0+247.00 | Podet existent. Se mentine. |
| 0+410.00 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
| 0+543.00 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=6.00m |
| 0+814.00 | Podet existent. Se mentine. |
| 0+859.00 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
|  | S3 MINYUKA |
| 0+072 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
| 0+176 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
|  | S11 MELETES |
| 0+130 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
| 0+210 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. |
|  | S14 COPILAS |
| 0+000.00 | Podet existent. Se mentine. |
| 0+502.00 | Podet existent. Se mentine. |
|  | S16 CIMITIRUL EVREIESC |
| 0+001 | Infiintare podet tubular Ф600 L=7.00m. |
| 0+556 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. DRUM LATERAL |
| 0+700 | Podet existent. Se mentine. |
|  | S17 ROSCA |
| 0+046 | Infiintare podet tubular Ф600 L=6.00m. DRUM LATERAL |
| 0+437 | Inlocuire podet tubular existent cu podet tubular ∅600 L=6.00m |
|  | PARC INDUSTRIAL |
| 0+010 | Infiintare podet tubular Ф800 L=6.00m. |
| 0+732 | Infiintare podet tubular Ф800 L=6.00m. |
|  | ALUNIS |
|  | LA PALINCARIE |
| 0+433 | Infiintare podet tubular Ф800 L=6.00m. |

Amenajare drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m.  Structura rutiera pe aceste drumuri este identica cu structura strazilor proiectate.

- justificarea necesitatii proiectului;

Comuna Sâncraiu este situată între rama cristalină a Apusenilor reprezentată de dealuri cum ar fi Vârful lui Bogdan 1151 m, Horaiţa 1078 m, Dealul Dulului 917 m şi Măgura 754 m. Spre Depresiunea Huedinului limita o formează lanţul dealurilor aşezate pe cumpăna de ape dintre râurile Crişul Repede şi Valea Călatei. În prezent în componenţa comunei intră următoarele localităţi: sat Sâncraiu-reşedinţă de comună (aşezat în centru), Alunişu aşezat în partea de vest la 8 km de centru, Domoşu în direcţia est-nord-est la 4 km, Brăişoru înspre nord-vest la 6 km şi Horlacea în direcţia est la 5 km de centru. Comuna Sâncraiu, având o suprafaţă totală de 56,83 km se găseşte la o altitudine medie de 600m, la 56 km de municipiul Cluj-Napoca (centru de judeţ) şi la 5 km de primul oraş, Huedin. Drumurile care străbat comuna sunt DJ 108 Huedin-Beliş-Albac, DJ 103 Sâncraiu-Alunişu-8km, DC 126 Sâncraiu-  6,2 km şi DC 124 Huedin-Horlacea 5,25 km.

Necesitatea si oportunitatea investitiei este impusa si de nevoia desfasurarii in conditii normale a circulatiei rutiere din zona. In acest moment aceste strazi/drumurile sunt greu practicabile si provoaca poluarea mediului inconjurator datorita prafului. Astfel, modernizarea strazilor si a drumurilor reprezinta o investitie de utilitate publica si deserveste intreaga comunitate.  Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei poate fi justificata prin urmatoarele: deservirea locuitorilor care se deplaseaza pe aceste strazi; cresterea sigurantei in trafic; buna desfasurare a traficului; ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare; ameliorarea conditiilor igienico- sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate. Un alt factor important este dat de cresterea continua a traficului rutier, de starea de viabilitate inrautatita din cauza denivelarilor si a gropilor existente pe strazi. Toate acestea vor duce si la cresterea mediului economic local.

Prin realizarea unei imbracaminti rutiere care sa impermeabilizeze platforma drumului si sa asigure o planeitate a structurii acesteia, incadrarea acesteia in acostamente, realizarea santurilor si podetelor tubulare vor conduce la:

    - sporirea capacitatii de circulatie

    - timpi redusi de deplasare din comuna spre alte localitati

    - marirea sigurantei si confortului pentru participantii la trafic

    - cresterea nivelului de trai

    - asigurarea unei infrastructurii comunale pentru posibile investitii economice in zona.

Modernizarea este impusa de starea actuala, complet necorespunzatoare a strazilor si ca atare este necesara si oportuna investitia propusa.

c) valoarea investitiei;

Costurile estimate ale lucrarilor propuse sunt:

| exclusiv TVA | cu TVA |
| --- | --- |
| în RON ( lei) | în RON ( lei) |
| 11.334.810,30 | 13.467.610,47 |

d) perioada de implementare propusa;

- Durata estimata pentru executia lucrarilor este de 24 luni.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

- realizarea unui sistem rutier care sa corespunda traficului actual si de perspectiva

- realizarea de santuri pereate din beton

- realizarea de podete tubulare

- amenajare drumurilor laterale

- realizare/completare semnalizare rutiera, marcaje longitudinale si transversale acolo unde situatia o impune

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; investitia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus metionata;

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia: Strazile si drumurile ce fac obiectul studiului de fezabilitate se situeaza pe teritoriul comunei Sancraiu, in localitatile Sancraiu, Horlacea, Domosu, Braisoru si Alunis. Lucrarile proiectate sunt situate in intravilanul/extravilanul localitatilor.

- politici de zonare si de folosire a terenului: lucrarile de modernizare propuse se vor executa in intravilanul/extravilanul loocalitatilor Sancraiu, Horlacea, Domosu, Braisoru si Alunis. Imobilele sunt domeniul publical comunei Sancraiu cat si al orasului Huedin.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Sunt anexate in format electronic.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare - nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament - se pastreaza traseele existente.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanti pentru ape in perioada de constructie, sunt utilaje folosite la realizarea lucrarilor de executie si traficul de santier. Astfel, principalii poluanti sunt proveniti din pierderile accidentale de uleiuri, combustibili de la utilaje si mijloace de transport, pulberi sedimentate de la materialele de constructie si din executia lucrarilor ce pot fi antrenate de apele meteorice cazute pe platformele de lucru.

In perioada executarii lucrarilor de amenajare a obiectivului vor fi luate urmatoarele masuri pentru prevenirea poluarii apelor:

- se vor utiliza numai utilaje omologate avand verificarea tehnica in termen

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta amplasamentului se va face numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului. Alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizati;

- se interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, in incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va realiza numai in spatiile special amenajate.

- verificarea utilajelor se face periodic conform specificatiilor tehnice ale producatorului, astfel incat sa fie evitate pierderi de combustibili si lubrifianti ce pot fi antrenate de apele pluviale.

- Se va aplica un management corespunzator al gestionarii materialelor si deseurilor astfel incat acestea sa nu fie antrenate de catre apele pluviale in canalizari. Materialele de constructii vor fi aduse pe santier numai in cantitatea necesare executarii lucrarilor zilnice.

- Nu se vor executa lucrari de reparatie si intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului.  pregatirea si programarea lucrarilor de executie a investitiei se va face astfel incat lucrarile programate sa nu duca la aparitia unor situatii accidentale cu impact asupra mediului si sa asigure o pregatire prealabila pentru astfel de situatii (realizarea de canalizari si amenajari de preluare a apelor etc.)

În timpul realizării lucrărilor în faza de construcţie a obiectivului de investiţie, se prognozează manifestarea unui impact negativ nesemnivicativ asupra apei paraurilor din zonă, însă prin aplicarea măsurilor de reducere şi datorită faptului ca acesta este unul temporar reversibil, nivelul impactului poate fi ţinut în limitele acceptabile.

- statiile si instalatiile de epurare s au de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu au fost prevazute instalatii de epurare sau preepurare ape uzate, întrucât nu este cazul.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Modificǎrile fizice asupra factorului de mediu aer se datoreazǎ funcţionǎrii motoarelor cu combustie internǎ ce utilizeazǎ carburanţi fosili. Astfel, in timpul executiei lucrarilor, autovehiculele vor stationa cu motorul oprit.

Pentru diminuarea impactului asupra aerului pe perioada punerei în operă, se recomandă să se umecteze căile de acces, în vederea limitării degradării pulberilor. De asemenea se impune limitarea vitezei pentru autovehicule pentru minimalizarea antrenării pulberilor de praf.

Măsuri de protecţie şi recomandări  de diminuare a impactului:

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare segment în parte;

- alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optime;

- asigurarea încărcării optime a mijloacelor de transport şi utilajelor şi limitarea traseelor de transport ca număr şi ruting;

- mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevazute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule din cauza vântului;

- mijloacele de transport vor rula cu viteza redusă în scopul diminuării nivelului de zgomote şi vibraţii produse şi pentru limitarea antrenării particulelor minerale de pe căile de rulaj;

Modificǎrile fizice asupra factorului de mediu aer se datoreazǎ funcţionǎrii motoarelor cu combustie internǎ ce utilizeazǎ carburanţi fosili. Astfel, in timpul executiei lucrarilor, autovehiculele vor stationa cu motorul oprit.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

In etapa de construcţie, pentru sistemele de ecranare acustică sunt soluţii incluse în proiectul constructiv („din fabrică”) a utilzajelor în cauză şi constau din utilizarea panourilor dublate cu materiale fonoabsorbante (tablă dublată de poliester sau pâslă) a structurilor de caroserie, învelirea tamburilor benzilor transportoare în cauciuc, dotarea cu tobe de eşapament prevăzute cu silenţiatoare suplimentare, etc.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere mică sau medie, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse semnificative de zgomot şi/sau vibraţii, acestea o dată cu modernizarea drumurilor scăzând ca intesitate.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Pe amplasament nu există surse de radiaţii având în vedere natura activităţii propuse a se realiza şi a modului de construcţie a utilajelor folosite.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Având în vedere cele enunţate anterior nu este nevoie de amenajări şi dotări pentru protecţie înpotriva radiaţiilor

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime; Nu este cazul

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului; Utilajele folosite la realizarea lucrarii vor ramane pe teren pana la realizarea investiției. Se vor lua masuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Suprafața ocupata de organizarea de șantier se va impermeabiliza in prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recenta, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar caile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrarilor de construcţii.

La execuţia terasamentelor nu se folosesc materiale cu risc ecologic imediat sau in timp.

Nu rezulta reziduuri care se depoziteaza la sol. Nu se fac lucrari care sa modifice planimetria solului in amplasamentul lucrarii. Pamantul excedentar se va transporta in locuri ce necesita umpluturi. Pamantul vegetal va fi depozitat separat. Operaţionalizarea obiectivului va conduce, cu siguranţa, nu la o afectare ecologica a solului şi subsolului zonei, ci la o reabilitare radicala a factorilor lor determinanţi. In timpul execuţiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii solului şi a apelor subterane prin mal, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

-menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza;

-curaţirea (spalarea) camioanelor inainte de ieşirea din zonele de incarcare/descarcare;

-reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului, prin acoperire;

-curaţirea amplasamentului la sfarşitul zilei de lucru;

-deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizand materiale absorbante in eventualitatea poluarii apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

În timpul realizarii lucrărilor specifice fazei de construcţie, se prognozează manifestarea unui impact negativ asupra suprafetelor de teren prin ocuparea temporară a acestora, însă acesta poate fi adus la un nivel nesemnificativ acceptabil prin ecologizarea zonelor afectate. Nu se prognozeaza afectarea calităţii solului/subsolului decât în situaţii accidentale şi pe suprafeţe reduse.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În proximitatea amplasamentului, nu există arii naturale protejate.

Amplasamentul nu este situat într-o zonă de importanță deosebită pentru mediu din punct de vedere al biodiversității și nici la limită sau în imediata vecinătate. Prin urmare, proiectul va afecta nesemnificativ componenta biotică a zonei.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

- nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Impactul asupra aşezărilor umane este unul pozitiv, deoarece modernizarea si amenajarea drumurilor si strazilor din comuna Sancraiu, crește nivelul de trai si imbunatateste condițiile de viață ale localităților adiacente.

Nu au fost identificate efecte potenţiale negative semnificative ale impactului generat de proiect asupra populaţiei locale sau a altor obiective de interes public.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Având în vedere cele enunţate anterior nu sunt necesare lucrări suplimentare, dotări sau măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Din activitatea de punere în operǎ (construcţie) a obiectivului, deşeurile inerte vor fi colectate într-un container, urmând a fi incluse în fundaţii, ca materiale de fundare, iar dupǎ terminarea lucrǎrilor de fundare, vor fi utilizate ca material de consolidare a cǎilor de acces. Eventualul surplus va fi evacuat de pe teren în baza unui contract de prestǎri servicii cu o firmǎ specializatǎ.

Resturile metalice vor fi valorificate la un punct de colectare specializat.

Resturile din lemn vor fi tǎiate scurt (30-40 cm) şi pǎstrate pentru a fi utilizate ca material combustibil ce va fi valorificat pe plan local.

Deseuri generate în conformitate cu HG 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 15 | tone | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |
| 17 02 01 | Lemn | 100 | kilograme | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |
| 17 04 05 | Fier si oțel | 3 | tone | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11. |

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Deseurile rezultate din demolarea construcțiilor existente vor fi în cantitati limitate, in cea mai mare parte betonul va fi utilizat ca material de umplutură, iar fierul va fi valorificat printr-o firmă de specialitate autorizata in acest sens.

- planul de gestionare a deseurilor;

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de construcţii, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul de muncitori din şantier.

Activităţile de şantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe amplasament nu se vor utiliza şi/sau produce substanţe chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decat cele folosite in mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, balast, piatra sparta, nisipul, apa, lemn pentru cofraje, etc.

Acestea vor fi aduse pe amplasament de către firma de constructie, iar amprenta la nivel local va fi minima.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

În proximitatea amplasamentului, nu există arii naturale protejate. Amplasamentul nu este situat într-o zonă de importanță deosebită pentru mediu din punct de vedere al biodiversității și nici la limită sau în imediata vecinătate. Prin urmare, proiectul va afecta nesemnificativ componenta biotică a zonei.

Lucrarile de modernizarea si amenajarea drumurilor si strazilor din comuna Sancraiu nu ridică probleme deosebite in ceea ce priveşte poluarea factorilor de mediu. De aceea, impactul negativ asupra mediului inconjurător va fi unul extrem de redus. Mai mult, subliniem impactul social pozitiv al proiectului., în perioada de functionare.

In perioada de execuţie

In perioada de execuţie a lucrărilor, pot fi emisii locale de zgomot și noxe de la utilajele de execuție, lucrări şi mijloacele de transport folosite şi emisii de pulberi/praf de la lucrările de săpături. Având in vedere faptul că investiţia este amplasată pe ampriza existenta drumurilor si strazilor existente din comuna Sancraiu, se estimează că, obiectivul analizat va avea un nivel nesemnificativ al impactului asupra locuitorilor din zonă, pe termen scurt, respectiv pe perioada de execuţie a lucrărilor. Impactul estimat va fi un impact local, care se va manifesta numai pe amplasamentul pe care se desfășoară lucrările de execuție şi pe traseul mijloacelor de transport materiale de construcție. In perioada de exploatare lucrările de construire nu au impact negativ asupra locuitorilor din zonele locuite.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va fi unul strict punctual si numai pe perioada constructiei, insa acesta nu va afecta semnificativ biota locală.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Putem vorbi de un impact redus, având în vedere lucrările propuse prin proiect, respectiv modernizarea si amenajarea drumurilor si strazilor din comuna Sancraiu.

- probabilitatea impactului;

Poate exista un impact redus asupra solului în cazul în care deșeurile nu sunt colectate și depozitate sau în cazul în care vor exista scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti. Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea măsuri de colectare, de valorificare selectivă a deșeurilor și utilizarea de utilaje moderne și verificate periodic.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul va fi redus, el va exista doar pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 24 luni. Este un impact reversibil. La finalizarea lucrărilor, deşeurile vor fi eliminate/valorificate prin firme specializate, iar terenul ocupat temporar va fi readus la starea inițială.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

În vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu în timpul lucrărilor, monitorizarea va consta în:

- observaţii directe zilnice pentru a face intervenţii în situaţia apariţiei unor surse de poluare de tipul celor descries mai sus;

- colectarea şi îndepărtarea strict manuală a eventualilor plutitori sau corpuri străine poluante;

- optimizarea spaţiului pentru a ocupa un spaţiu cât mai restrâns cu şantierul.

Întrucât impactul produs asupra mediului în perioada de exploatare a lucrărilor proiectate este minim, monitorizarea va consta în observaţii directe periodice pentru a se interveni în situaţia apariţiei unor surse de poluare.

- natura transfrontaliera a impactului. - nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

- nu este cazul

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

- nu este cazul

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Vor presupune asigurarea accesului prin consolidarea căilor de acces existente, realizarea de rigole de scurgere a apelor puviale din lungul căilor de acces. De asemenea se vor realiza platformele primare (nivelare, tasare primară, acoperirea cu strat de petriş de 5 cm) a organizării de şantier

Lucrările de execuție nu vor afecta circulația auto și pietonală din zonă. Se va amplasa provizoriu o rampă depozitare materiale marunte. De asemenea, ca vestiare pentru muncitori și grupuri sanitare, se va amplasa o baracă și un wc ecologic.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face pe un teren pus la dispozitie de beneficiarul lucrarii, va fi in afara zonelor cu probleme de mediu. Organizarea de şantier va ocupa o suprafaţǎ redusă, amenajată în zonele de încrucişare a tronsonului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Organizarea de şantier va afecta cu precǎdere factorul de mediu sol, prin ocuparea unei suprafeţe de aproximativ 300 mp. In aceastǎ zonǎ vor apǎrea fenomene de tasare şi eroziune accentuatǎ ca urmare a traficului intens. Materialele de construcție vor fi depozitate în spații special amenajate, iar deșeurile de construcții rezultate vor fi valorificate prin firme specializate in acest sens;

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:

- Activitatea de dislocare, manipulare sol;

- Activitatea de transport materiale de construcţii;

Toate sursele de poluare produc emisii fugitive şi nu vor fi necesare instalaţii de reţinere a poluanţilor.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiței. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Suprafața ocupată de organizarea de șantier se va impermeabiliza în prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Se va proceda la acoperirea spațiilor de depozitare a materialelor de unde pot rezulta particule ce pot fi antrenate în afara zonei de lucru. Activitățile care produc cantități de praf se vor reduce în perioadele de vânt puternic sau se vor umecta intens suprafețele care reprezintă sursa.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale - in cazul poluarii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitatii factorilor de mediu, pana la indepartarea cauzelor emisiilor de poluanti in mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei - nu este cazul;

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului - nu este cazul.

Dupa terminarea investitiei vor fi indepartate toate deseurile rezultate in timpul executiei.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

- nu este cazul

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

- nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

- plan de incadrare si plan de situatie

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- nu este cazul

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

- nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului

Nu este cazul.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul completarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

    - Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Strazile si drumurile ce fac obiectul proiectului se situeaza pe teritoriul comunei Sancraiu, in localitatile Sancraiu, Horlacea, Domosu, Braisoru si Alunis. Lucrarile proiectate sunt situate in intravilanul/extravilanul localitatilor. Prin prezentul proiect se propune modernizarea strazilor si a drumurilor ce fac legatura spre accesul riveranilor la proprietati. Lungimea totala a strazilor propuse spre modernizare este de 17.555,00 metri.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Resursele naturale utilizate în lucrările de modernizare a drumurilor sunt agregatele minerale (balast, nisp), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din staţiile de sortare din zonă.

Pământul este folosit la umpluturi.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform “Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 15 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 3 |

(e) poluarea și alte efecte nocive;

Nu este cazul.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de accidente majore si/sau dezastre.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului si a apei.

    - Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Folosinta actuala a terenului pe care se va realiza proiectul propus este de drum public si zona aferenta drumului public.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia;

Nu este cazul

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

(2) zone costiere și mediul marin;

(3) zonele montane și forestiere;

(4) rezervații și parcuri naturale;

Nu este cazul

(5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

Nu este cazul

(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu este cazul

(7) zonele cu o densitate mare a populației;

Nu este cazul

(8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul

    - Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Impactul potenţial din perioada de realizare a lucrărilor, precum şi din cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acţionează, precum şi măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza prezentată mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de implementare a proiectului şi este local. Realizarea lucrărilor nu va conduce la o creştere mare a traficului rutier în zona proiectului cu influenţe negative asupra caracteristicilor de mediu.

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(c) natura transfrontalieră a impactului;

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001.

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului

Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrarilor si se va finaliza la terminarea lucrarilor de constructie respectiv la 24 luni de la inceperea lucrarilor.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul

|  | Semnatura si stampila titularului S.C. EURODRUM COM S.R.L. Ing. Laurentiu Liviu Lola |
| --- | --- |