EMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din 21.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. MP FIRST PARK S.R.L., cu sediul în com. Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, nr. 897 A, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 21041/13.09.2021, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 23951/28.10.2021, nr. 25093/09.11.2021, nr. 25146/09.11.2021, nr. 25192/10.11.2021, nr. 25285/11.11.2021, nr. 26089/24.11.2021, nr. 23336/05.10.2022, nr. 23593/10.10.2022, nr. 25101/03.11.2022, nr. şi nr. 25932/1611.2022 şi a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.11.2021, că proiectul „Construire hală cu spaţii depozitare şi spaţii administrative - regim înălţime P+Ep, împrejmuire, amenajare acces şi amenajări exterioare, racorduri şi branşamente utilităţi”, propus a fi amplasat în com. Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, CF/nr. cad 54438, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 10 a - „proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- conform Certificatului de urbanism nr. 117 din 10.08.2021, emis de Primăria Mihai Viteazu:

- imobilul în suprafaţă de 3600 mp (CF/nr. cad. 54438) este situat în intravilanul comunei Mihai Viteazu, sat  Mihai Viteazu şi constituie proprietate privată;

- conform PUG, imobilul aparţine Zonei Mixte (Instituţii şi Servicii de Interes Public ISP şi Industrie-Depozitare ZUID), subzona Unităţilor Industriale şi de Depozitare, situată în exteriorul limitei protejate a satului Mihai Viteazu, folosinţa actuală fiind arabil;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu nr. 5863/IS/06.10.2022, emisă de către Administratia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba este:

- lucrările nu determină modificări semnificative ale corpurilor de apă de suprafaţă/subteran;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care propune construirea unei hale P+Ep cu spaţii de depozitare şi spaţii administrative pe un teren în suprafaţă de 3600 mp, împrejmuirea acestuia, amenajarea acceselor, realizarea de amenajări exterioare şi racordarea/branşarea la reţelele de utilităţi;

__- hala va avea suprafaţa construită parter de 1434,80 mp şi etaj 110,10 mp, suprafaţa desfăşurată de 1544,90 mp şi suprafaţă utilă de 1235 mp;

__- la stradă, hala va avea regim de înălţime P+Ep şi va integra la parter şi etaj funcţiunea de spaţii administrative (birouri, chicinetă, vastiar + grup sanitar, centrală termică, grup sanitar şi sală de conferinţe; spre interiorul parcelei, hala va avea regim de înălţime P şi va fi segmentată în trei zone pentru depozitare;

__- pe parcelă se propune amenajarea unei platforme betonate şi elicopterizate, pe care se vor amplasa 6 parcări auto pentru personalul angajat şi vizitatori; platforma şi hala vor fi astfel dimensionate încât să permită raza de viraj pentru vehiculele de aprovizionare/autospeciale;

__- la stradă se va amenaja o fâşie de spaţiu verde şi arbuşti decorativi;

BILANŢ TERITORIAL PROPUS

| suprafaţă teren | 3600 mp |
| --- | --- |
| suprafaţă construită hală parter | 1434,80 mp |
| suprafaţă construită hală etaj parţial | 110,10 mp |
| suprafaţă desfăşurată hală | 1544,90 mp |
| suprafaţă utilă hală | 1235 mp |
| suprafaţă alei pietonale/auto | 1991,5 mp |
| suprafaţă parcări auto | 77,15 mp |
| suprafaţă spaţii verzi | 96,55 mp |
| TOTAL | 3600 mp |

__- utilităţi:

__- alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua publică de alimentare cu apă existentă;

__- apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare propuse în cadrul halei sunt colectate de o reţea internă de canalizare şi deversate în reţeaua de canalizare existentă;

__- reţeaua de canalizare pluvială este realizată din 2 componente: o reţea care colectează apele pluviale de pe acoperişul halei şi o reţea separată care preia apele pluviale de pe platforma carosabilă din incintă;

__- apele pluviale de pe platforma carosabilă din incintă sunt preluate prin intermediul a 7 guri de scurgere şi conduse mai departe, printr-o reţea de canalizare pluvială, până la un separator de hidrocarburi cu desnisipator şi filtru coalescent (Q = 28 l/s), după care, apele pluviale curăţate se vor deversa în CP17 şi apoi în bazinul de retenţie;

__- alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua naţională;

__- încălzirea spaţiilor se va face cu o centrală termică pe gaz metan;

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- ȋnainte de ȋnceperea săpăturilor, suprafaţa terenului se va curăţa şi nivela cu  pante de scurgere pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor din construcţii depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de praf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor din construcţii şi demolări, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- realizarea de spaţii verzi cu plantaţii corespunzătoare pe suprafeţele libere neocupate de lucrări;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

- se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- la finalizarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, titularul/titularii activităţilor care se vor defăşura în hala propusă au obligaţia de a solicita şi a obţine autorizaţia de mediu, conform Ord. nr. 1798/2007 al  M.M.D.D, cu completările şi modificările ulterioare, dacă activitatea desfăşurată intră sub incidenţa ordinului menţionat.

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 72 din 13.10.2022, emis de către  Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, sunt:

- apele uzate fecaliod-menajere evacuate în reţeaua de canalizare nu vor depăşi limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002 (NTPA 002) cu modificările şi completările ulterioare, sau alte limite stabilite de operatorul staţiei de epurare care va prelua aceste ape;

- la ieşirea din separatorul de produse petroliere, pentru caracterizarea apelor pluviale impune următoarea condiţie: produse petroliere: < 5 mg/l;

- beneficiarul are obligaţia să anunţe S.G.A. Alba începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor, să solicite eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru întreaga activitate;

- vidanjarea sistemului individual adecvat de colectare a apelor uzate (bazin de retenţie), atunci când va fi cazul, se va face de către o firmă specializată, pe bază de contract; deversarea vidanjei se va face obligatoriu într-o staţie de epurare mecano-biologică;

- depozitele de agregate sau alte materiale de construcţii se vor face în locuri special amenajate care să nu afecteze apele; se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse care pot afecta vegetaţia sau apele din zonă;

- prezentul act de reglementare nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi celorlalte avize/acorduri/autorizaţii legale necesare investiţiei;

- în cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor şi/sau unor lucrări hidrotehnice existente/aflate în curs de execuţie, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;

- întreţinerea corespunzătoare a separatorului de produse petroliere;

- reziduurile petroliere şi nămolul din separatorul de produse petroliere vor fi preluate de firma de specialitate, pe bază de contract;

- dacă în zonă se va realiza/extinde reţeaua de alimentare cu apă şi/sau reţeaua de canalizare/epurare, beneficiarul are obligaţia de a se racorda la acestea;

- este interzisă evacuarea oricărui tip de ape uzate neepurate în cursurile de apă sau depozitarea nămolurilor pe malurile cursurilor de apă;

- în cazul în care vor interveni schimbări de soluţie faţă de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către S.G.A. Alba şi modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 828/2019.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                        dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                          cons. Izabella BUFTEA

21.11.2022