AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. XXX din X.X.2022

Titularul activității: SC PROMTINTER EXPERT  SRL

Adresa: municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Merca, nr. 4-6, județul Cluj                          Punct de lucru: SC PROMTINTER EXPERT  SRL

Locația activității: orașul Huedin, str. Fildului, nr. 23B, județul Cluj

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2562 | Operațiuni de mecanică generală | 179 | 2852 | Operațiuni de mecanică generală |  |  |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 237 | 3612 | Producţia mobilierului pentru birou şi magazine |  |  |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 238 | 3613 | Producţia altor tipuri de mobilier |  |  |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | 239 | 3614 | Producţia altor tipuri de mobilier |  |  |
| 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor | 178 | 2851 | Tratarea și acoperirea metalelor |  |  |

Activitate PRTR - Nu este cazul.

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data  emiterii: X.X.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de SC PROMTINTER EXPERT  SRL, cu punctul de lucru din orașul Huedin, str. Fildului, nr. 23B, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 26326/26.11.2021, completată prin documentațiile înregistrate cu numerele: 8169/18.03.2022, 20049/09.08.2022 și 21810/12.09.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PROMTINTER EXPERT  SRL, cu punctul de lucru din orașul Huedin, str. Fildului, nr. 23B, județul Cluj,

Documentația de autorizare conține:

- Fişa de prezentare şi declaraţie;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 4237/10.02.2017 încheiat cu Compania de Apă Someș SA;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 6538PE/22.07.2020 încheiat cu Enel                Energie SA și act adițional nr. 1/22.06.2021;

- Contract de prestare a serviciilor de salubrizare nr. 1691/05.11.2019 încheiat cu                     SC Bisdog SRL;

- Contract de vânzare cumpărare nr. 722/16.02.2017 încheiat cu II Muza Ciprian Mircea;

- Contract de prestări aervicii nr. 10/2021 încheiat cu SC Selenco Service SRL;

- Contract deprestări servicii nr. 56/01.09.2022 încheiat cu Imagro Recycle SRL;

- Fişe de securitate ale substanţelor şi/sau amestecurilor periculoase utilizate în activitate;

- Ordin de plată  UniCredit Bank nr. 22/23.11.2021, tarif emitere autorizație de mediu;

- Anunţ ziar - mediatizare emitere autorizaţie de mediu;

- Piese desenate: plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 4315694, nr. de ordine J12/3878/07.11.2005, CUI 18106293/07.11.2005, emis de ORC Cluj;

- Certificat constatator nr. 871626/22.11.2021 emis de ONRC București.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. Luarea tuturor măsurilor:

-  de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

-  care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. Pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor şi dotărilor de protecţie a mediului existente;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

- interzicerea depozitării definitive și a incinerării oricărui tip de deșeu în incinta obiectivului;

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;

- eliminarea deșeurilor periculoase se face prin firme specializate și autorizate;

- verificarea periodică a integrității recipientelor utilizate pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase;

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenții în caz de accidente;

- deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase;

- deținerea mijloacelor tehnice și a materilelor necesare ambalării/supraambalării substanțelor și preparatelor deținute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului și/sau depozitării;

- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deșeurile colectate si măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariției lor;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate;

- menținerea spațiilor de stocare în forma inițială, a integrității acoperișurilor și a sistemelor de colectare a apelor uzate;

- gestionarea deșeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

-  anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident, în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, inclusiv a Inspectoratului pentru Situații de Urgență;

- întreținerea echipamentelor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare;

- asigurarea funcționării corespunzătoare a echipamentelor de reducere a emisiilor, cu luarea următoarelor măsuri:

-de sistare a funcționării instalației la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

-înregistrare tuturor incidentelor și păstrarea de înregistrări privind: defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data repunerii în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;

-reluarea activității în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia;

- stocarea deșeurilor de lemn se face în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate, conform HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;

- se interzice depozitarea rumegușului în zone neamenajate din interiorul sau din afara incintei obiectivului (în incintă rumegușul se va depozita numai în zona special amenajată);

- colectarea separată a deșeurilor de rumeguș provenit din lemn tratat sau cu conținut de substanțe periciculoase, de cel provenit din lemn netratat;

- interzicerea utilizării în centrale termice a lemnului tratat, cu conținut de substanțe periculoase;

- obligativitatea titularului activității de a a solicita de la furnizor și de a deține pe amplasament a fișelor tehnice de securitate pentru toate substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021;

- solicitarea furnizorului de substanțe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanțelor la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021;

- respectarea condițiilor de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- interzicerea introducerii pe piață sau utilizarea substanței (toluen) ca atare sau sub formă de constituent al preparatelor, atunci când concentrația acesteia este egală cu sau mai mare de 0,1% în greutate, în adezivi și vopsele care se aplică prin pulverizare, destinate comercializării publicului larg, conform Regulamentului REACH;

-  respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, conform HG nr. 1218/2006, privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici cu modificările și completările ulterioare;

- organizarea activităților cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru izolarea și protecția fonică a resurselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental;

- interzicerea efectuării activităților de întreținere/reparații a mijloacelor de transport pe amplasament;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ,,poluatorul plătește’’;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 140/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea  nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 241/2006 (R2) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- HG nr. 96/2008 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 923/2020 pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicătii unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrare lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului;

- Decretul nr. 495/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, respectiv aprobarea Legii nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul Silvic;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin OUG nr. 38/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

-  Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu  modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ,,Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 210/2007, Ordinul nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea                           nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun                  aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin OUG nr. 15/2009, modificată și aprobată prin Legea nr. 249/2013;

- Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populatiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să notifice APM Cluj pentru orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer, sol sau subsol;

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei

de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- să solicite şi să obţină viza anuală a autorizaţiei, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului şi Ordinului 1150/2020, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Operațiuni mecanică generală, fabricarea de mobilă și tratarea și acoperirea metalelor, în orașul Huedin, str. Fildului, nr. 23B, județul Cluj.

Titular: SC PROMTINTER EXPERT  SRL

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2562 | Operațiuni de mecanică generală |  |  |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine |  |  |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării |  |  |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. |  |  |
| 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor |  |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața de 10.504 mp, din care S=9.232 mp reprezintă spații betonate, spații verzi și S=1.272 mp  reprezintă suprafața construită, împărțită astfel: hală confecții metalice S=343 mp, hală confecții lemn S=443 mp; atelier mecanic S=17 mp; șopron depozit S=27 mp; depozit acoperit S=252 mp; hală depozit produse finite S=89 mp; clădire birouri S=101 mp.

Dotări:

- mașină combinată de prelucrare lemn – 1 buc;

- mașină de frezat lemn – 1 buc;

- circular de formatat PAL – 1 buc;

- mașină multiplă de găurit – 1 buc;

- mașină de aplicat cant – 1 buc;

- mașină de șlefuit – 1 buc;

- mașină de ștanțat tablă cu CNC  – 1 buc;

- foarfecă ghilotină – 1 buc;

- presă de îndoit tablă – 1 buc;

- mașină de roluit tablă – 1 buc;

- mașină de debitat cu plasmă – 1 buc;

- mașină de găurit – 1 buc;

- instalație de sudură în argon MIG MAG – 1 buc;

- invertor Max dp201 – 1 buc;

- mașini de îndoit țevi – 2 buc;

- instalație de sablare plus echipamente – 1 set;

- instalație de vopsire în câmp electrostatic (cabină de pulverizare electrostatică-pistol manual de pulverizat - cărucior transportor - cuptor de polimerizare a vopselelor pulbere putere instalată 4 kW/380 V cu ventilatoare - ventilator - filtre pentru reținerea pulberilor de vopsea) – 1 set;

- compresor (produce aer comprimat pentru instalațiile de sablare și vopsire în câmp electrostatic) – 1 buc;

- presă pentru forjă (ciocan pneumatic) – 1 buc;

- exhaustoare – 1 set;

- desprăfuitor uscat cu filtre (instalație sablare) – 1 buc;

- uscător de aer comprimat (compresor) – 1 buc;

- arzător pe combustibil lichid ușor (se folosește la încălzirea cuptorului de polimerizare a vopselei tip pulbere – peste 100 °C) – 1 buc;

- alte echipamente, instrumente de mici dimensiuni utile în activitate (unelte de mână (găurit, frezat, șlefuit), rulete, șublere, șurubelniță, ciocan, dalta, clește, etc.);

- electrostivuitor – 1 buc;

Alte dotări:- mobilier birou, calculatoare;

- rafturi, dulapuri pentru depozitare materiale;

- paleți pentru depozitare materiale;

- saci pentru depozitare materiale;

- lăzi de lemn, pubele pentru depozitare deșeuri de lemn;

- găleți pentru depozitare adeziv;

- bidoane metalice pentru lac, grund;

- rezervor metalic pentru depozitare CLU  de 3 t, amplasat în curte (îngropat);

- butelii (tuburi metalice) cu Argon/Corgon;

- sobe cu coșurile aferente;

- cazan de apă caldă Ecos, putere nominală 125 kW (în conservare);

- pubele, recipiente, containere, pentru depozitare deșeuri pe categorii.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică/ compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Pal melaminat (plăci aglomerate) | Materie primă | 100 | Mp/ lună |  | Fabricare mobilă | Pe rafturi/ paleți | Nepericulos |
| Alte materii | Panouri de lemn | Materie primă | 12 | Mp/ lună |  | Fabricare mobilă | Pe paleți | Nepericulos |
| Alte materii | PFL (plăci presate) | Materie primă | 25 | Mp/ lună |  | Fabricare mobilă | Pe rafturi/ paleți | Nepericulos |
| Alte materii | Șuruburi metal | Materiale auxiliare | 1.000 | Buc/ lună |  | Accesorii mobilier | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Balamale metal | Materiale auxiliare | 60 | Buc/ lună |  | Accesorii mobilier | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Cant ABS (PVC) | Materiale auxiliare | 1.600 | Ml/ lună |  | Accesorii mobilier | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Cepi de lemn | Materiale auxiliare | 1.000 | Buc/ lună |  | Fabricare mobilă | In saci,pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Mânere, yale, cuie, ține, sertare din metal | Materiale auxiliare | 1.200 | Buc/ lună |  | Accesorii mobilier | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Picioare mobilier din metal, PVC | Materiale auxiliare | 60 | Buc/ lună |  | Accesorii mobilier | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Adeziv | Material tehnologic | 15 | Kg/ lună |  | Granule | In saci | Nepericulos |
| Alte materii | Adeziv | Material tehnologic | 10 | Kg/ lună |  | Aracet | In găleți plastic | Nepericulos |
| Alte materii | Vopsea pulbere | Material tehnologic | 7 | Kg/ lună |  | Vopsea pentru acoperire metale în câmp electrosta-tic | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Lac pe bază de apă | Material tehnologic | 5 | Kg/ lună |  | Finisaj lemn | In bidoane metalice | Nepericulos |
| Alte materii | Grund | Material tehnologic | 5 | Kg/ lună |  | Finisaj lemn | In bidoane metalice | Nepericulos |
| Alte materii | Uleiuri hidraulic | Lubrifiant | 100 | Ml/ lună |  | Lubrefiere utilaje | Flacoane metalice/ spray | Nepericulos |
| Alte materii | Tablă subțire de oțel | Materie primă | 500 | Kg/ lună |  | Confecțio-nare mobilier metalic | Pe paleți | Nepericulos |
| Alte materii | Țevi | Materie primă | 750 | Kg/ lună |  | Confecțio-nare mobilier metalic | Pe paleți | Nepericulos |
| Alte materii | Sârmă de sudură | Material tehnologic | 15 | Kg/ lună |  | Confecțio-nare mobilier metalic | Pe paleți | Nepericulos |
| Alte materii | CLU | Combustibil | 85 | L/lună |  | Incălzire cuptor polimeriza-re | Rezervor metalic | Periculos |
| Alte materii | Argon/ Corgon (butelii) | Gaz protector | 2 | Buc/ 2 luni |  | Protecție proces sudură | Tub metalic | Periculos |
| Alte materii | Elemente mulate din lemn (șezut /spătar scaun din lemn stratificat deformat/ mulat | Materie primă | 50 | Buc/ lună |  | Scaune, spătare | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Elemente mulate din plastic | Materie primă | 50 | Buc/ lună |  | Sezut spătar | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Stofă, tapițerie | Materie primă | 50 | Mp/ lună |  | Tapițat scaune | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Sezut scaune burete (burete) | Materie primă | 50 | Buc/ lună |  | Sezut scaune | Semifabri-cat/pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Dopuri din plastic | Materiale tehnologice | 200 | Buc/ lună |  | Dopuri scaune | In saci, pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Carton | Ambalaj | 0,75 | Kg/ lună |  | Ambalare produse | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Folie strech | Ambalaj | 2 | Role/ an |  | Ambalare produse | Pe rafturi | Nepericulos |
| Alte materii | Lemn | Combustibil | 63 | Kg/ lună |  | Sobe | Depozit de lemne | Nepericulos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apă se face din rețeaua localității. | 220 | L/lună |
| Evacuare ape uzate menajere | Apele uzate menajere se evacuează în canalizarea localității. | 220 | L/lună |
| Energie electrică | Alimentarea cu energie electrică din rețeaua electrică locală. Incalzirea unor spații se face cu ajutorul aerotermelor. | 3.150 | kWh/lună |
| Energie termică | Incalzirea anumitor spații se face cu ajutorul sobelor, care utilizează combustibil solid. | 63 | Kg/lună |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În procesul tehnologic de fabricare piese de mobilier se folosesc plăci de  PAL, PFL, panouri de lemn. Fluxul tehnologic constă în:

- aprovizionare cu materie primă și materiale auxiliare, care se depozitează în spațiul destinat fiecărui tip de materie/material în parte;

- debitare repere din PAL la dimensiuni necesare - șlefuire - lipire cant - asamblare -  depozitare produse finite -  expediere cu mașini închiriate.

Aspirarea rumegușului rezultat în urma debitării PAL-ului se realizează cu ajutorul exhaustoarelor din dotare. Rumegușul și resturile lemnoase nepericuloase sunt depozitate în depozitul de lemne. Resturile lemnoase sunt folosite pentru încălzirea sobelor, rumegușul se predă către un operator autorizat.

Se aprovizionează separat mulaje din lemn și plastic (șezut scaune, spătare), care împreună cu buretele, stofa/tapițeria, dopurile, se asamblează și se obțin scaune din lemn și plastic.

În procesul tehnologic de fabricare confecții metalice se utilizează tablă, țevi de diferite dimensiuni. Fluxul tehnologic constă în:

- aprovizionare cu materie primă și materiale auxiliare, care se depozitează în spațiul destinat fiecărui tip de materie/material în parte;

- debitarea materiei prime - polizare - sudare - îmbinare - sablare - curățare materiale de bavuri;

- vopsire în câmp electrostatic: introducere piese în cabina de pulverizare vopsea tip pulbere - uscare în cuptor - scoatere din cuptor; procesul de vopsire în câmp electrostatic se execută asupra pieselor metalice procesate, asamblate, care trebuie protejate împotriva corodării; piesele acoperite cu vopsea pulbere se agață într-un cărucior transportor care se introduce în cuptorul de polimerizare la 160-180 ○C, timp de 20 de minute, vopseaua pulbere se plastifiază (polimerizează), rezultând o protecție foarte bună și aspectuoasă a pieselor;

- depozitare produse finite – expediere cu mașini închiriate.

Desprăfuitorul uscat cu filtre este utilizat pentru reținerea pulberilor proveniți de la instalația de sablare.

Surplusul de pulbere rezultat în procesul de vopsire este absorbit/reținut de niște filtre mari (aluminiu+plastic), care apoi se recuperează pentru reutilizare (surplusul de pulberi în procesul de vopsire în câmp electrostatic se reține în proporție de 100%).                    Filtrele încărcate cu pulberi se cuplează la desprăfuitor care permite scuturarea acestora în cuva cabinei de vopsire, de unde vopseaua este stocată în cutii și se refolosește, deoarece aceasta nu este deteriorată.

In cazul în care se defectează utilajele, echipamentele, se anunță o firmă de service, care remediază defectele la fața locului.

Firma de service asigură piesele de schimb, iar piesele defecte sunt preluate în schimbul celor înlocuite (de firma de service).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilier | Dulapuri | 15 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier | Birouri | 23 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier | Rafturi | 9 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier | Casetiere lemn și metal | 14 | Buc/lună | Clienți |
| Confecții metalice | Rafturi metalice, picioare mobilier, etc | 84 | Kg/lună | Clienți |
| Scaune asamblate | Scaune din lemn și plastic | 80 | Buc/lună | Clienți |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați  -   Cazanul de apă caldă este cel menționat la dotări (în conservare).

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - Nu este cazul.

## 8. Programul de funcționare

## Programul de funcționare este de: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 242 zile/an.

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2562, 3101, 3102, 3109 | Coș evacuare gaze de la cazanul de apă caldă (cazan în conservare) | 6 | 0,300 | 0,300 | Pulberi, CO, SOx, NOx |  |  |  |  |
| 2561 | Coş evacuare gaze de ardere cuptor polimerizare | 3,4 | 0,140 | 0,140 | Pulberi, CO, SOx, NOx |  |  |  |  |
| 2561 | Coș cabină de vopsire | 3,5 | 0,140 | 0,140 | TSP | Filtre aluminiu pentru reținere pulberi | 100% |  |  |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| - pulberile rezultate din procesul de producție care sunt absorbite de exhaustoarele din dotare (sistem închis); - pulberile de la instalația de sablare care sunt absorbite de desprăfuitorul din dotare; - pulberile din procesul de vopsire sunt recuperate prin intermediul filtrelor din dotare și reutilizate în procesul de vopsire. | staționare |

Apă

Pretratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Sol

Suprafețele de lucru sunt betonate. Deșeurile sunt colectate selectiv pe categorii și sunt depozitate corespunzător în pubele, saci, recipiente, containere. Lemnele, deșeurile de lemn – resturi de lemn și rumeguș, se depozitează în depozitul de lemne – situat în curtea societății.

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului - Nu este cazul.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Calitatea aerului înconjurător – se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare, pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii.

Se vor respecta VLE stabilite în Ordinul nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produşi de surse staționare.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2561 | Coş evacuare gaze de ardere cuptor polimerizare | Pulberi | 50 | Mg/m3N | Condiții normale și un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3% vol |
|  | Coş evacuare gaze de ardere cuptor polimerizare | Monoxid de carbon (CO) | 170 | Mg/m3N | Condiții normale și un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3% vol |
|  | Coş evacuare gaze de ardere cuptor polimerizare | Oxizi de sulf | 1700 | Mg/m3N | Condiții normale și un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3% vol |
|  | Coş evacuare gaze de ardere cuptor polimerizare | Oxizi de azot | 450 | Mg/m3N | Condiții normale și un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3% vol |

In cazul în care se va pune în funcțiune cazanul de apă caldă se vor respecta                 VLE-urile stabilite în ordinul de mai sus, în funcție de combustibilul utilizat.

Alte condiții de funcționare decit cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată - Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Se va respecta Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Zgomot

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității nu va depăși valorile maxime admise în OMS nr. 119/2014 și standard SR 10009/2017 privind acustica urbană.

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului - Nu este cazul.

Monitorizarea apei - Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane - Nu este cazul.

Monitorizarea solului - Nu este cazul.

Monitorizare zgomot  - Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Canti-tate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod opera-țiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* | Producție | 64,7 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 01 01 | Cenusa de vatră,* zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) | Ardere lemn | 0,3 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Activitatea angajaților | 2,7 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Activitatea angajaților | 0,5 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | Producție | 49,9 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Activitatea angajaților | 41 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |

*In cazul cenușii rezultate, predarea acesteia se face către un operator autorizat, la cerere.

In cazul în care în procesul de producție a pieselor de mobilier se vor utiliza materii prime care conțin substanțe periculoase, deșeurile rezultate se vor preda către un operator autorizat (cod 03 01 04*).

## 2. Deșeuri  colectate - Nu este cazul.

Deșeuri comercializate - Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate - Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - Nu este cazul.

## Deșeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt stocate temporar pe amplasament până la data preluării acestora de către operatorii autorizați.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate - Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate - Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile generate sunt  transportate de către operatori autorizați.

Deșeuri transportate - Nu este cazul.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Monitorizarea deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carton | Carton | 0,75 | Kg/lună | Ambalare produse mobilier |
| Alte plastice | Folie strech | 2 | Role/an | Ambalare produse mobilier |

În timpul transportului, la părțile de îmbinare a produselor sunt plasate foi de cartoane.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | CLU | 85 | L/lună |  | H226,H304, H315,H332,H350,H361,H373,H411 |
| Amestec | Argon/ Corgon (butelii) | 2 | Buc/ 2 luni |  | H280 |

## Modul de gospodărire:

  - ambalare: rezervor metalic pentru CLU și recipient metalic pentru depozitare în hală; butelii (tuburi metalice) pentru Argon/Corgon;

  - transport: se evită deteriorarea rezervoarelor, buteliilor de transport;

  - depozitare: umplerea rezervorului de CLU se face în cazul în care este necesar de către operatori autorizați; în hală este depozitat în recipient închis pentru a se evita  scurgerea combustibilului; butelia de Argon/Corgon se                                                                                      schimbă  periodic în cazul în care s-a golit - nu se depozitează pe amplasament;

  - folosire/comercializare: se folosesc în activitatea desfășurată, dar nu se comercializează.

## Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se vor respecta fișele de securitate ale substanțelor și/sau amestecurilor chimice periculoase.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente - Nu este cazul.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta fișele de securitate ale substanțelor și/sau amestecurilor chimice periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021  privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie, si electronic, în sistemul pus la dispoziție de APM;

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44  și Anexei  nr. 8, din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării;

- raportarea anuală a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ordinului                           nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie a anului curent  pentru anul anterior;

- raportare anuală în Inventarele locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 - anual în intervalul 15 ianuarie – 15 martie anul curent pentru anul anterior – în cazul în care se va pune în funcțiune cazanul de apă caldă;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj, program permanent, tel: 0766/868594.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deșeuri Ambalaje: Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 2 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține 18 (optsprezece)  pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA

Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:

Cons. Gabriela IONESCU

X.X.2022