MEMORIU  TEHNIC

pentru Obținerea Acordului de Mediu - conf. anexă nr. 5.E – legea 292 din 3 decembrie 20,18

- Denumirea proiectului :

CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANȚĂ R.A.R. CLUJ, CABINĂ POARTĂ, CĂI DE ACCES AUTO ȘI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

LOC. APAHIDA, COM. APAHIDA, STR. LIBERTATII, NR. 303H, JUD. CLUJ

- Titular :

- numele: REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.

- adresă: mun. Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei, nr. 391A

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 021/202.70.00, office@rarom.ro, https://www.rarom.ro/, numele persoanelor de contact: --

contact arh. Roxana Borsan 0729089031 sma_construct@yahoo.com

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

- un rezumat al proiectului

Prezenta documentație tehnică, elaborată la cererea beneficiarului - Registrul Auto Român RA, are ca obiect construirea sediului reprezentanței R.A.R. Cluj, cabină poartă, accese auto și pietonale, sistematizare verticală, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în localitatea Apahida, strada Libertății, nr. 303H, nr.cad. 64925, jud.Cluj. Investiția propusă urmărește asigurarea funcționării în condiții optime a sediului reprezentanței R.A.R. Cluj pentru a face față solicitărilor și a reduce timpul de așteptare al conducătorilor auto.

Caracteristicile amplasamentului

Terenul studiat, în suprafață de 20000,00mp, conform extras C.F. 64925, este intravilan. Terenul se afla într-o zonă preponderant neconstruită, în apropierea centurii Ocolitoare Vâlcele-Apahida și a râului Someșul Mic.

C .F. 64925 – APAHIDA, nr.cad. 64925, S=20000,00mp

Terenul studiat este liber de construcții și se află în județul Cluj, com. Apahida, sat Apahida, str. Libertatii, nr. 303H, CF 64925, cu acces principal auto și pietonal din drumul public neamenajat de pe latura de Est. Dimensiunea frontului la strada Borom este de aproximativ 93 m. Dimensiunea frontului în partea de Est, la drumul de acces auto, este de aproximativ 147 m.

Conform extrasului C.F. nr. 64925 Apahida – terenul este domeniul privat a Comunei Apahida. Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare, drept de concesiune pe o perioada de 49 ani - Registrul Auto Roman R.A. CIF 1590236.

Conform ridicării topografice terenul prezintă denivelări de maxim 80 cm. Parcela are o forma poligonala neregulată cu 5 laturi, laturile sale variind de la cca. 93 m la cca.147 m.

Circulația rutieră existentă în zonă va fi menținută în continuare.

Terenul dispune de toate rețelele de utilitate existente în zonă. Este necesară o extindere a rețelei de alimentare cu apă pe strada Borom deoarece ultimul cămin este situat la 38 m distanta fata de amplasament.

Destinația actuală a parcelei este reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr. 219/27.10.2022 Subzona unitati de productie propuse UTR IDp5, IDp6. Conform CU nr. 1035 din 18.12.2023 terenul se încadrează la utilizări admise: productie, depozitare, servicii, comerț. Regimul de înălțime maxim S+P+3 (max. 15,00m la cornisa).

Indici urbanistici: POT max 30%, CUT max 0.5.

Fronturile la strada Borom si la drumul de acces auto se vor retrage, lasand loc pentru largirea amprizei acestor drumuri publice. Bucata de teren rezervata largirii circulatiilor existente, in suprafata de 1290 mp, va fi dezmembrata si se va inscrie in cadastru cu titlu de drum, urmand ca pe viitor sa se tranfere proprietatea catre Primaria Apahida, inspre intretinere si administrare.

Amplasarea pe teren a construcției se va face în partea centrala a lotului, zona libera din jur fiind necesară amenajării accesurilor auto în hala de verificari tehnice și parcărilor necesare investiției. Sunt asigurate în incintă 111 locuri de parcare, din care 5 pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Circulatiile în incinta au fost astfel rezolvate incat sa faciliteze accesul auto în constructie, spre cele trei linii tehnologice de testare autovehicule și autocamioane. Zona de nord-est a parcelei, in suprafata de 2488 mp, va ramane rezervata construirii centrului zonal R.A.R., care se va realiza într-o etapa viitoare (etapa II) și pentru care se va obține o autorizație de construire separată.

Pentru toate lucrările de construire propuse, depozitarea materialelor se face în suprafața de teren a beneficiarului, fără a incomoda vecinii și fără a ocupa căile de circulație

Modul de asigurare a utilităţilor : racordare la reţelele urbane existente în zona amplasamentului (apă -canalizare, energie electrică si gaz).

Caracteristicile construcției:

| FUNCȚIUNEA | comerț_servicii tehnice în domeniul auto și zonă birouri |
| --- | --- |
| SUPRAFAȚĂ TEREN | 20000,00 mp |
| DIMENSIUNI MAXIME | 29.90 m m x 38,90 m |
| REGIM DE ÎNĂLȚIME | Parter + Etaj partial |
| ÎNALȚIMEA MAXIMĂ (față de cota ±0.00) | + 9.58 m |
| Hmax. atic magazin | + 9.58 m |
| Hmax. scară metalică acces acoperiș | + 10.40 m |
| SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | 1184.00 mp |
| Sc sediu reprezentanță R.A.R. | 1163.00 mp |
| Sc cabină poartă | 21.00 mp |
| SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ | 1565.00 mp |
| Sd sediu reprezentanță R.A.R. | 1544.00 mp |
| Sd cabina paza | 21.00 mp |
| SUPRAFAȚA UTILĂ | 1457.42 mp |
| Su sediu reprezentanță R.A.R. | 1439.29mp |
| Su cabina paza | 18.13 mp |
| GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC | II |
| CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ | C – construcție de importanță normală (conform HGR 7666/1997) |
| CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ | III – construcție de importanță normală (conform P100/1-2013) |

Bilanț teritorial

|  | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| TEREN ARABIL | 20000,00 mp | 100 % | -- | -- |
| CONSTRUCȚII | --- | --- | 1184,00 mp | 5,92 % |
| CIRCULAȚII AUTO si PARCĂRI (beton rutier) | --- | --- | 9220,00 mp | 46,10 % |
| CIRCULAȚII PIETONALE (beton) | --- | --- | 1480,00 mp | 7,4 % |
| SPAȚII VERZI AMENAJATE | --- | --- | 4338,00 mp | 21,69 % |
| TEREN REZERVAT LRGIRE DRUMURI PUBLICE EXISTENTE | --- | --- | 1290,00 mp | 6,45 % |
| TEREN NEAMENAJAT_REZERVAT PENTRU ETAPA II | --- | --- | 2488,00 mp | 12,44 % |
| TOTAL | 20000,00 mp | 100% | 20000,00mp | 100% |

- justificarea necesităţii proiectului

În prezent R.A.R. Cluj își desfașoară activitatea la locația situată pe DN 1 – E 60 nr. 1A , comuna Gilău, județul Cluj. Există 2 linii complet echipate pentru inspecții tehnice și omologări - una pentru autoturisme și una pentru autocamioane și o linie pentru alte tipuri de operațiuni. Timpul actual de așteptare pentru o programare în vederea omologării unui autoturism este de 29 zile, mult peste un nivel acceptabil, ceea ce echizalează cu un numar de cca. 2000 autovehicule situate în așteptare.

- valoarea investiției

31 525 150 lei

- perioada de implementare propusă

maxim 24 luni (2024- 2026)

- planşele reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă  de teren solicitată  pentru a fi folosită  temporar (planuri de situaţie  şi amplasamente)

Piesele desenate ale proiectului cuprind plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie în care sunt evidenţiate limita terenului studiat, suprafeţele şi retragerile faţă de limitele de proprietate.

- o descriere a caracateristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului  (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Zona de verificări va fi prevazută cu uși sectionale de 4,50m înălțime și 3,60m lățime, trei pentru intrare și trei pentru ieșirea din hală, astfel ușurându-se fluxul tehnologic al verificărilor. În hala pentru verificări tehnice este permis accesul doar angajaților R.A.R., iar legatura cu zona de birouri si sala ghisee_unde au acces clientii, se va face vizual prin geamuri rezistente la foc și prin patru uși (una spre scara secundară, una spre CAVR prin SAS, una spre birou ingineri și una spre birou info și operatori). În partea cu birourile va exista și un spațiu destinat autentificării (CAVR) care funcționează în același regim cu hala de verificări, accesul aici facându-se tot printr-o ușa secțională cu dimensiunile de 3,50m înălțime și 5,00m lațime.

În zona de birouri accesul se face prin trei puncte, unul fiind destinat exclusiv personalului R.A.R., unul pentru public si un acces mixt destinat atat personalului, cat si clientilor spre grupurile sanitare. Accesul publicului este restricționat doar în zona denumită sala ghișee, de unde se poate urmări printr-un geam procesul de verificare al mașinilor și tot de aici se vor ridica și documentele eliberate în urma procesului de verificare. Grupurile sanitare pentru clienți sunt amplasate pe coridorul secundar, cu acces din sala ghisee si din exterior. Restul spațiilor sunt destinate personalului R.A.R. și au diferite funcțiuni (birouri, ghișee, casierie, CT, grupuri sanitare etc.)

Suprafeţele aferente funcţiunilor care compun prezenta investiţie, sunt dispuse la parterul si la etajul construcţiei şi sunt distribuite după cum urmează:

SEDIU REPREZENTANȚĂ R.A.R

| Nr. Încapere | Denumire încăpere | Suprafață (mp) | Înălțime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARTER |  |  |
|  | HOL ACCES ȘI CASA SCĂRII 1 | 27.53 | 3.50 |
|  | CAMERA TEHNICĂ | 11.63 | 4.25 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI personal R.A.R. | 5.25 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI personal R.A.R. | 4.36 | 3.50 |
|  | CORIDOR | 4.34 | 3.50 |
|  | BIROU INGINERI | 55.03 | 3.50 |
|  | BIROU INFORMAȚII ȘI OPERATORI | 48.55 | 3.50 |
|  | CASIERIE | 7.81 | 3.50 |
|  | SEIF | 1.77 | 4.25 |
|  | SALA GHIȘEE | 51.44 | 3.50 |
|  | CORIDOR | 10.91 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR persoane cu handicap | 7.33 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI clienti | 7.73 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI clienti | 8.60 | 3.50 |
|  | CASA SCĂRII 2 | 17.06 | 3.50 |
|  | CAVR | 58.42 | 3.50 |
|  | SAS | 4.67 | 3.50 |
|  | ARHIVĂ | 7.97 | 3.50 |
|  | CAMERĂ TABLOU ELECTRIC GENERAL | 2.61 | 4.25 |
|  | HALĂ VERIFICĂRI TEHNICE | 761.42 | 3.50 |
|  | SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER | 1104,43 |  |
|  | CASA SCĂRII 1 | 24.23 | 3.00 |
|  | CORIDOR | 39.13 | 3.00 |
|  | CHICINETĂ | 3.73 | 3.00 |
|  | SECRETARIAT | 14.79 | 3.00 |
|  | BIROU | 20.04 | 3.00 |
|  | SALĂ ȘEDINȚE | 17.21 | 3.00 |
|  | BIROU 1 | 14.87 | 3.00 |
|  | BIROU 2 | 14.83 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI | 5.85 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI | 5.37 | 3.00 |
|  | VESTIAR BĂRBAȚI | 7.42 | 3.00 |
|  | VESTIAR FEMEI | 6.51 | 3.00 |
|  | CHICINETĂ | 3.96 | 3.00 |
|  | SALA DE MESE ȘI ÎNTRUNIRI | 32.96 | 3.00 |
|  | SALA ȘEDINȚE | 28.83 | 3.00 |
|  | DEPOZIT ÎNTREȚINERE | 5.25 | 3.00 |
|  | CASA SCĂRII 2 | 15.07 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI | 6.73 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI | 5.81 | 3.00 |
|  | SAS | 3.50 | 3.00 |
|  | OPERATORI SERVER | 10.37 | 3.00 |
|  | SERVER | 6.09 | 3.00 |
|  | BIROU | 13.44 | 3.00 |
|  | BIROU TIP SPNV | 28.87 | 3.00 |
|  | SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ | 334.86 |  |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 1439.29 |  |

CABINA POARTA

| Nr. Încapere | Denumire încăpere | Suprafață (mp) | Înălțime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BIROU 1 | 7.73 | 2.60 |
|  | BIROU 2 | 8.66 | 2.60 |
|  | WC | 1.74 | 2.60 |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 18.13 |  |

Sistemul constructiv

Sistemul structural folosit este de tip cadre plane prefabricate cu o deschidere de 20,00m în zona de verificări tehnice și o deschidere de 9.10m în zona de birouri. Cadrele sunt amplasate la travei între 6,00m si 7,00m.

Infrastructura este formată din fundații izolate elastice sub stâlpi , grinzi de soclu prefabricate din beton armat pe conturul clădirii și dală din beton armat pe sol. Fundațiile sunt alcătuite din talpă din beton armat monolit și pahar prefabricat din beton armat. Pentru echipamentele de franare se vor realiza cuve din beton armat special destinate.

Pardoseala va fi executată din beton armat și va avea grosimea de 25 cm pe zona de verificări tehnice și 15cm pe zona de birouri. Sub placa de la pardoseală vor fi dispuse urmatoarele straturi: folie PVC, un strat de polistiren extrudat cu grosime de 10 cm, pat de nisip cu grosimea de 3cm, strat de rupere a capilarității și strat suport din balast compactat cu grosimea de minim 80 cm.

Pereții de închidere exterioară se vor realiza din panouri sandwich cu stratificația tablă-spumă poliuretanică-tablă cu grosimea de 100mm. Hala de verificări tehnice, zona CAVR, arhiva și casele de scară sunt separate de zona de birouri prin pereți realizați din gips-carton de 17,5 cm grosime, EI180’. Pereții despărțitori între camera tehnică, care adăpostește centrala termică cu combustibil gaz, este desparțită de restul consrucției prin pereți din zidărie de cărămida de 25 cm, rezistenți la explozie și la foc 180’. Casieria și seiful sunt despărțite de restul construcției tot prin pereți din zidărie de caramidă 25 cm, din considerente de rezistență la efracție. Restul pereţilor despărțitori sunt realizați din gips-carton de 15 cm și 17,5 cm grosime, cu diferite caracteristici.

Zonele de acces pietoni sunt protejate prin copertine din sticlă laminată, agățate de fațade.

Acoperișul spațiului comercial este realizat pe o structură de beton armat prefabricat (grinzile principale și secundare). Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră minerală și membrană de acoperiș din PVC.

Finisaje interioare

Pardoseli :

- în birouri - covor PVC din vinil omogen, antiderapant categoaria R9, trafic comercial intens, antistatic, antibacterial, culoare bej deschis, ridicat la perete pe plinte PVC culoare gri deschis;

- în casele de scară, pe trepte, în spațiile destinate clienților(sala ghișee, grupuri sanitare și coridor), pe coridorul și în grupurile sanitare de la etaj - gresie rectificata, calitatea I, culoare gri deschis cu aspect de piatra, dimensiuni  30x60x0.75-1.0cm, antiderapantă categoria R10, rosturi de maxim 1.5mm;

- în hala verificări tehnice, CAVR si SAS de legatura intre cele două spații – pardoseală beton elicopterizat;

- în restul spațiilor (spații tehnice, grupuri sanitare personal parter, vestiare și grupuri sanitare aferente etaj, depozite, arhivă) - gresie calitatea I, culoare alb mat, dimensiuni  30x30x0.75-1.0cm, antiderapantă categoria R10, chit epoxidic bicomponent cu rosturi 2-3 mm;

Pereţi:

- în spațiile/zonele umede - placaj faianţă până la H=2.10m, pe pereți conform plan, culoare alb mat, dimensiuni min. 30x30cm, rost 2mm, cal.1, chit flexibil pentru spații umede de culoare albă şi vopsea lavabilă culoare alb de la H=2.10m până la tavan si restul peretilor

- în restul spațiilor - vopsea lavabilă culoare alb până la tavan;

Tavane:

- tavan suspendat, dimensiune 600x600mm, fonoabsorbant, rezistent la umezeala pana la 95%, structura de rezistenta Prelude TLxXL, 24mm;

- în spațiile tehnice nu se montează tavane suspendate;

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt proiectate după cum urmează:

- pereți exteriori – panouri sandwich cu miez din spumă poliuretanică 100mm grosime – culoare gri deschis RAL 9002 și culoare gri închis RAL 7016;

- soclu din tencuială decorativă siliconică, similar gri închis RAL 7016;

- învelitoare din membrană hidroizolatoare de PVC;

- ferestre, uşi, pereți cortină - tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolator, culoare gri RAL 9006;

- uşi metalice vopsite electrostatic, culoare gri RAL 9006;

- parasolare din aluminiu și copertine din sticlă securizată agățate de fațade, culoare gri RAL 9006.

Acoperișul și învelitoarea

Structura acoperișului va fi realizată din grinzi prefabricate din beton armat, iar învelitoarea din tablă metalică cutată, termoizolație din vată minerală și membrană PVC.

Panouri fotovoltaice

Nu se monteaza panouri fotovoltaice, dar panta acoperisului a fost gandita astfel incat sa fie posibila montarea acestora in viitor.

Totem publicitar

Totemul publicitar luminos este o confecţie metalică ancorată pe o fundaţie din beton armat. scheletul metalic este imbracat în placaj tip alucobond, are forma dreptunghiulara verticala, iar sigla R.A.R. este fixată la partea superioară. Se va asigura racordul la reţeaua electrică exterioară a incintei.

Proiecţia în plan este de max. 0.30mx1.20 m, iar înălţimea este de cca. 3.65 m. Amplasarea se face cât mai aproape de centura Ocolitoare Vâlcele-Apahida în interiorul terenului beneficiarului, în extrema vestica a parcelei.

Amplasarea firmei se va face fără a diminua sau perturba vizibilitatea circulaţiei auto şi pietonale şi fără a pune în pericol siguranţa circulaţiei din zonă. Firma nu obturează indicatoarele sau instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră din zonă și nici nu poate fi confundată cu acestea.

Cabina poarta

Cabina paza va avea regim de inaltime parter, iar suprafata construita desfasurata va fi 21 mp. . Structura va fi din țeavă metalică rectangulară montată pe un radier din beton armat, iar închiderile se vor realiza din panouri termoizolante cu grosime de 100 mm. Radierul va fi asezat pe un strat suport din balast compactat.

Acoperisul va fi din strat suport de tabla cutata și termoizolatie vata minerala rigida de 20 cm grosime peste care se va aplica o hidroizolatie din membrana PVC.

Dimensiuni în plan L x l: 3.00 m x 7.00  m

Regim de înălțime: P

Înălțime maximă la cornișă: 3.00 m

Înălțime maximă: 3.00 m

Înălțime liberă parter: 2.60  m

Aria construită: 21.00  mp

Aria desfășurată: 21.00 mp

Aria utilă: 18.13 mp

Volum: 63  mc

- profilul şi capacităţile de producţie

- Profilul de activitate al societăţii beneficiare REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A.  este cod CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul. Nu există procese de producţie..

În situaţia existentă nu există instalaţii și fluxuri tehnologice pe amplasament. Exista 3 linii tehnologice pentru verificarile tehnice autovehicule si autocamioane. Masinile intra pe liniile de verificare pe latura est si ies pe latura vest. Liniile tehnologice sunt echipamente complexe pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Nu este cazul. Nu există procese de producţie.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Nu se utilizează combustibili.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apă rece se va face prin racord la rețeaua existentă în zonă. Este necesară o extindere a rețelei de alimentare cu apă pe strada Borom deoarece ultimul cămin este situat la 38 m distantă față de amplasament. Soluția de alimentare cu apă a noului obiectiv se va alege în funcție de avizele de specialitate și de capacitatea rețelelor din zonă, comparate cu necesarul de apă pentru noua investiție.

Canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială

Instalatiile pentru consumul curent de apa constau in: instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si calda de consum menajer, cuprinzand statie de hidrofor, preparare apa calda, conducte de distributie si de legatura la obiectele sanitare. Apa calda menajera se va prepara utilizand un boiler cu capacitatea de 200 litri. S-a prevazut recircularea apei calde menajere. Sursa de apa va fi o conducta de bransament.

Instalatiile pentru canalizare:

- Apele uzate menajere vor fi evacuate catre reteaua stradala.

- lnstalatia de canalizare a apelor meteorice cu receptoare si coloane se va evacua catre reteaua de incinta apoi catre emisarul local – raul Somesul Mic.

Apele poluate aferente halei de verificari tehnice si parcajului exterior vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi inainte de a fi evacuate in emisar.

Instalatii de stingere a incendiilor:

Cladirea se echipeaza cu hidranti interiori,  2 jeturi in functiune simultana, iar debitul instalatiei trebuie să fie de 4.2 l/s (valoarea totala  a jeturilor in funcțiune cumulată). Cladirea se protejeaza cu hidranti exteriori, debit necesar 10 l/s. Se prevede gospodarie de apa pentru stingerea incendiilor echipata cu grup de pompare Q=19.2 l/s, H=50mCA, 1A+1R+1P si rezervor suprateran de 111 mc.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va face dintr-un post de transformare. Modul de alimentare a tablourilor consumatorilor se va realiza in asa fel incat fiecare tablou sa fie incarcat echilibrat pe cele trei faze.

Receptorii de energie electrica prevazuti in cadrul investitiei sunt alimentati de  la un sistem simetric de tensiuni trifazice de valori efective 3x400/230V si frecventa f=50Hz, factor de putere neutral cos Ɵ=0,93 cu tensiune monofazata sau trifazata, dupa caz.

Pentru asigurarea consumatorilor electrici considerati vitali si ai celor cu functionare continua va fi prevazut un grup electrogen automat electric.

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

-instalatii electrice de iluminat

-iluminatul de securitate

-instalatii electrice de prize

-instalatii electrice de forta

-instalatia de protectie impotriva socurilor electrice

-instalatii de priza de pamant

-instalatia de paratraznet

Cladirea se va echipa cu instalatii de curenti slabi, dupa cum urmeaza:

-retea date voce

-televiziune cu circuit inchis

-alarmare la efractie

-control acces

-alarmare la incendiu

Energia termică (apă caldă menajeră şi încălzire)

Pentru asigurarea agentului termic apa calda  necesar instalatiilor de incalzire si climatizare ale halei de verificari si a corpului administrativ, s-a prevazut o centrala termica amplasata la parterul corpului administrativ.

Centrala termica are o capacitate de 330 kW §i este dotata cu 3 centrale termice murale, in condensatie, cu puterea de 110 kW fiecare, pompa, sistem de siguranta, cu tiraj natural, automatizate, cu functionare in cascade, cu arzator cu combustibil gaze naturale.

Asigurarea incalzirii halei de verificari se face cu corpuri statice (radiatoare tip panou din tabla de otel) care asigura temperatura de garda de +10°C si cu aeroterme cu montaj pe perete, functionand cu apa incalzita/racita avand capacitatea de 21 kW, respectiv 13 kW.

In corpul administrativ, in casa scarilor, holuri, oficii, grupuri sanitare, incalzirea se realizeaza cu radiatoare tip panou din tabla de otel, respectiv cu ventiloconvectoare necarcasate de plafon fals, alimentate iarna cu apa calda 70/60°C, iar vara cu apa racita 7/12°C, echipamentele fiind cu sistem 4 tevi.

Asigurarea evacuarii generale a aerului din hala se realizeaza cu ajutorul a 4 ventilatoare elicoidale de acoperis, cu debitul de 5200 mc/h, care asigura in perioada de vara un numar  de 4 sch./h.

Ventilatia incaperilor se face natural organizat prin deschiderea ferestrelor, iar pentru zona administrativa s-a prevazut o centrala de tratare cu debitul de 2500 mc/h.

Telefonizarea

În incintă şi în construcţiile propuse se va realiza un sistem complex de supraveghere, apărare antiefracţie, semnalizare a oricăror defecţiuni în modul de funcţionare a instalaţiilor din dotare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După finalizarea lucrărilor de construcţie, terenul din jurul construcţiei va fi amenajat.

Se prevede realizarea unor amenajări exterioare care vor cuprinde rigole şi trotuare de gardă în jurul construcţiei. Se vor realiza 93 de locuri de parcare, dintre care 4 sunt rezervate persoanelor cu deficiențe locomotorii. Terenul liber din jurul construcţiei proiectate, care nu va fi amenajat ca platformă betonată, drum sau parcaj, se va amenaja ca spaţiu verde cu rol de protecţie şi ambientare.

Spaţiile verzi se vor realiza conform planului de situaţie şi se vor folosi plante acoperitoare de sol, iarbă, arbori şi arbuşti pereni. În amenajarea spațiilor verzi s-a optat pentru un concept simplu de amenajare cu plante rezistente la condițiile climatice precum expunerea solară sau seceta. De asemenea, speciile alese sunt rezistente la atacul de boli și dăunători, necesită întrețineri minime și asigură un aspect plăcut pe toată perioada anului. În condițiile unor ierni blânde, 75% din specii nu-și pierd frunzele asigurând astfel același aspect plăcut. Pentru irigarea plantelor se optează pentru un sistem automatizat.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul auto și pietonal principal în incintă se face din drumul public neamenajat de pe latura de Est, iar accesul secundar pietonal se va realiza în etapa 2 a proiectului, din strada Borom. Fronturile la strada Borom si la drumul de acces auto se vor retrage, lasand loc pentru largirea amprizei acestor drumuri publice. Bucata de teren rezervata largirii circulatiilor existente, in suprafata de 1290 mp, va fi dezmembrata si se va inscrie in cadastru cu titlu de drum, urmand ca pe viitor sa se tranfere proprietatea catre Primaria Apahida, inspre intretinere si administrare.

Amplasarea pe teren a construcției se va face în partea centrala a lotului, zona liberă din jur fiind necesară amenajării accesurilor auto în hala de verificări tehnice și parcărilor necesare investiției. Incinta este organizată cu accesurile și parcările necesare funcționării în condiții optime a reprezentantei R.A.R. Circulațiile în incintă au fost astfel rezolvate incat sa faciliteze accesul auto în constructie, spre cele trei linii tehnologice de testare autovehicule și autocamioane.

În incintă se vor realiza zone de parcare pentru clienţi unde sunt propuse 111 locuri de parcare, din care 5 locuri sunt rezervate persoanelor cu deficienţe locomotorii, respectiv 4 locuri autocamioanelor. Locurile de parcare sunt realizate în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 102/1999, respectiv Legea nr. 519/2002, NP 24_2022 și cu NP nr. 051/2000 cu referire la proiectarea lucrărilor de construcţii pentru persoane cu handicap, aprobată cu Ordinul nr. 649/2001.

Amplasarea totemului publicitar se va face fără a diminua sau perturba vizibilitatea circulaţiei auto şi pietonale şi fără a pune în pericol siguranţa circulaţiei din zonă. Totemul nu obturează indicatoarele sau instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră din zonă și nici nu poate fi confundat cu acestea. La inscripționarea pilonului nu se vor folosi materiale autocolante reflectorizante.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În faza de construire:

- materiale de construcții (nisip, agregate naturale-sortate/nesortate, după caz);

- apa va fi folosită la diferite operațiuni (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor, etc);

În faza de funcționare:

- apa va fi folosită pentru consumul menajer;

- metode  folosite  în construcţie

Utilaje specifice realizării lucrărilor de construcţii-montaj.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Nu este cazul.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect

Autorizaţie de construire.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare :

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Terenul studiat în suprafață de 20000,00 mp, conform extras CF 64925 / Apahida este intravilan.

CF 64925 – Apahida, nr. cad. 64925, S= 20000,00 mp

Conform extrasului C.F. nr. 64925 Apahida – terenul este domeniul privat a Comunei Apahida. Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare, drept de concesiune pe o perioada de 49 ani - Registrul Auto Roman R.A. CIF 1590236.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Terenul va fi amenajat în mare parte ca circulații auto în incintă, restul terenului aferent fiind ocupat de construcția propusă, spații verzi și locuri de parcare. Nu sunt propuse lucrări de demolare, terenul studiat fiind liber de construcții.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Fronturile la strada Borom si la drumul de acces auto se vor retrage, lasand loc pentru largirea amprizei acestor drumuri publice. Bucata de teren rezervata largirii circulatiilor existente, in suprafata de 1290 mp, va fi dezmembrata si se va inscrie in cadastru cu titlu de drum, urmand ca pe viitor sa se tranfere proprietatea catre Primaria Apahida, inspre intretinere si administrare.

- metode folosite în demolare

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

- Descrierea amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

  - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Categoria de folosință existenta conform extras CF 64925 - arabil (20000,00mp).

Categoria de folosinta propusa_curti constructii.

  - politici de zonare şi folosire a terenului

Conform certificat de urbanism nr. 1035 din 18.12.2023, se va respecta documentația P.U.Z. aprobată pentru terenul studiat prin H.C.L. nr. 219/27.10.2022 cu următorii indici urbanistici:

P.O.T. max = 30,00 % și C.U.T. max = 0.5 ADC/mp teren

Indici urbanistici propuși prin proiect:

Suprafață teren : 20000,00 mp

Dimensiuni maxime : 38.90 m x 29.90 m

Suprafața construită: 1184.00 mp

Suprafața desfășurată: 1565.00 mp

P.O.T. propus : 5.92 %

C.U.T. propus : 0,08

Regim de înălțime : Parter+Etaj partial

Înălțimea maximă atic: +9.58 m

Înălțimea maximă scara metalica acces acoperis: +10,40 m

Înălțimea maximă totem publicitar : +3.65 m

Locuri de parcare în incintă : 111 locuri din care:

Locuri de parcare autocamion – 4 loc.

Locuri de parcare pers. cu dizabilități locomotorii – 5 locuri

Bilanț teritorial propus prin proiect:

Suprafață totală teren 				20000,00 mp | 100,00 %

Construcții	 				1184,00 mp | 5.92 %

Circulații auto  si parcari (asfalt) 			9220,00 mp | 46.10 %

Circulații pietonale (pavaj) 			1480,50 mp | 7.4 %

Spații verzi amenajate 				4338,00 mp | 21.69 %

Teren rezervat largire drumuri publice existente 	1290,00 mp | 6.45 %

Teren neamenajat_rezervat pentru etapa II	2488.00 mp | 12.44 %

  - arealele  sensibile

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

| Nr. Pct. | Coordonate pct.de contur |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
|  | 591006.475 | 403840.701 |
|  | 591068.528 | 403764.479 |
|  | 591153.330 | 403814.850 |
|  | 591189.060 | 403900.760 |
|  | 591050.274 | 403950.059 |
|  | 591038.473 | 403912.880 |
|  | 591030.750 | 403892.080 |
|  | 591021.315 | 403871.282 |
| S=20000.00mp |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile :

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În faza de construire:

Sursele de generare a apelor uzate în perioada de construire sunt:

- ape uzate menajere;

- scurgeri prin șiroire a apelor pluviale de pe platformele de lucru;

- ape uzate din activitatea de igienizare a autovehiculelor și utilajelor;

În faza de funcționare:

Sursele de generare a apelor uzate în perioada de funcționare sunt:

- ape uzate menajere;

- ape rezultate de la unitățile de climatizare;

- ape meteorice de pe clădire;

- ape meteorice de pe suprafața platformelor de parcare și a circulațiilor din incintă;

- ape rezultate din curatarea zonei de hala verificari tehnice;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În faza de construire:

- în faza de organizare de șantier se prevăd cabine WC ecologice. Nu se vor deversa ape uzate în canalizare ;

- se vor depozita corespunzător produsele petroliere (carburanți, uleiuri, etc.), deșeuri și alte substanțe în locuri special amenajate ;

În faza de funcționare:

Instalatiile pentru consumul curent de apa constau in: instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si calda de consum menajer, cuprinzand statie de hidrofor, preparare apa calda, conducte de distributie si de legatura la obiectele sanitare. Apa calda menajera se va prepara utilizand un boiler cu capacitatea de 200 litri. S-a prevazut recircularea apei calde menajere. Sursa de apa va fi o conducta de bransament.

Instalatiile pentru canalizare:

- Apele uzate menajere vor fi evacuate catre reteaua stradala.

- lnstalatia de canalizare a apelor meteorice cu receptoare si coloane se va evacua catre reteaua de incinta apoi catre emisarul local – raul Somesul Mic.

Apele poluate aferente halei de verificari tehnice si parcajului exterior vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi inainte de a fi evacuate in emisar.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În faza de construire:

- în perioada executării lucrărilor vor fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultați din arderea gazelor de eșapament, provenite de la autovehiculele utilizate pentru transport materiale de construcții și deșeuri;

- pulberi – particule de praf antrenate de vânt pe perioada desfășurării operațiunilor de amenajare / pregătire a terenului;

În faza de funcționare:

- în perioada de funcționare este posibilă intensificarea traficului auto astfel ar putea fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultați din arderea gazelor de eșapament, provenite de la autovehicule;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În faza de construire:

- utilizarea de utilaje performante, care vor avea verificările periodice efectuate „la zi”, care se încadrează la funcționarea normală din punct de vedere al noxelor din gazele de eșapament;

- optimizarea proceselor de lucru;

- se va interzice focul deschis, pe șantier, în aer liber;

- în cazul deșeurilor provenite din lucrări de construcții, prin a căror manipulare se degajă praf, operatorul economic care efectuează transportul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru acoperire și umectare, astfel încât să fie evitată împraștierea de pulberi în atmosferă;

- la toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă;

- activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic;

- se vor ridica bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activității generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu o înalțime corespunzătoare;

În faza de funcționare:

- betonare / asfaltarea căilor de acces rutier (reducere poluare cu pulberi în trafic);

- măsuri de reducere a unui eventual impact datorat emisiilor în atmosferă din surse fixe, prin utilizarea unităților de ventilare și climatizare pentru încălzirea și răcirea spațiilor (mai putin poluante decât alți combustibili);

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii

În faza de construire:

- zgomotul generat de utilaje, mijloacele auto, lucrări de construcție și montaj structuri;

În faza de funcționare:

- posibil intensificarea traficului auto;

- zgomotul provenit de la unitățile de climatizare și ventilare;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În faza de construire:

- utilizarea de utilaje performante;

- optimizarea traficului pe șantier și în timpul operării;

- este necesară impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în zona șantierului;

În faza de funcționare:

- se va impune o limită de viteză corespunzătoare pentru circulația auto din interiorul incintei;

- optimizarea circulației în zonă;

- utilizarea unor acoperiri rutiere absorbante de zgomot;

- ventilatoarele utilizate vor avea o turație cât mai redusă;

- agregatele de răcire vor fi în construcție silențioasă, astfel încat la o distanță de 10m, nivelul de zgomot să nu depășească 65-75 dB(a);

- piesele în mișcare ale agregatelor vor fi prevăzute constructiv cu suporți anti-vibrație;

- centralele de tratare vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot-nivelul de zgomot să nu depășească 55-60 dB(A);

- alegerea ventilo-convectorilor se va face pentru viteză medie astfel încat nivelul de zgomot să nu depășească 35-40 dB(A);

- nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR10009/2017

- protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

În faza de construire:

- în perioada de execuție a investiției nu există surse industriale de poluare a solului.  Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului;

În faza de funcționare:

- în perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzătoare a deșurilor de tip menajer;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În faza de construire:

- menținerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor și echipamentelor, în perfectă stare de funcționare;

- se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil și/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare;

- zona de lucru va fi dotată cu recipiente adecvate, în care se vor stoca temporar materialele absorbante impregnate cu eventuale substanțe periculoase; periodic și înainte de a fi depășită capacitatea de stocare, acestea vor fi predate agenților economici, cu care vor fi încheiate contracte de predare-preluare deșeuri periculoase;

- mijloacele auto și utilajele vor fi supuse intervențiilor de specialitate doar la unitățile de service-auto și atelierele de reparații autorizate și specializate în acest sens;

- menținerea zonei de lucru în stare de curățenie, în special pentru a evita antrenarea deșeurilor de către apele meteorice și/sau curenții de aer;

În faza de funcționare:

- suprafaţa obiectivului este protejată, în exterior există platformă asfaltată / dalată, astfel încât nu există riscul poluării solului, a subsolului sau a apelor freatice;

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Terenul studiat, în suprafață de 20000,00mp, conform extras C.F. 64925, este intravilan. Terenul se afla într-o zonă preponderant neconstruită, în apropierea centurii Ocolitoare Vâlcele-Apahida și a râului Someșul Mic. Parcela este libera de construcții și se află în județul Cluj, com. Apahida, sat Apahida, str. Libertatii, nr. 303H, CF 64925, cu acces principal auto și pietonal din drumul public neamenajat de pe latura de Est. Dimensiunea frontului la strada Borom este de aproximativ 93 m. Dimensiunea frontului în partea de Est, la drumul de acces auto, este de aproximativ 147 m.

Distanțe față de vecinătăți:

Terenul se învecinează la NORD cu str. Borom, la SUD cu albia Somesului Mic, la VEST cu proprietăți private și la EST cu drum public de acces nr.cad. 67081. Construcția – sediu reprezentanță R.A.R. - se propune a fi amplasată în partea centrala a parcelei, la minim 65.05 m distanță față de limita SUD. Distanța minimă față de limita de proprietate din VEST este de 24.45 m, față de limita de proprietate din EST (drum public acces principal auto) este de 72.80 m și față de limita de proprietate din NORD (str.Borom) este de 47.40 m.

Sursele de poluare:

În faza de construire:

- zgomot și noxe generate de activitatea utilajelor de construcție și transportul auto, eventuale conflicte de circulație;

- prezența șantierului care creează disconfort populației;

În faza de funcționare:

- nu se generează disfuncționalități având în vedere amplasamentul proiectului într-o zonă construită;

- noxe generate de traficul auto suplimentar generat de acest obiectiv;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

În faza de construire:

- utilizarea de utilaje performante, care vor avea verificările periodice efectuate „la zi”, care se încadrează la funcționarea normală din punct de vedere al noxelor din gazele de eșapament;

- optimizarea proceselor de lucru;

- este necesară impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în zona șantierului;

- la toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă;

- activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic;

- se vor ridica bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activității generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu o înalțime corespunzătoare;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

În faza de construire:

- pe terenul studiat pot apărea deșeuri la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curățenie. Nu sunt necesare prescripții speciale pentru depozitarea și gospodărirea deșeurilor;

- deșeuri din activitatea de construire – în principal deșeuri din construcții – cod 17 xx xx;

- deșeuri municipale – cod 20 03 01;

În faza de funcționare:

- deşeurile rezultate din activitatea comercială a acestui obiectiv sunt cele menajere, în cantitate mică, aferente personalului, cele provenite din asigurarea igienei reprezentantei RAR și namolul rezultat de la separatoarele de hidrocarburi. Deșeurile se vor depozita selectiv (menajer, plastic, hartie, sticla) in pubele închise cu capac, pozitionate pe o platforma gospodareasca betonata si ingradite si acoperite cu o confectie metalica. Vor fi ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul va face contract;

- fracțiuni colectate separat – cod 20 01 xx;

- deșeuri biodegradabile – cod 20 02 01;

- alte deșeuri nebiodegradabile – cod 20 02 03;

- alte deșeuri municipale – cod 20 03 xx;

- deșeuri de ambalaje – cod 15 xx xx;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- planul de gestionare al deşeurilor

În faza de construire:

- stocare temporară selectivă în recipiente adecvate ce au special această destinație, fără a se depăși capacitatea de stocare;

- deșeurile vor fi predate către un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare sau de preluare/transport/eliminare/valorificare deșeuri reciclabile;

- în situația unor scurgeri accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele utilizate în construcții sau de la mijloacele de transport se va interveni imediat cu material absorbant, ulterior se va curăța zona și deșeul astfel rezultat, deșeul cu conținut de substanțe periculoase, va fi stocat într-un recipient adecvat și va fi predat catre un operator autorizat să gestioneze această categorie de deșeu;

- pe terenul studiat pot apărea deșeuri la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curățenie;

- eventualele deșeuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate în recipienți și duse la o rampă de gunoi autorizată. Această sarcină cade în sarcina executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată către beneficiar curată.

- în situația apariției altor deșeuri, neidentificate inițial, prin grija titularului, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu și gestionării corespunzătoare, până la predarea acestora unor agenti economici autorizați să execute activități de colectare/transport în vederea eliminării/valorificării deșeurilor și resturilor;

În faza de funcționare:

- deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codului de deșeuri precizate în Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;

- vor fi predate pe bază de contract, către operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/nepericuloase;

- colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticlă, hârtie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestări servicii pe care le va încheia investitorul;

- de asemenea preluarea namolului rezultat din apele de pe platformele exterioare ce vor trece prin separatoarele de nisip și uleiuri minerale se va face de către o firmă specializată în baza contractului de prestări servicii pe care îl va încheia beneficiarul;

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu este cazul.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect :

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul asupra populației

În faza de construire:

- impact redus, indirect, pe termen scurt în perioada de construire;

În faza de funcționare:

- populația din Apahida va „suferi” un eventual impact pozitiv prin realizarea acestui nou obiectiv, impactul fiind de natură socială, prin accesibilitatea zonei rezidențiale existente la un standard modern de servicii;

Impactul asupra sănătății umane

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate)

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra conservării habitatelor naturale

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra florei și a faunei sălbatice

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul;

- discutând de perimetrul propus, asupra vegetației se precizează că nu se fac defrișări sau tăieri de arbori, nu se prericlitează specii floristice ocrotite sau pe cale de dispariție.

Impactul asupra terenurilor

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra solului

În faza de construire:

- în limite acceptabile de însemnătate redusă, care poate apărea doar accidental, pe termen scurt în perioada de construire;

- lucrările ce vor fi executate pentru realizarea fundațiilor directe se execută în săpătură sprijinită, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat și depozitat la o groapă de depozitare a pământului. Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru protecția solului și subsolului pe zona studiată;

În faza de funcționare:

- impact minim, nesemnificativ asupra solului;

- prin punerea în funcțiune a supermarketului, se vor crea premise în continuare de apariție a unor poluări la nivelul solului, datorate unei gestionări necorespunzătoare a deșeurilor și deșeurilor de ambalaje. Prin realizarea investiției se va câstiga mult din punct de vedere al calității solului, scăzându-se serios riscurile de impurificare ale acestuia;

- colectarea apelor pluviale se prevede a fi realizată cu trecerea prin separator de produse petroliere;

- parcarea autovehiculelor se va realiza preponderent în zone protejate de beton asfaltic/pavaj;

- colectarea deșeurilor se va face în locuri special destinate și corespunzător amenajate și protejate - prin aceste măsuri se va asigura un impact minim (nesemnificativ) asupra calității solului;

Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

În faza de construire:

- impact redus, pe teremen scurt în perioada de construire;

- pentru execuția investiției se va folosi apa din rețeaua zonală prin branșament local;

- din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care să modifice calitatea apei, astfel că se etimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă;

În faza de funcționare:

- impact pozitiv, redus, pe termen lung;

- se va îmbunătăți situația actuală a canalizărilor prin desființarea evacuărilor necontrolate în acestea.

- nu se folosește apă în procese tehnologice;

- apele uzate din timpul exploatării clădirii vor trece prin separatoare de grăsimi și reținere namol de tip KESSEL, înainte de colectarea în rețeaua de canalizare a orașului, iar impactul este nesemnificativ asupra factorului de mediu apă;

- colectarea apelor pluviale se prevede a fi realizată cu trecerea prin separator de produse petroliere, astfel încat nu vor exista evacuări de ape uzate în canalizare sau alte surse de suprafață – nu va exista astfel un impact negativ asupra calității apelor de suprafață;

Impactul asupra calitații aerului

În faza de construire:

- impact redus, indirect, pe termen scurt în perioada de construire;

În faza de funcționare:

- impact redus, pe termen mediu;

- nu se consideră că ar fi cazul unei schimbări semnificative în calitatea aerului în zonă prin această conversie de funcțiune. Totuși, prin orientarea folosinței viitoare a terenului spre funcțiune comercială, o schimbare cu conotații negative o va aduce firește traficul suplimentar prilejuit de clienți. Se poate afirma că va exista o anumită creștere a poluării aerului datorită creșterii traficului auto în zonă; Asigurarea evacuarii generale a aerului din hala se realizeaza cu ajutorul a 4 ventilatoare elicoidale de acoperis, cu debitul de 5200 mc/h, care asigura in perioada de vara un numar  de 4 sch./h.

- prin tehnologiile moderne eficiente actual disponibile și prin dotarea funcțiunilor productive cu echipamente și utilaje performante, se consideră că nu va exista un impact semnificativ asupra calității aerului în zonă.

Impactul asupra climei

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funționare:

- nu este cazul;

Impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor

În faza de construire:

- impact redus, indirect, pe termen scurt în perioada de construire;

- prin utilizarea de utilaje performanțe și optimizarea traficului pe șantier și în timpul operării se consideră că nu va exista un impact semnificativ asupra zgomotelor și vibrațiilor în zonă;

În faza de funcționare:

- impact redus, pe termen mediu;

- prin tehnologiile moderne eficiente actual disponibile și prin dotarea funcțiunilor productive cu echipamente și utilaje performante, se consideră că nu va exista un impact semnificativ asupra zgomotelor și vibrațiilor în zonă;

- nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR10009/2017;

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- impact pozitiv, pe termen lung;

- prin procentul de utilizare a terenului și prin amenajările propuse la interior (zone plantate, parcări, acces, alei pietonale, iluminat etc.) se dorește o îmbinare între peisajul din zonă și amenajarea urbanistică propusă. Impactul va fi unul pozitiv de modernizare a aspectului zonei;

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

În faza de construire:

- nu este cazul;

În faza de funcționare:

- nu este cazul, patrimoniul istoric si cultural nu este reprezentat strict pe terenul analizat sau în imediata vecinătate;

Impact apreciat global

În faza de construire:

- redus, pe termen scurt, cu condiția respectării prevederilor legale și cu luarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului;

În faza de funcționare:

- redus pe termen lung, cu condiția respectării prevederilor legale și cu luarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului;

- impactul asupra mediului va fi minim având în vedere că este vorba despre o construcţie  amplasată în cadru construit, în interiorul unei localităţi,  iar funcţiunea ei este comercială;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul. Nici pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiectul de investiții și nici pe perioada de exploatare a acestuia nu a fost identificat un posibil impact semnificativ asupra mediului. În condițiile respectării  condițiilor impuse prin avizele eliberate și a legislației în vigoare, nu există riscul extinderii impactului în afara zonei de amplasare a lucrărilor propuse.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impact redus pe perioada efectuării unor anumite lucrări generatoare de zgomot și/sau pulberi, limitat în mare parte la zona în care se vor realiza lucrările propuse.

- probabilitatea impactului

Probabilitatea de impact asupra mediului este minimă.

- durată, frecvență şi reversibilitatea impactului

Impactul se va declanșa odată cu începerea lucrărilor de construire iar intensitatea va fi variabilă în funcție de operațiunile executate. Durata de execuție a obiectivului de intervenție: 24 luni. În perioada de execuție, în cazul apariției unor eventuale poluări accidentale ce pot avea un potențial nivel scăzut, impactul negativ se va manifesta pe o perioadă scurtă de timp, antreprenorul/constructorul având obligația de a interveni imediat pentru a înlătura sursa de poluare și preveni extinderea acesteia.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin respectarea condițiilor impuse prin avizele obținute și prin respectarea legislației în domeniul protecției mediului, în vigoare, se reduce la minim probabilitatea apariției unui impact negativ asupra mediului.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă :

Nu este cazul.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare :

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)

Agentul frigorific din instalație este CO2 (refrigerant R295).

Proiectul propus nu se încadrează.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

- Lucrări necesare organizării de şantier :

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier se va face conform memoriului și planului de organizare de şantier.

Se vor executa următoarele lucrări de construcție: săpături, terasamente, lucrări de betoane, montare infrastructură și suprastructură de rezistență prefabricată (fundații, grinzi de fundații, elevații, cadre plane), lucrări de zidărie, lucrări de metal, hidroizolații, termoizolații, lucrări de învelitoare, finisaje interioare, finisaje exterioare, branșamente, amenajări exterioare.

Pentru executarea acestor lucrări, în incinta, șantierul va avea pichet de incendiu, tablou electric, sursă de apă, cabină WC ecologica, baracă vestiar pentru muncitori și două țarcuri de materiale. În terenul curții rămas liber și în afara circulațiilor generate de execuția lucrărilor, vor fi amplasate și eventuale stive de materiale.

În timpul execuției lucrării se vor folosi utilaje cu autopropulsare și de mică mecanizare, iar betoanele de clasă superioară se vor procura obligatoriu de la stații centralizate. Materialele de construcţii vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează şi în funcţie de solicitări. Ele vor fi depozitate pe platforme special amenajate în incinta proprietăţii conform plan organizare şantier. Nu se vor depozita nici un fel de materiale de construcţii în afara proprietăţii. Betonul pentru manoperele mari: turnări fundaţii, placă, va fi adus de către o firma specializată care va asigura și turnarea.

Deşeurile de pamânt şi din ambalaje vor fi transportate de firme specializate la rampa de gunoi în baza contractului de salubritate încheiat.

Lucrările de execuţie se vor desfăşura în limitele incintei deţinute de beneficiar și nu vor afecta temporar domeniul public.

Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele:

- Legea securităţii și sănătăţi în muncă nr. 319/2006

- Normele generale de protecţia muncii;

- Legea 319/2006– Legea securității și sănătății în muncă M.O. nr. 646 – 26.07.2006;

- HG 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare - Norme metodologice pentru aplicarea Legii securități și sănătății în muncă nr. 319/2006

- Hotarâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

- Hotarâre nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile

- OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Monitorul Oficial nr.454/27.06.2002

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

- Hotarâre nr.1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 - privind apărarea împotriva incendiilor publicată în M.Of. nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare

- ORDIN nr.1184 din 6 februarie 2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

- ORDIN nr.1259 din 10 aprilie 2006- pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

- Legea 481/2004 - Protecție civila

- NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor

- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Se vor respecta toate actele normative în vigoare din domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

- localizarea organizării de şantier

Lucrările de organizare de șantier se vor desfăşura în limitele incintei deţinute de beneficiar și nu vor afecta temporar domeniul public sau vecinătățile.

Pentru toate lucrările de construcție propuse în prezenta documentație, activitatea de construire, depozitarea materialelor și organizarea lucrărilor, se va face în incintă, pe proprietatea beneficiarului, fară afectarea domeniului public și a vecinătăților. Pentru executarea acestor lucrări, în incintă, șantierul va avea pichet de incendiu, tablou electric, sursă de apă, cabină WC ecologică, baracă vestiar pentru muncitori și două țarcuri de materiale. În terenul curții rămas liber și în afara circulațiilor generate de execuția lucrărilor, vor fi amplasate și eventuale stive de materiale.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu este cazul.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile :

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- aspecte referitoare la prevenire şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Lucrările de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei cuprind:

- eliberarea terenului de deşeuri rezultate din activităţile de construire;

- redarea aspectului terenului conform funcţiunilor stabilite prin PUG;

- deşeurile rezultate se colectează selectiv şi se elimină/valorifică de către societăţi specializate

Obiectivul se încadrează în categoria clădirilor cu funcţiunea de comerţ_servicii tehnice in domeniul auto si birouri.

În cazul dezafectării se vor lua următoarele măsuri:

- dezafectarea şi curăţarea instalaţiilor existente pe amplasament;

- golirea conductelor;

- eliminarea tuturor deşeurilor - se vor colecta selectiv şi se elimină/valorifică de către societăţi specializate;

- aspectul terenului se va reface astfel încât să poată fi reutilizat;

- Anexe - piese desenate :

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

- schema-flux a gestionării deşeurilor

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Criteriile  prevăzute  în  anexa  nr.  3  la  Legea  nr.  292/20,18 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare,  dacă  este  cazul,  în  momentul  compilării  informaţiilor  în conformitate cu punctele III-XIV.

- Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

- dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcții, cu funcțiunea de comerţ_servicii tehnice in domeniul auto si birouri.

Caracteristicile construcției

- Funcțiunea:				comerț_servicii tehnice în domeniul auto și zonă birouri

- Suprafață teren:					20000,00 mp

- Dimensiuni maxime:					29.90 m m x 38,90 m

- Regim de înălțime:					Parter + Etaj partial

- Înălțimea maximă:					+9,58 m

  - Hmax. atic: 					+9.58 m

  - Hmax. scara metalica acces acoperis:	+10,40 m

- Suprafață construită					1184,00 mp

  - Sc. sediu reprezentanta RAR:		1163,00 mp

  - Sc. cabina poarta				21,00 mp

- Suprafață desfășurată:					1565,0 mp

  - Sd. sediu reprezentanta RAR:			1544,00 mp

  - Sd. cabina poarta				21,00 mp

- Suprafață utilă:						1457,42 mp

  - Sd. sediu reprezentanta RAR:			1439,29 mp

  - Sd. cabina poarta				18,13 mp

- Grad de rezistență la foc:				II

- Categoria de importanță:				C – construcție de importanță normală

(conform HGR 7666/1997)

- Clasă de importanţă:					III - construcție de importanță normală

(conform P100/1-2013)

Indici urbanistici

- Suprafață teren :					20000,00 mp

- Suprafață construită 					1184,00 mp

- Suprafață desfășurată:					1565,00 mp

- P.O.T. (procentul de ocupare a terenului)			5,92 %

- C.U.T. (coeficientul de utilizare a terenului)		0,08

Bilanț teritorial

|  | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| TEREN ARABIL | 20000,00 mp | 100 % | -- | -- |
| CONSTRUCȚII | --- | --- | 1184,00 mp | 5,92 % |
| CIRCULAȚII AUTO si PARCĂRI (beton rutier) | --- | --- | 9220,00 mp | 46,10 % |
| CIRCULAȚII PIETONALE (beton) | --- | --- | 1480,00 mp | 7,4 % |
| SPAȚII VERZI AMENAJATE | --- | --- | 4338,00 mp | 21,69 % |
| TEREN REZERVAT LRGIRE DRUMURI PUBLICE EXISTENTE | --- | --- | 1290,00 mp | 6,45 % |
| TEREN NEAMENAJAT_REZERVAT PENTRU ETAPA II | --- | --- | 2488,00 mp | 12,44 % |
| TOTAL | 20000,00 mp | 100% | 20000,00mp | 100% |

Zona de verificări va fi prevazută cu uși sectionale de 4,50m înălțime și 3,60m lățime, trei pentru intrare și trei pentru ieșirea din hală, astfel ușurându-se fluxul tehnologic al verificărilor. În hala pentru verificări tehnice este permis accesul doar angajaților R.A.R., iar legatura cu zona de birouri si sala ghisee_unde au acces clientii, se va face vizual prin geamuri rezistente la foc și prin patru uși (una spre scara secundară, una spre CAVR prin SAS, una spre birou ingineri și una spre birou info și operatori). În partea cu birourile va exista și un spațiu destinat autentificării (CAVR) care funcționează în același regim cu hala de verificări, accesul aici facându-se tot printr-o ușa secțională cu dimensiunile de 3,50m înălțime și 5,00m lațime.

În zona de birouri accesul se face prin trei puncte, unul fiind destinat exclusiv personalului R.A.R., unul pentru public si un acces mixt destinat atat personalului, cat si clientilor spre grupurile sanitare. Accesul publicului este restricționat doar în zona denumită sala ghișee, de unde se poate urmări printr-un geam procesul de verificare al mașinilor și tot de aici se vor ridica și documentele eliberate în urma procesului de verificare. Grupurile sanitare pentru clienți sunt amplasate pe coridorul secundar, cu acces din sala ghisee si din exterior. Restul spațiilor sunt destinate personalului R.A.R. și au diferite funcțiuni (birouri, ghișee, casierie, CT, grupuri sanitare etc.)

Suprafeţele aferente funcţiunilor care compun prezenta investiţie, sunt dispuse la parterul si la etajul construcţiei şi sunt distribuite după cum urmează:

SEDIU REPREZENTANȚĂ R.A.R

| Nr. Încapere | Denumire încăpere | Suprafață (mp) | Înălțime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARTER |  |  |
|  | HOL ACCES ȘI CASA SCĂRII 1 | 27.53 | 3.50 |
|  | CAMERA TEHNICĂ | 11.63 | 4.25 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI personal R.A.R. | 5.25 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI personal R.A.R. | 4.36 | 3.50 |
|  | CORIDOR | 4.34 | 3.50 |
|  | BIROU INGINERI | 55.03 | 3.50 |
|  | BIROU INFORMAȚII ȘI OPERATORI | 48.55 | 3.50 |
|  | CASIERIE | 7.81 | 3.50 |
|  | SEIF | 1.77 | 4.25 |
|  | SALA GHIȘEE | 51.44 | 3.50 |
|  | CORIDOR | 10.91 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR persoane cu handicap | 7.33 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI clienti | 7.73 | 3.50 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI clienti | 8.60 | 3.50 |
|  | CASA SCĂRII 2 | 17.06 | 3.50 |
|  | CAVR | 58.42 | 3.50 |
|  | SAS | 4.67 | 3.50 |
|  | ARHIVĂ | 7.97 | 3.50 |
|  | CAMERĂ TABLOU ELECTRIC GENERAL | 2.61 | 4.25 |
|  | HALĂ VERIFICĂRI TEHNICE | 761.42 | 3.50 |
|  | SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER | 1104,43 |  |
|  | CASA SCĂRII 1 | 24.23 | 3.00 |
|  | CORIDOR | 39.13 | 3.00 |
|  | CHICINETĂ | 3.73 | 3.00 |
|  | SECRETARIAT | 14.79 | 3.00 |
|  | BIROU | 20.04 | 3.00 |
|  | SALĂ ȘEDINȚE | 17.21 | 3.00 |
|  | BIROU 1 | 14.87 | 3.00 |
|  | BIROU 2 | 14.83 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI | 5.85 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI | 5.37 | 3.00 |
|  | VESTIAR BĂRBAȚI | 7.42 | 3.00 |
|  | VESTIAR FEMEI | 6.51 | 3.00 |
|  | CHICINETĂ | 3.96 | 3.00 |
|  | SALA DE MESE ȘI ÎNTRUNIRI | 32.96 | 3.00 |
|  | SALA ȘEDINȚE | 28.83 | 3.00 |
|  | DEPOZIT ÎNTREȚINERE | 5.25 | 3.00 |
|  | CASA SCĂRII 2 | 15.07 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR FEMEI | 6.73 | 3.00 |
|  | GRUP SANITAR BĂRBAȚI | 5.81 | 3.00 |
|  | SAS | 3.50 | 3.00 |
|  | OPERATORI SERVER | 10.37 | 3.00 |
|  | SERVER | 6.09 | 3.00 |
|  | BIROU | 13.44 | 3.00 |
|  | BIROU TIP SPNV | 28.87 | 3.00 |
|  | SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ | 334.86 |  |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 1439.29 |  |

CABINA POARTA

| Nr. Încapere | Denumire încăpere | Suprafață (mp) | Înălțime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BIROU 1 | 7.73 | 2.60 |
|  | BIROU 2 | 8.66 | 2.60 |
|  | WC | 1.74 | 2.60 |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 18.13 |  |

Terenul studiat, în suprafață de 20000,00mp, conform extras C.F. 64925, este intravilan. Terenul se afla într-o zonă preponderant neconstruită, în apropierea centurii Ocolitoare Vâlcele-Apahida și a râului Someșul Mic.

C .F. 64925 – APAHIDA, nr.cad. 64925, S=20000,00mp

Terenul studiat este liber de construcții și se află în județul Cluj, com. Apahida, sat Apahida, str. Libertatii, nr. 303H, CF 64925, cu acces principal auto și pietonal din drumul public neamenajat de pe latura de Est. Dimensiunea frontului la strada Borom este de aproximativ 93 m. Dimensiunea frontului în partea de Est, la drumul de acces auto, este de aproximativ 147 m.

Conform extrasului C.F. nr. 64925 Apahida – terenul este domeniul privat a Comunei Apahida. Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini – întabulare, drept de concesiune pe o perioada de 49 ani - Registrul Auto Roman R.A. CIF 1590236.

Conform ridicării topografice terenul prezintă denivelări de maxim 80 cm. Parcela are o forma poligonala neregulată cu 5 laturi, laturile sale variind de la cca. 93 m la cca.147 m.

Circulația rutieră existentă în zonă va fi menținută în continuare.

Terenul dispune de toate rețelele de utilitate existente în zonă. Este necesară o extindere a rețelei de alimentare cu apă pe strada Borom deoarece ultimul cămin este situat la 38 m distanta fata de amplasament.

Destinația actuală a parcelei este reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr. 219/27.10.2022 Subzona unitati de productie propuse UTR IDp5, IDp6. Conform CU nr. 1035 din 18.12.2023 terenul se încadrează la utilizări admise: productie, depozitare, servicii, comerț. Regimul de înălțime maxim S+P+3 (max. 15,00m la cornisa).

Indici urbanistici: POT max 30%, CUT max 0.5.

Fronturile la strada Borom si la drumul de acces auto se vor retrage, lasand loc pentru largirea amprizei acestor drumuri publice. Bucata de teren rezervata largirii circulatiilor existente, in suprafata de 1290 mp, va fi dezmembrata si se va inscrie in cadastru cu titlu de drum, urmand ca pe viitor sa se tranfere proprietatea catre Primaria Apahida, inspre intretinere si administrare.

Amplasarea pe teren a construcției se va face în partea centrala a lotului, zona libera din jur fiind necesară amenajării accesurilor auto în hala de verificari tehnice și parcărilor necesare investiției. Sunt asigurate în incintă 111 locuri de parcare, din care 5 pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Circulatiile în incinta au fost astfel rezolvate incat sa faciliteze accesul auto în constructie, spre cele trei linii tehnologice de testare autovehicule și autocamioane. Zona de nord-est a parcelei, in suprafata de 2488 mp, va ramane rezervata construirii centrului zonal R.A.R., care se va realiza într-o etapa viitoare (etapa II) și pentru care se va obține o autorizație de construire separată.

Pentru toate lucrările de construire propuse, depozitarea materialelor se face în suprafața de teren a beneficiarului, fără a incomoda vecinii și fără a ocupa căile de circulație

Utilități:

Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apă rece se va face prin racord  la rețeaua existentă în zonă. Soluția de alimentare cu apă a noului obiectiv se va alege în funcție de avizele de specialitate și de capacitatea rețelelor din zonă, comparate cu necesarul de apă pentru noua investiție.

Canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială

Canalizarea menajeră se va face prin racord la rețeaua existentă în zonă.

Apele uzate menajer rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre rețeaua de canalizare menajeră exterioră propusa în incintă.

Apele uzate rezultate de la mașina de spălat, vitrinele frigorifice și instalațiile de răcire, ape cu posibile încărcări de grăsime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi retinere nămol de tip KESSEL. Separatorul de grăsimi prevăzut este din polietilena, tip Kessel, Euro G-NS4, de debit 4 l/s, cu separator de nămol de 400 litri, separator de 370 litri, rezervor grăsimi 160 litri.

Un separator va deservi zona de magazin produse din carne și brânzeturi și cel de-al doilea va deservi restul consumatorilor infestați cu grăsimi. Fiecare separator de grăsimi va fi prevăzut cu punct de prelevare probe.

Canalizarea pluvială este formată din două rețele de canalizare pluvială și anume: rețea de canalizare ape pluviale convențional curate (ape preluate de pe clădire) și rețea de canalizare ape pluviale potențial poluate (ape preluate de pe platformele din incintă – platformă rutieră, parcare, trotuare).

Apele pluviale potențial poluate vor fi colectate într-o rețea distinctă și vor fi tratate prin intermediul unui separator de hidrocarburi de tip KESSEL NS15 cu filtru coalescent și decantor de nămol, cu un debit maxim de 75l/s, dimensionat corespunzător debitului rezultat, ce asigură parametrii în limitele prevederilor NTPA 002-2002, după care, împreună cu apele pluviale convențional curate, vor fi evacuate în rețeaua de canalizare pluvială existentă pe strada Păulești.

Construcţia separatorului este conformă cu normele europene DIN 1999/EN 858, fiind agrementat în România.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă, pe baza studiului de soluţie ce se va întocmit de DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. Măsura energiei electrice consumate se face de la blocul de măsură şi protecţie trifazat BMPT.

Pentru circuitele de iluminat şi forţă se prevede protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină cu întrerupătoare automate cu protecţie magnetotermică si cu întreruptoare automate cu reglaj la suprasarcină.

Energia termică (apă caldă menajeră şi încălzire)

Soluția tehnică aleasă pentru spațiul comercial constă în încălzirea și răcirea spațiilor utilizând unități de climatizare de tip split, perdea de aer cald, convectoare electrice.

Realizarea confortului termic în sala de vânzare pe timp de iarnă și vară se va face prin intermediul unităților de climatizare tip split suspendate în partea superioară a spațiului, echipate cu grilă de refulare în patru direcții și filtru cu autocurățire.

Pentru împiedicarea pătrunderii aerului rece în sala de vânzare se va monta deasupra ușii automate de acces o perdea de aer cald cu rezistență electrică.

Spațiul de manipulare marfă se va încălzi/răci prin intermediul unităților de climatizare tip split cu refulare în patru direcții și filtru cu autocurățire. Unitățile exterioare se vor monta precum cele din sala de vânzare pe învelitoarea clădirii, comenzile unităților interioare se vor face prin termostate montate pe perete în biroul propus.

Răcirea biroului se va face de asemenea cu un aparat de climatizare tip split, compus dintr-o unitate interioară cu montaj mural, respectiv o unitate exterioară montată pe învelitoare.

Unitățile exterioare de climatizare montate pe învelitoare se vor grupa și poza pe platforme comune metalice pentru susținere.

Asigurarea microclimatului interior în spațiile administrative, sociale și tehnice se va realiza cu ajutorul convectoarelor electrice. Acestea vor fi echipate cu termostat pentru reglarea temperaturii și termostat de siguranță pentru prevenirea supraîncălzirii echipamentului.

Toate străpungerile prin pereții / planșeele rezistente la foc se vor izola conform gradului de rezistență la foc al construcției.

Ventilația, climatizarea şi instalațiile de frig se vor realiza conform proiectelor de specialitate care sunt parte integrantă a proiectului de execuţie cu detalii de execuţie.

Apa caldă menajeră va fi realizată prin intermediul boilerelor.

Telefonizarea

În incintă şi în construcţiile propuse se va realiza un sistem complex de supraveghere, apărare antiefracţie, semnalizare a oricăror defecţiuni în modul de funcţionare a instalaţiilor din dotare.

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Nu este cazul.

- utilizarea  resurselor  naturale,  în  special  a  solului,  a  terenurilor,  a  apei  şi  a biodiversităţii;

Conform certificat de urbanism nr. 1035 din 18.12.2023, se va respecta documentația P.U.Z. aprobată pentru terenul studiat prin H.C.L. nr. 219/27.10.2022 cu următorii indici urbanistici:

P.O.T. max = 30,00 % și C.U.T. max = 0.5 ADC/mp teren

Indici urbanistici propuși prin proiect:

Suprafață teren : 20000,00mp

Dimensiuni maxime : 29.90 m m x 38,90 m

Suprafața construită: 1184.00 mp

Suprafața desfășurată: 1163.00 mp

P.O.T. propus : 5.92 %

C.U.T. propus : 0.08

Regim de înălțime : Parter + Etaj partial

Înălțimea maximă atic magazin : +9.58 m

Înălțimea maximă scara ametalica acces acoperis : +10,40 m

Locuri de parcare în incintă : 111 locuri

Bilanț teritorial propus prin proiect:

Suprafață totală teren 					20000,00mp | 100.00 %

Construcții	 					1184,00mp | 5.92 %

Circulații auto si parcari (asfalt) 				9220.00 mp | 46.10 %

Circlatii pietonale (pavaj) 					1480,00 mp | 7.4 %

Spații verzi amenajate 					4338.00 mp | 21.69 %

Teren rezervat largire drumuri publice existente		1290.00 mp | 6.45 %

Teren neamenajat_rezervat etapa II 			2488.00 mp | 12.44 %

În zonă există utilități pe strada Borom, iar accesul principal se face din drum neamenajat latura est.

- Materiale de construcții (nisip, agregate naturale – sortate/nesortate, după caz);

- Apa va fi folosită la diferite operațiuni (curățarea suprafețelor, udare suprafețelor, s.a.m.d.);

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

In perioada de realizare a lucrărilor de construcții montaj:

- deșeuri din activitatea de construire – în principal deșeuri din construcții – cod 17 xx xx

- deșeuri municipale – cod 20 03 01

Deșeurile rezulatate în perioada lucrărilor de execuție: stocare temporară selectivă în recipiente adecvate ce au special această destinație, fără a se depăși capacitatea de stocare; deșeurile vor fi predate către un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare sau de preluare / transport / eliminare / valorificare deșeuri reciclabile.

În situația unor scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri de la utilajele folosite în construcții sau de la mijlocele de transport se va interveni imediat cu material absorbant, ulterior se va curăța zona și deșeul astfel rezultat, deșeul cu conținut de substanțe periculoase, va fi stocat separat într-un recipient adecvat și va fi predat către un operator autorizat să gestioneze această categorie de deșeu.

În situația apariției altor deșeuri, neidentificate inițial, prin grija titularului, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare, până la predarea acestora unor agenți economici autorizați să execute activități de colectare/transport în vederea eliminării / valorificării deșeurilor și resturilor.

Principalele categorii de deșeuri generate în timpul exploatării proiectului:

- fracțiuni colectate separat – cod 20 01 xx

- deșeuri biodegradabile – cod 20 02 01

- alte deșeuri nebiodegradabile – cod 20 02 03

- alte deșeuri municipale – cod 20 03 xx

- deșeuri de ambalaje – 15 xx xx

Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codului de deșeuri precizate în Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;

Vor fi predate pe bază de contract, către operatori autorizați pentru colectare / transport / valorificare / eliminare deșeuri periculoase / nepericuloase;

- poluarea şi alte efecte negative;

În perioada executării lucrărilor vor fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultați din arderea gazelor de eșapament provenite de la autovehiculele utilizate pentru transport materiale de construcții și deșeuri, pulberi – particule de praf antrenate de vânt pe perioada desfășurării operațiunilor de amenajare/pregătire a terenului.

Surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor: vehiculele și utilajele generatoare de zgomote implicate în realizarea proiectului de investiții.

Surse de emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului: trafic auto, alte surse specifice activităților de locuire și funcțiuni complementare se vor adăuga celor de aceeași natură, existente deja în zonă.

Surse de poluare fonică după punerea în funcțiune a proiectului: posibil intensificarea traficului auto.

În vederea limitării acestora și a reducerii impactului asupra mediului pe perioada de execuție și funcțiune, vor fi respectate condițiile impuse prin avizele obținute și legislația în domeniul protecției mediului, în vigoare.

- riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

Intrucât lucrările se desfășoară în zone publice, se va avea în vedere o organizare de șantier corespunzătoare și adecvată care să asigure evitarea oricaror posibile accidente (fară a se limita la acestea: îngrădirea și semnalizarea zonelor de lucru, nu se vor lăsa la sfârșitul zilei de lucru porțiuni de lucrări începute și neterminate care ar putea genera accidente, etc.).

Este obligatori respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției muncii.

- riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Sursele de poluare atmosferică asociate proiectului – arderea combustibililor pentru transport, operațiunile executate efectiv în cadrul lucrărilor de construire, pot constitui factori de poluare a atmosferei, respectiv un potențial risc pentru sănătatea umană.

În vederea diminuării la maxim a acestui risc pe perioada de execuție a proiectului vor fi respectate condițiile impuse prin avizele obținute și legislația în domeniul protecției mediului, în vigoare.

Prin certificatul de urbanism nr. 1035 din 18.12.2023 emis de Primăria Apahida pentru prezentul proiect, titularului i se solicită obținerea avizului privind sănătatea polpulației, condiție obligatorie pentru eliberarea Autorizației de Construire.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Anterior obținerii certificatului de urbanism pentru faza D.T..A.C., pe terenul studiat a fost realizat si aprobat un „P.U.Z. CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”, prin care s-a reglementat funcțiunea și indicii urbanistici pentru terenul studiat.  Parcela este reglementată de PUZ aprobat cu HCL nr. 219/27.10.2022 – subzona unitati de productie propuse UTR IDp5, IDp6HCL, utilizări admise: productie, depozitare, servicii, comerț.

Regimul de înălțime maxim S+P+3 (max. 15,00m la cornisa).

Indici urbanistici: POT max 30%, CUT max 0.5.

Conform certificat de urbanism nr. 1035 din 18.12.2023, se va respecta documentația P.U.Z. aprobată pentru terenul studiat prin H.C.L. nr. 219/27.10.2022 cu următorii indici urbanistici:

P.O.T. max = 30,00 % și C.U.T. max = 0.5 ADC/mp teren, Regim de înălțime maxim = S+P+3

- bogăţia,  disponibilitatea,  calitatea  şi  capacitatea  de  regenerare  relative  ale resurselor naturale,  inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

Nu se aplică proiectului.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Nu se aplică proiectului.

- zone costiere şi mediul marin;

Nu se aplică proiectului.

- zonele montane şi forestiere;

Nu se aplică proiectului.

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

Nu se aplică proiectului.

- zone  clasificate  sau  protejate  conform  legislaţiei  în  vigoare:  situri  Natura  2000 desemnate  în  conformitate  cu  legislaţia  privind  regimul  ariilor  naturale  protejate, conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  şi  faunei  sălbatice;  zonele  prevăzute  de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a  III-a  -  zone  protejate,  zonele  de  protecţie  instituite  conform  prevederilor legislaţiei  din  domeniul  apelor,  precum  şi  a  celei  privind  caracterul  şi  mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

Nu se aplica proiectului.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu se aplică proiectului.

- zonele cu o densitate mare a populaţiei;

Nu este cazul.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

- Tipurile și caracateristicile impactului potențial

Efectele  semnificative  pe  care  le  pot  avea  proiectele  asupra  mediului  trebuie analizate  în  raport  cu  criteriile  stabilite  la  pct.  1  şi  2,  având  în  vedere  impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:

- importanţa  şi  extinderea  spaţială  a  impactului  -  de  exemplu,  zona  geografică  şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;

Nici pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiectul de investiție și nici pe perioada de exploatare a acestuia nu a fost identificat un posibil impact semnificativ asupra mediului; în condițiile respectării condițiilor impuse prin avizele eliberate și a legislației în vigoare, nu există riscul extinderii impactului în afara zonei de amplsare a lucrărilor propuse.

- natura impactului;

Zgomot și eventuale pulberi rezultate în urma operațiunilor executate în cadrul lucrărilor de construire.

- natura transfrontalieră a impactului;

Nu se aplică proiectului.

- intensitatea şi complexitatea impactului;

Impact redus pe perioada efectuării unor anumite lucrări generatoare de zgomot și/sau pulberi, limitat în mare parte la zona în care se vor executa lucrările propuse.

- probabilitatea impactului;

Prin respectarea condițiilor impuse prin avizele obținute și prin respectarea legislației în domeniul protecției mediului în vigoare, se reduce la minim probabilitatea apariției unui impact negativ asupra mediului.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;

Impactul se va declanșa odată cu începerea lucrărilor de construire iar intensitatea va fi variabilă în funcție de operațiunile executate.

Durata de execuție a obiectivului de intervenție: 24 luni.

În perioada de execuție, în cazul aparitiei unor eventuale poluări accidentale ce pot avea un potențial nivel scăzut, impact negativ se va manifesta pe o perioadă scurtă de timp, antreprenorul/constructorul având obligația de a interveni imediat pentru a înlătura sursa de poluare și preveni extinderea acesteia.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

Nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Se vor respecta măsurile propuse prin proiect, condițiile stabilite prin avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

|  | întocmit, |
| --- | --- |
|  | arh. Roxana Borșan |