AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. XXX din X.11.2022

Titularul activității: SC TRAFFIC CHAIRS SRL

Adresa: municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, județul Cluj

Punct de lucru: SC TRAFFIC CHAIRS SRL

Locația activității: municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, județul Cluj

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 236 | 3611 | Producţia de scaune |  |  |
|  |  | 237 | 3612 | Producția mobilierului pentru birou și magazine |  |  |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 236 | 3611 | Producţia de scaune |  |  |
|  |  | 238 | 3613 | Producția mobilierului pentru bucătării |  |  |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | 236 | 3611 | Producţia de scaune |  |  |
|  |  | 239 | 3614 | Producția altor tipuri de mobilier |  |  |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 248 | 3720 | Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile |  |  |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite | 277 | 2052 | Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri |  |  |

Activitate PRTR - Nu este cazul.

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data  emiterii: X.11.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de SC TRAFFIC CHAIRS SRL, cu punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, județul Cluj, înregistrată la  APM Cluj cu nr. 10745/12.04.2022, completată prin documentațiile înregistrate cu numerele: 15473/07.06.2022, 21684/13.09.2022 și 22877/28.09.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TRAFFIC CHAIRS SRL, municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, județul Cluj,

Documentația de autorizare conține:

- Fişa de prezentare şi declaraţie;

- Contract de închiriere nr. 83/20.06.2011 încheiat cu SC Agressione Expres Impex SRL și acte adiționale numerele: 6/01.04.2017, 7/19.04.2017, 8/01.01.2018;

- Contract de prestări servicii de salubritate pentru societăți comerciale nr. 9803/19.10.2011 încheiat cu SC Rosal Grup SA;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 6/01.02.2022 încheiat cu SC Eco Blue SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 51/14.03.2022 încheiat cu SC Bio Pak SRL;

- Contract comercial de vânzare – cumpărare nr. 143/18.02.2020 încheiat cu SC Diren Exim SRL;

- Contract furnizare de deșeuri lemn nr. 5152.17/18.12.2017 încheiat cu Egger România SRL și act adițional nr. 1.20/01.06.2020;

-  Contract nr. 003/22 din 14.03.2022 încheiat cu Limited Liability Company ʺAlesta UAʺ;

- Contract nr. 658/25.04.2019 de preluare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de realizare a obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare și de valorificare și incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje încheiat cu Eco Synergy SA;

- Fişe de securitate ale substanţelor şi/sau amestecurilor periculoase utilizate în activitate;

- Livretele echipamentelor de încălzire cu verificările efectuate;

- Ordin de plată  BRD nr. 203/01.04.2022, tarif emitere autorizație de mediu;

- Anunţ ziar - mediatizare emitere autorizaţie de mediu;

- Piese desenate: plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2290385/06.07.2011, nr. de ordine J12/1144/31.03.2006, CUI 18542594/31.03.2006, emis de ORC Cluj;

- Certificat constatator nr. 64048/30.03.2022 emis de ORC Cluj.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. Luarea tuturor măsurilor:

-  de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

-  care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. Pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor şi dotărilor de protecţie a mediului existente;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

- interzicerea depozitării definitive și a incinerării oricărui tip de deșeu în incinta obiectivului;

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;

- eliminarea deșeurilor periculoase se face prin firme specializate și autorizate;

- verificarea periodică a integrității recipientelor utilizate pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase;

-se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenții în caz de accidente;

- deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase;

- deținerea mijloacelor tehnice și a materilelor necesare ambalării/supraambalării substanțelor și preparatelor deținute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului și/sau depozitării;

- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deșeurile colectate si măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariției lor;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate;

- menținerea spațiilor de stocare în forma inițială, a integrității acoperișurilor și a sistemelor de colectare a apelor uzate;

- gestionarea deșeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

-  anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident, în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, inclusiv a Inspectoratului pentru Situații de Urgență;

- întreținerea echipamentelor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare;

- asigurarea funcționării corespunzătoare a echipamentelor de reducere a emisiilor, cu luarea următoarelor măsuri:

-de sistare a funcționării instalației la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

-înregistrare tuturor incidentelor și păstrarea de înregistrări privind: defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data repunerii în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;

-reluarea activității în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia;

- stocarea deșeurilor de lemn se face în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate, conform HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;

- se interzice depozitarea rumegușului în zone neamenajate din interiorul sau din afara incintei obiectivului (în incintă rumegușul se va depozita numai în zona special amenajată);

- colectarea separată a deșeurilor de rumeguș provenit din lemn tratat sau cu conținut de substanțe periculoase, de cel provenit din lemn netratat;

- obligativitatea titularului activității de a a solicita de la furnizor și de a deține pe amplasament a fișelor tehnice de securitate pentru toate substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021;

- solicitarea furnizorului de substanțe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanțelor la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021;

- respectarea condițiilor de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- interzicerea introducerii pe piață sau utilizarea substanței (toluen) ca atare sau sub formă de constituent al preparatelor, atunci când concentrația acesteia este egală cu sau mai mare de 0,1% în greutate, în adezivi și vopsele care se aplică prin pulverizare, destinate comercializării publicului larg, conform Regulamentului REACH;

- codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a parlamentului European și a Consiliului;

-  respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, conform HG nr. 1218/2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici cu modificările și completările ulterioare;

- organizarea activităților cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru izolarea și protecția fonică a resurselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental;

- interzicerea efectuării activităților de întreținere/reparații a mijloacelor de transport pe amplasament;

-în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ,,poluatorul plătește’’;

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 140/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea  nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea  Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 241/2006 (R2) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Hotărâre nr. 512/2022 pentru modificarea și completarea  Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020;

- HG nr. 923/2020 pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicătii unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrare lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului;

- Decretul nr. 495/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, respectiv aprobarea Legii nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul Silvic;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a suprefețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

-  Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu  modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ,,Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 210/2007, Ordinul nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea                           nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun                  aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin OUG nr. 15/2009, modificată și aprobată prin Legea nr. 249/2013;

- Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populatiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să notifice APM Cluj pentru orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer, sol sau subsol;

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei

de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- să solicite şi să obţină viza anuală a autorizaţiei, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului şi Ordinului 1150/2020, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Producția de scaune ergonomice, părți componente scaune, alte tipuri de scaune, producție brichete, în municipiul  Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, Parcul Industrial Tetarom I, județul Cluj.

Titular: SC TRAFFIC CHAIRS SRL

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine |  |  |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării |  |  |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. |  |  |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |  |  |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite |  |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața de 1.128 mp, impărțită astfel: suprafața de 1.100 mp -  hală producție și suprafața de 28 mp - clădire birouri.

- Hala de producție este betonată și compartimentată astfel:

- Parter – 3 sectoare de producție:

- secția A1– în care se desfășoară următoarele procese: aprovizionare și depozitare materii prime și materiale; prelucrare furnir și obținere brichete; ambalare și depozitare produse finite;

- secția A2 – în care se desfășoară procesele de: lăcuire și uscare;

- secția A3 – în care se desfășoară procesele de: depozitare materie primă, croire, cusătorie, debitare, lipire burete, tapițare și montaj;

- Etaj I – vestiare, toalete și sala de mese pentru personalul din producție.

- Clădirea de birouri este compartimentată astfel: 2 birouri și toalete.

Dotări:

- mașină pentru piulițe cu gheară;

- mașină de copiat cu două grupuri;

- mașină de înfoliat paleți;

- ansamblu prese lemne cu generator;

- fierăstrău circular cu masă mobilă;

- CNC în 6 axe ARTIST;

- mașină bucșat SIGMA 2598 SB pentru piulițe cu ghiare;

- linie robotizată lăcuire - robot Fanuc, care execută mișcări complexe pentru lăcuirea pieselor, viteză  de lucru 50 mm/sec, distanțe de până la 1420 mm , conveior suspendat pentru așezarea pieselor, perete absorbant min. 2 mp care funcționează cu aer și filtru uscat;

- linie robotizată șlefuire/bucșare;

- extractor mobil de praf ALKO;

- mașină de găurit în coordonate cu 8 mandrine;

- sistem de prese oleodinamice ORMA;

- mașină industrială de șlefuit și calibrat WINNER 1100 2N RKRT;

- mașină de șlefuit cu bandă Geuma Dublu;

- mașină automată de aplicat clei model S2R 1300 (adezivat furnir);

- ghilotină hidraulică pentru tăiat furnir în pachet – TIO 1300;

- mașină de cusut plană;

- mașină de cusut plană cu 2 ace;

- mașină de cusut și surfilat ADLER;

- mașină de tăiat burete;

- mașină de cusut liniară la 1 ac;

- mașină tăiat țesătura RASOR SW100;

- mașină surfilat;

- mașină de aplicat nasturi;

- mașină de cusut cu coloană și ghidaj pneumatic;

- mașină de cusut cu braț;

- mașină de tăiat stofa R500;

- masă de croi UL-3;

- mașină de tăiat burete, tip CURIS, BLUE STREACK 2;

- mașină de egalizat piele;

- presă scaune (în conservare);

- mașină de tăiat burete KURIS;

- sistem SCHUKO COMPACTO 1100-de brichetare - exhaustor rumeguș, praf, așchii  cu saci colectori – capacitate de absorbție de 6 mc/h; buncăr de rumeguș cu schneck de alimentare – acționare electrică motor 1,7 kW, dimensiuni buncăr L3000xA2500XH2200 mm; mașină de brichetat cu acționare electro-hidraulică 110-130 Bar;

- exhaustor mobil METABO cu saci colectori – putere  550 W, volum maxim  900 mc/h, recipient de 65 l;

- exhaustor mobil BERNARDO cu saci colectori - putere motor 1,5 kW, debit de aer 2520 mc/h, capacitate sac de 300 l, suprafață de filtrare 1,45 mp;

- exhaustor mobil AL-KO cu sac colector – putere motor 0,75 kW, debit 865 mc/h, suprafață filtrantă 1,1 mp, recipient colectare 1 buc – volum de 90 l;

- stivuitor electric STILL;

- transpaletă electrică STILL EXV 10;

- stivuitor acționare manuală.

Alte dotări:- mobilier birou, calculatoare;

- ventiloconvectoare pe gaz – 5 buc de 25,53 kW/fiecare și 2 buc de 34,68 kW/fiecare;

- centrala Buderus de 28 kW;

- rafturi metalice pentru depozitare materiale de lucru;

- europaleți depozitați în exteriorul clădirii pe platformă betonată;

- cadre container cu grilaj metalic, tip boxpalet, pliabile și demontabile (1200x1000x1000 mm) și cu o capacitate portanță de până la 1000 kg;

- pubele, containere, saci Big-bag, pentru depozitare deșeuri pe categorii.

Mijloc de transport utilizat în activitate: autoutilitară 1,5 tone – 1 buc.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică/ compozi-ție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozi-tate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Șezut furnir/ material plastic | Materie primă | 2.500 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Spătar furnir/ material plastic | Materie primă | 2.800 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de lemn, ambalaje de materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Furnir fag | Materie primă | 6.200 | Kg/ lună |  | Producție | Secția A1/ Ambalaje de lemn, ambalaje de materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Cadre metal | Materie primă | 3.500 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Capac șezut material plastic | Materie primă | 1.200 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Capac spătar material plastic | Materie primă | 3.700 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Carcase șezut+ spătar de furnir fag | Materie primă | 10 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Carcase șezut+ spătar de plastic | Materie primă | 50 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Tesătură fibre textile | Materie primă | 2.500 | Ml/ lună |  | Croire/ cusătorie | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Piele | Materie primă | 35 | Ml/ lună |  | Croire/ cusătorie | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Piele ecologică (PVC,PU) | Materie primă | 150 | Ml/ lună |  | Croire/ cusătorie | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Mesh fibre textile | Materie primă | 70 | Ml/ lună |  | Croire/ cusătorie | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Ramă spătar metal | Materie primă | 15 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Brațe materiale plastice | Materie primă | 450 | Set/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Rotile materiale plastice | Materie primă | 470 | Set/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Bază de plastic/ metal+ piston | Materie primă | 450 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Mecanisme materiale plastice | Material auxiliar | 450 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Tetiere materiale plastice | Material auxiliar | 140 | Buc/ lună |  | Montaj | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Burete foi spumă poliureta-nică | Material auxiliar | 270 | Kg/ lună |  | Debitare | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Burete debitat spumă poliureta-nică | Material auxiliar | 7.000 | Buc/ lună |  | Debitare | Secția A3/ Ambalaje materiale plastice | Nepericulos |
| Alte materii | Ațe | Materialeauxiliar | 12.000 | M/ lună |  | Cusătorie/ tapițerie | Secția A3/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Șuruburi | Materialeauxiliar | 20.000 450.000 | Buc/ lună |  | Cusătorie/ tapițerie | Secția A3/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Capse metalice | Materialeauxiliar | 450.000 | Buc/ lună |  | Cusătorie/ tapițerie | Secția A3/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Lac | Material auxiliar | 100 | Kg/ lună |  | Lăcuire | Secția A2/ Ambalaje metalice | Nepericulos |
| Alte materii | Adeziv ureic | Material auxiliar | 350 | Kg/ lună |  | Adezivare | Secția A1/ Ambalaje de hârtie și carton | Nepericulos |
| Alte materii | Adeziv burete | Material auxiliar | 75 | Kg/ lună |  | Lipire burete | Secția A3/ Ambalaje metalice | Periculos |
| Alte materii | Ambalaje de lemn din brad | Ambalaje | 10 | Buc/ lună |  | Depozitare/ ambalare și transport produse finite | Platformă betonată în exteriorul halei | Nepericulos |
| Alte materii | Ambalaje de carton | Ambalaje | 300 | Buc/ lună |  | Ambalare produse finite | Secția A1-paleți de lemn | Nepericulos |
| Alte materii | Ambalaje de materiale plastice (polietilenă) | Ambalaje | 10.000 | Ml/ lună |  | Ambalare produse finite | Secția A1 | Nepericulos |
| Alte materii | Saci Big-bag | Ambalaje | 50 | Buc/an |  | Depozitare rumeguș, brichete | Secția A1 | Nepericulos |
| Alte materii | Filtre fibră sticlă și carton tip labirint | Materiale auxiliare | 10 | Kg/ lună |  | Cabina de lăcuit | Spațiu special amenajat | Nepericulos |
| Alte materii | Ulei hidraulic | Lubrifiant | 2 | L/an |  | Mentenanța utilaje | Secția A1-bidoane plastic | Nepericulos |
| Alte materii | Ulei de lubrifiere | Lubrifiant | 2 | L/an |  | Mentenanța utilaje | Secția A1-bidoane plastic | Nepericulos |
| Alte materii | Motorină | Combusti-bil | 50 | L/lună |  | Alimentare se realizează în stațiile de distribuție carburanți | Nu se depozi-tează pe ampla-sament | Periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apă din rețeaua municipală | 12 | Mc/lună |
|  | Alementare cu apă din rețeaua municipală pentru utilizarea apei în procesul tehnologic la obținerea unei emulsii (adeziv furnir și apă) | 200 | L/lună |
| Evacuare ape uzate menajere | Apele uzate menajere se evacuează în rețaua de canalizare | 12 | Mc/zi |
| Energie electrică | Alimentarea cu energie electrică din rețeaua electrică din zonă | 1.700 | kWh/lună |
| Energie termică | Incălzirea spațiilor se face cu ajutorul unor ventiloconvectoare și a unei centrale termice Buderus de 28 kW, toate instalațiile/echipamentele utilizează ca și combustibil gaz metan | 430 | Mc/lună |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În procesul tehnologic de fabricare a părților componente de scaune și a scaunelor ergonomice, altor tipuri de scaune, se disting următoarele etape:

- achiziționare materii prime și materiale auxiliare;

- prelucrare furnir: debitare - adezivare furnir - presare furnir - tăiere furnir - finisare: găurire, bucșare și șlefuire, în funcție de tipul de produs finit;

- o parte din mulajul finisat este  ambalat, depozitat și comercializat;

- partea rămasă din mulajul obținut trece la următoarele etape: lăcuire - montaj;

- o parte din scaunele obținute se ambalează, depozitează și se comercializează;

- scaunele rămase trec la următoarele etape: croire - coasere - debitare și lipire burete - tapițare - montaj scaun;

- produsele finite obținute - scaune ergonomice, alte tipuri de scaune, sunt ambalate, depozitate și comercializate.

In procesul de producție reținerea pulberilor rezultate se face cu ajutorul exhaustoarelor, astfel: ghilotina hidraulică, fierăstrăul circular, periile de șlefuit de la linia de șlefuire/robotizare sunt conectate la exhaustorul mobil BERNARDO; mașina de copiat cu 2 grupuri și mașina de șlefuit și calibrat  sunt conectate la exhaustorul din sistemul de brichetare SCHUKO COMPACTO 1100; CNC-ul este conectat la exhaustorul mobil METABO; șlefuitorul dublu și mașina de șlefuit cu bandă sunt conectate la exhaustorul mobil AL-KO.

Piesele lăcuite sunt așezate pe suporți metalici, iar uscarea se realizează la temperatura ambiantă în secția A2.

Linia robotizată de lăcuire este dotată cu filtre (se utilizează câte 2 filtre deodată – unul este confecționat din fibră de sticlă și unul este confecționat din carton tip labirint).

Rumegușul, așchiile și praful se utilizează pentru producerea brichetelor (prin presare). Capacitatea de producție este de 60-75 brichete/oră. Tipul de brichete produse: de formă cilindrică cu diametrul de aprox. 65 mm.

Acest sistem de brichetare se utilizează ocazional, la nevoie, în funcție de cantitatea de deșeuri de lemn generate din procesul de producție scaune.

Brichetele sunt comercializate firmelor din cadrul grupului de firme ale proprietarului.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilier - scaune | Scaune ergonomice | 550 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier - scaune | Scaune vizitator | 3.500 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier - componente scaune | Șezut și spătar semifabricate | 1.000 | Buc/lună | Clienți |
| Mobilier - componente scaune | Șezut și spătar produse finite | 550 | Buc/lună | Clienți |
| Combustibil solid | Brichete | 500 | Kg/an | Clienți |

Pierderi pe fluxul de producție: țesături 40 kg, burete 10 kg, piele/piele ecologică 12 kg, furnir 500 kg.

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Incălzirea spațiului se face cu ajutorul unei centrale Buderus de 28 kW (sala de mese, vestiare, toalete) și a 7 ventiloconvectoare Reznor - 5x25,53 kW și 2x34,68 kW (hala de producție). Coșurile de evacuare ale instalațiilor/echipamentelor amintite au înălțimi de cca. 8 m și diametre de 13 cm.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - Nu este cazul.

## 8. Programul de funcționare

## Programul de funcționare este de: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 254 zile/an.

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101, 3102, 3109, 3832, 1629 | Coșurile de la centrala Buderus de 28 kW și ventiloconvectoarele din dotare (coșuri diferite pentru fiecare instalație/ echipament) | 8 | 0,13 | 0,13 | Pulberi, CO, SOx, NOx |  |  |  |  |
|  | Coș linie robotizată de lăcuire (cabina de lăcuire) | 8 | 0,09 | 0,09 | COV | Filtre din fibră de sticlă și carton tip labirint | 90-95 91,0-98,1* |  |  |

*In funcție de tipul de lac menționat în fișa tehnică a filtrului din carton tip labirint.

Alte surse de poluare:

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| -pulberile rezultate din procesul de producție sunt absorbite de exhaustoarele prezentate la dotări; -linia robotizată de lăcuire este dotată cu un perete absorbant care funcționează cu aer și filtru uscat (câte 2 filtre deodată – unul din fibră de sticlă: grosime 40 mm, rezistența la temperatură max. 120°C, capacitate filtrantă 3400 g/mp și unul din carton tip labirint: viteză aer exhaustat recomandată 0,5-1,0 m/s, temperatură maximă la care rezistă 180°C, presiune maximă recomandată 130 Pa, nr. pliuri recomandate 26/m). | staționare |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

In procesul tehnologic se utilizează apă doar pentru amestecul cu adezivul pentru furnir (achiziționat în formă solidă - pulbere). Amestecul este introdus în mașina de adezivat furnir. Nu se înregistrează pierderi de ape uzate din procesul tehnologic.

Pe platforma Tetarom există un decantor comun pentru apele uzate menajere.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Suprafețele de lucru sunt betonate. Deșeurile sunt colectate selectiv pe categorii și sunt depozitate corespunzător în: pubele, saci, containere.

Alți factori de mediu (după caz)

Sursele generatoare de zgomot sunt o parte din echipamentele din dotare, care au un nivel de zgomot cuprins între 60-85 dB(A) conform cărților tehnice.

In activitatea zilnică, aceste echipamentele sunt amplasate în locuri diferite (cele 3 secții ale halei) și nu funcționează simultan, doar periodic.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului -                                   Nu este cazul.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Calitatea aerului înconjurător – se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare, pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii.

Se vor respecta VLE stabilite în Ordinul nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produşi de surse staționare.

Sursele de încălzire vor respecta VMA pentru utilizare combustibil gazos: pulberi 5 mg/Nmc, CO 100 mg/Nmc, SOx (exprimați ca SO2) 35 mg/Nmc, NOx (exprimați ca NO2) 350 mg/Nmc, în condiții normale și conținut de oxigen 3 % în efluenții gazoși.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101, 3102, 3109, 3832, 1629, | Coș exhaustare cabină de lăcuit | Compuși organici volatili nemetanici | 20 | Mg/m3N | Total COV clasa 1-a (cu debit masic ≥0,1 kg/h) |
|  | Coș exhaustare cabină de lăcuit | Compuși organici volatili nemetanici | 100 | Mg/m3N | Total COV clasa a 2-a (cu debit masic ≥2,0 kg/h) |
|  | Coș exhaustare cabină de lăcuit | Compuși organici volatili nemetanici | 150 | Mg/m3N | Total COV clasa a 3-a (cu debit masic ≥3,0 kg/h) |
|  | Coș exhaustare cabină de lăcuit | Compuși organici volatili nemetanici | 150 | Mg/m3N | Total COV clasa 1+2+3 (cu debit masic ≥3,0 kg/h) |

Alte condiții de funcționare decit cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a                    emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată - Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Se va respecta Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat prin Legea nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Zgomot

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității nu va depăși valorile maxime admise în OMS nr. 119/2014 și standard SR 10009/2017 privind acustica urbană.

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se va monitoriza -  la coșul cabinei de lăcuire următorul indicator: compuși organici volatili nemetanici. Frecvența de monitorizare – anual, conform Ordinului  nr. 462/1993.

Monitorizarea apei - Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane - Nu este cazul.

Monitorizarea solului - Nu este cazul.

Monitorizare zgomot  - Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decăt cele specificate la 03 01 04 | Producție | 500 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 04 02 09 | Deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | Debitare burete, croitorie, cusătorie | 10 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 04 02 21 | Deşeuri de fibre textile neprocesate | Croitorie/ cusătorie | 54 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Achiziție materii prime | 200 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Achiziție materii prime | 60 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Achiziție materii prime | 12 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | Deșeuri ambalaje metalice | Finisare, tapiterie, montaj bucșe, capse, șuruburi, piulițe | 4 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Lipire burete, consumabile utilaje | 1 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | Lăcuire | 10 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Activitatea angajaților | 1,5 | Mc/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | Deșeuri de metale | Finisare, tapiterie, montaj bucșe, capse, șuruburi, piulițe | 0,5 | Kg/lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri  colectate - Nu este cazul.

Deșeuri comercializate - Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate - Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - Nu este cazul.

## Deșeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt stocate temporar pe amplasament până la data preluării acestora de către operatorii autorizați.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Rumegușul, așchiile și pulberile rezultate din procesul de producție sunt utilizate pentru obținerea brichetelor (cod 03 01 05).

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decăt cele specificate la 03 01 04 | Producție | 500 | Kg/an | Valorificare | R1 | Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate - Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratat - Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere rezultate de pe amplasament și deșeurile generate sunt  transportate de către operatori autorizați.

Deșeuri transportate - Nu este cazul.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Monitorizarea deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carton | Ambalaje de hârtie și carton (cutii carton) | 300 | Buc/lună | Ambalare/comercializare |
| Alte plasticuri | Ambalaje de materiale plastice (folie) | 10.000 | Ml/lună | Ambalare/comercializare |
| Alte plasticuri | Sacii Big-bag | 50 | Buc/an | Stocare rumeguș, brichete |
| Lemn | Ambalaje de lemn | 10 | Buc/lună | Ambalare/comercializare |

Sacii de rafie pentru depozitare rumeguș și brichete se reutilizează.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Adeziv | 75 | Kg/lună |  | H317,H351 |
| Amestec | Motorină | 50 | L/lună |  | H226,H332,H315,H351, H373,H304, H411 |

## Modul de gospodărire:

  - ambalare: umplerea rezervorului  pentru mijlocul de transport se face în stațiile de carburanți;

  - transport: se evită deteriorarea rezervorului de combustibil;

  - depozitare: motorina nu se depozitează pe amplasament; adezivul pentru lipire burete se depozitează în loc special amenajat;

  - folosire/comercializare: se folosesc în activitatea desfășurată, dar nu se comercializează.

## Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

## Se vor respecta indicațiile din fișele de securitate ale substanțelor și/sau amestecurilor chimice periculoase.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente - Nu este cazul.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta indicațiile din fișele de securitate și legislația de mediu în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021  privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie, si electronic, în sistemul pus la dispoziție de APM;

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44  și Anexei  nr. 8, din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării;

- raportarea anuală a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ordinului                           nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie a anului curent  pentru anul anterior;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj, program permanent, tel: 0766/868594.

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deșeuri Ambalaje: Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 2 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține 21 (douăzeci și una)  pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA

Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:

Cons. Gabriela IONESCU

X.11.2022